## Slide 1: LECTURA 3 INTRODUCCIÓN a la OnSSET
OnSSET/Global Plataforma de Electrificación
Versión 1.0

## Slide 2
Nombre del curso
Resultados del aprendizaje
OIT1: Describir los conjuntos de datos básicos utilizados en OnSSET
OIT2: Explicar cómo se distribuyen los recursos energéticos en el África subsahariana
OIT3: Enumerar las principales características de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
OIT4: Describir el papel de los datos geoespaciales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Al final de esta conferencia, serás capaz de:
Notes: Esta conferencia tiene cuatro resultados previstos para el alumno. Después de esta conferencia usted será capaz de:
Describir los conjuntos de datos básicos utilizados en OnSSET
Explicar cómo se distribuyen los recursos energéticos en el África subsahariana
Enumerar las principales características de los Sistemas de Información Geográfica (SGI)
Describir el papel de los datos geoespaciales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Estos resultados de aprendizaje serán importantes para la comprensión básica de la herramienta OnSSET.

## Slide 3
3.1 Introducción a OnSSET
Un nuevo modelo de optimización del sistema eléctrico a medio plazo de energía a medio plazo
Identifica un plan de menor coste para la electrificación electrificación universal mediante una combinación de
  Ampliación de la red
  Sistemas de minirredes
  Sistemas autónomos
Incorpora de forma espacialmente explícita recursos, infraestructuras, tecnologías y demanda
El objetivo es garantizar el pleno acceso a una electricidad asequible, fiable, sostenible y moderna para todos en 2030
Korkovelos et al., 2019, Mentis et al. 2017
Herramienta de Electrificación Espacial de Código Abierto (OnSSET)
Fuente: Mentis et al. 2021
Notes: El modelo que ha desarrollado el KTH Royal Institute of technology, y que utilizaremos en este curso, es la herramienta de electrificación espacial de código abierto (OnSSET). OnSSET se basa en la dimensión geoespacial para desarrollar escenarios de inversión en electrificación para cada asentamiento de un país o región. Calcula el escenario de menor coste para el acceso universal a la electricidad. OnSSET considera la extensión de la red, las minirredes y las tecnologías autónomas. Se desarrolló por primera vez centrándose en el ODS 7, es decir, crear un acceso universal a la energía para 2030. En la actualidad, también se puede personalizar para considerar diferentes plazos y diferentes objetivos de tasa de acceso.

## Slide 4
Aspectos clave de OnSSET
3.1 Introducción a OnSSET
Korkovelos y otros, 2019
Fuente: Mentis et al. 2021
Implementado en Python y QGIS
Análisis de la electrificación en cada país (nivel nacional-subnacional)
Resolución espacial que puede variar según los datos de entrada y las necesidades
Insumos personalizados según las características específicas del país
  Indicadores sociales (por ejemplo, crecimiento de la población, nivel de urbanización, diferentes patrones de demanda)
  Factores técnicos (por ejemplo, pérdidas de T&D en la red nacional, tecnologías alternativas disponibles)
  Elementos de coste (por ejemplo, coste de inversión, O&M , coste de combustible)
  Objetivos de acceso a la energía
Notes: Como su nombre indica, OnSSET es un modelo de código abierto, lo que significa que cualquiera puede acceder a él a través de nuestro repositorio GitHub (donde repositorio es un directorio o espacio de almacenamiento en línea donde pueden vivir tus proyectos). Y para realizar un análisis con OnSSET, también se necesitan otras dos herramientas de código abierto. La primera herramienta es Python, que es un lenguaje de programación necesario para ejecutar el código de OnSSET. Y la segunda es Q.G.I.S, que es un sistema de información geoespacial. Se trata de un software que se utiliza para recoger y procesar los datos geoespaciales que se necesitan como entrada al código OnSSET. Cabe señalar que no es necesario ser programador para utilizar la herramienta OnSSET, sólo se trata de tener Python disponible en el ordenador. Además, el proceso Q.G.I.S podría ser sustituido por otro software G I S, como Arc G.I.S o GeoPandas.
Esta herramienta es adecuada para el análisis nacional, donde cada asentamiento se modela individualmente. Sin embargo, esta herramienta no proporciona una solución para cada hogar. En cambio, proporciona la solución global para cada asentamiento. Por último, el modelo puede personalizarse para reflejar los diferentes contextos que pueden darse en los distintos países. Hay alrededor de 15 conjuntos de datos geoespaciales y otras 150 variables de entrada que pueden actualizarse fácilmente para el país o la región específicos que se estén estudiando. Esto incluye la población y el crecimiento demográfico, información sobre las tendencias de urbanización, la demanda prevista de electricidad y las tasas de acceso previstas, los costes de las diferentes opciones tecnológicas y otros factores técnicos como la pérdida de las redes de transmisión y distribución (o T&D). A lo largo de esta formación cubriremos todos estos aspectos.

## Slide 5
Contribución de OnSSET
3.1 Introducción a OnSSET
Fuente: Adaptado de Mentis et al. 2021
Metodologías/algoritmos subyacentes publicados en revistas revisadas por pares
Código abierto
Utilizado en varias universidades de Canadá (Universidad de Columbia Británica), Afganistán (Universidad Politécnica de Kabul) y Sudáfrica (Universidad de Ciudad del Cabo)
Publicado en informes internacionales como
  Perspectivas de la energía en el mundo (2017, 2019)
Actividades de desarrollo de capacidades
Plataformas para escenarios de electrificación
  Plataforma global de electrificación
  Herramientas de modelización de UNDESA para el desarrollo sostenible
Notes: Desde su desarrollo en 2015, OnSSET ha contribuido a estudios de investigación, plataformas en línea y eventos de desarrollo de capacidades. La metodología y las nuevas incorporaciones a la herramienta son revisadas por pares y publicadas en revistas científicas. OnSSET es de código abierto y libre de usar y modificar según sus necesidades. La herramienta también es utilizada por investigadores de otras universidades, desde Canadá hasta Afganistán y Sudáfrica. Los resultados de la herramienta OnSSET también pueden verse en informes internacionales, como el World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía. Y también queremos mencionar que el núcleo de nuestro trabajo son también las actividades de creación de capacidades. Junto con socios internacionales, hemos organizado cursos de formación en Italia, Benín, Etiopía y Sudáfrica, entre otros lugares, para garantizar que los modelos puedan ser utilizados por los profesionales de la energía en las zonas donde es necesario aumentar el acceso a la electricidad. Por último, también hay plataformas a las que cualquiera puede acudir y explorar escenarios de electrificación para países de todo el mundo sin necesidad de hacer ningún trabajo de modelización propio, como las herramientas de modelización para el desarrollo sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), o la Plataforma Global de Electrificación del Banco Mundial y el Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético (ESMAP).

## Slide 6
6
Modelos de electrificación geoespacial
3.1 Introducción a OnSSET
Las diferentes herramientas tienen diferentes propósitos, fortalezas y debilidades - Electrificación rural frente a la nacional - Código abierto o con licencia - Diferentes niveles de detalle y tiempo de cálculo - Número variable de opciones tecnológicas de generación de electricidad
Moner-Girona et al., 2018, Morissey, 2018
Fuente: Mentis et al. 2021
Fuente de la imagen: Moner-Girona et al., 2018, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: Los modelos que tienen en cuenta la información geoespacial sobre cómo varían las cosas en la región para estudiar cómo aumentar el acceso a la electricidad son lo que llamamos modelos geoespaciales de electrificación.
En los últimos años, se han desarrollado muchos modelos e iniciativas para tener en cuenta la dimensión geoespacial con el fin de mejorar la planificación de la electrificación, como se ve en la figura. Las diferentes herramientas tienen diferentes grados de integración de los ODS, mientras que OnSSET se centra en el ODS 7. Como se ha mencionado, hay muchos aspectos a tener en cuenta en la planificación: económicos, tecnológicos, medioambientales y políticos. Los diferentes modelos e iniciativas tienen diferentes enfoques y diferentes puntos fuertes y débiles. Es importante seleccionar un modelo o una herramienta que se adapte a las preguntas específicas que se desean estudiar o a las que se necesita dar respuesta. Mencionaremos algunas diferencias notables entre los modelos. En primer lugar, los modelos pueden tener diferentes objetivos, como centrarse en la electrificación rural o nacional. En segundo lugar, un modelo puede ser de código abierto o tener licencia. En tercer lugar, puede haber distintos niveles de detalle y tiempo de cálculo. Por último, hay diferentes niveles de riqueza de opciones tecnológicas.

## Slide 7
Mensajes clave
3.1 Introducción a OnSSET
La idoneidad de las diferentes opciones tecnológicas (extensión de la red, minirredes, tecnologías autónomas) para el suministro de electricidad depende de muchos factores que varían geográficamente dentro de un país
En los últimos años se han desarrollado varios modelos que tienen en cuenta la dimensión geográfica para examinar las opciones tecnológicas para aumentar el acceso a la electricidad: son los llamados modelos de electrificación geoespacial
Se utilizan diferentes modelos de electrificación geoespacial para distintos fines, cada uno con sus propios puntos fuertes y débiles
Fuente: Mentis et al. 2021
Notes: Resumamos ahora los tres mensajes clave de esta parte de la conferencia. En primer lugar, debemos incluir la dimensión geoespacial en la planificación del acceso a la energía para saber dónde desplegar las distintas tecnologías, en función de la población, la disponibilidad de recursos y la distancia a las infraestructuras. En segundo lugar, para cubrir esta dimensión espacial, en los últimos años se han desarrollado diferentes modelos, herramientas e iniciativas que denominamos modelos de electrificación geoespacial. Por último, hay que señalar que cada modelo tiene sus propios puntos fuertes y débiles. Son adecuados para responder a diferentes preguntas o para informar sobre diferentes tipos de proyectos. La herramienta OnSSET es un modelo de código abierto con tiempos de ejecución bajos y un nivel de detalle menor que algunos de los otros, que se ha utilizado en muchas aplicaciones y eventos de formación diferentes.

## Slide 8
Nombre del curso
Conferencia 3.1 Referencias
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. El papel de los datos de acceso abierto en la planificación de la electrificación geoespacial y el logro del SDG7. Un estudio de caso basado en OnSSET para Malawi. Energies 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: la primera aplicación de una herramienta de electrificación espacial de código abierto (OnSSET) en el África subsahariana. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Lecture 1: Introduction to geospatial electrification modelling [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (consultado el 18.2.21).
Moner-Girona, M., Puig, D., Mulugetta, Y., Kougias, I., AbdulRahman, J., Szabó, S., 2018. Herramienta interactiva de próxima generación como columna vertebral para el acceso universal a la electricidad. WIREs Energy and Environment 7, e305. https://doi.org/10.1002/wene.305
Morrissey, J., 2018. Lograr el acceso universal a la electricidad al menor coste. Oxfam, OXFAM'S RESEARCH BACKGROUNDERS 113.

## Slide 9
Identificar los datos geoespaciales relacionados con la energía
3.2 Principales conjuntos de datos utilizados en OnSSET
Límites administrativos
Red de carreteras
Luz nocturna
Centrales eléctricas
Minas
Red existente
Población actual
Proyección de población y red de distribución
Factor de capacidad de la energía eólica
Irradiación horizontal global
Potencial de minicentrales y pequeñas centrales hidroeléctricas
Coste espacial de los grupos electrógenos diesel
Fuente: Mentis et al. 2021
Korkovelos et al., 2019, Mentis et al. 2017
Red existente
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: En esta mini conferencia veremos un ejemplo de análisis de electrificación, utilizando la herramienta OnSSET, para toda el África subsahariana. Para empezar, tenemos que recopilar todos los conjuntos de datos geoespaciales. En primer lugar, tenemos que ver los límites administrativos que delimitan la zona o el país que estamos estudiando. En este caso, estamos estudiando todos los países del África subsahariana. Otro conjunto de datos importante es la red de carreteras, que indica lo bien conectado que está cada asentamiento. Las luces nocturnas muestran la luz que es detectable por un satélite que pasa sobre el globo durante la noche. A través de esto podemos suponer que probablemente haya algún acceso a la electricidad o algo que emita esta luz. También podemos fijarnos en las centrales eléctricas y en las minas, la primera es productora de electricidad, la segunda es consumidora de electricidad. Otro conjunto de datos clave es la información sobre la ubicación de la red eléctrica existente, que afecta al coste de la ampliación a nuevos asentamientos (como se ve en la imagen). Este conjunto de datos también se utiliza para identificar los asentamientos actualmente electrificados. Por supuesto, también hay que tener en cuenta cómo está distribuida la población. Y luego también se examinan las proyecciones de ésta. ¿Cómo esperamos que crezca la población en las distintas zonas y hay extensiones de red ya comprometidas que debamos incluir en nuestro análisis? En la siguiente diapositiva hablaremos de las capas de recursos energéticos.

## Slide 10
Recursos energéticos en el África subsahariana
3.2 Principales conjuntos de datos utilizados en OnSSET
Korkovelos et al., 2018, Mentis et al. 2017
Fuente: Adaptado de Mentis et al. 2021
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Fuente de la imagen: Korkovelos et al. 2018, imagen con licencia CC-BY 4.0
Notes: En el África subsahariana, el potencial eólico es elevado en África occidental y oriental. En cuanto al recurso energético solar, o la irradiación horizontal global, se puede ver que hay variaciones en todo el continente con algunas zonas con un potencial muy alto (que se ve en rojo más oscuro). En general, el potencial solar en el África subsahariana es bastante elevado. También hemos incluido el potencial hidroeléctrico, como se ve en la imagen azul inferior. En rojo y azul se pueden ver los diferentes lugares en los que hemos encontrado que podríamos conectar minicentrales y pequeñas centrales hidroeléctricas en toda el África subsahariana. Además, también tenemos información sobre el coste del gasóleo. El coste varía según el país (en rojo el coste bajo y en verde el coste más alto), pero también entre países, como se puede ver en la esquina superior derecha, que ilustra un escenario de coste alto y bajo del gasóleo.
La variación geoespacial depende del diésel
Disponibilidad;
Si el país es importador o exportador;
Y el coste del transporte del gasóleo a los asentamientos más remotos.

## Slide 11
Marco multinivel
3.2 Principales conjuntos de datos utilizados en OnSSET
ESMAP, 2015; Fuso Nerini et al., 2016
Fuente: Mentis et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: Una vez recopilados los conjuntos de datos geoespaciales, también tenemos que estimar la futura demanda de electricidad. Y lo hacemos utilizando el marco multinivel. El marco multinivel tiene cinco niveles de acceso, y no se trata sólo de tener o no tener electricidad, sino también de la cantidad de electricidad que se necesita. El nivel 1 es el nivel más bajo de acceso a la electricidad. Se trata de electricidad suficiente para alimentar unas cuantas bombillas o tal vez para cargar un teléfono o una radio. Si subimos al nivel 2, añadimos otros aparatos, por ejemplo un televisor o un ventilador u otros aparatos de bajo consumo. Luego, a medida que avanzamos hacia los niveles 3, 4 y 5, hay más servicios de electricidad, como frigoríficos, aparatos de aire acondicionado y cocinas eléctricas. Y dependiendo del nivel al que se aspire, por supuesto, las necesidades de electricidad son diferentes. Para alimentar unas pocas bombillas y cargar algún teléfono, basta con unos pocos kilovatios hora per cápita al año. En cambio, si se quiere alimentar la electricidad de las cocinas y los aparatos de aire acondicionado, es posible que se necesiten varios cientos de kilovatios hora por persona y año. En OnSSET definimos la demanda de electricidad para cada asentamiento en función de la población del mismo y luego la multiplicamos por el nivel de electrificación.

## Slide 12
¿Cuáles son las opciones de electrificación?
3.2 Principales conjuntos de datos utilizados en OnSSET
Fuente: Mentis et al. 2021
GRID
STAND-ALONE
TECNOLOGÍAS
MINI-GRID
Fuente de la imagen: Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) CC BY-NC-ND 2.0
Notes: Ahora veremos las opciones de electrificación que pueden abastecer esta demanda. Si observamos todas las opciones sin red, tenemos cuatro opciones de minirred por defecto y dos opciones autónomas en OnSSET. Las opciones de minirredes pueden ser alimentadas por energía solar fotovoltaica, generación diésel, eólica o hidráulica. Las opciones autónomas pueden alimentarse con energía solar fotovoltaica o con generación diésel. Tras recopilar todos estos conjuntos de datos, los resumimos en una base de datos geoespacial. Además, incluimos parámetros económicos para elegir cuál es la opción de suministro de electricidad menos costosa entre las tecnologías no conectadas a la red.

## Slide 13: 3.2 Principales conjuntos de datos utilizados en OnSSET
Coste nivelado de la electricidad (LCOE)
Mentis et al. 2017
Fuente: Mentis et al. 2021
Fuente de la imagen adaptada de: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Notes: La optimización en OnSSET para identificar la opción menos costosa es a través del coste nivelado de generación de electricidad (L.C.O.E). El L.C.O.E tiene en cuenta todos los costes a lo largo de la vida del proyecto, desde los costes de inversión hasta los costes de funcionamiento y mantenimiento que se repiten cada año y los costes de combustible (para los generadores diésel). Las tecnologías que dependen de recursos renovables, como la solar y la eólica, no tienen costes de combustible. Comparamos este coste con toda la electricidad que genera el sistema a lo largo de su vida útil. Si tenemos en cuenta todos estos costes divididos por toda la energía, obtenemos el menor coste de generación de electricidad, que se mide en dólares estadounidenses por kilovatio hora. Todo lo anterior puede representarse con la fórmula de la diapositiva. El L.C.O.E es una buena medida para comparar distintas tecnologías que tienen estructuras de costes diferentes. Por ejemplo, podemos considerar un sistema solar fotovoltaico que puede tener un coste de inversión muy elevado al principio, pero sin costes de combustible. En cambio, si nos fijamos en un sistema diésel, tenemos unos costes de inversión mucho más bajos al principio, pero unos costes de funcionamiento o de combustible mucho más altos a lo largo de cada año. Si tenemos en cuenta todos estos costes diferentes y los comparamos, obtendremos una buena medida para decidir cuál es la opción de suministro menos costosa en cada asentamiento. En la próxima miniconferencia veremos algunos resultados para toda el África subsahariana.

## Slide 14
Mini conferencia Objetivo de aprendizaje
Conferencia 3.2 Referencias
Bhatia, Mikul, Angelou, Niki, 2015. Más allá de las conexiones : Energy Access Redefined (TECHNICAL REPORT No. 008/15), Documento de trabajo.
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. El papel de los datos de acceso abierto en la planificación de la electrificación geoespacial y el logro del SDG7. Un estudio de caso basado en OnSSET para Malawi. Energies 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Korkovelos, A., Mentis, D., Siyal, S.H., Arderne, C., Rogner, H., Bazilian, M., Howells, M., Beck, H., De Roo, A., 2018. Una evaluación geoespacial del potencial hidroeléctrico a pequeña escala en el África subsahariana. Energies 11, 3100. https://doi.org/10.3390/en11113100
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: la primera aplicación de una herramienta de electrificación espacial de código abierto (OnSSET) en el África subsahariana. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., s.f. Conferencia 1: Introducción a la modelización geoespacial de la electrificación
[Documento WWW]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (consultado el 18.2.21).
Nerini, F.F., Broad, O., Mentis, D., Welsch, M., Bazilian, M., Howells, M., 2016. Una comparación de costes de los enfoques tecnológicos para mejorar el acceso a los servicios de electricidad. Energy 95, 255-265. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.11.068

## Slide 15
Resultados de la electrificación
3.3 Acceso a la electricidad en el África subsahariana
Mentis et al. 2017
Fuente: Mentis et al. 2021
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Notes: En esta mini conferencia veremos algunos resultados del África subsahariana. En la diapositiva se puede ver que en el primer escenario toda la población está electrificada con una demanda de nivel 1. Podemos ver que la red, en azul, es la opción más adecuada cerca de la red existente y en las zonas de alta densidad de población alrededor de África Occidental y en Sudáfrica. Se puede ver mucho azul alrededor de Addis Abeba en Etiopía. Pero las tecnologías autónomas son menos costosas en zonas menos densamente pobladas y más alejadas de las redes existentes. En cambio, si todo el mundo tuviera acceso a un nivel 3 de electricidad, veríamos una combinación diferente de tecnologías. Este escenario está en el mapa superior derecho. Ahora bien, esta red sería la opción menos costosa para cerca del 45% de la población del África subsahariana. Las tecnologías autónomas se reducen a aproximadamente la mitad de la población. También vemos que las minirredes desempeñarían un papel más importante, llegando al 7 por ciento de la población. Las minirredes (en verde) suelen estar situadas en zonas más alejadas de las redes existentes, pero con una densidad de población relativamente alta. Esto es también lo que llamamos el "espacio de las minirredes" en la conferencia introductoria.
Si logramos que el precio del petróleo sea bajo en el nivel 5 (esquina inferior izquierda) para toda la población del África subsahariana, la red se convierte en la principal opción de suministro, llegando a 7 de cada 10 personas. La minirred aumenta hasta una cuarta parte de la población, mientras que el suministro autónomo sólo alcanzará al 7% de la población en las zonas más remotas y menos pobladas. La demanda tiene un gran efecto y vemos diferentes soluciones, según las distintas demandas. En realidad, tendremos una mezcla de niveles dentro de un país y dentro del continente, por lo que podríamos ver un nivel superior en las zonas urbanas, por ejemplo, y un nivel inferior en las zonas rurales.

## Slide 16
Coste de la inversión
3.3 Acceso a la electricidad en el África subsahariana
Mentis et al. 2017
Fuente: Mentis et al. 2021
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Notes: Si se proporciona el nivel 1 para toda la población del África subsahariana, en este análisis el coste de la inversión es de aproximadamente 50.000 millones de dólares estadounidenses. Si se suministra electricidad de nivel 5 a toda la población del África subsahariana, el coste es de aproximadamente 855.000 millones de dólares. Hay casi un factor 20 de diferencia entre estos dos escenarios. Vemos el reparto tecnológico con las tecnologías autónomas en amarillo, la red en azul y la minirred en verde como porcentaje de la población total (porcentaje global de reparto tecnológico). En el nivel 1 vemos, como hemos descrito antes, las tecnologías de red y autónomas. A medida que nos acercamos a los objetivos de consumo más elevados, vemos que se presta mucha más atención a la red y que la minirred se introduce en el nivel 3. Al mismo tiempo, vemos que el papel de las tecnologías autónomas disminuye.

## Slide 17
Ejemplos de resultados del análisis de la electrificación del África subsahariana
3.3 Acceso a la electricidad en el África subsahariana
Mentis et al. 2017
Fuente: Adaptado de Mentis et al. 2021
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Notes: Hay muchos aspectos diferentes que podemos visualizar a partir de nuestros resultados, lo que resulta muy útil cuando debatimos las opciones de electrificación. Lo que hemos mostrado antes son los escenarios en los que la red, la minirred y las tecnologías autónomas son la solución menos costosa. Podemos desglosar aún más el tipo de minirred y los recursos energéticos de los que se abastecerá. Otra cosa que podemos visualizar es el coste de la electricidad. A la izquierda vemos en el verde las zonas en las que tenemos un bajo coste de la electricidad por kilovatio hora, mientras que en los tonos más oscuros del rojo tenemos un coste de la electricidad mucho más elevado. Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es que el coste es mucho menor en las mismas zonas que tienen alta densidad de población y están cerca de la red existente. Por el contrario, vemos un mayor coste de la electricidad en las zonas con menor densidad de población, especialmente en las zonas rurales. En la imagen de la derecha vemos el Índice de Necesidad de Asistencia al Mercado (conocido como MANI). Los países en rojo, como Liberia, la República Democrática del Congo, Somalia y Burundi, ocupan los primeros puestos en necesidad de asistencia, mientras que otros países como Sudáfrica, Botsuana y Namibia obtienen una puntuación muy baja en este índice. La combinación de ambos puede dar una idea de dónde es alta la necesidad de asistencia en combinación con un alto coste de la electricidad.

## Slide 18
Necesidades de inversión en el África subsahariana
Fuente: Mentis et al. 2021
3.3 Acceso a la electricidad en el África subsahariana
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: Otro aspecto que podemos visualizar son los costes de inversión por zona. Aquí se ven algunos valores regionales en los que el color más oscuro es el coste más alto y el más claro el más bajo. La misma tendencia que vimos con el menor coste de la electricidad en las zonas densamente pobladas es evidente aquí, ya que podemos ver que estas mismas zonas tienen un coste de inversión elevado. Las ciudades más grandes pueden reducir el coste global de la electricidad gracias a la economía de escala. Hay muchos aspectos diferentes que se pueden visualizar en la G.I.S. aparte de la tecnología que se va a utilizar.

## Slide 19
Mensajes clave
La ampliación de la red es favorable en las zonas con gran demanda, lo que suele estar relacionado con una alta densidad de población y una distancia cercana (<50 km) a la red.
Las tecnologías de minirredes son favorables en niveles de demanda medios y altos, lo que normalmente se correlaciona con la densidad de población en zonas alejadas de la red existente
Las tecnologías autónomas son favorables cuando los niveles de demanda son bajos, normalmente en zonas poco pobladas
El aumento de la demanda de electricidad (Nivel 1 → Nivel 5) hace que la opción menos costosa pase gradualmente de Stand-alone → Mini-Grid → Grid.
Fuente: Mentis et al. 2021
3.3 Acceso a la electricidad en el África subsahariana
Notes: Algunos mensajes clave de esta mini conferencia:
En primer lugar, la ampliación de la red suele ser favorable en zonas con una gran demanda, lo que suele estar relacionado con una alta densidad de población, que suele estar cerca de la red actual. Por lo tanto, el coste de la ampliación de la red en estas zonas no es tan elevado por persona. Las minirredes suelen ser la opción tecnológica para niveles de demanda altos o medios, normalmente en zonas densamente pobladas, pero bastante alejadas de la red actual, donde el coste de ampliar la red sería demasiado alto. Las tecnologías autónomas son más favorables cuando la demanda es baja, normalmente en zonas rurales y poco pobladas que están lejos de la red. Sin embargo, vemos que esta combinación de tecnologías cambia en función de los niveles de demanda. Para la demanda del nivel 1, la combinación óptima de tecnologías tiene una alta proporción de tecnologías autónomas, pero a medida que avanzamos hacia el nivel 5, pasamos gradualmente de las opciones autónomas a las minirredes y la red.

## Slide 20
Conferencia 3.3 Referencias
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: la primera aplicación de una herramienta de electrificación espacial de código abierto (OnSSET) en el África subsahariana. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., s.f. Conferencia 1: Introducción a la modelización geoespacial de la electrificación
[Documento WWW]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 21
¿Qué es el SIG y por qué es útil?
3.4 Los datos geoespaciales y los ODS
Los SIG pueden relacionar información procedente de diferentes fuentes, utilizando dos variables índice clave: el espacio (o la ubicación) y el tiempo.
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un conjunto integrado de herramientas de hardware y software, diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar, gestionar y presentar digitalmente datos espaciales (o geográficos) e información de atributos relacionada.
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) permiten relacionar información procedente de diferentes fuentes, utilizando dos variables índice clave: el espacio (o la localización) y el tiempo. G.I.S. significa Sistema de Información Geográfica y, como cualquier otro sistema de información, consiste en un conjunto de herramientas integradas diseñadas para capturar o almacenar, manipular y analizar datos. Lo que diferencia a los S.I.G. de otros sistemas de información es que los datos tienen una dimensión espacial y temporal. La dimensión espacial describe cómo los datos cambian en función de la ubicación, mientras que la dimensión temporal describe cómo cambian en función del tiempo. Un ejemplo de ello es la irradiación solar. La irradiación solar cambia en función del lugar en el que nos encontremos, esa es la dimensión espacial. Pero también cambia en función de la hora del día, que es la dimensión temporal. Las dimensiones espacial y temporal hacen que el SGI sea muy útil para modelar la energía.

## Slide 22
3.4 Los datos geoespaciales y los ODS
Sistema de Información Geográfica (SIG)
El uso de los SIG tiene múltiples propósitos:
Evaluaciones basadas en la localización: Las herramientas SIG permiten analizar la información geoespacial relacionada con la energía.
Teledetección: El uso de herramientas SIG facilita la integración de las técnicas de teledetección para derivar la disponibilidad de recursos y los potenciales energéticos en los casos en que estos datos no están disponibles (públicamente).
Ilustración de los resultados: El SIG se utiliza para ilustrar los resultados en mapas interactivos, proporcionando una interfaz eficaz entre la ciencia y la política.
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Aquí hemos enumerado tres de los principales propósitos de la utilización del S.I.G.
En primer lugar, la dimensión espacial nos permite realizar evaluaciones basadas en la localización. Con la SGI podemos adaptar las soluciones a las distintas partes de la zona de estudio, hasta el nivel de los asentamientos, y decir básicamente que la solución A funciona mejor en el asentamiento B, y que la solución X funciona mejor en el asentamiento Y. Esto es difícil de hacer con herramientas que no tengan incorporada la dimensión espacial. Las dimensiones espacial y temporal también nos ayudan a diversificar nuestra combinación energética mediante la teledetección. Además, podemos estimar dónde tenemos recursos como la energía solar, la eólica y la hidráulica. Por último, la G.I.S es muy importante a la hora de ilustrar los resultados en mapas interactivos. Estos mapas pueden proporcionar una interfaz eficaz entre la ciencia y la política al comunicar los indicadores clave para la planificación de la electrificación, garantizando que los resultados sean fácilmente comprensibles.

## Slide 23
Disponibilidad espacial de energía solar y eólica
3.4 Los datos geoespaciales y los ODS
Mapa del factor de capacidad de la energía eólica en el continente africano
Zonas con gran potencial para el despliegue de proyectos de energía eólica
Zona con gran potencial para el despliegue de sistemas fotovoltaicos
Mapa de irradiación horizontal global (GHI) del África subsahariana
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Global Solar Atlas 2.0, https://globalsolaratlas.info
Fuente de la imagen: Global Wind Atlas versión 3.0, https://globalwindatlas.info/
Notes: En esta diapositiva, puedes ver dos mapas que muestran la potencia de la dimensión espacial del G.I.S. Tenemos la irradiación horizontal global en el lado izquierdo. Se trata de un buen conjunto de datos de G.I.S si te interesa el potencial fotovoltaico. En el lado derecho tenemos la capacidad de energía eólica. Este conjunto de datos G.I.S es bueno si te interesa saber dónde deberías instalar turbinas eólicas. Observando estos mapas, puedes identificar las zonas con mayor potencial para los paneles fotovoltaicos y los aerogeneradores. Esta información está relacionada con la dimensión espacial.

## Slide 24
Los datos geoespaciales y los ODS
3.4 Los datos geoespaciales y los ODS
"Se ha calculado que aproximadamente el 20% de los indicadores de los ODS pueden interpretarse y medirse mediante el uso directo de los propios datos geoespaciales o mediante su integración con los datos estadísticos."
Arnold y otros, 2019
Notes: Como los datos geoespaciales describen los aspectos espaciales y temporales de nuestra Tierra, tienen un valor importante para ayudar a realizar y aplicar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
"Se ha calculado que aproximadamente el 20% de los indicadores de los ODS pueden interpretarse y medirse mediante el uso directo de los propios datos geoespaciales o mediante su integración con los datos estadísticos."
Encontrar datos geoespaciales fiables es una tarea importante para los países que están desarrollando sus planes nacionales para los 17 ODS. El acceso a datos de código abierto y de alta resolución es una parte importante de ello. La calidad de los datos geoespaciales aumenta si se desarrollan con conocimientos locales. Estos conjuntos de datos locales pueden luego agregarse, si es necesario, a los niveles regional y global y compararse con fuentes de datos internacionales (globales) independientes. Algunos tipos de datos geoespaciales fundamentales, por ejemplo la elevación, las redes de transporte y los asentamientos, deberían recopilarse y crear una base para los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, para que la recopilación de datos sea sólida, los datos geoespaciales deben tener ciertos formatos en términos de resolución espacial, detalle temático y periodicidad temporal. En muchos países esto puede suponer un reto, ya que no se dispone de los conocimientos y la capacidad necesarios para proporcionar datos coherentes a largo plazo. La escasez de capacidad puede ser en términos de datos geoespaciales básicos, así como la falta de las capacidades de captura de datos necesarias.

## Slide 25
Mensajes clave
3.4 Los datos geoespaciales y los ODS
Los SIG son grandes sistemas que describen cómo cambian los datos en el tiempo y el espacio
El uso de los SIG en la planificación energética es importante porque nos permite adaptar las soluciones en función de los atributos específicos de cada lugar
Los SIG pueden desempeñar un papel crucial a la hora de llenar las lagunas de datos y comunicar los resultados
Los SIG son importantes para la planificación y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Algunos mensajes clave para llevar:
Los S.I.G. son grandes sistemas que describen cómo cambian los datos en función del tiempo y la ubicación. El uso de los SIG y la planificación energética es importante, ya que nos da la posibilidad de hacer sistemas basados en la localización. Y los S.I.G. pueden desempeñar un papel crucial a la hora de rellenar los huecos y comunicar nuestros resultados. Además, la I.G. puede desempeñar un papel importante en el seguimiento y el apoyo para la consecución de la Agenda 2030.

## Slide 26
Conferencia 3.4 Referencias
Arnold, S., Chen, J., Eggers, O., 2019. Datos geoespaciales globales y complementarios (no autorizados) para los ODS: Papel y utilización.
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 27
22
Gracias por su atención por su atención ¡en esta conferencia!

## Slide 28
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Conferencia 1: OnSSET/Global Electrification Global Electrification Platform. Versión 1.0. [en línea presentación]. Crecimiento compatible con el clima Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético y Grupo del Banco Mundial
Hacer la prueba