## Slide 1
Versión 1.0
LECTURA 6
GENERADOR DE ESCENARIOS GEP
OnSSET/Global Plataforma de Electrificación

## Slide 2
OIT1: Describir y descifrar los resultados y archivos de salida de OnSSET y las implicaciones de las diferentes condiciones de la red.
OIT2: Describir las funcionalidades y características básicas de Python, el lenguaje de programación en el que se basa la herramienta OnSSET.
OIT3: Enumerar los pasos clave del proceso necesarios para el generador de escenarios de las BPA.
OIT4: Describir el papel de la modelización energética en el desarrollo de la política energética.
Resultados del aprendizaje
Al final de esta conferencia, serás capaz de:
Notes: Al final de esta conferencia, usted será capaz de
Describir y descifrar los resultados y archivos de salida de OnSSET y las implicaciones de las diferentes condiciones de la red.
Describir las funcionalidades y características básicas en Python, el lenguaje de programación en el que se basa la herramienta OnSSET.
Enumerar los pasos clave del proceso que se requieren para el Generador de Escenarios GEP.
Describir el papel de la modelización energética en el desarrollo de la política energética.
Esto le ayudará a avanzar en sus conocimientos sobre OnSSET y a entender su contexto.

## Slide 3: 6.1 Resultados y resúmenes de OnSSET
Basado en la división óptima identificar por tecnología:
Nuevas conexiones
Capacidad adicional necesaria
Requisitos de inversión
Paso 7. Resultados, resúmenes y visualización
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen CC-BY 3.0
Notes: En esta parte de la conferencia vamos a resumir la metodología de los siete pasos de la conferencia 5 con algunas ideas sobre los resultados y resúmenes proporcionados.
En los pasos anteriores hemos identificado la opción menos costosa para cada asentamiento. Ahora tenemos estimaciones sobre las necesidades de capacidad y los requisitos de inversión. Cuando resumimos esto para todo el país o región, también obtenemos el reparto entre las diferentes tecnologías. Las inversiones totales estimadas y las necesidades totales de capacidad también pueden desglosarse por tecnologías.

## Slide 4
Basado en la división óptima identificada por tecnología:
Nuevas conexiones para 2030
Capacidad adicional necesaria
Requisitos de inversión
6.1 Resultados y resúmenes de OnSSET
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Adaptada de Khavari et al. 2021, imagen con licencia CC-BY 4.0
Paso 7. Resultados, resúmenes y visualización
Notes: Podemos ver en un escenario cuántas personas se espera que se conecten a la red como opción de menor coste para 2030. ¿Cuántos esperamos que se conecten mediante una tecnología autónoma y cuántos esperamos que se conecten mediante una tecnología de minirred y de red? También podemos ver cuánta capacidad se necesita para las centrales eléctricas conectadas a la red, las tecnologías autónomas y las minirredes. Además, también podemos ver la inversión necesaria por tipos de tecnología.

## Slide 5
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Paso 7. Visualización
Fuente de la imagen: Sahlberg et al. 2018, imagen
6.1 Resultados y resúmenes de OnSSET
Notes: Por último, y muy importante, podemos visualizar la información en un mapa. En OnSSET no nos limitamos a describir cuánta inversión se necesita para las tecnologías. También podemos decir dónde deben ampliarse las líneas de transmisión, y también dónde debe desplegarse una minirred o una tecnología autónoma si queremos identificar la opción tecnológica de menor coste.
Los diferentes colores de este mapa representan las diferentes tecnologías identificadas como la opción menos costosa. En azul tenemos la red, en amarillo la fotovoltaica autónoma, en amarillo oscuro la minirred fotovoltaica y en azul oscuro la minirred hidráulica. Para contextualizar la información, podemos superponer otros datos, como la red eléctrica existente.

## Slide 6
1. Los datos del SIG se complementan con datos socioeconómicos y tecnológicos
2. Los SIG también se utilizan para mostrar los resultados y transmitir mensajes importantes
Fuente: Sahlberg et al. 2021
6.1 Resultados y resúmenes de OnSSET
Mensaje clave
Notes: Combinando los resultados que hemos visto en el cuadro anterior, este tipo de mapas puede proporcionar información reveladora que puede ayudar a tomar decisiones bien informadas para apoyar las estrategias de electrificación y aumentar el acceso a la electricidad al menor coste. El mensaje clave que se desprende de la metodología de los siete pasos es que podemos utilizar los datos del S.I.G. complementados con los datos de entrada sociales y económicos en el modelo OnSSET para calcular las opciones de electrificación de menor coste. Es a través de una combinación de la parte geoespacial y de los otros datos que podemos llegar a estas soluciones. Y como vimos en las últimas diapositivas, también utilizamos G.I.S para mostrar y visualizar los resultados con el fin de poder transmitir los mensajes de nuestro análisis.

## Slide 7: Conferencia 6.1 Referencias
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 8
Python es un lenguaje de programación de código abierto que se utiliza en múltiples aplicaciones y en diversos sectores
Es fácil de aprender con un gran número de recursos disponibles
  https://www.python.org/doc/
  https://www.learnpython.org/
  https://www.codecademy.com/learn/learn-python
Los programas de SIG más comunes utilizan una interfaz de Python para automatizar los procesos
6.2 Introducción a Python
¿Por qué usar Python?
Fuente: Korkovelos et al. 2021
Notes: Python es un lenguaje de programación gratuito y de código abierto que se utiliza en muchas aplicaciones y sectores diferentes. Puede descargarse y utilizarse sin necesidad de licencia, y puede usarse para escribir sus propios códigos y paquetes. Esta filosofía de código abierto coincide con la de OnSSET y es una de las razones por las que se utiliza Python con la herramienta. Una segunda razón es que Python es relativamente fácil de aprender. Hay un gran número de sitios web, recursos y cursos disponibles, muchos de los cuales son gratuitos. En la diapositiva ofrecemos algunos ejemplos.

## Slide 9
Cada herramienta de QGIS proporciona un ejemplo de sintaxis de Python correspondiente. La mayoría de ellos están disponibles en el sitio web de documentación de QGIS
Automatiza los procesos repetitivos
6.2 Introducción a Python
¿Por qué usar Python?
Fuente: Korkovelos et al. 2021
Notes: Otra ventaja de Python es que se utiliza habitualmente en el software geoespacial. La interfaz de Python puede utilizarse para ejecutar diversos procesos. Asimismo, Q.G.I.S, un software utilizado por OnSSET, utiliza la sintaxis de Python para ejecutar sus herramientas. Esto significa que los procesos codificados en Q.G.I.S también pueden ejecutarse con Python. La mayoría de estos códigos están disponibles a través de la herramienta OnSSET o a través del sitio web del documento Q.G.I.S. Esto significa que podemos utilizar Python para ejecutar muchas herramientas, lo cual es necesario para procesar y extraer los datos de G.I.S en un formato útil para OnSSET. En Python, podemos automatizar los pasos utilizados para el análisis de OnSSET. En lugar de ejecutar 50 o 60 herramientas diferentes por separado en Q.G.I.S, podemos escribir un script en Python para ejecutar todas estas herramientas a la vez, siempre que se den los datos de entrada correctos. Para los estudios de electrificación, esto puede reducir en gran medida el tiempo de procesamiento. Como parte de esta formación, hemos desarrollado un plugin de Q.G.I.S para la extracción de G.I.S, que ejecuta alrededor de 60 herramientas diferentes utilizando código Python.

## Slide 10
Versiones de Python - 2.7.X Vs 3.7.X.
Paquetes de instalación de Python - Anaconda (https://www.anaconda.com/)
Módulos de Python y bibliotecas de ciencia de datos (por ejemplo, NumPy, Pandas, Matplotlib)
Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Python
  Editores de texto (por ejemplo, el Bloc de notas)
  Entorno de cuaderno (por ejemplo, Jupyter Notebook)
  Entorno de desarrollo integrado (IDE) completo (por ejemplo, PyCharm o Spyder)
6.2 Introducción a Python
Python - Cosas importantes que hay que saber
Fuente: Korkovelos et al. 2021
Fuente de la imagen: www.jetbrains.com
Fuente de la imagen: imagen, BSD 3-Clause
Notes: Cuando se trata de Python, hay algunas cosas diferentes que son importantes de conocer. En primer lugar, hay diferentes versiones de Python, Python 2 y Python 3. Sin embargo, en OnSSET también hay diferentes paquetes de instalación. Un paquete es una colección de códigos y módulos que le ayudan a desarrollar sus herramientas sin tener que escribir todo el código usted mismo. Esto significa que las operaciones comunes han sido optimizadas, y que puedes descargar el código directamente y utilizarlo tú mismo. Anaconda es uno de estos paquetes, que utilizamos a menudo. Esta herramienta es una colección de paquetes que son útiles y necesarios para ejecutar tu código Python. Una vez que empiezas a explorar Python en detalle, puedes encontrar muchos de estos módulos, paquetes y bibliotecas que contienen códigos útiles y están disponibles en línea. Es importante tener en cuenta que hay diferentes formas en las que podemos ejecutar un código Python, por lo que tenemos diferentes entornos para ejecutarlo. En esta formación utilizaremos algo llamado Jupyter Notebook. El cuaderno Jupyter es una forma interactiva en la que podemos ejecutar el código Python y actualizar fácilmente las variables. Incluye una descripción de cómo utilizar la herramienta. Y también podemos ver algunos de los resultados de nuestro análisis mientras lo ejecutamos.

## Slide 11
La ejecución de la herramienta no requiere ningún conocimiento de programación
Con conocimientos básicos de programación, se pueden hacer modificaciones sencillas para adaptar la herramienta
El desarrollo de nuevas funcionalidades o la realización de grandes cambios en las existentes requiere buenos conocimientos de programación
Hay muchos tutoriales de Python disponibles gratuitamente en línea
6.2 Introducción a Python
Python - ¿Qué debo saber para utilizar el generador de escenarios de las BPA (OnSSET)?
Fuente: Korkovelos et al. 2021
Notes: Cuando se trata de Python y de ejecutar el análisis OnSSET lo que hemos hablado hasta ahora es una breve explicación de Python y sus principales funcionalidades y por qué lo utilizamos. Es importante señalar en este punto que para ejecutar la herramienta OnSSET no es necesario tener conocimientos de programación en Python. OnSSET está construida para que un análisis pueda ser ejecutado sin conocimientos de programación. Si quiere empezar a mejorar la herramienta o hacer nuevas adiciones de código para dar nuevas funcionalidades, puede hacerlo usando Python. Pero eso requiere que aprendas al menos algo de programación básica, lo que puede hacerse a través de sitios web en línea. En este curso no veremos cómo actualizar el código.

## Slide 12: 6.2 Introducción a Python
OnSSET está desarrollado en Python
Python es de código abierto y está disponible gratuitamente
La generación de escenarios de electrificación no requiere ningún conocimiento de programación
Los modelistas con conocimientos de programación pueden modificar y mejorar la herramienta OnSSET según sus preferencias
Con el paquete de distribución Anaconda para Python cualquiera puede ejecutar el Generador de Escenarios GEP fuera de línea
Fuente: Korkovelos et al. 2021
Mensajes clave
Notes: Los mensajes clave de esta primera parte es que estamos utilizando Python, un lenguaje de programación que se utiliza para ejecutar la herramienta OnSSET. La segunda parte es que Python es de código abierto y está disponible de forma gratuita, lo que significa que puedes ir y descargarlo del sitio web de Python de forma gratuita. Es importante tener en cuenta que para generar escenarios de electrificación con OnSSET no es necesario tener conocimientos de programación. Pero si tienes conocimientos de programación o si quieres editar o mejorar el OnSSET tú mismo, es necesario programar en Python. Y por último, si descargas el paquete Anaconda para Python, puedes descargar el OnSSET Jupyter Notebook y ejecutarlo sin conexión en tu propio ordenador. Esto es lo que haremos en este curso. En la segunda parte de esta conferencia, hablaremos de los procesos necesarios para ejecutar un escenario de electrificación geoespacial utilizando OnSSET.

## Slide 13: Conferencia 6.2 Referencias
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Mentis, D., n.d. Lecture 4: How the GEP Scenario Generator functions - Introduction to Python and the processes behind GEP Scenario Generator (OnSSET) [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%204/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 14: 6.3 Las etapas del análisis de la electrificación geoespacial con el Generador GEP
Recoger conjuntos de datos del SIG
Procesar conjuntos de datos utilizando QGIS si es necesario
(QGIS)
Ejecute el plugin para crear un archivo CSV con todos los datos del SIG
(QGIS)
Importar el archivo CSV y actualizar las variables en el código
(Jupyter Notebook)
Los procesos para un análisis del Generador de BPA utilizando OnSSET
Fuente: Korkovelos et al. 2021
Fuente de la imagen adaptada de: Khavari et al. 2021, imagen, licencia CC-BY 4.0
Notes: La herramienta que utilizaremos para el ejercicio práctico es el Generador de la Plataforma Global de Electrificación (Generador GEP). El primer paso del proceso del Generador de GEP es recopilar todos los datos geoespaciales. Este es también el primer paso de la metodología de siete pasos que explicamos en la clase 5. El siguiente paso es procesar este conjunto de datos utilizando Q.G.I.S si es necesario (también hay otras opciones para ejecutar el procesamiento del conjunto de datos en Jupyter Notebook). Puede que necesitemos asegurarnos de que el conjunto de datos está en el sistema de coordenadas correcto, y que está en el área correcta, o puede que necesitemos convertirlo a las unidades correctas. Por lo tanto, utilizamos Q.G.I.S para realizar este procesamiento del G.I.S si es necesario. Existen otras opciones de software de G.I.S., pero este curso se centra en Q.G.I.S. El tercer paso consiste en introducir todos los datos en el plugin de Q.G.I.S. Éste realiza el procesamiento posterior y extrae todos los conjuntos de datos geoespaciales en el archivo. Contienen la información necesaria para el análisis de la electrificación de cada uno de los asentamientos de la zona que estamos estudiando. Importamos el archivo CSV a nuestro cuaderno Jupyter para tener acceso a todos los datos geoespaciales. Utilizaremos el cuaderno Jupyter para realizar todos los cálculos que se describieron anteriormente en los pasos cuatro a siete.

## Slide 15: 6.3 Las etapas del análisis de la electrificación geoespacial con el Generador GEP
Los procesos para un análisis del Generador de BPA utilizando OnSSET
Fuente: Korkovelos et al. 2021
Fuente de la imagen adaptada de: Khavari et al. 2021, imagen, licencia CC-BY 4.0
Ejecutar el código
(Jupyter Notebook)
Utilice el archivo de resultados para crear mapas en QGIS
Utilice el archivo de resumen para crear gráficos y tablas en Excel
Recoger conjuntos de datos del SIG
Procesar conjuntos de datos utilizando QGIS si es necesario
(QGIS)
Ejecute el plugin para crear un archivo CSV con todos los datos del SIG
(QGIS)
Importar el archivo CSV y actualizar las variables en el código
(Jupyter Notebook)
Notes: La calibración de los datos se lleva a cabo como parte del proceso de cálculo de la población del año inicial y final, así como de los asentamientos electrificados en el año inicial. También proporcionamos una visualización preliminar dentro del cuaderno Jupyter a lo largo del proceso. Una vez importado el archivo CSV, tenemos que actualizar los parámetros sociales y tecnoeconómicos en el cuaderno y ejecutar el código para obtener los resultados de la electrificación para nuestro escenario. En los últimos pasos, podemos hacer algo de posprocesamiento para asegurarnos de que podemos visualizar los resultados que hemos generado de una manera adecuada para un responsable político o para quien sea que estemos desarrollando estos escenarios. Podemos utilizar el archivo de resultados, que contiene todos los resultados de cada asentamiento. Y podemos crear mapas en Q.G.I.S u otro software de G.I.S, para visualizar la información importante. Además, podemos utilizar el archivo de resumen para crear gráficos y tablas en Excel o herramientas similares para mostrar la información resumida de toda la zona de estudio.

## Slide 16: 6.3 Las etapas del análisis de la electrificación geoespacial con el Generador GEP
Documente todas sus variables utilizadas durante el ejercicio práctico en los archivos de salida de variables
Utilice el manual de las BPA para buscar información
Utiliza el Foro OnSSET para hacer preguntas (disponible en OnSSET.org)
Uso del generador de BPA: indicaciones clave
Fuente: Korkovelos et al. 2021
Notes: Cuando se utiliza el cuaderno Jupyter de las BPA hay algunos valores por defecto y explicaciones dentro del cuaderno. También puedes ir al manual de GEP, que está enlazado aquí, para buscar más información sobre las diferentes variables que se utilizan. Allí también puedes encontrar información actualizada para diferentes parámetros, incluyendo información social y económica.
Si tienes algún problema para ejecutar las herramientas del Generador GEP, ya sea las partes de procesamiento G.I.S o el cuaderno Jupyter, puedes ir al foro de OnSSET y hacer tus preguntas. Puedes ir directamente a través de este enlace o puedes encontrarlo a través del sitio web de OnSSET (que es onsset.org). Finalmente, cuando ejecutes tus escenarios, también obtendrás un archivo de variables que imprime toda la información que se utilizó.

## Slide 17: 6.3 Las etapas del análisis de la electrificación geoespacial con el Generador GEP
Todos los procesos de un análisis del Generador de BPA se basan en herramientas y software de código abierto
Siguiendo todos los procesos anteriores, cualquiera puede generar escenarios de electrificación personalizados utilizando sus propios datos de entrada
Mensajes clave
Fuente: Korkovelos et al. 2021
Notes: El mensaje clave de esta miniconferencia es, en primer lugar, que todos los procesos del análisis del Generador de BPA pueden realizarse con herramientas y software de código abierto. Esto significa que se puede llevar a cabo todo el análisis, desde la recogida de los datos hasta su visualización, utilizando únicamente herramientas y software gratuitos y de libre acceso. Podemos utilizar Q.G.I.S o Python para los procesos de G.I.S, y Python para ejecutar un modelo OnSSET. El segundo mensaje clave es que si uno sigue los pasos del proceso tal y como se ha descrito anteriormente, cualquiera puede ir y crear sus propios escenarios de electrificación personalizados utilizando sus propios datos de entrada. Por lo tanto, se pueden recopilar los datos G.I.S de los mejores datos G.I.S y no G.I.S disponibles y definir sus propios escenarios para ejecutar un escenario de electrificación utilizando el modelo OnSSET.

## Slide 18: 6.3 Las etapas del análisis de la electrificación geoespacial con el Generador GEP
Práctica 4: Cómo realizar un análisis de electrificación con el generador de escenarios GEP
Fuente: Korkovelos et al. 2021
Notes: En la siguiente sesión práctica construirá su propio modelo en el generador de escenarios GEP y conocerá más a fondo todas las funcionalidades.

## Slide 19: Conferencia 6.3 Referencias
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Mentis, D., n.d. Lecture 4: How the GEP Scenario Generator functions - Introduction to Python and the processess behind GEP Scenario Generator (OnSSET) [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%204/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 20: 6.4 Política energética y sistema energético
Modelización energética
Fuente de la imagen: ryan2point0 CC PDM 1.0.
Notes: En esta miniconferencia hablaremos de la modelización energética, el desarrollo de escenarios y el análisis de sensibilidad. Esta miniconferencia y las siguientes cubrirán la teoría de las actividades de modelización en general. Esto es importante cuando más adelante desarrolle sus propios modelos en OnSSET para tener una comprensión básica sobre su modelo. Además, veremos cómo desarrollamos escenarios y utilizamos el análisis de sensibilidad en nuestra modelización energética, y cómo creamos un vínculo entre la ciencia y la política. ¿Por qué utilizamos modelos? George E.P Box dijo una vez que "todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles".

## Slide 21: 6.4 Política energética y sistema energético
¿Qué hay que hacer y cuáles serán los costes para suministrar fuentes de energía modernas a zonas remotas?
¿Qué hay que hacer para aumentar la cuota de las tecnologías renovables?
¿Cuál sería el efecto de una subvención fotovoltaica?
¿Puede un programa de conservación de la energía ayudar a reducir el coste del suministro energético?
Ejemplos de cuestiones de política energética y de inversión
Fuente: Taliotis et al. 2018
Fuente de la imagen: Isofotón.es (CC-BY 3.0)
Notes: Son muchas las preguntas sobre política energética e inversión que puede plantearse un responsable político. Entre ellas están las preguntas generales, como qué hay que hacer y cuál será el coste de suministrar fuentes de energía modernas a las zonas remotas en términos del ODS7. Preguntas específicas, como qué tecnología debe utilizarse para suministrar electricidad a las personas que viven en los lugares más remotos. Otras preguntas importantes podrían ser cómo aumentar la proporción de tecnologías renovables, especialmente a la luz del calentamiento global y del acuerdo de París. Podemos utilizar modelos energéticos para ver qué tecnologías son las menos costosas entre las renovables. Y cuáles son las diferencias de costes entre el uso de renovables o de combustibles fósiles para la generación de electricidad. También podemos utilizar modelos para analizar otras cosas, como por ejemplo, cuál sería el efecto de una subvención. O cómo podría un programa de conservación de la energía contribuir a mejorar la eficiencia energética y, a través de ello, ayudar a reducir el coste del suministro de energía.

## Slide 22: 6.4 Política energética y sistema energético
Fuente: Taliotis et al. 2018
Fuente de la imagen: Imagen de Taliotis et al., CC-BY 4.0
Sistema complejo que incluye numerosas cadenas de suministro que vinculan los recursos energéticos con la demanda final de energía.
Política energética
Notes: A la luz de estas preguntas, la parte interesada podría tener que proporcionar alguna información básica sobre el sistema energético. El sistema energético es un sistema complejo que incluye numerosas cadenas de suministro que vinculan los recursos energéticos con la demanda final. El cuadro esboza un sistema energético desde los recursos energéticos primarios hasta la demanda final. El esquema anterior suele denominarse Sistema Energético de Referencia. En él se representan los vectores energéticos, que se ven como las líneas, y los convertidores de energía, que son las cajas cuadradas.

## Slide 23: 6.4 Política energética y sistema energético
Sistema complejo que incluye numerosas cadenas de suministro que vinculan los recursos energéticos con la demanda final de energía.
Exigencias finales
Política energética
Fuente: Taliotis et al. 2018
Fuente de la imagen: Imagen de Taliotis et al., CC-BY 4.0
Notes: En el lado derecho tenemos la demanda de energía. La demanda final son los servicios que proporciona la energía en forma de casas calientes, teléfonos cargados o luces. En el área que estamos estudiando para OnSSET, nos fijamos principalmente en la electricidad del sector residencial. Otro sector importante para OnSSET es el agrícola, que puede tener una demanda de electricidad para el riego o el procesamiento posterior a la cosecha, que es importante para la seguridad alimentaria. Sin embargo, la demanda de energía final se consume en una gran cantidad de áreas: el sector del transporte, la industria y los edificios comerciales, por mencionar algunos. Todos ellos se incluyen en la modelización energética.

## Slide 24: 6.4 Política energética y sistema energético
Exigencias finales
Recursos
Sistema complejo que incluye numerosas cadenas de suministro que vinculan los recursos energéticos con la demanda final de energía.
Política energética
Fuente: Taliotis et al. 2018
Fuente de la imagen: Imagen de Taliotis et al., CC-BY 4.0
Notes: En el lado izquierdo tenemos los recursos energéticos primarios, que incluyen los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, pero también los recursos energéticos renovables, como la biomasa, el sol, el agua y el viento. Del lado izquierdo al derecho hay importantes conversiones de energía que transforman estos recursos energéticos primarios para hacerlos útiles para el usuario final. Gran parte de la electricidad y el calor generados proceden de centrales eléctricas, que suministran a través de líneas de transmisión y redes de distribución la electricidad y el calor a los clientes.

## Slide 25: Conferencia 6.4 Referencias
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Introduction to Energy Systems Modelling. https://doi.org/10.5281/ZENODO.1493074

## Slide 26
22
Gracias por su atención por su atención ¡en esta conferencia!

## Slide 27
Hacer la prueba
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Conferencia 6: OnSSET/Global Electrification Plataforma de Electrificación Global. Versión 1.0. [en línea presentación]. Crecimiento compatible con el clima Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético y Grupo del Banco Mundial