## Slide 1: CONFERENCIA 8 MODELIZACIÓN ENERGÉTICA AVANZADA EN ONSSET
Versión 1.0
OnSSET/Global Plataforma de Electrificación

## Slide 2
Resultados del aprendizaje
OIT1: Calcular el LCOE de diferentes tecnologías.
OIT2: Describir el impacto de las cargas máximas en OnSSET
OIT3: Explicar los principios básicos de la red de distribución en un asentamiento.
Al final de esta conferencia, serás capaz de:
Notes: Esta clase tiene tres resultados previstos para el alumno. Después de esta conferencia, usted será capaz de
Calcula el L.C.O.E. para diferentes tecnologías.
Describir el impacto de las cargas máximas en OnSSET
Explicar los principios básicos de la red de distribución en un asentamiento.
Estos serán resultados de aprendizaje importantes para obtener un conocimiento más avanzado sobre OnSSET.

## Slide 3
Considere un pequeño sistema fotovoltaico diseñado para suministrar suficiente electricidad para alimentar algunas bombillas durante la noche
Tamaño del sistema: 17 W
Coste de inversión para un sistema de 17 W: 130 USD
Generación de energía anual: 35 kWh
Coste de funcionamiento y mantenimiento: 2 USD/año
Coste del combustible: 0
Tasa de descuento: 10 %
Vida útil del sistema: 20 años
8.1 Teoría avanzada II
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Ejemplo de LCOE
Notes: En esta clase continuaremos con la última clase sobre la tasa de descuento. Consideraremos el ejemplo de un pequeño sistema fotovoltaico y veremos cómo calcular el L.C.O.E. Se trata de un sistema diseñado para suministrar electricidad para unas pocas bombillas y quizá para cargar el teléfono. En el marco de los niveles múltiples, correspondería a un sistema de nivel 1. Tenemos un sistema de 17 vatios y un coste de inversión de 130 dólares estadounidenses. Se espera que este sistema genere unos 35 kilovatios hora al año.
También tenemos algunos costes de operación y mantenimiento (o O&M) para asegurarnos de que el sistema funciona bien (puede haber alguna necesidad de reemplazar las baterías durante su vida útil). En este ejemplo, los gastos de operación y mantenimiento son de media dos dólares al año. Los paneles fotovoltaicos aprovechan un recurso renovable y no hay costes de combustible (el sol es gratis). También estamos considerando una tasa de descuento del 10%, y esperamos que este sistema pueda generar electricidad durante unos 20 años.

## Slide 4
Ejemplo de LCOE - Año 0
8.1 Teoría avanzada II
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Si nos fijamos en lo que llamamos año cero, es el año en que invertimos en nuestro sistema fotovoltaico. En primer lugar, observaremos el coste de la inversión, los costes de funcionamiento y mantenimiento y el coste del combustible, que dividiremos por una tasa de descuento del 10% a la potencia del año (como se muestra en el cuadrado rojo).
En este año cero, el coste de la inversión es de 130 dólares, y aún no hay costes de operación y mantenimiento ni de combustible. En el denominador tenemos (1 + 0,1) que era la tasa de descuento, luego a la potencia del año que en este caso es cero. Esto significa que tenemos 130 + cero + cero, que es 130 dividido por (1 + 0,1) a la potencia de 0 que es 1. Los costes descontados en el año cero son, por tanto, 130 dólares (como se muestra en el cuadrado rojo). Si nos fijamos en la generación de electricidad en el cuadrado azul, suponemos que en el año cero aún no hay generación de electricidad. También tenemos que descontar la generación que lleva a la operación de (1 + 0,1) a la potencia de cero que es 0 kWh. Aunque descontar la generación de electricidad parece inconcebible desde un punto de vista físico, la generación de electricidad se corresponde con los beneficios de las ventas de electricidad. Cuanto más lejos estén las ganancias del presente, menor será el valor en efectivo.

## Slide 5
Ejemplo de LCOE - Año 1
8.1 Teoría avanzada II
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Si ahora pasamos al año uno, el primer año de funcionamiento del sistema, no tenemos más costes de inversión (o I), pues ya invertimos en el año cero. Por tanto, el coste de inversión es cero. Sin embargo, ahora tenemos dos dólares de costes de funcionamiento y mantenimiento cada año. Seguimos sin tener costes de combustible, ya que el recurso solar es gratuito, lo que significa que F es cero. En total, los costes son de dos dólares. Seguimos descontando un año, lo que significa que tenemos (1 + 0,1) (es decir, 1 + 10 % de tasa de descuento) a la potencia de uno. Tenemos 2 dividido por 1,1 lo que significa que los costes descontados son de 1,82 dólares. A continuación, examinamos la generación. En nuestro sistema tenemos una generación de 35 kilovatios hora cada año. Si descontamos 35 kilovatios hora por 1,1, obtenemos 31,82 kilovatios hora de generación descontada.
Estos son los costes y la generación en el primer año.

## Slide 6
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Ejemplo de LCOE - Año 2
8.1 Teoría avanzada II
Notes: A continuación, seguimos el mismo proceso para el segundo año. Tenemos una inversión cero, dos dólares de coste de operación y mantenimiento, y cero dólares de coste de combustible. Descontamos este coste durante dos años, es decir, lo dividimos por 1,21. El coste del segundo año es, por tanto, de 1,65 dólares en valor actual. Del mismo modo, para la generación de electricidad, tenemos 35 kilovatios hora de generación descontados durante dos años, lo que supone el factor 1,21. Esto supone 28,9 kilovatios hora para el año dos.

## Slide 7
Coste de salvamento
8.1 Teoría avanzada II
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Seguimos haciendo esto para todos los años y luego podemos calcular el L.C.O.E basado en la vida útil de la tecnología, es decir, los 20 años que se espera que la tecnología genere electricidad. O podemos calcular el L.C.O.E para la vida útil del proyecto. Si tenemos un proyecto de sólo 15 años, eso significa que al final de la vida útil del proyecto al sistema le quedan cinco años para generar electricidad. Para compensar esto, podemos tener en cuenta algo llamado coste de recuperación. El coste de recuperación representa el valor restante de este sistema.
En la herramienta OnSSET aproximamos el coste de recuperación como los costes de inversión de la tecnología, multiplicados por la vida útil restante de la tecnología, dividida por la vida útil esperada de la misma. Si tenemos unos costes de inversión de 130 dólares, la vida útil del proyecto es de 15 años, y la vida útil prevista de la tecnología es de 20 años, entonces sabemos que al final de la vida del producto nos quedan 5 años más de vida útil de la tecnología. Esto nos lleva a dividir 5 entre 20 veces el coste de la inversión, que es el valor que queda en el sistema. Esto da como resultado 32,5 dólares. Podemos introducir los costes de recuperación en nuestra fórmula L.C.O.E como un coste de inversión negativo. Hay que tener en cuenta que esta es una versión simplificada para calcular el coste de recuperación, ya que en algunos casos los costes del sistema pueden disminuir más o menos rápido a lo largo de la vida de una tecnología.

## Slide 8: Conferencia 8.1 Referencias
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 9
Ejemplo de LCOE - Año 15
8.2 Teoría avanzada III
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Ahora continuamos nuestro cálculo de L.C.O.E para el año 15, que era el final de la vida útil del proyecto. El sistema tendrá un coste de recuperación, ya que la vida técnica era de 20 años. Lo introducimos como 32,5 dólares. Ahora tenemos los costes finales de operación y mantenimiento de dos dólares y ningún coste de combustible. Los costes totales son menos 28,4 dólares, divididos por el factor de descuento del año 15, que es 4,18. El coste restante es de menos 6,79 dólares. Esto significa que en el año 15, si vendemos el sistema, recuperaremos 6,79 dólares en valor actual. La generación de electricidad es de 35 kilovatios hora dividida por el factor de descuento del año 15, es decir, 8,37 kilovatios hora.

## Slide 10
Ejemplo de LCOE - Coste final
8.2 Teoría avanzada III
Notes: El último paso, una vez calculados todos los cálculos del L.C.O.E., es resumir todos los costes y toda la generación de todos los años. Eso es lo que representa el signo sigma (como se muestra en el cuadrado rojo). Tomamos el coste descontado del año cero, que incluye los costes de inversión del año cero más los costes descontados de cada año. Esto se resume hasta el año 15, que era la vida útil del proyecto. A continuación, añadimos el coste de recuperación, que también se descuenta.
Dividimos todos los costes entre la generación de electricidad descontada resumida hasta el año 15. Cuando tomamos todos estos costes descontados y los dividimos por toda la generación descontada, obtenemos el coste nivelado de la electricidad. En este caso tenemos 0,528 dólares por kilovatio hora. Ese es el coste de la electricidad para que este sistema alcance el punto de equilibrio a lo largo de la vida del proyecto.

## Slide 11
¿Qué ocurre si consideramos otro tipo de descuento?
Ejemplo 5%:
0,385 USD/kWh
Ejemplo de LCOE - Coste final
8.2 Teoría avanzada III
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Si hubiéramos tenido otra tasa de descuento, por ejemplo el 5%, en su lugar tendríamos el 5% en el denominador tanto de los costes como de la generación de electricidad. Esto nos daría un L.C.O.E. diferente de 0,385 dólares por kilovatio hora. Por lo tanto, la elección de la tasa de descuento tendrá un gran impacto en los resultados dependiendo de la tasa que se elija.
El mensaje clave es que, en primer lugar, el coste nivelado de la electricidad representa el coste final de la electricidad necesario para que el sistema global alcance el punto de equilibrio a lo largo de la vida del proyecto. El segundo punto es que el concepto L.C.O.E es bueno para comparar tecnologías con diferentes estructuras de costes. Hemos mencionado que las tecnologías renovables, que pueden tener un coste de inversión elevado pero un coste de combustible bajo o nulo, en comparación con las tecnologías diesel, que tienen un coste de inversión relativamente bajo pero un coste de combustible más elevado, pueden compararse mejor utilizando el L.C.O.E.

## Slide 12
Cálculos de LCOE
LCOE en OnSSET
8.2 Teoría avanzada III
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: En la siguiente parte de la clase de teoría avanzada, nos centraremos en cómo utilizamos los datos del S.I.G. y del S.I.G. para dimensionar las diferentes tecnologías. Además, describiremos cómo utilizamos los cálculos L.C.O.E en OnSSET. Empezaremos por repasar algunos de los conceptos clave.

## Slide 13
Pico de carga
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Curvas de carga
8.2 Teoría avanzada III
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Carga base = carga media
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Los tres primeros conceptos que introducimos son las curvas de carga, las cargas máximas y las cargas base. Una curva de carga muestra cómo varía la demanda de electricidad a lo largo del día o del mes del año. Aquí podemos ver un ejemplo de curvas de carga diarias. Se basan en las curvas de ejemplo del informe Progress towards Sustainable Energy del Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía. Podemos ver ejemplos de curvas de carga para diferentes niveles de electricidad. En el nivel 1, en el que la electricidad se utiliza principalmente para la iluminación y la carga, es posible que no tengamos ninguna necesidad de energía durante la noche. A partir de la mañana, vemos una baja demanda de electricidad que aumenta por la tarde, cuando tenemos la mayor demanda de electricidad. Este es el momento en el que se encienden las bombillas y quizás se carga el teléfono. La carga más alta se denomina carga máxima. A continuación, ésta desciende hacia la noche, cuando se apagan las bombillas. En el nivel 2 tienes algunos aparatos continuos (lo que significa que la electricidad se consume durante todo el día y la noche). En el Nivel 2 se tiene una mayor demanda de electricidad durante el día, dependiendo de los aparatos que se utilicen. La carga máxima es muy similar en todos los niveles de demanda de electricidad en los hogares.

## Slide 14: Conferencia 8.2 Referencias
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 15
Evaluación de la carga eléctrica
8.3 Teoría avanzada IV
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Ahora vamos a tratar un concepto llamado relación entre la carga base y la carga máxima. Se trata de una relación entre la carga media durante el día y la carga máxima durante el día. En un caso en el que tengamos más demanda durante el día, la relación entre la carga media y la carga punta será menor en comparación con un caso en el que tengamos una carga muy baja durante el día y una carga muy alta durante la punta. Cuando calculamos la carga eléctrica en OnSSET, partimos de las demandas eléctricas como demandas anuales. La demanda anual en cada asentamiento se calcula a partir del número de hogares y el objetivo de demanda de electricidad por hogar (a partir del marco multinivel) más las cargas de otros sectores como escuelas, hospitales, agricultura y actividades comerciales (esto depende de lo que se incluya en su estudio). A partir de la demanda total anual, podemos calcular la demanda media de cada hora mediante la siguiente fórmula: Tomamos el consumo anual, y lo multiplicamos por (1 + las pérdidas de transporte y distribución). Como ejemplo: si necesitamos 100 kilovatios hora en un año y tenemos un sistema con un 10% de pérdidas de transmisión y distribución, necesitamos suministrar 110 kilovatios hora para satisfacer la demanda final. La carga de suministro es en realidad mayor que la demanda real. A continuación, dividimos esto por el número total de horas al año para obtener la carga media en una hora del año. Esto nos da una carga media que utilizamos para calcular la carga máxima. La carga máxima es la carga media dividida por la relación entre la base y la carga máxima.

## Slide 16
Dimensionamiento del sistema de generación de energía y coste de funcionamiento
8.3 Teoría avanzada IV
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: El siguiente concepto que introducimos es el factor de capacidad. El factor de capacidad es un ratio que mide la generación real que se genera en un año a partir de una fuente de generación de energía en comparación con la generación potencial. La generación potencial es la que se obtendría si el sistema funcionara a su máxima capacidad durante todas las horas del año. Como ejemplo, veremos un sistema de energía solar: Tenemos 1 kW de capacidad instalada en un año. Un año tiene 8.760 horas, lo que significa que el sistema generaría 1*8760 kWh en un año si pudiera producir todas las horas del año según la capacidad instalada.
Un sistema fotovoltaico sólo puede generar electricidad cuando brilla el sol. Esto significa que funcionará aproximadamente a un 25 o 30 por ciento de su capacidad máxima. Si calculamos la generación total que este sistema puede producir realmente y la dividimos por la generación potencial, obtenemos el factor de capacidad.
El algoritmo de dimensionamiento del sistema en OnSSET se basa en el año siguiente, donde la capacidad instalada que se necesita para satisfacer la carga máxima se divide por el factor de capacidad. Para cada asentamiento habrá una carga máxima calculada en función de la demanda y las pérdidas de distribución. Además, a cada tecnología se le asigna un factor de capacidad único para esas liquidaciones en función de la disponibilidad de recursos.

## Slide 17
Fuente de la imagen: Centro de Investigación Científica Atmosférica de Langley, imagen
Cálculo del LCOE de las tecnologías solares autónomas tecnologías solares fotovoltaicas
8.3 Teoría avanzada IV
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Si consideramos el cálculo de la L.C.O.E para la energía solar fotovoltaica autónoma, podemos calcular la capacidad necesaria a partir de la carga máxima, que depende de la demanda en el asentamiento. Calculamos el factor de capacidad a partir de la irradiación horizontal global anual (o G.H.I), y el factor de capacidad se calcula simplemente como el G.H.I dividido por las horas de un año (8.760). Entonces, cuando calculamos ambos, podemos calcular el tamaño del sistema que se necesita para satisfacer la demanda en un asentamiento en función de su carga y su factor de capacidad. Esta metodología de dimensionamiento del sistema, que utilizamos para calcular el coste de inversión y los costes de explotación y mantenimiento, se basa en los valores anuales de los recursos. Se trata de un algoritmo de dimensionamiento simplificado que se utiliza en la versión por defecto de la herramienta OnSSET. Existen opciones (que no forman parte de la versión por defecto) para utilizar sistemas híbridos para las minirredes, especialmente las que se basan en un balance energético horario.

## Slide 18
El coste total de la inversión se obtiene multiplicando la capacidad por el coste de la inversión (USD/kW)
El funcionamiento y el mantenimiento anuales se indican como porcentaje del coste total de la inversión
Sin coste de combustible
Parámetro | Unidad
Coste de la inversión | 5500 USD/kW
Coste de funcionamiento | 1,5 % del coste de la inversión/año
Vida útil prevista de la tecnología | 20 años
Cálculo del LCOE de las tecnologías solares fotovoltaicas autónomas
8.3 Teoría avanzada IV
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Cuando calculamos el L.C.O.E de una tecnología fotovoltaica autónoma, utilizamos las fórmulas anteriores para calcular cuánta capacidad se necesita para satisfacer la demanda. Luego calculamos el coste total de la inversión multiplicando esta capacidad por el coste de la inversión en dólares por kilovatio. Y luego calculamos los costes de explotación y mantenimiento, que definimos como un porcentaje del coste total de la inversión. Utilizamos las fórmulas presentadas en las minilecciones anteriores para calcular el L.C.O.E. de la energía fotovoltaica aislada.

## Slide 19
La minirred solar fotovoltaica tiene en cuenta la misma información que la energía solar fotovoltaica autónoma...
... y también incluye un costo para la red de la célula
Fuente: Adaptado de Sahlberg et al. 2021
Cálculo del LCOE de la mini-red solar fotovoltaica
8.3 Teoría avanzada IV
Fuente de la imagen: Energising Development (EnDev) Indonesia, I, CC-3.0 Unported
Korkovelos et al. 2019
Notes: Si, en cambio, queremos calcular el L.C.O.E. de un sistema de minirred solar, tenemos que tener en cuenta todas las fórmulas que se utilizaron para la energía fotovoltaica aislada. Sin embargo, también hay que añadir el coste de explotación y mantenimiento de una red de distribución en el asentamiento. La red de distribución se utiliza para distribuir la electricidad de los paneles fotovoltaicos a los distintos clientes. El tamaño de esta red de distribución en el asentamiento depende del número de hogares o del número de edificios y de la electricidad que hay que suministrar. La metodología completa y el cálculo que hay detrás de esto se pueden encontrar en el documento Korkovelos et al. (2019). No obstante, lo trataremos brevemente en la siguiente miniconferencia.

## Slide 20: Conferencia 8.3 Referencias
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. El papel de los datos de acceso abierto en la planificación de la electrificación geoespacial y el logro del SDG7. Un estudio de caso basado en OnSSET para Malawi. Energies 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 21
El tamaño de la red de distribución en la célula depende del número de hogares y de la electricidad que se transmita
Se basa en un método presentado en Korkovelos et al. 2019
Fuente de la imagen adaptada de: Korkovelos et al. 2019, imagen, CC-BY 4.0.
Cálculo del LCOE de la mini-red solar fotovoltaica
8.4 Teoría avanzada V
Korkovelos et al. 2019
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: El tamaño del sistema de distribución de una población se basa en la superficie de la población y el número de edificios. Esto se utiliza para calcular la distancia entre los nodos de demanda (como se ve en la imagen) para entender la longitud de las líneas de distribución que hay que utilizar para conectar a todos los clientes. Además, la demanda de electricidad define si la red de distribución puede utilizar líneas de baja tensión o si se necesitan líneas de media tensión. Aquí también se calcula el número de transformadores de servicio que se necesitan en el asentamiento.

## Slide 22
Parámetro | Unidad
Área de la celda de la cuadrícula | km2
Hogares (a partir de la población y el tamaño de los hogares) | -
Coste de la línea de MT | USD/km
Coste de la línea de BT | USD/km
Mantenimiento de la red de transmisión y distribución | Porcentaje del coste de la inversión/año
Coste de conexión por hogar | USD/hogar
Capacidad de la línea de MT | kV
Capacidad de la línea de BT | kV
Longitud máxima de la línea de BT | km
Coste del transformador de servicio | USD/unidad (50 kVA)
Cálculo del LCOE de la mini-red solar fotovoltaica
8.4 Teoría avanzada V
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Todos estos costes de distribución se suman a los costes de inversión del sistema de generación fotovoltaica y a los costes de funcionamiento y mantenimiento. Esto significa que, para un sistema fotovoltaico de minirred, tenemos que añadir información adicional que no es necesaria para un sistema autónomo, como se ve en esta tabla.

## Slide 23
Similar a la fotovoltaica autónoma pero...
El factor de capacidad es un insumo que no se considera que varíe espacialmente
El coste del combustible es aplicable y varía
Cálculo del LCOE para el diésel autónomo
8.4 Teoría avanzada V
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Ahora veremos cómo OnSSET calcula el L.C.O.E para un sistema autónomo de gasóleo. Hacemos una evaluación similar a la de la fotovoltaica, pero no tenemos un recurso renovable variable. Esto significa que el factor de capacidad no se calcula para cada liquidación. En su lugar, es un factor de entrada definido por el usuario. Un sistema diésel típico podría generar electricidad durante la mayor parte de las horas del año, ya que no depende de la disponibilidad solar o eólica. Sin embargo, se incluye algún tiempo de inactividad cuando el sistema no puede generar electricidad debido al mantenimiento. Los factores de capacidad de un generador diésel podrían oscilar entre el 70 y el 90%. A diferencia de las energías renovables, el sistema diésel tiene un coste de combustible en funcionamiento. Esto significa que tenemos que entender cuánto variará el coste del combustible en todo el país. En los asentamientos más grandes, el coste por litro de gasóleo es menor que en las zonas rurales más remotas.

## Slide 24
Szabó et al. 2011
Cálculo del LCOE para el gasóleo autónomo - precio del gasóleo
8.4 Teoría avanzada V
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: El coste del gasóleo está relacionado con los costes de transporte, y se basa en la metodología desarrollada por Szabó et al. Si sumamos el coste de transporte, que está relacionado con el precio del surtidor de gasóleo, el camión que lo entrega y su propio consumo de gasóleo, obtenemos la siguiente fórmula. El coste anual del combustible en un asentamiento se calcula como la generación anual de electricidad multiplicada por el precio del gasóleo y el coste de transporte al asentamiento individual.

## Slide 25
Parámetro | Ejemplo
Eficiencia del generador | 28 %
Factor de capacidad | 0.7
Precio de la bomba de gasóleo | 1,00 USD/l
Volumen de camiones diésel | 300 litros
Consumo de camiones diesel | 14 litros/km
Diésel LHV | 9,94 kWh/l
Cálculo del LCOE para el gasóleo autónomo - precio del gasóleo
8.4 Teoría avanzada V
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: A continuación, dividimos la generación de electricidad y el precio del gasóleo en la célula por el valor calorífico inferior del gasóleo y la eficiencia del generador de gasóleo. Para calcular el coste anual del combustible utilizamos la eficiencia del generador. Hay pérdidas significativas en el generador de gasóleo, donde 3-4 kilovatios hora de gasóleo pueden convertirse en 1 kilovatio hora de electricidad. Los parámetros de la tabla son importantes en el modelo OnSSET, ya que se utilizan para calcular el coste anual del combustible. Los precios de los surtidores de gasóleo reflejan el precio del gasóleo en las ciudades más grandes, donde esperamos que el coste sea más bajo. La teoría avanzada continuará en la próxima conferencia y abarcará otras dos minilecturas.

## Slide 26: Conferencia 8.4 Referencias
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. El papel de los datos de acceso abierto en la planificación de la electrificación geoespacial y el logro del SDG7. Un estudio de caso basado en OnSSET para Malawi. Energies 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (consultado el 18.2.21).
Szabó, S., Bódis, K., Huld, T., Moner-Girona, M., 2011. Soluciones energéticas en el África rural: cartografía de los costes de electrificación de la generación solar y diésel distribuida frente a la extensión de la red. Environ. Res. Lett. 6, 034002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/6/3/034002

## Slide 27
Gracias por su atención por su atención ¡en esta conferencia!

## Slide 28
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Conferencia 8: OnSSET/Global Electrification Plataforma de Electrificación Global. Versión 1.0. [en línea presentación]. Crecimiento compatible con el clima Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético y Grupo del Banco Mundial
Hacer la prueba