## Slide 1: CONFERENCIA 9 MODELIZACIÓN ENERGÉTICA AVANZADA Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MODELO DE ELECTRIFICACIÓN
Versión 1.0
OnSSET/Global Plataforma de Electrificación

## Slide 2
Resultados del aprendizaje
OIT1: Describir las diferencias entre el cálculo de los LCOE de las tecnologías.
OIT2: Describir el algoritmo de priorización.
OIT3: Explicar aspectos importantes para la correcta visualización y comunicación de su análisis basado en OnSSET.
Al final de esta conferencia, serás capaz de:
Notes: Esta conferencia tiene tres resultados previstos para el alumno. Después de esta conferencia, usted será capaz de:
Describa las diferencias entre el cálculo de los L.C.O.Es de las tecnologías.
Describa el algoritmo de priorización.
Explique los aspectos importantes para la correcta visualización y comunicación de su análisis basado en OnSSET .
Estos resultados de aprendizaje previstos serán importantes para entender los cálculos que hay detrás del algoritmo, así como la forma de presentar los resultados finales.

## Slide 3
Similar al gasóleo autónomo, con un coste adicional para la red de distribución
Ajuste de los parámetros de entrada para tener en cuenta las economías de escala de los sistemas más grandes
Parámetro | Ejemplo
Eficiencia del generador | 33 %
Factor de capacidad | 0.7
Precio de la bomba de gasóleo | 1,00 USD/l
Volumen de camiones diésel | 15 000 litros
Consumo de camiones diesel | 33,7 litros/km
Diésel LHV | 9,94 kWh/l
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Cálculo del LCOE de una minirred de gasóleo
9.1 Teoría avanzada VI
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: En esta miniconferencia seguiremos describiendo el generador diesel de la minirred de la conferencia anterior. Si calculamos el L.C.O.E. de una minirred de gasóleo, utilizaremos el mismo tipo de cálculos que para el gasóleo autónomo (del que hablamos en la última conferencia), pero añadiremos los costes de la red de distribución. Si miramos la tabla para el gasóleo de minirred, podemos ajustar los parámetros de entrada aquí, porque éste puede ser entregado por un camión de gasóleo más grande. Suponemos que éste tiene un coste de transporte menor debido a los mayores volúmenes.

## Slide 4
Factor de capacidad calculado en cada celda en función de la velocidad media anual del viento para un ejemplo de aerogenerador
Tecnología renovable = sin coste de combustible
Cálculo del LCOE de la minired eólica
9.1 Teoría avanzada VI
Fuente de la imagen: https://globalwindatlas.info
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: La siguiente tecnología es la minirred eólica, en la que el factor de capacidad se calcula en cada celda, basándose en la velocidad media anual del viento. En la imagen vemos un ejemplo de las velocidades del viento en toda África, que se utilizan para calcular los factores de capacidad. Al igual que en las demás minirredes, a los costes de inversión y de explotación y mantenimiento de la minirred eólica se añade la red de distribución.

## Slide 5
Mini-red hidroeléctrica disponible sólo en la proximidad de una fuente (~5 km)
El algoritmo evita la sobreutilización
El factor de capacidad es una entrada (definida por el usuario)
Cálculo del LCOE de las minirredes hidroeléctricas
9.1 Teoría avanzada VI
Fuente de la imagen: Korkovelos et al. 2018, imagen con licencia CC-BY 4.0
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: La fábrica de condensadores para la energía hidráulica es una entrada del usuario en el modelo. En esta imagen se pueden ver las estimaciones de Korkovelos et al., 2018. Para la energía hidráulica no hay coste de combustible. Un límite importante para la energía hidroeléctrica es que asumimos que las minirredes hidroeléctricas solo pueden construirse en lugares que estén a menos de 5 kilómetros del asentamiento. Además, tenemos el mismo coste de distribución que para los otros sistemas de minirredes.

## Slide 6
Elección de la tecnología menos costosa fuera de la red
Determinación de la tecnología menos costosa
9.1 Teoría avanzada VI
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Ahora calculamos el coste nivelado de la electricidad para todas las diferentes tecnologías, calculando los factores de capacidad y los costes del combustible en función del tipo de tecnología de maneras ligeramente diferentes y, a continuación, identificamos la opción menos costosa.

## Slide 7
El LCOE de la conexión a la red centralizada depende de tres factores: i) El coste nivelado de generación de electricidad de las centrales de la red ("coste del combustible"); ii) La red de distribución en la célula ("coste de inversión"); iii) La inversión en capacidad de las centrales eléctricas y los costes de transmisión necesarios para conectar la célula a la red de alta tensión ("coste de inversión").
En cada celda, el algoritmo de la red compara el coste de obtener electricidad de la red con la tecnología menos costosa fuera de la red: algoritmo de electrificación de la red
Algoritmo de electrificación de la red
9.1 Teoría avanzada VI
Fuente: Adaptado de Sahlberg et al. 2021
Notes: Por último, también tenemos el algoritmo de electrificación de la red y el coste nivelado de la electricidad para conectar el asentamiento a la red centralizada. El L.C.O.E para la red depende del coste nivelado de generación de electricidad de las centrales eléctricas de la red en promedio. Esto se utiliza como coste de combustible en la fórmula del L.C.O.E. En segundo lugar, tenemos los costes de inversión para la red de distribución necesaria dentro del asentamiento. En tercer lugar, tenemos los costes de inversión de la capacidad adicional de las centrales eléctricas, así como de la red de transmisión, necesaria para conectar el asentamiento a la infraestructura existente.
Para cada asentamiento, el algoritmo compara el coste de la electricidad resultante de la conexión a la red centralizada en comparación con las tecnologías de menor coste fuera de la red. El algoritmo de la red ya se ha tratado en las conferencias anteriores; sin embargo, hay algunos aspectos adicionales que no se tratan en esa conferencia y que describiremos en la siguiente mini conferencia.

## Slide 8: Conferencia 9.1 Referencias
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 9
El algoritmo tiene en cuenta:
i) Penalización de la cuadrícula (cobertura del terreno, elevación, pendiente, distancia al transformador, distancia a las carreteras)
ii) Refuerzo de la red (por defecto = 10%)
iii) Distancia máxima de la red tecnoeconómica (por defecto = 50 km)
Algoritmo de electrificación de la red
9.2 Teoría avanzada VII
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Lo primero es lo que llamamos una penalización. Suponemos que tenemos un coste determinado para una línea de media tensión por kilómetro, pero esperamos que el coste aumente en función del terreno en el que se construya. Utilizamos los siguientes parámetros para describir el terreno: cobertura del suelo, elevación, pendiente, distancia a la subestación y distancia a las carreteras. A partir de ellos calculamos una penalización, suponiendo que es más costoso ampliar la red a través de un bosque, como ejemplo, en comparación con un terreno abierto. Se aplican penalizaciones similares para las zonas más costosas, como las que se encuentran en una pendiente pronunciada o las que están lejos de la subestación y de las carreteras por las que se pueden suministrar materiales.
En segundo lugar, tenemos en cuenta los costes de refuerzo de las líneas de media tensión. Esto ocurre cuando se conecta desde la red existente a la liquidación A y, a continuación, desde la liquidación A a la B. Esto aumentará ligeramente el coste desde la liquidación A a la B para cubrir cualquier refuerzo que pueda ser necesario desde la red descendente. El valor por defecto es del 10% para este refuerzo. Se trata de una simplificación, pero en lugar de realizar un análisis completo del flujo de carga para los costes de refuerzo, se aproxima la necesidad de refuerzo aguas abajo. Otros modelos pueden hacer un cálculo completo de la tensión exacta necesaria para cada línea. Esto es más detallado, pero también aumenta el tiempo de cálculo de forma significativa (como hemos mencionado en conferencias anteriores).
Por último, también podemos incluir una distancia máxima tecno-económica a la que se pueden extender las líneas de media tensión para conectar con nuevos asentamientos. El valor por defecto se fija en 50 kilómetros, suponiendo que un asentamiento que esté a más de 50 kilómetros de la red existente, no puede ser alcanzado por una línea de media tensión. Si la distancia es superior a 50 kilómetros, se necesitará una línea de alta tensión.

## Slide 10
OnSSET elige la tecnología menos costosa basándose únicamente en el LCOE
Se utilizan varios datos de entrada (tanto GIS como no GIS) para calcular el LCOE de cada tecnología, teniendo en cuenta los costes de generación, transmisión y distribución. Todos los datos de entrada pueden ser personalizados por el usuario en el Generador de Escenarios GEP
Mensaje clave, tecnología LCOE
9.2 Teoría avanzada VII
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: Algunos de los mensajes clave que se desprenden de los L.C.O.E. para las diferentes opciones tecnológicas son que, en primer lugar, OnSSET elige la tecnología menos costosa basándose únicamente en el L.C.O.E. Utilizamos diferentes datos de entrada para calcular el L.C.O.E. de cada tecnología. Tenemos en cuenta los costes de generación, transmisión y distribución, y calculamos los factores de capacidad específicos y los costes de combustible para el gasóleo. En función de las diferentes características espaciales de las distintas tecnologías, recursos energéticos, etc., se pueden personalizar diferentes tipos de datos de entrada en la herramienta OnSSET.

## Slide 11
La herramienta OnSSET incluye un algoritmo de priorización para decidir qué asentamientos deben ser electrificados si la tasa de electrificación objetivo es inferior al 100% (ya sea en el año intermedio o en el año final).
El modelo siempre calculará la vía de menor coste para la electrificación del 100% y, a continuación, elegirá cuáles de los asentamientos deben ser electrificados en función de una estrategia de priorización definida previamente para alcanzar el objetivo más bajo.
Actualmente hay dos métodos de priorización disponibles: Línea de base e Intensificación
Algoritmo de priorización
9.2 Teoría avanzada VII
Fuente: Adaptado de Sahlberg et al. 2021
Notes: Hay algunas funcionalidades adicionales en la herramienta OnSSET, que también cubriremos en esta mini conferencia. En primer lugar, tenemos algo llamado algoritmo de priorización. Si ejecutamos el modelo con un año intermedio, primero miramos cómo será la electrificación hasta, por ejemplo, 2025 y luego en 2030. Fijamos un objetivo para el año intermedio que es un porcentaje de la población. Por ejemplo, el objetivo podría ser el 80% de electrificación en 2025 y el 100% en 2030. El modelo debe elegir qué asentamientos se incluirán en el primer 80%. Esto puede hacerse de diferentes maneras, dependiendo de sus prioridades. En OnSSET hay un par de métodos de priorización disponibles en el modelo. En primer lugar, se puede priorizar en función de los costes de inversión más bajos. Esto significa que damos prioridad a las conexiones más baratas hasta 2025. Otra posibilidad es priorizar en función de la presencia de escuelas y centros de salud. Una tercera priorización podría dar prioridad a los asentamientos que están más cerca de las ciudades y dejar las zonas más remotas para una etapa posterior. Esta priorización debe ser discutida por un responsable de la toma de decisiones y un analista energético.

## Slide 12
Opción de priorización: Línea de base Esta opción priorizará primero la densificación, es decir, el aumento del acceso a la electricidad en los asentamientos ya conectados a la red. En el segundo paso se priorizarán los asentamientos restantes en función del menor coste de inversión per cápita.
Opción de priorización: Intensificación Esta opción volverá a priorizar la densificación en primer lugar. Como segundo paso, dará prioridad a la intensificación, es decir, a la conexión de todos los asentamientos cercanos a la red existente (independientemente de si la conexión a la red es la opción menos costosa o no). La distancia en km para la intensificación la define el usuario. Como tercer y último paso, los asentamientos se priorizarán de nuevo en función del menor coste de inversión per cápita.
Algoritmo de priorización
9.2 Teoría avanzada VII
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: A continuación, examinaremos la línea de base y las opciones de intensificación integradas en la herramienta. En la opción de referencia, el modelo priorizará en primer lugar el aumento del acceso a la electricidad en los asentamientos que ya están conectados a la red, en caso de que no todos los habitantes de esos asentamientos tengan acceso a la electricidad. A continuación, dará prioridad a los asentamientos en función del menor coste de inversión per cápita. Siguiendo el ejemplo de la diapositiva anterior, se electrifica el 80% inicial de la población con el L.C.O.E. más bajo. El 20% restante puede estar situado más lejos de la red o tener asentamientos menos densos, lo que supone un L.C.O.E. más elevado.
En la segunda opción, el modelo priorizará la intensificación del acceso a la electricidad en los asentamientos que ya están conectados a la red como parte del segundo paso. Si no se ha alcanzado, por ejemplo, el objetivo del 80%, dará prioridad a la intensificación para conectar a la red todos los asentamientos que estén cerca de la red existente, aunque no sea la opción de menor coste. En este caso, el modelo amplía la red, aunque no sea la opción de menor coste, y la distancia de ampliación que debe utilizarse puede ser definida por el usuario. Los rangos típicos son entre 2 y 5 kilómetros desde la red eléctrica existente. Si no se alcanza el objetivo del 80%, se pasa al tercer y último paso, que se prioriza en función del menor coste de inversión per cápita.

## Slide 13
El usuario puede imponer dos limitaciones a la red: límite de generación de capacidad de la red y límite de conexiones a la red. Es decir, en el primer paso de tiempo, el usuario puede limitar cuánta capacidad de generación puede añadirse de forma realista a la red y cuántas conexiones a la red pueden conseguirse de forma realista.
Si se cumple alguno de estos límites en el algoritmo de ampliación de la red, se terminará, y los asentamientos restantes sólo serán candidatos a no estar conectados a la red.
Límite de capacidad de la red: X MW de capacidad de generación/año conectados a la red nacional
Límite de conexiones a la red: X hogares conectados a la red/año
Capacidad de la red y límites de las conexiones
9.2 Teoría avanzada VII
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Notes: También podemos imponer algunas limitaciones a la rapidez con la que esperamos que una red centralizada pueda expandirse. Hay un límite de generación de la capacidad de la red y un límite de conexión a la red. El límite de capacidad de la red significa que limitaremos la capacidad de generación que creemos que puede añadirse de forma realista a la red nacional por año en megavatios. El modelo sólo conectará nuevos asentamientos a la red si hay suficiente capacidad de generación para satisfacer su demanda. Una vez que se haya maximizado la capacidad de generación, el modelo no conectará más asentamientos a la red aunque sea la tecnología de menor coste.
El límite de conexiones, por su parte, limita el número de hogares que pueden conectarse a la red por año para reflejar la velocidad de conexión. Es posible que no haya suficiente capacidad para instalar nuevas conexiones a un ritmo suficientemente rápido en un caso en el que la conexión en grupo sea la opción menos costosa para una gran parte de la población. Si este límite se fija en 100.000 hogares por año en el país, eso significa que si el modelo encuentra más de 100.000 hogares para conectar como opción de menor coste en el año, sólo conectará los primeros 100.000. El resto de los hogares tendrán que conectarse mediante tecnologías no conectadas a la red.

## Slide 14: Conferencia 9.2 Referencias
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 15: 9.3 Estructuración de la presentación
Hay que tener en cuenta algunas cosas:
¿A qué público se dirige (ministro, estudiantes, investigadores, periodistas, etc.)?
¿Cuáles son sus conocimientos previos?
¿Qué es lo más importante que deben escuchar y recordar de la presentación?
¿De cuánto tiempo dispone?
Fuente: Khavari et al. 2021
Aspectos clave
Notes: En esta miniconferencia hablaremos de cómo comunicar los resultados del modelo de electrificación, y nos centraremos en cómo presentarlos en un PowerPoint. En primer lugar, a la hora de estructurar su presentación, hay algunos aspectos generales que debe tener en cuenta. El primer aspecto es ¿quién es su público objetivo? ¿Vas a presentarla a un ministro o a estudiantes universitarios, a investigadores o a periodistas? Una vez que haya definido quién es su público, también debe tener en cuenta sus conocimientos previos. ¿Se trata de un investigador con mucha experiencia en electrificación geoespacial o de un ministro con una sólida formación en política energética? ¿O, por el contrario, es un periodista, por ejemplo, con conocimientos más generales? Dependiendo de quién sea y de cuáles sean sus conocimientos, deberás averiguar qué es lo más importante que necesitan oír y recordar de tu presentación. Si sólo pudiera elegir un mensaje clave, ¿cuál sería? Y por último, por supuesto, también hay que tener en cuenta el tiempo del que se dispone. A menudo hay mucha información útil que se podría presentar, pero también tenemos un tiempo limitado. Hay que concentrar el tiempo limitado de que se dispone para la presentación a fin de asegurarse de que se transmiten los mensajes clave y las ideas principales obtenidas del análisis.

## Slide 16: Claridad: Colores
9.3 Estructuración de la presentación
Colores
Fuente: Khavari et al. 2021
Notes: Empezaremos a ver los colores. Esto es en relación con los gráficos y los mapas, y luego también con la redacción de un informe o un documento y cómo transmitir fácilmente el mensaje que se desea.

## Slide 17: 9.3 Estructuración de la presentación
Chart: Población por tecnología
| Grid | Stand-alone PV
2030 | 15622339.2917 | 10404276.7083
Chart: población por tecnología
| Grid 93% | Stand-alone PV 5% | Mini-grid PV 1% | Mini-grid hydro 1%
2030 | 24169638.2096 | 1695768.279 | 156332.047 | 4877.4644
Fuente: Khavari et al. 2021
Ejemplo 2
Notes: En el mapa de la izquierda, vemos la división de la tecnología en un mapa en lo que se denomina un escenario de baja demanda. Podemos ver que el azul representa los lugares en los que la red es la opción menos costosa y el naranja los lugares en los que la energía fotovoltaica autónoma es la opción menos costosa. También lo desglosamos en términos de población. En el gráfico circular se ve que, en azul, el 60% de la población tiene la tecnología de red y el 40% de la población tiene la fotovoltaica autónoma como tecnología de menor coste.
En esta presentación, también tenemos un escenario de alta demanda, como se puede ver a la derecha. Vemos la solución de menor coste, en la que las minirredes fotovoltaicas y los sistemas autónomos son las soluciones de menor coste en este escenario de alta demanda. También hay una división tecnológica por número de conexiones. Ambos escenarios proceden del mismo estudio, pero para dos niveles de demanda diferentes. Como se puede ver, hay un par de cosas que hacen que esta presentación no sea fácil de leer.
En primer lugar, podemos ver que hay diferentes colores entre los distintos escenarios. En el mapa de la izquierda las conexiones de la red están en azul; sin embargo, en el mapa de la derecha aparecen en morado. Esto dificulta la comparación entre ambos escenarios. Además, en el mapa de la derecha hay cuatro tecnologías, pero sólo tres en el gráfico circular, y la denominación difiere entre la leyenda y el gráfico circular.
Para facilitar la comparación, hay que utilizar los mismos colores en ambos mapas. También podemos ver que tenemos colores diferentes entre el mapa y el gráfico circular. Como estamos describiendo las mismas tecnologías, sería preferible utilizar los mismos colores para conectar el gráfico circular con el mapa.

## Slide 18
Chart: Población por tecnología
| Grid | Stand-alone PV
2030 | 15622339.2917 | 10404276.7083
Chart: población por tecnología
| Grid 93% | Stand-alone PV 5% | Mini-grid PV 1% | Mini-grid hydro 1%
2030 | 24169638.2096 | 1695768.279 | 156332.047 | 4877.4644
Ejemplo 2
9.3 Estructuración de la presentación
Fuente: Khavari et al. 2021
Notes: Si mejoramos estos dos, tendríamos algo como esto en su lugar. Aquí tenemos el mismo color para todas las tecnologías en ambos escenarios y también en el mapa y en el gráfico circular. Esto hace que sea mucho más fácil ver la diferencia entre el escenario de baja demanda y el de alta demanda, y cómo la cuadrícula se expande a muchas más áreas en este ejemplo.

## Slide 19: 9.3 Estructuración de la presentación
Sea coherente con los colores. Si utiliza un color para representar una tecnología en un mapa o figura, asegúrese de utilizar el mismo color para esa tecnología en todos los mapas y figuras de su presentación
Utilizar colores que sean fáciles de distinguir entre sí
Asegúrese de que las leyendas sean legibles a distancia
Compruebe la coherencia con todas las cifras (barra de escala, etc.)
Fuente: Khavari et al. 2021
Mensajes para llevar (colores)
Notes: Lo fundamental es ser coherente con los colores. Esto es válido tanto para las presentaciones como para los informes. Utilice los mismos colores para la misma tecnología en todos los mapas y gráficos.
Asegúrese de utilizar colores que sean fáciles de distinguir entre sí. Si tiene, por ejemplo, amarillo y azul, es mucho más fácil distinguir las diferentes tecnologías que, por ejemplo, tener diferentes tonos de azul.
Además, asegúrate de que tus leyendas sean legibles desde la distancia, de modo que incluso las personas que se encuentren en el fondo de la sala puedan ver la descripción y el texto que pongas en las diapositivas.
Asegúrese de que es coherente Como ejemplo, si tiene una barra de escala, debe tener un aspecto similar en ambas imágenes. Si ambas muestran la misma área, deberían tener el mismo rango. En el primer ejemplo, vemos que las escalas van de 0 a 300 y de 0 a 400 kilómetros. En el segundo ejemplo, vemos que en ambos casos va de 0 a 400 kilómetros.

## Slide 20: Conferencia 9.3 Referencias
Khavari, B., Sahlberg, A., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 7: Communicating electrification model results [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%207/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 21
9.4 Claridad: Números
Claridad: Números
Fuente: Khavari et al. 2021
Notes: En esta miniconferencia vamos a hablar de la claridad de los números, así como de consejos para cuando hagas tu modelado.

## Slide 22
Chart: Coste de inversión por tecnología
| Grid | Stand-alone PV | Mini-grid PV
 | 1616340635.7355 | 410343290.2375 | 40876051.4237
Coste total de la inversión: 2067559977 USD
Ejemplo 1
Fuente: Khavari et al. 2021
9.4 Claridad: Números
Notes: En este gráfico podemos ver el coste de inversión de las diferentes tecnologías. Podemos ver en el gráfico tres tecnologías: red, minirred y autónoma. Podemos ver que tenemos el coste a la izquierda y también el coste total de la inversión abajo. La suma total es muy importante para una parte interesada o un responsable político, ya que suele ser una de las primeras cosas por las que preguntan. Por supuesto, el coste total de la inversión no transmite toda la estructura de costes. También es bueno presentar los demás costes de combustible y de mantenimiento de la explotación. Hay un par de cosas que no son óptimas en esta cifra. En primer lugar, no tenemos una unidad en el eje Y, por lo que no sabemos si estas cifras se refieren a dólares, a otra moneda o a lo que realmente muestra. Lo segundo es que, como regla general, no debemos dejar que las personas que lean el gráfico cuenten el número de ceros que se presentan en el eje Y. Si se lee el gráfico es difícil averiguar rápidamente si son 2 millones, 20 millones o 200 millones. Puede ayudar al lector con la magnitud de las unidades para que sea rápido de leer y sin oportunidad de confusión. El coste total de la inversión que aparece debajo del gráfico también es un número muy grande y exacto, pero no es muy claro ni fácil de seguir.

## Slide 23
Chart: Coste de inversión por tecnología
| Grid | Stand-alone PV | Mini-grid PV
 | 1616.3406 | 410.3433 | 40.8761
Coste total de la inversión: 2.100 millones de dólares
Ejemplo 2
9.4 Claridad: Números
Fuente: Khavari et al. 2021
Notes: En este segundo ejemplo se puede ver un gráfico más fácil de leer. En primer lugar, se ha mejorado la etiqueta aumentando la fuente. También tenemos una unidad en el eje Y. Además, debido a la magnitud de la inversión, ésta se presenta en millones de dólares estadounidenses. Esto significa que se han reducido los números en 6 ceros en el eje Y. Ahora es mucho más fácil ver que el eje Y llega a 1600 millones de dólares. También podemos ver que los costes totales de inversión, que se presentan en miles de millones de dólares estadounidenses. Esto es más fácil de entender rápidamente. También hemos reducido la precisión de las cifras que presentamos, ya que hay muchas variables y muchas incertidumbres, por lo que no podemos decir de forma realista que sabemos exactamente la cantidad de dólares estadounidenses que costará el proyecto. Además, es importante no cambiar las unidades de, por ejemplo, dólares/euros o escalas con millones en un gráfico y miles de millones en el siguiente, entre las cosas que se quieren comparar.

## Slide 24: 9.4 Claridad: Números
Limite el número de decimales que utiliza
Las cifras deben presentarse con una precisión razonable. Teniendo en cuenta la incertidumbre de los modelos, si el resultado del modelo es que el coste total de la inversión es de 4.356.678 USD, es mejor redondearlo y presentarlo como, por ejemplo, 4,4 millones de USD.
No haga que la gente "cuente ceros", 1,3 millones es más fácil de leer que 1.300.000.
Asegúrese de que las unidades están claras en los gráficos, las figuras y el texto.
Mensajes para llevar (número)
Fuente: Khavari et al. 2021
Notes: El mensaje clave que hay que extraer de esto es, en primer lugar, limitar el número de decimales y cifras que se utilizan cuando se presentan los números con una precisión razonable teniendo en cuenta la incertidumbre de los modelos. Resuma los números muy grandes para que el lector no tenga que contar ceros y redondearlos. Por ejemplo, 4.356.678 debería convertirse en 4,4 millones de dólares. Asegúrate de presentar siempre las unidades con claridad en todos los gráficos, figuras y textos.

## Slide 25: Conferencia 9.4 Referencias
Khavari, B., Sahlberg, A., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 7: Communicating electrification model results [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%207/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 26
22
Y enhorabuena por haber completado todas las clases de este curso.
Gracias por su atención por su atención ¡en esta conferencia!

## Slide 27
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Conferencia 9: OnSSET/Global Electrification Plataforma de Electrificación Global. Versión 1.0. [en línea presentación]. Crecimiento compatible con el clima Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético y Grupo del Banco Mundial
Hacer la prueba