## Slide 1
Versión 1.0
Energía y Modelización de la flexibilidad
LECTURA 13 FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO

## Slide 2
Nombre del curso
NÚMERO Y NOMBRE DE LA MINI CONFERENCIA
Mini conferencia Objetivo de aprendizaje
2
Resultados del aprendizaje
Al final de la semana, serás capaz de:
OIT1: Comprender el reto de integrar las energías renovables en el sistema eléctrico
OIT2: Comprender el valor de la flexibilidad en el sistema eléctrico y cómo planificarla
OIT3: Identificar las fuentes de flexibilidad en el lado de la oferta y sus características requeridas
OIT4: Identificar las fuentes de flexibilidad en el lado de la demanda y sus características requeridas
Notes: Al final de la semana, serás capaz de:
1) Comprender el reto de integrar las energías renovables en el sistema eléctrico.
2) Comprender el valor de la flexibilidad en el sistema eléctrico y cómo planificarla.
3) Identificar las fuentes de flexibilidad en el lado de la oferta y sus características requeridas.
4) Identificar las fuentes de flexibilidad en el lado de la demanda y sus características requeridas.

## Slide 3
3
13.1.1 Aceleración del crecimiento de las energías renovables
13.1 Desafío de la integración de la ERV
Las energías renovables variables (ERV), principalmente la solar y la eólica, se han vuelto más baratas que las centrales térmicas y nucleares convencionales y su participación en la generación de energía está creciendo rápidamente.
La energía solar y la eólica son recursos autóctonos, y su rápido crecimiento reduce la preocupación por la seguridad del combustible. Sin embargo, la creciente penetración de la energía solar y eólica en el sistema eléctrico está provocando problemas de fiabilidad en el suministro de electricidad.
Fuente: IRENA 2019a
Notes: La transición energética para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados requiere importantes cambios estructurales en los sistemas eléctricos de todo el mundo. La electrificación de los sectores de uso final, como la industria, los edificios y el transporte, así como la descarbonización rigurosa del sector eléctrico son fundamentales para la transición energética. La descarbonización del sector eléctrico requiere una transformación de un sistema basado principalmente en los combustibles fósiles a otro basado en las energías renovables.
Las fuentes renovables variables, principalmente la solar y la eólica, se han vuelto más baratas que las centrales térmicas y nucleares convencionales, y su participación en la generación de energía está creciendo rápidamente. La integración a gran escala de estas energías renovables variables en el sistema eléctrico, aunque es un reto, es esencial para descarbonizar el sector eléctrico sin dejar de satisfacer la creciente demanda de energía. Además, la energía solar y la eólica son recursos autóctonos y su rápido crecimiento reduce la preocupación por la seguridad del combustible en muchas regiones. Sin embargo, la creciente penetración de las energías renovables variables en el sistema eléctrico, que se basa principalmente en la demanda inflexible y en la generación térmica despachable, está causando preocupaciones por el suministro fiable de electricidad. Por lo tanto, cada vez es más necesario aumentar la flexibilidad de los sistemas de energía para poder acomodar de forma fiable una mayor proporción de energías renovables variables.
Se espera que la proporción de la electricidad en la demanda total de energía final aumente del 20% en 2015 al 40% en 2050. Según IRENA REmap, las fuentes renovables suministrarán más del 86% de la electricidad mundial generada y las fuentes renovables variables suministrarán más del 60% de la electricidad generada.

## Slide 4
4
13.1.2 El reto de la integración del sistema
13.1 Desafío de la integración de la ERV
El reto del equilibrio del sistema y de la integración de las energías renovables suele evaluarse en tres escalas de tiempo:
Estabilidad y resistencia: La capacidad del sistema para recuperarse de una perturbación (en segundos).
Equilibrio y seguridad operativa: La capacidad del sistema para conservar el equilibrio de la demanda (Minutos a días).
Adecuación: Capacidad del sistema eléctrico para abastecer la demanda eléctrica máxima y agregada de una zona en todo momento (Meses a años).
Recuperación de las perturbaciones y equilibrio de los cambios rápidos imprevisibles
Reserva de explotación e inercia
Ahora
Segundos
Actas
Horas
Días
Meses
Años
Seguimiento de la carga: equilibrar los errores de previsión (en carga y generación) y la variabilidad de la carga neta
Equilibrio en tiempo real
Equilibrio intradiario
Balance diario
Balance anual y estacional /Planificación de la capacidad
Inversión
Programación de la hidrología/mantenimiento
Fuente: IRENA 2018a
Notes: Los sistemas eléctricos deben gestionarse activamente para mantener un equilibrio constante entre la oferta y la demanda. Se trata de una tarea compleja, ya que la demanda varía continuamente y las previsiones de demanda suelen incluir errores. El nivel de incertidumbre aumenta en escalas de tiempo prolongadas y será mayor cuando los consumidores respondan a un estímulo inesperado y compartido, como una ola de frío en el clima. La otra gran fuente de incertidumbre es la pérdida de uno o varios generadores o líneas de transmisión. Por tanto, la variabilidad y la incertidumbre son fenómenos comunes en el funcionamiento del sistema eléctrico. En los actuales sistemas dominados por los combustibles fósiles, los desequilibrios resultantes de la variación de la demanda y la incertidumbre son gestionados principalmente por centrales térmicas despachables.
La producción de recursos renovables variables aumenta y disminuye rápidamente en función de los recursos disponibles, y es difícil prever su producción. Por lo tanto, la integración de una mayor proporción de energía renovable variable en el sistema eléctrico introduce una variabilidad e incertidumbre adicionales, más que nuevas, en el sistema por el lado de la oferta.
El reto del equilibrio del sistema y de la integración de las energías renovables suele evaluarse en tres escalas de tiempo:
- Estabilidad y resistencia: La capacidad instantánea del sistema para recuperarse de las perturbaciones y desequilibrios instantáneos de la oferta y la demanda y mantener la reserva de explotación y la inercia.
- Equilibrio y seguridad operativa: La capacidad del sistema para mantener el equilibrio de la demanda y la oferta, conocida como seguimiento de la carga. Incluye el equilibrio en tiempo real, intradiario y diario.
- Adecuación: La capacidad del sistema eléctrico para suministrar la demanda eléctrica máxima y agregada en todo momento en condiciones normales de funcionamiento.

## Slide 5
5
13.1.3 La carga neta
13.1 Desafío de la integración de la ERV
La carga neta es la demanda de energía después de contabilizar la producción renovable variable.
A medida que aumenta la cuota de renovables, aumenta la diferencia entre la demanda de energía y la carga neta.
El reto del equilibrio será mayor en los momentos en que la demanda de electricidad y la producción de las centrales eléctricas variables cambien simultáneamente en direcciones opuestas.
Fuente: IRENA 2020a
Notes: Tradicionalmente, los sistemas eléctricos se diseñan para hacer frente a las variaciones e incertidumbres de la demanda. El perfil de la demanda de electricidad depende de varios factores, como el clima local, el PIB y factores sociales y culturales. Sin embargo, la demanda de electricidad suele seguir un patrón regular en cada región. Por lo general, es más fácil prever las fluctuaciones de la demanda que las de la oferta variable de renovables.
Una característica importante del sistema eléctrico es la carga neta. La carga neta es la demanda de energía después de tener en cuenta la producción renovable variable. Cuando la penetración de las energías renovables es baja, la diferencia entre la carga neta y la demanda de energía es insignificante. Sin embargo, a medida que aumenta la cuota de renovables, la diferencia entre ambas aumenta. El reto del equilibrio, por tanto, reside en la capacidad del sistema para reaccionar con la suficiente rapidez como para acomodar cambios tan amplios y rápidos y mantener la estabilidad del sistema.
El reto del equilibrio será mayor en los momentos en que la demanda de electricidad y la producción de las centrales eléctricas variables cambien simultáneamente en direcciones opuestas. Los dos casos extremos de esta situación son los siguientes:
- En los momentos en que la demanda de electricidad está cayendo al mínimo, mientras que la producción de las energías renovables variables está aumentando hasta el pico
-Cuando la demanda de electricidad aumenta hacia el pico mientras la producción de V.R.E. disminuye.

## Slide 6
6
13.1.4 Principales retos de la integración
13.1 Desafío de la integración de la ERV
Fuente: IRENA 2018a
Sobregeneración y evitar la reducción de la VRE
Aumento de la velocidad de rampa
Mayor alcance de la rampa
Incertidumbre y errores de previsión
Estabilidad del sistema y cumplimiento de los requisitos de inercia
Notes: La integración a gran escala de fuentes de electricidad renovables variables plantea cinco retos fundamentales:
La primera es que la frecuencia de aparición y la magnitud de los errores de previsión sobre la carga neta aumentan a medida que crece la cuota de V.R.E. Esto lleva a un mayor ciclado de la generación térmica y a la sobregeneración. En algunos casos, la potencia generada en el sistema es superior a la demanda, debido a las limitaciones técnicas de la tasa y a la medida en que los generadores térmicos pueden reducir su producción. Para mantener la frecuencia en su valor nominal, el operador del sistema tiene que restringir la generación de energía de las renovables variables. El recorte es una medida de mitigación de riesgos que suele aplicarse cuando un sistema no puede hacer frente a los problemas de equilibrio por falta de flexibilidad. La restricción de la E.R.V. reduce el factor de capacidad de los generadores renovables y su atractivo económico; también reduce los beneficios de la E.R.V. en todo el sistema.
La tasa de rampa resultante en la carga neta puede ser superior a la demanda y a la producción de renovables. A medida que aumenta la proporción de energías renovables variables, la tasa de rampa en la carga neta también aumenta.
Además de aumentar las tasas de rampa, el V.R.E. aumenta los rangos de rampa, que es la diferencia entre las cargas mínima y máxima. Por lo tanto, las unidades convencionales despachables tienen que realizar ciclos más rápidos y frecuentes para cumplir los nuevos requisitos de rampa. La capacidad de generación flexible debe ser suficiente para cubrir los requisitos de los rangos de rampa aumentados. Si el sistema no puede hacer frente a los requisitos de rampa de bajada de la carga neta, tiene que reducir la producción de E.R.V. Del mismo modo, si el sistema no puede hacer frente al requisito de rampa de subida de carga neta, podría provocar una pérdida de carga.

## Slide 7
7
13.1.5 Principales retos de la integración
13.1 Desafío de la integración de la ERV
Sobregeneración y evitar la reducción de la VRE
Aumento de la velocidad de rampa
Mayor rango de rampa
Incertidumbre y errores de previsión
Estabilidad del sistema y cumplimiento de los requisitos de inercia
Fuente: IRENA 2018a
Notes: Para hacer frente a la incertidumbre, la regulación de los sistemas eléctricos requiere que se adquiera cierta cantidad de capacidad de reserva en cada momento. El primer objetivo de la capacidad de reserva es ayudar a la recuperación del sistema en caso de contingencia (por ejemplo, pérdida de generación). Esto puede lograrse mediante una reserva de contención de frecuencia de acción rápida para restablecer la frecuencia a su valor nominal. La segunda finalidad de la capacidad de reserva es compensar los errores de previsión de la demanda (también llamada reserva de regulación). A medida que aumenta la cuota de generación renovable variable, los errores de previsión de la E.R.V. (en lugar de los errores de previsión de la demanda) se convierten en la principal fuente de incertidumbre de la carga neta y, por tanto, en el principal motor de las necesidades de reserva de regulación.
Por último, una parte muy importante de la V.R.E. es que plantea riesgos de fiabilidad del sistema relacionados con la falta de inercia del mismo. La inercia del sistema eléctrico se refiere a la inercia instantánea total de los rotores giratorios de los generadores síncronos. Esta inercia ayuda a los generadores a resistir los cambios en su velocidad de rotación debidos a los desequilibrios del sistema y da a los operadores del sistema tiempo para activar los controles necesarios para recuperar el sistema. La inercia está relacionada con la cantidad de capacidad sincrónica convencional en línea en cada momento, y es inversamente proporcional a la tasa de cambio de la frecuencia. En otras palabras, cuanto menor sea la inercia, más rápido será el cambio de frecuencia y más difícil será mantener un funcionamiento fiable. El sistema eléctrico tiene requisitos específicos de inercia que imponen tener cierta capacidad sincrónica en línea.

## Slide 8
Nombre del curso
NÚMERO Y NOMBRE DE LA MINI CONFERENCIA
Mini conferencia Objetivo de aprendizaje
8
Conferencia 13.1 Referencias
IRENA (2019a), "Global energy transformation: A roadmap to 2050" (edición 2019), Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition
AIE (2011), "Harnessing Variable Renewables: a guide to balancing Challenge" (2011), Agencia Internacional de la Energía (AIE). https://www.oecd.org/publications/harnessing-variable-renewables-9789264111394-en.htm
AIE (2020), "Power system in transition, Challenges and opportunities ahead for electricity security", 2020, Agencia Internacional de la Energía (AIE) https://www.iea.org/reports/power-systems-in-transition
IRENA (2018a), "Power system flexibility for the energy transition, Part I: Overview for policy makers", 2018, Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2018/Nov/Power-system-flexibility-for-the-energy-transition
IRENA (2019b), "Solution to integrate high shares of variable renewable energy" (2019), Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Solutions-to-integrate-high-shares-of-variable-renewable-energy

## Slide 9
9
13.2.1 Flexibilidad del sistema eléctrico
13.2 Flexibilidad del sistema eléctrico
La flexibilidad del sistema eléctrico se refiere a:
La flexibilidad se mide en términos de megavatios (MW) disponibles para aumentar o disminuir la potencia, a lo largo del tiempo.
"La capacidad de un sistema eléctrico para gestionar de forma fiable y rentable la variabilidad e incertidumbre de la demanda y la oferta en todas las escalas temporales pertinentes"
Notes: La tasa, el alcance, es decir, la diferencia entre el mínimo y el máximo, y la frecuencia de las variaciones de la carga neta especifican los requisitos de flexibilidad del sistema. Una mayor penetración de las renovables variables aumenta uno o varios de estos factores. Por lo tanto, la estimación del perfil de la carga neta en función de los distintos porcentajes de renovables variables es un paso crucial en la planificación de la flexibilidad, ya que indica la parte de la carga que debe ser suministrada por generadores despachables (controlables).
Según la Agencia Internacional de la Energía, la flexibilidad del sistema eléctrico se refiere a
"La capacidad de un sistema eléctrico para gestionar de forma fiable y rentable la variabilidad e incertidumbre de la demanda y la oferta en todas las escalas temporales pertinentes".
En otras palabras, expresa la capacidad de un sistema eléctrico para mantener un equilibrio fiable de la oferta y la demanda frente a desequilibrios rápidos, grandes e inesperados.
La flexibilidad se mide en términos de megavatios (o MW) disponibles para subir y bajar la potencia, a lo largo del tiempo. Para integrar de forma fiable grandes capacidades de generación de electricidad renovable en el sistema eléctrico, los planificadores deben garantizar la disponibilidad de suficientes recursos de flexibilidad y capacidad de equilibrio.

## Slide 10
10
13.2.2 Sistemas eléctricos flexibles
13.2 Flexibilidad del sistema eléctrico
Evita la pérdida de cargas y satisface la demanda máxima y las cargas netas máximas.
Mantener un equilibrio fiable de la oferta y la demanda en todo momento.
Incorporar un potencial de almacenamiento adecuado mediante el acoplamiento de sectores y la inversión en capacidades de almacenamiento para equilibrar los períodos de alta generación de VRE y baja demanda, así como los períodos de alta demanda pero baja generación de VRE.
Incorporar medidas de gestión de la demanda para ajustar la demanda en respuesta a los periodos de escasez de suministro y de sobregeneración.
Garantizar un suministro adecuado de servicios auxiliares con el fin de mantener las capacidades del sistema para mitigar los riesgos en caso de posibles eventos desestabilizadores.
Mejorar las prácticas de explotación e incorporar la reestructuración del mercado para liberar el potencial de flexibilidad.
Notes: Según IRENA, se considera que un sistema de energía es flexible si puede hacer lo siguiente de forma rentable, fiable y en todas las escalas de tiempo:
1) Evita la pérdida de cargas y satisface la demanda máxima y las cargas netas máximas. Por lo tanto, la pérdida de carga es una de las medidas que se suelen utilizar para evaluar el riesgo de flexibilidad de un sistema o los escenarios de transición del sistema.
2) Mantiene un equilibrio fiable de la oferta y la demanda en todo momento garantizando:
  -la disponibilidad de una capacidad suficiente para aumentar y disminuir la demanda o la oferta, o ambas, mediante la garantía de una capacidad mínima de reserva y un límite mínimo de inercia.
  -la disponibilidad de una capacidad adecuada de arranque rápido
  -un sistema que pueda funcionar con seguridad durante las cargas netas bajas
La insuficiencia de las reservas es otra medida utilizada para evaluar los riesgos de flexibilidad de un sistema.
3) Incorpora un potencial de almacenamiento adecuado mediante el acoplamiento de sectores y la inversión en capacidades de almacenamiento para equilibrar los periodos de generación de E.R.V. alta y los periodos de demanda alta pero de generación de E.R.V. baja y evitar las restricciones. El derrame de energía (es decir, la cantidad de electricidad renovable variable que no se utiliza) y la cantidad de recortes de energía son otras medidas que suelen utilizarse para evaluar la flexibilidad.
4) Incorpora medidas de gestión de la demanda para ajustar la demanda a los periodos de escasez de suministro y de sobregeneración.
5) Garantiza un suministro adecuado de servicios auxiliares para mantener las capacidades del sistema y mitigar posibles eventos desestabilizadores.
6) Mejora las prácticas de explotación e incorpora la reestructuración del mercado para liberar el potencial de flexibilidad de la red.

## Slide 11
11
13.2.3 Recursos de flexibilidad en el sistema eléctrico
13.2 Flexibilidad del sistema eléctrico
Los sistemas eléctricos pueden utilizar una serie de recursos de flexibilidad en la demanda, la oferta y el funcionamiento para gestionar las variaciones de la carga neta.
El potencial y la disponibilidad de estas soluciones varían de una región a otra.
Para alcanzar los objetivos de la transición energética, hay que aprovechar la flexibilidad en todos los sectores del sistema energético.
Flexibilidad del sistema eléctrico
Acoplamiento de sectores
Por el lado de la demanda
Gestión
Almacenamiento
Vehículos eléctricos
Gas
Calor
Transmisión
Distribución
Generación
H2
Fuente: IRENA 2019b
Notes: La flexibilidad en el sistema eléctrico se asocia tradicionalmente a las centrales térmicas despachables. Sin embargo, los sistemas eléctricos pueden utilizar una serie de recursos de flexibilidad para gestionar las variaciones de la carga neta. Sin embargo, los tipos y el potencial de estos recursos varían de una región a otra.
Según IRENA, estas soluciones incluyen "la distribución geográfica de los generadores de electricidad renovable variable, la puesta en común de recursos, la reestructuración de los mercados para remunerar la flexibilidad, la mejora de la infraestructura de la red, el despliegue de tecnologías avanzadas de baterías, el desarrollo de programas de gestión de la demanda y la mejora de la capacidad de ciclado de los generadores térmicos. El acoplamiento sectorial también aporta flexibilidad al sistema con la conversión de la energía en calor, la conversión de la energía en gas y la explotación del potencial de almacenamiento a través de la carga de los vehículos eléctricos".
Para acomodar de forma fiable una mayor proporción de energías renovables en el sistema eléctrico, debemos liberar todo el potencial de flexibilidad del sistema energético, y la flexibilidad debe aprovecharse en todos los sectores del sistema energético. Identificar el potencial y la disponibilidad de los recursos de flexibilidad en un sistema energético es fundamental para seguir avanzando y alcanzar los objetivos de la transición energética.

## Slide 12
12
13.2.4 Planificación de la flexibilidad
13.2 Flexibilidad del sistema eléctrico
Fuente: IRENA 2019c
Notes: La flexibilidad de un sistema eléctrico depende de la evolución del mismo a lo largo del tiempo, en función de los recursos, las políticas y la trayectoria de crecimiento. El tamaño, el nivel de modernización de un sistema eléctrico y las perspectivas de crecimiento de la demanda son atributos clave de la flexibilidad. Por ejemplo, el crecimiento de la demanda se estanca en muchos sistemas grandes y modernos debido a la madurez de la industrialización y al énfasis en la eficiencia energética. Por lo tanto, el sistema se enfrenta a un exceso de capacidad que se construyó para apoyar el crecimiento de la demanda en el pasado, con muchas de las centrales térmicas depreciándose. Así, el sistema tiene que invertir en costosas opciones de readaptación, y la inversión en nuevos activos será más costosa.
Sin embargo, en las regiones en desarrollo es más fácil planificar la flexibilidad. Hay que construir nueva capacidad para abastecer la creciente demanda, lo que ofrece la oportunidad de incorporar medidas de flexibilidad en el diseño del mercado y en los códigos de la red para los nuevos activos.
La planificación de la flexibilidad es un proceso continuo y complejo de varios pasos y requiere tener en cuenta todas las fuentes posibles. Hay que tener en cuenta muchos factores diferentes que forman un complejo problema matemático que debe resolverse con las herramientas adecuadas. A medida que aumenta la cuota de V.R.E., los sistemas de energía pasan por una transición. Es necesario un estudio detallado del sistema para considerar tanto los aspectos técnicos como los institucionales de la flexibilidad, mientras que las decisiones finales suelen tomarse basándose en los principios del menor coste. Es sensato planificar con antelación la flexibilidad en lugar de explorar inversiones subóptimas después de que surjan problemas de flexibilidad en un sistema eléctrico. A continuación, revisamos el método de evaluación de la flexibilidad esbozado por IRENA.

## Slide 13
13
13.2.5 Evaluación de la flexibilidad
13.2 Flexibilidad del sistema eléctrico
Paso 3: Evaluar la flexibilidad futura
1. Optimizar el VRE mediante la optimización geoespacial
Optimizar la combinación de capacidades de VRE
Estimar la producción de VRE en función de la ubicación y los objetivos políticos
Estimación de la carga neta futura
2. Ampliación de la capacidad al menor coste para identificar los activos futuros
Estudiar la carga neta para evaluar las necesidades de la bicicleta
Optimizar la combinación de capacidad no VRE en función de las tecnologías futuras
Identificar activos de flexibilidad adicionales (por ejemplo, almacenamiento, DSM)
Evaluar los beneficios del acoplamiento de sectores
3. Repita el paso 1
Evaluar la operatividad de los planes a largo plazo identificados en los pasos anteriores
Paso 1: Evaluar la flexibilidad actual
1. Modelización de los costes de producción
Evaluar los niveles actuales de restricción y pérdida de carga
Evaluar los incidentes de sobregeneración y la fluctuación del precio
Evaluar los ciclos de las unidades (rampa de arranque e incidentes de generación mínima)
Evaluar si las reservas de explotación son adecuadas
2. Estudios de redes
Evaluar si el sistema puede regular eficazmente la frecuencia y los voltajes
Evaluar si el sistema puede recuperarse de eventos inesperados
Evaluar si el sistema tiene suficiente inercia
Evaluar si los elementos de transmisión se sobrecargan
Paso 2: Colmar las lagunas siguiendo el enfoque del menor coste
1. Desbloquear la flexibilidad existente
Cambios normativos y de mercado
Envío de unidades por orden de mérito
Formar al personal de las unidades generadoras para que operen las plantas de forma flexible
Puesta en común con los vecinos
Ajustar las reservas de explotación en función de las nuevas necesidades
2. Aplicar sistemas de gestión de la demanda (DSM)
3. Invertir en nuevos activos
  Mejora de la transmisión
  Adaptar las unidades existentes
  Invertir en nueva generación y/o almacenamiento
Si se identifican lagunas de flexibilidad, vaya al paso 2. Si no, ir directamente al paso 3
Fuente: IRENA 2018a
Notes: El proceso de evaluación de la flexibilidad comienza con una evaluación de las carencias actuales de flexibilidad y se extiende hacia el futuro. Según el estado actual del sistema, las medidas de integración pueden ser necesarias para el futuro o pueden ser ya una cuestión urgente. Esto modifica en gran medida la lista de opciones disponibles y los costes asociados. El método consta de tres pasos:
El primer paso consiste en evaluar la situación actual de la flexibilidad e identificar formas baratas y sin inversión de desbloquear la flexibilidad existente mediante mejoras en las prácticas operativas y la reestructuración del mercado. El objetivo principal de la evaluación de la flexibilidad de un sistema existente es:
identificar las actuales lagunas de flexibilidad,
Evaluar la cuota máxima de E.R.V. que puede integrarse sin cambiar significativamente el componente no E.R.V. de la red,
estimar el tiempo que queda hasta que se agote la flexibilidad existente
identificar un conjunto de soluciones de mínimo coste para desbloquear la flexibilidad existente
En los siguientes pasos, si se identifican las lagunas de flexibilidad, se pueden simular y evaluar las medidas de mitigación para comprobar su eficacia y compararlas en función de sus costes y beneficios; de lo contrario, tras identificar una vía para explotar la flexibilidad existente, debería realizarse una evaluación a largo plazo para complementar el proceso de planificación. El principal objetivo de una evaluación de la flexibilidad a largo plazo es identificar las futuras inversiones en generación, transmisión y almacenamiento y explorar todo el potencial de flexibilidad a largo plazo de los programas de gestión de la demanda y el acoplamiento de sectores.
La metodología sugiere el uso de una o varias herramientas con capacidades computacionales específicas, como la planificación geoespacial, la simulación del despacho y la ampliación de la capacidad a largo plazo. Estas herramientas pueden optimizar las operaciones e inversiones del sistema a escalas de tiempo representativas de los mercados de electricidad.

## Slide 14
Nombre del curso
NÚMERO Y NOMBRE DE LA MINI CONFERENCIA
Mini conferencia Objetivo de aprendizaje
14
Conferencia 13.2 Referencias
IRENA (2018a), "Power system flexibility for the energy transition, Part I: Overview for policy makers", 2018, Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2018/Nov/Power-system-flexibility-for-the-energy-transition
IRENA (2019b), "Solution to integrate high shares of variable renewable energy" (2019), Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Solutions-to-integrate-high-shares-of-variable-renewable-energy
AIE (2011), "Harnessing Variable Renewables: a guide to balancing Challenge" (2011), Agencia Internacional de la Energía (AIE). https://www.oecd.org/publications/harnessing-variable-renewables-9789264111394-en.htm
IRENA (2019c), "Innovation landscape for a renewable-powered future: Solutions to integratevariable renewables" (2019), Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Feb/Innovation-landscape-for-a-renewable-powered-future

## Slide 15
15
13.3.1 Generación flexible
13.3 Flexibilidad de la oferta
Generadores de pico
Generadores de mérito medio
Generadores de carga base
Fuente: IRENA 2018a
Notes: Actualmente, los generadores despachables son la mayor fuente de flexibilidad en el lado de la oferta. Según el I.E.A., "un generador flexible es aquel que tiene una capacidad de rampa rápida, un nivel de funcionamiento mínimo bajo y tiempos de arranque y parada rápidos". Pueden identificarse tres grandes grupos de tecnologías de generación en función de su capacidad para modificar su producción:
Las unidades de carga base suelen tener una capacidad de ciclado limitada y no pueden aumentar o reducir su producción rápidamente. Las tecnologías de carga base suelen requerir una gran inversión inicial. Sin embargo, pueden producir grandes cantidades de energía a un coste de funcionamiento relativamente bajo. Por lo tanto, se utilizan para suministrar la parte no variable de la demanda de energía. Un ejemplo de unidad de carga base es una central nuclear.
Los generadores de pico suelen tener características tecno-económicas opuestas; requieren una inversión inicial más baja pero un coste de funcionamiento más elevado. Los generadores de pico tienen un funcionamiento muy flexible y se caracterizan por su rápida puesta en marcha y apagado, su rápida capacidad de rampa y su bajo nivel operativo mínimo. Por lo tanto, son adecuados para responder rápidamente a la variabilidad a corto plazo en las horas punta y a los errores de previsión. Los generadores de pico suelen tener factores de capacidad muy bajos y tienen un modelo de negocio diferente al de las unidades de carga base. Ejemplos de unidades de generación punta son las turbinas de gas de ciclo abierto y los generadores de combustión interna.
Los generadores de mérito medio pueden utilizarse como carga base o como carga de punta y suelen tener una tasa de respuesta más lenta en comparación con los generadores de punta. Pueden proporcionar flexibilidad dentro de una hora y se utilizan para el seguimiento de la carga y el suministro de la demanda intermedia. Ejemplos de generadores intermedios son las turbinas de gas de ciclo combinado y la energía hidroeléctrica.

## Slide 16
16
13.3.2 Generación flexible
13.3 Flexibilidad de la oferta
Cuestiones clave sobre la flexibilidad que aporta la generación despachable al sistema:
¿Cuál es la capacidad instalada de cada tecnología despachable? (MW)
¿A qué velocidad puede aumentar/disminuir su producción? (MW/minuto)
¿Con qué rapidez se puede poner en marcha/apagar?
¿Cuál es el nivel mínimo de salida estable?
Fuente: IRENA 2018a
Notes: Cada vez hay más intentos de mejorar la flexibilidad que aportan las generaciones térmicas, ya que las fuentes de E.R.V. se están convirtiendo gradualmente en el pilar del sistema eléctrico. Los diseños modernos de los generadores térmicos ofrecen un mayor rendimiento, como una mayor velocidad de rampa y un arranque más rápido, especialmente en el caso de las tecnologías de carbón y gas.
Las centrales nucleares tienen distintos niveles de flexibilidad, y algunas tienen la capacidad técnica de aumentar o disminuir la potencia con relativa rapidez. Según I.E.A., los datos de funcionamiento de algunas centrales nucleares muestran que, en el modo de seguimiento de la carga, pueden pasar del 30% al 100% en una hora (y viceversa). Sin embargo, esta capacidad puede limitarse a un uso de contingencia por razones económicas o de seguridad.
En un sistema con una elevada proporción de E.R.V., la reducción limitada de E.R.V. también puede ser una fuente de flexibilidad muy rentable y proporcionar una regulación a la baja. La dispersión geográfica de los recursos de E.R.V. también puede reducir la congestión en la transmisión y proporcionar más flexibilidad al sistema. En los mercados desregulados, la flexibilidad se está convirtiendo gradualmente en una importante fuente de ingresos, ya que los generadores deben responder a las señales de precios; por lo tanto, la flexibilidad se remunera. En los entornos regulados, el aumento de la flexibilidad de las centrales existentes mediante planes de adaptación está ganando atención como solución a corto y medio plazo.
En resumen, hay cuatro preguntas clave a las que hay que responder para evaluar la flexibilidad proporcionada por los generadores despachables:
- ¿Cuál es la capacidad instalada de cada tecnología despachable?
- ¿A qué velocidad puede aumentar o disminuir su producción?
- ¿Con qué rapidez puede ponerse en marcha o apagarse?
- ¿Cuál es el nivel mínimo de salida estable?

## Slide 17
17
13.3.3 Almacenamiento de energía
13.3 Flexibilidad de la oferta
Meses
Segundos
Actas
Horas
Días
Reglamento
Equilibrando
Compromiso de la unidad
Equilibrio estacional
Carga siguiente
Hidroeléctrica de bombeo, CAES
Potencia al gas
Baterías
Volantes de inercia
Preguntas clave sobre la flexibilidad que aporta el almacenamiento de energía al sistema:
¿Cuál es la capacidad instalada de cada tipo de almacenamiento? (MW)
La velocidad de carga/descarga (MW/minuto)
¿Cuál es la capacidad máxima de almacenamiento de energía? (MWh)
¿Tiene la unidad de almacenamiento la capacidad de proporcionar inercia al sistema?
Fuente: IRENA 2020a, IRENA2018a
Notes: El objetivo principal del almacenamiento de electricidad es desplazar el suministro de electricidad a lo largo del tiempo, almacenando la electricidad cuando su valor es el más bajo y descargándola cuando su valor es el más alto. El valor atribuido al almacenamiento de electricidad en este contexto procede de la reducción del coste global de generación al evitar la restricción de la V.R.E., reducir los ciclos de funcionamiento de las centrales térmicas y evitar el funcionamiento de los generadores más caros. El almacenamiento puede facilitar altas cuotas de V.R.E. al mitigar su impacto en las operaciones de la red. Ya hemos comentado que los impactos de los E.R.V. varían en diferentes escalas de tiempo. Por lo tanto, para maximizar su valor para el sistema eléctrico, las tecnologías de almacenamiento deben tener las características técnicas apropiadas a lo largo de diferentes escalas de tiempo, como un tiempo de respuesta rápido y la capacidad de proporcionar inercia.
En la escala temporal más corta (segundos), las tecnologías de almacenamiento, como la hidroeléctrica de bombeo y los volantes de inercia síncronos, pueden proporcionar inercia y reducir la dependencia del sistema de los generadores térmicos para proporcionar inercia. A una escala temporal de segundos a minutos, el almacenamiento se utiliza principalmente para equilibrar y proporcionar reservas operativas. Las tecnologías como la hidroeléctrica de bombeo, la energía a gas y las baterías de larga duración de última generación se utilizan para equilibrar durante periodos más prolongados y entre estaciones.
En resumen, hay cuatro preguntas clave que deben responderse para evaluar la flexibilidad proporcionada por una unidad de almacenamiento de energía:
- ¿Cuál es la capacidad instalada de cada tipo de almacenamiento?
- ¿A qué velocidad se puede cargar y descargar?
- ¿Cuál es la capacidad máxima de almacenamiento de energía?
- ¿Puede la unidad de almacenamiento proporcionar inercia?

## Slide 18
18
13.3.4 Flexibilidad de la red
13.3 Flexibilidad de la oferta
Segundos
Actas
Horas
Días
Reglamento
Equilibrando
Compromiso de la unidad
Equilibrio estacional
Carga siguiente
Interconectores y transmisión
Meses
Preguntas clave sobre la flexibilidad proporcionada por la interconexión/transmisión en una región:
¿Cuál es la capacidad de interconexión/transmisión a las regiones/países vecinos? (MW)
¿Existe un límite en el ritmo de funcionamiento? (MW / minuto)
¿La conexión proporciona inercia al sistema?
Fuente: IRENA 2018a
Notes: La flexibilidad de la red mediante la ampliación de la interconexión y las líneas de transmisión permite el uso compartido de recursos flexibles para gestionar la variabilidad entre las regiones conectadas. Así, mientras el almacenamiento equilibra la oferta y la demanda en el tiempo, la transmisión y la interconexión lo hacen en el espacio. La flexibilidad de la red tiende un puente entre la flexibilidad de la oferta y la de la demanda.
Por lo tanto, la baja flexibilidad de la red podría convertirse en un cuello de botella para la flexibilidad del sistema. Por ejemplo, en un sistema con alta flexibilidad del lado de la oferta, la congestión de la red podría seguir limitando la integración de altas cuotas de V.R. E. Además, la inercia entre dos sistemas puede compartirse a través de conexiones síncronas (mediante C.A.). Por ejemplo, como la interconexión entre Irlanda y el Reino Unido es de corriente continua (o D.C.), las dos regiones no pueden compartir la inercia.
La capacidad de flexibilidad máxima (rampa de potencia) que proporciona una interconexión o línea de transmisión es aproximadamente igual al doble de su capacidad nominal. Esta capacidad nominal es igual a la rampa de potencia global proporcionada si la línea de transmisión que exporta a máxima capacidad puede pasar a importar a máxima capacidad.
Por lo tanto, hay tres preguntas clave a las que hay que responder para evaluar la flexibilidad que proporciona una línea de transmisión o de interconexión:
- ¿Cuál es la capacidad de interconexión y transmisión a las regiones y países vecinos?
- ¿Existe un límite en la velocidad a la que puede funcionar?
- ¿La conexión proporciona inercia al sistema?

## Slide 19
19
13.3.5 Flexibilidad de funcionamiento
13.3 Flexibilidad de la oferta
Segundos
Actas
Horas
Días
Reglamento
Equilibrando
Compromiso de la unidad
Equilibrio estacional
Carga siguiente
Puesta en común de los recursos
Mercado intradiario y mejora de las previsiones de VRE
Compromiso de la unidad hidrotérmica cooptimizada
Meses
Ejemplos de preguntas clave sobre la flexibilidad que proporcionan las prácticas de funcionamiento en el sistema:
¿El marco normativo y la estructura del mercado fomentan el intercambio de energía entre regiones?
¿Incentiva la estructura actual del mercado la inversión en la generación flexible?
¿Puede reducirse el tiempo de planificación del día anterior y el equilibrio del mercado intradiario?
¿Pueden incorporarse a la planificación del mercado las previsiones mejoradas de VRE?
Fuente: IRENA 2018a
Notes: La última fuente de flexibilidad en el lado de la oferta es la flexibilidad operativa, que tiene que ver con el marco regulador y el entorno de mercado que rodea al sistema eléctrico. La flexibilidad operativa incluye soluciones libres de inversión para desbloquear la flexibilidad del sistema mediante la mejora del funcionamiento de los activos del sistema eléctrico. Los marcos reguladores y de mercado actúan como inhibidores de la flexibilidad técnica existente en el lado de la oferta y la demanda. El despacho centralizado y la creación de un mercado basado en el mérito de los precios para programar los intercambios de electricidad son ejemplos de mecanismos de funcionamiento que podrían facilitar la inversión y la coordinación para desbloquear la flexibilidad del sistema eléctrico.
La flexibilidad operativa también puede existir en diferentes escalas de tiempo para abordar diferentes problemas de flexibilidad. A medio y corto plazo, el uso de tecnologías modernas de previsión y la reducción del escalón temporal del equilibrio del mercado diario e intradiario son medidas operativas que pueden reducir el impacto de la incertidumbre de la V.R.E. en el sistema. A largo plazo, los reguladores pueden proporcionar mejores señales de precios a largo plazo para incentivar la inversión en recursos flexibles, aumentando la granularidad temporal y espacial de los mercados mayoristas o reestructurando el mercado de capacidad.
Por lo tanto, hay que responder a varias preguntas para evaluar el potencial de desbloqueo de la flexibilidad en el sistema eléctrico a través de medidas operativas como:
-¿El marco normativo y la estructura del mercado incentivan el intercambio de energía entre regiones?
-¿La estructura del mercado incentiva la inversión en la generación flexible?
-¿Puede reducirse el paso de tiempo para la planificación del día anterior y el equilibrio del mercado intradiario?
-¿Pueden incorporarse a la planificación del mercado unas mejores previsiones de V.R.E.?

## Slide 20
20
13.4.1 Recursos de flexibilidad en el lado de la demanda
13.4 Flexibilidad de la demanda
Por lo tanto, al igual que con otros recursos, es necesario responder a algunas preguntas clave para evaluar la capacidad técnica de los recursos de flexibilidad en el lado de la demanda:
¿Cuál es el tamaño del recurso de la demanda en términos de la demanda total que se puede restringir o desplazar? (MW)
¿Con qué rapidez se puede reducir/desplazar la demanda? (MW / minuto)
¿Existe un límite en la duración del recorte/desplazamiento? (MWh)
Segundos
Actas
Horas
Días
Reglamento
Equilibrando
Compromiso de la unidad
Equilibrio estacional
Carga siguiente
Los agregadores proporcionan flexibilidad a la demanda
EVs
Energía para calentar
Potencia al gas
Respuesta a la demanda industrial/comercial que proporciona reserva
Meses
Fuente: IRENA 2018a, IRENA 2019e
Notes: Tradicionalmente se consideraba que la demanda era inflexible en el sistema eléctrico, y los operadores del sistema eléctrico ajustaban la oferta para ajustarla a la demanda de electricidad. Sin embargo, a medida que aumenta la proporción de fuentes renovables variables, la oferta se vuelve menos flexible. Por lo tanto, la demanda debe ser más flexible. La flexibilidad de la demanda se refiere a la modificación o reducción de la demanda de los consumidores e implica la transición a un sistema en el que la demanda puede modificarse para adaptarse mejor a la oferta de electricidad.
I.E.A. clasifica los recursos de flexibilidad del lado de la demanda como recursos gestionados y recursos sensibles. Los recursos gestionados son consumidores, normalmente industriales o comerciales, que ajustan su consumo de electricidad en función de acuerdos de control directo a largo plazo. Estos recursos son contratados de antemano por un operador del sistema para reducir su consumo durante un determinado número de horas al año. Esto implica que una determinada proporción de la demanda del consumidor puede posponerse sin que se produzcan dificultades económicas.
Un recurso sensible es la proporción de la demanda del consumidor en la que el sistema puede confiar para responder dinámicamente, a través de señales de precios, a la escasez o al exceso de electricidad, disminuyendo o aumentando el consumo.
Por lo tanto, hay que responder a tres preguntas clave para evaluar la capacidad técnica de los recursos flexibles en el lado de la demanda:
- ¿Cuál es el tamaño del recurso de la demanda en términos de la demanda total que se puede reducir o desplazar?
- ¿Con qué rapidez se puede reducir o desplazar la demanda?
- ¿Existe un límite en la duración de la reducción o el desplazamiento?

## Slide 21
21
13.4.2 Agregadores de demanda
13.4 Flexibilidad de la demanda
Fuente: IRENA 2019f
Notes: Los consumidores que participan en la respuesta y la gestión de la demanda son de distintos tamaños, desde consumidores residenciales y comerciales individuales hasta grandes consumidores industriales. Están situados en diferentes zonas de la red eléctrica. Uno de los principales retos de la respuesta a la demanda es formar una coordinación de las cargas de diversos tamaños para cumplir con las tasas de respuesta requeridas o la reducción de la capacidad en diferentes nodos.
Una forma de aumentar la capacidad de respuesta es agregar la demanda de usuarios finales de distintos tamaños y formar un bloque de demanda mayor. Los agregadores son empresas que contratan con diferentes usuarios finales y propietarios de recursos energéticos distribuidos para controlar sus activos en su nombre. Los agregadores actúan entonces como participantes en el mercado de la electricidad y de los servicios auxiliares, controlando los activos pertenecientes a los usuarios finales y agregándolos para operar como un único bloque de respuesta a la demanda. Para ello, los agregadores podrían utilizar contadores inteligentes o aparatos inteligentes que puedan responder automáticamente a las señales de precios del sistema.
Otra medida para facilitar la respuesta a la demanda es la adopción de las tarifas por tiempo de uso que cambian en función de los precios del mercado eléctrico para incentivar la reducción del consumo durante las horas punta. Las tarifas por tiempo de uso también pueden apoyar la V.R.E. aumentando la demanda durante la sobregeneración y ajustando la demanda para reducir las rampas de carga neta. Como resultado, se reduce la necesidad de capacidad de pico convencional en el sistema eléctrico y el ciclo de las generaciones térmicas. Como en el caso de otros recursos, existe un límite en la capacidad máxima de respuesta a la demanda. La eficacia económica y técnica de la respuesta a la demanda es máxima durante las primeras etapas y disminuye a medida que aumenta esta capacidad.

## Slide 22
22
13.4.3 Acoplamiento de sectores: De la energía al calor y de la energía al gas
13.4 Flexibilidad de la demanda
Fuente: https://pixabay.com/photos/smart-home-house-technology-3920905/
Notes: La electrificación es una parte esencial de la transición energética. Si la electrificación y el acoplamiento de sectores se producen de forma controlable, la demanda electrificada puede ser una fuente de flexibilidad.
Acoplar los sectores del calor y la electricidad mediante la electrificación del calor puede aumentar la demanda de potencia máxima y los requisitos de rampa e imponer riesgos adicionales de fiabilidad en un sistema si no está bien planificado. Sin embargo, si la electrificación de la calefacción se hace de forma inteligente, puede contribuir a la integración de la E.R.V. y a la descarbonización de la red eléctrica. Un sistema de calefacción compuesto por una bomba de calor y un almacenamiento térmico puede aportar flexibilidad al sistema eléctrico generando calefacción en los momentos en que hay abundante energía renovable en el sistema y los precios de la electricidad son bajos. Esta energía puede almacenarse en el almacenamiento térmico y utilizarse posteriormente para abastecer la demanda de calor cuando la generación renovable variable es baja o los precios de la electricidad son altos.
El hidrógeno es otro vector energético de baja emisión de carbono que podría tener un papel clave en la profunda descarbonización del sector energético. El hidrógeno puede producirse a partir de energía renovable mediante electrolizadores. Los electrolizadores son dispositivos que utilizan la electricidad para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Los electrolizadores pueden proporcionar flexibilidad a la demanda y servicios de equilibrio ajustando la producción de hidrógeno para seguir a los generadores renovables variables en períodos de alta disponibilidad de recursos. El hidrógeno producido puede inyectarse en la red de gas y reducir la intensidad de carbono de la red de gas. También puede almacenarse en instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas, proporcionando un almacenamiento estacional barato para el exceso de renovables.

## Slide 23
23
13.4.4 Acoplamiento de sectores: Potencia a EV
13.4 Flexibilidad de la demanda
Fuente: https://pixabay.com/photos/ev-charging-vehicle-electric-5704430/
Notes: Al igual que la calefacción, la electrificación es una de las opciones clave para descarbonizar el transporte. En este caso, el acoplamiento del sector se facilita a través de los vehículos eléctricos (o E. V.). Los vehículos eléctricos pueden tener diferentes estrategias de carga. Su patrón de carga afectaría significativamente a las implicaciones de la electrificación del transporte para el sistema eléctrico. Las estrategias de carga pueden dividirse en dos grupos principales:
La carga incontrolada es una estrategia de carga inflexible e implica que los vehículos eléctricos se cargarán a la máxima potencia cuando estén enchufados. Por lo tanto, se producirá un rápido aumento de la demanda de energía si se conectan muchos vehículos eléctricos a la red, lo que supondrá un riesgo de fiabilidad para la red eléctrica. La carga incontrolada aumenta la demanda de potencia máxima y los requisitos de velocidad de rampa de la red eléctrica, lo que podría causar problemas de flexibilidad para la red eléctrica.
El otro grupo se denomina carga inteligente. IRENA la define como: "una forma de optimizar el proceso de carga según las limitaciones de la red de distribución y/o transmisión, la disponibilidad local de fuentes de energía renovables y las preferencias de los clientes". Si los vehículos eléctricos se cargan de forma inteligente, pueden aportar flexibilidad a la demanda de la red eléctrica ajustando su carga a la disponibilidad de las fuentes renovables variables y evitando las horas punta. Por lo tanto, la disponibilidad de la infraestructura para la carga inteligente de los vehículos eléctricos reduce la tensión en la red eléctrica por la carga adicional para la electrificación del transporte. También podría facilitar la integración de una mayor cantidad de energía solar y eólica en el sistema eléctrico mediante el desplazamiento de la carga y el suministro de reservas.

## Slide 24
24
13.4.5 Herramientas de evaluación de la flexibilidad
13.4 Flexibilidad del sistema eléctrico
Las herramientas de nivel 1 proporcionan principalmente una comparación cualitativa de diferentes sistemas de energía y, por lo tanto, no requieren muchos datos.
Las herramientas de nivel 2 comprueban la suficiencia de la flexibilidad sin realizar una optimización completa del sistema eléctrico. Estas herramientas tienen como objetivo principal detectar los posibles problemas de flexibilidad, utilizando series temporales y datos de despacho de una herramienta externa.
Las herramientas de nivel 3 se basan en modelos de compromiso y despacho de unidades y a veces se combinan con modelos de planificación de la capacidad. Los modelos de nivel 3 son complejos y requieren muchos datos.
El IRENA FlexTool es un modelo de nivel 3 y analiza las operaciones del sistema, la expansión de la capacidad y la flexibilidad del sistema en un horizonte de un año.
Notes: Existen varias herramientas para la evaluación de la flexibilidad que utilizan diferentes métodos y tienen distintos niveles de complejidad. IRENA clasifica los diferentes enfoques para la evaluación de la flexibilidad en tres categorías de herramientas de evaluación, en función de su complejidad y su nivel de detalle:
- Las herramientas de nivel 1 proporcionan principalmente una comparación cualitativa de diferentes sistemas de energía y, por lo tanto, no requieren muchos datos.
- Las herramientas de nivel 2 comprueban la suficiencia de la flexibilidad sin realizar una optimización completa del sistema eléctrico. Las herramientas de nivel 2 tienen como objetivo principal detectar los posibles problemas de flexibilidad utilizando series temporales y datos de despacho de una herramienta externa.
- Las herramientas de nivel 3 se basan en modelos de compromiso y despacho de unidades y a veces se combinan con modelos de planificación de la capacidad. Estos modelos ofrecen una imagen detallada del funcionamiento y la evolución del sistema eléctrico en diferentes escenarios y proporcionan una base sólida para la evaluación de la flexibilidad. Sin embargo, los modelos de nivel 3 son complejos y requieren muchos datos.
En este curso, utilizamos IRENA FlexTool para la evaluación de la flexibilidad en un sistema eléctrico. FlexTool es un modelo de nivel 3 y analiza las operaciones del sistema, la expansión de la capacidad y la flexibilidad del sistema en un horizonte de un año. FlexTool se basa en datos y utiliza una estructura de modelo general de compromiso unitario y planificación de la capacidad; por lo tanto, los datos de entrada tienen un papel importante a la hora de especificar lo que hace el modelo.

## Slide 25
Nombre del curso
NÚMERO Y NOMBRE DE LA MINI CONFERENCIA
Mini conferencia Objetivo de aprendizaje
25
Conferencia 13.4 Referencias
IRENA (2018a), "Power system flexibility for the energy transition, Part I: Overview for policy makers", 2018, Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2018/Nov/Power-system-flexibility-for-the-energy-transition
IRENA (2019e), "Demand-side flexibility for power sector transformation" (2019), Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Dec/Demand-side-flexibility-for-power-sector-transformation
IRENA (2019f), "Innovation landscape brief: Aggregators" (2019), Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jul/IRENA_Aggregators_2020.pdf?la=en&hash=34E90050F80DD1B012F2E6C9E4C90EE11BED6A82
IRENA (2019g), "Innovation landscape brief: Time-of-use tariff" (2019), Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Market-Design-Innovation-Landscape-briefs
IRENA (2019h), "Hydrogen: A renewable energy perspective" (2019), Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Hydrogen_2019.pdf

## Slide 26
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Por favor, utilice la siguiente cita: Allington L., Cannone C., Hoseinpoori P., Kell A., Taibi E., Fernandez C.
Hawkes A., Howells M., 2021. Lecture 13: Energy and Flexibility Modelling. Release Version 1.0. [presentación en línea]. Programa de Crecimiento Compatible con el Clima y la Agencia Internacional de Energías Renovables
Hacer la prueba