## Slide 1
Versión 1.0
Energía y Modelización de la flexibilidad
LECTURA 16 OPCIONES DE FLEXIBILIDAD EN FLEXTOOL

## Slide 2
Nombre del curso
NÚMERO Y NOMBRE DE LA MINI CONFERENCIA
Mini conferencia Objetivo de aprendizaje
2
Resultados del aprendizaje
Al final de la semana, serás capaz de:
OIT1: Modificar los datos de entrada para realizar estudios de casos de flexibilidad diferentes
OIT2: Implementar la energía a EV en FlexTool
OIT3: Implementar la energía al hidrógeno y la red de hidrógeno en FlexTool
OIT4: Implementar la red de energía y calor en FlexTool
Notes: Al final de la semana, serás capaz de:
1) Modificar los datos de entrada para hacer estudios de casos de flexibilidad diferentes
2) Implementar la potencia a E.V. en FlexTool
3) Implementar la red de hidrógeno y de energía en FlexTool
3) Implementar la red de energía y calor en FlexTool

## Slide 3
3
16.1.1 Modificación del archivo de entrada
16.1 Modelización de la generación y la demanda flexibles
a
c
Haga una copia del archivo de entrada template.xlsm y cámbiele el nombre.
Realice los cambios deseados en el archivo de entrada.
    La descripción del contenido de las diferentes hojas del archivo de entrada se proporciona en la hoja "info" de cada archivo.
    Es importante comprobar el archivo de entrada antes de ejecutar el modelo, ya que un error tipográfico en el archivo de entrada puede bloquear el modelo.
Añadir el archivo de entrada a los archivos de entrada activos
Notes: Como se ha comentado en la conferencia trece, existen varias opciones de flexibilidad en la red eléctrica. Para lograr una mayor penetración de las energías renovables variables en la red eléctrica y cumplir con los objetivos de la transición energética, la flexibilidad debe ser aprovechada en todos los sectores del sistema energético. En esta conferencia, discutiremos cómo implementar diferentes opciones de flexibilidad en FlexTool.
Para implementar las opciones de flexibilidad a FlexTool, se debe modificar el archivo de datos de entrada. Para ello, en primer lugar, puede hacer una copia del archivo Template.xlsm y cambiarle el nombre. Después de hacer los cambios en el nuevo archivo de entrada, para ejecutar el modelo debe añadirlo al archivo de entrada activo en FlexTool.xlsm, haciendo clic en una celda vacía en la columna de archivos de entrada activos. El archivo del modelo FlexTool.xlsm es el mismo para todos los países, y las instancias del modelo se hacen añadiendo datos específicos del país o del caso a los archivos de datos de entrada. La estructura del modelo, como el número de nodos, las tecnologías modeladas, etc., se define en el archivo de entrada. Al preparar los archivos de datos de entrada, los modelizadores deben decidir la estructura del modelo. Asegúrese de comprobar el archivo de entrada después de realizar cambios, ya que un error tipográfico en el archivo de entrada puede bloquear el modelo.

## Slide 4
4
16.1.2 Modelización de generadores térmicos flexibles
a
c1
Las características técnicas de las unidades de generación se definen en "unit_type"
La capacidad específica del país/nodo y los combustibles de esos tipos de unidades se definen en "unidades"
Para añadir una tecnología:
    Añada una nueva fila en "unit_type" y especifique todas las características técnicas necesarias
    Añade una nueva fila en "unidades" y elige la tecnología de la lista de tipos de unidades.
    Especifique la entrada al generador, que puede ser combustible, factor cf (para la energía solar o eólica), flujo de entrada (hidroeléctrica), o un vector energético, como la electricidad o el calor de una red de entrada
    Especifique la rejilla de salida y la ubicación
    Especifique la capacidad instalada y la inversión máxima
b
c2
c3
c4
c5
16.1 Modelización de la generación y la demanda flexibles
Notes: Las características técnicas de las unidades de generación se definen en la hoja "unit_type", como se muestra en la primera figura. Aquí puede añadir nuevas tecnologías o modificar las características de flexibilidad de las diferentes tecnologías, como la capacidad de rampa, la constante de inercia, la carga mínima estable, etc. A continuación, en la hoja "unidades", como se muestra en la figura inferior, puede establecer la capacidad de esas unidades y el nodo en el que se encuentran. Aquí se establece la estructura de las redes y el flujo de combustibles o vectores energéticos.
Por ejemplo, para especificar la capacidad de generación en el nodo A, primero debe añadir una fila vacía y luego seleccionar la tecnología en la columna tipo de unidad. Tenga en cuenta que las celdas azules oscuras tienen menús desplegables para elegir los nombres definidos en las celdas violetas o verdes de otras hojas. Para cada tecnología, debe elegir a continuación el tipo de combustible de la lista. Si la tecnología es solar o eólica variable, debe añadir el factor de capacidad. Esta es la producción disponible en cada paso de tiempo para cada unidad de capacidad instalada. Añada el factor de capacidad en la columna perfil cf. Los perfiles del factor de capacidad para la energía solar y eólica pueden encontrarse y actualizarse en la hoja "ts-cf". Para algunas tecnologías, como la hidroeléctrica, hay que especificar el flujo de entrada. A continuación, debe establecerse la red de salida. En el caso de los generadores de energía, la red de salida es la red eléctrica. A continuación, hay que fijar la ubicación de las plantas o el nodo de salida. La capacidad es la capacidad total de esa tecnología instalada en el nodo de salida. Por lo tanto, si se utiliza un solo nodo para representar a un país, será la capacidad total instalada de esa tecnología en ese país. Si un país está dividido en diferentes nodos, como en el caso de la plantilla, se deberá especificar la capacidad de cada tecnología en cada nodo. También se puede establecer la inversión máxima para cada tecnología, que es la capacidad máxima de esa tecnología que el modelo puede invertir en el nodo de salida especificado. Por ejemplo, en este caso, la capacidad máxima instalada de FV en el nodo A no puede ser superior a 500 MW. Evidentemente, la capacidad máxima total de FV para todo el país es la suma de las capacidades máximas de FV en todos los nodos.

## Slide 5
5
16.1.3 Modelización de la energía hidráulica/almacenamiento
En FlexTool se pueden modelar dos tipos de hidrogeneras:
Hidroeléctrica de pasada (Hydro_ROR): Es similar a la definición de un generador térmico con algunas diferencias:
Las series temporales de afluencia natural (MWh/h) deben definirse en la hoja "ts_inflow"
Asigne el flujo de entrada a la unidad hydro-ROR en la hoja de "unidades" seleccionando la opción de entrada de flujo.
Defina el multiplicador de entrada (1 por defecto) en la hoja de "unidades".
Hidro con depósito (Hydro_RES): Además de los pasos para Hydro_ROR
d) se debe establecer un valor para la capacidad de almacenamiento en la columna "almacenamiento (MWh)" de la hoja "unidades".
a
b
d
16.1 Modelización de la generación y la demanda flexibles
Fuente: IRENA 2020a
Notes: La energía hidroeléctrica es el generador más flexible en muchas regiones. Tiene una tasa de respuesta muy rápida y un funcionamiento muy flexible; sin embargo, la capacidad de las unidades hidroeléctricas puede variar con el nivel de precipitación anual. Dos tipos de generadores hidroeléctricos pueden ser modelados en FlexTool, la hidroeléctrica de pasada, que normalmente no tiene capacidad de almacenamiento, y la hidroeléctrica con embalse. La definición de la hidroelectricidad es similar a la de otros generadores, pero se requieren algunos pasos adicionales. En primer lugar, hay que definir los datos del caudal natural en la hoja "ts_inflow". A continuación, en la hoja "unidad", se debe asignar como afluencia a las unidades hidroeléctricas. Las unidades hidroeléctricas son similares a las unidades solares y eólicas, pero utilizan los datos de "ts_inflow" en lugar de "ts_cf" como entrada. Establezca el multiplicador de flujo de entrada en 1 en la hoja "unidades".
En el caso de la hidroeléctrica con embalse, además de los pasos anteriores, se debe especificar la capacidad total de almacenamiento en MW en cada nodo de salida. También se puede definir el nivel de almacenamiento en los pasos de tiempo de inicio y final. Pero esto es opcional, y si se deja vacío, el nivel inicial debe ser igual al nivel final.

## Slide 6
6
16.1.4 Modelización de la energía hidráulica/almacenamiento
Para añadir hidro a un nodo de salida:
Hay que añadir un perfil de afluencia a "ts_inflow".
Establezca el nombre en este formato "nodo de salida_tecnología hidroeléctrica", por ejemplo nodoB_RES
Los datos aparecerán entonces en la lista del menú desplegable de entradas y podrán asignarse a la tecnología hidráulica y al nodo de salida asociados.
Se pueden seguir las mismas pautas para añadir renovables variables a diferentes nodos.
c
a
16.1 Modelización de la generación y la demanda flexibles
b
Notes: Para añadir Hydro a diferentes nodos, primero hay que definir el perfil de entrada en la hoja "ts_inflow" . A continuación, se debe establecer el nombre. Se recomienda establecer el nombre en este formato "nodo de salida_tecnología Hydro", por ejemplo el nodo B_R E S. Los datos aparecerán entonces en la lista del menú desplegable de afluencia y podrán asignarse a la tecnología hidroeléctrica y al nodo de salida asociados. Si la hidroeléctrica añadida tiene capacidad de almacenamiento, deberá especificarse también la capacidad de almacenamiento para el nodo de salida.
Se pueden seguir los mismos pasos para añadir renovables variables a diferentes nodos utilizando la hoja "ts_cf".

## Slide 7
7
16.1.5 Modelización de la gestión de la demanda
a) En FlexTool la respuesta a la demanda se define como un generador en la hoja "unit_type":
Aumento de la respuesta a la demanda: Generador con precio negativo y eficiencia de carga en vacío con una eficiencia de descarga
Disminución de la respuesta a la demanda: Generador con precio y eficiencia positivos y sin eficiencia de descarga
b) La capacidad de respuesta a la demanda debe definirse en la hoja de "unidades":
Aumento de la demanda: capacidad negativa
Disminución de la demanda: capacidad positiva
16.1 Modelización de la generación y la demanda flexibles
a
b
Notes: En el FlexTool la respuesta a la demanda se define como un generador, por lo que la característica debe definirse en la hoja "unit_type". Dado que la respuesta a la demanda se modela como un generador; por lo tanto, se traslada al otro lado del equilibrio demanda-suministro, y se deben utilizar los signos inversos. El aumento de la respuesta de la demanda se define como un Generador con un precio negativo y una eficiencia de carga vacía con una eficiencia de descarga. La disminución de la respuesta de la demanda se define como un Generador con un precio positivo y eficiencia de carga y sin eficiencia de descarga. La demanda puede responder instantáneamente a las señales de la red; por lo tanto, las tasas de aumento y disminución pueden establecerse en 1.
Al igual que otras unidades generadoras, la capacidad de respuesta a la demanda debe definirse en la hoja de "unidades" con un valor negativo para el aumento de la demanda y un valor positivo para la reducción de la demanda.

## Slide 8
8
16.2.1 Modelización del almacenamiento
El almacenamiento de energía se define en "unit_type", con algunas adiciones en comparación con otros generadores:
  Eficiencia(%): Eficiencia de descarga
  Carga efectiva (%): Eficiencia de la carga
  Pérdida por autodescarga (% del contenido por hora)
Al igual que otras unidades en la hoja de "unidades" se definen los siguientes parámetros:
d) Capacidad instalada en MW
e) Nodo de salida
f) Capacidad máxima de almacenamiento en MWh
g) Estado inicial y final del almacenamiento (opcional)
a
b
c
d&e
f&g
16.2 Modelización del almacenamiento y la transmisión flexibles
Notes: Las unidades de almacenamiento de electricidad también deben definirse igual que los demás generadores, con algunas pequeñas diferencias. En el caso de las unidades de almacenamiento de energía, debe definir las eficiencias de carga y descarga por separado. Además, para algunos tipos de almacenamiento, puede ser necesario especificar la pérdida de autodescarga, que es la pérdida de energía almacenada del almacenamiento en cada hora. Las baterías tienen una tasa de respuesta instantánea y pueden aumentar o disminuir su producción rápidamente. Por lo tanto, puede establecer las tasas de rampa en 1.
El otro punto importante sobre las baterías es que son unidades no síncronas, al igual que la fotovoltaica y la eólica. Por lo tanto, esta columna debe ponerse a 1.
En la hoja de "unidades", debe definir la capacidad instalada en MW, el nodo de salida y la capacidad máxima de almacenamiento en MWh. También puede definir el estado inicial y final del almacenamiento, pero son opcionales.

## Slide 9
9
16.2.2 Modelización del almacenamiento
Hay dos opciones para definir la inversión en unidades de almacenamiento de electricidad:
Fijar la relación entre potencia y energía:
Utilizará una duración de descarga fija para las unidades de batería. Por ejemplo, en el ejemplo el modelo sólo considera las baterías de 2 horas de duración en la optimización.
En este caso, sólo debe definirse el coste de inversión por energía (KWh).
b) Optimización gratuita de la potencia y la energía:
Optimiza la potencia y la energía por separado, y no es necesario definir la relación potencia/energía
Hay que definir tanto el coste de la inversión en potencia como en energía.
16.2 Modelización del almacenamiento y la transmisión flexibles
a
b
Notes: Hay dos opciones para definir la inversión de las unidades de almacenamiento de electricidad: la primera consiste en fijar la relación entre potencia y energía. Esto fijará la duración de la descarga de las unidades de almacenamiento, por ejemplo, unidades de 2 o 4 horas. En otras palabras, el modelo sólo considera en la optimización las unidades de almacenamiento con esta duración de descarga fija. El único coste de inversión necesario en este caso es la inversión por energía almacenada.
La segunda opción es utilizar una optimización libre de potencia y energía . En este caso no es necesario definir la relación entre la potencia y la energía y se debe establecer la inversión necesaria por unidad de energía y la inversión por unidad de potencia. El modelo optimiza la potencia y la energía por separado. Es decir, el modelo puede utilizar unidades de almacenamiento con diferentes duraciones de almacenamiento.

## Slide 10
10
16.2.3 Modelización de la transmisión
Es posible modelar diferentes redes en el "gridNode": por ejemplo, red eléctrica, red de gas, red de calor, etc.
Para todos los nodos de cada cuadrícula se debe especificar:
La demanda
Importación y exportación
El margen de capacidad
Los nodos pueden agruparse para configurar todo el sistema
limitaciones en "Nodegroup"
Para cada grupo se debe especificar:
d. Margen de capacidad
e. Máxima participación no sincrónica
f. Requisitos de inercia
g. Disponibilidad de reserva
h. Puede asignar los grupos de nodos a diferentes nodos en el "gridNode"
b
a
c
d
16.2 Modelización del almacenamiento y la transmisión flexibles
e
f
g
h
Notes: En la hoja "gridNode" se pueden modelar diferentes rejillas, como la de gas, la de electricidad, la de calor, etc. Cada rejilla puede ser representada por un solo nodo o por varios nodos que representen diferentes regiones de una rejilla. La rejilla también puede abarcar sólo algunas regiones. Para todos los nodos de cada rejilla, se debe definir la demanda agregada en cada nodo, la importación o la exportación, y se debe especificar su margen de capacidad.
Los nodos pueden agruparse para establecer restricciones de todo el sistema, como requisitos de inercia, requisitos de margen de capacidad total del sistema, etc. Puede definir los grupos de nodos en la hoja "Nodegroup". A continuación, puede especificar las especificaciones del grupo, como el requisito de inercia, la cuota máxima no síncrona, los requisitos de margen de capacidad y la disponibilidad de reserva. Puede asignar los grupos a diferentes rejillas en la hoja "gridNode".

## Slide 11
10
16.2.4 Modelización de la transmisión
Nodo A
Nodo B
Los enlaces de transmisión entre los nodos de cada red se definen en la hoja "nodeNode".
Los dos nodos de un enlace tienen que ser de la misma red
Los enlaces de transmisión existentes pueden tener diferentes capacidades en distintas direcciones.
Las inversiones futuras siempre tendrán la misma capacidad en ambas direcciones.
16.2 Modelización del almacenamiento y la transmisión flexibles
Notes: Los enlaces de transmisión entre los nodos de cada red se definen en la hoja "nodeNode". Aquí deben definirse todos los enlaces disponibles entre diferentes nodos. Al definir los enlaces entre nodos, es importante tener en cuenta que ambos nodos tienen que ser de la misma red. Los enlaces de transmisión existentes pueden tener diferentes capacidades en distintas direcciones; sin embargo, las nuevas inversiones tendrán siempre la misma capacidad en ambas direcciones.

## Slide 12
11
16.2.5 Modelización de las pérdidas de transmisión
Nodo B
Nodo A
v transferencia
v transferir hacia la derecha
v transferencia hacia la izquierda
La transmisión con pérdidas requiere al menos dos variables
  Una ecuación lineal con "pérdida x transferencia" significaría que en la otra dirección la pérdida es en realidad una ganancia
La pérdida puede ser utilizada para hacer que el modelo se filtre
  En lugar de reducir la VRE, el modelo puede disipar la energía transfiriéndola en dos direcciones a la vez
  Sólo se puede controlar con una variable binaria (no se permite en FlexTool)
Por lo tanto, tres variables (v): transferencia, transferencia hacia la derecha y transferencia hacia la izquierda
  La transferencia no contiene pérdidas
  La transferencia hacia la derecha permite las pérdidas y ayuda a limitar la fuga
  La transferencia hacia la izquierda ayuda a limitar aún más la fuga
16.2 Modelización del almacenamiento y la transmisión flexibles
Fuente: IRENA 2020a
Notes: La modelización de la transmisión con pérdidas requiere al menos dos variables. Si sólo se utiliza una ecuación lineal, como "pérdida x transferencia", significaría que en la otra dirección la pérdida es realmente otra vez. La variable de pérdidas puede utilizarse para hacer que el modelo tenga "pérdidas". Por lo tanto, en lugar de restringir la energía renovable variable, el modelo puede disipar la energía transfiriendo en dos direcciones a la vez. La pérdida puede ser controlada sólo con una variable binaria, pero eso no está permitido en FlexTool. Por lo tanto, se definen tres variables: transferencia, transferencia hacia la derecha y transferencia hacia la izquierda
La primera es que la transferencia no contiene pérdida
La segunda es que la transferencia hacia la derecha permite las pérdidas y ayuda a limitar la fuga
La tercera es que la transferencia hacia la izquierda ayuda a limitar aún más la fuga

## Slide 13
13
16.3.1 Potencia para calentar
Red de calor
Alimentación de dispositivos de calefacción, por ejemplo, bomba de calor, caldera eléctrica:
Se define igual que un generador pero en red de calor
Otros dispositivos de calefacción, por ejemplo, caldera de gas o solar térmica:
Se define igual que un generador pero en red de calor
Demanda de calor
Almacenamiento térmico
Definir el perfil de demanda en la hoja "ts_energía
Representa la demanda de calor en el sistema
Se define igual que el almacenamiento de electricidad pero en la red de calor
Normalmente tiene la propiedad "pérdida de autodescarga"
Red eléctrica
Gas natural, red de hidrógeno o fuentes renovables
16.3 Modelización de la transformación de la energía en calor
Fuente: IRENA 2020a
Generador de calor eléctrico
Calefacción no eléctrica
generador
Notes: En la conferencia 13 se habló de que un sistema de calefacción compuesto por una bomba de calor y un almacenamiento térmico puede aportar flexibilidad al sistema eléctrico. Esto se consigue generando calefacción en los momentos en que hay abundancia de renovables en el sistema y los precios de la electricidad son bajos. La energía puede almacenarse en el almacenamiento térmico y utilizarse posteriormente para cubrir la demanda de calor cuando la generación renovable variable es baja o los precios de la electricidad son altos. En esta ponencia, discutiremos cómo representar la opción de flexibilidad de energía a calor en FlexTool. En FlexTool cada servicio de demanda se representa como una red formada por la demanda de ese servicio, las unidades generadoras de calor y las unidades de almacenamiento térmico. Por lo tanto, el primer paso para definir la opción de flexibilidad de energía a calor en FlexTool es definir una red de calor. Al igual que la red eléctrica, la red de calor está compuesta por la demanda de calor, las unidades generadoras de calor eléctricas y no eléctricas, y las unidades de almacenamiento térmico.
Primero hay que añadir la demanda de calor y definir la red de calor. A continuación, el acoplamiento de los sectores de la electricidad y el calor se realiza a través de las unidades generadoras de calor que convierten la energía en calor. Las unidades generadoras de calor se definen de la misma manera que las unidades generadoras de electricidad. La principal diferencia es que su red de entrada es la red eléctrica y su red de salida es la red de calor. En FlexTool, el calor de salida se suministra a una red de calor que, o bien suministra la demanda de calor, o bien se almacena en unidades de almacenamiento térmico. En el caso de las unidades de calefacción no eléctricas, la red de entrada puede ser una red de gas o fuentes renovables (establecidas como combustible). Las unidades de almacenamiento térmico también se definen de la misma manera que las unidades de almacenamiento de energía, pero en la red de calor, por lo que su entrada y salida son a la red de calor.

## Slide 14
20
16.3.2 Modelización de la demanda de calor
Definir una red de calor:
La rejilla de calor debe definirse en la hoja "gridNode". Tenga en cuenta que, al igual que la rejilla de energía, la rejilla de calor puede estar representada por un solo nodo, por varios nodos, o sólo cubrir un determinado nodo.
El grupo de nodos térmicos puede definirse en "nodeGroup" en la rejilla térmica para especificar las especificaciones de toda la rejilla.
El perfil temporal de la demanda de calefacción debe añadirse en "ts_energy"
c
a
16.3 Modelización de la transformación de la energía en calor
Notes: Estos son los pasos para definir una red de calor: En primer lugar, hay que definir la red de calor en la hoja "gridNode". Al igual que la red eléctrica, la red de calor puede estar representada por un solo nodo, por varios nodos o cubrir sólo un nodo determinado. A continuación, deberá especificar la demanda total en cada nodo. Evidentemente, como se ha explicado en el caso de la red eléctrica, si se utiliza más de un nodo, el enlace de transmisión entre los nodos debe especificarse en la hoja "nodeNode".
También puede definir un grupo de nodos para la calefacción en la hoja "nodeGroup" y utilizarlo para establecer los parámetros de toda la red de calor. Por último, debe añadir el perfil temporal de la demanda de calefacción en la hoja "ts_energy".

## Slide 15
19
16.3.3 Modelización de las bombas de calor
La definición de bomba de calor es la misma que la de los generadores, con algunas diferencias:
a) En la hoja de "unidades" se debe establecer la electricidad como red de entrada y el calor como red de salida
b) En la hoja "unit_type" hay dos formas de definir la eficiencia de la bomba de calor:
  1. Eficiencia estática : Definida directamente como "eff de conversión"
  O
  2. Eficiencia dinámica :
  2.1 Activar la opción "utilizar series temporales de eficiencia" en la hoja "unidades"
  2.2 Definir las series temporales de eficiencia en la hoja "ts_unit
b2.1
b2.2
b1
16.3 Modelización de la transformación de la energía en calor
Notes: La definición de las bombas de calor es igual que la de los generadores, y los parámetros de entrada deben definirse en las hojas "unit_type" y "units". En el caso de las bombas de calor, hay algunas diferencias que deben especificarse.
La primera diferencia es que, dado que una bomba de calor convierte la electricidad en calor, la hoja de "unidades" electricidad debe establecerse como red de entrada y calor como red de salida.
El otro punto de una bomba de calor es que su eficiencia varía con la temperatura exterior. Hay dos maneras de definir la eficiencia de la bomba de calor. La primera opción es utilizar un rendimiento estático. Esto se puede definir fácilmente estableciendo un valor medio para el rendimiento de la bomba de calor en "conversión eff". La segunda opción es utilizar una eficiencia Dinámica activando la opción "utilizar series temporales de eficiencia" en la hoja "unidades" y definiendo luego series temporales de eficiencia en la hoja "ts_unit".

## Slide 16
21
16.3.4 Modelización de unidades de cogeneración
CHP
Electricidad
Calor
Combustible
Existe una relación entre el calor y la electricidad
de una planta de cogeneración, siendo una de las salidas la que limita a la otra. La relación puede definirse como:
Restricciones a la desigualdad:
y
Restricción de igualdad :
16.3 Modelización de la transformación de la energía en calor
Fuente: IRENA 2020a
Notes: Una unidad de producción combinada de calor y electricidad (C.H.P.) es un generador que puede producir tanto calor como electricidad. Las características técnicas se definen en la hoja "tipo_de_unidad" como con cualquier otro generador. A continuación, en la hoja "unidades", hay que definir la salida uno como electricidad y la salida dos como calor. Normalmente, existe una relación entre la salida de calor y la de electricidad de una unidad C.H.P., ya que una salida limitará a la otra. La relación entre las dos salidas puede definirse como restricciones de igualdad o de desigualdad. Los coeficientes definidos por el usuario de estas ecuaciones deben añadirse a la hoja de "unidades" como se muestra aquí.

## Slide 17
22
16.3.5 Modelización de la energía solar concentrada
Red CSP
Red eléctrica
Generador CSP
(Calor al poder)
Colector CSP
Almacenamiento CSP
Series temporales de disponibilidad solar en "ts_cf"
Igual que el generador solar fotovoltaico pero en la red CSP
Igual que el almacenamiento de electricidad pero en la red de CSP
El modelo es el mismo que el de una bomba de calor, pero en este caso el calor se convierte en electricidad
16.3 Modelización de la transformación de la energía en calor
Fuente: IRENA 2020a
Las unidades de energía solar concentrada (CSP) se definen como una red de un solo nodo con demanda cero en "gridNode".
Notes: Para modelar la energía solar concentrada (C.S.P.), deben seguirse los mismos pasos que para la red de calor. Todas las unidades de C.S.P. se definen como una red de un solo nodo con demanda cero en la hoja "gridNode".
La parrilla del C.S.P. consta de lo siguiente:
Solar como combustible y su disponibilidad, que se establece en la hoja "ts_cf",
Colector C.S.P. como generador que se define en la hoja "unit" y "unit_type"
Almacenamiento C.S.P., que es igual que las unidades de almacenamiento en las redes eléctricas y térmicas y se define en la hoja "unidad" y "tipo de unidad".
Y por último, el generador de C.S.P. que se modela igual que una bomba de calor, pero en este caso, el calor se convierte en electricidad; por lo tanto, es una unidad generadora de energía.

## Slide 18
18
16.4.1 Alimentación de hidrógeno
Red de hidrógeno
Unidades de alimentación de hidrógeno, pila de combustible y electrolizador:
Se define igual que un generador pero en red de hidrógeno
Otras unidades de generación de hidrógeno, como los SMR:
Se define igual que un generador pero en red de hidrógeno
Demanda de hidrógeno
Almacenamiento de hidrógeno
Definir el perfil de demanda en la hoja "ts_energía
Representa la demanda de hidrógeno en el sistema
Se define igual que el almacenamiento de electricidad pero en la red de hidrógeno
En FlexTool también se puede modelar una red de hidrógeno con diferentes nodos
Red eléctrica
Gas natural
16.4 Modelización de la energía al gas y al VE
Fuente: IRENA 2020a
Notes: Como se ha mencionado en las clases anteriores, los diferentes servicios de uso final se modelan como diferentes redes en FlexTool. Por lo tanto, para modelar la opción de flexibilidad de energía a hidrógeno, primero hay que definir una red de hidrógeno. Al igual que otras redes de electricidad y calor, la red de hidrógeno está formada por la demanda de hidrógeno, las tecnologías de almacenamiento de hidrógeno y las unidades de generación de hidrógeno. La demanda de hidrógeno puede proceder de distintos sectores, como la industria, la movilidad, la demanda de calefacción, la aviación, etc. Al igual que la electricidad, el hidrógeno es versátil en su producción y puede producirse a partir de diversos recursos. La interacción entre la red eléctrica y la red de hidrógeno tiene lugar a través de dos tecnologías clave: los electrolizadores, que absorben la electricidad y la convierten en hidrógeno, y las pilas de combustible, que absorben el hidrógeno y lo vuelven a convertir en electricidad. Una de las principales ventajas del hidrógeno es que puede almacenarse a gran escala mediante tecnologías baratas de almacenamiento de gas, como las cavernas subterráneas, lo que actualmente es mucho más barato que el almacenamiento de energía en baterías. Por tanto, la abundante energía renovable de la red eléctrica puede convertirse en hidrógeno y almacenarse durante un largo periodo.

## Slide 19
19
16.4.2 Modelización de la red de hidrógeno
a
b
c
Para modelar una red de hidrógeno:
Definir una cuadrícula en "gridNode"
Añadir hidrógeno al "nodeGroup"
Añadir la demanda de hidrógeno a la "ts_energía"
Para añadir la red de hidrógeno en más de un nodo, la conexión entre los nodos debe definirse en "nodeNode"
16.4 Modelización de la energía al gas y al VE
Notes: El primer paso para modelar una red de hidrógeno en FlexTool es definir una red de hidrógeno en la hoja "gridNode" y especificar la demanda total y la importación-exportación si la hay. Si la red de hidrógeno está disponible en diferentes nodos de una región, debe definirse para diferentes nodos. A continuación, debe definirse un grupo de nodos para el hidrógeno en la hoja "nodeGroup". Por último, el perfil de demanda de hidrógeno en cada nodo debe añadirse a la hoja "ts_energy". Tenga en cuenta que si la red de hidrógeno está disponible en más de un nodo, la conexión entre los nodos debe definirse en la hoja "nodeNode".

## Slide 20
20
16.4.3 Unidades de generación y almacenamiento de hidrógeno
a
b
Añade las unidades de generación/almacenamiento de hidrógeno en el "unit_type" y añade las características principales.
  En el caso del almacenamiento de hidrógeno, el coste de inversión/KW debe ser cero.
Añade las unidades a la hoja "unidad" y define la rejilla de salida como hidrógeno.
  En el caso del electrolizador, la red de entrada debe ajustarse a la electricidad.
  En el caso del almacenamiento de hidrógeno, debe especificarse la capacidad de almacenamiento.
16.4 Modelización de la energía al gas y al VE
Notes: La modelización de las unidades de generación/almacenamiento de hidrógeno es igual que la de los generadores de energía. En primer lugar, hay que definir las unidades en la hoja "unit_type" y especificar sus principales características, como la eficiencia, el coste de inversión, etc. Un punto importante es que, con el almacenamiento de hidrógeno, el coste de inversión por KW debe fijarse en cero, y no es necesario especificar la "relación fija de KW sobre KWh". A continuación, deben añadirse todas las unidades a la hoja de "unidades" y definirse su capacidad. La capacidad de almacenamiento también debe especificarse para las unidades de almacenamiento de hidrógeno. Para todas las unidades de hidrógeno/almacenamiento, la red de salida debe establecerse como la red de hidrógeno. Para el electrolizador, la red de entrada debe establecerse como la de electricidad.

## Slide 21
21
16.4.4 Alimentación del VE
  Los tres escenarios clave de recarga de vehículos eléctricos son:
  Carga nocturna incontrolada: Los vehículos eléctricos se cargarán a la máxima potencia en cuanto se conecten a la red, sobre todo durante las horas de la tarde.
  Carga controlada por la noche: La carga se distribuye durante la noche y coincide con la disponibilidad de viento y la baja demanda de energía
  Carga controlada por el día: La carga coincide con el perfil solar fotovoltaico
a
b
c
16.4 Modelización de la energía al gas y al VE
Fuente: IRENA 2020a
Notes: La alternativa de acoplamiento del tercer sector se facilita mediante la electrificación del transporte con vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos pueden tener diferentes estrategias de carga. La más sencilla es la carga incontrolada, en la que un V.E. se cargará a la máxima potencia en cuanto se enchufe a la red, sobre todo durante las horas de la tarde. La carga incontrolada no es flexible y puede suponer un reto para el sistema eléctrico y aumentar los requisitos de flexibilidad del sistema si el número de vehículos eléctricos conectados es elevado.
Por otro lado, cuando se cargan de forma inteligente, los vehículos eléctricos pueden aportar flexibilidad a la demanda del sistema optimizando el proceso de carga según
a las limitaciones de la red de distribución y/o transmisión y a la disponibilidad local de fuentes de energía renovables. Dos de las principales estrategias de recarga inteligente son:
Carga nocturna controlada, en la que la carga se distribuye durante la noche y coincide con la disponibilidad de viento y la baja demanda de energía.
Carga controlada por el día, en la que la carga coincide con el perfil solar fotovoltaico.
La demanda de movilidad en cada estrategia debe ser estimada, y los perfiles de demanda predefinidos deben ser añadidos en la hoja "ts_energy" en FlexTool.

## Slide 22
22
16.4.5 Modelización del VE
Red de electromovilidad
Demanda
Reservar
Definir el perfil de demanda en la hoja "ts_energía".
Esta demanda representa la descarga de la batería para la movilidad.
Esta demanda se estima y se proyecta a lo largo del horizonte de planificación y debe añadirse como entrada.
Perfil de reserva definido en la hoja "ts_reserve".
Se utiliza para representar la cantidad de VE que se conectan a la red en un periodo de tiempo.
Red eléctrica
Descarga
Carga
Servicios auxiliares
Factor de simultaneidad
16.4 Modelización de la energía al gas y al VE
Fuente: IRENA 2020a
Notes: Al igual que otros servicios de uso final, para definir la energía a E.V. en FlexTool, primero debe definir una red de electromovilidad. Una red de electromovilidad puede ser una red de un solo nodo o de múltiples nodos. El siguiente paso es estimar y proyectar la demanda de movilidad y vehículos eléctricos a lo largo del horizonte de planificación en diferentes nodos de la red. Para ello se puede utilizar otro software. A continuación, debe definir la demanda de movilidad en la hoja "ts_energy". Esta demanda representa la descarga de la batería para la movilidad. Hay tres opciones para definir los vehículos eléctricos en FlexTool. La primera opción es la carga unidireccional basada directamente en la demanda de movilidad. En esta opción, sólo hay una dirección de carga en la que el cargador convierte la electricidad de la red en vehículos eléctricos. La opción dos es la carga unidireccional con un horario de carga flexible. En esta opción, el cargador convierte la electricidad de la red en vehículos eléctricos, y la batería proporciona un cambio temporal en el horario de carga. La tercera opción es la carga bidireccional con un horario de carga flexible. En esta opción, un cargador convierte la electricidad de la red en vehículos eléctricos. La batería proporciona un cambio temporal en el programa de carga. En este caso, también hay otro cargador que convierte la energía de la red de electromovilidad (vehículos eléctricos) de vuelta a la red eléctrica. En el paquete FlexTool, se incluye un caso de ejemplo con vehículos eléctricos en el archivo de entrada denominado template-e vees. Se anima a los usuarios a revisar cómo se implementa una red de V.E. en ese caso de estudio.

## Slide 23
Nombre del curso
NÚMERO Y NOMBRE DE LA MINI CONFERENCIA
Mini conferencia Objetivo de aprendizaje
23
Conferencia 16 Referencias
IRENA (2020a), "Modelling different flexibility options" (2020), Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/energytransition/Energy-System-Models-and-Data/IRENA-FlexTool-Training-Materials
IRENA (2020b), "Basic Training " (2020), Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi,
https://www.irena.org/energytransition/Energy-System-Models-and-Data/IRENA-FlexTool-Training-Materials

## Slide 24
Hacer la prueba
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Por favor, utilice la siguiente cita: Allington L., Cannone C., Hoseinpoori P., Kell A., Taibi E., Fernandez C.
Hawkes A., Howells M., 2021. Conferencia 16: Modelización de la energía y la flexibilidad. Release Version 1.0. [presentación en línea]. Programa de Crecimiento Compatible con el Clima y la Agencia Internacional de Energías Renovables