## Slide 1
LECTURA 2 VISIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA ENERGÉTICO
Versión 1.0
EBS Y MAED
Notes: Clase 2, visión general de la planificación energética y del análisis del sistema energético.

## Slide 2: Resultados de aprendizaje previstos (OIT)
Esta clase tiene cuatro resultados de aprendizaje previstos (OIT):
OIT1: entender qué es el análisis del sistema energético
OIT2: aprender sobre el crecimiento económico y el análisis de la demanda de energía
OIT3: comprender cómo el análisis de los recursos y las tecnologías energéticas contribuye a la planificación energética
OIT4: conocer las estrategias de suministro de energía y el análisis del impacto".
2.1. ¿Qué es el análisis del sistema energético?
2.2. Cómo llevar a cabo el análisis del crecimiento económico y la demanda de energía
2.3. Los recursos energéticos y la tecnología ayudan a realizar la planificación energética
2.4. Estrategias de suministro de energía y análisis de impacto".
2
Notes: Esta clase tiene cuatro resultados previstos para el alumno:
entender qué es el análisis de sistemas energéticos
aprender sobre el crecimiento económico y el análisis de la demanda de energía
comprender cómo el análisis de los recursos y las tecnologías energéticas contribuye a la planificación energética
conocer las estrategias de suministro de energía y el análisis de su impacto

## Slide 3: Clase 2.1 - ¿Qué es el análisis del sistema energético
Análisis de sistemas energéticos y planificación energética
Análisis del sistema energético...
El objetivo del análisis del sistema energético es desarrollar una metodología para medir el impacto de las tecnologías en el uso de la energía y los materiales
Comprender las interacciones entre las diferentes tecnologías energéticas y los diferentes sectores energéticos como el calor, la electricidad y el transporte
...informa la planificación energética
Desarrollar políticas a largo plazo que ayuden a orientar los futuros sistemas energéticos locales, nacionales, regionales o mundiales
La planificación energética utiliza enfoques integrados para considerar tanto el suministro de energía para satisfacer la demanda como el papel de la eficiencia energética para reducir la demanda
Basándose en la comprensión del futuro consumo de energía, el crecimiento de la población y el desarrollo económico
3
Notes: En la primera mini conferencia, definiremos qué es el análisis de sistemas energéticos.
El objetivo del Análisis del Sistema Energético es desarrollar una metodología para medir el impacto de las tecnologías en el uso de la energía y los materiales.
El análisis de los sistemas energéticos trata de comprender tanto el rendimiento de los procesos individuales como las interacciones entre las distintas tecnologías energéticas y los diferentes sectores energéticos, como el calor, la electricidad y el transporte.
El análisis del sistema energético ayuda a identificar los procesos o interacciones más y menos eficientes. Al hacerlo, puede revelar dónde se encuentran los mayores retos para los planificadores energéticos. Se pueden localizar oportunidades de investigación prometedoras para procesos de bajas emisiones y alta eficiencia e identificar las barreras para su aplicación a gran escala.
El análisis de los sistemas energéticos permite analizar la economía energética actual, explorar escenarios políticos futuros y modelizar las políticas pasadas para comprender las posibles causas de su fracaso. Comprender los resultados en materia de recursos, energía y economía allana el camino para encontrar soluciones.
Este análisis del sistema energético puede servir de base para la planificación energética.
El objetivo de la planificación energética es desarrollar políticas a largo plazo que ayuden a orientar el futuro de un sistema energético local, nacional, regional o incluso mundial. El principal objetivo de cualquier esfuerzo de planificación energética es proporcionar información a los responsables de la toma de decisiones para que actúen.
La planificación energética utiliza enfoques integrados. No sólo considera el suministro de energía para satisfacer la demanda prevista, sino también el papel de la eficiencia energética en la reducción de la demanda.
Esta planificación se basa en la comprensión del futuro consumo de energía, el crecimiento de la población y el desarrollo económico. Para poder tomar una decisión segura y justificada sobre el desarrollo del sistema energético, hay que conocer a fondo las particularidades del futuro consumo de energía y las mejores opciones de suministro energético.

## Slide 4
Por qué es importante la planificación energética
Existe el riesgo de que, si no se actúa con antelación, el sistema energético no pueda satisfacer las necesidades del futuro
Si no se planifica, se corre el riesgo de que lo que se empiece a construir hoy resulte ser la opción equivocada en el futuro
Los contextos y las necesidades evolucionan; por ejemplo, en el contexto del cambio climático, la planificación energética es crucial para alinearse con los objetivos de 1,5°C
Las oportunidades evolucionan; cada vez se hace más hincapié en la respuesta del lado de la demanda y en la planificación de los recursos integrados, que contempla tanto la oferta como la demanda.
4
Clase 2.1 - ¿Qué es el análisis del sistema energético
Notes: La planificación de su sistema energético le permite actuar con antelación.
Un sistema energético inadecuado limitaría el crecimiento y frenaría el desarrollo. El riesgo es que su sistema energético sea incapaz de sostener las necesidades del futuro o que lo que se empiece a construir ahora resulte ser la opción equivocada en el futuro.
Teniendo en cuenta la importancia y el coste de las infraestructuras energéticas, un país tiene que tener una buena idea de sus necesidades futuras, para poder hacer la inversión adecuada hoy.
Los contextos y las necesidades evolucionan; por ejemplo, en el contexto del cambio climático, la planificación energética es crucial para alinearse con los objetivos de 1,5 grados C.
El calentamiento provocado por las emisiones antropogénicas desde el periodo preindustrial hasta el presente persistirá durante siglos o milenios y seguirá provocando nuevos cambios a largo plazo en el sistema climático, como la subida del nivel del mar, con los riesgos que ello conlleva. Estos riesgos dependen de la magnitud y el ritmo del calentamiento, de la ubicación geográfica, de los niveles de desarrollo y de la vulnerabilidad, así como de las opciones de adaptación y mitigación que se elijan y apliquen. Las vías que limitan el calentamiento global a 1,5 grados C sin rebasamiento o con un rebasamiento limitado requerirían transiciones rápidas y de gran alcance en la infraestructura energética y en otros sectores, como el transporte, los edificios y los sistemas industriales. Estas transiciones del sistema no tienen precedentes en términos de escala y hay que considerar una amplia cartera de opciones de mitigación.
Las oportunidades también varían en el tiempo. Tradicionalmente, la planificación energética se ha centrado en el suministro de energía. A medida que surgen los conceptos de gestión de la demanda y de planificación integrada de los recursos, se pone un nuevo énfasis en la necesidad de reducir o moldear la demanda de energía.

## Slide 5
El reto principal de la planificación energética: alcanzar los objetivos climáticos
La energía barata fue un motor clave del crecimiento económico en la era industrial.
Los combustibles fósiles conllevan ahora amenazas existenciales: problemas medioambientales y climáticos, aumento del coste de adquisición y dependencia de otros países.
La electrificación del suministro de energía primaria y la descarbonización del sector eléctrico son necesarias para limitar el calentamiento global antropogénico a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Esto requerirá que la gran mayoría de la energía sea suministrada por recursos renovables en 2050.
Alcanzar estos objetivos requiere la coordinación de esfuerzos colectivos a todos los niveles; un menor control sobre el suministro, ya que el sol y el viento son fuentes de energía no despachables.
5
Clase 2.1 - ¿Qué es el análisis del sistema energético
Notes: Uno de los principales retos de la planificación energética es asegurarse de que planificamos hoy para alcanzar los objetivos climáticos futuros.
La energía barata fue un motor clave del crecimiento económico en la Era Industrial, sobre todo gracias al carbón.
El uso de combustibles fósiles conlleva ahora amenazas existenciales: Problemas medioambientales y climáticos, aumento de los costes de adquisición y dependencia de otros países. Los fenómenos climáticos extremos repercuten en la salud, los medios de vida, la seguridad y el crecimiento económico. Hay que mitigar esos riesgos. El ser humano vive actualmente en una época de clima excepcionalmente suave que le ha permitido prosperar. Las emisiones de gases de efecto invernadero amenazan con poner fin a esta era. Los planificadores energéticos tienen un papel fundamental para preservar un entorno habitable.
La electrificación del suministro de energía primaria y la descarbonización del sector eléctrico son necesarias para limitar el calentamiento global antropogénico a 1,5 grados C por encima de los niveles preindustriales. Por lo tanto, las energías renovables tendrán que suministrar la mayor parte de la electricidad para 2050, si no antes.
Esto requiere la coordinación de los esfuerzos colectivos a todos los niveles, incluso dentro de los sistemas energéticos. Los planificadores energéticos tendrán que enfrentarse a retos como el de tener un control reducido sobre el suministro de energía. Por ejemplo, la energía solar y la eólica son fuentes de energía no dispersables (es decir, son intermitentes): no podemos decidir cuándo brilla el sol o cuándo sopla el viento. Sin embargo, hay tecnologías, como el almacenamiento de energía, en las que los planificadores energéticos pueden invertir para integrar con éxito las energías renovables.

## Slide 6
Componentes del análisis del sistema energético
6
Clase 2.1 - ¿Qué es el análisis del sistema energético
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: El análisis de los sistemas energéticos es complejo e implica una serie de componentes relacionados. Los pasos son los siguientes:
Análisis del crecimiento económico: El crecimiento económico puede definirse como el aumento del valor de mercado de los bienes y servicios producidos por una economía a lo largo del tiempo.
Análisis de la demanda energética: El análisis de la demanda energética va más allá del uso de los combustibles y se centra en los servicios que éstos proporcionan. Por ejemplo, al propietario de un coche le interesan más los kilómetros de movilidad que el suministro de petróleo. El análisis de la demanda energética examina la demanda de esos servicios a lo largo del tiempo y cómo se traducen en demanda de energía.
A continuación, el análisis de los recursos energéticos examina cómo puede satisfacerse esta demanda de energía a partir de los recursos nacionales y externos que pueden explotarse.
El análisis de las tecnologías energéticas evalúa las perspectivas de las tecnologías energéticas en evolución o emergentes y su posible impacto en el suministro de energía, la conversión de energía, el desarrollo económico y el medio ambiente.
El análisis de la estrategia de suministro de energía tiene en cuenta los siguientes criterios que afectan a la forma de suministrar energía. Criterios políticos, por ejemplo si un país necesita tener soberanía energética y encontrar todos sus recursos localmente. Criterios tecnológicos, con tecnologías emergentes como el hidrógeno o los coches eléctricos que crean una demanda creciente de diferentes formas de energía. Criterios logísticos, como la transformación y el transporte de la energía. Y el contexto medioambiental, como la amenaza del cambio climático que reconfigura las estrategias de suministro energético hacia fuentes de energía bajas en carbono.
El análisis de impacto examina el impacto más amplio de las decisiones relacionadas con la energía en lo siguiente La salud, por ejemplo, si las opciones tecnológicas provocan la emisión de sustancias químicas peligrosas. La sociedad, si las opciones energéticas exigen cambios de comportamiento y estructurales, como el uso del transporte público. El medio ambiente, a través de los impactos positivos o negativos en los ecosistemas. Y la economía, por ejemplo, a través de la creación de puestos de trabajo.
Dependiendo de la naturaleza del esfuerzo de planificación energética, estos pasos pueden ser modificados, pueden solaparse o pueden realizarse con diferentes niveles de detalle.

## Slide 7
Los pasos clave en el análisis del sistema energético son:
    Análisis del crecimiento económico
    Análisis de la demanda de energía
    Análisis de la estrategia de suministro de energía
  Aunque todos los pasos pueden considerarse importantes dependiendo del contexto.
7
Clase 2.1 - ¿Qué es el análisis del sistema energético?
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: En este curso se consideran los pasos clave del análisis de sistemas energéticos:
Análisis del crecimiento económico: el crecimiento económico es un parámetro clave que genera una creciente demanda de energía. Esto sucede como resultado de la creciente disponibilidad de servicios como el acceso a la salud, la educación, el transporte y la mejora del nivel de vida, y el creciente desarrollo tecnológico y de infraestructuras que crea herramientas para satisfacer esta creciente demanda. Por otro lado, el suministro de energía es un factor clave para el crecimiento económico.
Análisis de la demanda de energía: todo el sistema energético está diseñado para satisfacer la demanda de energía. El análisis de la demanda energética tiene en cuenta la magnitud global de la demanda, las formas de energía demandadas, como el petróleo, la electricidad y el calor, y la distribución de la demanda en los territorios urbanos y rurales. Este análisis es clave para realizar el análisis del sistema energético.
Análisis de la estrategia de suministro de energía: el suministro de energía es el vínculo entre las fuentes de energía y el consumo de energía. La modelización de las diferentes opciones de abastecimiento y transporte de energía es clave para el análisis del sistema energético y la planificación energética.
Todos los demás componentes del análisis del sistema energético pueden considerarse importantes dependiendo del contexto.

## Slide 8: Clase 2.2 - Análisis del crecimiento económico
0
50
100
150
200
250
300
350
0
5
10
15
20
25
30
35
Consumo de energía per cápita
[109 J/persona]
Producto interior bruto per cápita basado en la compra
Paridad de poder [Año 2000, miles de dólares constantes]
-
-
El crecimiento económico es un motor de la demanda energética
El crecimiento económico se traduce en...
  Aumento de la población
  Aumento del producto interior bruto (PIB) per cápita
  Aumento del consumo de energía per cápita
... que impulsan la demanda de energía
8
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: En la segunda minilección veremos con más detalle los pasos del análisis del crecimiento económico y del análisis de la demanda energética.
El análisis del crecimiento económico constituye la base del esfuerzo de planificación. La necesidad de energía dependerá en gran medida del nivel de crecimiento que se prevea. Este paso incluye la consideración del crecimiento de la población, el desarrollo económico y los cambios estructurales tanto en la economía como en la demografía. Es importante conocer la forma en que crece la economía, los factores que impulsan ese crecimiento y las especificidades del crecimiento en un país.
La población y la renta son los dos motores más potentes de la demanda energética. Un mayor número de personas con más medios hará que aumente el consumo de energía.
Desde 1990, la población mundial ha aumentado en 2.500 millones de personas hasta alcanzar los 7.800 millones. Se espera que esta cifra aumente a 9.800 millones en 2050.
Al mismo tiempo, hay un rápido crecimiento de las economías de renta baja y media. La tasa de crecimiento de la población está disminuyendo, pero la tasa de crecimiento de los ingresos está aumentando. Esto es una gran noticia, ya que el nivel de vida aumenta para que los seres humanos puedan vivir más tiempo y con más salud. Pero este aumento de la demanda de energía debe ser planificado y acomodado.
El crecimiento económico y la demanda de energía están vinculados por la intensidad energética, en unidades de energía por unidad de PIB. Es necesario desacoplar la P.D.G. y el uso de la energía, de manera que la demanda energética crezca más lentamente que la P.D.G. mundial. Según la referencia 1, la intensidad energética mundial por unidad de P.D.G. se redujo un 36,8% entre 1990 y 2019.

## Slide 9
Escenarios de crecimiento económico
Determinar los niveles y patrones de crecimiento
      Economía
      Población
Establecer metas y objetivos de crecimiento
Definir una política de desarrollo
Considerar las cuestiones sociales y culturales que afectan a los sistemas energéticos actuales y futuros
A
B
C
EL PIB,
Población
TIEMPO
Proyectado
Histórico
Los escenarios pueden utilizarse para abordar la incertidumbre
9
Clase 2.2 - Análisis del crecimiento económico
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: Utilizando el análisis del crecimiento económico, el planificador energético puede:
Determinar los niveles y patrones de crecimiento tanto de la economía como de la población. ¿En qué parte del país se prevé un crecimiento demográfico y económico? ¿Cómo afectan la población y el crecimiento económico a la demanda y el suministro de energía?
El planificador energético también puede definir las metas y objetivos de crecimiento. Los objetivos de crecimiento afectarán a las necesidades del sistema energético, y el desarrollo del sistema energético actuará como facilitador de los objetivos de crecimiento. Esta interdependencia debe tenerse en cuenta en el análisis del sistema energético.
El análisis también puede ayudar a determinar una política de desarrollo. La política de desarrollo nacional o internacional influirá en el lugar donde el planificador energético debe centrar sus esfuerzos. Si una política tiene como objetivo permitir el desarrollo económico de una región específica, es necesario disponer de un suministro energético fiable.
Por último, el análisis puede ayudar al planificador energético a comprender qué cuestiones sociales o culturales afectan a los sistemas energéticos actuales y futuros. Esto incluye los hábitos culturales en cuanto a la estructura de los hogares, el transporte, la cocina, la calefacción, la refrigeración, etc. ¿Está toda la población preparada para adoptar nuevas tecnologías energéticas? ¿Cómo se puede facilitar la aceptación por parte de la población? ¿Cómo puede el planificador energético adaptarse mejor a las pautas sociales y culturales existentes?
Todos estos criterios son inciertos. El planificador energético no puede utilizar un único dato y esperar obtener resultados sólidos. El uso de escenarios en el análisis económico busca desarrollar proyecciones de crecimiento global. Comprender la sensibilidad del sistema energético a diferentes insumos de crecimiento económico es clave para informar a los responsables políticos de la gama potencial de impactos de sus políticas. Volveremos a hablar de los escenarios más adelante.

## Slide 10
Chart: TJ
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030
Industria | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280
Agricultura | 10 | 11.5 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23
Residencial | 90 | 99 | 108 | 120 | 132 | 150 | 168
Comercial | 9 | 9.9 | 10.8 | 12 | 13.2 | 15 | 16.8
Comercial
Hogar
Agricultura
Industria
Chart: TJ
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030
Industria | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280
Agricultura | 10 | 11.5 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23
Residencial | 90 | 99 | 108 | 120 | 132 | 150 | 168
Comercial | 9 | 9.9 | 10.8 | 12 | 13.2 | 15 | 16.8
Biomasa
Renovables
Nuclear
Petróleo y gas
10
Traducir el crecimiento económico en proyecciones de demanda energética
De la demanda de diferentes tipos de energía
De la demanda de los diferentes sectores
Diferentes granularidades temporales:
  Anualmente: menos datos necesarios, menos incertidumbre
  Hora: mejor comprensión del suministro de energía y de las necesidades de infraestructura
10
Clase 2.2 - Energía Análisis de la demanda
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: Este paso se centra en traducir el crecimiento económico en proyecciones de demanda energética.
Existen dos enfoques principales para construir escenarios de demanda energética.
El enfoque más común es proyectar la demanda de diferentes tipos de energía, por ejemplo, electricidad, combustibles fósiles y combustibles para motores.
El segundo enfoque consiste en identificar la demanda de los distintos sectores, por ejemplo, la industria, la agricultura, los hogares, el comercio y el transporte. El análisis de la demanda energética se centra en las actividades de los distintos sectores.
Dependiendo de las necesidades del análisis, la demanda de energía puede proyectarse a escalas de tiempo anuales, estacionales o incluso horarias. Cuanto menor sea la granularidad, mayores serán las necesidades de datos y la incertidumbre. Sin embargo, considerar únicamente la media anual sin analizar los picos estacionales y diarios puede llevar a una subestimación de las necesidades de infraestructura y suministro energético. La demanda de energía puede variar estacionalmente debido al clima que provoca la demanda de calefacción o refrigeración, o debido a la estacionalidad del turismo y la agricultura, por ejemplo. Las variaciones diarias pueden estar causadas por los patrones de trabajo, con picos a mitad y final del día, por el aumento de las necesidades de luz y calefacción por la noche, y por los procesos industriales con necesidades variables a lo largo del tiempo. La demanda suele ser mayor por la tarde y menor por la noche, pero esto varía a nivel nacional y regional.

## Slide 11
Proyecciones de crecimiento de la demanda energética
El análisis de la demanda energética traduce los escenarios de crecimiento económico y demográfico en proyecciones de crecimiento de la demanda energética.
Población
crecimiento
PIB
crecimiento
Demanda de energía industrial
acero, cemento, procesamiento de alimentos, etc.
Demanda energética de los hogares
calefacción, refrigeración, alumbrado, refrigeración, etc.
11
Clase 2.2 - Energía Análisis de la demanda
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: El análisis de la demanda energética traduce los escenarios de crecimiento económico y demográfico en proyecciones de crecimiento de la demanda energética.
Por ejemplo, el crecimiento de la P.D.G. implica el desarrollo industrial y, por tanto, el aumento de la demanda de energía industrial.
Y el crecimiento de la población implica un aumento de las necesidades de energía en los hogares.
La demanda industrial y la de los hogares presentan patrones muy diferentes.
Las distintas organizaciones basan sus previsiones en diferentes supuestos, por ejemplo, la disponibilidad y el coste de los suministros de petróleo y gas, la velocidad de despliegue de las nuevas tecnologías, el ritmo del cambio estructural en los países en desarrollo y el impacto de las políticas energéticas y medioambientales.

## Slide 12
Demanda de energía: una demanda derivada
La demanda directa es de bienes y servicios; la indirecta es de energía
  Los consumidores no están interesados principalmente en la energía (o están motivados para ahorrar energía)
  Dada la demanda industrial y doméstica de servicios (calor, vapor, luz, movimiento de turbinas)...
  Las políticas energéticas tratan de proporcionar servicios de forma fiable y económica, teniendo en cuenta las limitaciones sociales, medioambientales, tecnológicas y de infraestructura
  El aumento de la productividad energética reduce las necesidades por unidad de servicio en capital, emisiones, mano de obra y recursos sin disminuir la calidad del servicio requerido
12
Clase 2.2 - Energía Análisis de la demanda
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: La demanda de energía es una demanda derivada; no es una demanda de energía directamente, sino una demanda de servicios y bienes que finalmente deseamos. Los consumidores no están interesados principalmente en la energía (o motivados para ahorrarla)
Por lo tanto, el análisis de la demanda energética debe ser primero un análisis de la demanda de bienes y servicios. Sólo en un segundo paso, el análisis de la demanda energética trata de traducir esas demandas primarias en la cantidad mínima de energía necesaria para satisfacerlas.
Dada la demanda industrial y doméstica de servicios (calor, vapor, luz, movimiento de turbinas)
Las políticas energéticas tratan de proporcionar servicios energéticos de forma fiable y económica teniendo en cuenta las limitaciones sociales, medioambientales, tecnológicas y de infraestructura
El aumento de la productividad energética reduce la necesidad de recursos por unidad de servicio en términos de capital, emisiones, mano de obra y recursos sin disminuir la calidad del servicio requerido
Las tendencias en la demanda de servicios y las tendencias en el desarrollo tecnológico pueden compensarse mutuamente: los coches se han vuelto más eficientes, pero el número de coches vendidos, el peso medio de los nuevos vehículos y el número de kilómetros recorridos han aumentado, lo que conlleva una mayor demanda de energía para el transporte en coche.

## Slide 13: Referencias
[1] https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html
13

## Slide 14
Recursos energéticos
Combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural
Recursos renovables: solar, eólica, biomasa, hidráulica
Materiales nucleares: uranio, torio
Importaciones
14
Clase 2.3 - Recursos energéticos y análisis tecnológico
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: En la tercera minilección veremos con más detalle los pasos del análisis de los recursos energéticos y del análisis tecnológico.
Este paso implica una evaluación de los recursos energéticos disponibles. Hay que tener en cuenta lo siguiente:
Los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, seguirán suministrando más del 80% de la energía mundial en 2020, según la referencia 1.
Los recursos renovables, como la energía solar, la eólica, la biomasa y la hidráulica, representaban el 11% de la energía mundial en 2020, la mayor parte de la cual era hidroeléctrica.
La fisión nuclear, que utiliza uranio y torio, representa el 4% de la energía mundial en 2020. Estos recursos son agotables; sin embargo, tecnologías como el enriquecimiento del uranio pueden aumentar la parte de los recursos existentes que puede utilizarse. A partir de 2050 podría haber reactores de fusión nuclear que utilizarían deuterio, que puede destilarse del agua y, por tanto, sería un recurso ampliamente disponible.
Además de los recursos nacionales, hay que tener en cuenta los recursos energéticos disponibles a través de las importaciones o las interconexiones con los países vecinos. Esto es especialmente cierto en el caso de los recursos localizados, como el petróleo y el gas, que sólo se encuentran fácilmente en determinadas regiones del mundo. Los recursos energéticos renovables, como la energía solar, la hidráulica y la eólica, están más ampliamente distribuidos, aunque existen variaciones en el tiempo y el espacio. Además, el uso de la energía hidráulica es más económico en lugares con suficiente caudal de agua, mínima perturbación de la población y los ecosistemas locales y la presencia de formaciones geológicas que permitan la construcción de una presa.
El análisis de los recursos energéticos es clave en un contexto de creciente demanda de consumo de energía y objetivos de emisiones.

## Slide 15
Recursos nacionales e importados
¿Cuántos recursos energéticos hay en mi país?
¿Qué recursos energéticos son económicamente recuperables?
¿Puedo importar lo que me falta?
Hay que tener en cuenta los recursos nacionales e importados
15
Clase 2.3 - Recursos energéticos y análisis tecnológico
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: Para evaluar la situación de los recursos energéticos en un contexto específico, es necesario responder a estas preguntas:
¿Cuántos recursos energéticos hay en el país? El planificador energético debe considerar en primer lugar los recursos renovables, por ejemplo la disponibilidad de recursos solares y eólicos. Otros recursos renovables, como la biomasa, deben evaluarse, no sólo en términos de existencias, sino también en términos de flujos. Esto significa que la tasa de extracción no debe superar la tasa de renovación del recurso, para que su uso sea sostenible en el tiempo. Por último, hay que controlar las existencias de recursos agotables, como los minerales y los combustibles fósiles.
¿Qué recursos energéticos son económicamente recuperables? Por ejemplo, puede haber reservas de petróleo que sean demasiado caras de recuperar dados los precios actuales del petróleo, sobre todo si se tienen en cuenta los costes climáticos, sociales y medioambientales que conlleva la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Del mismo modo, puede haber ríos pero sin una ubicación potencial donde se pueda construir una presa dada la hidrología, las estructuras geológicas, la distribución de la población y las limitaciones medioambientales.
¿Es posible importar recursos energéticos?
Hay que tener en cuenta tanto los recursos nacionales como los importados.
La cantidad que un país puede importar también depende de su situación política. El uso de recursos energéticos renovables ampliamente disponibles puede ayudar a lograr la soberanía energética.

## Slide 16
16
Clase 2.3 - Recursos energéticos y análisis tecnológico
Tecnologías energéticas
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
El análisis de la tecnología energética considera las tecnologías alternativas de suministro de energía que son necesarias para convertir los recursos energéticos primarios en formas de energía utilizables
Centrales eléctricas, refinerías, plantas de etanol, etc.
Transporte y distribución
Criterios
El rendimiento
Coste
Impacto medioambiental
Notes: El análisis de la tecnología energética implica considerar las tecnologías alternativas de suministro de energía que se necesitan para convertir los recursos energéticos primarios en formas de energía utilizables, que puedan ser entregadas a los consumidores. Hay que tener en cuenta el rendimiento, el coste y el impacto medioambiental de las alternativas.
Por ejemplo,
centrales eléctricas que convierten el carbón, el gas, las astillas de madera o el uranio en electricidad,
Refinerías que convierten el crudo en productos petrolíferos,
plantas de etanol que convierten la biomasa en combustibles líquidos
parques eólicos que convierten la energía cinética del viento en electricidad
Los sistemas de transporte y distribución también se incluyen en el análisis.

## Slide 17
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Biomasa
cultivo
Etanol
producción
Aceite
producción
Petróleo
refinado
Tuberías
Consumidores
Evaluación del sistema de suministro
El análisis de la tecnología energética está diseñado para evaluar el sistema de suministro
Evaluar la estructura actual del sistema
Prever las ampliaciones/jubilaciones previstas
Nuevas tecnologías
17
Clase 2.3 - Recursos energéticos y análisis tecnológico
Notes: El Análisis Tecnológico de la Energía está diseñado para evaluar el sistema de suministro. Con él, el planificador energético puede:
Evaluar la estructura actual del sistema.
Prever las ampliaciones y retiradas previstas.
Evaluar las nuevas tecnologías.
La tarea consiste en encontrar la mejor manera de cubrir las necesidades de los consumidores utilizando los recursos energéticos y la tecnología disponibles.
El creciente interés por el uso de energías renovables para la generación de electricidad exige datos sobre los costes actuales y previstos y sobre el rendimiento de las tecnologías renovables actuales y emergentes. Los beneficios de las energías renovables van más allá de la abundancia y la diversidad de los recursos. Las tecnologías de energías renovables pueden contribuir a la seguridad económica local y reducir los riesgos asociados a la fluctuación de los precios y el suministro de los combustibles fósiles. Los costes asociados al uso de tecnologías específicas también dependen de las decisiones políticas nacionales e internacionales que deberían reflejarse en la caracterización de la tecnología energética. Por ejemplo, la creación de mercados de carbono aumentará los costes totales del suministro de energía procedente de combustibles fósiles. Los costes totales también dependen de las nuevas estructuras de mercado. Por ejemplo, las tecnologías que pueden ayudar a mitigar las variaciones en el suministro de energía renovable, como las tecnologías de almacenamiento, proporcionarán fuentes de ingresos en los mercados de equilibrio energético.

## Slide 18
Comparación de tecnologías energéticas
Comparación de alternativas en tecnologías energéticas: las tecnologías energéticas deben caracterizarse de forma coherente para permitir la comparación de alternativas.
Rendimiento técnico: entradas, salidas, eficiencia, disponibilidad
Economía: costes de capital, costes de funcionamiento
Medio ambiente: agua, uso del suelo, emisiones, residuos
18
Clase 2.3 - Recursos energéticos y análisis tecnológico
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: Las tecnologías energéticas deben caracterizarse de forma coherente para poder comparar las alternativas. Hay que tener en cuenta:
El rendimiento técnico, que incluye los insumos y los productos, la eficiencia de las tecnologías y la disponibilidad de cada alternativa.
Los costes de la tecnología: de capital y operativos.
Y su impacto medioambiental en el uso del suelo, el consumo de agua, las emisiones y los residuos. Puede ser un reto comparar tecnologías muy diferentes. Cuando se comparan tecnologías energéticas centralizadas y descentralizadas, hay que tener en cuenta las pérdidas de la red para que la comparación sea justa. Cuando se comparan varios impactos ambientales, cómo se pueden valorar las diferentes métricas. ¿Cómo se pueden comparar cuestiones más complejas, como el impacto en la salud de la población local como consecuencia de la contaminación? ¿Cómo afectará el deterioro de los ecosistemas al clima futuro? Para comparar los costes de las distintas tecnologías, hay que tener en cuenta el descuento de la inversión en el tiempo: los activos alimentados por combustibles fósiles que se quedan obsoletos muy rápidamente pueden ser una mala inversión, mientras que invertir en tecnologías que no están maduras o que no tienen mercados establecidos también conlleva un riesgo que debe tenerse en cuenta. Los análisis multicriterio son necesarios para adoptar un enfoque holístico en la evaluación de la tecnología.

## Slide 19: Referencias
[1] https://www.forbes.com/sites/rrapier/2020/06/20/bp-review-new-highs-in-global-energy-consumption-and-carbon-emissions-in-2019/
19

## Slide 20
Objetivo del análisis de la estrategia de suministro de energía
El análisis de la estrategia de suministro de energía se dedica a encontrar el menor coste:
  Sector del suministro de electricidad
  Uso de los recursos naturales
  Sistema total de suministro de energía
Este paso reúne los diferentes componentes del análisis del sistema energético.
20
Conferencia 2.4 - "Estrategias de suministro de energía y análisis de impacto".
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: En la cuarta minilección veremos con más detalle los pasos del análisis del suministro de energía y del análisis de impacto.
El análisis de la estrategia de suministro de energía se dedica a averiguar el menor coste
Sector del suministro de electricidad
Uso de los recursos naturales
Sistema total de suministro de energía
Este paso reúne los diferentes componentes del análisis del sistema energético.
Los factores que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de suministro energético son económicos, logísticos, políticos, naturales, tecnológicos, relacionados con el mercado y reglamentarios. La seguridad del suministro energético es una cuestión tanto de política interna como de relaciones internacionales. Las estrategias energéticas sólidas deben lograr un equilibrio entre la seguridad energética, las preocupaciones económicas y la protección del medio ambiente. Un suministro energético más fiable puede tener algunas redundancias y, como tal, puede no ser la solución más eficiente desde el punto de vista económico. Pero un sistema energético no fiable puede acarrear importantes pérdidas económicas y obstaculizar el desarrollo de un país. Estas compensaciones deben considerarse cuidadosamente. Del mismo modo, las normas medioambientales más estrictas cuestan dinero, pero los daños medioambientales son más fáciles de evitar que de reparar, por lo que una buena protección del medio ambiente puede ser una inversión que merezca la pena. Los costes de las infraestructuras de transporte y logística son importantes. La optimización de las redes de suministro de energía es crucial para una determinada fuente de energía y una combinación de tecnologías. Esto incluye la elección de la ubicación de las fuentes de energía seleccionadas, el lugar de transformación de las formas de energía y el tipo de opciones de transporte que se utilizan.

## Slide 21
Demanda de energía industrial
Acero, cemento, procesamiento de alimentos
Demanda energética de los hogares
Calefacción, refrigeración, iluminación, refrigeración
PIB
Crecimiento
Población
Crecimiento
x
21
Conferencia 2.4 - "Estrategias de suministro de energía y análisis de impacto".
Del escenario a la futura demanda de energía
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: El análisis de la estrategia de suministro de energía es uno de los pasos más difíciles en el análisis del sistema energético.
La demanda futura de energía se construye a partir de diferentes escenarios de crecimiento de la P.D.G. y del crecimiento de la población, que son los dos motores de la demanda energética.
Los escenarios de crecimiento económico y demográfico se traducen en proyecciones de crecimiento de la demanda energética. A partir de estas proyecciones, se desarrollan diferentes escenarios.
Por lo tanto, las opciones de suministro de energía tienen que ser probadas frente a diferentes escenarios para determinar qué opción sería más robusta y a qué coste. La robustez se refiere a la capacidad del sistema energético para cumplir sus objetivos en diferentes escenarios variables y dada la variabilidad de las posibles circunstancias. Hay un equilibrio entre la solución óptima en un determinado escenario y una solución robusta, que puede ser subóptima en determinados escenarios pero comportarse razonablemente en una amplia gama de escenarios.

## Slide 22
Del suministro de energía a las necesidades del consumidor
Formular estrategias alternativas para el desarrollo energético sostenible
Encontrar la vía de desarrollo menos costosa para satisfacer una determinada demanda de energía, dadas las características tecnoeconómicas y medioambientales de todas las opciones de suministro energético
Suministro de energía
sistema
Consumidor
necesita
22
Conferencia 2.4 - "Estrategias de suministro de energía y análisis de impacto".
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: A partir del análisis de los recursos energéticos y del análisis de la tecnología energética, se caracteriza el sistema de suministro de energía. Este es el lado izquierdo del sistema energético visualizado.
El análisis de la estrategia de suministro de energía se dedica a encontrar la mejor manera de cubrir las necesidades de los consumidores, el lado derecho del sistema energético desplegado, utilizando los recursos energéticos y la tecnología disponibles.
El planificador tiene que establecer el vínculo entre el sistema de suministro de energía presente y futuro y las necesidades de los consumidores, teniendo en cuenta al mismo tiempo la evolución de las limitaciones, como el cambio climático. El planificador puede formular estrategias alternativas para el desarrollo sostenible del sector energético. En palabras sencillas, el planificador debe encontrar la vía de desarrollo menos costosa para un sistema de suministro energético que satisfaga una determinada demanda de energía. También debe tener en cuenta las características tecnoeconómicas y medioambientales de todas las opciones de suministro energético.

## Slide 23
Análisis de impacto".
El sistema energético no existe en el vacío. Es un componente de las sociedades humanas, que son un componente del mundo natural.
El sistema energético es una herramienta al servicio de fines, como como la mejora de la vida humana.
Evaluar los efectos de retroalimentación de las políticas del sistema energético en el sistema en general
Necesidades de financiación
Necesidades de mano de obra
Aceptación pública
Sistema energético
Medio ambiente
Salud pública
Intervención política
permite
sirve
23
Conferencia 2.4 - "Estrategias de suministro de energía y análisis de impacto".
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: Esta diapositiva explica por qué el análisis de impacto es tan importante para entender los sistemas energéticos.
El sistema energético no existe en el vacío. Es un componente de las sociedades humanas, que son un componente del mundo natural. Los sistemas energéticos son una herramienta al servicio de fines como la mejora de la vida humana.
Por ello, a la hora de diseñar los sistemas energéticos es fundamental evaluar las repercusiones de determinadas políticas en los sistemas más amplios de los que forman parte y comprender su impacto en el objetivo final: la preservación de los ecosistemas naturales, incluida la vida humana.
Todos estos componentes son interdependientes. En general, la financiación, la mano de obra y la aceptación pública son necesarias para que los sistemas energéticos funcionen bien, como se muestra en la parte izquierda del diagrama. Los sistemas energéticos sirven entonces para mejorar la vida humana, que a su vez está muy interrelacionada con la salud pública y el medio ambiente, como se muestra en la parte derecha del diagrama. Sin embargo, hay efectos de retroalimentación entre todos los componentes de este flujo lineal, como se demuestra en el diagrama. Hay que recordar cuál es el objetivo final de un sistema energético al entender los efectos de la red. Una intervención política del planificador energético tendrá efectos directos e indirectos en todos los componentes del diagrama.

## Slide 24
El "análisis de impacto" puede examinar las repercusiones a todos los niveles:
Local; por ejemplo, la creación de empleo local, la pérdida de hábitat de los ecosistemas locales, los beneficios de los daños a las comunidades locales, la contaminación local del aire y del agua
Nacional: por ejemplo, la contribución a las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) establecidas en el acuerdo de París para gestionar a nivel nacional un presupuesto de carbono; el impacto de los sistemas energéticos en las políticas nacionales de uso del suelo, salud y crecimiento económico.
Global: cambio climático global: las emisiones en cualquier parte del globo repercuten en el clima de forma global
24
Conferencia 2.4 - "Estrategias de suministro de energía y análisis de impacto".
Análisis del sistema energético
Análisis de los recursos energéticos
Análisis de la tecnología energética
Análisis de la estrategia de suministro de energía
Análisis de impacto".
Análisis de la demanda de energía
Análisis del crecimiento económico
Notes: El análisis de impacto puede contemplar las repercusiones positivas y negativas a todos los niveles.
En primer lugar, a nivel local. Los sistemas energéticos son sistemas físicos distribuidos en el espacio, que tienen una serie de impactos a nivel local. Crean puestos de trabajo, pueden dañar el hábitat de los ecosistemas locales, aportan beneficios a las comunidades locales gracias al crecimiento económico, mejoran el acceso a la seguridad y la educación gracias a los servicios energéticos, afectan a la salud debido a la contaminación del aire y el agua, etc.
En segundo lugar, a nivel nacional. Debe evaluarse el ajuste entre los sistemas energéticos y las políticas nacionales. Los países han acordado, por ejemplo, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) como parte del Acuerdo de París de 2016, que establece un presupuesto nacional de carbono al que contribuye el sistema energético. El desarrollo de los sistemas energéticos también tiene que ser coherente con las políticas nacionales sobre el uso del suelo, la salud y el crecimiento económico.
Por último, hay que evaluar los impactos de los sistemas energéticos en el sistema global. A diferencia de la contaminación local del agua y del aire, que tiene impactos locales y regionales, las emisiones de gases de efecto invernadero circulan por todo el planeta en la atmósfera, lo que provoca numerosos efectos directos e indirectos para todos los habitantes del planeta. La responsabilidad del planificador energético se extiende, pues, más allá de su propio país.
Con esto concluye la clase 2, que ha ofrecido una visión general de la planificación energética y el análisis de los sistemas energéticos.

## Slide 25
Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay, A., Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A, Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2021. Conferencia 2: Visión general de la planificación energética y el análisis del sistema energético, estudio del balance energético y MAED (proyecciones de demanda). Versión 1.0. [presentación en línea]. Programa de Crecimiento Compatible con el Clima y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Hacer la prueba