## Slide 1
LECTURA 6 INTRODUCCIÓN AL MAED-D
Versión 1.0
EBS Y MAED
Notes: Conferencia 6, introducción al MAED-D.

## Slide 2: Resultados de aprendizaje previstos (OIT)
Esta clase tiene cuatro resultados de aprendizaje Aprendizaje (OIT):
            OIT1: tener una comprensión general de la ecuación genérica del modelo MAED
            OIT2: haber aprendido cuáles son los parámetros de conducción del modelo
            OIT3: conocer las categorías de uso final del MAED-D
            OIT4: conocer los pasos de un Estudio MAED
2
7.1. Visión general del MAED
7.2. Parámetros de conducción
7.3. Categorías de uso final
7.4. Estudio MAED
Notes: Esta conferencia tiene cuatro resultados de aprendizaje previstos:
tener una comprensión general de la ecuación genérica del modelo MAED,
haber aprendido cuáles son los parámetros de conducción del modelo,
para conocer las categorías de uso final del MAED-D,
y conocer los pasos de un Estudio MAED.

## Slide 3: Conferencia 6.1 Visión general del MAED
3
            Principales características de MAED
            MAED: Modelo de análisis de la demanda energética
            El modelo de simulación es el más adecuado para el análisis a largo plazo.
            Utilizar el enfoque de escenarios ascendentes para evaluar la demanda de energía en un país o región.
            MAED ha sido diseñado para reflejar:
            Cambios estructurales en la demanda de energía mediante el análisis detallado de los factores sociales, económicos y tecnológicos.
            Evolución del comportamiento potencial de cada forma de energía final (por ejemplo, electricidad, combustibles fósiles, combustibles para motores, etc.)
Notes: MAED son las siglas de Modelo de Análisis de la Demanda Energética.
El modelo MAED es un modelo de simulación que se aplica mejor para el análisis a largo plazo. Se basa en el enfoque ascendente desagregado y utiliza escenarios para evaluar la demanda de energía en un país o región en función de una serie de supuestos.
El modelo MAED se ha diseñado específicamente para investigar los cambios estructurales, tanto en la evolución de los usos finales de la energía que impulsan la demanda energética como en la composición de la combinación de fuentes de energía.
Por un lado, un análisis detallado de los factores sociales, económicos y tecnológicos permite analizar los cambios estructurales de la demanda energética. Por otro lado, el modelo investiga qué tipos de formas de energía podrán satisfacer esta demanda, evaluando la evolución potencial de las fuentes de energía.
MAED tiene dos aspectos, MAED-D considera las previsiones basadas en escenarios de la demanda futura por los sectores definidos y el tipo de combustible. MAED-E.L. puede utilizarse para conocer los perfiles de la demanda eléctrica. MAED-E.L. pronostica la demanda de energía eléctrica por hora para cada cliente, sector y todo el sistema en función de los datos de entrada. Esta conferencia se centra en MAED-D.

## Slide 4: Conferencia 6.1 Visión general del MAED
4
Demanda de energía en el año t
Parámetro de conducción en el año t
            Ecuación genérica en MAED
            Para realizar el cálculo del consumo de energía de cada grupo de usos finales, en el MAED se utiliza un conjunto de ecuaciones correspondiente. Todas las ecuaciones tienen la misma forma.
            La demanda de energía (DE) en cualquier año específico en el futuro se calcula como un producto del parámetro de conducción en un año futuro correspondiente y el consumo específico de energía (SEC), por unidad de parámetro de conducción (DP), o la intensidad energética (EI), en los años futuros
Notes: Para realizar los cálculos del consumo de energía de cada grupo de usos finales, en el MAED se utiliza un conjunto de ecuaciones correspondiente. Pero todas esas ecuaciones tienen la misma forma. La demanda de energía (o D.E.) en cualquier año específico del futuro, se calcula como producto de dos variables.
La primera variable clave es el consumo específico de energía (o C.E.E.). Se trata del consumo de energía por unidad de parámetro de conducción (o D.P.). Por ejemplo, la energía necesaria para producir una tonelada de acero. Cuando el parámetro motor es la producción de unidades monetarias, el valor añadido o el PIB, el consumo específico de energía es la intensidad energética (o I.E.). El consumo específico de energía y la intensidad energética son el primer conjunto de factores clave utilizados en el MAED, para calcular la demanda de energía en años futuros.
La segunda variable clave es el parámetro impulsor en el año futuro correspondiente. Se pueden utilizar diferentes parámetros impulsores para diferentes segmentos de la demanda energética, por ejemplo, el valor añadido en la industria, los pasajeros-kilómetros recorridos en el transporte, etc. Estos parámetros se enumeran en la sección 7.2.
El producto de estos dos parámetros es la ecuación genérica y fundamental utilizada en el modelo MAED.

## Slide 5: Conferencia 6.1 Visión general del MAED
5
            La demanda de energía de los consumidores finales se calcula en términos de energía útil
Demanda de energía en el año t
Carbón Horno
Combustible fósil
30 %
70 %
Eléctrico
Horno
Electricidad
100 % Calor de proceso
Demanda de energía
Notes: La demanda de energía final de una fuente de energía específica viene dada por el producto de la inversa de la eficiencia del proceso en el que se utiliza la energía, la penetración en el mercado del tipo de fuente de energía dada y la demanda de energía útil final.
En el modelo, la demanda de energía de los consumidores finales se calcula en términos de energía útil siempre que sea posible.
La demanda de energía útil puede ser suministrada por una sola forma de energía, o por dos o más formas de energía, según la penetración del mercado. Este hecho se utiliza en el MAED para considerar las sustituciones de combustibles.
A veces, varias formas de energía, por ejemplo, la electricidad y los combustibles fósiles, compiten por una determinada categoría de demanda energética final. Esta demanda se calcula primero en términos de energía útil y luego se convierte en energía final, teniendo en cuenta la penetración en el mercado dado y la eficiencia de cada fuente de energía alternativa. La penetración en el mercado y la eficiencia se especifican como parámetros del escenario.

## Slide 6: Conferencia 6.1 Visión general del MAED
6
1
2000
2030
Electricidad por vivienda
Combustible por 100 km
Combustibles fósiles por VA en la agricultura
Consumo específico de energía (SEC)
            El consumo específico de energía (SEC) puede cambiar con el tiempo
            Sustitución de la tracción animal por tractores
            Mejora del nivel de vida
            Pasajeros-km transportados
            Mejoras tecnológicas
Notes: Al preparar los datos de entrada para el modelo, el usuario debe ser consciente de que la intensidad energética o el consumo específico de energía pueden cambiar en años futuros.
Tomemos el ejemplo del consumo específico de combustible de los tractores en la agricultura. Si en el año base se utiliza la fuerza de tracción animal, esta energía no se tiene en cuenta en la definición de la intensidad energética. Con la sustitución de la tracción animal por tractores, se consumirá más combustible para producir el mismo producto. Esto significa un aumento de la intensidad energética en los años futuros.
Otro ejemplo de cambios en el consumo específico de energía podría ser la mejora del nivel de vida. Al mejorar, se utilizan más aparatos eléctricos en los hogares: un televisor, una lavadora, un lavavajillas, etc. Esto provoca un aumento del consumo de electricidad por vivienda.
En algunos casos, la combinación de múltiples factores puede dar lugar a cambios más complicados. Por ejemplo, cuando el número de aparatos eléctricos alcanza su nivel de saturación y la mejora tecnológica desempeña un papel más importante. Esto significa que el valor acumulado de la electricidad por vivienda bajará después del periodo de crecimiento.

## Slide 7
7
Conferencia 6.1 Visión general del MAED
Actividad | Intensidad energética | Fracción en el total | 
 | MJ /$ | Año base | Año en el futuro
Industria siderúrgica | 50 | 0.4 | 0.2
Industria textil | 10 | 0.6 | 0.8
Media ponderada | MJ /$ | 26 | 18
Intensidad energética (IE): Combinación de actividades
Notes: Aunque no es recomendable, como ejemplo, supongamos que debemos incluir la producción de acero y de textil en el mismo grupo. En este ejemplo, la producción de textil tiene un consumo de energía relativamente bajo por equivalente monetario de producto, 10, y la producción de acero tiene una intensidad energética relativamente alta, 50. El valor de la intensidad energética para este grupo agregado será una media ponderada de los valores de ambas actividades. Una media ponderada se calcula multiplicando la intensidad energética de una actividad por la fracción que representa en el total y sumándola para todas las actividades. En este caso, el resultado es 26 para el año base.
En caso de que la cuota de consumo de energía entre ambos productos, en la producción total, siga siendo la misma, se utilizará la misma intensidad en el futuro. Pero si una de las actividades se desarrolla más rápidamente, por ejemplo la textil, y su contribución relativa al producto agregado aumenta, deberá recalcularse la media ponderada.

## Slide 8
8
Clase 6.2 Parámetros de conducción
            Parámetros de conducción
            Un factor se define como parámetro impulsor de cada uso final.
            El valor del parámetro de conducción se utiliza directamente para calcular la intensidad energética, o el consumo específico de energía, en el año base y la futura demanda de energía para el uso final correspondiente.
            Los factores utilizados como parámetros de conducción para diversas actividades están predefinidos en MAED.
            Existen diferentes parámetros de conducción para la industria, el transporte, los servicios y los usos domésticos
Parámetro de conducción en el año t
Notes: Un factor se define como parámetro impulsor de cada uso final.
El valor del parámetro de conducción se utiliza directamente para calcular la demanda energética del uso final correspondiente tanto en el año base como en el futuro.
Los factores utilizados como parámetros impulsores de diversas actividades están predefinidos en el modelo MAED.
Existen diferentes parámetros de conducción para la industria, el transporte, los servicios y los usos domésticos, que se enumeran en las siguientes diapositivas.

## Slide 9
9
            Parámetros de conducción en la industria
Clase 6.2 Parámetros de conducción
Actividad del sector | Uso final | Parámetro de conducción
Agricultura | Vapor | Valor añadido del sector
Construcción | Calor directo | 
Minería | Usos específicos de la electricidad | 
Fabricación | Etc. | 
Parámetro de conducción en el año t
Notes: En el modelo MAED, el sector industrial se divide en Agricultura, Construcción, Minería y Manufactura. El usuario puede desglosar aún más cada subsector.
El valor añadido de cada subsector correspondiente se define como parámetro impulsor de todos los usos finales de la industria.
Este equivalente monetario de la producción se selecciona por varias razones.
La utilización del valor añadido total de cada sector evita al usuario tener que considerar los numerosos productos diferentes de cada subsector. Esto disminuye la incertidumbre de la proyección, ya que es difícil predecir la cantidad específica de acero, textil o arroz que se producirá en los próximos años.
La producción total de la industria pesada y la producción agrícola en un equivalente monetario puede evaluarse más fácilmente.

## Slide 10
10
Clase 6.2 Parámetros de conducción
Actividad del sector | Uso final | Parámetro de conducción
Flete | Modos de transporte de mercancías, tren, camión, ... | Toneladas-km transportadas
Pasajeros | Modos de transporte de pasajeros, autobús, tren, coche, ... | Pasajeros-km transportados
            Parámetros de conducción en el transporte
Parámetro de conducción en el año t
Notes: En el caso del sector del transporte, el valor añadido no refleja directamente el nivel de actividad en relación con el consumo de energía. Hay otro factor que podría desempeñar este papel mucho mejor: la actividad del transporte. Se trata de las toneladas-kilómetro de mercancías transportadas por el transporte de mercancías y los pasajeros-kilómetro de pasajeros transportados. El usuario debe tener en cuenta que la demanda de energía es indirecta. Lo que impulsa la demanda de energía es la demanda de servicios como el transporte de personas y mercancías. Así pues, el análisis de la demanda de energía comienza con la proyección de la demanda de esos servicios, que luego puede traducirse en demanda de energía mediante la proyección del consumo específico de energía por unidad de ese servicio prestado.
La evolución de la importancia relativa de las diferentes tecnologías para la prestación de servicios de transporte en los próximos años debe tenerse en cuenta a la hora de realizar proyecciones de la demanda energética futura. Por ejemplo, la demanda de servicios de aviación por parte de los pasajeros privados ha ido en aumento en todo el mundo, pero las inversiones en infraestructuras ferroviarias y de carreteras pueden impulsar un aumento de la demanda de éstas como opciones más baratas y menos intensivas en carbono.

## Slide 11
11
Clase 6.2 Parámetros de conducción
Actividad del sector | Uso final | Parámetro de conducción
Zona urbana | Calefacción de espacios Aire acondicionado Cocinar Calentamiento del agua Electrodomésticos | Número de viviendas
Zona rural |  | 
            Parámetros de impulso en el sector doméstico
Parámetro de conducción en el año t
Notes: En el sector doméstico, el factor que determina la evolución del consumo energético es el número de viviendas. Este es el factor más natural y obvio para ser seleccionado como parámetro impulsor.
La elección del parámetro determinante es un compromiso entre proporcionar suficientes detalles para inferir la demanda total de energía y limitar los requisitos de datos, que requieren mucho tiempo y dinero. En un extremo, la población global es un indicador ampliamente disponible, pero no proporciona suficientes detalles en cuanto a la demanda energética relacionada, que está impulsada en gran medida por la calefacción y la refrigeración de espacios. Por otro lado, enumerar el consumo de energía de cada electrodoméstico en cada vivienda de un país proporcionaría más detalles en cuanto a la demanda energética resultante, pero sería costoso y difícil recopilar esos datos a escala nacional. Se ha elegido el número de viviendas como una alternativa eficaz. Aunque hay una variación significativa entre las viviendas de un país, esto permite una estimación relevante del uso total de energía a escala de un país.

## Slide 12
12
Clase 6.2 Parámetros de conducción
Actividad del sector | Uso final | Parámetro de conducción
Gobierno | Calefacción de espacios Refrigeración del espacio Fuerza motriz Calentamiento del agua Electrodomésticos | Superficie del suelo Valor añadido del sector servicios
Comunicación |  | 
Banca |  | 
Comercio y otros |  | 
            Parámetros de conducción en el sector de los servicios
Parámetro de conducción en el año t
Notes: En el sector de los servicios, la selección del parámetro motor es más complicada. Este sector combina actividades bastante diferentes, por lo que, prácticamente, la única opción para seleccionar un parámetro impulsor es el valor añadido. Pero, al mismo tiempo, el consumo de energía, para usos finales como la calefacción y la refrigeración, no está definido por la actividad económica del sector. El número de metros cuadrados de superficie del sector servicios se selecciona como parámetro impulsor para estos dos usos finales y el valor añadido para cualquier otro uso final.
Una vez más, aunque hay una variación significativa entre el uso de energía por valor añadido en todas las empresas, esto proporciona un indicador relevante para inferir la demanda total de energía a escala de un país.

## Slide 13
13
Clase 6.3 Categorías de uso final
Total del PIB
Agricultura
Construcción
Minería
Fabricación
Energía
Servicio
Materiales básicos
Maquinaria de equipamiento
Productos no duraderos
Varios
            Desagregación sectorial
            A efectos de la contabilidad del PIB, el conjunto de la economía se desglosa en 6 grandes sectores: Manufactura, Agricultura, Construcción, Minería, Servicios y Energía.
            A efectos de la contabilidad energética, se añaden dos sectores a los 6 anteriores el sector doméstico y el sector del transporte.
            La energía consumida no se incluye en la demanda total de energía final. Forma parte de la oferta del sistema energético.
Notes: A efectos de la contabilidad del PIB, en el MAED el conjunto de la economía se desglosa en 6 grandes sectores. Manufactura, Agricultura, Construcción, Minería, Servicios y Energía.
A efectos de la contabilidad energética, se añaden dos sectores a los 6 anteriores. El sector doméstico, que no contribuye directamente a la generación de P.D.G. Y el sector del transporte, que suele contribuir a la G.D.P. como parte del sector servicios.
La energía consumida en el sector energético se considera autoconsumo y no se incluye en el balance de la demanda total de energía final. Este consumo se considera en el lado de la oferta del sistema energético.
La contribución de cada sector a la P.D.G. total puede calcularse como una fracción del valor total. Cada uno de los sectores puede desglosarse aún más. Por ejemplo, en esta diapositiva, el sector manufacturero se desglosa en 4 subsectores. Estos subsectores también podrían dividirse en categorías de uso final y actividades individuales. Es importante que el usuario del MAED considere el nivel de detalle que tendrá en cuenta para contabilizar la demanda de energía.

## Slide 14
14
Clase 6.3 Categorías de uso final
            Categorías de uso final
            Todas las actividades individuales que consumen energía no pueden enumerarse prácticamente a escala de un país a efectos de modelización.
            Por lo tanto, se introducen categorías individuales de uso final, que agrupan actividades similares
            Las categorías de uso final se seleccionan según la cantidad "correcta" de detalles considerados, dados los datos disponibles para el modelador y los objetivos del análisis
            En el modelo MAED las actividades individuales se agrupan en usos finales, con cierta flexibilidad para el modelador en cuanto al nivel de detalle más adecuado.
Notes: En el modelo MAED, la demanda energética se desagrega en un gran número de categorías de uso final. Para ello, las actividades se combinan en grupos homogéneos. Estas categorías de uso final son seleccionadas por el usuario teniendo en cuenta los datos disponibles y los objetivos del análisis. Si bien es cierto que ofrecer más detalles ayuda a obtener una imagen más precisa, enumerar todas las actividades que consumen energía en un país no es una solución eficaz ni posible. Por lo tanto, en el modelo MAED, las actividades individuales se agrupan en usos finales, con cierta flexibilidad para el modelizador en cuanto al nivel de detalle más adecuado.

## Slide 15
15
Clase 6.3 Categorías de uso final
            Criterios para combinar las actividades en grupos homogéneos de uso final
            Los criterios para combinar las actividades incluyen:
            Actividad o función similar en la economía
            Patrón similar de consumo de energía
            Características socioeconómicas o culturales similares
            Vectores energéticos similares
            El mismo factor impulsor
            Consumo específico de energía (SEC) por unidad de parámetro de conducción
            Intensidad energética (IE) por unidad de PIB
Notes: Existen varios principios para agrupar las actividades de los usuarios finales en este tipo de grupos. Por ejemplo, por actividad similar, como la producción de productos agrícolas. Por un patrón similar de consumo de energía, como la cocina en el sector servicios. Por características socioeconómicas o culturales similares, como el uso de aparatos eléctricos en los hogares urbanos. Por vectores energéticos similares, como los combustibles para el transporte. Otro criterio para agrupar los usos finales es el factor impulsor. Si el factor impulsor es el mismo, pueden considerarse como un grupo.
Un factor clave que debe regir la agrupación de los usos finales es el consumo específico de energía por unidad de parámetro de conducción. por ejemplo, la energía necesaria para producir una tonelada de acero.
Cuando el parámetro impulsor es la producción de unidades monetarias, el valor añadido o el PIB, el consumo específico de energía es la intensidad energética.
El consumo específico de energía y la intensidad energética son los principales factores utilizados en el MAED para calcular la demanda de energía en los años futuros.

## Slide 16
16
Clase 6.3 Categorías de uso final
Nivel de descomposición | Principales sectores, pocos grupos | Muchas actividades, usos finales
Cantidad de datos necesarios | Pequeño | Grande
Capacidad de análisis de la información | Bajo | Alta
            El nivel de descomposición es un compromiso
            Consumo específico de energía por unidad de parámetro de conducción
Notes: El nivel de descomposición es un compromiso entre el conocimiento de las especificidades del consumo de energía y la cantidad de información que se debe proporcionar.
La agregación a alto nivel, es decir, tener pocos grupos que combinen actividades de diferentes usos finales, como la producción industrial total o la producción agrícola total, requeriría una pequeña cantidad de información inicial. Sin embargo, esto debilita el principal punto fuerte de estos modelos, que es su capacidad para captar las especificidades de esos usos finales en el consumo de energía, y la capacidad de análisis de la información es muy baja.
Por otro lado, la descomposición al nivel de las actividades individuales, como la producción de cemento o la producción de arroz, capta todas las especificidades. Sin embargo, la cantidad de datos que hay que recoger hace que este enfoque sea poco práctico, pero la capacidad de análisis de la información es alta.

## Slide 17
17
Clase 6.3 Categorías de uso final
Sectores
Subsectores
Uso final
Categoría de energía final
Combustible para motores
Combustible fósil
Electricidad
Calefacción de distrito
Trad. Combustibles Biomasa
Solar suave
Industria
Transporte
Servicio
Hogar
Fabricar.
Constr.
Minería
Flete
Pasajeros
Materiales
Equipo
No duraderos
Agric.
Fuerza motriz: Transportador, perforación, etc.
Uso térmico: Vapor, calor del agua, etc.
Uso específico de la electricidad, electrodomésticos, etc.
Miscelánea.
            Descomposición en MAED
Notes: En el MAED, la estructura del consumo final de energía del país se desglosa de forma coherente, dividiendo el consumo en grandes sectores consumidores: industria, servicios, hogares y transporte.
Este nivel de descomposición está predefinido.
El usuario puede desglosar aún más los sectores en subsectores, como la agricultura, la construcción, la minería o la industria manufacturera, como se muestra en este diagrama. El usuario también puede definir subsectores urbanos y rurales, así como el transporte de pasajeros y de mercancías.
El objetivo de la desagregación es analizar más de cerca su evolución prevista. El desglose hacia los usos finales en la mayoría de los subsectores podría ser definido por el analista, en función de la actividad real y de la disponibilidad de información.
También está predefinida la forma de energía útil necesaria para los procesos de uso final, como la fuerza motriz, el calor y el uso específico de la electricidad.
La categoría de energía final depende de las opciones tecnológicas disponibles para satisfacer las necesidades de energía útil, ya que algunos combustibles pueden no ser sustituibles o no estar disponibles.

## Slide 18
18
Conferencia 6.4 Estudio MAED
Reconstrucción del año base
Desarrollo de escenarios
Proyecciones de la demanda de energía
            Realización del estudio MAED
            Reconstrucción del consumo de energía en el año base. Consumo total de energía por sectores, por uso final y por vectores energéticos.
            Establecer escenarios de desarrollo económico, social y tecnológico.
            Análisis de las proyecciones de la demanda energética derivadas de los escenarios.
Notes: La ejecución de un estudio MAED consta de tres fases:
Primero: Reconstrucción del consumo de energía en el año base. La estructura de salida del modelo MAED y las cantidades deben ser iguales al consumo real del país en el año base.
Segundo: Establecer escenarios de desarrollo económico, social y tecnológico.
Y por último: Análisis de las proyecciones de la demanda de energía, derivadas de los escenarios.

## Slide 19
19
Conferencia 6.4 Estudio MAED
            Selección y reconstrucción del año base
            El año base debe seleccionarse de un año más reciente del pasado para del que se disponga de estadísticas energéticas y económicas fiables y coherentes.
            El año base debe representar condiciones estables de consumo de energía.
            Las situaciones inusuales deben impedir que se seleccione un año.
Calcular los datos de entrada para el año base
Comprobar la exactitud de los resultados del MAED para el año base
Ejecutar el modelo MAED
Recoger/ajustar los parámetros del MAED para el año base
Reconstrucción del año base
Desarrollo de escenarios
Proyecciones de la demanda de energía
Notes: Como ya se ha señalado, el valor del consumo específico de energía para el año base es un parámetro crucial para la estimación de la futura demanda energética. Esto hace que la selección del año base sea una cuestión muy importante.
Existen varios criterios para la selección del año base. En primer lugar, el año base debe seleccionarse como el año más reciente del que se disponga de estadísticas energéticas y económicas fiables y coherentes. En segundo lugar, el año base debe ser seleccionado para representar condiciones estables de consumo de energía. Por último, si durante un año determinado se producen situaciones inusuales como una crisis económica, condiciones climáticas extremas o una crisis política, no debe seleccionarse como año base y debe utilizarse un año anterior.
Para reconstruir el año base, se adopta un proceso iterativo. En primer lugar, hay que recopilar datos estadísticos sobre el consumo de energía por sectores, por usos finales y por combustibles para el año base seleccionado. A continuación, se calculan los datos de entrada del MAED para el año base a partir de esta información. A su vez, el modelo MAED se ejecuta con estos datos de entrada. Los resultados del MAED se comparan con los valores estadísticos de ese año. En caso de discrepancia, hay que repetir el procedimiento con los parámetros del MAED ajustados.
El objetivo de esta fase es establecer un punto de referencia y validar el programa para el sistema energético del país concreto.

## Slide 20
20
Conferencia 6.4 Estudio MAED
            Datos de entrada de los escenarios
Economía
Demografía
Estilo de vida
Tecnología
PIB
Tasa de crecimiento del PIB
Cuota de los subsectores
Fuerza de trabajo
Tasa de crecimiento de la población
Tamaño de la familia
Urbanización
Tamaño del hogar
Movilidad
Propiedad del coche
Electrificación
Electrodomésticos
Intensidades energéticas
Consumo específico de energía consumo de energía
Eficiencia
Penetración en el mercado
Reconstrucción del año base
Desarrollo de escenarios
Proyecciones de la demanda de energía
Notes: Una vez completada la primera etapa del estudio, la reconstrucción del consumo energético del año base, el usuario puede pasar a la segunda etapa: la construcción de los escenarios.
Los escenarios no son predicciones ni pronósticos. Una previsión se supone que identifica el camino más probable, mientras que los escenarios ayudan a explorar una gama de posibles caminos. Son descripciones de imágenes del desarrollo futuro que reflejan diferentes perspectivas basadas en el pasado y el presente.
Un escenario en el MAED es un conjunto de parámetros que describen un posible patrón de desarrollo a largo plazo de un país, incluyendo aspectos como su nivel económico, demográfico, social y tecnológico.
La cantidad de datos de entrada para el MAED es relativamente grande, como ocurre con todos los modelos de tipo desagregado. Este es el precio a pagar por la capacidad de proporcionar información de salida razonablemente detallada.
Todos los datos de entrada pertenecen a uno de los cuatro grupos: economía, demografía, estilo de vida y tecnología.
Cada grupo tiene su propio conjunto de datos de entrada.
La economía comprenderá la P.D.G., su tasa de crecimiento y la estructura de la economía en términos de participación de la P.D.G. de cada sector. También se necesita la mano de obra.
La demografía comprenderá la población, la tasa de crecimiento de la población, el porcentaje de población urbana y rural y el tamaño de las familias.
El estilo de vida comprenderá el tamaño de las viviendas, la movilidad, la posesión de automóviles, la electrificación y el uso de electrodomésticos.
Los datos de entrada de la tecnología comprenden las intensidades energéticas en todos los sectores, la eficiencia de los equipos y procesos de uso final y la penetración en el mercado de diferentes tecnologías y vectores energéticos.

## Slide 21
21
Conferencia 6.4 Estudio MAED
            Proyección de la demanda de energía
            La ejecución del MAED se ejecuta para producir la proyección de la demanda de energía derivada de cada escenario.
Por sectores
Por categoría de energía final
Combustible para motores
Combustible fósil
Electricidad
Calefacción de distrito
Combustibles tradicionales, Biomasa
Solar suave
Industria
Transporte
Servicio
Hogar
Demanda de energía final
2020
2025
2050
Usos finales
Reconstrucción del año base
Desarrollo de escenarios
Proyecciones de la demanda de energía
Notes: En la fase final, el MAED elaborará proyecciones de demanda energética para cada escenario. Los resultados del MAED proporcionan una valiosa información para su posterior análisis dentro del proceso de planificación energética.
Los consumos de energía se calculan, para cada grupo de usos finales, y se agregan por vectores energéticos, por sectores y subsectores, para cada año del estudio, incluido el año base.
El modelo calcula los resultados para cada año de proyección, resultantes del conjunto de hipótesis del escenario.
Esta proyección de la demanda total de energía no debe tomarse como una predicción segura, sino como el resultado del ejercicio "si punto punto, entonces punto punto".
A la hora de utilizar los resultados, hay que tener en cuenta los supuestos, tanto en lo que respecta a los datos de entrada del escenario como a las limitaciones estructurales del modelo.

## Slide 22
22
Conferencia 6.4 Estudio MAED
            Proyección de la demanda de energía: ejemplo de producción
Escenario de referencia
Escenario bajo
Escenario intermedio
Escenario alto
Reconstrucción del año base
Desarrollo de escenarios
Proyecciones de la demanda de energía
Notes: La salida del MAED es un conjunto de valores calculados de la demanda de energía por sector y por forma de energía. Estos resultados son para todos los años futuros especificados por el usuario.
Existen múltiples resultados para un país determinado. El modelizador puede examinar tanto la cuota de cada tipo de energía como la demanda total de energía final. El MAED es especialmente útil para mostrar los futuros cambios en la demanda energética total, así como los futuros cambios en la estructura de esa demanda.
Hay varias tablas de resultados en el MAED, que incluyen la demanda de energía útil, la demanda de energía final y algunos indicadores energéticos, como la intensidad energética total, entre otros.
Los escenarios se crean para una serie de futuros y casos posibles, considerando un conjunto de escenarios de crecimiento económico plausible, un conjunto de escenarios de configuración del sistema energético y combinaciones de estos dos grupos de parámetros. Por ejemplo, se pueden imaginar resultados muy diferentes según el escenario elegido que puede diferir del escenario de referencia: un escenario muy alto, uno intermedio y uno bajo. Hay que tener en cuenta que no podemos atribuir probabilidades a cada uno de estos escenarios. El escenario intermedio no es necesariamente el más probable y no debe utilizarse como tal.
Así concluye la conferencia 5, que ha servido de introducción al MAED-D.

## Slide 23
Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay, A., Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A, Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2021. Clase 6: Introducción a MAED-D, Estudio de Balance Energético y MAED (proyecciones de demanda). Versión 1.0. [presentación en línea]. Programa de Crecimiento Compatible con el Clima y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Hacer la prueba