## Slide 1
LECTURA 7 LOS SECTORES
Versión 1.0
EBS Y MAED
Notes: Clase 7: los sectores.

## Slide 2: Resultados de aprendizaje previstos (OIT)
7.1 Sector industrial
7.2 Sector del transporte
7.3 Sector doméstico
7.4 Sector de servicios
2
Esta clase tiene cuatro resultados de aprendizaje previstos (OIT):
OIT1: conocer el sector industrial
OIT2: aprender sobre el sector del transporte
OIT3: aprender sobre el sector doméstico
OIT4: aprender sobre el sector de los servicios
Notes: Esta clase tiene cuatro resultados previstos para el alumno: conocer el sector industrial, el sector del transporte, el sector doméstico y, por último, el sector de los servicios.

## Slide 3: Clase 7.1 Sector industrial
Resumen
Subsector
Uso final
3
Uso específico de la electricidad
Fabricación
Agricultura
Equipo
Bienes duraderos
Miscelánea
Construcción
Minería
Materiales
Calor para uso térmico
Fuerza motriz
Materia prima/coque
Sistema Solar
Combustibles
fósiles
Biomasa tradicional y moderna
Electricidad
Bomba de calor
Calor de la cogeneración
Combustible para motores
Calefacción de distrito
Forma de energía final
Notes: En primer lugar, definiremos los componentes del sector industrial
Esta diapositiva muestra la estructura de la industria, tal y como está predefinida en el MAED. Cada uno de estos sectores, puede ser desagregado en subsectores, por el usuario, según la disponibilidad de información. En este ejemplo, la industria manufacturera se ha desagregado en 4 subsectores.
Se especifican tres tipos de usos finales para todos los sectores y subsectores. Los usos específicos de la electricidad se refieren a las aplicaciones en las que la electricidad no puede ser sustituida por ningún otro vector energético, por ejemplo, para los aparatos eléctricos. El calor para uso térmico se utiliza para diversos fines tecnológicos, por ejemplo, la generación de vapor. La fuerza motriz es necesaria para hacer funcionar varios tipos de motores, pero los motores eléctricos no se consideran aquí, sino en la categoría de usos específicos de la electricidad.
Los vectores energéticos considerados en el modelo también se muestran en la diapositiva. Por materia prima se entiende un vector energético que no se utiliza como combustible energético sino como materia prima para procesos tecnológicos, por ejemplo, la producción de fertilizantes. El coque se utiliza para la producción de acero.
El modelo también permite tener en cuenta los combustibles tradicionales como el carbón vegetal o la leña.

## Slide 4: Clase 7.1 Sector industrial
4
Demanda de energía final
Parámetro conductor = valor añadido
Intensidad energética
Demanda de energía útil
Parámetro conductor = valor añadido
Intensidad energética útil
Usos finales: Usos específicos de la electricidad, usos térmicos y fuerza motriz
La demanda de energía para la fuerza motriz y los usos específicos de la electricidad se calcula en términos de energía final. Se utiliza la ecuación general del MAED, sumando sobre los subsectores. Por ejemplo, en la agricultura:
La demanda de usos térmicos se calcula en términos de demanda de energía útil.
Notes: Los combustibles para motores y los usos específicos de la electricidad se calculan en términos de energía final. Ambas cantidades se hallan utilizando la ecuación general de MAED.
La demanda energética final (o D.E.F.) es igual a la intensidad energética (o I.E.) multiplicada por el parámetro de conducción.
Por ejemplo, los combustibles de automoción en la agricultura son iguales a la suma de la intensidad energética multiplicada por el valor añadido (o V.A.) en todos los subsectores de combustibles de automoción.
Las mismas ecuaciones pueden aplicarse para el uso de la electricidad, y para la Construcción y la Minería.
Para el resto de la demanda energética, que es para usos térmicos, el modelo encuentra primero la demanda de energía útil (o D.E.U.) utilizando la ecuación general:
Así, la demanda de energía útil es igual a la intensidad energética multiplicada por el parámetro de conducción respectivo.
Por ejemplo, la energía útil en la agricultura es igual a la suma de todos los subsectores de la intensidad energética multiplicada por el valor añadido.
Las intensidades energéticas de los subsectores se basan en datos históricos. Por ejemplo, la producción de acero y el consumo de materias primas se calculan mediante una ecuación lineal con el valor añadido como variable independiente. Los coeficientes se encuentran ajustando una tendencia lineal a los datos históricos. Así, por ejemplo, se puede obtener la cantidad de coque necesaria por unidad de valor añadido.

## Slide 5: Clase 7.1 Sector industrial
5
Usos térmicos: útiles para la demanda de energía final
La demanda de energía útil (DEU) para usos térmicos se convierte en demanda de energía final (DEF) en función de la eficiencia del proceso ( ) y de la penetración en el mercado de los portadores (MP)
Los portadores de energía para usos térmicos en la agricultura incluyen los combustibles fósiles, la energía solar blanda, la electricidad para calefacción, los combustibles tradicionales, la biomasa moderna y la electricidad.
Las eficiencias en el modelo MAED se expresan en términos relativos frente a la eficiencia de la electricidad para el mismo uso final, cuando compite.
Carbón Caldera
Combustible fósil
30 %
70 %
Eléctrico
Caldera
Electricidad
100 % Calor de proceso
Notes: La demanda de energía útil se convierte entonces en demanda de energía final, teniendo en cuenta la penetración de cada vector energético en el mercado y la eficiencia de cada fuente de energía alternativa. La penetración en el mercado (P.M.) y la eficiencia se especifican como parámetros del escenario. La demanda energética final se calcula como 1 sobre la eficiencia y se multiplica por la penetración en el mercado y la demanda energética útil.
Los vectores energéticos para usos térmicos en la agricultura son: los combustibles fósiles, la energía solar blanda, la electricidad para calefacción, los combustibles tradicionales, la biomasa moderna y la electricidad. Cabe mencionar que todas las eficiencias del modelo MAED se expresan en términos relativos frente a la eficiencia de la electricidad para el mismo uso final.

## Slide 6: Clase 7.1 Sector industrial
Varios
Bienes duraderos
Equipo
Materiales
Generación de vapor
(Medio)
Hornos (Alta)
Proceso de uso térmico
Calefacción de espacios/agua
(Bajo)
SL + SM + SH = 1
SL
SM
SH
Demanda de energía útil
Valor añadido
Intensidad energética útil
Proporción de energía útil por subsector, y rango de temperatura T
Usos térmicos para la fabricación
En la fabricación, se utilizan tres rangos de usos térmicos
6
Notes: Para el cálculo de la demanda de energía para usos térmicos en cada subsector de la industria manufacturera se utiliza el mismo enfoque que el que acabamos de ver.
Sin embargo, en la fabricación se definen tres rangos de usos térmicos. Baja temperatura, para el calentamiento de espacios y agua. Temperatura media, para la generación de vapor. Y las altas temperaturas, para los hornos industriales.
Cada subsector tiene sus propios procesos industriales. Por ello, en cada subsector las necesidades de temperaturas bajas, medias y altas son diferentes. La parte de la demanda de energía térmica útil de cada subsector debe separarse por rangos de temperatura.
En cada subsector, la suma de los porcentajes de temperaturas bajas, medias y altas debe ser igual a 1.
La ecuación general debe incluir ahora un factor relativo a la gama de temperaturas.
La demanda de energía útil por rango de temperatura, baja, media y alta, es igual a la suma en todos los subsectores de la intensidad de energía útil multiplicada por el valor añadido y la cuota de demanda de energía útil en cada subsector, por rango de temperatura.

## Slide 7: Clase 7.1 Sector industrial
Demanda de energía final para usos térmicos en la industria manufacturera
La energía útil se convierte por el rango de temperatura
Para los combustibles fósiles (FF), la cogeneración se considera
Para la electricidad (e), se consideran las bombas de calor (HP)
Producción de energía útil
Entrada de energía final
Combustibles fósiles
Biomasa
Electricidad
Calor
Cogeneración (CG)
7
Notes: La energía útil, por rango de temperatura, también se convierte en demanda energética final, teniendo en cuenta la penetración en el mercado y la eficiencia de cada fuente de energía alternativa.
La demanda final de energía para una fuente determinada se encuentra entonces sumando la contribución de cada rango de temperatura.
La demanda de energía final para una fuente determinada en la fabricación, es igual a la suma de todos los rangos de temperatura, baja, media y alta.
En la industria, el calor puede provenir de la electricidad, las bombas de calor, el calor de la cogeneración, la calefacción urbana, los sistemas térmicos solares, los combustibles fósiles y la biomasa.
La ecuación de los combustibles fósiles y de la electricidad se da como ejemplo.
En la ecuación de los combustibles fósiles (F.F.), la cogeneración (C.G.) alimentada por combustibles fósiles, debe considerarse en función de la relación calor/electricidad (H.t.E. ) de la cogeneración.
En la ecuación de la electricidad se tienen en cuenta las bombas de calor. También se tiene en cuenta la electricidad producida en el proceso de cogeneración. Recuerde que la eficiencia de la electricidad es igual a 1 en MAED.
Las definiciones de la relación calor/electricidad y la eficiencia de los procesos de cogeneración en MAED se presentan en el diagrama de la derecha.

## Slide 8
Resumen
La demanda de energía final es una función de la demanda total de transporte (pasajeros, mercancías, internacional)
El transporte de pasajeros se divide en urbano (intraurbano), e interurbano
La energía internacional/de otro tipo en el transporte se calcula como una función lineal del PIB total que se ajusta a los datos históricos
La demanda de energía se satisface mediante modos competitivos, cada uno con un tipo de combustible, una intensidad energética y un factor de carga determinados
Transporte de pasajeros (pasajeros-km)
Energía final
Flete
(toneladas-km)
Urbano
Interurbano
Coche
Autobús
Plano
Camión
Tren
Internacional
PIB
8
Clase 7.2 Sector del transporte
Notes: En la segunda minilección definiremos los componentes del sector del transporte
En el MAED, la demanda energética del sector del transporte se calcula directamente en términos de energía final, en función de la demanda total de transporte de pasajeros, mercancías y viajes internacionales.
Para el transporte de pasajeros, se distingue el transporte urbano y el interurbano.
Los combustibles son definidos por el usuario según sus necesidades. Cada modo se define para un solo tipo de combustible. Por ejemplo, los coches de gasolina, diésel y eléctricos deben definirse como tres modos diferentes para poder calcular los tipos de combustible por separado.
Cada modo de transporte lleva asociado un combustible.
El consumo de combustible internacional y de otros tipos en el transporte se calcula como una función lineal del P.D.G. total. Los coeficientes se encuentran ajustando los datos históricos.
La demanda de energía se satisface con modos que compiten entre sí, como el coche, el autobús, el avión, el camión, el tren, etc. Se especifican las necesidades energéticas específicas y los factores de carga de cada modo. Para el transporte de pasajeros en zonas urbanas e interurbanas, y para el transporte de mercancías, debe definirse al menos un modo de transporte.

## Slide 9: Clase 7.2 Sector del transporte
Demanda energética del transporte de mercancías
La demanda energética final (FED) para el modo de transporte de mercancías se calcula como:
La demanda de transporte de mercancías se calcula en función del valor añadido de los sectores económicos que producen bienes que necesitan ser transportados (agricultura, construcción, minería, industria, servicios y sector energético).
9
Demanda de carga
[t-km]
Cuota del modo
[-]
Intensidad energética del modo
[energía/t-km]
Valor añadido
Constante
Variable
Notes: La demanda de energía para el modo de transporte de mercancías i se calcula en función de la demanda de mercancías en toneladas-kilómetro, la parte de la demanda satisfecha por este modo de transporte i, y la intensidad energética del modo respectivo, dada en unidades de energía por tonelada-kilómetro.
La demanda total de transporte de mercancías se calcula en función del valor añadido de los sectores económicos que producen bienes que necesitan ser transportados, como la agricultura, la construcción, la minería, la industria manufacturera, los servicios y el sector energético.
El total de toneladas-kilómetro de mercancías es igual a un valor base (aquí A.i. ) más la suma en todos los sectores económicos de una variable (B.i. ) que representa la actividad de transporte multiplicada por el valor añadido de cada sector respectivo. La variable B.i. se expresa en términos de toneladas-kilómetro por unidad de valor añadido.

## Slide 10: Clase 7.2 Sector del transporte
Transporte urbano
  La demanda de transporte urbano de pasajeros en pasajeros-km es:
La demanda [pasajero-km] se divide entonces en los modos
A su vez, la demanda de energía final para el transporte urbano se obtiene como
10
    Población que vive en grandes ciudades
Distancia media recorrida por una persona que vive en una gran ciudad
Cuota del modo
[-]
Intensidad energética del modo [energía/km]
Factor de carga del modo [pasajero/vehículo]
Notes: En el MAED se consideran los desplazamientos urbanos de las personas que viven en las grandes ciudades, (donde existe el transporte público o podría considerarse en el futuro) y los viajes que se realizan como parte de la rutina diaria normal, (por ejemplo, el desplazamiento diario al trabajo).
La demanda de transporte urbano de pasajeros se calcula en función de la población que vive en las grandes ciudades y de la distancia media recorrida por persona.
A continuación, la demanda urbana se divide en los modos i como el producto total de pasajeros urbanos kilométricos multiplicado por la cuota del modo urbano i.
Cada modo de transporte urbano tiene asignado un tipo de combustible y una intensidad energética específica, que se expresa en unidades de energía por cada 100 kilómetros.
La demanda total de energía es una función de la intensidad energética de los modos de transporte urbano i en unidad de energía por kilómetro y el factor de carga de cada modo de transporte.

## Slide 11
Transporte interurbano: actividad de tráfico
  Actividad total de viajes interurbanos [pasajeros-km]:
  Actividad de viajes interurbanos en coche [pasajeros-km]:
  Actividad de viajes interurbanos en modos públicos [pasajeros-km]:
    Población total
Distancia media recorrida/persona/año
Distancia media recorrida/persona/año en coche
Factor de carga [persona/coche]
Propiedad del coche [coche/pasajero]
11
Clase 7.2 Sector del transporte
Notes: La demanda de energía de los pasajeros interurbanos es similar a la de las zonas urbanas.
En primer lugar, el usuario proporciona datos sobre la distancia media recorrida por una persona al año. La actividad de viaje en pasajeros-km se obtiene utilizando datos demográficos.
La actividad total del tráfico interurbano es igual a la población total multiplicada por la distancia media recorrida por una persona al año.
La parte de la actividad de tráfico cubierta por los coches se calcula entonces mediante el producto de la población total, la distancia media interurbana recorrida por coche al año, el factor de carga de los coches y la inversa del ratio de propiedad de los coches en pasajeros por coche. Se asume el mismo factor de carga para todos los tipos de coches en el transporte interurbano de pasajeros. El resto de la demanda se cubre con los modos públicos.

## Slide 12
Transporte interurbano: demanda de energía
El consumo final de energía por modo se obtiene como
es la intensidad energética del modo [energía/km]
es el factor de carga del modo [pasajero/vehículo]
y los porcentajes de demanda de coche y transporte público por modo
12
12
Clase 7.2 Sector del transporte
Notes: El modelo divide la demanda total de energía por modos, tanto para el coche como para el transporte público, utilizando las proporciones dadas por el usuario.
Cada modo de transporte tiene asignado un tipo de combustible, un consumo específico de energía o intensidad energética y un factor de carga dado por el usuario en unidades de energía por km.
Sumando todos los modos, tanto para el coche como para el transporte público, se obtiene la demanda final de energía para el transporte interurbano.

## Slide 13: Clase 7.3 Sector doméstico
Resumen
Subsector
Uso final
Forma de energía final
Combustibles
fósiles
Sistema Solar
13
Electrodomésticos
e iluminación
Urbano
Rural
Aire acondicionado
Calefacción
de espacios
Electricidad
Calentamiento
del agua
Cocinar
Combustibles
tradicionales
Calefacción
de distrito
Bomba de calor
Biomasa moderna
Notes: Los cálculos para el sector de los hogares se realizan teniendo en cuenta las condiciones de vida de la población. En el MAED, el sector de los hogares se divide principalmente en zonas urbanas y rurales. El tipo de residencia puede especificarse más, con diferentes tipos de viviendas que pueden definirse tanto para las zonas urbanas como para las rurales. Esto permite una mejor representación de las necesidades propias de los individuos y de su estilo de vida.
En ambas áreas, los electrodomésticos, la iluminación, el aire acondicionado, la calefacción de espacios, el calentamiento del agua y la cocina son los usos finales predefinidos.
La demanda de una categoría de uso final determinada puede satisfacerse utilizando varias formas de energía calculadas en términos de energía útil. La demanda final de energía se calcula en función de la penetración de cada forma de energía en el mercado potencial y de la eficiencia de cada forma de energía en relación con la de la electricidad para el mismo uso, tal como se especifica en el escenario.
Las formas de energía final son las mismas en las zonas urbanas y rurales: electricidad, combustibles fósiles, calefacción urbana, bombas de calor, sistemas solares, combustibles tradicionales y biomasa moderna.
La electricidad puede utilizarse para los electrodomésticos, en la climatización y en los usos térmicos, la cocina y el calentamiento de espacios y del agua. La energía necesaria para los usos térmicos también puede ser suministrada por la energía solar, los combustibles tradicionales, la biomasa moderna, la calefacción urbana y las bombas de calor.
Los combustibles fósiles también pueden proporcionar usos térmicos para la cocina, el agua y la calefacción, así como para el aire acondicionado y para algunos aparatos, como la iluminación con queroseno en las zonas rurales.
Para la calefacción de espacios, y el calentamiento del agua, se pueden utilizar bombas de calor. En este caso, se incluyen en la ecuación de la electricidad, incluyendo su coeficiente de rendimiento.

## Slide 14: Clase 7.3 Sector doméstico
Número de viviendas
Número de hogares urbanos
Número de hogares rurales
    Población total [personas]
    Proporción de población en zonas urbanas [-]
    Tamaño medio de los hogares urbanos [persona/hogar]
    Tamaño medio de los hogares rurales [persona/hogar]
14
Notes: El principal parámetro impulsor de los cálculos del sector de los hogares es el número de viviendas, que es un parámetro derivado de la población total.
Algunos parámetros demográficos, como la proporción de población urbana y el tamaño medio de los hogares en las zonas urbanas y rurales, son definidos exógenamente en el modelo por el usuario.
A partir de ellos, se puede derivar el número de hogares urbanos, la proporción de población rural y el número de hogares rurales.
Se supone que el número de viviendas es igual al número de hogares en las zonas urbanas y rurales.
En las siguientes diapositivas, presentamos las ecuaciones para obtener la demanda de energía útil de los subsectores. Las ecuaciones son las mismas para las zonas urbanas y rurales. La demanda de energía útil (D.E.U.) puede convertirse en demanda de energía final (D.E.F.) en función de la eficiencia del proceso y de la penetración del mercado de los transportistas (P.M.), de forma similar al sector industrial.
La penetración en el mercado y las eficiencias se especifican como parámetros del escenario.
Cabe mencionar que todas las eficiencias del modelo MAED se expresan en términos relativos frente a la eficiencia de la electricidad para el mismo uso final.

## Slide 15: Clase 7.3 Sector doméstico
Calentamiento de agua, cocina y aire acondicionado
Demanda de energía útil para el calentamiento del agua:
Demanda de energía útil para cocinar
Demanda de energía útil para la climatización
número de hogares [hogar]
: Tamaño medio del hogar [persona/hogar]
Fracción de hogares con agua caliente/con aire acondicionado
Consumo específico de energía para agua caliente [energía/persona]
Consumo específico de energía para cocinar/aire acondicionado [energía/hogar].
15
Notes: La demanda de energía útil para el agua caliente es igual al producto de: el número total de viviendas en zonas urbanas y rurales (n), el número de personas por hogar (S), la fracción de viviendas con agua caliente (w) y el consumo específico de energía por persona para el agua caliente (S.E.C. agua).
La demanda de energía útil para cocinar es igual al producto de: el número total de viviendas para las zonas urbanas o rurales (n), el consumo específico de energía por vivienda para cocinar (S.E.C. cook).
Utilizamos un coeficiente de consumo específico medio, sin distinción de consumo energético para cocinar entre personas y viviendas.
La demanda de energía para la climatización dependerá del tipo de vivienda.
En MAED, el usuario puede definir hasta 10 tipos diferentes de viviendas. Esta característica puede utilizarse para representar viviendas en diferentes pisos térmicos, así como casas con diferentes tipos de aislamientos térmicos.
La demanda de energía útil para la climatización es igual al producto de: el número total de viviendas (n), la fracción de viviendas del tipo d con aire acondicionado (a.d. ), las necesidades específicas de climatización de la vivienda del tipo d (S.E.C. d. air cond).
La demanda total de energía útil para la climatización se obtiene sumando la contribución de cada tipo de vivienda.

## Slide 16: Clase 7.3 Sector doméstico
Calefacción de espacios
número de hogares [hogar]
Fracción de hogares con calefacción
Tamaño medio de las viviendas [m2 ]
Fracción de la superficie del suelo calentada [-]
Índice de pérdida de calor [Wh/Δt.℃. m2 ]
Coeficiente de grado-día [-]
NDm : Número de días al mes
MAT: Temperatura media mensual
m: meses cuando la TMA < 18℃
16
Notes: La demanda de energía útil para la calefacción de espacios es igual al producto de: el número total de viviendas (n), la fracción de hogares con calefacción (h), el tamaño medio del tipo de vivienda d en metros cuadrados (S), la fracción de superficie realmente calentada (A), el coeficiente de pérdida de calor (K) y el coeficiente de grados día (D).
La demanda total de energía útil para la calefacción de espacios se obtiene sumando la contribución de cada tipo de vivienda.
En general, la calefacción de espacios es necesaria sólo durante los meses de invierno; en el MAED se define un factor llamado Grado-Día para representar este comportamiento estacional.
El coeficiente de grados-día se define como la suma de los meses en los que la temperatura media es inferior a 18 grados centígrados, o la diferencia entre 18 grados centígrados y la temperatura media mensual (T.M.A.), multiplicada por el número de días del mes (N.D.m.). La calefacción sólo es necesaria en los meses en los que la temperatura media es inferior a 18 grados Celsius.

## Slide 17: Clase 7.3 Sector doméstico
Electricidad frente a combustibles fósiles
Demanda final de electricidad para usos específicos e iluminación
Demanda final de combustibles fósiles para aparatos
número de hogares [hogar]
Fracción de hogares con electricidad [-]
Consumo específico de electricidad/combustible fósil [energía/hogar]
17
Notes: La electricidad para usos específicos y la iluminación se calcula directamente como demanda de energía final.
La electricidad para usos específicos es igual al producto del número total de viviendas, la fracción de viviendas con electricidad y el consumo específico de electricidad por vivienda. La ecuación para la iluminación es la misma.
A partir de la fracción de viviendas electrificadas, se utiliza la fracción de viviendas no electrificadas para obtener la demanda energética final de combustibles fósiles para alimentar los aparatos de los hogares no conectados.

## Slide 18: Conferencia 7.4 Sector de los servicios
Resumen
Subsector
Uso final
Forma de energía final
Combustibles fósiles
Sistema Solar
18
Electrodomésticos
Comercial
Público
Aire acondicionado
Calefacción de espacios
Electricidad
Otros usos térmicos
Fuerza motriz
Combustible para motores
Calefacción de distrito
Bomba de calor
Biomasa moderna
Otros
Notes: El sector de servicios combina actividades bastante diferentes, por ejemplo, tiendas comerciales, oficinas gubernamentales y privadas, escuelas y hospitales. Puede considerarse como un sector unificado o desglosado en subsectores.
El usuario puede dividir el sector de servicios en subsectores, según la disponibilidad de información. En este ejemplo, hemos elegido comercial, público y otros.
Hay cinco grupos de usos finales. Electrodomésticos (por ejemplo, iluminación y amplificación del sonido), aire acondicionado, calefacción, varios tipos de usos térmicos (por ejemplo, cocinar y calentar agua) y energía motriz (para hacer funcionar varios tipos de motores no eléctricos).
La electricidad, los combustibles fósiles, la calefacción urbana, las bombas de calor, los sistemas de calefacción solar, los combustibles tradicionales y la biomasa moderna pueden utilizarse para proporcionar los usos térmicos.
En los servicios, no se consideran los aparatos que utilizan combustibles fósiles. Pero en el caso del aire acondicionado, se puede considerar la electricidad y los combustibles fósiles.
Los carburantes se utilizan para proporcionar fuerza motriz. Sin embargo, cualquier tipo de transporte del sector servicios, por ejemplo, el transporte turístico, debe contabilizarse en el sector del transporte.
Cuando la demanda de una categoría de uso final determinada puede ser suministrada por varias formas de energía (calefacción, otros usos térmicos y aire acondicionado), se calcula en términos de energía útil. La demanda final de energía se calcula entonces a partir de la penetración en el mercado potencial y la eficiencia de cada forma de energía (en relación con la de la electricidad para el mismo uso), tal como se especifica en el escenario.

## Slide 19: Conferencia 7.4 Sector de los servicios
Parámetros de conducción
Superficie total del suelo
19
Superficie total del sector servicios
Electrodomésticos
Aire acondicionado
Calefacción de espacios
Otros usos térmicos
Fuerza motriz
Contribución del subsector al valor añadido
población total
fracción de la población total en la fuerza de trabajo
fracción de mano de obra en el sector de los servicios
superficie media por empleado
Notes: Los parámetros del escenario y las ecuaciones relacionadas que caracterizan el consumo de energía en el sector servicios. Están relacionados con el nivel de actividad económica de este sector, el valor añadido del subsector y la mano de obra del sector. La mano de obra se utilizará para calcular la superficie del sector.
Este sector combina actividades bastante diferentes. Así que, por razones prácticas, la única opción para seleccionar un parámetro de conducción es el valor añadido.
Pero, al mismo tiempo, el consumo de energía para usos finales como el aire acondicionado y la calefacción no está definido por la actividad económica del sector. Por lo tanto, se ha seleccionado el número de metros cuadrados de superficie del sector servicios como parámetro determinante para estos dos usos finales. El valor añadido es el parámetro determinante para cualquier otro uso final.
La superficie está relacionada con el nivel de actividad económica del sector. El número de empleados del sector está relacionado con su actividad económica. Se puede estimar una superficie media por empleado. De este modo, se puede determinar la superficie total.
En primer lugar, la población activa en el sector servicios se calcula a partir de la población total, la fracción de población activa y la fracción en el sector servicios. La superficie total no es más que el total de la mano de obra del sector servicios, multiplicado por la superficie media por empleado.

## Slide 20: Clase 7.4 Sector de servicios
Usos térmicos
Calefacción de espacios
Aire acondicionado
Otros usos térmicos
superficie total del sector servicios
Fracción de la superficie total a calentar/enfriar
consumo específico de energía por superficie calentada/enfriada
intensidad energética por unidad de superficie de valor añadido para el subsector
valor añadido del subsector
20
Notes: La demanda de energía útil para la calefacción y el aire acondicionado es el producto de la superficie total que se va a calentar o enfriar (A), la fracción de la superficie total que se va a calentar o enfriar (representada por el símbolo sigma) y las necesidades energéticas específicas para la calefacción o el aire acondicionado (calor S.E.C.).
Los otros usos térmicos se calculan en términos de demanda de energía útil para cada subsector. Estos usos dependen de cada subsector. Por ejemplo, las necesidades de cocción son muy diferentes en el sector comercial que en el público.
El parámetro impulsor es el valor añadido. La demanda de energía útil para otros usos térmicos en el subsector j es el producto de la intensidad energética de otros usos térmicos en el subsector j y el valor añadido para ese subsector.
La demanda total de energía útil para otros usos térmicos en el sector servicios se obtiene sumando la contribución de cada subsector.

## Slide 21: Conferencia 7.4 Sector de los servicios
Demanda de energía final
Electricidad
Combustibles para motores
Otros: Demanda de energía final (FED) para el vector energético y el uso final , a partir de la demanda de energía útil (UED)
, Intensidad energética de los usos específicos electricidad/motores en el subsector
valor añadido del subsector
penetración en el mercado del portador de energía para uso final
eficiencia del portador de energía para uso final
21
Notes: Los usos específicos de la electricidad para electrodomésticos y los combustibles para motores también se calculan por subsector. En este caso, se calculan directamente en términos de demanda de energía final. Las ecuaciones son de la misma forma. La demanda energética final de electricidad o combustibles para motores es igual a la intensidad energética de la electricidad o los combustibles para motores en cada subsector multiplicada por el valor añadido de cada subsector. La demanda total de energía final en el sector servicios para usos específicos de la electricidad y los combustibles de automoción se encuentra sumando la contribución de cada subsector.
Para los usos en los que se ha obtenido la demanda de energía útil, esa energía útil se convierte en energía final, teniendo en cuenta la penetración de cada vector energético en el mercado y la eficiencia de cada fuente de energía alternativa. La penetración en el mercado y la eficiencia se especifican como parámetros del escenario.
Cabe mencionar que todas las eficiencias del modelo MAED se expresan en términos relativos frente a la eficiencia de la electricidad para el mismo uso final.
Por ejemplo, la demanda de energía final de la biomasa moderna para la calefacción de espacios es igual a la demanda de energía útil para la calefacción de espacios multiplicada por la penetración en el mercado de la biomasa moderna para la calefacción de espacios, multiplicada por la inversa de la eficiencia de la calefacción de espacios con biomasa.
Para la calefacción de espacios, se pueden utilizar bombas de calor. En este caso, se incluyen en la ecuación de la electricidad utilizando su coeficiente de rendimiento.

## Slide 22: Conferencia 7.4 Sector de los servicios
Demanda de energía final: uso de electricidad para la calefacción de espacios
demanda de energía útil para calefacción
penetración en el mercado de la electricidad para calefacción
penetración en el mercado de las bombas de calor para calefacción
coeficiente de rendimiento de las bombas de calor cuando
Ejemplo:
El 25% de la calefacción de espacios con electricidad es proporcionada por bombas de calor con COP = 4: una unidad de entrada de energía eléctrica da 4 unidades de energía térmica
Así, para un 25% de la demanda de energía útil (calor), se necesita un 75% menos de energía final en relación con una eficiencia 1 con la electricidad
La demanda de energía final se reduce en una fracción
22
Notes: Al convertir la demanda de energía útil para la calefacción de espacios en demanda de energía final para el vector energético de la electricidad, debe considerarse la fracción de esa demanda de energía útil que se satisface con bombas de calor.
En el MAED, se supone que la electricidad tiene un rendimiento de 1. Sin embargo, las bombas de calor suelen tener un rendimiento, que en este contexto se denomina coeficiente de rendimiento (C.O.P.), mayor que 1. Los coeficientes de rendimiento suelen oscilar entre 3 y 5. En el caso de las bombas de calor, el coeficiente de rendimiento es la relación entre el número de unidades de energía obtenidas en la producción de calor y el número de unidades de energía introducidas. Esto significa que cuando se utilizan bombas de calor, una unidad de electricidad introducida produce más de una unidad de energía térmica.
Al calcular la demanda final de energía para la calefacción de espacios con electricidad, utilizamos la fórmula habitual teniendo en cuenta la penetración en el mercado de la electricidad para calefacción, pero reducimos la cantidad total en una fracción resaltada en rojo en la diapositiva.
Por ejemplo, si el 25 por ciento de la demanda de energía útil para calefacción de espacios es suministrada por bombas de calor con un coeficiente de rendimiento igual a 4 (lo que significa que con una unidad de entrada de energía eléctrica se obtienen 4 unidades de energía térmica), el 25 por ciento de la demanda total de energía útil requerida para el calor requiere un 75 por ciento menos de energía final en relación con un rendimiento 1 con electricidad. Por tanto, la demanda total de energía final se reduce por la penetración en el mercado de las bombas de calor (M) multiplicada por la diferencia entre el coeficiente de rendimiento y 1, dividida por el coeficiente de rendimiento. En este ejemplo, es uno sobre cuatro por tres sobre cuatro, lo que equivale a tres sobre dieciséis.
Con esto concluye la conferencia 7 sobre los sectores del MAED-D.

## Slide 23
Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay, A., Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A, Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2021. Conferencia 7: Los sectores, el estudio del balance energético y MAED (proyecciones de demanda). Versión 1.0. [presentación en línea]. Crecimiento compatible con el clima y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Hacer la prueba