## Slide 1
Versión 1.0
LECTURA 8 CONSISTENCIA Y ESTRUCTURA DE LOS DATOS DE ENTRADA
EBS Y MAED
Notes: Clase 8, consistencia y estructura de los datos de entrada.

## Slide 2: Resultados de aprendizaje previstos (OIT)
8.1. Resumen de los datos de entrada para el MAED
8.2. Estructura de los datos de entrada
8.3. Ejemplos de datos de entrada
8.4. De la recogida de datos a la aplicación
2
Esta clase tiene cuatro resultados de aprendizaje previstos (OIT):
OIT1: obtener una visión general del enfoque de los datos de entrada del software MAED
OIT2: conocer la estructura de los datos de entrada
OIT3: conocer ejemplos concretos para obtener los parámetros de los datos de entrada
OIT4: comprender cómo se pueden aplicar los datos de entrada
Notes: Esta clase tiene cuatro resultados previstos para el alumno:
Para obtener una visión general del enfoque de los datos de entrada del software MAED
Para conocer la estructura de los datos de entrada
Para conocer ejemplos concretos de obtención de parámetros de datos de entrada
Y para entender cómo se pueden aplicar los datos de entrada.

## Slide 3: Clase 8.1 Resumen de los datos de entrada para el MAED
Desafíos para la preparación de los datos de entrada en MAED
Al ser un modelo de uso final, el MAED requiere una cantidad considerable de datos de entrada
Lista de definiciones de datos de entrada y unidades en el manual de usuario
Borre todos los datos cuando utilice el modelo por primera vez en su país
Cuestión clave: consistencia de los datos → Utilizar archivos separados para la preparación de los datos de entrada
3
Notes: Como el MAED es un modelo de uso final, requiere una cantidad considerable de datos de entrada. Tenga en cuenta que los datos de entrada deben introducirse en el modelo en las unidades especificadas para cada parámetro. Las variables de entrada y sus unidades se enumeran y definen en el capítulo 4 del manual del MAED a lo largo de 19 páginas. Este gran número de páginas indica la magnitud de la tarea de preparación de los datos. Además, la cantidad de datos depende en gran medida del número de subsectores definidos por el usuario.
Hay que recordar que todos los datos de entrada, deben ser tecleados manualmente en las celdas blancas. Para evitar el uso accidental de los datos del "Caso de demostración de datos manuales" proporcionado como ejemplo con el programa, se recomienda borrar todos los datos cuando se utilice el modelo por primera vez en su país.
Una de las cuestiones clave en el proceso de preparación de datos es la coherencia de los mismos. MAED no dispone de ningún mecanismo interno para comprobarla. El usuario debe ser muy cuidadoso y prestar atención a esta cuestión.
Por esta razón, se recomienda encarecidamente utilizar un archivo separado con conjuntos de información para la preparación de los datos de entrada. Sólo después de verificar la coherencia de los datos en varias tablas se deben introducir los datos en las celdas correspondientes del MAED.
Puede construir un archivo con información de diferentes fuentes para preparar todos los datos de entrada necesarios siguiendo la estructura principal de MAED. Tenga en cuenta que MAED se ha actualizado a lo largo de los años y que las diferentes versiones están etiquetadas con números de versión.

## Slide 4
Datos de la información estadística general | Datos que requieren análisis | Datos que pueden derivar | Los datos que se basan en en suposiciones
PIB y estructura del PIB Datos demográficos Propiedad del coche Número de viviendas | Balance energético por uso final sectorial Eficiencia de los procesos y equipos Factores de carga de los modos de transporte | Intensidades energéticas de procesos específicos Tamaño de los hogares por tipo de vivienda Movilidad de la población | Supuestos basados en, Encuestas, Mediciones directas, Juicio de expertos Proporción de la biomasa tradicional en la industria Calor por nivel de temperatura en una industria determinada Intensidad energética para cocinar
Fuentes de datos de entrada
4
Clase 8.1 Resumen de los datos de entrada para el MAED
Notes: La adquisición de datos de entrada puede ser más o menos sencilla. Hay cuatro tipos principales de datos de entrada:
En primer lugar, algunos datos pueden obtenerse directamente de la información estadística general. Entre ellos se encuentran el PIB y su estructura, la mayoría de los datos demográficos, la propiedad de automóviles, el número de viviendas, etc.
En segundo lugar, los datos de entrada pueden requerir el análisis de diferentes fuentes a nivel de actividad. Por ejemplo, el balance energético por uso final sectorial, las eficiencias de diversos procesos tecnológicos y equipos, los factores de carga de los diferentes modos de transporte, etc.
En tercer lugar, hay datos que no existen en absoluto en la información estadística pero que podrían calcularse a partir de la información disponible. Por ejemplo, las intensidades energéticas de determinados procesos pueden derivarse de la información sobre P.D.G. y el consumo de energía del balance energético. Otros ejemplos son derivar el tamaño de los hogares o el número de personas por familia según el tipo de viviendas o el estrato económico, la movilidad de la población, etc.
Por último, hay otros datos que sólo pueden evaluarse mediante hipótesis basadas en diversas encuestas, mediciones directas, el juicio profesional de los expertos o una combinación de ellas.
Algunos ejemplos son la cuota de biomasa tradicional en la industria, la cuota de calor por nivel de temperatura en una industria determinada y las intensidades energéticas para cocinar.

## Slide 5
5
            Ejecución del estudio MAED
            Reconstrucción del consumo de energía en el año base. Consumo total de energía por sectores, por uso final y por vectores energéticos. Consumo del modelo MAED debe ser igual a los datos reales del año base.
            Establecer escenarios de desarrollo económico, social y tecnológico.
            Análisis de las proyecciones de la demanda energética derivadas de los escenarios.
Reconstrucción del año base
Desarrollo de escenarios
Proyecciones de la demanda de energía
Clase 8.1 Resumen de los datos de entrada para el MAED
Notes: El resto de esta miniconferencia será una recapitulación de lo tratado en la lección 6.4.
La ejecución de un estudio MAED consta de tres fases:
Primero: Reconstrucción del consumo de energía en el año base. La estructura de salida del modelo MAED y las cantidades deben ser iguales al consumo real del país en el año base.
Segundo: Establecer escenarios de desarrollo económico, social y tecnológico.
Y por último: Análisis de las proyecciones de la demanda de energía derivadas de los escenarios.
Por lo tanto, los datos de entrada deben recogerse para los dos primeros pasos.
Primera fase. Datos de entrada del año base. Estos datos se definen a partir del consumo real de ese año.
Segunda fase: Los datos de entrada del escenario. Los datos para los años futuros se preparan a partir del establecimiento de escenarios de desarrollo económico, social y tecnológico.

## Slide 6
6
            Selección y reconstrucción del año base
            El año base debe seleccionarse entre los años más recientes del pasado para los que se disponga de estadísticas energéticas y económicas fiables y coherentes.
            El año base debe representar condiciones estables de consumo de energía.
            Las situaciones inusuales deben impedir que se seleccione un año.
Reconstrucción del año base
Desarrollo de escenarios
Proyecciones de la demanda de energía
Calcular los datos de entrada para el año base
Comprobar la exactitud de los resultados del MAED para el año base
Ejecutar el modelo MAED
Recoger/ajustar los parámetros del MAED para el año base
Clase 8.1 Resumen de los datos de entrada para el MAED
Notes: El valor del consumo específico de energía para el año base es un parámetro crucial para la estimación de la futura demanda energética. Por ello, la selección del año base es una cuestión muy importante.
Existen varios criterios para la selección del año base. En primer lugar, el año base debe seleccionarse a partir del año más reciente del pasado para el que se disponga de estadísticas energéticas y económicas fiables y coherentes. En segundo lugar, el año base debe seleccionarse de forma que represente condiciones estables de consumo energético. Por último, si durante un año determinado se producen situaciones inusuales, como una crisis económica, condiciones climáticas extremas o una crisis política, no debe seleccionarse como año base.
Para reconstruir el año base, se adopta un proceso iterativo. En primer lugar, hay que recopilar datos estadísticos sobre el consumo de energía por sectores, por uso final y por combustibles para el año base seleccionado. A continuación, se calculan los datos de entrada del MAED para el año base. A su vez, el modelo MAED se ejecuta con estos datos de entrada. Los resultados del MAED se comparan con los valores estadísticos de ese año. En caso de discrepancia, el procedimiento debe repetirse con los parámetros MAED ajustados.
El objetivo de esta fase es establecer un punto de referencia y validar el programa para el sistema energético del país concreto.
Al definir el año base, el usuario debe decidir las unidades que utilizará en su modelo.
Cada vez que el usuario crea un caso, le recomendamos que introduzca la descripción del caso o alguna característica especial del problema que está estudiando para mantener un registro.

## Slide 7
7
            Tipos de datos
Reconstrucción del año base
Desarrollo de escenarios
Proyecciones de la demanda de energía
Economía
Demografía
Estilo de vida
Tecnología
PIB
Tasa de crecimiento del PIB
Cuota de los subsectores
Fuerza de trabajo
Tasa de crecimiento de la población
Tamaño de la familia
Urbanización
Tamaño del hogar
Movilidad
Propiedad del coche
Electrificación
Electrodomésticos
Intensidades energéticas
Consumo específico de energía consumo de energía
Eficiencia
Penetración en el mercado
Clase 8.1 Resumen de los datos de entrada para el MAED
Notes: Una vez completada la primera etapa del estudio, la reconstrucción del consumo energético del año base, el usuario puede pasar a la segunda etapa: el desarrollo o construcción de los escenarios.
Un escenario en el MAED es un conjunto de parámetros que describen un posible patrón de desarrollo a largo plazo de un país, incluyendo aspectos como su situación económica, demográfica, social y tecnológica.
La cantidad de datos de entrada para el MAED es relativamente grande, como para todos los modelos de tipo desagregado. Este es el precio a pagar por la capacidad de proporcionar información de salida razonablemente detallada.
Todos los datos de entrada pertenecen a uno de los cuatro grupos. Economía, demografía, estilo de vida y tecnología.
Cada grupo tiene su propio conjunto de datos de entrada.
La economía comprenderá la P.D.G., su tasa de crecimiento y la estructura de la economía en términos de participación de la P.D.G. de cada sector. También se necesita la mano de obra.
La demografía comprenderá la población, la tasa de crecimiento de la población, el porcentaje de población urbana y rural y el tamaño de las familias. El estilo de vida comprenderá el tamaño de las viviendas, la movilidad, la posesión de automóviles, la electrificación y el uso de aparatos. Los datos tecnológicos incluyen la intensidad energética en todos los sectores, la eficiencia de los equipos y procesos de uso final y la penetración en el mercado de las diferentes tecnologías y vectores energéticos.

## Slide 8
Industria
Transporte
Servicio
Hogar
Fabricar.
Constr.
Minería
Flete
Pasajeros
Materiales
Equipo
No duraderos
Agric.
Miscelánea.
Sector
Definición de subsectores
Subsectores definidos por el usuario
Principales parámetros de conducción: intensidad energética
Seleccione la mayor granularidad disponible tanto para el balance energético como para el PIB. Ejemplo:
Subsector
Clase 8.2 Estructura de los datos de entrada
8
Notes: Dentro de cada sector, utilizando los botones de añadir o eliminar, el usuario decide el número de subsectores a modelar, y el usuario escribe los nombres de los subsectores.
Por defecto, todos los sectores deben tener al menos un subsector. La opción de borrar no está disponible para el primer subsector de cada sector.
Una vez hecho esto, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué criterios debe emplear el usuario para definir el número de subsectores?
Los datos de diferentes fuentes nos ayudarán a definir el número de subsectores de cada sector. En todos estos subsectores, el principal motor será la intensidad energética. Y para encontrar las intensidades energéticas tenemos que dividir el consumo de energía por el valor añadido. Esto significa que los datos de un balance energético se dividen por los datos de las tablas de PIB.
Los datos sobre P.D.G. deben tener el mismo nivel de desagregación que los datos sobre el balance energético. Por lo tanto, el usuario está limitado por la mayor granularidad disponible.
Una vez definidos los subsectores, todas las tablas de datos de entrada deben reflejar la nueva estructura del modelo, tanto para los datos económicos como para los técnicos.
Según la selección de subsectores, la estructura del modelo MAED se modifica, como se refleja en la forma de los datos de entrada y las tablas de resultados.

## Slide 9
Ejemplo de desagregación por subsectores
Los subsectores deben ser compatibles con los datos del PIB y del balance energético
Tome la resolución más gruesa
9
Clase 8.2 Estructura de los datos de entrada
Notes: Puede darse el caso de que el usuario disponga de una desagregación exhaustiva de los datos del P.D.G.. Sin embargo, pueden tener una desagregación muy baja para el balance energético. Este es el aspecto que podrían tener las tablas de datos. Si se dispone de datos de subsectores para el balance energético pero no para el P.D.G., no se pueden definir todos los subsectores. Por lo tanto, el usuario debe seleccionar la granularidad más fina que esté disponible tanto para el balance energético como para el P.D.G..
Tomemos el sector de la Construcción para desarrollar un ejemplo. En este caso, en la tabla de la izquierda tenemos buena información sobre el PIB, donde el valor añadido se divide en Edificios, Construcción Pública y otros. Pero en la tabla de la derecha no existe esta desagregación del consumo de energía. Por tanto, estamos limitados por la granularidad más gruesa disponible y debemos trabajar con el valor añadido total del subsector de la construcción para hacer compatibles estos dos conjuntos de datos.

## Slide 10
Desagregación para el sector del transporte
10
Tipo de transporte | Número máximo recomendado de modos | Número máximo recomendado de combustible
Pasajeros (nivel nacional) Intercity Urbano | 15 5 tipo de coche 10 modos públicos | 8 8 8
Transporte de mercancías (a nivel nacional) | 15 | 8
Internacional | 1 tipo agregado | 1 tipo agregado
Clase 8.2 Estructura de los datos de entrada
Notes: En las próximas diapositivas analizaremos dos aspectos específicos de los datos de entrada. En primer lugar, la desagregación del sector del transporte y, en segundo lugar, las fuentes de datos.
Para el sector del transporte, hay algunas recomendaciones que el usuario debe tener en cuenta. Se sugiere que no se definan más de 15 modos para el sector interurbano y los subsectores nacionales de transporte de mercancías, y no más de 5 tipos de automóviles y 10 modos públicos en el subsector urbano. Sólo se define un tipo agregado para los viajes internacionales.
El consumo de combustible internacional y de otros tipos en el transporte se calcula como una función lineal del P.D.G. total. Los coeficientes se encuentran ajustando los datos históricos.
La demanda de energía se satisface con modos que compiten entre sí: Coche, autobús, avión, camión, tren, etc. Se especifican las necesidades energéticas específicas y los factores de carga de cada modo. Para el transporte de pasajeros en zonas urbanas e interurbanas, y para el transporte de mercancías, debe definirse al menos un modo de transporte.

## Slide 11
11
Fuente de datos: Datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales
Censo
Tamaño de las viviendas en términos de personas por hogar, tanto en zonas rurales como urbanas
Población en las grandes ciudades
Algunos otros datos que pueden utilizarse para caracterizar el estilo de vida
Si se da la tasa de crecimiento de la población, se puede utilizar para establecer el escenario base de la demografía
Distribución de la población por edades, o grupos de edades
Economía
Demografía
Estilo de vida
Tecnología
Clase 8.2 Estructura de los datos de entrada
Notes: En segundo lugar, hay que considerar cuidadosamente las fuentes de datos.
Una fuente importante de datos es la Oficina de Estadísticas Nacionales, o instituciones similares. Este tipo de entidades obtienen y mantienen mucha información sobre el país. Normalmente, disponen de los datos demográficos oficiales. En algunos casos, también disponen de información de encuestas en diversos sectores que pueden utilizarse en la preparación de datos para el MAED. A partir de esta fuente se pueden encontrar la mayoría de los grupos de datos demográficos y de estilo de vida.
Normalmente, la da la Oficina de Estadísticas Nacionales, y se deriva del censo. Esta oficina también proporcionará el tamaño de las viviendas en términos de persona por hogar, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, la población en las grandes ciudades, y algunos otros datos que pueden utilizarse para caracterizar el estilo de vida. Si se da la tasa de crecimiento de la población, puede utilizarse para establecer el escenario base de la demografía.
La oficina de estadística debe disponer también de la distribución de la población por edades, o grupos de edades. Esta información puede utilizarse para hallar la población activa, que es otro parámetro que necesita el MAED y que se incluye en la hoja de datos de Demografía. Debe tener cuidado con la legislación de su país, en lo que respecta a las edades mínimas y máximas legales para formar parte de la población activa.

## Slide 12
12
Fuente de datos: Banco Central y Ministerio de Energía
Banco central
PIB
Objetivos económicos del gobierno
Ministerio de Energía
Balance energético
Ministerio de Transporte:
Por ejemplo, las estadísticas de los datos sobre el transporte de mercancías
Economía
Demografía
Estilo de vida
Tecnología
Clase 8.2 Estructura de los datos de entrada
Notes: El Ministerio de Energía y el Banco Central del país son también importantes fuentes de datos.
Normalmente, el banco central da las tasas de crecimiento de la P.D.G., así como algunos objetivos económicos del gobierno. Estos datos pueden utilizarse para establecer el escenario base de la P.D.G.
El Ministerio de Energía proporcionará el balance energético.
Para los datos de transporte, económicos y técnicos, la Oficina de Estadísticas Nacionales, el Ministerio de Transporte o una organización especializada en transporte deberían tener los datos necesarios. Los datos del sector del transporte no son fáciles de encontrar ni de interpretar. El planificador energético debe pedir ayuda a los expertos en transporte.
Con estos datos, podemos construir la mayoría de las cifras necesarias para los demás grupos de datos. A saber, todos los datos económicos, la penetración en el mercado del año base de los diferentes vectores energéticos y las intensidades energéticas.
La mayoría de los datos de entrada del MAED están relacionados con la tecnología. En general, los datos dependen en gran medida de las condiciones de cada país, y no podemos proporcionar una lista de valores por defecto. Por este motivo, el usuario debe calcular muchos valores a partir de la información del balance energético y de otras bases de datos relacionadas con la energía, información de encuestas, mediciones y, a veces, juicios de expertos.

## Slide 13
Sector industrial
Subsector
Uso final
Uso específico
de la electricidad
Fabricación
Agricultura
Equipo
Bienes
duraderos
Miscelánea.
Construcción
Minería
Materiales
Calor para uso térmico
Fuerza motriz
Materia
prima/coque
Sistema Solar
Combustibles
fósiles
Biomasa tradicional y moderna
Electricidad
Bomba
de calor
Calor de la cogeneración
Combustible
para motores
Calefacción
de distrito
Forma de energía final
Industria
13
Clase 8.3 Ejemplos de datos de entrada
Notes: En esta miniconferencia, se comentan algunos ejemplos de datos de entrada.
El primer grupo de datos, en MAED, son las intensidades energéticas en la industria. Elegiremos un subsector para realizar los cálculos. El usuario puede utilizar la misma metodología para reproducir los cálculos en los demás subsectores. Hay una tabla que hay que rellenar para cada uso final: usos específicos de la electricidad, usos térmicos y fuerza motriz. En el caso de los usos específicos de la electricidad y la fuerza motriz, sólo hay que considerar una categoría de portador de energía final y las ecuaciones utilizadas en los cálculos son en términos de energía final. No es necesario tratar las eficiencias. Para los usos térmicos, pueden considerarse casi todos los vectores energéticos de la categoría de energía final. Sólo los combustibles de automoción no pueden. En este caso, hay que tratar las eficiencias y las cuotas de mercado.

## Slide 14
(1,46)
Pendiente = var. (1,91)
Industrias siderúrgica y petroquímica: ajuste lineal
Clase 8.3 Ejemplos de datos de entrada
Subsector
Uso final
Uso específico
de la electricidad
Fabricación
Agricultura
Equipo
Bienes
duraderos
Miscelánea.
Construcción
Minería
Materiales
Calor para uso térmico
Fuerza motriz
Materia
prima/coque
Sistema Solar
Combustibles
fósiles
Biomasa tradicional y moderna
Electricidad
Bomba
de calor
Calor de la
cogeneración
Combustible
para motores
Calefacción
de distrito
Forma de energía final
Industria
14
Notes: En la última tabla de insumos del MAED para el subsector manufacturero, se necesitan factores específicos de las industrias siderúrgica y petroquímica. La producción de acero y las necesidades de materias primas de la industria petroquímica se calculan en el modelo en función del valor añadido del primer subsector de la industria manufacturera. Se calculan mediante una ecuación lineal, con el valor añadido como variable independiente. Los coeficientes se obtienen ajustando una tendencia lineal a los datos históricos. El primer coeficiente es el intercepto de la línea, expresado en millones de toneladas de acero o materia prima. El segundo es la pendiente de la línea, expresada en millones de toneladas de acero o materias primas por cada mil millones de unidades monetarias de valor añadido.

## Slide 15
Usos térmicos para la fabricación
15
Varios
Bienes duraderos
Equipo
Materiales
Generación de vapor
(Medio)
Hornos (Alta)
Proceso de uso térmico
Calefacción de espacios/agua
(Bajo)
SL + SM + SH = 1
SL
SM
SH
Clase 8.3 Ejemplos de datos de entrada
Notes: Hay un paso adicional que debemos cubrir en los subsectores de fabricación. Según la metodología del MAED, en la fabricación se definen tres rangos de usos térmicos. Baja temperatura, para calefacción de espacios y agua. Temperatura media, para la generación de vapor. Y alta temperatura, para los hornos industriales.
Cada subsector tiene sus propios procesos industriales. Por ello, en cada subsector las necesidades de temperaturas bajas, medias y altas son diferentes. La parte de la demanda de energía térmica útil de cada subsector debe separarse por rangos de temperatura.
En cada subsector, la suma de los porcentajes de temperaturas bajas, medias y altas debe ser igual a 1. En la nueva versión de MAED, el usuario puede elegir qué niveles se modelarán. La energía útil, por rango de temperatura, también se convierte en energía final, teniendo en cuenta la penetración y la eficiencia de cada fuente de energía alternativa.
Una captura de pantalla del software MAED ilustra cómo se pueden introducir los valores.

## Slide 16
Subsector
Urbano
Interurbano
Flete
Transporte de mercancías
Pendiente= B
Intercepción = A
Clase 8.3 Ejemplos de datos de entrada
Transporte
16
Notes: Veamos ahora un ejemplo de introducción de datos para el transporte de mercancías.
En el transporte de mercancías sólo hay que completar 3 cuadros.
El primer cuadro corresponde a la necesidad de mover mercancías por parte de los diferentes sectores productivos en términos de tonelada-kilómetro por unidad monetaria de valor añadido. Recordemos que, el MAED utilizará una ecuación lineal, para calcular el total de toneladas-kilómetro de carga en el país, que es el parámetro impulsor. El valor base es el intercepto del ajuste lineal del flete total frente al valor añadido total. Los coeficientes de las variables deben hallarse para cada subsector productivo, utilizando la misma metodología explicada para la producción de acero y materias primas. Una vez introducidos estos valores, el programa calcula el total de toneladas-kilómetro de flete en el país.
A continuación, hay que introducir la segunda tabla correspondiente al reparto modal, en términos de la cuota del total del transporte de mercancías en toneladas-kilómetro por cada modo, como los trenes diésel y eléctricos.
La tercera tabla almacena los datos sobre las intensidades energéticas, o el consumo específico de combustible para cada modo de transporte de mercancías. Cuidado con las unidades, no se trata del simple rendimiento del vehículo en términos de litros por 100 kilómetros. Esta intensidad es la energía por cada 100 toneladas-kilómetro transportadas.
Una vez rellenadas las 3 tablas, el programa realiza los cálculos respectivos y los resultados para el sector del transporte de mercancías en el año base se muestran en diferentes tablas.

## Slide 17
Sector servicios: obtención de parámetros de conducción
17
Población total
Mano de obra potencial
Mano de obra en el sector servicios
Población activa real
PO
PLF
PARTLF
PLSER
Clase 8.3 Ejemplos de datos de entrada
Notes: En MAED, para el Sector Servicios se consideran los usos de calefacción y aire acondicionado. Y el parámetro impulsor es la necesidad específica de calefacción o refrigeración de la zona.
Trabajando con la información que tenemos sobre la demografía, se puede encontrar el número de empleados en el sector de los servicios. A continuación, partiendo de la hipótesis de la superficie por empleado y de las necesidades específicas, se puede estimar toda la información necesaria e introducirla en el programa.
Normalmente, la población activa de un país está formada por todas las personas en edad de trabajar, normalmente por encima de una determinada edad mínima y por debajo de la edad de jubilación. Tanto la edad mínima como la de jubilación son específicas de cada país.
En el sector de los servicios, el factor impulsor de la calefacción y la refrigeración de espacios es la superficie de suelo, que se define a partir del número de empleados de este sector. Este valor se calcula como una fracción de la mano de obra real.
Los datos finales del sector de los servicios son las eficiencias y las penetraciones.

## Slide 18
Introducción de datos de entrada
Tablas generales
Por subsector
18
Economía
Demografía
Estilo de vida
Tecnología
Industria
Transporte
Servicio
Hogar
"PIB"
"Demografía"
Clase 8.4 De la recogida de datos a la aplicación
Notes: Una vez recogidos los datos de entrada y definidos los subsectores, los datos de entrada pueden introducirse en primer lugar en las tablas generales de P.D.G. y demografía del MAED, y después de forma específica para cada subsector en las tablas correspondientes de los sectores de Industria, Servicios, Hogares y Transporte.
El usuario debe asegurarse de crear una hoja de trabajo de "descripción". Esto le permitirá hacer un seguimiento del escenario y de las fuentes de datos de entrada que está utilizando.
Se recomienda que, en el archivo de preparación de datos de entrada, las hojas de trabajo para el G.D.P. y el Balance de Energía tengan una estructura similar a la de los datos de entrada requeridos en el MAED.

## Slide 19
Balance energético: conversión de unidades
19
Clase 8.4 De la recogida de datos a la aplicación
Notes: Una vez que el usuario ha obtenido los datos del balance energético, la atención se centra en la parte del consumo energético final. El primer paso es adaptarlo a la estructura definida de MAED y trasladar los datos necesarios al archivo de preparación de entradas.
Normalmente, el balance energético se da en unidades originales. El usuario debe aplicar factores de conversión para producir esta parte de la información en cualquier unidad física. En este caso, se ha elegido como unidad energética los miles de toneladas equivalentes de petróleo.
Recuerde comprobar las unidades especificadas en MAED cuando introduzca los datos de entrada. Por ejemplo, el modelo MAED pedirá las intensidades energéticas en términos de kilovatios hora por dólar. Por tanto, necesitaremos un factor de conversión.

## Slide 20
20
Para el portador de energía uso final , año
por ejemplo, para los vectores energéticos madera, electricidad, gasóleo para usos finales térmicos
demanda de energía útil
demanda de energía final
penetración en el mercado
intensidad energética
 |  |  | ktep a kWh | 11630000 |  |  | 
Agricultura |  |  |  |  |  |  | 
Energía final |  | Madera | Electricidad | Diésel | Total |  | 
Electricidad | ktep |  | 25.70 |  | 25.70 |  | 
Usos térmicos | ktep | 104.70 |  | 86.58 | 191.28 |  | 
Eficiencia |  | Madera | Electricidad | Diésel |  | Promedios de peso | 
Usos térmicos | % | 0.20 | 0.95 | 0.80 |  |  | 
Eficiencia en MAED | % | 0.21 | 1.00 | 0.84 |  |  | 
Energía útil |  | Madera | Electricidad | Diésel | Total (ktep) | Total - kWh | Intensidad energética
Electricidad | ktep |  | 25.70 |  | 25.70 | 298853784.0 | 0.152
Usos térmicos | ktep | 22.04 |  | 72.91 | 94.95 | 1104305551.2 | 0.560
Acciones |  | Madera | Electricidad | Diésel | Total |  | 
Usos térmicos | % | 23.21 |  | 76.79 | 100.00 |  | 
Clase 8.4 De la recogida de datos a la aplicación
Intensidad energética de la energía útil
Notes: Para los usos térmicos, la demanda de energía final debe convertirse en demanda de energía útil para poder calcular las intensidades energéticas.
Para obtener la demanda final de energía para usos térmicos, debemos comprobar primero el consumo final en nuestro archivo de preparación de datos. Por ejemplo, el subsector agrícola utiliza madera, electricidad y gasóleo. La demanda energética final de cada vector energético para usos térmicos en la agricultura puede consultarse en el Ministerio de Energía.
Así, se puede asumir o medir, por ejemplo, una eficiencia del 20% para la madera, del 95% para la electricidad y del 80% para el gasóleo. No se trata de valores por defecto, ya que cada valor debe determinarse para un país determinado.
Estas eficiencias deben recalcularse en relación con la eficiencia de la electricidad antes de introducir los valores en MAED. Recuerde que el MAED siempre calcula la electricidad en términos de energía final.
Ahora, podemos calcular la demanda de energía útil de cada uso, multiplicando la demanda de energía final por la eficiencia. Por último, podemos encontrar las cuotas de madera y gasóleo para los usos térmicos, simplemente dividiendo la demanda de energía útil proporcionada por cada fuente entre la demanda total de energía útil.
El último paso es hallar las intensidades energéticas. Esto se hace dividiendo la demanda de energía útil por el P.D.G. correspondiente. Esto puede introducirse en los datos de entrada del MAED.
En esta diapositiva, el total de kilovatios hora para usos eléctricos y térmicos se divide por el P.D.G. sectorial de la agricultura para obtener las respectivas intensidades energéticas

## Slide 21
21
            Selección y reconstrucción del año base
Una vez calculados los datos de entrada, ejecute el MAED para el año base y compare los resultados con las estadísticas
Comprobar la reconstrucción del año base
Reconstrucción del año base
Desarrollo de escenarios
Proyecciones de la demanda de energía
Calcular los datos de entrada para el año base
Comprobar la exactitud de los resultados del MAED para el año base
Ejecutar el modelo MAED
Recoger/ajustar los parámetros del MAED para el año base
Clase 8.4 De la recogida de datos a la aplicación
Notes: Ahora, el usuario puede comparar los resultados con las estadísticas y comprobar la reconstrucción del año base.
Los resultados deben analizarse y compararse con las estadísticas del balance energético del año base.
El usuario debe comprobar si tienen los mismos datos. Si hay algunos valores diferentes, el usuario debe rastrear el error, y encontrar dónde tienen valores de entrada diferentes. Antes de seguir adelante, el usuario debe borrar cualquier diferencia significativa.
Si los resultados del MAED coinciden con los de las estadísticas, el usuario está listo para introducir los datos del escenario.

## Slide 22
22
Reconstrucción del año base
Desarrollo de escenarios
Proyecciones de la demanda de energía
Clase 8.4 De la recogida de datos a la aplicación
            Desarrollo de escenarios
Notes: Por último, los escenarios pueden diseñarse de forma que se puedan calcular las proyecciones.
Como se ha explicado en la lección 6, los datos del escenario son valores de datos de entrada para años futuros. Corresponden a la evolución demográfica futura prevista y a los objetivos de desarrollo económico del gobierno. Estos datos son el componente socioeconómico de lo que llamamos el escenario "base". A partir de este escenario base, es fácil crear, por ejemplo, un escenario de crecimiento económico "alto" simplemente cambiando la tasa de crecimiento. El PIB total será diferente y también lo será la demanda total de energía final. El usuario puede hacer este tipo de ejercicio antes de haber establecido un "caso base" razonable.
Se puede construir un escenario "Business as usual" simplemente copiando los valores del año base en el resto de las columnas para todos los datos técnicos.
Como alternativa, el usuario puede crear un escenario de "ahorro de energía en los aparatos" con el objetivo de reducir el consumo en un 10% cada periodo.
Cada escenario creado debe tener una sólida justificación.
Así concluye la lección 8, que ha tratado de la coherencia y la estructura de los datos de entrada.

## Slide 23
Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay, A., Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A, Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2021. Conferencia 8: Consistencia y estructura de los datos de entrada, estudio del balance energético y MAED (proyecciones de demanda). Versión 1.0. [presentación en línea]. Programa de Crecimiento Compatible con el Clima y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Hacer la prueba