## Slide 1
Versión 1.0
LECTURA 9 INTRODUCCIÓN AL MAED-EL Y A LAS CURVAS DE DEMANDA DE ELECTRICIDAD
EBS Y MAED

## Slide 2
Nombre del curso
Mini conferencia Objetivo de aprendizaje
2
Resultados de aprendizaje previstos (OIT)
Esta conferencia tiene cuatro resultados de aprendizaje previstos:
OIT1: explicar la importancia de adecuar la oferta de electricidad a la demanda horaria
OIT2: entender cómo MAED-EL puede ayudar a la planificación de la expansión del sistema eléctrico mediante la predicción de los datos de la demanda de electricidad por hora
OIT3: tener en cuenta las tendencias de crecimiento previstas por el MAED-D en los datos de la demanda horaria a partir de un año base utilizando el deflactor de la tendencia de crecimiento
OIT4: calcular los coeficientes de modulación estacional, diaria y horaria a partir de los datos de demanda horaria de un año base
9.1. Oferta y demanda de electricidad
9.2. Objetivo de MAED-EL
9.3 Representación de la demanda horaria
9.4. Coeficientes de tiempo
Notes: Esta conferencia tiene cuatro resultados de aprendizaje previstos:
Explicar la importancia de adecuar la oferta de electricidad a la demanda horaria
Entender cómo MAED-E.L. puede ayudar a planificar la expansión del sistema eléctrico mediante la predicción de los datos de la demanda de electricidad por hora
tener en cuenta las tendencias de crecimiento previstas por el MAED-D en los datos de la demanda horaria a partir de un año base utilizando el deflactor de la tendencia de crecimiento
calcular los coeficientes de modulación estacional, diaria y horaria a partir de los datos de demanda horaria de un año base

## Slide 3: Clase 9.1 Oferta y demanda de electricidad
3
El reto del uso de la electricidad
Vector energético
Almacenamiento
Uso final
Notes: La electricidad es un vector energético, o forma de mover la energía de un lugar a otro, que se utiliza para alimentar muchas tecnologías modernas, desde las bombillas hasta los teléfonos móviles. Uno de los retos que plantea el uso de la electricidad es su almacenamiento. Los combustibles líquidos, como el petróleo y el gasóleo, pueden almacenarse en tanques hasta que estemos listos para usarlos, y los edificios pueden calentarse unas horas antes de que los necesitemos. Sin embargo, la electricidad tiene que utilizarse de inmediato. Esto significa que la electricidad tiene que generarse, transmitirse y distribuirse exactamente en el mismo momento en que se demanda.

## Slide 4
4
En todo momento.
Suministro de electricidad
=
Demanda de electricidad
Balance eléctrico
Clase 9.1 Oferta y demanda de electricidad
Notes: El sistema eléctrico debe suministrar siempre suficiente electricidad para satisfacer la demanda
Tenemos formas de almacenar pequeñas cantidades de electricidad, y un importante esfuerzo de investigación se centra en el desarrollo de tecnologías asequibles para almacenar mayores cantidades de electricidad.
Para decidir cuánta capacidad de generación de electricidad hay que construir, hay que saber cuánta demanda de electricidad es probable que haya a lo largo del año. No basta con conocer la media o el total de la demanda anual de electricidad. Para saber la capacidad de generación y transmisión que se necesitará en cada momento, necesitamos conocer la demanda de electricidad de cada mes, semana, día y hora.
Estos patrones horarios de la demanda de electricidad dependen de diferentes factores, como la geografía y el clima, el estilo de vida de la población, el nivel de electrificación, las tecnologías y el horario de trabajo de los sectores económicos.

## Slide 5
5
Consecuencias del desajuste
Las grandes redes eléctricas transportan corriente alterna y están diseñadas para una determinada frecuencia de corriente
  Dependiendo del país, esta frecuencia puede ser de 50 o 60 Hz
Si la demanda de electricidad es mayor que la oferta, la frecuencia de la red baja
Si la frecuencia de la red baja lo suficiente, los generadores se desconectan porque no se adaptan lo suficientemente bien a la frecuencia de la red
La desconexión de los generadores provoca apagones que pueden durar horas o incluso días hasta que los generadores vuelven a funcionar
Para evitar los apagones, la mayoría de las redes tienen planes de desconexión de la carga eléctrica
La planificación de la oferta y la demanda es importante para mantener la luz.
Clase 9.1 Oferta y demanda de electricidad
Notes: Un ejemplo de las consecuencias negativas de un desajuste entre la oferta y la demanda es el siguiente.
Las grandes redes eléctricas transportan corriente alterna y están diseñadas para una frecuencia de corriente específica.
Si hay más demanda de electricidad que oferta, la frecuencia de la red bajará.
Si la frecuencia de la red es demasiado baja, los generadores pueden desconectarse porque no se ajustan lo suficiente a la frecuencia de la red.
La desconexión de los generadores puede provocar apagones que pueden durar horas o incluso días hasta que los generadores vuelvan a funcionar.
Para evitar los apagones, la mayoría de las redes tienen planes de desconexión de la carga eléctrica para reducir la demanda.
Por lo tanto, la planificación para adecuar la oferta y la demanda es importante para mantener las luces encendidas.

## Slide 6
6
=
+
Renovables intermitentes
?
Clase 9.1 Oferta y demanda de electricidad
Notes: Las tecnologías renovables, como los aerogeneradores y las células solares, se han convertido en generadores de electricidad más importantes a medida que sus precios han bajado y los responsables de la toma de decisiones trabajan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los generadores alimentados por combustibles fósiles. Uno de los mayores retos de la energía eólica y solar es que son fuentes de energía intermitentes o no continuas. Mientras que la demanda de electricidad tiende a seguir un patrón predecible, la producción eólica y solar cambia con el tiempo y puede ser difícil de predecir con más de unos días de antelación.
A la izquierda, puedes ver un gráfico de la demanda de electricidad de las dos primeras semanas del año, basado en los datos de demanda horaria de ejemplo utilizados en los ejercicios prácticos. Como puedes ver, la demanda sigue un patrón consistente cada día, con picos de demanda por la mañana y por la tarde y menos electricidad utilizada durante la noche. Aunque la cantidad de demanda de electricidad cambia un poco de un día a otro, es bastante predecible.
Compara los datos de la demanda con los gráficos de la derecha. El gráfico superior muestra la generación de energía solar de una planta de 1 kilovatio en Oxford (Reino Unido) durante las dos primeras semanas de 2015. Como se puede ver, la cantidad de energía solar generada cada día depende de si el tiempo está claro o nublado, y no se genera energía solar una vez que el sol se ha puesto. En un día nublado de invierno en el hemisferio norte, puede haber muy poca energía solar.
El gráfico inferior de la derecha muestra la generación de energía eólica de una planta de 1 kilovatio de ejemplo en Oxford, Reino Unido, durante las dos primeras semanas de 2019. La cantidad de energía eólica cambia cada pocos días, dependiendo de si el tiempo es ventoso o está quieto.
A medida que intentamos satisfacer una mayor demanda de electricidad utilizando recursos eólicos y solares, tenemos que averiguar cómo satisfacer patrones de demanda constantes a partir de la generación intermitente.

## Slide 7
7
Almacenamiento de electricidad
Tecnología actual
  Hidroeléctrica de bombeo
  Baterías de iones de litio
Desarrollar la tecnología
  Baterías de larga duración
  Hidrógeno y combustibles limpios
  Almacenamiento de energía térmica
  Almacenamiento de aire comprimido
  Almacenamiento de energía cinética
Flexibilidad de carga
Cargas desplazables
  Carga de vehículos eléctricos
  Calefacción y refrigeración de espacios
  Calentamiento del agua
  Ciclos de lavado
  Computación en los centros de datos
Cargas no desplazables
  Iluminación
  Cocinar
Almacenamiento de electricidad y flexibilidad de carga
Clase 9.1 Oferta y demanda de electricidad
Notes: Una opción para satisfacer los patrones de demanda de electricidad con energía eólica y solar intermitente es utilizar el almacenamiento de electricidad. El almacenamiento de electricidad nos permite guardar la energía extra de la generación eólica y solar para utilizarla cuando la demanda de electricidad es alta y la producción renovable es baja.
Como se ha mencionado antes en esta conferencia, tenemos algunas formas de almacenar electricidad. Las tecnologías de almacenamiento más utilizadas en la red eléctrica son la hidroeléctrica de bombeo y los pequeños dispositivos como las baterías de iones de litio. La tecnología hidroeléctrica de bombeo se limita generalmente a las zonas geográficas donde el agua puede almacenarse en un depósito elevado. Las baterías de iones de litio son cada vez más comunes en la red eléctrica, ya que su coste ha bajado drásticamente en la última década. Sin embargo, estos dispositivos son limitados porque no pueden almacenar energía indefinidamente durante largos periodos de tiempo. Algunas soluciones de almacenamiento asequible y a gran escala en las que trabajan investigadores y empresarios son las baterías de larga duración, el hidrógeno y otros combustibles limpios, el almacenamiento de energía térmica, el almacenamiento de aire comprimido y otros tipos de almacenamiento de energía cinética.
Otra forma de adaptar la demanda de electricidad a la oferta de las energías renovables intermitentes es desplazar la demanda, lo que suele denominarse flexibilidad de la carga. Mientras que el almacenamiento desplaza la oferta de electricidad en el tiempo, la flexibilidad de la carga desplaza la demanda de electricidad en el tiempo. Esto significa que ciertas actividades que consumen electricidad, como la carga de vehículos eléctricos, la calefacción y la refrigeración de espacios, el calentamiento del agua, los ciclos de lavado e incluso la computación en los centros de datos, se reprograman para que ocurran cuando hay mucha generación de electricidad renovable. Por supuesto, hay ciertas actividades que consumen electricidad que los clientes pueden resistirse a reprogramar para que coincidan con la generación renovable, como la iluminación y la cocina. Nadie quiere quedarse a oscuras o con el horno frío esperando a que sople el viento.
Para que la flexibilidad de la carga se utilice en un sistema eléctrico, se necesitan sistemas de comunicación inteligentes que permitan a las cargas coordinarse con el sistema. También se necesitan políticas que permitan y recompensen la flexibilidad de la carga para fomentar la participación de los consumidores. Se necesitan políticas de privacidad de datos para garantizar que la información sobre el uso de la electricidad de los hogares y las empresas no se utilice de forma indebida o sea robada.

## Slide 8
8
Introducción a MAED-EL
Conferencia 9.2 Objetivo de MAED-EL
Notes: Ahora que hemos cubierto la importancia de entender los perfiles de la demanda de electricidad, vamos a considerar el MAED-E.L..
MAED-E.L. es el segundo módulo del modelo MAED. Convierte la demanda eléctrica anual proyectada en curvas de demanda eléctrica horaria previstas para ayudar a planificar la expansión del sistema eléctrico.

## Slide 9
9
1820 MW
Demanda anual frente a demanda horaria
Conferencia 9.2 Objetivo de MAED-EL
Notes: ¿Por qué necesitamos que el MAED-E.L. nos dé el perfil de la demanda horaria en lugar de utilizar simplemente la carga eléctrica media del año?
La demanda anual de electricidad nos da el nivel medio de carga eléctrica en el transcurso de un año, como se muestra en rojo en este gráfico. Si sólo utilizáramos este valor para evaluar el gráfico mostrado, estimaríamos que una capacidad de 1.820 megavatios sería suficiente para satisfacer la demanda de electricidad de este año, sin tener en cuenta la capacidad de reserva. Esta es la línea roja.
Sin embargo, este gráfico muestra la importancia de disponer de información más detallada sobre la carga eléctrica hora a hora, que se muestra en azul en el gráfico. Estos datos muestran la enorme variedad de la demanda de electricidad a lo largo del año. Es especialmente importante el hecho de que, durante gran parte del año, la demanda está por encima de la media. Si construyéramos un sistema eléctrico con 1.820 megavatios de capacidad de generación, ¡no podría satisfacer la demanda de electricidad durante casi la mitad del año!
Obsérvese también que la demanda eléctrica máxima alcanza un valor de 2.866 megavatios. Esto significa que se necesitan casi 1.000 megavatios más de capacidad de generación para satisfacer la demanda máxima de lo que estimamos utilizando sólo la carga eléctrica media.
Como muestra este ejemplo, utilizar sólo la media de la demanda eléctrica para calcular las necesidades de capacidad del sistema de generación eléctrica conducirá a una subestimación de las necesidades reales. La gran diferencia en las estimaciones de las necesidades de capacidad de generación muestra la importancia de utilizar la carga eléctrica horaria para la planificación de la expansión del sistema eléctrico. Por esta razón, la demanda eléctrica horaria es un dato de entrada crucial para los modelos que determinan las características necesarias del sistema de generación eléctrica para la planificación de la expansión del sistema.

## Slide 10
10
Los mismos datos, los mismos ejes
Curva de carga
Curva de duración de la carga
Orden cronológico
Clasificados por nivel de demanda
2000 MW
2918 horas
Curvas de carga y de duración de la carga
Conferencia 9.2 Objetivo de MAED-EL
Notes: Una curva de carga muestra las variaciones de la demanda de electricidad en orden cronológico, es decir, en el orden en que se producen, durante un periodo determinado. Las curvas de carga son útiles para identificar los patrones de la demanda de electricidad y entender cuándo es alta la demanda.
Una curva de duración de la carga muestra los mismos datos de demanda de electricidad ordenados de mayor a menor demanda en lugar de por orden cronológico. Las curvas de duración de la carga son útiles para identificar la cantidad de tiempo que la demanda está dentro de un determinado rango. Esta información es útil para determinar cuánto tiempo tendrá que funcionar un generador construido para satisfacer la demanda máxima, y cuánta generación de electricidad tendrá que funcionar siempre.
Podemos utilizar la curva de duración de la carga para hacer un análisis rápido del comportamiento de la demanda durante el año. Por ejemplo, podemos ver fácilmente que la demanda está por encima de los 2.000 megavatios, o el 70% de la demanda máxima, durante unas 2.900 horas (2.918 horas para ser exactos), o el 33% del año. Esta información podría ayudar a estimar la frecuencia con la que el sistema eléctrico está sometido a grandes tensiones para programar el mantenimiento y la sustitución de las infraestructuras.

## Slide 11
11
MAED-D
Proyección de la demanda anual
MAED-EL
Proyección de la demanda horaria
WASP
Plan óptimo de expansión de la generación de electricidad
Planificación del sistema eléctrico
El papel de MAED-EL en la planificación del sistema eléctrico
Conferencia 9.2 Objetivo de MAED-EL
Notes: Esta diapositiva muestra el lugar que ocupa el módulo MAED-E.L. en el proceso de planificación del sistema eléctrico. MAED-E.L. toma como entrada la demanda anual proyectada de MAED-D, tratada anteriormente en este curso. En las siguientes diapositivas, aprenderá a utilizar MAED-E.L. para crear proyecciones de demanda eléctrica horaria.
Estas proyecciones pueden exportarse al formato utilizado por WASP, el paquete de planificación automática de sistemas de Wein, para ayudar a encontrar el plan de expansión óptimo para un sistema de generación de energía eléctrica. Las proyecciones de la demanda horaria también pueden exportarse a Excel para utilizarlas en el software de planificación de la expansión del sistema eléctrico de su elección.

## Slide 12
12
Cómo MAED-EL modela la demanda en un sistema eléctrico
Demanda de los clientes
Demanda del sector
Demanda nacional
Nación
Industria
Fabricación de acero
Agricultura
Otros
Hogar
Servicio
Transporte
Personal
Flete
Conferencia 9.2 Objetivo de MAED-EL
Notes: La demanda horaria de electricidad en MAED-E.L. puede estimarse para los sectores económicos considerados en MAED-D: Industria, Hogar, Servicios y Transporte, o para los sectores que el usuario defina en el caso que se desarrolle en MAED-E.L.
MAED-E.L. también permite calcular la demanda eléctrica horaria de los clientes dentro de los sectores. Esto significa que el usuario puede dividir la demanda anual de energía de cada sector en diferentes subsectores o grupos de clientes para describir las diferencias en la demanda de energía y los patrones de carga entre estos usuarios.
La división de la demanda en sectores y clientes nos permite tener en cuenta cómo el crecimiento previsto de la demanda en algunos sectores y la disminución prevista de la demanda de otros sectores afecta al perfil de la demanda horaria nacional.

## Slide 13
13
Reconstrucción de la demanda horaria del año base
Desarrollo de escenarios
Análisis de resultados
Predicción de la demanda horaria de electricidad en MAED-EL
Pasos para predecir la demanda horaria de electricidad
Clase 9.3 Representación de la la demanda horaria de electricidad
Notes: La utilización del MAED-E.L. para predecir la demanda horaria de electricidad implica 3 pasos.
En primer lugar, el usuario reconstruye la demanda horaria de un año base histórico del que ya dispone de datos de demanda horaria. Este proceso implica utilizar los datos de demanda para calcular los coeficientes de modulación que MAED-E.L. utiliza para representar la demanda horaria. El usuario debe asegurarse de que los resultados de MAED-E.L. coinciden con los datos de demanda reales, entendiendo que puede haber un margen de error.
A continuación, el usuario debe introducir sus hipótesis de escenario en MAED-E.L.. Los supuestos del escenario incluyen los sectores y clientes que se van a modelar, los patrones temporales que afectan al consumo de electricidad y otra información sobre el uso de la electricidad.
Por último, hay que analizar las proyecciones de demanda horaria para asegurarse de que parecen razonables y concuerdan con otras proyecciones de demanda, así como entender cómo sus hipótesis de escenario afectan a la demanda proyectada.
En el resto de esta mini conferencia, aprenderá cómo MAED-E.L. representa la demanda horaria para que pueda reconstruir la demanda del año base a partir de los datos horarios.

## Slide 14
14
Resultado: Carga horaria
Tendencia de crecimiento
Variaciones diarias por hora
Variaciones semanales por día
Variaciones estacionales
Entrada: Demanda media anual
Aumentar el detalle del tiempo
Pasos para predecir la demanda horaria de electricidad
Clase 9.3 Representación de la la demanda horaria de electricidad
Notes: La demanda anual de electricidad de un cliente determinado se convierte en la demanda horaria de electricidad de ese cliente utilizando los siguientes factores:
  El crecimiento de la demanda en el transcurso del año.
  La variación por temporada, que puede ser de semestres, trimestres, meses o semanas, u otras divisiones temporales durante el año.
  La variación en los distintos tipos de días, como los laborables, los de fin de semana y los festivos.
  La variación horaria en diferentes momentos del día.
Cada uno de estos factores está representado por un coeficiente de modulación de carga. Estos coeficientes de modulación de la carga permiten a MAED-E.L. convertir la demanda anual de electricidad de un cliente en carga de demanda del cliente en una hora, día y semana del año determinados.
  La tasa de crecimiento medio de la demanda de electricidad puede obtenerse a partir de los resultados de MAED-D o puede ser definida por el usuario.
  Los coeficientes de variación estacional se definen para cada semana u otro periodo del año.
  Los coeficientes de variación semanal se definen por días en cada semana.
  Los coeficientes de variación diaria se especifican para 24 horas en cada tipo de día definido.
  Para hallar la demanda eléctrica de un cliente para una hora concreta, se multiplica el producto de todos estos coeficientes por la demanda eléctrica media de ese cliente y se ajusta con el crecimiento de la demanda anual. Por lo tanto, conocer todos estos coeficientes para un cliente en un año nos permite calcular la demanda eléctrica cronológica hora a hora para todas las 8.760 horas de ese año. Este cálculo se repite para cada cliente, y la carga de la misma hora de todos los clientes de un sector puede sumarse para calcular la demanda horaria de electricidad de ese sector. Sumando la demanda de todos los sectores se obtienen los valores totales de carga horaria del sistema eléctrico en un año determinado.

## Slide 15
15
Con tendencia al crecimiento
Tendencia de crecimiento de la demanda
Clase 9.3 Representación de la la demanda horaria de electricidad
Notes: En la siguiente minilección estudiaremos cómo hallar estos coeficientes de modulación a partir de los datos de la demanda horaria de un año base. Antes de hallar estos coeficientes, hay que tener en cuenta el crecimiento de la demanda a lo largo del año base. Como se muestra en esta curva de carga con el consumo semanal de energía de un año, la demanda de electricidad crece ligeramente a lo largo del año, lo que se muestra en la línea roja. Este crecimiento puede deberse a factores como el crecimiento de la población, el aumento de la electrificación y el crecimiento del uso de los electrodomésticos.

## Slide 16
16
Con tendencia al crecimiento
Sin tendencia al crecimiento
Visualización del deflactor de la tendencia de crecimiento
Clase 9.3 Representación de la la demanda horaria de electricidad
Notes: Para tener en cuenta el crecimiento de la demanda con respecto al año base, utilizaremos el deflactor de la tendencia de crecimiento. El deflactor de la tendencia de crecimiento para un año determinado es un valor único que representa el crecimiento de la demanda entre el año de interés y el siguiente. La línea roja del gráfico de la izquierda muestra la tendencia de crecimiento lineal. Para ver el efecto de la eliminación de este crecimiento, compare la curva de carga de la izquierda, que muestra el consumo semanal de energía y la tendencia de crecimiento, y el gráfico de la derecha, que muestra la misma curva de carga con la tendencia de crecimiento eliminada. La contabilización del crecimiento de la carga nos permite ver las tendencias con mayor precisión, como el alto nivel de demanda en las semanas de verano y los niveles más bajos de demanda en las semanas de invierno.

## Slide 17
17
Dónde:
Cálculo del deflactor de la tendencia de crecimiento
Clase 9.3 Representación de la la demanda horaria de electricidad
Notes: En el MAED-E.L. se ha seleccionado la semana como unidad de tiempo elemental para representar las variaciones estacionales, por lo que el deflactor de la tendencia de crecimiento, así como los coeficientes estacionales, deben calcularse sobre una base semanal. Dado que la primera y la última semana del año pueden no ser semanas completas, deben calcularse 53 valores para el deflactor de la tendencia de crecimiento.
El deflactor de la tendencia de crecimiento (o G.i. ) para cada semana i se calcula como se muestra en la primera ecuación. i es el número de la semana, y r es la tasa media de crecimiento anual de la demanda de electricidad, en porcentaje, entre el año anterior, A menos 1, y el año actual, A.
El usuario especifica la tasa media de crecimiento anual de la electricidad para el primer año y el programa la calcula para el resto de los años del estudio a partir de los resultados del MAED-D.

## Slide 18: Clase 9.4 Coeficientes de modulación
18
Subíndice | Significado | Valores
 | Número de semana del año | 1...53
 | Tipo de día de la semana | 1...7
 | Temporada del año | (especificado por el usuario)
 | Cliente | (nombres de los clientes)
 | Hora del día | 1...24
i
id
es
ic
h
Subíndices
Notes: En esta mini conferencia, utilizaremos una serie de subíndices para especificar el marco temporal o el cliente al que se aplica un coeficiente. Para evitar confusiones, a continuación presentamos un avance de los subíndices que utilizaremos en esta conferencia.
i indica el número de la semana del año, de 1 a 53 (teniendo en cuenta las semanas incompletas)
i.d. denota el tipo de día de la semana, de 1 a 7.
i.s. denota la estación del año, especificada por el usuario. Hablaremos más sobre la designación de estaciones en la próxima clase.
i.c. denota el cliente al que se aplica el coeficiente, de la lista de clientes que el usuario introduce.
h indica la hora del día, de 1 a 24.

## Slide 19
19
Dónde:
i: número de semanas del año (1...53)
: Demanda de electricidad en la semana i
: Coeficiente de tendencia de crecimiento para la semana I
CMA: Consumo medio semanal
: Coeficiente estacional
Coeficientes estacionales
Clase 9.4 Coeficientes de modulación
Notes: Para determinar los coeficientes estacionales de cada semana, el primer paso es eliminar la tendencia de crecimiento.
Como se muestra en la primera ecuación, lo hacemos dividiendo la demanda de electricidad en la semana i, E.i. , por el deflactor de la tendencia de crecimiento para la misma semana, G. i.. Este cálculo nos da un nuevo valor, E.i prime, que es la demanda de electricidad en la semana i sin la tendencia de crecimiento.
A continuación, calculamos el consumo medio semanal del año, utilizando estos nuevos valores de la demanda semanal de electricidad. El consumo medio semanal, C.S.A., es la suma de los valores de la demanda semanal de electricidad de todo el año dividida por el número total de semanas, 53.
Una vez conocidos el consumo medio semanal, A.W.C., y la demanda semanal de electricidad, E.i prime, podemos definir los coeficientes estacionales S.i. , dividiendo la demanda de electricidad en cada semana por el consumo medio semanal.
La suma global de los coeficientes estacionales debe ser igual a 53.

## Slide 20
20
Dónde:
: Demanda de electricidad en la semana i
: Demanda media diaria de electricidad en la semana I
: Demanda de electricidad en el día id de la semana i (id: 1...7)
Coeficientes diarios
Clase 9.4 Coeficientes de modulación
Notes: A continuación, calculamos los coeficientes diarios. Estos coeficientes reflejan las fluctuaciones de la demanda de electricidad debidas al tipo de día, como lunes, martes, día laborable o festivo. Los coeficientes diarios deben definirse para cada día de la semana.
Como se muestra en la primera ecuación, el primer paso es calcular la demanda media diaria de electricidad, E media i, para la semana i. Encontramos E media i dividiendo la demanda de electricidad de la semana i entre 7, el número de días de la semana.
A continuación, hallamos los coeficientes diarios, D. i.i.d., dividiendo la demanda de electricidad del día i.d. de la semana i, E i.i.d., por la demanda media diaria de electricidad de la semana i, E media i, como se indica en la segunda ecuación.
Como se indica en la tercera ecuación, la suma de los coeficientes diarios de cada semana debe ser igual a 7.

## Slide 21
21
Dónde:
: Demanda media de electricidad en la hora h del día tipo id, en la temporada es, para el cliente ic
(h: 1...24; id: 1...7; ic: 1...6)
Coeficientes horarios
Clase 9.4 Coeficientes de modulación
Notes: El objetivo de los coeficientes horarios es repartir la demanda de energía a lo largo de las 24 horas del día. Para cada hora del día, se dará un coeficiente en función del nivel de demanda en esa hora.
Así, el coeficiente horario, capital H, se calcula como la demanda eléctrica media, capital E, en la hora h del día i.d., en la estación i.s. para el cliente i.c., dividida por la demanda eléctrica media horaria, capital E, del día i.d., en la estación i.s. para el cliente i.c..
La suma de los coeficientes horarios de cada día debe ser igual a 24.

## Slide 22
22
Resultado: Carga horaria
Tendencia de crecimiento
Variaciones diarias por hora
Variaciones semanales por día
Variaciones estacionales
Entrada: Demanda media anual
Aumentar el detalle del tiempo
Pasos para predecir la demanda horaria de electricidad
Clase 9.4 Coeficientes de modulación
Notes: Ahora hemos visto cómo se pueden calcular los coeficientes para tener en cuenta la variación temporal de la demanda.
La tendencia de crecimiento a lo largo del año se representa mediante el deflactor de tendencia de crecimiento G para cada semana i.
Las variaciones estacionales se contabilizan con los coeficientes estacionales S para cada semana i.
Las variaciones diarias se representan mediante los coeficientes diarios D para cada semana i y cada tipo de día i.d.
Por último, las variaciones horarias se contabilizan con los coeficientes horarios capital H para cada una de las 24 horas de un día h, cada cliente i.c., cada tipo de día i.d. , y cada estación i.s.
Con esto concluye la clase 9, que ha ofrecido una introducción al MAED-E.L. y a la curva de demanda de electricidad.
En la siguiente clase, aprenderá cómo MAED-E.L. utiliza estos coeficientes para calcular los perfiles de demanda de electricidad por hora para cada cliente, sector y todo el sistema.

## Slide 23
Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay, A., Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A, Stankeviciute L., Tot M.; Welsch M., Hirmer S., 2021. Clase 9: Introducción a MAED-EL y a las curvas de demanda de electricidad, estudio de balance energético y MAED (proyecciones de demanda). Versión 1.0. [presentación en línea]. Programa de Crecimiento Compatible con el Clima y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Hacer la prueba