## Slide 1: LECTURA 2 EL SISTEMA ENERGÉTICO
Introducción a los CLEW

## Slide 2: Resultados del aprendizaje
OIT1: Conocer los componentes y procesos de la planificación energética
OIT2: Entender cómo interpretar y construir sistemas energéticos de referencia (RES)
OIT3: Conocer conceptualmente la herramienta OSeMOSYS y sus parámetros y variables más importantes
OIT4: Conocer los conceptos básicos de CLEWS/OSeMOSYS
Al final de esta conferencia, usted:
Notes: Esta conferencia tiene cuatro resultados de aprendizaje previstos. Al final de la conferencia usted podrá:
Estar familiarizado con los componentes y procesos de la planificación energética
Entender cómo interpretar y construir un sistema energético de referencia
Tener una comprensión conceptual de la herramienta OSeMOSYS y sus parámetros y variables más importantes
Conocer los conceptos básicos de CLEWS/OSeMOSYS
La conferencia está estructurada en cuatro partes. La primera parte explica los conceptos de sistema energético y planificación energética. La segunda parte introduce el uso de herramientas de modelización para ayudar a los planificadores energéticos. La tercera parte se adentra en el primer concepto más técnico: el Sistema Energético de Referencia. Por último, la cuarta parte explica cómo se puede diseñar un Sistema Energético de Referencia.

## Slide 3: 2.1 Sistema energético y planificación
¿Qué entendemos por "sistema energético"?
Recursos energéticos
Conversión de energía
Transporte
Exigencias finales
Notes: El primer componente del nexo entre el clima, la tierra, la energía y el agua que se investiga en este curso es el sistema energético. En primer lugar, debemos aclarar qué entendemos por sistema energético en este curso.
Es posible que se encuentre con diferentes definiciones. Los expertos en tecnología y los ingenieros de procesos pueden entender por sistema energético un componente (por ejemplo, una turbina) o un proceso (por ejemplo, una central eléctrica de carbón entera). En este curso, por sistema energético entendemos el complejo conjunto de infraestructuras y procesos que conforman las cadenas de suministro de los vectores energéticos desde las fuentes primarias hasta la demanda final. Así, en este curso un sistema energético estará constituido típicamente por las partes representadas en la figura: los recursos energéticos primarios (como el carbón, el gas natural y el petróleo, pero también el sol y el viento); los procesos de conversión de la energía (como una central de carbón que procesa el carbón para obtener electricidad); la infraestructura de transporte (como la red de transmisión y distribución de electricidad); hasta las demandas finales de energía o servicios energéticos (como la electricidad para encender una estufa o el gasóleo para conducir un coche).

## Slide 4: 2.1 Sistema energético y planificación
El sistema energético está en marcha para ayudar a satisfacer las necesidades energéticas de los ciudadanos. Pero...
A la hora de planificar las inversiones y las políticas del sistema energético, los gobiernos se enfrentan a limitaciones dictadas por:
Presupuesto;
Seguridad del suministro energético;
Eventos inesperados (por ejemplo, COVID-19);
Disponibilidad de recursos;
El cambio climático;
¿Qué entendemos por "sistema energético"?
Infraestructura compartida con los países
vecinos;
Evolución de la economía mundial;
Y mucho más...
Notes: El sistema energético puede considerarse, pues, como un gran conjunto de infraestructuras al servicio de las personas. Ayuda a satisfacer las necesidades energéticas de las personas. Proporciona a los hogares la electricidad necesaria para encender las luces o las estufas; proporciona a las industrias los combustibles para el funcionamiento de sus procesos de producción; proporciona a los comercios la energía necesaria para mantener el ambiente caliente o fresco, etc. En definitiva, ayuda al desarrollo económico de los países y garantiza el bienestar de los ciudadanos. Para que todos tengan acceso a la energía que necesitan, las inversiones en infraestructuras de suministro de energía deben planificarse con una perspectiva a largo plazo, de modo que puedan satisfacerse no sólo las necesidades energéticas actuales sino también las futuras. Sin embargo, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de planificar las inversiones en infraestructuras energéticas: por ejemplo, la disponibilidad de presupuesto, las limitaciones de la seguridad del suministro energético, los acontecimientos mundiales inesperados (como la pandemia de Covid 19), la disponibilidad de recursos energéticos primarios, los efectos del cambio climático, etc.

## Slide 5: 2.1 Sistema energético y planificación
La política energética es la forma en que una entidad determinada ha decidido abordar las cuestiones de planificación energética, incluyendo el suministro, la distribución y el uso final de la energía.
Incluye aspectos relacionados con:
  Seguridad energética
  Protección del medio ambiente
  Estructuras de mercado
  Incentivos o desincentivos (por ejemplo, FITs, impuestos sobre el carbono)
  Conservación de la energía (por ejemplo, medidas para mejorar la eficiencia)
Política energética
Fuente de la imagen: Foto de Peter Nguyen en Unsplash
Notes: Para disponer de planes de inversión a largo plazo en infraestructuras energéticas, los gobiernos recurren a las políticas energéticas. Los debates sobre políticas energéticas están constantemente en las noticias: el Nuevo Pacto Verde de la Comisión Europea, que tiene como objetivo la emisión neta de gases de efecto invernadero en 2050, contiene varios ejemplos de política energética; todas las decisiones de los líderes nacionales de todo el mundo sobre los objetivos de emisiones, el apoyo a los vehículos eléctricos o el apoyo a las energías renovables se formalizan a través de políticas energéticas. Y así sucesivamente. La política energética puede definirse como la forma en que una entidad determinada (por ejemplo, un gobierno) aborda las cuestiones de planificación energética. Las políticas energéticas abarcan todas las partes del sistema energético, desde los recursos hasta la conversión, la distribución y los usos finales. Los aspectos a los que suelen dirigirse las políticas energéticas son: la seguridad energética (por ejemplo, incluyendo la independencia del suministro de energía de otros países), la protección del medio ambiente (por ejemplo, los límites a la emisión de gases de efecto invernadero), las estructuras de mercado (por ejemplo, la liberalización del suministro de electricidad), los incentivos o desincentivos (como los impuestos sobre el carbono), la conservación de la energía (como las medidas de eficiencia energética en los edificios).

## Slide 6: 2.1 Sistema energético y planificación
Sostenibilidad
¿Qué hay que hacer para suministrar fuentes de energía modernas a las zonas remotas?
¿Qué hay que hacer para aumentar la cuota de las tecnologías renovables?
Seguridad
¿Debe permitirse la importación de electricidad?
¿Deben cerrarse las instalaciones nucleares existentes?
Asequibilidad
¿Puede un programa de conservación de la energía ayudar a reducir el coste del suministro energético?
El trilema energético en la política
Fuente de la imagen: Iamme Ubeyou, foto, con licencia CC 0
Notes: Las cuestiones que abordan las políticas energéticas pueden resumirse en tres categorías: sostenibilidad, seguridad y asequibilidad. Estas tres categorías están estrechamente relacionadas con la agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se puede decir entonces que la política energética se enfrenta al llamado trilema.
En lo que respecta a la sostenibilidad, las preguntas típicas que debe abordar la política energética son: ¿Qué hay que hacer para suministrar fuentes de energía modernas a zonas remotas? O: ¿Qué hay que hacer para aumentar la cuota de las tecnologías renovables?
En cuanto a la seguridad, la política energética debe abordar cuestiones como: ¿Debe permitirse la importación de electricidad? ¿Deben cerrarse las instalaciones nucleares existentes?
Por último, en lo que respecta a la asequibilidad, una pregunta típica que la política energética tratará de abordar podría ser: ¿Puede un programa de conservación de la energía ayudar a reducir el coste del suministro energético?
Abordar todas estas cuestiones para un país o una región requiere complicados procesos de toma de decisiones que implican a muchas partes del sistema energético y a muchos actores. Entender a priori cuáles podrían ser los impactos de una decisión en términos de sostenibilidad, seguridad y asequibilidad no es trivial. Por eso se han creado herramientas para ayudar a los responsables de la toma de decisiones y a los inversores a comprender las posibles repercusiones de las decisiones encaminadas a resolver estas cuestiones.

## Slide 7: 2.1 Sistema energético y planificación
Mozambique
Grandes yacimientos de gas descubiertos en la última década.
¿Qué papel tendrá el gas en el desarrollo del país y en la consecución de los ODS?
Un ejemplo
Fuente de la imagen: JCornelius, Imagen, licencia bajo CC 0
Notes: Ejemplos concretos de cuestiones de planificación energética pueblan los periódicos a diario. Y muy a menudo están relacionados con el trilema energético. Un ejemplo es Mozambique. El país se está desarrollando rápidamente, pero sigue sufriendo la falta de acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. En la última década se encontraron grandes yacimientos de gas natural en la costa norte. Este descubrimiento abrió la posibilidad de que el país impulsara su acceso a la energía y su desarrollo. Es de esperar que esto permita alcanzar más rápidamente el séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, relativo al acceso universal a la energía. Sin embargo, a medida que se inicia la explotación de los recursos, surgen otras preguntas: ¿hasta qué punto puede utilizarse el gas para alimentar las necesidades energéticas y eléctricas domésticas? ¿Qué inversiones serán necesarias? ¿Cómo cambiarán las oportunidades de comercio de gas y electricidad con las regiones vecinas? ¿Qué impacto tendrá el uso del gas en las emisiones de gases de efecto invernadero del país? Y, en última instancia, ¿será el gas competitivo con las fuentes renovables a largo plazo? Estas preguntas pueden responderse bajo una perspectiva de planificación estratégica, mirando hacia el futuro.

## Slide 8: 2.2 ¿Por qué modelar el sistema energético?
Los gobiernos/públicos tienen que establecer objetivos para el desarrollo futuro del país y de su sistema energético:
  Objetivos políticos
  Opciones tecnológicas preferidas
Teniendo en cuenta:
  Disponibilidad y precios futuros de las formas de energía
  Desarrollo de otros sectores de la economía
  Las limitaciones geopolíticas...
Los modelos de sistemas energéticos facilitan estas tareas y ayudan a evaluar cuantitativamente las implicaciones de las decisiones políticas bajo restricciones
La necesidad
Notes: Existen muchas herramientas de apoyo a la planificación energética y las que son objeto de este curso se denominan comúnmente "herramientas de modelización del sistema energético". ¿Qué son y por qué las necesitamos? A través de las políticas energéticas, los gobiernos establecen objetivos para el desarrollo futuro de sus países y del sistema energético. Estos objetivos pueden adoptar la forma de metas políticas (por ejemplo, cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050), u opciones tecnológicas preferidas (por ejemplo, objetivos de penetración de las energías renovables), u otras. Los objetivos deben alcanzarse teniendo en cuenta que el país puede tener limitaciones en cuanto a la disponibilidad y el coste de los recursos energéticos, los recursos financieros disponibles para el sector energético y la geopolítica de las regiones circundantes. Los modelos de sistemas energéticos pueden ayudar a los gobiernos a evaluar cuantitativamente las implicaciones de sus decisiones políticas en función de esas limitaciones. Por ejemplo, pueden determinar eficazmente si un determinado plan de inversiones en energías renovables va a ser capaz de satisfacer la futura demanda de energía, al tiempo que sustituye la infraestructura existente de combustibles fósiles y reduce las emisiones. Y pueden determinar cuál será el coste global de esto.

## Slide 9: 2.2 ¿Por qué modelar el sistema energético?
La necesidad
Los modelos pueden ayudar:
...Desvelar los efectos potenciales de las nuevas inversiones en el conjunto del sistema-país
...Descubrir nuevas preguntas importantes para la planificación
...Identificar y medir las incertidumbres básicas
...Revelar que lo aparentemente simple (complejo) es complejo (simple)
...Disciplinar el diálogo político
...Comunicarse con el público en general
Notes: Más en general, las herramientas de modelización del sistema energético pueden ayudar a desvelar los efectos potenciales de las nuevas inversiones en el conjunto del sistema del país: por ejemplo, pueden evaluar si las inversiones en 1 GW de turbinas eólicas en los próximos 10 años ayudarán a satisfacer la creciente demanda de electricidad a menor coste;
Pueden ayudar a descubrir nuevas cuestiones que son importantes para la planificación y que no se habían tenido en cuenta antes. Por ejemplo, pueden ayudar a comprender si podrían surgir problemas de seguridad en el suministro de energía y si las estrategias energéticas deberían abordar tales cuestiones.
Pueden ayudar a identificar y medir el impacto de la incertidumbre en torno al futuro. Por ejemplo, pueden evaluar la rentabilidad de una inversión en una nueva infraestructura de suministro de energía dentro de 10 años en diferentes escenarios de demanda energética.
Pueden revelar que lo aparentemente sencillo es complicado, o que lo aparentemente complicado es más sencillo de lo esperado.
En última instancia, pueden ayudar a disciplinar el diálogo político y comunicar la importancia de las políticas energéticas al público en general.

## Slide 10: 2.2 ¿Por qué modelar el sistema energético?
El potencial
Un uso importante de los modelos es el análisis de escenarios
Aumentar nuestra comprensión sobre el futuro;
Explora los posibles cambios en el entorno;
Crear consenso para el cambio;
Gestionar los riesgos.
Referencia: Maack, J.N., Scenario Analysis: a Tool for Task Managers, 2001, Banco Mundial
Notes: Un uso típico y potente de los modelos de sistemas energéticos es el análisis de escenarios. Los escenarios son representaciones de cómo podría desarrollarse el futuro. Estas representaciones pueden apoyarse en modelos, que crean una imagen cuantitativa de lo que podría ocurrir si se cumplen determinadas condiciones. La modelización de diferentes escenarios permite a los analistas aumentar su comprensión del futuro. Por ejemplo, les permite entender qué impacto podrían tener ciertas decisiones tomadas ahora. También permite a los analistas escudriñar posibles cambios en el entorno, como los cambios climáticos, y ver qué podría pasar con cada uno de ellos. Permite a los analistas crear un consenso para cambiar las prácticas actuales. Un ejemplo muy conocido son los análisis de escenarios realizados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que estudian diferentes escenarios de cambio climático con el objetivo de concienciar y crear un impulso político. Por último, el análisis de escenarios puede permitir la gestión de riesgos. Este es un uso común para los inversores.

## Slide 11: 2.2 ¿Por qué modelar el sistema energético?
Los modelos no pueden predecir el futuro
  Pero puede ayudar a entender mejor el futuro y estar preparado para tomar decisiones informadas
Los modelos no pueden tomar decisiones
  La principal tarea de un analista energético es evaluar las diferentes opciones y proporcionar información clara a los responsables de la toma de decisiones
El alcance
Notes: Hay que tener en cuenta un punto importante a la hora de diseñar o utilizar herramientas de modelización de sistemas energéticos (y otras herramientas de modelización): los modelos no pueden predecir el futuro. Pueden ayudar a entender cómo podría desarrollarse el futuro, dada la información que tenemos ahora. Y pueden ayudar a los responsables políticos o a los inversores a tomar decisiones para prepararse para el futuro de la mejor manera posible. Hay que tener en cuenta otro punto: los modelos no pueden tomar decisiones. Sólo sirven de apoyo a las decisiones y deben considerarse como una herramienta de ayuda al diálogo entre instituciones y personas. Las decisiones las tomarán siempre y únicamente las instituciones y los individuos, a ser posible con información procedente de modelos sólidos, bien desarrollados e imparciales. En este contexto, la principal tarea de los analistas energéticos que elaboran o utilizan modelos es evaluar las diferentes opciones políticas y proporcionar información clara, transparente y cuantitativa a los responsables de la toma de decisiones.
Aunque estos conceptos pueden parecer triviales a primera vista, es fácil que los analistas los olviden cuando se sumergen en el trabajo de modelado.

## Slide 12: 2.2 ¿Por qué modelar el sistema energético?
El alcance
En resumen...
Modelar para obtener INSULTOS, no números... (ni respuestas)
Huntington et al. (1982)
Referencia: Huntington, H., Weyant, J.P., Sweeney, J.L., Modeling for insights, not numbers: the experiences of the energy modeling forum, Omega, 10 (5), 1982
Notes: Todos los conceptos anteriores pueden resumirse con una expresión muy conocida en la comunidad de modelización energética: "Modelar para obtener ideas, no números". Esta expresión forma parte del título de una publicación de Hill Huntington, John Weyant y James Sweeney, en la que se presentaban las primeras experiencias del Energy Modelling Forum de Estados Unidos. Aunque data de 1982, la publicación sigue siendo una referencia importante y relevante para la comunidad de modelización energética de hoy en día. En ella se recogen las lecciones de las primeras décadas de la modelización energética, en las que se crearon varias herramientas para comprender mejor por qué se produjeron las crisis del petróleo de los años 70 y si se podían evitar esos sucesos en el futuro. Muchas de esas herramientas siguen existiendo hoy en día y se utilizan ampliamente en todo el mundo. Su alcance no ha cambiado significativamente: tienen la misma función de ayudarnos a entender cómo podemos planificar mejor el suministro de energía y prepararnos para resultados inesperados.
En el siguiente módulo se empezará a profundizar en el funcionamiento de estas herramientas de modelización y en cómo se puede convertir un sistema energético real en una construcción matemática.

## Slide 13: Conferencia 2.2 Referencias
Maack, J.N., Scenario Analysis: a Tool for Task Managers, 2001, Banco Mundial
Huntington, H., Weyant, J.P., Sweeney, J.L., Modeling for insights, not numbers: the experiences of the energy modeling forum, Omega, 10 (5), 1982

## Slide 14: 2.3 El sistema energético de referencia (RES)
La complejidad del sistema energético puede simplificarse y representarse en una estructura de modelo organizado. Lo llamamos Sistema Energético de Referencia
¿Qué es?
Notes: El primer paso en la creación de un modelo de un sistema energético consiste en hacer un esquema conceptual del mismo. Para ello, al igual que en muchos ámbitos de la física y la ingeniería, es necesario convertir la realidad en una estructura de modelo simplificada, manejable y organizada. En el campo de la modelización energética, esta estructura de modelo suele denominarse Sistema Energético de Referencia (abreviado con "RES"). En la figura se muestra un ejemplo de Sistema Energético de Referencia. En él, el complejo conjunto de cadenas de suministro que constituyen un sistema energético real se ha translarado a un boceto con pocos recuadros y líneas. Aunque la estructura del sistema energético está muy simplificada en este esquema, la figura sigue mostrando que, esencialmente, hay fuentes de energía primaria que están conectadas a las necesidades energéticas finales mediante una serie de procesos. Hay que tener en cuenta que es muy importante crear este esquema al principio de cualquier ejercicio de modelización. Sin él, será muy difícil crear una idea propia de lo que estamos modelando y comunicarlo a cualquier otra persona. En este módulo se procederá a describir algunas características típicas de un sistema energético de referencia.

## Slide 15: 2.3 El sistema energético de referencia (RES)
  La RES es una representación gráfica simplificada y agregada del sistema energético real que se analiza;
  Las FER no sólo abarcan la configuración actual del sistema energético, sino también las posibles vías de desarrollo;
  Muestra todas las cadenas de suministro de energía existentes y potenciales, desde los recursos energéticos primarios hasta la demanda final;
  El nivel de simplificación depende de las cuestiones que se analicen y de la disponibilidad de datos;
  La RES debe ser una representación mínima de la realidad necesaria para responder a las preguntas políticas;
¿Qué es?
Notes: Un Sistema Energético de Referencia es una representación gráfica simplificada y agregada del sistema energético real que se está analizando. Normalmente, el Sistema Energético de Referencia representa no sólo la infraestructura actual de suministro y demanda de energía, sino también la infraestructura potencial futura. Es decir, si el sistema energético representado no cuenta con aerogeneradores, pero éstos pueden desempeñar un papel en años futuros, el usuario debe incluirlos en la representación. Esto es importante porque el Sistema Energético de Referencia muestra la estructura del modelo y se supone que el modelo mira muchos años hacia el futuro. Otra característica importante de un Sistema Energético de Referencia es que representa cadenas completas de suministro y demanda de energía, desde los recursos energéticos primarios hasta la demanda final de energía (o servicios energéticos finales). El nivel de complejidad del Sistema Energético de Referencia depende de los temas que el usuario quiera analizar (y también de la disponibilidad de datos). El nivel de complejidad debe ser el mínimo necesario para abordar las cuestiones políticas de interés. Por ejemplo, si el objetivo es analizar el papel relativo de las turbinas eólicas en tierra y en el mar, estas dos tecnologías deberían representarse por separado en el modelo y en el sistema energético de referencia.

## Slide 16: 2.3 El sistema energético de referencia (RES)
La RES se compone de:
  Niveles de energía
  Recursos, Primaria, Secundaria,..., Final,...
    (extraído de los recursos, procesado, convertido, transmitido, distribuido, ...)
  Portadores de energía / productos básicos
  Carbón, petróleo, gas, madera, combustible nuclear, electricidad, calor...
  Tecnologías
  Que extraen, procesan, convierten la energía, transmiten y distribuyen
Estructura
Notes: En esta parte se examina con más detalle cómo se suele estructurar el Sistema Energético de Referencia. En primer lugar, representa diferentes niveles en las cadenas de suministro y demanda de energía. Es decir, representa la sucesión desde la importación o extracción de recursos, a los usos primarios de la energía, a los usos secundarios de la energía, hasta los usos finales de la energía o incluso los servicios finales. Esto se mostrará en una figura en breve. Representa por separado todos los vectores energéticos y productos básicos que se utilizan y transportan en la parte del sistema energético que el modelador quiere analizar. Por ejemplo, si el modelador quiere incluir la cadena de suministro de energía del carbón, el Sistema Energético de Referencia puede incluir el recurso primario del carbón, el carbón procesado para su uso en las centrales eléctricas, la electricidad suministrada por las centrales eléctricas y la electricidad distribuida a los usuarios finales. Por último, el Sistema Energético de Referencia incluye el conjunto de tecnologías, infraestructuras y procesos que forman parte del sistema energético que se está analizando. No es necesario representarlos individualmente, pero también pueden representarse de forma agregada. El nivel de detalle depende del objetivo del análisis.

## Slide 17: 2.3 El sistema energético de referencia (RES)
Estructura
Final
Tecnología
Secundaria
Primaria
Materia prima
Notes: Aquí puedes ver un ejemplo de todo lo descrito en la diapositiva anterior. En este sencillísimo sistema energético de referencia se pueden ver, en distintos colores, diferentes cadenas de suministro de electricidad: en violeta, el suministro de electricidad a partir del gas; en negro, el del carbón; en azul, el de la energía hidráulica; en amarillo-naranja, el de la energía solar fotovoltaica; en rosa, el de la energía eólica. Siguiendo una representación típica, la parte izquierda de la figura muestra el "inicio" de las cadenas, es decir, los recursos primarios. Estos son, respectivamente, el gas, el carbón, el agua, el sol y el viento. En el centro aparece el suministro de energía secundaria, es decir, el suministro de portadores de energía procedentes de la conversión de los portadores de energía primaria. El suministro de energía secundaria incluye procesos de conversión como las centrales eléctricas, pero también la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad. Por último, a la derecha está la demanda final de energía (en este caso, la demanda de electricidad). Obsérvese que pueden representarse muchos más niveles, con mucho mayor detalle. Esto es sólo un ejemplo ilustrativo. En la figura, las líneas representan portadores de energía o productos básicos que fluyen a través de las cadenas de suministro; las cajas representan tecnologías, o procesos que utilizan portadores de energía y/o los convierten en otros portadores. En este ejemplo, las cajas de la izquierda representan la extracción de energía primaria, las del centro representan las centrales eléctricas y la infraestructura de transmisión.

## Slide 18: 2.3 El sistema energético de referencia (RES)
Cómo utilizarlo
Debe reflejar todos los elementos que se modelan;
Hay que consultarlo cuando se ajustan todas las entradas del modelo;
Se puede cambiar.
Notes: El Sistema Energético de Referencia es muy importante en todo ejercicio de modelado de sistemas energéticos porque proporciona al modelador una guía a lo largo del resto del ejercicio de modelado. Es una imagen clara y fácil de entender de la estructura, el alcance y el objetivo del modelo, a la que el modelador puede referirse en cualquier momento. Sin embargo, para que esto sea así, el modelador debe hacer un uso correcto del Sistema Energético de Referencia. Las siguientes indicaciones pueden ayudar en este sentido: en primer lugar, el Sistema Energético de Referencia debe incluir realmente todos y cada uno de los elementos que se van a representar en el modelo. Debe existir una completa correspondencia entre la estructura del modelo y esta representación gráfica. En segundo lugar, hay que remitirse a él al establecer todas las entradas del modelo. Por ejemplo, supongamos que el modelador incluye en el modelo la cadena de suministro de electricidad por gas, tal como se representa en la parte superior de la figura. En realidad, la figura podría guiar al modelador en el proceso: en primer lugar, habría que crear dos tipos de activos que representen la extracción de gas y las centrales eléctricas de gas; a continuación, habría que crear una mercancía que represente el gas; esta mercancía debería fijarse de alguna manera como salida de la extracción de gas y como entrada de la central eléctrica de gas; del mismo modo, la central eléctrica de gas proporcionaría electricidad como salida. La última indicación sería recordar que el Sistema Energético de Referencia puede cambiarse en cualquier momento. Esto resulta útil si el modelador descubre que una de las opciones tecnológicas incluidas en la representación no es necesaria. En ese caso, el usuario puede volver al Sistema Energético de Referencia y eliminar esa opción.

## Slide 19: 2.4 Cómo diseñar una RES
a) Identificar los niveles de energía y los portadores
Foto de Dominik Vanyi en Unsplash
Foto de Jason Blackeye en Unsplash
Foto de Elijah Ekdahl en Unsplash
Fuente de la imagen: Iamme Ubeyou, foto, con licencia CC 0
Notes: Este módulo detalla cómo se puede crear un Sistema Energético de Referencia. La creación de un Sistema Energético de Referencia es uno de los momentos más importantes de todo el esfuerzo de modelado, ya que determina la estructura que tendrá el modelo. Hay cinco pasos principales en el diseño de un R E S. El primer paso consiste en identificar los niveles de energía y los portadores. Es decir, consiste en separar todas las partes del sistema energético real que estamos analizando en algunas categorías estándar como suministro de energía primaria, suministro de energía secundaria, demandas de energía final, demandas de servicios finales. Por ejemplo, empezando por la izquierda, podemos categorizar los ejemplos mostrados en la figura de la siguiente manera: el primero, la minería del carbón, encaja en el principio de la cadena de suministro, en el lado de las fuentes de energía primaria; el segundo, una central eléctrica, encaja más o menos en el centro, en el suministro secundario; el tercero, la red de transporte, encaja de nuevo más o menos en el suministro secundario; también el cuarto, un campo de paneles solares fotovoltaicos para el suministro de energía centralizado, encaja en el suministro secundario, en la misma fase que la central eléctrica.

## Slide 20: 2.4 Cómo diseñar una RES
  ¿Qué tecnologías de conversión de energía se utilizan actualmente para transformar la energía primaria en energía final en todos los niveles y/o están previstas para el futuro?
  ¿Qué tecnologías de transmisión/transporte de energía se utilizan actualmente y/o están previstas para el futuro?
  Hacer una lista de tecnologías y agrupar las que comparten características similares
b) Identificar las tecnologías
Notes: El segundo paso en el diseño de un R E S consiste en separar aún más las partes de la cadena de suministro previamente identificadas en tecnologías o procesos bien definidos. Este paso identifica qué tecnologías de conversión se utilizan para transformar la energía primaria en energía final en los diferentes niveles de la cadena de suministro y qué tecnologías de transmisión se utilizan para transportar los portadores de energía. Nótese que la palabra "tecnología" no indica necesariamente cada pieza individual de la infraestructura. Para simplificar, también es una práctica común agrupar bajo una misma etiqueta varias piezas individuales de infraestructura con características similares. Por ejemplo, el modelador puede decidir agrupar todas las centrales eléctricas de carbón individuales de un país bajo una misma categoría denominada centrales eléctricas. Este proceso de agrupación (o agregación) es muy común en el análisis de sistemas energéticos y se utiliza para simplificar la estructura del modelo y el esfuerzo computacional para resolverlo. Si se hace correctamente, la agregación de tecnologías o procesos con características similares puede permitir al modelizador abordar algunas cuestiones de investigación con un esfuerzo computacional limitado y sin perder información significativa.

## Slide 21: 2.4 Cómo diseñar una RES
c) Simplificar y agregar
Fuente de la imagen: CS Odessa, search.creativecommons.org, diagrama, con licencia CC BY 4.0
Refinería
Petróleo crudo
GLP
Gasolina
Keroseno
Diésel
HFO
Entrada
Salida
Notes: El tercer paso en el diseño de un R E S consiste en introducir una simplificación más: para cada uno de los procesos o tecnologías identificados en el paso anterior, se eliminan los detalles o subprocesos sin relevancia y se mantiene sólo una gran caja, con entradas, salidas y algunas funciones de transferencia. El ejemplo de las figuras puede aclarar lo que esto significa. A la izquierda se muestra un esquema bastante complicado de una refinería. Una refinería es en sí misma una red muy compleja de procesos que intercambian entradas y salidas de energía y materiales. En algunos casos, el analista puede decidir estudiar cada uno de estos procesos. Sin embargo, a efectos de un modelo de sistema energético a escala nacional, el analista puede decidir representar una refinería simplemente como una "caja" que toma el petróleo crudo como entrada y que da, tras una serie de pasos, una serie de productos petrolíferos como salida. Este tipo de representación se muestra a la derecha. El hecho de no ver lo que ocurre dentro de la refinería no significa que la representación de las entradas y salidas globales sea necesariamente inexacta. El analista puede seguir reproduciendo con exactitud la relación entre las salidas y las entradas, de acuerdo con los datos reales procedentes de la refinería. Del mismo modo, el analista puede representar con exactitud todos los costes de producción, a partir de la contabilidad de la refinería. La única información que se pierde es la que ocurre dentro de la refinería, porque al analista no le interesa, en este caso. Este proceso de simplificación puede llevarse a cabo para todas las demás tecnologías o procesos incluidos en el modelo.

## Slide 22: 2.4 Cómo diseñar una RES
d) Representar las principales entradas y salidas
Carbón
Extracción de carbón
Gas
Electricidad
Central de gas
Aceite
Gasolina
Refinería
Diésel
Keroseno
Ejemplos
Diésel
Transporte
Coche
Notes: El cuarto y último paso en el diseño de una EER es la identificación clara de las entradas y salidas de todas las tecnologías (o grupos tecnológicos) definidas en los pasos anteriores. Esto viene casi automáticamente del tercer paso. Una vez que cada conjunto de procesos se ha representado con una caja, según el nivel de agregación que el modelador considere mejor, el borde de la caja puede considerarse como el límite del proceso específico. Las entradas se identifican como todo lo que cruza la frontera hacia adentro y las salidas como todo lo que cruza la frontera hacia afuera. Con este tipo de representación, el modelador puede representar muchos tipos de tecnologías o incluso sistemas naturales. Tomemos el ejemplo de la figura, en la parte inferior. El usuario puede representar un coche introduciendo en el modelo una casilla que toma como entrada el gasóleo y da como salida un servicio llamado "transporte", expresado por ejemplo en unidades de pasajeros-km. El modelador puede detallar la relación entre la salida y la entrada, para representar con exactitud la cantidad de combustible que se utiliza para prestar una determinada cantidad de servicio. También se puede detallar el coste de la prestación del servicio. Más adelante se mostrarán más ejemplos. Hay que tener en cuenta que no hay ninguna restricción particular en lo que el modelador puede representar. Incluso se puede representar un trozo de río, con una caja que toma agua como entrada y da agua como salida.

## Slide 23: 2.4 Cómo diseñar una RES
e) Regionalizar
Dividir las infraestructuras por tipo y por país o región
Representar a los enlaces entre países o regiones a través de infraestructuras específicas
Electricidad España
Electricidad
Francia
Exportación de electricidad España
Electricidad España
Electricidad
Francia
Importación de electricidad España
Fuente de la imagen: Kolja21, Europe subregion map world factbook.svg, con licencia CC BY 3.0
Notes: El quinto y último paso es la regionalización. No siempre es necesaria, pero puede ser útil en algunos tipos de aplicación. Cuando el objetivo del modelo es investigar el impacto del desarrollo de la infraestructura regional en el sistema energético de los países individuales, o el papel del comercio entre los diferentes países, entonces podría tener sentido representar a cada país por separado en el modelo. Esto puede hacerse en dos pasos. El primero consiste en modelar por separado la infraestructura de suministro energético de cada país, de la forma mostrada en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, si el modelo incluye a España y Francia y ambos tienen infraestructura de suministro de gas natural, el modelo incluirá dos cadenas de suministro de gas natural, una para España y otra para Francia. El segundo paso consiste en representar la infraestructura de comercio energético entre los países. De nuevo, si el modelo incluye a España y Francia y representa el sistema de suministro de electricidad de los dos países, el usuario puede permitir el comercio de electricidad entre los dos países introduciendo nuevas tecnologías. A la izquierda se muestran ejemplos de ello. Las tecnologías representan de forma agregada toda la infraestructura de importación/exportación de electricidad entre los dos países. Toman la electricidad suministrada por un país como entrada y entregan la electricidad al otro país como salida.
Todos estos pasos para el diseño de un Sistema Energético de Referencia no están grabados en piedra y serán diferentes según el alcance de los modelos. Sin embargo, proporcionan una buena orientación sobre el tipo de reflexiones que el modelador debe hacer al iniciar cualquier esfuerzo de modelado de sistemas energéticos.

## Slide 24
Gardumi F., Sridharan V. (KTH)., Shivakumar A. (UNDESA)., Niet T. (SFU)., Ramos E.P. (KTH)., Alfstad T., (UNDESA) 2021. Lecture 3: Energy modelling tools and OSeMOSYS. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, United Nations Development Program and United Nations Department of Economic and Social Affairs.
CCG courses (this will take you to the website link http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Hacer prueba