## Slide 1: LECTURA 3 HERRAMIENTAS DE MODELIZACIÓN DE LA ENERGÍA Y OSeMOSYS
Introducción a los CLEW

## Slide 2: Resultados del aprendizaje
OIT1: Describir los diferentes tipos de herramientas de modelización energética y su uso
OIT2: Describir OSeMOSYS y su papel entre las diferentes herramientas de modelización energética
OIT3: Reflexionar sobre las principales aplicaciones y usos de OSeMOSYS
OIT4: Identificar las características y elementos clave de OSeMOSYS
Al final de esta conferencia, serás capaz de:
Notes: El objetivo de esta conferencia es proporcionar conocimientos básicos sobre las herramientas de modelización energética. La primera parte presenta las clasificaciones comunes de las herramientas de modelización energética. La segunda parte presenta OSeMOSYS y su alcance. La tercera parte ilustra las principales aplicaciones de OSeMOSYS. La cuarta parte describe la estructura y las características de un modelo OSeMOSYS. Al final de esta conferencia, usted será capaz de: describir los diferentes tipos de herramientas de modelado de energía y su uso; describir OSeMOSYS y su papel entre las diferentes herramientas de modelado de energía; reflexionar sobre las aplicaciones y usos clave de OSeMOSYS; identificar las características y elementos clave de OSeMOSYS.

## Slide 3: 3.1 Herramientas de modelización energética
Herramientas ascendentes y descendentes
HERRAMIENTAS DE MODELIZACIÓN
Arriba-Abajo
ECONÓMICO
ENTRADA/SALIDA
CGE
Abajo-Arriba
CONTABILIDAD
SIMULACIÓN
OPTIMIZACIÓN
Notes: Existen numerosas herramientas de modelización de sistemas energéticos que analizan diferentes aspectos del sistema energético. Se pueden clasificar de muchas maneras. En la figura se muestra una forma común. Existen herramientas top-down y bottom-up. Las herramientas descendentes suelen tener una perspectiva macroeconómica. Observan la economía en su conjunto y las relaciones entre las partes de la economía (por ejemplo, los flujos monetarios de la base de trabajo a los servicios). Las herramientas ascendentes suelen tener una perspectiva tecnológica. Observan el despliegue y el uso de las diferentes tecnologías y representan detalladamente sus características. Por eso también se denominan modelos ricos en tecnología. Estas dos categorías se dividen a su vez. Los modelos econométricos suelen estudiar las relaciones entre las tendencias (por ejemplo, entre los ingresos de los hogares y el uso de la energía) y luego las utilizan para realizar proyecciones futuras. Los modelos Input Output muestran las interdependencias entre los sectores de una economía nacional o regional. Tienen en cuenta las entradas y salidas monetarias de cada sector. Se basan en una matriz Input Output del país, que representa lo que fluye de cada sector a los demás. Los modelos de Equilibrio General Computable (o EGC) determinan un equilibrio en toda la economía y ajustan los precios para llegar a él. Los modelos contables toman instantáneas de los flujos físicos y los balances energéticos. Algunos ejemplos son MAED y LEAP. Se utilizan sobre todo para construir escenarios. Tienen la gran ventaja de ser sencillos y transparentes. Las herramientas de simulación simulan el sistema energético y su funcionamiento. Pueden considerar las decisiones de los individuos dentro del sistema. Por último, las herramientas de optimización calculan cómo "debería funcionar" un sistema energético para alcanzar un determinado objetivo. Las herramientas de optimización serán el centro de atención de esta conferencia.

## Slide 4: 3.1 Herramientas de modelización energética
Calcular cómo "debería funcionar" un sistema energético para alcanzar un determinado objetivo
El objetivo puede ser la minimización de costes, pero también otros
Calculan en qué se debe invertir, cuándo y cómo se debe operar
A diferencia de los modelos de simulación, investigan el "óptimo" global
Asumir que la competencia perfecta, la previsión y el comportamiento del consumidor son "racionales
Herramientas de optimización
Notes: Este curso hace uso de herramientas de optimización, que son un tipo de herramientas ascendentes. Son útiles cuando se trata de calcular cómo debe ser y funcionar un sistema energético para alcanzar un determinado objetivo. Este objetivo puede ser, por ejemplo, la minimización del valor actual neto total de todos los costes de inversión y operación de un sistema eléctrico en los próximos años. Este objetivo es uno de los más utilizados, ya que refleja la realidad de que, a menudo, el desarrollo de un sistema energético se produce bajo restricciones presupuestarias. Sin embargo, puede haber otros objetivos, por ejemplo, la minimización de las emisiones, la minimización de los impactos del ciclo de vida, u otros. Las herramientas de optimización de sistemas energéticos más comunes calculan en qué opciones de suministro de energía se debe invertir cada año, así como cuándo y cómo deben funcionar dentro de cada año. Los modelos de optimización se diferencian de los modelos de contabilidad o simulación en que no toman una simple instantánea del sistema energético. Por el contrario, calculan cómo debería cambiar el sistema energético para alcanzar un óptimo global o, dicho de otro modo, el mejor resultado posible para un objetivo concreto. Por lo general, aunque no exclusivamente, las herramientas de optimización suponen una competencia perfecta, una previsión perfecta y un comportamiento racional de los consumidores.

## Slide 5: 3.1 Herramientas de modelización energética
Características comunes (¡pero no exclusivas!):
Competencia perfecta: todos los agentes (por ejemplo, todas las tecnologías) compiten entre sí en función de sus costos;
Información perfecta: los actores (por ejemplo, el solucionador de optimización) toman decisiones con información perfecta sobre todos los parámetros;
Previsión perfecta: subconjunto de la anterior; se supone que los actores conocen todo lo que ocurrirá en el futuro;
Dinámica: las herramientas ofrecen soluciones para diferentes momentos;
Comportamiento económicamente racional del consumidor: se invierte en las tecnologías con los costos de ciclo de vida más baratos.
Características de las herramientas de optimización
Notes: En esta diapositiva hay una lista de características comunes, aunque no exclusivas, de las herramientas de optimización de sistemas energéticos. La primera es que suelen representar la competencia perfecta. Este es un término utilizado en el ámbito de los mercados energéticos, y significa que todos los actores del mercado compiten libremente, en las mismas condiciones. Ningún actor se encuentra en una posición privilegiada, o lo que es lo mismo, no hay monopolio ni oligopolio. En términos de modelización, esto se traduce en que las diferentes opciones tecnológicas compiten únicamente en función de sus costes y características. En segundo lugar, a menudo se presupone la existencia de información. Esto significa que el agente que optimiza el mercado (en este caso el solucionador) conoce perfectamente los costes y características reales de todas las opciones tecnológicas y calcula el mejor sistema energético en consecuencia. Además, estos modelos suelen suponer una previsión perfecta. Esto es un subconjunto del punto anterior. Implica que incluso se conoce el futuro y el solucionador de optimización calcula el sistema energético de menor coste basándose en lo que ocurre hoy y en el futuro. La previsión perfecta no siempre se asume, pero este es un tema para otros cursos más avanzados. Estos modelos son dinámicos. Es decir, calculan cómo evoluciona el sistema energético en diferentes momentos (por ejemplo, en diferentes años). Por último, estos modelos suponen que todos los actores del sistema se comportan de forma racional. Esto significa que las decisiones se toman únicamente en función de los costos y no de las preferencias subjetivas, los prejuicios, los temores, las percepciones, etc.

## Slide 6: 3.1 Herramientas de modelización energética
Identificar los sistemas energéticos menos costosos
Identificar respuestas rentables a las restricciones de las emisiones
Evaluar las nuevas tecnologías y las prioridades de I+D
Evaluar los efectos de la normativa, los impuestos y las subvenciones
Proyectar inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero
Estimar el valor de la cooperación regional
Investigar escenarios (futuros posibles);
Explorar alternativas a las prácticas habituales;
Informar las decisiones (política y planificación estratégica)
¿Por qué utilizar herramientas de optimización?
Notes: Las herramientas de optimización del sistema energético pueden ayudar a los planificadores e inversores de la energía de diferentes maneras. Pueden utilizarse para identificar las soluciones más competitivas desde el punto de vista de los costes para desarrollar y ampliar el sistema energético o para cumplir las restricciones de emisiones. También pueden utilizarse para entender qué desarrollos tecnológicos podrían hacer más competitivas determinadas fuentes (por ejemplo, la solar o la eólica). Esto, a su vez, ayudará a comprender las prioridades en materia de Investigación y Desarrollo. Estas herramientas pueden utilizarse de forma normativa, es decir, para evaluar los efectos de nuevas normas, reglamentos, impuestos, subvenciones, etc. Pueden utilizarse para crear proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de un país o una región en diferentes escenarios. Pueden utilizarse para estimar los costes y beneficios de la cooperación regional en la creación de infraestructuras de suministro energético o de importación y exportación de energía. En síntesis, son poderosas herramientas para el análisis de costos y beneficios de los desarrollos tecnológicos o políticos a diferentes escalas. Aportan información a los planificadores e inversores del sector energético sobre posibles futuros, alternativas a las prácticas actuales o decisiones de planificación estratégica.

## Slide 7: 3.1 Herramientas de modelización energética
Alcance
Referencia: M. Welsch, Enhancing the Treatment of Systems Integration in Long-term Energy Models, KTH Royal Institute of Technology, 2013.
Fuente de la imagen: M. Welsch, 2013, I, permiso del autor
Notes: Las herramientas de optimización de sistemas energéticos y otros tipos de herramientas de modelización de la energía pueden tener diferentes alcances. En su trabajo, Welsch resume los diferentes alcances como en esta figura. Empezando por la parte inferior derecha, algunos modelos energéticos realizan análisis a largo plazo, abarcando un periodo de décadas. Estas herramientas se utilizan sobre todo para la planificación estratégica, con vistas a los objetivos a largo plazo. Siguiendo hacia arriba, las herramientas para el análisis del mercado de la energía suelen centrarse en periodos de tiempo más cortos, relevantes para la infraestructura del sistema de energía existente o comprometida. Suelen abarcar menos años que las herramientas a largo plazo, pero tienen un mayor detalle tecnológico, con el fin de evaluar las numerosas dinámicas que se producen en los mercados energéticos. Se utilizan para fines entre la planificación estratégica a medio plazo y el diseño de los sistemas eléctricos. Los modelos de análisis de flujos de carga y estabilidad se centran en cuestiones que ocurren a escala de unos pocos días, horas o incluso segundos. Tienen un alto nivel de detalle tecnológico y se utilizan específicamente para fines de diseño y operación, por ejemplo, por los operadores de sistemas de transmisión. Las herramientas utilizadas en este curso son herramientas a largo plazo.

## Slide 8: Conferencia 3.1 Referencias
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, noviembre). Introducción a la optimización lineal y OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1493112
Herbst, A., Toro, F., Reitze, F., Jochem, E., Introduction to Energy Systems Modelling, Swiss Journal of Economics and Statistics, 148 (2), 2012, pp. 111.135
Welsch, M., Enhancing the Treatment of Systems Integration in Long-term Energy Models, KTH Royal Institute of Technology, 2013

## Slide 9: 3.2 OSeMOSYS
  www.osemosys.org
  Generador de modelos que convierte la estructura del sistema energético representada por ecuaciones en una matriz que se resuelve con solucionadores específicos
    Optimización lineal
    Paradigma comparable a MESSAGE y TIMES
    Disponible gratuitamente y de código abierto
    Dinámica
    (Generalmente) Previsión perfecta
    (Normalmente) Determinista
¿Qué es?
Referencia: M. Howells et al., OSeMOSYS: The Open Source Energy Modeling System: An introduction to its ethos, structure and development, Energy Policy, 39(10), 2011, p.5850-5870
Notes: OSeMOSYS es la herramienta utilizada en este curso. Se trata de una herramienta de modelización a largo plazo para la optimización de las inversiones en sistemas energéticos. Se creó originalmente como una herramienta de modelización de sistemas energéticos, pero la utilizaremos también para analizar la dinámica relativa al clima, la tierra y el agua. OSeMOSYS son las siglas de Open Source energy Modelling System. Se presentó por primera vez en el Taller Internacional de Energía de París en 2008, y fue publicado en 2011 por un grupo de autores e instituciones dirigido por Mark Howells. OSeMOSYS es un generador de modelos, es decir, una herramienta que puede utilizarse para crear diferentes modelos utilizando diferentes entradas. En esta diapositiva se enumeran sus principales características, que son importantes para entender sus principales usos. Es una herramienta de modelización de optimización lineal. Esto significa que realiza una optimización de la configuración del sistema energético utilizando únicamente relaciones lineales. Es muy similar a otras herramientas de optimización de sistemas energéticos como MESSAGE y TIMES. Sin embargo, a diferencia de ellas, se creó específicamente para proporcionar un recurso totalmente accesible para todos, sin inversiones iniciales. Por ello, está disponible en línea de forma gratuita para cualquier usuario interesado y cuenta con una licencia de código abierto: Apache 2.0. Como muchas otras herramientas de modelización energética, es dinámica. En la mayoría de sus aplicaciones, asume una previsión perfecta y es determinista. Determinista significa que normalmente no se utiliza para análisis estocásticos, sino que asume ciertas entradas y da ciertas salidas. Sin embargo, estas dos características no forman parte necesariamente de OSeMOSYS: existen aplicaciones en las que se utiliza una previsión no perfecta y enfoques estocásticos.

## Slide 10: 3.2 OSeMOSYS
Determina la configuración del sistema energético con el mínimo coste total descontado para un dominio temporal de décadas, restringido por:
Demanda de productos básicos (por ejemplo, electricidad, calefacción, refrigeración, km-pasajeros, etc.) que hay que satisfacer
Tecnologías disponibles y sus características tecnoeconómicas
Impuestos sobre las emisiones y objetivos de generación (por ejemplo, energías renovables)
Otras limitaciones (por ejemplo, capacidad de rampa, disponibilidad de recursos, decisiones de inversión, etc.)
¿Qué hace?
Notes: OSeMOSYS es una herramienta de optimización de sistemas energéticos y, como tal, tiene una función objetivo: encuentra el conjunto de inversiones en infraestructuras energéticas y el conjunto de usos de la energía que pueden satisfacer las necesidades energéticas futuras al menor coste. Suele aplicarse para dominios temporales de décadas, relevantes para la planificación energética estratégica. Este objetivo se alcanza cumpliendo varias restricciones, que pueden ser definidas por el usuario. Estas restricciones están relacionadas con varios aspectos que deben tenerse en cuenta en la planificación energética: la necesidad de satisfacer las demandas energéticas actuales y futuras; la posibilidad de utilizar tecnologías técnicamente disponibles en la actualidad o que puedan estarlo en el futuro, con sus características técnicas y económicas; la necesidad de respetar los mandatos políticos, como los límites de las emisiones, los impuestos sobre las emisiones o los objetivos de generación para determinados tipos de tecnologías; y, por último, la necesidad de cumplir con otras posibles restricciones, como las decisiones de inversión, las restricciones presupuestarias, la disponibilidad de recursos, la posibilidad de comercio o restricciones técnicas más específicas.

## Slide 11: 3.2 OSeMOSYS
Los resultados proporcionan información sobre cuestiones como:
¿Qué tecnologías van a desaparecer? ¿Para cuándo?
¿Cuáles son las inversiones óptimas en nuevas tecnologías para satisfacer la demanda en el futuro? ¿Cuándo es mejor invertir?
¿Cuáles son las tecnologías de generación clave en la combinación energética total?
¿Qué costes tendrá el sistema energético?
Interpretación de los resultados
Notes: Los resultados directos de una optimización proporcionan al modelizador información sobre el futuro del sistema que está representando. Por ejemplo, pueden indicar qué tecnologías no son competitivas desde el punto de vista de los costes y van a ser eliminadas lo antes posible; o bien dan una idea de la magnitud de las inversiones en nuevas tecnologías que se necesitarán para satisfacer la futura demanda de energía y cuándo; ponen de manifiesto si las opciones de generación clave siguen siendo las mismas que hoy o cambian en el futuro; presentan todos los gastos de capital y los costes de funcionamiento y de combustible en los que se incurriría en todo el sistema si se siguiera el camino del menor coste. Todos estos resultados se ofrecen para cada año del ámbito temporal evaluado en el modelo y para un número personalizable de pasos temporales dentro de cada año. El alcance y la resolución espacial, tecnológica y temporal también son personalizables y dependen del tipo de datos que proporcione el modelizador.
Los resultados directos pueden utilizarse para proporcionar información a los responsables políticos o a los inversores sobre varias cuestiones de planificación estratégica de la energía o de política energética.

## Slide 12: 3.2 OSeMOSYS
Interpretación de los resultados
Fuente de la imagen: Open Energy system Models, imagen con licencia CC-BY-SA 4.0
Suministro de electricidad (PJ)
Notes: Esta figura muestra un ejemplo sencillo de cómo pueden ser los resultados de OSeMOSYS. Representa un sistema energético sencillo en el que las principales fuentes de suministro de electricidad son la energía hidráulica, la eólica, el gas natural, el carbón y el fuel-oil pesado. En este modelo sencillo, se espera que la demanda de electricidad crezca en el futuro, por lo que es necesario que haya suficiente infraestructura para satisfacer la creciente demanda. La optimización de los costes sugiere que la fuente más competitiva en cuanto a costes en la que invertir para satisfacer la creciente demanda es la minihidráulica. Las inversiones en minihidráulica comienzan en 2018 y continúan en los años siguientes, de forma gradual. Por lo tanto, la mayor parte de la electricidad es suministrada por la hidroeléctrica y este porcentaje aumenta año tras año. El gas natural (en la parte inferior de la figura) es menos competitivo que la energía hidroeléctrica, según los supuestos de este caso, y pierde casi por completo su cuota de suministro de electricidad en 2018, tan pronto como la minihidráulica pasa a formar parte del mix. Peor suerte corren los generadores diésel (la franja roja de arriba a la izquierda), que dejan de ser necesarios a partir de 2018. La generación con carbón y petróleo mantiene una cierta cuota de suministro de electricidad durante todo el periodo, porque son menos costosas y pueden respaldar a la minihidráulica cuando no está disponible. Esta figura es ejemplar y muestra un caso simplificado. En realidad, se pueden analizar muchas más fuentes. También se pueden ver muchos más tipos de resultados, por ejemplo, en cuanto a las capacidades instaladas anuales, las emisiones anuales y los costes anuales incurridos.

## Slide 13: 3.2 OSeMOSYS
Minimizar:
Costo total del sistema
En un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, 2020 - 2050)
Sujeto a un conjunto de restricciones (por ejemplo, requisitos de demanda, límites de recursos)
Uso en modelos CLEWs
Mina de carbón
Campo de gas
Carbón
Gas
Agua
Electricidad
Recursos de la tierra
Tierra
Maíz
Recursos hídricos
Agua potable
Central eléctrica de Carbón
Central eléctrica
Gas
Agua
Tratamiento
Terrenos agrícolas
Calor
Notes: OSeMOSYS puede utilizarse también para análisis que van más allá del ámbito de la energía. También se ha utilizado, por ejemplo, para modelar los usos del agua y del suelo y sus vínculos con el sistema energético. Este tipo de aplicación se denomina CLEWs, es decir, análisis de sistemas de clima, tierra, energía y agua. Este tipo de aplicación es el objeto de este curso y se le guiará a través de todos sus elementos. ¿Qué incluye una aplicación de este tipo? El objetivo del modelo no cambia: sigue calculando una forma de organizar el sistema que minimice todos los costos a lo largo de un periodo de tiempo, normalmente largo, bajo varias restricciones. Sin embargo, esta vez el sistema incluye también los sistemas de agua y tierra. Por ejemplo, como se muestra en la figura, las aplicaciones de las CLEW pueden incluir el uso de recursos hídricos para satisfacer una demanda de agua potable, pero también para hacer funcionar centrales eléctricas y para cultivar. También pueden incluir el uso de los recursos de la tierra para cultivar y satisfacer la demanda de alimentos (por ejemplo, el maíz). Asimismo, los tipos de restricciones utilizados en la optimización serán más diversos y no sólo estarán relacionados con el sistema energético. Por ejemplo, se pueden incluir restricciones relacionadas con la disponibilidad de recursos hídricos y de tierras. Además, pueden representarse las políticas de uso y fijación de precios de los recursos hídricos y terrestres, etc. El análisis mostrado en la figura es sólo un ejemplo sencillo para ilustrar el concepto. Los modelos de clima, tierra, energía y agua suelen incluir muchos más detalles y usos de los recursos.

## Slide 14: Conferencia 3.2 Referencias
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, noviembre). Introducción a la optimización lineal y OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1493112
Howells, M., et al., OSeMOSYS: The Open Source Energy Modeling System: An introduction to its ethos, structure and development, Energy Policy, 39(10), 2011, pp- 5850-5870

## Slide 15: 3.3 Aplicaciones de OSeMOSYS
¿Dónde y quién?
Fuente de la imagen: search.creativecommons.org/, imagen, licencia CC0 1.0
Desarrollo de la capacidad
Investigación y enseñanza
¡Sólo algunos usos clave!
Notes: Desde su creación en 2008, OSeMOSYS ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo por diferentes tipos de instituciones. En el ámbito académico, se ha utilizado para la investigación, la docencia y los trabajos de tesis en torno al análisis de los sistemas energéticos, el análisis de la economía energética, la energía terrestre climática y los sistemas hídricos. Su adopción por parte del personal docente y los investigadores se ha visto facilitada especialmente por el hecho de que es de libre acceso. Esto ha sido así especialmente en los países en desarrollo. A menudo ha funcionado como punto de entrada para los investigadores al campo del análisis de sistemas. Organizaciones internacionales como la U.N.D.P., la U.N.D.E.S.A., la U.N.E.C.E., el Banco Mundial y otras han promovido el uso de OSeMOSYS como herramienta de bajo umbral para programas de capacidad técnica en países y regiones en desarrollo. Los programas de desarrollo de capacidades han consistido en proporcionar formación al personal técnico de los gobiernos sobre los conceptos en los que se basa la herramienta, el uso de la misma y el desarrollo de modelos de energía y CLEW de propiedad local. Esto ha llevado al uso directo o indirecto de los conocimientos de los modelos de OSeMOSYS en la preparación de algunos planes nacionales de energía y clima.

## Slide 16: 3.3 Aplicaciones de OSeMOSYS
TEMBA - La base de modelos energéticos para África. Enlace
IRENA African Power Pools: Planificación y perspectivas de las energías renovables.
WEO 2014 de la AIE - Perspectivas energéticas de África.
Banco Mundial - Mejora de la resistencia climática de las infraestructuras africanas. Enlace
Entre las herramientas de modelización de la ONU para el desarrollo sostenible. Enlace
Utilizado por la CEPE para evaluar los beneficios de la cooperación agua-energía en las cuencas fluviales transfronterizas. Enlace
Utilizado por el PNUD, UNDESA en los programas de desarrollo de la capacidad técnica de los CLEW para la actualización de los NDC
Notes: A continuación se enumeran algunos ejemplos de aplicaciones de OSeMOSYS para demostrar el tipo de conocimientos que permite la herramienta. OSeMOSYS se utilizó para desarrollar modelos de los sistemas energéticos de todos los países del África subsahariana y los vínculos comerciales entre ellos. Estos modelos se han utilizado para llevar a cabo evaluaciones que sirven de base a una serie de publicaciones de IRENA sobre las perspectivas de las energías renovables en los pools de energía africanos. También se han utilizado para las evaluaciones de fondo que informan el 2014 Africa Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía y un estudio del Grupo del Banco Mundial sobre la resiliencia climática en la infraestructura eléctrica africana. Además, OSeMOSYS se incluyó en la plataforma en línea de las Naciones Unidas denominada "Herramientas de modelización para el desarrollo sostenible". La plataforma se utilizó en talleres de alto nivel para informar a los ministerios de los países en desarrollo sobre el papel de las herramientas de modelización en apoyo de las políticas. OSeMOSYS se ha utilizado en otras muchas evaluaciones técnicas y programas de desarrollo de capacidades dirigidos por organismos de las Naciones Unidas que se centran en los vínculos entre el clima, la tierra, la energía y el agua.

## Slide 17: 3.3 Aplicaciones de OSeMOSYS
Pregunta: varios países del mundo tienen que redactar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (es decir, los compromisos del Acuerdo de París). Necesitan una base científica para establecer nuevos objetivos de mitigación y adaptación al clima.
Ejemplo: políticas de mitigación y adaptación al clima
Fuente de la imagen: ONU, 2021, I,
Notes: En el resto de esta miniconferencia se ofrecen otros dos ejemplos de aplicaciones de OSeMOSYS para que se entienda mejor el tipo de cuestiones de planificación estratégica en las que OSeMOSYS puede ayudar. La primera aplicación surge de la necesidad de varios países de respaldar las nuevas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático propuestas en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional con análisis basados en modelos. Este caso está impulsado por una demanda específica, transmitida por los países a los puntos de contacto nacionales del PNUD. Partiendo de esta necesidad, el PNUD, la U.N.D.E.S.A., el K.T.H. y la Universidad Simon Fraser han impartido formación al personal de los ministerios y unidades de planificación de varios países sobre el uso de herramientas de modelización para evaluar los vínculos entre el clima, la tierra, la energía y el agua. Durante esta formación, equipos multidisciplinares de estas instituciones fueron guiados en la creación independiente de modelos CLEWs utilizando OSeMOSYS. El uso de OSeMOSYS facilitó especialmente a los formadores la demostración de los conceptos básicos de la planificación energética y de múltiples recursos y la apropiación de las aplicaciones de los modelos.

## Slide 18: 3.3 Aplicaciones de OSeMOSYS
Ejemplo: políticas de mitigación y adaptación al clima
Notes: Las formaciones de CLEWs impartidas con OSeMOSYS suelen dividirse en dos partes. Durante la primera parte, todos los equipos aprenden los conceptos clave y los aplican a la creación de una aplicación sencilla del modelo de Clima, Tierra, Energía y Agua que es la misma para todos los equipos. Durante la segunda parte, cada equipo utiliza los conocimientos y las herramientas adquiridas para desarrollar una aplicación más avanzada, que represente cuestiones de clima, tierra, energía y agua que sean relevantes en su propio país o en una región específica. En ambas partes, la estructura de los modelos utilizados se asemeja más o menos a la de la figura. La figura es complicada, pero muestra algunos puntos clave. La infraestructura que compone el sistema energético se modela, como se hace tradicionalmente en OSeMOSYS. Se puede ver en la parte derecha de la figura, marcada con un círculo azul. Sin embargo, junto con esto, también se modelan los usos del suelo y del agua. Estos aparecen en la parte central e izquierda de la figura, marcados con un círculo rojo. A lo largo de este curso, aprenderás cómo se modela cada una de estas partes, cómo están conectadas y qué conclusiones se extraen del modelo.

## Slide 19: 3.3 Aplicaciones de OSeMOSYS
Pregunta: ¿puede la explotación de represas en cascadas y centrales hidroeléctricas en cuencas fluviales transfronterizas contribuir a mitigar los extremos climáticos (por ejemplo, las inundaciones) y apoyar la diplomacia del agua y la energía?
Ejemplo: cooperación en materia de agua y energía
Fuente de la imagen: Foto de Avi Richards en Unsplash
Notes: La segunda aplicación trata de la dinámica que se produce entre el sistema energético y el hídrico. Está motivada por los retos de la diplomacia del agua, cuando los países vecinos poseen distintas infraestructuras hidroeléctricas en una cuenca fluvial. En estos casos, si no hay coordinación entre los países en el uso de la infraestructura hidroeléctrica, se corre el riesgo de que el agua no esté disponible a veces en partes de la cuenca fluvial. Sin un funcionamiento coordinado, algunos extremos climáticos como las inundaciones o las sequías pueden suponer una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, para la seguridad del suministro energético y para las infraestructuras. La cuestión que hay que abordar es si la coordinación de la explotación de las presas y centrales hidroeléctricas entre países puede aportar beneficios tanto en términos de resiliencia de las infraestructuras como de venta de electricidad. La U.N.E.C.E. y la Asociación Mundial del Agua dirigieron las evaluaciones técnicas de los beneficios de la cooperación en la gestión de los recursos hídricos y energéticos transfronterizos en los Balcanes Occidentales. Las evaluaciones se llevaron a cabo utilizando varias herramientas, una de las cuales fue OSeMOSYS.

## Slide 20: Conferencia 3.3 Referencias
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F., Ramos, E.P., Energy projections for African countries, Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, 2019
Cervigni, R., Liden, R., Neumann, J.E., Strzepek, K.M., Enhancing the Climate Resilience of Africa's Infrastructure : The Power and Water Sectors, Washington, DC, Banco Mundial, 2015, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21875
UNECE, Reconciliar los usos de los recursos en las cuencas transfronterizas: evaluación del nexo agua-alimentación-energía-ecosistemas en la cuenca del río Sava, 2016.
UNDESA, PNUD, Herramientas de modelización para el desarrollo sostenible, 2016
Almulla, Y., Ramos, E.P., Gardumi, F., Taliotis, C., Lipponen, A., Howells, M., El papel del nexo Energía-Agua para motivar la cooperación transfronteriza:: Un análisis indicativo de la cuenca del río Drina, International Journal of Sustainable Energy Planning and Management, 18, 2018, pp. 3-28

## Slide 21: 3.4 Fundamentos de OSeMOSYS
Estructura
Establece
(Componentes)
  REGIÓN
  AÑO
  TASA DE TIEMPO
  EMISIONES
  MERCANCÍA
  TECNOLOGÍA
Datos de entrada
(Parámetros)
  Capacidad histórica
  Demanda anual
  Carga
  Eficiencia
  Costos de capital, fijos y variables
  Relación de actividad de las emisiones
  Factores de disponibilidad
Variables de salida (resultados)
  Nueva capacidad
  Producción anual total por tecnología
  Emisiones anuales
  Costos descontados
  Costo del periodo del modelo
Notes: En este curso se utilizará OSeMOSYS para crear modelos de clima, tierra, energía y agua. Los primeros pasos hacia el uso de OSeMOSYS es entender cómo está estructurado, qué tipos de objetos necesita el usuario para trabajar, qué entradas deben darse y qué salidas pueden obtenerse. Primero, el usuario necesita determinar los componentes del modelo. Estos se denominan "conjuntos". Constituirán la estructura del modelo. Algunos ejemplos de conjuntos son: el conjunto región, que es un vector que contiene los nombres de todas las regiones que el usuario desea modelar; el conjunto año, que es un vector que contiene todos los años que se van a modelar; los conjuntos importantes son producto y tecnología. El conjunto de productos básicos incluye todos los productos básicos que se van a incluir en el modelo. El conjunto de tecnologías incluye todas las tecnologías y procesos que se van a incluir. Se describen con más detalle más adelante en este módulo. La otra parte que el usuario deberá determinar son todos los datos de entrada. El usuario puede proporcionar entradas numéricas para una serie de parámetros diferentes, como las demandas anuales, las eficiencias de conversión para los diferentes procesos, los factores de emisión y, lo que es más importante, todos los costes. Por último, el usuario recibirá de los cálculos del modelo varias salidas o resultados. Estos resultados se refieren, por ejemplo, a las nuevas capacidades instaladas de las diferentes tecnologías, o a la producción anual de las diferentes tecnologías, las emisiones anuales y los costos anuales.

## Slide 22: 3.4 Fundamentos de OSeMOSYS
Una tecnología puede utilizarse para:
Suministrar o producir un recurso
(por ejemplo, producción de biomasa, importaciones de gas natural)
Convertir una mercancía en otra
(por ejemplo, conversión de gas natural en electricidad, electricidad en luz)
Una tecnología puede representar:
Un solo proceso/planta
Un grupo de procesos/plantas con características similares
Conjunto: Tecnología
Central eléctrica de carbón
Central eléctrica de Gas
Agua de
Tratamiento
Granja
Mina de carbón
Campo de gas
Recursos de la tierra
Recursos hídricos
Notes: Volvamos a la definición de la tecnología de conjuntos y de la mercancía de conjuntos. Ambos son componentes clave en OSeMOSYS y merecen especial atención. La "tecnología" en OSeMOSYS se refiere a cualquier tipo de proceso, planta o activo que tiene alguna entrada y/o salida. Por ejemplo, una tecnología puede ser el proceso de producción de un recurso primario, como una mina de carbón o un yacimiento de gas, o también un recurso terrestre que, por ejemplo, proporciona tierra para la agricultura. Estos recursos se muestran en los recuadros de la izquierda de la figura. Una tecnología también puede ser un proceso que convierte un recurso primario en otro. Por ejemplo, puede ser una central eléctrica de carbón que convierte la energía del carbón en electricidad, o una planta de tratamiento de agua que convierte el agua de la fuente en agua potable. Estos procesos están representados por los recuadros de la derecha de la figura. En las representaciones esquemáticas, las tecnologías suelen representarse como cajas con algunos productos de entrada y/o salida, como en la figura. Es importante entender que una tecnología en un modelo puede representar un proceso individual o una planta de energía, pero también un grupo de procesos o plantas con características similares.

## Slide 23: 3.4 Fundamentos de OSeMOSYS
Los productos básicos pueden utilizarse para representar:
Flujos entre tecnologías
(por ejemplo, electricidad, gas natural, carbón)
Exigencias finales
(por ejemplo, demanda de iluminación, refrigeración, calefacción o agua potable)
Conjunto: Commodity
Campo de gas
Central eléctrica de Carbón
Central eléctrica de Gas
Agua
Tratamiento
Carbón
Gas
Agua
Electricidad
Tierra
Granja
Maíz
Recursos hídricos
Agua potable
Mina de carbón
Recursos de la tierra
Calor
Notes: El conjunto de mercancías en OSeMOSYS lista cualquier tipo de mercancía que entra o sale de una tecnología. Puede representar flujos entre tecnologías, como el carbón que se produce en la minería del carbón y se alimenta a una central eléctrica de carbón (mostrado en el lado izquierdo de la figura). También puede representar demandas finales, como la demanda de electricidad, calor, agua potable o maíz (mostrada en la parte derecha de la figura). La flexibilidad en la definición de la tecnología y la mercancía es lo que hace que OSeMOSYS sea adecuado no sólo para la representación de los sistemas energéticos, sino también para la representación de los sistemas de recursos hídricos y terrestres. En principio, no hay límite a cuántas y qué tecnologías y productos básicos puede crear el usuario. El usuario puede crear el producto básico del agua de la figura simplemente añadiendo un nuevo elemento en el conjunto de productos básicos, denominándolo "agua" y asignándole algunos insumos numéricos. Estas entradas pueden ser, por ejemplo, la disponibilidad en diferentes años, la disponibilidad durante un año, el coste de producción, los procesos que producen agua y los procesos que utilizan agua. A lo largo del curso, se le guiará en la representación de muchos de estos elementos, con un detalle cada vez mayor.

## Slide 24: 3.4 Fundamentos de OSeMOSYS
Central eléctrica
Un activo físico que convierte un combustible de entrada (por ejemplo, gas natural) en uno o varios productos (por ejemplo, electricidad y calor)
Ejemplo nº 1 - Energía
Fuente de la imagen: Foto de Jason Blackeye en Unsplash
Central de gas
Gas natural
Electricidad
Calor
Notes: Se pueden mostrar dos ejemplos sencillos de qué tecnologías y productos básicos se pueden representar en OSeMOSYS. Una tecnología típica es una estación de energía, utilizada en modelos de sistemas de energía. Una central eléctrica es un activo físico que convierte uno o más combustibles de entrada (como el gas natural) en uno o más productos de salida (como la electricidad y el calor). En la figura de la izquierda, la tecnología que representa a la central de gas es la caja en color violeta; el producto de entrada es el gas natural; los productos de salida son la electricidad y el calor. Si el usuario decide modelar una central combinada de calor y electricidad que utiliza gas, tendrá que introducir todos estos elementos en los conjuntos y luego definir las entradas numéricas para ellos. Una vez más, es importante señalar que la tecnología de las centrales eléctricas de gas mostrada en la figura puede representar una central eléctrica individual en un país, así como todas las centrales eléctricas de gas del país. La elección de si una tecnología representa una central o un conjunto de centrales corresponde al usuario. Depende de si el usuario está interesado en encontrar resultados sobre activos individuales o sobre los balances globales del país. Existe un equilibrio entre el detalle del modelo y el esfuerzo computacional necesario para resolverlo. Cuantas más tecnologías y productos básicos introduzca el usuario, más tiempo y recursos necesitará el modelo para resolverlo.

## Slide 25: 3.4 Fundamentos de OSeMOSYS
Cultivo de maíz
La aplicación de equipos físicos y prácticas de gestión para transformar toma una serie de insumos (por ejemplo, un recurso de tierra, agua, energía, fertilizantes, etc.) en un producto: el maíz.
Ejemplo nº 2 - Terreno
Precipitación
Riego
Diésel
Tierra
Aguas subterráneas
Escorrentía
Evapotranspiración
Maíz
Terrenos agrícolas
Notes: Otro ejemplo de la aplicación del concepto de tecnología y producto básico en OSeMOSYS proviene del sector del uso de la tierra. Con una elección específica de productos y tecnologías, el modelizador puede representar el proceso de cultivo del maíz. El cultivo del maíz puede verse esquemáticamente como la aplicación de equipos físicos y prácticas de gestión para transformar una serie de insumos (como el recurso tierra, el agua, la energía, etc.) en un producto: el maíz. La figura de la derecha muestra cómo se puede representar el cultivo del maíz en OSeMOSYS. Se puede introducir una tecnología llamada tierra agrícola. Esta representa la tierra donde se cultivará el maíz y se caracteriza por una cierta extensión. Esta tecnología toma como insumos cierta superficie de tierra del total de tierras disponibles en la región, diesel para los tractores, agua de riego y también la precipitación que cae naturalmente. Da como salida el producto deseado, el maíz, y algunos otros subproductos. Estos son, por ejemplo, el agua que se destina al crecimiento de la planta (véase el resultado de la evapotranspiración), el agua que no ha sido absorbida por el suelo y que escurre, y el agua que ha sido absorbida por el suelo y recarga los recursos hídricos subterráneos. Este ejemplo sólo pretende ilustrar cómo se puede utilizar OSeMOSYS. Más conceptos sobre los usos de la tierra y los ciclos del agua serán dados en las siguientes clases de este curso.

## Slide 26
CCG courses (this will take you to the website link http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Gardumi F (KTH)., Shivakumar A. (UNDESA)., Sridharan V., Roberto Heredia (KTH), Niet T. (SFU)., Ramos E.P. (KTH)., Alfstad T., (UNDESA) 2021. Lecture 4: Modelling energy technologies. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, United Nations Development Program and United Nations Department of Economic and Social Affairs.
Hacer prueba