## Slide 1: LECTURA 5 EL TIEMPO EN LOS MODELOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS
Introducción a los CLEW

## Slide 2: Resultados del aprendizaje
OIT1: Reflexionar sobre la variabilidad de la demanda energética a lo largo del tiempo y su efecto en la planificación de las infraestructuras energéticas
OIT2: Reflexionar sobre la variabilidad del suministro de energía en el tiempo y su efecto en la planificación de la infraestructura energética
OIT3: Describir cómo la variabilidad de la demanda y la oferta de energía puede ser capturada en la estructura de un modelo
OIT4: Describir los principales parámetros dependientes del tiempo en OSeMOSYS y su uso
Al final de esta conferencia, serás capaz de:
Notes: Esta conferencia describe el papel del tiempo en la planificación energética y cómo puede representarse el tiempo en los modelos de sistemas energéticos.
Al final de la conferencia, serás capaz de:
1) Reflexionar sobre la variabilidad de la demanda de energía a lo largo del tiempo y su efecto en la planificación de las infraestructuras energéticas; 2) Reflexionar sobre la variabilidad del suministro de energía a lo largo del tiempo y su efecto en la planificación de las infraestructuras energéticas;
3) Describa cómo puede captarse la variabilidad de la demanda y la oferta de energía en la estructura de un modelo;
4) Describa los principales parámetros dependientes del tiempo en OSeMOSYS y su uso.

## Slide 3: 5.1 Demanda en función del tiempo
Resumen
Suministro
Demanda
Notes: Las conferencias anteriores explicaron lo que entendemos por sistema energético y la descripción de las cadenas de suministro de energía. Como tales, han presentado en su mayoría imágenes estáticas de cómo son los sistemas energéticos en momentos concretos. Sin embargo, el sistema energético evoluciona continuamente. Se producen cambios tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. Este módulo se centra en este último. Los cambios en el lado de la demanda se producen en varias escalas de tiempo, en minutos, días, estaciones y años. Un ejemplo de cambios en cuestión de minutos u horas es cuando una multitud de personas vuelve a casa después del trabajo todos los días y empieza, a horas similares, a encender las luces, la calefacción o la refrigeración, las estufas, etc. En cuestión de minutos, la demanda de energía de una ciudad o incluso de un país puede cambiar significativamente. Un ejemplo en la escala de los días puede ser que durante los fines de semana la gente se queda mayoritariamente en casa y no utiliza los aparatos que consumen energía de las oficinas. Por lo tanto, la naturaleza de la demanda de energía durante los días laborables o los fines de semana es diferente. Y un ejemplo en la escala de las estaciones es el uso del aire acondicionado cuando llega la temporada de calor. Esto puede aumentar considerablemente la demanda de electricidad. Por último, un ejemplo en la escala de los años es el cambio en la demanda global de electricidad debido al lento crecimiento de la población y el tamaño de la economía.

## Slide 4: 5.1 Demanda en función del tiempo
Un ejemplo de la vida cotidiana
Fuente de la imagen: search.creativecommons.org, imagen, imagen, imagen, con licencia CC 0 1.0; SimpleIcon, imagen, con licencia CC BY 3.0
Notes: La mejor manera de ilustrar el concepto de variación de la demanda de energía en un sistema energético es empezar por la escala más pequeña y cercana a nosotros: los usos de la energía en los hogares. Para las actividades cotidianas de los hogares, a menudo se necesita energía. No hay un nivel constante de uso de energía. Más bien depende de qué actividades se realicen, cuándo y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, en algunos momentos del día se necesita energía para cocinar; en otros momentos se necesita energía para producir agua caliente; en otros momentos se necesita para cargar los teléfonos o para actividades recreativas. Para mantener un espacio cálido durante los inviernos fríos o un espacio fresco durante los veranos calurosos se necesitará energía de forma bastante constante a lo largo del día. En otras palabras, cada electrodoméstico o servicio de un hogar utiliza energía con un perfil determinado que cambia con el tiempo. A veces un aparato no funciona y, por tanto, no consume energía, otras veces consume poca energía y otras veces consume una cantidad importante de energía.

## Slide 5: 5.1 Demanda en función del tiempo
Un ejemplo de la vida cotidiana
Notes: Aquí se ofrecen algunos ejemplos de cómo podría cambiar el uso de la energía en un hogar durante un día típico, según el momento en que se activen los diferentes aparatos. Los perfiles de uso mostrados en la figura son ficticios pero representativos de la realidad. En la parte superior, se muestra el uso típico de electricidad de un frigorífico. Siempre hay un cierto uso de electricidad, debido a que el frigorífico tiene que estar siempre activo. El uso es más o menos constante a lo largo del día, aparte de los momentos en los que el frigorífico necesita ejecutar procesos de descongelación. En el centro, se muestra el uso de energía de una lavadora, suponiendo que se activa al volver a casa del trabajo por la tarde. El ciclo de una lavadora dura unas horas, pero hay momentos en los que se necesita una gran cantidad de energía para calentar el agua. En la parte inferior, se muestra el perfil de uso de energía de un hervidor de agua, suponiendo que se activa por la mañana y después de la cena para preparar el té. El tiempo de uso es muy corto, del orden de minutos, pero de nuevo el calentamiento del agua puede requerir una gran cantidad de energía en esos minutos.

## Slide 6: 5.1 Demanda en función del tiempo
Un ejemplo de la vida cotidiana
Fuente de la imagen: Heredia Roberto, imagen, con licencia CC BY 4.0
Notes: Patrones de uso de aparatos y servicios como los mostrados en la diapositiva anterior se dan en muchos hogares de pueblos, ciudades, regiones y países enteros. La suma de los usos de la energía en todos los hogares de un país constituye la demanda energética residencial del país. Como los perfiles de uso de la energía en los hogares varían en el tiempo, la demanda total de energía residencial también varía en el tiempo. La parte izquierda de la figura muestra un perfil típico de demanda energética diaria en el sector residencial, para cuatro regiones hipotéticas de un país. Las cifras se basan en la realidad pero son ficticias. El perfil muestra lo que cabría esperar teniendo en cuenta las actividades medias de un hogar. Durante la noche, cuando la mayoría de la gente duerme, el uso de energía es mínimo. Durante el día, el uso de energía se asienta en un nivel intermedio, con un pequeño pico por la mañana. Por último, el uso de energía es mayor por la tarde, cuando la mayoría de la gente vuelve del trabajo. Del mismo modo, se pueden construir perfiles de uso de energía para los sectores comercial e industrial sumando todos los usos comerciales e industriales, respectivamente. En el centro y la derecha de la figura se muestran ejemplos de perfiles. El perfil de uso de energía para el sector comercial muestra, por ejemplo, que la mayor parte de la energía se utiliza durante el día, cuando la mayoría de las actividades comerciales están abiertas.

## Slide 7: 5.1 Demanda en función del tiempo
A largo plazo
Fuente de la imagen: Heredia Roberto, imagen, con licencia CC BY 4.0
Notes: Como se ha mencionado al principio de este módulo, la demanda de energía varía no sólo en la escala temporal de minutos u horas. También varía a lo largo de las estaciones y los años. La figura muestra un ejemplo, de nuevo basado en cifras realistas pero ficticias. En la figura se muestran de nuevo las demandas energéticas del sector residencial, comercial e industrial, pero esta vez a lo largo de varios años. Si se elige, por ejemplo, la línea superior, que representa el sector residencial, se pueden observar dos tipos principales de variaciones. Una es la estacional, en la que la demanda de energía parece mayor durante el invierno y menor durante el verano, por término medio. Esto se debe probablemente a la necesidad de energía para la calefacción durante los inviernos y a la menor necesidad de refrigeración durante los veranos. El segundo tipo de variación es una tendencia de fuerte aumento a lo largo de los años. Esto puede deberse al aumento de la población y de la actividad económica. Se observan tendencias similares en los sectores industrial y comercial, aunque en estos casos la variabilidad estacional no es clara. La variabilidad de la demanda a lo largo del tiempo, tanto a corto como a largo plazo, es muy importante a efectos de planificación. La razón quedará clara en los próximos módulos.

## Slide 8: Conferencia 5.1 Referencias
Taliotis, C., y otros, Time representation in OSeMOSYS, 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585695

## Slide 9: 5.2 Suministro en función del tiempo
Resumen
Suministro
Demanda
Notes: Este módulo continúa el debate sobre la evolución del sistema energético a lo largo del tiempo y se centra en los cambios en el lado de la oferta de energía. Al igual que en el caso de la demanda, los cambios en el lado de la oferta se producen en diferentes escalas de tiempo, desde segundos hasta minutos, días, estaciones y años. Los cambios que se producen en segundos y minutos pueden incluir desequilibrios entre la oferta y la demanda que se producen en las redes de transporte y distribución de electricidad, que deben corregirse rápidamente. Los cambios que se producen en horas y días pueden estar relacionados con las intervenciones de mantenimiento en las centrales eléctricas, que obligan a apagarlas durante algún tiempo. Un cambio que se produce a lo largo de las estaciones puede ser, por ejemplo, la variación de la producción de electricidad de las centrales hidroeléctricas debido a la menor o mayor disponibilidad de agua durante el verano. Por último, un ejemplo de cambios que se producen a lo largo de los años podría ser el desmantelamiento de viejas centrales eléctricas o la construcción de otras nuevas. Incluso hay cambios a escala temporal de décadas, como el agotamiento de los recursos de combustibles fósiles o la integración de los sistemas eléctricos a nivel continental.

## Slide 10: 5.2 Suministro en función del tiempo
Ejemplo: energía solar fotovoltaica
Fuente de la imagen: Delphi234, foto, con licencia CC 0 1.0, Solargis, foto, con licencia CC BY 4.0
Notes: Una de las causas de los cambios en los patrones de suministro de energía a lo largo de los segundos, las horas, los días y las estaciones es el suministro de electricidad procedente de tecnologías renovables variables. Esto es cada vez más importante, porque las energías renovables variables, como la solar fotovoltaica o la eólica, son responsables de una parte cada vez mayor del suministro de electricidad en todo el mundo, y se espera que proporcionen la mayor parte dentro de unas décadas. La figura de la izquierda muestra cómo la electricidad suministrada por un panel solar fotovoltaico en un lugar determinado puede cambiar durante un día y a lo largo de los días. Por la noche, la producción de electricidad suele ser nula porque el sol no brilla. En la parte central del día la producción es mayor. Sin embargo, puede cambiar significativamente entre días y ser la más alta en un día despejado de verano -véase la línea azul-, la más baja en un día despejado de invierno, o muy inconstante durante un día de primavera con tiempo inestable. También hay que tener en cuenta que el potencial de suministro de electricidad de un panel fotovoltaico y el perfil de suministro de electricidad cambian también según la ubicación en una región y dentro de un país. La figura de la derecha muestra la gran variabilidad del potencial de suministro de electricidad solar en todo el mundo.

## Slide 11: 5.2 Suministro en función del tiempo
Ejemplo: viento
Fuente de la imagen: Roberto Heredia, imagen, con licencia CC BY 4.0
Referencia: Staffell, I., Pfenninger, S., Using bias-corrected reanalysis to simulate current and future wind power output, Energy, 2016, pp. 1224-1239
Notes: Esta diapositiva muestra otro ejemplo de la variabilidad del suministro eléctrico, relacionado con el viento. La producción de electricidad de los aerogeneradores depende de sus características, pero también de la disponibilidad e intensidad del viento. Como experimentamos cada día, la disponibilidad y la intensidad del viento pueden cambiar significativamente en el tiempo y en el espacio. Estas figuras muestran una serie de valores registrados de suministro de electricidad por varias turbinas en una región. La figura de la izquierda muestra los datos brutos, que suelen abarcar un rango pero tienen una distribución estadística. Las figuras del centro y de la izquierda muestran valores medios mensuales y horarios, con rangos de error. Surgen diferentes tipos de variaciones en la oferta. Hay tendencias a largo plazo y oscilaciones a corto plazo. Las tendencias a más largo plazo son, por ejemplo, variaciones mensuales, en las que el suministro es significativamente mayor en algunos meses, debido a las mayores velocidades del viento. Las variaciones a más corto plazo pueden ser horarias, pero también de pocos minutos. Son menos predecibles. La energía solar y la eólica no son las únicas opciones de suministro de energía que dependen del tiempo. Otras opciones de suministro de energía renovable suelen estar sujetas a variaciones, como la hidroeléctrica o la geotérmica. El suministro de electricidad mediante centrales de biomasa o centrales de combustibles fósiles suele ser más controlable. Sin embargo, puede variar por razones diferentes a la disponibilidad de insumos. Puede variar debido a la dinámica del mercado, o debido a los cortes y al mantenimiento. Lo mismo puede decirse del suministro de energía a través de productos básicos almacenables (como los combustibles para el transporte o el gas para la calefacción). Esto es controlable, pero podría variar debido a múltiples razones.

## Slide 12: 5.2 Suministro en función del tiempo
Agregación a nivel de sistema
Fuente de la imagen: Queenwe, imagen, imagen, imagen, imagen, con licencia CC BY-SA 4.0
Notes: Al igual que la demanda de energía, también se puede sumar el suministro de energía de todos los activos de una ciudad, región o país. La suma del suministro de todos los activos de un país y las importaciones netas constituyen el suministro energético del país. Dado que el suministro de energía por parte de los activos individuales es variable, el suministro global de energía en la región o el país considerado también puede variar en las mismas escalas de tiempo, desde segundos hasta años. Las figuras muestran, por ejemplo, el suministro global de electricidad por parte de diferentes fuentes en Estados Unidos, a lo largo de dos años de muestra. Si se observan los distintos meses, se pueden identificar tendencias estacionales claras en el suministro de energía eólica - en la figura superior izquierda - e hidráulica - en la superior derecha -. Por el contrario, la oferta de las centrales geotérmicas y de biomasa -en las figuras inferior izquierda y derecha, respectivamente- parece más insensible a los cambios estacionales. Si se observan las variaciones a lo largo de los días o de los años, surgen otras tendencias. En un periodo de unos pocos días, probablemente surgirían variaciones debidas a la disponibilidad diaria de las energías renovables. A lo largo de los años, es probable que surjan variaciones debidas a nuevas políticas, desarrollos tecnológicos y cambios en los precios de los combustibles.

## Slide 13: 5.2 Suministro en función del tiempo
Adaptación de la oferta a la demanda
Desajuste estacional de la demanda de recursos
Fuente de la imagen: Roberto Heredia, imagen, con licencia CC BY 4.0
Notes: Ya se ha establecido que tanto la demanda como la oferta de energía cambian con el tiempo. Pero, ¿por qué son importantes estos cambios? ¿Y por qué hay que tenerlos en cuenta a la hora de modelar el sistema energético? Como se ha visto en las diapositivas anteriores, la energía se utiliza para prestar servicios en diferentes sectores de la economía. Por lo tanto, la demanda de energía debe satisfacerse exactamente cuando se produce la necesidad. Por ejemplo, cada vez que pulsamos el interruptor para encender las luces, esperamos y necesitamos que las luces se enciendan realmente. No esperamos que se enciendan una hora más tarde. Sin embargo, los recursos energéticos no siempre están disponibles exactamente en la medida en que se necesitan. Por ejemplo, la figura muestra un desajuste en los perfiles estacionales de disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica y la demanda de electricidad. Si la demanda de electricidad en este caso se cubriera sólo con energía hidroeléctrica, surgirían problemas. Para que la demanda de energía se corresponda exactamente con el momento en que se produce, es necesario planificar cuidadosamente el suministro de energía, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, los planificadores deben asegurarse de que la infraestructura existente funcione. A largo plazo, los planificadores tienen que asegurarse de que se realizan nuevas inversiones en infraestructuras para satisfacer la futura demanda de energía (potencialmente creciente). Los creadores de modelos pueden crear modelos de sistemas energéticos que calculen cómo es posible ajustar la demanda a las opciones de suministro en todas las escalas de tiempo.

## Slide 14: Conferencia 5.2 Referencias
Taliotis, C., y otros, Time representation in OSeMOSYS, 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585695
Staffell, I., Pfenninger, S., Using bias-corrected reanalysis to simulate current and future wind power output, Energy, 2016, pp. 1224-1239, https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.08.068

## Slide 15: 5.3 Representación de todas las escalas temporales
Resumen
2019
2022
Modelo de horizonte
Anual
Estaciones
Verano
Invierno
Diario
Día
Noche
Día
Noche
Notes: Esta ponencia describe cómo pueden estructurarse los modelos de sistemas energéticos para poder representar los cambios en la demanda y el suministro de energía a lo largo del tiempo. Diferentes herramientas de modelización de sistemas energéticos pueden considerar diferentes escalas de tiempo. En este caso, se tratarán las escalas de tiempo relevantes para OSeMOSYS o herramientas similares. Es decir, las escalas de tiempo que son relevantes para la planificación. Por lo tanto, los cambios en el sistema energético que ocurren a lo largo de varios años así como dentro de cada año necesitan ser representados. Lo primero que debe decidir el usuario es el horizonte del modelo. Es decir, el año de inicio y de finalización del periodo para el que se va a analizar la evolución del sistema energético. Dentro de este horizonte del modelo, los cambios en el sistema energético se modelarán para cada año por separado. Este tipo de representación por años consecutivos se denomina dinámica. El usuario puede decidir dividir además cada año en varias estaciones. Esto es útil para captar los cambios estacionales de la demanda y la oferta. El ejemplo muestra una separación de verano e invierno. Esto permitirá, por ejemplo, representar la mayor demanda de refrigeración durante el verano y la mayor demanda de calefacción durante el invierno. El usuario también puede decidir dividir aún más cada estación en un día típico, dividido en día y noche. Esta división puede permitir al usuario, por ejemplo, representar la total indisponibilidad del recurso solar durante la noche.

## Slide 16: 5.3 Representación de todas las escalas temporales
Años
2019
2022
Modelo de horizonte
Anual
Estaciones
Verano
Invierno
Diario
Día
Noche
Día
Noche
SETs:
Año: Años incluidos en el dominio temporal del modelo
TimeSlice: Períodos de tiempo representativos en los que se divide cada año
Notes: Normalmente, en los modelos de sistemas energéticos, el dominio temporal del modelo (es decir, el número de años) y la resolución del modelo (es decir, los cortes de tiempo intra-anuales o pasos de tiempo) forman parte de la estructura del modelo. Esto significa que son una de las primeras características que decide el modelizador, y son fijas para un determinado modelo. Diferentes escenarios pueden ser producidos con el mismo modelo, usando diferentes entradas numéricas, pero los años y los cortes de tiempo del modelo siguen siendo los mismos. En OSeMOSYS, estas características estructurales e invariables de un modelo se proporcionan como conjuntos. Para refrescar el concepto de conjuntos, puede ver la lección 3. El modelador necesita proveer la lista de todos los años a ser modelados en el conjunto llamado "año". La decisión de qué años y qué segmentos de tiempo se van a modelar influye en todos los pasos siguientes relativos a la búsqueda de entradas del modelo. Por ejemplo, el modelizador puede decidir modelar la evolución del sistema energético entre 2019 y 2022. Esto implica que el modelizador tendrá que buscar datos numéricos sobre la demanda y la oferta de energía para cada uno de los cuatro años, empezando por algún momento del pasado, en este caso 2019, y creando una proyección hasta 2022.

## Slide 17: 5.3 Representación de todas las escalas temporales
Años
2019
2022
Modelo de horizonte
Anual
Estaciones
Verano
Invierno
Diario
Día
Noche
Día
Noche
SETs:
Año: Años incluidos en el dominio temporal del modelo
TimeSlice: Períodos de tiempo representativos en los que se divide cada año
Notes: Al igual que los años modelizados, los tramos temporales intraanuales (o pasos temporales) también se deciden al principio del proceso de modelización y pasan a formar parte de la estructura invariable del modelo. Las entradas y salidas del modelo serán específicas para cada tramo de tiempo. En OSeMOSYS, el modelador necesita incluir la lista de todos los cortes de tiempo deseados en el conjunto llamado TimeSlice. Refiriéndose al caso de la figura, el modelador está dividiendo cada año en cuatro cortes de tiempo: uno que representa un típico día de verano, uno que representa una típica noche de verano, uno para un día de invierno, y uno para una noche de invierno. Aquí entra uno de los conceptos más complicados en la modelización de sistemas energéticos. Este tipo de representación del tiempo no es secuencial. Es decir, no representa momentos de un año que se suceden. Representa porciones de tiempo de un año que tienen características similares de demanda y/o oferta. Por ejemplo, el tramo de tiempo que representa los días de verano agrega todas las horas diurnas de todos los días de verano, porque tienen características similares de demanda y oferta. Este agregado de horas tiene la duración de aproximadamente una cuarta parte de un año.

## Slide 18: 5.3 Representación de todas las escalas temporales
Cálculo de la duración de un tramo de tiempo
Chart: Demanda estacional por hora (PJ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Verano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Invierno | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Notes: El concepto de TimeSlice puede quedar más claro a través de un ejemplo. En el material práctico se le guiará a través de todos estos cálculos y adquirirá una mayor familiaridad con ellos. Imaginemos que queremos crear un modelo que capture las variaciones estacionales medias de la demanda de electricidad en un país. La demanda varía como en el diagrama. En verano, es mayor en las horas del día debido a la necesidad de aire acondicionado. Durante el invierno, es mayor en las horas nocturnas debido a la necesidad de electricidad. Si observamos el gráfico, vemos que podemos captar estas variaciones dividiendo cada año del dominio temporal del modelo en cuatro TimeSlices: un TimeSlice invierno-noche que dura desde las 20h hasta las 8h; un TimeSlice invierno-día que dura desde las 8h hasta las 20h; un TimeSlice verano-noche que dura desde las 23h hasta las 7h; un TimeSlice verano-día que dura desde las 7h hasta las 23h. La siguiente diapositiva describe cómo se puede calcular la duración de estos TimeSlices.

## Slide 19: 5.3 Representación de todas las escalas temporales
Cálculo de la duración de un tramo de tiempo
VERANO |  | INVIERNO | 
Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov 8 meses 244 días |  | Dic, Ene, Feb, Mar 4 meses 121 días | 
Día: 7:00 - 23:00 16 horas | Por la noche: 23:00 - 7:00 8 horas | Día: 8:00 - 20:00 12 horas | Por la noche: 20:00 - 8:00 12 horas
= (16 x 244) / 8760 = 0.4457 | = (8 x 244) / 8760 = 0.2228 | = (12 x 122) / 8760 = 0.1657 | = (12 x 122) / 8760 = 0.1657
* Número de horas en un año: 8760
Notes: La duración de cada TimeSlice puede calcularse como una proporción de la duración total de un año. Un año dura 8.760 horas. Partiendo del TimeSlice del día de verano, sabemos que, para cada día, dura desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es decir, cada día dura 16 horas. Sin embargo, el Summer-Day TimeSlice debe incluir todos los días de verano. Suponiendo que el verano dura de abril a noviembre (¡en un país muy cálido!), tiene 244 días. El número total de horas agregadas en el TimeSlice de días de verano se calcula multiplicando el número de horas diurnas por día por el número de días de verano. Es decir, 16 por 244. Si el objetivo es calcular la duración del TimeSlice como proporción de la duración total de un año, este número debe dividirse entre 8.760 horas. El cálculo se muestra en la parte inferior izquierda de la tabla y da como resultado 0,4457, es decir, el 44,57% de la duración de un año. Puede repetir el mismo cálculo para los otros tres TimeSlices. Observe que la suma de las cuatro fracciones calculadas es 1. Es decir, la suma de la duración de los cuatro TimeSlices tiene que sumar un año.

## Slide 20: Conferencia 5.2 Referencias
Taliotis, C., y otros, Time representation in OSeMOSYS, 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585695

## Slide 21: 5.4 Parámetros dependientes del tiempo
Demanda anual acumulada: Un tipo de demanda que se define para cada año
Demanda Anual Especificada: Un tipo de demanda que se define para cada TimeSlice
Perfil de la demanda especificada: Fracción de la demanda anual especificada de un producto en cada tramo de tiempo
Factor de capacidad: Fracción de la capacidad de una tecnología que puede utilizarse en cada TimeSlice
Demanda anual
Notes: Una vez fijada la estructura del modelo y decididos el número de años y los tramos de tiempo, el modelizador puede pasar a rellenar los valores de una serie de parámetros dependientes del tiempo. Como se ha visto en las clases anteriores, los parámetros son todas aquellas características para las que el usuario puede introducir valores numéricos. Casi todos los parámetros de un modelo de sistema energético a largo plazo dependen del tiempo, pero aquí nos centraremos en algunos de ellos que deben definirse desde el principio. Se familiarizará con ellos en los ejercicios prácticos. El primer parámetro es la demanda anual. Esta puede ser de dos tipos: demanda acumulada o demanda especificada. La demanda acumulada se define para un año y puede ser satisfecha en cualquier momento de ese año. Suele definirse para productos que pueden almacenarse y no necesitan ser adquiridos en momentos concretos del año. Por ejemplo, un país puede tener una demanda anual de productos petrolíferos. Seguramente habrá necesidad de estos productos petrolíferos en diferentes cantidades a lo largo del año. Sin embargo, mientras haya suficientes almacenados en los depósitos, el momento en que se compren no importa. La demanda especificada se define para un año y para cada tramo de tiempo. Se suele definir para productos básicos que no pueden almacenarse y que se necesitan en diferentes cantidades durante distintos momentos del año. El mejor ejemplo es la electricidad. Como hemos visto antes, existe un perfil de demanda de electricidad que varía en el tiempo y que hay que satisfacer en cada momento.

## Slide 22: 5.4 Parámetros dependientes del tiempo
Demanda anual acumulada: Un tipo de demanda que se define para cada año
Demanda Anual Especificada: Un tipo de demanda que se define para cada TimeSlice
Perfil de la demanda especificada: Fracción de la demanda anual especificada de un producto en cada tramo de tiempo
Factor de capacidad: Fracción de la capacidad de una tecnología que puede utilizarse en cada TimeSlice
Perfil de la demanda
Notes: El perfil de demanda es definido por el usuario sólo para aquellos productos básicos para los que se ha definido una demanda anual específica. Se define como la fracción de la demanda anual especificada para un producto básico que debe satisfacerse en cada tramo de tiempo. La suma de todas las fracciones en un año debe ser 1. Como se ha mencionado en la diapositiva anterior, esto se aplica bien a la electricidad. En el caso de la electricidad, el modelizador tiene que definir primero un valor de demanda anual específico, que puede variar año a año. La demanda anual debe ser satisfecha por la oferta anual de electricidad. Además, el modelizador tiene que definir también qué parte de la demanda anual de electricidad se producirá en diferentes momentos del año, a través del perfil de demanda especificado. Por ejemplo, cuánta demanda podría producirse durante el día y la noche en invierno y durante el día y la noche en verano. Puede ocurrir que el 50% de la demanda total anual de electricidad se concentre durante el día en verano debido a la altísima demanda de aire acondicionado. Hay que tener en cuenta este perfil tan desigual de la demanda, porque afectará de forma significativa a la planificación del suministro.

## Slide 23: 5.4 Parámetros dependientes del tiempo
Perfil de la demanda
Demanda total anual (PJ) = (164 * N días de verano + 496 * N días de invierno) / 1000 = 100 PJ
Chart: Demanda horaria (TJ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Verano | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 4.0984 | 4.0984
Invierno | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256
Notes: Definir el perfil de la demanda de una determinada mercancía no es trivial. En primer lugar, requiere datos. A menudo, los valores del consumo anual global de un producto básico están disponibles públicamente para algunos años en el pasado, en informes que presentan balances energéticos anuales. Sin embargo, para entender cuándo se produjo este consumo durante un año se necesitan datos mucho más detallados, a menudo disponibles sólo para los organismos o empresas de servicios públicos pertinentes. En segundo lugar, el cálculo puede parecer un poco confuso para el modelizador, en primera instancia. Tomemos el ejemplo de la parte 5.3 de esta conferencia. En él, se disponía de la demanda de un producto para cada hora de un día típico de verano y de un día típico de invierno. Esto se recoge de nuevo en el gráfico de la parte superior. A partir de esos datos, el modelizador había decidido dividir cada año en cuatro franjas horarias: día de verano, noche de verano, día de invierno y noche de invierno. En la parte 5.3 habíamos mostrado cómo calcular la duración de cada franja horaria. Eso era independiente de la demanda. Ahora, mostramos cómo calcular la proporción de la demanda que se produce en cada franja horaria. Tenga en cuenta que este ratio puede ser muy diferente de la duración del tramo de tiempo. La tabla de la parte inferior ayuda a realizar el cálculo. Presenta el valor numérico de la demanda (en unidades de energía) para cada hora de un día típico de verano e invierno. A la derecha se muestra la suma de todos estos valores. En la parte inferior se calcula la demanda anual total en petajulios.

## Slide 24: 5.4 Parámetros dependientes del tiempo
Perfil de la demanda
Demanda total anual (PJ) = (164 * N días de verano + 496 * N días de invierno) / 1000 = 100 PJ
TimeSlice | Cálculo del valor
SD | = (16 * 8) * 244 / 1000 / 100 PJ ~ 0,32
SN | = (8 x 4 PJ) * 244 / 1000 / 100 PJ ~ 0,08
WD | = (12 x 12 PJ) * 121 / 17.020 PJ ~ 0,18
WN | = (12 x 29 PJ) * 121 / 17.020 PJ ~ 0,42
Notes: El perfil de la demanda, es decir, la proporción de la demanda que se produce en cada franja horaria, debe calcularse para cada franja horaria. Partiendo de la franja horaria que representa las horas del día en verano (denominada SD), hay que sumar primero los 16 valores en amarillo de la tabla. A continuación, se multiplica la suma por el número de días de verano (244) y se divide por la demanda total. Dividiendo además por 1.000 para la conversión de terajulios a petajulios, el resultado es 0,32. Es decir, el 32% de la demanda total se produce durante el día en verano. El mismo cálculo puede repetirse para los demás tramos horarios. Hay que tener en cuenta que puede haber una diferencia entre la duración de la franja horaria y la fracción de la demanda que se produce en esa franja. Por ejemplo, en este caso, tal y como se ha calculado en la parte 5.3, el tramo horario diurno de verano ocupa alrededor del 45% del tiempo en un año. Sin embargo, sólo representa el 32% de la demanda de ese año. Por el contrario, la franja horaria nocturna de invierno ocupa alrededor del 17% del tiempo en un año, pero representa el 42% de la demanda. Esto demuestra que, por unidad de tiempo, al menos en este ejemplo, la demanda durante la noche en invierno es mucho mayor que la demanda durante el día en verano. Pueden darse otros casos muy diferentes y, una vez más, cada uno de ellos puede tener implicaciones muy distintas para la planificación de la oferta.

## Slide 25: 5.4 Parámetros dependientes del tiempo
Demanda anual acumulada: Un tipo de demanda que se define para cada año
Demanda anual especificada: Un tipo de demanda que se define para cada TimeSlice
Perfil de la demanda especificada: Fracción de la demanda anual especificada de un producto en cada tramo de tiempo
Factor de capacidad: Fracción de la capacidad de una tecnología que puede utilizarse en cada TimeSlice
Factor de capacidad
  Perfil solar en los meses de invierno y verano
Factor de capacidad
Notes: El último parámetro dependiente del tiempo que merece la pena mencionar en esta conferencia es el factor de capacidad. Se define como la fracción de la capacidad de una tecnología que puede utilizarse en cada tramo de tiempo. Como se describió en la lección 4, no toda la capacidad existente de una tecnología puede utilizarse en cada momento, debido a una cierta frecuencia de interrupciones no planificadas. Si en un país hay 5 gigavatios de centrales de gas, puede ocurrir que, de media, durante el mes de enero sólo se puedan utilizar 4,8 gigavatios, porque 0,2 gigavatios aquí y allá experimentan algunos cortes durante el mismo mes. Esto significa que, de media, durante el mes de enero se puede utilizar como máximo el 96% de la capacidad de gas instalada. Se puede utilizar menos, pero no más. Esto se expresa mediante el parámetro factor de capacidad, que puede definirse para todas las tecnologías de un modelo. El factor de capacidad es especialmente importante para las tecnologías renovables, pero en ese caso se utiliza de forma ligeramente diferente. No expresa necesariamente cuando las tecnologías no están disponibles debido a los cortes, sino cuando no están disponibles porque el recurso no está disponible. Por ejemplo, si el modelador pretende modelar una planta solar fotovoltaica, sabe que el perfil de suministro de la planta será similar al de la figura, que representa el perfil de suministro solar del lugar. Así, la planta no producirá durante la noche porque no hay sol. Por lo tanto, para los tramos de tiempo que representan la noche, el usuario puede establecer el factor de capacidad de la tecnología solar en 0. Calcular el factor de capacidad no es trivial, especialmente para las energías renovables. Te familiarizarás con esto en los ejercicios prácticos. Con esto concluye la parte del curso sobre el sistema energético. En la próxima clase, se le presentará el sistema terrestre.

## Slide 26
Gardumi F. (KTH), Shivakumar A. (UNDESA)., Niet T. (SFU)., Sridharan V., Ramos E.P. (KTH)., Alfstad T., (UNDESA) 2021. Lecture 5: Time in energy system models. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, United Nations Development Program and United Nations Department of Economic and Social Affairs.
CCG courses (this will take you to the website link http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Hacer Quiz