## Slide 1: LECTURA 8 Interrelaciones
Introducción a los CLEW

## Slide 2: Resultados del aprendizaje
OIT1: Familiarizarse con la contribución del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y el sector energético en el cambio climático, así como la vulnerabilidad de los sistemas de tierra, energía y agua al cambio climático
OIT2: Aprender las formas en que los sistemas de energía y agua están interrelacionados y cuáles son las cuestiones políticas asociadas
OIT3: Aprender las formas en que los sistemas de energía y tierra están interrelacionados y cuáles son las cuestiones políticas asociadas
OIT4: Aprender las formas en que los sistemas de tierra y agua están interrelacionados y cuáles son las cuestiones políticas asociadas
Al final de esta conferencia, usted:
Notes: Al final de esta conferencia, usted:
1: Familiarizarse con la contribución del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y el sector energético en el cambio climático, así como la vulnerabilidad de los sistemas de tierra, energía y agua al cambio climático
2: Aprender las formas en que los sistemas de energía y agua están interrelacionados y cuáles son las cuestiones políticas asociadas
3: Aprender las formas en que los sistemas energéticos y terrestres están interrelacionados y cuáles son las cuestiones políticas asociadas
4: Aprender las formas en que los sistemas de tierra y agua están interrelacionados y cuáles son las cuestiones políticas asociadas

## Slide 3: 8.1 Interrelaciones de las CLEWs
Existen interrelaciones entre los sistemas climático, terrestre, energético e hídrico.
  Puede existir una retroalimentación positiva y negativa entre los objetivos de los distintos sectores
  El objetivo del análisis de CLEW es estudiar y evaluar estas interrelaciones para ayudar a gestionarlas y proteger mejor nuestro medio ambiente, al tiempo que se garantiza la seguridad alimentaria, energética e hídrica
Notes: El objetivo central del análisis con el modelo CLEWs es el estudio de las interacciones y la interacción entre los sistemas de tierra, energía y agua, así como el impacto en el cambio climático y la vulnerabilidad al mismo. Esto significa que puede utilizarse para informar sobre políticas y estrategias coherentes y cohesionadas en estos ámbitos. En las conferencias anteriores se han abordado estos sistemas de forma individual, mientras que en esta conferencia se explorarán con más detalle las interrelaciones entre ellos.
Las interrelaciones se refieren a las interacciones entre estos sistemas, en las que la evolución de un sector afecta a la de otro. Como veremos en esta conferencia, estas interacciones pueden ser sinérgicas -es decir, una intervención tiene un impacto positivo en más de un área- o puede haber compensaciones -cuando la acción en un área va en contra de los objetivos políticos en otra-. El objetivo final del análisis de las CLEW es buscar formas de aprovechar las sinergias y minimizar las compensaciones para conseguir estrategias globales coherentes y eficaces de desarrollo sostenible.

## Slide 4: 8.1 Interrelaciones de las CLEWs
Existen interrelaciones entre los sistemas climático, terrestre, energético e hídrico.
Notes: Este diagrama ilustra muchas de las interrelaciones que se tratarán con más detalle en esta conferencia. Muestra cómo los sistemas están vinculados entre sí y cómo cada uno depende de los demás. La energía se utiliza en la preparación de la tierra y el procesamiento de los cultivos, así como en el funcionamiento de las infraestructuras hídricas. La tierra está estrechamente relacionada con el agua a través del vínculo entre la cubierta vegetal y la hidrología y proporciona bioenergía como combustible para aplicaciones energéticas. El agua se utiliza para el riego de la agricultura y también para la energía hidroeléctrica, la refrigeración y otras aplicaciones en el sistema energético. Al mismo tiempo, estos sectores contribuyen al cambio climático como fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero, y también son muy vulnerables a los cambios climáticos.
Por tanto, es evidente que los cambios o perturbaciones introducidos en un área pueden tener implicaciones en otras, y estos impactos se extenderán por los sistemas integrados. Estas dependencias intersectoriales pueden ser tanto sinérgicas como antagónicas, lo que significa que las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos políticos en un área o sector pueden favorecer o perjudicar el progreso en otro. El objetivo de esta ponencia es ayudar a detallar las principales interrelaciones que existen entre estos sectores para sentar las bases de un enfoque sistemático que permita identificar los vínculos pertinentes entre los sectores y ámbitos para una política o intervención específica que se esté considerando.

## Slide 5
Chart: Emisiones de GEI por sectores
| International bunkers | Waste | Land-use change and forestry | Agriculture | Industry | Energy
 | 2.1 | 3.2 | 12.2 | 13.8 | 4.3 | 64.4
La energía, la agricultura, el cambio de uso del suelo y la silvicultura son responsables de más del 90% de las emisiones de GEI [1].
8.1 Interrelaciones de las CLEWs
Existen interrelaciones entre los sistemas climático, terrestre, energético e hídrico.
Notes: El diagrama de la diapositiva muestra un desglose de las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores. Los sectores de la energía, la agricultura y el cambio de uso de la tierra son los que más contribuyen a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y cualquier estrategia eficaz para lograr una reducción importante de las emisiones tendrá que dirigirse a todos estos sectores. Juntos son responsables de más del 90% de las emisiones.
La mayor fuente individual de emisiones de gases de efecto invernadero es el sector energético, responsable de casi dos tercios de todas las emisiones. El dióxido de carbono se libera durante la combustión de combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y los derivados del petróleo.
Las emisiones de la agricultura representan alrededor del 14% del total. La mayor fuente de emisiones procede de la gestión del suelo, pero la fermentación entérica - liberación de gas metano producido durante el proceso digestivo del ganado y la gestión del estiércol - es también una fuente importante. A diferencia del sector energético, en el que las emisiones de dióxido de carbono constituyen la gran mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, el metano y el óxido nitroso representan una gran parte de las emisiones de la agricultura.
Cuando se destruyen los sumideros naturales de carbono, como los bosques y los humedales, gran parte del carbono almacenado se libera a la atmósfera. Estas emisiones son atribuibles al cambio de uso de la tierra y representan alrededor del 12% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero.

## Slide 6: 8.1 Interrelaciones de las CLEWs
Ciclo del agua
  La magnitud y el momento de las precipitaciones pueden cambiar
  Aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos
  Impactos en la idoneidad y productividad de los cultivos
  Impactos en la energía hidroeléctrica
Cambios de temperatura
  Impacto en la idoneidad y productividad de los cultivos
  Impacto en la demanda de energía
Aumento del nivel del mar
  Impacto en el uso del suelo
  Impacto en las infraestructuras
  Impacto en los recursos hídricos
Impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria, energética e hídrica
Notes: Al mismo tiempo que la forma y el grado en que la explotación de la tierra, la energía y los recursos hídricos contribuye al cambio climático, los sistemas relacionados también son muy vulnerables a los cambios climáticos.
Un aspecto clave del cambio climático es su impacto en el ciclo del agua, que -como se verá en esta conferencia- también tendrá efectos en los demás sectores. Los cambios en el ciclo del agua pueden afectar a la magnitud y el calendario de las precipitaciones, con graves ramificaciones para la gestión de las cuencas hidrográficas, la producción de cultivos y la generación de energía hidroeléctrica. Los fenómenos meteorológicos extremos pueden amenazar las infraestructuras hídricas y energéticas, y tanto las inundaciones como las sequías pueden dañar los cultivos y comprometer la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia.
Los cambios de temperatura pueden repercutir en la idoneidad y la productividad de los cultivos, así como en la demanda de energía para la refrigeración y la calefacción de los edificios.
La subida del nivel del mar puede tener importantes repercusiones en el uso del suelo, ya que las regiones costeras se inundan o deben ser protegidas. Esto se extenderá a las infraestructuras de energía y agua. Los recursos hídricos también pueden verse afectados, ya que el agua del mar sube por los ríos, llevando agua salada a los ríos y lagos que actualmente se utilizan como recursos hídricos. Esto también puede conducir a la intrusión salina de los acuíferos.

## Slide 7: 8.1 Interrelaciones de las CLEWs
Cuestiones políticas seleccionadas para la interacción del clima con los sistemas de tierra, energía y agua
Mitigación del cambio climático
  Reducir las emisiones de los combustibles fósiles
  Reducir las emisiones derivadas del uso del suelo y del cambio de uso del suelo
  Secuestrar carbono
Adaptación al cambio climático
  Reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras
  Aumentar la resistencia al clima
Notes: La política relativa al cambio climático se divide generalmente en dos categorías: mitigación y adaptación.
La mitigación tiene como objetivo evitar o limitar los cambios en nuestro clima mediante la reducción de las emisiones. La estrategia clave para ello es reducir la combustión de combustibles fósiles mediante el cambio a alternativas de menor o nula emisión de carbono en la generación de electricidad, el transporte, la industria, la agricultura y los edificios. Una mejor gestión del suelo y unas prácticas agrícolas sostenibles, la limitación de la destrucción de los sumideros naturales de carbono, como los bosques y los humedales, y la adopción de dietas más basadas en plantas son también estrategias que pueden ayudar a reducir las emisiones. El secuestro -la eliminación del carbono de la atmósfera mediante la reforestación y el fomento de otros sumideros naturales o medios artificiales- es otra estrategia viable para la mitigación del clima.
La adaptación al clima se refiere a las estrategias y acciones para prepararse y ajustarse al cambio climático. Esto puede significar el refuerzo de las infraestructuras y las viviendas para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos, la inversión en la preparación para las catástrofes naturales, el desarrollo de variantes de cultivos y prácticas agrícolas mejor ajustadas para hacer frente a las temperaturas más elevadas y a las precipitaciones más irregulares, y una serie de otras medidas. El objetivo es hacer que nuestras economías y sociedades sean más resistentes y robustas frente a los cambios climáticos.

## Slide 8: Conferencia 8.1 Referencias
Instituto de Recursos Mundiales, ClimateWatch, https://www.climatewatchdata.org/

## Slide 9: 8.2 Interrelaciones entre energía y agua
El agua es necesaria para la conversión de energía
La energía hidroeléctrica es uno de los principales contribuyentes a la producción mundial de electricidad [1].
Contribuye en un 16% al suministro mundial de electricidad
Contribuye en más del 50% al suministro de electricidad en 51 países
Contribuye en más del 75% al suministro de electricidad en 23 países
Es la única fuente de electricidad (>99%) en 5 países
El agua es necesaria para refrigerar las tecnologías de generación de energía térmica, como el carbón, el gas natural, la energía solar térmica, la geotérmica y las centrales nucleares.
La intensidad del agua varía mucho según las tecnologías
Notes: El agua es necesaria para la conversión de energía. El ejemplo más claro es el uso de la energía hidroeléctrica para la generación de electricidad. Las centrales hidroeléctricas producen alrededor del 16% de la electricidad mundial, pero la dependencia varía mucho de un país a otro y de una región a otra, ya que el potencial depende en gran medida de la disponibilidad de agua y de la topografía. Cuando existe el potencial hidroeléctrico, suele ser la fuente de electricidad preferida. En 51 países, la energía hidroeléctrica representa más del 50% del suministro de electricidad, y en 23, más del 75%. En 5 países es prácticamente la única fuente de electricidad.
Sin embargo, el agua también es necesaria para otros tipos de generación de energía. Las centrales térmicas con ciclo de vapor, como las de carbón, gas natural, solar térmica, geotérmica o nuclear, necesitan grandes cantidades de agua para su refrigeración. La cantidad de agua necesaria varía según la tecnología. Una central moderna de ciclo combinado, por ejemplo, puede utilizar sólo un tercio del agua de una central subcrítica de carbón por unidad de electricidad producida. Por lo tanto, existe una clara relación entre la elección de la tecnología en el sector energético y la huella hídrica de la generación de electricidad.

## Slide 10: 8.2 Interrelaciones entre energía y agua
El agua es necesaria para la conversión de energía
Aproximadamente el 20% de las extracciones de agua dulce en el mundo se destinan a fines industriales, la mayoría de los cuales están relacionados con el uso y la conversión de energía.
  Procesos térmicos de refrigeración en el sector manufacturero,
  Refinación y conversión de combustibles,
  Producción de biocombustibles
  Extracción de combustible primario,
  Control de emisiones
Notes: El sector industrial es responsable de aproximadamente el 20% de las extracciones de agua en todo el mundo. Este porcentaje tiende a ser menor en los países de renta baja con una base industrial más limitada y mayor en los países de renta alta. La mayor parte se destina al sector de la energía, como se ha comentado en la diapositiva anterior, pero otras aplicaciones relacionadas con la energía también requieren agua de refrigeración. De forma similar a como se utiliza el agua para refrigerar en las centrales térmicas, otros usos térmicos industriales, como el calor del vapor en el sector manufacturero, también requieren agua para refrigerar. Las aplicaciones del sector energético pueden ser especialmente intensivas en vapor, como las refinerías de petróleo que convierten el crudo en productos petrolíferos y las refinerías de biocombustibles. El agua también es necesaria para la extracción de combustible primario, como en las minas de carbón, en la extracción de petróleo -en particular para la recuperación mejorada de petróleo- y en la producción de gas natural. El agua también es necesaria para el control de las emisiones, como la desulfuración de los gases de combustión de los combustibles fósiles.

## Slide 11: 8.2 Interrelaciones entre energía y agua
La energía es necesaria para el suministro y la conducción del agua
La cadena de suministro de agua es intensiva en energía (4% del consumo de electricidad en todo el mundo, hasta el 10% en Oriente Medio e India)
Suministro:
  Aguas superficiales: de 0 a 2.400 kWh por millón de litros para el transporte, en función de la distancia y del cambio de altitud [3].
  Aguas subterráneas: Varía con la profundidad (por ejemplo, 140 kWh por millón de litros a 35 metros y 530 kWh por millón de litros a 120 metros) [3].
Distribución:
  Media de 290 kWh por millón de litros, pero varía mucho según la distancia y el cambio de altitud [3].
Notes: En cambio, la energía, en particular la electricidad, es necesaria para el funcionamiento de las infraestructuras hídricas. Aproximadamente el 4% de la demanda de electricidad en todo el mundo -y porcentajes significativamente mayores en algunas regiones- se utiliza en la cadena de suministro de agua.
Un componente importante es el transporte de agua desde la fuente hasta el centro de demanda. La necesidad de energía viene determinada en gran medida por la distancia y el terreno por el que hay que transportar el agua, por lo que variará mucho de un sistema a otro. En particular, en los sistemas en los que hay que elevar el agua a grandes alturas, el coste energético del suministro de agua será elevado. Por el contrario, si la fuente de agua está más alta que el centro de demanda, las fuerzas gravitacionales pueden ser suficientes para el suministro. Si se utilizan aguas subterráneas como fuente de agua, ya sea para el suministro de agua pública o para el riego, primero hay que bombear el agua hasta la superficie, con la correspondiente demanda de energía proporcional a la profundidad de la fuente de agua.
Una vez que el agua se suministra a un sistema público de abastecimiento de agua o a otra red de distribución de agua, por lo general seguirá siendo necesaria la energía para el bombeo para llevarla a los usuarios finales. El coste energético de la distribución del agua depende en gran medida del lugar, siendo la topografía y la distancia los principales factores determinantes.

## Slide 12: 8.2 Interrelaciones entre energía y agua
Fuente de la foto: "National Water and Sanitation Program brings better water and sanitation services to rural parts of Azerbaijan" by World Bank Photo Collection is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
Se necesita energía para el tratamiento del agua
Tratamiento:
  26 kWh por millón de litros para aguas subterráneas de alta calidad
  300-1400 kWh por millón de litros para la desalinización de aguas subterráneas salobres
  3.600-4.500 kwh por millón de litros para la desalinización de agua de mar
Notes: La energía también se utiliza para tratar el agua y hacerla apta para el consumo humano. La necesidad de energía viene determinada en gran medida por la calidad de la fuente de agua, ya que las fuentes de agua de alta calidad requieren relativamente poca energía, mientras que la demanda de energía aumenta progresivamente con las fuentes de menor calidad. Un caso extremo es el del agua de mar, que requiere la desalinización antes de poder ser utilizada para el suministro de agua pública. En algunas zonas con escasez de agua, como Oriente Medio, se utiliza este proceso, que consume mucha energía, para garantizar un suministro de agua suficiente para la población. Existen diferentes tecnologías de desalinización. Se basan principalmente en dos procesos. El primero es la destilación, como la destilación flash multietapa, que requiere energía para calentar el agua y producir vapor de agua. La segunda son los procesos de membrana, como la ósmosis inversa, que son más eficientes desde el punto de vista energético y la tecnología más utilizada actualmente.
También se necesita energía para tratar las aguas residuales de los sistemas de agua industriales y públicos antes de devolverlas al medio ambiente.

## Slide 13: 8.2 Interrelaciones entre energía y agua
Cuestiones políticas seleccionadas para las interrelaciones entre energía y agua
  El calendario y la magnitud de las extracciones y liberaciones de agua para aplicaciones energéticas pueden competir con otros usos o interrumpirlos
  Existen importantes vínculos entre la elección de la tecnología en el sector eléctrico y la demanda de agua
    Algunas tecnologías de baja emisión de carbono (por ejemplo, la solar fotovoltaica o la eólica) tienen una pequeña huella hídrica
    Otras tienen una gran huella hídrica (por ejemplo, la nuclear, la geotérmica y la solar térmica)
  Hay varios factores que pueden llevar a aumentar la intensidad energética del suministro de agua
    Urbanización
    Fuentes de agua de menor calidad
    Más tratamiento del agua
Notes: Estas interrelaciones ponen de manifiesto una serie de impactos intersectoriales que los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta a la hora de formular políticas y estrategias, si se quiere gestionar eficazmente los objetivos de seguridad energética e hídrica.
Una lista no exhaustiva podría incluir las extracciones de agua con fines energéticos. Estas necesidades deben considerarse en relación con otros usos con los que pueden competir por recursos escasos. El agua para aplicaciones energéticas puede extraerse de fuentes que también sirven para usos agrícolas o para el suministro público de agua. Esto puede comprometer la seguridad alimentaria si el suministro global es insuficiente.
Además de la competencia directa, puede haber otras formas de interacción perjudicial. Este podría ser el caso, por ejemplo, de las presas que se utilizan tanto para la generación de energía como para proporcionar agua para el riego. El momento ideal para liberar el agua puede ser diferente para las distintas aplicaciones y, por lo tanto, significa que hay compensaciones que los operadores deben gestionar.
Además, existe una importante relación entre la elección de la tecnología de generación de electricidad y la intensidad del uso del agua. Como se ha señalado anteriormente, las tecnologías de generación de energía con bajas emisiones de carbono pueden ser tanto eficientes como intensivas en el uso del agua. Por lo tanto, el tipo de tecnología de generación de electricidad que se elija ayudará a determinar si el cambio a la energía limpia mejorará la seguridad del agua o la perjudicará.
Además, varias tendencias están haciendo que aumente la intensidad energética del suministro de agua. La urbanización implica la congregación de personas en los centros de demanda, lo que lleva a una concentración de la misma, a menudo lejos de los recursos hídricos. Esto aumenta la distancia a la que habrá que transportar el agua. Del mismo modo, los niveles de demanda más altos y la concentración de la demanda pueden hacer necesario el uso de recursos hídricos de menor calidad que requerirán más energía para su tratamiento. Por último, la ampliación del acceso al agua potable, así como la preocupación por el medio ambiente, probablemente aumentarán el nivel y el alcance del tratamiento del agua.

## Slide 14: Conferencia 8.2 Referencias
BP (2021), BP Statistical Review of World Energy 2021 y Ember https://ember-climate.org/data/
Foro Económico Mundial (2011), Water Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus

## Slide 15: 8.3 ¿Interrelaciones energía-tierra?
La tierra se utiliza para proporcionar energía en forma de biomasa sólida
La bioenergía representa algo más del 10% (60 EJ) del suministro total de energía primaria en el mundo [1].
El 35% de la población mundial no tiene acceso a la energía segura y limpia para cocinar y muchos dependen del combustible de madera y del carbón vegetal para sus necesidades energéticas [2,3].
La tierra se utiliza para proporcionar bioenergía para la generación de electricidad
Cada año se producen unos 500 TWh de electricidad a partir de la biomasa. Esto equivale a cerca del 2% de la generación mundial de electricidad [1].
Notes: La bioenergía es una importante fuente de energía, lo que por extensión significa que la tierra es importante para el suministro de energía. Alrededor de 10 EJ de energía equivalente, aproximadamente el 10% del suministro mundial de energía primaria, se encuentra en forma de bioenergía. La biomasa se utiliza para una amplia gama de aplicaciones energéticas en los hogares, las industrias y las compañías eléctricas.
Por ejemplo, casi dos tercios de la población mundial no tienen acceso a combustibles modernos seguros para cocinar. Muchas de estas personas dependen de la biomasa en forma de combustible de madera o carbón vegetal para sus necesidades energéticas. En muchos países en desarrollo, la biomasa es la mayor fuente de energía, dominada por los usos residenciales.
La biomasa se utiliza para generar unos 500 Teravatios hora de electricidad, lo que corresponde a un 2% del suministro mundial de electricidad. La cogeneración de electricidad procedente de instalaciones industriales, como fábricas de azúcar o de pulpa y papel, es una parte importante. Sin embargo, también contribuye la co-combustión en las centrales eléctricas de carbón o las centrales de biomasa específicas.

## Slide 16: 8.3 Interrelaciones energía-tierra
La tierra se utiliza para proporcionar energía en forma de biocombustibles líquidos
Muchos países han aplicado mandatos, subvenciones u otras medidas de apoyo para aumentar la producción de biocombustibles con el objetivo de:
  Reducir la dependencia de las importaciones de combustibles líquidos
  Reducir las emisiones de GEI
  Aumentar los ingresos de los agricultores
Aproximadamente el 15% del maíz cosechado y más del 20% de la caña de azúcar se utilizan para producir bioetanol
Aproximadamente el 15% de las semillas oleaginosas cosechadas se utilizan para producir biodiésel
Notes: Un aspecto de la bioenergía que ha recibido mucha atención es el aumento del uso de biocombustibles líquidos para mezclarlos con la gasolina y el gasóleo.
En las últimas dos décadas, muchos países han impulsado el aumento de la producción de biocombustibles mediante mandatos, subvenciones u otras medidas de apoyo. El objetivo de estas políticas ha sido reducir la dependencia de los combustibles importados del petróleo, como la gasolina, el gasóleo y el combustible para aviones, y mejorar así tanto la balanza de pagos como la seguridad energética. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero también ha sido un motor importante en algunos casos, así como el deseo de apoyar los ingresos de los agricultores ofreciéndoles un mercado adicional para sus cultivos.
Alrededor del 15% del maíz y el 20% de la caña de azúcar se utilizan ahora para producir bioetanol como sustituto de la gasolina, y alrededor del 15% de las semillas oleaginosas se utilizan ahora para producir biodiésel como sustituto. Esto demuestra que la huella de la tierra es cada vez mayor y que existe un vínculo entre los mercados de la tierra, los cultivos y la energía.

## Slide 17: 8.3 Interrelaciones energía-tierra
La energía en forma de electricidad o combustible se utiliza directamente en la agricultura para:
Maquinaria agrícola de potencia para la preparación del campo, la cosecha, el secado y el procesamiento de los cultivos
Bombeo de agua para riego
Calentar o enfriar edificios
Iluminación
Las explotaciones ganaderas consumen energía directa para los sistemas de ventilación, refrigeración, iluminación, calefacción, riego, motores y manipulación de residuos
En 2018 alrededor del 2,2% de la demanda final de energía se utilizó directamente en la agricultura[1]
Notes: La energía es necesaria para producir cultivos, ganado y otros productos agrícolas, como fibra y combustible. Uno de los principales impulsores de los grandes aumentos de productividad en la agricultura durante el último siglo ha sido la mecanización y el uso de insumos de alto consumo energético, como los fertilizantes y los pesticidas.
Los combustibles derivados del petróleo, la electricidad y la biomasa se utilizan para hacer funcionar la maquinaria agrícola, como los tractores, las cosechadoras y otros equipos para la preparación de los campos, la cosecha, el secado y el procesamiento de los cultivos. La electricidad también es necesaria para hacer funcionar las bombas que elevan, transportan y presurizan el agua para regar los campos. Además, la energía también es necesaria para calentar o enfriar los edificios de la granja y para proporcionar iluminación interior y exterior.
Aunque el consumo de energía es significativamente menor que el de la producción de cultivos en todo el mundo, las explotaciones ganaderas requieren insumos energéticos para los sistemas de ventilación, refrigeración, iluminación, calefacción, riego, motores y manipulación de residuos,
En total, esto supone unos 9 exajulios de energía, lo que equivale al 2,2% de la demanda energética final mundial.

## Slide 18: 8.3 Interrelaciones energía-tierra
La energía en forma de electricidad y combustible se utiliza en la cadena de valor alimentaria para:
Producir fertilizantes, pesticidas y otros insumos agrícolas
Transporte de cultivos y productos alimentarios
Alimentos procesados (por ejemplo, productos lácteos, molienda, etc.)
Refrigeración
Preparación/cocina
En total, la FAO calcula que el uso directo e indirecto de energía relacionado con la cadena de valor de los alimentos representa alrededor del 30% del consumo total de energía [4].
Notes: Más allá de los usos directos en la agricultura, la energía también se utiliza en el resto de la cadena de valor alimentaria.
Muchos de los insumos de la agricultura moderna consumen mucha energía. La producción de fertilizantes, por ejemplo, requiere grandes cantidades de energía y es responsable de alrededor del 1,2% de la demanda energética mundial. La fabricación de otros insumos, como los plaguicidas, también tiene importantes necesidades energéticas.
La energía en forma de combustibles líquidos es necesaria para el transporte de los cultivos y productos alimentarios en las distintas fases de la cadena de valor. Esto puede incluir el transporte desde las granjas a los mercados o para su posterior procesamiento y luego a los mayoristas o minoristas y finalmente a los hogares de las personas.
El sector de la fabricación de alimentos, que transforma los productos agrícolas en productos de consumo intermedio o final, también requiere energía para su funcionamiento. Esto incluye lecherías, molinos de harina, plantas de procesamiento de carne, panaderías y muchas otras instalaciones.
A lo largo de las distintas etapas, se necesita energía para la refrigeración, a fin de evitar que los productos se estropeen, así como para otros servicios del edificio, como la ventilación, la calefacción y la iluminación.
Por último, se necesita energía para preparar y cocinar los alimentos.
En total, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que toda la cadena de valor de los alimentos consume alrededor del 30% de la demanda final de energía mundial.

## Slide 19: 8.3 Interrelaciones energía-tierra
Cuestiones políticas seleccionadas para las interrelaciones energía-tierra:
Alimentos frente a combustibles. Competencia por la tierra (y el agua) entre la energía y otros usos y posibles efectos perjudiciales para la seguridad alimentaria (y del agua).
La bioenergía como estrategia para reducir las emisiones de carbono
Pérdida/desperdicio de alimentos e impacto en el uso de energía y las emisiones
Deforestación debida a la recolección insostenible de biomasa o a la conversión de tierras para aplicaciones energéticas
Notes: Una de las principales preocupaciones de la política de tierras y energía es el uso de tierras agrícolas y cultivos alimentarios para producir biocombustibles. A menudo se denomina "el debate de los alimentos frente a los combustibles", y lo que preocupa es que las políticas de biocombustibles aumenten las presiones comerciales sobre las tierras agrícolas y creen una competencia directa por las tierras de cultivo entre la energía y los alimentos, lo que podría comprometer la seguridad alimentaria. La cuestión de si es estratégico y ético desviar alimentos para usos energéticos de esta manera ha hecho que muchos países reduzcan o reviertan el impulso de los biocombustibles.
Dado que la cosecha de bioenergía sostenible podría, en principio, ser neutra en carbono, la bioenergía se considera una opción de reducción de emisiones para muchos sectores y aplicaciones. Al utilizar la biomasa y la tierra que no se utiliza para la producción de alimentos, se pueden gestionar los impactos negativos sobre la seguridad alimentaria.
Alrededor del 14% de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta al por menor. También se desperdician cantidades importantes en el sector minorista o en el nivel de consumo. Dada la importante contribución de la cadena de valor de los alimentos tanto a la demanda de energía como a las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos podría tener importantes beneficios para la seguridad energética y el clima.
La bioenergía tiene una gran huella de tierra en relación con la mayoría de las otras fuentes de energía y puede tener un impacto significativo en el uso y la cobertura del suelo. La sobreexplotación de los recursos de combustible de madera o la tala de bosques para las plantaciones de palma aceitera u otras operaciones de biocombustibles pueden ser factores importantes de deforestación.

## Slide 20: Conferencia 8.3 Referencias
Agencia Internacional de la Energía (2020), World Energy Balances
Naciones Unidas (2020), Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
Naciones Unidas, Indicadores de ODS - Base de datos mundial de ODS de las Naciones Unidas https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2011), "Energy-Smart" Food For People And Climate http://www.fao.org/3/i2454e/i2454e.pdf

## Slide 21: 8.4 Interrelaciones tierra-agua
El uso del suelo está estrechamente relacionado con el uso del agua y el ciclo del agua:
El balance hídrico está estrechamente relacionado con el uso de la tierra (véase la lección 7)
La evapotranspiración, la escorrentía, la infiltración de las aguas subterráneas y la capacidad de almacenamiento dependen de la cubierta vegetal
El tipo de uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra tendrán, por lo tanto, un gran impacto en la hidrología de una cuenca.
Fuente de la foto: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, diagramas de cubierta natural e impermeable, dominio público, vía Wikimedia Commons
Notes: Un vínculo importante entre la tierra y el agua es el papel que desempeñan el uso y la cubierta del suelo en la hidrología de una cuenca. Como se ha explicado en la lección 7, las diferentes cubiertas del suelo tendrán diferentes balances hídricos y, por tanto, un cambio en la cubierta del suelo afectará a los flujos de agua.
Por ejemplo, los terrenos naturales, como los bosques y las praderas, tienen propiedades hidrológicas muy diferentes a las de los terrenos edificados, como las ciudades, las carreteras u otras infraestructuras, en los que gran parte de la superficie está cubierta de asfalto u hormigón. Los terrenos con vegetación consumen más agua en forma de evapotranspiración para mantener el crecimiento de las plantas y permiten que se almacene más agua en el suelo o que se infiltre en las aguas subterráneas. En los terrenos urbanizados, la superficie es menos permeable y la evapotranspiración es menor; sin embargo, esto significa que la escorrentía será mayor, ya que el suelo y las plantas absorben menos agua. Las ciudades suelen disponer de infraestructuras específicas para gestionar las precipitaciones, descargar la escorrentía y evitar las inundaciones.

## Slide 22: 8.4 Interrelaciones tierra-agua
Fuente de la foto: "Valle de Hola, Noruega" por Jon Ragnarsson está licenciada bajo CC BY-NC-ND 2.0
El uso del suelo es una parte integral de la gestión de las cuencas hidrográficas
El uso del suelo influye en la hidrología, la disponibilidad de agua, la calidad del agua, las funciones de los ecosistemas, la productividad de la tierra, la morfología de los canales de los arroyos y la protección contra las inundaciones
La gestión sostenible de las cuencas hidrográficas requiere una visión amplia e integrada de las actividades que se realizan en ellas
Esto incluye la regulación y la gestión del uso y la cobertura del suelo.
Notes: Prácticamente todos los elementos centrales de la gestión de las cuencas hidrográficas, como la hidrología, la disponibilidad de agua, la calidad del agua, las funciones de los ecosistemas, la productividad de la tierra, la morfología de los canales de los arroyos y la protección contra las inundaciones, se ven afectados por el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra. De ello se deduce que la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas requiere una visión amplia e integrada de las actividades que se llevan a cabo en ellas, incluido el modo en que se utiliza y transforma la tierra.
Sin embargo, la gestión de la cuenca no es la acción de una sola entidad o actor. Los organismos gubernamentales, los municipios y los actores y entidades privadas e individuales llevan a cabo actividades que influyen en la cubierta del suelo y en la hidrología de la cuenca. El reto es, pues, no sólo gestionar los elementos hidrológicos y biofísicos de la cuenca, sino también la interacción entre una serie de partes interesadas con puntos de vista y prioridades diferentes. Se pueden utilizar herramientas y acciones físicas, reglamentarias y económicas para gestionar e influir en el comportamiento y las decisiones de estas partes interesadas en la búsqueda de un uso sostenible de los recursos terrestres e hídricos de la cuenca.

## Slide 23: 8.4 Interrelaciones tierra-agua
Fuente de la foto: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, diagramas de cubierta natural e impermeable, dominio público, vía Wikimedia Commons
La agricultura es responsable de una gran parte de:
Aproximadamente el 70% de las extracciones de agua dulce en el mundo se destinan a la agricultura [1].
La mayor parte se destina a la irrigación de las tierras de cultivo para aumentar la productividad y protegerse de las sequías
La agricultura de regadío representa el 20% de las tierras cultivadas y supone el 40% de la producción mundial de alimentos [2].
Las extracciones de agua proceden tanto de los recursos superficiales como de los subterráneos
El agua también se extrae para mantener las poblaciones de ganado
Notes: Más allá de los vínculos entre la cobertura del suelo y la gestión de las cuencas hidrográficas, los usos del suelo -en particular los cultivos- son grandes consumidores de agua. Alrededor del 70% de las extracciones de agua en todo el mundo se destinan a fines agrícolas. La mayor parte se destina a la irrigación de cultivos, aunque el agua para mantener a las poblaciones ganaderas también es un factor importante.
Alrededor del 20% de las tierras de cultivo del mundo son de regadío y el 40% de todos los cultivos se realizan en tierras cultivadas, lo que ilustra tanto el alcance del riego como herramienta para mejorar la productividad de la tierra como su eficacia. El suministro de agua es fundamental para el crecimiento de las plantas, y el riego puede garantizar un suministro adecuado de agua para apoyar el crecimiento de las plantas incluso en tiempo seco.
El agua para el riego puede extraerse de recursos hídricos superficiales como ríos, arroyos o lagos. A menudo se construyen presas para ayudar a suministrar agua de riego cuando se necesita. En las zonas en las que no se dispone de agua superficial, o en las que es más barato o conveniente utilizar agua subterránea, se pueden utilizar pozos para suministrar agua.

## Slide 24: 8.4 Interrelaciones tierra-agua
Cuestiones políticas seleccionadas para las interrelaciones tierra-agua :
La hidrología, la disponibilidad de agua, la calidad del agua, las funciones de los ecosistemas, la productividad de la tierra, la morfología de los canales de los arroyos y el uso de la tierra como partes integrantes de la gestión de las cuencas hidrográficas
Competencia por el agua
Compromisos entre seguridad alimentaria y seguridad del agua
Degradación del suelo
Notes: La cuestión central en la gestión de las interrelaciones entre la tierra y el agua es la estrecha relación entre el uso de la tierra y la hidrología y el papel integral que desempeña el uso de la tierra en la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible en general, como se ha tratado en las diapositivas anteriores y en la lección 7.
Más allá de esto, un punto central es que hay competencia por el agua entre la agricultura, que a menudo tiene derechos de uso del agua, y otros usos. Estos otros usos suelen ser más valiosos, si el valor se mide en términos de valor monetario marginal para usos productivos o por la disposición a pagar por ello.
En relación con esto, también tenemos compensaciones en la seguridad del agua frente a la seguridad alimentaria, donde la producción adicional de alimentos, o la seguridad de la producción, puede ganarse a expensas de la seguridad del agua y la disponibilidad para usos alternativos.
La degradación del suelo resultante del uso insostenible de la tierra también puede tener impactos en una cuenca. La erosión y la degradación de la tierra pueden afectar negativamente a la calidad del agua, causar daños a los hábitats de la fauna y la flora, aumentar el caudal de sedimentos y la sedimentación, y reducir la protección natural contra las inundaciones.

## Slide 25: 8.4 Interrelaciones tierra-agua
Resumen de la conferencia 8 sobre las interrelaciones:
La energía, el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra contribuyen en gran medida al cambio climático
Los sistemas terrestres, energéticos e hídricos son muy vulnerables a los cambios climáticos
Los sistemas de tierra, energía y agua están estrechamente relacionados
Notes: Las conferencias anteriores han introducido temas centrales en el análisis y la política de la energía, la tierra y el agua. Esta conferencia ha explorado las formas en que estos sistemas están interrelacionados y cómo las acciones y decisiones tomadas en pos de objetivos y metas en un sector pueden tener consecuencias en otros.
Las principales conclusiones son las siguientes:
La energía, la agricultura, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, ya que representan más del 90% del total de las emisiones antropogénicas. Por lo tanto, una acción significativa para reducir las emisiones y limitar el cambio climático tendrá que dirigirse a estos sectores.
Los sistemas terrestres, energéticos e hídricos son muy vulnerables a los cambios climáticos, como la modificación de los patrones de precipitación, el aumento de la temperatura, la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y la subida del nivel del mar. Para que nuestras sociedades y economías sean más resistentes a la hora de afrontar el cambio climático, es necesario actuar en estos sectores para adaptarse a dichos cambios.
Los sistemas de tierra, energía y agua están interrelacionados y dependen unos de otros. La energía es necesaria para tratar y suministrar agua, el agua es necesaria para convertir la energía, el agua es necesaria para cultivar, la tierra es necesaria para suministrar bioenergía y el uso de la tierra es un elemento crítico de la gestión de las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos. Por tanto, la seguridad alimentaria, energética e hídrica están inseparablemente unidas y el desarrollo sostenible requiere un enfoque integrado y coherente en la formulación de políticas y estrategias.
Así concluye la conferencia 8 sobre las interrelaciones entre el clima, la tierra, la energía y el agua. En la conferencia 9 se analizará más detenidamente el cambio climático

## Slide 26: Conferencia 8.4 Referencias
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, base de datos AquaStat, http://www.fao.org/aquastat/statistics/query/results.html
UNESCO (2014), Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2014: agua y energía; datos y cifras

## Slide 27
Alfstad T., Shivakumar A. (UNDESA), Niet T. (SFU), Gardumi F., Sridharan V. (KTH), 2021. Lectura 8: Interlinkages. Release Version 1.0. [presentación en línea]. Programa de Crecimiento Compatible con el Clima, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Hacer la prueba