## Slide 1: LECTURE 2 LES SDGs ET L'ACCÈS À L'ÉNERGIE
OnSSET/Plateforme mondiale d'électrification
Version 1.0

## Slide 2
Nom du cours
Objectifs du cours
OA1: décrire la situation de l'accès à l'énergie dans le monde.
OA2: Dresser la liste des options technologiques pour l'électrification.
OA3: Décrire le contexte historique des mini-réseaux.
OA4: Extraire les résultats de la plateforme mondiale d'électrification
À la fin de cette séance, vous serez en mesure de
Notes: Ce cours comporte quatre objectifs d'apprentissage. Après ce cours, vous serez en mesure de
Décrire l'état de l'accès à l'énergie dans le monde.
Énumérer les options technologiques pour l'électrification.
Décrire le contexte historique des mini-réseaux.
Extraire les résultats de la plateforme mondiale d'électrification
Ces résultats d'apprentissage seront importants pour la compréhension de base de la modélisation géospatiale.

## Slide 3
ODD 7
2.1 Accès à l'énergie et OnSSET
ODD 7: " Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable d'ici à 2030...".
ONU, 2021
Source de l'image : ONU, image
Notes: En 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a lancé l'Agenda 2030 pour le développement durable qui comprend 17 objectifs de développement durable pour les personnes, la planète et la prospérité. Tout au long de ce cours, nous nous concentrerons sur l'ODD 7 : "Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable d'ici à 2030".
Nous utiliserons l'outil Open Source Spatial Electrification Tool (OnSSET), qui se concentre spécifiquement sur l'accès à l'électricité. Comme nous l'avons déjà dit et comme nous le verrons dans ce cours, l'ODD 7 et l'électricité sont importants à la fois en eux-mêmes et en tant que catalyseurs d'autres objectifs de développements, par exemple l'amélioration des installations de santé, l'amélioration de l'éducation et le développement économique..

## Slide 4
L'accès à l'énergie est important dans de nombreux secteurs
2.1 Accès à l'énergie et OnSSET
Fuso Nerini, 2018 ; ONU, 2016
Notes: Mais pourquoi l'ODD 7 est-il si important ? Comme nous l'avons déjà abordé dans le cours 1, l'ODD 7 est important pour plusieurs des ODD.
Le système énergétique soutient tous les secteurs, qu'il s'agisse des entreprises, de la médecine, de l'éducation, de l'agriculture, des infrastructures, des communications ou de la haute technologie. L'accès à l'électricité dans les pays les plus pauvres a commencé à augmenter et l'efficacité énergétique continue de s'améliorer. Parallèlement, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité augmente. Pendant de nombreuses décennies, les combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole ou le gaz ont été les principales sources de production d'électricité, mais la combustion de combustibles carbonés produit de grandes quantités de gaz à effet de serre, qui sont à l'origine du changement climatique et ont des effets néfastes sur le bien-être des personnes et sur l'environnement. Cela concerne tout le monde, et pas seulement quelques populations. En outre, la consommation mondiale d'électricité augmente rapidement. Sans un approvisionnement stable en électricité, les pays ne seront pas en mesure d'alimenter leurs économies.

## Slide 5
Accès à l'énergie et ODD 7
2.1 Accès à l'énergie et OnSSET
En 2021, 789 millions de personnes n'avaient pas accès aux services d'électricité.
Si nous suivons les politiques et les tendances actuelles, 530 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'auront toujours pas accès à l'électricité d'ici à 2030.
IEA, 2019 ; IEA, 2020
Source : Adapté de Mentis et al. 2021
Source de l'image : OurWorldInData.org, image, sous licence CC-BY 4.0
Notes: En 2010, environ 1,2 milliard de personnes dans le monde n'avaient pas accès à l'électricité. Au cours de la dernière décennie, de nombreux progrès ont été réalisés, notamment en Asie. Selon les derniers chiffres, le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'électricité a diminué pour atteindre environ 789 millions de personnes.
Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, l'Afrique subsaharienne est aujourd'hui la région où la plupart des gens n'ont pas accès à l'électricité dans leur foyer. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a prévu dans les Perspectives énergétiques mondiales 2019 (WEO) que si nous suivons les politiques et les tendances actuelles, 530 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'auront toujours pas accès à l'électricité d'ici 2030. Cela signifierait que nous n'atteindrions pas la cible de l'ODD 7. Dans un scénario plus ambitieux, l'AIE montre que les technologies hors réseau seraient l'option technologique la moins coûteuse pour deux tiers de tous les nouveaux raccordements afin de réaliser l'ODD 7 et d'atteindre l'accès universel d'ici à 2030. Le réseau national fournirait le tiers restant des nouvelles connexions. C'est cette répartition entre les technologies en réseau et hors réseau que nous étudierons tout au long de ce cours. La meilleure option varie d'un pays à l'autre en fonction des objectifs de demande et des coûts des technologies, pour ne citer que quelques paramètres.

## Slide 6
Transformation du système électrique
2.1 Accès à l'énergie et OnSSET
La réalisation de l'ODD 7 d'ici à 2030 nécessite une transformation fondamentale du secteur de l'électricité dans les zones actuellement non desservies.
La planification de l'électrification moderne doit prendre en compte :
1) Minimisation du coût du système
2) Innovation technologique (nouvelles technologies et configurations de systèmes)
3) Intégrité environnementale
4) Initiatives privées et/ou publiques
5) Préoccupations géopolitiques (sécurité énergétique et fiabilité de l'approvisionnement)
Source : Mentis et al. 2021
Notes: La réalisation de l'ODD 7 d'ici 2030 nécessite une transformation fondamentale du secteur de l'électricité dans les zones actuellement non desservies. Pour réussir, la planification de l'électrification moderne doit tenir compte d'une série de différents facteurs.
Tout d'abord, le coût du système doit être pris en considération et il doit être réduit au minimum afin que les fonds nécessaires puissent être collectés par les gouvernements, les organisations internationales et les entreprises, ainsi que par les consommateurs potentiels.
Un deuxième facteur à prendre en considération est que le processus et les modèles de planification doivent tenir compte de l'innovation technologique. Le système électrique des pays où l'accès à l'électricité est faible aujourd'hui ne doit pas nécessairement copier les systèmes des pays qui ont un accès universel à l'électricité. Par exemple, avec la baisse des coûts de l'énergie solaire photovoltaïque (PV) et la disponibilité de systèmes solaires domestiques, ces solutions pourraient être utilisées pour fournir un accès à l'électricité. Soit à la place, soit avant que le réseau ne soit étendu à cet endroit. Par conséquent, les modèles énergétiques pour l'accès à l'électricité doivent être en mesure d'inclure ces systèmes de manière adéquate.
Un troisième facteur est celui des considérations environnementales, qui doivent également être prises en compte. Souvent, les personnes qui n'ont pas accès à l'électricité sont les mêmes qui subissent les plus grands risques liés au changement climatique. La source d'énergie utilisée pour produire l'électricité peut avoir une incidence sur le coût de l'électricité ainsi que sur ses effets sur l'environnement.
Le quatrième facteur est de savoir qui paiera l'investissement. Les entreprises privées sont-elles autorisées à investir dans la production, le transport et la distribution d'électricité connectée au réseau ou seulement dans le secteur de l'utilisation finale ? De même, le gouvernement investit-il uniquement dans la production d'électricité en réseau ou gère-t-il également des mini-réseaux et des systèmes solaires domestiques ?
Enfin, les préoccupations géopolitiques peuvent également entrer en ligne de compte. Il s'agit de savoir si l'énergie est d'origine locale, comme l'énergie solaire ou éolienne, ou si elle dépend d'autres pays, ce qui est souvent le cas des combustibles fossiles s'ils doivent être importés. De même, l'énergie hydroélectrique peut également être géopolitique si elle dépend de rivières transfrontalières.

## Slide 7
Messages clés
2.1 Accès à l'énergie et OnSSET
L'accès à l'énergie durable (électricité) est essentiel pour atteindre de nombreux objectifs de développement durable (par exemple, l'amélioration des infrastructures de santé, l'amélioration de l'éducation, le développement économique).
La planification des réseaux électriques doit tenir compte de nombreux facteurs tels que la minimisation des coûts, les aspects environnementaux et la géopolitique.
Source : Mentis et al. 2021
Notes: Les messages clés de cet mini-cours sont, tout d'abord, que l'accès à l'énergie durable est important non seulement en tant qu'objectif en soi, mais aussi parce qu'il peut contribuer à améliorer de nombreux domaines tels que la santé, l'éducation et le développement économique.
Deuxièmement, plusieurs questions différentes doivent être prises en compte dans la planification du réseau électrique afin d'améliorer l'accès à l'électricité, des aspects économiques aux considérations environnementales en passant par les préoccupations géopolitiques.

## Slide 8
Nom du cours
Mini conférence Objectif d'apprentissage
Lecture 2.1 Références
Fuso Nerini, F., Tomei, J., To, L.S., Bisaga, I., Parikh, P., Black, M., Borrion, A., Spataru, C., Castán Broto, V., Anandarajah, G., Milligan, B., Mulugetta, Y., 2018. Mapping synergies and trade-offs between energy and the Sustainable Development Goals. Nature Energy 3, 10–15. https://doi.org/10.1038/s41560-017-0036-5
International Energy Agency; International Renewable Energy Agency; United Nations Statistics Division; World Bank; World Health Organization. 2020. Tracking SDG 7 : The Energy Progress Report 2020. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33822 License: CC BY-NC 3.0 IGO
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Lecture 1: Introduction to geospatial electrification modelling [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (accessed 2.18.21).
2019. WORLD ENERGY OUTLOOK 2019. OECD Publishing 810. https://doi.org/10.1787/caf32f3b-en
UN, 2016. AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY: 2016. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/7_Why-It-Matters-2020.pdf

## Slide 9
Options d'électrification
2.2 Options d'électrification
Comment assurer l'accès à l'électricité au moindre coût?
Source : Adapté de Mentis et al. 2021
RÉSEAU
SYSTÈMES AUTONOMES
MINI-RÉSEAUX
Source de l'image : Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) sous licence CC BY-NC-ND 2.0
Notes: Dans cette section, nous allons passer en revue les concepts de base de la modélisation géospatiale de l'électrification et de l'outil Open Source Spatial Electrification Tool (OnSSET). De nombreuses études ont montré que l'accès universel à l'électricité peut être réalisé au moindre coût en combinant trois catégories de technologies. La première est souvent appelée réseau national ou centralisé, ou simplement réseau. La deuxième est le mini-réseau et la troisième les technologies autonomes. Ces technologies et catégories seront brièvement expliquées dans la section suivante.

## Slide 10
Option d'électrification: Extension du réseau national/régional
2.2 Options d'électrification
Avantages et inconvénients du réseau national
- Production centralisée d'électricité (mélange de sources d'énergie et de centrales électriques)
- Peut mieux tirer parti des économies d'échelle, ce qui peut entraîner une baisse du coût unitaire de l'électricité.
- Nécessite l'extension des lignes de transport et de distribution à la zone d'intérêt (HT-MT-BT + sous-stations, transformateurs)
- Un processus à forte intensité de capital et généralement de longue haleine (en termes de planification, de construction, d'exploitation et de maintenance)
- Ne dépend pas des ressources disponibles localement (au niveau de la communauté)
Source : Mentis et al. 2021
Source de l'image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Electricity_Grid_Schematic_English.svg sous licence CC-BY 3.0
Notes: Tout d'abord, le réseau national peut être divisé en trois grandes parties : la production centralisée d'électricité, la transmission et la distribution. Traditionnellement, le réseau national produit de l'électricité grâce à de grandes centrales électriques basées, par exemple, sur les combustibles fossiles et l'énergie hydraulique, qui sont connectées au réseau de transmission. Toutefois, des centrales électriques plus petites, telles que des parcs éoliens et des panneaux photovoltaïques, peuvent également être connectées directement au réseau de distribution. Le réseau national utilise les économies d'échelle pour réduire les coûts de production, mais nécessite des réseaux étendus pour transmettre et distribuer l'électricité aux clients.
En examinant le diagramme de flux, on constate que le réseau national a un flux d'énergie spécifique :
Production centralisée d'électricité
  La première partie est constituée par les centrales électriques, que vous voyez en haut de l'image, qui produisent de l'électricité.
Transport d'électricité par des lignes à haute tension (HT) - moyenne tension (MT)
  L'électricité est ensuite acheminée vers les villes et les agglomérations par le biais du réseau de transport, que vous voyez en jaune au milieu de l'image, et qui se compose de lignes à haute tension et à moyenne tension.
Distribution d'électricité par des lignes à moyenne tension - basse tension (BT)
  Enfin, les réseaux de distribution, que vous voyez en bas de l'image, reçoivent l'électricité du réseau de transport et la distribuent au client par le biais de lignes à moyenne tension et à basse tension.

## Slide 11
Mini-réseaux (photovoltaïques, hydroélectriques, éoliens, diesel ou hybrides)
2.2 Options d'électrification
Avantages et inconvénients des mini-réseaux
Peut répondre à des niveaux de demande moyens/élevés, généralement pour un groupe de ménages et/ou de charges productives.
Pas de coûts de transmission mais des coûts de distribution modestes (MT ou BT)
Dépendent des ressources énergétiques disponibles localement et impliquent un stockage dans des batteries et un investissement initial élevé (s'ils sont basés sur des sources renouvelables).
Dépend de la disponibilité/du coût du carburant (si le diesel est inclus)
Photovoltaïque (PV)
Petit/Mini Hydro
Éolienne
Générateur diesel
ou
ou
ou
(Energypedia, 2021)
Source : Adapté de Mentis et al. 2021
Source de l'image : image
Notes: Les mini-réseaux sont une version plus petite du réseau, alimentant une seule ville ou un seul village à partir de sources de production locales qui se connectent au réseau de distribution qui, à son tour, connecte chaque client. La source de production peut être, par exemple, des panneaux solaires, des turbines éoliennes, un générateur diesel ou de l'énergie hydraulique. Ces sources peuvent être associées à des batteries ou à une combinaison des technologies avec différentes sources de production (appelée hybride).
Dans ce cas, le choix d'un type de production dépend des ressources disponibles localement dans la localité où se trouve le mini-réseau. Par exemple, s'il est proche d'une rivière, ce qui permettrait d'utiliser l'énergie hydroélectrique, ou quel est le potentiel solaire ou éolien ? De même, quel serait le coût du diesel si nous devions l'acheter et le transporter jusqu'à la localité ? Si l'électricité est produite directement sur place, il n'est pas nécessaire de mettre en place un réseau de transport. Cependant, une capacité de production plus faible signifie que la production ne peut pas bénéficier autant des économies d'échelle que dans un réseau national.
Les avantages du mini-réseau sont les suivants :
Ils peuvent répondre à des niveaux de demande moyens/élevés, généralement pour un groupe de ménages et/ou de charges productives. (Il s'agit de mini-réseaux isolés (hors réseau), qui ne sont pas interconnectés à un réseau régional ou national).
Ils n'ont pas de coûts de transmission mais des coûts de distribution modestes (MT ou BT).
Elles dépendent des ressources énergétiques disponibles localement et impliquent un stockage dans des batteries et un investissement initial élevé (si elles sont basées sur des sources renouvelables).
S'il s'agit d'un diesel, ils dépendent de la disponibilité et/ou du coût du carburant.

## Slide 12
Systèmes autonomes (lanternes solaires, système solaire domestique, groupes électrogènes diesel)
2.2 Options d'électrification
Avantages et inconvénients du système autonome
La meilleure solution consiste à répondre à une faible demande, généralement celle des ménages individuels et de quelques clients.
Aucun réseau de transmission et de distribution n'est nécessaire
Déploiement relativement facile/rapide
Dépendent des ressources disponibles localement, peuvent impliquer un stockage par batterie et ont un coût d'investissement initial relativement élevé (pour le photovoltaïque uniquement).
Coût d'investissement initial moins élevé, mais dépendant de la disponibilité et du coût du carburant (s'il s'agit d'un carburant diesel)
Générateur diesel
Photovoltaïque (PV)
ou
Source : Adapté de Mentis et al. 2021
Source de l'image : https://pic.made-in-china.com/4f0j00jChQiVbmllpJ/Small-Diesel-Generator-Set-Generator.jpg
Notes: Enfin, nous avons les technologies autonomes dans lesquelles le client dispose de sa propre unité de production. Il peut s'agir d'un petit générateur diesel ou, comme c'est le plus souvent le cas aujourd'hui, de son propre système solaire domestique (ou SHS, Solar Home System). Ces unités sont petites et ont un coût plus élevé par kilowatt de capacité installée, mais elles n'ont pas besoin de réseau de transmission et de distribution car le client produit de l'électricité directement là où il en a besoin. Tout comme les mini-réseaux, les systèmes autonomes doivent utiliser les ressources disponibles localement. Cela signifie qu'il faut tenir compte du potentiel solaire et du coût local du diesel, y compris les coûts de transport.
Les avantages des systèmes autonomes sont les suivants :
Ils sont les mieux à même de répondre à des niveaux de demande faibles, généralement des ménages individuels et quelques clients.
Aucun réseau de transmission et de distribution n'est nécessaire.
Ils sont déployés relativement facilement.
Elles dépendent des ressources disponibles localement, peuvent impliquer un stockage par batterie et ont un coût d'investissement initial relativement élevé (pour l'énergie photovoltaïque uniquement).
Elles ont un coût d'investissement initial plus faible mais dépendent de la disponibilité et du coût du carburant (pour le diesel uniquement).

## Slide 13
Quelles sont les options en matière d'électrification?
2.2 Options d'électrification
Sur le réseau
Systèmes Autonome
Mini-réseaux
Modèles typiques de systèmes énergétiques à moyen et long terme
Mentis et al, 2016 ; Dalla Longa et al, 2018
Source : Adapté de Mentis et al. 2021
Source de l'image : Huang et al. 2020, Image , sous licence CC-BY 3.0
Notes: Historiquement, les modèles de systèmes énergétiques nationaux se sont concentrés sur l'optimisation de la production d'électricité du réseau. Il s'agit d'étudier une combinaison de centrales électriques capables de fournir une électricité fiable à un faible coût. Ces modèles tiennent compte de différentes contraintes telles que la disponibilité des ressources et les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, ces modèles ne sont pas optimaux pour modéliser les technologies hors réseau (où nous incluons les mini-réseaux et les technologies autonomes). L'amélioration de l'accès à l'électricité et des zones actuellement non desservies à moindre coût doit également prendre en compte les technologies hors réseau. C'est la raison pour laquelle des modèles géospatiaux d'électrification ont été développés, comme nous le verrons plus en détail dans les sections suivantes.

## Slide 14
Nom du cours
Mini conférence Objectif d'apprentissage
Lecture 2.2 Références
Dalla Longa, F., Strikkers, T., Kober, T., van der Zwaan, B., 2018. Advancing Energy Access Modelling with Geographic Information System Data. Environ Model Assess 23, 627–637. https://doi.org/10.1007/s10666-018-9627-1
Energypedia, 2021. Mini Grids [WWW Document]. URL https://energypedia.info/wiki/Mini_Grids#Definition_and_Overview (accessed 2.13.21).
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: the first application of an open source, spatial electrification tool (OnSSET) on Sub-Saharan Africa. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Lecture 1: Introduction to geospatial electrification modelling [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (accessed 2.18.21).
Mentis, D., Andersson, M., Howells, M., Rogner, H., Siyal, S., Broad, O., Korkovelos, A., Bazilian, M., 2016. The benefits of geospatial planning in energy access – A case study on Ethiopia. Applied Geography 72, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.04.009

## Slide 15
L'histoire peut-elle nous éclairer sur la feuille de route de l'ODD 7?
2.3 Contexte historique des mini-réseaux
Korkovelos et al. 2020
Source de l'image : "Mini-réseau photovoltaïque alimentant une pompe à eau dans un village rural du Niger. Sélectionné pour un financement dans le cadre du quatrième cycle" par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) est placé sous licence CC BY-NC-ND 2.0.
Notes: L'accès à l'énergie moderne, et à l'électricité en particulier, est un ingrédient important du progrès socio-économique et du bien-être. Comme nous l'avons vu précédemment, de nombreux efforts d'électrification se concentrent sur le déploiement de grands réseaux centralisés. En revanche, les systèmes hors réseau ne peuvent fournir de l'électricité qu'à une petite partie de la population mondiale. Cependant, avec l'Agenda 2030 et la réalisation de l'accès universel à l'énergie pour tous, c'est-à-dire l'objectif de développement durable n°7, les solutions énergétiques décentralisées ont le potentiel de jouer un rôle clé pour les parties de la population qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'environ 70 % des ménages ruraux pourraient être électrifiés grâce à des technologies hors réseau (autonomes et mini-réseaux) au cours de la prochaine décennie. Bien que cette transition soit prometteuse, elle peut également accroître la complexité du processus de planification de l'électrification. En effet, les technologies hors réseau sont différentes de celles du réseau central et comportent leurs propres risques. Par exemple, une technologie nouvelle et coûteuse, comme les énergies renouvelables à petite échelle avec stockage, sera introduite dans les zones rurales de l'Afrique subsaharienne où le prix peut être un facteur clé. Ces technologies renouvelables à petite échelle peuvent également être mises en œuvre par de nouveaux acteurs qui doivent s'impliquer et coopérer au niveau local.

## Slide 16
Phases historiques de l'électrification
2.3 Contexte historique des mini-réseaux
Phase 1 - Projets pilotes
Phase 2 - Déploiement technologique
Phase 3 - Expansion économique
Phase 4 - Mise à l'échelle sociale
Korkovelos et al, 2020
Notes: Le processus d'électrification est, bien entendu, spécifique à chaque cas en termes de lieu, de temps et de ressources disponibles à chaque endroit. Cependant, il semble qu'il y ait des modèles communs entre le développement historique de l'électrification.
La première phase de développement peut être illustrée par de petits projets pilotes innovants (de mini-réseaux) qui s'appuient sur un modèle commercial proposé et testent leur faisabilité initiale.
La deuxième phase est la phase de déploiement, au cours de laquelle nous trouvons les clients qui peuvent se permettre de payer l'accès premium à un certain service d'électricité (connexion à des mini-réseaux plus importants). C'est également à ce stade que nous voyons la preuve de la viabilité économique de la technologie et de ses applications.
La troisième phase est l'expansion économique des mini-réseaux vers des réseaux connectés plus importants qui peuvent alors bénéficier de l'économie d'échelle. L'opportunité économique potentielle que cela représente stimule également le développement de la région.
La quatrième et dernière phase est celle de la mise à l'échelle sociale, au cours de laquelle un acteur public intervient et commence à réguler le marché et à le compléter. Cela permet aux localités qui ne sont pas économiquement viables d'être néanmoins connectées. C'est ce que l'on appelle souvent l'électrification du dernier kilomètre.

## Slide 17
Le "dernier kilomètre"
2.3 Contexte historique des mini-réseaux
Développement du réseau électrique en Pennsylvanie entre 1900 et 1930
Korkovelos, 2020
Source de l'image : Korkovelos et al, 2020, Image, sous licence CC-BY 4.0
Notes: La dernière phase (mise à l'échelle sociale) se produit lorsque le réseau central et/ou les technologies décentralisées sont déployés, généralement dans le cadre d'un plan d'électrification de l'État, et que la population du "dernier kilomètre" bénéficie d'un accès à l'énergie. Nous voyons ici des défis communs qui sont liés à l'objectif de développement durable n° 7. Comment parvenir à un accès universel à l'électricité - en particulier en ce qui concerne les communautés rurales éloignées non desservies - et à quel coût ? En outre, des questions se posent quant à la manière de garantir un approvisionnement fiable et respectueux de l'environnement.
Historiquement, ces quatre phases se sont généralement déroulées dans l'ordre indiqué sur l'image, les grands systèmes prenant le pas sur les petits au fur et à mesure que l'électrification progressait. Cela a finalement conduit au développement des réseaux électriques modernes d'aujourd'hui, essentiellement centralisés, dans de nombreux pays. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque des réseaux centralisés sont disponibles - à différents niveaux de capacité et de fiabilité - dans la plupart des pays. Cela signifie qu'aujourd'hui, les populations non électrifiées peuvent se passer de petits systèmes pilotes hors réseau et se connecter directement au réseau central.

## Slide 18
Sauter le pas vers des options durables?
2.3 Contexte historique des mini-réseaux
La population électrifiée au Malawi en 2018 est de ~11%.
Les établissements ruraux sont situés loin du réseau central.
Korkovelos, 2020, Korkovelos et al, 2019
Source de l'image : Korkovelos et al, image 2019 sous licence CC-BY 4.0
Notes: D'un autre côté, comme le montre l'histoire, ce saut dans la connexion directe au réseau central n'est pas facile, surtout lorsqu'il s'agit de populations plus éloignées et plus pauvres, appelées le "dernier kilomètre". Il dépend fortement d'une forte détermination politique soutenue par un financement gouvernemental. La planification et la mise en œuvre prennent également beaucoup de temps. Dans certains cas, le coût de l'extension du réseau est si élevé qu'il ne s'agit tout simplement pas d'une option d'électrification viable, même dans les pays qui disposent des ressources financières, technologiques et politiques nécessaires pour réaliser ce saut. D'un point de vue économique, le coût des lignes de distribution était moins élevé et la dépendance à l'égard de l'électricité importée était également moindre. La communauté bénéficiaire s'est également sentie concernée.
Aujourd'hui, les technologies de réseau et hors réseau sont passées de la première à la troisième phase et sont devenues techniquement et financièrement plus viables, ce que nous aborderons dans les prochaines parties du cours. La possibilité de connecter plusieurs technologies de centrales électriques, d'avoir des interconnexions régionales et des lignes de transmission à longue distance rend l'électricité du réseau flexible, fiable et considérablement bon marché. D'autre part, les mini-réseaux sont disponibles sous différentes configurations (CA ou CC) et peuvent être alimentés par une variété de sources d'énergie primaire telles que le pétrole, la biomasse, l'hydroélectricité, le vent, le soleil, l'hydrogène ou les systèmes hybrides. En outre, les systèmes solaires domestiques et autres mini, micro ou pico-générateurs peuvent fournir de l'électricité quotidienne aux ménages sur demande. Cependant, cette gamme d'options technologiques augmente également la complexité du processus de planification de l'électrification. Des questions telles que : Où, quand et à quel prix ces technologies peuvent-elles être déployées pour assurer l'accès à l'électricité ? Qui va payer et selon quelles normes et/ou conditions ? Comment ces paiements seront-ils effectués ? Ce sont des questions auxquelles les planificateurs de l'électrification sont souvent confrontés aujourd'hui. En gardant tout cela à l'esprit, l'histoire peut nous donner quelques leçons clés qui pourraient être utiles pour la politique d'électrification aujourd'hui.

## Slide 19
Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire?
2.3 Contexte historique des mini-réseaux
Leçon 1 - Tirer parti des ressources locales disponibles
Leçon 2 - Rentabilité économique
Leçon 3 - Participation de la communauté
Leçon 4 - Détermination politique et réglementation
Korkovelos, 2020
Notes: Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire ? Tout d'abord, les premiers systèmes électriques étaient conçus et construits en fonction du contexte local, notamment des ressources naturelles, des technologies disponibles, des chaînes d'approvisionnement et de la demande. En d'autres termes, les technologies d'électrification d'aujourd'hui devraient être conçues autour de technologies qui exploitent au mieux les ressources naturelles locales disponibles afin de garantir des chaînes d'approvisionnement durables.
Deuxièmement, le développement des systèmes électriques a toujours été lié à la rentabilité. Qu'ils soient publics ou privés, les systèmes qui n'étaient pas économiquement viables finissaient par cesser leurs activités. Les premiers petits systèmes isolés étaient situés dans des endroits où la demande était évidente et très crédible, par exemple l'industrie, les mines ou les magasins commerciaux. Ils pouvaient s'offrir des services d'électricité à un prix élevé. Par conséquent, des liens étroits entre la fourniture d'électricité et la productivité sont essentiels au développement de solutions d'électrification durables.
Troisièmement, l'implication de la communauté et la création d'un sentiment d'appropriation peuvent améliorer la fonctionnalité des systèmes électriques à long terme, en particulier dans les zones rurales. Cela est particulièrement vrai pour les configurations hors réseau, qui peuvent nécessiter des pratiques de gouvernance inclusives et/ou un dialogue ouvert concernant les paramètres de conception et d'exploitation, tels que la construction, l'entretien, l'expansion et les tarifs.
Enfin, il est clair que, quelle que soit l'approche de l'électrification, les efforts d'accès à l'électricité semblent bénéficier de la mise en place d'un cadre politique fort et clair. Ce cadre doit fixer des objectifs clairs pour les progrès de l'électrification en créant une feuille de route solide pour les activités de planification de l'électrification dans le pays/la région. Les rôles dans le processus d'électrification doivent être clairement définis pour les différentes parties prenantes, telles que les planificateurs, le gouvernement, les régulateurs politiques, les développeurs, les investisseurs, les acteurs tiers, par exemple les ONG, et la communauté.

## Slide 20
Nom du cours
Lecture 2.3 Références
Korkovelos, A., 2020. Advancing the state of geospatial electrification modelling: New data, methods, applications, insight and electrification investment outlooks. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1431484/FULLTEXT01.pdf
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. The Role of Open Access Data in Geospatial Electrification Planning and the Achievement of SDG7. An OnSSET-Based Case Study for Malawi. Energies 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Korkovelos, A., Zerriffi, H., Howells, M., Bazilian, M., Rogner, H.-H., Fuso Nerini, F., 2020. A Retrospective Analysis of Energy Access with a Focus on the Role of Mini-Grids. Sustainability 12, 1793. https://doi.org/10.3390/su12051793

## Slide 21
2.4 Plateforme mondiale d'électrification (GEP)
Capture d'écran de : https://electrifynow.energydata.info
Notes: Dans ce mini-cours, nous allons examiner de plus près la Plateforme mondiale d'électrification (GEP pour Global Electrification Platform) qui a été développée par le consortium des institutions suivantes :
Banque mondiale, ESMAP, KTH, Development Seed, World Resources Institute, ABB, Google et Université de Cambridge.

## Slide 22
2.4 Plateforme mondiale d'électrification (GEP)
Niveau 1 - GEP Explorer: Perspectives d'investissement dans l'électrification actualisées et accessibles à tous
Niveau 2 - Générateur GEP: Interface utilisateur open-source pour générer des perspectives d'électrification à la volée
Niveau 3 - Boîte à outils GEP: Documentation et matériel de formation complets et en libre accès
Niveaux et public cible
Notes: La plateforme GEP a été lancée en 2019 et constitue un portail ouvert pour les données, les analyses et les recherches sur les investissements dans l'électrification. Elle est conçue selon les principes d'ouverture et de transparence et vise à permettre la réutilisation, la réplicabilité et la reproductibilité des processus et des données intégrés dans la plateforme. Sur la base de ces principes, les résultats du GEP sont disponibles à trois niveaux :
Niveau 1 - GEP Explorer : Perspectives d'investissement dans l'électrification actualisées et accessibles à tous
Niveau 2 - Générateur GEP : Interface utilisateur open source (UI pour User Interface) pour générer des perspectives d'électrification à la volée
Niveau 3 - Boîte à outils GEP : Documentation et matériel de formation en libre accès
Le GEP s'adresse à quatre publics principaux :
Les décideurs de haut niveau qui utiliseront les résultats du GEP Explorer qui produit des options d'investissement géo-infographiques pour tous les pays cibles.
Les analystes des politiques publiques et des investissements qui utiliseront le générateur de scénarios GEP pour élaborer des scénarios sur mesure afin d'atteindre des objectifs spécifiques en matière de politique ou d'investissement.
Les producteurs de données et les développeurs informatiques qui utiliseront la boîte à outils GEP et disposeront d'une cible pour laquelle des informations et des méthodes supplémentaires pourront être utilisées (avec un impact mondial).
Les organisations de développement mondial qui disposeront d'une plateforme pour la sensibilisation des pays. Le logiciel fournit un tremplin pour une analyse et un engagement sur mesure, du monde universitaire aux développeurs de projets.

## Slide 23
L'architecture générale du GEP
2.4 Plateforme mondiale d'électrification (GEP)
Source de l'image : https://gep-user-guide.readthedocs.io/en/latest/Overview.html
Notes: L'architecture du GEP est divisée en trois niveaux décrits précédemment.
Niveau 1 : commence par les données fournies par des fournisseurs de données énergétiques tels que la Banque mondiale, le WRI ou KTH. Ces données sont ensuite combinées dans le modèle énergétique OnSSET qui produit plusieurs centaines de scénarios. Ceux-ci sont téléchargés dans une base de données et sur un site web où vous pouvez explorer différents scénarios d'investissement dans le GEP Explorer.
Niveau 2 : est formulé pour l'analyste qui souhaite développer ses propres scénarios. L'analyste recueille les quelque 100 ensembles de données nécessaires à la construction du modèle. Il exécute ensuite le modèle dans le générateur GEP et explore les résultats sur l'ordinateur local.
Niveau 3 : il s'agit de la boîte à outils GEP où sont publiés tout le matériel pédagogique, la documentation et les données de base.

## Slide 24
Plateforme mondiale d'électrification - Explorer
2.4 Plateforme mondiale d'électrification (GEP)
Le GEP est une plateforme interactive en ligne, en libre accès, qui permet d'obtenir une vue d'ensemble des scénarios d'investissement dans l'électrification pour 58 pays.
La plateforme fournit actuellement 96 scénarios d'électrification par pays sur la base d'une version du modèle OnSSET, explorant les variations de la croissance démographique, du niveau de la demande, des coûts de la technologie et d'autres paramètres de décision.
Les fichiers de données d'entrée, les paramètres de coût, le modèle OnSSET, etc., peuvent être téléchargés pour permettre à chacun d'exécuter ses propres scénarios personnalisés.
La plateforme est disponible à l'adresse suivante : https://electrifynow.energydata.info/
Capture d'écran de : https://electrifynow.energydata.info
Notes: GEP Explorer est un site web en libre accès qui permet de parcourir différents scénarios d'électrification. Le site propose jusqu'à 96 scénarios, par pays, pour 58 pays. Les résultats présentés sur la plateforme ont été générés à l'aide du modèle OnSSET. Ces scénarios explorent les options d'électrification les moins coûteuses pour différents objectifs de demande, coûts technologiques et autres aspects importants.
À partir du GEP, vous pouvez également télécharger les données d'entrée que vous avez utilisées et vous pouvez exécuter votre propre modèle sur votre ordinateur en utilisant le code OnSSET, qui est disponible sur GitHub.
Pour votre première expérience pratique, vous utiliserez l'Explorateur GEP pour explorer les résultats.

## Slide 25
Messages clés
2.4 Plateforme mondiale d'électrification (GEP)
Outil et ensembles de données en source ouverte basés sur les principes d'ouverture et de transparence et visant à permettre la réutilisation, la réplicabilité et la reproductibilité.
La plate-forme est divisée en trois niveaux :
  Niveau 1 - GEP Explorer
  Niveau 2 - Générateur GEP
  Niveau 3 - Boîte à outils GEP
Quatre principaux publics cibles pour le GEP :
  Décideurs de haut niveau
  Analystes de politiques publiques et d'investissement
  Producteurs de données et développeurs informatiques
  Organisations mondiales de développement
Notes: Les messages clés de la plateforme mondiale d'électrification qui est un outil open source, avec des ensembles de données basés sur les principes d'ouverture et de transparence. Elle aspire à permettre la réutilisation, la réplicabilité et la reproductibilité.
Ensuite, la plateforme est divisée en trois niveaux : GEP Explorer, GEP Generator et GEP Toolbox.
Enfin, le public cible du GEP est le suivant : Les décideurs de haut niveau, les analystes de politiques publiques et d’investissements, les producteurs de données et les développeurs informatiques, ainsi que les organisations mondiales de développement.

## Slide 26
Lecture 2.4 Références
Global Electrification Platform Explorer [WWW Document], n.d. . Global Electrification Platform Explorer. URL https://electrifynow.energydata.info (accessed 2.14.21).
Welcome to The GEP User’s Guide! — The GEP User Guide 09-06-2019 documentation [WWW Document], n.d. URL https://gep-user-guide.readthedocs.io/en/latest/ (accessed 2.14.21).

## Slide 27
27
Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce cours !

## Slide 28
CCG courses (this will take you to the website link http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Lecture 2: OnSSET/Global Electrification Platform. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, Energy Sector Management Assistance Program and World Bank Group
The translation of this material to French was assisted by Ariane Millot.