## Slide 1: LECTURE 3 INTRODUCTION A OnSSET
OnSSET/Plateforme mondiale d'électrification
Version 1.0

## Slide 2
Nom du cours
Objectifs du cours
OA 1: décrire les ensembles de données de base utilisés dans OnSSET
OA 2: expliquer comment les ressources énergétiques sont distribuées en Afrique subsaharienne
OA 3: énumérer les principales caractéristiques des systèmes d'information géographique (SIG)
OA 4: décrire le rôle des données géospatiales et des objectifs de développement durable
À la fin de cette séance, vous serez en mesure de:
Notes: Ce cours comporte quatre objectifs d'apprentissage. Après ce cours, vous serez en mesure de
Décrire les ensembles de données de base utilisés dans OnSSET
Expliquer comment les ressources énergétiques sont réparties en Afrique subsaharienne
Énumérer les principales caractéristiques des systèmes d'information géographique (SIG)
Décrire le rôle des données géospatiales et des objectifs de développement durable
Ces résultats d'apprentissage seront importants pour la compréhension de l'outil OnSSET.

## Slide 3
3.1 Introduction à OnSSET
Un nouveau modèle d'optimisation à moyen terme d'optimisation du système électrique
Identifie un plan à moindre coût pour l'électrification universelle par le biais d'une combinaison de
  Extension du réseau
  Systèmes mini-réseau
  Systèmes autonomes
Incorpore de manière spatialement explicite les ressources, les infrastructures, les technologies et la demande
L'objectif est d'assurer un accès total à une électricité abordable, fiable, durable et moderne pour tous d'ici à 2030.
Korkovelos et al. 2019, Mentis et al. 2017
Outil d'électrification spatiale à source ouverte (Open-Source Spatial Electrification Tool OnSSET)
Source : Mentis et al. 2021
Notes: Le modèle développé par l'Institut royal de technologie KTH, et que nous utiliserons dans ce cours, est l'Open-Source Spatial Electrification Tool (OnSSET). OnSSET s'appuie sur la dimension géospatiale pour développer des scénarios d'investissement d’électrification pour chaque localité d'un pays ou d'une région. Il calcule le scénario le moins coûteux pour l'accès universel à l'électricité. OnSSET prend en compte l'extension du réseau, les mini-réseaux et les systèmes autonomes. Il a d'abord été développé en se concentrant sur l'ODD 7, à savoir créer un accès universel à l'énergie d'ici 2030. Aujourd'hui, il peut également être personnalisé pour tenir compte de différents objectifs temporels et de différents objectifs en matière de taux d'accès.

## Slide 4
Aspects clés de OnSSET
3.1 Introduction à OnSSET
Korkovelos et al, 2019
Source : Mentis et al. 2021
Mise en œuvre en Python et QGIS
Analyse de l'électrification spécifique au pays (niveau national et sous-national)
Résolution spatiale pouvant varier en fonction des données d'entrée et des besoins
Intrants personnalisés en fonction des caractéristiques propres à chaque pays
  Indicateurs sociaux (par exemple : croissance de la population, niveau d'urbanisation, différents modèles de demande)
  Facteurs techniques (par exemple : pertes de T&D pour le réseau national, technologies alternatives disponibles)
  Éléments de coût (par exemple : coût d'investissement, frais de fonctionnement et d'entretien, coût du combustible)
  Objectifs en matière d'accès à l'énergie
Notes: Comme son nom l'indique, OnSSET est un modèle open source, ce qui signifie que tout le monde peut y accéder via notre dépôt GitHub (où le dépôt est un répertoire ou un espace de stockage en ligne où vos projets peuvent vivre). Pour effectuer une analyse à l'aide d'OnSSET, vous avez également besoin de deux autres outils open source. Le premier outil est Python, qui est un langage de programmation nécessaire pour exécuter le code OnSSET lui-même. Le second est Q.G.I.S, qui est un système d'information géospatiale. Il s'agit d'un logiciel utilisé pour collecter et traiter les données géospatiales nécessaires au code OnSSET. Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire d'être un programmeur pour utiliser l'outil OnSSET - il suffit d'avoir Python sur son ordinateur. En outre, le processus Q.G.I.S peut être remplacé par d'autres logiciels GIS, tels que Arc G.I.S ou GeoPandas.
Cet outil est adapté à l'analyse nationale, où chaque localité est modélisée individuellement. Cependant, cet outil ne fournit pas de solution pour chaque ménage. Il fournit plutôt une solution globale pour chaque localité. Enfin, le modèle peut être personnalisé pour refléter les différents contextes qui peuvent s'appliquer à différents pays. Il existe environ 15 ensembles de données géospatiales et 150 autres variables d'entrée qui peuvent facilement être mises à jour pour le pays ou la région spécifique que vous étudiez. Il s'agit notamment de la population et de sa croissance, d'informations sur les tendances de l'urbanisation, de la demande prévue d'électricité et des taux d'accès visés, des coûts des différentes options technologiques et d'autres facteurs techniques tels que la perte des réseaux de transmission et de distribution (ou T&D). Nous couvrirons tous ces aspects au cours de cette formation.

## Slide 5
Contribution de OnSSET
3.1 Introduction à OnSSET
Source : Adapté de Mentis et al. 2021
Source ouverte
Méthodologies/algorithmes sous-jacents publiés dans des revues à comité de lecture
Utilisé par des équipes de différentes universités (par exemple, l'Université de Colombie britannique, l'Université polytechnique de Kaboul, l'Université du Cap, l'Imperial College de Londres).
Utilisé pour informer les rapports internationaux tels que les Perspectives énergétiques mondiales de l'AIE (2017, 2019).
Utilisé pour renforcer les capacités en matière de planification géospatiale de l'électrification dans différentes institutions et différents pays.
Adopté par les organisations internationales
  La plateforme mondiale d'électrification (Global Electrification Platform, GEP) -- Banque mondiale
  Outils de modélisation pour le développement durable -- UNDESA
Notes: Depuis son développement en 2015, OnSSET a été utilisé dans des études de recherche, des plateformes en ligne et des événements de renforcement des capacités en modélisation. La méthodologie et les nouveaux ajouts à l'outil sont examinés par des pairs et publiés dans des revues scientifiques. OnSSET est un logiciel libre et gratuit à utiliser et à modifier en fonction de vos besoins. L'outil est également utilisé par des chercheurs d'autres universités, du Canada à l'Afghanistan en passant par l'Afrique du Sud. Les résultats de l'outil OnSSET peuvent également être consultés dans des rapports internationaux, tels que les Perspectives énergétiques mondiales (World Energy Outlook) de l'Agence internationale de l'énergie. Nous tenons également à mentionner que notre travail est axé sur les activités de renforcement des capacités. En collaboration avec des partenaires internationaux, nous avons organisé des formations en Italie, au Bénin, en Éthiopie, en Afrique du Sud et dans d'autres pays afin de nous assurer que les modèles peuvent être utilisés par les professionnels de l'énergie dans les régions où l'accès à l'électricité doit être amélioré. Enfin, il existe également des plateformes où chacun peut explorer des scénarios d'électrification pour des pays du monde entier sans avoir à effectuer un travail de modélisation propre, comme les outils de modélisation pour le développement durable de l'UNDESA (Département des affaires économiques et sociales des Nations unies), ou la plateforme mondiale d'électrification de la Banque mondiale et de l'ESMAP (Programme d'assistance à la gestion du secteur de l'énergie).

## Slide 6
6
Modèles géospatiaux d'électrification
3.1 Introduction à OnSSET
Les différents outils ont des objectifs, des avantages et des faiblesses différents:
Planification de l'électrification rurale et nationale
Logiciel libre ou logiciel sous licence
Différents niveaux de détail et de temps de calcul
Nombre variable d'options technologiques de production d'électricité
Moner-Girona et al, 2018, Morissey, 2018
Source : Mentis et al. 2021
Source de l'image : Moner-Girona et al., 2018, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Les modèles qui prennent en compte les informations géospatiales sur la façon dont les choses varient dans la région pour étudier comment accroître l'accès à l'électricité sont ce que nous appelons des modèles d'électrification géospatiale.
Ces dernières années, de nombreux modèles et initiatives ont été développés pour prendre en compte la dimension géospatiale afin d'améliorer la planification de l'électrification, comme le montre la figure. Les différents outils ont différents degrés d'intégration des ODD, OnSSET se concentrant fortement sur l'ODD 7. Comme mentionné, de nombreux aspects doivent être pris en compte dans la planification : économiques, technologiques, environnementaux et politiques. Les différents modèles et initiatives ont des objectifs différents et des avantages et faiblesses différentes. Il est important de sélectionner un modèle ou un outil adapté pour répondre aux questions spécifiques que vous souhaitez étudier ou auxquelles vous devez répondre. Nous mentionnerons quelques différences notables entre les modèles. Tout d'abord, les modèles peuvent avoir des objectifs différents, par exemple se concentrer sur l'électrification rurale ou nationale. Deuxièmement, un modèle peut être open source ou sous licence. Troisièmement, les niveaux de détail et les temps de calcul varient. Enfin, il existe différents niveaux de richesse des choix technologiques.

## Slide 7
Messages clés
3.1 Introduction à OnSSET
La pertinence des différentes options technologiques (extension du réseau, mini-réseaux, systèmes autonomes) pour fournir de l'électricité dépend de nombreux facteurs qui varient géographiquement à l'intérieur d'un pays.
Ces dernières années, plusieurs modèles ont été développés qui prennent en compte la dimension géographique pour examiner les options technologiques permettant d'améliorer l'accès à l'électricité : il s'agit des modèles d'électrification géospatiale.
Plusieurs modèles d'électrification géo-spatiale sont utilisés à des fins différentes, chacun ayant ses propres forces et faiblesses.
Source : Mentis et al. 2021
Notes: Résumons maintenant les trois messages clés de cette partie du cours. Tout d'abord, nous devons inclure la dimension géospatiale dans la planification de l'accès à l'énergie pour savoir où déployer les différentes technologies, en fonction de la population, de la disponibilité des ressources et de la distance par rapport aux infrastructures. Ensuite, pour couvrir cette dimension spatiale, plusieurs modèles, outils et initiatives différents ont été développés ces dernières années, que nous appelons modèles d'électrification géospatiale. Enfin, il faut noter que chaque modèle a ses propres forces et faiblesses. Ils sont adaptés pour répondre à différentes questions ou pour informer différents types de projets. L'outil OnSSET est un modèle open source avec des temps d'exécution réduits et un niveau de détail plus faible que certains autres, qui a été utilisé dans de nombreuses applications et formations différentes.

## Slide 8
Nom du cours
Lecture 3.1 Références
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. The Role of Open Access Data in Geospatial Electrification Planning and the Achievement of SDG7. An OnSSET-Based Case Study for Malawi. Energies 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: the first application of an open source, spatial electrification tool (OnSSET) on Sub-Saharan Africa. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Lecture 1: Introduction to geospatial electrification modelling [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (accessed 2.18.21).
Moner‐Girona, M., Puig, D., Mulugetta, Y., Kougias, I., AbdulRahman, J., Szabó, S., 2018. Next generation interactive tool as a backbone for universal access to electricity. WIREs Energy and Environment 7, e305. https://doi.org/10.1002/wene.305
Morrissey, J., 2018. Achieving Universal Electricity Access at the Lowest Cost. Oxfam, OXFAM’S RESEARCH BACKGROUNDERS 113.

## Slide 9
Identifier les données géospatiales relatives à l'énergie
3.2 Principaux ensembles de données utilisés dans OnSSET
Limites administratives
Réseau routier
Lumière nocturne
Centrales électriques
Les mines
Réseau existant
Population actuelle
Population projetée et réseau de distribution
Facteur de capacité de l'énergie éolienne
Irradiation horizontale globale
Potentiel des petites et mini centrales hydroélectriques
Coût spatial des groupes électrogènes diesel
Source : Mentis et al. 2021
Korkovelos et al. 2019, Mentis et al. 2017
Réseau existant
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Dans cette partie, nous examinerons un exemple d'analyse de l'électrification, à l'aide de l'outil OnSSET, pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Pour commencer, nous devons rassembler tous les ensembles de données géospatiales. Tout d'abord, nous devons examiner les frontières administratives qui délimitent la zone ou le pays que nous étudions. Dans le cas présent, nous étudions tous les pays d'Afrique subsaharienne. Un autre ensemble de données important est le réseau routier, qui indique dans quelle mesure chaque localité est connectée. Les lumières nocturnes montrent la lumière détectable par un satellite qui passe au-dessus du globe pendant la nuit. Nous pouvons en déduire qu'il y a probablement un accès à l'électricité ou à quelque chose qui émet cette lumière. Nous pouvons également examiner les centrales électriques et les mines, les premières étant des producteurs d'électricité, les secondes des consommateurs d'électricité. Un autre ensemble de données clé est l'information sur l'emplacement du réseau existant, qui influe sur le coût de l'extension à de nouvelles localités (comme on peut le voir sur l'image). Cet ensemble de données est également utilisé pour identifier les localités actuellement électrifiées. Bien entendu, nous devons également tenir compte de la répartition de la population. Nous nous penchons également sur les projections de celle-ci. Comment prévoyons-nous la croissance de la population dans les différentes régions et y a-t-il des extensions du réseau déjà engagées que nous devrions inclure dans notre analyse ? Dans la diapositive suivante, nous aborderons les couches de ressources énergétiques.

## Slide 10
Ressources énergétiques en Afrique subsaharienne
3.2 Principaux ensembles de données utilisés dans OnSSET
Korkovelos et al. 2018, Mentis et al. 2017
Source : Adapté de Mentis et al. 2021
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Source de l'image : Korkovelos et al. 2018, image sous licence CC-BY 4.0
Notes: En Afrique subsaharienne, le potentiel éolien est élevé en Afrique de l'Ouest et de l'Est. En ce qui concerne les ressources en énergie solaire, ou l'irradiation horizontale globale, vous pouvez voir qu'il y a des variations à travers le continent avec certaines zones ayant un potentiel très élevé (en rouge plus foncé). En général, le potentiel solaire de l'Afrique subsaharienne est assez élevé. Nous avons également inclus le potentiel hydroélectrique, comme le montre l'image bleue inférieure. En rouge et en bleu, vous pouvez voir les différents endroits où nous avons trouvé que nous pouvions connecter des mini et petites centrales hydroélectriques à travers l'Afrique sub-saharienne. En outre, nous disposons également d'informations sur le coût du diesel. Le coût varie d'un pays à l'autre (coût faible en rouge et coût élevé en vert), mais aussi d'un pays à l'autre, comme vous pouvez le voir dans le coin supérieur droit, illustrant un scénario de coût élevé et faible du diesel.
La variation géospatiale dépend des facteurs liés au diesel
Sa disponibilité ;
Que le pays soit importateur ou exportateur ;
Et le coût du transport du diesel vers les localités les plus éloignées.

## Slide 11
Cadre multi-niveaux
3.2 Principaux ensembles de données utilisés dans OnSSET
ESMAP, 2015 ; Fuso Nerini et al, 2016
Source : Mentis et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Une fois les ensembles de données géospatiales collectés, nous devons également estimer la future demande d'électricité. Pour ce faire, nous utilisons le cadre multi-niveaux. Ce cadre comporte cinq niveaux d'accès, et il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'électricité ou de ne pas en avoir, mais aussi de savoir de quelle quantité d'électricité on a besoin. Le niveau 1 est le niveau d'accès à l'électricité le plus bas. Il s'agit d'une quantité d'électricité juste suffisante pour alimenter quelques ampoules électriques ou pour recharger un téléphone ou une radio. Si nous passons au niveau 2, nous ajoutons d'autres appareils, par exemple une télévision, un ventilateur ou d'autres appareils à faible consommation. Enfin, lorsque nous passons aux niveaux 3, 4 et 5, les services d'électricité sont plus nombreux et comprennent les réfrigérateurs, les climatiseurs et les cuisinières électriques. Bien entendu, les besoins en électricité varient en fonction du niveau visé. Pour alimenter quelques ampoules et recharger un téléphone, quelques kilowattheures par habitant et par an suffisent. En revanche, si vous souhaitez alimenter en électricité des cuisinières et des climatiseurs, vous aurez besoin de plusieurs centaines de kilowattheures par personne et par an. Dans OnSSET, nous définissons la demande d'électricité pour chaque localité en fonction de sa population, puis nous la multiplions par le niveau d'électrification.

## Slide 12
Quelles sont les options en matière d'électrification?
3.2 Principaux ensembles de données utilisés dans OnSSET
Source : Mentis et al. 2021
RÉSEAU
SYSTÈMES AUTONOMES
MINI-RÉSEAUX
Source de l'image : Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) CC BY-NC-ND 2.0
Notes: Nous allons maintenant examiner les options d'électrification qui peuvent répondre à cette demande. Si nous examinons toutes les options hors réseau, nous avons quatre options de mini-réseau par défaut et deux options autonomes dans OnSSET. Les options de mini-réseau peuvent être alimentées par du solaire photovoltaïque, du diesel, de l'éolien ou de l'hydraulique. Les options autonomes peuvent être alimentées par du solaire photovoltaïque ou du diesel. Après avoir collecté tous ces ensembles de données, nous résumons ces ensembles de données géospatiales dans une base de données. En outre, nous incluons des paramètres économiques pour choisir l'option de fourniture d'électricité la moins coûteuse parmi les technologies hors réseau.

## Slide 13: 3.2 Principaux ensembles de données utilisés dans OnSSET
Coût actualisé de l'électricité (LCOE)
Mentis et al. 2017
Source : Mentis et al. 2021
Source de l'image adaptée de : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Notes: L'optimisation dans OnSSET pour identifier l'option la moins coûteuse se fait par le biais du coût actualisé de production d'électricité (levelised cost of electricity ou LCOE). Le LCOE prend en compte tous les coûts pendant la durée de vie du projet : les coûts d'investissement, mais aussi les coûts d'exploitation et de maintenance qui sont récurrents chaque année et les coûts de carburant (pour les générateurs diesel). Les technologies qui dépendent de ressources renouvelables comme le solaire et l'éolien n'ont pas de coûts de carburant. Nous comparons ce coût à l'ensemble de l'électricité produite par le système au cours de sa durée de vie. Si nous prenons en compte tous ces coûts divisés par toute l'énergie produite, nous obtenons le coût de production d'électricité le plus bas, qui est mesuré en dollars américains par kilowattheure. Tous ces éléments peuvent être représentés par la formule figurant sur la diapositive. Le LCOE est une bonne mesure pour comparer différentes technologies qui ont des structures de coûts différentes. Prenons l'exemple d'un système solaire photovoltaïque dont le coût d'investissement est très élevé au départ, mais qui n'a pas de coût de combustible. Dans le cas d'un système diesel, les coûts d'investissement sont beaucoup plus faibles au départ, mais les coûts d'exploitation ou de carburant sont beaucoup plus élevés tout au long de l'année. Si nous prenons en compte tous ces coûts différents et que nous les comparons, nous obtiendrons une bonne mesure pour décider quelle est l'option d'approvisionnement la moins coûteuse dans chaque localité. Dans la prochaine partie du cours, nous examinerons certains résultats pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne.

## Slide 14
Mini conférence Objectif d'apprentissage
Lecture 3.2 Références
Bhatia, Mikul, Angelou, Niki, 2015. Beyond Connections : Energy Access Redefined (TECHNICAL REPORT No. 008/15), Working paper.
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. The Role of Open Access Data in Geospatial Electrification Planning and the Achievement of SDG7. An OnSSET-Based Case Study for Malawi. Energies 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Korkovelos, A., Mentis, D., Siyal, S.H., Arderne, C., Rogner, H., Bazilian, M., Howells, M., Beck, H., De Roo, A., 2018. A Geospatial Assessment of Small-Scale Hydropower Potential in Sub-Saharan Africa. Energies 11, 3100. https://doi.org/10.3390/en11113100
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: the first application of an open source, spatial electrification tool (OnSSET) on Sub-Saharan Africa. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Lecture 1: Introduction to geospatial electrification modelling
[WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (accessed 2.18.21).
Nerini, F.F., Broad, O., Mentis, D., Welsch, M., Bazilian, M., Howells, M., 2016. A cost comparison of technology approaches for improving access to electricity services. Energy 95, 255–265. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.11.068

## Slide 15
Résultats de l'électrification
3.3 Accès à l'électricité en Afrique subsaharienne
Mentis et al. 2017
Source : Mentis et al. 2021
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Notes: Dans cette mini-conférence, nous examinerons quelques résultats pour l'Afrique subsaharienne. Dans la diapositive, vous pouvez voir que dans le premier scénario, toutes les populations sont électrifiées avec une demande de niveau 1. Nous pouvons voir que le réseau, en bleu, est l'option la plus appropriée à proximité du réseau existant et dans les zones à forte densité de population autour de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Sud. On peut voir beaucoup de bleu autour d'Addis-Abeba en Éthiopie. Mais les technologies autonomes sont moins coûteuses dans les zones moins densément peuplées et plus éloignées des réseaux existants. En revanche, si tout le monde avait accès à un niveau 3 d'accès à l'électricité, nous verrions un mélange différent de technologies. Ce scénario est représenté sur la carte en haut à droite. Le réseau serait l'option la moins coûteuse pour environ 45 % de la population de l'Afrique subsaharienne. Les technologies autonomes sont réduites à environ la moitié de la population. Nous constatons également que les mini-réseaux joueraient un rôle plus important, atteignant 7 % de la population. Les mini-réseaux (en vert) sont souvent situés dans des zones plus éloignées des réseaux existants, mais avec une densité de population relativement élevée. C'est également ce que nous avons appelé "l'espace des mini-réseaux" dans le cours d'introduction.
Si le prix du pétrole est bas au niveau 5 (coin inférieur gauche) pour l'ensemble de la population de l'Afrique subsaharienne, le réseau devient la principale option d'approvisionnement, atteignant 7 personnes sur 10. Les mini-réseaux atteignent environ un quart de la population, tandis que les systèmes autonomes ne fournissent de l'électricité qu'à 7 % de la population dans les zones les plus reculées et les moins densément peuplées. La demande a un effet important et nous voyons différentes solutions, en fonction des différentes demandes. En réalité, nous aurons un mélange de niveaux de demande au sein d'un pays et d'un continent, de sorte que nous pourrons voir un niveau de demande plus élevé dans les zones urbaines, par exemple, et un niveau plus bas dans les zones rurales.

## Slide 16
Coût de l'investissement
3.3 Accès à l'électricité en Afrique subsaharienne
Mentis et al. 2017
Source : Mentis et al. 2021
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Notes: Si l'on fournit le niveau 1 de demande à l'ensemble de la population de l'Afrique subsaharienne, le coût d'investissement est d'environ 50 milliards de dollars américains. Si l'on répond à la demande d'électricité au niveau 5 pour l'ensemble de la population de l'Afrique subsaharienne, le coût est d'environ 855 milliards de dollars. La différence entre ces deux scénarios est presque d'un facteur 20. Nous voyons la répartition des technologies avec les systèmes autonomes en jaune, le réseau en bleu et les mini-réseaux en vert en tant que part de la population totale (pourcentage global de répartition des technologies). Au niveau 1, nous voyons, comme nous l'avons décrit précédemment, des technologies de réseau et des systèmes autonomes. Au fur et à mesure que l'on passe à des objectifs de consommation plus élevés, l'accent est mis sur le réseau et les mini-réseaux sont introduits au niveau 3. Dans le même temps, nous constatons que les technologies autonomes jouent un rôle de moins en moins important.

## Slide 17
Exemples de résultats de l'analyse de l'électrification en Afrique subsaharienne
3.3 Accès à l'électricité en Afrique subsaharienne
Mentis et al. 2017
Source : Adapté de Mentis et al. 2021
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Notes: Nos résultats permettent de visualiser de nombreux aspects différents, ce qui est très utile lorsque nous discutons des options d'électrification. Ce que nous avons montré précédemment, ce sont les scénarios dans lesquels le réseau, le mini-réseau et les technologies autonomes constituent la solution la moins coûteuse. Nous pouvons également décomposer ces scénarios en fonction du type de mini-réseau et des ressources énergétiques qui l'alimenteront. Nous pouvons également visualiser le coût de l'électricité. À gauche, nous voyons en vert les zones où le coût de l'électricité par kilowattheure est faible, tandis que dans les tons rouges plus foncés, le coût de l'électricité est beaucoup plus élevé. Ce que nous pouvons voir ici, par exemple, c'est que le coût est beaucoup plus bas dans les zones à forte densité de population et proches du réseau existant. À l'inverse, le coût de l'électricité est plus élevé dans les zones moins densément peuplées, en particulier dans les zones rurales. L'image de droite montre l'indice de besoin d'assistance au marché (MANI). Les pays en rouge, tels que le Liberia, la République démocratique du Congo, la Somalie et le Burundi, sont les mieux classés en termes de besoins d'assistance, tandis que d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie obtiennent des résultats très faibles pour cet indice. La combinaison de ces deux indices peut donner un aperçu des pays où le besoin d'assistance est élevé et où le coût de l'électricité est élevé.

## Slide 18
Besoins d'investissement en Afrique subsaharienne
Source : Mentis et al. 2021
3.3 Accès à l'électricité en Afrique subsaharienne
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Un autre aspect que nous pouvons visualiser est celui des coûts d'investissement par région. Vous voyez ici quelques valeurs régionales où la couleur la plus foncée correspond à un coût plus élevé et la couleur la plus claire à un coût plus faible. La même tendance que celle observée pour le coût inférieur de l'électricité dans les zones densément peuplées est apparente ici, puisque nous pouvons voir que ces mêmes zones ont un coût d'investissement élevé. Les grandes villes peuvent réduire le coût global de l'électricité grâce à l'économie d'échelle. Il existe de nombreux aspects différents que l'on peut visualiser dans GIS, en dehors de la technologie à utiliser.

## Slide 19
Messages clés
L'extension du réseau est favorable dans les zones où la demande est élevée, ce qui correspond souvent à une forte densité de population et à une faible distance (<50 km) par rapport au réseau.
Les mini-réseaux sont favorables à des niveaux de demande moyens à élevés, ce qui correspond normalement à la densité de la population dans les zones situées plus loin des lignes de réseau existantes.
Les systèmes autonomes sont avantageux dans les zones où la demande est faible, généralement dans les petites localités rurales et/ou les zones faiblement peuplées.
L'augmentation de la demande d'électricité (niveau 1 → niveau 5) fait passer progressivement l'option la moins coûteuse de l'option autonome à l'option mini-réseau, puis au réseau.
Source : Mentis et al. 2021
3.3 Accès à l'électricité en Afrique subsaharienne
Notes: Quelques messages clés à retenir de cette mini-conférence :
Tout d'abord, l'extension du réseau est souvent favorable dans les zones où la demande est élevée, ce qui correspond souvent à une forte densité de population, laquelle est souvent proche du réseau actuel. Dans ces zones, le coût de l'extension du réseau n'est donc pas si élevé par personne. Les mini-réseaux sont généralement l'option technologique pour les niveaux de demande élevés à moyens, typiquement dans les zones densément peuplées, mais assez loin du réseau existant où le coût de l'extension du réseau serait trop élevé. Les technologies autonomes sont plus favorables lorsque la demande est faible, généralement dans les zones rurales et les zones peu peuplées qui sont éloignées du réseau. Toutefois, nous constatons que cette combinaison de technologies change en fonction des niveaux de la demande. Pour la demande de niveau 1, la combinaison technologique optimale comporte une part élevée de technologies autonomes, mais au fur et à mesure que l'on se rapproche du niveau 5, on passe progressivement des options autonomes aux mini-réseaux et au réseau.

## Slide 20
Lecture 3.3 Références
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: the first application of an open source, spatial electrification tool (OnSSET) on Sub-Saharan Africa. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Lecture 1: Introduction to geospatial electrification modelling
[WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (accessed 2.18.21).

## Slide 21
Qu'est-ce qu'un SIG et pourquoi est-il utile?
3.4 Les données géospatiales et les ODD
Les SIG permettent de mettre en relation des informations provenant de différentes sources, en utilisant deux variables d'indexation clés: l'espace (ou la localisation) et le temps.
Un système d'information géographique (SIG) est un ensemble intégré d'outils matériels et logiciels conçus pour capturer, stocker, manipuler, analyser, gérer et présenter numériquement des données spatiales (ou géographiques) et des informations d'attributs connexes.
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Le système d'information géographique (SIG ou GIS en anglais) permet de mettre en relation des informations provenant de différentes sources, en utilisant deux variables clés : l'espace (ou la localisation) et le temps. Le sigle SIG signifie système d'information géographique et, comme tout autre système d'information, il s'agit d'un ensemble d'outils intégrés conçus pour capturer ou stocker, manipuler et analyser des données. Ce qui différencie les SIG des autres systèmes d'information, c'est que les données ont une dimension spatiale et temporelle. La dimension spatiale décrit la manière dont les données changent en fonction de l'emplacement, tandis que la dimension temporelle décrit la manière dont elles changent en fonction du temps. L'irradiation solaire en est un exemple. L'irradiation solaire change en fonction de l'endroit où l'on se trouve, c'est la dimension spatiale. Mais il change également en fonction de l'heure de la journée, ce qui constitue la dimension temporelle Les dimensions spatiales et temporelles rendent le SIG très utile pour la modélisation énergétique.

## Slide 22
3.4 Les données géospatiales et les ODD
Système d'information géographique (SIG)
L'utilisation des SIG répond à de multiples objectifs:
Évaluations basées sur la localisation: Les outils SIG permettent d'analyser les informations géospatiales liées à l'énergie.
Télédétection: L'utilisation d'outils SIG facilite l'intégration des techniques de télédétection pour déterminer la disponibilité des ressources et le potentiel énergétique dans les cas où ces données ne sont pas disponibles (publiquement).
Illustration des résultats: Le SIG est utilisé pour illustrer les résultats sur des cartes interactives, ce qui constitue une interface efficace entre la science et la politique.
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Nous avons énuméré ici trois des principaux objectifs de l'utilisation de SIG
Tout d'abord, la dimension spatiale nous permet d'effectuer des évaluations basées sur la localisation. Grâce aux SIG, nous pouvons adapter les solutions aux différentes parties de la zone d'étude, jusqu'au niveau de l'agglomération, et dire que la solution A fonctionne mieux dans l'agglomération B, et que la solution X fonctionne mieux dans l'agglomération Y. Il est difficile de faire cela avec des outils qui n'intègrent pas la dimension spatiale. Les dimensions spatiales et temporelles nous aident également à diversifier nos sources d'énergie grâce à la télédétection. En outre, nous pouvons estimer où nous disposons de ressources telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Enfin, les SIG sont très importants lorsqu'il s'agit d'illustrer les résultats dans des cartes interactives. Ces cartes peuvent constituer une interface science-politique efficace en communiquant des indicateurs clés pour la planification de l'électrification, en veillant à ce que les résultats soient facilement compréhensibles.

## Slide 23
Disponibilité spatiale de l'énergie solaire et éolienne
3.4 Les données géospatiales et les ODD
Carte du facteur de capacité de l'énergie éolienne sur le continent africain
Zones à fort potentiel pour le déploiement de projets d'énergie éolienne
Zone à fort potentiel pour le déploiement de systèmes photovoltaïques
Carte de l'irradiation horizontale globale (GHI) de l'Afrique subsaharienne
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Atlas solaire mondial 2.0, https://globalsolaratlas.info
Source de l'image : Atlas éolien mondial version 3.0, https://globalwindatlas.info/
Notes: Sur cette diapositive, vous pouvez voir deux cartes qui montrent la puissance de la dimension spatiale de SIG. Nous avons l'irradiation horizontale globale sur le côté gauche. Il s'agit d'un bon ensemble de données SIG si vous vous intéressez au potentiel photovoltaïque. Sur la droite, nous avons la capacité éolienne. Ce jeu de données SIG est utile si vous souhaitez savoir où installer des éoliennes. En examinant ces cartes, vous pouvez identifier les zones présentant un potentiel plus élevé pour les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Ces informations sont liées à la dimension spatiale.

## Slide 24
Les données géospatiales et les ODD
3.4 Les données géospatiales et les ODD
"On estime qu'environ 20% des indicateurs des ODD peuvent être interprétés et mesurés soit par l'utilisation directe de données géospatiales, soit par leur intégration à des données statistiques."
Arnold et al, 2019
Notes: Comme les données géospatiales décrivent les aspects spatiaux et temporels de notre Terre, elles ont une valeur importante pour aider à réaliser et à mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable (ODD) et l'Agenda 2030.
"Il a été estimé qu'environ 20% des indicateurs des ODD peuvent être interprétés et mesurés soit par l'utilisation directe de données géospatiales, soit par leur intégration à des données statistiques."
Trouver des données géospatiales fiables est une tâche importante pour les pays qui élaborent leurs plans nationaux pour les 17 ODD. L'accès à des sources ouvertes et à des données de haute résolution est un élément important de cette tâche. La qualité des données géospatiales augmente si elles sont développées avec des connaissances locales. Ces ensembles de données locales peuvent ensuite être agrégés, si nécessaire, aux niveaux régional et mondial et comparés à des sources de données internationales (mondiales) indépendantes. Certains types de données géospatiales fondamentales, par exemple l'altitude, les réseaux de transport et les établissements humains, devraient être collectés et servir de base aux indicateurs des objectifs de développement durable.
Toutefois, pour que la collecte de données soit solide, les données géospatiales doivent être présentées dans certains formats en termes de résolution spatiale, de détail thématique et de périodicité temporelle. Dans de nombreux pays, cela peut constituer un défi, car les connaissances et les capacités ne sont pas suffisantes pour fournir des données cohérentes à long terme. La pénurie de capacités peut concerner les données géospatiales de base ainsi que le manque de capacités de saisie des données requises.

## Slide 25
Messages clés
3.4 Les données géospatiales et les ODD
Les SIG sont de grands systèmes décrivant l'évolution des données dans le temps et l'espace.
L'utilisation des SIG dans la planification énergétique est importante car elle nous permet d'adapter les solutions en fonction d'attributs spécifiques au lieu.
Les SIG peuvent jouer un rôle crucial en comblant les lacunes des données et en communiquant les résultats.
Le SIG est important pour la planification et le suivi des objectifs de développement durable.
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Quelques messages clés à retenir :
Les SIG sont de grands systèmes qui décrivent comment les données changent en fonction du temps et de l'emplacement. L'utilisation des SIG et de la planification énergétique est importante car elle nous permet de mettre en place des systèmes basés sur la localisation. Les SIG peuvent jouer un rôle crucial lorsqu'il s'agit de combler les lacunes et de communiquer nos résultats. En outre, les SIG peuvent jouer un rôle important dans le suivi et le soutien à la réalisation de l'Agenda 2030.

## Slide 26
Lecture 3.4 Références
Arnold, S., Chen, J., Eggers, O., 2019. Global and Complementary (Non-authoritative) Geospatial Data for SDGs: Role and Utilisation.
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (accessed 2.18.21).

## Slide 27
22
Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce cours !

## Slide 28
CCG courses (this will take you to the website link http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Lecture 3: OnSSET/Global Electrification Platform. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, Energy Sector Management Assistance Program and World Bank Group
The translation of this material to French was assisted by Ariane Millot.