## Slide 1
Version 1.0
LECTURE 5
L'ÉLABORATION DE SCÉNARIOS GEP
OnSSET/Plateforme mondiale d'électrification

## Slide 2: Objectifs de l'apprentissage
À la fin de ce cours, vous serez en mesure de:
OA1 : Expliquer l'acquisition des données pour la construction de votre modèle
OA2 : Décrire l'algorithme d'extension du réseau dans OnSSET
OA3 : Énumérer les principaux ensembles de données utilisés dans OnSSET
OA4 : Décrire le LCOE et son utilité dans OnSSET
Notes: À la fin de ce cours, vous serez en mesure de :
Expliquer l'acquisition des données pour construire votre modèle
Décrire l'algorithme d'extension du réseau dans OnSSET
Énumérer les principaux ensembles de données utilisés dans OnSSET
Décrire le L.C.O.E. et expliquer pourquoi il est utile dans OnSSET
Ceci est important pour votre compréhension des calculs et des résultats d'OnSSET.

## Slide 3: 5.1 La méthodologie en sept étapes
La méthodologie en sept étapes pour créer un scénario à l'aide d'OnSSET
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Notes: Dans ce cours, nous allons passer en revue ce que nous appelons la méthodologie en sept étapes pour créer un scénario à l'aide d'OnSSET. Les étapes 1 à 6 seront abordées dans ce cours et la septième étape sera abordée dans le cours 6. Le processus de modélisation est divisé en sept étapes différentes que nous entreprenons pour effectuer une analyse d'électrification à l'aide de l'outil OnSSET. Ces étapes sont présentées ici pour l'outil OnSSET, mais elles peuvent être généralisées à d'autres modèles d'électrification. La première étape consiste à collecter les données géospatiales de la zone étudiée. Nous pouvons réaliser des études pour un pays entier, ou pour une région du pays, ou encore pour tous les pays d'Afrique subsaharienne ou pour un continent entier.
Vous devez déterminer la zone que vous étudiez et ensuite collecter les données géospatiales, qui peuvent fournir des informations basées sur la localisation pour toutes les implantations qui vous intéressent.

## Slide 4: 5.1 La méthodologie en sept étapes
# | Ensemble de données | Type
1 | Densité et répartition de la population | Raster
2 | Limites administratives | Raster
3 | Réseau existant | Fichier de forme de ligne
4 | Sous-stations | Fichier de forme de point
5 | Centrales électriques | Fichier de forme de point
6 | Mines et carrières | Fichier de forme de point
7 | Routes | Fichier de forme de ligne
8 | Réseau planifié | Fichier de forme de ligne
9 | Lumières nocturnes | Raster
10 | GHI | Raster
11 | Vitesse du vent | Raster
12 | Potentiel hydroélectrique | Fichier de forme de point
13 | Durée du voyage | Raster
14 | Carte d'élévation | Raster
15 | Pente | Raster
16 | Couverture du sol | Raster
# | Ensemble de données | Type
Les exigences en matière de données SIG peuvent varier en fonction de l'objectif de l'étude d'électrification.
Étape 1. Acquérir les données SIG nécessaires pour la zone d'intérêt
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Le tableau montre qu'il existe un certain nombre de jeux de données géospatiales différents qui constituent des besoins généraux. Certains jeux de données sont obligatoires et d'autres sont facultatifs et peuvent être utilisés pour améliorer les détails de l'étude. D'autres ensembles de données facultatifs peuvent également être intéressants, mais ils ne sont pas illustrés dans la figure. Nous pouvons diviser les ensembles de données en plusieurs types ou classes.
Tout d'abord, nous avons besoin de données sur la population ou sur l'habitat, qui constituent la base de l'étude. Ces données indiquent où se trouvent les bénéficiaires de l'électrification, des informations telles que le lieu de résidence de la population et sa répartition au sein du comté ou de la région. Les frontières administratives nous aident à délimiter la zone que nous étudions.
Le deuxième type de données géospatiales est celui des données d'infrastructure. Ces données peuvent être des informations sur les lignes à haute tension, les lignes à moyenne tension ou les sous-stations. En outre, elles peuvent consister en des informations sur la distance par rapport aux routes, ce qui peut s'avérer important pour le transport.
En outre, nous recueillons également des informations sur les ressources énergétiques locales. Quelles sont les ressources solaires, éoliennes ou hydroélectriques de chaque site ? En outre, les paysages qui entourent les implantations sont importants. Des questions telles que : quelle est l'altitude de la région ? Quelle est la pente ou le type d'occupation du sol ?
Toutes ces données spatiales sont des informations que nous devons connaître afin de déterminer les options d'électrification les moins coûteuses dans OnSSET.

## Slide 5
5.1 La méthodologie en sept étapes
Étape 2. Utiliser les techniques SIG pour extraire les informations utiles à l'analyse
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Coordonnées
Distance par rapport aux réseaux de transport existants et prévus
Distance entre les cellules de la grille et la ville la plus proche
Disponibilité des ressources éoliennes
Notes: Dans l'étape suivante, nous combinons toutes les données géospatiales que nous avons collectées jusqu'à présent et nous les extrayons pour chaque village de la région que nous étudions.
Nous combinons le S.I.G. dans un fichier CSV qui est utilisé dans l'outil OnSSET. Le fichier CSV ressemble à cette image où chaque ligne représente une implantation. Pour chaque localité, nous disposons d'un certain nombre d'informations. Tout d'abord, nous disposons des coordonnées X et Y qui indiquent l'emplacement de la localité. Nous disposons également d'informations sur la population du village. Une autre colonne indique la distance de la mini-centrale hydroélectrique pour chaque localité et la quantité d'énergie qui pourrait être générée à partir de cette ressource. Nous calculons également la distance par rapport à la route principale la plus proche et la distance par rapport à la ligne à moyenne et haute tension existante la plus proche. En outre, nous identifions les ressources disponibles localement. Dans le tableau, chaque ligne représente un emplacement et toutes les informations attribuées que nous obtenons à partir des données géospatiales.

## Slide 6: 5.1 La méthodologie en sept étapes
Paramètres | Métrique | Valeur de l'année de base | Valeur 2030
Population totale | Millions de personnes | 42.5 | 65.4
Population urbaine | Pourcentage de la population totale | 25 % | 32%
Population rurale | Pourcentage de la population totale | 75% | 68%
Accès à l'électricité, Total | Pourcentage de la population totale | 31% | 100%
Accès à l'électricité, Urbain | Pourcentage de la population urbaine | 80% | 100%
Accès à l'électricité, Rural | Pourcentage de la population rurale | 15% | 100%
Taille du ménage, urbain | Personnes par ménage | 5 | 4
Taille du ménage, rural | Personnes par ménage | 7 | 6
Étape 3a. Collecter des données spécifiques au pays (Social)
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Ensuite, nous avons également besoin d'un certain nombre de données non géospatiales. Tout d'abord, nous devons collecter des paramètres démographiques pour le pays ou la région que nous étudions.
1. Nous devons connaître la population totale selon la dernière estimation de la population ou le dernier recensement de la population. Nous recueillons ces informations pour l'année de début de notre analyse, qui peut être, par exemple, 2020.
Les données démographiques doivent également permettre de projeter la croissance jusqu'à la fin de notre analyse. Dans ce cas, il pourrait s'agir de 2030.
2. Outre la population, nous devons également savoir combien de pour cent de la population vit dans des zones urbaines l'année de départ et l'année d'arrivée. Nous obtiendrons ainsi la part urbaine et la part rurale.
3. Nous devons également connaître la taille moyenne des ménages dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Cet ensemble de données est utilisé pour calculer le nombre approximatif de bâtiments dans le village.
Enfin, une donnée clé concerne le nombre de personnes ayant accès à l'électricité aujourd'hui. Dans cet exemple, nous avons 31 %, ce qui signifie que 69 % n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. En outre, nous décomposons les données en fonction de la proportion de la population rurale et urbaine qui a accès à l'électricité.
L'objectif principal de l'outil OnSSET est d'électrifier la population non électrifiée et, dans l'exemple présenté ici, nous visons l'accès universel à l'électricité d'ici 2030 en fixant tous les objectifs de taux d'accès à l'électricité à 100 %.

## Slide 7
Étape 3b. Recueillir des données spécifiques au pays (spécifications technologiques et coûts)
Type de centrale | Capacité typique de l'installation (kW) | Coût d'investissement ($/kW) | Coûts d'exploitation et de maintenance (% du coût d'investissement/an) | Coût du carburant $/litre | Efficacité | Facteur de capacité | Durée de vie (années)
Groupe électrogène diesel Mini-réseau | 100 | 721 | 10% | 0.50 | 33% | 0.7 | 15
Petites centrales hydroélectriques Mini-réseau | 1000 | 5,000 | 2% | - | - | 0.7 | 30
PV solaire Mini-réseau | 100 | 3,200 | 1.5% | - | - | Obtenu pour chaque point du réseau en fonction de la disponibilité solaire | 20
Éoliennes Mini-réseau | 100 | 3,000 | 2% | - | - | Obtenu pour chaque point du réseau en fonction de la disponibilité du vent | 20
Groupe électrogène diesel Autonome | 1 | 938 | 10% | 0.50 | 28% | 0.7 | 10
PV solaire Autonome | 0.4 | 5,500 | 1.2% | - | - | Obtenu pour chaque point du réseau en fonction de la disponibilité solaire | 15
5.1 La méthodologie en sept étapes
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Ensuite, nous devons collecter des informations sur les caractéristiques et les coûts des technologies.
Cette diapositive présente les options hors réseau que nous incluons dans le modèle, à la fois pour les mini-réseaux et les technologies autonomes. Nous recueillons un certain nombre d'informations différentes, et nous pouvons voir qu'elles varient quelque peu selon les technologies. Tout d'abord, nous recueillons des informations sur le coût d'investissement, en dollars par kilowatt de capacité installée, pour les différentes technologies. Le tableau montre qu'un mini-générateur diesel coûte en moyenne 721 dollars par kilowatt de capacité installée.
Pour déterminer le bon coût lié à la centrale électrique, nous définissons une capacité de centrale typique. Le modèle OnSSET est capable de prendre en compte différentes capacités de centrales. Le coût par kilowatt de la capacité installée est normalement plus faible pour les systèmes de plus grande taille en raison des économies d'échelle. Cela est particulièrement vrai pour les systèmes solaires photovoltaïques autonomes. Le deuxième coût pris en compte est le coût d'exploitation et de maintenance. Nous le définissons comme un pourcentage du coût d'investissement par an.
Ensuite, nous recueillons des informations sur le coût du carburant en dollars par litre. Outre le coût du carburant, le modèle calcule également un coût de transport pour les localités plus éloignées. Cela signifie que le coût du diesel augmentera légèrement en fonction du coût du transport du diesel. Nous pouvons voir que pour toutes les autres technologies, nous n'avons pas de coût de carburant. Cela s'explique par le fait que la ressource énergétique renouvelable n'a pas de coût de carburant.

## Slide 8
Lecture 5.1 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (accessed 2.18.21).

## Slide 9
Étape 3b. Recueillir des données spécifiques au pays (caractéristiques technologiques et coûts)
Type de centrale | Capacité typique de l'installation (kW) | Coût d'investissement ($/kW) | Coûts d'exploitation et de maintenance (% du coût d'investissement/an) | Coût du carburant $/litre | Efficacité | Facteur de capacité | Durée de vie (années)
Groupe électrogène diesel Mini-réseau | 100 | 721 | 10% | 0.50 | 33% | 0.7 | 15
Petites centrales hydroélectriques Mini-réseau | 1000 | 5,000 | 2% | - | - | 0.7 | 30
PV solaire Mini-réseau | 100 | 3,200 | 1.5% | - | - | Obtenu pour chaque point du réseau en fonction de la disponibilité solaire | 20
Éoliennes Mini-réseau | 100 | 3,000 | 2% | - | - | Obtenu pour chaque point du réseau en fonction de la disponibilité du vent | 20
Groupe électrogène diesel Autonome | 1 | 938 | 10% | 0.50 | 28% | 0.7 | 10
PV solaire Autonome | 0.4 | 5,500 | 1.2% | - | - | Obtenu pour chaque point du réseau en fonction de la disponibilité solaire | 15
5.2 Acquisition des données
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Nous allons maintenant examiner l'efficacité du générateur. Nous incluons le rendement pour les technologies diesel, mais pas pour les technologies renouvelables. La raison en est que nous utilisons le rendement pour calculer la quantité de carburant nécessaire pour produire l'électricité requise. Comme nous n'avons pas de coût de carburant pour les technologies hydroélectriques, solaires ou éoliennes, nous n'avons pas besoin du rendement pour ces technologies.
Cependant, nous définissons les facteurs de capacité pour les technologies renouvelables. Le facteur de capacité correspond à la quantité d'électricité pouvant être produite au cours d'une année par rapport à la production maximale (qui est la capacité maximale multipliée par le nombre d'heures par an).
Nous estimons qu'un générateur diesel peut produire jusqu'à 70 % de sa pleine capacité. La raison pour laquelle nous ne nous attendons pas à ce que les générateurs diesel fonctionnent tout le temps à pleine capacité est en partie due à la maintenance opérationnelle et à d'autres temps d'arrêt.

## Slide 10
Étape 3b. Recueillir des données spécifiques au pays (caractéristiques technologiques et coûts)
5.2 Acquisition des données
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Type de centrale | Capacité typique de l'installation (kW) | Coût d'investissement ($/kW) | Coûts d'exploitation et de maintenance (% du coût d'investissement/an) | Coût du carburant $/litre | Efficacité | Facteur de capacité | Durée de vie (années)
Groupe électrogène diesel Mini-réseau | 100 | 721 | 10% | 0.50 | 33% | 0.7 | 15
Petites centrales hydroélectriques Mini-réseau | 1000 | 5,000 | 2% | - | - | 0.7 | 30
PV solaire Mini-réseau | 100 | 3,200 | 1.5% | - | - | Obtenu pour chaque point du réseau en fonction de la disponibilité solaire | 20
Éoliennes Mini-réseau | 100 | 3,000 | 2% | - | - | Obtenu pour chaque point du réseau en fonction de la disponibilité du vent | 20
Groupe électrogène diesel Autonome | 1 | 938 | 10% | 0.50 | 28% | 0.7 | 10
PV solaire Autonome | 0.4 | 5,500 | 1.2% | - | - | Obtenu pour chaque point du réseau en fonction de la disponibilité solaire | 15
Notes: Si nous nous concentrons plutôt sur les technologies renouvelables, le facteur de capacité est lié à la disponibilité des ressources énergétiques. Pour les panneaux solaires, par exemple, le soleil ne brille pas toujours et ne peut donc pas toujours produire de l'électricité. En outre, pendant la journée, il produira à sa capacité maximale, mais le matin ou en fin d'après-midi, il peut produire de l'électricité, mais en dessous de sa capacité maximale parce que la ressource solaire n'est pas aussi forte. La nuit, les panneaux photovoltaïques ne produisent pas d'électricité du tout. Cela signifie que le facteur de capacité de ces technologies renouvelables est dynamique dans l'outil OnSSET. Nous le calculons en fonction de la disponibilité des ressources locales à partir des données géospatiales.
Enfin, nous devons définir la durée de vie de la technologie. À titre d'exemple, on peut s'attendre à ce que les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité pendant 20 à 25 ans.

## Slide 11
Paramètres | Coût du capital
Lignes HT (69 kV ou plus) | 53 900 $/km
Lignes MT (33 kV) | 9 000 $/km
Lignes BT (220 V) | 5 000 $/km
Transformateur HT/MT | 10 000 $ par unité
Transformateur de service | 5 000 $ par unité
Pertes de transmission | 18%
Coût de connexion par ménage | 125 $/connexion
Coût de production de l'électricité | 0,05 $/kWh
Étape 3b. Recueillir des données spécifiques au pays (caractéristiques technologiques et coûts)
5.2 Acquisition des données
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Ensuite, nous avons également besoin d'informations sur les coûts des réseaux de transport et de distribution, qui sont liés aux coûts de l'électricité produite par le réseau.
Il existe différents types de lignes de transmission : les lignes à haute tension, les lignes à moyenne tension et les lignes à basse tension.
La définition d'une ligne à haute tension est spécifique à chaque cas et doit être définie dans la zone que vous étudiez. Quelle est la tension en kilovolts et quels sont les coûts d'investissement de ces lignes ? Dans certains cas, la ligne à haute tension de 69 kilovolts coûte environ 1,5 million d'euros pour 54 000 dollars par kilomètre. Pour une ligne moyenne tension spécifique, par exemple 33 kilovolts, le coût est estimé à 9 000 dollars par kilomètre. Vient ensuite la ligne à basse tension, dont le coût est d'environ 5 000 dollars par kilomètre.
Nous avons également besoin d'informations sur les coûts des transformateurs de la haute tension à la moyenne tension et sur les transformateurs de distribution au sein du réseau de distribution vers les clients. En outre, il existe également des pertes de transmission et de distribution dans le réseau. Dans les pays développés, les pertes sont assez faibles. Toutefois, dans les pays en développement, les pertes peuvent atteindre 15 à 20 %. Nous avons également besoin d'informations sur le coût de connexion par ménage lorsque vous connectez un ménage à un mini-réseau ou à un réseau. Enfin, le modèle OnSSET doit connaître le coût moyen de production de l'électricité à partir du réseau national.

## Slide 12
Vendredi 10 mai 2019
Niveau d'accès | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5
Appareils alimentés à titre indicatif | Éclairage d'appoint + chargement du téléphone ou de la radio | Éclairage général + ventilateur + télévision | Niveau 2 + appareils de moyenne puissance (c'est-à-dire transformation alimentaire générale, réfrigération) | Niveau 3 + appareils moyens ou continus (chauffage de l'eau, repassage, pompage de l'eau, cuisson du riz, micro-ondes) | Niveau 4 + haute puissance et appareils continus (par exemple, climatisation)
Consommation par habitant et par an (kWh) | 8 | 44 | 160 | 423 | 598
Consommation par ménage urbain/an (sur la base d'un ménage moyen de 5 personnes) | 40 | 220 | 800 | 2,115 | 2,990
Adapté du Cadre mondial de suivi, 2015
Quel devrait être le niveau de consommation d'électricité par ménage?
5.2 Acquisition des données
Étape 3c. Collecter des données spécifiques au pays (objectif d'accès à l'énergie)
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Enfin, nous devons définir quelle est la demande d'électricité que nous visons pour la dernière année. Dans le tableau, nous voyons le cadre à plusieurs niveaux de l'accès à l'énergie développé par ESMAP (Programme d'assistance à la gestion du secteur de l'énergie). Dans OnSSET, nous voulons estimer le niveau de consommation d'électricité par ménage. Ces niveaux correspondent à différents types de services électriques et aux appareils et niveaux de consommation qui leur sont associés. L'accès à l'électricité n'est pas une question binaire, oui ou non. Il s'agit plutôt d'une échelle énergétique à plusieurs niveaux, avec différents niveaux de services énergétiques. L'accès de niveau 1 correspond à une quantité d'électricité juste suffisante pour quelques ampoules et le chargement d'un téléphone. Cela signifie que chaque ménage n'a besoin que de quelques kilowattheures par an. Au niveau 2, vous avez peut-être un ventilateur électrique ou une télévision, et le nombre de kilowattheures d'électricité nécessaires par an augmente. Au niveau 3, la transformation des aliments en général ou la réfrigération sont incluses. Le niveau de consommation d'électricité par ménage augmente en fonction des appareils. Le niveau 5 est le niveau le plus élevé, avec 3 000 kilowattheures par ménage et par an. La consommation peut être réduite, tout en offrant le même niveau de service, si vous commencez à utiliser des appareils plus efficaces.
Les niveaux ne couvrent que la demande résidentielle ; cependant, l'outil est également flexible en ce sens qu'il peut inclure la demande d'autres secteurs tels que les utilisations commerciales, les utilisations sociales (établissements de santé, écoles) et l'agriculture (irrigation ou traitement après récolte).
En résumé, pour l'acquisition des données, nous utilisons environ 15 à 20 ensembles de données géospatiales et environ 150 autres variables d'entrée que nous avons décrites dans ce mini-cours.

## Slide 13
Identifier l'état actuel de l'électrification:
Indice d'éclairage nocturne : >0,05
Population : >50 personnes
Distance du réseau : <5 km
5.2 Acquisition des données
Étape 4. Traitement des données, projection et étalonnage
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Sahlberg et al. 2018, image
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Nous allons maintenant nous pencher sur la préparation, le traitement et l'étalonnage des données.
Dans la quatrième étape, nous commençons par utiliser toutes les données géospatiales que nous avons extraites et les données non géospatiales pour calibrer le modèle pour l'année de départ. L'une des étapes clés consiste à calibrer la population afin de déterminer les implantations urbaines et rurales. La méthode utilisée pour ce faire consiste à définir une agglomération urbaine sur la base de certains critères, tels qu'une agglomération comptant au moins 50, 100 ou 5 000 habitants, ou une agglomération d'une certaine taille et proche du réseau routier existant. Ces critères varient souvent d'un pays à l'autre, de sorte qu'il n'existe pas de définition universelle de l'habitat urbain par rapport à l'habitat rural. Le modèle OnSSET fonctionne par défaut en classant les localités les plus densément peuplées et les plus grandes dans la catégorie urbaine, afin de correspondre aux statistiques nationales. Si vos données indiquent que 20 % de la population est urbaine au cours de l'année de départ, le modèle prendra les localités les plus peuplées et les classera comme urbaines et les autres comme rurales.

## Slide 14
Lecture 5.2 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (accessed 2.18.21).

## Slide 15
Identifier l'état actuel de l'électrification:
Indice d'éclairage nocturne : >0,05
Population : >50 personnes
Distance du réseau : <5 km
5.3 Préparer les données, le traitement et l'étalonnage nécessaires
Étape 4. Traitement des données, projection et étalonnage
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Sahlberg et al. 2018, image
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Ensuite, nous devons également identifier les localités qui ont déjà accès à l'électricité et celles qui n'y ont pas accès. Cela constitue la base de notre analyse et nous permet de comprendre où il y a un accès à l'électricité aujourd'hui et où nous devons étendre la technologie pour fournir un accès à l'électricité à l'avenir. Dans le meilleur des cas, une cartographie aurait été établie pour déterminer exactement où se trouvent les réseaux de distribution, les mini-réseaux existants et les endroits où des technologies autonomes ont été déployées. En général, nous n'avons pas accès à toutes ces informations. Au lieu de cela, nous essayons de calibrer le modèle pour refléter l'année de démarrage sur la base des données géospatiales que nous avons collectées.
Nous utilisons trois ensembles de données différents : l'ensemble de données sur la population, les lumières nocturnes et l'infrastructure électrique. Dans l'image de gauche, vous pouvez voir la lumière nocturne qui est une image satellite capturée pendant la nuit et qui détecte les endroits où il y a de la lumière. La présence de lumière indique souvent une consommation d'électricité. Nous avons combiné les données sur la population avec les données sur les lumières nocturnes et les données sur l'infrastructure électrique existante (image de droite). Selon le niveau de détail dont nous disposons (haute tension, moyenne tension, transformateurs), nous supposons que les gens ont accès à l'électricité s'ils se trouvent à une certaine distance de l'infrastructure électrique.
Une fois que le taux d'électrification actuel a été introduit dans le modèle, celui-ci tente itérativement de le faire correspondre au taux d'électrification actuel en ajustant ces seuils (distance par rapport à l'infrastructure électrique, densité de la population et lumière nocturne).

## Slide 16
5.3 Préparer les données, le traitement et l'étalonnage nécessaires
Étape 5. Calculer les coûts des technologies hors réseau pour chaque localité du pays
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Notes: Lorsque nous avons calibré le modèle pour qu'il reflète avec précision les conditions de l'année de démarrage et que nous avons défini nos niveaux de demande, nous passons à l'étape suivante.
Nous voulons maintenant calculer les coûts technologiques afin de trouver les solutions les moins coûteuses. Nous commençons par comparer toutes les différentes technologies envisagées dans l'étude. Il s'agit des technologies photovoltaïques et diesel autonomes, ainsi que des technologies de mini-réseau alimentées par différentes ressources énergétiques.

## Slide 17: 5.3 Préparer les données, le traitement et l'étalonnage nécessaires
Le LCOE d'une source spécifique représente le coût final de l'électricité nécessaire pour que l'ensemble du système atteigne le seuil de rentabilité pendant la durée de vie du projet.
It : Dépenses d'investissement pour un système spécifique au cours de l'année t,
O&Mt : les coûts d'exploitation et de maintenance,
Ft : les dépenses en carburant,
Et : l'électricité produite,
r : le taux d'actualisation,
n : la durée de vie du système.
Coût actualisé de la production d'électricité (LCOE)
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Notes: La façon dont nous comparons les technologies consiste à utiliser le coût de production de l'électricité (ou LCOE). Le L.C.O.E. identifie le coût de l'électricité auquel chaque système doit être vendu pour ne pas subir de pertes monétaires. Le L.C.O.E prend en compte les coûts d'investissement nécessaires à l'achat et à l'installation d'un système, ainsi que les coûts d'exploitation et de maintenance pour chaque année afin de maintenir le système en bon état de fonctionnement. Il inclut également les coûts de combustible au cas où nous devrions acheter du combustible pour produire de l'électricité. Le coût est ensuite divisé par la quantité d'électricité produite par le système. En additionnant tous ces coûts et en les divisant par l'électricité produite, en tenant compte du taux d'actualisation et de la durée de vie du système, nous obtenons un coût en dollars par kilowattheure d'électricité produite pour que le système atteigne son seuil de rentabilité. La diapositive présente ce calcul sous forme de formule.
Le L.C.O.E. est un bon moyen de comparer des technologies qui ont des structures de coûts différentes. Une technologie peut avoir un coût d'investissement élevé mais des coûts plus faibles au cours des années suivantes, tandis qu'une autre technologie peut avoir un coût d'investissement plus faible mais des coûts d'exploitation plus élevés au cours de sa durée de vie. Le L.C.O.E. permet de comparer différentes technologies et d'identifier celle dont le coût est le plus bas.

## Slide 18: Exemple de coût d'un système photovoltaïque autonome
Le coût par Système Solaire Domestique (SDS) multiplié par le nombre de ménages.
Exemple: Si 1 SHS coûte 200 USD, le coût total de l'investissement sera de: 6 x 200 = 1 200 USD
Le coût par SHS dépend de la taille du système
5.3 Préparer les données, le traitement et l'étalonnage nécessaires
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Nous avons ici un exemple de systèmes autonomes. Cela signifie que chaque client utilisera son propre système. Dans le cas d'un petit village où l'on étudie le coût de la fourniture d'électricité par des systèmes solaires domestiques, il faut déterminer quel type de système solaire est nécessaire pour répondre à la demande du ménage, et combien de ménages il y a dans le village. Le coût du système correspondra simplement aux systèmes solaires domestiques pour chacun des ménages. Bien entendu, si la demande est élevée, il faut un grand système solaire pour chaque foyer. Si la demande est plus faible, nous pouvons utiliser un système solaire plus petit.

## Slide 19: Exemple de coûts d'un mini-réseau
Coût du système de production
  Panneaux photovoltaïques
  Piles
  BoS (onduleur, régulateur de charge, groupe de batteries, etc.)
Le coût du système de distribution
  Lignes à basse tension (BT)
  Lignes à moyenne tension (MT)
  Coût par connexion par ménage...
Exemple : Si le réseau de distribution nécessite 2 km de lignes BT et que le coût par ligne BT est de 5 000 USD/km, le coût total des lignes BT dans la localité est de 10 000 USD.
5.3 Préparer les données, le traitement et l'étalonnage nécessaires
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Dans le cas d'un mini-réseau, la conception est légèrement différente. Au lieu de fournir des panneaux solaires à chaque foyer, nous installons un site de production plus important. Le mini-réseau peut être alimenté par du diesel, de l'hydroélectricité, du vent ou une combinaison de ces trois sources. Selon la taille du village, l'économie d'échelle peut justifier un investissement plus important. Si nous installons des ressources renouvelables, elles sont généralement intermittentes et doivent donc être soutenues par des batteries. Mais ce qui différencie les mini-réseaux des systèmes autonomes, c'est qu'il faut aussi construire un réseau de distribution. Nous devons acheminer l'électricité de l'endroit où elle est produite jusqu'à chaque foyer. Dans l'exemple des réseaux autonomes, chaque foyer disposait de sa propre source de production, et il n'y avait donc pas besoin d'un réseau de distribution. Mais ici, la source de production ne se trouve pas directement chez le client, et nous avons donc besoin d'un réseau pour distribuer l'électricité aux ménages. La superficie de l'agglomération influe sur la demande de réseau de distribution. Le modèle estime le nombre de lignes à basse tension nécessaires pour raccorder tous les clients et si une ligne à moyenne tension est requise. En outre, il y a un coût de connexion par ménage. Aucun de ces coûts d'infrastructure supplémentaires ne fait partie des coûts des systèmes autonomes.

## Slide 20
Lecture 5.3 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (accessed 2.18.21).

## Slide 21
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Identifier les options d'électrification hors réseau les moins coûteuses
Pour chaque site, choisir la technologie la moins coûteuse (LCOE)
Mini-réseau PV/Diesel : 0,32 USD/kWh
Mini-réseau éolien/diesel : 0,60 USD/kWh
Mini-réseau hydroélectrique : - USD/kWh
PV autonome : 0,40 USD/kWh
Mini-réseau PV/Diesel : 1,40 USD/kWh
Mini-réseau éolien/diesel : 1,60 USD/kWh
Mini-réseau hydroélectrique : - USD/kWh
PV autonome : 0,40 USD/kWh
Mini-réseau PV/Diesel : 0,32 USD/kWh
Mini-réseau éolien/diesel : 0,60 USD/kWh
Mini-réseau Hydro : 0,25 USD/kWh
PV autonome : 0,40 USD/kWh
5.4 Calculs et résumés de l'OnSSET
Notes: Voici un exemple avec plus de détails sur les coûts. Pour chaque site de la zone d'étude, nous calculons le coût des différentes technologies hors réseau. Nous voyons ici le L.C.O.E., et nous pouvons voir dans l'agglomération plus large à droite que nous avons calculé différents coûts pour différents systèmes. Un mini-réseau solaire hybride produirait 32 cents/kilowattheure, contre 60 cents/kilowattheure pour un mini-réseau éolien hybride. Ce village est situé à proximité d'une rivière, ce qui entraîne un faible L.C.O.E pour le mini-réseau hydroélectrique, à 25 centimes par kilowattheure.
Si l'on examine plutôt la petite localité en bas à gauche, on constate que les coûts varient en fonction des technologies utilisées. Dans une petite localité, la demande est plus faible en raison d'une plus faible densité de population. Nous pouvons voir que le calcul du L.C.O.E. montre que toutes les options de mini-réseau ont un coût relativement élevé par kilowattheure. Le réseau hydroélectrique n'a aucune valeur à cet endroit, car il n'y a pas de ressources hydroélectriques à proximité. Dans cet endroit, nous pouvons voir que le photovoltaïque autonome, surligné en rouge, serait l'option technologique la moins coûteuse dans cet endroit.
En haut à gauche, nous voyons un autre endroit où nous avons calculé le L.C.O.E pour toutes les technologies hors réseau. Dans cette localité, compte tenu des caractéristiques locales en termes de demande de la population et de ressources énergétiques, un mini-réseau hybride PV/Diesel serait l'option d'électrification la moins coûteuse.

## Slide 22
Étape 6. L'algorithme d'électrification - Extension du réseau ou hors réseau ?
5.4 Calculs et résumés de l'OnSSET
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image CC-BY 3.0
Notes: Une fois que nous avons calculé toutes les options hors réseau, nous avons identifié l'option hors réseau la moins coûteuse. Nous devons maintenant identifier l'option la moins coûteuse pour le réseau de chaque village.

## Slide 23
Le coût de la connexion au réseau dépend des éléments suivants :
  Le réseau de distribution
  La nouvelle ligne MT nécessaire pour relier l’implantation
  Le coût de l'électricité produite (ou importée) pour le réseau
Exemple : Si la nouvelle ligne MT est de 3 km et que le coût des lignes MT est de 9 000 USD/km, le coût total de la nouvelle ligne est de 27 000 USD.
Ligne HT existante/prévue
Nouvelle ligne MT
Exemple de coût de raccordement au réseau
5.4 Calculs et résumés de l'OnSSET
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: C'est ce qu'on appelle l'algorithme d'électrification, qui compare l'extension du réseau à la technologie de réseau la moins coûteuse. Lorsque nous examinons le coût de la connexion au réseau centralisé, nous suivons une approche similaire à celle des technologies précédentes pour calculer le L.C.O.E. Cependant, il y a quelques ajouts. Nous devons savoir où se trouve l'infrastructure existante pour calculer le coût de raccordement d'une nouvelle installation.
Lorsque nous prolongeons une ligne à moyenne tension à partir de l'infrastructure de réseau existante, nous devons définir sa longueur. En fonction de la distance qui sépare le village de l'infrastructure existante, nous pouvons calculer le coût par kilomètre de ces lignes à moyenne tension. Comme pour le mini-réseau, nous devons disposer d'un réseau de distribution à l'intérieur de l'agglomération utilisant des lignes à basse tension et éventuellement une ligne à moyenne tension, en fonction de la taille de l'agglomération et des niveaux de demande.
Enfin, nous devons également inclure le coût de l'électricité produite par les centrales électriques nationales. En résumé, nous avons l'extension du réseau pour connecter la localité, le coût de la construction du réseau de distribution et le coût d'achat de l'électricité au réseau central. Tous ces coûts combinés représentent le coût d'un réseau pour une localité. Là encore, nous suivons une approche similaire en calculant les coûts d'investissement pour l'extension et le réseau de distribution et en prenant en compte les coûts d'exploitation et de maintenance de toutes ces technologies. Un aspect important est que nous utilisons le coût de l'électricité produite comme coût du combustible, car nous devons l'acheter aux centrales électriques connectées au réseau.

## Slide 24
Lieu A Hors réseau = 0,30 USD/kWh
Lieu B Hors réseau = 0,25 USD/kWh
Lieu C Hors réseau = 0,20 USD/kWh
Extension du réseau = 0,40 USD/kWh
Trop cher
Extension du réseau = 0,25 USD/kWh
Existant/ Prévu réseau
L'algorithme d'extension du réseau
5.4 Calculs et résumés de l'OnSSET
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Le cœur du modèle OnSSET est l'algorithme d'extension du réseau. Sur l'image de gauche, nous voyons l'infrastructure existante ou déjà planifiée qui a fait l'objet d'un engagement. À droite, nous avons trois localités différentes qui doivent être électrifiées. Pour ces sites, nous avons déjà calculé les coûts de la technologie hors réseau. Nous connaissons le L.C.O.E de la technologie d'électrification la moins coûteuse dans les localités. Dans cet exemple, nous avons différents L.C.O.E. en fonction des caractéristiques locales, où nous voyons que la localité C, par exemple, aurait un coût très bas. Le site A aurait un coût légèrement plus élevé s'il était électrifié par des technologies hors réseau.
Ensuite, nous calculons le L.C.O.E. d'une extension du réseau. Nous partons du réseau existant et du coût de son extension jusqu'au site B. Nous calculons le coût sur la base du coût de l'extension, des coûts du réseau de distribution et de la consommation d'électricité. Le raccordement du site B au réseau existant à partir du point le plus proche coûterait 40 cents par kilowattheure. Cependant, 40 cents par kilowattheure est plus cher que ce qui pourrait être obtenu par une technologie hors réseau. Dans cet exemple, il s'agirait d'environ 25 cents par kilowattheure. Cette extension du réseau ne serait pas compétitive dans ce modèle.
L'étape suivante de l'algorithme d'extension consiste à vérifier la prochaine localité. Dans ce cas, l'extension du réseau jusqu'à la localité A coûterait 25 cents par kilowattheure. Nous constatons que le coût de l'extension du réseau pour connecter cette localité est inférieur au coût de l'approvisionnement avec une technologie hors réseau, ce qui signifie que le modèle identifie cette localité comme une localité qui sera connectée au réseau.

## Slide 25
Lieu A Hors réseau = 0,30 USD/kWh
Extension du réseau = 0,40 USD/kWh
Trop cher
Extension du réseau = 0,25 USD/kWh
Extension du réseau = 0,20 USD/kWh
Extension du réseau = 0,25 USD/kWh
Trop cher
Existant/ Prévu réseau
Lieu B Réseau = 0,20 USD/kWh
L'algorithme d'extension de la grille
5.4 Calculs et résumés de l'OnSSET
Source : Sahlberg et al. 2021
Extension du réseau = 0,45 USD/kWh
Trop cher
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Lieu C Hors réseau = 0,20 USD/kWh
Notes: Ensuite, une fois que le modèle a identifié la rentabilité d'une extension du réseau à la localité A, nous pouvons voir si nous pouvons continuer à construire le réseau pour connecter des localités plus éloignées. En connectant la localité B au réseau via la localité A, nous aurons une nouvelle distance plus courte à construire. Par conséquent, le coût correspond à la distance entre les localités A et B et non à la distance entre le réseau existant et la localité B.
Cela réduira la distance d'extension. Nous obtenons un autre L.C.O.E. grâce auquel nous constatons que l'extension du réseau coûterait 20 cents par kilowattheure, ce qui est inférieur au coût des technologies hors réseau sur le site B.
Le modèle choisit de connecter également ce village. Nous avons ensuite vérifié entre le réseau existant et la localité C et entre la localité A et la localité C. Nous constatons que dans tous ces cas, le coût de l'extension du réseau est plus élevé que le coût des technologies hors réseau. Cela signifie que le site C restera électrifié par des technologies hors réseau dans cette itération. Lors de la prochaine itération, le site B évaluera l'extension du réseau au site C, car le site B est désormais électrifié par le réseau.
L'algorithme d'extension du réseau passe en revue toutes les localités de la zone étudiée et, lorsqu'il ajoute de nouvelles localités à connecter au réseau, il vérifie également s'il est possible de connecter d'autres localités à partir des nouveaux sites électrifiés.

## Slide 26
Lecture 5.4 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (accessed 2.18.21).

## Slide 27
22
Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce cours!

## Slide 28
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Lecture 5: OnSSET/Global Electrification Platform. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, Energy Sector Management Assistance Program and World Bank Group
The translation of this material to French was assisted by Ariane Millot.