## Slide 1
Version 1.0
LECTURE 6
GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS GEP
OnSSET/Plateforme mondiale d'électrification

## Slide 2
OA1: décrire et déchiffrer les résultats et les fichiers de sortie d'OnSSET et les implications des différentes conditions du réseau.
OA2: Décrire les fonctionnalités de base et les caractéristiques de Python, le langage de programmation sur lequel l'outil OnSSET est construit.
OA3: Dresser la liste des principales étapes du processus nécessaire à l'utilisation du générateur de scénarios GEP.
OA4: décrire le rôle de la modélisation énergétique dans l'élaboration de la politique énergétique.
Objectifs du cours
À la fin de cette conférence, vous serez en mesure de:
Notes: À l'issue de ce cours, vous serez en mesure de
Décrire et déchiffrer les résultats et les fichiers de sortie d'OnSSET et les implications des différentes conditions du réseau.
Décrire les fonctionnalités de base et les caractéristiques de Python, le langage de programmation sur lequel l'outil OnSSET est construit.
Dresser la liste des principales étapes du processus requises pour le générateur de scénarios GEP.
Décrire le rôle de la modélisation énergétique dans l'élaboration de la politique énergétique.
Cela vous aidera à approfondir vos connaissances d'OnSSET et à comprendre son contexte.

## Slide 3: 6.1 Résultats et résumés de l'OnSSET
Sur la base de l'identification de la répartition optimale par technologie:
Nouvelles connexions
Capacité supplémentaire nécessaire
Exigences en matière d'investissement
Étape 7. Résultats, résumés et visualisation
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image CC-BY 3.0
Notes: Dans cette partie de l'exposé, nous allons résumer la méthodologie en sept étapes du cours 5 en donnant un aperçu des résultats et des résumés fournis.
Dans les étapes précédentes, nous avons identifié l'option la moins coûteuse pour chaque localité. Nous disposons à présent d'estimations concernant les besoins en capacité et les exigences en matière d'investissement. Lorsque nous résumons ces données pour l'ensemble du pays ou de la région, nous obtenons également la répartition entre les différentes technologies. Les investissements totaux estimés et les besoins totaux en capacité peuvent également être ventilés par technologie.

## Slide 4
Sur la base de la répartition optimale identifiée pour chaque technologie :
Nouvelles connexions d'ici à 2030
Capacité supplémentaire nécessaire
Exigences en matière d'investissement
6.1 Résultats et résumés de l'OnSSET
Source : Sahlberg et al. 2021
Source de l'image : Adapté de Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Étape 7. Résultats, résumés, et visualisation
Notes: Nous pouvons voir dans un scénario combien de personnes devraient être connectées au réseau en tant qu'option la moins coûteuse d'ici 2030. Combien de personnes devraient être raccordées par une technologie autonome et combien de personnes devraient être raccordées par un mini-réseau et une technologie de réseau ? Nous pouvons également voir quelle est la capacité nécessaire pour les centrales électriques connectées au réseau, les technologies autonomes et les mini-réseaux. En outre, nous pouvons également voir l'investissement requis pour chaque type de technologie.

## Slide 5
Source : Sahlberg et al. 2021
Étape 7. La visualisation
Source de l'image : Sahlberg et al. 2018, image
6.1 Résultats et résumés de l'OnSSET
Notes: Enfin, et c'est très important, nous pouvons visualiser les informations sur une carte. Dans OnSSET, nous ne nous contentons pas de décrire le montant des investissements nécessaires pour les technologies. Nous pouvons également dire où les lignes de transmission devraient être étendues, et aussi où un mini-réseau ou une technologie autonome devrait être déployé si nous voulons identifier le choix de la technologie la moins coûteuse.
Les différentes couleurs de cette carte représentent les différentes technologies identifiées comme l'option la moins coûteuse. En bleu, nous avons le réseau, en jaune le photovoltaïque autonome, en jaune foncé le mini-réseau photovoltaïque et en bleu foncé les mini-réseaux hydroélectriques. Pour contextualiser les informations, nous pouvons superposer d'autres informations telles que le réseau existant.

## Slide 6
1. Les données SIG sont complétées par des données socio-économiques et technologiques.
2. Les SIG sont également utilisés pour présenter les résultats et transmettre des messages importants.
Source : Sahlberg et al. 2021
6.1 Résultats et résumés de l'OnSSET
Message clé à retenir
Notes: En combinant les résultats que nous avons vus dans l'image précédente, ces types de cartes peuvent fournir des informations pertinentes qui peuvent aider à prendre des décisions bien informées pour soutenir les stratégies d'électrification et augmenter l'accès à l'électricité au moindre coût. Le message clé à retenir de la méthodologie en sept étapes est que nous pouvons utiliser les données du S.I.G. complétées par des données sociales et économiques dans le modèle OnSSET pour calculer les options d'électrification les moins coûteuses. C'est en combinant la partie géospatiale et les autres données que nous pouvons arriver à ces solutions. Et comme nous l'avons vu dans les dernières diapositives, nous utilisons également G.I.S pour afficher et visualiser les résultats afin de pouvoir transmettre les messages de notre analyse.

## Slide 7: Lecture 6.1 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (accessed 2.18.21).

## Slide 8
Python est un langage de programmation open-source qui est utilisé dans de multiples applications et dans divers secteurs.
Est facile à apprendre grâce aux nombreuses ressources disponibles en ligne
  https://www.python.org/doc/
  https://www.learnpython.org/
  https://www.codecademy.com/learn/learn-python
Les logiciels SIG les plus courants utilisent une interface Python pour automatiser les processus.
6.2 Introduction à Python
Pourquoi utiliser Python?
Source : Korkovelos et al. 2021
Notes: Python est un langage de programmation libre et gratuit utilisé dans de nombreux secteurs et applications. Il peut être téléchargé et utilisé sans licence, et vous pouvez l'utiliser pour écrire vos propres codes et paquets. Cette philosophie de l'open source correspond à celle d'OnSSET et c'est l'une des raisons pour lesquelles Python est utilisé avec l'outil. La deuxième raison est que Python est relativement facile à apprendre. Il existe un certain nombre de sites web, de ressources et de cours différents, dont beaucoup sont gratuits. Nous donnons quelques exemples sur la diapositive.

## Slide 9
Chaque outil de QGIS fournit un exemple de syntaxe Python correspondant. La plupart d'entre eux sont disponibles sur le site web de documentation de QGIS
Automatisation des processus répétitifs
6.2 Introduction à Python
Pourquoi utiliser Python?
Source : Korkovelos et al. 2021
Notes: Un autre avantage de Python est qu'il est couramment utilisé dans les logiciels géospatiaux. L'interface Python peut être utilisée pour exécuter divers processus. De même, Q.G.I.S, un logiciel utilisé par OnSSET, utilise la syntaxe Python pour exécuter ses outils. Cela signifie que les processus codés dans Q.G.I.S peuvent également être exécutés à l'aide de Python. La plupart de ces codes sont disponibles via l'outil OnSSET ou via le site web du document Q.G.I.S. Cela signifie que nous pouvons utiliser Python pour exécuter un grand nombre d'outils, ce qui est nécessaire pour traiter et extraire les données G.I.S dans un format utile pour OnSSET. Avec Python, nous pouvons automatiser les étapes de l'analyse OnSSET. Au lieu d'exécuter 50 ou 60 outils différents séparément dans Q.G.I.S, nous pouvons écrire un script Python pour exécuter tous ces outils en même temps, à condition que les données d'entrée correctes soient fournies. Pour les études d'électrification, cela peut réduire considérablement le temps de traitement. Dans le cadre de cette formation, nous avons développé un plugin Q.G.I.S pour l'extraction G.I.S, qui exécute environ 60 outils différents à l'aide d'un code Python.

## Slide 10
Versions de Python - 2.7.X Vs 3.7.X.
Paquets d'installation Python - Anaconda (https://www.anaconda.com/)
Modules Python et bibliothèques de science des données (par exemple NumPy, Pandas, Matplotlib)
Environnement de développement intégré (IDE) Python
  Éditeurs de texte (par exemple, Notepad)
  Environnement de carnet de notes (par exemple, Jupyter Notebook)
  Environnement de développement intégré (IDE) complet (par exemple, PyCharm ou Spyder)
6.2 Introduction à Python
Python - Ce qu'il faut savoir
Source : Korkovelos et al. 2021
Source de l'image : www.jetbrains.com
Source de l'image : image, BSD 3-Clause
Notes: Lorsqu'il s'agit de Python, il y a plusieurs choses qu'il est important de savoir. Tout d'abord, il existe différentes versions de Python, Python 2 et Python 3. Cependant, dans OnSSET, il existe également différents paquets d'installation. Un package est une collection de codes et de modules qui vous aident à développer vos outils sans avoir à écrire tout le code vous-même. Cela signifie que les opérations courantes ont été optimisées et que vous pouvez télécharger le code directement et l'utiliser vous-même. Anaconda est l'un de ces paquets, que nous utilisons souvent. Cet outil est une collection de paquets utiles et nécessaires à l'exécution de votre code Python. Lorsque vous commencez à explorer Python en détail, vous pouvez trouver un grand nombre de ces modules, paquets et bibliothèques qui contiennent des codes utiles et sont disponibles en ligne. Il est important de noter qu'il existe différentes façons d'exécuter un code Python, et donc différents environnements pour l'exécuter. Dans cette formation, nous utiliserons ce que l'on appelle le Jupyter Notebook. Le carnet Jupyter est un moyen interactif qui permet d'exécuter le code Python et de mettre facilement à jour les variables. Il comprend une description de l'utilisation de l'outil. Nous pouvons également voir certains résultats de notre analyse pendant que nous l'exécutons.

## Slide 11
L'utilisation de l'outil ne nécessite aucune connaissance en programmation
Avec des connaissances de base en programmation, il est possible d'apporter des modifications simples pour adapter l'outil.
Le développement de nouvelles fonctionnalités ou l'apport de modifications importantes aux fonctionnalités existantes nécessitent de bonnes compétences en programmation.
De nombreux tutoriels Python sont disponibles gratuitement en ligne.
6.2 Introduction à Python
Python - Que dois-je savoir pour utiliser le générateur de scénarios GEP (OnSSET)?
Source : Korkovelos et al. 2021
Notes: En ce qui concerne Python et l'exécution de l'analyse OnSSET, nous avons parlé jusqu'à présent d'une brève explication de Python, de ses principales fonctionnalités et de la raison pour laquelle nous l'utilisons. Il est important de souligner ici que pour utiliser l'outil OnSSET, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en programmation Python. OnSSET est conçu de manière à ce qu'une analyse puisse être effectuée sans connaissances en programmation. Si vous souhaitez améliorer l'outil ou ajouter de nouveaux codes pour lui donner de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez le faire en utilisant Python. Mais cela nécessite que vous appreniez au moins quelques notions de programmation de base, ce qui peut être fait par le biais de sites web en ligne. Nous ne verrons pas comment mettre à jour le code dans ce cours.

## Slide 12: 6.2 Introduction à Python
OnSSET est développé en Python
Python est un logiciel libre et gratuit.
La génération de scénarios d'électrification ne nécessite aucune connaissance en programmation.
Les modélisateurs ayant des connaissances en programmation peuvent modifier et améliorer l'outil OnSSET en fonction de leurs préférences.
Avec le paquet de distribution Anaconda pour Python, tout le monde peut exécuter le GEP Scenario Generator hors ligne.
Source : Korkovelos et al. 2021
Messages clés
Notes: Les messages clés à retenir de cette première partie sont que nous utilisons Python, un langage de programmation utilisé pour faire fonctionner l'outil OnSSET. La deuxième partie est que Python est un logiciel libre et disponible gratuitement, ce qui signifie que vous pouvez le télécharger gratuitement à partir du site web de Python. Il est important de noter que lorsque vous souhaitez générer des scénarios d'électrification à l'aide d'OnSSET, vous n'avez besoin d'aucune connaissance en programmation. Mais si vous avez des connaissances en programmation ou si vous voulez éditer ou améliorer OnSSET vous-même, la programmation Python est nécessaire. Enfin, si vous téléchargez le paquet Anaconda pour Python, vous pouvez télécharger le Jupyter Notebook d'OnSSET et l'exécuter hors ligne sur votre propre ordinateur. C'est ce que nous allons faire dans ce cours. Dans la deuxième partie de ce cours, nous parlerons des processus nécessaires pour exécuter un scénario d'électrification géospatiale à l'aide d'OnSSET.

## Slide 13: Lecture 6.2 Références
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Mentis, D., n.d. Lecture 4: How the GEP Scenario Generator functions – Introduction to Python and the processes behind GEP Scenario Generator (OnSSET) [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%204/ (accessed 2.18.21).

## Slide 14: 6.3 Les étapes de l'analyse géospatiale de l'électrification avec le générateur GEP
Collecter des ensembles de données SIG
Traiter les ensembles de données à l'aide de QGIS si nécessaire
(QGIS)
Exécuter le plugin pour créer un fichier CSV avec toutes les données SIG
(QGIS)
Importer le fichier CSV et mettre à jour les variables dans le code
(Jupyter Notebook)
Processus d'analyse d'un générateur de GEP à l'aide d'OnSSET
Source : Korkovelos et al. 2021
Source de l'image adaptée de : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: L'outil que nous utiliserons pour l'exercice pratique est le générateur de plate-forme d'électrification mondiale (GEP Generator). La première étape du processus du générateur GEP consiste à collecter toutes les données géospatiales. Il s'agit également de la première étape de la méthodologie en sept étapes expliquée dans le cours 5. L'étape suivante consiste à traiter ces ensembles de données à l'aide de Q.G.I.S si nécessaire (il existe également d'autres options permettant d'exécuter le traitement des ensembles de données dans Jupyter Notebook). Nous pourrions avoir besoin de nous assurer que le jeu de données est dans le bon système de coordonnées, et qu'il est dans la bonne zone, ou nous pourrions avoir besoin de le convertir dans les bonnes unités. Nous utilisons donc Q.G.I.S pour effectuer ce traitement du S.I.G. si nécessaire. Il existe d'autres logiciels de GIS, mais ce cours se concentre sur Q.G.I.S. La troisième étape consiste à introduire toutes les données dans le module d'extension Q.G.I.S. Celui-ci effectue un traitement supplémentaire et extrait toutes les données de la base de données. Ce dernier effectue un traitement supplémentaire et extrait tous les ensembles de données géospatiales dans le fichier. Ils contiennent les informations nécessaires à l'analyse de l'électrification pour chaque village de la région étudiée. Nous importons le fichier CSV dans notre bloc-notes Jupyter pour avoir accès à toutes les données géospatiales. Nous utiliserons le bloc-notes Jupyter pour effectuer tous les calculs décrits dans les étapes quatre à sept.

## Slide 15: 6.3 Les étapes de l'analyse géospatiale de l'électrification avec le générateur GEP
Processus d'analyse du générateur de GEP à l'aide d'OnSSET
Source : Korkovelos et al. 2021
Source de l'image adaptée de : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Exécuter le code
(Jupyter Notebook)
Utiliser le fichier de résultats pour créer des cartes dans QGIS
Utiliser le fichier de synthèse pour créer des graphiques et des tableaux dans Excel
Collecter des ensembles de données SIG
Traiter les ensembles de données à l'aide de QGIS si nécessaire
(QGIS)
Exécuter le plugin pour créer un fichier CSV avec toutes les données SIG
(QGIS)
Importer le fichier CSV et mettre à jour les variables dans le code
(Jupyter Notebook)
Notes: Le calibrage des données est entrepris dans le cadre du processus de calcul pour la population de l'année de départ et de l'année de fin, ainsi que pour les établissements électrifiés de l'année de départ. Nous fournissons également une visualisation préliminaire dans le carnet Jupyter tout au long du processus. Lorsque vous avez importé le fichier CSV, nous devons mettre à jour les paramètres sociaux et technico-économiques dans le notebook et exécuter le code pour obtenir les résultats de l'électrification pour notre scénario. Dans les dernières étapes, nous pouvons effectuer un post-traitement pour nous assurer que nous pouvons visualiser les résultats que nous avons générés d'une manière adaptée à un décideur politique ou à toute autre personne pour laquelle nous développons ces scénarios. Nous pouvons utiliser le fichier de résultats, qui contient tous les résultats pour chaque localité. Et nous pouvons créer des cartes avec Q.G.I.S ou un autre logiciel G.I.S, pour visualiser les informations importantes. En outre, nous pouvons utiliser le fichier de synthèse pour créer des graphiques et des tableaux dans Excel ou des outils similaires afin d'afficher les informations de synthèse pour l'ensemble de la zone d'étude.

## Slide 16: 6.3 Les étapes de l'analyse géospatiale de l'électrification avec le générateur GEP
Documentez toutes les variables utilisées pendant l'exercice pratique dans les fichiers de sortie des variables.
Utiliser le manuel GEP pour rechercher des informations
Utiliser le forum OnSSET pour poser des questions (disponible sur OnSSET.org)
Utilisation du générateur GEP - points clés
Source : Korkovelos et al. 2021
Notes: Lorsque vous utilisez le carnet Jupyter GEP, il y a des valeurs par défaut et des explications dans le carnet. Vous pouvez également consulter le manuel GEP, dont le lien se trouve ici, pour obtenir plus d'informations sur les différentes variables utilisées. Vous y trouverez également des informations mises à jour pour différents paramètres, y compris des informations sociales et économiques.
Si vous avez des difficultés à utiliser les outils du GEP Generator, que ce soit les parties de traitement G.I.S ou le notebook Jupyter, vous pouvez aller sur le forum OnSSET et poser vos questions. Vous pouvez aller directement sur ce lien ou vous pouvez le trouver sur le site web d'OnSSET (qui est onsset.org). Enfin, lorsque vous exécutez vos scénarios, vous obtiendrez également un fichier de variables qui imprime toutes les informations utilisées.

## Slide 17: 6.3 Les étapes de l'analyse géospatiale de l'électrification avec le générateur GEP
Tous les processus d'analyse du générateur GEP reposent sur des outils et des logiciels libres.
En suivant tous les processus ci-dessus, chacun peut générer des scénarios d'électrification personnalisés en utilisant ses propres données d'entrée.
Messages clés
Source : Korkovelos et al. 2021
Notes: Le message clé à retenir de cette mini-partie est tout d'abord que tous les processus de l'analyse du générateur GEP peuvent être réalisés à l'aide d'outils et de logiciels libres. Cela signifie que vous pouvez effectuer l'ensemble de l'analyse, de la collecte des données à la visualisation, en utilisant uniquement des outils et des logiciels gratuits et librement accessibles. Nous pouvons utiliser Q.G.I.S ou Python pour les processus G.I.S, et Python pour exécuter un modèle OnSSET. Le deuxième message clé est que si l'on suit les étapes du processus décrites précédemment, tout le monde peut créer ses propres scénarios d'électrification personnalisés en utilisant ses propres données d'entrée. Ainsi, vous pouvez collecter les données G.I.S à partir des meilleures données G.I.S et non G.I.S disponibles et définir vos propres scénarios pour exécuter un scénario d'électrification à l'aide du modèle OnSSET.

## Slide 18: 6.3 Les étapes de l'analyse géospatiale de l'électrification avec le générateur GEP
Travaux pratiques 4: Comment effectuer une analyse de l'électrification à l'aide du générateur de scénarios GEP
Source : Korkovelos et al. 2021
Notes: Lors de la prochaine session pratique, vous construirez votre propre modèle dans le générateur de scénarios GEP et apprendrez plus en profondeur toutes les fonctionnalités.

## Slide 19: Lecture 6.3 Références
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Mentis, D., n.d. Lecture 4: How the GEP Scenario Generator functions – Introduction to Python and the processess behind GEP Scenario Generator (OnSSET) [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%204/ (accessed 2.18.21).

## Slide 20: 6.4 Politique énergétique et système énergétique
Modélisation énergétique
Source de l'image : ryan2point0 CC PDM 1.0.
Notes: Dans cette mini-partie, nous parlerons de la modélisation énergétique, de l'élaboration de scénarios et de l'analyse de sensibilité. Ce mini-cours et les suivants couvriront la théorie des activités de modélisation en général. Ceci est important lorsque vous développerez plus tard vos propres modèles dans OnSSET, afin d'avoir une compréhension de base de votre modèle. En outre, nous verrons comment nous développons des scénarios et utilisons l'analyse de sensibilité dans notre modélisation énergétique, et comment nous créons un lien entre la science et la politique. Pourquoi utilisons-nous des modèles ? George E.P. Box a dit un jour que "tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles".

## Slide 21: 6.4 Politique énergétique et système énergétique
Que faut-il faire et quel sera le coût de l'approvisionnement en sources d'énergie modernes dans les zones reculées?
Que faut-il faire pour augmenter la part des technologies renouvelables?
Quel serait l'effet d'une subvention à l'énergie photovoltaïque?
Un programme d'économie d'énergie peut-il contribuer à réduire le coût de l'approvisionnement en énergie?
Exemples de questions relatives à la politique énergétique et aux investissements
Source : Taliotis et al. 2018
Source de l'image : Isofoton.es (CC-BY 3.0)
Notes: Les décideurs politiques peuvent se poser de nombreuses questions différentes en matière de politique énergétique et d'investissement. Il s'agit notamment de questions générales, telles que : que faut-il faire et quel sera le coût de l'approvisionnement en sources d'énergie modernes dans les zones reculées au regard de l'ODD 7 ? des questions spécifiques, telles que la technologie à utiliser pour fournir de l'électricité aux personnes vivant dans les endroits les plus reculés. D'autres questions importantes pourraient porter sur la manière d'augmenter la part des technologies renouvelables, en particulier à la lumière du réchauffement climatique et de l'accord de Paris. Nous pouvons utiliser des modèles énergétiques pour déterminer quelles sont les technologies les moins coûteuses parmi les énergies renouvelables. Et quelles sont les différences de coûts entre les énergies renouvelables et les combustibles fossiles pour la production d'électricité. Nous pouvons également utiliser des modèles pour étudier d'autres aspects, tels que l'effet d'une subvention ou la manière dont un programme de conservation de l'énergie pourrait aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ou comment un programme de conservation de l'énergie pourrait-il contribuer à améliorer l'efficacité énergétique et, partant, à réduire le coût de l'approvisionnement en énergie.

## Slide 22: 6.4 Politique énergétique et système énergétique
Source : Taliotis et al. 2018
Source de l'image : Image de Taliotis et al., CC-BY 4.0
Système complexe comprenant de nombreuses chaînes d'approvisionnement reliant les ressources énergétiques à la demande finale d'énergie./
Politique énergétique
Notes: À la lumière de ces questions, la partie prenante devra peut-être fournir quelques informations de base sur le système énergétique. Le système énergétique est un système complexe qui comprend de nombreuses chaînes d'approvisionnement reliant les ressources énergétiques à la demande finale. L'illustration présente un système énergétique allant des ressources énergétiques primaires à la demande finale. Le schéma ci-dessus est généralement appelé système énergétique de référence. Il représente les vecteurs énergétiques, représentés par les lignes, et les convertisseurs d'énergie, représentés par les boîtes carrées.

## Slide 23: 6.4 Politique énergétique et système énergétique
Système complexe comprenant de nombreuses chaînes d'approvisionnement reliant les ressources énergétiques à la demande finale d'énergie.
Exigences finales
Politique énergétique
Source : Taliotis et al. 2018
Source de l'image : Image de Taliotis et al., CC-BY 4.0
Notes: Le côté droit correspond à la demande d'énergie. La demande finale correspond aux services fournis par l'énergie sous la forme de maisons chauffées, de téléphones chargés ou de lumières. Dans le domaine que nous étudions pour OnSSET, nous nous intéressons principalement à l'électricité dans le secteur résidentiel. Un autre secteur important pour OnSSET est le secteur agricole, qui peut avoir une demande d'électricité à des fins d'irrigation ou de traitement post-récolte, ce qui est important pour la sécurité alimentaire. Cependant, la demande d'énergie finale est consommée dans une multitude de domaines : le secteur des transports, l'industrie et les bâtiments commerciaux, pour n'en citer que quelques-uns. Tous ces éléments sont pris en compte dans la modélisation énergétique.

## Slide 24: 6.4 Politique énergétique et système énergétique
Exigences finales
Ressources
Système complexe comprenant de nombreuses chaînes d'approvisionnement reliant les ressources énergétiques à la demande finale d'énergie.
Politique énergétique
Source : Taliotis et al. 2018
Source de l'image : Image de Taliotis et al., CC-BY 4.0
Notes: Sur le côté gauche se trouvent les ressources énergétiques primaires, qui comprennent les combustibles fossiles, tels que le pétrole et le charbon, mais aussi les ressources énergétiques renouvelables, telles que la biomasse, le soleil, l'eau et le vent. Du côté gauche au côté droit, d'importantes conversions énergétiques transforment ces ressources énergétiques primaires afin de les rendre utiles à l'utilisateur final. Une grande partie de l'électricité et de la chaleur produite provient des centrales électriques, qui fournissent l'électricité et la chaleur aux clients par l'intermédiaire de lignes de transmission et de réseaux de distribution.

## Slide 25: Lecture 6.4 Références
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Introduction to Energy Systems Modelling. https://doi.org/10.5281/ZENODO.1493074

## Slide 26
22
Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce cours!

## Slide 27
Répondre à un quiz
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Lecture 6: OnSSET/Global Electrification Platform. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, Energy Sector Management Assistance Program and World Bank Group
The translation of this material to French was assisted by Ariane Millot.