## Slide 1: LECTURE 7 MODÉLISATION ÉNERGÉTIQUE, ÉLABORATION DE SCÉNARIOS ET ANALYSE DE SENSIBILITÉ
Version 1.0
OnSSET/Plateforme mondiale d'électrification

## Slide 2
Nom du cours
Objectifs du cours
À la fin de cette séance, vous serez en mesure de:
OA1: décrire les questions auxquelles la modélisation énergétique peut répondre.
OA2: expliquer les différentes méthodes d'élaboration de scénarios.
OA3: Énumérer les domaines dans lesquels l'analyse de scénarios est importante.
OA4: décrire la valeur temporelle de l'argent.
Notes: Ce cours comporte quatre résultats escomptés pour l'apprenant. Après ce cours, vous serez en mesure de :
Décrire les questions auxquelles la modélisation énergétique peut répondre.
Expliquer les différentes méthodes d'élaboration de scénarios.
Énumérer la liste des domaines dans lesquels l'analyse de scénarios est importante.
Décrire la valeur temporelle de l'argent.
Ceci est important pour une meilleure compréhension d'OnSSET et de la modélisation énergétique en général.

## Slide 3
La modélisation énergétique crée des images simplifiées de systèmes énergétiques réels en traduisant les composants, la structure et les flux en formulations (équations) mathématiques faciles à comprendre.
Les équations représentent des interactions basées sur des règles entre les composants clés du système.
Une fois calibrées pour refléter le système énergétique et les flux d'énergie actuels, les technologies futures et les options de combustibles pour satisfaire les demandes énergétiques futures peuvent être évaluées.
La modélisation de l'énergie fournit des informations PAS des réponses
Qu'est-ce que la modélisation des systèmes énergétiques?
Source : Taliotis et al. 2018
7.1 Politique énergétique et système énergétique
Notes: Les modèles énergétiques créent une image simplifiée des systèmes énergétiques réels en traduisant les composants (par exemple, les centrales électriques) et les flux du système énergétique en formulations mathématiques. Ces équations représentent une interaction basée sur des règles entre les composants clés du système. Ces interactions sont décrites à l'aide de formules. Prenons l'exemple d'un générateur diesel. Le générateur diesel consomme X litres de diesel pour produire Y kilowattheures d'électricité. Si le générateur diesel est connecté à un réseau de distribution, nous distribuons l'électricité dans le réseau de distribution. En incluant le réseau de distribution, nous utilisons des équations pour calculer la taille requise du réseau de distribution et le type de générateur diesel nécessaire pour répondre à la demande du client. Nous formulons également des équations pour le coût de tous ces composants. Toutes ces équations interconnectées forment ensemble une représentation simplifiée du système énergétique.
Nous calibrons ensuite le modèle pour refléter l'état actuel du système énergétique et des flux d'énergie, en reliant les combustibles en fonction de la façon dont ils circulent dans le système. Le modèle peut alors explorer différents systèmes énergétiques futurs en termes, par exemple, de technologie, d'options de combustibles ou de demande d'énergie.
Une chose très importante à noter à propos de la modélisation énergétique est qu'elle peut donner des indications, mais pas des réponses. Un modèle énergétique peut nous aider à comprendre les conséquences de certaines décisions ou la manière dont nous pouvons atteindre un objectif spécifique.

## Slide 4
Les gouvernements/le public ont des idées qualitatives sur le développement futur du pays et de son système énergétique, par exemple:
  Objectifs politiques (par exemple, développement économique, contraintes financières, contraintes environnementales, sécurité énergétique, développement rural...)
  Options technologiques privilégiées (par exemple, utilisation des ressources nationales, augmentation de la part des énergies renouvelables...)
  Disponibilité et prix futurs des formes d'énergie...
  Perception du public : peut préférer certaines technologies à d'autres
Les modèles de systèmes énergétiques fournissent des cadres permettant d'évaluer quantitativement les implications de différentes politiques énergétiques / options de développement sur le système d'approvisionnement en énergie.
Aperçu de la modélisation
7.1 Politique énergétique et système énergétique
Source : Taliotis et al. 2018
Notes: Le gouvernement ou le décideur peut avoir une idée qualitative du développement futur du pays et de son système énergétique. Il peut y avoir des objectifs politiques liés, par exemple, au développement économique, aux contraintes financières ou à la réduction des émissions. Il peut y avoir des idées liées à la sécurité énergétique en rapport avec les options technologiques, lorsqu'une partie prenante peut préférer utiliser des ressources disponibles dans le pays, ce qui ne nécessite pas d'importations. En outre, les options technologiques peuvent être limitées aux technologies renouvelables plutôt qu'aux technologies basées sur les combustibles fossiles afin de réduire les émissions. Les parties prenantes ont des objectifs différents.
Les modèles de systèmes énergétiques peuvent fournir un cadre permettant d'évaluer quantitativement les implications de différentes politiques énergétiques ou de différentes options de développement dans le système d'approvisionnement. Cela signifie que le processus de modélisation du système énergétique peut fournir des chiffres pour ces objectifs qualitatifs afin d'indiquer l'ampleur du coût de la mise en œuvre d'une certaine politique ou d'essayer d'atteindre un objectif d'électrification spécifique. En outre, la modélisation peut donner une indication sur les choix technologiques, par exemple, la moitié de la population pourrait être électrifiée par des technologies autonomes plutôt que par un mini-réseau ou un réseau. D'autres conditions peuvent être fixées par les parties prenantes ou résulter de facteurs externes. Celles-ci peuvent changer en fonction des différents développements nationaux ou de la mise en œuvre de différentes politiques.

## Slide 5
Ils ne peuvent pas prédire l'avenir
  Mais elle peut permettre de mieux comprendre l'avenir et aider à prendre des décisions et à se préparer en connaissance de cause.
Ils ne peuvent pas prendre de décisions
  La tâche principale d'un analyste énergétique est d'évaluer les différentes options et de fournir des informations claires aux décideurs.
7.1 Politique énergétique et système énergétique
Source : Adapté de Taliotis et al. 2018
Aperçu de la modélisation
Notes: Tout d'abord, les modèles ne peuvent pas prédire l'avenir. Il y aura toujours des incertitudes dans les paramètres d'entrée d'un modèle qui modélise le développement futur. Les paramètres incertains peuvent être la façon dont le prix du diesel évoluera à l'avenir, la façon dont les coûts des panneaux photovoltaïques seront réduits au cours des dix prochaines années, ou ce que nous pensons être la demande d'énergie. Tous ces paramètres sont des estimations basées sur différents ensembles d'informations, mais ils ne peuvent en aucun cas prédire ce qui se passera à l'avenir en raison du grand nombre d'incertitudes.
Le modèle peut nous aider à mieux comprendre l'avenir. Cela permet aux décideurs de rester préparés et de prendre des décisions en connaissance de cause. En explorant une pléthore d'avenirs différents, il est possible d'élaborer des stratégies robustes qui fonctionneront dans le cadre de nombreux développements différents. Toutefois, il est important de souligner que les modèles ne peuvent pas prendre de décisions. Le modèle énergétique peut indiquer une certaine combinaison de technologies pour répondre à une demande spécifique, sous certaines structures de coûts et options technologiques. Cependant, pour d'autres structures de coûts ou d'autres demandes, le modèle peut choisir une autre combinaison avec d'autres coûts d'investissement et d'autres technologies.

## Slide 6
"Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles".
  - George P. E. Box
Source : Sahlberg et al. 2018
7.1 Politique énergétique et système énergétique
Notes: "Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles", a déclaré George Box, un statisticien de renom.
Les modèles fournissent une version simplifiée de la réalité et ne peuvent pas saisir toutes les interactions du monde réel. Ils utilisent également des estimations sur les développements futurs qui ont une certaine probabilité. Dans tout modèle, il y aura toujours des incertitudes qui ne sont pas correctes. Cependant, si nous fournissons un bon modèle avec de bonnes données d'entrée, nous pouvons obtenir des informations qui peuvent aider à guider les décisions qui sont plus susceptibles d'aboutir à une politique ou à un investissement fructueux.

## Slide 7
Les modèles peuvent être très utiles pour informer les politiques et autres décisions, mais...
1. La qualité des résultats de la modélisation dépend fortement de la qualité des données d'entrée.
2. Un modèle bien conçu fournit une version simplifiée de la réalité
Messages clés
Source : Sahlberg et al. 2018
7.1 Politique énergétique et système énergétique
Notes: Les principaux messages à retenir sont que les modèles peuvent être très utiles pour éclairer les politiques et autres décisions. Tout d'abord, les résultats d'un modèle ne sont jamais meilleurs que les paramètres d'entrée, tels que les coûts et les tendances que nous introduisons dans le modèle. Deuxièmement, les modèles sont une version simplifiée de la réalité. Cependant, ils peuvent toujours fournir des informations permettant de prendre des décisions solides qui auront les meilleures chances de réaliser le développement futur que nous souhaitons.

## Slide 8: Lecture 7.1 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 5: Energy modelling, scenario development and sensitivity analysis [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%205/ (accessed 2.18.21).
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., (2018). Introduction to Energy Systems Modelling, KTH-dESA and OpTIMUS.community. Available at: DOI: 10.5281/zenodo.1493113

## Slide 9
7.2 Scénarios et analyses de sensibilité dans la modélisation des systèmes énergétiques
Prévisions, scénarios et backcasting
Source : Adapté de Sahlberg et al. 2018
AVENIR
AVENIR
AVENIR
Prévisions
Scénarios: exploratoires et normatifs
Backcasting ou rétropolation
Présent
Présent
Présent
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Dans cette mini-partie, nous verrons comment nous utilisons les scénarios et l'analyse de sensibilité. En général, nous pourrions dire qu'il existe trois types de scénarios que nous pouvons développer, un scénario étant un développement futur possible.
La première série de scénarios peut être qualifiée de scénarios de prévision. Les scénarios de prévision tentent de prédire les évolutions futures les plus probables. Ces scénarios tentent de prévoir différentes évolutions de la demande, des coûts technologiques et des prix des carburants sur la base, par exemple, de tendances historiques et de rapports scientifiques. Ils visent à trouver un scénario optimal.
La deuxième série de scénarios est constituée de scénarios exploratoires ou normatifs, également appelés analyse d'incertitude. Cela signifie que nous essayons d'explorer un grand nombre d'avenirs différents au lieu de trouver ce que nous pensons être l'évolution la plus probable des différentes variables. Par exemple, au lieu d'estimer ce que nous pensons être le prix du pétrole dans l'année à venir, nous examinons un large éventail de développements différents. Par exemple, nous pouvons nous poser les questions suivantes : Que se passe-t-il si le prix du pétrole diminue ? S'il reste inchangé ? Et s'il augmente à des rythmes différents ? Et comment cela affecte-t-il les résultats ? Au lieu d'essayer de trouver l'évolution la plus probable, nous voulons explorer différentes évolutions pour trouver une solution robuste qui fonctionnera bien dans les différentes évolutions de ces scénarios.
Ces deux méthodes de scénario examinent différentes variables et leurs résultats futurs.

## Slide 10
Prévisions, scénarios et backcasting
AVENIR
AVENIR
AVENIR
Prévisions
Scénarios: exploratoires et normatifs
Backcasting ou rétropolation
Présent
Présent
Présent
7.2 Scénarios et analyses de sensibilité dans la modélisation des systèmes énergétiques
Source : Adapté de Sahlberg et al. 2018
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Le troisième type de scénarios est celui des scénarios backcasting ou de rétropolation. Au lieu d'examiner comment nous pensons que les choses vont évoluer et ce que cela signifie, les scénarios de rétropolation examinent ce que nous voulons que l'avenir soit dans 10 ans. Le modèle identifie ensuite les paramètres clés nécessaires pour y parvenir. À titre d'exemple, considérons les questions à poser si nous voulons que 30 % de la population soit alimentée par des panneaux photovoltaïques. Que devons-nous faire pour nous assurer que les panneaux photovoltaïques constituent l'alternative la moins coûteuse pour 30 % de la population ? De combien faudrait-il baisser le prix ? Dans quelle mesure devrions-nous subventionner les panneaux, au cas où le prix serait trop élevé ?
Lorsque nous effectuons une analyse de sensibilité ou une analyse d'incertitude, nous examinons comment la modification des variables d'entrée affecte les résultats. Comme décrit précédemment, un modèle fournit une version simplifiée de la réalité et comporte donc des incertitudes. Deuxièmement, nous ne savons pas comment l'avenir évoluera. Nous pouvons essayer de prédire ce qui se passera en termes de demande, d'offre ou de coûts. Cependant, nous ne pourrons jamais prédire l'avenir.

## Slide 11
1. | Prise de décision ou élaboration de recommandations à l'intention des décideurs
1.1 | Tester la robustesse d'une solution optimale.
1.2 | Identifier les valeurs critiques, les seuils ou les seuils de rentabilité à partir desquels la stratégie optimale change.
1.3 | Identifier les variables sensibles ou importantes.
1.4 | Recherche de solutions sous-optimales.
1.5 | Élaborer des recommandations flexibles qui dépendent des circonstances.
1.6 | Comparaison des valeurs des stratégies de décision simples et complexes.
1.7 | Évaluer le degré de risque d'une stratégie ou d'un scénario.
Pourquoi effectuer une analyse de sensibilité / d'incertitude?
7.2 Scénarios et analyses de sensibilité dans la modélisation des systèmes énergétiques
Pannell, 1997
Source : Sahlberg et. al 2018
Notes: En ce qui concerne la prise de décision et la formulation de recommandations en la matière, il est important de tester la robustesse de la solution optimale. Qu'est-ce que cela implique ? Si nous modélisons une solution, nous devons tester comment les changements dans les variables d'entrée affectent les résultats. Il peut y avoir des paramètres très sensibles qui modifient les résultats : par exemple, des changements dans le coût du carburant diesel ou dans la croissance de la demande. Il est bon de comprendre ces paramètres pour comprendre la robustesse des résultats.
Nous pouvons utiliser l'analyse de scénarios pour trouver les valeurs critiques. Par exemple, à partir de quel prix du carburant diesel les générateurs diesel produisent-ils de l'électricité à un coût inférieur à celui des panneaux photovoltaïques pour l'électrification hors réseau, ou vice versa.
Nous pouvons également identifier des variables clés dans notre analyse, ce qui signifie que nous pouvons évaluer lequel de ces paramètres a l'effet le plus important sur la stratégie ou les solutions. Nous pouvons voir que la croissance de la demande, par exemple, peut être beaucoup plus importante que l'efficacité des éoliennes. Cette analyse, ainsi que d'autres scénarios et analyses de sensibilité, est importante dans le processus de prise de décision.

## Slide 12
2. | Communication
2.1 | Rendre les recommandations plus crédibles, compréhensibles, convaincantes ou persuasives
2.2 | Permettre aux décideurs de sélectionner des hypothèses
2.3 | Manque d'engagement à l'égard d'une stratégie unique
3. | Meilleure compréhension ou quantification du système
3.1 | Estimation des relations entre les variables d'entrée et de sortie
3.2 | Comprendre les relations entre les variables d'entrée et de sortie
3.3 | Élaboration d'hypothèses à tester
Pourquoi effectuer une analyse de sensibilité / d'incertitude?
Pannell, 1997
Source : Sahlberg et. al 2018
7.2 Scénarios et analyses de sensibilité dans la modélisation des systèmes énergétiques
Notes: L'analyse de sensibilité est également importante pour la communication. Lorsque nous formulons nos recommandations, il est possible de les rendre plus crédibles ou plus convaincantes en élaborant des analyses de scénarios et en montrant comment différentes évolutions affecteraient la combinaison optimale d'approvisionnement. En tant qu'analystes de l'énergie, nous pouvons ensuite montrer cela aux décideurs et les laisser choisir leurs hypothèses.
L'analyse de sensibilité peut également permettre de mieux comprendre le modèle lui-même et la manière dont le système interagit. Elle décrit comment les changements de certaines variables d'entrée modifient les variables de sortie ou les résultats. Nous pouvons également développer des hypothèses à tester.

## Slide 13
4. | Développement de modèles
4.1 | Tester la validité ou la précision du modèle.
4.2 | Recherche d'erreurs dans le modèle.
4.3 | Simplifier le modèle.
4.4 | Étalonnage du modèle.
4.5 | Faire face à des données insuffisantes ou manquantes.
4.6 | Priorité à l'acquisition d'informations.
Pannell, 1997
Pourquoi effectuer une analyse de sensibilité / d'incertitude?
Source : Sahlberg et al. 2018
7.2 Scénarios et analyses de sensibilité dans la modélisation des systèmes énergétiques
Notes: Enfin, nous utilisons l'analyse de scénario et de sensibilité pour le développement du modèle. Ici, nous pouvons étudier différentes entrées afin de tester notre modèle pour voir s'il y a certaines limitations qui sont évidentes si nous augmentons ou diminuons une valeur spécifique. Nous pouvons utiliser cette méthode pour identifier les domaines du modèle où nous devons traiter des données médiocres ou manquantes. Si ces données d'entrée ont un effet important sur les résultats de la modélisation, nous devrons peut-être passer du temps à collecter ces ensembles de données ou à essayer de les améliorer. Inversement, nous pouvons également comprendre si un ensemble de données n'a qu'un impact mineur sur les résultats de la modélisation.

## Slide 14: Lecture 7.2 Références
Pannell, D.J., 1997. Sensitivity analysis of normative economic models: theoretical framework and practical strategies. Agricultural Economics 16, 139–152. https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.1997.tb00449.x
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 5: Energy modelling, scenario development and sensitivity analysis [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%205/ (accessed 2.18.21).
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Introduction to Energy Systems Modelling. https://doi.org/10.5281/ZENODO.1493074

## Slide 15: 7.3 Analyse des scénarios
Objectif en matière d'accès à l'énergie
  Combien de kWh chaque ménage consommera-t-il par an?
Croissance de la population
  Combien de personnes recevront de l'électricité dans les années à venir?
Coût de l'électricité sur le réseau
  Quel sera le coût de production de l'électricité pour le réseau national au cours des prochaines années?
Coûts de la technologie
  Quels seront les coûts d'investissement pour les technologies hors réseau au cours des prochaines années?
Paramètres importants dans l'analyse de l'électrification
Source : Sahlberg et al. 2018
Notes: Nos recherches indiquent que certains paramètres qui affectent l'analyse de l'électrification dans OnSSET sont particulièrement importants. Il s'agit de la demande d'énergie et de l'objectif d'accès à l'énergie, qui ont généralement un impact clé sur le choix de la technologie et les coûts d'investissement. Le coût de la production d'électricité sur le réseau aura également un effet sur les technologies de réseau par rapport aux technologies hors réseau. Enfin, nous disposons des coûts technologiques pour les différentes technologies qui ont un impact plus important sur le coût d'investissement total, et qui seront considérées comme les technologies les moins coûteuses. Toutefois, ces paramètres clés varient en fonction du pays et de ses caractéristiques.

## Slide 16
Les scénarios et les analyses de sensibilité peuvent fournir des informations utiles...
... mais peut aussi prendre du temps
Il peut souvent être utile d'élaborer d'abord quelques scénarios
Exécuter ensuite le modèle, analyser les résultats et, sur la base de ceux-ci, formuler de nouveaux scénarios/sensibilités.
7.3 Analyse des scénarios
Élaboration de scénarios et analyse de sensibilité
Source : Sahlberg et al. 2018
Notes: Au cours de cette mini-partie et de la précédente, nous avons parlé de l'importance des scénarios et de l'analyse de sensibilité pour fournir des informations utiles permettant de comprendre les implications de différentes politiques et de différents développements. Les scénarios et les analyses de sensibilité peuvent fournir de nombreuses informations utiles, mais l'élaboration d'un grand nombre de scénarios est un processus qui prend du temps. Si nous voulons effectuer une analyse exploratoire des scénarios sur l'ensemble des 150 paramètres d'entrée et des 15 ensembles de données G.I.S. dans OnSSET, nous devrons développer des centaines ou des milliers de scénarios. Ce processus prendrait beaucoup de temps. C'est pourquoi il est souvent utile de s'appuyer sur l'expérience acquise lors d'études antérieures pour déterminer quels sont les principaux intrants ou facteurs clés.

## Slide 17
Croissance de la population
Prix du réseau
Prix du réseau
Faible
Faible
Faible
Haute
Haut
Haut
Scénario bas/bas
Scénario bas/haut
Scénario haut/bas
Scénario haut/haut
7.3 Analyse des scénarios
Paramètres importants dans l'analyse de l'électrification
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Source : Sahlberg et al. 2018
Notes: En ce qui concerne l'élaboration de scénarios exploratoires, dans l'exemple ci-dessus, nous examinons deux facteurs : la croissance de la population et le prix du réseau. Ces deux variables ont une valeur basse et une valeur haute. Si nous combinons toutes les combinaisons possibles, nous obtiendrons quatre scénarios différents. Ceux-ci sont les suivants : faible croissance démographique et faible prix du réseau ; faible croissance démographique et prix du réseau élevé ; forte croissance démographique et faible prix du réseau ; et, enfin, forte croissance démographique et prix du réseau élevé. Vous pouvez constater que si nous ajoutions une variable supplémentaire avec deux leviers, nous doublerions le nombre de scénarios pour arriver à 8 scénarios. Si la troisième variable avait trois leviers, nous aurions 12 combinaisons. L'élaboration de ces combinaisons de scénarios avec de multiples variables augmente très rapidement le nombre de scénarios que nous devons exécuter.

## Slide 18
L'avenir est incertain
Plusieurs scénarios peuvent être nécessaires pour obtenir des réponses solides à partir des modèles énergétiques.
Les scénarios doivent être élaborés avec soin en fonction des questions auxquelles ils visent à répondre
7.3 Analyse des scénarios
Message clé à retenir
Source : Sahlberg et al. 2018
Notes: Les principaux messages à retenir sont que, tout d'abord, l'avenir est incertain et qu'il existe de nombreuses possibilités d'évolution de la demande et de l'offre. Nous pouvons avoir des prévisions ou des projections à ce sujet, mais nous ne pouvons jamais être sûrs. Pour atténuer cette incertitude, nous pouvons élaborer plusieurs scénarios. En examinant de nombreux développements futurs différents, les conclusions de la modélisation peuvent être plus solides. Dans le même temps, la multiplicité des scénarios peut entraîner des difficultés liées à la communication d'un grand nombre de résultats différents. Enfin, les scénarios doivent être élaborés avec soin pour essayer de prendre en compte les questions auxquelles nous essayons de répondre avec le modèle énergétique. En outre, le fait d'accorder une attention particulière aux variables d'entrée clés qui auront l'effet le plus important sur la question à laquelle nous essayons de répondre rend l'analyse plus solide.

## Slide 19: Lecture 7.3 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 5: Energy modelling, scenario development and sensitivity analysis [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%205/ (accessed 2.18.21).

## Slide 20: 7.4 Théorie avancée I
Comprendre le coût actualisé de l'électricité (LCOE)
Coût actualisé de l'électricité (LCOE)
Notes: Dans cette partie et la suivante, nous aborderons certaines des théories les plus avancées de l'outil OnSSET. L'objectif de cette conférence est d'expliquer plus en détail comment nous calculons l'option d'électrification la moins coûteuse pour chaque site. Nous nous concentrerons sur le concept de coût de l'électricité actualisé, ainsi que sur les méthodologies de dimensionnement que nous utilisons pour les différentes technologies. Nous utilisons le coût actualisé de l'électricité, comme expliqué précédemment, pour comparer différentes technologies avec différentes structures de coûts.

## Slide 21: 7.4 Théorie avancée I
PV solaire
Éoliennes
Mini et petite hydroélectricité
Groupes électrogènes diesel
PV solaire
Groupes électrogènes diesel
Technologies d'approvisionnement
Sur le réseau
Autonome
Options d'électrification
Source de l'image : Département américain de l'énergie, I
Source de l'image : Huang et al. 2020, image, licence CC-BY 3.0
Mini-réseau
Source de l'image : Energising Development (EnDev) Indonesia, I, CC-3.0 Unported
Source : Adapté de Sahlberg et al. 2021
Notes: Dans OnSSET, les technologies de mini-réseau peuvent être alimentées par différentes ressources énergétiques, telles que l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique ou le diesel. De même, les technologies autonomes sont basées sur le solaire photovoltaïque ou le diesel. Le coût de l'électricité actualisé (LCOE) représente le coût final de l'électricité nécessaire pour que le système atteigne le seuil de rentabilité pendant la durée de vie du projet. En d'autres termes, à quel coût l'électricité doit-elle être vendue pour que le projet soit rentable et sans perte ?

## Slide 22: 7.4 Théorie avancée I
Coût actualisé de l'électricité (LCOE)
Le LCOE d'une source spécifique représente le coût final de l'électricité nécessaire pour que l'ensemble du système atteigne le seuil de rentabilité pendant la durée de vie du projet.
It : Dépenses d'investissement pour un système spécifique au cours de l'année t,
O&Mt : les coûts d'exploitation et de maintenance
Ft : les dépenses en carburant,
Et : l'électricité produite,
r : le taux d'actualisation,
n : la durée de vie du système.
Source : Sahlberg et al. 2018
Notes: La formule L.C.O.E. que vous voyez ici est la somme de tous les coûts au numérateur et de l'électricité produite au dénominateur. Au numérateur, la lettre I représente le coût d'investissement du système, O&M représente les coûts d'exploitation et de maintenance, et F représente les coûts du combustible. Au dénominateur, E représente l'électricité produite pendant la durée de vie du projet. Ces coûts sont résumés pour toutes les années de la durée de vie de la technologie ou du projet.
Enfin, un autre paramètre fait partie du L.C.O.E. : le taux d'actualisation (ou r dans la formule). Ce paramètre sera décrit plus en détail dans les prochaines diapositives.

## Slide 23: 7.4 Théorie avancée I
100$ dans le futur n'ont pas la même valeur que 100$ aujourd'hui
En effet, l'argent dépensé aujourd'hui peut être utilisé pour percevoir des recettes/intérêts.
Exemple: Avec un taux d'intérêt de 10 %. Calculez la valeur future des 100 $ d'aujourd'hui
Après 1 an: 100*(1 + 0.1) = $110
Après 2 ans: 100*(1 + 0,1)2 = 121
Après n années: 100*(1 + 0,1) n
Valeur temporelle de l'argent
Source : Sahlberg et al. 2018
Notes: Tout d'abord, il y a un aspect que nous appelons la "valeur temporelle de l'argent". Cela signifie que 100 dollars dans le futur ne valent pas la même chose que 100 dollars aujourd'hui. Supposons que vous ayez le choix entre recevoir 100 dollars aujourd'hui ou 100 dollars dans un an. Le choix le plus judicieux serait de prendre l'argent aujourd'hui. La raison en est que l'argent dépensé aujourd'hui peut être utilisé pour percevoir des revenus ou des intérêts au cours de l'année à venir. Si vous placez l'argent à la banque, vous obtiendrez (avec un peu de chance) un taux d'intérêt et vos 100 dollars vaudront plus dans un an. De même, vous pourriez investir ces 100 dollars dans une entreprise qui (avec un peu de chance) génère des revenus, et les 100 dollars d'aujourd'hui vaudront alors plus dans un an.
Si nous avons un taux d'intérêt de 10 % à la banque ou dans une entreprise et que nous voulons calculer la valeur future des 100 dollars, nous les multiplions par (1+0,1), ce qui donne 110 dollars dans un an. Si nous gardons l'argent à la banque ou dans l'entreprise pour percevoir des revenus pendant une année supplémentaire, nous constatons que les 110 dollars augmentent de 10 %. Nous calculons cela comme 100 fois (1 + 0,1) à la puissance 2, parce que nous épargnons maintenant pour deux ans, soit 121 dollars.

## Slide 24
Actualisation:
Faire reculer l'argent dans le temps en utilisant un taux d'actualisation
Facteur d'actualisation: Le taux d'intérêt utilisé pour l'actualisation
Des taux d'actualisation plus élevés signifient que les investissements réalisés à l'avenir ont une valeur moindre aujourd'hui. Cela signifie que les énergies renouvelables dont les coûts initiaux sont élevés et les coûts de fonctionnement faibles sont favorisés par des taux d'actualisation faibles, tandis que, par exemple, les générateurs diesel dont les coûts initiaux sont plus faibles mais les coûts de fonctionnement (carburant) plus élevés sont plus performants avec des taux d'actualisation élevés.
Théorie avancée I
Valeur temporelle de l'argent - Taux d'actualisation
Hirth et Steckel, 2016
Source : Sahlberg et al. 2018
Notes: Nous introduisons maintenant le terme "actualisation", qui consiste à calculer la valeur de l'argent à rebours à l'aide d'un taux d'actualisation. Nous utiliserons le même exemple que précédemment. Nous considérons 110 dollars dans un an, mais nous voulons maintenant décider combien cela vaut en valeur d'aujourd'hui. Ce "facteur d'actualisation", que nous aborderons en détail dans le prochain cours, est le taux d'intérêt utilisé pour l'actualisation. Si le taux d'actualisation est élevé, cela signifie que les coûts futurs reflètent une valeur inférieure à celle d'aujourd'hui. Si l'argent augmente de 20 % par an, la différence d'actualisation sera plus importante que si l'argent augmente de 2 % par an. En pratique, cela signifie que les technologies renouvelables, qui ont souvent des coûts initiaux élevés et des coûts de fonctionnement faibles pendant leur durée de vie, bénéficient généralement de taux d'actualisation faibles. En revanche, les générateurs diesel, dont les coûts d'investissement sont plus faibles mais les coûts de fonctionnement plus élevés, seront plus souvent au moindre coût avec des taux d'actualisation plus élevés.

## Slide 25: Lecture 7.4 Références
Hirth, L., Steckel, J.C., 2016. The role of capital costs in decarbonizing the electricity sector. Environ. Res. Lett. 11, 114010. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/11/114010
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (accessed 2.18.21).

## Slide 26
22
Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce cours !

## Slide 27
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Lecture 7: OnSSET/Global Electrification Platform. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, Energy Sector Management Assistance Program and World Bank Group
The translation of this material to French was assisted by Ariane Millot.