## Slide 1: LECTURE 9 MODÉLISATION ÉNERGÉTIQUE AVANCÉE ET COMMUNICATION DES RÉSULTATS DU MODÈLE D'ÉLECTRIFICATION
Version 1.0
OnSSET/Plateforme mondiale d'électrification

## Slide 2
Objectifs du cours
OA1: décrire les différences entre les calculs des LCOE des technologies.
OA2: Décrire l'algorithme de priorisation.
OA3: Expliquer les aspects importants de la visualisation et de la communication de votre analyse basée sur OnSSET.
À la fin de cette séance, vous serez en mesure de:
Notes: Ce cours comporte trois objectifs d'apprentissage. Après ce cours, vous serez en mesure de :
Décrire les différences entre le calcul des L.C.O.Es. des technologies.
Décrire l'algorithme de priorisation.
Expliquez les aspects importants de la visualisation et de la communication de votre analyse basée sur OnSSET.
Ces résultats d'apprentissage escomptés seront importants pour comprendre les calculs qui sous-tendent l'algorithme, ainsi que la manière de présenter vos résultats finaux.

## Slide 3
Similaire au diesel autonome, avec un coût supplémentaire pour le réseau de distribution
Ajustement des paramètres d'entrée pour tenir compte des économies d'échelle pour les systèmes plus importants
Paramètres | Exemple
Efficacité du générateur | 33 %
Facteur de capacité | 0.7
Prix de la pompe diesel | 1,00 USD/l
Volume des camions diesel | 15 000 litres
Consommation des camions diesel | 33,7 litres/km
Diesel LHV | 9,94 kWh/l
Source : Sahlberg et al. 2021
Calcul du LCOE pour les mini-réseaux diesel
9.1 Théorie avancée VI
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Notes: Dans ce mini-cours, nous continuerons à décrire le mini-générateur diesel du cours précédent. Si nous calculons le L.C.O.E pour un mini-réseau diesel, nous utilisons le même type de calculs que pour le diesel autonome (que nous avons abordé dans le dernier cours), mais nous ajoutons les coûts du réseau de distribution. Si nous regardons le tableau pour le diesel de mini-réseau, nous pouvons ajuster les paramètres d'entrée ici, parce qu'il peut être livré par un camion diesel plus grand. Nous supposons que le coût de transport est moins élevé en raison des volumes plus importants.

## Slide 4
Facteur de capacité calculé dans chaque cellule sur la base de la vitesse moyenne annuelle du vent pour un exemple d'éolienne
Technologie renouvelable = pas de coût de carburant
Calcul du LCOE pour les mini-réseaux éoliens
9.1 Théorie avancée VI
Source de l'image : https://globalwindatlas.info
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: La technologie suivante est le mini-réseau éolien, où le facteur de capacité est calculé dans chaque cellule, sur la base de la vitesse moyenne annuelle du vent. L'image montre un exemple de la vitesse du vent sur l'ensemble de l'Afrique, qui est utilisée pour calculer les facteurs de capacité. De même, comme pour les autres mini-réseaux, le réseau de distribution est ajouté aux coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance du mini-réseau éolien.

## Slide 5
L'hydroélectricité en mini-réseau n'est disponible qu'à proximité d'une source (~5 km).
L'algorithme évite la surutilisation
Le facteur de capacité est une donnée d'entrée (définie par l'utilisateur)
Calcul du LCOE pour les mini-réseaux hydroélectriques
9.1 Théorie avancée VI
Source de l'image : Korkovelos et al. 2018, image sous licence CC-BY 4.0
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: L'usine de condensateurs pour l'énergie hydraulique est une donnée de l'utilisateur dans le modèle. Dans cette image, vous pouvez voir les estimations de Korkovelos et al. 2018. Pour l'énergie hydraulique, il n'y a pas de coût de combustible. Une limite importante pour l'énergie hydraulique est que nous supposons que les mini-réseaux hydrauliques ne peuvent être construits que dans des endroits situés à moins de 5 kilomètres de l'agglomération. En outre, nous avons les mêmes coûts de distribution que pour les autres mini-réseaux.

## Slide 6
Choix de la technologie hors réseau la moins coûteuse
Déterminer la technologie la moins coûteuse
9.1 Théorie avancée VI
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Nous calculons maintenant le coût actualisé de l'électricité pour toutes les différentes technologies, en calculant les facteurs de capacité et les coûts des combustibles en fonction du type de technologie de manière légèrement différente, puis en identifiant l'option la moins coûteuse.

## Slide 7
Le LCOE de la connexion au réseau centralisé dépend de trois facteurs : i) Le coût actualisé de la production d'électricité à partir des centrales électriques du réseau ("coût du combustible") ; ii) Le réseau de distribution dans la cellule ("coût d'investissement") ; iii) L'investissement dans la capacité des centrales électriques et les coûts de transmission nécessaires pour connecter la cellule au réseau HT ("coût d'investissement").
Dans chaque cellule, l'algorithme du réseau compare le coût de l'électricité provenant du réseau à la technologie hors réseau la moins coûteuse - algorithme d'électrification du réseau
Algorithme d'électrification du réseau
9.1 Théorie avancée VI
Source : Adapté de Sahlberg et al. 2021
Notes: Enfin, nous disposons également de l'algorithme d'électrification du réseau et du coût moyen de l'électricité pour connecter le village au réseau centralisé. Le L.C.O.E. pour le réseau dépend du coût moyen de production de l'électricité à partir des centrales électriques du réseau. Ce coût est utilisé comme coût du combustible dans la formule du L.C.O.E. Deuxièmement, nous avons les coûts d'investissement pour le réseau de distribution nécessaire au sein de la localité. Troisièmement, nous avons les coûts d'investissement pour la capacité supplémentaire des centrales électriques ainsi que le réseau de transmission, qui est nécessaire pour connecter le village à l'infrastructure existante.
Pour chaque village, l'algorithme compare le coût de l'électricité résultant de la connexion au réseau centralisé avec les technologies hors réseau les moins coûteuses. L'algorithme du réseau a déjà été abordé dans les cours précédents ; cependant, il y a quelques aspects supplémentaires qui n'ont pas été abordés dans ce cours et que nous décrirons dans le prochain mini-cours.

## Slide 8: Lecture 9.1 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (accessed 2.18.21).

## Slide 9
L'algorithme prend en compte
i) Pénalité de réseau (couverture du sol, altitude, pente, distance par rapport au transformateur, distance par rapport aux routes)
ii) Renforcement du réseau (par défaut = 10 %)
iii) Distance technico-économique maximale du réseau (par défaut = 50 km)
Algorithme d'électrification du réseau
9.2 Théorie avancée VII
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: La première chose est ce que nous appelons une pénalité. Nous partons du principe que le coût d'une ligne à moyenne tension par kilomètre est donné, mais nous nous attendons à ce que ce coût augmente en fonction du terrain sur lequel elle sera construite. Nous utilisons les paramètres suivants pour décrire le terrain : couverture du sol, élévation, pente, distance par rapport à la sous-station et distance par rapport aux routes. À partir de ces paramètres, nous calculons une pénalité, en supposant qu'il est plus coûteux d'étendre le réseau à travers une forêt, par exemple, qu'à travers un terrain ouvert. Des pénalités similaires sont appliquées pour les zones plus coûteuses, telles que celles situées sur une pente raide ou qui sont éloignées de la sous-station et des routes par lesquelles les matériaux peuvent être acheminés.
Deuxièmement, nous tenons compte des coûts de renforcement des lignes à moyenne tension. Cela se produit lorsque vous vous connectez du réseau existant à la localité A, puis de la localité A à la localité B. Cela augmentera légèrement le coût de la localité A à la localité B afin de couvrir tout renforcement qui pourrait être nécessaire de la part du réseau en aval. La valeur par défaut est de 10 % pour ce renforcement. Il s'agit d'une simplification, mais au lieu d'effectuer une analyse complète des flux de charge pour les coûts de renforcement, nous évaluons approximativement la nécessité d'un renforcement en aval. D'autres modèles peuvent effectuer un calcul complet de la tension exacte nécessaire pour chaque ligne. C'est plus détaillé, mais cela augmente aussi considérablement le temps de calcul (comme nous l'avons mentionné dans les cours précédents).
Enfin, nous pouvons également inclure une distance technico-économique maximale à laquelle les lignes à moyenne tension peuvent être étendues pour relier de nouvelles localités. La valeur par défaut est fixée à 50 kilomètres, ce qui suppose qu'une localité située à plus de 50 kilomètres du réseau existant ne peut être atteinte par une ligne à moyenne tension. Si la distance est supérieure à 50 kilomètres, une ligne à haute tension est nécessaire.

## Slide 10
OnSSET choisit la technologie la moins coûteuse en se basant uniquement sur le LCOE
Plusieurs données d'entrée (SIG et non SIG) sont utilisées pour calculer le LCOE de chaque technologie, en tenant compte des coûts de production, de transmission et de distribution. Toutes les données d'entrée peuvent être personnalisées par l'utilisateur dans le générateur de scénarios GEP.
Message clé à retenir, technologie LCOE
9.2 Théorie avancée VII
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Les principaux messages à retenir des L.C.O.E. pour les différents choix technologiques sont que, tout d'abord, OnSSET choisit la technologie la moins coûteuse en se basant uniquement sur le L.C.O.E. Nous utilisons différentes données d'entrée pour calculer le L.C.O.E. pour chaque technologie. Nous prenons en compte les coûts de production, de transmission et de distribution, et nous calculons les facteurs de capacité spécifiques et les coûts du carburant pour le diesel. En fonction des caractéristiques spatiales des différentes technologies, des ressources énergétiques, etc., différents types de données d'entrée peuvent être personnalisés dans l'outil OnSSET.

## Slide 11
L'outil OnSSET comprend un algorithme de priorisation pour décider quelles localités doivent être électrifiées si le taux d'électrification visé est inférieur à 100 % (soit dans l'année intermédiaire, soit dans l'année finale).
Le modèle calculera toujours la voie la moins coûteuse pour une électrification à 100 %, puis choisira les localités à électrifier sur la base d'une stratégie de priorisation préalablement définie afin d'atteindre l'objectif le plus bas.
Il existe actuellement deux méthodes de hiérarchisation : la méthode de référence et la méthode d'intensification
Algorithme de priorisation
9.2 Théorie avancée VII
Source : Adapté de Sahlberg et al. 2021
Notes: L'outil OnSSET comporte quelques fonctionnalités supplémentaires, que nous aborderons également dans ce mini-cours. Tout d'abord, nous disposons d'un algorithme de priorisation. Dans le cas où nous exécutons le modèle avec une année intermédiaire, nous examinons d'abord comment l'électrification se présentera jusqu'à, par exemple, 2025 et ensuite en 2030. Nous fixons un objectif pour l'année intermédiaire, qui correspond à un pourcentage de la population. Par exemple, l'objectif pourrait être une électrification de 80 % en 2025 et de 100 % en 2030. Le modèle doit choisir les localités qui seront incluses dans les premiers 80 %. Cela peut se faire de différentes manières en fonction de vos priorités. Dans OnSSET, il existe plusieurs méthodes de hiérarchisation disponibles dans le modèle. Tout d'abord, vous pouvez établir des priorités sur la base des coûts d'investissement les plus bas. Cela signifie que nous donnons la priorité aux connexions les moins chères jusqu'en 2025. D'autre part, il est possible d'établir des priorités en fonction de la présence d'écoles et d'établissements de santé. Un troisième ordre de priorité pourrait privilégier les établissements plus proches des villes et laisser les zones les plus éloignées pour une étape ultérieure. Cette hiérarchisation doit être discutée par un décideur et un analyste de l'énergie.

## Slide 12
Option de priorisation : Base Cette option donne d'abord la priorité à la densification, c'est-à-dire à l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les localités déjà raccordées au réseau. Dans un deuxième temps, les localités restantes seront classées par ordre de priorité en fonction du coût d'investissement par habitant le plus faible.
Option de priorisation : Intensification Cette option donne à nouveau la priorité à la densification. Dans un deuxième temps, elle donnera la priorité à l'intensification, c'est-à-dire à la connexion de toutes les localités proches du réseau existant (que la connexion au réseau soit ou non l'option la moins coûteuse). La distance en km pour l'intensification est définie par l'utilisateur. Dans une troisième et dernière étape, les localités seront à nouveau classées par ordre de priorité sur la base du coût d'investissement par habitant le plus bas.
Algorithme de priorisation
9.2 Théorie avancée VII
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Nous allons maintenant examiner les options de base et d'intensification qui sont intégrées dans l'outil. Dans l'option de base, le modèle donnera la priorité à l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les localités qui sont déjà connectées au réseau, au cas où tout le monde dans ces localités n'aurait pas accès à l'électricité. Ensuite, il donnera la priorité aux localités dont le coût d'investissement par habitant est le plus faible. Selon l'exemple de la diapositive précédente, les 80 % initiaux de la population dont le coût d'investissement par habitant est le plus faible sont électrifiés. Les 20 % restants peuvent être situés plus loin du réseau ou avoir des établissements moins densément peuplés, ce qui entraîne un L.C.O.E. plus élevé.
Dans la deuxième option, le modèle donnera la priorité à l'augmentation de l'accès à l'électricité dans les localités qui sont déjà connectées au réseau dans le cadre de la deuxième étape. Si l'objectif de 80 %, par exemple, n'a pas été atteint, il donnera la priorité à l'intensification afin de connecter au réseau toutes les localités proches du réseau existant, même si ce n'est pas l'option la moins coûteuse. Dans ce cas, le modèle étend le réseau, même si ce n'est pas l'option la moins coûteuse. La distance d'extension à utiliser peut être définie par l'utilisateur. L'utilisateur peut définir la distance d'extension à utiliser. Les distances habituelles se situent entre 2 et 5 kilomètres du réseau électrique existant. Si l'objectif de 80 % n'est pas atteint, on passe à la troisième et dernière étape, qui est hiérarchisée en fonction du coût d'investissement par habitant le plus bas.

## Slide 13
L'utilisateur peut imposer deux limites au réseau: une limite de capacité de production et une limite de connexions au réseau. En d'autres termes, au cours de la première étape, l'utilisateur peut limiter la capacité de production qui peut être ajoutée au réseau et le nombre de connexions au réseau qui peuvent être réalisées de manière réaliste.
Si l'une de ces limites est atteinte dans l'algorithme d'extension du réseau, celui-ci sera interrompu et les localités restantes ne seront plus que des candidats hors réseau.
Limite de capacité du réseau: X MW de capacité de production par an connectés au réseau national
Limite des connexions au réseau: X ménages connectés au réseau par an
Limites de la capacité du réseau et des connexions
9.2 Théorie avancée VII
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Nous pouvons également imposer certaines limites à la vitesse d'expansion d'un réseau centralisé. Il existe à la fois une limite de capacité de production et une limite de connexion au réseau. La limite de capacité du réseau signifie que nous limiterons la capacité de production que nous pensons pouvoir ajouter de manière réaliste au réseau national par an, en mégawatts. Le modèle ne connectera alors les nouvelles localités au réseau que si la capacité de production est suffisante pour répondre à leur demande. Une fois la capacité de production maximisée, le modèle ne connectera plus aucune localité au réseau, même s'il s'agit de la technologie la moins coûteuse.
La limite de raccordement, quant à elle, limite le nombre de ménages pouvant être raccordés au réseau par an en fonction de la vitesse de raccordement. Il se peut qu'il n'y ait pas assez de capacité pour installer de nouveaux raccordements à un rythme suffisamment rapide dans un cas où le raccordement groupé serait l'option la moins coûteuse pour une grande partie de la population. Si cette limite est fixée à 100 000 ménages par an dans le pays, cela signifie que si le modèle trouve plus de 100 000 ménages à raccorder comme option la moins coûteuse dans l'année, il ne raccordera que les 100 000 premiers. Les autres ménages devront être raccordés par des technologies hors réseau.

## Slide 14: Lecture 9.2 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (accessed 2.18.21).

## Slide 15: 9.3 Structurer sa présentation
Quelques éléments à prendre en compte :
Quel est votre public cible (ministre, étudiants, chercheurs, journalistes, etc.) ?
Quelles sont leurs connaissances de base ?
Quelle est la chose la plus importante qu'ils doivent entendre et retenir de la présentation ?
De combien de temps disposez-vous ?
Source : Khavari et al. 2021
Aspects clés
Notes: Dans ce mini-cours, nous allons parler de la manière de communiquer les résultats des modèles d'électrification, et nous nous concentrerons sur la manière de les présenter dans un PowerPoint. Tout d'abord, lorsque vous structurez votre présentation, il y a quelques éléments généraux que vous devez prendre en compte. Le premier aspect est de savoir qui est votre public cible. Présentez-vous votre exposé à un ministre ou à des étudiants, à des chercheurs ou à des journalistes ? Une fois que vous avez défini votre public, vous devez également tenir compte de ses connaissances de base. S'agit-il d'un chercheur ayant une grande expérience de l'électrification géospatiale ou d'un ministre possédant une solide formation en matière de politique énergétique ? Ou s'agit-il plutôt d'un journaliste, par exemple, ayant des connaissances plus générales ? En fonction de la personne et de ses connaissances, vous devez déterminer la chose la plus importante qu'elle doit entendre et retenir de votre présentation. Si vous ne pouviez retenir qu'un seul message clé, quel serait-il ? Enfin, vous devez bien sûr tenir compte du temps dont vous disposez. Souvent, de nombreuses informations utiles pourraient être présentées, mais nous disposons d'un temps limité. Vous devez concentrer le peu de temps dont vous disposez pour la présentation afin de vous assurer que vous transmettez vos messages clés et les idées clés tirées de votre analyse.

## Slide 16: Clarté : Couleurs
9.3 Structurer votre présentation
Couleurs
Source : Khavari et al. 2021
Notes: Nous allons commencer à nous intéresser aux couleurs. Cela concerne les graphiques et les cartes, mais aussi la rédaction d'un rapport ou d'un document et la manière de transmettre facilement le message souhaité.

## Slide 17: 9.3 Structurer votre présentation
Chart: Population par technologie
| Grid | Stand-alone PV
2030 | 15622339.2917 | 10404276.7083
Chart: population par technologie
| Grid 93% | Stand-alone PV 5% | Mini-grid PV 1% | Mini-grid hydro 1%
2030 | 24169638.2096 | 1695768.279 | 156332.047 | 4877.4644
Source : Khavari et al. 2021
Exemple 2
Notes: La carte de gauche montre la répartition des technologies sur une carte dans ce que l'on appelle un scénario de faible demande. Le bleu représente les zones où le réseau est l'option la moins coûteuse et l'orange les zones où l'énergie photovoltaïque autonome est l'option la moins coûteuse. Nous décomposons également cette répartition en fonction de la population. Dans le diagramme circulaire, vous voyez qu'en bleu, 60 % de la population utilise la technologie du réseau et que 40 % de la population utilise le photovoltaïque autonome comme technologie la moins coûteuse.
Dans cette présentation, nous avons également un scénario de forte demande, comme vous pouvez le voir sur la droite. Nous voyons la solution la moins coûteuse où le mini-réseau PV et l'autonomie sont les solutions les moins coûteuses dans ce scénario de forte demande. Il y a également une répartition des technologies en fonction du nombre de connexions. Ces deux scénarios proviennent de la même étude, mais pour deux niveaux de demande différents. Comme vous pouvez le constater, plusieurs éléments rendent cette présentation difficile à lire.
Tout d'abord, nous pouvons constater que les couleurs varient d'un scénario à l'autre. Sur la carte de gauche, les connexions du réseau sont en bleu, alors que sur la carte de droite, elles sont en violet. Il est donc difficile de comparer ces deux scénarios. En outre, la carte de droite présente quatre technologies, alors que le diagramme circulaire n'en présente que trois, et la légende et le diagramme circulaire ne sont pas nommés de la même manière.
Pour faciliter la comparaison, il convient d'utiliser les mêmes couleurs dans les deux cartes. Nous pouvons également constater que nous avons des couleurs différentes entre la carte et le camembert. Comme nous décrivons les mêmes technologies, il serait préférable d'utiliser les mêmes couleurs afin de relier le camembert à la carte.

## Slide 18
Chart: Population par technologie
| Grid | Stand-alone PV
2030 | 15622339.2917 | 10404276.7083
Chart: population par technologie
| Grid 93% | Stand-alone PV 5% | Mini-grid PV 1% | Mini-grid hydro 1%
2030 | 24169638.2096 | 1695768.279 | 156332.047 | 4877.4644
Exemple 2
9.3 Structurer votre présentation
Source : Khavari et al. 2021
Notes: Si nous améliorons ces deux scénarios, nous obtiendrons quelque chose comme ceci. Ici, nous avons la même couleur pour toutes les technologies dans les deux scénarios, ainsi que sur la carte et dans le diagramme circulaire. Il est ainsi beaucoup plus facile de voir la différence entre le scénario à faible demande et le scénario à forte demande, et la façon dont le réseau est étendu à beaucoup plus de zones dans cet exemple.

## Slide 19: 9.3 Structurer votre présentation
Soyez cohérent avec les couleurs. Si vous utilisez une couleur pour représenter une technologie dans une carte ou une figure, veillez à utiliser la même couleur pour cette technologie dans toutes les cartes et figures de votre présentation.
Utiliser des couleurs faciles à distinguer les unes des autres
Veiller à ce que les légendes soient lisibles de loin
Vérifier la cohérence de tous les chiffres (barre d'échelle, etc.)
Source : Khavari et al. 2021
Messages à emporter (couleurs)
Notes: L'essentiel est d'être cohérent avec les couleurs. Cela vaut aussi bien pour les présentations que pour les rapports. Utilisez les mêmes couleurs pour la même technologie dans les cartes et les graphiques.
Veillez à utiliser des couleurs faciles à distinguer les unes des autres. Si vous avez, par exemple, du jaune et du bleu, il est beaucoup plus facile de distinguer les différentes technologies que d'avoir, par exemple, différentes nuances de bleu.
En outre, veillez à ce que vos légendes soient lisibles de loin, de sorte que même les personnes situées au fond de la salle puissent voir la description et le texte que vous avez placés sur les diapositives.
Veillez à être cohérent Par exemple, si vous avez une barre d'échelle, elle doit être similaire dans les deux images. Si elles représentent toutes deux la même zone, elles doivent avoir la même échelle. Dans le premier exemple, les échelles vont de 0 à 300 et de 0 à 400 kilomètres. Dans le second exemple, nous voyons que dans les deux cas, l'échelle va de 0 à 400 kilomètres.

## Slide 20: Lecture 9.3 Références
Khavari, B., Sahlberg, A., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 7: Communicating electrification model results [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%207/ (accessed 2.18.21).

## Slide 21
9.4 Clarté: Chiffres
Clarté: Chiffres
Source : Khavari et al. 2021
Notes: Dans cette mini-partie, nous allons parler de la clarté des chiffres et des conseils pour la modélisation.

## Slide 22
Chart: Coût d'investissement par technologie
| Grid | Stand-alone PV | Mini-grid PV
 | 1616340635.7355 | 410343290.2375 | 40876051.4237
Coût total de l'investissement: 2067559977 USD
Exemple 1
Source : Khavari et al. 2021
9.4 Clarté: Chiffres
Notes: Ce graphique montre le coût d'investissement pour différentes technologies. Trois technologies sont représentées dans le graphique : le réseau, le mini-réseau et la technologie autonome. Le coût est indiqué à gauche et le coût d'investissement total est indiqué en dessous. La somme totale est très importante pour une partie prenante ou un décideur politique, car c'est généralement l'une des premières choses qu'ils demandent. Bien entendu, le coût total de l'investissement ne reflète pas l'ensemble de la structure des coûts. Il est également utile de présenter les autres coûts, à savoir les coûts de carburant et les coûts d'exploitation et de maintenance. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas optimales dans ce chiffre. Tout d'abord, nous n'avons pas d'unité sur l'axe Y, nous ne savons donc pas si ces chiffres se réfèrent à des dollars, à une autre devise, ou à ce qu'ils représentent réellement. Deuxièmement, en règle générale, nous ne devrions pas laisser les personnes qui lisent le graphique compter le nombre de zéros tels qu'ils sont présentés sur l'axe des Y. Si vous lisez le graphique, c'est que le nombre de zéros est trop élevé. Si vous lisez le graphique, il est difficile de déterminer rapidement s'il s'agit de 2 millions, de 20 millions ou de 200 millions. Vous pouvez aider le lecteur avec l'ordre de grandeur des unités afin que la lecture soit rapide et sans risque de confusion. Le coût total de l'investissement figurant sous le graphique est également un chiffre très élevé et exact, mais il n'est pas très clair ni facile à suivre.

## Slide 23
Chart: Coût d'investissement par technologie
| Grid | Stand-alone PV | Mini-grid PV
 | 1616.3406 | 410.3433 | 40.8761
Coût total de l'investissement: 2,1 milliards USD
Exemple 2
9.4 Clarté: Chiffres
Source : Khavari et al. 2021
Notes: Dans ce deuxième exemple, vous pouvez voir un graphique plus facile à lire. Tout d'abord, l'étiquette a été améliorée en augmentant la police de caractères. Nous avons également une unité sur l'axe des Y. De plus, en raison de l'ampleur de l'investissement, celui-ci est présenté en millions de dollars américains. Cela signifie que les chiffres ont été réduits de 6 zéros sur l'axe des Y. Il est maintenant beaucoup plus facile de voir que l'axe des Y va jusqu'à 1600 millions de dollars. Nous pouvons également voir que les coûts d'investissement totaux sont présentés en milliards de dollars américains. C'est plus facile à comprendre rapidement. Nous avons également réduit la précision des chiffres que nous présentons, car il existe de nombreuses variables et de nombreuses incertitudes, de sorte que nous ne pouvons pas dire de manière réaliste que nous connaissons exactement le montant en dollars américains que le projet coûtera. En outre, il est important de ne pas changer d'unité, par exemple dollar/euro, ou d'échelle, avec des millions sur un graphique et des milliards sur le suivant, entre les éléments que vous souhaitez comparer.

## Slide 24: 9.4 Clarté: Chiffres
Limiter le nombre de décimales
Les chiffres doivent être présentés avec une précision raisonnable. Compte tenu de l'incertitude des modèles, si le résultat du modèle indique que le coût total de l'investissement est de 4 356 678 USD, il est préférable d'arrondir et de le présenter comme, par exemple, 4,4 millions USD.
N'obligez pas les gens à "compter les zéros", 1,3 million est plus facile à lire que 1 300 000.
Veillez à ce que les unités soient claires dans les graphiques, les figures et le texte.
Messages à emporter (nombre)
Source : Khavari et al. 2021
Notes: Le message clé à retenir ici est, tout d'abord, de limiter le nombre de décimales et de chiffres que vous utilisez lorsque vous présentez vos chiffres avec une précision raisonnable compte tenu de l'incertitude des modèles. Résumez les très grands nombres de manière à ce que le lecteur n'ait pas à compter les zéros et à les arrondir. Par exemple, 4 356 678 devrait devenir 4,4 millions de dollars. Veillez à toujours présenter clairement les unités dans tous les graphiques, figures et textes.

## Slide 25: Lecture 9.4 Références
Khavari, B., Sahlberg, A., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 7: Communicating electrification model results [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%207/ (accessed 2.18.21).

## Slide 26
22
Et félicitations pour avoir suivi tout le cours !
Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce cours !

## Slide 27
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Lecture 9: OnSSET/Global Electrification Platform. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, Energy Sector Management Assistance Program and World Bank Group
The translation of this material to French was assisted by Ariane Millot.