## Slide 1
Version 1.0
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
COURS 2 MODÉLISATION DE SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus
des apprentissages (RAA)
À la fin du Cours 2, vous devriez :
RAA1 : Comprendre ce qu'est la modélisation des systèmes énergétiques et pourquoi elle est importante
RAA2 : Être en mesure de faire l’esquisse d’un système énergétique de référence et de comprendre son contenu
RAA3 : Connaître les différents types d'outils de modélisation énergétique et comprendre ce qu'est OSeMOSYS
RAA4 : Comprendre ce qu'est FlexTool et ses applications
Notes: À la fin de cette cours, vous devriez :
1) Comprendre ce qu'est la modélisation des systèmes énergétiques et pourquoi elle est importante.
2) Être en mesure de faire l’esquisse d’un système énergétique de référence et comprendre son contenu.
3) Connaître les différents types d'outils de modélisation énergétique et comprendre ce qu'est OSeMOSYS.
4) Comprendre ce qu'est FlexTool et ses applications.

## Slide 3
3
2.1.1 Présentation des systèmes énergétiques
2.1 Modélisation de systèmes énergétiques
Ressources énergétiques
Conversion de l'énergie
Transport
Demandes finales
Les systèmes énergétiques englobent tout, de la production de combustibles à la consommation finale d'énergie.
Notes: Le Cours 2 présente une vue d'ensemble des systèmes énergétiques et du concept de modélisation de tels systèmes. Les systèmes énergétiques sont des systèmes complexes composés de nombreux éléments et interactions. Les principales composantes des systèmes énergétiques sont la production de combustibles, les ressources énergétiques, la conversion de l'énergie, le transport de l'énergie et les demandes finales de services énergétiques. Les ressources énergétiques comprennent les combustibles fossiles tels que le charbon ou le gaz naturel, ainsi que les ressources énergétiques renouvelables telles que l'énergie solaire ou éolienne. Ces ressources subissent souvent des conversions. Par exemple, l'énergie solaire ou éolienne est convertie en électricité, tandis que le pétrole brut est souvent converti en produits pétroliers utiles comme le diesel. Les produits issus de ces processus de conversion doivent ensuite être transportés jusqu'à leur lieu d'utilisation. Les systèmes énergétiques comprennent diverses demandes finales qui peuvent être présentées par secteur (par exemple: la demande d'électricité résidentielle ou la demande de produits pétroliers dans le secteur des transports). Il est important de reconnaître que la société demande des services énergétiques (par exemple: l'éclairage, le chauffage ou le transport qui nécessitent l’utilisation de combustibles (par exemple: l'électricité ou les produits pétroliers).

## Slide 4
4
2.1.2 Éléments des systèmes électriques
2.1 Modélisation de systèmes énergétiques
Notes: Cette diapositive présente un schéma simplifié d'un exemple de réseau électrique qui fait partie du système énergétique au sens large. Le diagramme montre les principaux éléments des systèmes électriques dont, par exemple, une liste de ressources énergétiques primaires telles que le charbon, le gaz naturel, la biomasse et l'énergie solaire. Dans de nombreux cas, ces ressources doivent être extraites ou importées (par exemple: ce diagramme inclut l'extraction nationale et l'importation de charbon). Ces ressources primaires sont ensuite converties en électricité par des centrales électriques. Il existe de nombreux types de centrales électriques, chacune utilisant des combustibles différents pour produire de l'électricité. Une fois produite, l'électricité est transportée et distribuée jusqu'aux utilisateurs finaux, où elle est utilisée dans toute une série de secteurs, y compris les secteurs résidentiel, commercial et industriel illustrés sur ce diagramme. Tous les éléments de ce système seront étudiés plus en détail tout au long de ce cours.

## Slide 5
5
2.1.3 Introduction aux modèles de systèmes énergétiques
2.1 Modélisation de systèmes énergétiques
Les modèles sont des représentations simplifiées de la réalité.
Les systèmes énergétiques peuvent être simplifiés et représentés dans des modèles structurés.
Les modèles de systèmes énergétiques visent à représenter tous les éléments et processus des systèmes énergétiques à l'aide d'équations mathématiques.
La modélisation permet d’analyser divers scénarios futurs.
Les modèles de systèmes énergétiques fournissent des informations utiles mais ne permettent pas de prédire l'avenir avec certitude.
Notes: Nous allons maintenant explorer le concept de modélisation de systèmes énergétiques. Tous les modèles sont des simplifications de la réalité, dans lesquelles des systèmes complexes sont représentés de manière organisée et simplifiée. Dans les modèles de systèmes énergétiques, tous les éléments et processus des système énergétiques sont représentés à l’aide d'équations mathématiques. Le modèle peut ensuite être utilisé pour simuler le système énergétique dans différents scénarios et évaluer ses propriétés (par exemple: ses coûts, son impact sur l'environnement ou sa flexibilité). Les outils de modélisation énergétique fournissent des analyses critiques des configurations existantes des systèmes énergétiques et de divers scénarios futurs. Un exemple d'utilisation des modèles de systèmes énergétiques est la création de scénarios conformes aux objectifs mondiaux en matière de changement climatique, qui peuvent ensuite être utilisés pour comprendre quels investissements pourraient être importants pour atteindre ces objectifs. Il est essentiel de se rappeler que les modèles de systèmes énergétiques peuvent fournir des informations très utiles pour soutenir l'élaboration des politiques; cependant, ils sont fondamentalement des simplifications de la réalité et ne peuvent pas prédire l'avenir avec certitude. Les résultats de la modélisation doivent également être considérés dans le contexte du type de modèle utilisé. Il existe de nombreuses formes de modèles de systèmes énergétiques, comme nous le verrons dans ce cours.

## Slide 6
6
2.1.4. Classification des modèles énergétiques
2.1. Modélisation de systèmes énergétiques
(R Morrison, licence d'utilisation de l'image : CC BY SA 4.0)
Notes: Ce diagramme montre comment les modèles énergétiques peuvent être classés. Les modèles énergétiques peuvent varier considérablement et être classés de plusieurs manières. Tout d'abord, les modèles peuvent avoir différentes échelles géographiques (par exemple: certains peuvent se concentrer sur l'analyse au niveau d'un pays tandis que d'autres peuvent s'intéresser à des villages ou au système énergétique mondial dans son ensemble). Deuxièmement, les modèles peuvent inclure une série de secteurs dont certains peuvent se concentrer uniquement sur le secteur de l'électricité alors que d'autres peuvent examiner l'ensemble du système énergétique et inclure les demandes d'une série de secteurs d'utilisation finale (par exemple: le secteur des transports et celui des industries). Troisièmement, les modèles peuvent fonctionner sur des échelles de temps différentes : certains modèles n'évaluent le système que sur un an ou moins, tandis que d'autres sont utilisés pour créer des scénarios allant jusqu'à 2050 ou au-delà. Les modèles varient également à bien d'autres égards, par exemple en utilisant des approches mathématiques, des méthodologies et des niveaux de détail différents. La classification d'un modèle doit être compatible avec son objectif; par exemple, les modèles d'électrification peuvent nécessiter une échelle régionale et une approche géospatiale en raison des différences d'accès et de disponibilité des ressources entre les différentes régions d'un même pays.

## Slide 7
7
2.1.5. Modélisation et élaboration des politiques
2.1 Modélisation de systèmes énergétiques
(Lu et al. (2020), licence d'image : CC BY 4.0)
Notes: Les modèles de systèmes énergétiques peuvent être des outils très efficaces pour soutenir l'élaboration des politiques. Les gouvernements ont souvent des objectifs politiques nationaux existants, ainsi que l'intention de travailler à la réalisation d'accords et d'objectifs internationaux. Ces buts et objectifs déterminent souvent la voie à suivre pour le système énergétique du pays. Cependant, de nombreuses autres considérations sont nécessaires; par exemple, le système énergétique doit être techniquement capable de répondre à la demande future d'énergie tout en satisfaisant aux objectifs en matière de changement climatique. D'autres facteurs doivent être pris en compte dans la planification du système énergétique, notamment la disponibilité future des ressources, l'évolution des coûts et des performances des technologies et les objectifs politiques d'autres secteurs qui interagissent souvent avec le système énergétique. Les modèles de systèmes énergétiques peuvent contribuer à une telle approche holistique de la planification énergétique en permettant l'analyse quantitative de différents scénarios, y compris l'évaluation des implications environnementales et socio-économiques des différents outils politiques.

## Slide 8
Nom du cours
Mini conférence Objectif d'apprentissage
8
Cours 2.1 Références
Lu, Y. ; Khan, Z.A. ; Alvarez-Alvarado, M.S. ; Zhang, Y. ; Huang, Z. ; Imran, M. Examen critique des politiques énergétiques durables pour la promotion des sources d'énergie renouvelables. Sustainability 2020, 12, 5078. https://doi.org/10.3390/su12125078

## Slide 9
9
2.2.1 Qu'est-ce qu'un système énergétique de référence?
2.2 Systèmes énergétiques de référence
Source : (OpTIMUS.community, 2019)
Un système énergétique de référence (SER) est une représentation graphique simplifiée et agrégée du système énergétique réel analysé.
Le SER peut représenter les options de développement possibles.
Il présente toutes les chaînes d'approvisionnement en énergie existantes et potentielle (des ressources énergétiques primaires jusqu’aux demandes finales).
Le niveau de simplification dépend des enjeux étudiés et de la disponibilité des données.
Le SER doit être une représentation minimale de la réalité nécessaire pour répondre aux questions politiques abordées.
Notes: Les systèmes énergétiques de référence constituent une base importante pour la modélisation des systèmes énergétiques. Un système énergétique de référence (RES) est une représentation graphique simplifiée et agrégée du système énergétique réel analysé.
Les systèmes énergétiques de référence peuvent representer la configuration actuelle d’un système ainsi que les options de développement possibles. Par exemple, avec l'introduction des véhicules électriques, le secteur des transports doit faire face à une demande d'électricité plus importante.
Un système énergétique de référence présente toutes les chaînes d'approvisionnement en énergie existantes et potentielles, allant des ressources énergétiques primaires jusqu’aux demandes d'énergie finales. Plus précisément, l'énergie passe de l'extraction ou de l'importation d'énergie à la conversion, puis au transport et à la distribution et à la conversion en demande d'énergie finale.
Le niveau de simplification du système énergétique de référence dépend des enjeux étudiés et des données disponibles. Ainsi, différents cas d'utilisation nécessitent différents niveaux de simplification.
Un système énergétique de référence doit être une représentation minimale de la réalité nécessaire pour répondre aux questions politiques abordées.

## Slide 10
10
2.2.2 Un exemple : le système électrique
2.2 Systèmes énergétiques de référence
Extraction ou importation
Conversion
Transmission et distribution
Conversion
Primaire
Secondaire
Finale
Utile
Pétrole
Gaz naturel
Charbon
Eau
Vent
Soleil
Électricité
Diesel
Kérosène
Gaz naturel
Charbon
Chauffage
Éclairage
Énergie mécanique
Électricité
Diesel
Kérosène
Gaz
Charbon
Notes: Nous présentons ici un exemple de système énergétique de référence pour le système électrique.
Le niveau de l'énergie primaire comprend généralement toutes les technologies et tous les combustibles liés aux ressources énergétiques brutes. Il s'agit par exemple du pétrole, gaz naturel, du charbon, du pétrole et du vent.
Les ressources extraites ou importées au niveau de l'énergie primaire sont ensuite traitées au niveau de l'énergie secondaire. C'est au niveau de l'énergie secondaire que les matières premières sont transformées en produits plus raffinés, comme le pétrole en diesel ou le vent en électricité.
Ces produits raffinés sont ensuite distribués à la demande afin d'être utilisés pour des services utiles au consommateur final. Le consommateur utilise ces produits raffinés pour des services tels que le chauffage, l'éclairage ou l'énergie mécanique.

## Slide 11
11
2.2.3 Exemple de système énergétique de référence
2.2 Systèmes énergétiques de référence
Système allant de l'énergie primaire à l'énergie secondaire, à la distribution et à la demande d'énergie finale.
Système d'énergie primaire composé des principales matières premières.
Conversion en produits raffinés tels que l'électricité, l’essence, le charbon, le gaz naturel.
Produits de base raffinés utilisés pour le transport, les bâtiments, les industrie, l'agriculture et la sylviculture.
(R. Morrison, licence d'image : CC BY-SA 4.0)
Notes: Un exemple de système énergétique de référence est présenté. Bien que le système semble assez compliqué à première vue, il est très similaire au système énergétique présenté dans la diapositive précédente pour le secteur de l'électricité.
Les flèches représentent les formes d’énergie et les encadrés représentent les technologies.
Nous partons d'un système d'énergie primaire qui contient des matières premières. Ces matières premières sont ensuite transformées en produits raffinés tels que l'électricité, l’essence, le charbon et le gaz naturel. Enfin, ces produits raffinés sont distribués pour répondre à la demande d’énergie finale.
La demande d'énergie finale, ou demande de services énergétiques dans cet exemple, se compose des secteur du transport, des bâtiments, de l'industrie, de l'agriculture et de la sylviculture.
Vous remarquerez que ce système énergétique de référence est plus grand que celui de la diapositive précédente, mais c'est uniquement pour tenir compte de demandes finales additionnelles.

## Slide 12
12
2.2.4 Bilan énergétique d'un pays
2.2 Systèmes énergétiques de référence
Source : (Agence internationale pour les énergies renouvelables, 2019)
Produits de base regroupés par type
Énergie primaire
Transformation et pertes
Consommation finale
Notes: Le bilan énergétique d’un pays est le point de depart pour concevoir un système énergétique de référence. Un bilan énergétique est un cadre comptable qui contient des données sur tous les produits énergétiques entrant, sortant et utilisés dans un pays au cours d'une période de référence, généralement d’une année.
Il s'agit d'une manière de prendre en compte les différentes forms d’énergie ainsi que les différents proceeds utilisés au niveau national.
Les bilans énergétiques doivent être aussi complets que possible, de sorte que tous les flux d'énergie soient pris en compte et qu'une référence complète de l'ensemble du système soit prise en compte.
Dans cet exemple, le bilan énergétique des énergies renouvelables est comptabilisé pour le Royaume-Uni.
Les différents produits de base sont regroupés par type au haut du tableau. Ensuite, l'énergie primaire est comptabilisée. Ce tableau présente le bilan énergétique pour l’hydro-électricité, l'éolien, le photovoltaïque, le thermique, le géothermique et les autres formes d’énergie.
La transformation de l’énergie primaire est présentée. Comme ce bilan énergétique concerne les énergies renouvelables, la transformation se fait principalement en électricité.
Enfin, la consommation d'énergie est comptabilisée dans la consommation finale, par secteur et par utilisation finale.

## Slide 13
13
2.2.5 Comment créer un système énergétique de référence ?
2.2 Systèmes énergétiques de référence
Le bilan énergétique peut être utilisé comme comme point de départ pour faire l’esquisse d’un RES.
Les principales étapes sont les suivantes :
  Identification des formes et des quantités d'énergie.
  Identification des technologies.
Notes: Pour créer un système énergétique de référence, un bilan énergétique peut être utilisé comme point de départ.
Les principales étapes sont l'identification des niveaux d'énergie et des vecteurs énergétiques, ainsi que l'identification des technologies utilisées dans le système énergétique.
Ces données permettent de créer un système énergétique de référence.

## Slide 14
14
Cours 2.2 Références
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Henke, H., Rogner, H., Howells, M., 2019. Designing a representative Reference Energy System, KTH-dESA et OpTIMUS.community. Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=9L1mqC8WuUw. 03/03/21
Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). Statistiques sur les énergies renouvelables. 2019

## Slide 15
15
2.3.1 Planification énergétique globale
2.3 Outils de modélisation énergétique
(Howells et al. (2017), image)
Notes: La réalisation des objectifs de développement durable (ODD) nécessitera une transformation fondamentale du système énergétique. Cette transformation est complexe et implique des interactions du système énergétique avec d'autres secteurs et systèmes. C'est pourquoi une planification énergétique globale est essentielle. Cette planification globale peut permettre aux pays de transformer leurs systèmes énergétiques de la manière la plus rentable et de s'assurer que les investissements réalisés aujourd'hui sont efficaces et soutiennent la trajectoire à long terme. La planification énergétique globale est complexe et difficile; toutefois, les organisations qui utilisent des outils de modélisation énergétique peuvent contribuer à simplifier le processus. Ce diagramme illustre un cadre de planification énergétique globale. On peut y voir les interactions entre les analyses des besoins énergétiques et les options d'approvisionnement en énergie, ainsi que la manière dont ces analyses sont limitées par la disponibilité des ressources, les options technologiques, les objectifs de développement durable et les contraintes financières. Nous pouvons également voir comment ces analyses sont fondamentalement affectées et guidées par des perspectives sociales et économiques. Les outils de modélisation énergétique fournissent des cadres pour entreprendre ces analyses.

## Slide 16
16
2.3.2 Portée temporelle des modèles énergétiques
(Howells et al. (2017), image)
2.3 Outils de modélisation énergétique
Notes: Les outils de modélisation énergétique sont souvent caractérisés par leur portée temporelle. Celle-ci peut être à court terme, avec des échéances de quelques secondes à quelques jours, à moyen terme, avec des échéances de quelques jours à quelques années, et à long terme, avec des échéances pouvant aller jusqu’à des dizaines d’années. Par exemple, les analyses de stabilité, qui se concentrent sur le maintien de la tension du système électrique ont généralement des échéances courtes de quelques secondes à quelques jours, tandis que les analyses énergétiques à long terme qui évaluent les besoins d'investissement futurs ont souvent des échéances de plusieurs années.

## Slide 17
17
2.3.3 Modèles ascendants et descendants
Modèles (macroéconomiques) descendants (“Top-Down”) :
Approche utilisant des projections d'indicateurs économiques
Utilisés pour mieux comprendre les relations entre le développement économique et la demande et l'offre d'énergie
Modèles ascendants (“Bottom-Up”) :
Approche utilisant une représentation détaillée des technologies et des infrastructures
Motivés par une demande exogène qui doit être satisfaite
Source : (Howells et al. (2017))
2.3 Outils de modélisation énergétique
Notes: Les modèles énergétiques sont également souvent classés en deux catégories : descendants et ascendants. Les modèles énergétiques descendants, ou macroéconomiques, sont basés sur des projections d'indicateurs économiques tels que les prix de l'énergie. Ces modèles sont utilisés pour des analyses qui se concentrent sur les relations générales entre le développement économique et la demande et l'offre d'énergie. Ces modèles ne se concentrent généralement pas sur une représentation détaillée des technologies. En revanche, les modèles énergétiques ascendants se concentrent sur la configuration physique des systèmes énergétiques, représentant les technologies avec un niveau de détail élevé, y compris leurs paramètres de performance, de coût et de leurs incidences sur l'environnement. Ces modèles utilisent souvent des demandes finales déterminées à l’extérieur du modèle (qui peut être fournie par un modèle descendant). Les modèles énergétiques ascendants les plus courants sont les modèles d'optimisation. Il s'agit de modèles qui identifient la manière optimale de satisfaire les diverses demandes, par exemple en termes de minimisation des coûts ou de l'impact sur l'environnement, ou de maximisation de l'accès aux services énergétiques.

## Slide 18
18
2.3.4 Principales étapes de la modélisation
(Maruf et al. (2019), licence d'image : CC BY 4.0)
2.3 Outils de modélisation énergétique
Notes: Ce diagramme présente certaines des étapes clés d'une analyse de modélisation énergétique. La première étape consiste généralement à obtenir les données brutes; dans ce cours, le diagramme se concentre sur l’utilisation de sources ouvertes et les données ouvertes sont donc utilisées. Ces données brutes doivent ensuite être traitées, ce qui signifie généralement qu'elles doivent être manipulées sous une forme qui peut être utilisée pour développer le modèle. Il peut s'agir de convertir le format ou les unités des données, ou d'utiliser les données brutes pour créer des estimations pour les paramètres du modèle.
Une fois les données traitées, le modèle peut être formulé. Cette étape varie en fonction du système de modélisation utilisé. Par exemple, une interface basée sur un tableur peut être utilisée pour saisir les données des modèles OSeMOSYS. Le modèle doit ensuite être résolu. Dans le cas des modèles d'optimisation, cela implique l'utilisation d'un solveur sur votre ordinateur qui permet de trouver la solution optimale. Une fois la solution optimale trouvée, les résultats du modèle sont produits. Les résultats du modèle varient et l'utilisateur peut souvent choisir le type de résultats qu'il souhaite, y compris des fichiers “csv” de résultats ou des graphiques et diagrammes générés automatiquement. La dernière étape consiste généralement à interpréter les résultats du modèle. Cette interprétation doit se faire dans le contexte du pays, de la région ou du système en question et en tenant compte des simplifications et des ajustements effectués au cours du processus de modélisation.

## Slide 19
19
2.3.5 Applications des outils de modélisation énergétique
Explorer les interactions entre l'accès à l'énergie, l'utilisation des ressources et le développement durable
Planification géospatiale de l'électrification
Évaluation technique des systèmes énergétiques, dont par exemple la flexibilité du système électrique
Planification de l'expansion des capacités à long terme
Aperçu des implications économiques et environnementales des différents scénarios
Prendre en compte les interactions entre les différents systèmes, par exemple le climat, la terre, l'énergie et l'eau (“CLEW” en anglais).
2.3 Outils de modélisation énergétique
Notes: Nous avons déjà abordé certaines des applications des outils de modélisation énergétique. Cette diapositive donne quelques exemples de la manière dont les outils de modélisation énergétique sont actuellement utilisés pour appuyer l'élaboration des politiques. D'une manière générale, la modélisation des systèmes énergétiques permet de mieux comprendre les interactions entre l'accès à l'énergie, l'utilisation des ressources et le développement durable. En tenant compte de ces interactions, les planificateurs énergétiques peuvent adopter une approche plus holistique qui maximise les synergies entre les différents objectifs. En ce qui concerne l'accès à l'énergie, un type de modélisation énergétique particulièrement utile est la modélisation géospatiale de l'électrification qui peut être utilisée pour mieux comprendre les options les plus économiques pour améliorer l'accès à l'énergie. Les outils de modélisation énergétique sont fréquemment utilisés pour appuyer la planification de l'expansion de la capacité à long terme car ils donnent un aperçu des implications économiques et environnementales des différents scénarios et peuvent être utilisés pour proposer la configuration optimale pour répondre à la demande future. Enfin, les outils de modélisation énergétique sont de plus en plus utilisés pour évaluer les interactions entre différents systèmes. Par exemple, le cadre de modélisation CLEWs, que nous verrons plus tard dans le cours, est utilisé pour explorer les interactions entre les systèmes climatiques, terrestres, énergétiques et hydriques.

## Slide 20
20
Cours 2.3 Références
Howells M, Rogner HH, Mentis D, Broad O. SEAR ENERGY ACCESS AND ELECTRICITY PLANNING SPECIAL FEATURE. 2017. Disponible à l'adresse suivante : http://documents1.worldbank.org/curated/en/628541494925426928/pdf/115065-BRI-P148200-PUBLIC-FINALSEARSFElectricityPlanningweb.pdf
Maruf, M..N.I. Sector Coupling in the North Sea Region-A Review on the Energy System Modelling Perspective. Energies 2019, 12, 4298. https://doi.org/10.3390/en12224298

## Slide 21
21
2.4.1 Structure d'OSEMOSYS
2.4 OSeMOSYS et FlexTool
(Adapté de Loffler et al. (2017), image, sous licence CC BY 4.0)
Mise en œuvre de base d'OSeMOSYS
Objectif
Coûts
Stockage
Adéquation des capacités
Bilan énergétique
Contraintes
Émissions
Total
des coûts actualisés
Coûts operationnels
Coût
du capital
Valeur résiduelle
Adéquation des plages
de temps
Adéquation annuelle
Bilan énergétique par plage
de temps
Bilan énergétique annuel
Capacité totale
Nouvelles capacités
Activité
totale
Activité annuelle
Marge
de réserve
Notes: Dans le cours 1, nous avons présenté OSeMOSYS comme un système de modélisation énergétique à code source ouvert utilisé pour appuyer la planification de l'expansion de la capacité à long terme. OSeMOSYS est un système de modélisation énergétique ascendant qui se concentre sur la représentation détaillée des technologies et des flux d’énergie dans le système énergétique en tenant compte des performances, des coûts, de l'utilisation des ressources et des impacts environnementaux. Comme d'autres modèles ascendants, les modèles OSeMOSYS utilisent des demandes finales déterminées à l’extérieur du modèle. Nous étudierons comment les demandes peuvent être définies dans OSeMOSYS plus tard dans le cours. OSeMOSYS a été conçu pour avoir une structure modulaire. Cela signifie qu'il est structuré en blocs autonomes qui peuvent être ajoutés ou supprimés. Chacun de ces blocs est décrit simplement, ce qui rend l'outil accessible. Ce diagramme montre les sept blocs principaux d'OSeMOSYS.

## Slide 22
22
2.4.2 Applications d'OSeMOSYS
2.4 OSeMOSYS et FlexTool
Perspectives énergétiques nationales
Par exemple, l'estimation des impacts des politiques énergétiques à Chypre (Taliotis et al. 2020) ou des options d'électrification pour la Tanzanie (Rocco et al. 2020).
Analyse à l'échelle continentale
Par exemple, les projections énergétiques pour l'Afrique (Pappis et al. 2019)
Modélisation des CLEWs
Par exemple, l'évaluation du lien entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes dans le bassin de la rivière Drina (CEE-ONU 2017)
Modèle de système énergétique mondial
Par exemple, GENeSYS-MOD - conception d'un système mondial 100 % renouvelable (Loffler et al. 2017)
Notes: Cette diapositive présente quelques applications d'OSeMOSYS et des exemples d'études. Comme vous pouvez le constater, OSeMOSYS est utilisé pour toute une série d'analyses, allant de perspectives énergétiques nationales aux modèles de systèmes énergétiques mondiaux. Au niveau national, les modèles OSeMOSYS sont utilisés pour évaluer divers aspects des futurs systèmes énergétiques. Par exemple, OSeMOSYS a été utilisé pour évaluer les impacts économiques de différentes options de politique énergétique à Chypre, tout en étant utilisé pour évaluer des options alternatives d'électrification pour la Tanzanie. Il ne s'agit là que de deux exemples d'analyses nationales réalisées à l'aide d'OSeMOSYS. De nombreuses études ont également été réalisées au niveau continental; par exemple: “The Electricity Model Base for Africa (TEMBA)” a été développé via OSeMOSYS afin de fournir des projections énergétiques pour l'ensemble de l'Afrique au niveau continental et régional. OSeMOSYS a été mis en œuvre dans plusieurs analyses CLEWs afin d'explorer les interactions entre différents systèmes, tels que l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes dans le bassin de la rivière Drina en Europe. Enfin, OSeMOSYS peut être utilisé au niveau mondial, GENeSYS-MOD étant un modèle de système énergétique mondial utilisé pour développer une trajectoire pour le système énergétique mondial jusqu'en 2050.

## Slide 23
23
2.4.3 Interface SAND et visualisation des résultats
2.4 OSeMOSYS et FlexTool
SAND
Interface
Interface
utilisateur
graphique
(“GUI”)
Base de données Access
Modèle Excel de résultats
Scripts Mathprog/CBC
Interface SAND pour OSeMOSYS (Cannone 2020)
Feuille de calcul Excel accessible et conviviale pour la saisie des données
Prend en charge jusqu'à 200 technologies, 50 formes d’énergie et 5 types d'émissions
Le logiciel ClicSAND comprend (Cannone et al. 2021)
Interface utilisateur graphique (“GUI”)
Interface SAND
Base de données Access
Modèle de résultats Excel pour la visualisation des résultats
Solveur et scripts
Logiciel ClicSAND
Notes: La dernière interface graphique développée pour OSeMOSYS s'appelle SAND (“Simple And Nearly Done”). Il s'agit d'une feuille de calcul Excel dans laquelle l'utilisateur peut saisir les données nécessaires à l'analyse de la modélisation énergétique. Il prend en charge jusqu'à 200 technologies, 50 forms d’énergie et 5 types d'émissions. L'accessibilité et la convivialité de l'interface sont des atouts pour les utilisateurs débutants qui abordent la modélisation énergétique pour la première fois. Ceci raccourcit la courbe d'apprentissage et accélère donc l'impact sur l'élaboration des politiques. L'interface SAND fait actuellement partie du logiciel clicSAND qui comprend une interface utilisateur graphique (“GUI”), une base de données Access et un modèle Excel pour visualiser les résultats dans un format partageable. Vous apprendrez à utiliser ce logiciel dans les exercices pratiques où nous construirons pas à pas un système énergétique simplifié.

## Slide 24
24
2.4.4 Modélisation de la flexibilité d'un système
2.4 OSeMOSYS et FlexTool
L'intermittence des sources d'énergie peut rendre difficile l'adéquation entre l'offre et la demande.
Il est important de savoir si un système électrique est suffisamment flexible pour fournir de l'énergie dans toutes les conditions.
Dans la section FlexTool du cours, vous apprendrez si un système électrique est suffisamment flexible.
Si un système n'est pas assez flexible, vous apprendrez comment l'améliorer de manière rentable.
Vous étudierez des exemples d'études de cas.
Identifier les principaux indicateurs de flexibilité.
(Kenueone, image)
Notes: Dans la deuxième partie du cours, nous vous présenterons FlexTool. FlexTool est un outil qui permet de modéliser la flexibilité d'un système électrique donné.
C'est important car les sources d'énergie intermittentes, telle que l'énergie solaire photovoltaïque, peuvent rendre difficile l'adéquation entre l'offre et la demande. Cependant, il est essentiel qu'un système électrique reste suffisamment flexible pour fournir de l'énergie dans toutes les conditions (par exemple lorsque les conditions météorologiques ou la demande attendue est modifiée).
FlexTool vous permettra d'évaluer directement la flexibilité d'un système actuel ou proposé. Si un système ne semble pas assez flexible, vous apprendrez comment l'améliorer de manière rentable.
Pour ce faire, vous apprendrez à l'aide d'études de cas. Les principaux indicateurs de flexibilité seront également présentés.

## Slide 25
25
2.4.5 Améliorer la flexibilité d'un système électrique
2.4 OSeMOSYS et FlexTool
Un système électrique peut ne pas être suffisamment flexible pour répondre aux besoins futurs; par exemple concernant l'offre et la demande à faible teneur en carbone.
FlexTool peut démontrer comment des options telles que l'alimentation des véhicules électriques, à hydrogène et les réseaux d'hydrogène, ainsi que le chauffage et les réseaux de chauffage peuvent accroître la flexibilité d'un système.
Par exemple, de nombreux véhicules électriques peuvent servir de batterie de stockage pour le réseau électrique afin d'atténuer les différences entre l'offre et la demande.
Concevoir un futur système qui puisse répondre à tous les besoins.
(Painter06, image)
Notes: Une fois qu'un système électrique a été conçu, il est important de savoir si l'on peut répondre aux besoins futurs. Par exemple, l'approvisionnement à faible teneur en carbone, tel que les éoliennes ou les cellules photovoltaïques, sera-t-il en mesure de répondre à la demande d'électricité des véhicules électriques ?
Si un système n'est pas assez flexible, FlexTool peut déterminer les options qui peuvent être utilisées afin d’améliorer la flexibilité d'un système. Il peut s'agir d'alimenter des véhicules électriques, des réseaux d'hydrogène ou des systèmes de chauffage. Tous ces éléments peuvent être utilisés pour accroître la flexibilité d'un système.
Pour ajouter de la flexibilité à un système, on pourrait par exemple permettre aux véhicules électriques de stocker et de transférer de l'énergie au réseau en cas de forte demande et de faible offre.
À la fin de ce cours, vous apprendrez à concevoir un système qui pourra répondre aux besoins actuels et futurs.

## Slide 26
26
Cours 2.4 Références
Gardumi F, Shivakumar A, Morrison R, Taliotis C, Broad O, Beltramo A, et al. From the development of an open-source energy modelling tool to its application and the creation of communities of practice : L'exemple d'OSeMOSYS. Energy Strateg Rev. 2018 Apr 1;20:209-28.
Löffler, K. ; Hainsch, K. ; Burandt, T. ; Oei, P.-Y. ; Kemfert, C. ; Von Hirschhausen, C. Conception d'un modèle pour le système énergétique mondial-GENeSYS-MOD : une application du système de modélisation énergétique open-source (OSeMOSYS). Energies 2017, 10, 1468. https://doi.org/10.3390/en10101468
Taliotis C, Giannakis E, Karmellos M, Fylaktos N, Zachariadis T. Estimating the economy-wide impacts of energy policies in Cyprus. Energy Strateg Rev. 2020 May 1;29:100495.
Rocco M V., Tonini F, Fumagalli EM, Colombo E. Electrification pathways for Tanzania : Implications for the economy and the environment. J Clean Prod. 2020 Aug 1;263:121278.
Commission économique des Nations unies pour l'Europe. Évaluation du lien entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes et avantages de la coopération transfrontalière dans le bassin de la rivière Drina. 2017
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Projections énergétiques pour les pays africains, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432.
Cannone, C., 2020. Vers des politiques fondées sur des données probantes : outils de modélisation énergétique pour le développement durable. Projecte Final de Màster Oficial. UPC, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, Departament d'Enginyeria Química. Disponible à l'adresse : http://hdl.handle.net/2117/333306 [consulté le 14 mars 2021].
Cannone, C., Allington, L., De Wet, N., Shivakumar, A., Goyns, P., Valderrama, C., Howells, M. (2021). clicSAND [logiciel]. http://doi.org/10.5281/zenodo.4593100

## Slide 27
Veuillez utiliser la citation suivante : Allington L., Cannone C., Hoseinpoori P., Kell A., Taibi E., Fernandez C.
Hawkes A., Howells M., 2021. Cours 2 : Modélisation de l'énergie et de la flexibilité. Version 1.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)