## Slide 1
Version 1.0
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 3 : NOMENCLATURE ET REPRÉSENTATION DU TEMPS

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus
des apprentissages (RAA)
À la fin du Cours 3, vous devriez:
RAA1 : Connaître la nomenclature du modèle générique
RAA2 : Comprendre la variabilité de la demande énergétique
RAA3 : Comprendre la variabilité des ressources énergétiques renouvelables et des prix de l'énergie
RAA4 : Être en mesure de représenter le temps dans un modèle de système énergétique en utilisant SAND et OSeMOSYS
Notes: Le Cours 3 présente plusieurs concepts importants dont, notamment:
la nomenclature du modèle générique;
la variabilité de la demande d'énergie ;
la variabilité des ressources en énergies renouvelables et des prix de l'énergie;
la représentation temporelle

## Slide 3
3
3.1.1 Importance de la nomenclature des divers éléments
3.1 La nomenclature
Notes: Ce diagramme montre un exemple de système énergétique de référence construit pour le Nigéria. On y voit la demande totale d'électricité répartie entre les secteurs résidentiel, commercial et industriel, ainsi que toutes les technologies susceptibles de répondre à cette demande. Comme nous voulons prendre en compte toutes les technologies susceptibles d'être disponibles à l'avenir, le diagramme inclut des types de centrales électriques qui ne sont pas encore en activité au Nigéria, telles que les centrales à biomasse.
Dans ce système énergétique de référence, les technologies ont reçu des noms spécifiques qui sont pertinents pour le Nigéria (par exemple la centrale éolienne de Katsina). Si cela peut sembler logique à une personne connaissant le système électrique nigérien, l'utilisation de noms spécifiques peut compliquer l'identification des technologies et la compréhension de tous les éléments d'un système énergétique de référence pour les personnes moins familières avec la situation particulière du Nigéria. Afin d’éviter ces difficultés, nous utiliserons une nomenclature générique lors de la création de nos systèmes énergétiques de référence. Cela présente d'autres avantages qui sont expliqués plus loin.

## Slide 4
4
3.1.2 Importance de la nomenclature générique
3.1 La nomenclature
Notes: Nous pouvons voir que tous les noms spécifiques du diagramme du système énergétique de référence ont été remplacés par des noms génériques. Le diagramme peut maintenant être facilement compris par tous les utilisateurs, sans confusion sur les noms spécifiques des centrales électriques. L'utilisation de noms génériques signifie également que les technologies peuvent être identifiées rapidement et facilement. Cependant, ces noms sont trop longs pour être utilisés dans notre système de modélisation, et c'est pourquoi nous utilisons des codes standards courts (tel que présenté dans la prochaine diapositive).

## Slide 5
5
3.1.3 Convention de la nomenclature utilisée
3.1 La nomenclature
Notes: Dans cette version du système énergétique de référence, les technologies et les formes d’énergie sont désignés par de courts codes. Ces codes sont générés en utilisant une convention de nomenclature dont la structure est expliquée dans la suite de ce cours. L'utilisation d'une telle convention de nomenclature est avantageuse pour les raisons suivantes :
elle permet une identification rapide et facile de la technologie;
elle est facilement reproductible;
elle facilite la compréhension des éléments et de la structure du modèle;
elle permet de structurer les données dans le modèle et les résultats.

## Slide 6
6
3.1.4 La convention de nomenclature d'OSeMOSYS: Partie 1
3.1 La nomenclature
Notes: La convention de nomenclature d’OSeMOSYS s'applique à la fois aux technologies et aux formes d’énergie. La structure de la convention pour nommer les technologies est illustrée dans cette figure avec quelques exemples. Le nom de la technologie est composé de trois segments : le premier identifie la catégorie de la technologie, le deuxième identifie le secteur, et le troisième identifie la forme d’énergie qu'elle utilise. Chaque segment est composé de 3 lettres qui identifient le terme. Le nom de la technologie comporte donc 6 ou 9 lettres au total, selon qu'une catégorie lui est attribuée ou non. Par exemple, une centrale électrique au charbon peut être nommée PWRCOA: PWR identifie le secteur comme étant le secteur de l'électricité (PWR: “Power”), et COA (“Coal”) identifie que la forme d’énergie utilisée par cette technologie est le charbon. S'il existe plus d'un type de technologie, un nombre à trois chiffres à la fin est utilisé pour distinguer les types. Par exemple, PWRCOA001 correspond à une centrale électrique au charbon de type 1 et PWRCOA002 à une centrale électrique au charbon de type 2. Les technologies d'importation de combustibles sont désignées par les trois premières lettres IMP, tandis que les technologies de production de combustibles sont désignées par les trois premières lettres MIN. Le transport d'électricité est désigné par le nom PWRTRN puisqu'il fait partie du secteur de l'électricité et que TRN est utilisé pour abréger le terme "transport". Les abréviations de 3 ou 6 lettres utilisées pour les différents produits sont présentées dans la section suivante.

## Slide 7
7
3.1.5 La convention de nomenclature d'OSeMOSYS: Partie 2
3.1 La nomenclature
Notes: Les formes d’énergie se voient attribuer des noms de 3 ou 6 lettres. Si un une forme d’énergie est spécifique à un secteur, le premier segment de 3 lettres du nom identifie le secteur tandis que le second segment de 3 lettres identifie la forme d’énergie. Par exemple, le diesel utilisé dans le secteur des transports serait nommé TRADSL.
Les demandes reçoivent généralement des noms de 9 lettres structurées de la même manière que pour les technologies: le premier segment identifiant la catégorie, le deuxième le secteur et le dernier la forme d’énergie. Par exemple, la demande résidentielle d'électricité est nommée DEMRESELC (DEM identifie la demande, RES le secteur résidentiel et ELC l'électricité).

## Slide 8
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
8
Cours 3.1 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembre). Représentation du temps dans OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585695

## Slide 9
9
3.2.1 Variabilité temporelle dans les systèmes énergétiques
3.2 Importance de la représentation du temps
Sources de variabilité du temps :
Notes: Toutes les caractéristiques du système énergétique varient sur différentes échelles de temps (jours, semaines, saisons), tant du côté de la demande que de l'offre. Il s'agit notamment de:
la demande d'énergie;
la disponibilité des technologies d'approvisionnement en énergie;
la disponibilité des sources d'énergie renouvelables (telles que l'eau ou le rayonnement solaire) et du stockage;
les prix de l'énergie.
Nous devons veiller à ce qu'il y ait suffisamment de capacité pour répondre à la demande à tout moment. Ceci signifie qu'il faut veiller à ce que chacun ait accès à l'énergie au moment où il en a besoin.

## Slide 10
10
3.2.2 Variabilité de la demande d'énergie
3.2 Importance de la représentation du temps
(Taliotis et al. (2018), image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Dans la plupart des cas, la demande d'énergie varie dans le temps. Elle est rarement constante et varie en fonction des activités des consommateurs à différents moments de la journée. Par exemple, dans de nombreux pays, la demande d'électricité au cours d’une journée atteint son niveau maximal en fin d'après-midi et en début de soirée. C'est à ce moment que les consommateurs utilisent le plus d'énergie, par exemple pour faire cuire un repas ou produire un éclairage à la tombée de la nuit. La demande d'énergie est aussi variable selon le moment de l’année puisqu’elle évolue en fonction des saisons. Par exemple, dans les pays froids, la demande d'électricité résidentielle peut être plus élevée en hiver qu'en été puisque les consommateurs utilisent plus d'énergie pour le chauffage et l'éclairage. Ce diagramme montre un exemple de la façon dont la demande d'électricité peut varier à l'échelle quotidienne et mensuelle dans un pays. Il est important de modéliser ces variations de la demande dans le temps afin de s'assurer qu'une quantité suffisante d'énergie peut être fournie à tout moment.

## Slide 11
10
3.2.3 Équilibrer le système électrique
3.2 Importance de la représentation du temps
Notes: Le système électrique doit être équilibré à tout moment. Cela signifie que la production doit être égale à la somme de la consommation et des pertes. Les pertes se produisent dans les systèmes énergétiques pour plusieurs raisons, par exemple les technologies de transmission de l'énergie ne sont pas parfaitement efficacies. Ceci signifie qu'une partie de l'énergie est perdue à divers niveaux de la chaîne d’approvisionnement, de la production d'électricité par les centrales électriques à la consommation d'électricité par les consommateurs. Pour garantir la disponibilité d'une quantité suffisante d'énergie, ces pertes doivent être prises en compte dans l'équilibre du système, ce qui signifie que la production doit être égale à la somme de la consommation et des pertes. Puisqu'il n'existe souvent aucun moyen économiquement viable de stocker de très grandes quantités d'électricité, il est important que cet équilibre soit maintenu. Ceci a des implications pour la planification de l'approvisionnement en énergie car certaines technologies de production d'électricité sont peu flexible, ce qui signifie qu'on ne peut pas compter sur elles pour produire de l'électricité à tout moment. Il est important de modéliser la variabilité temporelle afin de garantir l'équilibre du système à tout moment.

## Slide 12
11
3.2.4 Pertes et fiabilité du système
3.2 Importance de la représentation du temps
Notes: Les systèmes électriques ne sont pas totalement efficaces et comportent plusieurs pertes. Ceci signifie que toute l'énergie primaire entrant dans un système électrique n'est pas utilisée par les consommateurs. Il est important de comprendre d'où viennent ces pertes et d'en tenir compte lors de la modélisation des systèmes énergétiques. La première source de pertes est constituée par les pertes d'énergie thermique lors de la production d'électricité; la production d'électricité thermique par les centrales électriques n'est pas parfaitement efficace et une partie de l'énergie primaire introduite est perdue sous forme de chaleur. Il s'agit généralement des pertes les plus importantes du système. Par exemple, toute l'énergie contenue dans le charbon brûlé dans une centrale électrique au charbon n'est pas convertie en électricité puisqu’une partie de cette énergie est perdue sous forme de chaleur. Le concept d'efficacité des centrales électriques est étudié plus en détail dans le Cours 4. Le transport et la distribution de l'électricité constituent d’autres sources de pertes d'énergie.
En raison de ces pertes, les réseaux électriques doivent toujours produire plus d'électricité qu'ils n'en consomment pour répondre à la demande. Dans certains cas, les systèmes électriques peuvent ne pas répondre à la demande, par exemple en raison d'une capacité de production insuffisante. Cette situation a des répercussions importantes sur la société.

## Slide 13
13
3.2.5 Un approvisionnement en électricité peu fiable
3.2 Importance de la représentation du temps
Problèmes liés au manque de fiabilité de l'approvisionnement en électricité
Diminution de la qualité de vie
Perte de productivité industrielle
Offre limitée de soins de santé
Accès réduit à l'éducation
Notes: Le manque de fiabilité de l'approvisionnement en électricité est la source de plusieurs conséquences négatives pour la société. Tout d'abord, un approvisionnement en électricité peu fiable limite la qualité de vie des citoyens et entrave les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Sans un approvisionnement fiable, les possibilités d'éducation et d'affaires sont limitées et la capacité d’offrir des soins de santé de qualité est limitée. Un approvisionnement fiable en électricité est également essentiel au fonctionnement et à la croissance du secteur industriel. Si l'approvisionnement n'est pas fiable, la production industrielle sera perturbée par des pannes d'électricité et les entreprises devront peut-être dépenser d’importantes sommes d'argent pour acquérir des générateurs de secours qui sont également très polluants. Le manque de fiabilité de l'approvisionnement en électricité constitue donc un obstacle majeur à la croissance économique.
Pour ces raisons, il est important que les systèmes énergétiques soient planifiés de manière à garantir leur fiabilité. Il est essential que la modélisation d’un système énergétique tienne compte de la variabilité temporelle de la demande et des pertes.

## Slide 14
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
14
Cours 3.2 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembre). Représentation du temps dans OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558793

## Slide 15
15
3.3.1 Variabilité des énergies renouvelables Partie 1
3.3 Variabilité additionnelle du système
Notes: Nous avons vu que la demande d'énergie varie avec le temps et qu'il faut en tenir compte dans la modélisation énergétique. Une autre considération importante est que la disponibilité des ressources énergétiques renouvelables varie également dans le temps. La quantité d'énergie disponible à partir des ressources solaires, éoliennes et hydroélectriques n'est pas constante. Par exemple, la quantité d'énergie solaire qui peut être convertie en électricité par un panneau solaire photovoltaïque dépend de l'intensité de la lumière du soleil (également appelée irradiation solaire). Un panneau solaire photovoltaïque ne peut produire d’électricité au cours de la nuit. La disponibilité des énergies renouvelables varie également en fonction des saisons, car l'intensité de l'ensoleillement, les conditions de vent et le débit d'eau varient tout au long de l'année. Pour que les systèmes électriques soient fiables et capables de répondre à la demande, il est important de modéliser cette variabilité.

## Slide 16
16
3.3.2 Variabilité des énergies renouvelables Partie 2
3.3 Variabilité additionnelle du système
(Taliotis et al. (2018), image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Ce diagramme illustre la variabilité de la production d'énergie renouvelable. L'axe des Y représente le facteur de capacité de l'énergie solaire photovoltaïque. Il s’agit essentiellement d’une mesure de la disponibilité de la centrale photovoltaïque à produire de l'électricité au cours d’une journée. Les facteurs de capacité sont abordés plus en détail dans les cours suivants. Lorsque le facteur de capacité est nul, ceci signifie que la centrale photovoltaïque ne peut pas produire d'électricité. Ce diagramme montre qu'aucune électricité ne peut être produite entre 19 h 00 et 5 h 00 du matin (approximativement). On constate que le facteur de capacité photovoltaïque augmente en matinée et atteint son maximum en mi-journée pour ensuite diminuer de façon importante par la suite. Le message clé de ce diagramme est que l'on ne peut pas compter sur cette centrale photovoltaïque pour produire de l'électricité de 19h00 à 5h00 du matin alors qu'elle serait potentiellement une source de production utile pendant la journée. Nous devons tenir compte de cette variation de capacité dans la modélisation des systèmes énergétiques et c'est une autre raison essentielle pour laquelle nous modélisons la variabilité temporelle dans OSeMOSYS.

## Slide 17
17
3.3.3 Introduction à l'importance de la flexibilité
3.3 Variabilité additionnelle du système
(Taliotis et al. (2018), image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Ce graphique présente un exemple de données sur la disponibilité des ressources en eau pour la production d'électricité dans les centrales hydroélectriques et le profil de la demande d'électricité. On constate que le niveau maximal de la disponibilité de l'eau ne correspond pas à celui de la demande, de sorte que la demande ne peut pas être satisfaite uniquement par l'hydroélectricité. Pour s'assurer que la demande puisse toujours être satisfaite et ce même lorsque la disponibilité des ressources varie (comme le montre cette figure), il est important que le système dispose de sources de flexibilité. La flexibilité peut provenir de plusieurs sources tel que, par exemple, comme le stockage de l'énergie. Le stockage de l'énergie consiste à emmagasiner de l'énergie à un moment donné afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement. Dans les systèmes électriques, il est souvent utile de stocker l'électricité produite lorsque la demande est faible, de sorte que l'électricité stockée puisse être utilisée lorsque la demande est plus élevée et/ou que l'offre est limitée.
Il existe plusieurs types de stockage d'énergie. Une option courante est l'hydroélectricité par pompage, où l'eau est pompée d'un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur afin de stocker l'énergie qui est ensuite libérée lorsque l'eau est rejetée dans le réservoir inférieur. Les systèmes électriques peuvent également contenir des batteries autonomes qui stockent l'électricité provenant du réseau de transmission lorsque la demande est faible pour la restituer lorsque la demande est plus forte. Des batteries peuvent aussi être liées à des technologies de production d'énergie renouvelable. Par exemple, il est courant d'avoir des batteries de stockage dans les fermes solaires puisque ceci permet de stocker l'électricité excédentaire produite pendant les périodes ensoleillées et de la restituer lorsque l'intensité solaire est plus faible. Le stockage et la flexibilité sont abordés plus en détail dans les cours suivants.

## Slide 18
18
3.3 Variabilité additionnelle du système
3.3.4 Variabilité des prix
(Travelplanner, image, sous licence CC BY-SA 3.0)
Notes: Une autre source de variabilité temporelle dans les systèmes énergétiques provient des coûts des formes énergétiques brutes. Ces prix peuvent varier fortement dans le temps en raison de l'évolution de l'offre et de la demande. En règle générale, lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent, et lorsque la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. L'offre et la demande peuvent être influencées par plusieurs facteurs externes tels que les ralentissements économiques qui réduisent la demande, ou encore les catastrophes naturelles qui peuvent ralentir temporairement la production. La figure ci-dessus illustre la volatilité des prix des matières premières. Il est important de prendre en compte cette variation des prix des matières premières dans les modèles de systèmes énergétiques afin de rendre les model représentatifs de réalité. Dans OSeMOSYS, cela se fait en spécifiant les prix des matières premières pour chaque année de la période de modélisation. Ce sujet fera partie du Cours 4.

## Slide 19
19
3.3.5 Importance globale de la modélisation de la variabilité temporelle
3.3 Variabilité additionnelle du système
Notes: Nous avons vu que plusieurs éléments des systèmes énergétiques varient dans le temps. Il s'agit notamment de (1) la demande qui varie en fonction des activités consommatrices d'énergie à différents moments de la journée et selon les saisons, (2) la production d'électricité qui peut varier en fonction de la disponibilité des ressources renouvelables, et (3) des prix de l'énergie. Nous avons également constaté l'importance de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité et les importantes conséquences négatives que peut avoir un approvisionnement peu fiable. Pour atténuer ces effets, nous devons tenir compte de la variabilité temporelle lors de la planification des systèmes énergétiques. La façon de modéliser la variabilité temporelle dans OSeMOSYS est décrite plus en détail dans la section suivante.

## Slide 20
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
20
Cours 3.3 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembre). Représentation du temps dans OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558793

## Slide 21
21
3.4.1 Introduction à la représentation du temps
3.4 Représentation du temps dans OSeMOSYS
Notes: Dans OSeMOSYS, nous représentons la variabilité du temps en divisant une année en tranches de temps (“time slices”). Avant de parler plus en détail de l'utilisation des tranches de temps dans OSeMOSYS, il est important de comprendre ce que nous essayons de prendre en compte lorsque nous utilisons une approche par tranches de temps. Les tranches de temps sont des fractions de l'année avec des caractéristiques différentes, représentant typiquement différentes saisons et différents moments de la journée. Par exemple, une tranche horaire peut représenter toutes les soirées d'été et une autre toutes les soirées d'hiver. L'objectif ultime de cette approche est de saisir la variabilité de la demande et de la disponibilité des ressources au fil du temps dans le pays que nous modélisons. Ceci signifie que la définition la plus appropriée des tranches de temps peut varier d'un pays à l'autre. Par exemple, certains pays ont quatre saisons clairement définies, chacune d'entre elles étant caractérisée par des conditions météorologiques différentes. Pour un tel pays, nous voudrions probablement nous assurer que chacune de ces saisons est représentée par une tranche de temps différente dans OSeMOSYS, parce que la demande et la disponibilité des ressources renouvelables seront différentes dans chacune d'entre elles. Cependant, d'autres pays n'ont que deux saisons à représenter, par exemple les pays qui n'ont qu'une saison humide et une saison sèche.

## Slide 22
19
3.4.2 Tranches de temps
3.4 Représentation du temps dans OSeMOSYS
D'après Taliotis et al. (2018),(sous licence CC BY 4.0)
Notes: Pour chaque saison, nous voulons généralement avoir des périodes de jour et de nuit distinctes, puisque la demande et la disponibilité des ressources diffèrent entre le jour et la nuit. Par exemple, si nous modélisons un pays ayant quatre saisons (hiver, printemps, été et automne), nous séparerons le jour et la nuit pour chacune de ces saisons. Il y aurait un total de 8 tranches de temps : Jour de l'hiver, Nuit de l'hiver, Jour du printemps, Nuit du printemps, Jour de l'été, Nuit de l'été, Jour de l'automne et Nuit de l'automne. Une fois que nous avons défini ces tranches de temps, nous devons déterminer la proportion de l'année qu'elles représentent. Dans certains cas, nous pouvons supposer que chaque saison a la même durée et représente donc une portion égale de l'année. Toutefois, dans d'autres cas, nous pourrons utiliser des données pour calculer ces proportions par saison. Par exemple, si l'été dure généralement plus longtemps que l'hiver dans le pays à l’étude, nous essaierons de representer cette réalité dans OSeMOSYS. La proportion de l'année modélisée par chaque tranche de temps est spécifiée dans OSeMOSYS à l'aide du paramètre “YearSplit”, tel qu’il sera mentionné plus loin ainsi que dans les exercices pratiques.

## Slide 23
20
3.4.3 Tranches de temps dans SAND
3.4 Représentation du temps dans OSeMOSYS
Notes: L'interface SAND est l'interface accessible basée sur Excel pour OSeMOSYS. Nous l’utiliserons tout au long de ce cours. Vous apprendrez à utiliser SAND lors des exercices pratiques. Nous allons maintenant voir un exemple d'utilisation de tranches de temps dans l'interface SAND.
Pour notre exemple, nous supposerons que nous voulons modéliser 4 saisons : l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Chacune d'entre elles sera divisée en jour et en nuit, ce qui donne 8 tranches de temps : Jour de l'hiver, Nuit de l'hiver, Jour du printemps, Nuit du printemps, Jour de l'été, Nuit de l'été, Jour de l'automne et Nuit de l'automne. Nous supposerons également que ces tranches de temps sont de longueur égale. Cela signifie que chacune de ces tranches de temps représente ⅛ de l'année.
Cependant, lorsque l'on utilise OSeMOSYS avec l'interface SAND, il y a un nombre prédéfini de 96 tranches de temps. Ces 96 tranches de temps représentent une année complète et, puisque nous voulons diviser notre année en hiver, printemps, été, et jour et nuit d'automne avec des proportions égales, nous diviserons ces 96 tranches de temps par 8. Cela signifie que chacune de nos 8 tranches de temps d'origine couvre 12 tranches de temps dans SAND.

## Slide 24
21
3.4.4 Séparation des années
3.4 Représentation du temps dans OSeMOSYS
Notes: La répartition de l’année doit être définie dans notre modèle. Nous avons 96 tranches de temps, dont ⅛ pour chaque jour de l'hiver, nuit de l'hiver, jour du printemps, nuit du printemps, jour de l'été, nuit de l'été, jour de l'automne et nuit de l'automne. Il faut définir la proportion de l’année qui est propre à chaque tranche de temps. Si, par exemple, on suppose que toutes les tranches de temps ont la même durée, la répartition est simple et chacune des 96 tranches de temps est donc de 1/96ième. Il est important de vérifier que la somme des valeurs du fractionnement de l'année est égale à 1. Par exemple, 96 * 1/96 = 1. Ces valeurs doivent être insérées dans l'interface SAND (ce que vous aurez à faire lors de l'exercice pratique 2).

## Slide 25
22
3.4.5 Paramètres additionnels : Taux d'actualisation et méthode d'amortissement
3.4 Représentation du temps dans OSeMOSYS
Taux d'actualisation : taux utilisé pour déterminer la valeur actuelle des investissements et des coûts futurs
Représenté dans OSeMOSYS à l'aide du paramètre “DiscountRate”, exprimé en décimales. Par exemple, 0,1 représenterait un taux d'actualisation de 10 %.
Amortissement : répartition du coût d'un actif sur sa durée de vie
Représenté dans OSeMOSYS à l'aide du paramètre “DepreciationMethod”, avec une valeur de 1 pour l'amortissement du fonds d'amortissement (par défaut) et de 2 pour l'amortissement linéaire.
Notes: Dans la dernière diapositive de ce cours, nous présentons rapidement deux paramètres utilisés lors de l'établissement d'un modèle dans OSeMOSYS et que nous utiliserons dans l'exercice pratique 2. Nous n'avons pas besoin d'étudier l'actualisation en détail dans ce cours mais nous allons l'expliquer rapidement et apprendre comment elle est prise en compte dans OSeMOSYS. L'objectif de l'actualisation est de prendre en compte la valeur temporelle de l'argent, c'est-à-dire qu'il est plus avantageux financièrement de disposer d'une somme d'argent maintenant que de la même somme d'argent dans le futur. Par exemple, si l'on vous donne le choix entre recevoir 100 dollars maintenant ou dans deux ans, il est logique de choisir d'avoir l'argent maintenant puisqu’il est possible d'investir ce montant et d’ainsi percevoir des intérêts, ce qui porterait sa valeur à plus de 100 dollars dans deux ans. Cette idée est prise en compte dans la comptabilité à l'aide du taux d'actualisation, qui est utilisé pour déterminer la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs. Dans OSeMOSYS, cette idée est prise en compte à l'aide du parameter “DiscountRate”, qui est exprimé en décimales. Si le taux d'actualisation est établi à 10%, on le représente dans OSeMOSYS en attribuant une valeur de 0,1 pour le paramètre “DiscountRate”.
L'amortissement est un peu plus complexe; pour nos besoins, nous pouvons le considérer comme la répartition du coût d'un actif sur sa durée de vie. Par exemple, si une entreprise a acheté un nouvel équipement pour la somme de 5 000 dollars et que sa durée de vie prévue est de cinq ans, elle peut amortir l'actif pour obtenir une charge d'amortissement annuelle de 1 000 dollars pendant cinq ans. Il existe plusieurs méthodes d'amortissement. Ce cours n'a pas pour but d'étudier ces méthodes en détail; cependant, nous présenterons les deux méthodes d'amortissement utilisées dans OSeMOSYS: (1) l'amortissement à intérêts composés et (2) l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire est une méthode simple selon laquelle la charge d'amortissement annuelle est calculée en soustrayant la valeur résiduelle d'un actif de son coût total, puis en divisant le coût restant par la durée de vie de l'actif pour obtenir la charge d'amortissement annuelle. La méthode d'amortissement à intérêts composés est une méthode plus complexe de calcul des charges d'amortissement qui prend également en compte le coût de remplacement de l'actif. Dans OSeMOSYS, le paramètre Méthode d'amortissement permet de choisir la méthode d'amortissement mise en œuvre, avec une valeur de 1 pour l'amortissement à intérêts composés, qui est utilisé par défaut, et une valeur de 2 pour l'amortissement linéaire.
Ceci conclut le cours sur la représentation du temps.

## Slide 26
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
26
3.4 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembre). Représentation du temps dans OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558793

## Slide 27
Veuillez utiliser la citation suivante : Allington L., Cannone C., Hoseinpoori P., Kell A., Taibi E., Fernandez C.
Hawkes A., Howells M., 2021. Lecture 3 : Nom du cours. Version 1.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)