## Slide 1
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 4 : LES DEMANDES D'ÉNERGIE ET LEUR REPRÉSENTATION
1

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus des apprentissages
À la fin du Cours 1, vous devriez:
RAA1 : Connaître les caractéristiques de la demande d'énergie
RAA2 : Connaître les différents types de demandes d'énergie
RAA3 : Comprendre comment les demandes d'énergie sont prises en compte dans les modèles énergétiques
RAA4 : Savoir représenter les demandes d'énergie dans OSeMOSYS
Notes: Ce cours porte sur les demandes d'énergie. Vous découvrirez les principales caractéristiques et les différents types de demandes d'énergie et d’ensuite saurez les représenter dans OSeMOSYS.

## Slide 3
3
4.1.1 Secteurs de l'énergie
4.1 Caractéristiques de la demande d'énergie
Industriel
Résidentiel
Commercial
Transport
Agriculture
Notes: Nous avons tous besoin d'énergie et nous en avons besoin sous différentes formes en fonction de besoins précis. La demande d'énergie provient de tous les secteurs de la société :
Le secteur résidentiel (rural et urbain) - pour la cuisine, le chauffage, la climatisation, l'éclairage et les appareils électroménagers
Industrie - pour les processus chimiques, la production de vapeur et le chauffage
Commerce - pour l'éclairage, le chauffage et la climatisation des bâtiments ou le maintien des produits à basse température
Transport - pour les voitures, les camions et les autobus, l'aviation, le transport maritime et les trains
Agriculture - pour les tracteurs et les machines ou le pompage de l'eau
L'énergie étant utilisée pour différents services dans différents secteurs, les caractéristiques de la demande d'énergie varient selon le secteur.

## Slide 4
4
4.1.2 Variations de la demande énergétique quotidienne
4.1 Caractéristiques de la demande d'énergie
(Taliotis et al. 2018, image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Dans le Cours 3, nous avons vu que la demande d'énergie peut varier sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, reflétant principalement le calendrier des activités des consommateurs. Le diagramme ci-dessus illustre que la demande d'énergie varie en fonction des secteurs. Cet exemple indique que la demande agricole est nettement inférieure à la demande résidentielle ou commerciale. Cela signifie que les secteurs commercial et résidentiel consomment plus d'électricité. Nous constatons aussi que le profil quotidien de la demande varie selon les secteurs. Par exemple, la demande résidentielle attaint son niveau maximal en soirée alors que les demandes agricoles et industrielles sont assez constantes tout au long de la journée. Cela s'explique probablement par le fait que les machines agricoles et industrielles fonctionnent en permanence, tandis que la consommation d'énergie dans les foyers est plus forte en soirée, lorsque les consommateurs utilisent davantage d'électricité pour la cuisine, l'éclairage, le chauffage de l’eau et de l’espace, et les appareils électroménagers.

## Slide 5
5
4.1.3 Importance des demandes sectorielles
4.1 Caractéristiques de la demande d'énergie
(Olaniyan et al. (2018), image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Les différences entre les secteurs évoquées dans la diapositive précédente signifient qu’il peut être important de modéliser les demandes séparément par secteur, afin que nos modèles puissent prendre les profils spécifiques des demandes.
Dans chacun de ces secteurs, la demande d'énergie varie dans le temps et selon les différentes catégories de consommateurs. Par exemple, dans le secteur résidentiel, la demande peut varier entre les ménages ruraux et urbains, comme le montre ce diagramme, ou entre les zones connectées au réseau et celles qui ne le sont pas. La planification de l’offre d’énergie doit s'assurer que la demande d'énergie est satisfaite à tout moment pour toutes les catégories de consommateurs. Les principales caractéristiques de la demande doivent donc être représentées dans les modèles énergétiques.

## Slide 6
6
4.1.4 Variations à long terme de la demande d'énergie
4.1 Caractéristiques de la demande d'énergie
Notes: L'un des principaux défis de la planification énergétique réside dans le fait que les demandes d'énergie évoluent dans le temps, par exemple en raison de la croissance démographique ou de la création de nouvelles industries. Ce diagramme montre les variations historiques de la demande d'énergie. Elles sont habituellement liées à l'évolution de la société. Par exemple, les augmentations de la demande d'énergie peut refléter l'accroissement de l'activité industrielle. Dans le cadre de la planification énergétique, il est important de réfléchir à la manière dont la demande d'énergie est susceptible d'évoluer dans le temps. On utilise souvent des prévisions de la demande d'énergie telles que les projections présentées dans cette figure. Ces prévisions peuvent être établies à partir d'estimations des principaux facteurs influençant la demande d'énergie, tels que la croissance démographique et l'activité économique. Les projections futures sont souvent basées sur l'évolution historique de la demande d'énergie.

## Slide 7
7
4.1.5 Planification de l'expansion des capacités
4.1 Caractéristiques de la demande d'énergie
(Taliotis et al. 2018, image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: L'objectif principal de la modélisation dans OSeMOSYS est de planifier l'expansion de la capacité. Pour ce faire, nous devons tenir compte des modifications à long terme de la demande d'énergie et utiliser une projection de la demande future, telle que celle représentée par la ligne verte dans ce diagramme. Une projection de la demande existante créée à partir de données existantes ou à l'aide d'un autre outil est utilisée en tant que données exogènes pour OSeMOSYS. En plus d'une projection de la demande, nous avons besoin de données sur la capacité de production du système existant. En utilisant les capacités et les durées de vie des centrales électriques existantes, nous pouvons créer une prévision de la capacité du système en supposant qu'il n’y aura pas de nouveaux ajouts de capacité. Ceci est représenté par la ligne bleue sur le diagramme qui montre une diminution progressive de la capacité de production du système au fur et à mesure que les centrales électriques sont mises hors service. Nous pouvons constater qu'il est nécessaire d'augmenter la capacité future puisque la demande augmente et que la capacité du système diminue. Comme nous l'avons vu dans le Cours 3, il y a des pertes dans les systèmes énergétiques et, afin d’en tenir compte, il faut toujours que la capacité soit légèrement supérieure à la demande. Ainsi, la ligne rouge de ce diagramme montre les besoins en capacité totale du système au fur et à mesure que la demande augmente. L'écart entre la ligne rouge et la ligne bleue montre donc l'augmentation de capacité nécessaire au fil du temps. OSeMOSYS peut être utilisé comme outil pour planifier cette expansion de capacité en tenant compte des contraintes techniques, économiques et environnementales.

## Slide 8
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
8
Cours 4.1 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. 2018, novembre. Defining Final Energy Demand in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4559206
Olaniyan K, McLellan B, Ogata S, Tezuka T. Estimating Residential Electricity Consumption in Nigeria to Support Energyt Transitions. Sustainability. 2018, mai. http://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1440

## Slide 9
9
4.2.1 Demande d'énergie dans les systèmes énergétiques de référence
4.2 Modélisation des demandes d'énergie
Notes: Les demandes d'énergie sont représentées dans l’encadré vert sur le côté droit du système énergétique de référence (SER) ci-dessus.
Tel que présenté sur la figure, il y a plusieurs étapes pour arriver à la répartition de la demande finale par secteur:
l'électricité provenant des centrales électriques, qui représente le flux agrégé d'électricité provenant de toutes les centrales électriques du modèle;
l'électricité après le transport, qui tient compte des pertes des lignes de transport;
l'électricité destinée à être utilisée ou encore la demande totale d'électricité, qui représente l'électricité qui arrive aux consommateurs finaux après la distribution.
La demande totale peut ensuite être répartie par secteur. Par exemple, dans ce SER, nous avons les demandes suivantes:
la demande d'électricité du secteur résidentiel
La demande d'électricité du secteur commercial
La demande d'électricité du secteur industriel

## Slide 10
10
4.2.2 Convention de la nomenclature générique des demandes
4.2 Modélisation des demandes d'énergie
Notes: Rappelons-nous la convention de nomenclature introduite au Cours 3 et réfléchissons à la manière dont elle est pertinente pour définir nos demandes d'énergie. Ce diagramme est le même que le précédent, mais les noms des produits et des technologies ont été remplacés par les codes spécifiés dans la convention de la nomenclature. Nous voyons que:
l'électricité produite par les centrales électriques est appelée ELC001;
l'électricité disponible après le transport est appelée ELC002;
l'électricité disponible après distribution, ou demande totale d'électricité, est appelée ELC003;
les demandes d'électricité par secteur ont les noms suivants:
  la demande d'électricité du secteur résidentiel = RESELC;
  la demande d'électricité du secteur commercial = COMELC;
  la demande d'électricité du secteur industriel = INDELC

## Slide 11
10
4.2.3 Introduction à la définition de la demande d'énergie
4.2 Modélisation des demandes d'énergie
Notes: Lorsque l’on définit la demande d'énergie, il est important d'identifier:
La forme énergétique qui fait l'objet de la demande: par exemple, l'électricité, l'essence pour le transport ou la biomasse pour la caisson des aliments.
Le secteur d'où provient la demande: par exemple, le secteur résidentiel (urbain ou rural, hors réseau ou en réseau), industriel ou commercial.
La variabilité moyenne de cette demande au cours d'une année, qui est généralement exprimée à l'aide de profils de demande moyenne, expliqués plus en détail plus loin dans ce cours.
La demande moyenne annuelle actuelle et future prévue.
Il est difficile de prévoir les demandes futures et nos prévisions sont naturellement entachées d'incertitude. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous modélisons divers scénarios.

## Slide 12
11
4.2.4 Exemples de demandes d'énergie
4.2 Modélisation des demandes d’énergie
Notes: Que faut-il identifier afin de définir un exemple de demande d'énergie. Dans cet exemple, nous nous intéresserons à l'électricité consommée dans les foyers urbains. Selon la diapositive précédente, qu'avons-nous besoin d'identifier?
La forme énergétique qui fait l'objet de la demande: dans le cas présent, il s'agit de l'électricité.
Le secteur d'où provient la demande: dans le cas présent, il s'agit du secteur résidentiel, ou du secteur résidentiel urbain si l'on veut être plus précis.
La variabilité moyenne de la demande au cours de l'année: nous examinerons ici les profils de charge électrique quotidiens et annuels d'une zone urbaine résidentielle. Ils nous indiqueront comment la demande varie au cours d’une journée et des différentes saisons. D'après ce que nous avons vu, on peut s'attendre à ce que la demande résidentielle soit plus élevée en soirée et que les variations saisonnières dépendent du climat du pays.
La demande annuelle actuelle et future prévue: ici, nous examinerons un bilan énergétique (abordé plus en détail plus loin) pour obtenir des données sur la demande d'électricité résidentielle actuelle et historique. Nous pourrions utiliser ces données et éventuellement les combiner à une estimation de la croissance démographique afin de créer une projection de la demande future.

## Slide 13
13
4.2.5 Introduction de scénarios
4.2 Modélisaton des demandes d’énergie
Notes: Les scénarios sont utiles pour étudier différentes projections de la demande d'énergie et leur impact sur la planification de l'expansion des capacités. L'avenir étant incertain, il est courant d'envisager ce qui pourrait se passer si l'avenir se déroulait de différentes manières, représentées par différents scénarios. Dans cette figure, nous pouvons voir qu'une perspective de consommation de carburant a été créée pour estimer le niveau de la demande pour les années à venir. Nous pourrions envisager plusieurs scénarios pour évaluer de quelle façon la demande pourrait varier à long terme. Les principaux facteurs prédictifs de la demande d'énergie, tels que la croissance démographique, le développement économique et la politique énergétique, peuvent varier d'un scénario à l'autre. Cela signifie que chaque scénario comporte une projection différente de la demande d'énergie. Comme nous ne pouvons pas savoir avec certitude quel scénario sera le meilleur prédicteur de l'avenir, il est utile de modéliser plusieurs scénarios et d'examiner les implications de chacun d'entre eux afin d'obtenir des informations utiles pour l'élaboration des politiques.

## Slide 14
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
14
Cours 4.2 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembre). Defining Final Energy Demand in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585689

## Slide 15
15
4.3.1 Définition des demandes finales dans OSeMOSYS
4.3 Demande d'énergie dans OSeMOSYS
Notes: Il y a plusieurs autres paramètres qui sont utilisés pour définir les demandes finales dans OSeMOSYS:
la demande annuelle cumulée: elle s’applique à un produit dont la demande totale cumulée est constante tout au long d’une année donnée, et ce pour toutes les années modélisées;
La demande annuelle spécifique: elle s’applique à un produit dont la demande totale cumulée n’est pas constante en cours d’année; elle devra donc être définie pour chaque “tranche de temps” d’une année donnée, et ce pour toutes les années modélisées;
le profil spécifique de la demande: il définit la part de la demande d'énergie requise pour chacune des tranches de temps d’une année donnée, et ce pour toutes les années modélisées.
Il est important de noter qu'une demande de produit ne peut pas être définie en utilisant à la fois la “Demande Annuelle Accumulée” et la “Demande Annuelle Spécifique” puisque la demande annuelle est ou bien constante ou ne l’est pas. De plus, si une demande de produit est définie en utilisant la “Demande Annuelle Spécifique”, les données doivent également être saisies pour le “Profil Spécifique de la Demande” pour cette demande de produit. Enfin, les demandes dans OSeMOSYS sont entrées en utilisant des unités de Pétajoules (PJ), ce qui signifie que nous pouvons avoir besoin de changer les unités lorsque nous prenons des données de demande à partir d'autres sources. Par exemple, si nous avons un profil de demande d'électricité en GWh, nous devrons le convertir en PJ, en utilisant un facteur de conversion (1 GWh = 0,0036 PJ). Ne vous inquiétez pas si cela vous semble confus; nous nous entraînerons à ajouter des demandes à un modèle OSeMOSYS au cours des exercices pratiques.

## Slide 16
16
4.3.2 Technologies d'arrêt d'urgence
4.3 Demande d'énergie dans OSeMOSYS
Notes: Une technologie de type “Backstop” est une technologie fictive que nous modélisons comme une sonnette d'alarme. Elle se caractérise généralement par des coûts très élevés, de sorte que le modèle ne choisit de l'utiliser que si aucune autre technologie n'est disponible.
Lorsque les résultats du modèle montrent qu'une technologie “Backstop” entre dans le système pour produire de l'électricité, cela signifie soit que:
le modèle est trop contraint (c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de ressources primaires et de technologies de conversion dans le système pour produire suffisamment d'électricité pour satisfaire la demande);
ou le modèle n'est pas configuré correctement (c'est-à-dire que certains paramètres technologiques ne sont pas définis de la bonne manière).
Il est utile de créer une technologie “Backstop” pour chaque demande, comme le montre le diagramme ci-dessus, afin de pouvoir reconnaître rapidement où se situe le problème si nous constatons qu'une technologie “Backstop” est sélectionné dans la solution optimale du modèle.

## Slide 17
17
4.3.3 Paramètres de la technologie Backstop
4.3 Demandes d'énergie dans OSeMOSYS
Output Activity Ratio (pour la demande finale d'électricité) = 1
Coût du capital [$/kW] = 999999
Coût variable [$/GJ] = 999999
Durée de vie opérationnelle [années] = 1
Notes: Une technologie Backstop est caractérisée par les paramètres clés indiqués sur cette diapositive. Ces paramètres seront expliqués plus en détail dans les cours ultérieurs ; cependant, nous pouvons comprendre la logique qui sous-tend ces valeurs. Le ratio d'activité de production nous indique quel produit une technologie produit, et il a généralement une valeur de 1 par défaut. Étant donné que le ratio d'activité de production de cette technologie de backstop correspond à la demande finale d'électricité, nous savons qu'il s'agit du bien produit par la technologie de backstop. Nous pouvons voir que les coûts d'investissement et les coûts variables pour la technologie Backstop sont très élevés ; ceci est dû au fait qu'OSeMOSYS cherchera à trouver la solution avec le coût le plus bas, donc en assignant des coûts très élevés à la technologie Backstop, nous pouvons être sûrs que le modèle n'utilisera le Backstop que lorsqu'il y a un problème avec la configuration de notre modèle. La durée de vie opérationnelle est fixée à 1 an, ce qui garantit à nouveau que le Backstop est moins rentable que toutes les autres technologies du modèle, à condition que le modèle soit configuré correctement. Nous apprendrons à ajouter une technologie Backstop à un modèle dans les exercices pratiques.

## Slide 18
18
4.3.4 Données sur la demande d'énergie
4.3 Demande d'énergie dans OSeMOSYS
Fournisseurs de données sur le bilan énergétique et/ou de projections de la demande :
Agence internationale de l'énergie
Agence internationale pour les énergies renouvelables
Statistiques des Nations unies
Coopération économique Asie-Pacifique
Notes: Les données relatives à la demande d'énergie utilisées dans les modèles énergétiques peuvent provenir de plusieurs sources. Les bilans énergétiques et les diagrammes de Sankey sont des sources particulièrement utiles. Les bilans énergétiques nous indiquent la quantité de chaque produit utilisée par un pays ou une région au cours d'une année donnée, généralement ventilée par secteur. Les diagrammes de Sankey sont un moyen utile de comprendre les transformations entre les différents produits énergétiques, depuis les produits de base jusqu'à la consommation finale. Plusieurs organisations produisent des données sur le bilan énergétique qui sont accessibles au public dont, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie.

## Slide 19
19
4.3.5 Modélisation des projections de la demande
4.3 Demande d'énergie dans OSeMOSYS
(Pappis et al. 2018, image sous licence CC BY 4.0)
Notes: Nous pouvons nous inspirer des études de modélisation existantes pour obtenir des exemples de projections de la demande et des données sur la demande que nous pouvons utiliser dans nos propres modèles. Par exemple, cette diapositive montre les projections de la demande pour différents combustibles en Afrique selon trois scénarios différents de “The Electricity Model Base for Africa (TEMBA)”. Cette étude a pris en compte un scénario de référence, qui considère le statu quo, et des scénarios à une augmentation de 1,5°C et 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, en explorant les investissements et les changements de consommation nécessaires pour que les émissions du secteur de l'énergie soient conformes aux objectifs d'augmentation de ces temperatures. Les projections de la demande diffèrent sensiblement d'un scénario à l'autre. En effet, pour atteindre les objectifs de 1,5° Cet 2°C degrés, il faudrait modifier les modèles de demande par rapport au scénario de maintien du statu quo, notamment en réduisant la consommation d'électricité et en abandonnant les combustibles fossiles.

## Slide 20
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
20
Cours 4.3 Références
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Energy Projections for African Countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432

## Slide 21
21
4.4.1 Exemple de profil spécifique de la demande dans OSeMOSYS
4.4 La demande: exemples et unites
Hiver
Printemps
Été
Automne
Nuit
Nuit
Nuit
Nuit
Nuit
Nuit
Nuit
Nuit
Jour
Jour
Jour
Jour
Notes: Cette figure présente un exemple de profil de demande spécifique pour l'électricité dans OSeMOSYS. Il y a 1 bâtonnet pour chacune des 96 tranches de temps utilisées dans OSeMOSYS. Dans le Cours 3, nous avons vu que, pour nos exemples, nous utiliserons quatre saisons (hiver, printemps, été et automne), chacune représentée par 24 tranches de temps dans OSeMOSYS (12 tranches de temps pour le jour et 12 tranches de temps pour la nuit). Le paramètre “Profil spécifique de la demande” est utilisé pour représenter la proportion de la demande survenant dans chaque tranche de temps. La somme des proportions de l’ensemble des 96 tranches de temps doit être égale à 1.
La figure illustre que la demande d'électricité dans cet exemple attaint son niveau maximal au cours des jours d'hiver puisque les tranches horaires des jours d'hiver ont les valeurs de profil spécifique de la demande les plus élevées. À l’inverse, la demande minimale servient pendant les nuits du printemps. Il est important de reconnaître qu'il s'agit d'une simplification: en réalité, la demande varie au cours des saisons et à chaque heure de la journée. Notre simplification signifie que nous modélisons un jour représentatif de chaque saison et que nous supposons une demande égale pour toutes les parties “jour” d’une saison et une autre demande égale pour toutes les parties “nuit” de cette même saison. Bien qu'il s'agisse d'une simplification, elle nous permet de prendre en compte la variation de la demande entre les saisons et les divers moments d’une journée sans avoir à construire une structure de modèle qui serait inutilement complexe.

## Slide 22
19
4.4.2 Exemple de demande annuelle spécifique
4.4 La demande: exemples et unités
Notes: Alors que le paramètre “Profil spécifique de la demande annuelle” est utilisé pour indiquer la proportion de la demande survenant dans chaque tranche de temps, le paramètre “Demande annuelle spécifique” est utilisé pour indiquer la quantité de demande pour chaque année de l’horizon du modèle. Ce paramètre est exprimé en pétajoules. Les données de ce paramètre proviennent généralement de prévisions de la demande existantes qui peuvent être basées sur des déterminants clés de la demande tel que, par exemple, la croissance démographique attendue. Si nous obtenons des données concernant la demande à partir de sources existantes, nous devons nous rappeler de convertir les données en pétajoules lorsqu’on les utilise dans OSeMOSYS.

## Slide 23
20
4.4.3 Demande annuelle cumulée et Demande annuelle spécifique
4.4 La demande: exemples et unités
Nous utilisons les paramètres “Demande annuelle spécifique” et “Profil spécifique de la demande annuelle” lorsque nous voulons prendre en compte la variabilité temporelle de la demande au cours d’uneannée (par exemple la demande d'électricité).
Cependant, certaines demandes n'ont pas de variabilité temporelle spécifique au cours de l'année. Dans ce cas nous utilisons le paramètre “Demande annuelle cumulée” qui nous permet de spécifier le montant de la demande pour chaque année du modèle, sans spécifier comment cette demande est répartie tout au long de l'année.
Demande annuelle spécifique + Profil spécifique de la demande annuelle
Demande annuelle cumulée
Faut-il prendre en compte la variabilité de la demande au cours des années ?
Oui
Non
Notes: Nous utilisons les paramètres “Demande annuelle spécifique” et “Profil spécifique de la demande annuelle” lorsque nous voulons prendre en compte la variabilité temporelle de la demande au cours de l'année (par exemple la demande d'électricité puisque nous savons qu'elle varie de manière relativement prévisible entre les saisons et entre le jour et la nuit). Cependant, certaines demandes n'ont pas de variabilité temporelle spécifique au cours de l'année. Dans ce cas, nous utilisons le paramètre “Demande annuelle cumulée”, qui nous permet de spécifier le niveau de la demande pour chaque année du modèle sans spécifier comment cette demande est répartie tout au long de l'année.

## Slide 24
21
4.4.4 Puissance et énergie
4.4 La demande: exemples et unités
L'énergie est comme la quantité totale d'eau dans le verre.
La puissance est la vitesse à laquelle l'eau est versée dans le verre.
Notes: Lorsque nous utilisons des outils de modélisation énergétique, il est important de se rappeler la différence entre la puissance et l'énergie. Ces termes sont parfois utilisés de manière interchangeable mais il existe une différence importante entre les deux. L'énergie est essentiellement la quantité totale de travail effectué ou la capacité totale de travail. En revanche, la puissance est la vitesse à laquelle cette énergie est fournie ou utilisée. Cela signifie que l'énergie et la puissance ont des unités différentes. Par exemple, l'énergie est souvent mesurée en joules, tandis que la puissance est souvent mesurée en joules par seconde (appelés watts) parce que la puissance a un élément temporel. Par exemple, si le poids reste le même, soulever un poids nécessite exactement la même quantité d'énergie, quelle que soit la vitesse à laquelle on le soulève. Cependant, si nous soulevons le poids plus rapidement, la puissance a augmenté, puisque nous avons utilisé la même quantité d'énergie, mais sur une période plus courte. On peut aussi penser au remplissage d'un verre d'eau: l'énergie correspondrait à la quantité totale d'eau versée dans le verre alors que la puissance correspondrait à la vitesse à laquelle l'eau est versée dans le verre.

## Slide 25
22
4.4.5 Unités pour la demande
4.4 Exemples des unites des demandes
1 pétajoule (PJ) = 1000 térajoules (TJ)
1 pétajoule (PJ) = 1 000 000 gigajoules (GJ)
3,6 pétajoules (PJ) = 1 térawattheure (TWh)
0,0036 Pétajoules (PJ) = 1 Gigawattheure (GWh)
Notes: Lorsque nous définissons des demandes dans OSeMOSYS, nous définissons des quantités d'énergie. Par exemple, la demande annuelle spécifique d'électricité est la quantité totale d'énergie électrique requise pour chaque année de la période du modèle. Par conséquent, toutes nos demandes auront des unités d'énergie. Dans OSeMOSYS, l'unité standard d'énergie est le pétajoule. Cette unité est utilisée pour définir tous les produits, y compris toutes les demandes d'énergie et tous les combustibles utilisés dans le modèle. Pour cette raison, il est important de se rappeler de convertir les données provenant d'autres sources en pétajoules avant de les inclure dans OSeMOSYS. Des exemples de facteurs de conversion sont présentés sur cette diapositive. Par exemple, il est courant que les profils de demande d'électricité soient publiés en térawattheures ou en gigawattheures, auquel cas nous devons les convertir en pétajoules comme indiqué sur cette diapositive.

## Slide 26
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
26
Cours 4.4 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembre). Defining Final Energy Demand in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585689

## Slide 27
23