## Slide 1
Version 1.0
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 5 : L’OFFRE D’ÉNERGIE PRIMAIRE

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus des apprentissages
À la fin du Cours 5, vous devriez:
RAA1 : Comprendre la représentation générale des technologies dans OSeMOSYS
RAA2 : Comprendre les paramètres technologiques “Ratio d’Activité d’Entrée”, “Ratio d’Activité de Sortie” et “Unités liant Capacité et Activité”
RAA3 : Comprendre comment les coûts technologiques sont représentés dans OSeMOSYS
RAA4 : Pouvoir représenter les technologies d’offre en énergie primaire dans OSeMOSYS
Notes: Le Cours 5 présente les méthodes et les paramètres utilisés pour représenter les technologies dans OSeMOSYS. Nous examinerons en détail les principaux paramètres de performance et de coûts, pour ensuite apprendre à les appliquer aux technologies representant l’offre de l’énergie primaire.

## Slide 3
3
5.1.1. Que représente le terme “technologies” dans OSeMOSYS?
5.1 Technologies dans OSeMOSYS
Notes: Une technologie représente un processus (ou un groupe de processus) qui:
fournit ou produit une forme d’énergie; par exemple: l’extraction de minerai ou l’importation de pétrole brut;
convertit une forme d'énergie en une autre ou en un service énergétique; par exemple: la conversion du pétrole brut en produits raffinés, puis des produits raffinés en électricité et finalement de l'électricité en chauffage;
transporte ou distribue une forme d'énergie; par exemple: les technologies de transport d'électricité.
Comme nous l'avons vu précédemment, chaque encadré d'un système énergétique de référence représente une technologie.

## Slide 4
4
5.1.2 Exemples de technologies
5.1 Technologies dans OSeMOSYS
Notes: Cette figure illustre quelques exemples de technologies présentées à la diapositive précédente concernant les systèmes énergétiques de référence. Voyons comment ces technologies sont représentées:
la technologie d'extraction du gaz naturel a pour combustible de sortie le gaz naturel puisque c'est ce qu'elle produit; elle n'a pas de combustible d'entrée puisqu’il s'agit d'une technologie d'approvisionnement en énergie primaire située à l'extrême gauche de notre système énergétique de référence. Nous reviendrons sur ce point plus en détail dans la suite du cours;
la centrale thermique au charbon a pour forme énergétique d'entrée le charbon et pour forme énergétique de sortie l'électricité puisque cette technologie convertit l'énergie du charbon en électricité;
de façon similaire, la centrale thermique au pétrole convertit l'énergie du pétrole en électricité et a donc pour combustible d'entrée le pétrole et pour combustible de sortie l'électricité.
Il est important de noter que toutes les technologies n'ont pas nécessairement un seul combustible d'entrée et un seul combustible de sortie. Par exemple, les technologies d'extraction de combustibles n'ont généralement pas de combustible d'entrée (tout comme l'exemple du gaz naturel sur cette figure), et certaines technologies peuvent avoir plus d'un combustible d'entrée ou de sortie, comme une raffinerie dont le combustible d'entrée est le pétrole et qui produit à la fois de l'essence et du fioul lourd en tant que combustibles de sortie.

## Slide 5
5
5.1.3. Paramètres définissant les technologies
5.1 Technologies dans OSeMOSYS
(Taliotis et al. (2018), image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Trois groupes de données sont utilisés pour définir les technologies. Il s'agit du produit d'entrée, qui fait référence à l'approvisionnement en combustible de la technologie. Les données importantes concernant le produit d’entrée comprennent son prix, sa disponibilité et ses impacts (par exemple: les émissions de gaz à effet de serre associées à l'utilisation du produit d’entrée). Deuxièmement, nous avons besoin de données sur les caractéristiques technico-économiques et environnementales des technologies. Il s'agit notamment des coûts, de l'efficacité, de la durée de vie et de la disponibilité des technologies. Finalement, nous devons définir le produit de sortie de chaque technologie, c'est-à-dire le produit qu'elle produit. Les données importantes sur les produits de sortie comprennent leur demande, leur contenu énergétique et leur impact.

## Slide 6
6
5.1.4. Représentation des technologies dans OSeMOSYS
5.1 Technologies dans OSeMOSYS
Notes: Les modèles étant des représentations plus ou moins simplifiées de la réalité, nous pouvons définir des technologies à différents niveaux de précision en fonction de la nature d’un modèle énergétique. Dans OSeMOSYS, une technologie peut représenter différents éléments; par exemple, une technologie peut représenter un seul processus ou une seule centrale électrique telle une centrale thermique au charbon. Une technologie peut également représenter un groupe de processus ou de centrales électriques présentant des caractéristiques similaires; par exemple, une technologie peut être utilisée pour représenter toutes les centrales thermiques au charbon existantes si aucun autre détail n'est nécessaire. Dans nos exemples et nos exercices pratiques, nous utiliserons cette approche de regroupement en utilisant une technologie pour représenter toutes les centrales électriques d’un même type. Cette approche est illustrée dans ce diagramme et mise en évidence pour les centrales nucléaires. Nous regrouperons également les réseaux de transmission et de distribution en une seule technologie de transmission et une seule technologie de distribution.

## Slide 7
7
5.1.5. Prise en compte des principales caractéristiques des technologies
5.1 Technologies dans OSeMOSYS
(Pappis et al. (2019), image sous licence CC BY 4.0)
Notes: Plusieurs caractéristiques technologiques importantes doivent être prises en compte dans la planification de l'expansion de la capacité. Les modèles développés à l'aide d'OSeMOSYS ont la capacité de prendre en compte plusieurs de ces caractéristiques, notamment:
la variation de la disponibilité, de l'efficacité et des coûts d'une technologie à court et à long terme. Par exemple, on peut s'attendre à ce que les nouvelles technologies dont les coûts sont élevés aujourd'hui deviennent nettement moins chères dans le futur. Cette figure, qui présente des projections de coûts d'investissement pour les technologies des énergies renouvelables, montre que les coûts de certaines technologies devraient baisser au cours des prochaines années. Ces technologies pourraient éventuellement offrir un rapport coût/bénéfices plus attrayantes et il est important qu'OSeMOSYS puisse tenir compte des coûts variables dans le temps;
les modèles peuvent également tenir compte des contraintes de capacité et des limites de production imposées par la technologie. Par exemple, il y a une limite à la quantité d'énergie qui peut être produite par l'énergie solaire photovoltaïque dans un pays donné en fonction de l'intensité de la lumière du soleil au cours de l'année. Il est important qu'OSeMOSYS puisse en tenir compte afin que ses résultats soient cohérents;
en outre, nous pouvons tenir compte des émissions associées aux technologies et les limites qui peuvent leurs être imposées. Par exemple, nous pouvons vouloir développer un scénario pour comprendre comment les émissions de dioxyde de carbone associées au système énergétique d'un pays peuvent être limitées à un certain niveau. Il est donc important qu'OSeMOSYS puisse comptabiliser les émissions associées à chaque technologie et qu'il ait la capacité de leur imposer des limites.

## Slide 8
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
8
Cours 5.1 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, décembre). Representing Primary Supply in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558799
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Energy Projections for African Countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432

## Slide 9
9
5.2.1 Introduction des ratios d'activité d'entrée et de sortie
5.2. Ratios des activités d'entrée et de sortie
(Taliotis et al. (2018), image, sous licence CC BY 4.0 ; réalisée à partir d'images de : R. Strickler, image, CC-BY-SA 3.0 ; A. Engels, image, CC BY 2.0 ; A Klink, image, CC BY 4.0 ; Turaids, image, CC-BY-SA 4.0).
Notes: Les activités d'entrée et de sortie des technologies sont définies dans OSeMOSYS à l'aide de deux paramètres : “InputActivityRatio” et “OutputActivityRatio”.
Nous présentons ces deux paramètres à l'aide d'un exemple où la technologie est une machine à pain. Si la machine est utilisée avec 5 kg de farine et 4 litres d'eau, elle produit 50 baguettes. En supposant une interpolation linéaire, nous pouvons supposer qu’il faut 100 g de farine et 80 cl d’eau pour produire 1 baguette.
Si nous devions modéliser cette machine à pain comme une technologie dans OSeMOSYS, cela se traduirait par un ratio d'activité de sortie de 1 pour les baguettes et un ratio d'activité d'entrée de 100 pour la farine et de 80 pour l'eau - parce que nous avons calculé que nous avons besoin de 100 g de farine et de 80 cl d'eau comme intrants pour produire 1 baguette comme extrant de la machine à pain. La farine et l'eau sont les combustibles d'entrée de la technologie et la baguette est le combustible (ou le produit) de sortie.

## Slide 10
10
5.2.2. Ratios d’activité d'entrée et de sortie pour les centrales électriques
5.2. Ratios des activités d'entrée et de sortie
(Taliotis et al. (2018), image, sous licence CC BY 4.0 ; réalisée à partir des images de : D Harris, image, CC BY SA 2.0 ; Zygimantus, image, CC BY SA 4.0 ; Party Pop, image, CC BY-SA 3.0).
Notes: Ce concept peut être utilisé pour définir toute technologie ayant des entrées et/ou des sorties. Par exemple, une centrale thermique au charbon utilise le combustible d'entrée qu'est le charbon et produit de sortie qu'est l'électricité. Il est important de se rappeler que l'efficacité d'une centrale électrique est égale au ratio d'activité de sortie divisé par le ratio d'activité d'entrée. Dans OSeMOSYS, il est généralement convenu de fixer le rapport d'activité de sortie à 1 et d'ajuster le rapport d'activité d'entrée en conséquence, comme nous l'avons fait pour l'exemple de la machine à pain. Nous savions quelle quantité de farine et d'eau était nécessaire pour fabriquer 50 baguettes, puis nous avons divisé cette quantité par 50 pour calculer la quantité nécessaire pour fabriquer 1 baguette, ce qui nous a permis de définir le rapport d'activité de sortie comme étant égal à 1. Si le rapport d'activité de sortie est égal à 1, le rendement d'une centrale électrique est donc égal à 1 divisé par le rapport d'activité d'entrée. Nous nous habituerons à utiliser ces paramètres dans le cadre d'exercices pratiques.

## Slide 11
10
5.2.3 Définir la capacité et l'activité
5.2. Ratios des activités d'entrée et de sortie
(Taliotis et al. (2018), image, sous licence CC BY 4.0 ; réalisée à partir des images de : A. Engels, image, CC BY 2.0 ; ; Turaids, image, CC-BY-SA 4.0).
Notes: Il est important de comprendre la différence entre la capacité et l'activité des technologies. Dans l'exemple de la machine à pain, si nous disposons d'une machine capable de fabriquer 50 baguettes en une heure. La capacité de la technologie est donc de 50 baguettes par heure (1 machine) et l'activité serait la quantité de baguettes produites, soit 50 baguettes en une heure, ou 100 baguettes en deux heures, etc. La production de baguettes est limitée par la capacité de la machine à ne produire que 50 baguettes en une heure. Par conséquent, si nous voulions produire 100 baguettes, nous devrions soit prévoir 2 heures pour les produire avec une machine, soit acheter une machine supplémentaire pour les produire en 1 heure.

## Slide 12
11
5.2.4. Introduction de limites d'activité et de capacité
5.2. Ratios des activités d'entrée et de sortie
Notes: Nous pourrions augmenter notre activité (le nombre de baguettes produites), si nous augmentions la capacité (nombre de machines à pain). Cependant, il pourrait y avoir des contraintes:
dans quelle mesure la capacité peut-elle être augmentée, par exemple en raison d'un manque d'espace ou d'argent pour des machines supplémentaires ?
le niveau d'activité de la boulangerie, par exemple en raison des limites imposées à la disponibilité de la farine ou de l’eau.
Si nous devions modéliser cette machine à pain, il serait important de pouvoir prendre en compte ces limites dans le modèle afin que les résultats soient realistes et cohérents. Les mêmes concepts s'appliquent aux centrales électriques, tel qu’illustré dans la diapositive suivante.

## Slide 13
13
5.2.5. Capacité et activité des centrales électriques
5.2. Ratios des activités d'entrée et de sortie
(Taliotis et al. (2018), image, sous licence CC BY 4.0 ; réalisée à partir des images de : D Harris, image, CC BY SA 2.0 ; Zygimantus, image, CC BY SA 4.0 ; Party Pop, image, CC BY-SA 3.0).
Notes: Si l'on considère l’exemple d’une centrale thermique au charbon, la figure illustre que la quantité de charbon pouvant être fournie à la centrale est de 3500MWh par heure, et qu'avec ce charbon, la centrale peut produire 1000MWh d'électricité par heure. La capacité de notre centrale au charbon est donc de 1000 MWh d'électricité par heure, et l'activité serait de 1000 MWh d'électricité en une heure, 2000 MWh d'électricité en 2 heures, et ainsi de suite. Il y a souvent des limites à la capacité et à l'activité des centrales électriques. Par exemple, la capacité des centrales au charbon peut être limitée par des contraintes budgétaires ou l'activité peut être limitée par la quantité de charbon disponible.

## Slide 14
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
14
Cours 5.2 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, décembre). Representing Primary Energy Supply in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558799

## Slide 15
15
5.3.1. Rapport entre la capacité et l'activité
5.3. Ratio capacité/activité et coûts
Notes: L'unité de mesure par défaut de l'énergie dans OSeMOSYS est le petajoule (PJ). Le parametre “CapacityToActivityUnit” utilisé dans OSeMOSYS est facteur de conversion relatif à l'énergie qui serait produite lorsqu'une unité de capacité (généralement 1 GW) est pleinement utilisée au cours d'une année. Ce paramètre est utilisé pour convertir les données relatives à la capacité d'une technologie (par exemple la capacité installée d'une centrale électrique en GW) en activité qu'elle peut générer (par exemple la quantité d'énergie produite en PJ). Un exemple de calcul du “CapacityToActivityUnit” est présenté dans le cas d’une centrale électrique. Pour les centrales électriques, une unité de capacité correspond à 1 GW. Si nous voulons calculer la quantité d'énergie que cette capacité peut produire en un an (ce que nous appelons la capacité de la centrale), nous devons la multiplier par le nombre d'heures de l'année (8 760) pour une capacité de production annuelle de 8 760 GWh d'électricité. Cependant, dans OSeMOSYS, l'activité est comptabilisée en PJ et nous devons donc convertir les GWh en PJ, ce qui se fait en multipliant par 0,0036. Cela nous donne une activité annuelle (que l’on peut aussi appeler une production annuelle) maximale de 31,536 PJ par unité de capacité. C’est de cette façon qu’est calculé le parameter “CapacityToActivityUnit”. Toutes les technologies de centrales électriques dans OSeMOSYS utiliseront cette valeur (31,536 PJ) pour ce parametre.

## Slide 16
16
5.3.2. Introduction des coûts des technologies dans OSeMOSYS
5.3. Ratio capacité/activité et coûts
(Taliotis et al. (2018), image, sous licence CC BY 4.0)
Dans OSeMOSYS, les coûts des technologies sont de trois types: coûts d'investissement, coûts fixes et coûts variables.
Notes: Dans OSeMOSYS, les coûts des technologies sont de trois types : les coûts variables (survenant annuellement), les coûts fixes (survenant annuellement) et les coûts en capital (coûts initiaux de la technologie). Cette figure illustre les unités de chacun de ces coûts et quelques exemples de ce qu'ils représentent. Nous examinerons chaque coût plus en détail dans les diapositives suivantes.

## Slide 17
17
5.3.3. Coûts en capital
5.3. Ratio capacité/activité et coûts
(Pappis et al. (2019), image sous licence CC BY 4.0)
Notes: Le coût du capital représente le coût initial de l'achat ou de construction de la technologie et est défini en fonction de la capacité de la technologie, en utilisant l'unité $/kW. Il comprend les coûts des investissements initiaux pour la technologie jusqu'au moment où elle peut commencer à fonctionner. Par exemple, le coût d'investissement d'une centrale électrique comprend généralement les coûts de planification et de conception, les pièces, les machines et les bâtiments, la construction, la mise en service et la certification. Les coûts d'investissement pour certaines technologies, par exemple les technologies renouvelables comme le photovoltaïque solaire, sont susceptibles d'évoluer de façon importante dans le future. Le coût d'investissement est donc défini pour chaque année du modèle dans OSeMOSYS.

## Slide 18
18
5.3.4. Coûts fixes
5.3. Ratio capacité/activité et coûts
(Créé à partir des données de Pappis et al. (2019), rapport sous licence CC BY 4.0)
Notes: Le coût fixe est un coût annuel défini en fonction de la capacité annuelle de la technologie, en utilisant l'unité $/kW/an. Il comprend les coûts annuels réguliers associés à la technologie. Par exemple, le coût fixe d'une centrale électrique comprend généralement les salaires des employés, les opérations et la maintenance régulières, les taxes et les assurances, ainsi que les coûts du combustible s'ils sont fixes chaque année. Comme pour les coûts d'investissement, on peut s'attendre à ce que les coûts fixes de certaines technologies évoluent dans le temps, et c'est pourquoi le coût fixe est également défini pour chaque année du modèle dans OSeMOSYS. Cette figure illustre les coûts fixes pour différents types de centrales électriques utilisés dans l'étude de modélisation énergétique TEMBA pour l'Afrique.

## Slide 19
19
5.3.5. Coûts variables
5.3. Ratio capacité/activité et coûts
(Pappis et al. (2019), image sous licence CC BY 4.0)
Notes: Le coût variable est défini en fonction de l'activité de la technologie, en utilisant l'unité $/GJ. Il comprend les coûts uniquement associés à l'activité de la technologie, c'est-à-dire les coûts encourus uniquement lorsqu'une technologie produit son combustible/produit de base. Par exemple, le coût variable d'une centrale électrique correspond en grande partie au coût du combustible utilisé par la centrale, ainsi qu'aux coûts de tous les autres produits utilisés, tels que les produits chimiques, nécessaires au fonctionnement de la centrale. Cela signifie que les technologies éoliennes, solaires photovoltaïques et hydroélectriques ont souvent des coûts variables nuls car elles ne nécessitent aucun combustible. Comme nous le verrons dans la prochaine partie du cours, le coût variable des technologies d'approvisionnement en énergie primaire est le prix du produit/combustible fourni. Par exemple, une technologie d'importation de charbon aurait un coût variable égal au prix du charbon importé chaque année. Cette figure illustre des exemples de projections du coût des combustibles, qui pourraient être utilisées pour les coûts variables des technologies d'approvisionnement en énergie primaire. Comme on peut le voir dans le diagramme, les coûts variables, en particulier les prix des combustibles, peuvent également changer au fil du temps et sont donc définis pour chaque année du modèle dans OSeMOSYS.

## Slide 20
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
20
Cours 5.3 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, décembre). Representing Primary Energy Supply in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558799
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Energy Projections for African Countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432

## Slide 21
21
5.4.1. Introduction de technologies d'approvisionnement en énergie primaire
5.4. Technologies d'approvisionnement en énergie primaire
Notes: Les technologies d'approvisionnement en énergie primaire représentent généralement l'un des deux processus suivants :
l'extraction ou la production nationale de combustibles, par exemple la production nationale de charbon;
Importation de combustibles, par exemple de charbon.
Les combustibles peuvent être le charbon, le pétrole, les produits pétroliers (comme l'essence), le gaz naturel, l'uranium, la biomasse, etc. Par convention, pour chaque combustible, nous incluons généralement une technologie d'importation et une technologie de production nationale, tel que présenté sur cette figure. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. Par exemple, si nous modélisons le cas d’un pays ne disposant pas de réserves nationales de charbon, nous pouvons simplement exclure la technologie de production nationale de charbon. Il est également possible d'inclure deux versions d'une technologie pour représenter différentes options. Par exemple, nous pourrions avoir des technologies distinctes pour l'importation de gaz naturel par gazoduc et par transport de gaz naturel liquéfié, étant donné que ces technologies ont des coûts différents.

## Slide 22
19
5.4.2. Technologies d'approvisionnement en énergie primaire dans les systèmes énergétiques de référence
5.4. Technologies d'approvisionnement en énergie primaire
Notes: Les technologies d'approvisionnement en énergie primaire sont généralement représentées dans les systèmes énergétiques de référence par une technologie (un encadré) ne comportant que des combustibles/matières premières de sortie (segments de droite) et aucun combustible/matière première d'entrée. Par exemple, la technologie d'extraction du charbon n'a pas de combustible d'entrée et produit du charbon comme combustible de sortie. Habituellement placées le plus à gauche sur les diagrammes des systèmes énergétiques de référence, nous pouvons considérer les technologies d'approvisionnement en énergie primaire comme la première étape du système énergétique; elles produisent les combustibles utilisés par d'autres technologies pour fournir des services énergétiques et répondre aux demandes généralement placées à l'extrême droite des diagrammes des systèmes énergétiques de référence. Pour rappeler notre convention de nomenclature générique, les technologies d'approvisionnement en énergie primaire portent généralement un nom à six lettres, le premier segment étant MIN pour les technologies d'extraction de combustibles domestiques ou IMP pour les technologies d'importation, et le deuxième segment étant le code du produit/combustible produit. Des exemples sont présentés dans cette figure.

## Slide 23
20
5.4.3. Technologies d'approvisionnement en énergie primaire dans OSeMOSYS
5.4. Technologies d'approvisionnement en énergie primaire
Notes: Dans OSeMOSYS, les technologies d'approvisionnement en énergie primaire sont généralement caractérisées par ces paramètres clés :
“OutputActivityRatio” (Taux de production): il définit le combustible produit et la production effectuée par la technologie;
Coût variable ($/GJ): il représente les coûts d'extraction ou d'importation du combustible;
Limite supérieure d'activité totale annuelle de la technologie ou Limite supérieure totale d'activité de la technologie sur tout l’horizon du modèle (PJ): il s'agit des paramètres qui peuvent être utilisés pour définir le niveau des réserves identifiées comme étant disponibles pour l'extraction ou la quantité maximale qui peut être importée.

## Slide 24
21
5.4.4. Activité de la période du modèle technologique total Limite supérieure
5.4. Technologies d'approvisionnement en énergie primaire
Notes: Pour les technologies d'approvisionnement en énergie primaire, le paramètre “TotalTechnologyModelPeriodActivityUpperLimit” peut être utilisé pour définir le niveau des réserves identifiées comme étant disponibles du combustible qui peut être extrait ou la quantité maximale qui peut être importée sur l'ensemble de l’horizon du modèle. Par exemple, si nous créons un modèle pour le pays X avec une période de modélisation allant de 2015 à 2070, la limite supérieure totale d'activité de la technologie d’extraction du charbon domestique (MINCOA) sur l’horizon de modélisation pour la technologie d'extraction du charbon domestique serait le niveau des réserves identifiées comme étant disponibles pour l'extraction dans le pays X entre 2015 et 2070.

## Slide 25
22
5.4.5. Résumé à l'aide d'un exemple
5.4. Technologies d'approvisionnement en énergie primaire
Notes: Pour résumer, réfléchissons à la manière dont nous pourrions définir dans OSeMOSYS un exemple de technologie d'approvisionnement en énergie primaire, une technologie d'extraction du charbon en utilisant les paramètres que nous avons abordés dans ce cours. Tout d'abord, nous devons définir le ratio d'activité de la production. La technologie d'extraction du charbon produit du charbon comme combustible de sortie et le ratio d'activité de sortie est fixé à 1 par convention, de sorte que le ratio d'activité de sortie sera de 1 pour le combustible charbon. Définissons ensuite le coût de la technologie d'extraction du charbon. Pour ce faire, son coût variable est égal au coût d'extraction du charbon en dollars par gigajoule pour chaque année de la période couverte par le modèle. Enfin, nous devons réfléchir aux limites qui s'appliquent à cette technologie. Si nous connaissons la quantité de réserves de charbon identifiées comme étant disponibles dans le pays, nous pouvons l'inclure dans le modèle en utilisant le paramètre “TotalTechnologyModelPeriodActivityUpperLimit” (en PJ). Nous nous entraînerons à utiliser des données de ce type dans un modèle OSeMOSYS réel lors des exercices pratiques.

## Slide 26
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
26
Cours 5.4 Références
Taliotis,Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, décembre). Representing Primary Energy Supply in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4558799

## Slide 27
Veuillez utiliser la citation suivante : Allington L., Cannone C., Hoseinpoori P., Kell A., Taibi E., Fernandez C.
Hawkes A., Howells M., 2021. Cours 5 : Modélisation de l'énergie et de la flexibilité. Version 1.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)