## Slide 1
Version 1.0
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 6: CENTRALES THERMIQUES, TRANSMISSION & DISTRIBUTION

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus des apprentissages
RAA1 : Comprendre les concepts des centrales thermiques et des chaînes d'approvisionnement en combustibles fossils
RAA2 : Être en mesure de représenter les centrales thermique dans OSeMOSYS
RAA3 : Comprendre les principales caractéristiques et les impacts des centrales thermiques et leurs interactions avec l’ensemble du système énergétique
RAA4 : Comprendre les principales caractéristiques des technologies de transmission et de distribution et la manière de les représenter dans OSeMOSYS
À la fin du Cours 1, vous devriez:
Notes: À la fin de ce cours, vous devriez:
1) Comprendre les concepts des centrales thermiques et des chaînes d'approvisionnement en combustibles fossiles
2) Être en mesure de représenter les centrales thermiques dans OSeMOSYS
3) Comprendre les principales caractéristiques et les impacts des centrales thermiques et leurs interactions avec l’ensemble du système énergétique
4) Comprendre les principales caractéristiques des technologies de transmission et de distribution et la manière de les représenter dans OSeMOSYS

## Slide 3
3
6.1.1 Introduction aux centrales thermiques
6.1 Introduction aux centrales thermiques
Notes: Dans ce cours, nous aborderons les centrales thermique au charbon, au pétrole et au gaz. Les centrales électriques à biomasse sont également des centrales thermiques, mais elles seront abordées séparément dans un cours ultérieur. Nous commencerons par un aperçu des centrales au charbon, au pétrole et au gaz, puis nous examinerons leurs caractéristiques techniques et leur représentation dans OSeMOSYS. Nous explorerons ensuite leurs impacts environnementaux et sociétaux. Dans la dernière partie de ce cours, nous en apprendrons davantage sur les technologies de transmission et de distribution de l'énergie, qui sont également mises en évidence sur la figure de cette diapositive.

## Slide 4
4
6.1.2 Comment fonctionnent les centrales thermiques ?
Le combustible est brûlé pour produire de la chaleur.
La vapeur à haute pression entraîne une turbine.
La turbine entraîne un générateur pour produire de l'électricité
6.1 Introduction aux centrales thermiques
Notes: Les centrales thermiques sont des centrales où l'énergie thermique, générée par la combustion d'un combustible, est convertie en énergie électrique. Cela inclut les centrales thermiques à flamme, où le combustible brûlé est un combustible fossile, tel que le charbon, le gaz naturel ou le pétrole. Bien que le combustible utilisé puisse varier, ces centrales électriques reposent sur des processus similaires: le combustible est brûlé pour produire de la chaleur qui génère de la vapeur; cette vapeur actionne ensuite une turbine, qui entraîne un générateur pour produire de l'électricité. Il est important de noter que les différents combustibles libèrent des quantités d'énergie différentes lorsqu'ils sont brûlés. Ces quantités sont mesurées par la valeur calorifique du combustible, qui correspond à la quantité d'énergie libérée lors de la combustion d'un kilogramme de combustible.

## Slide 5
5
6.1.3 Les centrales thermiques dans le système énergétique global
Extraction ou importation de combustibles fossiles
Traitement des combustibles
Centrales thermiques
Transport et distribution de carburant
Transmission et distribution d'énergie
Demande d'électricité
Demande de combustibles fossiles pour :
- Transport
- Cuisine et éclairage
- Chauffage
6.1 Introduction aux centrales thermiques
Notes: Les centrales thiermiques ne sont qu'un élément de l’ensemble d’un système énergétique et plusieurs interactions avec d'autres technologies sont nécessaires pour répondre à la demande finale d'énergie. Nous devons comprendre les processus nécessaires pour obtenir les combustibles fossiles brûlés dans ces centrales: ces combustibles doivent être soit extraits au niveau national, soit importés d'autres pays. Il est important de se rappeler que la fourniture de ces combustibles est associée à des coûts, comme nous l'avons vu dans le Cours 5. En outre, il est important de se rappeler que ces combustibles ne peuvent pas être fournis à l'infini puisque les combustibles fossiles sont des sources d'énergie non renouvelables dont les réserves mondiales sont limitées. L'approvisionnement de ces combustibles comporte également des aspects environnementaux et sociaux, comme nous le verrons plus loin dans ce cours. Dans certains cas, les combustibles doivent également être transformés avant d'être fournis aux centrales thermiques (par exemple le pétrole brut doit être raffiné dans une raffinerie de pétrole). Lorsque des combustibles ont été brûlés pour produire de l'électricité dans les centrales thermiques, cette électricité doit être transportée jusqu'aux utilisateurs finaux via les réseaux de transmission et de distribution. Il est également important de se rappeler que les combustibles fossiles jouent plusieurs rôles dans un système énergétique, et non seulement dans la production d'électricité, qui sont abordés plus en détail dans la diapositive suivante.

## Slide 6
6
6.1.4 Rôles des combustibles fossiles
Outre la production d'électricité, les combustibles fossiles sont largement utilisés dans les transports, la cuisine, le chauffage et l'éclairage.
6.1 Introduction aux centrales thermiques
Notes: Si nous avons jusqu'à présent abordé les combustibles fossiles sous l'angle de la production d'électricité, ils jouent plusieurs autres rôles essentiels dans les systèmes énergétiques. Tout d'abord, les systèmes de transport sont souvent presque entièrement basés sur les combustibles fossiles (les voitures, les autobus et les motos de la plupart des pays étant alimentés par des produits pétroliers raffinés). Deuxièmement, les combustibles fossiles peuvent être importants pour la cuisine et l'éclairage (de nombreux réchauds et lampes étant alimentés par du kérosène, un produit pétrolier). Troisièmement, les combustibles fossiles jouent souvent un rôle dans les systèmes de chauffage de nombreux pays ayant des systèmes de chauffage résidentiel fonctionnant au gaz naturel, et certains processus industriels nécessitent des températures élevées qui peuvent être difficiles à atteindre autrement que lors de la combustion d’énergies fossiles. Dans les pays en voie de développement, toutes ces demandes sont susceptibles d'augmenter à mesure que les infrastructures de transport se développent, que les populations augmentent et que la productivité industrielle s'accroît. L'ensemble de ces facteurs signifie que, même si nous devions produire de l'électricité à l'aide de technologies renouvelables, les systèmes énergétiques pourraient créer une demande de plus en plus importante de combustibles fossiles à long terme, à moins que nous n'adoptions des technologies plus propres dans les secteurs du transport, de la cuisine, de l'éclairage et du chauffage. Il s'agit là d'un élément clé de la transition énergétique, qui sera présentée plus loin.

## Slide 7
7
6.1.5 Transition énergétique
Exemple du concept de transition énergétique en Europe :
(Bartz/Stockmar, image sous licence CC BY 4.0)
6.1 Introduction aux centrales thermiques
Notes: La transition énergétique désigne la transformation du secteur de l'énergie, qui passe d'une dépendance aux combustibles fossiles à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et à faible émission de carbone. Les émissions de gaz à effet de serre et les incidences sur l'environnement sont au coeur de divers facteurs importants qui influencent une telle transformation. La combustion des combustibles fossiles libère des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète et créent une pollution atmosphérique nocive. Afin d'atténuer le changement climatique et de protéger l'environnement, il s’avère nécessaire de favoriser l’utilisation de formes d’énergie autres que les combustibles fossiles. Par ailleurs, les combustibles fossiles sont des ressources limitées et ne dureront pas éternellement, ce qui signifie qu'un système dépendant de ces combustibles à long terme ne peut être ni resilient, ni durable. C'est pourquoi la transition énergétique appelle à une plus grande adoption des technologies d'énergie renouvelable qui permettent d'éviter certains des impacts négatifs des centrales thermiques. Comme nous l'avons vu sur la diapositive précédente, les combustibles fossiles sont également utilisés pour le transport, la cuisine, l'éclairage et le chauffage. Nous devons donc réfléchir à la manière dont nous pouvons transformer ces secteurs afin qu'ils utilisent des ressources renouvelables. C'est pourquoi les modèles de systèmes énergétiques sont souvent développés pour nous permettre d'étudier les impacts d’un changement de combustible (par exemple tel que l'utilisation de véhicules électriques). Nous aborderons ce sujet plus tard dans le cours.

## Slide 8
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
8
Images de la diapositive 6 : libres de droits pour un usage commercial, provenant de https://pixabay.com/
Image de la diapositive 7 avec l'aimable autorisation de Bartz/Stockmar, sous licence CC BY 4.0, disponible à l'adresse suivante : https://www.boell.de/en/2018/04/24/energy-atlas-graphics-and-license-terms
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Electricity Supply System in OSeMOSYS I (Thermal Power Plants and T&D), KTH-Desa et OpTIMUS.community. Disponible à l'adresse : https://zenodo.org/record/1942510#.YC5VjehKhPY. [18/02/2021] DOI : 10.5281/zenodo.1942510
Cours 6.1 Références

## Slide 9
9
6.2.1 Centrales thermiques dans les systèmes énergétiques de référence
6.2 Centrales thermiques dans OSeMOSYS
Notes: Nous allons maintenant voir comment les centrales thermiques sont représentées dans un système énergétique de reference (SÉR) dans OSeMOSYS. Les centrales thermiques sont des technologies et sont donc représentées par des encadrés (voir la figure). Ces centrales ont à la fois un combustible d'entrée, qui est le combustible fossile spécifique qu'elles brûlent, et un combustible de sortie, qui est l'électricité. Par exemple, nous pouvons voir que la centrale au charbon a pour combustible d'entrée le charbon et produit de l'électricité en sortie. La figure illustre également les noms de code génériques utilisés pour toutes ces technologies et tous ces combustibles que nous utiliserons lorsque nous construirons notre propre modèle dans le cadre d'exercices pratiques. Il est important de noter que cette figure présente deux types de centrales thermiques au gaz: Les turbines à gaz à cycle combiné et les turbines à gaz à cycle ouvert. Dans une turbine à cycle combiné, la chaleur résiduelle générée par la combustion du gaz peut être recyclée, ce qui augmente l'efficacité de la centrale électrique par rapport aux turbines à gaz à cycle ouvert. Dans notre convention de nomenclature, ces deux types de centrales thermiques sont appelés respectivement PWRNGS001 et PWRNGS002.

## Slide 10
10
6.2.2 Définition des centrales électriques fossiles dans OSeMOSYS
6.2 Centrales thermiques dans OSeMOSYS
Paramètres clés pour définir les centrales thermiques :
“OutputActivityRatio”
“InputActivityRatio”
Coûts en capital, coûts fixes et coûts variables
Facteur de disponibilité
Facteur de capacité
Durée de vie opérationnelle
Notes: Dans OSeMOSYS, les centrales thermiques sont principalement caractérisées par les paramètres présentés sur cette diapositive. Ces paramètres sont les suivants:
“OutputActivityRatio”: utilisé pour définir le combustible de sortie de la centrale, généralement l'électricité (ou, dans la convention de nomenclature, ELC001) et a une valeur de 1 par défaut;
“InputActivityRatio”: utilisé pour définir le combustible d'entrée de la centrale et, puisque le ratio d'activité de sortie est fixé à 1 par défaut, il définit le nombre d'unités de combustible d'entrée nécessaires pour produire une unité d'électricité;
Coûts en capital, coûts variables et coûts fixes: ces paramètres sont utilisés pour représenter les coûts des centrales;
Facteur de disponibilité: durée maximale pendant laquelle une technologie peut fonctionner sur l'ensemble de l'année, sous la forme d'une fraction de l'année (comprise entre 0 et 1);
Facteur de capacité: mesure de la capacité disponible pendant chaque tranche de temps en tant que fraction de la capacité totale;
Durée d'exploitation: nombre d'années pendant lesquelles l'installation devrait être en opération.
Nous examinerons ces paramètres plus en détail dans les diapositives suivantes.

## Slide 11
10
6.2.3 Ratios d'activité d'entrée et de sortie
6.2 Centrales thermiques dans OSeMOSYS
Notes: Le “OutputActivityRatio” est le paramètre utilisé pour définir le combustible de sortie produit par la centrale thermique et a une valeur de 1 par défaut. Pour l'exemple présenté dans cette diapositive, le taux d'activité de sortie de la centrale au charbon serait de 1 pour l'électricité. Le paramètre “InputActivityRatio” est utilisé pour définir le combustible d'entrée et le nombre d'unités d'énergie de combustible d'entrée nécessaires pour produire une unité d’une forme d’énergie de sortie. Dans ce cas, nous voulons donc définir combien d'unités énergétiques de charbon, le combustible entrant, sont nécessaires pour produire une unité énergétique d'électricité, la forme d’énergie sortante. Dans notre exemple, nous pouvons voir que 3 unités énergétiques de charbon sont nécessaires pour produire 1 unité énergétique d'électricité, de sorte que le ratio d'activité d'entrée de la centrale au charbon serait de 3 pour le charbon. Il est également important de noter que les centrales thermiques peuvent avoir plus d'un combustible en entrée ou en sortie. Par exemple, certains modèles sont conçus pour prendre en compte la consommation d'eau des centrales électriques, ce qui signifie que l'eau devrait également être définie comme un combustible en entrée à l'aide du ratio d'activité en entrée.

## Slide 12
11
6.2.4 Coûts des centrales thermiques
6.2 Centrales thermiques dans OSeMOSYS
Coûts d'investissement ($/kW) :
Coûts uniques de la construction de la centrale électrique
Coûts variables ($/GJ) :
Coûts encourus lorsque la centrale thermique fonctionne, par exemple les coûts du carburant
Coûts fixes ($/kW/an) :
Coûts annuels fixes, par exemple les salaires des travailleurs, les taxes et les assurances
Notes: Les coûts des centrales thermiques sont représentés dans OSeMOSYS à l'aide de trois paramètres. Le paramètre des coûts d'investissement est utilisé pour définir les coûts uniques associés à la construction et à la mise en place de la centrale électrique. Cela comprend des éléments tels que la planification et la conception, la construction et l'achat de machines, ainsi que la mise en service et la certification. Les coûts d'investissement sont définis en utilisant l'unité $/kW, c'est-à-dire le coût en dollars par kW de capacité de la centrale. Le paramètre des coûts fixes est utilisé pour prendre en compte les coûts réguliers survenant chaque année de fonctionnement de la centrale, y compris les coûts des salaires des travailleurs, des taxes, des assurances et des coûts de carburant qui sont fixes chaque année. Il est défini en $/kW/an, ce qui correspond au coût en dollars par kW de capacité de la centrale par année. Enfin, le paramètre des coûts variables représente les coûts qui ne sont encourus que lorsque la centrale fonctionne pour produire de l'électricité. Il s'agit souvent du coût du combustible utilisé par la centrale, comme le charbon ou le pétrole, mais il peut également s'agir d'autres produits nécessaires au fonctionnement de la centrale (comme les produits chimiques). Les coûts variables sont définis en utilisant l'unité $/GJ, qui fait référence au coût par GJ d'énergie produite.

## Slide 13
13
6.2.5 Facteur de disponibilité, facteur de capacité et durée de vie opérationnelle
6.2 Centrales thermiques dans OSEMOSYS
Facteur de disponibilité : durée maximale pendant laquelle une technologie peut fonctionner au cours de l'année, sous forme d'une fraction de l'année comprise entre 0 et 1. Ce facteur peut tenir compte des arrêts planifiés des centrales électriques.
Facteur de capacité : capacité disponible dans chaque tranche de temps, exprimée comme une fraction de la capacité totale installée, comprise entre 0 et 1. Ce facteur tient compte des pannes non planifiées des centrales électriques.
Durée d'exploitation : durée de vie utile de la centrale en années.
Notes: D'autres paramètres clés pour définir les centrales thermiques dans OSeMOSYS comprennent le facteur de disponibilité, le facteur de capacité et la durée de vie opérationnelle. Cette diapositive présente les définitions de ces paramètres. Le facteur de disponibilité représente la durée maximale pendant laquelle une centrale thermique est en mesure de fonctionner au cours de l'année sous forme de fraction de l'année entire, comprise entre 0 et 1. Cette valeur est fixée à 1 par défaut, ce qui signifie que la centrale thermique serait capable de fonctionner pendant toute l'année; cependant, elle peut être ajustée à moins de 1 pour tenir compte des arrêts planifiés. Par exemple, si l'on sait qu'une centrale au charbon sera hors service pendant 10% de l'année en raison d'une maintenance planifiée, on attribuera à cette technologie un facteur de disponibilité de 0,9. Le facteur de capacité représente la capacité de la centrale thermique disponible dans chaque tranche de temps modélisée sous forme de fraction de la capacité installée totale, comprise entre 0 et 1. Ce paramètre est utilisé pour tenir compte des pannes non planifiées. Si 100% de la capacité d'une centrale thermique pouvait fonctionner pour produire de l'électricité 100% du temps, la centrale aurait un facteur de capacité de 1. Cependant, ce n'est pas le cas dans la réalité car les centrales thermiques ne sont pas toujours en mesure de fonctionner à pleine capacité (en raison de diverses contraintes techniques imprévues). Par exemple, une centrale au charbon peut avoir un facteur de capacité de 80%. Enfin, le paramètre de la durée de vie opérationnelle est la durée de vie utile de la centrale en années. Par exemple, une centrale thermique typique peut avoir une durée de vie prévue de 25 ans.

## Slide 14
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
14
Cours 6.2 Références
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Electricity Supply System in OSeMOSYS I (Thermal Power Plants and T&D), KTH-Desa et OpTIMUS.community. Disponible à l'adresse : https://zenodo.org/record/1942510#.YC5VjehKhPY. [18/02/2021] DOI : 10.5281/zenodo.1942510

## Slide 15
15
6.3.1 Chaîne d'approvisionnement en charbon
6.3 Impacts des centrales thermiques
(Luo et al. 2017, image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: La chaîne d'approvisionnement en charbon se compose de différentes étapes dont, notamment:
exploitation minière et préparation (souterraine ou à ciel ouvert);
le transport, qui représente une grande partie du coût total du produit livre; il s'effectue généralement via les chemins de fer, de grands navires traversant les océans, de pipelines (mélange de charbon et d'eau) et de camions (pour les courtes distances);
deux technologies sont principalement utilisées dans les centrales thermiques au charbon: le charbon pulvérisé supercritique (CPSC) et le cycle combiné à gazéification intégrée (CCGI); la capture et le stockage du carbone (CSC) peuvent être utilisés;
utilisation finale de l'électricité dans tous les secteurs de la société.
Dans de nombreux pays, le charbon est une source de sécurité énergétique et d'emplois:
relativement peu coûteux;
facile à extraire et à transporter;
capable de fournir une production d'énergie de base;
situé dans des régions politiquement stables et abondant dans de nombreux pays.
Toutefois, le charbon pose des défis importants qui seront abordés plus loin.

## Slide 16
16
6.3.2 Les effets néfastes du charbon
6.3 Impacts des centrales thermiques
Le climat | L'occupation des sols | L'eau
Émissions de CO2 | Dégradation de la végétation | Alcalinité de l'eau de rivière
Acidification des écosystèmes liée au SO2 | Perte d'habitats naturels | Cendres volantes stockées dans des bassins de retenue
Émissions de mercure (concentration aux niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire) | Dommages dus aux effondrements de mines | Dégradation des habitats aquatiques
Pluies acides | Perte de la couche arable qui entraîne l'apparition de friches infertiles | Besoins en eau de refroidissement
Notes: Cette diapositive présente certains des effets négatifs de la chaîne d'approvisionnement en charbon et des centrales électriques au charbon. La tendance soutenue la croissance annuelle de l'électricité produite à partir du charbon doit être inversée pour atteindre les objectifs ambitieux en matière d'émissions de dioxyde de carbone. En effet, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en charbon a des effets négatifs sur:
le climat, en raison des émissions de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et de mercure qui provoquent l'acidification et contribuent au réchauffement de la planète;
l'utilisation des terres, car les activités minières dégradent la végétation, nuisent à la faune et à la flore et réduisent la fertilité des terres cultivables;
l'eau, en raison de l'augmentation de l'alcalinité, qui dégrade les habitats aquatiques.
Nous devons garder à l'esprit que le charbon présente des avantages et des inconvénients importants. Nous devons comprendre ce qui pousse les gouvernements à l'utiliser et quels sont les compromis possibles afin de trouver des alternatives réalisables. Les incitations politiques telles que la tarification du carbone et la réglementation sont nécessaires pour contrôler la pollution et limiter la production des centrales thiermiques au charbon. Une perspective systémique peut nous permettre d’identifier les risques et les opportunités non évidents liés à l'abandon ou au maintien du charbon.

## Slide 17
17
6.3.3 Chaînes d'approvisionnement en pétrole et en gaz
6.3 Impacts des centrales thermiques
(Katopodis et al. (2019), image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Examinons maintenant les chaînes d'approvisionnement en pétrole et en gaz.
Les prix du pétrole et du gaz ont connus des variations causées par des facteurs géopolitiques et les équilibres entre l'offre et la demande qui en découlent. Cette réalité soulève les questions suivantes
concernant la sécurité de l'approvisionnement en énergie, la dépendance à l'égard des importations de divers pays, ainsi que la résistance de l'économie mondiale aux prix du pétrole (et vice-versa).
La chaîne d'approvisionnement en pétrole comprend les étapes suivantes:
l’extraction à l'aide de puits conventionnels, production en eaux profondes, et de méthodes améliorées de récupération du pétrole;
le transport (par pétroliers, oléoducs, camions et chemins de fer) et le stockage;
le raffinage, qui est le processus industriel qui transforme le pétrole brut en produits utiles tels que le naphta de pétrole, l'essence et le carburant diesel;
les centrales thermiques.
La production d'électricité à grande échelle à partir de produits pétroliers tels que le fioul lourd ou le diesel a récemment diminué et ne représente plus qu'une faible part de la production dans de nombreuses régions. De petits générateurs diesel sont encore utilisés comme source d'énergie de secours (par exemple: dans les hôpitaux, les usines ou les ménages), en particulier dans les pays en voie de développement où l'approvisionnement en électricité n'est pas fiable.
La chaîne d'approvisionnement en gaz comprend:
extraction à l'aide de puits conventionnels, production en eaux profondes ou de fracturation hydraulique;
le transport (avec des pipelines et des navires) et le stockage (stockage souterrain ou à bord de flottes de gaz naturel liquéfié);
les centrales thermiques: turbines à gaz à cycle ouvert (TCO) et turbines à gaz à cycle combiné (TGCC), ces dernières étant dotées d'un générateur de vapeur à récupération de chaleur (GVRC) pour utiliser la chaleur résiduelle, ce qui augmente leur efficacité.

## Slide 18
18
6.3.4 Impacts environnementaux des centrales pétrolières et gazières
Préoccupations concernant l'évacuation des eaux usées, la pollution des eaux souterraines et l'augmentation de l'activité sismique due à la fracturation hydraulique
Nombre élevé de déversements d'hydrocarbures dus à des accidents
Le méthane (CH4) est un gaz à effet de serre dont l'effet de réchauffement est 20 fois plus important que celui du dioxyde de carbone (toutefois, le méthane a une durée de vie plus courte dans l'atmosphère). Toute émission directe de méthane provenant de fuites dans la chaîne de production du gaz contribue au réchauffement de la planète.
La combustion du pétrole et du gaz est responsable d'émissions aux niveaux local, régional et mondial, notamment de CO2, de NOx, de SOx et de particules.
Le secteur des transports, qui repose sur les produits pétroliers, représente une part importante des émissions mondiales de CO2.
6.3 Impacts des centrales thermiques
Notes: Le pétrole et le gaz ont un impact négatif sur l'environnement à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, de la production au transport et aux utilisations finales:
la fracturation hydraulique, qui consiste à fracturer des roches avec un liquide sous pression pour produire du pétrole et du gaz, suscite d'importantes préoccupations environnementales.; celles-ci sont liées à l'évacuation des eaux usées, à la pollution des eaux souterraines et à l'augmentation de l'activité sismique;
après son extraction, le pétrole est souvent transporté par bateau; plusieurs marées noires en mer ont entraîné la destruction d'écosystèmes et la perte de biodiversité, ainsi que la pollution de l’eau;
en cas de fuite dans la chaîne de production du gaz naturel, du méthane (CH4) est libéré, ce qui contribue au réchauffement de la planète; ce gaz à effet de serre a un effet de réchauffement 20 fois plus important que le CO2, bien qu'il ait une durée de vie plus courte dans l'atmosphere;
lorsque le pétrole ou le gaz est finalement brûlé dans les centrales électriques, des émissions sont émises aux niveaux local, régional et mondial. Il s'agit notamment de CO2, de NOx et de particules;
les produits pétroliers sont les principaux carburants du secteur des transports (voitures, autobus, camions, motos, etc.), qui est responsable d'une grande partie des émissions mondiales.

## Slide 19
19
6.3.5 Impact social des centrales pétrolières et gazières
6.3 Impacts des centrales thermiques
Le pétrole, le gaz et le charbon contribuent depuis longtemps au développement des économies et à la sécurité de leur approvisionnement. Cependant, en plus de leur impact sur l'environnement, ils ont des conséquences économiques et sociales importantes:
le pétrole et le gaz sont souvent produits dans des régions politiquement instables;
cas signalés de déplacements massifs de populations locales pour les activités d'extraction pétrolière et atteintes aux sociétés et activités locales.
L'abandon du pétrole et du gaz peut avoir des répercussions sur le système et celles-ci doivent être prises en compte lorsque l'on soutient les gouvernements dans leurs stratégies de décarbonisation:
nous avons besoin de modèles pour quantifier les impacts potentiels de la poursuite des tendances actuelles ou de leur abandon; ils peuvent nous aider à comprendre les synergies et les compromis entre les chaînes d'approvisionnement.
Notes: La demande de pétrole et surtout de gaz devrait augmenter si les politiques actuelles ne changent pas radicalement. Cette demande est alimentée par les grandes économies à croissance rapide. Des solutions technologiques susceptibles d'éviter ce phénomène émergent, mais elles pourraient avoir d’importantes répercussions (qui ne sont pas toujours connues) sur le système. Il existe également des facteurs sociaux qui ralentissent l'abandon des ressources pétrolières et gazières, notamment la nécessité d'une croissance rapide (qui peut être plus facile à atteindre en utilisant des combustibles fossiles), la confiance conservatrice envers les solutions matures et le besoin de sécurité.
Le pétrole, le gaz et le charbon contribuent depuis longtemps au développement des économies et à la sécurité de leur approvisionnement. Cependant, ils ont d'importantes conséquences économiques, sociales et environnementales. Le pétrole et le gaz sont souvent produits dans des régions politiquement instables, où parfois des guerres, des conflits civils ou diverses instabilités sont liés au contrôle des réserves de combustibles fossiles. En outre, on signale de nombreux cas de déplacements massifs de populations locales pour des activités d'extraction pétrolière, ce qui peut nuire aux sociétés locales.
D'un point de vue environnemental, il est urgent de réduire la dépendance mondiale à l'égard des combustibles fossiles, mais l'abandon de ces sources peut avoir des répercussions sur le système qui doivent être prises en compte lorsque l'on soutient les stratégies de décarbonisation des gouvernements. Nous avons besoin de modèles pour quantifier les impacts potentiels de la poursuite des tendances actuelles ou de leur abandon.

## Slide 20
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
20
Cours 6.3 Références
Gardumi, F. (2021, mars). Oil, gas and coal: social, environmental, economic and system impacts. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585626

## Slide 21
21
6.4.1 Introduction à la transmission et à la distribution de l’électricité
6.4 Transmission et distribution
L'électricité est générée
La puissance est transmise sur de grandes distances
L'électricité est distribuée aux consommateurs
Notes: Une fois l'électricité produite par les technologies de production d’énergie, elle doit être transportée jusqu'aux consommateurs pour être utilisée. Ce processus est assuré par les technologies de transport et de distribution de l'électricité. Le transport s'effectue sur de grandes distances et à haute tension, allant du site de production jusqu'aux endroits où elle est utilisée (telles que les villes). La distribution s'effectue sur des distances beaucoup plus courtes et à des tensions plus basses, en prenant l'électricité du système de transmission et en la distribuant à des bâtiments individuels.

## Slide 22
19
6.4.2 Efficacité de la transmission et de la distribution de l’électricité
6.4 Transmission et distribution
Notes: Dans les cours précédents, nous avons mentionné que des pertes d'énergie se produisent dans le réseau électrique. Si la production d'énergie thermique, où l'énergie est perdue sous forme de chaleur résiduelle, constitue une source importante de pertes d'énergie, des pertes significatives peuvent également se produire au niveau du transport et de la distribution. Le transport et la distribution ne sont pas efficaces à 100%: les pertes atteignent fréquemment 5% pour le transport et, dans les pays en voie de développement, les pertes pour la distribution peuvent atteindre 20% ou plus. Un certain niveau de perte se produira toujours en raison de l'échauffement des câbles; cependant, ces pertes sont souvent aggravées par le vieillissement des composants technologiques, les problèmes opérationnels et même le prélèvement illégal d'électricité. Les pertes d'énergie dans le transport et la distribution peuvent entraîner des pertes financières importantes et se traduire par une production d'énergie gaspillée, ce qui signifie qu'il est primordial d'améliorer l'efficacité de ces systèmes.

## Slide 23
20
6.4.3 La transmission et la distribution de l’électricité dans les systèmes énergétiques de référence
6.4 Transmission et distribution
Notes: Sur cette diapositive, les technologies de transmission et de distribution sont mises en évidence. Elles sont chacune modélisées comme une technologie distincte représentée par un encadré dans le système énergétique de référence. Les combustibles d'entrée et de sortie sont identifiés pour chacune de ces technologies. Le combustible d'entrée pour la technologie de transmission est l'électricité provenant des centrales électriques, qui est transportée par la technologie de transmission pour produire le combustible de sortie qu'est l'électricité après transmission. Cette électricité est alors prête à être distribuée aux utilisateurs, et est donc prise en charge par la technologie de distribution en tant que combustible d'entrée. La technologie de distribution produit alors l'électricité de sortie qui est prête à être utilisée (dans cette figure, il s'agit de la demande totale d'électricité). Nous verrons, dans les diapositives suivantes, la façon de modéliser ces technologies.

## Slide 24
21
6.4.4 Transmission et distribution dans OSeMOSYS (Partie 1)
6.4 Transmission et distribution
Notes: Cette diapositive présente les technologies de transmission et de distribution d'énergie telles qu'elles apparaissent dans les diagrammes du système énergétique de référence, ainsi que la convention de nomemclature générique utilisée pour nommer les technologies et leurs combustibles d'entrée et de sortie. Nous pouvons voir que la transmission d'énergie est nommée PWRTRN avec un combustible d'entrée ELC001 et un combustible de sortie ELC002, tandis que la distribution d'énergie est nommée PWRDIST avec un combustible d'entrée ELC002 et un combustible de sortie ELC003. Les premiers paramètres importants pour définir les technologies de transmission et de distribution d'énergie dans OSeMOSYS sont le ratio d'activité d'entrée et le ratio d'activité de sortie, dont les exemples sont présentés sur cette diapositive. Comme dans les exemples précédents, nous fixerons le rapport d'activité de sortie à 1 par défaut. Pour le transport d'électricité, le rapport d'activité de sortie sera donc de 1 pour ELC002 puisqu'il s'agit du combustible produit par le transport d'électricité. Le rapport d'activité de sortie étant fixé à 1, nous pouvons calculer le rapport d'activité d'entrée en utilisant l'efficacité de la technologie, qui dans ce cas est de 95% (ou 0,95). Le ratio d'activité en entrée est égal à 1 divisé par l'efficacité en décimale, soit 1 divisé par 0,95, ce qui donne approximativement un ratio d'activité en entrée de 1,05 pour la technologie de transmission d'énergie, attribué à ELC001 puisqu'il s'agit du combustible en entrée pour la transmission d'énergie. La même méthode peut être utilisée pour calculer le ratio d'activité d'entrée pour la distribution d'énergie.

## Slide 25
22
6.4.5 Transmission et distribution dans OSeMOSYS (Partie 2)
6.4 Transmission et distribution
Autres paramètres importants pour définir la transmission et la distribution de l’électricité dans OSeMOSYS :
Coût en capital ($/kW)
Coûts fixes ($/kW/an)
Coûts variables ($/GJ)
Durée de vie opérationnelle (années)
Notes: D'autres paramètres sont nécessaires pour définir les technologies de transmission et de distribution dans OSeMOSYS: le coût en capital, les coûts fixes et variables, et la durée de vie opérationnelle. Le coût en capital, en $/kW, définit les coûts d'investissement uniques des technologies de transport ou de distribution d'électricité, y compris principalement les coûts de l'équipement électrique nécessaire. Les coûts fixes, en $/kW/an, représente les coûts annuels fixes d'exploitation et de maintenance des systèmes de transmission et de distribution (par exemple les coûts des salaires des travailleurs). Troisièmement, les coûts variables, en $/GJ, représente les coûts qui n'interviennent que lorsque les technologies de transmission et de distribution transportent activement l'électricité, définissant le coût par GJ de l'électricité transmise ou distribuée. Enfin, la durée de vie opérationnelle fait référence à la durée de vie de la technologie de transport ou de distribution d'électricité (en années). Ces technologies peuvent avoir une durée de vie assez longue (par exemple: 30 ou 50 ans). Nous ajoutererons ces technologies à notre propre modèle lors des exercices pratiques.

## Slide 26
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
26
Cours 6.4 Références
Taliotis, C., Gardumi, F., Shivakumar, A., Sridharan, V., Ramos, E., Beltramo, A., Rogner, H., Howells, M., 2018. Electricity Supply System in OSeMOSYS I (Thermal Power Plants and T&D), KTH-Desa et OpTIMUS.community. Disponible à l'adresse : https://zenodo.org/record/1942510#.YC5VjehKhPY. [18/02/2021] DOI : 10.5281/zenodo.1942510

## Slide 27
Veuillez utiliser la citation suivante : Allington L., Cannone C., Hoseinpoori P., Kell A., Taibi E., Fernandez C.
Hawkes A., Howells M., 2021. Cours 6 : Modélisation de l'énergie et de la flexibilité. Version 1.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)