## Slide 1
Version 1.0
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 7 BIOMASSE, GÉOTHERMIE, HYDROÉLECTRICITÉ ET CENTRALES NUCLÉAIRES

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus
des apprentissages (RAA)
À la fin du Cours 7, vous devriez:
RAA1: Comprendre les principales caractéristiques des technologies utilisant la biomasse comme combustible, leurs impacts environnementaux et sociaux, et la manière de les représenter dans OSeMOSYS
RAA2: Comprendre les principales caractéristiques des technologies géothermiques, leurs impacts environnementaux et sociaux, et la manière de les représenter dans OSeMOSYS
RAA3: Comprendre les principales caractéristiques des technologies hydroélectriques, leurs impacts environnementaux et sociaux, et la manière de les représenter dans OSeMOSYS
RAA4: Comprendre les principales caractéristiques des technologies nucléaires, leurs impacts environnementaux et sociaux, et la manière de les représenter dans OSeMOSYS
Notes: À la fin de ce cours, vous devriez:
Comprendre les principales caractéristiques des centrales électriques à biomasse, géothermiques, hydroélectriques et nucléaires, leurs impacts environnementaux et sociaux, et la manière de les représenter dans OSeMOSYS

## Slide 3
3
7.1.1 Aperçu des centrales électriques à biomasse
7.1 Introduction aux centrales thermiques à biomasse
(Mizzou CAFNR, image, sous licence CC BY-NC 2.0)
Notes: Dans le Cours 6, nous avons étudié les centrales électriques à énergie fossile, qui entrent dans la catégorie des centrales thermiques. Les centrales à biomasse constituent un autre type de centrale thermique. Il s'agit de centrales dans lesquelles la biomasse est brûlée afin d'actionner une turbine qui entraîne un générateur pour produire de l'électricité. Les centrales à biomasse peuvent utiliser différents types de biomasse comme combustible (fréquemment des granulés de bois ou des déchets biologiques). Pour utiliser la biomasse à des fins énergétiques, il faut d'abord l'extraire soit des déchets, soit de l'agriculture ou de la sylviculture. Elle doit ensuite être traitée, par exemple en la transformant en granulés, et enfin être transportée jusqu'à la centrale électrique. Cette biomasse peut alors être brûlée dans une centrale thermique classique pour produire de l'électricité. La biomasse peut également alimenter une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité à partir de la biomasse. Il s'agit d'un type de centrale électrique où la quantité d'énergie gaspillée est réduite puisque de la chaleur utile peut être produite et transmise à un système de chauffage, plutôt que de grandes quantités d'énergie perdues sous forme de chaleur résiduelle. L’utilisation de la chaleur produite augmente l'efficacité de la centrale électrique.

## Slide 4
4
7.1.2 Impacts environnementaux et sociaux des centrales électriques à biomasse
7.1 Introduction aux centrales électriques à biomasse
Déforestation
Réduction de la biodiversité
Érosion des sols
Pollution des eaux souterraines
Conflits avec l'approvisionnement en denrées alimentaires
Impacts environnementaux et sociaux des centrales électriques à biomasse
Concepts de : Usher, W. (2021)
Notes: Les centrales thermiques à biomasse sont considérées comme une forme de production d'énergie renouvelable puisque la biomasse diminue le dioxyde de carbone present dans l'air au cours de sa croissance, en tenant compte du dioxyde de carbone libéré lorsque la biomasse est brûlée pour produire de l'électricité. Cela signifie que le remplacement de la production d'énergie fossile par la biomasse peut entraîner une réduction des émissions de dioxyde de carbone. Toutefois, cette question est complexe et la production de biomasse peut avoir des impacts environnementaux et sociaux négatifs dont il faut tenir compte. Tout d'abord, la production de biomasse pour la production d'électricité peut entraîner la déforestation ainsi qu'une diminution de la biodiversité et une augmentation de l'érosion des sols. L'utilisation d'engrais pour les cultures de biomasse peut également entraîner une pollution des eaux souterraines. Sur le plan social, il peut y avoir des besoins contradictoires; par exemple, l'utilisation de vastes superficies de terres pour la production de biomasse peut réduire la quantité de terres disponibles pour l'agriculture, ce qui pourrait menacer la sécurité de l'approvisionnement en nourriture pour des populations croissantes. Il est important de connaître ces impacts potentiels et de les prendre en compte lors de l'interprétation des résultats des modèles et de l'élaboration des recommandations politiques.

## Slide 5
5
7.1.3 Rôle des centrales à biomasse dans les systèmes énergétiques
7.1 Introduction aux centrales électriques à biomasse
(Notre monde en données, image, sous licence CC BY 3.0 )
Notes: Le système énergétique mondial est fortement tributaire des combustibles fossiles, avec une forte consommation de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon. Il est utile de rappeler que cette consummation inclut des besoins externes à ceux du secteur de la production d'électricité. Par exemple, une part importante de la consommation de pétrole est destinée au transport. Le secteur de la production d'électricité demeure toutefois un important consommateur de combustibles fossiles. Les centrales thermiques à biomasse peuvent jouer un rôle dans l'atténuation de ce phénomène, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre lorsqu'elles sont utilisées pour remplacer les centrales thermiques à combustibles fossiles. L'un des avantages des centrales thermiques à biomasse par rapport à d'autres technologies utilisant des formes d’énergie renouvelable est qu'elles peuvent être utilisées pour produire de l'électricité de base, ce qui signifie qu'elles peuvent fonctionner à tout moment et qu'elles ne dépendent pas des conditions météorologiques variables. Cela signifie que les centrales thermiques à biomasse peuvent contribuer à maintenir la stabilité du système électrique en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Toutefois, la production d'énergie à partir de la biomasse a sa part de défis, notamment l'impact sur l'utilisation des terres, la biodiversité et la productivité agricole. Il s'agit là d'un exemple de la manière dont le système énergétique interagit avec plusieurs objectifs de développement durable (ODD). Par exemple, la demande de biomasse pour la production d'électricité peut entrer en conflit avec l'ODD2, qui vise à mettre un terme aux famines, et l'ODD15, qui vise à protéger la vie sur terre. Nous verrons plus loin dans ce cours qu’il existe d’autres technologies de production d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, et qu'elles présentent toutes des avantages et des inconvénients; il n'existe pas de solution unique et optimale, et nous aurons probablement besoin d'une combinaison de ces technologies. La modélisation énergétique avec OSeMOSYS peut nous aider à comprendre à quoi pourrait ressembler cette combinaison de technologies; cependant, nous devons garder à l'esprit les facteurs qu'OSeMOSYS ne peut pas prendre en compte, comme les impacts environnementaux et sociaux supplémentaires présentés à la diapositive précédente.

## Slide 6
6
7.1.4 Centrales à biomasse dans OSeMOSYS (Partie 1)
7.1 Introduction aux centrales thermiques à biomasse
Exemple de données d'une centrale thermique à biomasse pour les paramètres clés d'OSeMOSYS :
Facteur de capacité : 0,5
Efficacité : 35
Coût en capital : 2100 $/kW
Coût fixe : 75 $/kW
Durée de vie opérationnelle : 40 ans
Source : Pappis, I. et al. (2019) Energy Projections for African Countries)
Notes: Les paramètres clés pour définir les centrales thermiques à biomasse dans OSeMOSYS sont les mêmes que ceux dans le Cours 6 concernant les centrales termiques à énergies fossiles. La diapositive présente un exemple de données pour une centrale thermique à biomasse provenant d'un rapport de 2019 qui a utilisé OSeMOSYS pour modéliser le système énergétique africain. Rappelons que le facteur de capacité fait référence à la fraction de la capacité totale installée disponible dans chaque tranche de temps modélisée et qu’elle est comprise entre 0 et 1. L’exemple ci-dessus indique que la centrale thermique à biomasse a un facteur de capacité de 0,5, ce qui signifie que, en Moyenne, 50% de sa capacité installée totale est disponible pour être utilisée dans chaque tranche de temps. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles ce facteur de capacité peut n'être que de 50%; par exemple, cela peut être due à une disponibilité restreinte du combustible de biomasse, ou encore à divers facteurs techniques qui font que la centrale ne fonctionne qu'à certains moments. La deuxième donnée est l’efficacité. Dans le cours 6, nous avons appris que l'efficacité d’une centrale thermique est prise en compte dans OSeMOSYS en utilisant les ratios d'activité d'entrée et de sortie, et nous verrons comment cela fonctionnerait pour une centrale thermique à biomasse dans la diapositive suivante. L'une des raisons pour lesquelles l’efficacité d’une centrale à biomasse puisse n’être que de 35% est probablement qu'une quantité importante d'énergie est perdue sous forme de chaleur résiduelle, et l’efficacité serait potentiellement plus élevée pour une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité à partir de biomasse. En ce qui concerne les paramètres de coûts, nous avons tout d'abord le coût en capital (coût d'investissement unique de la centrale), puis le coût fixe, qui est le coût annuel fixe de l'exploitation et de l'entretien. Dans l’exemple présenté, aucun coût variable n'a été attribué à la centrale à biomasse. Enfin, nous avons la durée de vie opérationnelle, qui est la durée de vie prévue de la technologie (en années). Les données de cet exemple représentent le fait que la centrale à biomasse devrait fonctionner pendant 40 ans.

## Slide 7
7
7.1.5 Centrales à biomasse dans OSeMOSYS (Partie 2)
7.1 Introduction aux centrales thermiques à biomasse
Notes: La diapositive illustre la représentation d'une centrale électrique à biomasse dans un système énergétique de référence, y compris l'utilisation des codes de la convention de nomenclature générique. Nous pouvons voir que la centrale électrique à biomasse est une technologie dont le combustible d'entrée est la biomasse et le combustible de sortie l'électricité. Dans un modèle, nous pouvons vouloir modéliser plusieurs types de centrales thermiques à biomasse, par exemple une centrale thermique conventionnelle à biomasse et une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité. Dans ce cas, nous pourrions distinguer les types de technologie en adaptant leurs noms de code, par exemple en utilisant les termes PWRBIO001 et PWRBIO002. Cette diapositive présente également un exemple de calcul du ratio d'activité des intrants pour une centrale thermique à la biomasse. Nous savons que le combustible de sortie est l'électricité, et nous définissons le rapport d'activité de sortie comme ayant une valeur de 1 par défaut (comme dans les exemples précédents). Par conséquent, comme pour les centrales thermiques à énergie fossile présentés au Cours 6, nous pouvons calculer le ratio d'activité en entrée en utilisant la formule 1 divisé par l'efficacité, dans ce cas 1 divisé par 0,35, ce qui donne un ratio d'activité en entrée d’approximativement 2,86. Cette valeur serait attribuée à la biomasse, puisque nous savons qu'il s'agit du combustible d'entrée d'une centrale thermique à biomasse.

## Slide 8
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
8
Cours 7.1 Références
Usher, William. (2021, mars). Wind, solar and biofuels: social, environmental and economic concerns (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585632
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Energy Projections for African Countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432.

## Slide 9
9
7.2.1 Aperçu des centrales géothermiques
7.2 Introduction aux centrales géothermiques
Notes: Les centrales géothermiques utilisent la chaleur naturelle de la Terre. Au fur et à mesure que l'on descend sous la surface de la Terre, les températures augmentent et l'on peut trouver de l'eau chaude et de la vapeur d'eau. Les centrales géothermiques utilisent cette eau chaude et cette vapeur pour faire tourner des turbines qui entraînent ensuite un générateur pour produire de l'électricité. L'activité géothermique nécessaire pour produire de l'énergie de cette manière est concentrée autour des zones à forte activité tectonique et volcanique. Ceci signifie que seuls certains endroits disposent de ressources géothermiques suffisantes pour alimenter les centrales géothermiques. La capacité mondiale de production d'énergie géothermique est concentrée aux États-Unis, aux Philippines, en Indonésie, au Kenya et en Nouvelle-Zélande (IRENA, 2017).

## Slide 10
10
7.2.2 Aspects environnementaux et sociaux des centrales géothermiques
7.2 Introduction aux centrales géothermiques
Barrières administratives
Intensif en capital
L'exploration est une activité à haut risque
Impacts sur la communauté locale
Utilisation du sol
Aspects environnementaux et sociaux des centrales géothermiques
(Concepts de l'IRENA, 2017)
Notes: Bien que le potentiel de production d'énergie géothermique soit important dans les pays qui disposent de grandes ressources géothermiques, il existe des obstacles environnementaux et sociaux potentiels dont nous devons être conscients, comme c'est le cas pour toutes les technologies de production d'énergie. Tout d'abord, les centrales géothermiques ont souvent des coûts d'investissement élevés et les processus d'exploration nécessaires pour évaluer les ressources géothermiques potentielles peuvent être très risqués et coûteux. Ces facteurs peuvent rendre difficile l'obtention du financement initial nécessaire à un projet géothermique, tout comme les obstacles administratifs associés au processus d'exploration. De plus, la création d'une centrale géothermique peut impliquer la conversion de terres naturelles précédemment inutilisées. Cela peut affecter la biodiversité et les paysages locaux et créer des perturbations pour les communautés locales, par exemple en raison de la pollution sonore ou visuelle. Bien que ces aspects environnementaux et sociaux doivent être pris en compte, les impacts peuvent être minimisés et la production d'énergie géothermique présente de nombreux avantages et peut jouer un rôle clé dans les systèmes énergétiques nationaux.

## Slide 11
10
7.2.3 Rôle des centrales géothermiques dans les systèmes énergétiques
7.2 Introduction aux centrales géothermiques
(Source de l'image : Our World in Data, image, licence : CC BY 3.0)
(Concepts de l'IRENA, 2017)
Notes: L'énergie géothermique présente de nombreux avantages potentiels. Tout d'abord, l'énergie géothermique est une ressource renouvelable qui peut aider les pays à réduire l'intensité en carbone de leurs systèmes électriques puisqu'elle n'est pas associée à des émissions de dioxyde de carbone liées à la combustion, comme c'est le cas pour les centrales thermiques. Certaines formes d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie éolienne, sont intermittentes, ce qui signifie que leur disponibilité varie considérablement au cours de la journée et de l'année. En revanche, l'énergie géothermique est disponible tout au long de l'année, ce qui signifie qu'elle peut constituer une source fiable de production d'électricité de base. L'énergie géothermique peut donc être très utile pour assurer la stabilité des systèmes électriques tout en réduisant les émissions et la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. En outre, bien que nous ayons appris que les centrales géothermiques peuvent être sévères en besoin de capital, elles n’ont pas de coûts de combustible et les coûts d'exploitation sont stables et devraient baisser dans les années à venir.

## Slide 12
11
7.2.4 Centrales géothermiques dans OSeMOSYS (Partie 1)
7.2 Introduction aux centrales géothermiques
Exemple de données de centrales géothermiques pour les paramètres clés d'OSeMOSYS :
Facteur de capacité : 0,85
Efficacité : 80
Coût en capital : 3100 $/kW
Coût fixe : 60 $/kW
Durée de vie opérationnelle : 25 ans Energy Projections for African Countries
Source : Pappis, I. et al. (2019) Energy Projections for African Countries
Notes: Dans la première partie de ce cours, nous avons rappelé la signification de certains paramètres clés pour définir les centrales électriques dans OSeMOSYS, y compris le facteur de capacité, le rendement, les coûts d'investissement, les coûts fixes et les coûts variables, ainsi que la durée de vie opérationnelle. Cette diapositive montre quelques exemples de données pour ces paramètres pour les centrales géothermiques. Les centrales géothermiques ont des facteurs de capacité élevés. Les données de notre exemple présente un facteur de capacité de 0,85, comparé à une valeur de 0,5 pour les centrales à biomasse. Cela signifie que la quasi-totalité de la capacité installée d'une centrale géothermique est susceptible d'être utilisée dans chaque tranche de temps d'un modèle énergétique. Nous pouvons également constater un rendement relativement élevé de 80%, ce qui signifie que la majeure partie de l'énergie géothermique est convertie avec succès en énergie électrique. En termes de coûts, l'exemple de coût en capital présenté ici est beaucoup plus élevé que la valeur de notre exemple de centrale électrique à biomasse, ce qui reflète la forte intensité en capital des centrales géothermiques évoquée dans les diapositives précédentes. Toutefois, nous pouvons constater que le coût fixe est relativement modéré. Enfin, la durée d'exploitation est de 25 ans, ce qui correspond à la moyenne de la plupart des types de centrales électriques.

## Slide 13
13
7.2.5 Centrales géothermiques dans OSeMOSYS (Partie 2)
7.2 Introduction aux centrales géothermiques
Notes: Comme nous l'avons fait pour les centrales à biomasse, examinons de plus près la façon dont les centrales géothermiques sont représentées dans les systèmes énergétiques de référence et un exemple concernant leurs ratios d'activité d'entrée et de sortie. Les centrales géothermiques sont représentées comme étant une technologie avec la ressource géothermique comme combustible d'entrée et l'électricité comme forme d’énergie de sortie. Les noms de code génériques pour la technologie de la centrale géothermique et ses combustibles d'entrée et de sortie sont mentionnés sur la diapositives. Les données de notre exemple présente une efficacité de 80% pour une centrale géothermique, que nous pouvons donc utiliser pour calculer les ratios d'activité en entrée et en sortie. Comme dans tous nos exemples précédents, le rapport d'activité à la sortie restera égal à 1 et sera attribué à ELC001 puisqu'il s'agit du combustible à la sortie. Dans ce cas, le rapport d'activité d'entrée est déterminé en calculant 1 divisé par l’efficacité de la centrale en décimales: ceci équivaut à 1 divisé par 0,8, ce qui nous donne un rapport d'activité d'entrée de 1,25 le combustible d'entrée GEO de la technologie representant la centrale géothermique.

## Slide 14
14
Lecture 7.2 Références
IRENA (2017), Geothermal Power : Technology Brief, Internation Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. https://www.irena.org/publications/2017/Aug/Geothermal-power-Technology-brief
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Energy Projections for African Countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432.

## Slide 15
15
7.3.1 Aperçu des centrales hydroélectriques
7.3 Introduction aux centrales hydroélectriques
Concepts de : Shivakumar et al. (2021)
Notes: Il existe plusieurs types de centrales hydroélectriques, notamment les centrales au fil de l'eau, les centrales à reservoir de stockage de l’eau et les centrales à pompage-turbinage, que nous allons brièvement passer en revue. Les centrales hydroélectriques au fil de l'eau utilisent la puissance de l'eau qui s'écoule dans une rivière pour actionner une turbine qui entraîne des générateurs électriques. Ces centrales n'ont généralement pas la capacité de stocker des quantités importantes d'énergie. En revanche, les centrales hydroélectriques à reservoir de stockage, comme celle représentée sur cette image, emmagasinent de l'eau dans un reservoir. Celle-ci peut être libérée sur demande pour actionner une turbine et produire de l'électricité. Cette capacité de stockage est utile car elle permet à la centrale hydroélectrique de continuer à produire de l'électricité même lorsque l'apport naturel en eau est faible. Enfin, il existe des centrales hydroélectriques à pompage-turbinage. Elles sont souvent utilisées spécifiquement pour assurer le stockage et la flexibilité du système électrique. Pour ce faire, elles pompent l'eau d'un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur lorsque la demande d'électricité est faible, puis libèrent cette eau pour qu'elle redescende vers le réservoir inférieur et actionne une turbine pour produire de l'électricité lorsque la demande est élevée. Comme nous le verrons dans les diapositives suivantes, les différents types de centrales hydroélectriques peuvent jouer différents rôles dans les systèmes énergétiques. Les centrales hydroélectriques sont également souvent classées en fonction de leur capacité: les centrales d'une capacité supérieure à 100 MW sont considérées comme grandes, celles d'une capacité comprise entre 25 et 100 MW sont considérées comme moyennes, celles d'une capacité comprise entre 1 et 25 MW sont considérées comme petites et celles d'une capacité inférieure à 1 MW sont considérées comme très petites.

## Slide 16
16
7.3.2 Impacts environnementaux et sociaux des centrales hydroélectriques
7.3 Introduction aux centrales hydroélectriques
Réduction de la qualité de l'eau
Changements dans le régime hydrologique
Dommages à l'écosystème
Déplacement de communautés
Concurrence pour l'eau
Impacts environnementaux et sociaux des centrales hydroélectriques
Concepts de : Shivakumar et al. (2021)
Notes: Comme tous les types de centrales électriques, les centrales hydroélectriques peuvent avoir plusieurs impacts environnementaux et sociaux. Mentionnons tout d'abord quelques-uns des problèmes environnementaux potentiels liés au développement de l'hydroélectricité. La construction de centrales hydroélectriques, en particulier de grandes centrales, peut endommager les écosystèmes et les habitats locaux et ainsi entraîner la perte de terres productives. En outre, le développement de l'énergie hydroélectrique peut nécessité la modification de l'écoulement naturel de l’eau des rivières et mener à une réduction de la qualité de l'eau. Ces impacts peuvent affecter les communautés locales. D'autres problèmes sociaux potentiels comprennent le déplacement des communautés locales pour faire place à une centrale hydroélectrique et une concurrence accrue pour les ressources en eau, ce qui peut réduire la quantité d'eau disponible pour l'irrigation des cultures. Ces impacts potentiels doivent être pris en compte lors de la planification des systèmes énergétiques, ce qui permet de prendre des mesures pour minimiser ces effets négatifs.

## Slide 17
17
7.3.3 Rôle des centrales hydroélectriques dans les systèmes énergétiques
7.3 Introduction aux centrales hydroélectriques
(Notre monde en données, image, sous licence CC BY 3.0 )
Notes: Le développement de l'hydroélectricité a historiquement largement dépassé celui des autres technologies de production d'énergie renouvelable. Bien que cette situation commence à changer avec la croissance rapide de technologies telles que le solaire photovoltaïque et l'éolien, l'hydroélectricité joue un rôle clé dans les systèmes énergétiques de nombreux pays, et ce pour plusieurs raisons. Du point de vue des changements climatiques, l'utilisation de l'hydroélectricité peut contribuer à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone. L'hydroélectricité peut être particulièrement utile pour assurer la stabilité et la flexibilité des systèmes électriques. En effet, les centrales hydroélectriques peuvent fournir de l'électricité de manière quasi-continue (contrairement aux énergies renouvelables plus intermittentes) et les centrales hydroélectriques à reservoir de stockage et à pompage-turbinage offrent une flexibilité supplémentaire. Une capacité de stockage peut être utilisée pour fournir de l'électricité supplémentaire lors des pointes de la demande, contribuant ainsi à équilibrer le système électrique.

## Slide 18
18
7.3.4 Centrales hydroélectriques dans OSeMOSYS (Partie 1)
7.3 Introduction aux centrales hydroélectriques
Exemple de données d'une grande centrale hydroélectrique pour les paramètres clés d'OSeMOSYS :
Facteur de capacité : varie selon les pays
Efficacité : 100
Coût du capital : 2100 $/kW
Coût fixe : 55 $/kW
Durée de vie opérationnelle : 50 ans
Source : Pappis, I. et al. (2019) Energy Projections for African Countries)
Notes: Il est important de noter que les valeurs des données seront différentes selon la taille de la centrale hydroélectrique et que nous utilisons ici l'exemple d’une grande centrale dont la capacité est supérieure à 100 MW. Le facteur de capacité des centrales hydroélectriques varie considérablement d'un pays à l'autre. En effet, le facteur de capacité dépend des facteurs hydrologiques spécifiques à chaque pays. Par exemple, si un pays a une très longue saison sèche qui inhibe la production d'énergie hydroélectrique, le facteur de capacité de l'énergie hydroélectrique sera plus faible que celui d'un pays ayant une saison sèche plus courte. En effet, une plus petite fraction de la capacité installée serait disponible pour produire de l'électricité à chaque tranche de temps. L'hydroélectricité se voit attribuer un rendement de 100% par convention, comme c'est le cas pour les technologies solaires photovoltaïques et éoliennes. En ce qui concerne les coûts, nos exemples de données suggèrent que les coûts sont similaires à ceux des centrales électriques à biomasse et moins intensifs en capital que les centrales géothermiques. Toutefois, il convient de noter qu'il s'agit que d’un exemple et que les coûts exacts varieront en fonction du pays et du contexte. Enfin, la durée de vie opérationnelle de l'exemple présenté est de 50 ans, ce qui est plus long que la durée de vie prévue pour la plupart des autres types de centrales électriques.

## Slide 19
19
7.3.5 Centrales hydroélectriques dans OSeMOSYS (Partie 2)
7.3 Introduction aux centrales hydroélectriques
Exemple de nomenclature de différentes tailles de centrales hydroélectriques à l'aide de la convention de dénomination générique :
Grande hydroélectricité (> 100MW) = PWRHYD001
Moyenne hydroélectricité (25-100MW) = PWRHYD002
Petite hydroélectricité (< 25MW) = PWRHYD003
Notes: Une centrale hydroélectrique est représentée comme une technologie dont le forme d’énergie d'entrée est l’eau et la forme d’énergie de sortie est l'électricité. Il est important de noter que nous modélisons souvent les différentes tailles de centrales hydroélectriques comme des technologies différentes, car elles ont des coûts et des paramètres de performance différents. Cette diapositive montre comment nous pouvons faire la distinction entre les différentes tailles de centrales hydroélectriques en utilisant la convention de nomenclature générique. Tel que nous l'avons fait précédemment, nous définissons le rapport d'activité de sortie comme étant égal à 1 et l'attribuons à ELC001, qui est le combustible de sortie. Sur la diapositive précédente, nous avons vu que les centrales hydroélectriques sont généralement modélisées avec un rendement de 100%. Nous pouvons alors calculer le ratio d'activité d'entrée en utilisant le calcul 1 divisé par l'efficacité, qui dans ce cas est 1 divisé par 1, ce qui donne un ratio d'activité d'entrée de 1. Ce ratio sera attribué à HYD puisqu'il s'agit de la forme d’énergie d'entrée.

## Slide 20
20
Lecture 7.3 Références
Shivakumar, Abhishek, Sundin, Caroline, Pappis, Ioannis, Sridharan, Vignesh, & Almulla, Youssef. (2021, mars). Hydro and Nuclear: social, environmental and economic concerns (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585607
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Energy Projections for African Countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432.

## Slide 21
21
7.4.1 Aperçu des centrales nucléaires
7.4 Introduction aux centrales nucléaires
(MikeRun, image, licence : CC BY-SA 4.0)
Notes: La production d'énergie nucléaire est un processus très complexe et ce cours n’en présente qu’un bref survol. Nous allons passer en revue une description simplifiée du processus nucléaire. Toutes les centrales nucléaires en service aujourd'hui sont basées sur le processus de fission nucléaire, tel qu’illustré dans cette diapositive. Ce processus consiste essentiellement à bombarder des neutrons sur des noyaux atomiques lourds, tels que l'uranium 235, de sorte que chaque noyau massif se scinde en deux noyaux plus petits. Ce processus est utile pour la production d'électricité car il libère une grande quantité d'énergie. Dans une centrale nucléaire, cette réaction de fission nucléaire se produit à l'intérieur d'un réacteur nucléaire. L'énergie produite est utilisée pour chauffer de l'eau, créant ainsi de la vapeur qui actionne une turbine, entraînant un générateur électrique pour produire de l'électricité. Il existe plusieurs types de réacteurs nucléaires, mais ils sont tous basés sur ce processus. La diapositive suivante aborde les aspects environnementaux et sociaux potentiels de la production d'énergie nucléaire.

## Slide 22
19
7.4.2 Aspects environnementaux et sociaux des centrales nucléaires
7.4 Introduction aux centrales nucléaires
Intensif en capital
Perception du public
Déchets nucléaires
Accidents historiques
Préoccupations politiques
Aspects environnementaux et sociaux des centrales nucléaires
Concepts de : Shivakumar et al. (2021)
Notes: Le dialogue sur l'énergie nucléaire est assez complexe et les opinions à ce sujet sont très tranchées en faveur ou contre l'énergie nucléaire. Cette conférence ne vise pas à présenter un certain point de vue, mais simplement à donner une vision objective de certaines des préoccupations potentielles associées à l'énergie nucléaire, ainsi que de certains des avantages potentiels présentés dans la diapositive suivante. L'un des principaux problèmes potentiels liés à l'énergie nucléaire est la perception négative qu'en a le public, qui est souvent due à des préoccupations en matière de sécurité fondées sur des accidents nucléaires historiques. Les trois principaux accidents nucléaires fréquemment évoqués sont ceux de Three Mile Island en 1979, de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011. Nous ne nous attarderons pas sur les causes spécifiques de ces accidents, mais nous noterons qu'ils ont eu pour conséquences une exposition aux radiations, le déplacement de communautés et des opérations de nettoyage coûteuses. L'élimination des déchets constitue un autre défi potentiel de l'énergie nucléaire. Bien que les centrales nucléaires produisent de faibles quantités de déchets par rapport à de nombreuses autres centrales, et que seul un faible pourcentage de ces déchets soit considéré comme très dangereux pour l'homme, le stockage et l'élimination des déchets nucléaires peuvent s'avérer difficiles et coûteux. Cela signifie que les coûts de démantèlement peuvent être très élevés et que les coûts d'investissement de l'énergie nucléaire sont aussi très élevés, ce qui crée des défis économiques potentiels. Enfin, les risques de prolifération nucléaire peuvent susciter des inquiétudes, le développement de l'énergie nucléaire pouvant influencer la mise au point d'armes nucléaires.

## Slide 23
20
7.4.3 Rôle des centrales nucléaires dans les systèmes énergétiques
7.4 Introduction aux centrales nucléaires
Concepts de : Shivakumar et al. (2021)
Notes: Cette diapositive montre la capacité nucléaire installée dans le monde. On constate que la capacité est importante dans le monde entier, et on estime que l'énergie nucléaire fournit 11% de la production totale d'électricité et un tiers de l'électricité à faible teneur en carbone. Comme les autres technologies abordées dans ce cours, l'énergie nucléaire permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone et la dépendance à l'égard des combustibles épuisables. L'un des principaux avantages de l'énergie nucléaire est qu'il s'agit d'une forme de production flexible et contrôlable. Ceci signifie qu'une centrale nucléaire peut produire de l'électricité à tout moment plutôt que de dépendre des conditions météorologiques, comme c'est le cas pour d'autres sources d'énergie renouvelables. Les centrales nucléaires offrent donc un moyen de garantir la stabilité et la fiabilité du système électrique tout en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. L'énergie nucléaire pourrait compléter les énergies renouvelables intermittentes telles que l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie éolienne en fournissant une production de base fiable à tout moment, à l'instar des autres technologies abordées dans ce cours. Un autre avantage potentiel de l'énergie nucléaire est le fait que le combustible nucléaire a une densité énergétique très élevée, ce qui signifie qu'il nécessite de plus petites quantités de combustible et des terres potentiellement cultivables que les autres technologies.

## Slide 24
22
7.4.4 Centrales nucléaires dans OSeMOSYS (Partie 1)
7.4 Introduction aux centrales nucléaires
Exemple de données de centrales nucléaires pour les paramètres clés d'OSeMOSYS :
Facteur de capacité : 0,85
Efficacité : 33%
Coût du capital : 4000 $/kW
Coût fixe : 170 $/kW
Durée de vie opérationnelle : 60 ans
Source : Pappis, I. et al. (2019) Energy Projections for African Countries)
Notes: Comme pour les centrales goéthermiques, le facteur de capacité est assez élevé. Ceci reflète le fait que la majeure partie de la capacité installée d'une centrale nucléaire est susceptible d'être disponible dans toutes les tranches de temps. L’efficacité propose dans cet exemple est de 33%, ce qui reflète l'énergie perdue sous forme de chaleur résiduelle du réacteur nucléaire. Cette efficacité peut être plus élevé pour certains types de réacteurs qui sont ajustés pour réduire la quantité d'énergie perdue. En ce qui concerne les coûts, l'intensité en capital élevée de l'énergie nucléaire évoquée précédemment se reflète ici et les données de l'exemple présente un coût d'investissement plus élevé pour l'énergie nucléaire que pour la biomasse, la géothermie ou l'hydroélectricité. Les coûts fixes de l'énergie nucléaire sont également relativement élevés. Enfin, nous pouvons constater que la durée de vie opérationnelle propose est de 60 ans, ce qui est assez long par rapport à la durée de vie des centrales thermiques et de la plupart des énergies renouvelables, à l'exception de l'hydroélectricité.

## Slide 25
22
7.4.5 Centrales nucléaires dans OSeMOSYS (Partie 2)
7.4 Introduction aux centrales nucléaires
Notes: Les centrales nucléaires sont représentées comme une technologie dont la forme d’énergie d'entrée est le nucléaire, ou plus précisément l'uranium, et dont le forme d’énergie de sortie est l'électricité. Les noms de code génériques pertinents sont également indiqués sur cette diapositive. Tel que pour les autres technologies, le ratio d'activité de sortie est égal à 1, attribué à ELC001. Nous pouvons ensuite calculer le rapport d'activité d'entrée en utilisant notre calcul de 1 divisé par l'efficacité, qui dans ce cas est 1 divisé par 0,33, ce qui donne un rapport d'activité d'entrée d’approximativement 3,03, attribué à URN, puisqu'il s'agit de la forme d’énergie d'entrée.

## Slide 26
26
Lecture 7.4 Références
Shivakumar, Abhishek, Sundin, Caroline, Pappis, Ioannis, Sridharan, Vignesh, & Almulla, Youssef. (2021, mars). Hydro and Nuclear: social, environmental and economic concerns (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585607
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Energy Projections for African Countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432.

## Slide 27
Veuillez utiliser la citation suivante : Allington L., Cannone C., Hoseinpoori P., Kell A., Taibi E., Fernandez C.
Hawkes A., Howells M., 2021. Cours 7 : Modélisation de l'énergie et de la flexibilité. Version 1.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)