## Slide 1
Version 1.0
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 8 CENTRALES SOLAIRES ET ÉOLIENNES, SOLUTIONS HORS RÉSEAU ET NOUVELLES TENDANCES ÉNERGÉTIQUES

## Slide 2
Nom du cours
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus des apprentissages (RAA)
À la fin du Cours 8, vous devriez:
RAA1: Comprendre les principales caractéristiques des centrales photovoltaïques, leurs impacts environnementaux et sociaux, et comment les représenter dans OSeMOSYS
RAA2 : Comprendre les principales caractéristiques des centrales éoliennes, leurs impacts environnementaux et sociaux, et la manière de les représenter dans OSeMOSYS.
RAA3 : Apprendre la différence entre les technologies en réseau et hors réseau et leurs caractéristiques
RAA4 : Découvrir les dernières tendances énergétiques en matière de stockage, de réseaux intelligents, d'hydrogène et de technologies de désalinisation de l'eau, leurs applications potentielles et leur impact sur le système énergétique
Notes: À la fin de cette conférence, vous serez en mesure de :
Comprendre les principales caractéristiques des centrales photovoltaïques, leurs impacts environnementaux et sociaux, et comment les représenter dans OSeMOSYS
Comprendre les principales caractéristiques des centrales éoliennes, leurs impacts environnementaux et sociaux, et comment les représenter dans OSeMOSYS
Apprendre la différence entre les technologies en réseau et hors réseau et leurs caractéristiques
Découvrez les dernières tendances énergétiques en matière de stockage, de réseaux intelligents, d'hydrogène et de technologies de dessalement de l'eau, leurs applications potentielles et leur impact sur le système énergétique.

## Slide 3
3
8.1.1 Aperçu des centrales solaires
8.1 Centrales solaires
(Beyond Coal & Gas, licence d'image : CC BY-NC 2.0)
(Concepts : Usher, W. (2021))
Notes: Il existe deux catégories de centrales solaires qui utilisent des technologies différentes pour produire de l'électricité: le solaire photovoltaïque (PV) et le solaire thermique, également connu sous le nom d'énergie solaire concentrée (ÉSC). Les systèmes à ÉSC utilisent un ensemble de collecteurs solaires semblables à des miroirs pour concentrer l'énergie solaire afin de créer des températures suffisamment élevées pour chauffer l'eau et produire de la vapeur. Cette vapeur entraîne ensuite une turbine qui produit de l'électricité. L'image de droite de cette diapositive montre un exemple de centrale à ÉSC où des miroirs concentrent l'énergie solaire vers la tour qui se situe au centre. De leur côté, les technologies solaires PV utilisent des panneaux photovoltaïques pour convertir directement l'énergie solaire en électricité. Pour ce faire, on utilise une catégorie de matériaux appelés semi-conducteurs dont le silicium est le plus courant. De ces deux technologies, c'est le solaire photovoltaïque qui est actuellement le plus répandu et son utilisation augmente rapidement à mesure que ses coûts continuent de baisser. Les performances des technologies solaires varient en fonction du lieu car elles dépendent des caractéristiques météorologiques.

## Slide 4
4
8.1.2 Impacts environnementaux et sociaux des centrales solaires
8.1 Centrales solaires
Utilisation de matériaux toxiques
Ressources intensives
Des paysages en mutation
Consommation d'eau potentiellement élevée
Effets sur la biodiversité
Impacts environnementaux et sociaux des centrales solaires
(Concepts : Usher, W. (2021))
Notes: Cette diapositive montre certains des impacts environnementaux et sociaux potentiels des centrales solaires. Au fil du cours, nous apprenons que toutes les technologies ont leurs avantages et leurs inconvénients et qu'il est important d'en tenir compte lors de l'utilisation d'outils de modélisation énergétique. Bien que les centrales solaires présentent de nombreux avantages et permettent d'éviter certains des problèmes associés à d'autres technologies, elles ont des impacts potentiels dont nous devons être conscients. Tout d'abord, les technologies solaires photovoltaïques peuvent utiliser des matériaux toxiques et leurs processus de fabrication peuvent nécessiter de grandes quantités d’eauet de métaux. La consommation d’eau est potentiellement similaire à celle des centrales nucléaires ou à charbon de taille comparable, bien que cela dépende de la technologie solaire photovoltaïque utilisée. Comme pour la plupart des centrales électriques, l'installation d'une centrale solaire PV ou à ÉSC implique une modification du paysage et peut potentiellement créer une pollution visuelle, ce qui peut provoquer des tensions avec les communautés locales. Ces modifications du paysage peuvent également affecter la biodiversité. Ces impacts potentiels doivent être pris en compte lors de la planification des projets PV ou à ÉSC.

## Slide 5
5
8.1.3 Rôle des centrales solaires dans les systèmes énergétiques
8.1 Centrales solaires
(Notre monde en données, image, licence : CC BY 3.0)
Notes: La figure illustre la baisse rapide des coûts de l'énergie solaire photovoltaïque au cours des dernières années, au cours desquelles la capacité installée des centrales solaires photovoltaïques a connu une croissance rapide à l'échelle mondiale. L'énergie solaire photovoltaïque est devenue de plus en plus abordable, atteignant la parité dans les pays disposant de bonnes ressources solaires. Cette baisse des coûts devrait se poursuivre, augmentant encore le rôle potentiel de l'énergie photovoltaïque dans les systèmes énergétiques. L'un des principaux avantages des technologies solaires est qu'elles constituent une source de production d'énergie renouvelable et qu'elles ne génèrent pas d'émissions de dioxyde de carbone liées à la combustion. Cette caractéristique, combinée à l'accessibilité financière croissante de l'énergie solaire photovoltaïque, signifie que cette technologie pourrait jouer un rôle clé dans la réduction de l'intensité carbonique des systèmes énergétiques. Les technologies à ÉSC n'ont pas encore bénéficié des réductions de coûts observées dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque. Lorsqu'on parle de technologies solaires, il est important de se rappeler qu'il s'agit de formes de production d'énergie renouvelable variables et intermittentes. Cela signifie que la quantité d'électricité qu'elles peuvent produire varie en fonction des conditions météorologiques. Par exemple, un panneau solaire photovoltaïque ne peut pas produire d'électricité dans l'obscurité, mais peut le faire au milieu de la journée. Il s'agit là d'une différence essentielle par rapport aux formes de production d'énergie renouvelable abordées dans le Cours 6. La nature variable et intermittente de ces technologies ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas jouer un rôle important dans nos systèmes énergétiques. Par exemple, les sources d'énergie renouvelables non variables, telles que les centrales géothermiques, pourraient être utilisées pour assurer la stabilité nécessaire du réseau tout en augmentant la part du photovoltaïque solaire économiquement favorable et en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. En outre, les technologies solaires peuvent être associées à des batteries de stockage afin d'accroître leur flexibilité.

## Slide 6
6
8.1.4 Centrales solaires dans OSeMOSYS (Partie 1)
8.1 Centrales solaires
Exemple de données de centrales photovoltaïques pour les paramètres clés d'OSeMOSYS :
Facteur de capacité : varie selon les pays
Coût en capital : 2000 $/kW
Coût fixe : 24 $/kW
Durée de vie opérationnelle : 25 ans
Exemple de données d'une centrale à ÉSC pour les paramètres clés d'OSeMOSYS :
Facteur de capacité : varie selon les pays
Coût en capital : 50 $/kW
Coût fixe : 200 $/kW
Durée de vie opérationnelle : 25 ans
(Source des données : Pappis et al. (2019) Energy Projections for African Countries)
Notes: Le facteur de capacité varie de manière significative selon le pays pour les deux technologies; ceci est dû au fait que le facteur de capacité dépend fortement de l'intensité de l'ensoleillement dans le pays ainsi que de la distribution de l'ensoleillement tout au long de la journée et de chaque saison. Il est difficile de définir une fourchette de facteurs de capacité pour le PV et l’ÉSC car ils dépendent du pays concerné; cependant, on peut s'attendre à ce que le facteur de capacité pour le PV se situe entre 0,1 et 0,3, et pour l’ÉSC entre 0,2 et 0,5. Les facteurs de capacité solaire varient selon la saison et entre le jour et la nuit, de sorte que des tranches horaires différentes ont normalement des facteurs de capacité solaire différents dans OSeMOSYS. Nous verrons comment ajouter des facteurs de capacité solaire à un modèle dans les exercices pratiques. En ce qui concerne les coûts, les technologies solaires photovoltaïques actuelles ont des coûts nettement inférieurs à ceux de l’ÉSC. La durée de vie opérationnelle des deux technologies est d'environ 25 ans.

## Slide 7
7
8.1.5 Centrales solaires dans OSeMOSYS (Partie 2)
8.1 Centrales solaires
Notes: Les centrales PV et à ÉSC sont modélisées comme une technologie dont la forme d’énergie d'entrée est la ressource solaire et la forme d’énergie de sortie l'électricité. Comme pour l'hydroélectricité, les technologies des centrales solaires sont modélisées avec un rendement de 100% dans OSeMOSYS. Tel que précédemment, le ratio d'activité de sortie est supposé égal à 1 et il sera attribué à ELC001 puisqu'il s'agit de la forme d’énergie de sortie. Le rapport d'activité en entrée est alors déterminé en calculant 1 divisé par l'efficacité, qui dans ce cas est 1 divisé par 1. Cela donne un rapport d'activité en entrée de 1,0 pour les technologies PV et à ÉSC. Le ratio d'activité d'entrée sera attribué au SOL, puisqu'il s'agit de la forme d’énergie d'entrée pour les deux technologies.

## Slide 8
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
8
Cours 8.1 Références
Usher, William. (2021, mars). Wind, solar and biofuels: social, environmental and economic concerns (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585632
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Energy Projections for African Countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432.

## Slide 9
9
8.2.1 Aperçu des centrales éoliennes
8.2 Centrales éoliennes
Notes: Il existe deux principaux types de centrales éoliennes : les centrales terrestres et les centrales en mer (offshore). Toutes deux reposent sur les mêmes technologies de turbines et le même processus de production d'électricité, mais avec des conceptions de turbines différentes pour s'adapter aux environnements en mer. Les éoliennes en mer sont généralement plus grandes que les éoliennes terrestres. Les vents naturels soufflent sur les pales de l'éolienne, les faisant tourner et entraînant un générateur électrique à l'intérieur de l'éolienne pour produire de l'électricité. Les performances des éoliennes varient en fonction du lieu car elles dépendent des conditions de vent locales. En général, la vitesse du vent est plus élevée en mer, ce qui explique que les parcs éoliens en mer produisent souvent plus d'électricité et ont des facteurs de capacité plus élevés.

## Slide 10
8.2.2 Impacts environnementaux et sociaux des centrales éoliennes
8.2 Centrales éoliennes
Dégradation de l'habitat local
Fragmentation du paysage
Impacts sur la migration des oiseaux
Perception visuelle
Bruit
Impacts environnementaux et sociaux des centrales éoliennes
10
(Concepts : Usher, W. (2021))
Notes: Sur le plan environnemental, les principales préoccupations liées aux centrales éoliennes sont les dommages causés aux habitats locaux, la fragmentation des paysages et les impacts sur les trajets migratoires des oiseaux. Pour ces raisons, il est important d'évaluer soigneusement les impacts potentiels sur les habitats locaux et la faune lors de la planification des projets éoliens. Sur le plan social, la population locale peut parfois s'opposer aux projets éoliens en raison de leur aspect visual et du bruit qu'ils peuvent engendrer.

## Slide 11
8.2.3 Rôle des centrales éoliennes dans les systèmes énergétiques
8.2 Centrales éoliennes
11
Notes: La figure illustre l'augmentation rapide de la capacité mondiale d'énergie éolienne au cours des 20 dernières années, dépassant aujourd'hui 590 GW. L'énergie éolienne peut jouer un rôle important dans la décarbonisation des systèmes énergétiques car, à l'instar des technologies solaires, elle n'est pas associée aux émissions de dioxyde de carbone liées à la combustion des centrales thermiques. Le déploiement de l'énergie éolienne pourrait donc contribuer à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. L'énergie éolienne est également de plus en plus rentable. Toutefois, il convient de tenir compte de certains points essentiels lorsqu'on réfléchit au rôle de l'énergie éolienne dans les systèmes énergétiques. Tout d'abord, comme les technologies solaires, l'énergie éolienne est une forme de production d'énergie renouvelable variable et intermittente. Ceci signifie que les centrales éoliennes ont une production variable en fonction des conditions météorologiques et qu'on ne peut donc pas compter sur elles autant que sur les centrales thermiques ou les énergies renouvelables non variables comme la géothermie. L'impact de cette variabilité sur le système énergétique dans son ensemble peut être réduit par l'utilisation de batteries de stockage pour accroître la flexibilité, ou par l'utilisation de centrales thermiques flexibles, telles que le gaz ou la biomasse, en plus de l'énergie éolienne. Nous pouvons constater qu'il est très important de considérer le système électrique dans son ensemble lors de la planification de l'expansion de la capacité car toutes les technologies présentent des avantages et des inconvénients et il n'y a pas une option unique qui optimize tous les critères. Il est probable qu'une combinaison de technologies sera nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques tout en garantissant la viabilité économique et la fiabilité du système.

## Slide 12
8.2.4 Centrales éoliennes dans OSeMOSYS (Partie 1)
8.2 Centrales éoliennes
Exemple de données de centrales éoliennes terrestres pour les paramètres clés d'OSeMOSYS :
Facteur de capacité : varie selon les pays
Coût en capital : 1880 $/kW
Coût fixe : 48 $/kW
Durée de vie opérationnelle : 25 ans
(Source des données : Pappis et al. (2019) Energy Projections for African Countries)
Exemple de données de centrales éoliennes en mer pour les paramètres clés d'OSeMOSYS :
Facteur de capacité : varie selon les pays
Coût en capital : 4700 $/kW
Coût fixe : 165 $/kW
Durée de vie opérationnelle : 25 ans
12
Notes: Le facteur de capacité pour ces deux technologies varie considérablement d'un pays à l'autre. Cela s'explique par le fait que le facteur de capacité dépend des conditions locales des vents. On s'attend généralement à ce que le facteur de capacité soit plus élevé pour l'éolien en mer en raison des vitesses de vent plus importantes. Par exemple, un facteur de capacité en mer pourrait être d'environ 0,45, alors que pour l'éolien terrestre il pourrait être d'environ 0,3. Comme pour les technologies solaires, les facteurs de capacité des technologies éoliennes varient généralement en fonction des différentes tranches temporelles d'un modèle énergétique. Nous nous entraînerons à ajouter des facteurs de capacité éolienne dans des exercices pratiques. En ce qui concerne les coûts, l'éolien en mer est beaucoup plus coûteux que l'éolien terrestre. En effet, des équipements plus complexes sont nécessaires pour construire, entretenir et faire fonctionner les turbines en mer qui doivent résister à des conditions météorologiques difficiles. Les coûts de l'éolien terrestre sont compétitifs par rapport à ceux des autres technologies de production d'électricité que nous avons étudiées. La durée d'exploitation des centrales éoliennes, qu'elles soient terrestres ou en mer, est estimée à 25 ans.

## Slide 13
8.2.5 Centrales éoliennes dans OSeMOSYS (Partie 2)
8.2 Centrales éoliennes
13
Notes: Les centrales éoliennes terrestres et en mer sont représentées dans les systèmes énergétiques de référence de la même façon que les autres technologies de production d'électricité que nous avons examinées précédemment. Les centrales éoliennes terrestres et en mer sont considérées comme une technologie dont la forme d’énergie d'entrée est la ressource éolienne et la forme d’énergie de sortie est l'électricité. Dans la nomenclature pour ces centrales, nous faisons la distinction entre l'éolien terrestre et l'éolien en mer en utilisant un numéro à la fin du nom de code de la technologie. Tel que nous l'avons fait précédemment, nous supposons le taux d'activité à la sortie à 1 et l'attribuons à ELC001 puisqu'il s’agit de la forme d’énergie à la sortie. N'oubliez pas que si le rapport d'activité de sortie est de 1, le rapport d'activité d'entrée peut être déterminé en calculant 1 divisé par l’efficacité. Comme pour les technologies solaires, les technologies éoliennes sont modélisées dans OSeMOSYS avec une efficacité de 100 %, de sorte que le rapport d'activité d'entrée serait ici égal à 1 divisé par 1, ce qui donne une valeur de 1. Le rapport d'activité d'entrée sera attribué à WND puisqu'il s'agit de la forme d’énergie d'entrée pour les technologies éoliennes présentées dans cette diapositive.

## Slide 14
14
Lecture 8.2 Références
Usher, William. (2021, mars). Wind, solar and biofuels: social, environmental and economic concerns (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585632
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Energy Projections for African Countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432.

## Slide 15
15
8.3.1 Introduction de solutions hors réseau
8.3 En réseau ou hors réseau
Notes: Jusqu'à présent, toutes les technologies de production d'électricité que nous avons examinées étaient des technologies en réseau. Il s'agit de technologies qui sont connectées au réseau de transport et qui sont généralement des centrales électriques de grande taille ou des installations d'énergie renouvelable qui produisent de l'électricité qui est ensuite transmise au réseau de transport avant d'être distribuée aux clients via le réseau de distribution. Ces technologies sont également connues sous le nom de solutions centralisées. Il existe un autre type de technologie de production d'électricité que nous n'avons pas encore abordé. Il s'agit des technologies hors réseau, également appelées solutions décentralisées. Ces technologies sont utilisées pour produire de l'électricité à proximité du point de consommation. Il peut s'agir, par exemple, de la maison ou de l'usine d'une personne, l'électricité étant alors acheminée directement vers le bâtiment au lieu de passer par les réseaux de transport et de distribution. Étant donné que les technologies décentralisées produisent de l'électricité qui est immédiatement disponible pour répondre à la demande plutôt que de devoir être transmise et distribuée, ces technologies sont positionnées plus à droite dans les systèmes énergétiques de référence, leur forme d’énergie de sortie étant l'électricité disponible pour répondre à la demande. Les solutions décentralisées les plus couramment utilisées sont les technologies solaires photovoltaïques décentralisées, mises en évidence dans le système énergétique de référence de cette diapositive. Nous examinerons ces technologies un peu plus en détail par la suite.

## Slide 16
16
8.3.2 Aperçu des technologies photovoltaïques hors réseau
8.3 En réseau ou hors réseau
(Agence internationale pour les énergies renouvelables, gauche, milieu, droite, licence : CC BY-NC-ND 2.0)
Notes: Ces photographies montrent des exemples de projets solaires photovoltaïques hors réseau situés dans des villages ruraux du Sénégal. Il existe plusieurs types de projets solaires hors réseau. Il s'agit notamment des mini-réseaux dans lesquels un ensemble de panneaux solaires est installé dans un village ou une communauté locale et utilisé pour produire de l'électricité pour les habitants et les entreprises de la région. Dans ce cas, les habitations et les entreprises locales peuvent toutes être connectées à l'électricité produite par les panneaux solaires dans le cadre d'un mini-réseau électrique. Il existe aussi des systèmes solaires individuels dans lesquels une maison individuelle peut avoir ses propres panneaux solaires installés pour alimenter des appareils tels que des lampes ou des chargeurs de téléphone portable. Il est également possible d'installer des lampadaires ou des pompes à eau alimentés directement par leurs propres panneaux solaires. Un exemple de lampadaire alimenté par l'énergie solaire est présenté dans l'image de droite. Si nous nous reportons au début du cours, nous avons appris que la quantité d'électricité produite par le photovoltaïque solaire varie en fonction des conditions météorologiques car elle dépend de l'intensité de l'ensoleillement. Afin de permettre aux consommateurs d'avoir accès à l'électricité même lorsqu'il fait nuit, les technologies photovoltaïques hors réseau peuvent souvent être équipées de batteries. Ceci signifie que l'électricité excédentaire produite par les panneaux photovoltaïques lorsqu'il fait soleil peut être stockée dans la batterie pour être utilisée lorsqu'il fait nuit. Les communautés locales peuvent en tirer des avantages considérables en permettant aux villages ruraux d'être éclairés pendant la nuit. Nous reviendrons sur le rôle des technologies hors réseau dans la diapositive suivante. Avant de poursuivre, il est important de noter qu'il est également possible d'utiliser d'autres technologies hors reseau, telles que l'hydroélectricité hors réseau ou l'énergie éolienne, dans le cadre de mini-réseaux. Cependant, nous nous sommes concentrés sur les technologies solaires photovoltaïques car ce sont les plus courantes.

## Slide 17
17
8.3.3 Rôle des technologies hors réseau
8.3 En réseau ou hors réseau
(Notre monde en données, image, licence : CC BY 3.0)
Notes: Les technologies hors réseau peuvent apporter de nombreux avantages aux systèmes énergétiques. Comme le montre cette figure, les taux d'accès à l'électricité sont souvent beaucoup plus élevés dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Les faibles taux d'accès à l'électricité dans les villages ruraux peuvent restreindre la qualité de vie et les progrès vers la réalisation de plusieurs ODD. Cependant, l'extension des réseaux de transmission et de distribution aux zones rurales et isolées est souvent coûteux et difficile à réaliser d'un point de vue logistique, ce qui constitue un obstacle au progrès. C'est là que les solutions hors réseau peuvent s'avérer importantes car elles permettent de fournir un accès à l'électricité en milieu rural sans les difficultés liées à l'extension des réseaux électriques nationaux. Les technologies photovoltaïques hors réseau, comme celles présentées sur la diapositive précédente, peuvent apporter de nombreux avantages aux communautés locales, notamment une sécurité accrue, de nouvelles possibilités en matière d'éducation et de commerce, ainsi qu'une amélioration des soins de santé. En outre, les pompes à eau solaires pourraient jouer un rôle important dans les économies agricoles de nombreux pays. Il est important d'envisager le système électrique dans son ensemble: si la production centralisée d'électricité peut être plus rentable là où les réseaux de transmission sont déjà établis, les solutions hors réseau pourraient jouer un rôle clé dans les zones dépourvues de ces réseaux. Elles pourraient également permettre d'exploiter les ressources nationales en énergie renouvelable, ce qui pourrait réduire la dépendance à l'égard des générateurs diesel polluants et renforcer la sécurité énergétique. Les coûts des technologies hors réseau sont en baisse, ce qui signifie que leur déploiement pourrait croître rapidement dans le futur.

## Slide 18
18
8.3.4 Technologies hors réseau dans OSeMOSYS (Partie 1)
8.3 En réseau ou hors réseau
Exemple de données photovoltaïques décentralisées pour les paramètres clés d'OSeMOSYS :
Facteur de capacité : varie selon les pays
Coût en capital : 2840 $/kW
Coût fixe : 28 $/kW
Durée de vie opérationnelle : 20 ans
(Source des données : Pappis et al. (2019) Energy Projections for African Countries)
Notes: Le facteur de capacité varie en fonction du pays et de la tranche de temps en raison des variations de l'intensité solaire, comme c'est le cas pour les technologies PV centralisées. Le facteur de capacité peut également varier à l'intérieur d'un même pays car l'intensité solaire varie en fonction du lieu. En ce qui concerne les coûts, ces exemples de données suggèrent que les technologies photovoltaïques décentralisées sont légèrement plus chères que les technologies photovoltaïques centralisées. Cependant, il est important de prendre en compte les coûts de l'ensemble du système car l'utilisation de technologies décentralisées réduit les investissements nécessaires à l'expansion et à l'entretien des réseaux de transmission et de distribution. OSeMOSYS peut nous aider à évaluer ces coûts puisqu’il calcule la solution de coût optimal pour l'ensemble du système. Par conséquent, nous pouvons évaluer quelles combinaisons de technologies pourraient être les plus rentables. Enfin, la durée de vie opérationnelle est estimée à 20 ans. Dans la prochaine diapositive, nous examinerons plus en détail la représentation des technologies photovoltaïques hors réseau dans OSeMOSYS et les systèmes énergétiques de référence.

## Slide 19
19
8.3.5 Technologies hors réseau dans OSeMOSYS (Partie 2)
8.3 En réseau ou hors réseau
Notes: Les technologies photovoltaïques décentralisées sont modélisées comme des technologies dont la forme d’énergie d'entrée est la ressource solaire et la forme d’énergie de sortie est de l'électricité pour utilization finale. Il s'agit d'une différence importante par rapport aux technologies centralisées où la forme d’énergie de sortie est l'électricité produite par les centrales électriques et acheminée vers le réseau de transmission. Nous pouvons distinguer les différents types de technologies solaires en utilisant un numéro à la fin du nom de code de la technologie; nous appelons souvent les centrales photovoltaïques centralisées PWRSOL001, tandis que les centrales photovoltaïques décentralisées sont appelées PWRSOL002. Nous pouvons également modéliser plusieurs options photovoltaïques décentralisées différentes, telles que les mini-réseaux photovoltaïques et les centrales photovoltaïques résidentielles, en tant que technologies distinctes avec des numéros propre à chacune. Ceci peut s'avérer utile car les paramètres de coût et de performance peuvent varier d'une option décentralisée à l'autre. Enfin, comme nous l'avons fait précédemment dans le cours pour le photovoltaïque centralisé et l'éolien, calculons un exemple de ratio d'activité d'entrée pour le photovoltaïque décentralisé en supposant que le ratio d'activité de sortie est fixé à 1. Le rapport d'activité de sortie pour le photovoltaïque décentralisé sera attribué à l'ELC003 plutôt qu'à l'ELC001 puisque l'électricité est fournie directement aux consommateurs et non au réseau de transport. Nous pouvons déterminer le ratio d'activité des intrants en calculant 1 divisé par l’efficacité, ce qui donne un ratio d'activité des intrants de 1. Ce ratio est attribué à SOL puisqu'il s'agit de la forme d’énergie des intrants. Nous modéliserons ces technologies dans le cadre d'exercices pratiques.

## Slide 20
20
Lecture 8.3 Références
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. et Ramos, E., Energy Projections for African Countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. et Kougias, I., éditeur(s), EUR 29904 FR, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432.

## Slide 21
21
8.4.1 Introduction aux tendances et aux innovations en matière de nouvelles énergies
8.4 Tendances en matière de nouvelles énergies
Décarbonisation
Réduire la pollution
Sécurité énergétique
Efficacité énergétique
Fiabilité du système
Pourquoi avons-nous besoin d'innovation dans le domaine de l'énergie ?
(Concepts : Sridharan, V. (2021))
Notes: Nous consacrerons la dernière partie de ce cours à une présentation rapide de certaines des nouvelles technologies et innovations dans le secteur de l'énergie. Bien qu'une grande partie de notre modélisation se concentre sur les technologies que nous avons déjà abordées, il est important de connaître les technologies émergentes, les raisons de leur développement et leurs applications potentielles. Le paysage énergétique évolue rapidement avec un niveau élevé d'innovation. Les principaux moteurs de cette évolution sont la nécessité de décarboniser les systèmes énergétiques pour atténuer le changement climatique, de réduire la pollution de l'air et de l'eau pour améliorer la santé publique, d'accroître la sécurité énergétique et d'améliorer l'efficacité énergétique pour réduire les coûts et les besoins en ressources. Tous ces facteurs favorisent la transition énergétique vers un plus grand déploiement des énergies renouvelables. Cette transition comporte des défis tels que l'intermittence de certaines énergies renouvelables; il existe des possibilités d'amélioration qui favorisent l'innovation et les nouvelles tendances énergétiques.

## Slide 22
22
8.4.2 Réseaux intelligents
8.4 Tendances en matière de nouvelles énergies
(Concepts : Sridharan, V. (2021))
Les réseaux intelligents permettent un flux bidirectionnel d'informations et d'électricité entre les fournisseurs et les consommateurs.
Les consommateurs peuvent alors jouer un rôle plus actif dans les systèmes énergétiques.
Les réseaux intelligents offrent de nombreuses possibilités :
  Tarification en fonction de l'heure d'utilisation et programmation des activités pour réduire la pression sur le réseau
  Meilleure intégration des énergies renouvelables
  Flexibilité et fiabilité accrues du système
Notes: Historiquement, les consommateurs n'ont pas joué un rôle très actif dans le système énergétique, et le flux d'informations et d'électricité était unidirectionnel, allant uniquement des fournisseurs aux consommateurs. Toutefois, les réseaux intelligents permettent un flux bidirectionnel d'informations et d'électricité entre les fournisseurs et les consommateurs. Ceci signifie que les consommateurs peuvent jouer un rôle plus actif dans les systèmes énergétiques et permettre le développement de nouveaux produits et services. Les réseaux intelligents favoriser une gestion des activités qui consomment de l'électricité de manière à réduire la pression sur le réseau. Par exemple, les consommateurs peuvent être récompensés pour leur consommation d'électricité à des moments où la demande est plus faible grâce à des systèmes de tarification en fonction de l'heure de consommation. Le partage d'informations rendu possible par les technologies de réseaux intelligents peut permettre une plus grande intégration des technologies renouvelables variables telles que le solaire photovoltaïque et l'éolien afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles tout en garantissant la fiabilité du système et la sécurité énergétique.

## Slide 23
23
8.4.3 Stockage de l'énergie
8.4 Tendances en matière de nouvelles énergies
(UniEnergy Technologies, image, licence : CC BY-SA 4.0)
(Concepts : Sridharan, V. (2021))
Notes: Dans ce cours, nous avons mentionné la notion de stockage de l'énergie à plusieurs reprises. Si nous voulons accroître le déploiement des technologies d'énergies renouvelables variables comme le solaire photovoltaïque et l'éolien, et si nous sommes motivés par la nécessité d'atténuer le changement climatique, maximiser les avantages en matière de sécurité énergétique et réduire les coûts technologiques, nous devons veiller à ce que les systèmes énergétiques soient suffisamment flexibles pour être fiables. Le stockage de l'énergie sera probablement l'un des principaux acteurs contribuant à une telle flexibilité. Il existe de nombreuses formes différentes de stockage de l'énergie, dont certaines ont été présentées dans les cours précédents. Il s'agit notamment du stockage de l'énergie hydraulique par pompage, du stockage par batterie, des volants d'inertie et du stockage de l'énergie par air comprimé. L'image de cette diapositive illustre une batterie à l'échelle du réseau utilisée pour stocker de l'énergie afin d'améliorer la flexibilité du système. Les différentes technologies de stockage ont des coûts et des paramètres de performance différents, chacune étant adaptée à des échelles et à des durées de stockage différentes. Le stockage de l'énergie peut apporter de nombreux avantages, notamment une plus grande exploitation des ressources nationales en énergies renouvelables, un meilleur accès à l'énergie grâce au déploiement de technologies décentralisées avec stockage, ainsi qu’une fiabilité et une résilience accrues des systèmes électriques. Le stockage de l'énergie peut également contribuer à une plus grande électrification des secteurs d'utilisation finale tels que les transports. Ces avantages peuvent être obtenus en utilisant les technologies de stockage à plusieurs fins, notamment le stockage saisonnier, le déplacement de la demande pour réduire la pression sur le réseau, la satisfaction de la demande d'énergie hors réseau et la fonction de réserve pour redémarrer le réseau après des pannes. Le stockage et la flexibilité de l'énergie seront abordés plus en détail dans la section FlexTool du cours.

## Slide 24
24
8.4.4 Hydrogène
8.4 Tendances en matière de nouvelles énergies
(Département d'État américain, image, licence : CC BY-NC 2.0)
(Concepts : Sridharan, V. (2021))
Notes: On pense que l'hydrogène pourrait jouer un rôle important dans les futurs systèmes énergétiques à faible émission de carbone. Les technologies utilisant l'hydrogène sont actuellement en cours de développement et doivent donc être envisagées dans une perspective à moyen ou long terme; elles offrent plusieurs avantages potentiels. La science qui sous-tend les technologies de l'hydrogène est complexe et, en bref, elles reposent sur l'idée que l'hydrogène pourrait être utilisé pour alimenter des véhicules et des systèmes de chauffage sans produire d'émissions de dioxyde de carbone. En effet, de telles émissions ne sont pas produites lors de la combustion de l'hydrogène. Si l'hydrogène peut être produit de manière propre en utilisant des énergies renouvelables, il pourrait être utilisé pour favoriser la décarbonisation des secteurs d'utilisation finale tels que les transports. Cette image montre un exemple de voiture à hydrogène. Les avantages potentiels des technologies utilisant l’hydrogène comprennent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique locale, la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et une plus grande efficacité énergétique.

## Slide 25
25
8.4.5 Désalinisation de l'eau
8.4 Tendances en matière de nouvelles énergies
(Roplant.org, image, licence : CC BY-NC-ND 2.0)
(Concepts : Sridharan, V. (2021))
Notes: La désalinisation de l'eau consiste à extraire les minéraux de l'eau salée, telle que l'eau de mer, pour produire de l'eau douce qui peut ensuite être consommée par les humains ou utilisée dans des processus industriels. L'importance de la désalinisation dans les pays arides et semi-arides s'accroît à mesure que les problèmes de pénurie d'eau s'intensifient. Comme on peut le voir sur cette figure, la majeure partie de l'eau de la planète se trouve dans les océans, de sorte que la désalinisation pourrait jouer un rôle important dans le maintien de la sécurité d’approvisionnement en eau. La désalinisation de l'eau est un processus coûteux et gourmand en énergie, ce qui signifie que son utilisation pour garantir la sécurité l’approvisionnement en eau dans les pays en voie de développement est actuellement limitée. Cependant, il existe un fort potentiel de couplage de la désalinisation avec les technologies d'énergie renouvelable. En effet, le désalinisation peut essentiellement agir comme une forme de stockage dans les systèmes électriques puisque l'intermittence de la production d'énergie renouvelable peut être compensée par la production variable de l'installation de désalinisation. La désalinisation peut également utiliser directement la chaleur solaire, ce qui permet de produire à la fois de l'électricité et de l'eau douce dans des installations thermiques solaires. La demande de désalinisation pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau devrait continuer à augmenter dans plusieurs régions et les technologies de désalinisation et le couplage avec les énergies renouvelables devraient donc devenir de plus en plus importants.

## Slide 26
26
Cours 8.4 Références
Sridharan, Vignesh. (2021, mars). New trends in energy: smart grids, storage, hydrogen and desalination (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585617

## Slide 27
Veuillez utiliser la citation suivante : Allington L., Cannone C., Hoseinpoori P., Kell A., Taibi E., Fernandez C.
Hawkes A., Howells M., 2021. Cours 8 : Modélisation de l'énergie et de la flexibilité. Version 1.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)