## Slide 1
Version 1.0
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 9 ÉMISSIONS ET REPRÉSENTATION DE LA RÉSERVE DE CAPACITÉ

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus des apprentissages (RAA)
À la fin du Cours 9, vous devriez:
RAA1: Comprendre l'importance de la comptabilisation des émissions et la nature anthropique du changement climatique
RAA2: Être en mesure de représenter les émissions et à limiter les niveaux d'émission dans OSeMOSYS en fonction des objectifs climatiques
RAA3: Comprendre l'importance de la marge de réserve d’un système énergétique
RAA4: Être en mesure de représenter la marge de réserve dans OSeMOSYS
Notes: À la fin de ce cours, vous devriez:
Comprendre l'importance de la comptabilisation des émissions et la nature anthropique du changement climatique
Être en mesure de représenter les émissions et à limiter les niveaux d'émission dans OSeMOSYS en fonction des objectifs climatiques
Comprendre l'importance de la marge de réserve d’un système énergétique
Être en mesure de représenter la marge de réserve dans OSeMOSYS

## Slide 3
3
9.1.1 Qu'est-ce que le changement climatique ?
9.1 Causes anthropogéniques du changement climatique
(Efbrazil, image, licence : CC BY-SA 4.0)
(Concepts : Usher, W. (2021))
Notes: Tel qu’illustré sur cette figure, le changement climatique est le plus souvent considéré comme l'augmentation des températures mondiales depuis le début du XXième siècle. Ce réchauffement planétaire a de multiples répercussions qui sont également des éléments du changement climatique, notamment l'élévation du niveau de la mer, la perte de masse glaciaire, l'acidification des océans, les changements dans la vie animale et végétale et les conditions météorologiques extrêmes. Bien que la variabilité naturelle du climat ait toujours existé, les changements survenus depuis le début du XXe siècle sont attribués directement ou indirectement aux activités humaines qui ont modifié la composition de l'atmosphère, en plus de la variabilité naturelle du climat. Ces activités humaines sont connues sous le nom de causes anthropogéniques du changement climatique, dont nous parlerons plus loin.

## Slide 4
4
9.1.2 Réchauffement de la planète et effet de serre
(Femke Nijsse & Eric Fisk, image, licence : CC BY-SA 4.0)
9.1 Causes anthropogéniques du changement climatique
(Concepts : Usher, W. (2021))
Notes: On pense que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique en raison des émissions de gaz à effet de serre. La chaleur qui rayonne naturellement de la terre est piégée dans l'atmosphère en raison de la présence de gaz à effet de serre. Cette chaleur piégée est à l'origine du réchauffement de la planète et du changement climatique. Les gaz à effet de serre existent à l'état naturel mais les activités humaines ont considérablement augmenté leur concentration dans l'atmosphère, amplifiant ainsi l'effet de serre et provoquant le réchauffement de la planète. Les gaz à effet de serre comprennent le dioxyde de carbone, le méthane et les oxydes nitreux. Les concentrations de tous ces gaz ont augmenté de façon significative depuis l'ère préindustrielle. La capacité d'un gaz à effet de serre ou d'un autre agent à contribuer au changement climatique est mesurée à l'aide du concept de forçage radiatif. Un forçage radiatif positif indique que le gaz ou l'agent entraîne en bout de piste un réchauffement de la planète, les valeurs les plus élevées signifiant un effet plus important. La figure illustre que les gaz à effet de serre que nous avons mentionnés ont une valeur de forçage radiatif positive et contribuent donc au changement climatique. Nous examinerons les activités humaines qui ont entraîné une augmentation des concentrations de ces gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone a un forçage radiatif important et est le gaz dominant parmi les émissions anthropogéniques, ce qui signifie qu’il s’agit du gaz à effet de serre sur lequel se concentrent de nombreuses analyses.

## Slide 5
5
9.1.3 Introduction aux causes anthropogéniques du changement climatique
(RCraig09, image, licence : CC BY-SA 4.0)
9.1 Causes anthropogéniques du changement climatique
(Concepts : Usher, W. (2021))
Notes: Cette diapositive présente les liens entre les activités humaines, le réchauffement de la planète et les effets du changement climatique. Plusieurs activités humaines, dans de multiples secteurs, sont responsables de l'émission de gaz à effet de serre. La plupart de ces activités sont liées à la combustion de combustibles fossiles, notamment pour la production d'électricité et de chaleur, la cuisine et le transport. L'extraction, le traitement et la distribution des combustibles fossiles avant leur utilisation sont également responsables de l'émission de gaz à effet de serre. Les processus industriels, l'agriculture, la sylviculture et le changement d'affectation des sols sont d'autres activités qui génèrent des niveaux significatifs d'émissions de gaz à effet de serre.

## Slide 6
6
9.1.4 Émissions de dioxyde de carbone par pays
(Tomastvivlaren, image, licence : CC BY-SA 4.0)
9.1 Causes anthropogéniques du changement climatique
Notes: Ce graphique montre clairement que certains pays émettent plus de dioxyde de carbone que d'autres, les émissions de la Chine, des États-Unis et de l'Union européenne dépassant de loin celles de tous les autres pays. Les pays les plus développés sont responsables de la plupart des émissions, et il s'ensuit qu'ils portent une grande part de responsabilité dans l'atténuation du changement climatique. Bien que de nombreux pays en voie de développement prennent des mesures pour décarboniser leur économie, il est peu probable qu'ils le fassent au rythme requis pour éviter un réchauffement planétaire important. Cependant, le changement climatique est un problème internationale qui a des répercussions mondiales, et tous les pays ont la possibilité de jouer un rôle dans l'atténuation de ce phénomène. On pense souvent que les pays en voie de développement doivent choisir entre le développement économique et la protection de l'environnement, mais ils ont la possibilité d'éviter les erreurs commises par les pays développés et de poursuivre au contraire une croissance économique durable et à faible émission de carbone. Le coût des technologies liées aux énergies renouvelables diminue rapidement, de sorte que les pays en voie de développement pourraient soutenir la croissance grâce à des systèmes énergétiques abordables et à faible émission de carbone. Il est important de noter qu'une faible partie de la production d'énergie fossile pourrait jouer un rôle dans les pays en voie de développement afin de favoriser la stabilization du système et de permettre l'intégration d'énergies renouvelables variables, d'autant plus que les pays en voie de développement ont toujours eu de faibles émissions. On peut considérer qu'il s'agit d'une étape intermédiaire où de légères parts de combustibles fossiles sont utilisées pour soutenir le système tandis que les parts d'énergies renouvelables augmentent, après quoi le système deviendrait idéalement 100% renouvelable pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique. OSeMOSYS permet d'évaluer les implications de ces scénarios en termes de coûts et d'émissions afin de soutenir l'élaboration des politiques.

## Slide 7
7
9.1.5 Effets du changement climatique
(Notre monde en données, image, licence : CC BY 3.0)
Augmentation de la température mondiale
Élévation du niveau de la mer
Acidification des océans
Événements météorologiques extrêmes
Réduction de la biodiversité
Impacts sur la santé humaine
Réduction des rendements agricoles
Conséquences économiques
9.1 Causes anthropogéniques du changement climatique
(Concepts : Usher, W. (2021))
Notes: Cette diapositive présente certaines des conséquences les plus graves associées au changement climatique, qui auront toutes un impact sur la vie humaine, animale et végétale. L'augmentation de la température mondiale et du niveau de la mer devrait rendre certaines zones inhabitables, entraînant le déplacement de communautés et des migrations massives. Les modifications des températures et des océans affectent les espèces animales et végétales, entraînant une réduction de la biodiversité, des extinctions et des changements dans les stratégies de vie. Le changement climatique a également des répercussions sur la santé humaine, par exemple en raison une augmentation des températures dans les villes ou une diminution des rendements agricoles qui menacent la sécurit de l'approvisionnement en nourriture. Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations et les ouragans sont de plus en plus fréquents à mesure que les températures et le niveau des mers augmentent, menaçant les vies et les infrastructures. L'ensemble de ces effets signifie que le changement climatique a des conséquences économiques considérables, en particulier dans les pays du Sud. Par exemple, ce graphique montre que le PIB de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud devrait diminuer de 4% dans un scénario de réchauffement de 2 degrés par rapport à un scénario sans réchauffement supplémentaire. Tous ces impacts justifient une action rapide et de grande envergure contre le changement climatique et la transformation des systèmes énergétiques mondiaux constitue une étape clé en raison des émissions qu'ils produisent actuellement.

## Slide 8
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
8
Cours 9.1 Références
Usher, William. (2021, mars). Climate Change: Mitigation - Adaptation (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585597.

## Slide 9
9
9.2.1 Nécessité de représenter les émissions dans les modèles de systèmes énergétiques
9.2 Représentation des émissions
(Notre monde en données, image, licence : CC BY 3.0)
Notes: Pour tenter d'atténuer le changement climatique et de prévenir les graves conséquences mentionnées précédemment, les représentants de 195 nations réunis à Paris dans le cadre de la "COP 21” (Conference of Parties) se sont mis d'accord sur un objectif à long terme consistant à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à bien moins de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle. Pour atteindre cet objectif, il faudra opérer une transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. Le secteur de l'énergie jouera un rôle crucial à cet égard car il est historiquement responsable d'une grande partie des émissions anthropogéniques des gaz à effet de serre. De plus, il est important de réduire les émissions d'autres polluants tels que les oxydes d'azote qui ont également des répercussions sur la santé publique et l'environnement. La modélisation des systèmes énergétiques à l'aide d'outils tels qu'OSeMOSYS peut soutenir la transformation des systèmes énergétiques en donnant un aperçu des implications des différents scénarios. Pour que nous puissions utiliser la modélisation afin de soutenir l'élaboration de politiques conformes aux objectifs du changement climatique, il est essentiel que nous puissions représenter les émissions dans OSeMOSYS.

## Slide 10
10
9.2.2 Introduction à la représentation des émissions dans les modèles de systèmes énergétiques
9.2 Représentation des émissions
Émissions en fonction du carburant :
Émissions qui peuvent être estimées assez précisément sur la base de la quantité totale de combustibles brûlés et de la teneur moyenne en carbone des combustibles.
Par exemple: le dioxyde de carbone
Émissions dépendantes de la technologie
Les émissions dépendent dans une large mesure de la technologie de combustion et des conditions d'exploitation utilisées, telles que le type spécifique de centrale électrique.
Par exemple: les oxydes d'azote
(Concepts : Taliotis et al. (2018))
Notes: Dans les modèles de systèmes énergétiques, les émissions peuvent dépendre du combustible ou de la technologie. Les émissions de dioxyde de carbone sont généralement modélisées comme des émissions dépendantes du combustible, ce qui signifie que les émissions peuvent être estimées de manière assez précise sur la base de la quantité totale de combustibles brûlés et de la teneur moyenne en carbone de ces combustibles. En revanche, pour certains polluants tels que les oxydes d'azote, les émissions rejetées dépendent de la technologie de combustion utilisée et varient en fonction des conditions d'exploitation des différentes installations. Ces émissions dépendent de la technologie utilisée.

## Slide 11
11
9.2.3 Représentation des émissions dans OSeMOSYS
9.2 Représentation des émissions
(Concepts : Taliotis et al. (2018))
Notes: Les émissions dépendantes des combustibles et des technologies sont prises en compte dans OSeMOSYS à l'aide des mêmes paramètres, mais dans des parties différentes du système énergétique de référence. Comme le montre cette figure, les émissions dépendantes du combustible sont prises en compte au niveau de l'approvisionnement en énergie primaire, les facteurs d'émissions étant attribués aux technologies d'approvisionnement en énergie primaire, telles que l'extraction du charbon. En revanche, les émissions dépendantes de la technologie sont prises en compte dans les technologies concernées. Par exemple, si nous représentons les émissions d'oxydes d'azote des centrales électriques en fonction de la technologie, nous attribuerons des facteurs d'émission à chaque technologie de centrale électrique produisant des oxydes d'azote. Les facteurs d'émission et les paramètres utilisés pour représenter les émissions dans OSeMOSYS seront examinés plus en détail par la suite.

## Slide 12
12
9.2.4 Paramètres importants pour la représentation des émissions dans OSeMOSYS
9.2 Représentation des émissions
EmissionActivityRatio [kg/GJ] : définit le taux d'émission de chaque technologie
EmissionsPenalty [$/kg] : utilisé pour définir un coût par unité d'émission
AnnualExogenousEmission [kg] : définit le niveau annuel des émissions qui ne sont pas prises en compte par le système modélisé mais qui doivent être comptabilisées
AnnualEmissionLimit [kg] : fixe une limite supérieure annuelle pour les émissions annuelles totales d'un polluant donné
ModelPeriodExogenousEmission [kg] : définit le niveau, pour la durée de la période couverte par le modèle, des émissions qui ne sont pas prises en compte par le système modélisé mais qui doivent l'être
ModelPeriodEmissionLimit [kg] : fixe une limite supérieure pour les émissions totales d'un polluant donné pour la durée de la période couverte par le modèle
(Concepts : Taliotis et al. (2018))
Notes: Cette diapositive présente les paramètres utilisés pour la représentation des émissions dans OSeMOSYS. Pour prendre en compte les émissions, nous devons utiliser le paramètre “EmissionActivityRatio”. Ce paramètre définit le taux d'émission d'un polluant par chaque technologie en millions de tonnes par pétajoule ou gigawattheure d'énergie. Si nous considérons une émission dépendant d'un combustible, comme le dioxyde de carbone, le rapport d'activité d'émission sera défini pour les technologies d'approvisionnement en énergie primaire. Par exemple, le rapport d'activité d'émission du dioxyde de carbone pour la technologie d'extraction du charbon serait égal au million de tonnes de dioxyde de carbone libéré par la combustion d'un pétajoule de charbon en fonction de sa teneur en carbone. Par ailleurs, pour les émissions dépendantes de la technologie, le rapport d'activité d'émission est défini pour les technologies utilisant le combustible, telles que les centrales électriques. Nous verrons des exemples d'utilisation de ces paramètres dans des exercices pratiques. D'autres paramètres facultatifs peuvent également s'avérer utiles. Tout d'abord, nous pouvons utiliser le parametre “EmissionsPenalty” pour définir un coût par unité d'émission, par exemple pour évaluer les effets de politiques telles que les taxes sur le carbone. Deuxièmement, nous pouvons utiliser les paramètres d'émissions exogènes annuelles et pour la période du modèle pour définir le niveau d'émissions qui n'est pas pris en compte par le système considéré mais qui doit être pris en compte au cours de l'année et de la durée de la période du modèle, respectivement. Il peut s'agir d'émissions provenant de secteurs non modélisés. Enfin, les limites d'émission annuelles et pour la période du modèle fixent des limites supérieures aux émissions totales d'un polluant au cours de l'année ou de la durée de la période du modèle. Ces limites sont utiles pour créer des scénarios conformes aux objectifs climatiques.

## Slide 13
13
9.2.5 Exemples de facteurs d'émission
9.2 Représentation des émissions
Exemple de facteurs d'émission de CO2:
Pétrole brut : 73,3 kg/GJ
Charbon : 94,6 kg/GJ
Gaz naturel : 56,1 kg/GJ
Mazout lourd : 77,4 kg/GJ
Mazout léger : 79,3 kg/GJ
(Source : GIEC (2006))
Notes: Cette diapositive présente quelques exemples de facteurs d'émissions de dioxyde de carbone pour différents combustibles fossiles. Il s'agit du type de données que nous utiliserions pour définir le rapport d'activité d'émission dans OSeMOSYS. Dans ce cas, nous utiliserions les facteurs d'émission pour définir le rapport d'activité d'émission de dioxyde de carbone pour les technologies qui produisent les combustibles énumérés, telles que la technologie d'extraction du charbon ou la technologie d'importation du charbon. Si l'on examine les données elles-mêmes, on constate que le charbon présente le facteur d'émission le plus élevé parmi les combustibles répertoriés, le pétrole et les produits pétroliers ayant des valeurs légèrement inférieures et le gaz naturel la valeur la plus basse. C'est l'une des raisons pour lesquelles les centrales thermiques au charbon sont souvent considérées comme les plus controversées en regard des objectifs de lutte contre le changement climatique puisque le charbon a une teneur en carbone très élevée.

## Slide 14
14
Cours 9.2 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, décembre). Emissions Representation in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.458676.
GIEC (2006) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energie, Tableau 1.3; disponible à l'adresse: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/find_ef.php

## Slide 15
15
9.3.1 Introduction de la marge de réserve
9.3 Importance de la marge de réserve
Marge de réserve : capacité d'approvisionnement excédentaire planifiée qui est installée par rapport à la charge de pointe (en MW ou GW)
La marge de réserve permet d'éviter les pénuries d'électricité dues à des pointes de demande imprévues ou à un manque soudain d'énergie renouvelable.
(Concepts : Taliotis et al. (2018))
Notes: Nous allons maintenant examiner le concept de marge de réserve dans les systèmes énergétiques. La marge de réserve est définie comme la capacité d'approvisionnement excédentaire planifiée qui est installée par rapport à la charge de pointe, en unités de capacité telles que les mégawatts ou les gigawatts. L'objectif de la marge de réserve est de garantir qu'une quantité suffisante d'énergie peut toujours être fournie pour répondre à la demande, et ce même si la demande est élevée de manière inattendue ou si l'offre est faible de manière inattendue. Ces événements peuvent se produire, par exemple, en raison d'un manque soudain de production renouvelable dû aux conditions météorologiques ou d'une panne de centrale électrique. Il est donc important de tenir compte de la marge de réserve dans la planification énergétique à long terme.

## Slide 16
16
9.3.2 Définition mathématique de la marge de réserve
9.3 Importance de la marge de réserve
(Concepts : Taliotis et al. (2018))
Notes: Cette diapositive montre comment la marge de réserve est définie mathématiquement. Nous pouvons calculer la marge de réserve disponible pour un système électrique donné en prenant la capacité de production totale en mégawatts et en soustrayant la demande de pointe prévue en mégawatts. On obtient ainsi la capacité de production supplémentaire disponible par rapport à la demande de pointe prévue. La marge de réserve est souvent déterminée en pourcentage de la demande de pointe prévue, que nous pouvons calculer comme indiqué sur cette diapositive. Nous calculons d'abord la marge de réserve disponible en mégawatts puis nous la divisons par la demande de pointe prévue en mégawatts et nous la multiplions par cent pour obtenir un pourcentage. Dans la planification à long terme du système énergétique, nous visons souvent à maintenir la marge de réserve à un certain pourcentage de la demande de pointe prévue, la valeur typique étant de 15%.

## Slide 17
17
9.3.3 Importance de la marge de réserve
9.3 Importance de la marge de réserve
La marge de réserve est importante car elle permet de garantir la fiabilité en évitant les pénuries d'électricité.
La marge de réserve peut protéger contre les problèmes d'approvisionnement causés par l'indisponibilité de la production d'énergie renouvelable, par exemple en raison des conditions météorologiques ou d'une hausse inattendue de la demande.
Toutefois, la fiabilité ne peut pas toujours être garantie car il est difficile de prévoir avec précision la demande future et il peut y avoir des retards dans la construction de nouvelles capacités
(Concepts : Taliotis et al. (2018))
Notes: La marge de réserve est un élément très important des systèmes électriques car elle contribue à garantir la fiabilité de l'approvisionnement en électricité. Disposer d'une marge de réserve signifie qu'une quantité suffisante d'électricité peut toujours être fournie aux consommateurs, et ce même en cas de pénurie inattendue de l'offre. Ceci peut se produire en raison de conditions météorologiques qui font que la production d'énergie renouvelable est plus faible que prévu ou en cas de pointe inattendu de la demande. Il est donc important de tenir compte de la marge de réserve dans la planification à long terme pour garantir la fiabilité de l'approvisionnement des consommateurs et éviter les conséquences négatives des pannes d'électricité. Cependant, la planification et le maintien d'une capacité de marge de réserve suffisante amène certains défis. Tout d'abord, la planification de la marge de réserve future nécessite une estimation de la demande future, ce qui peut être difficile à prévoir car la demande dépend de nombreux facteurs tels que la croissance démographique et l'activité industrielle. Deuxièmement, la mise en service de nouvelles centrales électriques peut prendre plusieurs années. Il peut y avoir des retards dans ce processus, ce qui signifie que l'offre disponible peut être plus faible que prévu et que la marge de réserve peut s’avérer insuffisante.

## Slide 18
18
9.3.4 Quelles technologies peuvent contribuer à la marge de réserve ?
9.3 Importance de la marge de réserve
Production répartissable
Production non répartissable
(Concepts : Taliotis et al. (2018))
Notes: Toutes les technologies ne peuvent pas contribuer de la même manière à la marge de réserve. En effet, les technologies ont des caractéristiques de performance et des niveaux de contrôle différents. Lorsque l'on parle de marge de réserve, il est utile de classer les technologies en deux groupes: la production répartissable et la production non répartissable. Les technologies répartissables sont celles qui peuvent être activées ou désactivées et contrôlées pour produire une certaine quantité d'électricité en fonction de la demande et des besoins du réseau électrique. Les centrales thermiques au gaz et au charbon ainsi que les technologies de stockage telles que les batteries sont des exemples de technologies répartissables. Ces technologies peuvent généralement contribuer à la marge de réserve à hauteur de 100% de leur capacité. En revanche, les technologies non répartissables sont celles dont la production dépend de facteurs incontrôlables tels que les conditions météorologiques. Par exemple, la quantité d'électricité pouvant être produite par une éolienne à un moment donné dépend des conditions de vitesse du vent à ce moment-là, et l'éolienne ne peut pas être commandée pour produire plus d'électricité si la vitesse du vent n'est pas suffisante. Les technologies non répartissables peuvent contribuer beaucoup moins à la marge de réserve.

## Slide 19
19
9.3.5 Crédits de capacité et énergies renouvelables variables
9.3 Importance de la marge de réserve
Crédits de capacité : évalue dans quelle mesure chaque technologie peut contribuer à la marge de réserve.
Notes: La figure de cette diapositive montre l'électricité produite par les technologies éoliennes et solaires en Allemagne pour chaque mois de l'année 2014. Nous pouvons constater que la quantité d'électricité produite par chaque technologie varie considérablement tout au long de l'année. En outre, comme nous l'avons appris dans les cours précédents, la quantité produite varie également d'un mois à l'autre et d'un jour à l'autre. Toute cette variabilité explique pourquoi les technologies éoliennes et solaires photovoltaïques sont considérées comme non répartissables et ne peuvent pas contribuer à la marge de réserve de la même manière que les technologies répartissables telles que les centrales thermiques au charbon. L’ampleur dans laquelle une technologie peut contribuer à la marge de réserve est mesurée à l'aide du paramètre de crédit de capacité, qui est le pourcentage de la capacité totale pouvant contribuer à la marge de réserve. Le crédit de capacité pour une technologie répartissable comme une centrale thermique au charbon peut atteindre 100%, alors que pour une technologie non répartissable comme l'énergie éolienne, elle peut se situer entre 0 et 20%, en fonction de la disponibilité des ressources et des caractéristiques du pays.

## Slide 20
20
Cours 9.3 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, décembre). Implementing Capacity Reserve in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585673i.

## Slide 21
21
9.4.1 Définition de la marge de réserve requise
9.4 Marge de réserve d'OSeMOSYS
Il est important de tenir compte de la marge de réserve dans les modèles de systèmes énergétiques afin de comprendre les investissements qui pourraient être nécessaires pour garantir la fiabilité.
Dans les modèles, la marge de réserve est généralement fixée en pourcentage de la demande annulle.
La marge de réserve requise varie d'un pays à l'autre et est influencée par la capacité existante d'approvisionnement en électricité.
Notes: La marge de réserve est importante pour améliorer la fiabilité de l'approvisionnement en électricité. Il faut tenir compte de la marge de réserve dans les modèles de systèmes énergétiques tels qu'OSeMOSYS. Dans ces modèles, nous utilisons des paramètres spécifiques pour définir la marge de reserve qui est généralement fixée comme un pourcentage de la demande annuelle. Nous examinerons les paramètres utilisés dans OSeMOSYS dans la diapositive suivante. La marge de réserve varie d'un pays à l'autre car les gestionnaires de réseaux électriques fixent des objectifs différents en fonction des caractéristiques spécifiques du pays et du système énergétique. Par exemple, si un pays est confronté à de graves problèmes de fiabilité ou s'il est fortement dépendant de la production d'énergie renouvelable variable telle que l'énergie solaire photovoltaïque, on peut choisir de fixer une marge de réserve plus élevée afin d'accroître la fiabilité.

## Slide 22
22
9.4.2 Paramètres utilisés pour la représentation de la marge de réserve dans OSeMOSYS
9.4 Marge de réserve d'OSeMOSYS
ReserveMarginTagFuel: utilisé pour identifier les formes d’énergie qui nécessitent une marge de reserve; il a une valeur de 1 si la marge de réserve s'applique à la forme d’énergie et de 0 dans le cas contraire.
ReserveMarginTagTechnology: utilisé pour identifier les technologies qui sont en mesure de contribuer à la marge de reserve; il a une valeur de 1 si la technologie peut contribuer et de 0 dans le cas contraire.
ReserveMargin: indique le niveau minimum de marge de réserve requis pour chacune des formes d’énergie identifiées à l'aide du paramètre ReserveMarginTagFuel.
(Concepts : Taliotis et al. (2018))
Notes: Cette diapositive montre les trois paramètres utilisés pour représenter la marge de réserve dans OSeMOSYS. Ne vous inquiétez pas si ces paramètres vous semblent confus, nous nous entraînerons à les utiliser dans les diapositives suivantes. Le premier paramètre utilisé est “ReserveMarginTagFuel”. Il est utilisé pour identifier les formes d’énergie qui nécessitent une marge de réserve s'applique. Si la marge de réserve s'applique à une forme d’énergie, ce paramètre a une valeur de 1, sinon il a une valeur de 0. Par exemple, si nous voulions appliquer la marge de réserve à l'électricité mais pas au pétrole, nous mettrions le paramètre “ReserveMarginTagFuel” à 1 pour l'électricité et à 0 pour le pétrole. De même, nous avons le paramètre “ReserveMarginTagTechnology” qui est utilizer pour identifier les technologies qui sont en mesure de contribuer à la marge de réserve. Par exemple, si une centrale au charbon peut contribuer à la marge de réserve, mais pas une centrale éolienne, nous fixerons le paramètre “ReserveMarginTagTechnology” à 1 pour la centrale au charbon et à 0 pour la centrale éolienne. Enfin, le paramètre “ReserveMargin” est utilisé pour indiquer le niveau minimum de marge de réserve requis pour chacune des formes d’énergie identifiées à l'aide du paramètre ReserveMarginTagFuel.

## Slide 23
23
9.4.3 Exemple de représentation de la marge de réserve (Partie 1)
9.4 Marge de réserve d'OSeMOSYS
Étape 1 : Définir la marge de réserve requise
  Dans notre exemple, nous exigerons que la marge de réserve soit de 20% de la demande pour toutes les années du modèle.
Étape 2 : Utiliser le paramètre “ReserveMargin” pour définir cette marge de réserve dans OSeMOSYS
  Si nous voulons que la marge de réserve soit 20% de la demande pour toutes les années du modèle, le paramètre “ReserveMargin” aura une valeur de 1,2 toutes ces années.
Notes: Prenons un exemple d'utilisation des paramètres de la marge de réserve. La première étape consiste à déterminer le niveau de la marge de réserve nécessaire. Dans cet exemple, nous supposons que la marge de réserve soit 20% de la demande pour chacune des années modélisées. L'étape suivante consiste à traduire cette décision en paramètre de marge de réserve dans OSeMOSYS. Une marge de réserve de 20% est représentée par une valeur de 1,2 pour le paramètre “ReserveMargin”. Ce paramètre a une valeur de 1 si aucune marge de réserve n'est requise. Si, par exemple, nous voulions fixer la marge de réserve à 40% de la demande, le paramètre “ReserveMargin” aurait une valeur de 1,4. Dans les prochaines diapositives, nous poursuivons cet exemple dans les paramètres “ReserveMarginTagFuel” et “ReserveMarginTagTechnology”.

## Slide 24
24
9.4.4 Exemple de représentation de la marge de réserve (Partie 2)
9.4 Marge de réserve d'OSeMOSYS
Étape 3 : Utiliser le paramètre “ReserveMarginTagFuel” pour identifier les formes d’énergie qui nécessitent une marge de réserve
Notes: L'étape suivante consiste à identifier les formes d’énergie qui nécessitent une marge de réserve en utilisant le paramètre “ReserveMarginTagFuel”. Dans notre exemple, supposons que la marge de réserve s'appliquera uniquement à l'électricité après distribution (soit ELC003 selon la convention de nomenclature générique, comme indiqué sur ce système énergétique de reference). Pour représenter cela dans OSeMOSYS, nous donnerions au paramètre “ReserveMarginTagFuel” une valeur de 1 pour l'électricité après distribution et une valeur de 0 pour tous les autres combustibles, puisque la marge de réserve ne s'appliquerait pas à eux.

## Slide 25
25
9.4.5 Exemple de représentation de la marge de réserve (Partie 3)
9.4 Marge de réserve d'OSeMOSYS
Étape 4 : Utiliser “ReserveMarginTagTechnology” pour identifier les technologies qui sont en mesure de contribuer à la marge de réserve
Notes: Enfin, nous devons définir les technologies qui sont en mesure de contribuer à la marge de reserve pour la forme d’énergie ELC003 (dans cet exemple). Pour ce faire, nous utilisons le paramètre “ReserveMarginTagTechnology”. Tout d'abord, nous partageons les technologies du système énergétique de référence en deux categories: les technologies répartissables et non répartissaables. Nous supposons ensuite que les technologies répartissables peuvent contribuer à la marge de réserve tandis que les technologies non répartissables ne le peuvent pas. Ceci signifie que le parameter “ReserveMarginTagTechnology” a une valeur de 1 pour toutes les technologies répartissables de notre système et une valeur de 0 pour toutes les autres technologies. Nous rassemblons toutes ces étapes pour mettre en œuvre la marge de réserve dans un modèle réel dans le cadre d'exercices pratiques.

## Slide 26
26
Cours 9.4 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, décembre). Implementing Capacity Reserve in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585673i.

## Slide 27
Veuillez utiliser la citation suivante : Allington L., Cannone C., Hoseinpoori P., Kell A., Taibi E., Fernandez C.
Hawkes A., Howells M., 2021. Cours 9 : Modélisation de l'énergie et de la flexibilité. Version 1.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)