## Slide 1
Version 1.0
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 11 S'ATTAQUER CHANGEMENT CLIMATIQUE

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus des apprentissages
À la fin de ce cours, vous devriez:
RAA1: Connaître les effets globaux du changement climatique
RAA2: Connaître les stratégies d'attenuation du changement climatique
RAA3: Connaître les stratégies d'adaptation au changement climatique
RAA4: Être en mesure de développer des scénarios d’un système énergétique en utilisant OSeMOSYS afin d’identifier des stratégies de décarbonisation
Notes: Bienvenue Cours 11. À la fin de ce cours, vous devriez:
Connaître les effets globaux du changement climatique
Connaître les stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique
Être en mesure de developer des scenarios d’un système énergétique en utilisant OSeMOSYS afin d’identifier des strategies de décarbonisation

## Slide 3
3
11.1.1 Augmentation de la température mondiale
11.1 Effets globaux
du changement climatique
(Efbrazil, image, sous licence CC BY-SA 4.0)
Notes: Dans le Cours 9, nous avons exploré le concept de changement climatique et ses causes anthropogéniques. Dans ce cours, nous examinerons les effets du changement climatique et les stratégies utilisées pour tenter d'en réduire les impacts. Lorsque l'on pense au changement climatique, la première chose qui vient à l'esprit est généralement l'augmentation des températures au niveau mondial. Cette figure illustre l'augmentation de la température mondiale depuis la fin du 19ième siècle. Comme nous l'avons au Cours 9, cette hausse de température ne peut être expliquée par la seule variabilité naturelle du climat et est attribuée aux émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité humaine. On constate que les températures de surface des océans n'ont pas augmenté autant que celles des terres émergées. Ceci s'explique par le fait que l'eau a une capacité thermique plus élevée que la terre, ce qui signifie que lorsqu'elle est exposée au même niveau de rayonnement solaire, la terre se réchauffe davantage que l'océan. Cependant, nous pouvons constater que les températures des océans et des terres ont augmenté de manière significative depuis l'ère préindustrielle. Ceci a une multitude d'effets sur toutes les formes de vie, comme nous le verrons dans les diapositives suivantes.

## Slide 4
4
11.1.2 Réchauffement et acidification des océans
11.1 Effets globaux
du changement climatique
(Elizajans, image, sous licence CC BY-SA 4.0)
Notes: Dans la diapositive précédente, nous avons vu comment les températures des océans ont augmenté depuis la fin du 19ième siècle. Le réchauffement des océans menace les stratégies de vie de nombreuses espèces aquatiques et le changement climatique constitue donc une menace pour de nombreux écosystèmes aquatiques. De plus, le changement climatique entraîne une acidification des océans. En effet, les océans absorbent le dioxyde de carbone, ce qui entraîne une réduction du pH de l'eau des océans, créant ainsi l’acidification des océans. L'augmentation des émissions de dioxyde de carbone d'origine anthropogénique a accéléré le rythme de l'acidification des océans. Ceci pose des problèmes à plusieurs formes de vie océanique. Tel qu’illustré sur cette figure, la taille des organismes à coquille diminuera au fur et à mesure que le pH des océans diminuera. En effet, l'acidification des océans réduit la capacité de nombreux mollusques à construire leur coquille et peut limiter la croissance des récifs coralliens.

## Slide 5
5
11.1.3 Élévation du niveau de la mer
11.1 Effets globaux
du changement climatique
(Efbrazil, image, sous licence CC BY-SA 4.0)
Notes: Cette figure présente des estimations de l'élévation du niveau de la mer depuis le début du 19ième siècle ainsi que des projections de l'élévation future du niveau de la mer en fonction de différents niveaux de réchauffement de la planète. Les TCR sont des trajectoires de concentration representatives (TCR; “Representative Concentration Pathways (RCP)”), c'est-à-dire des scénarios comportant différents niveaux d'émissions de gaz à effet de serre définis par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). La TCR 2.6 représente la trajectoire la plus ambitieuse et exige que les émissions mondiales de dioxyde de carbone aient commencé à diminuer d'ici à 2020. La TCR 4.5 représente une trajectoire moins ambitieuse dans laquelle les émissions mondiales atteignent leur maximum en 2040 et commencent à diminuer en 2045, alors que la TCR 8.5 envisage les effets d'une hausse continue des températures mondiales tout au long du 21ième siècle sans diminution des émissions de gaz à effet de serre. Cette figure montre que, même dans le cadre de la trajectoire plus ambitieuse TCR 2.6, les projections suggèrent que le niveau de la mer pourrait s'élever d'environ 0,9 mètre d’ici l’année 2100. Il s'agit d'une préoccupation mondiale car l'élévation du niveau de la mer a de nombreuses répercussions, notamment la destruction des habitats côtiers, les inondations et le déplacement des communautés.

## Slide 6
6
11.1.4 Événements météorologiques extrêmes
11.1 Effets globaux
du changement climatique
(Notre monde en données, image, sous licence CC BY 3.0)
Notes: De nombreuses études ont montré que le changement climatique anthropogénique augmente la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette figure illustre le nombre de catastrophes naturelles enregistrées chaque année depuis l’année 1900. Bien qu'il faille reconnaître que la proportion d'événements météorologiques extrêmes signalés est susceptible d'avoir augmenté au cours de cette période, cette figure suggère fortement que la fréquence annuelle des catastrophes naturelles a augmenté au cours du siècle dernier. Des études suggèrent que la fréquence et l'ampleur de nombreuses catastrophes naturelles et d'événements météorologiques extrêmes sont accrues par le changement climatique anthropogénique. Ces événements comprennent les sécheresses, les vagues de chaleur, les glissements de terrain et les inondations. Tous ces phénomènes peuvent avoir de graves répercussions sur les populations humaines et les écosystèmes, notamment sur la santé humaine, des pénuries alimentaires et la destruction d'infrastructures et d'environnements naturels.

## Slide 7
7
11.1.5 Scénarios de changement climatique mondial
11.1 Effets globaux
du changement climatique
(Notre monde en données, image, sous licence CC BY-SA 4.0)
Notes: Les scénarios de changement climatique mondial sont un moyen utile d'améliorer notre compréhension des impacts des différentes trajectoires et des interventions nécessaires pour réduire ou prévenir les impacts présentés sur les diapositives précédentes. Lorsqu'ils élaborent de tels scénarios, les chercheurs et les analystes tentent souvent d'utiliser des modèles pour simuler ce qui pourrait se produire si la société suivait une série de trajectoires potentielles. Par exemple, cette figure présente les émissions mondiales estimées de gaz à effet de serre associées à différents niveaux d'intervention politique. Cette analyse est utile car elle peut servir de base pour comprendre ce qui est nécessaire pour réduire la gravité du changement climatique. Par exemple, on y voit que les politiques actuelles sont susceptibles d'entraîner un réchauffement de la planète de 2,8 à 3,2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Une intervention politique plus ambitieuse pourrait permettre de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius. Il est important de noter que les modèles ne peuvent pas prédire l'avenir avec certitude. Toutefois, les outils de modélisation énergétique tels qu'OSeMOSYS peuvent contribuer à l'élaboration de stratégies de lutte contre le changement climatique.

## Slide 8
8
11.2.1 Aperçu de l'atténuation du changement climatique
11.2 Stratégies d'atténuation
Atténuation du changement climatique : intervention visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à limiter le changement climatique
Accord de Paris : traité juridiquement contraignant visant à limiter le réchauffement climatique à bien en deça de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.
(UNclimatechange, image, sous licence CC BY 2.0)
(UNFCC, 2021)
Notes: Dans ce cours, nous nous concentrerons sur les stratégies d'atténuation du changement climatique. L'atténuation du changement climatique consiste à prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter ainsi le changement climatique mondial. Les stratégies d'atténuation du changement climatique sont désormais une priorité absolue pour de nombreux gouvernements à travers le monde. L'accord de Paris est entré en vigueur en 2016 et a été signé par 196 parties lors de la Conférence des parties de Paris (COP 21). Il s'agit d'un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique. L'objectif de ce traité est de limiter le réchauffement climatique à bien en deça de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels (de préférence à 1,5 degré Celsius). En signant ce traité, la plupart des pays du monde se sont engagés à élaborer des stratégies d'atténuation ambitieuses pour limiter le réchauffement de la planète. La réalisation de cet objectif nécessitera une action d'envergure dans tous les secteurs de la société.

## Slide 9
9
11.2.2 L'identité Kaya
11.2 Stratégies d'atténuation
(Hannah Ritchie, image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Cette figure présente l'identité de Kaya. L'identité de Kaya est utilisée pour décomposer les émissions mondiales de dioxyde de carbone en éléments clés. Les principales forces motrices des émissions totales de dioxyde de carbone sont la population, le revenu ou le produit intérieur brut (PIB), l'intensité énergétique et l'intensité en carbone. Il est utile de décomposer les émissions de dioxyde de carbone de cette manière pour identifier dans quelles directions des mesures peuvent être prises pour les réduire. La population mondiale continue de croître et le PIB de nombreux pays devrait également augmenter au cours es années à venir. Sans réduction de l'intensité énergétique et/ou de l'intensité en carbone, les émissions totales de dioxyde de carbone augmenteront. Toutefois, les stratégies d'atténuation du changement climatique visent à réduire à la fois l'intensité énergétique et l'intensité en carbone. L'intensité énergétique peut être considérée comme la quantité d'énergie consommée pour chaque unité de PIB. L'intensité énergétique peut donc être réduite en améliorant l'efficacité énergétique ou en modifiant l'économie pour réduire la dépendance à l'égard des industries à forte consommation d'énergie. Par exemple, de nombreuses économies ont vu leur intensité énergétique diminuer lorsqu'elles sont passées à des économies basées sur les services. L'intensité carbone fait référence à la quantité de dioxyde de carbone émise pour chaque unité d'énergie consommée. L'intensité carbonique peut donc être réduite en transformant les systèmes énergétiques, notamment en augmentant la part des énergies renouvelables et en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles à forte teneur en carbone tel que le charbon. La réduction de l'intensité en carbone dépend des changements apportés aux systèmes énergétiques (que nous examinerons plus loin).

## Slide 10
Remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables
Capture et stockage du carbone
Réforme du marché
Amélioration de l'efficacité
Recherche et développement accélérés
10
11.2.3 Atténuation dans le secteur de l'énergie
11.2 Stratégies d'atténuation
Principales mesures d'atténuation dans le secteur de l'énergie
(Usher W., 2021)
Notes: Si l'on veut réduire l'intensité en carbone, le secteur de l'énergie devra subir une transformation au cours des années à venir. Cette diapositive présente quelques-unes des principales mesures d'atténuation du changement climatique qui sont nécessaires dans le secteur de l'énergie. Tout d'abord, la réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par forte diminution de l’utilisation des combustibles fossiles à forte intensité en carbone, qui peuvent être remplacés par des énergies renouvelables. Dans les cours précédents, nous avons vu les importantes réductions des coûts des énergies renouvelables qui rendent cette transition de plus en plus réalisable. Cependant, nous avons également abordé certains des défis associés aux énergies renouvelables, notamment leur intermittence et leur manque de flexibilité. La transition vers des systèmes énergétiques basés sur les énergies renouvelables nécessitera une planification minutieuse. Celle-ci peut s'appuyer sur la modélisation énergétique ainsi que sur des travaux de recherche et de développement avancés visant à accroître la flexibilité des systèmes énergétiques. La recherche et le développement seront également importants pour transformer les sous-secteurs énergétiques qui sont particulièrement difficiles à décarboniser (tel que chauffage).
Le captage et le stockage du carbone est le processus qui consiste à capter les émissions de dioxyde de carbone avant qu'elles ne soient libérées et à les stocker, par exemple, dans des aquifères ou des champs pétrolifères désaffectés. Ce procédé est susceptible de jouer un rôle dans l'atténuation du changement climatique car il pourrait être utilisé pour réduire les émissions dans les secteurs où il est difficile de mettre fin à l'utilisation des combustibles fossiles. De plus, l'efficacité énergétique est une importante mesure d'atténuation du changement climatique. En effet, une efficacité accrue réduit la demande globale d'énergie, ce qui diminue l'intensité énergétique et permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (comme le souligne l'identité de Kaya). Enfin, la réforme du marché sera un élément clé pour parvenir à une atténuation ambitieuse dans le secteur de l'énergie. Les marchés doivent être transformés pour encourager le passage aux énergies renouvelables et à une plus grande flexibilité du système énergétique, en veillant à ce que les options renouvelables puissent être compétitives par rapport à l’utilisation de combustibles fossiles.

## Slide 11
11
11.2.4 Atténuation dans divers secteurs
11.2 Stratégies d'atténuation
(Blok et al. 2020, image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Cette figure présente le potentiel estimé de réduction des émissions pour divers secteurs au niveau mondial tel qu'estimé par Blok et al. Bien que nous puissions voir que le secteur de l'énergie a le potentiel d'atténuation estimé le plus élevé, il existe un potentiel de réduction des émissions dans tous les secteurs de la société. Par exemple, le secteur des transports est actuellement responsable d'une grande partie des émissions mondiales. Cette part pourrait être réduite en réduisant de façon importante la dépendance aux produits pétroliers et en augmentant la part des véhicules électriques. Étant donné qu'il est possible d'atténuer le changement climatique dans tous les secteurs de la société, il est important que les stratégies d'atténuation tiennent compte de l'ensemble de l'économie et de multiples systèmes. Dans les cours suivants, nous examinerons les modèles d'évaluation intégrée qui permettent de tenir compte des interactions entre les différents systèmes, ce qui favorise l'élaboration de stratégies d'atténuation globales. Il est également important de noter que de nombreuses mesures d'atténuation dans d'autres secteurs dépendent encore de la transformation du système énergétique. Par exemple, l'intensité en carbone des véhicules électriques dépend des technologies de production de l'électricité puisque l'adoption des véhicules électriques nécessite une importante augmentation de la production d'électricité. Il est donc essentiel que les modèles incluent ces éléments intersectorielles et que les plans d'investissement à long terme d’un système énergétique s'articulent autour de la décarbonisation de l'ensemble de l'économie.

## Slide 12
12
11.2.5 État actuel des mesures d'atténuation
11.2 Stratégies d'atténuation
(Notre monde en données, image, sous licence CC BY 3.0)
Notes: Cette figure présente les réductions d'émissions de dioxyde de carbone qui sont estimées nécessaires pour limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Nous pouvons constater que les émissions ont continué à augmenter depuis l’année 2000 et que nous sommes maintenant au point où des réductions plus rapides des émissions sont nécessaires. Si l'Accord de Paris a marqué une avancée majeure dans les stratégies mondiales d'atténuation du changement climatique, les niveaux d'action actuels sont insuffisants. L'atténuation est une tâche complexe et difficile, avec des obstacles tels que l'inertie de la société, les conflits perçus avec d'autres objectifs et les défis associés à l'élaboration de stratégies d'atténuation au sein de gouvernements aux ressources limitées. Des outils de modélisation accessibles, libres et transparents visent à aider à relever ces défis.

## Slide 13
13
Cours 11.2 Références
CCNUCC, Accord de Paris, 2021. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
Usher, William. (2021, mars). Climate Change: Mitigation - Adaptation (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585597
Blok, K. ; Afanador, A. ; van der Hoorn, I. ; Berg, T. ; Edelenbosch, O.Y. ; van Vuuren, D.P. Assessment of Sectoral Greenhouse Gas Emission Reduction Potentials for 2030. Energies 2020, 13, 943. https://doi.org/10.3390/en13040943

## Slide 14
14
11.3.1 Aperçu de l'adaptation au changement climatique
11.3 Stratégies d'adaptation
Adaptation au changement climatique: mesures prises en réponse au changement climatique et à ses effets, visant à en réduire l'impact
Le changement climatique a des répercussions sur les écosystèmes et les modes de vie dans le monde entire, et il continuera à en avoir même si des stratégies d'atténuation ambitieuses sont mises en œuvre.
Les pays doivent mettre en œuvre des stratégies d'adaptation pour répondre aux impacts actuels et se préparer à ceux à venir.
L'adaptation comprend les défenses contre les phénomènes météorologiques extrêmes, l'amélioration des systèmes d'alerte et de communication, la reconfiguration des infrastructures, etc.
(UNFCC, 2020)
Notes: L'adaptation au changement climatique fait référence aux mesures prises pour réduire les effets du changement climatique sur les personnes et les écosystèmes. Contrairement à l'atténuation, l'adaptation ne vise pas à prévenir ou à réduire le changement climatique mais plutôt à en atténuer les effets. Bien qu'il soit important d'élaborer des stratégies d'atténuation ambitieuses pour tenter de minimiser le changement climatique, le changement climatique a déjà des effets dans le monde entier. Même si l'atténuation nous donne la possibilité de réduire la sévérité du changement climatique à venir, celui-ci continuera d'affecter la vie humaine, animale et végétale. Il est donc essentiel que les pays élaborent et mettent en œuvre des stratégies d'adaptation à la fois pour lutter contre les effets du changement climatique d’aujourd'hui et pour se préparer à ceux de demain. Les stratégies d'adaptation au changement climatique comprennent une série de mesures, notamment la création de systèmes de défense et d'alerte dans le cas de conditions météorologiques extrêmes et l’amélioration des infrastructures afin de favoriser leur résilience. Nous examinerons l'adaptation au changement climatique plus en détail dans le cadre de ce cours.

## Slide 15
15
11.3.2 Répartition géographique des impacts
11.3 Stratégies d'adaptation
(A Rohde, image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Cette figure présente les niveaux estimés de réchauffement climatique dans différentes régions et pays du monde. Nous constatons que le réchauffement climatique n'est pas uniformément réparti dans le monde puisque certaines régions sont confrontées à des niveaux de réchauffement nettement plus élevés que la moyenne mondiale. Ceci souligne l'importance de l'adaptation au changement climatique. Dans plusieurs pays, le changement climatique a déjà des effets importants et les stratégies d'atténuation du changement climatique ne peuvent pas les inverser. Il est essentiel que ces pays disposent d’un large éventail de stratégies d'adaptation afin de réduire les effets du changement climatique sur leurs communautés et leurs écosystèmes. Cette inégalité géographique signifie qu'il est essentiel de recourir à des partenariats régionaux et mondiaux pour aider les pays les plus gravement touchés à s'adapter au changement climatique.

## Slide 16
16
11.3.3 Adaptation dans le secteur de l'énergie
11.3 Stratégies d'adaptation
Renforcement des infrastructures
Plus grande diversité de sources d'énergie
Modernisation des centrales électriques
Planification en cas de conditions météorologiques extrêmes
Évaluer les risques
Adaptation dans le secteur de l'énergie
(Usher W., 2021)
Notes: Le changement climatique fait peser plusieurs menaces sur le secteur de l'énergie. Par exemple, la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes due au changement climatique augmente le risque de dommages aux infrastructures du système électrique, ce qui peut réduire la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité. Un élément clé de l'adaptation du secteur de l'énergie est le renforcement de l'infrastructure pour améliorer la résilience aux événements météorologiques extrêmes. La résilience du système énergétique peut également être améliorée grâce à la modernisation des centrales électriques et à une meilleure planification des événements climatiques extrêmes, tel que le déplacement des infrastructures critiques situées dans des zones inondables ou la mise en place d'options de production d'électricité de secours. La sécurité et la résilience énergétiques peuvent également être améliorées en augmentant la diversité des sources d'énergie. Par exemple, en évitant de dépendre trop fortement d’une seule forme d’énergie, les pays peuvent potentiellement réduire leur vulnérabilité aux effets du changement climatique sur les chaînes d'approvisionnement en combustibles. Pour que l'adaptation dans le secteur de l'énergie soit un succès, il est necessaire que les risques posés par le changement climatique, aujourd'hui et à l'avenir, soient évalués de manière approfondie. Ceci contribuera à améliorer la planification énergétique et permettra aux gouvernements d'accroître la résilience du système énergétique de la manière la plus rentable. Les outils de modélisation énergétique peuvent faciliter l'évaluation de ces risques.

## Slide 17
17
11.3.4 Exemple d'adaptation intersectorielle 1
11.3 Stratégies d'adaptation
(Boutang et al. 2020, image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: L'adaptation au changement climatique est nécessaire dans tous les secteurs de la société. Boutang et al. ont étudié la taxonomie des projets d'adaptation dans différentes catégories à travers le monde. Cette diapositive présente l'éventail des projets d'adaptation élaborés en réponse à l'augmentation de la température. Ces projets sont actifs dans toute une série de secteurs de la société allant des systèmes alimentaires à de la gestion des terres aux systèmes de santé et au partage de l'information. Nous allons examiner quelques exemples de systèmes alimentaires et de santé. Dans les systèmes alimentaires, les stratégies d'adaptation visant à garantir la sécurité alimentaire en cas de hausse des températures comprennent l'introduction de variétés de cultures plus résistantes, le renforcement des capacités et la diversification des cultures. Dans les systèmes de santé, l'augmentation des températures fait peser la menace d'une propagation accrue des maladies et d'une réduction de l'approvisionnement en eau, ce qui nécessite des stratégies d'adaptation axées sur la lutte contre les maladies, la surveillance de la santé et la gestion de l'eau. Cette diapositive met en évidence la diversité des impacts du changement climatique, soulignant l'importance d’une vaste gamme de stratégies d'adaptation globales.

## Slide 18
18
11.3.5 Exemple d'adaptation intersectorielle 2
11.3 Stratégies d'adaptation
(Boutang et al. 2020, image, sous licence CC BY 4.0)
Notes: Cette diapositive présente une autre taxonomie des projets d'adaptation réalisée par Boutang et al, cette fois-ci axée sur l'adaptation à la sécheresse. Le diagramme illustre que la sécheresse affecte toute une série de systèmes et de processus, allant de l'approvisionnement alimentaire à la gestion de l'eau et à la vie quotidienne des communautés locales. Cette taxonomie indique que les sécheresses sont susceptibles d'avoir une multitude d'impacts à grande échelle sur l'ensemble de la société. De plus, il est probable que plusieurs de ces impacts interagiront les uns avec les autres en raison de la nature interdépendante des différents systèmes, tels que les fortes interactions entre les systèmes alimentaires, hydriques et énergétiques. Il est donc essentiel que les décideurs politiques ne considèrent pas les systèmes de manière isolée et qu'ils soient en mesure d'élaborer des stratégies d'adaptation qui tiennent compte des interactions et des processus intersectoriels. Dans de nombreux cas, cela peut accroître l'efficacité des stratégies d'adaptation et améliorer les résultats pour les communautés locales.

## Slide 19
19
Cours 11.3 Références
UFCC (2020) What do adaptation to climate change and climate resilience mean ? https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-change-and-climate-resilience-mean#:~:text=Adaptation%20refers%20to%20adjustments%20in,opportunities%20associated%20with%20climate%20change.
Usher, William. (2021, mars). Climate Change: Mitigation - Adaptation (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585597
Boutang, J. ; Feutren, E. ; Bachelet, B. ; Lacomme, C. Climate Change Adaptation: Operational Taxonomy and Metrics. Sustainability 2020, 12, 7631. https://doi.org/10.3390/su12187631

## Slide 20
20
11.4.1 Le rôle des scénarios de changement climatique
11.4 Scénarios de changement climatique
(Notre monde en données, image, sous licence CC BY 3.0)
Notes: Cette partie du cours porte sur le rôle des scénarios de changement climatique et sur la manière dont ils peuvent être développés dans des outils de modélisation énergétique tels qu'OSeMOSYS. Les scénarios de changement climatique sont développés pour envisager différentes trajectoires qu’une société pourrait emprunter (telles que des trajectoires avec différents niveaux d'attenuation) et améliorer la compréhension des impacts potentiels de ces scénarios. L'analyse de scénarios peut aider les décideurs politiques à comprendre ce qui sera potentiellement important pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique. Une telle analyse peut aussi être effectuée afin d’accroître l'adhésion politique et de sensibiliser la population aux impacts découlant (en partie) de décisions politiques.

## Slide 21
21
11.4.2 Définir des scénarios avec émissions limitées et/ou pénalisées
11.4 Scénarios de changement climatique
Paramètres utilisés pour limiter et/ou pénaliser les émissions dans OSeMOSYS :
EmissionsPenalty [$/kg]: pénalise en imposant un coût par unité d'émission d’un pollutant donné
AnnualEmissionLimit [kg]: impose une limite supérieure pour les émissions annuelles totales d’un pollutant donné
ModelPeriodEmissionLimit [kg]: impose une limite supérieure pour les émissions totales d'un polluant donné au cours de toute la durée de la période modélisée
Notes: Dans le Cours 9, nous avons vu que les émissions sont représentées dans OSeMOSYS à l'aide de facteurs d'émissions. Il est également possible de contraindre les émissions dans OSeMOSYS en utilisant les trois paramètres apparaissant sur cette diapositive. Le paramètre de pénalisation des émissions peut être utilisé pour attribuer un coût à chaque unité d'émission. Ceci peut permettre aux analystes d'estimer l'impact des outils de politique fiscal, tels que les taxes sur le carbone, sur l'évolution du système énergétique, et d’aussi d'évaluer les coûts de divers scenarios pour la société. Il est aussi possible d’imposer des limites aux émissions totales d'un polluant donné, soit pour chaque année du modèle, soit pour l'ensemble toute la durée de la période modélisée (en utilisant les paramètres de limites d'émission annuelles et pour la période modélisée). Ces paramètres peuvent être utilisés pour comprendre quels investissements seraient nécessaires et économiquement rentables pour atteindre différents objectifs d'émissions.

## Slide 22
22
11.4.3 Contraintes liées aux investissements, aux capacités et aux activités de mise en œuvre
11.4 Scénarios de changement climatique
Paramètres utilisés pour limiter l'investissement annuel, la capacité et l'activité dans OSeMOSYS:
TotalAnnualMaxCapacityInvestment & TotalAnnualMinCapacityInvestment: capacité maximale et minimale d'une technologie dans laquelle il est possible d'investir chaque année, définies pour chaque année modèle en unités de capacité
TotalAnnualMaxCapacity & TotalAnnualMinCapacity: capacité totale maximale et minimale (y compris la capacité résiduelle et la capacité installée cumulée) autorisées pour une technologie au cours de chaque année modèle, définies en unités de capacité
TotalTechnologyActivityUpperLimit & TotalTechnologyActivityLowerLimit: activité totale maximale et minimale autorisées pour une technologie au cours de chaque année modèle, définies en unités d'énergie, par exemple PJ
Notes: Dans les cours précédents, nous avons été initiés aux contraintes d'activité, de capacité et d'investissement en capacité. Ces contraintes peuvent également être utilisées pour développer des scénarios de changement climatique dans OSeMOSYS. Par exemple, les paramètres “TotalAnnualMaxCapacityInvestment” et “TotalAnnualMinCapacityInvestment” peuvent être utilisés pour limiter les investissements concernant la capacité de technologies spécifiques du système énergétique. Ces paramètres peuvent être mis en œuvre tant du côté de l'offre que de la demande. Du côté de l'offre, nous pourrions utiliser ces limites pour restreindre la capacité des centrales électriques fossiles dans le système énergétique, ce qui nous permettrait de comprendre les implications potentielles en termes d'émissions et de coûts d'une réduction des investissements dans ces technologies. Du côté de la demande, nous pourrions par exemple limiter la capacité des véhicules conventionnels, ce qui nous donnerait un aperçu des implications du passage aux véhicules électriques. De la même manière, les paramètres de limite d'activité annuelle totale de la technologie peuvent être utilisés pour limiter l'activité des technologies dans OSeMOSYS. Par exemple, un analyste peut vouloir comprendre de quelle façon le système énergétique de son pays pourrait être développé pour n'utiliser que des ressources renouvelables. Dans ce cas, les paramètres de limite supérieure de l'activité annuelle totale de la technologie pourraient être utilisés pour réduire progressivement (jusqu’à l’éliminer complètement) l'importation et l'extraction de combustibles fossiles, ce qui permettrait à l'analyste de comprendre les implications en termes d'investissement et d'émissions d'un système d'énergie entièrement renouvelable. Nous examinerons l'élaboration de scénarios plus en détail dans les exercices pratiques.

## Slide 23
23
11.4.4 Résultats d’un scénario dans OSeMOSYS
11.4 Scénarios de changement climatique
Production d'énergie par année et par tranche de temps
Émissions - globales et par technologie
Coûts annuels
Augmentation de la capacité
Coût total
Principaux résultats des modèles OSeMOSYS
Notes: Il est possible d'extraire d'OSeMOSYS une série de résultats utiles pour éclairer la politique et la stratégie de lutte contre le changement climatique. Tout d'abord, les résultats nous indiquent quelles technologies sont utilisées pour produire de l'énergie à chaque année et pour chaque tranche de temps, et donnent une trajectoire d'expansion de la capacité selon divers scénarios. Ces résultats sont utiles pour soutenir la planification des investissements puisqu’ils suggèrent quels investissements sont susceptibles d'être intéressants pour répondre à la demande et aux contraintes spécifiques de chaque scenario ainsi que le moment où ces investissements sont nécessaires. Ces résultats peuvent également être utilisés pour évaluer la sécurité et la flexibilité du système énergétique selon les scénarios. Parmi les autres informations utiles à la planification des investissements figurent les coûts annuels et totaux du système énergétique qui peuvent être utilisés pour comparer les implications des divers scénarios en termes de coûts. OSeMOSYS produit également des résultats précieux pour évaluer les implications environnementales des divers scénarios d’un système énergétique. Ces résultats comprennent les émissions annuelles de chaque polluant modélisé, qui peuvent également être ventilées par technologie afin de permettre aux analystes de comprendre les impacts relatifs des différentes technologies. Les exercices pratiques vous permettront de visualiser et d'interpréter ces résultats.

## Slide 24
24
11.4.5 Exemple fictif de résultats d’un scénario
11.4 Scénarios de changement climatique
Notes: Cette figure présente les résultats de la production d'électricité dans l’exemple d’un scénario pour un pays fictif où l'activité des technologies de production et d'importation de combustibles fossiles a été progressivement réduite à zéro en 2050. Ce scénario est associé à une forte augmentation de la demande d'électricité due au changement de combustible, tel qu’en témoigne l’importante augmentation de la production d'électricité entre 2020 et 2050. Il s'agit d'un exemple du type de résultats qui peuvent être produits par les modèles OSeMOSYS. Ces résultats sont utiles car ils permettent aux analystes de comprendre les implications des différentes décisions politiques, y compris les effets sur le développement du système énergétique, les implications en termes de coûts et les effets sur les émissions. Ces analyses peuvent servir de base à la planification nationale de l'énergie et être développées pour mieux comprendre les différents scenarios possibles. Par exemple, on peut utiliser un autre outil de modélisation, tel que FlexTool, pour évaluer la flexibilité du futur système énergétique en utilisant les résultats d'OSeMOSYS comme données d'entrée. Vous apprendrez comment effectuer une telle analyse dans la suite du cours.

## Slide 25
25
Cours 11.4 Références
KTH - dESA, OSeMOSYS Documentation, https://osemosys.readthedocs.io/en/latest

## Slide 26
Veuillez utiliser la citation suivante : Allington L., Cannone C., Hoseinpoori P., Kell A., Taibi E., Fernandez C.
Hawkes A., Howells M., 2021. Cours 11 : Modélisation de l'énergie et de la flexibilité. Version 1.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)