## Slide 1
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 13 FLEXIBILITÉ
DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
1

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus
des apprentissages
À la fin de ce cours, vous devriez:
RAA1: Comprendre le défi que représente l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique
RAA2: Comprendre la valeur de la flexibilité dans le système électrique et savoir comment la planifier
RAA3: Identifier les sources de flexibilité du côté de l'offre et leurs caractéristiques particulières
RAA4: Identifier les sources de flexibilité du côté de la demande et leurs caractéristiques particulières
Notes: À la fin de ce cours, vous devriez:
1) Comprendre le défi que représente l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique
2) Comprendre la valeur de la flexibilité dans le système électrique et savoir comment la planifier
3) Identifier les sources de flexibilité du côté de l'offre et leurs caractéristiques particulières
4) Identifier les sources de flexibilité du côté de la demande et leurs caractéristiques particulières

## Slide 3
3
13.1.1 Accélération de la croissance des énergies renouvelables
13.1 Le défi de l'intégration des ÉRV
Les énergies renouvelables variables (ÉRV), principalement solaires et éoliennes, sont devenues moins chères que les centrales thermiques et nucléaires conventionnelles et leur part dans la production d'électricité augmente rapidement.
L'énergie solaire et l'énergie éolienne sont des ressources locales et leur croissance rapide réduit les difficultés liées à la sécurité énergétique. Toutefois, la pénétration croissante des ÉRV dans le système électrique crée des défis de fiabilité de la fourniture d'électricité.
Source : IRENA 2019a
Notes: La transition énergétique visant à maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius nécessite des changements structurels majeurs dans les systèmes électriques du monde entier. L'électrification des secteurs d'utilisation finale tels que l'industrie, les bâtiments et les transports, ainsi que la décarbonisation du secteur de la production d’électricité sont des éléments clés de la transition énergétique. La décarbonisation du secteur de la production d'électricité nécessite de passer d'un système principalement basé sur les combustibles fossiles à un système basé sur les énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables variables, principalement le solaire et l'éolien, sont devenues moins chères que les centrales thermiques et nucléaires conventionnelles et leur part dans la production d'électricité augmente rapidement. L'intégration à grande échelle de ces énergies renouvelables variables dans le système électrique, bien que complexe, est essentielle pour décarboniser le secteur de l'électricité tout en continuant à répondre à la demande croissante d'énergie. De plus, le solaire et l'éolien sont des ressources locales et leur croissance rapide réduit les difficultés liées à la sécurité énergétique dans de nombreuses régions. Cependant, la pénétration croissante des énergies renouvelables variables dans le système électrique, qui repose principalement sur une demande peu flexible et une production thermique répartissable, suscite des inquiétudes quant à la fiabilité de l’offre d'électricité. C'est pourquoi il est de plus en plus demandé d'accroître rapidement la flexibilité des systèmes électriques afin de pouvoir accueillir de manière fiable une part plus importante d'énergies renouvelables variables.
La part de l'électricité dans la demande totale d'énergie finale devrait passer de 20% en 2015 à 40% en 2050. Selon l'IRENA REmap, les énergies renouvelables fourniront plus de 86% de l'électricité produite dans le monde et les énergies renouvelables variables plus de 60% de l'électricité produite.

## Slide 4
4
13.1.2 Le défi de l'intégration des systèmes
13.1 Le défi de l'intégration de l’ÉRV
Le défi de l'équilibrage du système et de l'intégration des énergies renouvelables est généralement effectué sur trois périodes:
Stabilité et résilience: Capacité du système à se remettre d'une perturbation (en secondes)
Équilibrage et sécurité opérationnelle: Capacité du système à maintenir l'équilibre de la demande (en minutes aux jours)
Adéquation: Capacité du réseau électrique à répondre à la demande de pointe et à la demande globale d'électricité dans une zone donnée à tout moment (en mois ou en années)
Résoudre les perturbations et équilibrer les changements rapides et imprévisibles
Gestion de la réserve et de l’inertie
Maintenant
Secondes
Procès-verbal
Heures
Jours
Mois
Années
Suivi de la charge: équilibrer les erreurs de prévision (dans la charge et la production) et la variabilité de la charge nette.
Équilibrage en temps réel
Équilibrage intrajournalier
Equilibrage journalier
Équilibrage annuel et saisonnier / Planification de la capacité
Investissement
Planification de la production et de la maintenance
Source : IRENA 2018a
Notes: Les réseaux électriques doivent être gérés activement pour maintenir un équilibre constant entre l'offre et la demande. Il s'agit d'une tâche complexe car la demande varie continuellement et les prévisions de la demande peuvent comporter des anomalies. Le niveau d'incertitude augmente sur de longues périodes et eset à son niveau le plus élevé lorsque les consommateurs réagissent à un stimulus inattendu et partagé, tel qu'une vague de froid. L'autre grande source d'incertitude est la perte d'un ou de plusieurs générateurs ou de lignes de transmission. La variabilité et l'incertitude sont des phénomènes courants dans l'exploitation des réseaux électriques. Dans les systèmes actuels dominés par les combustibles fossiles, les déséquilibres résultant de la variation et de l'incertitude de la demande sont gérés principalement par des centrales thermiques pouvant être réparties répartissables.
La production des ressources renouvelables variables augmente et diminue rapidement en fonction des ressources disponibles, et il est difficile de prévoir leur production avec précision. L'intégration d'une part plus importante d'énergies renouvelables variables dans le système électrique introduit une variabilité et une incertitude supplémentaires, plutôt que nouvelles, du côté de l’offre du système.
Le défi de l'équilibrage du système et de l'intégration des énergies renouvelables est généralement effectué sur trois périodes:
- stabilité et résilience: La capacité instantanée du système à résoudre les perturbations instantanées et les déséquilibres entre l'offre et la demande, et à maintenir la réserve d'exploitation et l'inertie.
- équilibrage et sécurité d'exploitation: La capacité du système à maintenir l'équilibre entre la demande et l'offer (c’est le “suivi de la charge”). Ceci comprend l'équilibrage en temps réel, intrajournalier et à l'avance.
- adéquation: Capacité du réseau électrique à répondre à tout moment à la demande de pointe et à la demande globale d'électricité dans des conditions d'exploitation normales.

## Slide 5
5
13.1.3 La charge nette
13.1 Le défi de l'intégration des ÉRV
La charge nette est la demande d'électricité après la prise en compte de la production renouvelable variable.
À mesure que la part des énergies renouvelables augmente, la différence entre la demande d'électricité et la charge nette s'accroît.
Le défi de l'équilibrage sera à son niveau maximal lorsque la demande d'électricité et la production des centrales électriques variables évoluent simultanément dans des directions opposées.
Source : IRENA 2020a
Notes: Traditionnellement, les réseaux électriques sont conçus pour faire face aux variations et aux incertitudes liées à la demande. Le profil de la demande d'électricité dépend de divers facteurs tels que les conditions météorologiques locales, le PIB et les facteurs sociaux et culturels. Toutefois, la demande d'électricité suit généralement un schéma régulier dans chaque région. Il est généralement plus facile de prévoir les fluctuations de la demande que celles de l'offre renouvelable variable.
La charge nette est une caractéristique importante du système électrique. La charge nette est la demande d'électricité après prise en compte de la production variable des énergies renouvelables. Lorsque la pénétration des énergies renouvelables est faible, la différence entre la charge nette et la demande d'électricité l’est aussi. Cependant, à mesure que la part des énergies renouvelables augmente, la différence entre les deux s'accroît. Le défi de l'équilibrage réside dans la capacité du système à réagir suffisamment rapidement pour s'adapter à des changements importants et rapides tout en conservant la stabilité du système.
Le défi de l'équilibrage sera à son niveau maximal lorsque la demande d'électricité et la production des centrales électriques variables évoluent simultanément dans des directions opposées. Les deux cas extrêmes sont les suivants:
- lorsque la pointe de la demande d'électricité est très faible et que la production des énergies renouvelables variables augmente à son niveau maximal;
- lorsque la pointe de la demande d'électricité eset très élevée alors que la production de ÉRV diminue.

## Slide 6
6
13.1.4 Principaux défis en matière d'intégration
13.1 Le défi de l'intégration des ÉRV
Source : IRENA 2018a
Surproduction et évitement de la réduction de l’ÉRV
Augmentation du taux de montée en puissance
Augmentation de la plage de rampe
Incertitude et erreurs de prévision
Stabilité du système et respect des exigences en matière d'inertie
Notes: L'intégration à grande échelle de sources d'électricité renouvelables variables pose cinq grands défis:
Tout d'abord, la fréquence et l'ampleur des erreurs de prévision sur la charge nette augmentent à mesure que la part des ÉRV s'accroît. Ces erreurs génèrent un cycle de production thermique plus élevé et une surproduction. Dans certains cas la puissance produite dans le système est supérieure à la demande en raison de contraintes techniques sur le taux et la mesure dans laquelle les générateurs thermiques peuvent réduire leur production. Pour maintenir la fréquence à sa valeur nominale, l'opérateur du système doit réduire la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables variables. Cette réduction est une mesure d'atténuation des risques qui est généralement appliquée lorsqu'un système ne peut répondre aux problèmes d'équilibrage en raison d'un manque de flexibilité. La réduction de la production d'énergie renouvelable variable réduit le facteur de capacité des générateurs d'énergie renouvelable ainsi que leur attrait économique; elle réduit également les avantages de l'énergie renouvelable variable pour l'ensemble du système. Il est donc essentiel de combler les lacunes en matière de flexibilité pour assurer une intégration fiable des énergies renouvelables dans le système électrique.
Deuxièmement, le taux de montée en puissance de la charge nette qui en résulte peut être supérieur à la demande et à la production d'énergie renouvelable. À mesure que la part des énergies renouvelables variables augmente, le taux de montée en puissance de la charge nette augmente également.
Outre l'augmentation des taux de montée en puissance, les ÉRV augmentent les plages de montée en puissance, c'est-à-dire la différence entre les charges minimales et maximales. Par conséquent, les unités conventionnelles répartissables doivent fonctionner plus rapidement et plus fréquemment pour répondre aux nouvelles exigences concernant les plages de montée en puissance. La capacité de production flexible doit être suffisante pour couvrir les exigences accrues en matière de plage de montée en puissance. Si le système ne peut répondre à l'exigence de réduction de la charge nette, il doit réduire la production des ÉRV. De même, si le système ne peut répondre à l'exigence d'augmentation de la charge nette, ceci peut entraîner une perte de charge.

## Slide 7
7
13.1.5 Principaux défis en matière d'intégration
13.1 Le défi de l'intégration des ÉRV
Surproduction et évitement de la réduction de l'ERV
Augmentation du taux de montée en puissance
Augmentation de la plage de rampe
Incertitude et erreurs de prévision
Stabilité du système et respect des exigences en matière d'inertie
Source : IRENA 2018a
Notes: Pour faire face à l'incertitude, la régulation des systèmes électriques exige qu'une certaine quantité de capacité de réserve soit disponible à tout moment. Le premier objectif de la capacité de réserve est d'aider le système à se rétablir en cas d'incident (par exemple lors de perte soudaine de production). Cet objectif peut être atteint grâce à une réserve de stabilisation de la fréquence à action rapide, qui permet de rétablir la fréquence à sa valeur nominale. Le deuxième objectif de la capacité de réserve est de compenser les erreurs de prévision de la demande (également appelée réserve de régulation). À mesure que la part de la production renouvelable variable augmente, les erreurs de prévision de l’ÉRV (plutôt que les erreurs de prévision de la demande) deviennent la principale source d'incertitude de la charge nette et, par conséquent, le principal facteur des besoins en réserve de régulation.
Enfin, une part très importante des ÉRV est qu'elle pose des risques de fiabilité du système liés au manque d'inertie du système. L'inertie du système électrique correspond à l'inertie instantanée totale des rotors en rotation des générateurs synchrones. Cette inertie aide les générateurs à résister aux changements de leur vitesse de rotation dus aux déséquilibres du système et donne aux opérateurs du système le temps d'activer les contrôles nécessaires pour rétablir le système. L'inertie est liée à la quantité de capacité synchrone conventionnelle en ligne à chaque instant, et elle est inversement proportionnelle au taux de variation de la fréquence. En d'autres termes, plus l'inertie est faible, plus le changement de fréquence est rapide et plus il est difficile de maintenir des opérations fiables. Le système électrique a des exigences spécifiques en matière d'inertie qui imposent d'avoir une certaine capacité synchrone en ligne.

## Slide 8
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
8
Cours 13.1 Références
IRENA (2019a), "Global energy transformation : Une feuille de route pour 2050" (édition 2019), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition
AIE (2011), "Harnessing Variable Renewables : a guide to balancing Challenge" (2011), Agence internationale de l'énergie (AIE). https://www.oecd.org/publications/harnessing-variable-renewables-9789264111394-en.htm
AIE (2020), "Power system in transition, Challenges and opportunities ahead for electricity security", 2020, Agence internationale de l'énergie (AIE) https://www.iea.org/reports/power-systems-in-transition
IRENA (2018a), "Power system flexibility for the energy transition, Part I : Overview for policy makers", 2018, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2018/Nov/Power-system-flexibility-for-the-energy-transition.
IRENA (2019b), " Solution to integrate high shares of variable renewable energy " (2019), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Solutions-to-integrate-high-shares-of-variable-renewable-energy.

## Slide 9
9
13.2.1 Flexibilité du système électrique
13.2 Flexibilité du système électrique
La flexibilité du système électrique se réfère à:
La flexibilité est mesurée en termes de mégawatts (MW) disponibles pour l'augmentation et la diminution de la puissance au fil du temps.
”La capacité d'un réseau électrique à gérer de manière fiable et rentable la variabilité et l'incertitude de la demande et de l'offre sur toutes les échelles de temps pertinentes.”
Notes: Le taux, l'etendue (c'est-à-dire la différence entre le minimum et le maximum), et la fréquence des variations de la charge nette spécifient les besoins de flexibilité du système. Une plus grande pénétration des énergies renouvelables variables augmente un ou plusieurs de ces facteurs. Par conséquent, l'estimation du profil de la charge nette pour différentes parts d'énergies renouvelables variables est cruciale pour la planification de la flexibilité car elle indique la part de la charge qui doit être fournie par des générateurs répartissables (contrôlables).
Selon l'Agence internationale de l'énergie, la flexibilité du système électrique désigne "la capacité d'un système électrique à gérer de manière fiable et rentable la variabilité et l'incertitude de la demande et de l'offre sur toutes les échelles de temps pertinentes".
En d'autres termes, elle exprime la capacité d'un système électrique à maintenir un équilibre fiable entre l'offre et la demande face à des déséquilibres rapides, importants, prévus et inattendus.
La flexibilité est mesurée en termes de mégawatts (MW) disponibles pour l'augmentation et la diminution de la production au fil du temps. Afin d'intégrer de manière fiable de grandes capacités de production d'électricité renouvelable dans le réseau électrique, les planificateurs doivent s'assurer que des ressources de flexibilité et des capacités d'équilibrage suffisantes sont disponibles.

## Slide 10
10
13.2.2 Systèmes d'alimentation électrique flexibles
13.2 Flexibilité du système électrique
Éviter la perte de charges et répondre à la demande de pointe et aux charges nettes de pointe.
Maintenir en permanence un équilibre fiable entre l'offre et la demande.
Intégrer un potentiel de stockage adéquat par le couplage des secteurs et l'investissement dans les capacités de stockage afin d'équilibrer les périodes de forte production d’ÉRV et de faible demande, ainsi que les périodes de forte demande et de faible production d’ÉRV.
Intégrer des mesures de gestion de la demande afin d'ajuster la demande en fonction des périodes de pénurie d'approvisionnement et de surproduction.
Assurer une offre adéquate de services auxiliaires afin de maintenir les capacités du système et d’ainsi atténuer les risques en cas d’éventuels événements déstabilisants.
Améliorer les pratiques d'exploitation et intégrer la restructuration du marché pour libérer le potentiel de flexibilité du réseau.
Notes: Selon l'IRENA, un système électrique est considéré comme flexible s'il peut, de manière rentable, fiable et sur toutes les échelles de temps, effectuer les opérations suivantes:
1) Éviter la perte de charges et répondre à la demande de pointe et aux charges nettes de pointe. Par conséquent, la perte de charge est l'une des mesures souvent utilisées pour l'évaluation du risque de flexibilité d'un système ou des scénarios de transition du système.
2) Maintenir à tout moment un équilibre fiable entre l'offre et la demande en assurant:
  - la disponibilité d'une capacité suffisante pour augmenter et réduire la demande ou l'offre, ou les deux, en garantissant une capacité de réserve minimale et une limite d'inertie minimale;
  - la disponibilité d'une capacité de démarrage rapide adequate;
  - un système qui peut fonctionner en toute sécurité lorsque les charges nettes sont faibles.
L'insuffisance des réserves est une autre mesure utilisée pour évaluer les risques de flexibilité dans un système.
3) Intégrer un potentiel de stockage adéquat grâce au couplage des secteurs et à l'investissement dans les capacités de stockage afin de (a) équilibrer les périodes de faible demande et de forte production d’ÉRV, (b) équilibrer les périodes de forte demande mais de faible production d’ÉRV, et (c) éviter les réductions d’ÉRV. L’inutilisation de la puissance disponible des ÉRV (c'est-à-dire la quantité d'électricité renouvelable variable qui n'est pas utilisée) et la réduction de puissance des ÉRV sont d'autres mesures fréquemment utilisées lors de l’analyse de la flexibilité.
4) Intégrer des mesures de gestion de la demande afin d'ajuster la demande pour répondre aux périodes de pénurie d'approvisionnement et de surproduction.
5) Assurer une offre adéquate de services auxiliaires afin de maintenir les capacités du système et d’ainsi atténuer risques en cas d’éventuels événements déstabilisants.
6) Améliorer les pratiques d'exploitation et intégrer la restructuration du marché pour libérer le potentiel de flexibilité du réseau.

## Slide 11
11
13.2.3 Ressources de flexibilité dans le système électrique
13.2 Flexibilité du système électrique
Les réseaux électriques peuvent utiliser une série de ressources de flexibilité au niveau de la demande, de l'offre et de l'exploitation pour gérer les variations de la charge nette.
Le potentiel et la disponibilité de ces solutions varient d'une région à l'autre.
Pour atteindre les objectifs de la transition énergétique, la flexibilité doit être exploitée dans tous les secteurs du système énergétique.
Flexibilité du système électrique
Couplage des secteurs
Gestion
de la demande
Stockage
Véhicules électriques
Gaz
Chaleur
Transmission
Distribution
Génération
H2
Source : IRENA 2019b
Notes: La flexibilité d’un système électrique est traditionnellement associée à des centrales thermiques répartissables. Cependant, les systèmes électriques peuvent utiliser une gamme de ressources de flexibilité pour gérer les variations de la charge nette. Les types et les potentiels de ces ressources varient d'une région à l'autre.
Selon l'IRENA, ces solutions comprennent "la répartition géographique des producteurs d'électricité renouvelable variable, la mise en commun des ressources, la restructuration des marchés pour rémunérer la flexibilité, l'amélioration de l'infrastructure du réseau, le déploiement de technologies de batterie avancées, l'élaboration de programmes de gestion de la demande et l'amélioration des capacités de cyclage des générateurs thermiques. Le couplage des secteurs apporte également de la flexibilité au système grâce à la conversion de l'électricité en chaleur, au “Power-to-Gas” et à l'exploitation du potentiel de stockage par le biais de la recharge des véhicules électriques.”
Afin d’assurer la fiabilité d’un système électrique ayant des parts importantes d'énergies renouvelables, il faut (a) libérer le potentiel de flexibilité du système énergétique et (b) exploiter la flexibilité dans tous les secteurs du système énergétique. L'identification du potentiel et de la disponibilité des ressources de flexibilité dans un système électrique est essentielle afin de favoriser la réussite de la transition énergétique.

## Slide 12
12
13.2.4 Planifier la flexibilité
13.2 Flexibilité du système électrique
Source : IRENA 2019c
Notes: La flexibilité d'un réseau électrique dépend de la manière dont il s'est développé au fil du temps en fonction des ressources, des politiques et de la trajectoire de croissance. La taille, le niveau de modernisation d'un réseau électrique et les perspectives de croissance de la demande sont des éléments clés de la flexibilité. Par exemple, la croissance de la demande stagne dans de nombreux grands systèmes modernes en raison de l'arrivée à maturité de l'industrialisation et de l'accent mis sur l'efficacité énergétique. Le système est donc confronté à une surcapacité qui a été mise en oeuvre afin de soutenir la croissance passée de la demande (avec de nombreuses centrales thermiques qui se déprécient). Un tel système nécessitera des investissements coûteux dans (a) des options de modernisation et (b) de nouveaux actifs.
Dans les régions en voie de développement, cependant, il est plus facile de planifier la flexibilité. De nouvelles capacités doivent être construites pour répondre à la demande croissante, ce qui offre la possibilité d'intégrer dans ces nouveaux actifs des mesures de flexibilité dans (a) la conception du marché et (b) les codes de réseau.
La planification de la flexibilité est un processus continu, complexe et à plusieurs étapes, qui nécessite la prise en compte de toutes les sources possibles. De nombreux facteurs diversifiés doivent être pris en compte et constituent un problème mathématique complexe qui doit être résolu à l'aide d'outils appropriés. Au fur et à mesure que la part des ÉRV augmente, les systèmes électriques nécessitent une période de transition. Une étude détaillée du système est nécessaire pour tenir compte des aspects techniques et institutionnels de la flexibilité, tandis que les décisions finales sont généralement prises sur la base du principe du moindre coût. Il est judicieux de planifier la flexibilité à l'avance plutôt que d'explorer des investissements sous-optimaux après que des problèmes de flexibilité se soient posés dans un système électrique. Nous examinons ici la méthode d'évaluation de la flexibilité décrite par l'IRENA.

## Slide 13
13
13.2.5 Évaluation de la flexibilité
13.2 Flexibilité du système électrique
Étape 3 : Évaluer la flexibilité future
1. Optimiser les ÉRV à l'aide de l'optimisation géospatiale
Optimiser l'éventail des capacités des ÉRV
Estimer la production des ÉRV en fonction de la localisation et des objectifs politiques
Estimation de la charge nette future
2. Expansion de la capacité à moindre coût pour identifier les futurs actifs
Étudier la charge nette pour évaluer les besoins en cycles
Optimiser la combinaison des capacités non-ÉRV en fonction des technologies futures
Identifier des actifs de flexibilité additionnels (par exemple: stockage, gestion de la demande)
Évaluer les avantages du couplage des secteurs
3. Répéter l'étape 1
Évaluer l'opérabilité des plans à long terme identifiés dans les étapes précédentes
Étape 1: Évaluer la flexibilité actuelle
1. Modélisation des coûts de production
Évaluer les niveaux actuels de réduction et de perte de charge
Évaluer les incidents de surproduction et la fluctuation des prix
Évaluer le cycle des unités (démarrage de la montée en puissance et incidents de génération minimale)
Évaluer si les réserves de fonctionnement sont suffisantes
2. Études de réseaux
Évaluer si le système peut réguler efficacement la fréquence et la tension
Évaluer si le système peut se remettre d'événements inattendus
Déterminer si le système a une inertie suffisante
Déterminer si les éléments de transmission sont surchargés
Étape 2: Combler les lacunes en suivant l'approche du moindre coût
1. Libérer la flexibilité existante
Changements dans la réglementation et le marché
Répartir les unités sur la base de l'ordre de mérite
Former le personnel des unités de production à l'exploitation flexible des centrales
Mise en commun avec les partenaires
Ajuster les réserves de fonctionnement en fonction des nouveaux besoins
2. Mettre en œuvre des programmes de gestion de la demande (“DSM”)
3. Investir dans de nouveaux actifs
  Amélioration de la transmission
  Modernisation des unités existantes
  Investir dans la nouvelle production et/ou le stockage
Si des écarts de flexibilité sont identifiés, passez à l'étape 2. Sinon, passer directement à l'étape 3
Source : IRENA 2018a
Notes: Le processus d'évaluation de la flexibilité débute par une évaluation des lacunes actuelles concernant la flexibilité d’un système. En fonction de l'état actuel du système, des mesures d'intégration peuvent être nécessaires à l'avenir ou être déjà une tâche urgente à accomplir. Ceci modifie considérablement la liste des options disponibles et des coûts associés. La méthode comporte trois étapes.
La première étape consiste à évaluer l'état actuel de la flexibilité d’un système et à identifier les moyens peu coûteux (sans investissements importants) afin de libérer la flexibilité existante en améliorant les pratiques opérationnelles et en restructurant le marché. L'objectif principal de l'évaluation de la flexibilité d'un système existant est le suivant:
identifier les lacunes actuelles en matière de flexibilité;
évaluer la part maximale des ÉRV qui peut être intégrée sans modifier de manière significative la composante non-ÉRV du reseau;
estimer le temps restant avant l'épuisement de la flexibilité existante;
identifier un ensemble de solutions à moindre coût afin de libérer la flexibilité existante.
Dans les étapes suivantes, si des déficits de flexibilité sont identifiés, des mesures d'atténuation peuvent être simulées et évaluées et ensuite comparées sur la base de leurs coûts et avantages; sinon, après avoir identifié une voie pour exploiter la flexibilité existante, une évaluation à long terme devrait être menée pour compléter le processus de planification. L'objectif principal d'une évaluation de la flexibilité à long terme est d'identifier les investissements futurs dans la production, le transport et le stockage afin d'explorer tout le potentiel de flexibilité à long terme des programmes de gestion de la demande et du couplage des secteurs.
La méthodologie suggère d'utiliser un ou plusieurs outils dotés de capacités de calcul spécifiques tels que la planification géospatiale, la simulation de répartition et de l'expansion de la capacité à long terme. Ces outils peuvent optimiser les opérations et les investissements du système sur des échelles de temps représentatives des marchés de l'électricité.

## Slide 14
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
14
Cours 13.2 Références
IRENA (2018a), "Power system flexibility for the energy transition, Part I : Overview for policy makers", 2018, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2018/Nov/Power-system-flexibility-for-the-energy-transition.
IRENA (2019b), " Solution to integrate high shares of variable renewable energy " (2019), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Solutions-to-integrate-high-shares-of-variable-renewable-energy.
AIE (2011), "Harnessing Variable Renewables : a guide to balancing Challenge" (2011), Agence internationale de l'énergie (AIE). https://www.oecd.org/publications/harnessing-variable-renewables-9789264111394-en.htm
IRENA (2019c), "Innovation landscape for a renewable-powered future : Solutions to integrate variable renewables" (2019), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Feb/Innovation-landscape-for-a-renewable-powered-future

## Slide 15
15
13.3.1 Production flexible
13.3 Flexibilité de l'offre
Générateurs de pointe
Générateurs de mi-mérite
Générateurs de base
Source : IRENA 2018a
Notes: À l'heure actuelle, les générateurs répartissables constituent la plus grande source de flexibilité du côté de l'offre. Selon l’Agence internationale de l’énergie, "un générateur flexible est un générateur doté de capacités de montée en puissance rapide, d'un niveau de fonctionnement minimal peu élevé et de temps de démarrage et d'arrêt rapides". Trois grands groupes de technologies de production peuvent être identifiés en fonction de leur capacité à modifier leur production:
(1) Les unités de charge de base ont généralement des capacités de cycles limitées et ne peuvent pas augmenter ou diminuer leur production rapidement. Les technologies de charge de base nécessitent généralement un investissement initial important. Cependant, elles peuvent produire de grandes quantités d'électricité à un coût d'exploitation relativement faible. Elles sont donc utilisées pour répondre à la partie non variable de la demande d'électricité. Une centrale nucléaire est un exemple d'unité de base.
Les générateurs de pointe ont généralement des caractéristiques technico-économiques opposées; ils nécessitent un investissement initial plus faible mais des coûts d'exploitation plus élevés. Les générateurs de pointe ont un fonctionnement très souple et présentent les caractéristiques suivantes: démarrage et arrêt rapides, capacités de montée en puissance rapide et niveau opérationnel minimal faible. Ils conviennent donc pour réagir rapidement à la variabilité à court terme des heures de pointe et aux erreurs de prévision. Les générateurs de pointe ont généralement des facteurs de capacité très faibles et ont un modèle commercial différent de celui des unités de base. Les turbines à gaz à cycle ouvert et les générateurs à combustion interne sont des exemples d'unités de production de pointe.
Les générateurs de mi-mérite peuvent être utilisés comme charge de base ou charge de pointe et ont généralement un taux de réponse plus lent que les générateurs de pointe. Ils peuvent offrir une certaine flexibilité en l'espace d'une heure et sont utilisés pour suivre la charge et répondre à la demande intermédiaire. Les turbines à gaz à cycle combiné et l'hydroélectricité sont des exemples de générateurs intermédiaires.

## Slide 16
16
13.3.2 Production flexible
13.3 Flexibilité de l'offre
Questions clés sur la flexibilité apportée au système par la production décentralisée:
Quelle est la capacité installée de chaque technologie répartissable ? (MW)
Quelle est la vitesse de montée/descente de la production de chaque centrale ? (MW/minute)
Quelle est la vitesse de démarrage/arrêt de l'appareil ?
Quel est le niveau de production minimal stable ?
Source : IRENA 2018a
Notes: Les sources d'énergie renouvelables devenant progressivement le pilier du système électrique, les tentatives d'amélioration de la flexibilité offerte par les générateurs thermiques se sont multipliées. Les conceptions modernes des générateurs thermiques offrent de meilleures performances, telles que des taux de montée en puissance plus élevés et un démarrage plus rapide, en particulier pour les technologies au charbon et au gaz.
Les centrales nucléaires ont des niveaux de flexibilité variables et certaines ont la capacité technique de monter ou descendre en puissance relativement rapidement. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les données d'exploitation de certaines centrales nucléaires montrent qu'en mode de suivi de la charge elles peuvent passer de 30% à 100% en une heure (et vice-versa). Toutefois, cette capacité peut être limitée à une utilisation en cas d'urgence pour des raisons économiques ou de sécurité.
Dans un système où la part des ÉRV est élevée, une réduction limitée des ÉRV peut également constituer une source de flexibilité très rentable et permettre une régulation à la baisse. La dispersion géographique des ressources des ÉRV peut également réduire la congestion sur le reseau de transmission et fournir plus de flexibilité au système. Sur les marchés déréglementés, la flexibilité devient progressivement une source de revenus importante puisque les producteurs doivent répondre aux signaux de prix; la flexibilité est donc rémunérée. Dans les environnements réglementés, l'augmentation de la flexibilité des centrales existantes par le biais de plans de modernisation gagne de l'attention en tant que solution à court ou moyen terme.
En résumé, il convient de répondre à quatre questions clés pour évaluer la flexibilité fournie par les générateurs répartissables:
- Quelle est la capacité installée de chaque technologie répartissable ?
- À quelle vitesse chaque unité peut-elle augmenter ou diminuer sa production ?
- Quelle est la vitesse de démarrage ou d'arrêt de l'appareil ?
- Quel est le niveau de production minimal stable ?

## Slide 17
17
13.3.3 Stockage de l'énergie
13.3 Flexibilité de l'offre
Mois
Secondes
Minutes
Heures
Jours
Réglementation
Équilibre
Engagement de l'unité
Équilibre saisonnier
Surveillance de la charge
Hydroélectricité par pompage, CAES
“Power-to-Gas”
Piles
Volants d'inertie
Questions clés sur la flexibilité apportée au système par le stockage de l'énergie:
Quelle est la capacité installée de chaque type de stockage (MW) ?
Quelles sont les vitesses de charge/décharge (MW/minute) ?
Quelle est la capacité maximale de stockage d'énergie (MWh) ?
L'unité de stockage a-t-elle la capacité de fournir de l'inertie au système ?
Source : IRENA 2020a, IRENA2018a : IRENA 2020a, IRENA2018a
Notes: L'objectif premier du stockage de l'électricité est de déplacer l'offre d'électricité dans le temps en stockant l'électricité lorsque sa valeur est la plus faible et en la déchargeant lorsque sa valeur est la plus élevée. La valeur attribuée au stockage de l'électricité dans ce contexte provient de la réduction du coût global de production en évitant la réduction des ÉRV en réduisant les cycles d'exploitation des centrales thermiques et en empêchant les générateurs les plus coûteux de fonctionner. Le stockage peut faciliter les parts élevées des ÉRV en atténuant leurs impacts sur les opérations du réseau. Nous avons vu que ces impacts varient sur différentes échelles de temps. Par conséquent, pour maximiser leur valeur pour le système électrique, les technologies de stockage doivent présenter des caractéristiques techniques appropriées à différentes échelles de temps, telles qu'un temps de réponse rapide et la capacité de fournir de l'inertie.
À l'échelle de temps la plus courte (secondes), les technologies de stockage telles que l'hydroélectricité par pompage et les volants d'inertie synchrones peuvent fournir de l'inertie et réduire la dépendance d'un système à l'égard des générateurs thermiques pour fournir de l'inertie. À une échelle de temps allant de quelques secondes à quelques minutes, le stockage est principalement utilisé pour l'équilibrage et la fourniture de réserves opérationnelles. Les technologies telles que l'hydroélectricité par pompage, le “Power-to-Gas” et les batteries de longue durée les plus modernes sont utilisées pour l'équilibrage sur des périodes plus longues et entre les saisons.
En résumé, il convient de répondre à quatre questions clés pour évaluer la flexibilité offerte par une unité de stockage d'énergie:
- Quelle est la capacité installée de chaque type de stockage ?
- Quelles sont les vitesses de chargement et de déchargement ?
- Quelle est la capacité maximale de stockage d'énergie ?
- L'unité de stockage a-t-elle la capacité de fournir de l'inertie au système ?

## Slide 18
18
13.3.4 Flexibilité du réseau
13.3 Flexibilité de l'offre
Secondes
Procès-verbal
Heures
Jours
Réglementation
Équilibre
Engagement de l'unité
Équilibre saisonnier
Surveillance de la charge
Interconnecteurs et transmission
Mois
Questions clés sur la flexibilité fournie par l'interconnexion/transmission dans les régions:
Quelle est la capacité d'interconnexion/transmission vers les régions/pays voisins (MW) ?
Y a-t-il une limite au taux de fonctionnement (MW / minute) ?
La connexion apporte-t-elle de l'inertie au système ?
Source : IRENA 2018a
Notes: La flexibilité du réseau grâce à l'extension des interconnexions et des lignes de transport permet l'utilisation partagée de ressources flexibles pour gérer la variabilité entre les régions connectées. Par conséquent, si le stockage équilibre l'offre et la demande dans le temps, la transmission et l'interconnexion le font dans l'espace. La flexibilité du réseau fait le lien entre la flexibilité de l'offre et celle de la demande.
Par conséquent, une faible flexibilité du réseau peut devenir un goulot d'étranglement pour la flexibilité du système. Par exemple, dans un système avec une grande flexibilité du côté de l'offre, la congestion du réseau pourrait encore limiter l'intégration de parts élevées des ÉRN. De plus, l'inertie entre deux systèmes doit être partagée par des connexions synchrones (via le courant alternatif). Toutefois, par exemple, l'interconnexion entre l'Irlande et le Royaume-Uni est en courant continu et les deux régions ne peuvent donc pas partager l'inertie.
La capacité de flexibilité maximale (montée en puissance) fournie par une interconnexion ou une ligne de transport est approximativement égale au double de sa capacité nominale. Cette capacité nominale est égale à la montée en puissance globale fournie si la ligne de transport exportant à sa capacité maximale peut passer à l'importation à sa capacité maximale.
Il convient donc de répondre à trois questions essentielles pour évaluer la flexibilité offerte par une ligne de transport ou d'interconnexion:
- Quelle est la capacité d'interconnexion et de transmission avec les régions et pays voisins ?
- Y a-t-il une limite au taux de fonctionnement ?
- La connexion apporte-t-elle de l'inertie au système ?

## Slide 19
19
13.3.5 Flexibilité de fonctionnement
13.3 Flexibilité de l'offre
Secondes
Procès-verbal
Heures
Jours
Réglementation
Équilibre
Engagement de l'unité
Équilibre saisonnier
Surveillance de la charge
Mise en commun des ressources
Marché intrajournalier et amélioration des prévisions concernant les ÉRV
Engagement d'unités hydro-thermales co-optimisées
Mois
Exemples de questions clés sur la flexibilité offerte par les pratiques d'exploitation du système:
Le cadre réglementaire et la structure du marché favorisent-ils l'échange d'électricité entre les régions ?
La structure actuelle du marché incite-t-elle à investir dans la production flexible ?
Est-il possible d’améliorer la finesse de la représentation temporelle nécessaire à la planification de la journée à venir et à l'équilibrage du marché intrajournalier ?
Les prévisions améliorées concernant les ÉRV peuvent-elles être intégrées dans la planification du marché ?
Source : IRENA 2018a
Notes: La dernière source de flexibilité du côté de l'offre est la flexibilité opérationnelle, qui concerne le cadre réglementaire et l'environnement de marché entourant le système électrique. La flexibilité opérationnelle comprend des solutions sans investissement pour débloquer la flexibilité du système en améliorant la façon dont les actifs du système électrique sont exploités. Le marché et les cadres réglementaires constituent un frein à la flexibilité technique existante du côté de l'offre et de la demande. La répartition centralisée et la création d'un marché basé sur les prix pour planifier les échanges d'électricité sont des exemples de mécanismes d'exploitation qui pourraient faciliter l'investissement et la coordination pour libérer la flexibilité du système électrique.
La flexibilité opérationnelle peut également exister à différentes échelles de temps pour répondre à différents défis de flexibilité. À court et moyen terme, l'utilisation de technologies de prévision modernes et la réduction de l’échelle de temps de l'équilibrage du marché quotidien et celle du marché intrajournalier sont des mesures opérationnelles qui peuvent réduire l'impact de l'incertitude des ÉRV sur le système. À long terme, les régulateurs peuvent fournir de meilleurs signaux de prix à long terme pour encourager l'investissement dans les ressources flexibles en améliorant la finesse des représentations temporelle et spatiale des marchés de gros ou en restructurant le marché des capacités.
Il convient donc de répondre à diverses questions pour évaluer le potentiel d’ouverture de la flexibilité dans le système électrique par des mesures opérationnelles telles que:
- Le cadre réglementaire et la structure du marché favorisent-ils l'échange d'électricité entre les régions ?
- La structure du marché incite-t-elle à investir dans la production flexible ?
- Est-il possible la finesse de la representation temporelle nécessaire à la planification de la journée à venir et à l'équilibrage du marché intrajournalier ?
- Les prévisions améliorées les ÉRV peuvent-elles être intégrées dans la planification du marché ?

## Slide 20
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
20
Cours 13.3 Références
IRENA (2018a), "Power system flexibility for the energy transition, Part I : Overview for policy makers", 2018, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2018/Nov/Power-system-flexibility-for-the-energy-transition.
IRENA (2019d), " Innovation landscape brief : Utility-scale batteries" (2019), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Sep/Enabling-Technologies
IRENA (2020a), "Electricity storage valuation framework : Assessing system value and ensuring project viability" (2020), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Electricity-Storage-Valuation-Framework-2020
IRENA (2020b), "Innovation landscape brief : Advanced forecasting of variable renewable power generation " (2020), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2020/Jul/System-Operation-Innovation-Landscape-briefs
IRENA (2020c), "Innovation landscape brief : Co-operation between transmission and distribution system operators" (2020), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2020/Jul/System-Operation-Innovation-Landscape-briefs

## Slide 21
21
13.4.1 Sources de flexibilité du côté de la demande
13.4 Flexibilité de la demande
Par conséquent, comme pour les autres ressources, il convient de répondre à certaines questions clés pour évaluer la capacité technique des sources de flexibilité du côté de la demande:
Quelle est le niveau potentiel de la demande totale pouvant être réduite ou déplacée (MW) ?
À quelle vitesse la demande peut-elle être réduite ou déplacée (MW/Minute) ?
Y a-t-il une limite à la durée de la réduction ou du déplacement de la demande (MWh) ?
Secondes
Procès-verbal
Heures
Jours
Réglementation
Équilibre
Engagement de l'unité
Équilibre saisonnier
Surveillance de la charge
Les agrégateurs fournissent la flexibilité du côté de la demande
VE
La puissance pour le chauffage
“Power-to-Gas”
Réponse à la demande industrielle/commerciale fournissant une réserve
Mois
Source : IRENA 2018a, IRENA 2019e, IRENA 2019e : IRENA 2018a, IRENA 2019e
Notes: Traditionnellement, la demande était considérée comme inflexible dans le système électrique et les opérateurs du système ajustaient l'offre pour répondre à la demande d'électricité. Cependant, comme la part des ÉRV, l'offre devient moins flexible… et la demande doit ainsi permettre plus de flexibilité. La flexibilité de la demande fait référence au déplacement ou à la réduction de la demande des consommateurs et implique la transition vers un système dans lequel la demande peut être modifiée pour mieux s'adapter à l'offre d'électricité.
L’AIÉ classe les sources de flexibilité de la demande en deux catégories: les sources gérées et les sources réactives. Les sources gérées sont des consommateurs, généralement industriels ou commerciaux, qui ajustent leur consommation d'électricité sur la base d'accords de contrôle direct à long terme. Ces sources s’engagent à l'avance envers un gestionnaire de réseau pour réduire leur consommation pendant un certain nombre d'heures par année. Ceci signifie qu'une certaine proportion de la demande du consommateur peut être reportée sans difficultés économiques majeures.
Une source réactive est la proportion de la demande du consommateur sur laquelle le système peut compter pour répondre dynamiquement, par des signaux de prix, à la rareté ou à l'excédent d'électricité en diminuant ou en augmentant la consommation.
Il faut répondre à trois questions clés pour évaluer la capacité technique des sources de flexibilité du côté de la demande:
- Quelle est le niveau potentiel de la demande totale pouvant être réduite ou déplacée ?
- À quelle vitesse la demande peut-elle être réduite ou déplacée ?
- La durée de la réduction ou du déplacement de la demande est-elle limitée ?

## Slide 22
22
13.4.2 Agrégateurs de la demande
13.4 Flexibilité de la demande
Source : IRENA 2019f
Notes: Les consommateurs qui participent à la gestion de la demande sont de tailles diverses, allant des consommateurs résidentiels et commerciaux individuels aux grands consommateurs industriels. Ils sont situés dans différentes zones du réseau électrique. L'un des principaux défis de la participation à la gestion de la demande consiste à coordonner des charges de tailles diverses afin de satisfaire les taux de réponse requis ou de réduire la capacité aux endroits appropriés.
L'un des moyens d'accroître la réactivité consiste à regrouper la demande d'utilisateurs finaux de différentes tailles pour former un bloc de demande plus important. Les agrégateurs sont des entreprises qui passent des contrats avec différents utilisateurs finaux et propriétaires de ressources énergétiques distribuées pour contrôler leurs actifs en leur nom. Les agrégateurs agissent alors en tant que participants au marché de l'électricité et des services auxiliaires en contrôlant les actifs appartenant aux utilisateurs finaux. À cette fin, les agrégateurs pourraient utiliser des compteurs ou des appareils intelligents capables de répondre automatiquement aux signaux de prix émis par le système.
Une autre mesure visant à faciliter la participation à la gestion de la demande consiste à adopter des tarifs en fonction de l'heure de consommation qui varient en fonction des prix du marché de l'électricité afin de favoriser une reduction de la consommation pendant les heures de pointe. La tarification en fonction de l'heure d'utilisation peut également soutenir les ÉRV en augmentant la demande en cas de surproduction et en ajustant la demande pour réduire les augmentations de charge nette. Il en résulte que le besoin de capacité de pointe conventionnelle du système électrique et le cycle des générations thermiques diminuent. Comme pour les autres ressources, la capacité maximale de réponse à la demande est limitée. L'efficacité économique et technique de la participation à la gestion de la demande est maximale au cours des premières phases et diminue au fur et à mesure que cette capacité augmente.

## Slide 23
23
13.4.3 Couplage des secteurs:
production de chaleur et “Power-to-Gas”
13.4 Flexibilité de la demande
Source : https://pixabay.com/photos/smart-home-house-technology-3920905/
Notes: L'électrification est un élément essentiel de la transition énergétique. Si l'électrification et le couplage des secteurs s'effectuent de façon gérable, la demande d’électricité peut être une source de flexibilité.
Le couplage des secteurs de la chaleur et de l'électricité par le biais de l'électrification de la chaleur peut augmenter la demande d'électricité de pointe et les exigences de montée en puissance et, s’il n’est pas soigneusement planifié, ainsi ajouter des risques de fiabilité additionnels sur un système. Cependant, si l'électrification de la chaleur est géré de façon adéquate, elle peut contribuer à l'intégration des ÉRV et à la décarbonisation du réseau électrique. Un système de chauffage composé d'une pompe à chaleur et d'un stockage thermique peut apporter de la flexibilité au réseau électrique en produisant du chauffage lorsque l'énergie renouvelable est abondante dans le système et que les prix de l'électricité sont bas. Cette énergie peut être stockée dans un réservoir thermique et utilisée ultérieurement pour répondre à la demande de chauffage lorsque la production d'énergie renouvelable variable est faible ou que les prix de l'électricité sont élevés.
L'hydrogène est un autre vecteur énergétique à faible teneur en carbone qui pourrait jouer un rôle clé dans la décarbonisation du secteur de l'énergie. L'hydrogène peut être produit à partir d'énergies renouvelables par le biais d'électrolyseurs. Les électrolyseurs sont des dispositifs qui utilisent l'électricité pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Les électrolyseurs peuvent fournir des services de flexibilité et d'équilibrage du côté de la demande en ajustant la production d'hydrogène pour s’adapter aux générateurs renouvelables variables dans les périodes de grande disponibilité des ressources. L'hydrogène produit peut être injecté dans le réseau de gaz et ainsi réduire l'intensité du carbone de ce réseau. Il peut également être stocké dans des installations souterraines de stockage de gaz, fournissant ainsi un stockage saisonnier bon marché pour l'excédent d'énergie renouvelable.

## Slide 24
24
13.4.4 Couplage sectoriel: de l'électricité aux véhicules électriques
13.4 Flexibilité de la demande
Source : https://pixabay.com/photos/ev-charging-vehicle-electric-5704430/
Notes: Tout comme le chauffage, l'électrification est l'une des options clés pour décarboniser le secteur des transports. Dans ce cas, le couplage des secteurs est facilité par les véhicules électriques (VÉ). Les véhicules électriques peuvent avoir différentes stratégies de charge. Leur mode de chargement aura une incidence considérable sur les implications de l'électrification des transports dans le système électrique. Les stratégies de recharge peuvent être divisées en deux groupes principaux:
(1) La charge non contrôlée est une stratégie de charge inflexible qui implique que les véhicules électriques se rechargent à la puissance maximale lorsqu'ils sont branchés. Par conséquent, la demande d'électricité augmentera rapidement si de nombreux véhicules électriques sont connectés au réseau, ce qui pose simultanément des risques de fiabilité pour le réseau électrique. La charge non contrôlée augmente la demande d'électricité de pointe et les exigences en matière de taux de montée en puissance du réseau électrique, ce qui pourrait entraîner des problèmes de flexibilité pour le réseau électrique.
(2) L'autre groupe est appelé "charge intelligente". L'IRENA la définit comme suit: "une manière d'optimiser le processus de charge en fonction des contraintes du réseau de distribution et/ou de transport, de la disponibilité locale des sources d'énergie renouvelables et des préférences des clients". Si les véhicules électriques sont rechargés de manière intelligente, ils peuvent apporter au réseau électrique une flexibilité du côté de la demande en ajustant leur charge en fonction de la disponibilité des sources d'énergie renouvelables variables et en évitant les heures de pointe. Par conséquent, la disponibilité de l'infrastructure pour la recharge intelligente des véhicules électriques réduit la pression exercée sur le réseau électrique par la charge supplémentaire liée à l'électrification des transports. Elle pourrait également faciliter l'intégration d'une plus grande quantité d'énergie solaire et éolienne dans le réseau électrique en déplaçant la charge et en générant des réserves.

## Slide 25
25
13.4.5 Outils d'évaluation de la flexibilité
13.4 Flexibilité du système électrique
Les outils de niveau 1 fournissent principalement une comparaison qualitative de différents systèmes électriques et ne nécessitent donc pas beaucoup de données.
Les outils de niveau 2 vérifient la suffisance de la flexibilité sans procéder à une optimisation complète du système électrique. Ces outils sont principalement destinés à identifier les problèmes potentiels de flexibilité en utilisant des séries temporelles et des données de répartition provenant d'un outil externe.
Les outils de niveau 3 sont basés sur des modèles d'engagement et de répartition des unités et sont parfois combinés avec des modèles de planification de la capacité. Les modèles de niveau 3 sont complexes et nécessitent beaucoup de données.
L'outil FlexTool de l'IRENA est un modèle de niveau 3 qui analyse les opérations et la flexibilité d'un système sur un horizon d’une année.
Notes: Il existe plusieurs outils d'évaluation de la flexibilité utilisant différentes méthodes et présentant différents niveaux de complexité. L'IRENA classe les différentes approches d'évaluation de la flexibilité en trois catégories d'outils d'évaluation, en fonction de leur complexité et de leur niveau de détail:
- Les outils de niveau 1 fournissent principalement une comparaison qualitative de différents systèmes électriques et ne nécessitent donc pas beaucoup de données.
- Les outils de niveau 2 vérifient la suffisance de la flexibilité sans procéder à une optimisation complète du système électrique. Les outils de niveau 2 sont principalement destinés à examiner les problèmes potentiels de flexibilité en utilisant des séries temporelles et des données de répartition provenant d'un outil externe.
Les outils de niveau 3 sont basés sur des modèles d'engagement et de répartition des unités et sont parfois combinés à des modèles de planification des capacités. Ces modèles fournissent une image détaillée du fonctionnement et de l'évolution du système électrique dans différents scénarios et constituent une base solide pour l'évaluation de la flexibilité. Cependant, les modèles de niveau 3 sont complexes et nécessitent beaucoup de données.
Dans ce cours, nous utilisons l’outil de modélisation FlexTool de l'IRENA afin d’évaluer la flexibilité d'un réseau électrique. FlexTool est un modèle de niveau 3 qui analyse les opérations et la flexibilité d'un système sur un horizon d’une année. FlexTool est basé sur un ensemble de données et il utilise une structure de modèle d'engagement unitaire général; par conséquent, les données d'entrée jouent un rôle majeur dans la spécification de ce que fait le modèle.

## Slide 26
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
26
Cours 13.4 Références
IRENA (2018a), "Power system flexibility for the energy transition, Part I : Overview for policy makers", 2018, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2018/Nov/Power-system-flexibility-for-the-energy-transition.
IRENA (2019e), "Demand-side flexibility for power sector transformation" (2019), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Dec/Demand-side-flexibility-for-power-sector-transformation
IRENA (2019f), " Innovation landscape brief : Aggregators" (2019), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jul/IRENA_Aggregators_2020.pdf?la=en&hash=34E90050F80DD1B012F2E6C9E4C90EE11BED6A82
IRENA (2019g), "Innovation landscape brief : Time-of-use tariff" (2019), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Market-Design-Innovation-Landscape-briefs
IRENA (2019h), "Hydrogen : A renewable energy perspective" (2019), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Hydrogen_2019.pdf