## Slide 1
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 14 Méthodologie FlexTool
1

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus des apprentissages
À la fin de ce cours, vous devriez:
RAA1: Comprendre les principales hypothèses qui sous-tendent FlexTool
RAA2: Comprendre les éléments constitutifs de FlexTool
RAA3: Comprendre comment FlexTool calcule les solutions
RRA4: Comprendre les principales données de FlexTool
Notes: À la fin de ce cours, vous devriez:
1) Comprendre les principales hypothèses qui sous-tendent FlexTool
2) Comprendre les éléments constitutifs de FlexTool
3) Comprendre comment FlexTool calcule les solutions
4) Comprendre les principales données de FlexTool

## Slide 3
3
14.1.1 Prévisions parfaites ou incertaines
14.1 Hypothèses
FlexTool n'a aucune incertitude quant à l'avenir (approche déterministe des données présentes et futures):
  FlexTool connaît les caractéristiques de la simulation au début de la simulation (par exemple, la demande et la météo).
  Il s'agit d'une hypothèse nécessaire à l'optimisation en programmation linéaire.
  Ces informations fournissent des renseignements sur certains scénarios et sont préférables à l'absence d'informations.
La réalité :
  Les conditions météorologiques et la demande sont inconnues à l'avance et il faut davantage de ressources d'appoint que dans le cas d'une prévision parfaite.
  La charge et la décharge du stockage d'énergie ne peuvent pas être optimales.
Conséquences :
  Des coûts moindres, car le modèle peut répondre à la demande avec moins d'unités en opération.
  Les profils d'utilisation du stockage de l'énergie sont plus optimaux que dans le cas incertain.
Notes: FlexTool fait une hypothèse clé sur l'incertitude de l'avenir. En effet, FlexTool connaît parfaitement l'avenir de la période de simulation. C'est ce que l'on appelle une approche déterministe. Par exemple, si une simulation est effectuée sur une période de deux semaines, les conditions météorologiques de toute cette période sont parfaitement connues au début de la simulation (ce qui n’est évidemment pas le cas en réalité). Il s'agit d'une hypothèse nécessaire à l'optimisation en programmation linéaire. Malgré cette hypothèse audacieuse, l’approche déterministe fournit des informations précieuses concernant divers scénarios et elle est preferable à une absence d'informations.
Dans la réalité, l'incertitude de ce qui peut se produire dans le futur oblige les gestionnaires de réseaux de transport à engager plus de ressources d'approvisionnement que ce qui est necessaire lorsque les données sont connues à l’avance. Ceci permet de garantir que l'offre répond toujours à la demande, même dans le cas d'une demande élevée et d'une offre faible. Un autre aspect de l'incertitude future est que les profils de charge et de décharge du stockage d'énergie ne peuvent pas être optimaux. Par exemple, dans la réalité, nous ne savons pas si nous aurons besoin d'une grande quantité d'électricité stockée dans un avenir proche pour répondre à une pointe imprévue de la demande d'électricité.
Il en résulte que FlexTool peut répondre à la demande avec moins d'unités en operation. Plus précisément, une capacité de réserve plus faible est nécessaire pour répondre aux demandes imprévues. Il en résulte, dans FlexTool, que le stockage de l'énergie peut être utilisé de manière optimale et une valeur plus élevée peut être extraite du stockage de l'énergie comparativement à ce qui aurait pu être réalisé dans la pratique.

## Slide 4
4
14.1.2 Modélisation linéaire
14.1 Hypothèses
La modélisation linéaire est une méthode permettant de trouver une solution optimale à un problème soumis à un ensemble de contraintes.
FlexTool n'utilise pas de variables de décision entières (par exemple: ouvert/fermé).
  Les démarrages ont été linéarisés ou les unités peuvent être partiellement démarrées.
Quand cela est-il important ?
  Optimisation opérationnelle pour le fonctionnement réel du système
  Comparer des technologies qui ont des caractéristiques de démarrage distinctes (par exemple, turbine à gaz ou moteur à gaz)
  Petits systèmes composés de quelques unités
Quand cela aura-t-il moins d'importance ?
  Planification à long terme de haut niveau et systèmes avec des profils de production flexibles
Notes: La modélisation linéaire est un moyen de trouver une solution optimale à un problème soumis à un ensemble de contraintes. Le type de modélisation utilisé par FlexTool est appelé modélisation linéaire, qui ne modélise pas les variables de décision entières. Ceci signifie que lors de la répartition d'une unité de production d'électricité, celle-ci n'est pas activée ou désactivée, mais augmente de manière linéaire. Dans la réalité, lorsque la lumière du soleil frappe un panneau solaire photovoltaïque, de l'électricité est presque immédiatement produite. FlexTool, cependant, modélise ce phénomène comme un démarrage à augmentation linéaire.
Cette hypothèse devient importante dans un certain nombre de scénarios. L'un d'entre eux concerne l'optimisation opérationnelle du fonctionnement réel du système. Par exemple, en utilisant de l'énergie solaire photovoltaïque, des mesures d’appoint doivent être utilisées pour équilibrer l'offre et la demande à chaque instant. Par conséquent, la lumière qui frappe soudainement un panneau solaire photovoltaïque doit être géré en réduisant la production flexible presque instantanément. En n'utilisant pas de variables de décision entières, cette fonctionnalité n'existe pas.
Un autre exemple de cette importance est la comparaison de technologies qui présentent des caractéristiques de démarrage distinctes.
Enfin, si un système dispose d'un petit nombre d'unités de production, le problème se pose en raison de l'importance relative plus grande de chacune des unités par rapport à un grand système.
Cependant, pour la planification à long terme de haut niveau et les systèmes avec des profils de production flexibles, cela n'a pas autant d'importance. Par conséquent, FlexTool peut utiliser la modélisation linéaire sans compromettre la précision ses résultats.

## Slide 5
5
14.1.3 Calcul de la solution
14.1 Hypothèses
FlexTool utilise le langage GNU MathProg pour formuler le problème d'optimisation et le soumettre à un solveur (qui, lui, est distinct de la formulation du problème).
Ce solveur minimise (ou maximise) la fonction-objectif d’un système soumis à un ensemble contraintes (linéaires).
  flexModel.mod est un fichier contenant une représentation propre à GNU MathProg de ces éléments.
Pour les problèmes linéaires, le solveur à code source ouvert donne de bons résultats.
Les algorithmes de résolution efficaces sont basés sur les méthodes du simplexe primal, de la méthode duale du simplexe ainsi que celle de point intérieur.
Pour les problèmes en nombres entiers mixtes, les solveurs commerciaux sont bien meilleurs que les solutions à code source ouvert.
Les problèmes linéaires fournissent généralement une solution optimale globale.
Dépendant des cas, les problèmes en nombres entiers peuvent trouver une solution optimale globale ou une solution optimale locale.
Notes: Pour calculer la solution d’un modèle de programmation linéaire, le langage de modélisation GNU MathProg est utilisé. GNU MathProg est un moyen de représenter des modèles de programmation mathématique linéaire. Le modèle est décrit par un ensemble de déclarations et de blocs de données. Le solveur minimise ou maximise la function-objectif soumis à un ensemble contraintes (linéaires). Dans FlexTool, le fichier qui contient ces équations est appelé flexModel.mod.
Les solveurs à code source ouvert donnent généralement de bons résultats lors de la résolution de problèmes de programmation linéaire. C'est particulièrement vrai pour le solveur utilisé par FlexTool: Clp, qui est l'abréviation de “COIN-OR linear programming” (programmation linéaire COIN-OR). Cependant, lors de la résolution de problèmes mixtes, les solveurs commerciaux sont bien meilleurs que les solveurs à code source ouvert.
La résolution efficace des problèmes est largement basée sur la méthode du simplexe primal, la méthode dual du simplexe et celle de point intérieur. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces méthodes, nous vous encourageons à trouver du contenu en ligne; cependant, ceci ne fait pas partie du present cours.
Les problèmes linéaires fournissent généralement une solution optimale globale. Ceci signifie que la meilleure solution possible est identifiée. Par ailleurs, la résolution des problèmes en nombres entiers peut ne pas mener à la solution optimale et converger vers un optimum local. Un optimum local est une solution qui peut ne pas être la meilleure possible.

## Slide 6
6
14.1.4 Fonction-objectif
14.1 Hypothèses
La function-objectif de FlexTool est la minimisation des coûts.
Variables :
Fonctionnement
Coûts fixes d'exploitation et de maintenance
Coûts variables d'exploitation et de maintenance
Coût du carburant
CO2: coûts des émissions
Frais de démarrage
Sanctions
Perte de charge
Insuffisance des réserves à la hausse
Marge de capacité insuffisante
Réduction des ÉRV
Inertie insuffisante
Investissement
Coûts d'investissement unitaires
Coûts d'investissement de stockage
Investissement pour les lignes de transmission
Notes: FlexTool cherche à minimiser les coûts globaux du système. Par conséquent, nous disons que la function-objectif est celle de la minimisation des coûts. Cependant, un certain nombre de variables sont nécessaires pour identifier les décisions. Dans cette diapositive, nous allons explorer les variables clés qui influencent ces décisions. En général, ces variables se répartissent en trois catégories: les coûts du système, les pénalités et les investissements réalisés.
Tout d'abord, les coûts globaux du système doivent être pris en compte. Les coûts utilisés par FlexTool sont les coûts fixes d'exploitation et de maintenance, les coûts variables d'exploitation et de maintenance, les coûts des combustibles, les coûts des émissions de CO2 et les coûts de démarrage. Ces variables représentent les coûts d'exploitation d'un générateur d'électricité.
Bien sûr, nous pouvons être en mesure de réduire ces coûts, mais cela se ferait au détriment d'autres facteurs, tels que l'inadéquation de l'offre et de la demande. C'est pourquoi plusieurs pénalités sont également modélisées dans FlexTool pour réduire ces résultats indésirables. Il s'agit notamment de la perte de charge, de réserves à la hausse insuffisantes, d'une marge de capacité insuffisante, de la réduction des sources d'énergie renouvelables variables et d'une inertie insuffisante.
Enfin, nous devons tenir compte des coûts d'investissement. Il s'agit des coûts d'investissement unitaires, des coûts d'investissement de stockage et des coûts nécessaires à l'investissement pour les lignes de transport.

## Slide 7
7
14.1.5 Blocs de construction FlexTool
14.1 Hypothèses
FlexTool est composé de quatre éléments de base :
  Réseau (g): Chaque réseau est constituée d'un produit (par exemple: l'électricité).
  Nœud (n): Chaque réseau est localisé dans un ou plusieurs nœuds (par exemple: le réseau électrique peut être divisé en deux parties, le nord et le sud).
  Unité (u): Les unités peuvent produire, consommer et stocker à partir d'un nœud dans une grille.
  Tranches de temps (t): Les tranches de temps sont une série ordonnée d’intervalles de temps (par exemple: les heures d'une année).
Ils constituent une version abstraite du système énergétique modélisé (gnut-system).
Les données d'entrée définissent le système gnut.
Le modèle est flexible et permet des systèmes gnut très différents.
Notes: FlexTool est composé de quatre éléments fondamentaux. Dans cette section, nous expliquerons ces composants majeurs et comment ils sont réunis pour créer une version abstraite du système énergétique modélisé.
Tout d'abord, les réseaux sont définis dans ce système énergétique. Un réseau (g) est constitué d'un produit particulier, par exemple l'électricité ou le gaz naturel.
Les réseaux sont ensuite localisés à leurs emplacements respectifs. Ces emplacements sont définis comme un nœud. Par exemple, nous pourrions définir quatre nœuds dans un pays donné, à savoir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Un nombre plus ou moins important de nœuds peut être défini (selon le système étudié).
À l'intérieur de ces nœuds se trouvent des unités. Les unités peuvent produire, consommer et stocker de l'énergie à partir d'un nœud du réseau. Par exemple, une centrale électrique produit de l'électricité à un nœud situé dans le sud du pays en question.
Enfin, nous avons les tranches de temps. Les tranches de temps sont une série ordonnée d'intervalles de temps (par exemple: les heures de l'année). Le modèle analysera les réseaux, les nœuds et les unités par intervalle de temps.
Ces composants constituent le système énergétique modélisé, connu dans ce cas sous le nom de système Gnut. L'utilisateur peut définir son propre système Gnut à l'aide de données d'entrée. Des données d'entrée différentes peuvent conduire à des systèmes Gnut très différents grâce à la flexibilité inhérente à FlexTool.

## Slide 8
8
14.2.1 Exemple de système gnut
14.2 Méthodologie FlexTool
nodeGroup: Inertie1
Limite d'inertie: 10 000 MW
nodeGroup: Réserve1
Réserve dynamique: Vrai
Nœud A
Demande: 1000 MWh
Nœud B
Demande: 1500 MWh
Nœud C
Demande: 500 MWh
Type d'unité: Charbon
Efficacité: 28
Coût d'investissement:
800 €/kW
unitGroup: min_wind
Investissement minimum: 200 MW
Type d'unité: Vent
Efficacité 100
Coût d'investissement:
1000 €/kW
Contraintes liées au groupe de nœuds; par exemple:
les contraintes d’un pays
Demandes au sein de chaque nœud
Unités à l'intérieur du pays pour répondre à la demande, avec diverses contraintes
Exemple de système gnut (IRENA FlexTool Basic Training 2020) [1].
Notes: Cette diapositive présente un exemple de système. Il est composé des trois nœuds A, B et C. Chacun de ces nœuds a une demande. Ces nœuds sont soumis à certaines contraintes, représentées par les cases de gauche. La demande à chacun des nœuds est satisfaite par trois types d'unités composées de charbon et d'énergie éolienne.
Il est possible de définir des contraintes sur les nœuds. Dans cet exemple, nous avons deux contraintes pour chacun des nœuds. La première contrainte s'applique à tous les nœuds: A, B et C doivent avoir une limite d'inertie de 10 000 mégawatts cumulés. Dans ce contexte, l'inertie fait référence à l'énergie stockée dans les grands générateurs rotatifs et qui peut être utilisée pour compenser des réductions soudaines de l'approvisionnement ailleurs dans le système.
La deuxième contrainte imposée aux nœuds est celle d'une réserve dynamique. Une réserve dynamique, dans ce contexte, fait référence à la nécessité de disposer d'une capacité de réserve basée sur la production en opération. Par exemple, 5% de toute la production d'énergie éolienne en opération.
Ensuite, nous définissons les demandes d'électricité pour chacun de ces nœuds. Le nœud A a une demande de 1000 MWh, le nœud B une demande de 1500 MWh et le nœud C une demande de 500 MWh.
Enfin, le type d'unité définit des détails génériques sur les unités qui répondent à cette demande. Ainsi, dans cet exemple, toutes les unités au charbon ont un rendement de 28% et un coût d'investissement de 800 €/kW. Toutes les unités éoliennes ont un rendement de 100% et un coût d'investissement de 1000 €/kW.

## Slide 9
9
14.2.2 Modes de fonctionnement
14.2 Méthodologie FlexTool
Répartition: FlexTool optimise les opérations d'une capacité prédéfinie. Ce mode peut être utilisé pour étudier, par exemple:
  Les défis de flexibilité actuels et les plans d'expansion de la capacité existante.
  Réductions de CO2 résultant du plan d'expansion de la capacité.
Investissement: FlexTool peut determiner les investissements dans de nouvelles capacités pour résoudre des défis de flexibilité ou pour réduire les coûts d'exploitation.
  Les utilisateurs peuvent définir des limites au niveau des investissements autorisés en ajoutant des contraintes.
  Par exemple: fixer un niveau maximal d’utilisation des sources d'énergie renouvelables variables.
Notes: FlexTool peut fonctionner selon deux modes différents: (1) Répartition et (2) Investissement.
Dans le mode Répartition, FlexTool optimise les opérations d'une capacité prédéfinie. Par exemple, une étude de cas existante dans un nœud particulier peut avoir une demande de 1000 mégawattheures qui est satisfaite par 500 mégawatts d'énergie solaire, 500 mégawatts d'énergie éolienne et 500 mégawatts en utilisant des turbines à gaz. Avec ce système existant, FlexTool indique la façon optimale d'utiliser ces sources pour répondre à la demande. Le mode de Répartition peut être utilisé pour étudier les défis de flexibilité actuels ou les plans d’expansion de la capacité existante. Il peut également être utilisé pour determiner la réduction les émissions de CO2 résultant d'un plan d'expansion de la capacité.
Dans le mode Investissement, FlexTool peut identifier des investissements optimaux. Par exemple, FlexTool peut déterminer la meilleure façon d'investir afin de faire face aux défis de flexibilité ou de réduire les coûts d'exploitation. Dans ce mode, les utilisateurs peuvent définir des limites au niveau des investissements autorisés en ajoutant des contraintes, par exemple en fixant un niveau maximal d’utilisation des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien.

## Slide 10
11
14.2.3 Stockage dans FlexTool
14.2 Méthodologie FlexTool
Dans FlexTool, il est possible de modéliser des unités de stockage.
Ces unités de stockage emmagasinent l'énergie et la restituent ultérieurement.
  Les unités de base, par exemple les batteries, sont très simples à modéliser dans FlexTool.
  Les études de cas plus avancées peuvent comporter des unités de charge de stockage qui emmagasinent l'énergie dans un réseau de stockage.
  Il est également possible d'utiliser des unités de décharge de stockage, qui convertissent par défaut l'énergie emmagasinée en énergie disponible dans le reseau de stockage.
Il est possible de modéliser différents types de stockage tells que les batteries, l'hydroélectricité par pompage, le “Power-to-x” (électricité ou hydrogène).
Les utilisateurs peuvent étudier les avantages des systèmes de stockage pour les systèmes énergétiques à court et à long terme.
Notes: Le stockage est souvent utilisé puisqu’il peut être un moyen très utile afin d'ajouter de la flexibilité à un système énergétique.
Dans FlexTool, il est possible de modéliser des unités de stockage particulières qui stockent l'énergie, par exemple en période de forte offre et de faible demande. Cette énergie peut ensuite être libérée au moment qui convient à l'opérateur du système, par exemple en période de faible offer et forte demande.
Il est facile de modéliser des unités de base telles que les batteries de stockage. Il est également possible de modéliser des études de cas plus avancées. Il peut s'agir, par exemple, d'unités de charge de stockage qui stockent l'énergie dans un réseau de stockage, et d'unités de décharge de stockage, qui reconvertissent par défaut l'énergie emmagasinée dans le reseau de stockage. Ceci ouvre la possibilité d’avoir des puissances d'entrée et de sortie différentes.
Il est possible de modéliser plusieurs types de stockage différents tells que les batteries, l'hydroélectricité par pompage, le “Power-to-x” (électricité et hydrogène), etc.
Cette capacité permet aux utilisateurs de comprendre les avantages à court et à long terme que les différentes options de stockage apportent au système énergétique.

## Slide 11
12
14.2.4 Couplage des secteurs
14.2 Méthodologie FlexTool
Le couplage sectoriel peut constituer une source importante de flexibilité pour le réseau.
Par exemple: la transformation de la canne à sucre ou du tabac pour les charges de pointe et l'énergie excédentaire
Exemple de couplage du secteur des véhicules électriques (VÉ):
  La recharge sans avantage des VÉ: les propriétaires de voitures chargent leurs véhicules, mais ne les déchargent pas jamais le réseau.
  La recharge intelligente des VÉ: un certain nombre de propriétaires de véhicules électriques de décaler leur recharge de quelques heures afin d'aider le réseau.
  Les VÉ comme moyen de stockage: une certaine proportion de propriétaires de voitures permettent à leurs batteries d'être utilisées comme moyen de stockage d'équilibrage pour le réseau. C'est ce que l'on appelle la connexion véhicule-réseau (“V2G: Vehicle to Grid”).
Il est possible de modéliser un seul de ces types ou un mélange de tous les types.
Notes: Le couplage sectoriel peut constituer une source importante de flexibilité pour le réseau. Par exemple, l'industrie peut être appelée à utiliser un surplus d'énergie. La transformation de la canne à sucre ou du tabac en sont deux exemples. Il en va de même pour le chauffage, la réfrigération et les transports.
FlexTool offre un moyen de modéliser le couplage sectoriel et est fourni avec des exemples de fichiers de données qui présentent comment modéliser ces trois approches avec une étude de cas de véhicule électrique (VÉ).
Par exemple, les véhicules électriques peuvent utiliser le couplage sectoriel pour exploiter les batteries des véhicules électriques lorsqu'elles ne les utilisent pas. Il existe trois types d'utilisation particulières: (1) la recharge sans avantage des véhicules électriques, où les propriétaires de voitures chargent leurs véhicules mais ne les déchargent jamais dans le réseau. La recharge intelligente, où une certaine proportion de propriétaires de véhicules électriques reportent leur recharge à un moment qui favorise la gestion du réseau. Enfin, les véhicules électriques peuvent être utilisés comme moyen de stockage, c'est-à-dire qu'ils sont directement utilisés pour équilibrer le réseau. C'est ce que l'on appelle le “Vehicle-to-Grid (V2G)”.
Toutes ces méthodes auront un impact sur la flexibilité du réseau. Différentes approches peuvent être utilisées dans différents secteurs. Par exemple, la production combinée de chaleur et d'électricité peut être utilisée pour l'industrie et le chauffage urbain.

## Slide 12
12
14.2.5 Scénarios
14.2 Méthodologie FlexTool
Les scénarios permettent à l'utilisateur d'apporter rapidement des modifications (potentiellement mineures) qui ne changent pas les données d'entrée de base.
Il est facile d’analyser de nombreux scénarios.
Quelles sont les possibilités concernant l’utilisation de scénarios ?
Rendre possible les analyses de sensibilité; par exemple, que se passe-t-il si nous faisons varier la demande d'électricité de ±10% ?
Modifier les paramètres; par exemple: augmenter la quantité d'énergie solaire dans le système.
Modifier le mode de fonctionnement du modèle; par exemple: répartition et investissement.
Étudier l'impact des paramètres qui contrôlent les contraintes.
Notes: Les scénarios permettent à l'utilisateur d’effectuer de nombreux scenarios alternatifs d’un système électrique. Ils permettent aux utilisateurs d'apporter rapidement des modifications (potentiellement mineures) qui ne changent pas les données de base. Toutefois, il est important de noter que les scénarios ne sont habituellement pas utilisés pour modifier un grand nombre de paramètres.
Ces scénarios peuvent être utilisés pour étudier l'impact des paramètres sur un système. Par exemple, qu'advient-il de la flexibilité du système si nous faisons varier la demande d'électricité de plus ou moins 10%, ou si nous augmentons la quantité d'énergie solaire dans le système ?
Ces scénarios peuvent nous aider à répondre à des questions telles que: quel est l'impact de permettre à FlexTool de fonctionner en mode investissement ? Obtenons-nous un système moins coûteux que si nous faisions fonctionner FlexTool en mode répartition ?
Enfin, les scénarios peuvent nous aider à étudier l'impact des paramètres qui contrôlent les contraintes. Ceci peut nous aider à déterminer si des paramètres particuliers ont un impact disproportionné sur les résultats du modèle et nous permettre d'approfondir nos recherches.

## Slide 13
13
Cours 14.2 Références
IRENA (2020), IRENA FlexTool Basic Training, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi.

## Slide 14
14
14.3.1 Données d'entrée
14.3 Utilisation de FlexTool
Les données d'entrée de FlexTool sont définies dans des feuilles de calcul Excel, par exemple dans le dossier InputData et le fichier demoModel-1.xlsm.
Les cellules bleu clair sont destinées aux valeurs numériques
Les cellules violettes sont destinées au texte définissant les noms des nœuds, des grilles, des types d'unités et des combustibles.
Les cellules bleu foncé comportent des menus déroulants permettant de choisir les noms définis dans les cellules violettes ou vertes.
Les cellules vertes définissent les noms des séries temporelles qui sont nécessaires dans la feuille "unités".
1
2
3
4
Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
Notes: Les données d'entrée de FlexTool sont définies dans des feuilles de calcul Excel. L'exemple que nous utiliserons pour explorer ces feuilles de calcul Excel s'appelle demoModel-1. Il se trouve dans le dossier InputData du modèle téléchargé dans le cours précédent.
Nous allons maintenant expliquer les principales sections du modèle d'entrée et les couleurs utilisées pour définir chaque type de données.
Dans la zone (1) de la diapositive, nous voyons des cellules de couleur violette. Les cellules violettes servent à définir les nœuds, les grilles, les types d'unités et les combustibles.
Dans la zone (2), les cellules bleu clair permettent d’entrer des valeurs numériques (par exemple, dans ce cas, la demande par nœud).
Dans La zone (3), les cellules bleu foncé comportent des menus déroulants qui permettent de choisir les noms définis dans les cellules violettes ou vertes.
Enfin, dans la zone (4), les cellules vertes définissent le nom des séries temporelles nécessaires dans les feuilles d'unités.
Dans les diapositives suivantes, nous verrons comment utiliser ces boîtes pour créer un modèle de FlexTool.

## Slide 15
15
14.3.2 Définition des grilles, des nœuds et des groupes de nœuds
14.3 Utilisation de FlexTool
Les feuilles Excel définissent différentes données d'entrée.
Les groupes de nœuds et les nœuds sont définis dans les feuilles "nodeGroup" et "gridNode".
Feuille gridNode
feuille nodeGroup
Définit:
la marge de capacité
la limite non synchrone
la limite d'inertie
Définit:
les grilles qui identifient les réseaux, par exemple d'électricité et de gaz naturel
un nœud; celui-ci ne peut faire partie que d'une seule grille
la demande, les importations, la marge de capacité et la réserve.
grille | nœud | groupe de nœuds | groupe de nœuds2 | demande (MWh) | importation (MWh) | marge de capacité (MW) | utiliser ts_reserve | utiliser la réserve dynamique | imprimer les résultats | résultats en couleur
elec | nœudA | continentale |  | 7008000 | 350400 | 35 | 1 | 0 | 1 | 
elec | nœudB | continentale |  | 2190000 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | 
elec | nœudC | continentale |  | 3504000 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | 
elec | nodeD |  |  | 438000 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 
groupe de nœuds | marge de capacité (MW) | partage non synchrone | limite d'inertie (MWs) | utiliser ts_reserve | utiliser la réserve dynamique | résultats en couleur
continentale | 120 | 0.80 |  | 1 | 1 | 
Source : Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
Notes: Les données d'entrée de FlexTool sont définies dans plusieurs feuilles d’un fichier Excel.
Nous examinerons tout d'abord les feuilles “nodeGroup” et “gridNode”.
Les “nodeGroups” définissent une région géographique; par exemple, un pays ou une région d'un pays. Dans cet exemple, le “nodeGroup” fait référence à continent.
Il est alors possible de définir la marge de capacité, les exigences de réserve, la part non synchrone et la limite d'inertie en modifiant simplement les cases bleu clair à la droite du “nodeGroup”.
La feuille “gridNode” permet de définir une grille, par exemple "elec" pour l'électricité, puis un nœud pour cette grille. Dans cet exemple, un nœud pourrait être la partie nord du continent.
Nous pouvons ensuite définir, pour chaque noeud, la demande (en mégawattheures), la quantité d'énergie importée, la marge de capacité et les réserves. Il est possible de modifier ces données dans les cases bleu clair.

## Slide 16
16
14.3.3 Demande de chaque nœud
14.3 Utilisation de FlexTool
La demande nette d’un nœud est la somme de la demande et des importations.
  Les sommes annuelles sont définies dans la feuille “gridNode”.
  Les valeurs horaires sont calculées sur la base d'une série temporelle normalisée.
grille | nœud | groupe de nœuds | groupe de nœuds2 | demande (MWh) | importation (MWh)
elec | nœudA | continentale |  | 7008000 | 350400
elec | nœudB | continentale |  | 2190000 | 
elec | nœudC | continentale |  | 3504000 | 
elec | nodeD |  |  | 438000 | 
feuille gridNode, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
 | grille | elec | elec
 | nœud | nœudA | nœudB
temps |  |  | 
t0000 |  | 589 | 208
t0001 |  | 537 | 203
t0002 |  | 506 | 197
t0003 |  | 482 | 190
t0004 |  | 472 | 188
t0005 |  | 454 | 184
 | grille | elec
 | nœud | nœudA
temps |  | 
t0000 |  | 40
t0001 |  | 40
t0002 |  | 40
t0003 |  | 40
t0004 |  | 40
t0005 |  | 40
ts_import sheet, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
ts_energy sheet, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
Demande normalisée pour une heure:
Demande(t0001) =
ts_energy(t0001)/sum_t(ts_energy) * demande annuelle
1
2
3
Notes: La demande nette de chaque nœud est la somme de la demande et des importations.
À chaque nœud correspond une seule donnée pour la demande (en MWh). Cette demande totale doit être répartie en utilisant une série temporelle.
Nous définissons la demande nette dans la feuille “gridNode” tel que présenté dans la partie (1) de la diapositive. Dans la partie (2), afin de determiner la demande de chaque plage horaire, la demande totale est répartie selon la série temporelle située dans la feuille “ts_energy”.
Dans la partie (3), la même approche est utilisée pour les importations en utilisant toutefois les données de la feuille “ts_import”.
C’est ainsi qu’est définie finement la demande par noeur par plage horaire (d’une durée d’une heure chacune).

## Slide 17
17
14.3.4 Exigences en matière de réserves: les réserves statiques
14.3 Utilisation de FlexTool
Les réserves statiques sont des séries temporelles prédéfinies qui doivent être activées.
  Elles peuvent être appliquées à un seul nœud ou à un groupe de nœuds.
Les séries temporelles “ts_reserve_node” et “ts_reserve_nodeGroup” définissent la réserve statique.
Chaque nœud et groupe de nœuds a besoin de sa propre série temporelle correspondante.
Les réserves dynamiques sont calculées sur la base des unités de production (voir diapositive suivante).
grille | nœud | groupe de nœuds | utiliser ts_reserve | utiliser la réserve dynamique
elec | nœudA | continentale | 1 | 0
elec | nœudB | continentale | 1 | 0
elec | nœudC | continentale | 1 | 0
elec | nodeD |  | 1 | 1
groupe de nœuds | marge de capacité (MW) | partage non synchrone | limite d'inertie (MWs) | utiliser ts_reserve | utiliser la réserve dynamique
continentale | 120 | 0.80 |  | 1 | 1
 | nœud | nœudA
L'heure |  | 
t0000 |  | 18
t0001 |  | 16
t0002 |  | 15
t0003 |  | 14
t0004 |  | 14
t0005 |  | 14
t0006 |  | 13
t0007 |  | 13
 | groupe de nœuds | continentale
L'heure |  | 
t0000 |  | 54
t0001 |  | 50
t0002 |  | 47
t0003 |  | 45
t0004 |  | 44
t0005 |  | 43
t0006 |  | 40
gridNode sheet + ts_reserve_node, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
nodeGroup sheet + ts_reserve_nodeGroup, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
Notes: Il est possible de définir des réserves statiques avec FlexTool. Une réserve statique est une réserve de capacité qui doit être conservée à tout moment, et ce quelle que soit la capacité de production. Les réserves statiques peuvent être appliquées à un seul nœud ou à un groupe de nœuds.
Les réserves statiques sont basées sur des séries temporelles prédéfinies qui doivent être activées dans la feuille “gridNode”. Les feuilles “ts_reserve_node” et “ts_reserve_nodeGroup” définissent les séries temporelles des réserves statiques et se réfèrent respectivement à un nœud et à un groupe de nœuds.
Chaque nœud et groupe de nœuds nécessite sa propre série temporelle.
Les réserves dynamiques sont calculées sur la base des unités de production (voir la diapositive suivante).

## Slide 18
18
14.3.5 Exigences en matière de réserves: les réserves dynamiques
14.3 Utilisation de FlexTool
La réserve dynamique peut être définie pour les unites de production.
  Le parameter “reserve_increase_ration” se trouve dans la feuille “Unit_sheet”.
  Utilisée par défaut avec la génération des ÉRV.
  Lorsqu’une unité produit de l’électricité, elle augmente la réserve nécessaire.
  Par exemple, 10 MW d'énergie éolienne nécessitent 1 MW de réserve.
La réserve dynamique ne s'ajoute pas à la réserve statique; le modèle vérifie les exigences les plus strictes pour chacune des heures.
Unit_sheet, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
Notes: Les réserves dynamiques varient en fonction de la quantité d'électricité produite. Par exemple, si une éolienne a un taux de réserve de 10%, alors une production de 10 MW d'électricité nécessite 1 MW de réserve.
Il est possible de définir le taux de la réserve pour les unites de production dans la feuille “Unit_sheet”. Ce ratio est utilisé par défaut pour les énergies renouvelables variables.
La réserve dynamique ne s'ajoute pas à la réserve statique. Le modèle vérifiera pour chacune des heures laquelle des deux réserves a l'exigence la plus stricte et utilisera cette réserve.

## Slide 19
19
Cours 14.3 Références
IRENA, Abu Dhabi, FlexTool Model, 2020.

## Slide 20
20
14.4.1 Part maximale non synchrone
14.4 Entrée de données dans FlexTool
Les technologies non synchrones ne produisent pas la même quantité d'énergie en permanence (par exemple l'énergie éolienne ou solaire).
Les technologies synchrones le peuvent (par exemple le charbon et le gaz).
L'utilisation maximale de parts non synchrones est définie dans la feuille “master_sheet”.
Définie pour un nœud unique ou un groupe de nœuds.
Les unités de production sont identifiées comme étant comme étant synchrones (0) ou non synchrones (1) dans la feuille “unitType”.
“Master_Sheet”, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
1
4
3
feuille “unitType” + feuille “nodeGroup” + feuille “gridNode”, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
2
Notes: Les technologies non synchrones sont des technologies qui ne produisent pas la même quantité d'énergie en tout temps (par exemple l'énergie éolienne et l'énergie solaire). Les technologies synchrones, en revanche, peuvent produire la même quantité d'énergie à tout moment. Les centrales électriques au charbon et au gaz en sont des exemples.
L'utilisation de la part non synchrone maximale est définie dans la feuille “Master_sheet” (voir partie (1) de la diapositive). Ceci indique à FlexTool que nous aimerions avoir une contrainte de part non synchrone maximale en ce qui concerne la production de l’électricité.
Nous pouvons définir quels types d'unités sont non synchrones. Dans la partie (2) de cet exemple, l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et les batteries sont définies comme étant non synchrones. Il est possible de modifier ces données selon la réalité du système étudié.
Dans la partie (3), on définit la valeur réelle de la part non synchrone dans le système électrique. Dans cet exemple, la part non synchrone est fixée à 80% dans la partie continentale.
Il est possible de définir une part non synchrone différente pour chaque nœud. La partie (4) indique que les nœuds A, B et C ont une part non synchrone de 0,9 tandis que le nœud D a une part non synchrone de 0,8.
En modifiant ces données, il est possible de créer vos études de cas avec leurs parts non-synchrones maximales respectives.

## Slide 21
21
14.4.2 La limite d'inertie minimale
14.4 Entrée de données dans FlexTool
La limite minimale d'inertie est activée à partir de la feuille “Master_sheet” dans les données d'entrée.
Définie uniquement pour les groupes de nœuds.
L'inertie est constante pour chaque unité définie dans “unitType (MWs/MW)”.
feuille “nodeGroup” + feuille “unitType”, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
2
3
feuille “Master_sheet”, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
1
Notes: La limite minimale d'inertie est définie dans la feuille “Master_sheet”. Ceci est illustré dans la partie (1) de la diapositive. Dans cet exemple, nous n'imposons pas de limite d'inertie puisque la valeur est fixée à zéro.
L'inertie d’un système électrique fait référence à l'énergie stockée dans les grands générateurs et moteurs rotatifs. Cette énergie fournit à ces générateurs et moteurs la capacité de rester en rotation. Elle peut être utilisée lorsque des centrales électriques particulièrement importantes tombent en panne pour compenser la perte de puissance du générateur défaillant.
Si on veut fixer une limite minimale d'inertie, il faut utiliser la feuille “nodeGroup”. La partie (2) présente un exemple dans lequel la limite d'inertie (en mégawatts-seconds) est fixée à 100. La limite minimale d'inertie ne peut être définie que pour les groupes de nœuds.
La valeur de l'inertie est une constante et est définie par type d'unite de productino dans la feuille “Unit_type”.

## Slide 22
23
14.4.3 Transferts
14.4 Entrée de données dans FlexTool
Les transferts entre nœuds sont définis dans la feuille “nodeNode”.
  Les deux nœuds doivent appartenir à la même grille.
  Les liens de transfert existants peuvent avoir des capacités différentes dans un sens et puis dans l’autre.
  Les investissements futurs auront toujours une capacité égale dans les deux sens.
feuille “nodeNode”, Source: Modèle FlexTool de l'IRENA [1]
Notes: Il est possible de vouloir permettre le transfert d'électricité d’un endroit vers un autre (par exemple: du nord du pays vers le sud, c'est-à-dire, dans cet exemple, du nœud A vers le nœud B).
Pour permettre un tel transfert, les deux nœuds doivent appartenir au même réseau. Par exemple, il n'est pas possible d'effectuer un transfert d'un nœud de gaz vers un nœud d'électricité (puisqu’il s’agit de deux reseaux distincts).
Il est possible d'autoriser les transferts existants à avoir des capacités différentes dans des directions différentes. Par exemple, la capacité du nœud A vers le nœud B peut être de 150 mégawatts et celle du nœud B vers le nœud A de 100 mégawatts. Toutefois, les investissements futurs auront toujours des capacités égales dans les deux directions (voir feuille “nodeNode” de la diapositive). Dans l'exemple présenté, les transferts du nœud A vers le nœud B sont autorisés, et vice versa, ainsi que les transferts entre le nœud B et le nœud C (et vice versa).
Les capacités de transferts du nœud A au nœud B sont de 150 mégawatts dans les deux directions. Elle sont de 100 mégawatts dans chaque direction entre les nœuds B et C.
Les “pertes volontaires” d’énegie peuvent être utilisées au lieu de réduire la production des ÉRV. Dans cet exemple, la perte sur les deux lignes est de 1%. Par exemple, si le système n'est pas assez flexible, les pertes de transmission peuvent être utilisées pour dissiper l'électricité sous forme de pertes du secteur de la distribution.

## Slide 23
24
14.4.4 Contraintes d’une unite de production en mode répartition
14.4 Entrées de données dans FlexTool
Les principales contraintes et équations pour les unités de production en mode répartition sont les suivantes:
  limite à la hausse de la production, de la réserve et de la charge/décharge du stockage (toujours activée);
  catégories d'unités de production: centrales hydroélectrique, avec ou sans capacité de stockage, centrales thermiques, unités utilisant des ÉRV, unités de conversion.
Unités de production variable (activée par l'utilisateur); si elle est activée, les unités de production peuvent avoir:
  des coûts de démarrage, un temps de fonctionnement et d'arrêt minimaux, une perte d'efficacité en cas de charge partielle.
Contraintes de montée en puissance (activées par l'utilisateur).
Coûts liés aux opérations (toujours activés, mais les paramètres peuvent avoir une valeur de 0):
  Coûts variables: carburant, coûts variables d’opération et de maintenance, coût du CO2 , coûts de démarrage;
  Coûts fixes: coûts fixes d’opératoin et de maintenance.
Notes: Les unités en mode Répartition et en mode Investissement sont modélisées de manière légèrement différente en raison des contraintes de calcul supplémentaires du mode Investissement. Les principales contraintes du mode Répartition sont examinées dans cette diapositive.
Les principales contraintes pour les unités en mode Répartition sont toujours actives. Il s'agit des limites à la hausse de la production, de la réserve, de la charge et de la décharge du stockage.
Les unités de production peuvent être classées en centrales hydroélectrique, avec ou sans capacité de stockage, centrales thermiques, utilisant des ÉRV, ou encore les unités de conversion.
De plus, certaines contraintes peuvent être activées par l'utilisateur. Si elles sont activées, les unites de production peuvent également avoir des coûts de démarrage, des temps de fonctionnement et d'arrêt minimaux, une perte d'efficacité en cas de charge partielle et des contraintes de montée en puissance.
Finalement, des contraintes sont définies pour les unités en opération. Ces coûts comprennent les coûts variables, tels que les coûts des combustibles, les coûts variables d'exploitation et de maintenance, les coûts du dioxyde de carbone et les coûts de démarrage. De plus, les coûts peuvent inclure des coûts fixes tels que les coûts fixes d'exploitation et de maintenance.

## Slide 24
25
14.4.5 Catégorie d'unités
14.4 Entrée des données dans FlexTool
Quatre catégories d'unités: unités de production, avec ou sans stockage, unités utilisant des ÉRV, unité de conversion.
FlexTool détermine la catégorie d'unités sur la base de l'entrée d'unité définie dans la feuille “Units".
Options de données:
  carburant
  “cf_profil”
  Sans stockage
  grille/nœud d'entrée
  aucun
Unités de production
Unités ÉRV
Entrée du nœud -> unité de conversion
Flux entrant, mais pas de stockage -> unité de flux entrant sans stockage
Entrée et stockage -> unité de production
Source: fiche d'unité, modèle FlexTool de l'IRENA [1].
Notes: Une unité peut être classée en quatre catégories: unité de production, avec ou sans stockage, unité d'énergie renouvelable variable (ou unité ÉRV) et unité de conversion.
Il est possible de définir les types d'unités sur la base des données définies dans la feuille “Units”. Ces entrées sont indiquées dans les colonnes C, D, E, F et G.
Les options d'entrée affichées ici sont le combustible, le “cf_profile”, le débit entrant, la réseau, le nœud ou aucune.
Dans cette diapositive, le charbon, le pétrole et la biomasse sont tous des unités de production. Cela s'explique par le fait qu'elles sont alimentées par des combustibles.
L'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque (PV) sont des unités à ÉRV puisqu’elles utilisent l’entrée de données “cf_profile”. Le nœud B RES est une unité de production puisqu’il dispose d'un flux entrant et d'une capacité de stockage. Ceci est illustré ici par un stockage de 150 000 MWh dans la colonne M.
Le nœud B Raw a un flux entrant, mais un stockage de zéro. Il s'agit donc d'une unité de débit sans stockage.
Enfin, le chargeur “EV” est une entrée provenant d'un nœud ou d'une unité de conversion: dans ce cas, il s’agit d’un chargeur de voiture électrique.
Vous avez maintenant atteint la fin de cette conférence. L'exposé 15 portera sur la manière de concevoir une évaluation de la flexibilité à l'aide de FlexTool.

## Slide 25
25
Cours 14.4 Références
IRENA, Abu Dhabi, FlexTool Model, 2020.

## Slide 26
23