## Slide 1: LECTURE 2 LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE
Introduction aux CLEW

## Slide 2: Résultats de l'apprentissage
OIT1 : se familiariser avec les composantes et les processus de la planification énergétique
OIT2 : Comprendre comment interpréter et construire des systèmes énergétiques de référence (SER)
OIT3 : Avoir une compréhension conceptuelle de l'outil OSeMOSYS et de ses paramètres et variables les plus importants.
OIT4 : Connaître les concepts de base de CLEWS/OSEMOSYS
À la fin de cette conférence, vous serez en mesure de
Notes: Ce cours comporte quatre objectifs pédagogiques. À la fin du cours, vous serez en mesure de
Connaître les composantes et les processus de la planification énergétique
Comprendre comment interpréter et construire un système énergétique de référence
Avoir une compréhension conceptuelle de l'outil OSeMOSYS et de ses paramètres et variables les plus importants
Acquérir des connaissances sur les concepts de base de CLEWS/OSeMOSYS
La conférence est structurée en quatre parties. La première partie explique les concepts de système énergétique et de planification énergétique. La deuxième partie introduit l'utilisation d'outils de modélisation pour aider les planificateurs énergétiques. La troisième partie aborde le premier concept plus technique : le système énergétique de référence. Enfin, la quatrième partie explique comment un système énergétique de référence peut être conçu.

## Slide 3: 2.1 Système énergétique et planification
Qu'entend-on par "système énergétique" ?
Ressources énergétiques
Conversion de l'énergie
Transport
Exigences finales
Notes: La première composante du lien entre le climat, la terre, l'énergie et l'eau étudiée dans ce cours est le système énergétique. Tout d'abord, nous devons clarifier ce que nous entendons par "système énergétique" dans ce cours.
Il se peut que vous rencontriez différentes définitions. Les experts en technologie et les ingénieurs des procédés peuvent entendre par système énergétique un composant (par exemple, une turbine) ou un procédé (par exemple, une centrale électrique au charbon). Dans ce cours, nous entendons par système énergétique l'ensemble complexe d'infrastructures et de processus constituant les chaînes d'approvisionnement des vecteurs énergétiques, depuis les sources primaires jusqu'à la demande finale. Ainsi, dans ce cours, un système énergétique sera constitué typiquement par les parties représentées dans la figure : les ressources énergétiques primaires (telles que le charbon, le gaz naturel et le pétrole, mais aussi le soleil et le vent) ; les processus de conversion de l'énergie (tels qu'une centrale au charbon transformant le charbon pour obtenir de l'électricité) ; l'infrastructure de transport (telle que le réseau de transmission et de distribution de l'électricité) ; jusqu'à la demande finale d'énergie ou de services énergétiques (tels que l'électricité pour allumer un poêle ou le diesel pour conduire une voiture).

## Slide 4: 2.1 Système énergétique et planification
Le système énergétique est en place pour répondre aux besoins énergétiques de la population. Mais...
Lorsqu'ils planifient des investissements et des politiques pour le système énergétique, les gouvernements sont confrontés à des contraintes dictées par.. :
Budget ;
Sécurité de l'approvisionnement en énergie ;
Événements inattendus (par exemple, COVID-19) ;
Disponibilité des ressources ;
Le changement climatique ;
Infrastructures partagées avec les pays voisins ;
Évolution de l'économie mondiale ;
Et bien d'autres choses encore...
Qu'entend-on par "système énergétique" ?
Notes: Le système énergétique peut donc être considéré comme un vaste ensemble d'infrastructures au service des personnes. Il contribue à répondre aux besoins en énergie de la population. Il fournit aux ménages l'électricité nécessaire pour allumer des lampes ou des poêles ; il fournit aux industries les combustibles nécessaires au fonctionnement de leurs processus de production ; il fournit aux magasins l'énergie nécessaire au maintien de la chaleur ou de la fraîcheur ambiante, etc. En définitive, elle contribue au développement économique des pays et assure le bien-être des citoyens. Pour que tous aient accès à l'énergie dont ils ont besoin, les investissements dans les infrastructures d'approvisionnement en énergie doivent être planifiés dans une perspective à long terme, de manière à ce que les besoins énergétiques actuels et futurs puissent être satisfaits. Cependant, de nombreux aspects doivent être pris en compte lors de la planification des investissements dans les infrastructures énergétiques : par exemple, la disponibilité du budget, les contraintes liées à la sécurité de l'approvisionnement énergétique, les événements mondiaux inattendus (tels que la pandémie de grippe aviaire), la disponibilité des ressources en énergie primaire, les effets du changement climatique, etc.

## Slide 5: 2.1 Système énergétique et planification
La politique énergétique est la manière dont une entité donnée a décidé d'aborder les questions de planification énergétique, y compris l'approvisionnement en énergie, la distribution et l'utilisation finale.
Il comprend des aspects liés à :
  Sécurité énergétique
  Protection de l'environnement
  Structures du marché
  Mesures d'incitation ou de dissuasion (par exemple, tarifs de rachat garantis, taxes sur le carbone)
  Conservation de l'énergie (par exemple, mesures d'amélioration de l'efficacité)
Politique énergétique
Source de l'image : Photo de Peter Nguyen sur Unsplash
Notes: Afin de mettre en place des plans à long terme pour les investissements dans les infrastructures énergétiques, les gouvernements ont recours à des politiques énergétiques. Les discussions sur les politiques énergétiques sont constamment d'actualité : le "Green New Deal" de la Commission européenne, qui vise des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles en 2050, contient plusieurs exemples de politiques énergétiques ; toutes les décisions des dirigeants nationaux du monde entier concernant les objectifs d'émission, le soutien aux véhicules électriques ou le soutien aux énergies renouvelables sont formalisées par des politiques énergétiques. Et ainsi de suite. La politique énergétique peut être définie comme la manière dont une entité donnée (par exemple, un gouvernement) aborde les questions de planification énergétique. Les politiques énergétiques couvrent tous les aspects du système énergétique, depuis les ressources jusqu'à la conversion, la distribution et les utilisations finales. Les aspects généralement visés par les politiques énergétiques sont : la sécurité énergétique (par exemple, y compris l'indépendance de l'approvisionnement énergétique par rapport à d'autres pays), la protection de l'environnement (par exemple, la limitation des émissions de gaz à effet de serre), les structures du marché (par exemple, la libéralisation de l'approvisionnement en électricité), les mesures d'incitation ou de dissuasion (comme les taxes sur le carbone), la conservation de l'énergie (comme les mesures en faveur de l'efficacité énergétique dans les bâtiments).

## Slide 6: 2.1 Système énergétique et planification
Durabilité
Que faut-il faire pour fournir des sources d'énergie modernes aux régions isolées ?
Que faut-il faire pour augmenter la part des technologies renouvelables ?
Sécurité
Faut-il autoriser l'importation d'électricité ?
Faut-il fermer les installations nucléaires existantes?
Abordabilité
Un programme d'économie d'énergie peut-il contribuer à réduire le coût de l'approvisionnement en énergie ?
Le trilemme énergétique en politique
Source de l'image : Iamme Ubeyou, photo, licence CC 0
Notes: Les questions traitées par les politiques énergétiques peuvent être résumées en trois catégories : la durabilité, la sécurité et l'accessibilité financière. Ces trois catégories sont étroitement liées au programme de développement durable des Nations unies. On peut donc dire que la politique énergétique est confrontée à ce que l'on appelle un trilemme.
En ce qui concerne la durabilité, les questions typiques auxquelles la politique énergétique doit répondre sont les suivantes : Que faut-il faire pour fournir des sources d'énergie modernes aux régions isolées ? Ou encore : que faut-il faire pour augmenter la part des technologies renouvelables ?
En ce qui concerne la sécurité, la politique énergétique doit répondre à des questions telles que : Faut-il autoriser l'importation d'électricité ? Faut-il fermer les installations nucléaires existantes ?
Enfin, en ce qui concerne l'accessibilité financière, une question typique à laquelle la politique énergétique tentera de répondre pourrait être la suivante : un programme de conservation de l'énergie peut-il contribuer à réduire le coût de l'approvisionnement en énergie ? Un programme de conservation de l'énergie peut-il contribuer à réduire le coût de l'approvisionnement en énergie ?
Répondre à toutes ces questions pour un pays ou une région nécessite des processus décisionnels complexes qui impliquent de nombreuses parties du système énergétique et de nombreux acteurs. Il n'est pas facile de comprendre a priori l'impact d'une décision en termes de durabilité, de sécurité et d'accessibilité financière. C'est pourquoi des outils sont créés pour aider les décideurs et les investisseurs à comprendre les impacts potentiels des décisions visant à répondre à ces questions.

## Slide 7: 2.1 Système énergétique et planification
Mozambique
D'importants réservoirs de gaz ont été découverts au cours de la dernière décennie.
Quel rôle le gaz jouera-t-il dans le développement du pays et la réalisation des ODD ?
Un exemple
Source de l'image : JCornelius, Image, licence sous CC 0
Notes: Des exemples concrets de questions relatives à la planification énergétique sont publiés quotidiennement dans les journaux. Et ils sont très souvent liés au trilemme de l'énergie. Le Mozambique en est un exemple. Le pays se développe rapidement mais souffre toujours d'un manque d'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Au cours de la dernière décennie, d'importants réservoirs de gaz naturel ont été découverts au large de la côte nord. Cette découverte a permis au pays de renforcer son accès à l'énergie et son développement. On peut espérer que cela permettra d'atteindre plus rapidement le septième objectif de développement durable des Nations unies, relatif à l'accès universel à l'énergie. Cependant, alors que l'exploitation des ressources commence, d'autres questions se posent : dans quelle mesure le gaz peut-il être utilisé pour répondre aux besoins domestiques en énergie et en électricité ? Quels investissements seront nécessaires ? Comment les possibilités d'échanges de gaz et d'électricité avec les régions voisines évolueront-elles ? Quel sera l'impact de l'utilisation du gaz sur les émissions de gaz à effet de serre du pays ? Enfin, le gaz sera-t-il compétitif à long terme par rapport aux sources d'énergie renouvelables ? Il est possible de répondre à ces questions dans une perspective de planification stratégique, en se projetant dans l'avenir.

## Slide 8: 2.2 Pourquoi modéliser le système énergétique ?
Les gouvernements/le public doivent fixer des objectifs pour le développement futur du pays et de son système énergétique :
  Objectifs politiques
  Options technologiques privilégiées
Prise en compte :
  Disponibilité et prix futurs des formes d'énergie
  Développement d'autres secteurs de l'économie
  Les contraintes géopolitiques...
Les modèles de systèmes énergétiques facilitent ces tâches et permettent d'évaluer quantitativement les implications des décisions politiques sous contraintes
Le besoin
Notes: Il existe de nombreux outils pour soutenir la planification énergétique et ceux sur lesquels ce cours se concentre sont communément appelés "outils de modélisation du système énergétique". De quoi s'agit-il et pourquoi en avons-nous besoin ? Par le biais des politiques énergétiques, les gouvernements fixent des objectifs pour le développement futur de leur pays et du système énergétique. Ces objectifs peuvent prendre la forme de buts politiques (par exemple, émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050), d'options technologiques privilégiées (par exemple, objectifs de pénétration des énergies renouvelables), ou autres. Les objectifs doivent être atteints en tenant compte du fait que le pays peut avoir des contraintes concernant la disponibilité et le coût des ressources énergétiques, les ressources financières disponibles pour le secteur de l'énergie, la géopolitique des régions environnantes. Les modèles de systèmes énergétiques peuvent aider les gouvernements à évaluer quantitativement les implications de leurs décisions politiques en fonction de ces contraintes. Par exemple, ils peuvent déterminer efficacement si un certain plan d'investissement dans les énergies renouvelables sera en mesure de répondre aux futures demandes d'énergie, tout en remplaçant les infrastructures existantes de combustibles fossiles et en réduisant les émissions. Ils peuvent également déterminer le coût global de ces investissements.

## Slide 9: 2.2 Pourquoi modéliser le système énergétique ?
Le besoin
Les modèles peuvent aider :
...Révéler les effets potentiels des nouveaux investissements sur l'ensemble du système national
...Découvrir de nouvelles questions importantes pour la planification
...Identifier et mesurer les incertitudes fondamentales
...Révéler que ce qui est apparemment simple (complexe) est complexe (simple)
...Discipliner le dialogue politique
...Communiquer avec le grand public
Notes: Plus généralement, les outils de modélisation du système énergétique peuvent aider à dévoiler les effets potentiels de nouveaux investissements sur l'ensemble du système national : par exemple, ils peuvent évaluer si des investissements dans 1 GW de turbines éoliennes au cours des 10 prochaines années permettront de répondre à la demande croissante d'électricité à moindre coût ;
Ils peuvent aider à découvrir de nouvelles questions importantes pour la planification et qui n'avaient pas été envisagées auparavant. Par exemple, ils peuvent aider à comprendre si des questions de sécurité d'approvisionnement en énergie pourraient se poser et si les stratégies énergétiques devraient aborder ces questions.
Ils peuvent aider à identifier et à mesurer l'impact de l'incertitude entourant l'avenir. Par exemple, ils peuvent évaluer la rentabilité d'un investissement dans une nouvelle infrastructure d'approvisionnement en énergie dans 10 ans, selon différents scénarios de demande d'énergie.
Ils peuvent révéler que ce qui est apparemment simple est compliqué, ou que ce qui est apparemment compliqué est plus simple que prévu.
En fin de compte, ils peuvent contribuer à discipliner le dialogue politique et à communiquer l'importance des politiques énergétiques au grand public.

## Slide 10: 2.2 Pourquoi modéliser le système énergétique ?
Le potentiel
L'analyse de scénarios constitue une utilisation importante des modèles
Améliorer notre compréhension de l'avenir ;
Analyser les changements potentiels dans l'environnement ;
Établir un consensus pour le changement ;
Gérer les risques.
Référence : Maack, J.N., Scenario Analysis : un outil pour les gestionnaires de tâches, 2001, Banque mondiale
Notes: L'analyse de scénarios est une utilisation typique et puissante des modèles de systèmes énergétiques. Les scénarios sont des représentations de la manière dont l'avenir pourrait se dérouler. Ces représentations peuvent être étayées par des modèles, qui créent une image quantitative de ce qui pourrait se produire si certaines conditions sont remplies. La modélisation de différents scénarios permet aux analystes d'améliorer leur compréhension de l'avenir. Par exemple, elle leur permet de comprendre l'impact que pourraient avoir certaines décisions prises aujourd'hui. Elle permet également aux analystes d'analyser les changements potentiels dans l'environnement, tels que les changements climatiques, et de voir ce qui pourrait se produire avec chacun d'entre eux. Elle permet aux analystes de dégager un consensus sur les changements à apporter aux pratiques actuelles. Un exemple bien connu est celui des analyses de scénarios menées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), qui examine différents scénarios de changement climatique dans le but de sensibiliser l'opinion et de créer une dynamique politique. Enfin, l'analyse de scénarios peut permettre de gérer les risques. Il s'agit d'une utilisation courante pour les investisseurs.

## Slide 11: 2.2 Pourquoi modéliser le système énergétique ?
Les modèles ne peuvent pas prédire l'avenir
  Mais elle peut aider à mieux comprendre l'avenir et à se préparer à prendre des décisions en connaissance de cause.
Les modèles ne peuvent pas prendre de décisions
  La tâche principale d'un analyste énergétique est d'évaluer les différentes options et de fournir des informations claires aux décideurs.
Le champ d'application
Notes: Un point important doit être gardé à l'esprit lors de la conception ou de l'utilisation d'outils de modélisation des systèmes énergétiques (et d'autres outils de modélisation) : les modèles ne peuvent pas prédire l'avenir. Ils peuvent aider à comprendre comment l'avenir pourrait se dérouler, compte tenu des informations dont nous disposons actuellement. Et ils peuvent aider les décideurs politiques ou les investisseurs à prendre des décisions pour préparer l'avenir de la meilleure façon possible. Un autre point doit être gardé à l'esprit : les modèles ne peuvent pas prendre de décisions. Ils ne font que soutenir les décisions et doivent être considérés comme un outil d'aide au dialogue entre les institutions et les individus. Les décisions seront toujours et uniquement prises par les institutions et les individus, avec l'espoir que les informations proviennent de modèles solides, bien développés et impartiaux. Dans ce contexte, la tâche principale des analystes énergétiques qui produisent ou utilisent des modèles est d'évaluer les différentes options politiques et de fournir des données claires, transparentes et quantitatives aux décideurs.
Bien que ces concepts puissent sembler triviaux à première vue, il est facile pour les analystes de les oublier lorsqu'ils se plongent dans le travail de modélisation.

## Slide 12: 2.2 Pourquoi modéliser le système énergétique ?
Le champ d'application
En résumé...
Modéliser pour obtenir des informations, pas des chiffres... (ni des réponses)
Huntington et al. (1982)
Référence : Huntington, H., Weyant, J.P., Sweeney, J.L., Modeling for insights, not numbers : the experiences of the energy modeling forum, Omega, 10 (5), 1982
Notes: Tous les concepts susmentionnés peuvent être résumés par une expression bien connue dans la communauté de la modélisation énergétique : "Modéliser pour comprendre, pas pour compter". Cette expression fait partie du titre d'une publication de Hill Huntington, John Weyant et James Sweeney, qui présente les premières expériences de l'Energy Modelling Forum aux États-Unis. Bien qu'elle date de 1982, cette publication reste une référence importante et pertinente pour la communauté de la modélisation énergétique d'aujourd'hui. Elle rassemble les enseignements des premières décennies de la modélisation énergétique, au cours desquelles plusieurs outils ont été créés pour mieux comprendre les raisons des crises pétrolières des années 70 et pour déterminer si de tels événements pouvaient être évités à l'avenir. Nombre de ces outils existent encore aujourd'hui et sont largement utilisés dans le monde entier. Leur champ d'application n'a pas changé de manière significative : leur rôle est le même, à savoir nous aider à comprendre comment nous pouvons mieux planifier l'approvisionnement en énergie et nous préparer à des résultats inattendus.
Le prochain module commencera à se pencher sur le fonctionnement de ces outils de modélisation et sur la manière dont un système énergétique réel peut être transformé en une construction mathématique.

## Slide 13: Lecture 2.2 Références
Maack, J.N., Scenario Analysis: a Tool for Task Managers, 2001, World Bank
Huntington, H., Weyant, J.P., Sweeney, J.L., Modeling for insights, not numbers: the experiences of the energy modeling forum, Omega, 10 (5), 1982

## Slide 14: 2.3 Le système énergétique de référence (SER)
La complexité du système énergétique peut être simplifiée et représentée dans une structure de modèle organisée. Nous l'appelons "système énergétique de référence".
Qu'est-ce que c'est ?
Notes: La première étape de la création d'un modèle de système énergétique consiste à élaborer un schéma conceptuel. Pour ce faire, comme dans de nombreux domaines de la physique et de l'ingénierie, la réalité doit être transformée en une structure de modèle simplifiée, gérable et organisée. Dans le domaine de la modélisation énergétique, cette structure de modèle est généralement appelée système énergétique de référence (abrégé en "SER"). Un exemple de système énergétique de référence est donné dans la figure. L'ensemble complexe de chaînes d'approvisionnement constituant un système énergétique réel y a été transposé en une esquisse comportant quelques cases et lignes. Même si la structure du système énergétique est grandement simplifiée dans ce schéma, la figure montre toujours qu'il existe essentiellement des sources d'énergie primaire qui sont reliées aux besoins énergétiques finaux par un certain nombre de processus. Il est très important de créer ce schéma au tout début de tout exercice de modélisation. Sans lui, il sera très difficile de se faire une idée de ce que nous modélisons et de la communiquer à quelqu'un d'autre. Ce module va maintenant décrire quelques caractéristiques typiques d'un système énergétique de référence.

## Slide 15: 2.3 Le système énergétique de référence (SER)
  Le SER est une représentation graphique simplifiée et agrégée du système énergétique réel analysé ;
  Les SER couvrent non seulement la configuration actuelle du système énergétique, mais aussi les voies de développement possibles ;
  Il montre toutes les chaînes d'approvisionnement en énergie existantes et potentielles, depuis les ressources énergétiques primaires jusqu'à la demande finale ;
  Le niveau de simplification dépend des questions à analyser et de la disponibilité des données ;
  Le SER doit être une représentation minimale de la réalité nécessaire pour répondre aux questions politiques ;
Qu'est-ce que c'est ?
Notes: Un système énergétique de référence est une représentation graphique simplifiée et agrégée du système énergétique réel analysé. En général, le système énergétique de référence représente non seulement l'infrastructure actuelle de l'offre et de la demande d'énergie, mais aussi l'infrastructure future potentielle. En d'autres termes, si le système énergétique représenté ne comporte pas d'éoliennes, mais que celles-ci pourraient jouer un rôle dans les années à venir, l'utilisateur doit les inclure dans la représentation. Ceci est important car le système énergétique de référence montre la structure du modèle et le modèle est censé se projeter dans plusieurs années. Une autre caractéristique importante d'un système énergétique de référence est qu'il représente des chaînes complètes d'offre et de demande d'énergie, depuis les ressources énergétiques primaires jusqu'à la demande d'énergie finale (ou services énergétiques finaux). Le niveau de complexité du système énergétique de référence dépend des questions que l'utilisateur souhaite analyser (ainsi que de la disponibilité des données). Le niveau de complexité doit être le minimum requis pour répondre aux questions politiques d'intérêt. Par exemple, si l'objectif est d'analyser le rôle relatif des éoliennes offshore et terrestres, ces deux technologies doivent être représentées séparément dans le modèle et dans le système énergétique de référence.

## Slide 16: 2.3 Le système énergétique de référence (SER)
RES se compose de :
  Niveaux d'énergie
  Ressources, Primaire, Secondaire,..., Final,...
    (extrait des ressources, traité, converti, transmis, distribué, ...)
  Transporteurs d'énergie / produits de base
  Charbon, pétrole, gaz, bois, combustible nucléaire, électricité, chaleur,...
  Technologies
  qui extraient, traitent, convertissent l'énergie d'une forme à une autre ou à un service énergétique, la transmettent et la distribuent
Structure
Notes: Cette partie examine de plus près la manière dont le système énergétique de référence est généralement structuré. Tout d'abord, il représente différents niveaux dans les chaînes d'approvisionnement et de demande d'énergie. En d'autres termes, il représente la succession de l'importation ou de l'extraction des ressources, des utilisations de l'énergie primaire, des utilisations de l'énergie secondaire, des utilisations de l'énergie finale ou même des services finaux. Ce schéma sera illustré dans un instant. Il représente séparément tous les vecteurs énergétiques et les produits de base utilisés et transportés dans la partie du système énergétique que le modélisateur souhaite analyser. Par exemple, si le modélisateur souhaite inclure la chaîne d'approvisionnement en charbon, le système énergétique de référence peut inclure la ressource primaire de charbon, le charbon traité pour être utilisé dans les centrales électriques, l'électricité fournie par les centrales électriques et l'électricité distribuée aux utilisateurs finaux. Enfin, le système énergétique de référence comprend l'ensemble des technologies, infrastructures et processus qui font partie du système énergétique analysé. Il n'est pas nécessaire de les représenter individuellement, mais ils peuvent également être représentés de manière agrégée. Le niveau de détail dépend de l'objectif de l'analyse.

## Slide 17: 2.3 Le système énergétique de référence (SER)
Structure
Finale
Technologie
Secondaire
Primaire
Produits de base
Notes: Voici un exemple de tout ce qui a été décrit dans la diapositive précédente. Dans ce système énergétique de référence très simple, vous pouvez voir, en différentes couleurs, différentes chaînes d'approvisionnement en électricité : en violet, l'approvisionnement en électricité à partir du gaz ; en noir, l'approvisionnement à partir du charbon ; en bleu, l'approvisionnement à partir de l'hydroélectricité ; en jaune-orange, l'approvisionnement à partir de l'énergie solaire photovoltaïque ; en rose, l'approvisionnement à partir de l'énergie éolienne. Suivant une représentation typique, le côté gauche de la figure montre le "début" des chaînes, c'est-à-dire les ressources primaires. Il s'agit respectivement du gaz, du charbon, de l'eau, du soleil et du vent. Le centre représente l'approvisionnement en énergie secondaire, c'est-à-dire l'approvisionnement en vecteurs énergétiques issus de la conversion des vecteurs énergétiques primaires. L'approvisionnement en énergie secondaire comprend les processus de conversion tels que les centrales électriques, mais aussi les infrastructures de transmission et de distribution de l'électricité. Enfin, à droite, on trouve la demande d'énergie finale (dans ce cas, une demande d'électricité). Il convient de noter qu'il est possible de représenter beaucoup plus de niveaux, de manière beaucoup plus détaillée. Il ne s'agit que d'un exemple illustratif. Dans la figure, les lignes représentent les vecteurs énergétiques ou les produits de base qui circulent dans les chaînes d'approvisionnement ; les boîtes représentent les technologies ou les processus qui utilisent les vecteurs énergétiques et/ou les convertissent en d'autres vecteurs. Dans cet exemple, les cases de gauche représentent l'extraction de l'énergie primaire, celles du centre représentent les centrales électriques et les infrastructures de transmission.

## Slide 18: 2.3 Le système énergétique de référence (SER)
Comment l'utiliser
Il doit refléter tous les éléments modélisés;
Il convient de s'y référer lors de la définition de toutes les données d'entrée du modèle;
Il peut être modifié!
Notes: Le système énergétique de référence est très important dans chaque exercice de modélisation de système énergétique, car il fournit au modélisateur des orientations pour le reste de l'exercice de modélisation. Il s'agit d'une image claire et facile à comprendre de la structure, de la portée et de l'objectif du modèle, à laquelle le modélisateur peut se référer à tout moment. Pour que cela soit vrai, le modélisateur doit toutefois utiliser correctement le système énergétique de référence. Les indications suivantes peuvent aider dans cette direction : tout d'abord, le système énergétique de référence doit réellement inclure chaque élément qui doit être représenté dans le modèle. Il doit y avoir une correspondance totale entre la structure du modèle et cette représentation graphique. Deuxièmement, il faut s'y référer lors de la définition de toutes les entrées du modèle. Par exemple, supposons que le modélisateur inclue dans le modèle la chaîne d'approvisionnement en électricité produite à partir de gaz, telle qu'elle est représentée en haut de la figure. La figure pourrait en fait guider le modélisateur dans le processus : tout d'abord, deux types d'actifs représentant les mines de gaz et les centrales électriques au gaz doivent être créés ; ensuite, une marchandise représentant le gaz doit être créée ; cette marchandise doit être épinglée d'une manière ou d'une autre en tant que sortie de l'extraction de gaz et entrée de la centrale électrique au gaz ; de la même manière, la centrale électrique au gaz fournira de l'électricité en tant que sortie. La dernière indication serait de se rappeler que le système énergétique de référence peut être modifié à tout moment. Cela peut s'avérer utile si le modélisateur découvre que l'une des options technologiques incluses dans la représentation n'est pas nécessaire. Dans ce cas, l'utilisateur peut revenir au système énergétique de référence et supprimer cette option.

## Slide 19: 2.4 Comment concevoir un RES
a) Identifier les niveaux d'énergie et les porteurs
Photo de Dominik Vanyi sur Unsplash
Photo de Jason Blackeye sur Unsplash
Photo par Elijah Ekdahl sur Unsplash
Source de l'image : Iamme Ubeyou, photo, sous licence CC 0
Notes: Ce module explique comment créer un système énergétique de référence. La création d'un système énergétique de référence est l'un des moments les plus importants de tout l'effort de modélisation, car il détermine la structure que le modèle aura. La conception d'un SRE comporte cinq étapes principales. La première étape consiste à identifier les niveaux d'énergie et les porteurs. En d'autres termes, il s'agit de séparer toutes les parties du système énergétique réel que nous analysons en catégories standard telles que l'approvisionnement en énergie primaire, l'approvisionnement en énergie secondaire, les demandes d'énergie finale, les demandes de services finaux. Par exemple, en commençant par la gauche, nous pouvons classer les exemples présentés dans la figure comme suit : le premier, l'extraction du charbon, se situe au tout début de la chaîne d'approvisionnement, du côté des sources d'énergie primaire ; le deuxième, une centrale électrique, se situe plus ou moins au centre, dans l'approvisionnement secondaire ; le troisième, le réseau de transmission, se situe à nouveau plus ou moins dans l'approvisionnement secondaire ; le quatrième, un champ de panneaux solaires photovoltaïques pour l'approvisionnement énergétique centralisé, se situe dans l'approvisionnement secondaire, au même stade que la centrale électrique.

## Slide 20: 2.4 Comment concevoir un RES
  Quelles sont les technologies de conversion énergétique actuellement utilisées pour transformer l'énergie primaire en énergie finale à tous les niveaux et/ou prévues pour l'avenir ?
  Quelles sont les technologies de transmission/transport d'énergie actuellement utilisées et/ou prévues pour l'avenir ?
  Dresser une liste des technologies et regrouper celles qui présentent des caractéristiques similaires.
b) Identifier les technologies
Notes: La deuxième étape de la conception d'un SRE consiste à séparer davantage les parties de la chaîne d'approvisionnement précédemment identifiées en technologies ou processus bien définis. Cette étape identifie les technologies de conversion utilisées pour transformer l'énergie primaire en énergie finale aux différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement et les technologies de transmission utilisées pour acheminer les vecteurs énergétiques. Il convient de noter que le terme "technologie" ne désigne pas nécessairement chaque élément d'infrastructure. Par souci de simplicité, il est également courant de regrouper sous une même étiquette plusieurs éléments d'infrastructure présentant des caractéristiques similaires. Par exemple, le modélisateur peut décider de regrouper toutes les centrales électriques au charbon d'un pays dans une même catégorie appelée "centrales électriques". Ce processus de regroupement (ou d'agrégation) est très courant dans l'analyse des systèmes énergétiques et il est utilisé pour simplifier la structure du modèle et l'effort de calcul nécessaire à sa résolution. Si elle est effectuée correctement, l'agrégation de technologies ou de processus présentant des caractéristiques similaires peut permettre au modélisateur d'aborder certaines questions de recherche avec un effort de calcul limité et sans perdre d'informations significatives.

## Slide 21: 2.4 Comment concevoir un RES
c) Simplifier et agréger
Source de l'image : CS Odessa, search.creativecommons.org, diagramme, sous licence CC BY 4.0
Raffinerie
Pétrole brut
GPL
Essence
Kérosène
Diesel
HFO
Entrée
Sortie
Notes: La troisième étape de la conception d'un SRE consiste à introduire une simplification supplémentaire : pour chacun des processus ou technologies identifiés à l'étape précédente, les détails ou sous-processus non pertinents sont supprimés et une seule grande boîte est conservée, avec des entrées, des sorties et quelques fonctions de transfert. L'exemple présenté dans les figures peut clarifier ce que cela signifie. À gauche, le schéma d'une raffinerie est assez complexe. Une raffinerie est en soi un réseau très complexe de processus échangeant des entrées et des sorties d'énergie et de matières. Dans certains cas, l'analyste peut décider d'examiner chacun de ces processus. Toutefois, pour les besoins d'un modèle de système énergétique à l'échelle nationale, l'analyste peut décider de représenter une raffinerie simplement comme une "boîte" qui prend du pétrole brut en entrée et qui donne, après une série d'étapes, un certain nombre de produits pétroliers en sortie. Ce type de représentation est illustré à droite. Le fait de ne pas tenir compte de ce qui se passe à l'intérieur de la raffinerie ne signifie pas que la représentation de l'ensemble des entrées et des sorties est nécessairement inexacte. L'analyste peut toujours reproduire avec précision le rapport entre les sorties et les entrées, en fonction des données réelles provenant de la raffinerie. De la même manière, l'analyste peut représenter tous les coûts de production avec précision, à partir des comptes de la raffinerie. La seule information perdue est ce qui se passe à l'intérieur de la raffinerie, car l'analyste ne s'y intéresse pas, dans ce cas. Ce processus de simplification peut être appliqué à toutes les autres technologies ou processus inclus dans le modèle.

## Slide 22: 2.4 Comment concevoir un RES
d) Représenter les principales entrées et sorties
Charbon
Extraction du charbon
Gaz
L'électricité
Gaz Centrale électrique
Huile
Essence
Raffinerie
Diesel
Kérosène
Exemples
Diesel
Transport
Voiture
Notes: La quatrième et dernière étape de la conception d'un SRE consiste à identifier clairement les intrants et les extrants de toutes les technologies (ou groupes de technologies) définies dans les étapes précédentes. Cette étape découle presque automatiquement de la troisième. Une fois que chaque ensemble de processus a été représenté par une boîte, selon le niveau d'agrégation que le modélisateur juge le meilleur, le bord de la boîte peut être considéré comme la limite du processus spécifique. Les entrées sont identifiées comme tout ce qui traverse la limite vers l'intérieur et les sorties comme tout ce qui traverse la limite vers l'extérieur. Avec ce type de représentation, le modélisateur peut en fait représenter de nombreux types de technologies ou même de systèmes naturels. Prenons l'exemple de la figure du bas. L'utilisateur peut représenter une voiture en introduisant dans le modèle une boîte qui prend en entrée du diesel et donne en sortie un service appelé "transport", exprimé par exemple en unités de passagers-km. Le modélisateur peut détailler le rapport entre la production et l'entrée, de manière à représenter avec précision la quantité de carburant utilisée pour fournir une certaine quantité de service. Le coût de la fourniture du service peut également être détaillé. D'autres exemples seront présentés plus loin dans le cours. Notez qu'il n'y a pas de contrainte particulière quant à ce que le modélisateur peut représenter. Même un morceau de rivière peut être représenté, avec une boîte qui prend de l'eau en entrée et donne de l'eau en sortie.

## Slide 23: 2.4 Comment concevoir un RES
e) Régionaliser
Diviser l'infrastructure par type et par pays ou région
Représenter les liens entre les pays ou les régions par le biais d'une infrastructure spécialisée
Électricité Espagne
L'électricité
France
Exportation d'électricité Espagne
Électricité Espagne
L'électricité
France
Importation d'électricité Espagne
Source de l'image : Kolja21, Europe subregion map world factbook.svg, sous licence CC BY 3.0
Notes: La cinquième et dernière étape est la régionalisation. Elle n'est pas toujours nécessaire, mais elle peut être utile dans certains types d'applications. Lorsque l'objectif du modèle est d'étudier l'impact du développement des infrastructures régionales sur le système énergétique des différents pays, ou le rôle du commerce entre les différents pays, il peut être judicieux de représenter chaque pays séparément dans le modèle. Cela peut se faire en deux étapes. La première consiste à modéliser séparément l'infrastructure d'approvisionnement en énergie de chaque pays, de la manière indiquée dans les diapositives précédentes. Par exemple, si le modèle inclut l'Espagne et la France et que les deux pays disposent d'une infrastructure d'approvisionnement en gaz naturel, le modèle doit inclure deux chaînes d'approvisionnement en gaz naturel, une pour l'Espagne et une pour la France. La deuxième étape consiste à représenter l'infrastructure du commerce de l'énergie entre les pays. Là encore, si le modèle inclut l'Espagne et la France et représente le système d'approvisionnement en électricité des deux pays, l'utilisateur peut permettre l'échange d'électricité entre les deux pays en introduisant de nouvelles technologies. Des exemples sont présentés à gauche. Les technologies représentent de manière agrégée toutes les infrastructures d'importation/exportation d'électricité entre les deux pays. Elles utilisent l'électricité fournie par un pays comme intrant et livrent de l'électricité à l'autre pays comme extrant.
Toutes ces étapes de la conception d'un système énergétique de référence ne sont pas gravées dans le marbre et varieront en fonction de la portée des modèles. Cependant, elles fournissent de bonnes indications sur le type de réflexions que le modélisateur doit mener lorsqu'il entame un effort de modélisation d'un système énergétique.

## Slide 24
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
“This material was translated in French by Pacifique Koshikwinja from the Université Catholique de Bukavu as part of the work of the RE-INTEGRATE project. The RE-INTEGRATE project has received funding from the European Union's HORIZON EUROPE Research and Innovation Programme under grant agreement No 101118217.”
Gardumi F., Sridharan V. (KTH)., Shivakumar A. (UNDESA)., Niet T. (SFU)., Ramos E.P. (KTH)., Alfstad T., (UNDESA) 2021. Lecture 3: Energy modeling tools and OSeMOSYS. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, United Nations Development Program and United Nations Department of Economic and Social Affairs.
.