## Slide 1: LECTURE 4 MODÉLISATION DES TECHNOLOGIES ÉNERGÉTIQUES
Introduction aux CLEW

## Slide 2: Résultats de l'apprentissage
OIT1: connaissance des composants et des processus d'un modèle de système énergétique
OIT2: Compréhension conceptuelle des paramètres les plus importants liés à la représentation des technologies
OIT3: Compréhension conceptuelle des différents coûts associés aux technologies énergétiques
OIT4: compréhension conceptuelle de l'impact des coûts technologiques sur leur rôle dans l'approvisionnement en énergie
A l'issue de cette conférence, vous obtiendrez:
Notes: Ce cours approfondit la manière dont les technologies sont modélisées. Les concepts expliqués dans la conférence s'appliquent à OSeMOSYS, mais peuvent être considérés comme généraux et applicables à plusieurs autres outils. L'accent sera mis sur la représentation des technologies énergétiques, mais des concepts similaires peuvent également être appliqués à la représentation de l'eau et de l'utilisation des sols. Cela deviendra plus clair plus tard dans le cours. A la fin de ce cours, vous devriez être familiarisé avec les composants et les processus d'un modèle de système énergétique, avoir une compréhension conceptuelle des paramètres les plus importants pour la représentation des technologies dans un modèle de système énergétique, avoir une compréhension conceptuelle des différents coûts associés aux technologies énergétiques et, enfin, avoir une compréhension conceptuelle de l'impact des coûts technologiques sur le rôle des technologies dans l'approvisionnement en énergie.

## Slide 3: 4.1 Capacité et activité
Une boulangerie dispose d'une machine à pain.
Si la machine est chargée avec 5 kg de farine et 4 litres d'eau, elle produit 50 baguettes au bout d'une heure.
Commencer par un exemple
Source de l'image : Olga Kudriavtseva, photo de Unsplash ; Laura Mitulla, photo de Unsplash ; Frédéric Dupont, photo de Unsplash ; CampusFrance , photo, sous licence CC 0
5 kg de farine
4 l d'eau
50 baguettes
Notes: Le premier concept clé est celui de capacité et d'activité. Les définitions de la capacité et de l'activité et la différence entre les deux sont mieux illustrées par un exemple. Comme ces concepts s'appliquent non seulement à l'énergie, mais aussi à tout type de machine ou d'activité, nous choisirons un exemple sans rapport avec l'énergie. Imaginons une boulangerie équipée d'une machine à pain. La machine est représentée au centre de la figure. Supposons que, lorsque la machine est chargée de 5 kg de farine et de 4 litres d'eau, elle produise 50 baguettes au bout d'une heure. Bien entendu, la réalité est plus compliquée et la levure, le sel et plusieurs autres étapes entrent en ligne de compte. Ces étapes sont omises pour simplifier la représentation. Deux concepts importants sont sous-entendus dans la figure. Lorsque la farine et l'eau sont données en entrée, on obtient des baguettes en sortie. Il existe un rapport précis entre les intrants et les extrants. Lorsque l'on définit le rôle d'une technologie dans un modèle, il faut toujours définir la nature des intrants, la nature des extrants liés à ces intrants et le rapport entre les extrants et les intrants.

## Slide 4: 4.1 Capacité et activité
Capacité de la machine: quantité qu'elle peut produire dans une unité de temps (par exemple, 1 heure).
Activité de la machine: quantité produite à un moment donné
Commencer par un exemple
Source de l'image : Frédéric Dupont, photo, formulaire Unsplash ; CampusFrance , photo, sous licence CC 0
CAPACITÉ : 50 baguettes par heure
ACTIVITÉ : 150 baguettes dans les 3 prochaines heures
Notes: Le fait que la machine puisse produire 50 baguettes en une heure est fondamental. Il permet de comprendre ce que sont la capacité et l'activité de la machine. La capacité est définie comme la quantité de pain que la machine est capable de produire dans une certaine unité de temps. Dans le cas présent, la capacité est de 50 baguettes par heure. L'activité est définie comme la quantité de pain produite par la machine sur un horizon temporel donné. Par exemple, si la machine travaille pendant trois heures, elle produit 150 baguettes. 150 baguettes est son activité. La valeur de la capacité ne change pas. Elle est liée à la machine spécifique qui a été achetée par les propriétaires de la boulangerie. La valeur de l'activité change normalement et dépend de la période considérée. Si la machine continue à fonctionner, son activité après une heure sera de 50 baguettes, après deux heures de 100 baguettes, après trois heures de 150 baguettes et ainsi de suite. L'activité peut également être inférieure au maximum que la machine peut atteindre. Par exemple, si l'on ajoute moins de farine et d'eau, moins de baguettes sortiront au bout d'une heure.

## Slide 5: 4.1 Capacité et activité
Si nous voulons plus de pain en une heure, nous devons augmenter notre capacité, c'est-à-dire installer plus de machines dans la boulangerie.
Commencer par un exemple
Source de l'image : Frédéric Dupont, photo, formulaire Unsplash ; CampusFrance , photo, sous licence CC 0
CAPACITÉ : 150 baguettes par heure
ACTIVITÉ : 150 baguettes dans l'heure qui suit
Notes: L'exemple précédent a montré que la machine permet au boulanger d'obtenir au maximum 50 baguettes par heure, si elle est entièrement chargée. Cela signifie que le boulanger ne peut pas vendre plus de 50 baguettes par heure. Imaginons maintenant que la boulangerie devienne très populaire et qu'elle ait un nombre croissant de clients. La demande de pain augmente et le boulanger constate qu'il a la possibilité de vendre plus de 50 baguettes par heure. Comment le boulanger pourrait-il vendre davantage ? En augmentant la capacité de la boulangerie, c'est-à-dire en investissant dans davantage de machines à pain. Si le boulanger achète deux machines supplémentaires du même type que la première, il y aura trois machines dans la boulangerie, chacune pouvant produire 50 baguettes par heure. Par conséquent, la capacité totale de la boulangerie, c'est-à-dire le nombre de baguettes qu'elle peut produire en une heure, passera à 150. Lorsque la capacité est portée à 150 baguettes par heure, l'activité en une heure peut également augmenter. Cet investissement aura des répercussions sur les autres dépenses de la boulangerie : par exemple, il sera probablement nécessaire d'embaucher davantage de boulangers pour s'occuper de toutes les machines en même temps. Ces implications seront discutées plus loin dans le cours.

## Slide 6: 4.1 Capacité et activité
Application au système énergétique
Source des images : oatsy40 , photo, sous licence CC BY ; Public Domain Photos, photo, sous licence CC BY ; Bernt Rostad , photo, sous licence CC BY
ACTIVITÉ : 3000 GJ de charbon en une heure, 6000 GJ en deux heures, etc...
ACTIVITÉ : 1000 GJ d'électricité en une heure, 2000 GJ en deux heures, et ainsi de suite...
CAPACITÉ : 1000 GJ d'électricité par heure
= 1000 GJ / 3600 secondes
= 0,2778 gigawatts (GW)
CAPACITÉ : 0,2278 GW
Notes: Les concepts de capacité et d'activité sont essentiels pour le type de modélisation effectué dans ce cours. Tout d'abord, ils sont importants dans le processus de modélisation du système énergétique. Par exemple, si l'on considère l'approvisionnement en électricité, les centrales électriques constituent un type central d'actif ou de technologie. Les centrales électriques sont également définies par leur capacité et leur activité, exactement de la même manière que la machine à pain. La figure de cette diapositive représente une centrale électrique au charbon. Dans l'exemple, sa capacité, c'est-à-dire l'électricité qu'elle est capable de fournir en une unité de temps, est de 1 000 GJ par heure. En effectuant quelques opérations, nous constatons que cela correspond à environ 0,23 GJ par seconde, soit 0,23 GW. Si telle est la capacité, la centrale électrique peut fournir 1 000 GJ d'électricité en une heure, ou 2 000 GJ en deux heures, et ainsi de suite. La centrale peut également fournir moins que cela, si elle ne fonctionne pas au maximum de ses capacités. Mais elle ne peut pas fournir plus. La quantité que la centrale électrique fournit effectivement correspond à son activité. En même temps, pour que la centrale puisse fournir cette quantité d'électricité, elle doit être alimentée en charbon. L'apport en charbon nécessaire pour que la centrale produise 1 000 GJ en une heure est trois fois plus important, c'est-à-dire qu'il faut 3 000 GJ de charbon pour une heure, ou 6 000 GJ pour deux heures.

## Slide 7: 4.1 Capacité et activité
Définit la relation entre la capacité et l'activité
L'activité qui pourrait être générée par une unité de capacité fonctionnant à 100 % pendant 1 an)
Exemple: Si la capacité et l'activité d'une raffinerie sont toutes deux mesurées en barils par an, l'unité capacité/activité est de 1.
Toutefois, si la capacité est mesurée en barils par jour et l'activité en barils par an, l'unité capacité/activité est alors 365
Unité de capacité d'activité
Source de l'image : Frédéric Dupont, photo, formulaire Unsplash ; CampusFrance , photo, sous licence CC 0
Notes: Dans OSeMOSYS, le modélisateur doit définir la valeur d'un paramètre appelé capacité-unité d'activité. Ce paramètre est nécessaire en raison de la structure d'OSeMOSYS et il est essentiel. Il représente un rapport fixe entre l'activité et la capacité d'une technologie. Plus précisément, sa valeur équivaut à l'activité qui pourrait être générée par une unité de capacité fonctionnant au maximum pendant un an. La valeur dépend des unités que le modélisateur choisit pour la capacité et l'activité. Par exemple, imaginons que l'on modélise une raffinerie dont la capacité et l'activité sont mesurées en barils par an. Imaginons que la capacité soit égale à 365 barils par an. L'activité, qui est le nombre de barils livrés en un an, sera à nouveau égale à 365. Cela signifie que l'unité capacité/activité, qui est le rapport entre l'activité en un an et la capacité, est égale à 1. Si la capacité est mesurée en barils par jour et que l'activité est toujours mesurée en barils par an, les choses changent. Pour la même raffinerie, la valeur de la capacité est maintenant de 1 baril par jour (ce qui revient à dire 365 barils par an). La valeur de l'activité est toujours de 365 barils par an. Cela signifie que l'unité capacité/activité est égale à 365. L'importance de ce paramètre apparaît maintenant plus clairement : si le modélisateur fixe une valeur erronée pour ce paramètre, il y a une représentation erronée de la quantité d'activité pouvant provenir d'une unité de capacité. Cela peut entraîner des résultats de modélisation très déraisonnables.

## Slide 8: Lecture 4.1 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, … Howells, Mark. (2018, December). Representing primary energy supply in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585692

## Slide 9: 4.2 Paramètres de coût
Les coûts sont divisés en coûts d'investissement, coûts fixes et coûts variables.
Vue d'ensemble
Carburant
Autres consommables (par exemple, produits chimiques, détergents, etc.)
Salaires
Taxes et assurances
Coûts fixes du carburant
Amortissement
Retour sur investissement
Autres charges fixes non récurrentes
Notes: Une autre famille de paramètres d'entrée méritant une attention particulière est celle des paramètres de coût. OSEMOSYS est un outil d'optimisation des coûts. Il trouve le mélange de technologies qui a le coût le plus bas. Par conséquent, l'aspect du mélange et le rôle de chaque technologie dans le mélange dépendront des coûts de chaque technologie. Dans le domaine de l'ingénierie énergétique, ainsi que dans d'autres domaines de l'ingénierie de production, les technologies ou les actifs physiques génèrent généralement deux catégories de coûts : les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation et de maintenance. Les coûts d'investissement se composent principalement du capital nécessaire à la construction de l'actif (emprunts auprès des banques ou investissements des actionnaires) et des dépenses ponctuelles liées à l'autorisation de construire, aux évaluations environnementales, etc. Ils sont généralement encourus pendant la phase de planification et de construction, sur quelques années. Ils ne dépendent donc pas du niveau d'activité de l'actif, mais plutôt de sa capacité. Outre les coûts d'investissement, les taux d'intérêt sont également pris en compte. Les taux d'intérêt garantissent le retour sur investissement pour les créanciers ou les investisseurs.

## Slide 10: 4.2 Paramètres de coût
Les coûts sont divisés en coûts d'investissement, coûts fixes et coûts variables.
Vue d'ensemble
Carburant
Autres consommables (par exemple, produits chimiques, détergents, etc.)
Salaires
Taxes et assurances
Coûts fixes du carburant
Amortissement
Retour sur investissement
Autres charges fixes non récurrentes
Notes: Les coûts d'exploitation et de maintenance se subdivisent en coûts variables et en coûts fixes. Il existe plusieurs définitions pour chacun de ces types de coûts. En général, toutefois, les coûts variables comprennent les coûts qui varient en fonction du niveau d'activité d'une technologie. Il peut s'agir, par exemple, de dépenses de carburant ou d'autres consommables. L'utilisation de carburant ou de consommables est directement proportionnelle au niveau de production de la technologie ou, en d'autres termes, proportionnelle à l'activité. Les coûts fixes comprennent généralement les coûts encourus chaque année, mais ils varient principalement en fonction de la capacité de la technologie. Ils comprennent, par exemple, les coûts de main-d'œuvre et les salaires. Un exemple peut aider à comprendre ce poste de coût. Lorsqu'une centrale électrique est construite et commence à fonctionner, les propriétaires doivent embaucher du personnel pour faire fonctionner la centrale. Même s'il peut y avoir une certaine rotation du personnel, c'est plus ou moins le même nombre de personnes qui devra être rémunéré chaque mois et chaque année pour faire fonctionner la centrale, indépendamment du fait que la centrale fonctionne plus ou moins au cours d'un mois donné. Par conséquent, on peut considérer que les coûts salariaux dépendent davantage de la taille de la centrale, c'est-à-dire de sa capacité, que de son activité.

## Slide 11: 4.2 Paramètres de coût
Une technologie ne génère des coûts de capital que lorsqu'il y a un investissement.
Dépendance temporelle
 | Année 1 | Année 2 | Troisième année | Année 4
Coût du capital [M$/GW] | 2000 | 1900 | 1800 | 1700
SI un investissement est réalisé au cours de l'année 2,
il en résulte un coût de 1900 millions de dollars par unité de capacité installée.
Par exemple, un investissement de 0,1 GW entraînerait un coût de 1900 M$/GW * 0,1 GW = 190 millions de dollars.
Si le même investissement était réalisé au cours de la quatrième année, le coût serait de 1700 M$/GW * 0,1 GW = 170 millions de dollars.
Notes: Il est important de comprendre quelques autres attributs des éléments de coût décrits dans les diapositives précédentes. Ces attributs sont représentés dans OSeMOSYS et influencent de manière significative la compétitivité des coûts des différentes technologies. La notion la plus importante est que tous les éléments de coût dépendent du temps. Souvent, les coûts ont tendance à diminuer avec le temps en raison des développements technologiques, des économies d'échelle, de l'augmentation de la compétitivité et de nombreux autres facteurs de marché. C'est particulièrement vrai pour les coûts d'investissement. L'exemple montre que les coûts d'investissement diminuent fortement année après année. Cette diminution a un impact important sur le moment le plus opportun pour réaliser un investissement. Dans l'exemple, qui représente une technologie fictive d'approvisionnement en énergie, si un investissement est réalisé au cours de la deuxième année, le coût du capital sera de 1900 millions de dollars US par unité de capacité (GW). Par exemple, si un investissement est réalisé dans une centrale électrique d'une capacité de 0,1 GW, le coût total de l'investissement sera de 190 millions de dollars US. Si le même investissement est réalisé deux ans plus tard, à l'année 4, le coût par unité de capacité est plus faible, 1700 dollars US. Dans ce cas, le coût total de l'investissement pour une centrale électrique de 0,1 GW sera de 170 millions de dollars US. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un investissement a lieu au cours de l'année 2, malgré le coût plus élevé. Cependant, il est important d'être conscient de l'impact que les variations de coûts peuvent avoir sur la compétitivité des technologies.

## Slide 12: 4.2 Paramètres de coût
Une technologie génère des coûts fixes au cours de chaque année où il y a une capacité installée.
Dépendance temporelle
 | Année 1 | Année 2 | Troisième année | Année 4
Coût fixe [$/MW] | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65
Par exemple, une capacité de 100 MW entraîne un coût de 50 000 $/MW * 100 MW = 5 millions de dollars au cours de l'année 1.
SI la capacité retirée est retirée avant le début de l'année 4th , aucun coût ne sera supporté au cours de l'année 4 .th
Notes: Les coûts fixes d'exploitation et de maintenance peuvent également varier dans le temps. Cela peut être lié, par exemple, aux variations annuelles des coûts de la main-d'œuvre et à la réorganisation de la structure du travail dans les sites de production. Toutefois, dans ce cas, la dynamique générée par les variations de coûts est légèrement différente de celle liée aux coûts du capital. Les coûts fixes ne sont pas encourus une seule fois comme les coûts du capital. Les coûts fixes sont encourus chaque année et ils sont proportionnels à la capacité installée. Imaginons le cas d'une centrale électrique de 100 MW qui a été installée auparavant et qui est en place pendant les années 1, 2 et 3. Au cours de ces années, les coûts fixes par unité de capacité installée augmentent, passant de 50 000 dollars US par MW à 60 000 dollars US par kW. Cela signifie que la centrale électrique devra supporter des coûts fixes croissants chaque année. La première année, les coûts fixes s'élèveront à 100 fois 50 000, soit 5 millions de dollars US. En faisant le même calcul pour les années 2 et 3, on obtient respectivement 5,5 millions de dollars US et 6 millions de dollars US. Même s'il est prévu que les coûts fixes augmentent à nouveau au cours de l'année 4, aucun coût ne sera réellement encouru au cours de l'année 4. La raison en est que la centrale électrique n'existera plus au cours de l'année 4. Sa capacité sera de 0.

## Slide 13: 4.2 Paramètres de coût
Une technologie engendre des coûts variables pour chaque unité d'activité
Dépendance temporelle
 | Année 1 | Année 2 | Troisième année | Année 4
Coût variable [$/GJ] | 2 | 2 | 2 | 2
S'il y a une activité au cours d'une année
un coût de 2 M$/PJ est alors encouru
Par exemple, une activité de 1 PJ entraînerait un coût de 2 millions de dollars / PJ * 1 PJ = 2 millions de dollars.
S'il n'y a pas d'activité, aucun coût n'est encouru
Notes: Enfin, les coûts variables d'exploitation et de maintenance varient également dans le temps. Cette variation est liée aux variations des prix du marché de tous les consommables que la technologie utilise pendant son fonctionnement, par exemple les substances chimiques ou les combustibles. Dans l'idéal, ces coûts varient beaucoup au cours d'une année. Cependant, les carburants et les produits chimiques sont souvent achetés par un site de production sous forme de stocks importants, dans le cadre de contrats à long terme et à prix fixe. Cela signifie que le coût peut être considéré comme constant tant que le contrat n'est pas renégocié. Dans OSeMOSYS, il est possible de modifier les coûts variables chaque année. Il est important de se rappeler que les coûts variables sont très différents du capital ou des coûts fixes et qu'ils affectent la compétitivité d'une technologie d'une manière très différente. Les coûts variables ne sont pas proportionnels à la capacité installée comme le capital ou les coûts fixes, mais à l'activité. Dans l'exemple, on suppose qu'une centrale électrique a une activité et produit un rendement au cours des années 1, 2 et 3, mais pas au cours de l'année 4. Le coût par unité de production est de 2 millions de dollars US par PJ. La production annuelle est de 1 PJ. Par conséquent, la centrale électrique encourt 2 millions de dollars US de coûts variables chaque année, de l'année 1 à l'année 3. Étant donné que la centrale électrique n'est pas active au cours de l'année 4, elle n'aura pas de coûts variables au cours de cette année. Toutefois, si elle existe toujours et qu'elle est installée, elle encourra des coûts fixes la même année.

## Slide 14: Lecture 4.2 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, … Howells, Mark. (2018, December). Representing primary energy supply in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585692

## Slide 15: 4.3 Impact des structures de coûts
Un exemple de système énergétique simple
Système énergétique insulaire
Centrale électrique au charbon
Centrale électrique au gaz naturel
Source de l'image : Public Domain, photo, sous licence CC BY ; Source de l'image : TBoard, photo, sous licence CC BY ; Source de l'image : Hrvoje_Photography, photo, sous licence Unsplash
Options de centrales électriques | Disponibilité annuelle de carburant (PJ) | Coût variable (USD/PJ) | Consommation de carburant (PJ de combustible/PJ d'électricité) | Production d'électricité variables (PJ)
Charbon | 600 | 350 | 3 | XCL
Gaz naturel | 300 | 300 | 2 | XGS
Notes: Ce module explore la manière dont les paramètres de coût discutés dans les diapositives précédentes peuvent affecter un problème d'optimisation mathématique lié à la planification énergétique. La discussion est basée sur un exemple très simple, représentant le système énergétique d'une île. Supposons que la demande annuelle d'électricité sur une île soit de 250 PJ. Les personnes et les industries vivant sur l'île consomment 250 PJ par an. Deux centrales électriques peuvent être utilisées pour répondre à la demande annuelle d'électricité : une centrale au charbon et une centrale au gaz naturel. Le tableau présente certaines caractéristiques des centrales électriques. Tout d'abord, le rendement de la centrale au charbon est inférieur à celui de la centrale au gaz. Cela signifie que la centrale au charbon utilise plus de combustible pour obtenir la même production. Deuxièmement, le coût variable est plus élevé pour la centrale au charbon. En résumé, il est plus coûteux et moins efficace de faire fonctionner la centrale au charbon. Cependant, la disponibilité annuelle du gaz naturel est inférieure à celle du charbon : il y a moins de gaz. L'objectif est d'estimer la quantité d'électricité qui doit être produite par chacune des centrales pour répondre à la demande annuelle, de manière à minimiser le coût total du système.

## Slide 16: 4.3 Impact des structures de coûts
Un exemple de système énergétique simple
Structure du problème et données
XCL = Variable de production d'électricité (en PJ) pour le charbon PP
XGS = Variable de production d'électricité (en PJ) pour le gaz PP
Demande annuelle totale : 250 PJ
Disponibilité du charbon : 600 PJ/an
Disponibilité du gaz : 300 PJ/an
Coût d'utilisation de la centrale électrique au charbon : 350 * XCL
Coût d'utilisation de la centrale à charbon : 300 * XGS
Notes: La discussion devient alors un peu plus compliquée. Cependant, elle est importante car elle montre les principes de fonctionnement de base de tout outil de modélisation du système énergétique. La première étape de la résolution du problème énoncé dans la diapositive précédente consiste à le décomposer en ses parties et données fondamentales, puis à rédiger une formulation mathématique. On peut commencer par les parties fondamentales. Celles-ci sont représentées dans le carré. Supposons que X C.L. est la variable de production d'électricité (en PJ) pour la centrale au charbon et que X G.S. est la variable de production d'électricité (en PJ) pour la centrale au gaz. La demande totale à satisfaire est de 250 PJ. La disponibilité du charbon et du gaz est limitée à 600 et 300 PJ par an respectivement. Le coût de production d'un PJ d'électricité à partir de gaz et de charbon est respectivement de 300 et 350 dollars US.

## Slide 17: 4.3 Impact des structures de coûts
Un exemple de système énergétique simple
Formulation mathématique
Fonction objective : Minimiser le coût total de production de l'électricité
Minimiser le coût total (Z) = 350 * XCL + 300 * X GS
Contrainte de demande : XCL + XGS ≥ 250
Contrainte de disponibilité du charbon : 3* XCL ≤ 600
Contrainte de disponibilité du gaz : 2* XGS ≤ 300
Contrainte de production positive : XCL ≥ 0, XGS ≥ 0
Notes: Voyons maintenant la formulation mathématique. Tout d'abord, il convient d'écrire la fonction objectif. L'objectif est de minimiser le coût total de production d'électricité. Il s'agit de la somme des coûts de production de l'électricité par les centrales au charbon et au gaz. Le coût de la centrale au charbon est égal au coût unitaire, 350, multiplié par la production de la centrale au charbon (qui est la variable inconnue). De même, le coût de la centrale à gaz est égal au coût unitaire, 300, multiplié par la production au gaz. Cette minimisation doit se faire en respectant certaines contraintes. La première contrainte est que la demande doit être satisfaite. En d'autres termes, la somme de la production annuelle des deux centrales électriques doit être au moins égale à 250 PJ, la demande annuelle. Les deuxième et troisième contraintes stipulent que l'utilisation totale du charbon et du gaz doit être inférieure à la disponibilité du charbon et du gaz. L'utilisation est définie par la production (X) multipliée par l'utilisation de combustible par unité de production. Enfin, la production étant une grandeur physique, on suppose qu'elle est supérieure ou égale à 0.

## Slide 18: 4.3 Impact des structures de coûts
Un exemple de système énergétique simple
XCL ≥ 0, XGS ≥ 0
Contrainte de demande : XCL + XGS ≥ 250
Contrainte de disponibilité du gaz : 2* XGS ≤ 300
Contrainte de disponibilité du charbon : 3* XCL ≤ 600
Formulation mathématique
Représentation graphique
Notes: Pour ce problème simple, le processus de recherche de la solution peut être représenté graphiquement. Trouver une solution signifie trouver les valeurs de X C.L. et X G.S., c'est-à-dire la fourniture d'électricité par les centrales au charbon et au gaz. Sur le graphique de droite, on peut d'abord représenter les contraintes qui stipulent que X C.L. et X G.S. doivent avoir des valeurs positives. Les deux axes ne montrent que la région des valeurs positives. Deuxièmement, on peut représenter la contrainte de la demande. Celle-ci stipule que la production combinée de la centrale au charbon doit être au moins égale à la demande, soit 250 PJ. En rappelant les concepts de l'algèbre linéaire, cette inégalité est satisfaite par toute valeur de X C.L. et X G.S. supérieure à la ligne bleue. Ensuite, on peut représenter la contrainte par laquelle 2 fois X G.S. doit être inférieur à 300, ou autrement dit, X G.S. doit être inférieur à 150. Cette contrainte est satisfaite par toute valeur située à gauche de la ligne rouge. Le même raisonnement peut être appliqué aux valeurs de X C.L.. Elles doivent se situer en dessous de la ligne verte.

## Slide 19: 4.3 Impact des structures de coûts
Un exemple de système énergétique simple
Pool de solutions
Représentation graphique
(150,200)
(150,100)
(50,200)
Minimisation des coûts
Minimiser z = 300 * XGS + 350 * X CL
Solution optimale
Notes: Le couple de valeurs de X C.L. et X G.S. représentant la solution du problème doit obéir à toutes les contraintes en même temps. Il doit donc se situer à l'intérieur du triangle rouge défini par les lignes bleue, rouge et verte du graphique. Sa position exacte est déterminée par la fonction de minimisation des coûts. Le coût de la production de gaz est inférieur à celui de la production de charbon. La solution sera donc celle qui utilise le plus possible le gaz, puis le charbon pour couvrir le reste de la demande. La solution est alors le coin inférieur droit du triangle.
Cet exemple illustre la dynamique essentielle de tout problème d'optimisation d'un système énergétique. Une application d'OSeMOSYS fonctionne de la même manière, sauf qu'elle prend généralement en compte beaucoup plus d'années, beaucoup plus de technologies et de produits, et des demandes potentiellement différentes, etc. En règle générale, un problème OSeMOSYS comporte des milliers de contraintes. Il est donc difficile de trouver une solution graphiquement et il est nécessaire d'utiliser un logiciel puissant.

## Slide 20: Lecture 4.3 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, … Howells, Mark. (2018, December). Representing primary energy supply in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585692

## Slide 21: 4.4 Autres paramètres
Durée de vie opérationnelle
Coût d'investissement de 15 000
Durée de vie opérationnelle de 20 ans
Source des images : motorblog, photo, sous licence CC BY ; Prayitno, photo, sous licence CC BY
Coût d'investissement de 10 000
Durée de vie de 10 ans
Notes: Les technologies ont davantage de caractéristiques qui influencent leur compétitivité. Celles-ci sont également couramment prises en compte dans les outils de modélisation des systèmes énergétiques et dans OSeMOSYS, afin que la réalité puisse être représentée plus fidèlement. Ce module illustrera les plus importantes de ces caractéristiques.
Commençons par la durée de vie opérationnelle. Il est de notoriété publique qu'un bien ou une technologie fonctionne bien pendant un certain temps, après quoi il commence à rencontrer de nombreux problèmes dus au vieillissement. À ce moment-là, on peut dire que la durée de vie opérationnelle de la technologie est terminée et qu'elle doit être déclassée. Certaines technologies sont plus robustes et vivent plus longtemps. D'autres ont une durée de vie plus courte. Cela affecte leur compétitivité, car cela influe sur le montant qu'il vaut la peine d'investir dans ces technologies. L'exemple de la figure le montre. Imaginons que la voiture de gauche coûte 10 000 dollars américains, tandis que celle de droite coûte 15 000 dollars américains. La voiture de droite coûte 1,5 fois celle de gauche. Cependant, la voiture de droite vit deux fois plus longtemps que celle de gauche, soit 20 ans. Si vous deviez ignorer les performances pendant une minute et vous contenter d'assurer une voiture le plus longtemps possible avec le moins d'argent possible, laquelle choisiriez-vous ? Il serait logique de choisir celui de droite. Pour avoir une voiture pendant 20 ans, il ne faut que 15 000 dollars dans ce cas. Dans le cas de gauche, il faudrait racheter la voiture au bout de 10 ans et la dépense totale s'élèverait à 20 000 dollars.

## Slide 22: 4.4 Autres paramètres
Facteur de disponibilité et de capacité
Utilisé pour tenir compte de la maintenance et des pannes - quelle quantité de son maximum théorique l'usine peut-elle produire?
Source de l'image : Public Domain Photos, photo, sous licence CC BY
Notes: D'autres paramètres affectant de manière significative la compétitivité d'une technologie sont le facteur de disponibilité et le facteur de capacité. Ils sont très importants dans OSeMOSYS, mais souvent compliqués à déterminer. Vous ferez des exercices pour comprendre leur signification. Le facteur de disponibilité et le facteur de capacité représentent, en général, la quantité qu'une technologie peut réellement produire, par rapport à son potentiel théorique maximal. Le facteur de disponibilité tient compte des heures de maintenance planifiée. En d'autres termes, il tient compte du temps au cours duquel les propriétaires arrêteront la production pour effectuer des activités de maintenance régulières. Le facteur de capacité tient compte des heures d'arrêts non planifiés. C'est-à-dire le temps pendant lequel la technologie tombe en panne de manière inattendue. La maintenance planifiée peut avoir lieu à n'importe quel moment de l'année décidé par le propriétaire. Les pannes imprévues peuvent survenir à tout moment, avec une certaine probabilité. Plus le temps d'arrêt pour des événements planifiés ou non planifiés est élevé, moins une technologie est rentable.
Prenons l'exemple d'une centrale électrique au charbon. En règle générale, elle doit être arrêtée entre 1 000 et 2 000 heures par an pour maintenance, en fonction de son âge. Étant donné que le nombre maximum d'heures qu'elle peut produire en un an est de 8 760, cela signifie environ 15 % de temps d'arrêt planifié, soit un facteur de disponibilité de 85 %.

## Slide 23: 4.4 Autres paramètres
Efficacité
Source des images : oatsy40 , photo, sous licence CC BY ; Public Domain Photos, photo, sous licence CC BY ; Bernt Rostad , photo, sous licence CC BY
3 PJ de charbon (rendement de 33%)
1 PJ d'électricité
2 PJ de charbon (rendement de 50%)
Notes: Une autre caractéristique influençant fortement la compétitivité d'une technologie est son efficacité. L'efficacité est définie comme le rapport entre la production et les intrants. La manière la plus simple d'illustrer le concept d'efficacité est d'examiner une centrale électrique alimentée par des combustibles fossiles. Celle-ci utilise généralement l'énergie provenant de la combustion d'un combustible comme intrant et fournit de l'énergie sous forme d'électricité comme extrant. Le rendement est le rapport entre l'énergie produite et l'énergie consommée. Dans ce cas, le rendement est toujours inférieur à un. Cela signifie qu'en raison de la loi de la thermodynamique, l'énergie produite est inférieure à l'énergie consommée, car une partie est "perdue" au cours du processus. Dans le meilleur des cas, le rendement devrait être égal à 1, ce qui signifierait que toute l'énergie entrante a été transformée en électricité et que la valeur la plus élevée possible a été tirée du combustible. Le rendement influe fortement sur la compétitivité des centrales électriques, car il détermine la quantité de combustible qu'il faudra acheter pour produire une certaine quantité d'électricité. Imaginons que deux centrales au charbon soient disponibles pour fournir de l'électricité à une région. L'une est plus récente et plus efficace que l'autre. Toutes deux utilisent le même type de charbon. En termes de coûts, il est alors préférable d'utiliser la centrale au charbon la plus efficace, car moins de charbon doit être utilisé pour fournir la même électricité. Cela permet d'économiser les coûts d'achat du charbon et les émissions dues à la combustion du charbon.

## Slide 24: 4.4 Autres paramètres
Taux d'actualisation
Le taux d'actualisation tient compte de la valeur future de l'argent
Si nous devons 15 dollars par an pendant les dix prochaines années, combien d'argent devons-nous mettre à la banque pour payer cette dette?
Taux d'actualisation | 6% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Paiement | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15
Valeur actuelle | $15.00 | $14.15 | $13.35 | $12.59 | $11.88 | $11.21 | $10.57 | $9.98 | $9.41 | $8.88
Notes: Le taux d'actualisation est un autre paramètre clé, car il est lié aux coûts. Dans la version standard d'OSEMOSYS, il n'est pas lié à une technologie spécifique, mais il s'applique à toutes les technologies de la même manière. Une compréhension approfondie du taux d'actualisation nécessiterait des cours spécifiques, mais ceux-ci sortent également du cadre de ce cours. Pour l'instant, seule une définition est incluse. L'économie nous enseigne que la valeur de l'argent diminue avec le temps. En d'autres termes, il est plus avantageux de disposer d'une certaine somme aujourd'hui que de disposer de la même somme dans quelques années. Le taux d'actualisation tient compte de la diminution de la valeur future de l'argent. Il réduit la valeur d'un certain pourcentage chaque année. Il est décidé par l'utilisateur et dépend, entre autres facteurs, de la région où l'application est installée. Imaginons qu'une technologie donnée ait un coût fixe de 15 dollars par an et que le propriétaire veuille mettre à la banque aujourd'hui l'argent nécessaire pour payer les coûts fixes pendant les dix prochaines années. Combien d'argent le propriétaire doit-il mettre de côté, si le taux d'actualisation annuel est supposé être de 6 % ? Pour les dépenses de la première année, 15 dollars doivent être mis de côté. Cependant, pour les années suivantes, des montants progressivement décroissants doivent être mis de côté. Au cours de l'année 2, 15 dollars ont diminué de 6%, soit 14,15 dollars. L'année 3, 14,15 dollars diminuent encore de 6 %, et ainsi de suite.
OSEMOSYS minimise tous les coûts actuels, ce qui signifie que tous les coûts qui devraient être encourus au cours des années suivantes sont actualisés en fonction du taux d'actualisation attribué.

## Slide 25: 4.4 Autres paramètres
Limites de capacité et d'activité
Limite de capacité minimale et maximale: elle limite la capacité d'une technologie qui peut être mise en place chaque année.
Limites minimales et maximales d'investissement dans la capacité: elles limitent la capacité d'une technologie qui peut être ajoutée chaque année.
Limites d'activité inférieure et supérieure: elles limitent la durée d'utilisation annuelle d'une technologie.
Notes: Deux autres séries de paramètres méritent d'être introduites : les limites inférieure et supérieure de la capacité et de l'activité. L'utilisateur peut (mais n'est pas obligé) les inclure dans OSeMOSYS. Ils permettent de représenter des objectifs d'investissement ou de politique. Par exemple, l'utilisateur peut introduire des limites inférieures et supérieures de capacité pour une technologie afin de représenter les objectifs de capacité installée qu'un gouvernement peut avoir pour une année donnée. L'utilisateur peut également introduire des limites d'investissement inférieures et supérieures pour représenter les projets engagés au cours d'années spécifiques. Ou encore, l'utilisateur peut introduire des limites d'activité inférieures et supérieures pour représenter des décisions fermes de faire travailler certaines technologies pendant une durée déterminée au cours de certaines années. Les limites d'activité peuvent également être utilisées pour limiter le potentiel technique de certaines technologies à des valeurs réalistes.
Introduire de telles contraintes revient à ajouter des équations dans l'île, comme on le voit dans d'autres modules. Elles restreignent l'éventail des solutions possibles de l'optimisation et orientent l'optimisation vers une certaine direction décidée par l'utilisateur. Dans un sens, elles supplantent les critères de compétitivité des coûts. Par conséquent, si l'objectif d'un exercice est de trouver librement les solutions les moins coûteuses pour l'approvisionnement énergétique futur, l'utilisateur doit veiller à ne pas introduire un trop grand nombre de ces contraintes.

## Slide 26: Lecture 4.4 Références
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, … Howells, Mark. (2018, December). Representing primary energy supply in OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585692

## Slide 27
CCG courses (this will take you to the website link http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Gardumi F (KTH)., Shivakumar A. (UNDESA)., Sridharan V., Roberto Heredia (KTH), Niet T. (SFU)., Ramos E.P. (KTH)., Alfstad T., (UNDESA) 2021. Lecture 4: Modelling energy technologies. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, United Nations Development Program and United Nations Department of Economic and Social Affairs.
“This material was translated in French by Pacifique Koshikwinja from the Université Catholique de Bukavu as part of the work of the RE-INTEGRATE project. The RE-INTEGRATE project has received funding from the European Union's HORIZON EUROPE Research and Innovation Programme under grant agreement No 101118217.”