## Slide 1: LECTURE 7 LE SYSTÈME DE L'EAU
Introduction aux CLEW
Notes: Ce cours a pour but d'explorer les concepts de base du système de l'eau.

## Slide 2: Résultats de l'apprentissage
OIT1: se familiariser avec les composantes du cycle de l'eau et l'état de la disponibilité de l'eau sur terre
OIT2: Comprendre la nécessité d'une utilisation et d'une gestion durables des ressources en eau
OIT3: Comprendre les bases du bilan hydrique mondial
OIT4: se familiariser avec le rôle des précipitations et de l'évapotranspiration dans le maintien de l'équilibre hydrique
À la fin de cette conférence, vous serez en mesure de.. :
Notes: Ce cours comporte quatre objectifs d'apprentissage. A l'issue de ce cours, vous serez en mesure de
Se familiariser avec les composantes du cycle de l'eau et l'état de la disponibilité de l'eau sur terre.
Comprendre la nécessité d'une utilisation et d'une gestion durables des ressources en eau
Comprendre les bases du bilan hydrique mondial
Se familiariser avec le rôle des précipitations et de l'évapotranspiration dans le maintien de l'équilibre hydrique.

## Slide 3: 7.1 Le cycle de l'eau et les défis liés à l'utilisation de l'eau
Qu'entend-on par "cycle de l'eau"?
Source de la photo : "Le cycle de l'eau par Atmospheric Infrared Sounder est sous licence CC BY 2.0
Sous quelle forme l'eau existe-t-elle?
Où se trouve l'eau?
Comment change-t-il de forme?
Comment se déplace-t-il?
Notes: L'eau est présente partout sur Terre, dans les océans, sur terre et dans l'atmosphère. Le cycle de l'eau est le chemin que suit l'eau lorsqu'elle se déplace sur notre planète. Pour comprendre le cycle de l'eau, il est important de savoir comment et où l'eau existe. L'eau existe sous trois formes principales : l'eau liquide, l'eau solide sous forme de neige et de glace, et l'eau gazeuse sous forme de vapeur d'eau. C'est sous sa forme liquide que l'eau nous est la plus familière. Lorsque l'eau gèle, ses molécules s'éloignent les unes des autres et forment la glace, qui est moins dense que l'eau. Lorsque l'eau absorbe de l'énergie, elle passe de l'état liquide à l'état de vapeur d'eau. En termes de localisation, l'eau existe à différents endroits. Sous sa forme liquide, en surface, elle se trouve dans les océans, les rivières, les lacs et les ruisseaux. Sous terre, elle existe sous forme d'eau souterraine dans les aquifères et sous forme d'humidité dans le sol. Elle est également présente dans tous les êtres vivants. Il est bien connu qu'environ 60 % du poids du corps humain provient de l'eau liquide. À l'état solide, sous forme de glace ou de neige, elle existe sous forme de glaciers et de neige sur les montagnes. L'eau sous sa forme gazeuse ou vapeur est toujours présente dans l'air qui nous entoure. Lorsque nous parlons du cycle de l'eau, nous nous référons au mouvement de l'eau entre les différents endroits en raison de sa transformation d'un état à un autre. Ce mouvement est principalement alimenté par l'énergie solaire. Le cycle commence par l'évaporation des sources d'eau de surface telles que les océans, les ruisseaux et les rivières, et par la transpiration des arbres. La vapeur d'eau forme ensuite des nuages, se refroidit et se condense pour former de la neige ou de l'eau liquide. Cette eau retourne ensuite dans les rivières et les ruisseaux et s'infiltre également sous terre pour recharger les aquifères et compléter le cycle. Les processus discutés ci-dessus seront revus au cours de ce module.

## Slide 4: 7.1 Le cycle de l'eau et les défis liés à l'utilisation de l'eau
Où se trouve l'eau de la terre?
Source de la photo : USGS, Earth's water, disponible sur Public domain, via Wikimedia Commons
Principalement de l'eau salée
Les sources d'eau douce sont rares
Une part relativement faible des produits frais
Notes: Où et sous quelle forme l'eau existe-t-elle sur terre ? Environ 97 % de l'eau de la planète se trouve dans les océans. Elle existe sous forme d'eau salée. L'eau douce, qui est essentielle à la survie des êtres vivants, n'occupe qu'une maigre part de 2,5 %. Une grande partie de cette ressource en eau douce se trouve dans les glaciers et les calottes glaciaires de la Terre. Après les glaciers, l'eau douce se trouve également sous terre, dans des aquifères confinés ou non. On la trouve également à la surface de la terre sous forme de rivières, de lacs, d'étangs et de marécages. Il est également important de savoir que l'eau est également présente dans les êtres vivants et dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Toutefois, cette part représente moins de 1 % du total de l'eau douce disponible sur terre.

## Slide 5: 7.1 Le cycle de l'eau et les défis liés à l'utilisation de l'eau
Quels sont les défis à relever pour une utilisation durable de l'eau?
3 personnes sur 10 n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés en toute sécurité
La pénurie d'eau touche plus de 40 % de la population mondiale et devrait s'aggraver.
Plus de 1,7 milliard de personnes vivent actuellement dans des bassins fluviaux où l'utilisation de l'eau dépasse la recharge.
Plus de 80 % des eaux usées résultant des activités humaines sont déversées dans les rivières ou la mer sans élimination des contaminants.
Les inondations et autres catastrophes liées à l'eau représentent 70 % de l'ensemble des décès liés aux catastrophes naturelles.
Photo : "Ramener de l'eau à l'aide de pichets à Khulna, au Bangladesh. Photo par Felix Clay/Duckrabbit" par WorldFish sous licence CC BY-NC-ND 2.0
Photo : "Ce champ d'eau était autrefois un champ de riz" par IRRI Images sous licence CC BY-NC-SA 2.0
Notes: Quels sont les principaux défis en matière d'utilisation durable des ressources en eau limitées ? 3 personnes sur 10 n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés en toute sécurité. Une eau gérée en toute sécurité est une eau non contaminée à laquelle on peut accéder à une distance raisonnable. La pénurie d'eau touche plus de 40 % de la population mondiale et devrait encore s'aggraver. Cette pénurie peut être interprétée de trois manières. Premièrement, en termes de manque de disponibilité de l'eau. Deuxièmement, le manque d'infrastructures pour fournir et traiter l'eau pour les masses. Troisièmement, l'échec des politiques et des institutions qui a conduit à cette pénurie. Plus de 1,7 milliard de personnes vivent actuellement dans des bassins fluviaux où l'utilisation de l'eau dépasse la recharge. En d'autres termes, dans de nombreuses régions du monde, l'eau est prélevée plus rapidement qu'elle ne se renouvelle. Plus de 80 % des eaux usées résultant des activités humaines sont déversées dans les rivières ou la mer sans qu'aucun contaminant ne soit éliminé. Enfin, les inondations et autres catastrophes liées à l'eau représentent environ 70 % de tous les décès liés aux catastrophes naturelles. Les problèmes susmentionnés ne sont que quelques-uns des défis auxquels est confronté le système de l'eau, ce qui se traduit par un stress hydrique dans de nombreuses régions du monde.

## Slide 6: 7.1 Le cycle de l'eau et les défis liés à l'utilisation de l'eau
Source de la photo : "Indice de rareté de l'eau par GRIDArendal sous licence CC BY-NC-SA 2.0
Stress hydrique
Notes: L'indice de stress hydrique, illustré dans cette figure, est un indicateur de la vulnérabilité de certains pays et régions à la disponibilité de l'eau. Cet indicateur est le rapport entre la quantité d'eau prélevée et la quantité d'eau renouvelable disponible au même endroit. L'indicateur prend en compte les précipitations locales - c'est-à-dire la neige et la pluie - les eaux souterraines disponibles, les eaux transfrontalières - à la fois les flux entrants et sortants - et tous les types de prélèvements d'eau dans la région. L'indice commence à zéro, où sont représentés les pays où le stress hydrique est le plus faible. Les pays qui dépassent le seuil de 1 sont considérés comme étant en situation de stress grave, car ils surexploitent leurs ressources naturelles en eau. La figure montre que plusieurs États d'Asie centrale, d'Amérique et d'Afrique du Nord sont soumis à un stress hydrique important. Nous devons également garder à l'esprit que ces indices de stress hydrique peuvent varier d'un moment à l'autre en fonction des précipitations locales. Toutefois, les saisons sèches prolongées dans de nombreuses régions du monde ne feront qu'exacerber le stress. On s'attend à ce que la disponibilité de l'eau soit un facteur crucial dans les dialogues et les débats géopolitiques à l'avenir, avec des possibilités de conflits potentiels.

## Slide 7: 7.1 Le cycle de l'eau et les défis liés à l'utilisation de l'eau
Source de la photo : "National Water and Sanitation Program brings better water and sanitation services to rural parts of Azerbaijan" par World Bank Photo Collection est sous licence CC BY-NC-ND 2.0
Objectifs pour une utilisation durable de l'eau
Assurer un accès universel et équitable à une eau potable sûre et abordable pour tous
Améliorer la qualité de l'eau en réduisant la pollution, en améliorant le traitement des eaux usées, en recyclant et en réutilisant l'eau en toute sécurité.
Augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans tous les secteurs et garantir des prélèvements et un approvisionnement durables en eau douce
Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs.
Mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris par le biais d'une coopération transfrontalière, le cas échéant.
Photo : "Waters" par danpalmer est sous licence CC BY-ND 2.0
Notes: L'augmentation du stress hydrique à travers le monde a tiré la sonnette d'alarme et conduit à la formulation de grands objectifs pour le prélèvement et la consommation durables de l'eau. L'ODD6, le sixième objectif de développement durable dans le cadre du programme des Nations unies pour 2030, est consacré à l'approvisionnement en eau propre et à l'assainissement pour tous. Des cibles sélectionnées de l'ODD6 liées aux systèmes d'eau sont détaillées. La première cible concerne l'accès universel et équitable à une eau potable salubre et abordable pour tous. La deuxième vise à améliorer la qualité de l'eau en réduisant la pollution, en augmentant le traitement des eaux usées et en promouvant un recyclage sûr de l'eau. Le troisième vise à accroître l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans tous les secteurs et à garantir des prélèvements et un approvisionnement durables en eau douce. Les deux derniers objectifs sortent de la sphère de l'ODD 6 et s'inscrivent dans d'autres ODD interdépendants, tels que l'ODD 13 sur l'action climatique et l'ODD 15 sur la protection des écosystèmes terrestres. Ils se concentrent sur la protection et la restauration des écosystèmes liés à l'eau et à la terre, y compris les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs. Cet objectif peut être atteint en mettant en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris par le biais d'une coopération interne et transfrontalière. C'est là que les méthodologies de gestion intégrée des ressources, telles que les CLEW, sont utiles pour explorer les synergies et les compromis dans les politiques et les décisions liées à la gestion de l'eau.

## Slide 8: Lecture 7.1 Références
Narasimhan TN. Hydrological Cycle and Water Budgets. In: Likens GE, editor. Encycl. Inland Waters, Oxford: Academic Press; 2009, p. 714–20. https://doi.org/10.1016/B978-012370626-3.00010-7

## Slide 9: 7.2 Le bassin versant et sa gestion
Source de la photo : "Hola Valley, Norway" par Jon Ragnarsson est sous licence CC BY-NC-ND 2.0
Qu'est-ce qu'un bassin versant ?
Les bassins versants sont des systèmes biophysiques qui définissent la surface de terre qui draine l'eau vers un point d'un ruisseau ou d'une rivière
Principalement déterminée par la topographie :
  Les contours d'un bassin versant sont appelés lignes de partage des eaux et sont généralement des crêtes et des collines qui séparent deux bassins versants.
  La pluie qui tombe d'un côté de la crête s'écoule dans un bassin versant et la pluie qui tombe de l'autre côté s'écoule dans un autre bassin versant.
Le terme "bassin versant" est parfois utilisé de manière interchangeable avec les termes "bassin de drainage" ou "bassin d'alimentation".
Un bassin fluvial se compose généralement de plusieurs bassins versants différents
Notes: Le bassin versant est l'unité de base avec laquelle on travaille lorsqu'il s'agit de la gestion de l'eau. Les bassins versants sont des systèmes biophysiques qui définissent la surface terrestre qui draine l'eau vers un point d'un ruisseau ou d'une rivière. La direction de l'écoulement de l'eau est déterminée par le contour du bassin versant. Le concept d'écoulement de l'eau dans un bassin versant est similaire à celui d'une baignoire. Dans une baignoire, toute l'eau qui tombe à l'intérieur de ses parois est recueillie et s'écoule dans l'égout par le robinet. De même, toutes les précipitations à l'intérieur d'un bassin versant sont recueillies et s'écoulent en aval sous forme de ruisseaux et de rivières. Les collines et les montagnes qui forment les limites d'un bassin versant sont analogues aux parois latérales d'une baignoire. Le terme "bassin versant" est parfois utilisé de manière interchangeable avec les termes "bassin de drainage" ou "bassin hydrographique". Un bassin hydrographique est un terme collectif qui regroupe de nombreux bassins versants. Par exemple, le bassin du fleuve Amazone est le plus grand bassin du monde avec une superficie de plus de 7 millions de kilomètres carrés. L'ensemble du bassin contribue à l'écoulement de l'eau dans le fleuve Amazone et ses affluents.

## Slide 10: 7.2 Le bassin versant et sa gestion
Source de la photo : "Gestion de l'eau en temps réel dans les Rocheuses par NASA/Thaddeus Cesari ; sous licence CC BY 2.0
Qu'est-ce que la gestion d'un bassin versant ?
La gestion des bassins versants est définie comme toute action humaine visant à assurer l'utilisation durable des ressources naturelles dans un bassin versant.
Les origines de la gestion des bassins versants sont étroitement liées à la sylviculture dans les années 50
  La déforestation a entraîné une modification des régimes hydrologiques, ce qui a accéléré l'érosion et a eu des conséquences dangereuses pour les populations en aval.
  La reconnaissance des dynamiques en amont et en aval a conduit au développement de la gestion des bassins versants.
Elle justifie généralement une action intégrée/combinée dans plusieurs secteurs. Parfois, cela peut impliquer deux nations ou plus
Notes: La gestion des bassins versants fait référence à la gestion de toute activité qui interagit ou a un impact sur l'eau à l'intérieur du bassin versant. Il s'agit principalement des actions et des politiques menées à l'intérieur du bassin versant et de l'impact sur la flore et la faune qui dépendent de l'eau à l'intérieur de ses limites. Par exemple, la coupe des forêts affecte l'hydrologie du bassin versant. Elle affecte le contrôle des inondations dans la région en provoquant la sédimentation et l'érosion des sols. La construction d'un barrage affecte l'écoulement de l'eau en aval. L'eau utilisée pour l'irrigation dans les régions en amont aura un impact sur les populations vivant en aval. Il convient donc de trouver un équilibre entre le prélèvement et la consommation d'eau dans les zones situées en amont et en aval d'un bassin hydrographique. Les pratiques qui favorisent cet équilibre et régulent l'écoulement de l'eau peuvent être classées dans la catégorie de la gestion des bassins versants. En général, ces pratiques de gestion justifient une action intégrée et/ou combinée entre plusieurs secteurs. Parfois, elles peuvent impliquer deux nations ou plus.

## Slide 11: 7.2 Le bassin versant et sa gestion
Source de la photo : "Dam" par AstridWestvang est sous licence CC BY-NC-ND 2.0
Qu'est-ce que la gestion intégrée des bassins versants?
La gestion durable d'un bassin versant nécessite une vision large et intégrée des activités qui s'y déroulent.
L'hydrologie, la disponibilité de l'eau, la qualité de l'eau, les fonctions de l'écosystème, la productivité des terres, la morphologie des cours d'eau et l'utilisation des terres font partie intégrante de la gestion des bassins versants.
La gestion des bassins versants n'est pas le fait d'une seule entité ou d'un seul acteur ; les agences gouvernementales, les acteurs et entités municipaux, privés et individuels mènent tous des activités qui influencent le bassin versant.
Des outils et des mesures physiques, réglementaires et économiques peuvent être utilisés pour gérer les bassins versants.
Source de la photo : "Le projet de développement des associations d'usagers de l'eau contribue à améliorer l'irrigation et le drainage dans les zones rurales d'Azerbaïdjan" par World Bank Photo Collection est sous licence CC BY-NC-ND 2.0
Notes: La gestion intégrée des bassins versants adopte une vision intégrée des activités à l'intérieur d'un bassin versant ou d'une zone de captage. Cela peut impliquer une série d'activités ou d'éléments comme suit. L'hydrologie et la disponibilité de l'eau concernent la quantité d'eau disponible pour le prélèvement et la consommation. La qualité de l'eau se réfère au respect des normes de qualité requises pour une consommation sûre. Les fonctions de l'écosystème et la morphologie des cours d'eau comprennent des activités qui peuvent aller du maintien d'un débit minimum dans les rivières à la garantie que les petits cours d'eau et leurs formes ne changent pas de manière importante au fil du temps. Les éléments mentionnés ci-dessus ne sont que des aspects choisis des activités impliquées dans la gestion intégrée des bassins versants. Il est important de comprendre que ce ne sont pas les actions d'une seule entité ou d'un seul acteur qui gèrent les éléments mentionnés ci-dessus. Il s'agit plutôt d'une combinaison d'agences gouvernementales, d'acteurs et d'entités municipaux, privés et individuels qui influencent le bassin versant. Les mécanismes utilisés pour gérer un bassin versant sont de différents types. Il peut s'agir de mesures physiques telles que la construction d'un barrage, la mise en place de canalisations pour acheminer l'eau jusqu'aux habitations et d'infrastructures d'irrigation. Les mesures réglementaires peuvent inclure des politiques de prévention de la déforestation, l'établissement de débits environnementaux minimums dans les rivières, etc. Les outils économiques pourraient inclure des mécanismes financiers, des prix et des taxes pour faciliter les comportements nécessaires. Globalement, l'objectif est d'assurer une gestion efficace, harmonieuse et équitable des ressources afin de répondre aux besoins de la population sans causer de dommages irréparables à l'environnement.

## Slide 12: 7.2 Le bassin versant et sa gestion
Source de la photo : "Le cycle de l'eau par NASA/JPL est sous licence CC BY 2.0
Quelle est la quantité d'eau disponible?
Quelle est la quantité d'eau nécessaire?
Diagramme Source : Interprétation par l'auteur des données Aquastat de la FAO
Notes: Tout comme le système énergétique, le système de distribution d'eau comporte un côté demande et un côté offre. Deux questions principales peuvent aider à explorer ces deux composantes du système de l'eau.
La première concerne la disponibilité de l'eau, qui se rapporte à l'offre. La seconde, qui porte sur la quantification des besoins en eau, concerne la demande. D'une part, l'approvisionnement en eau dépend de nombreux processus physiologiques impliquant des précipitations sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Elle implique également la formation d'eaux de surface sous forme de rivières, de ruisseaux et de lacs, ainsi que la création d'aquifères souterrains. D'autre part, l'action de l'homme joue un rôle essentiel dans l'influence de l'offre sur l'équation. Les figures présentées dans cette diapositive indiquent les parts de prélèvement d'eau dans les différents secteurs sur les différents continents. Il est intéressant de constater que le secteur agricole représente environ 70 % des prélèvements d'eau douce dans le monde. Le secteur industriel représente 19 %, ce qui inclut les sous-secteurs de la production d'énergie et de la fabrication. Les prélèvements d'eau par les municipalités représentent environ 11 %. Parallèlement, nous pouvons également observer les taux de prélèvement d'eau dans les différents continents, classés par secteur. Nous pouvons remarquer que les économies agraires d'Asie et d'Afrique ont un ratio de prélèvement élevé pour le secteur agricole. En revanche, l'accent est mis sur le secteur industriel en Europe et dans les Amériques.

## Slide 13: 7.2 Le bassin versant et sa gestion
Comment l'équilibre hydrique est-il maintenu ?
Diagramme Source : Interprétation de l'auteur
Bassin versant
Précipitations (P)
Evapotranspiration (ET)
Second tour (R)
Recharge des eaux souterraines (GWR)
P = ET + R + GWR
Notes: Le diagramme présente de manière schématique les différentes composantes du bilan hydrique d'un bassin versant. Quatre processus principaux sont essentiels au maintien de cet équilibre. Il s'agit des processus suivants : précipitations, évapotranspiration, ruissellement et ruissellement : Les précipitations, l'évapotranspiration, le ruissellement et la recharge des nappes phréatiques. Il est important de savoir qu'un équilibre est toujours maintenu dans le système, quelle que soit l'occupation des sols dans le bassin versant concerné. Il convient également de rappeler l'importance des actions humaines dans l'atteinte de cet équilibre. Les activités qui contribuent au changement d'affectation des sols, telles que la construction de barrages sur les rivières et la déforestation, sont des exemples où les décisions humaines ont affecté cet équilibre de manière significative.

## Slide 14: Lecture 7.2 Références
Watersheds, Hydrologic Processes, and Pathways. Hydrol. Manag. Watersheds, John Wiley & Sons, Ltd; 2012, p. 3–5. https://doi.org/10.1002/9781118459751.part1

## Slide 15: 7.3 Précipitations et évapotranspiration
Source de la photo : Greenmind1980, Precipitation_longterm, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Qu'est-ce que les précipitations?
Notes: La première composante du bilan hydrique est la précipitation. Les précipitations sont le produit de la condensation de la vapeur d'eau atmosphérique qui tombe des nuages sous l'effet de la gravité. Les formes courantes de précipitations sont la pluie, la neige et la grêle. La figure ci-dessous présente la moyenne mensuelle à long terme des précipitations dans le monde, exprimée en millimètres par mois. Nous pouvons constater, sous forme de graphique, que les précipitations mensuelles varient, les couleurs plus foncées indiquant plus de pluie et vice-versa. De nombreux pays connaissent une seule saison humide et une seule saison sèche par an, mais dans certains pays, il peut y avoir deux saisons humides et deux saisons sèches par an, ce qui indique un schéma de précipitations bimodal. Selon les dernières informations météorologiques, l'endroit le plus humide de la planète est une petite ville appelée Masynram en Inde, avec des précipitations d'environ 12 000 millimètres par mois. L'endroit le plus sec est le désert d'Atacama, au Chili.

## Slide 16
Source de la photo : Evapotranspiration par M. W. Toews, sous licence CC BY 4.0
Qu'est-ce que l'évapotranspiration?
Il s'agit d'une combinaison d'évaporation (à partir des surfaces terrestres) et de transpiration (à partir des surfaces végétales).
Elle est fonction de différents facteurs météorologiques
  Rayonnement solaire
  Température de l'air
  Humidité de l'air
  Vitesse du vent
7.3 Précipitations et évapotranspiration
Notes: La deuxième composante est appelée évapotranspiration. Il s'agit d'une combinaison de deux processus : l'évaporation des surfaces terrestres et la transpiration des surfaces végétales.
L'évaporation est le processus par lequel l'eau liquide est transformée en vapeur d'eau, également appelée vaporisation, et éliminée d'une surface, également appelée élimination de la vapeur. L'eau s'évapore de diverses surfaces, telles que les lacs, les rivières, les chaussées, les sols et la végétation humide. La transpiration consiste en la vaporisation de l'eau liquide contenue dans les tissus végétaux et en l'évacuation de la vapeur dans l'atmosphère. Les cultures perdent principalement leur eau par les stomates. Il s'agit de petites ouvertures sur la feuille de la plante par lesquelles passent les gaz et la vapeur d'eau. L'évapotranspiration dépend de nombreux facteurs météorologiques. Le rayonnement solaire et la température de l'air contribuent au processus d'absorption de l'énergie par les surfaces d'évaporation. L'humidité de l'air régule la quantité d'humidité que l'air peut contenir. L'humidité et la température sont également liées. Plus la température de l'air est élevée, plus la capacité d'humidité de l'air est grande, ce qui se traduit par une évapotranspiration plus importante. La vitesse du vent augmente le taux de transpiration de la surface des feuilles.

## Slide 17
Source de la photo : Evapotranspiration par M. W. Toews, sous licence CC BY 4.0
Quels sont les facteurs qui influencent l'évapotranspiration et son impact sur le rendement des cultures?
Plus l'indice de surface foliaire (LAI) est élevé, plus la composante transpiration de l'évapotranspiration est importante.
Les rendements agricoles peuvent être directement liés à l'utilisation de l'eau et l'évapotranspiration joue un rôle essentiel dans cette relation
Ya & Yx : Rendements réels et maximaux des cultures
ETa & ETx : Évapotranspiration réelle et maximale
Ky : Facteur de réponse au rendement des cultures
7.3 Précipitations et évapotranspiration
Notes: Il est désormais établi que le terme évapotranspiration est une combinaison de l'évaporation et de la transpiration.
La transpiration étant la perte d'eau par les feuilles des plantes, sa part n'augmente qu'avec l'accroissement de la surface foliaire des plantes, qui est mesurée par un indicateur appelé indice de surface foliaire. L'indice de surface foliaire est un paramètre sans dimension qui définit le rapport entre la surface foliaire de la plante et la surface du sol qu'elle occupe. Il est important de noter que toutes les surfaces s'évaporent ou transpirent ; la part varie en fonction des stades de croissance de la végétation. L'évapotranspiration joue un rôle essentiel dans la relation entre les rendements des cultures et l'utilisation de l'eau. Cette relation varie selon les cultures et les saisons et n'est pas linéaire. Cette relation est également régie par un nombre sans dimension appelé facteur de réponse du rendement des cultures, qui détaille la manière dont une culture réagit à un déficit hydrique. La diapositive présente la formule utilisée pour estimer les rendements réels des cultures. À partir des mesures de température dans la région, les valeurs de l'évapotranspiration réelle et maximale peuvent être estimées. Le rendement maximal des cultures est également une entité connue. Les valeurs du facteur de réponse du rendement des cultures peuvent être obtenues à partir de la base de données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

## Slide 18
Quel est le facteur de réponse entre la culture et le rendement ?
La relation entre l'évapotranspiration et le rendement n'est pas linéaire, elle dépend du facteur de réponse culture-rendement (K ).y
    Ky >1 : la réponse de la culture est très sensible au déficit hydrique
    Ky <1 : la culture est tolérante au déficit hydrique
    Ky =1 : le rendement des cultures est directement proportionnel à la réduction de la consommation d'eau.
Facteur de réponse au rendement des cultures
7.3 Précipitations et évapotranspiration
Tableau Source : Tableau des facteurs de réponse au rendement des cultures, Source : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Reproduction autorisée.
Notes: Cette diapositive traite du facteur de réponse culture-rendement ou (Ky). Il s'agit d'une valeur empirique de réponse au rendement utilisée pour intégrer les liens complexes entre la production végétale et l'utilisation de l'eau nécessaire à cette production. Ce facteur n'est pas un chiffre fixe. Des ajustements pour les conditions spécifiques au site seraient nécessaires pour améliorer la précision des formules. Le tableau présente les facteurs de réponse moyens pour certaines cultures courantes. Ces données sont tirées de la publication numéro 66 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui porte sur les réactions des rendements des cultures à la disponibilité de l'eau. Pour les cultures dont les valeurs de Ky sont supérieures à 1, la réponse de la culture est très sensible au déficit hydrique. Pour les cultures dont la valeur de Ky est inférieure à 1, la culture est tolérante au déficit hydrique. Pour les cultures dont la valeur Ky est égale à 1, le rendement est directement proportionnel à la réduction de l'utilisation de l'eau. Par exemple, des cultures comme le sorgho et le soja supportent mieux la sécheresse que des cultures comme les bananes et la canne à sucre. La diapositive met également en évidence les

## Slide 19
Coefficients et cycles de culture
Les coefficients de culture (Kc) dépendent de la culture et de la saison.
Kc est directement proportionnel à l'évapotranspiration totale.
7.3 Précipitations et évapotranspiration
Photo Source : Coefficients de culture (Kc), Source : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Reproduction autorisée.
Notes: L'évapotranspiration des cultures dépend de nombreux facteurs. Elle varie d'une culture à l'autre et dépend également de son stade dans le cycle de croissance. La figure ci-dessous présente un nombre appelé coefficient de culture ou Kc, qui est directement proportionnel à l'évapotranspiration de la culture. La valeur du coefficient est faible pendant la phase initiale d'ensemencement. Cela peut être attribué en partie à l'indice de surface foliaire dont nous avons parlé lors des séances précédentes. Au fur et à mesure de la croissance de la culture, la valeur du Kc augmente et atteint un maximum au cours de la mi-saison et les valeurs diminuent au cours de la fin de la saison, comme le montre la figure de cette diapositive. La F.A.O. fournit des valeurs Kc standard pour les cultures à différents stades de leur cycle de croissance et pour différentes régions du monde. Cette valeur Kc est ensuite multipliée par une autre norme appelée évapotranspiration de la culture de référence pour obtenir la valeur finale de l'évapotranspiration de la culture. Le taux d'évapotranspiration d'une surface de référence, qui ne manque pas d'eau, est appelé évapotranspiration de la culture de référence ou évapotranspiration de référence. La surface de référence est une culture de référence herbacée hypothétique présentant des caractéristiques spécifiques. De plus amples informations sur l'évapotranspiration de la culture de référence peuvent être obtenues à partir des références fournies dans le cadre de cette section. L'exposé pratique fournira davantage d'informations sur l'évapotranspiration spécifique aux cultures et son utilisation dans la modélisation CLEWs.

## Slide 20: Lecture 7.3 Références
Steduto, P.; Hsiao, T.C.; Fereres, E.; Raes, D. Crop Yield Response to Water; FAO: Rome, Italy, 2012.
Allen R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M; FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 Crop Evapotranspiration 1977.

## Slide 21: 7.4 Ruissellement et recharge des nappes phréatiques
Source de la photo : "Loch Skeen Runoff" par daedmike est sous licence CC BY-NC-SA 2.0
Qu'est-ce que le ruissellement?
Le ruissellement est la partie des précipitations qui se dirige vers les cours d'eau, les lacs ou les océans sous forme de flux de surface.
Facteurs météorologiques affectant le ruissellement
  Type de précipitations (pluie, neige, grésil, etc.)
  Intensité des précipitations
  Quantité de pluie
  Durée des précipitations
  Répartition des précipitations sur les bassins versants
Notes: Le ruissellement est la partie des précipitations qui s'écoule en aval d'un bassin versant sous forme de cours d'eau, de lacs ou d'océans en tant que flux de surface. Il se compose de différents éléments, allant du ruissellement de surface et souterrain à l'écoulement de base, qui est souterrain. Un ensemble de facteurs météorologiques déterminent la quantité d'eau de ruissellement. Le premier est le type de précipitations sous forme de pluie, de neige, de grésil, etc. La pluie qui tombe sur la surface de la terre se transforme en ruissellement de surface en fonction de la pente et du niveau de saturation de l'humidité du sol dans la région. La neige qui tombe sur le sol reste sous forme de neige ou fond et se transforme en eau qui s'écoule en aval. L'intensité des précipitations influe sur le ruissellement. La quantité et la durée d'un épisode de précipitations peuvent avoir des effets désastreux tels que des crues soudaines. La répartition des précipitations varie d'un bassin versant à l'autre, ce qui influe sur le ruissellement. Dans un grand bassin versant, il y a de fortes chances que les précipitations sous forme de neige soient plus fréquentes en altitude et sous forme de pluie dans les zones de basse altitude.

## Slide 22
Source de la photo : Agence américaine pour la protection de l'environnement, diagrammes de couverture naturelle et imperméable, domaine public, via Wikimedia Commons
Qu'est-ce que le ruissellement?
Caractéristiques physiques influençant le ruissellement
Couverture végétale
Végétation
Type de sol
Zone de drainage
Élévation
Pente
Topographie
7.4 Ruissellement et recharge des nappes phréatiques
Notes: Bien que les facteurs météorologiques jouent un rôle important dans la détermination du ruissellement, les facteurs physiques tels que l'occupation des sols jouent un rôle critique.
En particulier, les actions humaines, telles que la construction d'infrastructures urbaines, ont un impact important sur le ruissellement de surface. C'est l'un des aspects clés à représenter dans les modèles CLEWs. La gestion de l'occupation des sols, telle que la surface bâtie totale, la couverture forestière et la surface irriguée, est essentielle pour la qualité et la quantité de l'eau qui s'écoule en aval. Dans la figure, un exemple simple est présenté pour illustrer l'impact de l'occupation du sol sur le ruissellement de surface. La figure de gauche présente une couverture végétale naturelle composée de forêts et de prairies et, à droite, une zone bâtie. Il est évident qu'en raison de la construction artificielle, le taux d'infiltration de l'eau dans le sol est réduit, ce qui augmente le ruissellement. C'est l'un des principaux facteurs contribuant aux inondations dans les grandes villes du monde. Le maintien d'une couverture naturelle des sols dans la région a pour but de réguler l'écoulement de l'eau et d'accroître ainsi la protection contre les inondations. Des facteurs tels que la végétation, le type de sol, la pente et l'altitude sont également importants pour déterminer le ruissellement.

## Slide 23
Source de la photo : Shigeru23, Groundwater sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Qu'est-ce qu'une eau souterraine?
L'eau souterraine est l'eau présente sous la surface de la terre dans les pores du sol et dans les fractures des formations rocheuses.
30 % de l'eau douce mondiale se trouve sous forme d'eaux souterraines. 40 % de l'irrigation dans le monde se fait à partir des eaux souterraines.
Recharge des eaux souterraines
1. Aquifère 2. Aquitard 3. Zone non saturée 4. Nappe phréatique 5. Aquifère captif
6. Aquifère libre 7. Puits profond 8. Puits de tri
9. Puits artésien
7.4 Ruissellement et recharge des nappes phréatiques
Notes: L'eau souterraine est l'eau présente sous la surface de la terre dans les pores du sol et dans les fractures des formations rocheuses. La figure montre les différentes couches sous la surface de la terre. Juste en dessous de la surface, il y a une zone non saturée dans le sol à travers laquelle l'eau s'infiltre. La nappe phréatique commence à l'endroit où la zone non saturée se termine. Il existe deux types d'aquifères souterrains. Les aquifères libres sont ceux qui ne sont pas confinés par une couche rocheuse imperméable. Les aquifères captifs sont ceux qui sont séparés des autres couches par des roches dures et imperméables, également appelées aquitards. Les aquifères libres sont également facilement accessibles et nos pompes à eau modernes puisent généralement l'eau dans cette couche. Les aquifères captifs nécessitent généralement des puits profonds et artésiens pour accéder à l'eau qu'ils contiennent. Il est également intéressant de noter qu'environ 30 % de l'eau douce mondiale se trouve sous forme d'eaux souterraines. Et 40 % de l'irrigation dans le monde se fait à partir de sources d'eau souterraines. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles des cadres tels que les CLEW sont utilisés pour explorer des voies durables pour l'utilisation et la gestion de nos ressources en eaux souterraines.

## Slide 24
Qu'est-ce que la recharge des eaux souterraines?
La recharge des nappes phréatiques est un processus hydrologique au cours duquel l'eau se déplace de la surface vers le sous-sol.
Facteurs affectant la recharge
Couverture végétale, Végétation, Type de sol, Pente
Intensité des précipitations, Géologie souterraine
Recharge des eaux souterraines
1. Aquifère 2. Aquitard 3. Zone non saturée 4. Nappe phréatique 5. Aquifère captif
6. Aquifère libre 7. Puits profond 8. Puits de tri
9. Puits artésien
7.4 Ruissellement et recharge des nappes phréatiques
Source de la photo : Shigeru23, Groundwater sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Notes: La recharge des nappes phréatiques est un processus hydrologique au cours duquel l'eau descend de la surface vers le sous-sol. La recharge des nappes phréatiques et le ruissellement sont des processus qui vont de pair. Des facteurs tels que la couverture du sol, la végétation et la pente jouent un rôle important dans l'influence des taux de recharge. Les taux de recharge sont généralement plus faibles sur un terrain incliné que sur une surface plane. L'humidité du sol influe sur la vitesse de recharge. Si le sol est saturé, l'eau supplémentaire ne peut pas s'infiltrer à travers la surface et le ruissellement augmente donc, et vice versa. Les types de couverture terrestre tels que les forêts et les marais contribuent à réguler le ruissellement en absorbant davantage d'eau et en réduisant ainsi la fréquence des inondations. La géologie du sous-sol est également un facteur qui influe sur la recharge des nappes phréatiques. Un aquifère captif se forme lorsque l'eau s'accumule, sous l'effet de la pression ou de la gravité, entre deux couches de roches imperméables et qu'elle est stockée pendant des millénaires. Certaines régions du monde soumises à un stress hydrique dépendent en fait exclusivement de ces ressources en eaux souterraines non renouvelables. Le système aquifère nord-saharien occidental en est un exemple frappant : une grande partie des pays d'Afrique du Nord dépendent d'un grand aquifère confiné pour la majeure partie de leur consommation d'eau domestique et agricole. Ceci conclut la discussion sur le bilan hydrique et ses principales composantes.

## Slide 25
Quelle est la quantité d'eau attendue? (Représentation dans un modèle CLEWs)
Plantation de canne à sucre
Ressources foncières
/ surface cultivée
Sucre
/ surface cultivée
Précipitations (p)
Recharge des eaux souterraines (GWR)
Ruissellement (R)
Evapotranspiration (ET)
/ surface cultivée
/ surface cultivée
/ surface cultivée
/ surface cultivée
P = ET + R + GWR
Source de la photo : Karen Arnold "Sugar Cane Clipart Illustration" publié sous licence CC0 1.0 Public Domain.
7.4 Ruissellement et recharge des nappes phréatiques
Notes: Le schéma ci-dessous illustre la représentation du bilan hydrique dans les modèles CLEWs. Ici, l'exemple d'une plantation de canne à sucre pluviale est fourni. Les quatre composantes discutées dans les diapositives précédentes sont représentées. Pour chacun des intrants et des extrants, les ratios respectifs seront calculés, spécifiques à la culture et à la région, et mis en œuvre dans le modèle CLEWs. Pour l'option irriguée, il y aura un apport supplémentaire d'eau fournie artificiellement, qui inclura ses propres besoins en énergie pour le pompage. Il est important de garder à l'esprit que le bilan hydrique existe pour tous les types de couverture terrestre. Il n'est pas spécifique aux terres agricoles. Dans le modèle, les taux de recharge des eaux souterraines sont généralement maintenus constants, en supposant qu'une certaine géologie n'aura qu'un taux de recharge constant. Cette hypothèse est utilisée pour simplifier la représentation de la recharge des eaux souterraines dans l'exemple de modèle. Dans les modèles à l'échelle nationale, des valeurs mesurées peuvent être utilisées pour représenter avec précision le taux de recharge réel. Ceci conclut le cours sur l'introduction aux systèmes hydriques. Le prochain cours portera sur le système climatique.

## Slide 26: Lecture 7.4 Références
Steduto, P.; Hsiao, T.C.; Fereres, E.; Raes, D. Crop Yield Response to Water; FAO: Rome, Italy, 2012.
Allen R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M; FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 Crop Evapotranspiration 1977.

## Slide 27
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
“This material was translated in French by Pacifique Koshikwinja from the Université Catholique de Bukavu as part of the work of the RE-INTEGRATE project. The RE-INTEGRATE project has received funding from the European Union's HORIZON EUROPE Research and Innovation Programme under grant agreement No 101118217.”
Sridharan V. (KTH)., Shivakumar A. (UNDESA)., Gardumi F. (KTH)., Niet T. (SFU)., Ramos E.P. (KTH)., Alfstad T., (UNDESA) 2021. Lecture 7: The water system. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, United Nations Development Program and United Nations Department of Economic and Social Affairs.