## Slide 1: LECTURE 8 Les interconnexions
Introduction aux CLEW

## Slide 2: Résultats de l'apprentissage
OIT1: se familiariser avec la contribution de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et du secteur de l'énergie au changement climatique, ainsi qu'avec la vulnérabilité des systèmes fonciers, énergétiques et hydriques au changement climatique.
OIT2: Apprendre comment les systèmes de l'énergie et de l'eau sont liés et quelles sont les questions politiques qui en découlent.
OIT3: Apprendre comment les systèmes énergétiques et terrestres sont liés entre eux et quelles sont les questions politiques qui en découlent.
OIT4: apprendre comment les systèmes terrestres et aquatiques sont liés entre eux et quelles sont les questions politiques qui en découlent.
À la fin de cette conférence, vous serez en mesure de
Notes: À la fin de cette conférence, vous serez en mesure de.. :
1 : Se familiariser avec la contribution de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et du secteur de l'énergie au changement climatique, ainsi qu'avec la vulnérabilité des systèmes terrestres, énergétiques et hydriques au changement climatique.
2 : Apprendre comment les systèmes d'énergie et d'eau sont liés et quelles sont les questions politiques qui en découlent.
3 : Apprendre comment les systèmes énergétiques et terrestres sont liés et quelles sont les questions politiques qui en découlent.
4 : Apprendre comment les systèmes terrestres et aquatiques sont liés entre eux et quelles sont les questions politiques qui en découlent.

## Slide 3: 8.1 Liens entre les CLEWs
Il existe des liens entre les systèmes climatiques, terrestres, énergétiques et hydriques.
  Des rétroactions positives et négatives peuvent exister entre les objectifs des différents secteurs.
  L'objectif de l'analyse de CLEW est d'étudier et d'évaluer ces liens afin de les gérer au mieux pour protéger notre environnement, tout en assurant la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique.
Notes: L'objectif principal de l'analyse avec le modèle CLEWs est l'étude des interactions entre les systèmes terrestres, énergétiques et hydriques, ainsi que l'impact sur le changement climatique et la vulnérabilité au changement climatique. Cela signifie qu'il peut être utilisé pour informer des politiques et des stratégies cohérentes et cohésives dans ces domaines. Dans les conférences précédentes, ces systèmes ont été abordés individuellement, alors que cette conférence explore plus en détail les liens entre eux.
Les liens font référence aux interactions entre ces systèmes, où les développements dans un secteur affectent les développements dans un autre. Comme nous le verrons dans ce cours, ces interactions peuvent être synergiques - c'est-à-dire qu'une intervention a un impact positif dans plus d'un domaine - ou il peut y avoir des compromis - lorsque l'action dans un domaine va à l'encontre des objectifs politiques dans un autre domaine. L'objectif ultime de l'analyse CLEWs est d'étudier les moyens de tirer parti des synergies et de minimiser les compromis afin de mettre en place des stratégies globales cohérentes et efficaces en faveur du développement durable.

## Slide 4: 8.1 Liens entre les CLEWs
Il existe des liens entre les systèmes climatiques, terrestres, énergétiques et hydriques.
Notes: Ce diagramme illustre de nombreux liens qui seront abordés plus en détail dans ce cours. Il montre comment les systèmes sont liés entre eux et comment chacun dépend des autres. L'énergie est utilisée pour la préparation des terres et la transformation des cultures, ainsi que pour faire fonctionner les infrastructures hydrauliques. La terre est étroitement liée à l'eau par le biais du lien entre la couverture terrestre et l'hydrologie et fournit de la bioénergie comme carburant pour les applications énergétiques. L'eau est utilisée pour l'irrigation de l'agriculture ainsi que pour l'hydroélectricité, le refroidissement et d'autres applications du système énergétique. Dans le même temps, ces secteurs contribuent au changement climatique en tant que sources majeures d'émissions de gaz à effet de serre et sont également très vulnérables aux changements climatiques.
Il est donc évident que les changements ou les perturbations introduits dans un domaine peuvent avoir des répercussions sur d'autres, et que ces effets se répercuteront sur les systèmes intégrés. Ces dépendances intersectorielles peuvent être à la fois synergiques et antagonistes, ce qui signifie que les mesures prises pour atteindre les objectifs politiques dans un domaine ou un secteur peuvent favoriser ou entraver les progrès dans un autre domaine ou secteur. L'objectif de cette conférence est d'aider à détailler les principaux liens qui existent entre ces secteurs afin de fournir la base d'une approche systématique pour identifier les liens pertinents entre les secteurs et les domaines pour une politique ou une intervention spécifique à l'étude.

## Slide 5
Chart: Émissions de GES par secteur
| International bunkers | Waste | Land-use change and forestry | Agriculture | Industry | Energy
 | 2.1 | 3.2 | 12.2 | 13.8 | 4.3 | 64.4
L'énergie, l'agriculture, le changement d'affectation des terres et la sylviculture sont responsables de plus de 90 % des émissions de GES [1]
8.1 Liens entre les CLEWs
Il existe des liens entre les systèmes climatiques, terrestres, énergétiques et hydriques.
Notes: Le diagramme de la diapositive montre la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur. Les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et du changement d'affectation des sols sont les principaux responsables des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et toute stratégie efficace visant à réduire considérablement les émissions devra cibler l'ensemble de ces secteurs. Ensemble, ils sont responsables de plus de 90 % des émissions.
La plus grande source individuelle d'émissions de gaz à effet de serre est le secteur de l'énergie, qui est responsable de près de deux tiers de toutes les émissions. Le dioxyde de carbone est libéré lors de la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le gaz naturel et les produits pétroliers.
Les émissions agricoles représentent environ 14 % du total. La plus grande source d'émissions provient de la gestion des sols, mais la fermentation entérique - la libération du méthane produit pendant le processus digestif du bétail et la gestion du fumier - est également une source importante. Contrairement au secteur de l'énergie, où les émissions de dioxyde de carbone constituent la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre, le méthane et l'oxyde nitreux représentent une grande partie des émissions provenant de l'agriculture.
Lorsque les puits de carbone naturels tels que les forêts et les zones humides sont détruits, une grande partie du carbone stocké est libérée dans l'atmosphère. Ces émissions sont imputables au changement d'affectation des sols et représentent environ 12 % des émissions totales de gaz à effet de serre.

## Slide 6: 8.1 Liens entre les CLEWs
Cycle de l'eau
  L'ampleur et le moment des précipitations peuvent changer
  Augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes
  Impacts sur l'aptitude et la productivité des cultures
  Impacts sur l'hydroélectricité
Changements de température
  Impact sur l'adéquation et la productivité des cultures
  Impact sur la demande d'énergie
L'élévation du niveau de la mer
  Impact sur l'utilisation des sols
  Impact sur les infrastructures
  Impact sur les ressources en eau
Impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique
Notes: Parallèlement à la manière dont l'exploitation des terres, de l'énergie et des ressources en eau contribue au changement climatique et à la mesure dans laquelle elle le fait, les systèmes qui y sont liés sont également très vulnérables aux changements climatiques.
L'un des principaux aspects de la manière dont le changement climatique est susceptible d'être ressenti est son impact sur le cycle de l'eau, qui - comme nous le verrons dans cette conférence - aura également des répercussions dans les autres secteurs. Les changements dans le cycle de l'eau peuvent affecter l'ampleur et le calendrier des précipitations, avec de sérieuses ramifications pour la gestion des bassins versants, la production agricole et la production d'énergie hydroélectrique. Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent menacer les infrastructures hydrauliques et énergétiques, et les inondations comme les sécheresses peuvent endommager les cultures et compromettre la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.
Les changements de température peuvent avoir un impact sur l'aptitude et la productivité des cultures, ainsi que sur la demande d'énergie pour le refroidissement et le chauffage des bâtiments.
L'élévation du niveau de la mer peut avoir des répercussions majeures sur l'utilisation des sols, car les régions côtières sont inondées ou doivent être protégées. Cela s'étendra aux infrastructures d'énergie et d'eau. Les ressources en eau peuvent également être affectées, car l'eau de mer est poussée vers le haut des rivières, apportant de l'eau salée dans les rivières et les lacs actuellement utilisés comme ressources en eau. Cela pourrait également entraîner une intrusion saline dans les aquifères.

## Slide 7: 8.1 Liens entre les CLEWs
Questions politiques sélectionnées pour l'interaction du climat avec les systèmes terrestres, énergétiques et hydriques
Atténuation du changement climatique
  Réduire les émissions provenant des combustibles fossiles
  Réduire les émissions liées à l'utilisation des terres et au changement d'affectation des terres
  Séquestrer le carbone
Adaptation au changement climatique
  Réduire la vulnérabilité des infrastructures
  Accroître la résilience climatique
Notes: Les politiques relatives au changement climatique se divisent généralement en deux catégories : l'atténuation et l'adaptation.
L'atténuation vise à éviter ou à limiter les changements climatiques en réduisant les émissions. La principale stratégie consiste à réduire la combustion de combustibles fossiles en adoptant des solutions de remplacement à faible teneur en carbone ou sans carbone pour la production d'électricité, les transports, l'industrie, l'agriculture et les bâtiments. Une meilleure gestion des sols et des pratiques agricoles durables, la limitation de la destruction des puits de carbone naturels, tels que les forêts et les zones humides, et l'adoption d'un régime alimentaire plus végétal sont également des stratégies qui peuvent contribuer à réduire les émissions. La séquestration - l'élimination du carbone de l'atmosphère par la reforestation et la promotion d'autres puits naturels ou de moyens artificiels - est une autre stratégie viable d'atténuation du climat.
L'adaptation au climat désigne les stratégies et les actions visant à se préparer et à s'adapter au changement climatique. Il peut s'agir de renforcer les infrastructures et les habitations pour faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes, d'investir dans la préparation aux catastrophes naturelles, de développer des variantes de cultures et des pratiques agricoles mieux adaptées pour faire face à des températures plus élevées et à des précipitations plus irrégulières, ainsi que d'une multitude d'autres mesures. L'objectif est de rendre nos économies et nos sociétés plus résilientes et plus robustes face aux changements climatiques.

## Slide 8: Lecture 8.1 Références
World Resources Institute, ClimateWatch, https://www.climatewatchdata.org/

## Slide 9: 8.2 Interactions entre l'énergie et l'eau
L'eau est nécessaire à la transformation de l'énergie
L'hydroélectricité contribue largement à la production mondiale d'électricité [1]
Contribue à hauteur de 16 % à l'approvisionnement mondial en électricité
Contribue pour plus de 50 % à l'approvisionnement en électricité dans 51 pays
Contribue pour plus de 75 % à l'approvisionnement en électricité dans 23 pays
Est la seule source d'électricité (>99%) dans 5 pays
L'eau est nécessaire pour refroidir les technologies de production d'énergie thermique telles que le charbon, le gaz naturel, l'énergie solaire thermique, l'énergie géothermique et les centrales nucléaires.
L'intensité de l'eau varie considérablement d'une technologie à l'autre
Notes: L'eau est nécessaire à la conversion de l'énergie. L'exemple le plus clair est l'utilisation de l'énergie hydroélectrique pour la production d'électricité. Les centrales hydroélectriques produisent environ 16 % de l'électricité dans le monde, mais la dépendance varie considérablement d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre, car le potentiel dépend fortement de la disponibilité de l'eau et de la topographie. Lorsque le potentiel hydroélectrique existe, il s'agit souvent d'une source d'électricité privilégiée. Dans 51 pays, l'hydroélectricité contribue à plus de 50 % de l'approvisionnement en électricité, et dans 23 pays, à plus de 75 %. Dans 5 pays, elle est pratiquement la seule source d'électricité.
Cependant, l'eau est également nécessaire pour d'autres types de production d'électricité. Les centrales thermiques à cycle de vapeur, telles que les centrales au charbon, au gaz naturel, solaires thermiques, géothermiques ou nucléaires, ont besoin de grandes quantités d'eau pour le refroidissement. La quantité d'eau nécessaire varie selon la technologie. Une centrale moderne à cycle combiné, par exemple, peut n'utiliser qu'un tiers de l'eau d'une centrale à charbon sous-critique par unité d'électricité produite. Il existe donc un lien évident entre le choix de la technologie dans le secteur de l'électricité et l'empreinte hydrique de la production d'électricité.

## Slide 10: 8.2 Interactions entre l'énergie et l'eau
L'eau est nécessaire à la transformation de l'énergie
Environ 20 % des prélèvements d'eau douce dans le monde sont effectués à des fins industrielles, la majorité d'entre eux étant liés à l'utilisation et à la conversion de l'énergie.
  Refroidissement des processus thermiques dans le secteur manufacturier,
  Raffinage et conversion des combustibles,
  Production de biocarburants
  Extraction de combustibles primaires,
  Contrôle des émissions
Notes: Le secteur industriel est responsable d'environ 20 % des prélèvements d'eau dans le monde. Cette part tend à être plus faible dans les pays à faible revenu dont la base industrielle est plus limitée, et plus élevée dans les pays à revenu élevé. La majeure partie de ces prélèvements est destinée au secteur de l'électricité, comme indiqué dans la diapositive précédente, mais d'autres applications liées à l'énergie nécessitent également de l'eau de refroidissement. De la même manière que l'eau est utilisée pour refroidir les centrales thermiques, d'autres utilisations thermiques industrielles, telles que la chaleur de la vapeur dans le secteur manufacturier, nécessitent également de l'eau pour le refroidissement. Les applications du secteur de l'énergie peuvent être particulièrement gourmandes en vapeur, comme les raffineries de pétrole qui transforment le pétrole brut en produits pétroliers et les raffineries de biocarburants. L'eau est également nécessaire pour l'extraction des combustibles primaires, comme dans les mines de charbon, l'extraction du pétrole - en particulier pour la récupération assistée du pétrole - et la production de gaz naturel. L'eau est également nécessaire pour le contrôle des émissions, comme la désulfuration des gaz de combustion des combustibles fossiles.

## Slide 11: 8.2 Interactions entre l'énergie et l'eau
L'énergie est nécessaire pour l'approvisionnement et l'acheminement de l'eau
La chaîne d'approvisionnement en eau consomme beaucoup d'énergie (4 % de la consommation d'électricité dans le monde, jusqu'à 10 % au Moyen-Orient et en Inde).
Approvisionnement :
  Eaux de surface : 0-2 400 kWh par million de litres pour le transport, en fonction de la distance et du dénivelé [3].
  Eaux souterraines : Varie en fonction de la profondeur (par exemple, 140 kWh par million de litres à 35 mètres et 530 kWh par million de litres à 120 mètres) [3].
Distribution :
  Moyenne de 290 kWh par million de litres, mais varie fortement en fonction de la distance et du dénivelé [3].
Notes: Inversement, l'énergie, en particulier l'électricité, est nécessaire pour faire fonctionner l'infrastructure de l'eau. Environ 4 % de la demande mondiale d'électricité - et des parts nettement plus élevées dans certaines régions - sont utilisés dans la chaîne d'approvisionnement en eau.
L'acheminement de l'eau depuis la source jusqu'au centre de consommation en est un élément essentiel. Les besoins en énergie sont largement déterminés par la distance et le terrain sur lesquels l'eau doit être transportée, et varient donc considérablement d'un système à l'autre. En particulier, pour les systèmes où l'eau doit être transportée en altitude, le coût énergétique de l'approvisionnement en eau sera élevé. Inversement, si la source d'eau est plus élevée que le centre de la demande, les forces gravitationnelles peuvent suffire à l'acheminement. Si les eaux souterraines sont utilisées comme source d'eau, que ce soit pour l'approvisionnement public en eau ou pour l'irrigation, l'eau doit d'abord être pompée jusqu'à la surface, ce qui entraîne une demande d'énergie proportionnelle à la profondeur de la source d'eau.
Une fois l'eau acheminée vers un système public d'approvisionnement en eau ou un autre réseau de distribution d'eau, de l'énergie de pompage est généralement encore nécessaire pour l'acheminer vers les utilisateurs finaux. Le coût énergétique de la distribution de l'eau est très spécifique au site, la topographie et la distance étant les principaux facteurs déterminants.

## Slide 12: 8.2 Interactions entre l'énergie et l'eau
Source de la photo : "National Water and Sanitation Program brings better water and sanitation services to rural parts of Azerbaijan" par World Bank Photo Collection est sous licence CC BY-NC-ND 2.0
Le traitement de l'eau nécessite de l'énergie
Traitement :
  26 kWh par million de litres pour les eaux souterraines de haute qualité
  300-1400 kWh par million de litres pour le dessalement des eaux souterraines saumâtres
  3 600-4 500 kwh par million de litres pour le dessalement de l'eau de mer
Notes: L'énergie est également utilisée pour traiter l'eau afin de la rendre propre à la consommation humaine. Les besoins en énergie sont largement déterminés par la qualité de la source d'eau, les sources d'eau de haute qualité nécessitant relativement peu d'énergie, tandis que la demande d'énergie augmente progressivement avec les sources de moindre qualité. Un cas extrême est celui de l'eau de mer, qui doit être dessalée avant de pouvoir être utilisée pour l'approvisionnement public en eau. Dans certaines régions où l'eau est rare, comme au Moyen-Orient, ce processus très énergivore est utilisé pour garantir un approvisionnement en eau suffisant à la population. Différentes technologies de dessalement sont utilisées. Elles reposent principalement sur deux processus. Le premier est la distillation, telle que la distillation flash à plusieurs étapes, qui nécessite de l'énergie pour chauffer l'eau afin de produire de la vapeur d'eau. Le second est le processus membranaire, tel que l'osmose inverse, qui est plus économe en énergie et constitue la technologie la plus largement utilisée aujourd'hui.
De l'énergie est également nécessaire pour traiter les eaux usées provenant des systèmes d'eau industriels et publics avant qu'elles ne soient renvoyées dans l'environnement.

## Slide 13: 8.2 Interactions entre l'énergie et l'eau
Questions politiques sélectionnées pour les liens entre l'énergie et l'eau
  Le calendrier et l'ampleur des prélèvements et des rejets d'eau pour les applications énergétiques peuvent entrer en concurrence avec d'autres utilisations ou les interrompre.
  Il existe des liens importants entre le choix des technologies dans le secteur de l'électricité et la demande en eau
    Certaines technologies à faible teneur en carbone (par exemple, l'énergie solaire photovoltaïque ou éolienne) ont une faible empreinte sur l'eau.
    D'autres ont une empreinte hydrique importante (par exemple, le nucléaire, la géothermie et l'énergie solaire thermique).
  Plusieurs facteurs peuvent entraîner une augmentation de l'intensité énergétique de l'approvisionnement en eau
    Urbanisation
    Sources d'eau de moindre qualité
    Plus de traitement de l'eau
Notes: Ces liens mettent en évidence un certain nombre d'incidences intersectorielles que les décideurs doivent prendre en compte lors de l'élaboration des politiques et des stratégies, si l'on veut gérer efficacement les objectifs en matière de sécurité énergétique et hydrique.
Une liste non exhaustive de ces utilisations pourrait inclure les prélèvements d'eau à des fins énergétiques. Ceux-ci doivent être considérés en relation avec d'autres utilisations avec lesquelles ils peuvent être en concurrence pour des ressources limitées. L'eau destinée aux applications énergétiques peut être prélevée dans des sources qui servent également à l'agriculture ou à l'approvisionnement public en eau. Cela peut compromettre la sécurité alimentaire si l'approvisionnement global est insuffisant.
Au-delà de la concurrence directe, il peut y avoir d'autres formes d'interactions préjudiciables. C'est le cas, par exemple, des barrages qui servent à la fois à la production d'électricité et à l'irrigation. Le calendrier idéal des lâchers d'eau peut différer selon les applications, ce qui implique des compromis que les exploitants doivent gérer.
En outre, il existe un lien important entre le choix de la technologie de production d'électricité et l'intensité de la consommation d'eau. Comme nous l'avons souligné précédemment, les technologies de production d'électricité à faible teneur en carbone peuvent être à la fois économes en eau et intensives en eau. Le choix du type de technologie de production d'électricité permettra donc de déterminer si le passage à l'énergie propre améliorera la sécurité de l'eau ou lui sera préjudiciable.
En outre, plusieurs tendances font augmenter l'intensité énergétique de l'approvisionnement en eau. L'urbanisation implique le regroupement des populations dans des centres de demande, ce qui entraîne une concentration de la demande, souvent loin des ressources en eau. Cela augmente la distance sur laquelle l'eau doit être transportée. De même, des niveaux de demande plus élevés et la concentration de la demande peuvent nécessiter l'utilisation de ressources en eau de moindre qualité dont le traitement nécessitera plus d'énergie. Enfin, l'élargissement de l'accès à l'eau potable et les préoccupations environnementales sont susceptibles d'accroître le niveau et l'étendue du traitement de l'eau.

## Slide 14: Lecture 8.2 Références
BP (2021), BP Statistical Review of World Energy 2021 and Ember https://ember-climate.org/data/
World Economic Forum (2011), Water Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus

## Slide 15: 8.3 Liens entre l'énergie et les terres?
Les terres sont utilisées pour fournir de l'énergie sous forme de biomasse solide.
La bioénergie représente un peu plus de 10 % (60 EJ) de l'approvisionnement total en énergie primaire dans le monde [1]
35 % de la population mondiale n'a pas accès à une énergie sûre et propre pour cuisiner et beaucoup dépendent du bois de chauffage et du charbon de bois pour leurs besoins énergétiques [2,3].
Les terres sont utilisées pour produire de la bioénergie destinée à la production d'électricité.
Environ 500 TWh d'électricité sont produits chaque année à partir de la biomasse. Cela équivaut à environ 2 % de la production mondiale d'électricité [1]
Notes: La bioénergie est une source d'énergie importante, ce qui signifie par extension que la terre est importante pour l'approvisionnement en énergie. Environ 10 exajoules d'énergie - ce qui équivaut à environ 10 % de l'approvisionnement total en énergie primaire dans le monde - se présentent sous la forme de bioénergie. La biomasse est utilisée pour un large éventail d'applications énergétiques par les ménages, les industries et les compagnies d'électricité.
Par exemple, près de deux tiers de la population mondiale n'ont pas accès à des combustibles modernes et sûrs pour cuisiner. Beaucoup de ces personnes dépendent de la biomasse sous forme de bois de chauffage ou de charbon de bois pour leurs besoins énergétiques. Dans de nombreux pays en développement, la biomasse est la plus grande source d'énergie, dominée par les utilisations résidentielles.
La biomasse est utilisée pour produire environ 500 térawattheures d'électricité, ce qui correspond à environ 2 % de l'approvisionnement mondial en électricité. La cogénération d'électricité à partir d'installations industrielles, telles que les sucreries ou les usines de pâte à papier, joue un rôle important à cet égard. Toutefois, la cocombustion dans les centrales électriques au charbon ou les centrales électriques dédiées à la biomasse y contribuent également.

## Slide 16: 8.3 Liens entre l'énergie et les terres
Les terres sont utilisées pour fournir de l'énergie sous forme de biocarburants liquides.
De nombreux pays ont mis en place des mandats, des subventions ou d'autres mesures de soutien pour augmenter la production de biocarburants dans le but de.. :
  Réduire la dépendance à l'égard des importations de combustibles liquides
  Réduire les émissions de gaz à effet de serre
  Augmenter le revenu des agriculteurs
Environ 15 % du maïs récolté et plus de 20 % de la canne à sucre sont utilisés pour produire du bioéthanol.
Environ 15 % des graines oléagineuses récoltées sont utilisées pour produire du biodiesel.
Notes: Un aspect de la bioénergie qui a reçu beaucoup d'attention est l'utilisation accrue de biocarburants liquides pour les mélanger à l'essence et au diesel.
Au cours des deux dernières décennies, de nombreux pays ont encouragé l'augmentation de la production de biocarburants par le biais de mandats, de subventions ou d'autres mesures de soutien. L'objectif de ces politiques est de réduire la dépendance à l'égard des importations de carburants pétroliers tels que l'essence, le diesel et le kérosène, et d'améliorer ainsi la balance des paiements et la sécurité énergétique. La réduction des émissions de gaz à effet de serre a également joué un rôle important dans certains cas, tout comme la volonté de soutenir les revenus des agriculteurs en leur offrant un marché supplémentaire pour leurs récoltes.
Environ 15 % du maïs et 20 % de la canne à sucre sont aujourd'hui utilisés pour produire du bioéthanol en remplacement de l'essence, et environ 15 % des graines oléagineuses sont aujourd'hui utilisées pour produire du biodiesel en remplacement. Ces chiffres témoignent de l'augmentation de l'empreinte foncière et du lien entre les marchés des terres, des cultures et de l'énergie.

## Slide 17: 8.3 Liens entre l'énergie et les terres
L'énergie sous forme d'électricité ou de carburant est utilisée directement dans l'agriculture pour.. :
Alimenter les machines agricoles pour la préparation des champs, la récolte, le séchage et la transformation des récoltes.
Pomper l'eau pour l'irrigation
Chauffer ou refroidir les bâtiments
Eclairage
Les exploitations d'élevage consomment de l'énergie directe pour les systèmes de ventilation, la réfrigération, l'éclairage, le chauffage, l'abreuvement, les moteurs et le traitement des déchets.
En 2018, environ 2,2 % de la demande finale d'énergie a été utilisée directement dans l'agriculture [1]
Notes: L'énergie est nécessaire pour produire des cultures, du bétail et d'autres produits agricoles, tels que les fibres et les combustibles. La mécanisation et l'utilisation d'intrants à forte intensité énergétique, tels que les engrais et les pesticides, ont été les principaux moteurs de la forte augmentation de la productivité dans l'agriculture au cours du siècle dernier.
Les carburants pétroliers, l'électricité et la biomasse sont utilisés pour alimenter les machines agricoles, telles que les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et d'autres équipements destinés à la préparation des champs, à la récolte, au séchage et au traitement des cultures. L'électricité est également nécessaire pour faire fonctionner les pompes qui soulèvent, transportent et pressurisent l'eau pour irriguer les champs. En outre, l'énergie est également nécessaire pour chauffer ou refroidir les bâtiments agricoles et pour assurer l'éclairage intérieur et extérieur.
Bien qu'elles consomment beaucoup moins d'énergie que la production végétale au niveau mondial, les exploitations d'élevage ont besoin d'intrants énergétiques pour les systèmes de ventilation, la réfrigération, l'éclairage, le chauffage, l'abreuvement, les moteurs et le traitement des déchets,
Au total, cela représente environ 9 exajoules d'énergie, soit l'équivalent de 2,2 % de la demande mondiale d'énergie finale.

## Slide 18: 8.3 Liens entre l'énergie et les terres
L'énergie sous forme d'électricité et de carburant est utilisée dans la chaîne de valeur alimentaire pour.. :
Produire des engrais, des pesticides et d'autres intrants agricoles
Transport de cultures et de produits alimentaires
Aliments transformés (par exemple, produits laitiers, meunerie, etc.)
Réfrigération
Préparation/cuisson
Au total, la FAO estime que l'utilisation directe et indirecte de l'énergie liée à la chaîne de valeur alimentaire représente environ 30 % de la consommation totale d'énergie [4]
Notes: Au-delà des utilisations directes dans l'agriculture, l'énergie est également utilisée tout au long de la chaîne de valeur alimentaire.
De nombreux intrants de l'agriculture moderne sont gourmands en énergie. La production d'engrais, par exemple, nécessite de grandes quantités d'énergie et est responsable d'environ 1,2 % de la demande mondiale d'énergie. La fabrication d'autres intrants, tels que les pesticides, nécessite également beaucoup d'énergie.
L'énergie sous forme de combustibles liquides est nécessaire pour le transport des cultures et des produits alimentaires à différents stades de la chaîne de valeur. Il peut s'agir du transport des exploitations agricoles vers les marchés ou pour une transformation plus poussée, puis vers les grossistes ou les détaillants et enfin vers les foyers.
Le secteur de l'industrie alimentaire, qui transforme les produits agricoles en produits destinés à la consommation intermédiaire ou finale, a également besoin d'énergie pour fonctionner. Il comprend les laiteries, les minoteries, les usines de transformation de la viande, les boulangeries et bien d'autres installations.
Tout au long des différentes étapes, de l'énergie est nécessaire pour la réfrigération afin d'empêcher les produits de se détériorer, ainsi que pour d'autres services du bâtiment tels que la ventilation, le chauffage et l'éclairage.
Enfin, la préparation et la cuisson des aliments nécessitent de l'énergie.
Au total, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire consomme environ 30 % de la demande mondiale d'énergie finale.

## Slide 19: 8.3 Liens entre l'énergie et les terres
Questions politiques sélectionnées pour les liens entre l'énergie et les terres:
Nourriture contre carburant. Concurrence pour les terres (et l'eau) entre l'énergie et d'autres utilisations et impacts négatifs potentiels sur la sécurité alimentaire (et de l'eau).
La bioénergie comme stratégie de réduction des émissions de carbone
Pertes et déchets alimentaires et impact sur la consommation d'énergie et les émissions
Déforestation due à l'exploitation non durable de la biomasse ou à la conversion des terres pour des applications énergétiques
Notes: L'utilisation de terres agricoles et de cultures vivrières pour produire des biocarburants est une préoccupation majeure de la politique foncière et énergétique. Souvent appelé le "débat nourriture contre carburant", le problème est que les politiques en matière de biocarburants augmentent les pressions commerciales sur les terres agricoles et créent une concurrence directe pour les terres cultivées entre l'énergie et l'alimentation, ce qui pourrait compromettre la sécurité alimentaire. La question de savoir s'il est stratégique et éthique de détourner ainsi des denrées alimentaires à des fins énergétiques a incité de nombreux pays à réduire ou à inverser la tendance en faveur des biocarburants.
La récolte durable de bioénergie pouvant en principe être neutre en carbone, la bioénergie est considérée comme une option de réduction des émissions pour de nombreux secteurs et applications. L'utilisation de la biomasse et des terres qui ne sont pas utilisées pour la production alimentaire permet de gérer les effets négatifs sur la sécurité alimentaire.
Environ 14 % des denrées alimentaires produites sont perdues entre la récolte et la vente au détail. Des quantités importantes sont également gaspillées dans le secteur de la vente au détail ou au niveau de la consommation. Étant donné la contribution significative de la chaîne de valeur alimentaire à la demande d'énergie et aux émissions de gaz à effet de serre, la réduction des pertes et des déchets alimentaires pourrait avoir des effets bénéfiques importants sur la sécurité énergétique et le climat.
La bioénergie a une empreinte foncière importante par rapport à la plupart des autres sources d'énergie et peut avoir un impact significatif sur l'utilisation et la couverture des sols. La surexploitation des ressources en bois de chauffage ou le défrichement des forêts pour les plantations de palmiers à huile ou d'autres opérations liées aux biocarburants peuvent être des facteurs importants de déforestation.

## Slide 20: Lecture 8.3 Références
International Energy Agency (2020), World Energy Balances
United Nations (2020), The Sustainable Development Goals Report 2020, https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
United Nations, SDG Indicators - United Nations Global SDG database https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Food and Agriculture Organization (2011), “Energy-Smart” Food For People And Climate http://www.fao.org/3/i2454e/i2454e.pdf

## Slide 21: 8.4 Liens entre la terre et l'eau
L'utilisation des sols est étroitement liée à l'utilisation de l'eau et au cycle de l'eau:
Le bilan hydrique est étroitement lié à l'utilisation des sols (voir chapitre 7).
L'évapotranspiration, le ruissellement, l'infiltration des eaux souterraines et la capacité de stockage dépendent tous de la couverture végétale.
Le type d'utilisation des sols et le changement d'affectation des sols auront par conséquent des répercussions majeures sur l'hydrologie d'un bassin versant.
Source de la photo : Agence américaine pour la protection de l'environnement, diagrammes de couverture naturelle et imperméable, domaine public, via Wikimedia Commons
Notes: Un lien important entre la terre et l'eau est le rôle important de l'utilisation et de la couverture des sols pour l'hydrologie d'un bassin versant. Comme nous l'avons vu au cours 7, les différentes couvertures terrestres ont des bilans hydriques différents et une modification de la couverture terrestre aura donc une incidence sur les flux d'eau.
Par exemple, les terres naturelles telles que les forêts et les prairies ont des propriétés hydrologiques très différentes de celles des terres bâties, telles que les villes, les routes ou d'autres infrastructures, dont la majeure partie de la surface est recouverte d'asphalte ou de béton. Les terres recouvertes de végétation consomment plus d'eau par évapotranspiration pour assurer la croissance des plantes et permettent à une plus grande quantité d'eau d'être stockée dans le sol ou de s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Pour les terrains bâtis, la surface est moins perméable et l'évapotranspiration est plus faible ; cependant, cela signifie que le ruissellement sera plus important car moins d'eau est absorbée par le sol et les plantes. Les villes disposent généralement d'infrastructures spécifiques pour gérer les précipitations, évacuer les eaux de ruissellement et prévenir les inondations.

## Slide 22: 8.4 Liens entre la terre et l'eau
Source de la photo : "Hola Valley, Norway" par Jon Ragnarsson est sous licence CC BY-NC-ND 2.0
L'utilisation des sols fait partie intégrante de la gestion des bassins versants
L'utilisation des sols influence l'hydrologie, la disponibilité et la qualité de l'eau, les fonctions des écosystèmes, la productivité des terres, la morphologie des cours d'eau et la protection contre les inondations.
La gestion durable d'un bassin versant nécessite une vision large et intégrée des activités qui s'y déroulent.
Cela comprend la réglementation et la gestion de l'utilisation et de l'occupation des sols.
Notes: Pratiquement tous les éléments centraux de la gestion des bassins versants, tels que l'hydrologie, la disponibilité de l'eau, la qualité de l'eau, les fonctions de l'écosystème, la productivité des terres, la morphologie des cours d'eau et la protection contre les inondations, sont influencés par l'utilisation des terres et les changements d'utilisation des terres. Il s'ensuit que la gestion durable des bassins versants nécessite une vision large et intégrée des activités dans un bassin versant, y compris la manière dont les terres sont utilisées et converties.
Cependant, la gestion des bassins versants n'est pas le fait d'une seule entité ou d'un seul acteur. Les agences gouvernementales, les municipalités, les acteurs et entités privés et individuels mènent tous des activités qui influencent l'occupation des sols et l'hydrologie dans le bassin versant. Le défi n'est donc pas seulement de gérer les éléments hydrologiques et biophysiques du bassin versant, mais aussi l'interaction entre une série d'acteurs différents ayant des points de vue et des priorités différents. Des outils et des actions physiques, réglementaires et économiques peuvent être utilisés pour gérer et influencer le comportement et les décisions de ces parties prenantes dans la poursuite d'une utilisation durable des terres et des ressources en eau du bassin versant.

## Slide 23: 8.4 Liens entre la terre et l'eau
Source de la photo : Agence américaine pour la protection de l'environnement, diagrammes des couvertures naturelles et imperméables, domaine public, via Wikimedia Commons.
L'agriculture est à l'origine d'une grande partie de la production agricole :
Environ 70 % des prélèvements d'eau douce dans le monde sont destinés à l'agriculture [1]
La majeure partie de ces fonds est destinée à l'irrigation des terres cultivées afin d'accroître la productivité et de se protéger contre les sécheresses.
L'agriculture irriguée représente 20 % des terres cultivées et 40 % de la production alimentaire mondiale [2]
Les prélèvements d'eau proviennent à la fois des eaux de surface et des eaux souterraines.
L'eau est également prélevée pour soutenir les populations de bétail
Notes: Au-delà des liens entre l'occupation des sols et la gestion des bassins versants, l'utilisation des sols - en particulier les cultures - est une grande consommatrice d'eau. Environ 70 % des prélèvements d'eau dans le monde sont effectués à des fins agricoles. La majeure partie de cette eau est utilisée pour l'irrigation des cultures, bien que l'eau utilisée pour soutenir les populations de bétail soit également un facteur important.
Environ 20 % des terres cultivées dans le monde sont irriguées et 40 % de toutes les cultures sont produites sur des terres cultivées, ce qui illustre à la fois l'étendue de l'irrigation en tant qu'outil d'amélioration de la productivité des terres et l'efficacité de cet outil. L'approvisionnement en eau est essentiel pour la croissance des plantes, et l'irrigation peut garantir un approvisionnement en eau adéquat pour soutenir la croissance des plantes, même par temps sec.
L'eau d'irrigation peut être puisée dans les ressources en eau de surface telles que les rivières, les ruisseaux ou les lacs. Des barrages sont souvent construits pour fournir de l'eau d'irrigation en cas de besoin. Dans les régions où l'eau de surface n'est pas disponible, ou lorsqu'il est moins cher ou plus pratique d'utiliser l'eau souterraine, des puits peuvent être utilisés pour fournir de l'eau.

## Slide 24: 8.4 Liens entre la terre et l'eau
Questions politiques sélectionnées pour les liens entre la terre et l'eau:
Hydrologie, disponibilité de l'eau, qualité de l'eau, fonctions des écosystèmes, productivité des terres, morphologie des cours d'eau et utilisation des terres en tant que parties intégrantes de la gestion des bassins versants.
Concurrence pour l'eau
Compromis entre sécurité alimentaire et sécurité de l'eau
Dégradation des sols
Notes: La question centrale de la gestion des liens entre la terre et l'eau est la relation étroite entre l'utilisation des terres et l'hydrologie et le rôle intégral que joue l'utilisation des terres dans la gestion intégrée des bassins versants, la protection des ressources naturelles et le développement durable de manière plus générale, comme cela a été discuté dans les diapositives précédentes ainsi que dans le cours 7.
Par ailleurs, il existe une concurrence pour l'eau entre l'agriculture, qui détient souvent des droits d'utilisation de l'eau, et d'autres utilisations. Ces autres utilisations ont souvent une valeur plus élevée, si la valeur est mesurée en termes de valeur monétaire marginale pour les utilisations productives ou par la volonté de payer pour cela.
Dans le même ordre d'idées, il existe également des compromis entre la sécurité de l'eau et la sécurité alimentaire, où une production alimentaire supplémentaire, ou la sécurité de la production, peut être obtenue au détriment de la sécurité et de la disponibilité de l'eau pour d'autres utilisations.
La dégradation des sols résultant d'une utilisation non durable des terres peut également avoir des répercussions sur un bassin hydrographique. L'érosion et la dégradation des sols peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau, endommager les habitats de la faune et de la flore, augmenter le débit des sédiments et l'envasement, et réduire la protection naturelle contre les inondations.

## Slide 25: 8.4 Liens entre la terre et l'eau
Résumé de la conférence 8 sur les interconnexions :
L'énergie, l'utilisation des sols et le changement d'affectation des sols sont des facteurs importants du changement climatique.
Les systèmes fonciers, énergétiques et hydriques sont très vulnérables aux changements climatiques
Les systèmes terrestres, énergétiques et hydriques sont étroitement liés.
Notes: Les conférences précédentes ont introduit des thèmes centraux dans l'analyse et la politique de l'énergie, de la terre et de l'eau. Cette conférence a exploré les liens entre ces systèmes et la manière dont les actions et les décisions prises pour atteindre des objectifs dans un secteur peuvent avoir des conséquences dans d'autres secteurs.
Les principaux enseignements sont les suivants :
L'énergie, l'agriculture, le changement d'affectation des terres et la sylviculture sont les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, représentant plus de 90 % des émissions anthropiques totales. Une action significative pour réduire les émissions et limiter le changement climatique devra donc cibler ces secteurs.
Les systèmes terrestres, énergétiques et hydriques sont très vulnérables aux changements climatiques tels que la modification des régimes de précipitations, l'augmentation des températures, l'accroissement de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et l'élévation du niveau des mers. Pour rendre nos sociétés et nos économies plus résilientes face au changement climatique, des mesures doivent être prises dans ces secteurs pour s'adapter à ces changements.
Les systèmes fonciers, énergétiques et hydriques sont liés et dépendants les uns des autres. L'énergie est nécessaire pour traiter et distribuer l'eau, l'eau est nécessaire pour convertir l'énergie, l'eau est nécessaire pour cultiver, la terre est nécessaire pour fournir de la bioénergie et l'utilisation des terres est un élément essentiel de la gestion des bassins versants et des ressources en eau. La sécurité alimentaire, énergétique et hydrique est donc indissociable et le développement durable nécessite une approche intégrée et cohérente de la formulation des politiques et des stratégies.
Ceci conclut le cours 8 sur les liens entre le climat, la terre, l'énergie et l'eau. La conférence 9 examinera de plus près le changement climatique.

## Slide 26: Lecture 8.4 Références
Food and Agriculture Organization, AquaStat Database, http://www.fao.org/aquastat/statistics/query/results.html
UNESCO (2014), The United Nations world water development report 2014: water and energy; facts and figures

## Slide 27
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
“This material was translated in French by Pacifique Koshikwinja from the Université Catholique de Bukavu as part of the work of the RE-INTEGRATE project. The RE-INTEGRATE project has received funding from the European Union's HORIZON EUROPE Research and Innovation Programme under grant agreement No 101118217.”
Alfstad T., Shivakumar A. (UNDESA)., Niet T. (SFU)., Gardumi F., Sridharan V. (KTH)., 2021. Lecture 8: Interlinkages. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, United Nations Development Program and United Nations Department of Economic and Social Affairs.