## Slide 1
Version 2.0
SESSION 2 OUTILS DE MODÉLISATION ET ANALYSE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
Modèle pour l’Analyse de la Demande d’Energie

## Slide 2: Résultats d'apprentissage visés (RAV)
2
5.1. Modèles de systèmes énergétiques
5.2. Approches descendante et ascendante
5.3. Scénarios
5.4. Caractéristiques du modèle MAED
À la fin de la Session, vous allez:
RAV1: connaître les types de modèles des systèmes énergétiques
RAV2: comprendre les approches descendantes et ascendantes
RAV3: être conscient de l'utilisation des scénarios
RAV4: avoir eu une introduction au modèle MAED
Notes: Ce cours comporte quatre objectifs pédagogiques :
connaître les types de modèles de systèmes énergétiques
comprendre les approches descendantes et ascendantes
être conscient de l'utilisation de scénarios
En savoir plus sur les caractéristiques du modèle MAED

## Slide 3: Session 2.1 Modèles de systèmes énergétiques
3
2.1.1. Les modèles de systèmes énergétiques en tant que représentations conceptuelles du monde réel
L'analyse des systèmes énergétiques, ou toute autre tâche de planification énergétique, comprend nombreuses variables et facteurs incertains → les modèles énergétiques sont élaborés pour gérer de grands systèmes.
Un modèle est une représentation conceptuelle des faits qui interfèrent dans le monde réel, issus d'actions physiques et humaines.
Les modèles ne prennent pas de décisions ; ce sont des outils qui montrent les voies et les conséquences de la prise de décision.
Un modèle ne peut répondre qu'à la question pour laquelle il a été conçu à l'origine.
Notes: La première mini-Session présentera les modèles de systèmes énergétiques.
L'analyse des systèmes énergétiques, ou toute autre tâche de planification énergétique, fait intervenir de nombreuses variables et facteurs incertains. Les modèles énergétiques sont conçus pour gérer ces grands systèmes.
L'esprit humain ne peut pas gérer l'intégration d'un si grand nombre de variables. C'est ce que fait un modèle.
Un modèle est une représentation conceptuelle de faits d'interface du monde réel, provenant d'actions physiques et humaines. Un modèle est un groupe de relations mathématiques reliant des variables et calculant des valeurs. Tout modèle consiste en un ensemble de relations mathématiques reliant entre elles un ensemble donné de variables et permettant de calculer la valeur d'une variable à partir d'une ou plusieurs autres.
Les modèles ne prennent pas de décisions ; ils sont un outil qui montre les voies et les conséquences de la prise de décision. L'interprète ou le modélisateur est plus important que le modèle.
Un modèle ne peut répondre qu'à la question pour laquelle il a été conçu à l'origine.

## Slide 4: Session 2.1 Modèles de systèmes énergétiques
4
2.1.2. Classification des modèles de systèmes énergétiques
Il n'existe pas de classification unique. Les modèles de systèmes énergétiques peuvent être classés selon [1] :
Objectif : prévision, planification, évaluation environnementale, ...
Structure et champ d'application : description des secteurs non énergétiques, offre/demande, ...
Couverture géographique : d'un projet unique à un projet global
Horizon temporel : court, moyen ou long terme
Pas de temps : peut varier d'une minute à l'autre, à plusieurs années
Type de technologie : technologies renouvelables, technologies de stockage, ...
Approche analytique : descendante, ascendante, ...
Méthodologie sous-jacente : équilibre économique, simulation, optimisation, stochastique, ...
Approche mathématique : programmation linéaire, programmation linéaire mixte, programmation dynamique, logique floue, programmation basée sur les agents, ...
Etc.
Notes: Il existe de nombreuses techniques mathématiques appliquées aux outils d'analyse de l'énergie, ainsi que de nombreuses approches différentes pour la modélisation des systèmes énergétiques. Il est donc difficile d'établir une classification unique.
Les modèles de systèmes énergétiques peuvent être différenciés en termes de :
Leur objectif : par exemple, la prévision, la planification, l'évaluation environnementale, l'optimisation des opérations.
Structure et portée du modèle : par exemple, description des secteurs non énergétiques, accent mis sur l'offre ou la demande.
Couverture géographique : d'un seul projet à l'échelle mondiale.
Horizon temporel : court, moyen ou long terme.
Le pas de temps : peut varier d'une minute à l'autre à plusieurs années.
Le type de technologie incluse : par exemple, les technologies renouvelables, les technologies de stockage.
L'approche analytique : par exemple, descendante et ascendante.
La méthodologie sous-jacente : par exemple, l'équilibre économique, la simulation, l'optimisation, la stochastique.
L'approche mathématique : par exemple, la programmation linéaire, la programmation linéaire mixte, la programmation dynamique, la logique floue, la programmation basée sur les agents.

## Slide 5
2
2.1.3. Niveau de détail
Le niveau de détail de la représentation mathématique dépend du problème posé. Il dépend de
L'échelle du problème: d'une unité d'une usine à un pays entier
la disponibilité des données: par exemple, les paramètres techniques spécifiques nécessaires à la modélisation détaillée
Le niveau de détail de l'analyse requise: par exemple, ne pas modéliser toutes les heures de l'année pour la planification à long terme.
Session 2.1 Modèles de systèmes énergétiques
Notes: Les modèles de systèmes énergétiques sont une représentation mathématique de divers problèmes possibles liés à l'énergie. Le niveau de détail de la représentation mathématique dépend du problème en question.
La taille et la complexité du modèle dépendent du niveau de détail de l'analyse requise, de la disponibilité des données et de l'ampleur du problème.
L'échelle peut, par exemple, varier d'une unité spécifique dans une usine à la planification de l'approvisionnement en énergie d'un pays entier.
La disponibilité des données relatives à la technologie, à l'efficacité, à l'offre, à la demande, à l'emploi et à la disponibilité des ressources constitue une contrainte pour le développement et l'utilisation du modèle.
En général, les modèles de systèmes énergétiques à long terme ne tentent pas de modéliser toutes les heures d'une année, mais plutôt d'explorer quelques tranches temporelles indépendantes. Pour les horizons à long terme, une résolution temporelle grossière est appliquée car une résolution fine sur de longues périodes serait trop coûteuse en termes de calcul. En outre, l'évaluation détaillée de la répartition quotidienne pourrait créer une fausse précision par rapport aux très grandes incertitudes des projections à long terme.
Un modèle très simple sera erroné. Un modèle trop compliqué sera inutile.

## Slide 6
6
2.1.4. Simulation et optimisation
La méthode utilisée dépend de vos besoins spécifiques.
 | Modèles de simulation (i.e. MAED) | Modèles d'optimisation (par exemple OSeMOSYS)
Fournit des informations sur | Quelle est la réponse du système aux changements de ses éléments ? | Quelle est la "meilleure valeur" d'un paramètre objectif du système sous un ensemble de contraintes ?
Fournit des recommandations sur | Comment faire en sorte que le système fournisse une certaine réponse | Comment construire un système pour qu'il soit "optimal" ?
Généralement utilisée pour | Analyse de la demande d'énergie | Analyse de l'approvisionnement en énergie
Session 2.1 Modèles de systèmes énergétiques
Notes: Parmi tous les outils d'analyse énergétique, il existe deux approches possibles pour estimer la demande et l'offre futures d'énergie. En général, une simulation est utilisée pour l'analyse de la demande d'énergie, et l'optimisation pour la conception de la chaîne d'approvisionnement.
La méthode utilisée dépend des besoins spécifiques du modélisateur.
L'approche de la simulation est basée sur l'imitation du système réel afin d'observer les flux d'énergie en fonction des différentes valeurs des paramètres des éléments du modèle. On l'utilise pour évaluer la réponse du système à certains paramètres de pilotage. Par exemple, dans l'analyse de la demande d'énergie, il faut savoir comment la demande d'électricité augmente dans l'industrie si le PIB industriel double. Les modèles de simulation fournissent des informations sur la réponse du système aux changements de ses éléments.
D'autre part, l'optimisation est plus adaptée à la sélection de la meilleure combinaison de paramètres sur lesquels le décideur politique a un contrôle, compte tenu d'un ensemble de contraintes et d'une fonction objective.
L'optimisation peut fournir des recommandations aux analystes de systèmes énergétiques sur la manière dont un système devrait être construit pour être "optimal". Elle est généralement utilisée pour l'analyse de l'approvisionnement en énergie, c'est-à-dire la partie du système énergétique qui peut être conçue par les planificateurs de l'énergie.

## Slide 7
7
2.1.5. Limites des modèles de systèmes énergétiques
L'utilité d'un modèle dépend
Les données d'entrée: peuvent être inexactes ou fondées sur des hypothèses qui doivent être clairement indiquées.
La structure du modèle: il est aussi important de savoir clairement ce qui n'est pas inclus dans le modèle que de comprendre ce qu'il contient.
L'interprétation du modèle: sur la base d'une compréhension des hypothèses des données d'entrée et du modèle, les impacts potentiels sur l'économie, l'environnement et le développement social qui n'ont pas été inclus dans le modèle sont évalués.
Les modèles ne doivent pas être utilisés comme des "boîtes noires".
Session 2.1 Modèles de systèmes énergétiques
Notes: L'utilité du modèle dépend de la qualité et de la disponibilité des données d'entrée, de la solidité théorique du modèle et des compétences de l'interprète.
Premièrement, les résultats de tout effort de modélisation dépendent des données d'entrée. Des données d'entrée inexactes produiront des résultats inexacts. Certaines données d'entrée sont directement disponibles, comme la population totale d'un pays, tandis que d'autres sont basées sur des hypothèses ou même des jugements éthiques, comme le prix du carbone dans une optimisation, qui a de vastes implications en termes de responsabilité intergénérationnelle. Les sources de données d'entrée et les hypothèses doivent être clairement indiquées et justifiées afin que les résultats du modèle puissent être compris en conséquence.
Deuxièmement, l'utilité d'un modèle dépend de la solidité théorique de sa structure. Un modèle est une série de relations mathématiques entre des variables, qui sont nécessairement des simplifications du monde réel. Ces simplifications peuvent avoir un impact significatif sur les résultats. Un modèle ne peut répondre qu'à la question pour laquelle il a été conçu à l'origine. Par exemple, un modèle qui ne représente pas les développements technologiques sera valable pour les opérations quotidiennes, mais pas pour la planification à long terme, pour laquelle les améliorations de l'efficacité et les réductions de coûts sont essentielles. Un modèle de planification nationale qui n'inclut pas les coûts des externalités, tels que l'impact sur le climat et l'environnement, peut conduire à des investissements dans des technologies émettrices de carbone qui entraînent des coûts plus élevés à long terme. Il est tout aussi important de savoir clairement ce qui n'est pas inclus dans le modèle que de comprendre ce qu'il contient.
Enfin, les résultats d'un modèle doivent être interprétés. Les modèles ne doivent pas être utilisés comme des boîtes noires, mais plutôt sur la base d'une compréhension des hypothèses des données d'entrée et du modèle. Les résultats doivent être vérifiés par rapport à l'expérience acquise sur le terrain. Les impacts potentiels sur l'économie, l'environnement et le développement social qui n'ont pas été pris en compte dans le modèle doivent être évalués pour prendre des décisions.

## Slide 8
Session 2.2 Approches descendante et ascendante
2.2.1. Définitions
Pour réaliser des projections de la demande d'énergie, le planificateur énergétique peut utiliser l'une des deux approches suivantes :
Approche descendante ou agrégée
Projeter l'évolution de la demande totale d'énergie
Relations historiques
Méthode des séries chronologiques, méthode économétrique
Approche ascendante ou désagrégée (par exemple, le MAED)
Projeter l'évolution des schémas d'utilisation de l'énergie d'une société et en déduire la demande énergétique.
Méthode d'utilisation finale.
Commence par l'évolution de la demande d'énergie utile de chaque sous-secteur afin de construire l'évolution de la demande totale d'énergie finale.
8
demande énergétique totale
Notes: Dans la troisième mini-Session, nous examinons maintenant la différence entre les approches descendantes et ascendantes.
La première étape de l'analyse d'un système énergétique est le calcul de la consommation future d'énergie. Pour réaliser des projections de la demande d'énergie, le planificateur énergétique peut utiliser une approche descendante ou ascendante.
Dans le cas de l'approche descendante, ou agrégée, nous projetons l'évolution de la demande totale d'énergie. L'approche descendante est basée sur des relations historiques globales entre les consommations d'énergie et quelques paramètres ou indicateurs bien connus, tels que la population et certains facteurs économiques, comme l'élasticité de la demande par rapport au prix et au revenu. En général, les relations sont identifiées par une analyse statistique. La demande d'énergie est calculée sur la base des tendances historiques et des relations entre ces variables. Les séries chronologiques, les valeurs d'une quantité obtenues à des moments successifs ou à intervalles égaux, et les méthodes économétriques, qui utilisent des données quantitatives pour développer des théories ou tester des hypothèses, sont généralement utilisées.
Dans le cas de l'approche ascendante, ou désagrégée, nous projetons l'évolution des schémas d'utilisation de l'énergie d'une société et en déduisons la demande d'énergie. L'approche ascendante est généralement réalisée par la méthode de l'utilisation finale, qui est utilisée dans le modèle MAED. On part de l'évolution de la demande d'énergie utile de chaque sous-secteur pour construire l'évolution de la demande d'énergie finale totale. L'approche ascendante examine la structure fine de la consommation d'énergie, en identifiant la demande d'énergie par secteur économique, ou même par processus, tels que le chauffage, l'éclairage, etc. Cette approche peut également utiliser l'analyse statistique de données historiques, mais au niveau des utilisateurs finaux et non au niveau national.

## Slide 9
9
2.2.2. Désagrégation et agrégation de la demande d'énergie
Les projections descendantes sont réalisées de manière globale et doivent ensuite être désagrégées par distribution.
Consommation totale d'électricité 100
Ménages urbains
90%
Ménage rural
10 %
Appareils électroménagers
60%
Eclairage
30%
Chauffage de l'eau
10%
Ménage
40%
Industriel
50%
Autres
10%
Consommation totale
d'électricité
kWh
Consommation des ménages kWh
Consommation industrielle, kWh
Secteur Consommation, kWh
Consommation des ménages urbains, kWh,
Consommation des ménages ruraux, en kWh
Appareils ménagers, kWh
L'éclairage,
kWh
Chauffage de l'eau, kWh
Autres
La cuisson,
kWh
Autres
Les projections ascendantes partent des détails de l'utilisation de l'énergie et doivent ensuite être agrégées.
Session 2.2 Approches descendante et ascendante
Notes: Une fois que nous connaissons la consommation totale d'énergie, à partir de la méthode agrégée (ou méthode descendante), nous devons ensuite désagréger la demande d'énergie par distribution afin d'analyser la consommation de chaque secteur.
Au contraire, l'approche ascendante examine la structure fine de la consommation d'énergie, en identifiant et en projetant la future demande d'énergie par secteur économique, par sous-secteur et même par processus, comme le chauffage de l'eau, l'éclairage, et la demande d'énergie est trouvée pour chaque processus, chaque sous-secteur et chaque secteur. Il s'agit d'une approche dissociée, comme indiqué dans la diapositive précédente. La demande est ensuite agrégée dans des secteurs plus vastes. Au bout de la chaîne, la consommation de chaque secteur est additionnée et la demande énergétique totale est estimée.
Ce schéma permet de visualiser les différences entre les deux approches. Il montre où l'énergie est utilisée et comment chaque sous-secteur contribue à la demande d'énergie du secteur, puis à la demande d'énergie totale.

## Slide 10
10
Historique
Projeté
5% de croissance
2,8 % de croissance
Consommation totale
d'électricité [kWh]
2.2.3. Les projections descendantes partent de l'analyse historique de la consommation totale d'énergie
L'approche descendante est basée sur
Les relations historiques entre les consommations d'énergie,
Des paramètres ou indicateurs bien connus, tels que la population,
Certains facteurs économiques, tels que le prix et le revenu l'élasticité de la demande.
Les relations sont généralement identifiées par une analyse statistique
Appliquer les taux de croissance
Corrélation avec une variable macroéconomique
Appliquer un modèle économétrique
Session 2.2 Approches descendante et ascendante
Notes: L'approche descendante est basée sur des relations historiques globales entre les consommations d'énergie et quelques paramètres ou indicateurs bien connus, tels que la population, et certains facteurs économiques, tels que l'élasticité de la demande par rapport au prix et au revenu. En général, les relations sont identifiées par une analyse statistique.À partir de là, la demande future peut être estimée en extrapolant les modèles de croissance de ces paramètres. Des paramètres de croissance différents se traduiront par une demande prédite différente, comme le montre le graphique ci-contre. Enfin, un modèle économétrique est utilisé pour intégrer des facteurs tels que les élasticités aux prix de l'énergie ou aux niveaux de revenus.

## Slide 11
11
2.2.4 Les projections ascendantes partent des détails de la consommation d'énergie
Consommation des ménages urbains, GWh,
Appareils électroménagers,
kWh,
L'éclairage,
kWh,
Chauffage de l'eau, kWh,
Consommation totale d'électricité des ménages urbains GWh | 39759 | 41541 | 44348 | 47435 | 50340
Intensité énergétique |  |  |  |  | 
Consommation d'électricité des appareils, en kWh par ménage | 2818 | 2819 | 2822 | 2824 | 2826
Consommation d'électricité pour l'éclairage, en kWh par ménage | 1201 | 1200 | 1180 | 1160 | 1140
Consommation d'électricité pour le chauffage de l'eau, en kWh par ménage | 408.5 | 405 | 402 | 400 | 400
 | Actuel |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
Service fourni |  |  |  |  |  | 
Nombre de ménages urbains, en millions |  | 8.98 | 9.39 | 10.07 | 10.82 | 11.53
Session 2.2 Approches descendante et ascendante
Notes: Les projections ascendantes de la demande d'énergie peuvent être appliquées à des secteurs individuels. Par exemple, la consommation d'électricité des ménages urbains est projetée en estimant le nombre de ménages urbains prévus à l'avenir, en estimant l'intensité énergétique sous la forme de la consommation d'électricité pour les appareils, l'éclairage et le chauffage de l'eau par ménage. Chaque consommation est ensuite multipliée par le nombre de ménages et les résultats sont additionnés pour obtenir la consommation d'électricité des ménages urbains. Le processus est similaire pour les autres secteurs, tels que les ménages ruraux, l'industrie et les transports. Les détails des schémas de consommation d'énergie sont estimés, puis additionnés.

## Slide 12
12
2.2.5. Considérations importantes pour la réalisation d'une analyse de la demande d'énergie
La disponibilité des données peut constituer une contrainte considérable pour l'analyse
Des changements rapides et importants dans la structure et la croissance de l'économie peuvent avoir une incidence considérable sur la demande d'énergie
Les progrès en matière de disponibilité, de performance et de coût des technologies d'utilisation de l'énergie peuvent avoir une incidence considérable sur la demande d'énergie.
Les calculs de la demande future d'énergie comportent toujours un degré d'incertitude
Session 2.2 Approches descendante et ascendante
Notes: Voici quelques considérations importantes à prendre en compte lors de la réalisation d'une analyse de la demande d'énergie.
La disponibilité et la qualité des données peuvent constituer une contrainte considérable pour l'analyse. Il convient d'en tenir compte lors de la sélection d'un modèle nécessitant de nombreuses données d'entrée. Cela vaut-il la peine d'investir du temps et de l'argent pour obtenir ces données ou vaut-il mieux choisir un modèle moins précis qui nécessite moins de données ? Cela vaut-il la peine d'utiliser un modèle plus précis même si nous n'avons aucune garantie sur la qualité des données d'entrée ?
Des changements rapides et importants dans la structure et la croissance de l'économie peuvent avoir une incidence considérable sur la demande d'énergie. Les hypothèses utilisées aujourd'hui seront-elles encore valables demain ? Peut-on concevoir un système énergétique pour demain en utilisant un modèle basé sur l'état actuel de l'économie ?
Les progrès réalisés en matière de technologie d'utilisation de l'énergie, de disponibilité, de performance et de coût peuvent avoir une incidence considérable sur la demande d'énergie. Les futurs bâtiments pourraient être plus efficaces et nécessiter moins de chauffage et de climatisation. L'utilisation de véhicules électriques réduira la demande de pétrole et augmentera la demande d'électricité.
Les calculs de la demande énergétique future comportent toujours un degré d'incertitude. Nous ne pouvons que formuler des hypothèses sur l'avenir.

## Slide 13
13
Session 2.3 Scénarios
2.3.1. Technique de simulation de scénarios
MAED est basé sur la technique de simulation de scénarios, selon laquelle :
Très peu d'hypothèses sont intégrées dans le modèle.
L'évolution de la demande d'énergie doit être analysée en élaborant des scénarios de développement futur.
Chaque scénario peut être considéré comme les valeurs futures d'un ensemble de facteurs économiques, techniques et sociaux qui influencent directement la demande d'énergie, en d'autres termes, il s'agit d'une description de l'évolution possible d'un pays et de sa société.
L'élaboration de scénarios contrastés permettrait de capturer les évolutions possibles de la demande d'énergie dans le pays.
L'évolution de la demande énergétique doit être analysée en construisant des scénarios futurs de développement.
Notes: Dans la deuxième mini-Session, nous examinons maintenant l'approche par scénarios.
Le MAED est basé sur la technique de simulation de scénarios, selon laquelle très peu d'hypothèses sont intégrées dans le modèle. L'évolution de la demande d'énergie doit être analysée en élaborant des scénarios de développement futur. Chaque scénario peut être considéré comme un ensemble potentiel de facteurs économiques, techniques et sociaux qui affectent directement la demande d'énergie. En d'autres termes, un scénario est une description de l'évolution possible d'un pays et de sa société. L'élaboration de scénarios contrastés permet de saisir les évolutions possibles de la demande d'énergie dans le pays.

## Slide 14
14
Session 2.3 Scénarios
2.3.2. Approche par scénario
Chaque scénario intègre un ensemble de paramètres cohérents qui décrivent les tendances possibles à long terme du développement économique, démographique, social et technologique d'un pays
Dans un modèle de simulation, nous cherchons à évaluer la réponse du système aux changements de ses éléments.
Le MAED évalue la réponse du système énergétique à des scénarios d'évolution de la société et de l'économie.
En d'autres termes, le modélisateur peut élaborer un scénario de développement possible et voir ce qu'il advient de la demande d'énergie.
Ces scénarios sont utilisés pour déterminer la quantité et la structure de la demande d'énergie à l'avenir...
Notes: Un scénario énergétique est un ensemble de paramètres cohérents décrivant les modèles possibles à long terme du développement économique, démographique, social et technique d'un pays.
Dans un modèle de simulation, nous cherchons à évaluer la réponse du système aux changements de ses éléments.
Le MAED évalue la réponse du système énergétique à des scénarios d'évolution de la société et de l'économie.
En d'autres termes, le modélisateur peut élaborer un scénario de développement possible et voir ce qu'il advient de la demande d'énergie.
Ces scénarios sont utilisés pour déterminer la quantité et la structure de la demande d'énergie à l'avenir dans certaines conditions
Certaines organisations produisent des ensembles de scénarios standard, tels que les scénarios de concentration représentatifs (R.C.P.) de l'I.P.C.C. et les perspectives énergétiques de l'I.E.A. L'utilisation de ces scénarios standard permet de comparer plus facilement les différents ensembles de modélisation en utilisant les mêmes hypothèses. L'utilisation de ces scénarios standard permet de comparer plus facilement différents ensembles de modélisation utilisant les mêmes hypothèses.

## Slide 15
15
Session 2.3 Scénarios
2.3.3. Limites de l'utilisation des scénarios
Les scénarios ne sont pas des prédictions ou des prévisions.
Les scénarios sont des descriptions d'images du futur créées à partir de cartes mentales,
...ou des modèles qui reflètent différentes perspectives sur le passé, le présent et l'avenir.
Notes: Lors de l'utilisation de scénarios, il convient de garder à l'esprit les limitations suivantes.
Les scénarios ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce sont des instantanés d'un état possible.
Les scénarios sont des descriptions de l'avenir créées à partir de cartes mentales.
ou des modèles qui reflètent différentes perspectives sur le passé, le présent et l'avenir. Les scénarios sont souvent utilisés dans des situations où il est difficile de définir la probabilité de différents événements futurs. Par essence, ils permettent également d'effectuer des exercices de simulation et d'examiner la sensibilité des résultats à différentes hypothèses. Les scénarios ne décrivent pas tous les futurs possibles. Ce n'est pas parce qu'un modèle de système énergétique a été testé par rapport à une série de scénarios possibles que le système énergétique est résistant à tous les changements futurs possibles.

## Slide 16
16
Session 2.3 Scénarios
2.3.4. Scénarios qualitatifs et quantitatifs
Les scénarios qualitatifs sont basés sur des récits - comme des histoires - décrivant qualitativement l'avenir.
Les scénarios quantitatifs sont basés sur des modèles et contiennent des informations quantifiées sur les états et les conséquences.
Exemples de données d'entrée pour un scénario :
Un ensemble de données socio-économiques et techniques futures, à partir desquelles la demande d'énergie peut être examinée : Taux de croissance démographique, taux de croissance du PIB, changements structurels dans l'économie, amélioration de la taille des ménages, amélioration de l'efficacité, etc.
Notes: Les scénarios qualitatifs sont basés sur des récits, comme des histoires, qui décrivent qualitativement l'avenir, généralement sur la base du jugement d'experts. Les récits sont des vignettes décrivant des choses qui ne peuvent pas toujours être exprimées en chiffres, comme les conditions sociétales ou les changements de comportement. La détermination des récits peut également aider à définir la base de la détermination des données quantitatives.
Les scénarios quantitatifs peuvent être obtenus à partir d'autres modèles ou de données d'experts. Un scénario peut, par exemple, considérer un ensemble de données socio-économiques et techniques futures, à partir desquelles on peut examiner la demande d'énergie. Par exemple : Taux de croissance de la population, taux de croissance du PIB, changements structurels dans l'économie, amélioration de la taille des ménages, amélioration de l'efficacité.

## Slide 17
Scénarios de croissance économique
Forte croissance
Croissance modérée
Faible croissance
L'industrialisation
Développement de l'agriculture...etc.
Configurations des systèmes énergétiques
Pas de changement technique
L'accent mis sur les ressources nationales
Accent mis sur les ressources renouvelables
Déréglementation
Système diversifié
...etc.
2.3.5. Élaboration de différents scénarios
Les scénarios sont créés pour un certain nombre d'avenirs et de cas différents → il est préférable d'envisager de nombreux cas.
Session 2.3 Scénarios
17
Notes: Des scénarios sont élaborés pour un certain nombre d'avenirs et de cas possibles.
Le planificateur énergétique examinera une série de scénarios de croissance économique plausibles, en tenant compte non seulement de la croissance du PIB, mais aussi des changements dans la structure de l'économie.
Le planificateur imaginera également un ensemble de scénarios de configuration du système énergétique, puis imaginera des cas tels que :
Croissance élevée, sans changements techniques,
L'industrialisation, en mettant l'accent sur les ressources nationales,
Développement de l'agriculture à grande échelle, en mettant l'accent sur les ressources renouvelables,
Croissance modérée, avec déréglementation. Il s'agit bien entendu de descriptions simplifiées de scénarios.

## Slide 18
18
Session 2.4 Introduction au MAED
2.4.1. MAED : Modèle d'Analyse de la Demande Energétique
L'approche utilisée par le MAED est basée sur:
Modèle de simulation (pas d'optimisation)
Approche ascendante, par scénarios (non économétrique)
Le MAED utilise une approche par scénario (c'est-à-dire ce qui [se passerait] si...). C'est l'un des principaux avantages du modèle, car il permet d'analyser :
Différentes politiques de développement socio-économique pour le pays ;
Politiques alternatives en matière d'utilisation de l'énergie ;
L'impact du progès technologique ; et
Effet des changements dans le mode de vie de la société.
Grâce aux différents scénarios, ces modèles tentent de couvrir différentes trajectoires possibles de développement et les influences de la mise en œuvre de diverses politiques.
Notes: Dans la quatrième mini-Session, nous présentons l'approche fondamentale adoptée dans la modélisation du MAED.
Le modèle MAED permet de prendre en compte et de saisir les spécificités de la planification énergétique dans les pays en développement grâce aux caractéristiques suivantes.
Il utilise l'approche de la simulation. Il ne s'agit pas d'un outil d'optimisation.
Il est basé sur la méthodologie ascendante, désagrégée, des scénarios d'utilisation finale. Il n'utilise pas l'approche économétrique. Le modèle MAED est basé sur l'approche des scénarios, qui aide l'utilisateur à faire des hypothèses conditionnelles sur l'état futur de son pays. Les résultats sont donc toujours de type conditionnel et dépendent des hypothèses formulées par le modélisateur. L'approche par scénario est l'un des principaux avantages du modèle, car elle permet d'analyser :
Différentes politiques de développement socio-économique pour le pays. Par exemple, une croissance économique différente, l'accent mis sur l'industrie ou l'agriculture, ou encore le développement rural.
Le MAED est également adapté à la modélisation de l'impact des politiques alternatives en matière d'utilisation de l'énergie. Par exemple, l'impact de l'investissement dans le transport individuel en voiture ou dans les transports en commun, dans l'électricité ou dans l'utilisation directe de combustibles fossiles.
Le MAED permet également d'évaluer l'impact du développement technologique. Par exemple, il est possible de modéliser la manière dont les améliorations de l'efficacité des équipements d'utilisation finale peuvent avoir un impact sur la demande future.
Enfin, le MAED peut être utilisé pour modéliser l'effet des changements dans le mode de vie de la société. Par exemple, comment l'augmentation du revenu des ménages influencera la demande. En formulant différents scénarios, ces modèles tentent de saisir différentes trajectoires de développement et les influences des politiques sur le développement économique. Ils sont donc particulièrement adaptés à l'analyse de la demande d'énergie dans les pays en développement où des changements importants sont en cours.

## Slide 19
19
2.4.2. Le modèle MAED utilise l'approche ascendante
→ A partir de l'évolution de la demande d'énergie utile de chaque sous-secteur, construire l'évolution de la demande d'énergie finale totale.
Les scénarios ascendants et les modèles d'utilisation finale sont les plus appropriés pour l'analyse à moyen et long terme et les projections de la demande d'énergie. Ils sont capables de :
Tenir compte de la diversité des processus et des technologies d'utilisation de l'énergie;
Inclure la fracture rurale-urbaine et les activités informelles; et
Saisir les changements structurels et les nouveaux développements technologiques.
Session 2.4 Introduction au MAED
Notes: Le modèle MAED utilise une approche ascendante. Il part de l'évolution de la demande d'énergie utile de chaque sous-secteur pour construire l'évolution de la demande d'énergie finale totale.
Les modèles ascendants de scénario et d'utilisation finale sont les plus appropriés pour l'analyse à moyen et long terme et les projections de la demande d'énergie. Ces modèles peuvent prendre en compte la diversité des processus et des technologies de conversion et d'utilisation de l'énergie. Ils peuvent inclure les différences rurales et urbaines et les activités informelles. Comme ces modèles ne s'appuient pas uniquement sur l'histoire ou l'évolution passée, ils peuvent saisir les changements structurels et les nouveaux développements technologiques. C'est d'ailleurs l'un des principaux atouts de cette catégorie de modèles. Toutefois, les modèles d'utilisation finale souffrent de leur incapacité à saisir les effets induits par les prix, parallèlement aux politiques non tarifaires.

## Slide 20
20
Session 2.4 Introduction au MAED
Court terme
(semaines et mois)
Moyen terme
(plusieurs années)
Long terme
(15-30+ ans)
Mieux adapté au court terme : agrégé descendante (top down).
La structure socio-économique d'un pays ou les habitudes de consommation d'énergie des individus ne peuvent pas changer en quelques mois.
2.4.3. Le MAED est applicable à l'horizon temporel à moyen et long terme de la planification énergétique.
Mieux adapté au long terme : désagrégé ascendante (bottom up).
Le développement des relations pertinentes peut être mieux projeté individuellement.
Notes: Le processus de planification énergétique s'inscrit dans des cadres temporels différents. Lorsque le système énergétique est analysé pour une période de quelques semaines ou de quelques mois, il s'agit d'une planification à court terme. La planification sur plusieurs années est généralement appelée à moyen terme. La planification à long terme est envisagée dans les cas où l'horizon temporel de l'analyse se situe entre 15 et 30 ans, voire plus.
Quelle approche, et quelle méthode, est la meilleure pour l'analyse de la demande d'énergie ? Cela dépend de l'objectif de planification.
L'évolution à court terme d'un système énergétique national est largement déterminée par la situation actuelle : par conséquent, l'approche descendante peut être mieux adaptée aux projections à court terme, car de nombreuses relations ne changent pas rapidement. Par exemple, la structure socio-économique d'un pays et les habitudes de consommation d'énergie de la population ne changent généralement pas en l'espace de quelques mois. La plupart des équipements de consommation d'énergie ont une durée de vie technique relativement longue, de 10 à 15 ans. Les installations d'approvisionnement en énergie ont des délais de mise en œuvre longs, de 5 à 10 ans, et des durées de vie technique également longues, de 15 à 30 ans.
L'évolution à long terme d'un système énergétique national est soumise à de nombreuses incertitudes ; par conséquent, une approche ascendante est plus adaptée à l'analyse à long terme, car l'évolution des relations pertinentes peut être mieux prévue individuellement. Par exemple, la croissance de la population et de l'économie, le développement technologique conduisant à une utilisation plus efficace de l'énergie, la disponibilité et les prix de l'énergie sur le marché international, et la disponibilité ou les perspectives de nouvelles technologies énergétiques, comme l'énergie solaire, peuvent suivre des tendances différentes.
Le modèle MAED est donc applicable pour une analyse à long terme et en partie à moyen terme plutôt qu'à court terme.

## Slide 21
Session 2.4 Introduction au MAED
2.4.4. Considérations importantes lors de l'utilisation du MAED
L'avenir est incertain.
L'avenir peut ou non ressembler au passé.
Les projections à long terme sont beaucoup plus incertaines que les projections à court terme.
21
Notes: L'analyse de la demande d'énergie a pour but de déterminer la demande future d'énergie. Il est important de garder plusieurs éléments à l'esprit :
Tout d'abord, l'avenir est incertain. Il n'est pas possible de prédire l'avenir avec une précision totale. Les changements dans la technologie énergétique, les changements dans les prix de l'énergie, les changements dans la population, les changements dans la croissance économique, les changements dans les préférences des consommateurs, etc.
Deuxièmement, l'avenir peut ou non ressembler au passé. La façon dont l'énergie sera utilisée à l'avenir ne sera pas forcément la même que celle dont elle a été utilisée dans le passé.
Les projections à long terme sont beaucoup plus incertaines que les projections à court terme. Les changements dans les facteurs qui affectent la demande d'énergie peuvent être beaucoup plus spectaculaires et inattendus à long terme qu'à court terme. Par conséquent, plus l'horizon temporel de la projection de la demande est long, plus l'incertitude est grande.

## Slide 22
Session 2.4 Introduction au MAED
2.4.5. Considérations importantes lors de l'utilisation du MAED
Spécificités des pays du Sud à prendre en compte dans la planification énergétique
Manque de données chronologiques cohérentes à long terme pour les différents secteurs d'activité.
Il existe une grande différence entre les habitudes de consommation d'énergie des zones urbaines et rurales.
Changements considérables dans la structure de l'économie.
Progrès technologique rapide (transferts de technologie).
Apparition de nouveaux processus.
Des changements considérables dans le comportement social et le mode de vie.
Ces spécificités peuvent rendre l'augmentation de la demande d'énergie plus rapide que sa tendance historique et que le taux de croissance économique lui-même. plus rapide que sa tendance historique.
22
Notes: Les spécificités suivantes des pays en développement doivent être prises en compte, les changements pouvant survenir très rapidement.
Tout d'abord, le manque de données chronologiques cohérentes à long terme pour divers secteurs d'activité rend la tâche de planification plus difficile. Comment le planificateur énergétique peut-il prévoir la demande d'énergie pour les transports si la plupart des données relatives à l'utilisation actuelle des voitures, par exemple, ne sont pas collectées ?
Deuxièmement, il existe de grandes différences entre les modes de consommation d'énergie des villes et des campagnes, surtout si ces dernières n'ont pas encore accès au réseau électrique et si les professions et les modes de vie sont très différents.
Troisièmement, les pays en développement connaissent des changements considérables dans la structure de leur économie. La croissance démographique, l'amélioration de l'accès aux services de santé, d'éducation et d'énergie, l'augmentation de la part de la population dans les villes, l'accroissement de la demande de biens de consommation et l'essor des classes moyennes sont autant de phénomènes qui se produisent très rapidement. Cela rend la tâche de planification plus difficile et plus incertaine. Cette incertitude doit être prise en compte dans la tâche de modélisation.
Quatrièmement et cinquièmement, les sociétés connaissent des améliorations rapides en matière de technologie, avec l'apparition de nouveaux procédés. Les améliorations des technologies des batteries devraient être prises en compte lors de la planification du système énergétique de demain, car elles deviennent rapidement moins chères et plus efficaces.
Enfin, des changements considérables dans les comportements sociaux et les modes de vie sont essentiels pour comprendre comment la population s'engagera dans le système énergétique.
Ces spécificités peuvent rendre l'augmentation de la demande d'énergie plus rapide que sa tendance historique, ainsi que le taux de croissance économique lui-même. L'utilisateur doit en être conscient.
Ceci conclut le cours 2 sur les modèles énergétiques et l'analyse des systèmes énergétiques.

## Slide 23
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
23
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M. ; Welsch M., Hirmer S., 2023. Cours 2 : "MODELLING TOOLS AND ENERGY SYSTEM ANALYSIS" , Energy Demands Projections with MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Version 2.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale de l'énergie atomique.