## Slide 1
Version 2.0
SESSION 3 LA CHAÎNE ÉNERGÉTIQUE
1
Modèle pour l’Analyse de la Demande d’Énergie (MAED)

## Slide 2: Résultats d'apprentissage visés (RAV)
Ce cours comporte quatre objectifs de formation (Résultats d'apprentissage visés oit):
RAV1: connaître la terminologie de base de l'énergie
RAV2: Se familiariser avec le concept de la chaîne énergétique
RAV3: pouvoir comparer les intensités énergétiques
RAV4: comprendre les bilans énergétiques
3.1. Terminologie de l'énergie
3.2. Chaîne énergétique
3.3. Intensité énergétique
3.4. Bilan énergétique
2
Notes: Les objectifs d'apprentissage de ce cours sont les suivants :
1) se familiariser avec la terminologie de base de l'énergie,
2) se familiariser avec le concept de chaîne énergétique,
3) être capable de comparer les intensités énergétiques, et,
4) comprendre les bilans énergétiques.

## Slide 3: Session 3.1 - Terminologie de l'énergie
Réserves et ressources énergétiques
Réserves/ressources d'énergie épuisables
            Exemple : Réserves de pétrole brut (milliards de barils)
            Cette matière énergétique n'a pas encore été extraite
            Ressources : quantité totale de matière énergétique
            Réserves : la partie économiquement récupérable des ressources.
Ressources énergétiques renouvelables
            Exemples : Hydroélectricité, biomasse, énergie éolienne
Réserves et ressources énergétiques
Énergie primaire
Énergie secondaire
Énergie finale
Énergie utile
Produit / Service
3
Notes: Nous commencerons par définir quelques termes clés de la terminologie de l'énergie.
Les réserves et les ressources énergétiques constituent la première étape de la chaîne énergétique. Elles peuvent être réparties entre les réserves épuisables et les ressources énergétiques renouvelables.
Les ressources énergétiques épuisables sont des ressources dont le stock total diminue chaque fois que la ressource est utilisée et n'augmente pas sur l'échelle de temps pertinente pour la prise de décision économique. Il s'agit par exemple des gisements de charbon, de pétrole ou de minéraux. Par exemple, le pétrole met environ 50 millions d'années à se former. La reconstitution n'est pas pertinente pour l'échelle de temps de l'économie humaine. Par conséquent, dans la pratique, on dit que le pétrole est épuisable. Nous parlons de réserves ou de ressources pour désigner les matières qui n'ont pas encore été extraites. Les ressources font généralement référence à la quantité totale de matière énergétique et les réserves à la partie de la ressource qui est techniquement et économiquement récupérable. Il convient de noter que cette part de matière récupérable dépend des progrès technologiques et de la dynamique du marché. Si les prix du pétrole diminuent, la part de la matière économiquement récupérable diminue.
Les ressources énergétiques renouvelables, quant à elles, se reconstituent à la même échelle de temps qu'elles sont utilisées. Les exemples incluent l'hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'utilisation de la biomasse. Il convient toutefois de noter que les ressources énergétiques renouvelables peuvent cesser de l'être si l'environnement se dégrade. Par exemple, l'énergie hydraulique est renouvelable tant que l'infrastructure ne provoque pas une sédimentation excessive qui limite le débit de l'eau. Les ressources en biomasse telles que les arbres sont renouvelables tant que nous coupons les arbres à un rythme inférieur au taux de croissance, de sorte que le stock total ne diminue pas au fil des ans.

## Slide 4: Session 3.1 - Terminologie de l'énergie
Production d'énergie primaire
Matière énergétique extraite, des réserves au cours d'une période donnée
Par exemple : production de pétrole brut (barils ou bbl par jour)
Production d'énergie secondaire
Mesuré à la porte du fournisseur d'énergie
Par exemple : raffinerie pour la production d'essence (millions de litres/jour)
4
Réserves et ressources énergétiques
Énergie primaire
Énergie secondaire
Énergie finale
Énergie utile
Produit / Service
Notes: La production d'énergie primaire correspond à la quantité de matière énergétique extraite des réserves sur une période donnée. Les exemples incluent la production de pétrole brut (mesurée en barils par jour), la production de gaz naturel (mesurée en mètres cubes par jour) et la production de charbon (mesurée en tonnes par an).
La production d'énergie secondaire est la quantité d'énergie qui est convertie d'une forme à une autre et qui peut être livrée aux utilisateurs finaux. Les exemples incluent les produits pétroliers (essence, diesel, mazout) qui sont traités à partir du pétrole brut, l'électricité qui peut être produite à partir du charbon et l'éthanol qui peut être converti à partir du maïs. La production d'énergie secondaire est mesurée à l'entrée du fournisseur d'énergie (par exemple, à l'entrée de la raffinerie ou de la centrale électrique).

## Slide 5: Session 3.1 - Terminologie de l'énergie
Consommation d'énergie finale
La quantité d'énergie achetée par les utilisateurs finaux - ce qu'un consommateur achète et reçoit, comme l'électricité dans sa maison, le chauffage ou l'essence à la pompe.
Elle diffère de la production d'énergie secondaire car elle inclut les pertes liées au acheminement de l'énergie du fournisseur à l'utilisateur final.
5
Réserves et ressources énergétiques
Énergie primaire
Énergie secondaire
Énergie finale
Énergie utile
Produit / Service
Notes: La consommation finale d'énergie est la quantité d'énergie achetée par les utilisateurs finaux. Il s'agit de l'énergie qui arrive à la porte du consommateur final, à l'exclusion de celle qui est utilisée par le secteur de l'énergie lui-même. Elle diffère de la production d'énergie secondaire car elle inclut les pertes liées au transport de l'énergie du fournisseur à l'utilisateur final. Par exemple, les pertes liées au transport et à la distribution de l'électricité réduisent la quantité d'énergie disponible à l'achat par les consommateurs.
La consommation finale d'énergie couvre les quantités consommées par les ménages privés, le commerce, l'administration publique, les services, l'industrie, l'agriculture, le transport routier, le transport aérien et la pêche.

## Slide 6: Session 3.1 - Terminologie de l'énergie
Énergie utile
La forme d'énergie utilisée
Force motrice (chevaux), Chaleur pour la cuisine, Vapeur des chaudières industrielles, Puissance motrice pour les véhicules, etc.
  La consommation d'énergie utile (CEU) diffère de la consommation d'énergie finale (CEF).
  Où 𝛈 represente le rendement thermodynamique
Consommation d'énergie finale (𝑪𝑬𝑭)
4 tonnes de charbon
100 Giga joules
Énergie utile (𝑪𝑬𝑼)
50 m3 vapeur
70 Giga joules
Rendement thermodynamique (η) 70
6
Réserves et ressources énergétiques
Énergie primaire
Énergie secondaire
Énergie finale
Énergie utile
Produit / Service
Notes: La demande d'énergie utile est la forme d'énergie utilisée après la conversion finale vers le consommateur pour son usage respectif. Lors de la conversion finale, l'électricité devient, par exemple, de la lumière, de l'énergie mécanique ou de la chaleur.
Il s'agit par exemple de la chaleur nécessaire à la cuisson, de l'énergie contenue dans la vapeur des chaudières industrielles, de la force motrice des véhicules, etc. La demande d'énergie utile diffère de la consommation d'énergie finale par l'rendement de l'équipement utilisé.
Il s'agit d'un exemple de la relation entre la consommation d'énergie finale (ou C.E.F.) et la demande d'énergie utile (ou D.E.U.). L'énergie finale sert d'entrée à la machine, dont le rendement thermodynamique exprimé en pourcentage déterminera l'énergie utile. Cette relation peut être calculée à l'aide de la formule donnée sur la diapositive : la demande d'énergie utile est égale au rendement multiplié par la consommation d'énergie finale.

## Slide 7: Session 3.1 - Terminologie de l'énergie
Produit/service fourni
L'utilisation finale pour laquelle l'énergie est consommée
Déplacements (véhicules-km parcourus)
  Véhicules-kilomètres parcourus pour les automobiles
  Production d'acier en tonnes
  Surface de plancher des bâtiments chauffés ou refroidis
7
Réserves et ressources énergétiques
Énergie primaire
Énergie secondaire
Énergie finale
Énergie utile
Produit / Service
Notes: Les produits et services fournis sont l'utilisation finale pour laquelle l'énergie est consommée. Ils ne sont généralement pas mesurés en unités énergétiques, mais en unités physiques. Les exemples incluent les véhicules-kilomètres parcourus pour les automobiles, les tonnes d'acier produites, ou la surface des bâtiments chauffés ou refroidis.
L'énergie est une demande dérivée. Le consommateur n'accorde pas de valeur à la quantité d'énergie qui arrive à sa porte, mais au service qu'il peut en tirer. La consommation d'énergie et la valeur du service ne sont pas toujours proportionnelles. Le même service énergétique peut être obtenu en utilisant des quantités d'énergie différentes si, par exemple, on consomme plus d'énergie en se rendant en voiture chez le fournisseur de services au lieu d'obtenir le service à distance. L'objectif de la fourniture d'énergie est toujours le produit final et les services fournis.

## Slide 8: Session 3.2 - La chaîne énergétique
Chaque étape de la chaîne énergétique entraîne des pertes dues à l'inrendement.
8
Adapté de Notre monde en données. Sous licence CC-BY par l'auteur Hannah Ritchie
Notes: Comme le montre l'illustration ci-dessus, à chaque étape de la chaîne énergétique, une partie de l'énergie est perdue ou gaspillée. Les quatre mesures permettent d'appréhender les pertes d'énergie de la manière suivante.
De l'énergie primaire à l'énergie secondaire : la conversion de l'énergie primaire en énergie secondaire peut être très inefficace. Dans les centrales thermiques, qui transforment les combustibles fossiles, la biomasse ou l'énergie nucléaire en électricité, jusqu'à deux tiers de l'énergie primaire sont gaspillés sous forme de chaleur. Pour trois unités d'énergie consommées, une seule unité d'électricité est produite.
Les pertes d'énergie primaire étant particulièrement importantes pour les combustibles fossiles, leur contribution à la demande d'énergie est beaucoup plus élevée en termes d'énergie primaire que pour les trois autres méthodes de mesure de l'énergie. Il est important de le savoir, car cela peut fausser notre perception de la contribution des sources à faible teneur en carbone : en termes d'énergie primaire, elles peuvent sembler plus faibles parce qu'elles sont diluées par l'énergie perdue qui accompagne la combustion des combustibles fossiles.
De l'énergie secondaire à l'énergie finale : nous perdons également de l'énergie au cours du processus d'acheminement vers le consommateur. C'est ce qu'on appelle une perte de "transmission et de distribution". Lorsque nous transportons l'électricité d'une centrale électrique (énergie secondaire) vers les foyers (énergie finale), par exemple, nous perdons de l'énergie en la transmettant par les lignes électriques.
De l'énergie finale à l'énergie utile : aucun appareil n'est totalement efficace pour fournir uniquement la production souhaitée.
Pour une ampoule, l'énergie utile - ce que nous voulons - est la lumière (pour satisfaire le besoin socio-économique d'éclairer un espace). Mais les ampoules produisent aussi de la chaleur. L'énergie utile des voitures est le mouvement. Mais les moteurs produisent également de la chaleur et du bruit. Pour passer de la consommation finale d'énergie (CFE) à la demande d'énergie utile (DEU), il faut faire le rapport entre la CFE et le rendement thermodynamique de l'équipement spécifique utilisé.
Toute énergie qui n'est pas utilisée spécifiquement pour l'usage souhaité d'un appareil est un gaspillage.
L'énergie dont nous avons besoin en tant qu'utilisateur final n'est souvent qu'une petite fraction de ce qui entre dans la partie supérieure du système (l'énergie primaire). C'est ce que montre le schéma.
Le monde produit beaucoup d'énergie et la majeure partie est perdue en chemin. [OurWorldInData]

## Slide 9: Session 3.2 - La chaîne énergétique
Dans ce contexte, la chaîne énergétique peut être considérée à l'envers
8
Adapté de Notre monde en données. Sous licence CC-BY par l'auteur Hannah Ritchie
Notes: La chaîne énergétique peut également être considérée à l'envers, du point de vue de la fourniture. Nous nous préoccupons moins de fournir une quantité d'énergie que de fournir des services. Nous pouvons donc partir des besoins socio-économiques que nous cherchons à satisfaire et toitailler à rebours pour déterminer les implications pour la chaîne énergétique.
À partir des besoins socio-économiques, on peut déterminer la demande d'énergie utile.
La demande d'énergie utile détermine à son tour les besoins en énergie finale. La quantité d'énergie finale détermine la quantité d'énergie secondaire et primaire nécessaire.
Enfin, les besoins en énergie primaire peuvent être satisfaits par les ressources existantes ou les importations.

## Slide 10: Session 3.2 - La chaîne énergétique
Les éléments constitutifs du système énergétique
... sont reliés entre eux par la chaîne énergétique
Mine, puit, Import
Centrale électrique, raffinerie
Consommateur
PRIMAIRE
SECONDAIRE
FINAL
UTILE
Conversion / Transformation
Conversion finale
Transmission &
Distribution
Pétrole, gaz, charbon, eau courante, soleil
Diesel, kérosène, gaz, électricité
Diesel, kérosène, gaz, électricité
Chaleur, lumière, énergie mécanique
RESSOURCES
Réseau de transport,
Pipelines
Extraction
10
Notes: Les éléments constitutifs du système énergétique sont reliés entre eux par la chaîne énergétique.
L'extraction relie les ressources à l'énergie primaire. Il convient de noter que toutes les ressources énergétiques ne doivent pas être extraites. L'eau qui coule et le soleil, par exemple, sont des formes d'énergie primaire déjà disponibles. Cette énergie primaire est convertie en énergie secondaire. Par exemple, le pétrole est transformé en diesel et en kérosène, l'eau courante en électricité. L'énergie secondaire est transportée jusqu'au point d'utilisation de l'énergie, ce qui entraîne des coûts et des pertes. L'énergie finale qui atteint les consommateurs est convertie en énergie utile, par exemple le gaz ou l'électricité convertis en chaleur utilisable dans les maisons.

## Slide 11: Session 3.2 - La chaîne énergétique
L'analyse de la demande énergétique se concentre sur les trois derniers éléments de la chaîne énergétique.
Réserves et ressources énergétiques
Énergie primaire
Énergie secondaire
Énergie finale
Énergie utile
Produit / Service
11
Notes: L'analyse de la demande énergétique est la première étape nécessaire pour quantifier l'objectif que la chaîne énergétique doit atteindre. L'analyse de la demande énergétique se concentre sur les trois derniers points : Quels sont les produits ou services nécessaires ? Quelle quantité d'énergie utile est nécessaire pour les réaliser ? Quelle quantité d'énergie finale est nécessaire pour produire cette énergie utile ?
Cela a des conséquences sur le reste de la chaîne : quelle quantité d'énergie secondaire et primaire est nécessaire pour fournir de l'énergie finale ou utile ? Comment la demande en ressources est-elle affectée ?

## Slide 12: Session 3.2 - La chaîne énergétique
Un bilan énergétique peut être établi pour représenter chaque étape entre les flux d'énergie dans la chaîne énergétique :
Peut être représenté en :
Diagramme de flux
Formulaire de matrice (tableaux)
Plus d'informations à ce sujet dans la mini-Session 3.4
Réserves et ressources énergétiques
Énergie primaire
Énergie secondaire
Énergie finale
Énergie utile
Produit / Service
12
Notes: Un bilan énergétique peut être établi pour représenter chaque étape entre les flux d'énergie dans la chaîne énergétique. À chaque étape de la chaîne énergétique, il y a des flux d'énergie qui entrent et des flux d'énergie qui sortent sous différentes formes.
Selon la loi de conservation de l'énergie, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite ; elle ne peut être que transformée ou transférée d'une forme à une autre. Par conséquent, le flux d'énergie entrant et sortant doit être égal.
Cependant, il y a des pertes en termes pratiques, car toute l'énergie d'un processus ne peut pas être récupérée sous une forme utilisable à la fin du processus. Par exemple, l'énergie est perdue sous forme de chaleur lors de l'utilisation du gaz pour alimenter une turbine qui produit de l'électricité et lors de la transmission de l'électricité dans le réseau, puis lors de la transformation de cette électricité en lumière dans une ampoule.
Les bilans énergétiques permettent de quantifier les flux de différentes formes d'énergie entrant et sortant de ces processus dans la chaîne énergétique.
Le bilan énergétique peut être représenté sous la forme de diagrammes de flux ou de matrices. Nous reviendrons sur ce point dans la mini-formation 3.4.

## Slide 13: Session 3.2 - L'intensité énergétique
  Intensité énergétique et rendement énergétique
L'intensité énergétique (IE) est mesurée par la quantité d'énergie requise par unité de production ou d'activité, de sorte que le fait d'utiliser moins d'énergie pour produire un produit réduit l'intensité (pour l'utilisation agrégée de l'énergie).
Le rendement énergétique thermodynamique (𝛈 ) s'améliore lorsqu'un niveau de service donné est fourni avec des quantités réduites d'intrants énergétiques ou lorsque les services sont améliorés pour une quantité donnée d'intrants énergétiques (pour des technologies et des activités individuelles).
En théorie, si le rendement énergétique thermodynamique (𝛈) s'améliore, l'intensité énergétique (IE) pour produire un certain service diminuera. Dans la pratique, de nombreux autres facteurs doivent être pris en compte lors de l'examen de cette relation.
Consommation d'énergie finale (CEF)
Produit/service fourni (PSP)
Processus
avec un rendement spécifique
25 tonnes d'acier
100 tonnes de charbon
5 litres d'essence
100 véhicules-km parcourus
13
Notes: Pour passer du service requis à la quantité d'énergie à fournir, nous introduisons le concept d'intensité énergétique. L'intensité énergétique indique la quantité d'énergie nécessaire pour produire un certain service. Elle diffère de l'énergie utile : si nous devions calculer l'énergie utile à partir de la consommation finale d'énergie (CFE), nous multiplierions la CFE par l'rendement thermodynamique de l'équipement utilisé. Ici, nous mesurons plutôt la quantité d'énergie nécessaire pour produire une unité d'un certain service ou produit. Par exemple, pour produire de l'acier, le charbon peut être utilisé comme source d'énergie. Si 100 tonnes de charbon doivent être brûlées pour produire 25 tonnes d'acier, l'intensité énergétique est de 4 tonnes de charbon par tonne d'acier produite.
Dans le secteur des transports, l'intensité énergétique est calculée en fonction du service fourni. Dans le cas des passagers, l'énergie consommée pour 100 kilomètres parcourus. Dans le cas du fret, l'énergie consommée par tonne-kilomètre. En théorie, si l'rendement énergétique thermodynamique ( ) s'améliore, l'intensité énergétique (IE) pour produire un certain service diminuera. Dans la pratique, de nombreux autres facteurs doivent être pris en compte lors de l'examen de cette relation.

## Slide 14
Les données énergétiques peuvent être représentées sous plusieurs formes
Unités physiques
      Charbon : Tonnes [t]
      Produits pétroliers : Baril
      Électricité : Kilowattheures [kWh]
      Gaz naturel : Mètres cubes [m³]
      Unités d'énergie
      Gigajoules [GJ], tonnes d'équivalent pétrole [tep], téracalories [Tcal].
      Conversion entre l'unité physique et l'unité énergétique : Contenu énergétique (CE)
      Par exemple,
Barils de pétrole
m³ de gaz
Tonnes de charbon
kWh d'électricité
Session 3.3 - Intensité énergétique
14
Notes: Dans la troisième mini-Session, nous allons maintenant nous pencher sur le concept d'intensité énergétique.
Les données énergétiques peuvent être représentées sous plusieurs formes :
Les unités physiques représentent la quantité physique du type d'énergie. Par exemple, les barils pour les produits pétroliers liquides, les mètres cubes pour le gaz naturel, les tonnes pour le charbon, les kilowattheures pour l'électricité.
Les unités d'énergie représentent une conversion des unités physiques en une unité d'énergie commune. Par exemple, les gigajoules, les tonnes d'équivalent pétrole, les téra calories, etc.
La communication des données énergétiques dans ces unités nécessite la conversion des quantités physiques en quantités d'énergie sur la base du contenu énergétique du combustible.
Par exemple, supposons qu'un type de charbon donné contienne 25 gigajoules par tonne. Ainsi, 100 tonnes de charbon représentent 2500 gigajoules d'énergie. On calcule ainsi le contenu énergétique (ou C.E.) comme indiqué sur la diapositive.
L'avantage d'utiliser ces unités d'énergie est qu'elles permettent de comparer différents types de formes d'énergie sur une base commune.
Le contenu énergétique est une caractéristique physique de la matière énergétique et est directement lié à la qualité du combustible. Comme indiqué précédemment, il est utilisé pour convertir les unités physiques en unités d'énergie.

## Slide 15
Les données énergétiques peuvent être représentées sous plusieurs formes, dans différentes unités physiques et énergétiques
Exemple : 1MJ = 0,2778 kWh
De
Pour
Session 3.3 - Intensité énergétique
15
Notes: Les données énergétiques peuvent être représentées sous plusieurs formes. Il existe plusieurs unités d'énergie et elles peuvent être converties d'une unité à l'autre.
Il s'agit d'un tableau de conversion d'unités. A titre d'exemple, il est montré comment l'utiliser pour convertir les méga joules en kilo watts heures.
Le joule est une unité dérivée de l'énergie dans le Système international d'unités. Il est égal à l'énergie transférée à un objet lorsqu'une force d'un newton agit sur cet objet dans la direction du mouvement de la force sur une distance d'un mètre.
Un méga Joule correspond à un million de Joules ou à 10 puissance 6 Joules. Un térajoule correspond à 10 puissance 12 joules.
Le watt est une unité de puissance, c'est-à-dire le taux d'utilisation de l'énergie. Un watt équivaut à un joule par seconde.
Le kilowattheure est égal à une puissance de 1000 watts maintenue pendant une heure. En d'autres termes, un kiloWattheure est l'énergie qui équivaut à 1000 joules par seconde pendant une heure.

## Slide 16
Session 3.3 - Intensité énergétique
L'intensité énergétique (IE) comme indicateur:
16
Industrie dans le pays A | Industrie dans le pays B | Ratio d'intensité énergétique
Contenu énergétique (CE) du charbon | Contenu énergétique (CE) du charbon | 
Industrie dans le pays A | Industrie dans le pays B | Ratio d'intensité énergétique
Notes: L'intensité énergétique est un indicateur puissant. Il nous permet, par exemple, de comparer l'rendement des industries produisant le même produit ou service dans différents pays.
Supposons que dans le pays A, l'industrie sidérurgique utilise 4 tonnes de charbon pour produire 1 tonne d'acier. Mais dans le pays B, elle n'utilise que 3,8 tonnes de charbon pour produire la même tonne d'acier.
Nous pouvons dire que l'industrie sidérurgique du pays B est 5 % plus efficace que celle du pays A.
Mais cela dépend de la qualité du charbon utilisé. En particulier de la caractéristique physique du contenu énergétique.
Si le contenu énergétique du charbon dans le pays A est de 25 gigajoules par tonne de charbon, alors que dans le pays B il est de 30 gigajoules par tonne, l'intensité énergétique du pays A est inférieure à celle du pays B. Par conséquent, l'industrie sidérurgique du pays A est environ 12 % plus efficace que l'industrie du pays B.
Cet exemple montre l'importance d'utiliser des unités physiques communes pour effectuer des comparaisons de manière appropriée, et il illustre l'un des autres facteurs (le contenu énergétique de la ressource énergétique) qui influencent l'intensité énergétique d'une activité spécifique.

## Slide 17
L'intensité énergétique (IE) comme indicateur:
Industrie sidérurgique |  | 
Industrie du verre |  | 
Industrie électronique |  | 
Industrie textile |  | 
Production agricole |  | 
Production de restaurants |  | 
Industrie sidérurgique |  | 
Industrie du verre |  | 
Industrie électronique |  | 
Industrie textile |  | 
Production agricole |  | 
Production de restaurants |  | 
Session 3.3 - Intensité énergétique
17
Notes: En utilisant l'intensité énergétique par unité de produit fabriqué, il est possible de comparer différents types d'industries. Cette méthode est efficace lorsque l'on compare deux industries lourdes, comme l'industrie sidérurgique et l'industrie du verre, qui produisent toutes deux des tonnes d'un produit. Toutefois, elle peut s'avérer moins utile lorsqu'il s'agit de comparer des industries lourdes avec des industries légères telles que l'électronique. La production de l'industrie électronique doit-elle être mesurée en tonnes ? Ne vaut-il pas mieux considérer, par exemple, les milliers de puces produites ? La même question peut être posée pour l'industrie textile, où il est probablement préférable de mesurer la production en mètres de textile.
La question peut être étendue à des comparaisons entre différents secteurs de production. On peut parler de tonnes de riz, mais il est très inhabituel de parler de tonnes de cheeseburgers.
Le problème est facilement résolu en changeant l'unité du service fourni par l'énergie en une unité commune.
Le nombre d'unités monétaires produites, ou le montant de la valeur ajoutée, sont les unités les plus naturelles pour effectuer ce type de comparaisons. C'est pourquoi nous parlons généralement de l'intensité énergétique du PIB.

## Slide 18
Intensité énergétique globale
Le rapport entre la consommation d'énergie et le PIB est appelé "intensité énergétique globale" ou "intensité énergétique à l'échelle de l'économie".
Il indique l'énergie totale utilisée pour soutenir l'activité économique et sociale.
Il est largement utilisé pour mesurer l'rendement énergétique de l'économie d'un pays, mais n'est pas un indicateur idéal de l'rendement.
Elle dépend de l'intensité énergétique des secteurs ou des activités, mais aussi de facteurs tels que le climat, la géographie et la structure de l'économie.
L'évolution du ratio dans le temps est influencée par des facteurs qui ne sont pas liés à l'évolution de l'rendement énergétique.
Les indicateurs d'intensité énergétique ventilés par secteur sont une meilleure représentation de l'évolution de l'rendement énergétique.
Session 3.3 - Intensité énergétique
18
Notes: Le rapport entre la consommation d'énergie et le produit intérieur brut (PIB) est également appelé intensité énergétique globale ou intensité énergétique à l'échelle de l'économie. Le rapport entre la consommation d'énergie et le PIB indique l'énergie totale utilisée pour soutenir l'activité économique et sociale. Il représente un agrégat de l'utilisation de l'énergie, résultant d'un large éventail d'activités de production et de consommation. L'intensité énergétique, calculée en unités d'énergie par unité de PIB, est largement utilisée comme mesure de l'rendement énergétique de l'économie d'un pays. Mais ce n'est pas un indicateur idéal de l'rendement énergétique, de la durabilité de l'utilisation de l'énergie ou du développement technologique.
Cet indicateur dépend des intensités énergétiques des secteurs ou des activités, mais aussi de facteurs tels que le climat, la géographie et la structure de l'économie. Par conséquent, l'évolution du ratio dans le temps est influencée par des facteurs qui ne sont pas liés à l'évolution de l'rendement énergétique (tels que l'évolution de la structure économique). Il est donc important de compléter l'indicateur de consommation d'énergie par PIB par des intensités énergétiques désagrégées par secteur, car ces indicateurs désagrégés sont une meilleure représentation de l'évolution de l'rendement énergétique.

## Slide 19
Le bilan énergétique est une représentation qui établit l'équilibre du système énergétique.
L'équilibre est établi entre les entrées d'énergie par type de vecteur énergétique ou de combustible et les sorties par secteur de consommation.
Dans le système énergétique, la production d'énergie s'accompagne de pertes. Le bilan énergétique vous aide à suivre ces changements et ces pertes.
Les données énergétiques originales sont converties en une unité énergétique commune (par exemple en tonnes d'équivalent pétrole ou en joules), sur la base des pouvoirs calorifiques inférieurs).
Pétrole
Charbon
Gaz naturel
STOCK
Centrales électriques
L'industrie
Ménages
Entrées
Sorties
Session 3.4 - Bilan énergétique
19
Notes: Dans la quatrième mini-Session, nous abordons maintenant le concept de l'équilibre énergétique.
Le bilan énergétique est une représentation qui établit l'équilibre du système énergétique.
L'équilibre est établi entre les entrées d'énergie par type de vecteur énergétique ou de combustible et les sorties par secteur de consommation.
Le bilan énergétique peut refléter les flux d'énergie d'un vecteur énergétique spécifique ou le mélange énergétique total. Les stocks de chaque vecteur énergétique sont acheminés là où ils sont consommés. Dans cet exemple, les combustibles fossiles sont les vecteurs énergétiques et les consommateurs sont les centrales électriques, l'industrie et les ménages.
Dans le système énergétique, la production d'énergie s'accompagne de pertes.
Le bilan énergétique vous aide à suivre ces changements et ces pertes.
Les données énergétiques originales sont converties en une unité énergétique commune.

## Slide 20
Format du diagramme de flux
L'électricité
(Finale)
Importation
Exportation
Pertes
Produits pétroliers
(Finale)
Pétrole
Pertes
Importation
Gaz
Charbon
Importation
Exportation
Exportation
Pertes
Pertes
P
R
I
M
A
R
Y
Gaz
Produits
(Finale)
Charbon
Produits
(Finale)
Importation
Électricité ne provenant pas de combustibles fossiles
Soleil, vent et hydroélectricité
Importation
Exportation
Pertes
Session 3.4 - Bilan énergétique
20
Notes: Ce diagramme montre un exemple de bilan énergétique sous la forme d'un diagramme de flux. Cette forme est plus appropriée lorsqu'une présentation qualitative est requise.
À chaque source primaire ont été ajoutées les importations, et soustraites les pertes et les exportations. Dans le cas présent, elles sont destinées aux centrales électriques, qui produisent l'électricité finale.
Le bilan énergétique doit également tenir compte des importations d'électricité en provenance de réseaux étrangers, de l'électricité ne provenant pas de combustibles fossiles et, bien sûr, des pertes de transmission.

## Slide 21
Format tabulaire
Un tableau d'équilibre énergétique comporte trois éléments principaux :
La section de l'approvisionnement (approvisionnement total en énergie primaire)
La section de conversion (consommation finale totale)
La section des consommations et des utilisations (consommation finale totale désagrégée)
Session 3.4 - Bilan énergétique
21
Notes: Pour la présentation quantitative détaillée des bilans énergétiques, le format tabulaire est plus approprié.
Le bilan énergétique est une matrice qui comprend en colonnes les formes d'énergie et en lignes les transactions énergétiques : Primaire, Transformations, et consommation par secteur. Si l'information est disponible, le bilan énergétique peut également indiquer la consommation par utilisation.
Le tableau du bilan énergétique comporte trois éléments principaux : La section des approvisionnements, la section des conversions et la section des consommations et des utilisations.

## Slide 22
Section d'approvisionnement | Section de conversion | Section des utilisations et de la consommation
Production Exportations de sources primaires et secondaires Importations de sources primaires et secondaires Dépôts/stocks et soutes | Usines de transformation d'énergie primaire Raffineries, Centrales électriques, Centrales à charbon, Autres transformations Pertes dans les processus de conversion, de transport et de distribution | Consommation de combustibles par secteur et sous-secteurs de l'économie Si l'information est disponible, la consommation par utilisation peut être indiquée
Session 3.4 - Bilan énergétique
22
Notes: La section sur l'offre comprend la production intérieure, la balance des importations et des exportations et les stocks.
La section sur la conversion comprend les usines de transformation de l'énergie primaire, telles que les raffineries, les centrales électriques, les usines de charbon et d'autres grands centres de transformation. Cette section doit indiquer les pertes survenues au cours du processus de conversion, de transport et de distribution.
La section "Utilisations et consommation" indique la consommation par secteur et sous-secteurs de l'économie. Si l'information est disponible, la consommation par utilisation peut être indiquée.

## Slide 23
Bilan énergétique final dans un secteur domestique
Il pourrait y avoir des tableaux de bilan énergétique partiels.
Par exemple, pour une forme d'énergie spécifique, par secteur, par consommateur et par utilisation finale.
Secteur | Combustibles fossiles | Chauffage centralisé | L'électricité | Combustibles traditionnels | Biomasse moderne | Total général
Urbain | 2529.0 | 117.1 | 507.9 | 0.0 | 0.0 | 3154.0
Chauffage des locaux | 1770.2 | 97.1 | 125.0 |  |  | 1992.3
La cuisson | 379.3 | 0.0 | 25.0 |  |  | 404.3
Eau chaude | 379.3 | 20.0 | 50.0 |  |  | 449.3
Éclairage avec des combustibles fossiles | 0.1 | _ | _ |  |  | 0.1
Appareils électroménagers et éclairage | _ | _ | 257.9 |  |  | 257.9
Climatiseurs | 0.0 | 0.0 | 50.0 |  |  | 50.0
Rural | 459.0 | 0.0 | 587.1 | 5.7 | 0.0 | 1051.8
Chauffage des locaux | 181.6 | 0.0 | 264.2 | 3.0 |  | 448.8
La cuisson | 181.6 | 0.0 | 88.1 | 2.0 |  | 271.7
Eau chaude | 90.8 | 0.0 | 88.1 | 0.7 |  | 179.6
Éclairage avec des combustibles fossiles | 5.0 | _ | _ |  |  | 5.0
Appareils électroménagers et éclairage | _ | _ | 142.7 |  |  | 142.7
Climatiseurs | 0.0 | _ | 4.1 |  |  | 4.1
Total par zone | 2988.0 | 117.1 | 1094.9 | 5.7 | 0.0 | 4205.8
Cours 3.4 Bilan énergétique
23
Notes: Il pourrait y avoir des tableaux de bilan énergétique partiels. Par exemple, pour une forme d'énergie spécifique, par secteur, par consommateur et même par utilisation finale.
Cette diapositive donne un exemple de bilan énergétique, établi pour la consommation totale d'énergie finale par combustibles et par utilisations finales dans les secteurs domestiques. Il montre la quantité de chaque combustible en unités énergétiques consommées dans chaque catégorie d'utilisation finale.
Ce type d'analyse est utile pour définir des objectifs politiques adéquats, par exemple pour donner la priorité aux investissements dans l'rendement énergétique pour l'utilisation finale spécifique.
Ceci conclut le cours 3 sur la chaîne énergétique.

## Slide 24
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
24
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M. ; Welsch M., Hirmer S., 2023. Cours 3 : "LA CHAÎNE ÉNERGÉTIQUE", Projections de la demande d'énergie avec le MAED (Modèle d'analyse de la demande d'énergie). Version 2.0. [présentation en ligne]. Programme et croissance compatibles avec le climat et Agence internationale de l'énergie atomique.