## Slide 1
SESSION 4 INTRODUCTION
AU MAED-D
Version 2.0
Modèle pour l’Analyse de la Demande d’Énergie
Notes: Session 6, introduction au MAED-D.

## Slide 2: Résultats d'apprentissage visés (RAV)
Ce cours comporte quatre objectifs d'apprentissage :
            RAV1: avoir une compréhension globale de l'équation générique du modèle MAED
            RAV2: avoir appris quels sont les facteurs déterminants du modèle
            RAV3: connaître les catégories d'utilisation finale du MAED-D
            RAV4: connaître les trois étapes principales d'une étude du MAED
2
4.1. Vue d'ensemble du MAED
4.2. Paramètres déterminants (DP)
4.3. Catégories d'utilisation finale
4.4. Les trois grandes étapes du MAED
Notes: Ce cours comporte quatre objectifs pédagogiques :
            oit1 : avoir une compréhension globale de l'équation générique du modèle MAED
            oit2 : avoir appris quels sont les paramètres moteurs du modèle
            oit3 : connaître les catégories d'utilisation finale du MAED-D
            oit4 : connaître les trois étapes principales d'une étude du MAED

## Slide 3: Session 4.1 Vue d'ensemble du MAED
3
            4.1.1. Principales caractéristiques du MAED
            MAED : Modèle pour l’Analyse de la Demande d’Énergie
            Le modèle de simulation est le mieux adapté à l'analyse de la demande à long terme.
            Utilisation d'une approche ascendante basée sur les scénarios pour évaluer la demande finale d'énergie dans un pays ou une région.
            Les principaux résultats de MAED que nous souhaitons obtenir sont les Demandes finale d'énergie (DFE) pour chaque groupe d'utilisations finales.
            Le MAED a été conçu pour refléter :
            Changements structurels dans la demande finale d'énergie au moyen d'une analyse détaillée des facteurs sociaux, économiques et technologiques.
            Évolution du comportement potentiel pour chaque forme d'énergie (demande finale énergétique (DFE) pour l'électricité, les combustibles fossiles, les carburants, etc.)
Notes: MAED correspond au Modèle pour l’Analyse de la Demande d’Energie.
Le modèle MAED est un modèle de simulation qui s'applique le mieux à l'analyse à long terme. Il est basé sur une approche ascendante désagrégée et utilise des scénarios pour évaluer la demande d'énergie dans un pays ou une région sur la base d'un ensemble d'hypothèses.
Le modèle MAED a été spécialement conçu pour étudier les changements structurels, à la fois dans l'évolution des utilisations finales de l'énergie qui déterminent la demande d'énergie et dans la composition du bouquet de sources d'énergie.
D'une part, une analyse détaillée des facteurs sociaux, économiques et technologiques permet d'analyser les changements structurels de la demande d'énergie. D'autre part, le modèle étudie quels types de formes d'énergie seront en mesure de répondre à cette demande, en évaluant l'évolution potentielle des sources d'énergie.
Le MAED comporte deux aspects : le MAED-D examine les prévisions de la demande future basées sur des scénarios pour les secteurs définis et le type de combustible. MAED-E.L. peut être utilisé pour comprendre les profils de demande d'électricité. Le MAED-E.L. prévoit la demande horaire d'électricité pour chaque client, chaque secteur et l'ensemble du système sur la base des données d'entrée. Cette Session se concentre sur MAED-D.

## Slide 4: Session 4.1 Vue d'ensemble du MAED
4
Demande d'énergie au cours de l'année t
Paramètres déterminants au cours de l'année t
            4.1.2. Équation générique du MAED
            Pour calculer la demande finale d'énergie (DFE) de chaque groupe d'utilisations finales, le MAED utilise un ensemble d'équations correspondant. Toutes les équations ont la même forme.
            La demande finale d'énergie (DFE) pour une année future donnée est calculée comme le produit du paramètre déterminant (PD) pour une année future correspondante et de la consommation spécifiqued'énergie (CSE) par unité de paramètre déterminant (PD) pour les années futures.
            Lorsque le paramètre déterminant (PD) est la production d'unités monétaires, de valeur ajoutée ou de PIB, la consommation spécifiqued'énergie (CSE) est l'intensité énergétique (IE).
Cas particulier
Notes: Pour effectuer les calculs de consommation d'énergie pour chaque groupe d'utilisations finales, le MAED utilise un ensemble d'équations correspondant. Mais toutes ces équations ont la même forme. La demande d'énergie (ou D.E.) pour une année donnée dans le futur est calculée comme le produit de deux variables.
La première variable clé est la consommation d'énergie spécifique (ou C.E.S.). Il s'agit de la consommation d'énergie par unité de paramètre déterminant (ou D.P.). Par exemple, l'énergie nécessaire pour produire une tonne d'acier. Lorsque le paramètre moteur est la production d'unités monétaires, la valeur ajoutée ou le PIB, la consommation d'énergie spécifique est l'intensité énergétique (ou I.E.). La consommation d'énergie spécifique et l'intensité énergétique constituent le premier ensemble de facteurs clés utilisés dans le MAED pour calculer la demande d'énergie dans les années à venir.
La deuxième variable clé est le paramètre moteur de l'année future correspondante. Différents paramètres déterminant peuvent être utilisés pour différents segments de la demande d'énergie, par exemple la valeur ajoutée dans l'industrie, les passagers-kilomètres parcourus dans les transports, etc. Quelques exemples seront donnés au cours de la formation.
Le produit de ces deux paramètres est l'équation générique fondamentale utilisée dans le modèle MAED.
Un facteur clé qui devrait régir le regroupement des utilisations finales est la consommation d'énergie spécifique par unité de paramètre déterminant, par exemple l'énergie nécessaire à la production d'une tonne d'acier.
Lorsque le paramètre déterminant est la production d'unités monétaires, la valeur ajoutée ou le PIB, la consommation d'énergie spécifique est l'intensité énergétique.
La consommation d'énergie spécifique et l'intensité énergétique sont les principaux facteurs utilisés par le MAED pour calculer la demande d'énergie dans les années à venir.

## Slide 5
5
Session 4.1 Vue d'ensemble du MAED
Activité | Intensité énergétique | Fraction du total | 
 | MJ /$ | Année de référence | Année à venir
Industrie sidérurgique | 50 | 0.4 | 0.2
Industrie textile | 10 | 0.6 | 0.8
Moyenne pondérée | MJ /$ | 26 | 18
4.1.3. Intensité énergétique (IE) et activités combinées
Vous souvenez-vous de cette équation de la Session 3, diapositive 13?
Demande d’énergie dans l’année
Notes: Même si cela n'est pas recommandé, supposons, à titre d'exemple, que nous devions inclure la production d'acier et de textile dans le même groupe. Dans cet exemple, la production de textile a une consommation d'énergie par équivalent monétaire de produit relativement faible, 10, et la production d'acier a une intensité énergétique relativement élevée, 50. La valeur de l'intensité énergétique pour ce groupe agrégé sera une moyenne pondérée des valeurs pour les deux activités. Une moyenne pondérée est calculée en multipliant l'intensité énergétique d'une activité par la fraction qu'elle représente dans le total, puis en faisant la somme de ces valeurs pour toutes les activités. Dans ce cas, le résultat est de 26 pour l'année de référence.
Si la part de la consommation d'énergie entre les deux produits, dans la production totale, reste la même, la même intensité sera utilisée à l'avenir. Mais si l'une des activités se développe plus rapidement, par exemple le textile, et que sa contribution relative au produit agrégé augmente, la moyenne pondérée doit être recalculée.

## Slide 6: Session 4.1 Vue d'ensemble du MAED
6
1
2000
2030
Électricité par logement
Carburant par 100 km
Combustibles fossiles par VA dans l'agriculture
4.1.4. Consommation spécifiqued'énergie (CSE)
            La consommation spécifique d'énergie (CSE) peut évoluer dans le temps.
            Remplacement de l'énergie animale par des tracteurs
            Amélioration du niveau de vie
            Passagers-km transportés
            Améliorations technologiques
SEC
EI
Terminologie générale et cas particuliers
Demande d’énergie dans l’année
Notes: Lors de la préparation des données d'entrée du modèle, l'utilisateur doit être conscient que l'intensité énergétique ou la consommation d'énergie spécifique peut changer dans les années à venir.
Prenons l'exemple de la consommation spécifique de carburant des tracteurs dans l'agriculture. Si, au cours de l'année de référence, la traction animale est utilisée, cette énergie n'est pas prise en compte dans la définition de l'intensité énergétique. Avec le remplacement de la traction animale par des tracteurs, davantage de carburant sera consommé pour produire le même produit. Cela signifie une augmentation de l'intensité énergétique dans les années à venir.
Un autre exemple d'évolution de la consommation d'énergie spécifique pourrait être l'amélioration du niveau de vie. À mesure que le niveau de vie s'améliore, les ménages utilisent davantage d'appareils électriques : un téléviseur, un lave-linge, un lave-vaisselle, etc. Cela entraîne une augmentation de la consommation d'électricité par logement.
Dans certains cas, la combinaison de plusieurs facteurs peut conduire à des changements plus complexes. Par exemple, lorsque le nombre d'appareils électriques atteint son niveau de saturation et que l'amélioration technologique joue un rôle plus important, la valeur cumulée de l'électricité par logement diminue après la période de croissance. Cela signifie que la valeur cumulée de l'électricité par logement diminuera après la période de croissance.

## Slide 7
7
Session 4.2 Paramètres déterminants
            4.2.1. Paramètres déterminants
            Chaque utilisation finale a un paramètre déterminant (PD).
            La valeur du paramètre déterminant (PD) est directement utilisée pour calculer l'intensité énergétique (EI) ou, plus généralement, la consommation d'énergie spécifique (SEC) au cours de l'année de référence et la demande d'énergie future pour l'utilisation finale correspondante.
            Les facteurs utilisés comme paramètres déterminants (PD) pour les différentes activités sont prédéfinis dans le MAED.
            Il existe différents paramètres déterminants (PD) pour l'industrie, le transport, les services et les usages domestiques.
Demande d’énergie dans l’année
Notes: Un facteur est défini comme un paramètre déterminant pour chaque utilisation finale.
La valeur du paramètre déterminant est directement utilisée pour calculer la demande d'énergie pour l'utilisation finale correspondante, à la fois pour l'année de référence et pour l'avenir.
Les facteurs utilisés comme paramètres moteurs pour les différentes activités sont prédéfinis dans le modèle MAED.
Il existe différents paramètres de pilotage pour l'industrie, les transports, les services et les utilisations domestiques, qui sont énumérés dans les diapositives suivantes.

## Slide 8
8
            4.2.2. Paramètres moteurs dans l'industrie
Session 4.2 Paramètres déterminants
Activité sectorielle | Utilisation finale | Paramètre déterminant
Agriculture | Vapeur | Valeur ajoutée du secteur (PIB, $)
La construction | Chaleur directe | 
Exploitation minière | Utilisations spécifiques de l'électricité | 
Industrie manufacturière | Etc. | 
Notes: Dans le modèle MAED, le secteur industriel est divisé en Agriculture, Construction, Exploitation minière et Industrie manufacturière. Chaque sous-secteur peut être désagrégé par l'utilisateur.
La valeur ajoutée de chaque sous-secteur correspondant est définie comme le paramètre moteur pour toutes les utilisations finales dans l'industrie.
Cet équivalent monétaire de la production est choisi pour diverses raisons.
L'utilisation de la valeur ajoutée totale pour chaque secteur évite à l'utilisateur de devoir prendre en compte les nombreux produits différents de chaque sous-secteur. Cela réduit l'incertitude de la projection, car il est difficile de prévoir la quantité spécifique d'acier, de textile ou de riz qui sera produite dans les années à venir.
La production totale de l'industrie lourde et de l'agriculture en équivalent monétaire peut être évaluée plus facilement.

## Slide 9
9
Session 4.2 Paramètres déterminants
Activité sectorielle | Utilisation finale | Paramètre déterminant
Fret | Modes de transport de marchandises, train, camion, ... | Tonnes-km transportées
Passagers | Modes de transport des passagers, bus, train, voiture, ... | Passagers-km transportés
            4.2.3. Paramètres déterminants dans les transports
Notes: Dans le cas du secteur des transports, la valeur ajoutée ne reflète pas directement le niveau d'activité par rapport à la consommation d'énergie. Il existe un autre facteur qui pourrait jouer ce rôle de manière beaucoup plus efficace : l'activité de transport. Il s'agit des tonnes-kilomètres de marchandises transportées par fret et des passagers-kilomètres de passagers transportés. L'utilisateur doit garder à l'esprit que la demande d'énergie est indirecte. Ce qui détermine la demande d'énergie, c'est la demande de services tels que le transport de personnes et de marchandises. L'analyse de la demande d'énergie commence donc par la projection de la demande de ces services, qui peut ensuite être traduite en demande d'énergie par la projection de la consommation d'énergie spécifique par unité de service fournie.
L'évolution de l'importance relative des différentes technologies pour la fourniture de services de transport dans les années à venir devrait être prise en compte lors de l'élaboration des projections de la demande d'énergie. Par exemple, la demande de services aériens par les passagers privés a augmenté dans le monde entier, mais les investissements dans les infrastructures ferroviaires et routières pourraient entraîner une augmentation de la demande pour ces options moins coûteuses et à plus faible intensité de carbone.

## Slide 10
10
Session 4.2 Paramètres déterminants
Activité sectorielle | Utilisation finale | Paramètre déterminant
Zone urbaine | Chauffage des locaux Climatisation La cuisson Chauffage de l'eau Appareils électriques | Nombre de logements
Zone rurale |  | 
            4.2.4. Paramètres déterminants dans le secteur des ménages
Notes: Dans le secteur des ménages, le facteur qui détermine l'évolution de la consommation d'énergie est le nombre de logements. C'est le facteur le plus naturel et le plus évident à sélectionner comme paramètre moteur.
Le choix du paramètre moteur est un compromis entre le fait de fournir suffisamment de détails pour déduire la demande totale d'énergie, tout en limitant les exigences en matière de données, qui nécessitent beaucoup de temps et d'argent. D'un côté, la population mondiale est un indicateur largement disponible, mais qui ne fournit pas suffisamment de détails sur la demande d'énergie correspondante, qui est en grande partie due au chauffage et à la climatisation des locaux. D'autre part, la liste de la consommation d'énergie de chaque appareil dans chaque logement d'un pays fournirait plus de détails en termes de demande d'énergie résultante, mais il serait coûteux et difficile de collecter de telles données à l'échelle d'un pays. Le nombre de logements est choisi comme alternative efficace. Bien qu'il y ait une variance significative entre les logements d'un même pays, cela permet une estimation pertinente de la consommation totale d'énergie à l'échelle d'un pays.

## Slide 11
11
Session 4.2 Paramètres déterminants
Activité sectorielle | Utilisation finale | Paramètre déterminant
Gouvernement | Chauffage des locaux Refroidissement de l'espace Puissance motrice Chauffage de l'eau Appareils électriques | Surface de plancher Valeur ajoutée du secteur des services
Communication |  | 
Banque |  | 
Commerce et autres |  | 
            4.2.5. Paramètres déterminants dans le secteur des services
Notes: Dans le secteur des services, la sélection des paramètres de pilotage est plus compliquée. Ce secteur combine des activités assez différentes, de sorte que pratiquement, la seule option pour la sélection d'un paramètre moteur est la valeur ajoutée. Mais en même temps, la consommation d'énergie, pour des utilisations finales telles que le chauffage et la climatisation des locaux, n'est pas définie par l'activité économique du secteur. Le nombre de mètres carrés de surface de plancher du secteur des services est choisi comme paramètre moteur pour ces deux utilisations finales et la valeur ajoutée pour toute autre utilisation finale.
Une fois de plus, bien qu'il existe une variance significative entre la consommation d'énergie par valeur ajoutée dans toutes les entreprises, cela fournit un indicateur pertinent pour déduire la demande totale d'énergie à l'échelle d'un pays.

## Slide 12
12
Session 4.3 Catégories d'utilisation finale
PIB total
Agriculture
La construction
Exploitation minière
Industrie
manufacturière
L'énergie
Service
Matériaux de base
Machines et équipements
Produits non durables
Divers
            4.3.1. Désagrégation sectorielle
            Pour les besoins de la comptabilisation du PIB, l'ensemble de l'économie est divisé en six grands secteurs: l'industrie manufacturière, l'agriculture, la construction, l'exploitation minière, les services et l'énergie.
            Pour les besoins de la comptabilité énergétique, deux secteurs sont ajoutés aux 6 précédents: le secteur des ménages et le secteur des transports.
            L'énergie consommée n'est pas incluse dans la demande totale d'énergie finale. Elle fait partie de l'offre du système énergétique.
Industrie manufacturière
Sous-secteurs
Notes: Pour les besoins de la comptabilité du PIB, dans le MAED, l'ensemble de l'économie est décomposé en 6 grands secteurs. L'industrie manufacturière, l'agriculture, la construction, l'exploitation minière, les services et l'énergie.
Pour les besoins de la comptabilité énergétique, deux secteurs sont ajoutés aux 6 précédents. Le secteur des ménages, qui ne contribue pas directement à la production de PIB. Et le secteur des transports, qui contribue généralement au PIB dans le cadre du secteur des services.
L'énergie consommée dans le secteur de l'énergie est considérée comme de l'autoconsommation et n'est pas incluse dans le bilan de la demande totale d'énergie finale. Cette consommation est prise en compte dans l'offre du système énergétique.
La contribution de chaque secteur au PIB total (donc la valeur ajoutée (V.A.) de ce secteur spécifique) peut être calculée comme une fraction de la valeur totale du PIB.
Chacun des secteurs peut être décomposé plus finement. Par exemple, dans cette diapositive, le secteur manufacturier est décomposé en 4 sous-secteurs. Ces sous-secteurs pourraient eux aussi être divisés en catégories d'utilisation finale et en activités individuelles. Il est important pour l'utilisateur du MAED de considérer le niveau de détail qu'il envisage pour prendre en compte la demande d'énergie.

## Slide 13
13
Session 4.3 Catégories d'utilisation finale
            4.3.2. Catégories d'utilisation finale
            Toutes les activités consommatrices d'énergie ne peuvent pas être répertoriées à l'échelle d'un pays à des fins de modélisation.
            Des catégories individuelles d'utilisation finale sont donc introduites, qui regroupent des activités similaires
            Les catégories d'utilisation finale sont sélectionnées en fonction du "bon" niveau de détail considéré, compte tenu des données dont dispose le modélisateur et des objectifs de l'analyse.
            Dans le modèle MAED, les activités individuelles sont regroupées en utilisations finales, avec une certaine flexibilité pour le modélisateur quant au niveau de détail le plus approprié.
Notes: Dans le modèle MAED, la demande d'énergie est désagrégée en un grand nombre de catégories d'utilisation finale. Pour ce faire, les activités sont combinées en groupes homogènes. Ces catégories d'utilisation finale sont sélectionnées par l'utilisateur en fonction des données disponibles et des objectifs de l'analyse. Si le fait de fournir plus de détails permet de dresser un tableau plus précis, l'établissement d'une liste de toutes les activités consommatrices d'énergie dans un pays n'est pas une solution efficace ou possible. C'est pourquoi, dans le modèle MAED, les activités individuelles sont regroupées dans les utilisations finales, avec une certaine flexibilité pour le modélisateur quant au niveau de détail le plus adéquat.

## Slide 14
14
Session 4.3 Catégories d'utilisation finale
            4.3.3. Critères de regroupement des activités en groupes homogènes d'utilisation finale
            Les critères pour combiner les activités sont les suivants
            Activité ou rôle similaire dans l'économie (par exemple, production de produits agricoles)
            Modèle similaire de consommation d'énergie (par exemple, cuisson dans le secteur des services)
            Caractéristiques socio-économiques ou culturelles similaires (par exemple, l'utilisation d'appareils électriques dans les ménages urbains)
            Transporteurs d'énergie similaires (par exemple, les carburants dans les transports)
            Même paramètre déterminant (PD).
            La consommation spécifique d'énergie (CSE) et l'intensité énergétique (EI) sont les principaux facteurs utilisés par le MAED pour calculer la demande d'énergie finale (DEF) dans les années à venir.
Notes: Il existe plusieurs principes pour regrouper les activités des utilisateurs finaux dans ce type de groupes. Par exemple, par activité similaire, comme la production de produits agricoles. en fonction d'un modèle similaire de consommation d'énergie, comme la cuisson dans le secteur des services En fonction de caractéristiques socio-économiques ou culturelles similaires, comme l'utilisation d'appareils électriques dans les ménages urbains. Par des vecteurs énergétiques similaires, comme les carburants dans les transports. Un autre critère de regroupement des utilisations finales est le facteur déterminant. Si le facteur déterminant est le même, les utilisations finales peuvent être considérées comme un groupe.
Un facteur clé qui devrait régir le regroupement des utilisations finales est la consommation d'énergie spécifique par unité de paramètre déterminant, par exemple l'énergie nécessaire à la production d'une tonne d'acier.
Lorsque le paramètre déterminant est la production d'unités monétaires, la valeur ajoutée ou le PIB, la consommation d'énergie spécifique est l'intensité énergétique.
La consommation d'énergie spécifique et l'intensité énergétique sont les principaux facteurs utilisés par le MAED pour calculer la demande d'énergie dans les années à venir.

## Slide 15
15
Session 4.3 Catégories d'utilisation finale
Niveau de décomposition | Principaux secteurs, quelques groupes | Nombreuses activités, utilisations finales
Quantité de données nécessaires | Petit | Grandes dimensions
Capacité d'analyse | Faible | Elevée
            4.3.4. Le niveau de décomposition est un compromis
            Consommation spécifique d'énergie par unité de paramètre déterminant
Notes: Le niveau de décomposition est un compromis entre la connaissance des spécificités de la consommation d'énergie et la quantité d'informations à fournir.
L'agrégation à un niveau élevé, c'est-à-dire l'existence de quelques groupes combinant les activités de différentes utilisations finales, comme la production industrielle totale ou la production agricole totale, nécessiterait une petite quantité d'informations initiales. Cependant, cela affaiblit la principale force de ces modèles, qui est leur capacité à capturer les spécificités de ces utilisations finales dans la consommation d'énergie, et la capacité d'analyse approfondie est très faible.
D'autre part, la décomposition au niveau des activités individuelles, comme la production de ciment ou de riz, permet de saisir toutes les spécificités. Cependant, la quantité de données à collecter rend cette approche peu pratique, mais la capacité d'analyse est élevée.

## Slide 16
16
Session 4.3 Catégories d'utilisation finale
Secteurs
Sous-secteurs
Utilisation finale
Catégories de demande d'énergie finale (DEF)
Carburants à moteur
Combustibles fossiles
L'électricité
Chauffage urbain
Biomasse (trad et moderne)
Solaire thermique
L'industrie
Transport
Service
Ménage
Indus. manufacturière.
Constr.
Exploitation minière
Fret
Passagers
Matériaux
Equipement
Produits non durables
Agric.
Puissance motrice : Convoyeur, forage, etc.
Utilisation thermique : Vapeur, chaleur de l'eau, etc.
Utilisation spécifique de l'électricité, appareils électroménagers, etc.
Divers.
            4.3.5. Décomposition dans le MAED
Notes: Dans le MAED, la structure de la consommation finale d'énergie du pays est décomposée de manière cohérente, en divisant la consommation en quatre grands secteurs de consommation : l'industrie, les services, les ménages et les transports.
Ce niveau de décomposition est prédéfini.
L'utilisateur peut désagréger les secteurs en sous-secteurs, tels que l'agriculture, la construction, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, comme le montre ce diagramme pour le secteur de l'industrie. L'utilisateur peut également définir des sous-secteurs urbains et ruraux, ainsi que le transport de passagers et de marchandises.
L'objectif de la désagrégation est d'analyser de plus près leur évolution prévue. La ventilation des utilisations finales dans la plupart des sous-secteurs pourrait être définie par l'analyste, en fonction de l'activité réelle et de la disponibilité des informations.
La forme d'énergie utile requise (combustibles) pour les processus d'utilisation finale, tels que la force motrice, la chaleur et l'utilisation spécifique de l'électricité, est également prédéfinie.
La catégorie de l'énergie finale dépend des options technologiques disponibles pour satisfaire les besoins en énergie utile, car certains combustibles peuvent ne pas être substituables ou ne pas être disponibles.

## Slide 17
17
Session 4.4 Les trois étapes principales de la méthodologie MAED
1. Reconstruction de l'année de base
2. Élaboration de scénarios
3. Analyse des résultats
            4.4.1. Que devez-vous faire pour exécuter le MAED ?
            Reconstruction de la consommation d'énergie pour l'année de base. Consommation totale d'énergie par secteur, par utilisation finale et par vecteur énergétique.
            Établir des scénarios de développement économique, social et technologique.
            Analyse des projections de la demande d'énergie (résultats) découlant des scénarios.
Notes: L'exécution d'une étude du MAED se déroule en trois phases :
Premièrement : Reconstruction de la demande/consommation d'énergie finale dans l'année de base. La structure et les quantités de sortie du modèle MAED doivent être égales à la consommation réelle d'énergie finale du pays au cours de l'année de base.
Deuxièmement : établir des scénarios de développement économique, social et technologique.
Et enfin : Analyse des projections de la demande d'énergie, découlant des scénarios.

## Slide 18
18
Session 4.4 Les trois étapes principales de la méthodologie MAED
            4.4.2. Sélection et reconstruction de l'année de base
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
1. Reconstruction de l'année de base
2. Élaboration de scénarios
3. Analyse des résultats
            L'année de référence doit être choisie parmi les années les plus récentes pour lesquelles des statistiques énergétiques et économiques sont disponibles, fiables et cohérentes.
            L'année de référence doit représenter des conditions stables de consommation d'énergie.
            Des situations inhabituelles devraient empêcher la sélection d'une année.
Notes: Comme nous l'avons déjà souligné, la valeur de la consommation spécifique d'énergie pour l'année de base est un paramètre crucial pour l'estimation de la demande future d'énergie. Le choix de l'année de référence est donc une question très importante.
Il existe plusieurs critères pour la sélection de l'année de base. Premièrement, l'année de référence doit être l'année la plus récente pour laquelle des statistiques énergétiques et économiques sont disponibles, fiables et cohérentes. Deuxièmement, l'année de référence doit être choisie pour représenter des conditions stables de consommation d'énergie. Enfin, si des situations inhabituelles telles qu'une crise économique, des conditions climatiques extrêmes ou une crise politique surviennent au cours d'une année donnée, celle-ci ne doit pas être sélectionnée comme année de référence et une année antérieure doit être utilisée.
Pour reconstruire l'année de base, un processus itératif est adopté. Tout d'abord, il convient de rassembler des données statistiques sur la consommation d'énergie par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base choisie. Ensuite, les données d'entrée du MAED pour l'année de base sont calculées sur la base de ces informations. Le modèle MAED est ensuite exécuté avec ces données d'entrée. Les résultats du MAED sont comparés aux valeurs statistiques pour l'année en question. En cas de divergence, la procédure doit être répétée en ajustant les paramètres du MAED.
L'objectif de cette phase est d'établir une référence et de valider le programme pour le système énergétique du pays concerné.

## Slide 19
19
Session 4.4 Les trois étapes principales de la méthodologie MAED
            4.4.3. Données d'entrée des scénarios
L'économie
Démographie
Mode de vie
Technologie
PIB
Taux de croissance du PIB
Part des sous-secteurs
Population active
Taux de croissance de la population
Taille de la famille
Urbanisation
Taille du ménage
Mobilité
Possession d'une voiture
Électrification
Appareils électroménagers
Intensité énergétique
Consommation spécifique d’énergie Efficacité
Pénétration des marchés
1. Reconstruction de l'année de base
2. Élaboration de scénarios
3. Analyse des résultats
Notes: Après avoir terminé la première étape de l'étude, à savoir la reconstruction de la consommation d'énergie de l'année de référence, l'utilisateur peut passer à la deuxième étape : la construction des scénarios.
Les scénarios ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Une prévision est censée identifier la voie la plus probable, tandis que les scénarios aident à explorer un éventail de voies possibles. Ils décrivent des images du développement futur qui reflètent différentes perspectives basées sur le passé et le présent.
Dans le cadre du MAED, un scénario est un ensemble de paramètres décrivant un modèle possible de développement à long terme d'un pays, y compris des aspects tels que son niveau économique, démographique, social et technologique.
La quantité de données d'entrée pour le MAED est relativement importante, comme c'est le cas pour tous les modèles de type désagrégé. C'est le prix à payer pour pouvoir fournir des informations raisonnablement détaillées sur les résultats.
Toutes les données d'entrée appartiennent à l'un des quatre groupes suivants : économie, démographie, mode de vie et technologie.
Chaque groupe dispose de son propre ensemble de données d'entrée.
L'économie comprendra le PIB, son taux de croissance et la structure de l'économie en termes de part du PIB de chaque secteur. La population active est également nécessaire.
La démographie comprendra la population, le taux de croissance de la population, la part de la population urbaine et rurale et la taille des familles.
Le mode de vie comprendra la taille des logements, la mobilité, la possession d'une voiture, l'électrification et l'utilisation d'appareils électroménagers.
Les données sur les intrants technologiques comprennent les intensités énergétiques dans tous les secteurs, l'efficacité des équipements et des procédés d'utilisation finale, et la pénétration du marché par les différentes technologies et les différents vecteurs énergétiques.

## Slide 20
20
Session 4.4 Les trois étapes principales de la méthodologie MAED
            4.4.4. Projection de la demande d'énergie
            Le modèle MAED est exécuté pour produire une projection de la demande d'énergie de la demande d'énergie pour chaque scénario.
Par secteurs
Par catégorie de demande d'énergie finale
Carburants moteur
Combustibles fossiles
L'électricité
Chauffage urbain
Combustibles traditionnels, biomasse
Solaire thermique
L'industrie
Transport
Service
Ménage
Demande d'énergie finale
2020
2025
2050
Utilisations finales
1. Reconstruction de l'année de base
2. Élaboration de scénarios
3. Analyse des résultats
Notes: Lors de la phase finale, le MAED produira des projections de la demande d'énergie pour chaque scénario. Les résultats du MAED fournissent des informations précieuses pour une analyse plus approfondie dans le cadre du processus de planification énergétique.
Les consommations d'énergie sont calculées pour chaque groupe d'utilisations finales et sont agrégées par vecteur énergétique, par secteur et par sous-secteur, pour chaque année de l'étude, y compris l'année de référence.
Le modèle calcule les résultats pour chaque année de projection, résultant de l'ensemble des hypothèses du scénario.
Cette projection de la demande totale d'énergie ne doit pas être considérée comme une prédiction certaine, mais comme le résultat de l'exercice "si point point point, alors point point point".
Les hypothèses, tant en termes de données d'entrée du scénario qu'en termes de limites structurelles du modèle, doivent être prises en compte lors de l'utilisation des résultats.

## Slide 21
21
Session 4.4 Les trois étapes principales de la méthodologie MAED
            4.4.5. Projection de la demande d'énergie: exemple de résultat
Scénario de référence
Scénario bas
Scénario intermédiaire
Scénario élevé
1. Reconstruction de l'année de base
2. Élaboration de scénarios
3. Analyse des résultats
Notes: Le résultat du MAED est un ensemble de valeurs calculées de la demande d'énergie par secteur et par forme d'énergie. Ces résultats sont valables pour toutes les années futures spécifiées par l'utilisateur.
Il existe plusieurs résultats pour un pays donné. Le modélisateur peut examiner à la fois la part de chaque type d'énergie et la demande totale d'énergie finale. Le MAED est particulièrement utile pour montrer les changements futurs de la demande totale d'énergie, ainsi que les changements futurs de la structure de cette demande.
Le MAED comporte plusieurs tableaux de sortie, notamment la demande d'énergie utile, la demande d'énergie finale et certains indicateurs énergétiques, dont l'intensité énergétique totale, entre autres.
Les scénarios sont créés pour un certain nombre de futurs et de cas possibles, en considérant un ensemble de scénarios de croissance économique plausibles, un ensemble de scénarios de configuration du système énergétique et des combinaisons de ces deux groupes de paramètres. Par exemple, on peut imaginer des résultats très différents selon le scénario choisi, qui peuvent différer du scénario de référence : un scénario très élevé, un scénario intermédiaire et un scénario faible. Notons que nous ne sommes pas en mesure d'attacher des probabilités à chacun de ces scénarios. Le scénario intermédiaire n'est pas nécessairement le plus probable et ne doit pas être utilisé comme tel.
Ceci conclut le cours 5 qui a présenté une introduction au MAED-D.

## Slide 22
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
22
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M. ; Welsch M., Hirmer S., 2023. Cours 4 : "INTRODUCTION
TO MAED-D" , Projections de la demande d'énergie avec le MAED (Modèle d'Analyse de la Demande d'Energie). Version 2.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale de l'énergie atomique.