## Slide 1
SESSION 5 RECONSTRUCTION DE L'ANNÉE DE BASE EN UTILISANT LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE COMME EXEMPLE
Version 2.0
Modèle pour l’Analyse de la Demande d’Énergie
Notes: Session 7 : les secteurs.

## Slide 2: Résultats d'apprentissage visés (RAV)
5.1 Le secteur industriel et ses sous-secteurs
5.2 Reconstruction de l'année de base (1/3) - Collecte des données brutes
5.3 Reconstruction de l'année de base (2/3) - Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
5.4 Reconstruction de l'année de base (3/3) : Exécution, résultats, vérification de l'exactitude
2
Ce cours comporte quatre objectifs de formation (Résultats d'apprentissage visés: oit):
RAV1: connaître le secteur industriel et ses sous-secteurs
oit2: apprendre à collecter les données nécessaires à la reconstruction de l'année de base
RAV3: apprendre à calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
RAV4: apprendre à vérifier que l'année de base a été reconstruite avec succès.
Notes: Ce cours comporte quatre résultats escomptés pour le participant :
RAV1 : connaître le secteur industriel et ses sous-secteurs
RAV2 : apprendre à collecter les données brutes nécessaires à la reconstruction de l'année de base
RAV3 : apprendre à calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
RAV4 : apprendre à vérifier que l'année de base a été reconstruite avec succès.

## Slide 3
3
Session 5.1 Catégories d'utilisation finale
Secteurs
Sous-secteurs
Utilisation finale
Catégorie de demande d'énergie finale (FED)
Carburants à moteur
Biomasse moderne
Combustibles fossiles
L'électricité
Biomasse (trad et moderne)
Solaire thermique
L'industrie
Transport
Service
Ménage
Industrie manufacturière
La construction
Exploitation minière
Agriculture
Puissance motrice : Convoyeur, forage, etc.
Utilisation thermique : Vapeur, chaleur de l'eau, etc.
Utilisation spécifique de l'électricité, appareils électroménagers, etc.
            5.1.1. Le secteur industriel, les sous-secteurs, l'utilisation finale et la demande d'énergie finale
Notes: Dans le MAED, la structure de la consommation finale d'énergie du pays est décomposée de manière cohérente, en divisant la consommation en 4 grands secteurs de consommation : l'industrie, les services, les ménages et les transports. Nous allons maintenant examiner plus en détail le secteur de l'industrie et ses quatre sous-secteurs : L'agriculture, la construction, l'exploitation minière et l'industrie manufacturière.

## Slide 4
4
Session 5.1 Reconstruction de l'année de base (1/3)
            5.1.3. Reconstruction de l'année de base
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
1. Reconstruction de l'année de base
2. Élaboration de scénarios
3. Analyse des résultats
            L'année de base doit être choisie parmi les années les plus récentes pour lesquelles des statistiques énergétiques et économiques sont disponibles, fiables et cohérentes.
            L'année de base doit représenter des conditions stables de consommation d'énergie.
            Des situations inhabituelles devraient empêcher la sélection d'une année.
Notes: Pour reconstruire l'année de base, un processus itératif est adopté. Tout d'abord, il convient de rassembler des données statistiques sur la consommation d'énergie par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base choisie. Ensuite, les données d'entrée du MAED pour l'année de base sont calculées sur la base de ces informations. Le modèle MAED est ensuite exécuté avec ces données d'entrée. Les résultats du MAED sont comparés aux valeurs statistiques pour cette année. En cas de divergence, la procédure doit être répétée en ajustant les paramètres du MAED.
L'objectif de cette phase est d'établir une base et de valider le programme pour le système énergétique du pays concerné.

## Slide 5
5
Session 5.1 Reconstruction de l'année de base (1/3)
            5.1.4. Rassembler les paramètres du MAED pour l'année de base
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
1. Reconstruction de l'année de base
2. Élaboration de scénarios
3. Analyse des résultats
            Pour reconstruire l'année de base, nous devons rassembler les données suivantes :
            Demande/consommation finale d'énergie (CFE) par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base sélectionnée
            Rendement énergétique thermodynamique (𝛈) du processus/de l'équipement utilisé.
            Paramètre déterminant (PD) pour chaque utilisation finale (c'est-à-dire industrie, transport, service et utilisation domestique)
Notes:             Pour reconstruire l'année de base, nous devons rassembler les données suivantes :
            Demande/consommation d'énergie finale (DCEF) par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base choisie
            Efficacité énergétique thermodynamique ( du processus/de l'équipement utilisé.
            Paramètre déterminant (DP) pour chaque utilisation finale (industrie, transport, services et ménages).
            Nous devons nous assurer que les unités sont cohérentes dans l'ensemble du MAED. Nous verrons un exemple plus tard dans ce cours.

## Slide 6
6
Session 5.1 Reconstruction de l'année de base (1/3)
            5.1.5. Rassembler les paramètres du MAED pour l'année de base - Exemple
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
            Pour reconstruire l'année de base, nous devons rassembler les données suivantes :
            Demande/consommation finale d'énergie (DCFE) par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base choisie
            Rendement énergétique thermodynamique (𝛈) du processus/de l'équipement utilisé.
            Paramètre déterminant (PD) pour chaque utilisation finale (c'est-à-dire industrie, transport, service et utilisation domestique)
Notes:             Pour reconstruire l'année de base, nous devons rassembler les données suivantes :
            Demande/consommation d'énergie finale (DCEF) par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base choisie
            Efficacité énergétique thermodynamique ( du processus/de l'équipement utilisé.
            Paramètre déterminant (DP) pour chaque utilisation finale (industrie, transport, services et ménages).
            Nous devons nous assurer que les unités sont cohérentes dans l'ensemble du MAED.

## Slide 7
7
Session 5.2 Reconstruction de l'année de base (2/3)
            5.2.1. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Avec les données de consommation d'énergie finale et le rendement, nous calculons l'énergie utile et ensuite la pénétration du marché.
Le rapport entre l'énergie utile et le paramètre déterminant donne la consommation spécifique d'énergie (ou l'intensité énergétique).
Données déjà collectées pour la reconstruction de l’année de base
Données déjà collectées pour la reconstruction de l’année de base
Notes:             Pour reconstruire l'année de base, nous devons rassembler les données suivantes :
            Demande/consommation d'énergie finale (DCEF) par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base choisie
            Efficacité énergétique thermodynamique ( du processus/de l'équipement utilisé.
            Paramètre déterminant (DP) pour chaque utilisation finale (industrie, transport, services et ménages).
            Nous devons nous assurer que les unités sont cohérentes dans l'ensemble du MAED.

## Slide 8: Session 5.2 Reconstruction de l'année de base (2/3)
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
            5.2.2. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
8
Données déjà collectées pour la reconstruction de l’année de base
Notes: Pour calculer la demande d'énergie utile, il faut multiplier les rendements par la demande d'énergie finale.

## Slide 9: Session 5.2 Reconstruction de l'année de base (2/3)
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
            5.2.3. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
9
Données déjà collectées pour la reconstruction de l’année de base
Notes: Une fois que nous avons obtenu la pénétration des formes d'énergie (pénétration du marché) et la demande d'énergie utile, nous pouvons calculer la consommation d'énergie spécifiée pour chaque utilisation finale.

## Slide 10: Session 5.2 Reconstruction de l'année de base (2/3)
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Agriculture Données d'entrée du MAED
Nous devons encore calculer ces données
            5.2.4. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
10

## Slide 11: Session 5.2 Reconstruction de l'année de base (2/3)
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Agriculture: Données d'entrée
Nous avons calculé les pourcentages des données originales pour :
- Pénétration des formes d'énergie dans les ACM - Agriculture
- Efficacité des ACM - Agriculture
Les données sont maintenant prêtes à être introduites dans le MAED.
            5.2.5. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
11

## Slide 12: Session 5.2 Reconstruction de l'année de base (2/3)
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Agriculture Données d'entrée du MAED
PIB agricole
PIB total
Part du secteur de la agriculture dans le PIB (%)
=
Données brutes sur l'agriculture
10
            5.2.6. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
12
Notes: Un autre ensemble de données brutes nécessaires à la reconstruction sont les données socio-économiques, en l'occurrence pour le secteur agricole.

## Slide 13: Session 5.3 Reconstruction de l'année de base (3/3)
            5.3.1. Comment le MAED calcule-t-il les demandes d'énergie finale pour les différentes sources d'énergie ? Que se passe-t-il à l'intérieur du modèle MAED ?
Où ?
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
13
Notes: Nous avons vu comment fonctionne la reconstruction de l'année de base, qui suit une direction opposée à la façon dont fonctionne le logiciel du MAED. Le MAED va du paramètre moteur aux calculs énergétiques finaux.

## Slide 14: Session 5.3 Reconstruction de l'année de base (3/3)
5.3.2. Un exemple illustratif : de l'UED au FED
Où ?
Charbon Fourneau
Combustibles fossiles
30 %
70 %
Électrique
Fourneau
L'électricité
100 % Chaleur industrielle
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
14
Notes: La demande énergétique finale d'une source d'énergie spécifique (la quantité d'énergie achetée par les utilisateurs finaux, qui atteint la porte du consommateur final) est donnée par le produit de l'inverse de l'efficacité du processus où l'énergie est utilisée, de la pénétration du marché du type de source d'énergie donné, et de la demande énergétique utile finale.
Dans le modèle, la demande d'énergie des consommateurs finaux est calculée en termes d'énergie utile dans la mesure du possible.
La demande d'énergie utile peut être satisfaite soit par une seule forme d'énergie, soit par deux formes d'énergie ou plus, en fonction de la pénétration du marché. Ce fait est utilisé dans le MAED pour envisager des substitutions de combustibles.
Parfois, plusieurs formes d'énergie, par exemple l'électricité et les combustibles fossiles, sont en concurrence pour une catégorie donnée d'utilisation finale de la demande d'énergie. Cette demande est d'abord calculée en termes d'énergie utile, puis convertie en énergie finale, en tenant compte de la pénétration sur le marché donné et de l'efficacité de chaque source d'énergie alternative. La pénétration du marché et les rendements sont spécifiés en tant que paramètres du scénario.

## Slide 15: Session 5.3 Reconstruction de l'année de base (3/3)
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Agriculture Résultats attendus du MAED
Nous devons vérifier que ces chiffres du MAED sont les mêmes que nos données brutes pour la demande totale d'énergie finale.
            5.3.3. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
15

## Slide 16: Session 5.3 Reconstruction de l'année de base (3/3)
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Reconstruction de l'agriculture
Nous devons d'abord calculer la demande totale d'énergie finale spécifique, en additionnant la demande d'énergie finale pour chaque utilisation finale.
            5.3.4. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Nous convertissons ensuite ces chiffres (en les divisant par 8760) en Gwyr, l'unité des données de sortie du MAED, et nous vérifions s'ils sont identiques. Si c'est le cas, nous avons réussi à reconstruire l'année de base.
16

## Slide 17
17
Session 5.4 Autres sous-secteurs industriels
Secteurs
Sous-secteurs
Utilisation finale
Catégorie de demande d'énergie finale (FED)
Carburants à moteur
Biomasse moderne
Combustibles fossiles
L'électricité
Biomasse trad et moderne
Solaire thermique
L'industrie
Transport
Service
Ménage
Industrie manufacturière
Construction
Exploitation minière
Agriculture
Puissance motrice : Convoyeur, forage, etc.
Utilisation thermique : Vapeur, chaleur de l'eau, etc.
Utilisation spécifique de l'électricité, appareils électroménagers, etc.
            5.4.1. Le secteur industriel, les sous-secteurs, l'utilisation finale et la demande d'énergie finale
Notes: Comme nous l'avons vu précédemment, le secteur de l'industrie peut être subdivisé en quatre sous-secteurs : l'agriculture, la construction, l'exploitation minière et l'industrie manufacturière. Nous avons couvert le sous-secteur de l'agriculture. Voyons maintenant ce qu'il faut faire pour les autres.

## Slide 18: Session 5.4 Autres sous-secteurs industriels
            5.4.2. Sous-secteurs de la construction et de l'exploitation minière
Dans le modèle MAED, les sous-secteurs de la construction et de l'exploitation minière suivent la même structure que l'agriculture.
Source : https://www.freepik.com/free-photo/construction-site-silhouettes_1243080.htm#query=construction&position=7&from_view=search&track=sph, Image by evening_tao</a> on Freepik.
Source : https://www.freepik.com/free-photo/yellow-excavator-digging-ore-rich-rock-open-pit-mine_17344806.htm#query=mining%20sector&position=34&from_view=search&track=ais, Image by wirestock</a> on Freepik
18

## Slide 19: Session 5.4 Autres sous-secteurs industriels
            5.4.3. Sous-secteur de l'industrie manufacturière
            Comme nous l'avons fait précédemment, pour reconstruire l'année de base, nous devons rassembler les données suivantes :
            Demande/consommation d'énergie finale (DCE) par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base choisie.
            La demande d'énergie finale et les rendements pour les utilisations thermiques sont divisés en trois niveaux pour mieux représenter les procédés à basse, moyenne et haute température.
            Rendement énergétique thermodynamique (𝛈) du processus/de l'équipement utilisé.
            Paramètre déterminant (PD) pour chaque utilisation finale
19
Notes: Dans le sous-secteur de la fabrication, l'utilisation thermique de la chaleur peut être divisée en basse, moyenne et haute température. Le paramètre déterminant reste la valeur ajoutée du sous-secteur.
La consommation d'énergie spécifique est désormais le produit de l'intensité énergétique spécifique du sous-secteur et de la part de l'utilisation thermique à cette température.

## Slide 20: Session 5.4 Autres sous-secteurs industriels
            5.4.4. Sous-secteur de l'industrie manufacturière
Mesures supplémentaires par rapport au sous-secteur de l'agriculture
20

## Slide 21: Session 5.4 Autres sous-secteurs industriels
            5.4.5. Sous-secteur de l'industrie manufacturière
Mesures supplémentaires par rapport au sous-secteur de l'agriculture
21
Notes: Dans les sous-secteurs de la fabrication, nous avons des étapes supplémentaires par rapport au sous-secteur de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la répartition de la température en trois niveaux.

## Slide 22: Session 5.4 Autres sous-secteurs industriels
            5.4.6. Extras de fabrication
Dans le sous-secteur de l'industrie manufacturière, il est possible de modéliser à la fois des centrales de cogénération et des pompes à chaleur.
Source : https://www.flaticon.com/free-icons/power-plant" title="power plant icons, Power plant icons created by photo3idea_studio - Flaticon</a>.
Source : https://www.freepik.com/free-photo/close-up-heat-pump-outside-home_22118722.htm#query=heat%20pump&position=24&from_view=search&track=ais, Freepik</a>
Électricité
Vapeur (chaleur)
22

## Slide 23
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
23
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M. ; Welsch M., Hirmer S., 2023. Session 5 : "RECONSTRUCTION DE L'ANNÉE DE BASE à l'aide de l'EXEMPLE DU SECTEUR DE L'INDUSTRIE", Projections de la demande d'énergie avec le MAED (Modèle d'analyse de la demande d'énergie). Version 2.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale de l'énergie atomique.