## Slide 1
SESSION 6 RECONSTRUCTION DE L'ANNÉE DE BASE AVEC LE SECTEUR DES MÉNAGES COMME EXEMPLE
Version 2.0
Modèle pour l’Analyse de la Demande d’Énergie

## Slide 2: Résultats d'apprentissage visés (RAV)
6.1 Le secteur des ménages et ses sous-secteurs
6.2 Reconstruction de l'année de base (1/3) - Collecte des données brutes
6.3 Reconstruction de l'année de base (2/3) - Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
6.4 Reconstruction de l'année de base (3/3) : Exécution, résultats, vérification de l'exactitude
2
Ce cours comporte quatre objectifs d'apprentissage:
RAV1: connaître le secteur des ménages et ses sous-secteurs
RAV2: apprendre à collecter les données brutes nécessaires à la reconstruction de l'année de base
RAV3: apprendre à calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
RAV4: apprendre à vérifier que l'année de base a été reconstruite avec succès.
Notes: Ce cours comporte quatre résultats escomptés pour l'apprenant :
RAV1 : connaître le secteur des ménages et ses sous-secteurs
RAV2 : apprendre à collecter les données brutes nécessaires à la reconstruction de l'année de base
RAV3 : apprendre à calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
RAV4 : apprendre à vérifier que l'année de base a été reconstruite avec succès.

## Slide 3
3
Session 6.1 Le secteur des ménages
Secteurs
Sous-secteurs
Utilisation finale
Catégorie de demande d'énergie finale (DEF)
Energies fossiles substituables
Biomasse moderne
Électricité Pompe à chaleur
L'électricité
Biomasse traditionnelles
Solaire thermique
L'industrie
Transport
Service
Ménages
Rural
Urbain
Eclairage
Cuisson
Consommation spécifique d'électricité
            6.1.1. Le secteur des ménages, les sous-secteurs, l'utilisation finale et la demande d'énergie finale
Climatisation
Chauffage de l'eau
Chauffage de l'espace
pompe à chaleur
Sans pompe à chaleur
pompe à chaleur
Sans pompe à chaleur
Notes: Le secteur des ménages peut être divisé en deux sous-categories selon le milieu de résidence: urbain et rural.

## Slide 4: Session 6.1 Le secteur des ménages
6.1.2. Sous-secteurs : Urbain VS Rural
    Population totale [personnes]
    Part de la population dans les zones urbaines [-]
    Taille moyenne des ménages urbains [personne/ménage].
    Taille moyenne des ménages ruraux [personne/ménage].
4
Nombre de ménages urbains de type d
Nombre de ménages ruraux de type d
    Part par type de logement
Notes: Le principal paramètre déterminant dans les calculs du secteur des ménages est le nombre de logements, qui est un paramètre dérivé de la population totale.
Certains paramètres démographiques, tels que la part de la population urbaine et la taille moyenne des ménages dans les zones urbaines et rurales, sont définis de manière exogène dans le modèle par l'utilisateur.
On peut en déduire le nombre de ménages urbains, la part de la population rurale et le nombre de ménages ruraux.
On suppose que le nombre de logements est égal au nombre de ménages dans les zones urbaines et rurales.
Dans les diapositives suivantes, nous présentons les équations permettant d'obtenir la demande d'énergie utile pour les sous-secteurs. Les équations sont les mêmes pour les zones urbaines et rurales. La demande d'énergie utile (DUE) peut ensuite être convertie en demande d'énergie finale (DEF) sur la base de l'rendement du processus et de la pénétration du marché par le transporteur, de la même manière que pour le secteur industriel.
La pénétration du marché et les gains d'rendement sont spécifiés en tant que paramètres du scénario.
Il convient de mentionner que tous les rendements du modèle MAED sont exprimés en termes relatifs par rapport au rendement de l'électricité pour la même utilisation finale.

## Slide 5
5
Session 6.1 Reconstruction de l'année de base (1/3)
            6.1.3. Rassembler les paramètres du MAED pour l'année de base - Exemple
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
            Pour reconstruire l'année de base, nous devons rassembler les données suivantes :
            Demande/consommation d'énergie finale (DCEF) par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base sélectionnée
            Rendement (𝛈) du processus/de l'équipement utilisé)
            Paramètre de conduite (PD) pour chaque secteur/utilisation finale (c'est-à-dire industrie, transport, service et utilisation domestique)
Notes:             Pour reconstruire l'année de base, nous devons rassembler les données suivantes :
            Demande/consommation d'énergie finale (DCEF) par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base choisie
            Rendement thermodynamique ( du processus/de l'équipement utilisé.
            Paramètre de conduite (PD) pour chaque utilisation finale (industrie, transport, services et ménages).
            Nous devons nous assurer que les unités sont cohérentes dans l'ensemble du MAED.

## Slide 6
6
Session 6.1 Reconstruction de l'année de base (2/3)
            6.1.4. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Avec les données de consommation d'énergie finale et le rendement, nous calculons l'énergie utile et ensuite la pénétration du marché.
Le rapport entre l'énergie utile et le paramètre de conduite donne la consommation d'énergie spécifiée (ou l'intensité énergétique).
Notes:             Pour reconstruire l'année de base, nous devons rassembler les données suivantes :
            Demande/consommation d'énergie finale (DCEF) par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base choisie
            rendement énergétique thermodynamique ( du processus/de l'équipement utilisé.
            Paramètre de conduite (DP) pour chaque utilisation finale (industrie, transport, services et ménages).
            Nous devons nous assurer que les unités sont cohérentes dans l'ensemble du MAED.

## Slide 7: Session 6.1 Reconstruction de l'année de base (2/3)
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
            6.1.5. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
7

## Slide 8: Session 6.2 Reconstruction de l'année de base (2/3)
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
            6.2.1. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
8
Demande d’énergie utile (GWh) Cuisson Cuisson [Gwyr]
Pénétration des formes d’énergie (%) Cuisson
Consommation spécifique d’énergie [GWh / ménage]
Cuisson

## Slide 9: Session 6.2 Reconstruction de l'année de base (2/3)
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Secteur des ménages - Cuisson - Données d'entrée du MAED
            6.2.2. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
9
Besoin énergétique spécifique
Ménage_urbain
Données socio-économiques Unité 2022
Démographie
Pénétrations des formes d’énergie
Rendements et autres facteurs

## Slide 10: Session 6.2 Reconstruction de l'année de base (3/3)
            6.2.3. Comment MAED calcule-t-il les demandes d'énergie finale pour les différentes sources d'énergie ? Que se passe-t-il à l'intérieur du modèle?
Où ?
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
10

## Slide 11: Session 6.2 Reconstruction de l'année de base (3/3)
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Cuisson à domicile Résultats escomptés par le MAED
Nous devons vérifier que ces chiffres sont identiques à nos données brutes pour la demande totale d'énergie finale.
            6.2.4. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
11

## Slide 12: Session 6.2 Reconstruction de l'année de base (3/3)
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats du MAED pour l'année de base
Ménage - Reconstruction de la cuisson
Nous devons d'abord calculer la demande totale d'énergie finale, en additionnant la demande d'énergie finale pour chaque utilisation finale (dans le cas présent, la cuisson).
            6.2.5. Calcul des données d'entrée du MAED pour l'année de base
Calculer les données d'entrée du MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Nous convertissons ensuite ces chiffres en Gwyr, l'unité des données de sortie du MAED, et vérifions s'ils sont identiques. Si c'est le cas, nous avons réussi à reconstruire l'année de base.
12

## Slide 13
13
Session 6.3 Autres utilisations finales des ménages
Secteurs
Sous-secteurs
Utilisation finale
Catégorie de demande d'énergie finale (FED)
Energies fossiles
Biomasse moderne
Électricité Pompe à chaleur
Electricité
Biomasse traditionnelles
Solaire thermique
L'industrie
Transport
Service
Ménage
Rural
Urbain
Eclairage
La cuisson
Utilisation spécifique de l'électricité
            6.3.1. Le secteur des ménages, les sous-secteurs, l'utilisation finale et la demande d'énergie finale
Climatisation
Chauffage de l'eau
Chauffage de l'espace
Pompe à chaleur
Sans pompe à chaleur
Pompe à chaleur
Sans pompe à chaleur
Notes: Dans le MAED, la structure de la consommation finale d'énergie du pays est décomposée de manière cohérente, en divisant la consommation en quatre grands secteurs de consommation : l'industrie, les services, les ménages et les transports.
Ce niveau de décomposition est prédéfini.
L'utilisateur peut désagréger les secteurs en sous-secteurs, tels que l'agriculture, la construction, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, comme le montre ce diagramme pour le secteur de l'industrie. L'utilisateur peut également définir des sous-secteurs urbains et ruraux, ainsi que le transport de passagers et de marchandises.
L'objectif de la désagrégation est d'analyser de plus près leur évolution prévue. La ventilation des utilisations finales dans la plupart des sous-secteurs pourrait être définie par l'analyste, en fonction de l'activité réelle et de la disponibilité des informations.
La forme d'énergie utile requise (combustibles) pour les processus d'utilisation finale, tels que la force motrice, la chaleur et l'utilisation spécifique de l'électricité, est également prédéfinie.
La catégorie de l'énergie finale dépend des options technologiques disponibles pour satisfaire les besoins en énergie utile, car certains combustibles peuvent ne pas être substituables ou ne pas être disponibles.

## Slide 14: Session 6.3 Autres utilisations finales des ménages
            6.3.2. Données brutes sur le chauffage
14
Nous devons définir le type de logement (maisons) dans notre étude de cas - ici généralement défini comme Urban_house_type1, 2 et 3.
Facteurs relatifs au chauffage de l’espace

## Slide 15: Session 6.3 Autres utilisations finales des ménages
            6.3.3. Reconstruction et formules pour le chauffage des locaux
15
: Nombre de ménages [ménage]
:Fraction des ménages disposant d'un chauffage
:Taille moyenne des logements [m ]2
;Fraction de la surface de plancher chauffée [-]
:Taux de perte de chaleur [Wh/Δt.℃. m ]2
Coefficient de degré-jour [-]
NDm : Nombre de jours par mois
MAT : Température moyenne mensuelle
m : mois où MAT < 18℃
Notes: La demande d'énergie utile pour le chauffage des locaux est égale au produit du nombre total de logements (n), de la fraction des ménages disposant d'un chauffage (h), de la taille moyenne du type de logement d en mètres carrés (S), de la fraction de la surface effectivement chauffée (A), du coefficient de déperdition thermique (K) et du coefficient de degrés-jours (D).
La demande totale d'énergie utile pour le chauffage des locaux est calculée en additionnant la contribution de chaque type de logement.
En général, le chauffage des locaux n'est nécessaire que pendant les mois d'hiver ; dans le MAED, un facteur appelé degré-jour est défini pour représenter ce comportement saisonnier.
Le coefficient de degrés-jours est défini comme la somme des mois où la température moyenne est inférieure à 18 degrés Celsius, ou la différence entre 18 degrés Celsius et la température moyenne mensuelle (T.M.M.), multipliée par le nombre de jours par mois (N.D.m.). Le chauffage n'est nécessaire que pour les mois où la température moyenne est inférieure à 18 degrés Celsius.

## Slide 16: Session 6.3 Autres utilisations finales des ménages
            6.3.4. Données brutes sur le chauffage de l'eau
16
Facteurs relatifs au chauffage de l’eau
Logements équipés de chauffe-eau

## Slide 17: Session 6.3 Autres utilisations finales des ménages
            6.3.5. Reconstruction et formules pour le chauffage de l'eau
17
Demande d'énergie utile pour le chauffage de l'eau:
n: nombre de ménages [ménage]
s: Taille moyenne des ménages [personne/ménage]
w, a: Fraction des ménages disposant d'eau chaude
Consommation d'énergie spécifique pour l'eau chaude [énergie/personne]
Source : https://www.freepik.com/free-vector/boiler-water-heater-with-radiator-washbasin_6198191.htm#query=water%20heating&position=38&from_view=search&track=ais, Image by vectorpocket</a> on Freepik.

## Slide 18: Session 6.4 Autres utilisations finales des ménages
            6.4.1. Données brutes sur la climatisation
18
Facteurs relatifs à la climatisation

## Slide 19: Session 6.4 Autres utilisations finales des ménages
            6.4.2. Reconstruction de la climatisation et formules
19
Demande d'énergie utile pour la climatisation:
s: nombre de ménages [ménage]
n: Taille moyenne des ménages [personne/ménage]
w, a: Fraction des ménages disposant d'un système de climatisation
Consommation d'énergie spécifique pour la climatisation [énergie/ménage]
Source : https://www.freepik.com/free-photo/close-up-heat-pump-outside-home_22118722.htm#query=heat%20pump&position=24&from_view=search&track=ais, Freepik</a>

## Slide 20: Session 6.4 Autres utilisations finales des ménages
            6.4.3. Données brutes sur les appareils et la foudre
20
Facteurs relatifs aux appareils électroménagers
Facteurs relatifs à l’éclairage
Notes: L'électricité destinée à des usages spécifiques et à l'éclairage est calculée directement en tant que demande d'énergie finale.
L'électricité pour des usages spécifiques est égale au nombre total de logements multiplié par la fraction de logements disposant de l'électricité, multiplié par la consommation d'électricité spécifique par logement. L'équation pour l'éclairage est la même.
En utilisant la fraction des logements électrifiés, la fraction des logements non électrifiés est utilisée pour obtenir la demande d'énergie finale pour les combustibles fossiles utilisés pour les appareils dans les ménages non raccordés.

## Slide 21: Session 6.4 Autres utilisations finales des ménages
            6.4.4. Reconstruction des appareils et de la foudre et formules
21
Demande finale d'électricité pour des usages spécifiques et l'éclairage
Demande finale de combustibles fossiles pour les l'éclairage
n: nombre de ménages [ménage]
e: Fraction des ménages disposant de l'électricité [-]
Consommation spécifique d'électricité/de combustibles fossiles [énergie/ménage]
Notes: L'électricité destinée à des usages spécifiques et à l'éclairage est calculée directement en tant que demande d'énergie finale.
L'électricité pour des usages spécifiques est égale au nombre total de logements multiplié par la fraction de logements disposant de l'électricité, multiplié par la consommation d'électricité spécifique par logement. L'équation pour l'éclairage est la même.
En utilisant la fraction des logements électrifiés, la fraction des logements non électrifiés est utilisée pour obtenir la demande d'énergie finale pour les combustibles fossiles utilisés pour les appareils dans les ménages non raccordés.

## Slide 22
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
22
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M. ; Welsch M., Hirmer S., 2023. Conférence 6 : "RECONSTRUCTION DE L'ANNÉE DE BASE avec l'EXEMPLE DU SECTEUR MÉNAGER", Projections de la demande d'énergie avec le MAED (Modèle d'analyse de la demande d'énergie). Version 2.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale de l'énergie atomique.