## Slide 1
Version 2.0
Session 8 COHÉRENCE ET STRUCTURE DES DONNÉES D'ENTRÉE
Modèle pour l´Analyse de la Demande d´Energie (MAED)
Notes: Session 8, cohérence et structure des données d'entrée.

## Slide 2: Résultats d’Apprentissage Visés (RAV)
8.1. Aperçu des données d'entrée du MAED
8.2. Structure des données d'entrée
8.3. Exemples de données d'entrée
8.4. De la collecte des données à la mise en œuvre
2
Ce cours comporte quatre objectifs d'apprentissage:
RAV1 : Obtenir une vue d'ensemble de l'approche des données d'entrée du logiciel MAED
RAV2 : Connaître la structure des données d'entrée
RAV3 : Apprendre des exemples spécifiques pour obtenir les paramètres des données d'entrée
RAV4 : Comprendre comment les données d'entrée peuvent être appliquées par la suite.
Notes: Ce cours comporte quatre résultats escomptés pour l'apprenant :
Pour obtenir une vue d'ensemble de l'approche des données d'entrée du logiciel MAED
Pour connaître la structure des données d'entrée
Pour connaître des exemples spécifiques d'obtention de paramètres de données d'entrée
Et de comprendre comment les données d'entrée peuvent ensuite être mises en œuvre.

## Slide 3: Session 8.1 Vue d'ensemble des données d'entrée de MAED
Défis pour la préparation des données d'entrée dans MAED
Etant un modèle d'utilisation finale, MAED nécessite une quantité considérable de données d'entrée.
Liste des définitions des données d'entrée et des unités dans le manuel de l'utilisateur
Supprimer toutes les données lors de la première utilisation du modèle dans votre pays.
Question clé: cohérence des données → Utiliser des fichiers distincts pour la préparation des données d'entrée
3
Notes: Le MAED étant un modèle d'utilisation finale, il nécessite une quantité considérable de données d'entrée. Il faut savoir que les données d'entrée doivent être introduites dans le modèle dans les unités spécifiées pour chaque paramètre. Les variables d'entrée et leurs unités sont listées et définies dans le chapitre 4 du manuel du MAED sur 19 pages. Ce grand nombre de pages indique l'ampleur de la tâche de préparation des données. De plus, la quantité de données dépend fortement du nombre de sous-secteurs définis par l'utilisateur.
Il convient de rappeler que toutes les données d'entrée doivent être saisies manuellement dans les cellules blanches. Pour éviter d'utiliser accidentellement les données du "cas de démonstration Données manuelles" fourni à titre d'exemple avec le programme, nous vous recommandons de supprimer toutes les données lorsque vous utilisez le modèle pour la première fois dans votre pays.
L'une des questions clés dans le processus de préparation des données est la cohérence des données. Le MAED ne dispose d'aucun mécanisme interne pour la vérifier. L'utilisateur doit être très prudent et prêter attention à cette question.
Pour cette raison, il est fortement recommandé d'utiliser un fichier séparé contenant des ensembles d'informations pour la préparation des données d'entrée. Ce n'est qu'après avoir vérifié la cohérence des données dans les différents tableaux que les données doivent être saisies dans les cellules correspondantes du MAED.
Vous pouvez constituer un fichier avec des informations provenant de différentes sources pour préparer toutes les données d'entrée nécessaires en suivant la structure principale du MAED. Sachez que le MAED a été mis à jour au fil des ans et que les différentes versions sont identifiées par des numéros de version.

## Slide 4
Données statistiques générales | Données nécessitant l'analyse | Données qui peuvent être calculées | Les données qui reposent sur des hypothèses
PIB et structure du PIB Données démographiques Possession de voitures particulières Nombre de logements | Bilan énergétique par utilisation finale sectorielle Rendement des processus et des équipements Facteurs de charge des modes de transport | Intensités énergétiques des processus spécifiques Taille des ménages par type de logement Mobilité de la population | Hypothèses basées sur: Enquêtes, Mesures directes, Jugement d'experts Part de la biomasse traditionnelle dans l'industrie Chaleur par niveau de température dans une industrie donnée Intensité énergétique pour la cuisson
Sources des données d’entrée
4
Session 8.1 Vue d'ensemble des données d'entrée du MAED
Notes: L'acquisition des données d'entrée peut être plus ou moins simple. Il existe quatre types principaux de données d'entrée :
Tout d'abord, certaines données peuvent être directement obtenues à partir d'informations statistiques générales. Il s'agit notamment du PIB et de sa structure, de la plupart des données démographiques, de la possession d'une voiture, du nombre de maisons, etc.
Deuxièmement, les données d'entrée peuvent nécessiter l'analyse de différentes sources au niveau de l'activité. Par exemple, le bilan énergétique par utilisation finale sectorielle, le rendement des différents processus et équipements technologiques, les facteurs de charge des différents modes de transport, etc.
Troisièmement, il y a des données qui n'existent pas du tout dans les informations statistiques mais qui pourraient être calculées à partir des informations disponibles. Par exemple, les intensités énergétiques de processus spécifiques peuvent être dérivées d'informations sur le PIB et la consommation d'énergie à partir du bilan énergétique. D'autres exemples incluent le calcul de la taille des ménages ou du nombre de personnes par famille en fonction du type de logement ou du niveau économique, de la mobilité de la population, etc.
Enfin, d'autres données ne peuvent être évaluées qu'à l'aide d'hypothèses fondées sur diverses enquêtes, des mesures directes, le jugement professionnel d'experts ou une combinaison de ces éléments.
Les exemples sont la part de la biomasse traditionnelle dans l'industrie, la part de la chaleur par niveau de température dans une industrie donnée, et les intensités énergétiques pour la cuisson.

## Slide 5
5
            Réalisation de l'étude MAED
            Reconstruction de la consommation d'énergie dans l'année de base. Consommation par secteur, par utilisation finale et par formes d´énergie. Le résultat de la consommation calculée par le modèle MAED doit être égal aux données réelles de l'année de base.
            Élaboration de scénarios de développement économique, social et technologique
            Analyse des projections de la demande d'énergie résultant des scénarios.
Session 8.1 Vue d'ensemble des données d'entrée de MAED
1. Reconstruction de l'année de base
2. Élaboration de scénarios
3. Analyse des résultats
Notes: Le reste de ce mini-cours récapitule ce qui a été discuté dans le cours 6.4.
L'exécution d'une étude du MAED se déroule en trois phases :
Premièrement : Reconstruction de la consommation d'énergie dans l'année de base. La structure et les quantités de sortie du modèle MAED doivent être égales à la consommation réelle du pays au cours de l'année de base.
Deuxièmement : établir des scénarios de développement économique, social et technologique.
Et enfin : Analyse des projections de la demande d'énergie découlant des scénarios.
En conséquence, les données d'entrée doivent être collectées pour les deux premières étapes.
Première phase. Données d'entrée de l'année de base. Ces données sont définies sur la base de la consommation réelle de cette année.
Deuxième phase : Les données d'entrée du scénario. Les données pour les années futures sont préparées sur la base de scénarios de développement économique, social et technologique.

## Slide 6
6
            Sélection et reconstruction de l'année de base
            L'année de référence doit être choisie parmi la plus récente dans le passé pour laquelle des statistiques énergétiques et économiques sont disponibles, fiables et cohérentes.
            L'année de base doit représenter des conditions stables de consommation d'énergie.
            Des situations inhabituelles devraient empêcher la sélection d'une année.
Calculer les données d'entrée pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats de MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres du MAED pour l'année de base
Session 8.1 Vue d'ensemble des données d'entrée de MAED
1. Reconstruction de l'année de base
2. Élaboration de scénarios
3. Analyse des résultats
Notes: La valeur de la consommation spécifique d'énergie pour l'année de base est un paramètre crucial pour l'estimation de la demande future d'énergie. Le choix de l'année de baseest donc une question très importante.
Il existe plusieurs critères pour la sélection de l'année de base. Premièrement, l'année de basedoit être choisie parmi les années les plus récentes pour lesquelles des statistiques énergétiques et économiques sont disponibles, fiables et cohérentes. Deuxièmement, l'année de basedoit être choisie pour représenter des conditions stables de consommation d'énergie. Enfin, si des situations inhabituelles, telles qu'une crise économique, des conditions climatiques extrêmes ou une crise politique, se sont produites au cours d'une année donnée, celle-ci ne doit pas être choisie comme année de référence.
Pour reconstruire l'année de base, un processus itératif est adopté. Tout d'abord, des données statistiques sur la consommation d'énergie par secteur, par utilisation finale et par combustible pour l'année de base sélectionnée doivent être rassemblées. Ensuite, les données d'entrée du MAED pour l'année de base sont calculées. Le modèle MAED est ensuite exécuté avec ces données d'entrée. Les résultats du MAED sont comparés aux valeurs statistiques pour l'année en question. En cas de divergence, la procédure doit être répétée en ajustant les paramètres du MAED.
L'objectif de cette phase est d'établir une baseet de valider le programme pour le système énergétique du pays concerné.
Lors de la définition de l'année de base, l'utilisateur doit décider des unités qu'il utilisera dans son modèle.
Chaque fois que l'utilisateur crée un cas, nous recommandons d'entrer la description de l'étude de cas ou une caractéristique particulière du problème qu'il étudie, afin de conserver une trace.

## Slide 7
7
            Types de données
Reconstruction de l'année de base
Élaboration de scénarios
Projections de la demande d'énergie
L'économie
Démographie
Mode de vie
Technologie
PIB
Taux de croissance du PIB
Part des sous-secteurs
Population active
Taux de croissance de la population
Taille de la famille
Urbanisation
Taille du ménage
Mobilité
Possession d'une voiture
Électrification
Appareils électroménagers
Intensité énergétique
Consommations spécifiques d'énergie
Rendements
Pénétration des formes d’énergie
Session 8.1 Vue d'ensemble des données d'entrée de MAED
Notes: Après avoir terminé la première étape de l'étude, la reconstruction de la consommation d'énergie de l'année de référence, l'utilisateur peut passer à la deuxième étape : l'élaboration ou la construction des scénarios.
Dans le cadre du MAED, un scénario est un ensemble de paramètres décrivant un modèle possible de développement à long terme d'un pays, y compris des aspects tels que sa situation économique, démographique, sociale et technologique.
La quantité de données d'entrée pour le MAED est relativement importante, comme pour tous les modèles de type désagrégé. C'est le prix à payer pour pouvoir fournir des informations raisonnablement détaillées sur les résultats.
Toutes les données d'entrée appartiennent à l'un des quatre groupes. L'économie, la démographie, le mode de vie et la technologie.
Chaque groupe dispose de son propre ensemble de données d'entrée.
L'économie comprendra le PIB, son taux de croissance et la structure de l'économie en termes de part du PIB de chaque secteur. La population active est également nécessaire.
La démographie comprendra la population, le taux de croissance de la population, la part de la population urbaine et rurale et la taille de la famille. Le mode de vie comprendra la taille des logements, la mobilité, la possession d'une voiture, l'électrification et l'utilisation d'appareils. Les données sur les intrants technologiques comprennent les intensités énergétiques dans tous les secteurs, le rendement des équipements et des processus d'utilisation finale, et la pénétration du marché par les différentes technologies et les différentes formes énergétiques.

## Slide 8
L'industrie
Transport
Service
Ménage
industrie manufacturière.
Constr.
Exploitation minière
Fret
Passagers
Matériaux
Equipement
Produits non durables
Agric.
Divers
Secteur
Définir les sous-secteurs
Sous-secteurs définis par l'utilisateur
Principaux paramètres déterminants : intensité énergétique
Sélectionnez la granularité la plus fine disponible pour le bilan énergétique et le PIB. Exemple:
Sous-secteur
Session 8.2 Structure des données d'entrée
8
Notes: À l'intérieur de chaque secteur, l'utilisateur décide du nombre de sous-secteurs à modéliser à l'aide des boutons d'ajout et de suppression, et il écrit les noms des sous-secteurs.
Par défaut, tous les secteurs doivent avoir au moins un sous-secteur. L'option de suppression n'est pas disponible pour le premier sous-secteur de chaque secteur.
Une fois cette étape franchie, la question suivante se pose : Quels critères l'utilisateur doit-il utiliser pour définir le nombre de sous-secteurs ?
Les données provenant de différentes sources nous aideront à définir le nombre de sous-secteurs dans chaque secteur. Dans tous ces sous-secteurs, le principal facteur sera l'intensité énergétique. Et pour trouver les intensités énergétiques, nous devons diviser la consommation d'énergie par la valeur ajoutée. Cela signifie que les données d'un bilan énergétique sont divisées par les données des tableaux de PIB.
Les données sur le PIB doivent avoir le même niveau de désagrégation que les données sur le bilan énergétique. L'utilisateur est donc limité par la granularité la plus grossière disponible.
Une fois les sous-secteurs définis, tous les tableaux de données d'entrée doivent refléter la nouvelle structure du modèle, tant pour les données économiques que pour les données techniques.
Selon la sélection des sous-secteurs, la structure du modèle MAED est modifiée, comme le reflète la forme des données d'entrée et des tableaux de résultats.

## Slide 9
Exemple de désagrégation des sous-secteur
Les sous-secteurs doivent être compatibles avec les données du PIB et du bilan énergétique.
Opter pour la résolution la plus large
9
Session 8.2 Structure des données d'entrée
Notes: Il se peut que l'utilisateur dispose d'une désagrégation complète des données relatives au PIB. Cependant, il peut avoir une désagrégation très faible pour le bilan énergétique. Voici à quoi peuvent ressembler les tableaux de données. Si des données sur les sous-secteurs sont disponibles pour le bilan énergétique mais pas pour le PIB., il n'est pas possible de définir tous les sous-secteurs. L'utilisateur doit donc sélectionner la granularité la plus fine disponible à la fois pour le bilan énergétique et le PIB..
Prenons l'exemple du secteur de la construction. Dans ce cas, dans le tableau de gauche, nous disposons de bonnes informations sur le PIB, où la valeur ajoutée est divisée en bâtiments, constructions publiques et autres. Mais il n'y a pas de telle désagrégation de la consommation d'énergie dans le tableau de droite. Nous sommes donc limités par la granularité plus grossière disponible et devons travailler avec la valeur ajoutée totale du sous-secteur de la construction pour rendre ces deux ensembles de données compatibles.

## Slide 10
Désagrégation pour le secteur des transports
10
Type de transport | Nombre maximum recommandé de modes. | Nombre maximal recommandé de carburants
Passagers (niveau national) interrubain Urbain | 15 5 type de voiture 10 modes publics | 8 8 8
Fret (niveau national) | 15 | 8
International | 1 type agrégé | 1 type agrégé
Session 8.2 Structure des données d'entrée
Notes: Au cours des prochaines diapositives, nous aborderons deux aspects spécifiques des données d'entrée. Premièrement, la désagrégation du secteur des transports et deuxièmement, les sources de données.
Pour le secteur des transports, il existe certaines recommandations dont l'utilisateur doit tenir compte. Il est suggéré de ne pas définir plus de 15 modes pour le secteur interurbain et les sous-secteurs nationaux de fret, et pas plus de 5 types de voitures et 10 modes publics dans le sous-secteur urbain. Un seul type agrégé est défini pour les déplacements internationaux.
La consommation de carburants internationaux et divers dans les transports est calculée comme une fonction linéaire du PIB total. Les coefficients sont trouvés en ajustant les données historiques.
La demande d'énergie est satisfaite par des modes de transport concurrents : voiture, bus, avion, camion, train, etc. Les besoins énergétiques spécifiques et les facteurs de charge de chaque mode sont spécifiés. Pour le transport de passagers en milieu urbain et interurbain, et pour le transport de marchandises, au moins un mode de transport doit être défini.

## Slide 11
11
Source des données : Données de l'Office des statistiques nationales
Recensement
Taille des logements en termes de personnes par ménage, dans les zones rurales et urbaines
Population dans les grandes villes
Quelques autres données qui peuvent être utilisées pour caractériser le mode de vie
Si le taux de croissance démographique est donné, il peut être utilisé pour établir le scénario de base démographique.
Répartition de la population par âge ou groupe d'âge
L'économie
Démographie
Mode de vie
Technologie
Session 8.2 Structure des données d'entrée
Notes: Deuxièmement, les sources de données doivent être soigneusement étudiées.
Une source importante de données est l'Office des statistiques nationales ou des institutions similaires. Ces entités obtiennent et conservent un grand nombre d'informations sur le pays. En général, ils disposent des données démographiques officielles. Dans certains cas, elles disposent également d'informations provenant d'enquêtes menées dans divers secteurs, qui peuvent être utilisées pour la préparation des données pour le MAED. La plupart des groupes de données sur la démographie et le mode de vie peuvent être trouvés auprès de cette source.
Normalement, elle est fournie par l'Office des statistiques nationales, et elle est dérivée du recensement. Cet office fournit également la taille des logements en termes de personnes par ménage, dans les zones rurales et urbaines, la population des grandes villes et d'autres données qui peuvent être utilisées pour caractériser le mode de vie. Si le taux de croissance de la population est donné, il peut être utilisé pour établir le scénario de base de la démographie.
Le bureau des statistiques doit également disposer de la répartition de la population par âge ou par groupe d'âge. Cette information peut être utilisée pour déterminer la population active, qui est un autre paramètre dont le MAED a besoin et qui est inclus dans la fiche de données Démographie. Vous devez être attentif à la législation en vigueur dans votre pays, en ce qui concerne les âges minimums et maximums légaux à prendre en compte dans la population active.

## Slide 12
12
Source des données : Banque centrale / Institut National de la Statistique et ministère de l'énergie
Banque centrale / Institut National de la Statistique
PIB
Objectifs économiques du gouvernement
Ministère de l'énergie
Bilan énergétique
Ministère des transports :
Par exemple, statistiques sur les données relatives au fret
Economie
Démographie
Mode de vie
Technologie
Session 8.2 Structure des données d'entrée
Notes: Le ministère de l'énergie et la banque centrale du pays sont également d'importantes sources de données.
Normalement, la banque centrale donne les taux de croissance du PIB, ainsi que certains objectifs économiques du gouvernement. Ces données peuvent être utilisées pour établir le scénario de base du PIB.
Le ministère de l'énergie fournira le bilan énergétique.
Pour les données relatives au transport, à l'économie et à la technique, l'Office des statistiques nationales, le ministère des transports ou une organisation spécialisée dans le domaine des transports devraient disposer des données nécessaires. Les données du secteur des transports ne sont pas faciles à trouver ou à interpréter. Le planificateur énergétique doit demander l'aide d'experts en transport.
Avec ces éléments d'information, nous pouvons construire la plupart des chiffres nécessaires pour les autres groupes de données. À savoir, toutes les données économiques, la pénétration des différentes formes d’énergie au cours de l'année de baseet les intensités énergétiques.
La plupart des données d'entrée du MAED sont liées à la technologie. En général, les données dépendent largement des conditions de chaque pays et nous ne pouvons pas fournir une liste de valeurs par défaut. C'est pourquoi l'utilisateur doit calculer de nombreuses valeurs à partir d'informations provenant du bilan énergétique et d'autres bases de données relatives à l'énergie, d'informations provenant d'enquêtes, de mesures et parfois de jugements d'experts.

## Slide 13
Secteur d'activité
Sous-secteur
Utilisation finale
Utilisation spécifique de
l'électricité
Industrie manufacturière
Agriculture
Equipement
biens
durables
Divers
La construction
Exploitation
minière
Matériaux
Chaleur à usage thermique
force
motrice
Matières
premières/coke
Solaire thermique
Combustibles
fossiles
Biomasse traditionnelle et moderne
L'électricité
Pompe à
chaleur
Chaleur issue de
la cogénération
Carburant á
moteur
Chauffage urbain
Forme d'énergie finale
L'industrie
13
Session 8.3 Exemples de données d'entrée
Notes: Dans ce mini-cours, nous examinerons quelques exemples de données d'entrée.
Le premier groupe de données, dans le MAED, sont les intensités énergétiques dans l'industrie. Nous choisirons un sous-secteur pour effectuer les calculs. L'utilisateur peut utiliser la même méthodologie pour reproduire les calculs dans les autres sous-secteurs. Il y a un tableau à remplir pour chaque utilisation finale : utilisations spécifiques de l'électricité, utilisations thermiques et force motrice. Pour les utilisations spécifiques de l'électricité et de la force motrice, il n'y a qu'une seule catégorie de formes d'énergie finale à considérer et les équations utilisées dans les calculs sont en termes d'énergie finale. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des rendements. Pour les utilisations thermiques, presque toutes les formes énergétiques de la catégorie de l'énergie finale peuvent être pris en compte. Seuls les carburants ne le sont pas. Dans ce cas, il faut tenir compte des rendements et des parts de marché.

## Slide 14
const. (1.46)
Pente = var. (1,91)
Industries sidérurgiques et pétrochimiques : ajustement linéaire
Session 8.3 Exemples de données d'entrée
14
Sous-secteur
Utilisation finale
Utilisation spécifique de
l'électricité
Industrie manufacturière
Agriculture
Equipement
biens
durables
Divers
La construction
Exploitation
minière
Matériaux
Chaleur à usage thermique
Force
motrice
Matières
premières/coke
Solaire thrmique
Combustibles
fossiles
Biomasse traditionnelle et moderne
L'électricité
Pompe à
chaleur
Chaleur issue de
la cogénération
Carburant á moteur
Chauffage urbain
Forme d'énergie finale
L'industrie
Notes: Dans le dernier tableau d'entrée du MAED pour le sous-secteur manufacturier, les facteurs spécifiques des industries sidérurgiques et pétrochimiques sont nécessaires. La production d'acier et les besoins en matières premières de l'industrie pétrochimique sont calculés dans le modèle en fonction de la valeur ajoutée du premier sous-secteur manufacturier. Ils sont calculés à l'aide d'une équation linéaire, la valeur ajoutée étant une variable indépendante. Les coefficients sont trouvés en ajustant une tendance linéaire sur des données historiques. Le premier coefficient est l'ordonnée à l'origine de la droite, exprimée en millions de tonnes d'acier ou de matières premières. Le second est la pente de la droite, exprimée en millions de tonnes d'acier ou de matières premières par milliers de millions d'unités monétaires de valeur ajoutée.

## Slide 15
Utilisations thermiques pour l´industrie manufactrière
S
15
Divers
Biens durables
Equipement
Matériaux
Production de vapeur
(Moyen)
Fours (Elevé)
Processus d'utilisation de la chaleur
Chauffage des locaux et
de l'eau
(bas)
SL + SM + SH = 1
SL
SM
SH
Session 8.3 Exemples de données d'entrée
Part de la demande énergétique thermique utile par niveau de température dans le secteur manufacturier
Notes: Il y a une étape supplémentaire à franchir dans les sous-secteurs manufacturiers. Selon la méthodologie du MAED, trois gammes d'utilisations thermiques sont définies dans l'industrie manufacturière. Basse température, pour le chauffage des locaux et de l'eau. Température moyenne, pour la production de vapeur. Haute température, pour les fours industriels.
Chaque sous-secteur a ses propres processus industriels. C'est pourquoi les besoins en basses, moyennes et hautes températures diffèrent d'un sous-secteur à l'autre. La part de la demande d'énergie thermique utile de chaque sous-secteur devrait être séparée par plage de température.
Dans chaque sous-secteur, la somme des parts des températures basses, moyennes et élevées doit être égale à 1. Dans la nouvelle version du MAED, l'utilisateur peut choisir les niveaux qui seront modélisés. L'énergie utile, par plage de température, est également convertie en énergie finale, en tenant compte de la pénétration et de le rendement de chaque source d'énergie alternative.
Une capture d'écran du logiciel MAED illustre la manière dont les valeurs peuvent être saisies.

## Slide 16
Sous-secteur
Urbain
Interurbain
Fret
Transport de marchandises
Pente= B
Interception = A
Session 8.3 Exemples de données d'entrée
Transport
16
Notes: Voyons maintenant un exemple de saisie de données pour le transport de marchandises.
Il n'y a que trois tableaux à remplir dans le domaine du transport de marchandises.
Le premier tableau correspond au besoin de transport de marchandises des différents secteurs productifs en termes de tonnes-kilomètres par unité monétaire de valeur ajoutée. Rappelons que le MAED utilisera une équation linéaire pour calculer le nombre total de tonnes-kilomètres de fret dans le pays, qui est le paramètre moteur. La valeur de base est l'ordonnée à l'origine de l'ajustement linéaire du fret total par rapport à la valeur ajoutée totale. Les coefficients variables doivent être trouvés pour chaque sous-secteur productif, en utilisant la même méthodologie que celle expliquée pour la production d'acier et de matières premières. Une fois ces valeurs introduites, le programme calcule le nombre total de tonnes-kilomètres de fret dans le pays.
Le deuxième tableau correspondant à la répartition modale doit ensuite être introduit, en termes de part du transport total de marchandises en tonnes-kilomètres par chaque mode, comme les trains diesel et électriques.
Le troisième tableau contient des données sur les intensités énergétiques, ou la consommation spécifique de carburant pour chaque mode de transport de marchandises. Attention aux unités, il ne s'agit pas de la simple performance du véhicule en termes de litres aux 100 kilomètres. Cette intensité est l'énergie pour 100 tonnes-kilomètres transportées.
Une fois que vous avez rempli les trois tableaux, le programme effectue les calculs correspondants et les résultats pour le secteur du transport de marchandises pour l'année de base sont affichés dans différents tableaux.

## Slide 17
Secteur des services : obtention des paramètres déterminants
17
Population totale
Population active potentielle
Population active dans le secteur des services
Population active occupée
PO
PLF
PARTLF
PLSER
Session 8.3 Exemples de données d'entrée
Notes: Dans le MAED, pour le secteur des services, les utilisations du chauffage des locaux et de la climatisation sont prises en compte. Le paramètre déterminant est le besoin spécifique de chauffage ou de climatisation de la zone.
Les informations démographiques dont nous disposons permettent de déterminer le nombre d'employés dans le secteur des services. Ensuite, en faisant l'hypothèse de la surface de plancher par employé et des exigences spécifiques, toutes les informations nécessaires peuvent être estimées et introduites dans le programme.
Normalement, la population active d'un pays se compose de toutes les personnes en âge de travailler, généralement au-delà d'un certain âge minimum et en deçà de l'âge de la retraite. L'âge minimum et l'âge de la retraite sont spécifiques à chaque pays.
Dans le secteur des services, le facteur déterminant pour le chauffage et la climatisation des locaux est la surface au sol, qui est définie à partir du nombre d'employés dans ce secteur. Cette valeur est calculée comme une fraction de la main-d'œuvre réelle.
Les données finales pour le secteur des services sont les rendements et les pénétrations.

## Slide 18
Saisie des données d'entrée
Tableaux généraux
Par sous-secteur
18
Economie
Démographie
Mode de vie
Technologie
Industrie
Transport
Service
Ménage
"PIB”
"Démographie”
Session 8.4 De la collecte des données à la mise en œuvre
Notes: Une fois les données d'entrée collectées et les sous-secteurs définis, les données d'entrée peuvent être saisies d'abord dans les tableaux généraux du PIB. et de la démographie du MAED, puis de manière spécifique à chaque sous-secteur dans les tableaux pertinents pour les secteurs de l'industrie, des services, des ménages et des transports.
L'utilisateur doit veiller à créer une feuille de calcul "description". Cela lui permettra de garder une trace du scénario et des sources de données d'entrée qu'il utilise.
Il est recommandé que, dans le fichier de préparation des données d'entrée, les feuilles de travail pour le PIB. et le bilan énergétique aient une structure similaire à celle des données d'entrée requises dans le MAED.

## Slide 19
Bilan énergétique: conversion des unités
19
Session 8.4 De la collecte des données à la mise en œuvre
Notes: Une fois que l'utilisateur a obtenu les données du bilan énergétique, l'accent est mis sur la partie relative à la consommation d'énergie finale. La première étape consiste à l'adapter à la structure définie par le MAED et à transférer les données nécessaires dans le fichier de préparation des entrées.
Normalement, le bilan énergétique est donné en unités d'origine. L'utilisateur doit appliquer des facteurs de conversion pour produire cette partie de l'information dans n'importe quelle unité physique. Dans ce cas, l'unité d'énergie choisie est le millier de tonnes d'équivalent pétrole.
N'oubliez pas de vérifier les unités spécifiées dans le MAED lors de la saisie des données. Par exemple, le modèle MAED demandera les intensités énergétiques en termes de kilo wattheures par dollar. Nous aurons donc besoin d'un facteur de conversion.

## Slide 20
20
Intensité énergétique de l'énergie utile
Pour la forme d´énergie l'utilisation finale , l'année
par exemple, pour les formes d’énergie bois, électricité, diesel pour les utilisations finales thermiques
demande d'énergie utile
demande d'énergie finale
pénétration
l'intensité énergétique
 |  |  | ktep en kWh | 11630000 |  |  | 
Agriculture |  |  |  |  |  |  | 
Énergie finale |  | Bois | L'électricité | Diesel | Total |  | 
Electricité | ktep |  | 25.70 |  | 25.70 |  | 
Utilisations thermiques | ktep | 104.70 |  | 86.58 | 191.28 |  | 
Rendement |  | Bois | L'électricité | Diesel |  | Moyennes pondérales | 
Utilisations thermiques | % | 0.20 | 0.95 | 0.80 |  |  | 
Rendement dans MAED | % | 0.21 | 1.00 | 0.84 |  |  | 
Énergie utile |  | Bois | L'électricité | Diesel | Total (ktep) | Total - kWh | Intensité énergétique
Electricité | ktep |  | 25.70 |  | 25.70 | 298853784.0 | 0.152
Utilisations thermiques | ktep | 22.04 |  | 72.91 | 94.95 | 1104305551.2 | 0.560
Parts |  | Bois | L'électricité | Diesel | Total |  | 
Utilisations thermiques | % | 23.21 |  | 76.79 | 100.00 |  | 
Session 8.4 De la collecte des données à la mise en œuvre
Notes: Pour les utilisations thermiques, la demande d'énergie finale doit être convertie en demande d'énergie utile afin que les intensités énergétiques puissent être calculées.
Pour obtenir la demande finale d'énergie pour les usages thermiques, nous devons d'abord vérifier la consommation finale dans notre fichier de préparation des données. Par exemple, le sous-secteur de l'agriculture utilise du bois, de l'électricité et du diesel. La demande d'énergie finale pour chaque forme d´énergiepour les usages thermiques dans l'agriculture peut être obtenue auprès du ministère de l'énergie.
On peut alors supposer ou mesurer, par exemple, une rendement de 20 % pour le bois, de 95 % pour l'électricité et de 80 % pour le diesel. Il ne s'agit pas de valeurs par défaut, car chaque valeur doit être déterminée pour un pays donné.
Ces rendements doivent ensuite être recalculés par rapport au rendement de l'électricité avant d'introduire les valeurs dans le MAED. Rappelons que le MAED calcule toujours l'électricité en termes d'énergie finale.
Nous pouvons maintenant calculer la demande d'énergie utile de chaque utilisation en multipliant la demande d'énergie finale par le rendement. Enfin, nous pouvons trouver les parts du bois et du diesel pour les utilisations thermiques en divisant la demande d'énergie utile fournie par chaque source par la demande totale d'énergie utile.
La dernière étape consiste à déterminer les intensités énergétiques. Pour ce faire, on divise la demande d'énergie utile par le PIB. correspondant. Ceci peut être saisi dans les données d'entrée du MAED.
Sur cette diapositive, le total des kilo wattheures pour l'électricité et les utilisations thermiques est divisé par le PIB sectoriel de l'agriculture afin d'obtenir les intensités énergétiques respectives.

## Slide 21
21
            Sélection et reconstruction de l'année de base
Une fois les données d'entrée calculées, lancez MAED pour l'année de base et comparez les résultats avec les statistiques.
Vérifier la reconstitution de l'année de base
Reconstruction de l'année de base
Élaboration de scénarios
Projections de la demande d'énergie
Calculer les données d'entrée pour l'année de base
Vérifier l'exactitude des résultats de MAED pour l'année de base
Exécuter le modèle MAED
Collecte/ajustement des paramètres de MAED pour l'année de base
Session 8.4 De la collecte des données à la mise en œuvre
Notes: L'utilisateur peut maintenant comparer les résultats avec les statistiques et vérifier la reconstruction de l'année de base.
Les résultats doivent être analysés et comparés aux statistiques du bilan énergétique de l'année de référence.
L'utilisateur doit vérifier si les données sont identiques. S'il y a des valeurs différentes, l'utilisateur doit rechercher l'erreur et trouver où les valeurs d'entrée sont différentes. Avant de poursuivre, l'utilisateur doit effacer toute différence significative.
Si les résultats du MAED correspondent à ceux des statistiques, l'utilisateur est prêt à saisir les données du scénario.

## Slide 22
22
Reconstruction de l'année de base
Élaboration de scénarios
Projections de la demande d'énergie
Session 8.4 De la collecte des données à la mise en œuvre
            Élaboration de scénarios
Notes: Enfin, les scénarios peuvent être conçus de manière à ce que les projections puissent être calculées.
Comme expliqué dans le cours 6, les données de scénario sont des valeurs de données d'entrée pour les années futures. Elles correspondent à l'évolution démographique future attendue, ainsi qu'aux objectifs de développement économique du gouvernement. Ces données constituent la composante socio-économique de ce que nous appelons le scénario "de base". À partir de ce scénario de base, il est facile de créer, par exemple, un scénario de croissance économique "élevée" en modifiant simplement le taux de croissance. Le PIB total sera différent, de même que la demande totale d'énergie finale. L'utilisateur peut faire ce genre d'exercice avant d'avoir établi un "scénario de base" raisonnable.
Un scénario "Business as usual" peut être élaboré en copiant simplement les valeurs de l'année de base dans le reste des colonnes pour toutes les données techniques.
L'utilisateur peut également créer un scénario "économie d'énergie dans les appareils" avec pour objectif une réduction de 10 % de la consommation à chaque période.
Chaque scénario créé doit être solidement justifié.
Ce cours conclut le cours 8, qui portait sur la cohérence et la structure des données d'entrée.

## Slide 23
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
23
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M. ; Welsch M., Hirmer S., 2023. Session 8 : "INPUT DATA CONSISTENCY AND STRUCTURE" , Projections de la demande d'énergie avec le MAED (Modèle d'analyse de la demande d'énergie). Version 2.0. [présentation en ligne]. Programme et croissance compatibles avec le climat et Agence internationale de l'énergie atomique.