## Slide 1
Version 2.0
SESSION 9 INTRODUCTION À MAED-EL ET AUX COURBES DE DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ
1
Modèle pour l´Analyse de la Demande d´Energie (MAED)

## Slide 2
Nom du cours
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats d’Apprentissage Visés (RAV)
Cette session vise quatre objectifs d'apprentissage :
RAV1: expliquer l'importance de l'adéquation entre l'offre et la demande horaire d'électricité
RAV2: comprendre comment MAED-EL peut aider à planifier l'expansion du système électrique en prédisant les données horaires de la demande d'électricité.
RAV3: tenir compte des tendances de croissance prévues par MAED-D dans les données relatives à la demande horaire à partir d'une année de base, en utilisant le déflateur de tendance de croissance.
RAV4: calculer les coefficients de modulation saisonniers, journaliers et horaires à partir des données de demande horaire d'une année de base.
9.1. Offre et demande d'électricité
9.2. Objectif de MAED-EL
9.3 Représentation de la demande horaire
9.4. Coefficients de temps
Notes: Ce cours comporte quatre objectifs pédagogiques :
Expliquer l'importance de l'adéquation entre l'offre et la demande horaire d'électricité
Comprendre comment MAED-EL peut aider à planifier l'expansion du système électrique en prédisant les données horaires de la demande d'électricité
tenir compte des tendances de croissance prévues par le MAED-D dans les données relatives à la demande horaire à partir d'une année de base, en utilisant le déflateur de tendance de croissance
calculer les coefficients de modulation saisonniers, journaliers et horaires en utilisant les données de la demande horaire d'une année de base

## Slide 3: Session 9.1 L'offre et la demande d'électricité
3
Le défi de l’utilisation d'électricité
Forme d’énergie
Stockage
Utilisation finale
Notes: L'électricité est un vecteur d'énergie, ou un moyen de déplacer l'énergie d'un endroit à un autre, qui est utilisé pour alimenter de nombreuses technologies modernes, des ampoules électriques aux téléphones portables. Le stockage de l'électricité constitue un défi unique. Les combustibles liquides comme le pétrole et le diesel peuvent être stockés dans des réservoirs jusqu'à ce que nous soyons prêts à les utiliser, et les bâtiments peuvent être chauffés quelques heures avant que nous n'en ayons besoin. En revanche, l'électricité doit être utilisée immédiatement. Cela signifie que l'électricité doit être produite, transmise et distribuée exactement au moment où elle est demandée.

## Slide 4
4
À tout moment !
Offre
D´électricité
=
Demande d'électricité
Equilibre électrique
Session 9.1 L'offre et la demande d'électricité
Notes: Le système électrique doit toujours fournir suffisamment d'électricité pour répondre à la demande
Nous disposons de moyens pour stocker de petites quantités d'électricité, et des efforts de recherche importants sont consacrés au développement de technologies abordables pour stocker de plus grandes quantités d'électricité.
Pour décider de la capacité de production d'électricité à construire, nous devons connaître la demande d'électricité probable tout au long de l'année. Il ne suffit pas de connaître la demande annuelle moyenne ou totale d'électricité. Pour connaître les capacités de production et de transport qui seront nécessaires à chaque instant, nous devons connaître la demande d'électricité pour chaque mois, chaque semaine, chaque jour et chaque heure.
Ces tendances horaires de la demande d'électricité dépendent de différents facteurs, tels que la géographie et le climat, le mode de vie de la population, le niveau d'électrification, les technologies et les horaires de travail dans les secteurs économiques.

## Slide 5
5
Conséquences de l'inadéquation
Les grands réseaux électriques transportent du courant alternatif et sont conçus pour une fréquence de courant spécifique.
Selon le pays, cette fréquence peut être de 50 ou 60 Hz.
Si la demande d'électricité est supérieure à l'offre, la fréquence du réseau diminue.
Si la fréquence du réseau devient suffisamment basse, les générateurs se déconnectent parce que ils ne correspondent pas suffisamment à la fréquence du réseau
La déconnexion des générateurs provoque des pannes d'électricité qui peuvent durer des heures, voire des jours, jusqu'à ce que les générateurs soient redémarrés.
Pour éviter les coupures de courant, la plupart des réseaux disposent de plans de délestage pour déconnecter les charges électriques.
La planification pour équilibrer l'offre et la demande est importante pour maintenir l'éclairage
Session 9.1 L'offre et la demande d'électricité
Notes: Voici un exemple des conséquences négatives d'une inadéquation entre l'offre et la demande.
Les grands réseaux électriques transportent du courant alternatif et sont conçus pour une fréquence de courant spécifique.
Si la demande d'électricité est supérieure à l'offre, la fréquence du réseau diminue.
Si la fréquence du réseau devient trop basse, les générateurs peuvent se déconnecter parce qu'ils ne correspondent pas suffisamment à la fréquence du réseau.
La déconnexion des générateurs peut provoquer des pannes d'électricité qui peuvent durer des heures, voire des jours, jusqu'à ce que les générateurs soient redémarrés.
Pour éviter les pannes d'électricité, la plupart des réseaux disposent de plans de délestage pour déconnecter les charges électriques et réduire la demande.
C'est pourquoi il est important de planifier l'adéquation entre l'offre et la demande pour que les lumières restent allumées.

## Slide 6
6
=
+
Énergies renouvelables intermittentes
?
Session 9.1 L'offre et la demande d'électricité
Notes: Les technologies renouvelables telles que les éoliennes et les cellules solaires sont devenues des générateurs d'électricité de plus en plus importants à mesure que leurs prix ont chuté et que les décideurs s'efforcent de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des générateurs alimentés par des combustibles fossiles. L'un des plus grands défis pour l'éolien et le solaire est qu'il s'agit de sources d'énergie intermittentes, ou non continues. Alors que la demande d'électricité tend à suivre un schéma prévisible, la production éolienne et solaire varie en fonction des conditions météorologiques et peut être difficile à prévoir plus de quelques jours à l'avance.
À gauche, vous pouvez voir un graphique de la demande d'électricité pour les deux premières semaines de l'année, basé sur l'exemple de données de demande horaire utilisé dans les exercices pratiques. Comme vous pouvez le constater, la demande suit un schéma cohérent chaque jour, avec des pics de demande le matin et le soir et une consommation d'électricité moindre pendant la nuit. Même si la demande d'électricité varie légèrement d'un jour à l'autre, elle est relativement prévisible.
Comparez les données relatives à la demande aux graphiques de droite. Le graphique du haut montre la production d'énergie solaire d'une centrale de 1 kilo watt à Oxford, au Royaume-Uni, pour les deux premières semaines de 2015. Comme vous pouvez le constater, la quantité d'énergie solaire produite chaque jour dépend du temps, clair ou nuageux, et aucune énergie solaire n'est produite une fois que le soleil s'est couché. Lors d'une journée d'hiver nuageuse dans l'hémisphère nord, il peut y avoir très peu d'énergie solaire.
Le graphique en bas à droite montre la production d'énergie éolienne d'un exemple de centrale de 1 kilo watt à Oxford, au Royaume-Uni, pour les deux premières semaines de 2019. La quantité d'énergie éolienne varie tous les quelques jours, selon que le temps est venteux ou calme.
Alors que nous essayons de répondre à une plus grande partie de la demande d'électricité grâce aux ressources éoliennes et solaires, nous devons trouver le moyen de répondre à des modèles de demande cohérents à partir d'une production intermittente.

## Slide 7
7
Stockage de l'électricité
Technologie actuelle
Technologie en dévelopement
Flexibilité de la charge
Charges déplaçables
Charges non déplaçables
Hydroélectricité par pompage
Batteries Li-ion
Batteries à longue durée
Hydrogène et carburants propres
Stockage d'énergie thermique
Stockage d'air comprimé
Chauffage et refroidissement des locaux
Chauffage de l'eau
Cycles de lavage
Calculs dans les centres de données
Eclairage
La cuisson
Stockage de l'énergie cinétique
Chargement des VE
Stockage de l'électricité et flexibilité de la charge
Session 9.1 L'offre et la demande d'électricité
Notes: Le stockage de l'électricité est l'une des solutions permettant de répondre à une demande d'électricité constante grâce à l'intermittence de l'énergie éolienne et solaire. Le stockage de l'électricité nous permet de stocker l'énergie supplémentaire produite par l'éolien et le solaire pour l'utiliser lorsque la demande d'électricité est élevée et que la production d'énergie renouvelable est faible.
Comme nous l'avons déjà mentionné dans ce cours, il existe des moyens de stocker l'électricité. Les technologies de stockage les plus couramment utilisées dans le réseau électrique aujourd'hui sont l'hydroélectricité par pompage et les petits dispositifs tels que les batteries lithium-ion. La technologie de l'hydro-pompage est généralement limitée aux régions où l'eau peut être stockée dans un réservoir surélevé. Les batteries lithium-ion sont de plus en plus utilisées dans le réseau électrique car leur coût a considérablement baissé au cours de la dernière décennie. Toutefois, ces dispositifs sont limités car ils ne peuvent pas stocker l'énergie indéfiniment sur de longues périodes. Parmi les solutions de stockage à grande échelle et abordables sur lesquelles travaillent les chercheurs et les entrepreneurs figurent les batteries de longue durée, l'hydrogène et d'autres combustibles propres, le stockage de l'énergie thermique, le stockage de l'air comprimé et d'autres formes de stockage de l'énergie cinétique.
Un autre moyen d'adapter la demande d'électricité à l'offre des énergies renouvelables intermittentes consiste à déplacer la demande, ce que l'on appelle souvent la flexibilité de la charge. Alors que le stockage déplace l'offre d'électricité dans le temps, la flexibilité de la charge déplace la demande d'électricité dans le temps. Cela signifie que certaines activités consommatrices d'électricité, telles que le chargement des véhicules électriques, le chauffage et la climatisation des locaux, le chauffage de l'eau, les cycles de blanchisserie et même les calculs dans les centres de données, sont reprogrammées pour se dérouler lorsque la production d'électricité renouvelable est importante. Bien entendu, il existe certaines activités consommatrices d'électricité que les clients peuvent être réticents à reprogrammer en fonction de la production d'électricité renouvelable, comme l'éclairage et la cuisine. Personne ne souhaite rester dans l'obscurité ou avec un four froid en attendant que le vent souffle.
Pour que la flexibilité de la charge soit utilisée dans un système électrique, des systèmes de communication intelligents sont nécessaires pour permettre aux charges de se coordonner avec le système. Des politiques qui permettent et récompensent la flexibilité de la charge sont également nécessaires pour encourager la participation des consommateurs. Des politiques de confidentialité des données sont nécessaires pour garantir que les informations relatives à la consommation d'électricité des particuliers et des entreprises ne sont pas utilisées à mauvais escient ou volées.

## Slide 8
8
Introduction à MAED-EL
SESSION 9.2 Objectif de MAED-EL
Notes: Maintenant que nous avons abordé l'importance de la compréhension des profils de demande d'électricité, nous allons nous pencher sur le MAED-EL.
MAED-EL est le deuxième module du modèle MAED. Il convertit la demande d'électricité annuelle projetée en courbes de demande d'électricité horaires prédites pour aider à la planification de l'expansion du système électrique.

## Slide 9
9
1820 MW
Demande annuelle et demande horaire
SESSION 9.2 Objectif de MAED-EL
Notes: Pourquoi faut-il que le MAED-EL nous donne le profil de la demande horaire au lieu d'utiliser la charge électrique moyenne de l'année ?
La demande annuelle d'électricité nous donne le niveau de charge électrique moyen au cours d'une année, comme indiqué en rouge sur ce graphique. Si nous n'utilisions que cette valeur pour évaluer le graphique présenté, nous estimerions qu'une capacité de 1 820 méga watts serait suffisante pour répondre à la demande d'électricité pour cette année, sans tenir compte de la capacité de réserve. C'est la ligne rouge.
Toutefois, ce graphique montre l'importance de disposer d'informations plus détaillées sur la charge électrique heure par heure, indiquée en bleu sur le graphique. Ces données montrent l'énorme variation de la demande d'électricité tout au long de l'année. Il est particulièrement important que, pendant une grande partie de l'année, la demande soit supérieure à la moyenne. Si nous construisions un système électrique doté d'une capacité de production de 1 820 mégawatts, il serait incapable de répondre à la demande d'électricité pendant près de la moitié de l'année !
Remarquez également que la demande de pointe atteint une valeur maximale de 2 866 mégawatts. Cela signifie que près de 1 000 mégawatts de plus de capacité de production sont nécessaires pour répondre à la demande de pointe que ce que nous avions estimé en utilisant uniquement la charge électrique moyenne.
Comme le montre cet exemple, l'utilisation de la seule demande moyenne d'électricité pour calculer les besoins en capacité du système de production d'électricité conduira à une sous-estimation des besoins réels. La grande différence entre les estimations des besoins en capacité de production montre à quel point il est important d'utiliser la charge électrique horaire pour planifier l'expansion du système électrique. C'est pourquoi la demande horaire d'électricité est une donnée d'entrée cruciale pour les modèles qui déterminent les caractéristiques nécessaires du système de production d'électricité pour la planification de l'expansion du système.

## Slide 10
10
Mêmes données, mêmes axes
Courbe de charge
Courbe de durée de charge
Ordre chronologique
Classement par niveau de demande
2000 MW
2918 heures
Courbes de charge et courbes de durée de charge
SESSION 9.2 Objectif de MAED-EL
Notes: Une courbe de charge montre les variations de la demande d'électricité dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre où elles se produisent, au cours d'une certaine période. Les courbes de charge sont utiles pour identifier les modèles de demande d'électricité et comprendre quand la demande est élevée.
Une courbe de durée de la charge présente les mêmes données de demande d'électricité classées de la demande la plus élevée à la demande la plus faible plutôt que dans l'ordre chronologique. Les courbes de durée de charge sont utiles pour identifier la durée pendant laquelle la demande se situe dans une certaine fourchette. Cette information est utile pour déterminer combien de temps vous devrez faire fonctionner un générateur construit pour répondre à la demande maximale, et quelle quantité de production d'électricité vous devrez toujours faire fonctionner.
Nous pouvons utiliser la courbe de durée de charge pour effectuer une analyse rapide du comportement de la demande au cours de l'année. Par exemple, nous pouvons facilement voir que la demande est supérieure à 2 000 mégawatts, soit 70 % de la demande de pointe, pendant environ 2 900 heures (2 918 heures pour être exact), soit 33 % de l'année. Cette information pourrait aider à estimer la fréquence à laquelle le système électrique est soumis à de fortes contraintes afin de programmer l'entretien et le remplacement des infrastructures.

## Slide 11
11
MAED-D
Demande annuelle projetée
MAED-EL
Demande horaire projetée
WASP
Plan d'expansion optimal de la production d'électricité
Planification du système électrique
Comment MAED-EL s'intègre dans la planification des systèmes électriques
SESSION 9.2 Objectif de MAED-EL
Notes: Cette diapositive vous montre comment le module MAED-EL s'insère dans le processus de planification du système électrique. Le MAED-EL prend en compte la demande annuelle projetée du MAED-D, abordé plus tôt dans ce cours, en tant que donnée d'entrée. Dans les diapositives suivantes, vous apprendrez à utiliser MAED-EL pour créer des projections de la demande horaire d'électricité.
Ces projections peuvent ensuite être exportées dans le format utilisé par WASP, le Wein Automatic System Planning Package, pour aider à trouver le plan d'expansion optimal pour un système de production d'électricité. Les projections de la demande horaire peuvent également être exportées dans Excel pour être utilisées dans le logiciel de planification de l'expansion du système électrique de votre choix.

## Slide 12
12
Comment le MAED-EL modélise la demande dans un système électrique
Globale
Industrie
Sidérurgie
Agriculture
Ménage
Service
Demande nationale
Demande du secteur
Autres
Transport
Personnel
Fret
Demande du client
SESSION 9.2 Objectif de MAED-EL
Notes: La demande horaire d'électricité dans le MAED-EL. peut être estimée pour les secteurs économiques considérés dans le MAED-D : Industrie, Ménage, Service et Transport, ou pour les secteurs que l'utilisateur définit dans le cas qui est développé dans le MAED-EL.
Le MAED-EL nous permet également de calculer la demande horaire d'électricité pour les clients au sein des secteurs. Cela signifie que l'utilisateur peut diviser la demande annuelle d'énergie de chaque secteur en différents sous-secteurs ou groupes de clients afin de décrire les différences dans la demande d'électricité et les modèles de charge parmi ces utilisateurs.
La division de la demande en secteurs et en clients nous permet de tenir compte de la manière dont la croissance prévue de la demande dans certaines industries et la diminution prévue de la demande dans d'autres industries affectent le profil de la demande horaire nationale.

## Slide 13
13
Reconstruction de la demande horaire de l'année de base
Élaboration de scénarios
Analyse des résultats
Prévision de la demande horaire d'électricité dans MAED-EL
Étapes de la prévision de la demande horaire d'électricité
Session 9.3 Représentation de la la demande horaire d'électricité
Notes: L'utilisation du MAED-EL pour prévoir la demande horaire d'électricité se fait en 3 étapes.
Dans un premier temps, l'utilisateur reconstitue la demande horaire d'une année de base historique pour laquelle il dispose déjà de données de demande horaire. Ce processus implique l'utilisation des données de demande pour calculer les coefficients de modulation que le MAED-EL utilise pour représenter la demande horaire. L'utilisateur doit s'assurer que la sortie du MAED-EL correspond aux données de demande réelles, sachant qu'il peut y avoir une marge d'erreur.
Ensuite, l'utilisateur doit entrer les hypothèses de son scénario dans MAED-EL. Les hypothèses de scénario comprennent les secteurs et les clients à modéliser, les modèles temporels qui ont un impact sur la consommation d'électricité, et d'autres informations sur la consommation d'électricité.
Enfin, il faut analyser les projections horaires de la demande pour s'assurer qu'elles semblent raisonnables et qu'elles concordent avec d'autres projections de la demande, et comprendre comment les hypothèses de votre scénario influencent la demande projetée.
Dans la suite de cette mini conférence, vous apprendrez comment le MAED-EL représente la demande horaire afin que vous puissiez reconstruire la demande de l'année de base à partir des données horaires.

## Slide 14
14
Résultat : Charge horaire
Tendance de croissance
Variations journalières par heure
Variations hebdomadaires par jour
Variations saisonnières
Données d'entrée : Demande annuelle moyenne
Augmentation du détail temporel
Étapes de la prévision de la demande horaire d'électricité
Session 9.3 Représentation de la la demande horaire d'électricité
Notes: La demande annuelle d'électricité d'un client donné est convertie en demande horaire d'électricité pour ce client à l'aide des facteurs suivants :
  La croissance de la demande au cours de l'année.
  La variation par saison, qui peut être un semestre, un trimestre, un mois ou une semaine, ou d'autres divisions temporelles au cours de l'année.
  La variation des différents types de jours, tels que les jours ouvrables, les jours de week-end et les jours fériés.
  La variation horaire à différents moments de la journée.
Chacun de ces facteurs est représenté par un coefficient de modulation de la charge. Ces coefficients de modulation permettent au MAED-EL de convertir la demande annuelle d'électricité d'un client en demande de charge du client pour une heure, un jour et une semaine donnés de l'année.
  Le taux de croissance moyen de la demande d'électricité peut être trouvé à partir des résultats du MAED-D ou peut être défini par l'utilisateur.
  Les coefficients de variation saisonnière sont définis pour chaque semaine ou autre période de l'année.
  Les coefficients de variation hebdomadaire sont définis par les jours de chaque semaine.
  Les coefficients de variation journalière sont spécifiés pour 24 heures dans chaque type de jour défini.
  Pour connaître la demande d'électricité d'un client pour une heure donnée, le produit de tous ces coefficients est multiplié par la demande moyenne d'électricité de ce client et corrigé de la croissance annuelle de la demande. Par conséquent, la connaissance de tous ces coefficients pour un client au cours d'une année nous permet de calculer la demande d'électricité chronologique heure par heure pour toutes les 8 760 heures de cette année. Ce calcul est répété pour chaque client, et la charge pour la même heure de tous les clients d'un secteur peut alors être additionnée pour calculer la demande d'électricité horaire de ce secteur. L'addition de la demande de tous les secteurs donne les valeurs totales de la charge horaire sur le réseau électrique pour une année donnée.

## Slide 15
15
Avec une tendance decroissance
Tendance de croissance de la demande
Session 9.3 Représentation de la la demande horaire d'électricité
Notes: Dans le prochain mini-cours, nous verrons comment trouver ces coefficients de modulation à partir des données de la demande horaire pour une année de base. Avant de trouver ces coefficients, il faut tenir compte de la croissance de la demande au cours de l'année de base. Comme le montre cette courbe de charge avec la consommation hebdomadaire d'énergie pour une année, la demande d'électricité augmente légèrement tout au long de l'année, comme le montre la ligne rouge. Cette croissance peut être due à des facteurs tels que la croissance de la population, l'augmentation de l'électrification et la croissance de l'utilisation des appareils.

## Slide 16
16
Avec une tendance de croissance
Sans tendance de croissance
Visualisation du déflateur de la tendance de croissance
Session 9.3 Représentation de la la demande horaire d'électricité
Notes: Afin de tenir compte de la croissance de la demande par rapport à l'année de base, nous utiliserons le déflateur de la tendance de croissance. Le déflateur de la tendance de croissance pour une année donnée est une valeur unique qui représente la croissance de la demande entre l'année considérée et l'année suivante. La ligne rouge sur le graphique de gauche montre la tendance de croissance linéaire. Pour voir l'effet de la suppression de cette croissance, comparez la courbe de charge de gauche, qui montre la consommation d'énergie hebdomadaire et la tendance de croissance, et le graphique de droite, qui montre la même courbe de charge avec la tendance de croissance supprimée. La prise en compte de la croissance de la charge nous permet de voir les tendances avec plus de précision, comme le niveau élevé de la demande pendant les semaines d'été et les niveaux plus faibles de la demande pendant les semaines d'hiver.

## Slide 17
17
Où:
: Demande d'électricité pour l'année A
: Demande d'électricité pour cours de l'année A-1
r : Taux de croissance annuel moyen de la demande d'électricité (en %)
: Coefficient de tendance de croissance pour la semaine I
Calcul du déflateur de la tendance de croissance
Session 9.3 Représentation de la la demande horaire d'électricité
Notes: Dans le MAED-EL, la semaine a été choisie comme unité de temps élémentaire pour représenter les variations saisonnières, de sorte que le déflateur de la tendance de croissance ainsi que les coefficients saisonniers doivent être calculés sur une base hebdomadaire. Comme la première et la dernière semaine de l'année peuvent ne pas être des semaines complètes, il convient de calculer 53 valeurs pour le déflateur de la tendance à la croissance.
Le déflateur de la tendance à la croissance (ou G.i.) pour chaque semaine i est calculé comme indiqué dans la première équation. i est le numéro de la semaine et r est le taux de croissance annuel moyen de la demande d'électricité, en pourcentage, entre l'année précédente, A moins 1, et l'année en cours, A.
Le taux de croissance annuel moyen de l'électricité est spécifié par l'utilisateur pour la première année et le programme le calcule pour les autres années de l'étude à partir des résultats du MAED-D.

## Slide 18: SESSION 9.4 Coefficients de modulation
18
Indice | Signification | Valeurs
 | Numéro de semaine de l'année | 1...53
 | Type de jour de la semaine | 1...7
 | Saison de l'année | (spécifié par l'utilisateur)
 | Client | (noms des clients)
 | Heure du jour | 1...24
i
id
is
ic
h
Indices
Notes: Dans ce mini-cours, nous utiliserons un certain nombre d'indices pour spécifier la période ou le client auquel un coefficient s'applique. Afin d'éviter toute confusion, voici un aperçu des indices que nous utiliserons dans ce cours.
i désigne le numéro de semaine de l'année, de 1 à 53 (en tenant compte des semaines incomplètes)
i.d. indique le type de jour de la semaine, de 1 à 7.
i.s. désigne la saison de l'année, telle que spécifiée par l'utilisateur. Nous reviendrons sur la désignation des saisons lors du prochain cours.
i.c. désigne le client auquel le coefficient s'applique, à partir de la liste de clients que l'utilisateur saisit.
h indique l'heure du jour, de 1 à 24.

## Slide 19
19
avec:
i : nombre de semaines dans l'année (1...53)
: Demande d'électricité pour la semaine i
: Coefficient de croissance pour la semaine I
AWC: : Consommation hebdomadaire moyenne
: Coefficient saisonnier
Coefficients saisonniers
SESSION 9.4 Coefficients de modulation
Notes: Afin de déterminer les coefficients saisonniers pour chaque semaine, la première étape consiste à supprimer la tendance à la croissance.
Comme le montre la première équation, nous procédons en divisant la demande d'électricité de la semaine i, E.i., par le déflateur de la tendance à la croissance pour la même semaine, G.i.. Ce calcul nous donne une nouvelle valeur, E.i prime, qui est la demande d'électricité de la semaine i sans la tendance de croissance.
Ensuite, nous calculons la consommation hebdomadaire moyenne pour l'année, en utilisant ces nouvelles valeurs pour la demande hebdomadaire d'électricité. La consommation hebdomadaire moyenne, C.A.M., est la somme des valeurs de la demande hebdomadaire d'électricité pour l'année entière divisée par le nombre total de semaines, 53.
Une fois la consommation hebdomadaire moyenne, A.W.C., et la demande hebdomadaire d'électricité, E.i prime, connues, nous pouvons définir les coefficients saisonniers S.i., en divisant la demande d'électricité de chaque semaine par la consommation hebdomadaire moyenne.
La somme globale des coefficients saisonniers doit être égale à 53.

## Slide 20
20
Avec:
: Demande d'électricité pour la semaine i: Demande moyenne journalière d'électricité pour la semaine I
: Demande d'électricité pour le jour id de la semaine i (id : 1...7)
Coefficients journaliers
SESSION 9.4 Coefficients de modulation
Notes: Ensuite, nous calculons les coefficients journaliers. Ces coefficients reflètent les fluctuations de la demande d'électricité en fonction du type de jour, par exemple lundi, mardi, jour de semaine ou jour férié. Les coefficients journaliers doivent être définis pour chaque jour de la semaine.
Comme le montre la première équation, la première étape consiste à calculer la demande d'électricité moyenne journalière, E average i, pour la semaine i. Nous obtenons E average i en divisant la demande d'électricité de la semaine i par 7, le nombre de jours dans une semaine.
Nous obtenons ensuite les coefficients journaliers, D.i.i.d., en divisant la demande d'électricité du jour i.d. de la semaine i, E i.i.d., par la demande d'électricité moyenne journalière de la semaine i, E moyenne i, comme le montre la deuxième équation.
Comme indiqué dans la troisième équation, la somme des coefficients journaliers de chaque semaine doit être égale à 7.

## Slide 21
21
Avec:
: Demande moyenne d'électricité à l'heure h du type de jour id, à la saison is, pour le client ic
(h : 1...24 ; id : 1...7 ; ic : 1...6)
Coefficients horaires
SESSION 9.4 Coefficients de modulation
Notes: L'objectif des coefficients horaires est de répartir la demande d'énergie sur les 24 heures de la journée. Pour chaque heure de la journée, un coefficient sera attribué en fonction du niveau de la demande dans cette heure.
Ainsi, le coefficient horaire, capital H, est calculé comme la demande moyenne d'électricité, capital E, à l'heure h du jour i.d., en saison i.s. pour le client i.c., divisée par la demande horaire moyenne d'électricité, capital E, du jour i.d., en saison i.s. pour le client i.c..
La somme des coefficients horaires de chaque jour doit être égale à 24.

## Slide 22
22
Résultat : Charge horaire
Tendance de croissance
Variations journalières par heure
Variations hebdomadaires par jour
Variations saisonnières
Données d'entrée : Demande annuelle moyenne
Augmentation du détail du temps
Étapes de la prévision de la demande horaire d'électricité
SESSION 9.4 Coefficients de modulation
Notes: Nous avons vu comment calculer des coefficients pour tenir compte des variations temporelles de la demande.
La tendance de la croissance au cours de l'année est représentée à l'aide du déflateur de la tendance de la croissance, capital G, pour chaque semaine i.
Les variations saisonnières sont prises en compte avec les coefficients saisonniers capital S pour chaque semaine i.
Les variations journalières sont représentées à l'aide des coefficients journaliers capital D pour chaque semaine i et chaque type de jour i.d..
Enfin, les variations horaires sont prises en compte avec les coefficients horaires du capital H pour chacune des 24 heures d'une journée h, chaque client i.c., chaque type de jour i.d., et chaque saison i.s..
Ceci conclut le cours 9 qui a présenté le MAED-EL et la courbe de demande d'électricité.
Dans le prochain cours, vous apprendrez comment le MAED-EL utilise ces coefficients pour calculer les profils horaires de demande d'électricité pour chaque client, chaque secteur et l'ensemble du système.

## Slide 23
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
23
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M. ; Welsch M., Hirmer S., 2023. Cours 9 : "INTRODUCTION TO MAED-EL & ELECTRICITY DEMAND CURVES" , Energy Demands Projections with MAED (Model for Analysis of Energy Demand). Version 2.0. [présentation en ligne]. Programme de croissance compatible avec le climat et Agence internationale de l'énergie atomique.