## Slide 1
Version 2.0
SESSION 10 STRUCTURE DE MAED-EL
Modèle pour l’Analyse de la Demande d’Energie

## Slide 2
Nom du SESSION
2
Résultats d’Apprentissage Visés (RAV)
À la fin de cette session, vous serez en mesure de:
RAV 1 : Décrire comment MAED-EL calcule la demande d'électricité horaire annuelle à partir des données de la demande des clients et des secteurs
RAV 2 : Comprendre les intrants de scénarios liés au temps
RAV 3: Comprendre les données techniques du scénario
RAV 4 : Évaluer la précision des profils de demande d'électricité horaire projetés par MAED-EL
10.1. Agrégation de la demande horaire
10.2. Élaboration de scénarios : Données relatives au temps
10.3. Élaboration de scénarios : Données techniques
10.4. Analyse des résultats
Notes: Ce cours comporte quatre objectifs pédagogiques :
Décrire comment MAED-EL calcule la demande horaire annuelle d'électricité à partir de la demande du client et du secteur.
Comprendre les données d'entrée des scénarios liés au temps
Comprendre les données techniques du scénario
Évaluer la précision des profils de demande d'électricité horaires projetés par MAED-EL

## Slide 3
3
Reconstruction de la demande horaire de l'année de base
Élaboration de scénarios
Analyse des résultats
Prévision de la demande horaire d'électricité dans MAED-EL
Étapes de la prévision de la demande horaire d'électricité
SESSION 10.1 Agrégation de la demande horaire
Notes: Comme nous l'avons vu dans le dernier SESSION, la prévision de la demande horaire d'électricité dans MAED-EL se fait en trois étapes générales. Dans les deux premières sections de ce SESSION, nous poursuivrons notre discussion sur l'étape 1, la reconstruction de la demande horaire de l'année de base.

## Slide 4
4
Comment MAED-EL modélise la demande dans un système électrique
SESSION 10.1 Agrégation de la demande horaire
Globale
Industrie
Sidérurgie
Agriculture
Ménage
Service
3. La demande nationale
2. Demande du secteur
Autres
Transport
Personnel
Fret
1. Demande du client
Notes: Comme nous l'avons vu dans le SESSION précédent, MAED-EL modélise la demande horaire d'électricité à l'aide d'un système à trois niveaux. La demande horaire est calculée de bas en haut : on calcule d'abord la demande de chaque client, puis de chaque secteur, et enfin de l'ensemble du pays ou du système. Cette structure permet au MAED-EL de tenir compte de la croissance ou du déclin des différents clients dans les secteurs au SESSION des années considérées. Par exemple, si l'on s'attend à une augmentation de la demande d'électricité dans le secteur du transport individuel en raison de la pénétration croissante des véhicules électriques, on peut tenir compte de l'augmentation de la demande dans le secteur du transport individuel.

## Slide 5
5
Avec:
: Demande horaire d'électricité du client
: Demande moyenne d'électricité du client
:Coefficients saisonniers
: Coefficients journaliers
: Coefficients horaires
:Demande annuelle totale d'électricité du secteur
: Part des clients dans la demande du secteur
: Pertes de transport du système
: Pertes de distribution du secteur
: Nombre de jours de l'année (365 ou 366)
Demande horaire d'électricité par client
SESSION 10.1 Agrégation de la demande horaire
Notes: Lorsque les coefficients saisonniers, journaliers et horaires, ainsi que les autres données d'entrée telles que les pertes de distribution et de transport et la part des clients, sont spécifiés par l'utilisateur, la demande d'électricité horaire peut être calculée.
MAED-EL calcule la demande d'électricité par client pour une heure donnée en multipliant les coefficients saisonniers, journaliers et horaires correspondants par la demande moyenne d'électricité du client, comme le montre cette équation.
La demande annuelle totale d'énergie pour le secteur, multipliée par la part du client, divisée par le nombre total d'heures de l'année et les pertes de transport et de distribution, nous donne la demande moyenne d'électricité du client, P average i.c..
A noter que le P prime i.c.s.h. est calculé sans tenir compte de la tendance de croissance qui a été retirée lors du calcul des coefficients saisonniers. Une fois la demande horaire d'électricité par client déterminée, MAED-EL la recalcule en incluant la tendance de croissance. Nous appellerons cette valeur P i.c.s.h., sans prime. A partir de maintenant, nous utiliserons la demande horaire d'électricité par client incluant la tendance de croissance pour les calculs ultérieurs.

## Slide 6
6
Avec :
: de chaque client 𝐢𝐜 du secteur s
Demande horaire d'électricité par secteur
SESSION 10.1 Agrégation de la demande horaire
Notes: Comme expliqué précédemment, la demande horaire d'électricité par secteur est calculée comme la somme de la demande horaire d'électricité de chaque client après prise en compte de la tendance de croissance, P i.c.s.h.

## Slide 7
7
Demande horaire totale d'électricité
Avec:
SESSION 10.1 Agrégation de la demande horaire
Notes: Enfin, la demande horaire totale d'électricité est calculée comme la somme de la demande horaire d'électricité dans chaque secteur. Ces valeurs seront utilisées pour construire la courbe de durée de la charge.

## Slide 8
8
Reconstruction de la demande horaire de l'année de base
Élaboration de scénarios
Analyse des résultats
Prévision de la demande horaire d'électricité dans MAED-EL
Étapes de la prévision de la demande horaire d'électricité
SESSION 10.2 Élaboration de scénarios: données temporelles
Notes: Dans cette mini-conférence, nous découvrirons la première partie de la deuxième étape : l'élaboration de scénarios.

## Slide 9
9
À partir de MAED-D
Horizon temporel de la période d'étude (années de base et de référence)
De l'utilisateur
Saisons
Demande moyenne d'électricité par secteur, par année
Types de jours (jours de semaine normaux)
Part de l'électricité fournie par le réseau, par secteur
Part des clients par secteur
Pertes de transport
Pertes de distribution par secteur
Coefficients saisonniers, journaliers et horaires
Jours fériés (chaque semaine, pendant l'année)
données d'entrée du scénario
SESSION 10.2 Élaboration de scénarios: données temporelles
Notes: Les données d'entrée du MAED-EL peuvent être divisées en deux groupes. Le premier groupe est lié aux données obtenues du MAED-D, y compris la structure de la période d'étude et la demande annuelle moyenne d'électricité par secteur pour chaque année.
Le deuxième groupe comprend les données d'entrée fournies par l'utilisateur, sur le côté droit de la diapositive. Les informations fournies par l'utilisateur peuvent être divisées en deux catégories : les données temporelles, indiquées dans les cases rouges, et les données techniques, indiquées dans les cases bleues.
Dans ce mini-SESSION, nous nous concentrerons sur les données temporelles en rouge, y compris les jours fériés, les saisons et les types de jours que l'utilisateur doit saisir. L'utilisateur doit également saisir les coefficients de modulation saisonniers, journaliers et horaires. Nous avons abordé ces éléments en détail lors du dernier SESSION.

## Slide 10
10
I
II
III
La 1re saison commence le 1er janvier La 2e saison commence le 1er avril La 3e saison commence le 1er novembre
Saisons
SESSION 10.2 Élaboration de scénarios: données temporelles
Notes: Dans MAED-EL, les saisons sont définies comme une période de l'année où la demande d'électricité a un comportement similaire. L'utilisateur peut définir les saisons comme étant l'hiver, le printemps, l'été et l'automne ou choisir des saisons différentes. Le plus important est que les saisons soient choisies de manière à saisir les changements dans la demande d'électricité. Il est possible de définir jusqu'à 12 saisons.
Afin de déterminer les saisons qui décrivent le mieux l'année, nous recommandons à l'utilisateur d'établir une courbe de charge mensuelle. En utilisant les données de charge horaire pour l'année de base, l'utilisateur peut trouver la consommation mensuelle totale, comme le montre cet exemple de graphique. Cela aidera à choisir les points de départ et d'arrivée appropriés pour chaque saison par une inspection visuelle de la courbe ou une analyse des données si nécessaire. Dans cet exemple de données, trois saisons peuvent être définies : la première du 1er janvierst à la fin du mois de mars ; la deuxième du 1er avrilst à la fin du mois d'octobre, et la dernière comprend les mois de novembre et décembre.

## Slide 11
11
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Types de jours
SESSION 10.2 Élaboration de scénarios: données temporelles
Notes: Nous devons également fournir au MAED-EL des informations sur les types de jours. L'utilisateur peut sélectionner le premier jour de la semaine, ainsi que les jours ouvrables et non ouvrables de chaque semaine, qui peuvent varier d'un pays à l'autre.

## Slide 12
12
Vacances
Le dimanche
Chaque semaine
Jours fériés
1er janvier
1er mai
25 décembre
...
Vacances
SESSION 10.2 Élaboration de scénarios: données temporelles
Notes: Outre la désignation des types de jours, nous devons également définir les jours fériés. Deux types de jours doivent être définis pour la caractérisation des jours fériés. Les premiers sont les jours chômés qui ont lieu chaque semaine de l'année, comme les dimanches dans certains pays. Le second groupe est constitué des jours non ouvrables qui se produisent à des dates spécifiques tout au long de l'année, comme les fêtes religieuses et nationales ; par exemple : dans certains pays, le 1er janvierst , le 1er maist, ou le 25 décembreth sont des jours fériés.

## Slide 13
13
Reconstruction de la demande horaire de l'année de base
Élaboration de scénarios
Analyse des résultats
Prévision de la demande horaire d'électricité dans MAED-EL
Étapes de la prévision de la demande horaire d'électricité
SESSION 10.3 - Élaboration de scénarios: données techniques
Notes: Dans cette mini-conférence, nous allons découvrir la deuxième partie de la deuxième étape : l'élaboration de scénarios.

## Slide 14
14
A partir de MAED-D
Horizon temporel de la période d'étude (années de base et de référence)
De l'utilisateur
Saisons
Demande moyenne d'électricité par secteur, par année
Types de jours (jours de semaine normaux)
Part de l'électricité fournie par le réseau, par secteur
Part des clients par secteur
Pertes de transport
Pertes de distribution par secteur
Coefficients saisonniers, journaliers et horaires
Jours fériés (chaque semaine, pendant l'année)
Données d'entrée du scenario
SESSION 10.3 Élaboration de scénarios: données techniques
Notes: Examinons maintenant les autres contributions de l'utilisateur, celles qui sont en bleu sur la droite. Il s'agit des données techniques.

## Slide 15
15
Électricité du réseau
Industrie (95%)
Ménages (80%)
Service (100%)
Transport (100%)
Énergie solaire sur les toits (15 %)
Générateurs de secours(5%)
Générateurs de secours (5%)
Part de l'électricité fournie par le réseau, un exemple
SESSION 10.3 Élaboration de scénarios: données techniques
Notes: La première donnée technique que nous examinerons est la part d'électricité fournie par le réseau pour chaque secteur. Cette valeur est spécifiée afin que la production locale puisse être prise en compte dans chaque secteur. Ce diagramme montre un exemple de la part d'électricité fournie par le réseau pour chaque secteur. Dans cet exemple, les secteurs des services et des transports dépendent entièrement du réseau central pour l'électricité. Le secteur industriel tire 95 % de son électricité du réseau, les 5 % restants étant fournis par des générateurs de seSESSION. Le secteur des ménages dépend du réseau pour 80 % de sa demande, l'énergie solaire en toiture couvrant 15 % et les générateurs d'appoint 5 %. L'électricité provenant des générateurs de seSESSION et de l'énergie solaire en toiture sert d'exemple pour les autres sources d'approvisionnement en électricité : il suffit d'indiquer le pourcentage d'électricité fournie par le réseau pour chaque secteur. Cette valeur est spécifiée pour chaque année modélisée, de sorte que vous pouvez la modifier pour tenir compte de toute augmentation prévue de la production locale dans les différents secteurs, le cas échéant.

## Slide 16
16
Industrie
Sidérurgie
40%
Agriculture
10%
2. Demande du secteur
Autres
50%
1. Demande du client
Part des clients par secteur
SESSION 10.3 Élaboration de scénarios: données techniques
Notes: La deuxième donnée technique est la part des clients par secteur.
Comme nous l'avons vu, dans MAED-EL, il est possible de définir des clients au sein des secteurs. Cette option nous permet de modéliser des sous-secteurs avec des demandes de charge et des modèles différents.
Supposons par exemple que le secteur de l'industrie comprenne trois sous-secteurs ou clients : l'industrie sidérurgique, l'agriculture et un troisième comprenant tous les autres clients. L'industrie sidérurgique est un gros consommateur qui travaille en permanence, ce qui entraîne une charge électrique élevée mais régulière. Dans le secteur de l'agriculture, la demande d'électricité est plus faible et la majeure partie du travail - et donc de la demande d'électricité - a lieu pendant les heures de clarté du jour. Les autres industries suivent principalement des horaires de travail réguliers et ont un modèle de charge similaire. Dans ce cas, il est possible de définir trois clients pour le secteur de l'industrie et, pour les modéliser, il faut définir la part de chacun des clients dans la demande totale du secteur.
Pour pouvoir modéliser des clients individuels dans MAED-EL, il est nécessaire d'avoir des données de charge pour chacun d'entre eux. En effet, pour chaque client défini, les coefficients de modulation doivent être introduits.
Il est donc important de s'assurer que les informations nécessaires sur la charge sont disponibles avant de décider de poursuivre cette option. Si tous les sous-secteurs d'un secteur ont un comportement horaire similaire ou si les données horaires ne sont disponibles que pour le secteur dans son ensemble et non pour les sous-secteurs, il est recommandé de modéliser le secteur comme un seul client.
Si plusieurs clients sont inclus dans le même secteur, nous devons également désigner la part de la demande de ce secteur que chaque client représente. Dans cet exemple, l'industrie sidérurgique, relativement importante, représente 40 % de la demande du secteur, tandis que l'agriculture n'en représente que 10 %. Vous pouvez saisir des valeurs différentes pour chaque année modélisée afin de tenir compte de l'augmentation et de la diminution des différents clients au fil du temps.

## Slide 17
17
Pertes dans le réseau de transport à l'échelle du système
Pertes de distribution dans l'industrie
Pertes de distribution des ménages
Pertes de distribution des services
Pertes de distribution dans le secteur des transports
Pertes de transport et de distribution
SESSION 10.3 Élaboration de scénarios: données techniques
Notes: Les troisième et quatrième intrants techniques sont les pertes de transport et de distribution.
MAED-EL est conçu pour modéliser la demande de puissance électrique horaire que le système électrique devra fournir. Cela signifie que les pertes de transport totales au niveau du système et les pertes de distribution sectorielles doivent être ajoutées à la demande d'électricité. Cela permet d'obtenir l'électricité totale que le système électrique doit fournir.
Les pertes d'électricité, qu'il s'agisse de transport ou de distribution, sont dues à différents facteurs. Il peut s'agir de facteurs techniques, comme les effets Joule et Corona, ou de facteurs non techniques, comme le vol d'électricité ou l'inexactitude des compteurs et de la facturation, entre autres. Les pertes techniques sont dues à la dissipation de l'énergie dans les conducteurs et les équipements utilisés pour la transport, la transformation et la distribution, qui dépendent du niveau de charge, du mode d'utilisation de l'énergie, ainsi que de la capacité et de la configuration des systèmes de transport et de distribution. Cependant, en raison des difficultés à effectuer des mesures réelles, il est courant que les pertes d'électricité soient simplement calculées comme la différence entre la production réelle d'électricité et les ventes d'électricité. Cette différence est généralement présentée sous la forme d'un pourcentage de la production totale pour une période donnée. Dans les études de planification à long terme, une valeur moyenne annuelle est le plus souvent utilisée, et c'est ce qui est utilisé dans MAED-EL.
Étant donné que les différents secteurs partagent le même système de transport, une seule valeur de perte de transport à l'échelle du système est introduite pour chaque année modélisée. Cependant, les secteurs peuvent avoir des pertes de distribution très différentes, et celles-ci sont donc définies pour chaque secteur pour chaque année modélisée. Comme l'utilisateur peut introduire différentes pertes de transport et de distribution pour chaque année modélisée, il peut tenir compte des améliorations de l'efficacité du système ou de la dégradation de l'infrastructure au fil du temps.

## Slide 18
18
Reconstruction de la demande horaire de l'année de base
Élaboration de scénarios
Analyse des résultats
Prévision de la demande horaire d'électricité dans MAED-EL
Étapes de la prévision de la demande horaire d'électricité
SESSION 10.4 Analyse des résultats
Notes: Dans ce mini-SESSION, nous apprendrons à connaître la dernière étape : l'analyse des résultats.

## Slide 19
19
Vérifier les résultats pour l'année de base, comme repérer la différence
Résultats de MAED pour l'année de base
Statistiques publiées pour l'année de base
SESSION 10.4 Analyse des résultats
Notes: Dans les étapes précédentes, toutes les données d'entrée ont été définies. Il s'agit de la demande annuelle d'électricité, des pourcentages d'électricité fournis par le réseau aux clients, de la structure par secteur, des pertes de transport et de distribution, ainsi que des coefficients saisonniers, journaliers et horaires. L'étape suivante consiste donc à vérifier si les résultats de l'année de référence sont satisfaisants, ce qui revient à repérer la différence. L'espoir, bien sûr, est qu'ils soient similaires, avec des différences négligeables, ce qui signifie que les données d'entrée sont saines et que vous pouvez procéder à l'analyse.

## Slide 20
20
Vérification des résultats de l'année de base
SESSION 10.4 Analyse des résultats
Notes: Comme vous le verrez dans la partie pratique, l'utilisateur a accès aux résultats après les avoir calculés à l'aide de l'option du menu de navigation. Une fois les calculs effectués, les résultats de chaque année sont présentés dans leur tableau respectif. Pour vérifier les résultats de l'année de base, l'utilisateur doit comparer les valeurs de la charge maximale avec les données statistiques. La saison au SESSION de laquelle la charge maximale se produit doit également être vérifiée.
De même, l'utilisateur doit évaluer si les valeurs des facteurs de charge pour chaque saison et pour l'ensemble de l'année sont cohérentes avec les valeurs de l'année de base.
Si les résultats de l'année de base du MAED-EL sont similaires à ceux publiés dans les données statistiques, l'utilisateur peut alors analyser les résultats des autres années de l'étude. Dans le cas contraire, l'utilisateur doit revoir les données d'entrée afin de trouver la source des différences et répéter ce processus jusqu'à ce que tous les problèmes aient été résolus et que les résultats soient satisfaisants.

## Slide 21
21
Mise en œuvre des scénarios
Demande annuelle
Pourcentage fourni par le réseau
Structure des clients
Pertes
coefficients
Saisonnier, quotidien, horaire
SESSION 10.4 Analyse des résultats
Notes: Une fois que les résultats de l'année de base sont satisfaisants, l'utilisateur doit mettre en œuvre les scénarios décrits dans les mini-SESSIONs 2 et 3 de ce SESSION.
Pour élaborer les scénarios, l'utilisateur doit définir les données des années de référence relatives à la demande annuelle, au pourcentage d'électricité fournie par le réseau, aux clients, aux pertes de transport et de distribution, ainsi qu'aux coefficients saisonniers, journaliers et horaires.
Une fois cette étape franchie, les scénarios peuvent être utilisés pour prévoir les profils futurs de la demande d'électricité.

## Slide 22
22
Analyser tous les résultats
Les résultats pour les années à venir doivent être verifies par le bon sens, car il n'y aura pas de données statistiques auxquelles les comparer.
L'utilisateur doit se fier à son expérience pour évaluer la validité des résultats.
Les résultats d'autres modèles pourraient également être utilisés pour vérifier les résultats de MAED.
SESSION 10.4 Analyse des résultats
Notes: Une fois que l'utilisateur a effectué les calculs selon les scénarios donnés, les résultats pour les années futures doivent être vérifiés. Les résultats pour les années futures doivent être vérifiés.
Le tableau présente les résultats d'une simulation utilisant 2015 comme année de référence et envisageant des scénarios pour les années 2020 et 2025. Au moment où cette simulation a été réalisée, ces deux années se situaient dans le futur.
La charge maximale par saison doit être vérifiée, y compris la saison à laquelle elle se produit ainsi que le facteur de charge.
Étant donné que ces résultats concernent l'avenir et qu'il n'existe pas de données statistiques permettant de les comparer, l'utilisateur doit se fier à son expérience pour évaluer la validité des résultats.
Les résultats d'autres modèles pourraient être utilisés comme valeurs de référence pour faciliter la vérification des résultats.
Ceci conclut le SESSION 10 sur la structure du MAED-EL Il s'agit du dernier SESSION de ce SESSION, il vous reste une séance de travaux pratiques à réaliser. Merci de vous être joint à nous, nous espérons que vous avez apprécié ce SESSION !

## Slide 23
SESSION de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
23
Cannone, C., Collett, K.A., Charbonnier F., Ahsan A., Halloran C., Vijay,A.,Berdellans I., Hasanovic S., Gritsevskyi A,Stankeviciute L., Tot M. ; Welsch M., Hirmer S., 2023. Conférence 10 : "MAED-EL STRUCTURE" , Projections de la demande d'énergie avec MAED (Modèle d'analyse de la demande d'énergie). Version 2.0. [présentation en ligne]. Programme et croissance compatibles avec le climat et Agence internationale de l'énergie atomique.