## Slide 1: AULA 2 O SISTEMA ENERGÉTICO
Introdução ao CLEWs

## Slide 2: Resultados da aprendizagem
ILO1: Estar familiarizado com os componentes e processos do planejamento energético
ILO2: Compreender como interpretar e construir sistemas energéticos de referência (SER)
ILO3: Ter compreensão conceitual da ferramenta OSeMOSYS e de seus parâmetros e variáveis mais importantes
ILO4: Obter conhecimento dos conceitos básicos do CLEWS/OSeMOSYS
Ao final desta aula, você poderá:
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem. Ao final da aula, você deverá:
Estar familiarizado com os componentes e processos do planejamento energético
Entender como interpretar e construir um sistema energético de referência
Ter compreensão conceitual da ferramenta OSeMOSYS e de seus parâmetros e variáveis mais importantes
Obter conhecimento dos conceitos básicos do CLEWS/OSeMOSYS
A aula está estruturada em quatro partes. A primeira parte explica os conceitos de sistema energético e planejamento energético. A segunda parte apresenta o uso de ferramentas de modelagem para ajudar os planejadores de energia. A terceira parte se aprofunda no primeiro conceito mais técnico: o Sistema Energético de Referência. Por fim, a quarta parte explica como um Sistema Energético de Referência pode ser projetado.

## Slide 3: 2.1 Sistema e planejamento energético
O que queremos dizer com "sistema energético"?
Recursos energéticos
Conversão de energia
Transporte
Demandas finais
Notes: O primeiro componente do sistema interligado de clima, terra, energia e água investigado neste curso é o sistema energético. Primeiro, precisamos esclarecer o que queremos dizer com Sistema Energético neste curso.
Você pode se deparar com diferentes definições. Especialistas em tecnologia e engenheiros de processos podem entender por sistema energético um componente (por exemplo, uma turbina) ou um processo (por exemplo, uma usina de carvão inteira). Neste curso, por sistema energético entendemos o conjunto complexo de infraestrutura e processos que compõem as cadeias de suprimento dos vetores de energia, desde as fontes primárias até a demanda final. Portanto, neste curso, um sistema energético será constituído normalmente pelas partes representadas na figura: os recursos de energia primária (como carvão, gás natural e petróleo, mas também sol e vento); os processos de conversão de energia (como uma usina termelétrica a carvão, que processa carvão para obter eletricidade); a infraestrutura de transporte (como a rede de transmissão e distribuição de eletricidade); até as demandas finais de energia ou serviços de energia (como eletricidade para acender um fogão ou diesel para dirigir um carro).

## Slide 4: 2.1 Sistema e planejamento energético
O sistema energético existe para ajudar a atender às necessidades energéticas das pessoas. Mas...
Ao planejar investimentos e políticas para o sistema energético, os governos enfrentam restrições ditadas por:
Orçamento;
Segurança do fornecimento de energia;
Eventos inesperados (por exemplo, COVID-19);
Disponibilidade de recursos;
O que queremos dizer com "sistema energético"?
Mudanças climáticas;
Infraestrutura compartilhada com os países vizinhos;
Desenvolvimentos econômicos globais;
E muito mais...
Notes: O sistema energético pode, portanto, ser visto como um grande conjunto de infraestrutura a serviço das pessoas. Ele ajuda a atender às necessidades de energia das pessoas. Fornece às residências a eletricidade necessária para acender as luzes ou os fogões; fornece às indústrias os combustíveis necessários para a execução de seus processos de produção; fornece às lojas energia para manter o ambiente quente ou frio, etc. Em última análise, ajuda o desenvolvimento econômico dos países e garante o bem-estar dos cidadãos. Para que todos tenham acesso à energia de que necessitam, os investimentos em infraestrutura de fornecimento de energia precisam ser planejados com uma perspectiva de longo prazo, de modo que não apenas as necessidades energéticas atuais, mas também as futuras, possam ser atendidas. No entanto, há muitos aspectos a serem considerados no planejamento de investimentos em infraestrutura de energia: por exemplo, disponibilidade de orçamento, restrições de segurança de fornecimento de energia, eventos globais inesperados (como a pandemia de Covid-19), disponibilidade de recursos de energia primária, efeitos das mudanças climáticas e assim por diante.

## Slide 5: 2.1 Sistema e planejamento energético
A política energética é a maneira pela qual uma determinada entidade decidiu abordar questões de planejamento energético, incluindo fornecimento, distribuição e uso final de energia.
Inclui aspectos relacionados a:
  Segurança energética
  Proteção ambiental
  Estruturas de mercado
  Incentivos ou desincentivos (por exemplo, FITs, impostos sobre o carbono)
  Conservação de energia (por exemplo, medidas para melhorias de eficiência)
Política energética
Fonte da imagem: Foto de Peter Nguyen no Unsplash
Notes: Para implementar planos de longo prazo para investimentos em infraestrutura de energia, os governos fazem uso de políticas energéticas. As discussões sobre políticas energéticas estão constantemente nos noticiários: o Green New Deal da Comissão Europeia, que tem como meta emissões líquidas zero de gases de efeito estufa em 2050, contém vários exemplos de políticas energéticas; todas as decisões de líderes nacionais em todo o mundo com relação a metas de emissão, apoio a veículos elétricos ou apoio a energias renováveis são formalizadas por meio de políticas energéticas. E assim por diante. A política energética pode ser definida como a maneira pela qual uma determinada entidade (por exemplo, um governo) aborda questões de planejamento energético. As políticas energéticas abrangem todas as partes do sistema energético, desde os recursos até a conversão, a distribuição e os usos finais. Os aspectos normalmente visados pelas políticas energéticas são: segurança energética (por exemplo, incluindo a independência do fornecimento de energia de outros países), proteção ambiental (por exemplo, limites para a emissão de gases de efeito estufa), estruturas de mercado (por exemplo, liberalização do fornecimento de eletricidade), incentivos ou desincentivos (como impostos sobre o carbono), conservação de energia (como medidas de eficiência energética em edifícios).

## Slide 6: 2.1 Sistema e planejamento energético
Sustentabilidade
O que precisa ser feito para fornecer fontes de energia modernas a áreas remotas?
O que precisa ser feito para aumentar a participação das tecnologias renováveis?
Segurança
A importação de eletricidade deve ser permitida?
As instalações nucleares existentes devem ser fechadas?
Acessibilidade
Um programa de conservação de energia pode ajudar a reduzir o custo do fornecimento de energia?
O trilema da energia na política
Fonte da imagem: Iamme Ubeyou, foto, licença sob CC 0
Notes: As questões tratadas pelas políticas energéticas podem ser resumidas em três categorias: sustentabilidade, segurança e acessibilidade econômica. Essas três categorias estão intimamente ligadas à agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Pode-se dizer, então, que a política energética enfrenta o chamado trilema.
No que diz respeito à sustentabilidade, as questões típicas que a política energética deve abordar são: O que precisa ser feito para fornecer fontes de energia modernas a áreas remotas? Ou: O que precisa ser feito para aumentar a participação das tecnologias renováveis?
No que diz respeito à segurança, a política energética precisa abordar questões como: A importação de eletricidade deve ser permitida? As instalações nucleares existentes devem ser fechadas?
Por fim, com relação à acessibilidade, uma pergunta típica que a política energética tentará abordar pode ser: Um programa de conservação de energia pode ajudar a reduzir o custo do fornecimento de energia?
A abordagem de todas essas questões em um país ou região exige processos complicados de tomada de decisão que envolvem muitas partes do sistema energético e muitos atores. Entender a priori quais poderiam ser os impactos de uma decisão em termos de sustentabilidade, segurança e acessibilidade não é algo trivial. É por isso que as ferramentas são criadas para ajudar os tomadores de decisão e os investidores a entender os possíveis impactos das decisões destinadas a abordar essas questões.

## Slide 7: 2.1 Sistema e planejamento energético
Moçambique
Grandes reservatórios de gás descobertos na última década.
Que papel o gás terá no desenvolvimento do país e na realização dos ODS?
Um exemplo
Fonte da imagem: JCornelius, Imagem, licença sob CC 0
Notes: Exemplos concretos de questões relacionadas ao planejamento energético são publicados diariamente nos jornais. E muitas vezes eles estão relacionados ao trilema da energia. Um exemplo é Moçambique. O país está se desenvolvendo rapidamente, mas ainda sofre com a falta de acesso à energia confiável, sustentável e moderna para todos. Na década passada, grandes reservatórios de gás natural foram encontrados na costa norte do país. Essa descoberta abriu a possibilidade de o país impulsionar seu acesso à energia e seu desenvolvimento. Espera-se que isso leve a uma realização mais rápida do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 das Nações Unidas, sobre o acesso universal à energia. Entretanto, à medida que a exploração dos recursos começa, surgem outras questões: até que ponto o gás pode ser usado para alimentar as necessidades domésticas de energia e eletricidade? Quais investimentos serão necessários? Como mudarão as oportunidades de comércio de gás e eletricidade com as regiões vizinhas? Qual o impacto que o uso do gás terá sobre as emissões de gases de efeito estufa do país? E, em última análise, o gás será competitivo com as fontes renováveis no longo prazo? Essas perguntas podem ser respondidas sob uma perspectiva de planejamento estratégico, olhando para o futuro.

## Slide 8: 2.2 Por que modelar o sistema energético?
Os governos/públicos precisam estabelecer metas para o desenvolvimento futuro do país e de seu sistema energético:
  Metas de política
  Opções de tecnologia preferidas
Levando em conta:
  Disponibilidade e preços futuros de formas de energia
  Desenvolvimento de outros setores da economia
  Restrições geopolíticas...
Os modelos de sistemas energéticos facilitam essas tarefas e ajudam a avaliar quantitativamente as implicações das decisões políticas sob restrições
A necessidade
Notes: Há muitas ferramentas para apoiar o planejamento energético e as que este curso aborda são comumente chamadas de "ferramentas de modelagem do sistema energético". O que são essas ferramentas e por que precisamos delas? Por meio de políticas energéticas, os governos estabelecem metas para o desenvolvimento futuro de seus países e do sistema energético. Essas metas podem ser apresentadas na forma de objetivos políticos (por exemplo, emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050), opções tecnológicas preferenciais (por exemplo, metas de penetração de energias renováveis) ou outras. As metas devem ser atingidas levando-se em conta que o país pode ter restrições quanto à disponibilidade e ao custo dos recursos energéticos, aos recursos financeiros disponíveis para o setor de energia e à geopolítica das regiões vizinhas. Os modelos de sistemas energéticos podem ajudar os governos a avaliar quantitativamente as implicações de suas decisões políticas sob tais restrições. Por exemplo, eles podem determinar efetivamente se um determinado plano de investimentos em energias renováveis será capaz de atender às demandas futuras de energia, ao mesmo tempo em que substitui a infraestrutura existente de combustíveis fósseis e reduz as emissões. E podem determinar qual será o custo geral para isso.

## Slide 9: 2.2 Por que modelar o sistema energético?
A necessidade
Os modelos podem ajudar:
...Revelar os possíveis efeitos de novos investimentos em todo o sistema do país
...Descubra novas perguntas importantes para o planejamento
...Identificar e medir as principais incertezas
...Revelar que o aparentemente simples (complexo) é complexo (simples)
...Disciplinar o diálogo sobre políticas
...Comunique-se com o público em geral
Notes: Em termos mais gerais, as ferramentas de modelagem do sistema energético podem ajudar a revelar os possíveis efeitos de novos investimentos em todo o sistema do país: por exemplo, elas podem avaliar se os investimentos em 1 GW de turbinas eólicas nos próximos 10 anos ajudarão a atender às crescentes demandas por eletricidade a um custo menor;
Elas podem ajudar a descobrir novas questões que são importantes para o planejamento e que não foram consideradas antes. Por exemplo, elas podem ajudar a entender se podem surgir questões de segurança do fornecimento de energia e se as estratégias de energia devem abordar essas questões.
Eles podem ajudar a identificar e medir o impacto da incerteza em relação ao futuro. Por exemplo, eles podem avaliar a rentabilidade de um investimento em uma nova infraestrutura de fornecimento de energia em 10 anos em diferentes cenários de demanda de energia.
Elas podem revelar que o que é aparentemente simples é complicado, ou que o que é aparentemente complicado é mais simples do que o esperado.
Por fim, eles podem ajudar a disciplinar o diálogo sobre políticas e comunicar a importância das políticas energéticas ao público em geral.

## Slide 10: 2.2 Por que modelar o sistema energético?
O potencial
Um uso importante dos modelos é a análise de cenários
Aumentar nossa compreensão sobre o futuro;
Examinar possíveis mudanças no ambiente;
Criar consenso para a mudança;
Gerenciar riscos.
Referência: Maack, J.N., Scenario Analysis: a Tool for Task Managers, 2001, Banco Mundial
Notes: Um uso típico e poderoso dos modelos de sistemas energéticos é a análise de cenários. Os cenários são representações de como o futuro pode se desenrolar. Essas representações podem ser apoiadas por modelos, que criam uma imagem quantitativa do que poderia acontecer se determinadas condições fossem atendidas. A modelagem de diferentes cenários permite que os analistas aumentem sua compreensão sobre o futuro. Por exemplo, permite que eles entendam os impactos que certas decisões tomadas agora podem ter. Também permite que os analistas examinem possíveis mudanças no ambiente, como mudanças climáticas, e vejam o que poderia acontecer com cada uma delas. Permite que os analistas criem consenso para mudanças nas práticas atuais. Um exemplo bem conhecido disso são as análises de cenários realizadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que examinam diferentes cenários de mudanças climáticas com o objetivo de aumentar a conscientização e criar um impulso político. Por fim, a análise de cenários pode permitir o gerenciamento de riscos. Esse é um uso comum para os investidores.

## Slide 11: 2.2 Por que modelar o sistema energético?
Os modelos não podem prever o futuro
  Mas podem ajudar a entender melhor o futuro e estar preparado para tomar decisões informadas
Os modelos não podem tomar decisões
  A principal tarefa de um analista de energia é avaliar diferentes opções e fornecer informações claras para os tomadores de decisão
O escopo
Notes: É preciso ter em mente um ponto importante ao projetar ou usar ferramentas de modelagem de sistemas energéticos (e outras ferramentas de modelagem): os modelos não podem prever o futuro. Eles podem ajudar a entender como o futuro poderá se desenrolar, considerando as informações que temos agora. E podem ajudar os formuladores de políticas ou investidores a tomar decisões para se preparar para o futuro da melhor maneira possível. Outro ponto deve ser mantido em mente: os modelos não podem tomar decisões. Eles apenas apóiam as decisões e devem ser vistos como uma ferramenta para ajudar nos diálogos entre instituições e indivíduos. As decisões serão sempre e somente tomadas pelas instituições e pelos indivíduos, esperamos que com informações provenientes de modelos sólidos, bem desenvolvidos e imparciais. Nesse contexto, a principal tarefa dos analistas de energia que produzem ou usam modelos é avaliar diferentes opções de políticas e fornecer informações claras, transparentes e quantitativas para os tomadores de decisão.
Embora esses conceitos possam parecer triviais à primeira vista, é fácil para os analistas esquecê-los quando se aprofundam no trabalho de modelagem.

## Slide 12: 2.2 Por que modelar o sistema energético?
O escopo
Para resumir...
Modelagem para INSIGHTS, não para números... (nem para respostas)
Huntington et al. (1982)
Referências: Huntington, H., Weyant, J.P., Sweeney, J.L., Modeling for insights, not numbers: the experiences of the energy modeling forum, Omega, 10 (5), 1982
Notes: Todos os conceitos acima podem ser resumidos com uma expressão bem conhecida na comunidade de modelagem energética: "Modelagem para insights, não para números". Essa expressão faz parte do título de uma publicação de Hill Huntington, John Weyant e James Sweeney, que apresenta as primeiras experiências do Fórum de Modelagem de Energia nos EUA. Embora seja de 1982, a publicação ainda é uma referência importante e relevante para a comunidade de modelagem de energia de hoje. Ela reuniu lições das primeiras décadas de modelagem de energia, em que várias ferramentas foram criadas para entender melhor por que ocorreram as crises do petróleo dos anos 70 e se tais eventos poderiam ser evitados no futuro. Muitas dessas ferramentas ainda existem hoje e são amplamente utilizadas em todo o mundo. Seu escopo não mudou significativamente: elas têm a mesma função de nos ajudar a entender como podemos planejar melhor o fornecimento de energia e nos preparar para resultados inesperados.
O próximo módulo começará a se aprofundar em como essas ferramentas de modelagem funcionam e como um sistema energético real pode ser transformado em uma construção matemática.

## Slide 13: Palestra 2.2 Referências
Maack, J.N., Scenario Analysis: a Tool for Task Managers (Análise de cenários: uma ferramenta para gerentes de tarefas), 2001, Banco Mundial
Huntington, H., Weyant, J.P., Sweeney, J.L., Modeling for insights, not numbers: the experiences of the energy modeling forum, Omega, 10 (5), 1982

## Slide 14: 2.3 O sistema energético de referência (SER)
A complexidade do sistema energético pode ser simplificada e representada em uma estrutura de modelo organizada. Nós a chamamos de Sistema Energético de Referência
O que é isso?
Notes: A primeira etapa na criação de um modelo de um sistema energético consiste em fazer um esquema conceitual para ele. Para isso, como em muitos domínios da física e da engenharia, a realidade precisa ser transformada em uma estrutura de modelo simplificada, gerenciável e organizada. No campo da modelagem de energia, essa estrutura de modelo é normalmente chamada de Sistema Energético de Referência (abreviado como "SER"). Um exemplo de Sistema Energético de Referência é apresentado na figura. Nele, o conjunto complexo de cadeias de suprimentos que constitui um sistema energético real foi transformado em um esboço com poucas caixas e linhas. Embora a estrutura do sistema energético seja bastante simplificada nesse esquema, a figura ainda mostra que, essencialmente, há fontes de energia primária que estão conectadas às necessidades finais de energia por meio de vários processos. Observe que é muito importante criar esse esquema logo no início de qualquer exercício de modelagem. Sem ele, será muito difícil criar uma ideia própria do que estamos modelando e comunicá-la a qualquer outra pessoa. Este módulo agora descreverá algumas características típicas de um sistema energético de referência.

## Slide 15: 2.3 O sistema energético de referência (SER)
  O SER é uma representação gráfica simplificada e agregada do sistema energético real em análise;
  Os SER abrangem não apenas a configuração atual do sistema energético, mas também possíveis caminhos de desenvolvimento;
  Ele mostra todas as novas cadeias de suprimento de energia existentes e potenciais, desde os recursos de energia primária até a demanda final;
  O nível de simplificação depende das questões a serem analisadas e da disponibilidade de dados;
  O SER deve ser uma representação mínima da realidade necessária para responder às perguntas da política;
O que é isso?
Notes: Um sistema energético de referência é uma representação gráfica simplificada e agregada do sistema energético real que está sendo analisado. Normalmente, o sistema energético de referência representa não apenas a infraestrutura atual de oferta e demanda de energia, mas também a infraestrutura futura em potencial. Ou seja, se o sistema energético representado não tiver turbinas eólicas, mas as turbinas eólicas puderem desempenhar um papel nos próximos anos, o usuário deverá incluí-las na representação. Isso é importante porque o Sistema Energético de Referência mostra a estrutura do modelo, e o modelo deve olhar para muitos anos no futuro. Outra característica importante de um Sistema Energético de Referência é que ele representa cadeias completas de oferta e demanda de energia, desde os recursos de energia primária até as demandas de energia final (ou serviços de energia final). O nível de complexidade do Sistema Energético de Referência depende das questões que o usuário deseja analisar (e também da disponibilidade de dados). O nível de complexidade deve ser o mínimo necessário para abordar as questões políticas de interesse. Por exemplo, se o objetivo for analisar a função relativa das turbinas eólicas terrestres e marítimas, essas duas tecnologias devem ser representadas separadamente no modelo e no sistema energético de referência.

## Slide 16: 2.3 O sistema energético de referência (SER)
O SER é composto por:
  Níveis de energia
  Recursos, Primário, Secundário,..., Final,...
    (extraído de recursos, processado, convertido, transmitido, distribuído, ...)
  Transportadores de energia / commodities
  Carvão, petróleo, gás, madeira, combustível nuclear, eletricidade, calor,...
  Tecnologias
  Que extraem, processam, convertem energia de uma para outra forma ou para serviços de energia, transmitem e distribuem
Estrutura
Notes: Esta parte analisa mais detalhadamente como o Sistema Energético de Referência é normalmente estruturado. Em primeiro lugar, ele representa diferentes níveis nas cadeias de oferta e demanda de energia. Ou seja, representa a sucessão desde a importação ou extração de recursos, passando pelos usos primários de energia, pelos usos secundários de energia, até os usos finais de energia ou mesmo os serviços finais. Isso será mostrado em uma figura em breve. Ele representa separadamente todos os portadores de energia e commodities que são usados e transportados na parte do sistema energético que o modelador deseja analisar. Por exemplo, se o modelador quiser incluir a cadeia de fornecimento de energia a carvão, o Sistema Energético de Referência pode incluir o recurso primário de carvão, o carvão processado para uso em usinas de energia, a eletricidade fornecida pelas usinas de energia e a eletricidade distribuída aos usuários finais. Por fim, o sistema energético de referência inclui o conjunto de tecnologias, infraestrutura e processos que fazem parte do sistema energético que está sendo analisado. Eles não precisam ser representados individualmente, mas também podem ser representados de forma agregada. O nível de detalhe depende do objetivo da análise.

## Slide 17: 2.3 O sistema energético de referência (SER)
Estrutura
Final
Tecnologia
Secundário
Primário
Commodity
Notes: Aqui você pode ver um exemplo de tudo o que foi descrito no slide anterior. Nesse sistema energético de referência muito simples, você pode ver, em cores diferentes, diferentes cadeias de fornecimento de eletricidade: em violeta, o fornecimento de eletricidade a partir do gás; em preto, o do carvão; em azul, o da hidrelétrica; em amarelo-laranja, o da energia solar fotovoltaica; em rosa, o da energia eólica. Seguindo uma representação típica, o lado esquerdo da figura mostra o "início" das cadeias, ou seja, os recursos primários. Esses são, respectivamente, gás, carvão, água, sol e vento. O centro apresenta o suprimento de energia secundária, ou seja, o suprimento de portadores de energia provenientes da conversão dos portadores de energia primária. O fornecimento de energia secundária inclui processos de conversão, como usinas de energia, mas também infraestrutura de transmissão e distribuição de eletricidade. Finalmente, à direita, há a demanda final de energia (nesse caso, uma demanda por eletricidade). Observe que muitos outros níveis podem ser representados, com muito mais detalhes. Este é apenas um exemplo ilustrativo. Na figura, as linhas representam transportadores de energia ou commodities que fluem pelas cadeias de suprimentos; as caixas representam tecnologias ou processos que usam transportadores de energia e/ou os convertem em outros transportadores. Neste exemplo, as caixas à esquerda representam a mineração de energia primária, as do centro representam as usinas de energia e a infraestrutura de transmissão.

## Slide 18: 2.3 O sistema energético de referência (SER)
Como usá-lo
Ele deve refletir todos os elementos que são modelados;
Ele deve ser consultado ao definir todas as entradas do modelo;
Isso pode ser mudado!
Notes: O Sistema Energético de Referência é muito importante em todo exercício de modelagem de sistemas energéticos porque fornece ao modelador orientação durante todo o restante do exercício de modelagem. É uma imagem clara e fácil de entender da estrutura, do escopo e do objetivo do modelo, que o modelador pode consultar a qualquer momento. Para que isso seja verdade, no entanto, o modelador precisa fazer o uso correto do Sistema Energético de Referência. As indicações a seguir podem ajudar nesse sentido: primeiro, o Sistema Energético de Referência deve de fato incluir todo e qualquer elemento a ser representado no modelo. Deve haver uma correspondência completa entre a estrutura do modelo e essa representação gráfica. Em segundo lugar, ele deve ser consultado ao definir todas as entradas do modelo. Por exemplo, vamos supor que o modelador esteja incluindo a cadeia de suprimento de eletricidade a gás no modelo, conforme representado na parte superior da figura. A figura pode, na verdade, orientar o modelador no processo: primeiro, devem ser criados dois tipos de ativos que representam a mineração de gás e as usinas de energia a gás; depois, deve ser criada uma commodity que represente o gás; essa commodity deve ser, de alguma forma, fixada como uma saída da mineração de gás e uma entrada para a usina de energia a gás; da mesma forma, a usina de energia a gás forneceria eletricidade como saída. A última indicação seria lembrar que o Sistema Energético de Referência pode ser alterado a qualquer momento. Isso se torna útil se o modelador descobrir que uma das opções tecnológicas incluídas na representação não é necessária. Nesse caso, o usuário pode voltar ao Sistema Energético de Referência e remover essa opção.

## Slide 19: 2.4 Como projetar um SER
a) Identificar níveis de energia e portadores
Foto de Dominik Vanyi no Unsplash
Foto de Jason Blackeye no Unsplash
Foto de Elijah Ekdahl no Unsplash
Fonte da imagem: Iamme Ubeyou, foto, licenciada sob CC 0
Notes: Este módulo detalha como um Sistema Energético de Referência pode ser criado. A criação de um Sistema Energético de Referência é um dos momentos mais importantes de todo o esforço de modelagem, pois determina a estrutura que o modelo terá. Há cinco etapas principais no projeto de um SER. A primeira etapa consiste em identificar níveis de energia e portadores. Ou seja, consiste em separar todas as partes do sistema energético real que estamos analisando em algumas categorias padrão, como fornecimento de energia primária, fornecimento de energia secundária, demandas finais de energia e demandas finais de serviços. Por exemplo, começando pela esquerda, podemos categorizar os exemplos mostrados na figura da seguinte forma: o primeiro, a mineração de carvão, se encaixa no início da cadeia de suprimento, ao lado das fontes de energia primária; o segundo, uma usina de energia, se encaixa mais ou menos no centro, no suprimento secundário; o terceiro, a rede de transmissão, se encaixa novamente mais ou menos no suprimento secundário; e o quarto, um campo de painéis solares fotovoltaicos para suprimento centralizado de energia, se encaixa no suprimento secundário, no mesmo estágio da usina de energia.

## Slide 20: 2.4 Como projetar um SER
  Quais tecnologias de conversão de energia são usadas atualmente para transformar energia primária em energia final em todos os níveis e/ou estão planejadas para o futuro?
  Quais tecnologias de transmissão/transporte de energia são usadas atualmente e/ou estão planejadas para o futuro?
  Faça uma lista de tecnologias e agrupe aquelas que compartilham características semelhantes
b) Identificar as tecnologias
Notes: A segunda etapa do projeto de um SER consiste em separar ainda mais as partes da cadeia de suprimentos identificadas anteriormente em tecnologias ou processos bem definidos. Essa etapa identifica quais tecnologias de conversão são usadas para transformar a energia primária em energia final nos diferentes níveis da cadeia de suprimento e quais tecnologias de transmissão são usadas para transportar os portadores de energia. Observe que a palavra "tecnologia" não indica necessariamente cada peça individual de infraestrutura. Para simplificar, também é prática comum agrupar em um único rótulo várias peças individuais de infraestrutura com características semelhantes. Por exemplo, o modelador pode decidir agrupar todas as usinas de carvão individuais em um país em uma mesma categoria chamada usinas de energia. Esse processo de agrupamento (ou agregação) é muito comum na análise de sistemas energéticos e é usado para simplificar a estrutura do modelo e o esforço computacional para resolvê-lo. Se feito corretamente, a agregação de tecnologias ou processos com características semelhantes pode permitir que o modelador aborde algumas questões de pesquisa com esforço computacional limitado e sem perder informações significativas.

## Slide 21: 2.4 Como projetar um SER
c) Simplificar e agregar
Fonte da imagem: CS Odessa, search.creativecommons.org, diagrama, licenciado sob CC BY 4.0
Refinaria
Petróleo bruto
GLP
Gasolina
Querosene
Diesel
HFO
Entrada
Saída
Notes: A terceira etapa do projeto de um SER consiste em introduzir mais uma simplificação: para cada um dos processos ou tecnologias identificados na etapa anterior, os detalhes ou subprocessos sem relevância são removidos e apenas uma caixa grande é mantida, com entradas, saídas e algumas funções de transferência. O exemplo nas figuras pode esclarecer o que isso significa. À esquerda, é mostrado um esquema bastante complicado de uma refinaria. Uma refinaria é, em si, uma rede muito complexa de processos que trocam entradas e saídas de energia e material. Em alguns casos, o analista pode decidir examinar cada um desses processos. No entanto, para fins de um modelo de sistema energético em escala nacional, o analista pode decidir representar uma refinaria simplesmente como uma "caixa" que recebe o petróleo bruto como entrada e que, após uma série de etapas, fornece uma série de produtos petrolíferos como saída. Esse tipo de representação é mostrado à direita. O fato de não se observar o que acontece dentro da refinaria não significa que a representação das entradas e saídas gerais seja necessariamente imprecisa. O analista ainda pode reproduzir a proporção de saídas e entradas com precisão, de acordo com os dados reais provenientes da refinaria. Da mesma forma, o analista pode representar todos os custos de produção com precisão, a partir das contas da refinaria. A única informação que se perde é o que acontece dentro da refinaria, porque o analista não está interessado nisso, nesse caso. Esse processo de simplificação pode ser realizado para todas as outras tecnologias ou processos incluídos no modelo.

## Slide 22: 2.4 Como projetar um SER
d) Representar as principais entradas e saídas
Carvão
Extração de carvão
Gás
Eletricidade
Usina de energia a gás
Óleo
Gasolina
Refinaria
Diesel
Querosene
Exemplos
Diesel
Transporte
Carro
Notes: A quarta e última etapa do projeto de um SER é a identificação clara das entradas e saídas de todas as tecnologias (ou grupos de tecnologias) definidas nas etapas anteriores. Isso ocorre quase automaticamente a partir da terceira etapa. Uma vez que cada conjunto de processos tenha sido representado por uma caixa, de acordo com o nível de agregação que o modelador considerar melhor, a borda da caixa pode ser considerada como o limite do processo específico. As entradas são identificadas como tudo o que cruza o limite para dentro e as saídas como tudo o que cruza o limite para fora. Com esse tipo de representação, o modelador pode de fato representar muitos tipos de tecnologias ou até mesmo sistemas naturais. Vejamos o exemplo da figura, na parte inferior. O usuário pode representar um carro introduzindo no modelo uma caixa que recebe como entrada diesel e dá como saída um serviço chamado "transporte", expresso, por exemplo, em unidades de passageiro-quilômetro. O modelador pode detalhar a proporção entre a saída e a entrada, de modo a representar com precisão a quantidade de combustível usada para fornecer uma determinada quantidade de serviço. O custo da prestação do serviço também pode ser detalhado. Mais exemplos serão mostrados mais adiante no curso. Observe que não há nenhuma restrição específica quanto ao que o modelador pode representar. Até mesmo um pedaço de rio pode ser representado, com uma caixa que recebe água como entrada e fornece água como saída.

## Slide 23: 2.4 Como projetar um SER
e) Regionalizar
Divida a infraestrutura por tipo e por país ou região
Representar conexões entre países ou regiões por meio de infraestrutura dedicada
Eletricidade Espanha
Eletricidade
França
Exportação de eletricidade Espanha
Eletricidade Espanha
Eletricidade
França
Importação de eletricidade Espanha
Fonte da imagem: Kolja21, Europe subregion map world factbook.svg, licenciado sob CC BY 3.0
Notes: A quinta e última etapa é a regionalização. Ela nem sempre é necessária, mas pode ser útil em alguns tipos de aplicação. Quando o objetivo do modelo é investigar o impacto do desenvolvimento da infraestrutura regional sobre o sistema energético de países individuais ou a função do comércio entre países diferentes, pode fazer sentido representar cada país separadamente no modelo. Isso pode ser feito em duas etapas. A primeira consiste em modelar separadamente a infraestrutura de fornecimento de energia de cada país, da maneira mostrada nos slides anteriores. Por exemplo, se o modelo incluir a Espanha e a França e ambas tiverem infraestrutura de fornecimento de gás natural, o modelo deverá incluir duas cadeias de fornecimento de gás natural, uma para a Espanha e outra para a França. A segunda etapa consiste em representar a infraestrutura de comércio de energia entre os países. Novamente, se o modelo incluir a Espanha e a França e representar o sistema de fornecimento de eletricidade dos dois países, o usuário poderá permitir que a eletricidade seja comercializada entre os dois países por meio da introdução de novas tecnologias. Exemplos dessas tecnologias são mostrados à esquerda. As tecnologias representam, de forma agregada, toda a infraestrutura de importação/exportação de eletricidade entre os dois países. Elas recebem a eletricidade fornecida por um país como entrada e entregam a eletricidade ao outro país como saída.
Todas essas etapas para o projeto de um sistema energético de referência não são imutáveis e serão diferentes de acordo com o escopo dos modelos. Entretanto, elas fornecem uma boa orientação com relação ao tipo de reflexões que o modelador precisa fazer ao iniciar qualquer esforço de modelagem do sistema energético.

## Slide 24
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Gardumi F., Sridharan V. (KTH), Shivakumar A. (UNDESA), Niet T. (SFU), Ramos E.P. (KTH), Alfstad T. (UNDESA) 2021. Palestra 3: Ferramentas de modelagem de energia e OSeMOSYS. Versão de lançamento 1.0. [apresentação on-line]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas.
.