## Slide 1: AULA 3 FERRAMENTAS DE MODELAGEM ENERGÉTICA E OSEMOSYS
Introdução ao CLEWs

## Slide 2: Resultados da aprendizagem
ILO1: Descrever diferentes tipos de ferramentas de modelagem energética e seus usos
ILO2: Descrever o OSeMOSYS e seu papel entre as diferentes ferramentas de modelagem energética
ILO3: Refletir sobre os principais aplicativos e usos do OSeMOSYS
ILO4: Identificar as principais características e elementos do OSeMOSYS
Ao final desta aula, você será capaz de:
Notes: Esta aula tem o objetivo de fornecer conhecimentos básicos sobre ferramentas de modelagem energética. A primeira parte apresenta as classificações comuns das ferramentas de modelagem energética. A segunda parte apresenta o OSeMOSYS e seu escopo. A terceira parte ilustra as principais aplicações do OSeMOSYS. A quarta parte descreve a estrutura e as características de um modelo OSeMOSYS. Ao final desta aula, você será capaz de: descrever os diferentes tipos de ferramentas de modelagem energética e seu uso; descrever o OSeMOSYS e sua função entre as diferentes ferramentas de modelagem energética; refletir sobre as principais aplicações e usos do OSeMOSYS; identificar as principais características e elementos do OSeMOSYS.

## Slide 3: 3.1 Ferramentas de modelagem energética
Ferramentas de baixo para cima e de cima para baixo
FERRAMENTAS DE MODELAGEM
DE CIMA PARA BAIXO (TOP-DOWN)
ECONÔMÉTRICO
ENTRADA/SAÍDA
CGE
DE BAIXO PARA CIMA
(BOTTOM-UP)
CONTABILIDADE
SIMULAÇÃO
OTIMIZAÇÃO
Notes: Existem várias ferramentas de modelagem de sistemas energéticos que analisam diferentes aspectos do sistema energético. Elas podem ser categorizadas de várias maneiras. Uma forma comum é mostrada na figura. Existem ferramentas top-down e bottom-up. As ferramentas top-down geralmente têm uma perspectiva macroeconômica. Elas analisam a economia como um todo e as relações entre as partes da economia (por exemplo, fluxos monetários da base de trabalho para os serviços). As ferramentas de baixo para cima geralmente têm uma perspectiva tecnológica. Elas analisam a implantação e o uso de diferentes tecnologias e representam em detalhes suas características. É por isso que elas também são chamadas de modelos ricos em tecnologia. Essas duas categorias são divididas ainda mais. Os modelos econométricos normalmente analisam as relações entre as tendências (por exemplo, entre a renda familiar e o uso de energia) e, em seguida, usam essas relações para projeções futuras. Os modelos de entrada e saída mostram as interdependências entre os setores de uma economia nacional ou regional. Eles levam em conta os fluxos monetários de entrada e saída de cada setor. Eles se baseiam em uma matriz de entrada e saída do país, representando o que flui de cada setor para os outros. Os modelos de Equilíbrio Geral Computável (E.G.C.) determinam um equilíbrio em toda a economia e ajustam os preços para chegar lá. Os modelos contábeis tiram fotos instantâneas de fluxos físicos e balanços de energia. Os exemplos incluem MAED e LEAP. Eles são usados principalmente para construir cenários. Eles têm a grande vantagem de serem simples e transparentes. As ferramentas de simulação simulam o sistema energético e sua operação. Elas podem considerar as decisões de indivíduos dentro do sistema. Por fim, as ferramentas de otimização calculam como um sistema energético "deve funcionar" para atingir um determinado objetivo. As ferramentas de otimização serão o foco desta aula.

## Slide 4: 3.1 Ferramentas de modelagem energética
Calcular como um sistema energético "deve funcionar" para atingir um determinado objetivo
O objetivo pode ser a minimização de custos, mas também outros
Eles calculam o que deve ser investido, quando e como deve ser operado
Ao contrário dos modelos de simulação, eles investigam o "ótimo" global
Suponha que a concorrência perfeita, a previsão e o comportamento do consumidor sejam "racionais"
Ferramentas de otimização
Notes: Este curso utiliza ferramentas de otimização, que são um tipo de ferramenta de baixo para cima. Elas são úteis quando o objetivo é calcular como um sistema energético deve ser e como deve operar para atingir um determinado objetivo. Esse objetivo pode ser, por exemplo, a minimização do valor presente líquido total de todos os custos de investimento e operação em um sistema de eletricidade nos próximos anos. Esse objetivo é um dos mais usados, pois reflete a realidade de que, muitas vezes, o desenvolvimento de um sistema energético ocorre sob restrições orçamentárias. Entretanto, pode haver outros objetivos, por exemplo, a minimização das emissões, a minimização dos impactos do ciclo de vida ou outros. As ferramentas mais comuns de otimização de sistemas energéticos calculam em quais opções de fornecimento de energia devem ser investidas a cada ano, bem como quando e como elas devem operar em cada ano. Os modelos de otimização são diferentes dos modelos de contabilidade ou simulação, pois não tiram um simples retrato do sistema energético. Pelo contrário, eles calculam como o sistema energético deve mudar para atingir um ótimo global ou, em outras palavras, o melhor resultado possível para um objetivo específico. Normalmente, mas não exclusivamente, as ferramentas de otimização pressupõem concorrência perfeita, previsão perfeita e comportamento racional dos consumidores.

## Slide 5: 3.1 Ferramentas de modelagem energética
Características comuns (mas não exclusivas!):
Concorrência perfeita: todos os atores (por exemplo, todas as tecnologias) competem entre si com base em seus custos;
Informações perfeitas: os atores (por exemplo, o solucionador de otimização) tomam decisões com informações perfeitas sobre todos os parâmetros;
Previsão perfeita: subconjunto do anterior; presume-se que os atores saibam tudo o que acontecerá no futuro;
Dinâmico: as ferramentas oferecem soluções para diferentes momentos;
Comportamento economicamente racional do consumidor: investe-se em tecnologias com os custos de ciclo de vida mais baratos.
Características das ferramentas de otimização
Notes: Neste slide, há uma lista de características comuns, mas não exclusivas, das ferramentas de otimização de sistemas energéticos. A primeira é que elas geralmente representam concorrência perfeita. Esse é um termo usado no domínio dos mercados de energia e significa que todos os participantes do mercado competem livremente, sob as mesmas condições. Nenhum ator está em uma posição privilegiada ou, em outras palavras, não há monopólio ou oligopólio. Em termos de modelagem, isso se traduz em diferentes opções de tecnologia competindo apenas com base em seus custos e características. Em segundo lugar, geralmente se pressupõe a existência de informações. Isso significa que o agente que otimiza o mercado (nesse caso, o solucionador) conhece perfeitamente os custos e as características reais de todas as opções de tecnologia e calcula o melhor sistema energético de acordo com eles. Além disso, esses modelos geralmente pressupõem uma previsão perfeita. Esse é um subconjunto do ponto anterior. Isso implica que até mesmo o futuro é conhecido e o solucionador de otimização calcula o sistema energético de menor custo com base no que acontece hoje e no futuro. A previsão perfeita nem sempre é presumida, mas esse é um tópico para outros cursos mais avançados. Esses modelos são dinâmicos. Ou seja, eles calculam como o sistema energético evolui em diferentes pontos no tempo (por exemplo, em anos diferentes). Por fim, esses modelos pressupõem que todos os atores do sistema se comportam de forma racional. Isso significa que as decisões são tomadas apenas com base no custo e não em preferências subjetivas, preconceitos, medos, percepções etc.

## Slide 6: 3.1 Ferramentas de modelagem energética
Identificar sistemas energéticos de menor custo
Identificar respostas econômicas às restrições de emissões
Avaliar novas tecnologias e prioridades para P&D
Avaliar os efeitos de regulamentações, impostos e subsídios
Projetar inventários de emissões de gases de efeito estufa
Para estimar o valor da cooperação regional
Investigar cenários (futuros possíveis);
Explorar alternativas às práticas comerciais usuais;
Informar decisões (política e planejamento estratégico)
Por que usar ferramentas de otimização?
Notes: As ferramentas de otimização do sistema energético podem ajudar os planejadores de energia e os investidores de diversas maneiras. Elas podem ser usadas para identificar as soluções mais competitivas em termos de custo para desenvolver e ampliar o sistema energético ou para cumprir as restrições de emissão. Elas também podem ser usadas para entender quais desenvolvimentos tecnológicos poderiam tornar determinadas fontes (por exemplo, solar ou eólica) mais competitivas. Isso, por sua vez, ajudará a entender as prioridades de pesquisa e desenvolvimento. Essas ferramentas podem ser usadas de forma normativa, ou seja, para avaliar os efeitos de novas normas, regulamentações, impostos, subsídios e assim por diante. Elas podem ser usadas para criar projeções de emissões de gases de efeito estufa por um país ou uma região em diferentes cenários. Podem ser usados para estimar os custos e benefícios da cooperação regional na criação de infraestrutura de fornecimento de energia ou de infraestrutura de importação e exportação de energia. Em síntese, são ferramentas poderosas para análises de custo-benefício de tecnologia ou desenvolvimentos de políticas em diferentes escalas. Eles fornecem insights para planejadores e investidores de energia sobre possíveis futuros, alternativas às práticas atuais ou decisões de planejamento estratégico.

## Slide 7: 3.1 Ferramentas de modelagem energética
Escopo
Referência: M. Welsch, Enhancing the Treatment of Systems Integration in Long-term Energy Models (Aprimorando o tratamento da integração de sistemas em modelos de energia de longo prazo), KTH Royal Institute of Technology, 2013
Fonte da imagem: M. Welsch, 2013, I, permissão do autor
Notes: As ferramentas de otimização do sistema energético e outros tipos de ferramentas de modelagem energética podem ter escopos diferentes. Em seu trabalho, Welsch resume os diferentes escopos como nesta figura. Começando pelo canto inferior direito, alguns modelos de energia realizam análises de longo prazo, abrangendo um período de décadas. Essas ferramentas são usadas principalmente para planejamento estratégico, tendo em vista as metas de longo prazo. Prosseguindo em direção ao topo, as ferramentas para análise do mercado de energia geralmente se concentram em períodos de tempo mais curtos, relevantes para a infraestrutura do sistema energético existente ou comprometida. Normalmente, elas abrangem menos anos do que as ferramentas de longo prazo, mas têm maior detalhamento tecnológico, a fim de avaliar as inúmeras dinâmicas que ocorrem nos mercados de energia. São usadas para fins de planejamento estratégico de médio prazo e projeto de sistemas de eletricidade. Os modelos para análise de fluxo de carga e estabilidade concentram-se em questões que ocorrem na escala de alguns dias, horas ou até segundos. Eles têm alto nível de detalhamento tecnológico e são usados especificamente para fins de projeto e operação, por exemplo, por Operadores de Sistemas de Transmissão. As ferramentas usadas neste curso são ferramentas de longo prazo.

## Slide 8: Aula 3.1 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembro). Introdução à otimização linear e ao OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1493112
Herbst, A., Toro, F., Reitze, F., Jochem, E., Introduction to Energy Systems Modelling, Swiss Journal of Economics and Statistics, 148 (2), 2012, pp. 111.135
Welsch, M., Enhancing the Treatment of Systems Integration in Long-term Energy Models (Aprimorando o tratamento da integração de sistemas em modelos de energia de longo prazo), KTH Royal Institute of Technology, 2013

## Slide 9: 3.2 OSeMOSYS
  www.osemosys.org
  Gerador de modelos que converte a estrutura do sistema energético representada por equações em uma matriz a ser resolvida por solucionadores específicos
    Otimização linear
    Paradigma comparável a MESSAGE e TIMES
    Disponível gratuitamente e com código aberto
    Dinâmico
    (Normalmente) Previsão perfeita
    (Normalmente) Determinístico
O que é isso?
Referência: M. Howells et al., OSeMOSYS: The Open Source Energy Modeling System: An introduction to its ethos, structure and development, Energy Policy, 39(10), 2011, p.5850-5870
Notes: OSeMOSYS é a ferramenta usada neste curso. Trata-se de uma ferramenta de modelagem de longo prazo para a otimização de investimentos em sistemas energéticos. Foi criada originalmente como uma ferramenta de modelagem do sistema energético, mas também a usaremos para analisar a dinâmica relativa ao clima, à terra e à água. OSeMOSYS é a sigla de Open Source energy Modelling System (Sistema de modelagem de energia de código aberto). Ele foi apresentado pela primeira vez no Workshop Internacional de Energia em Paris, em 2008, e foi publicado em 2011 por um grupo de autores e instituições liderado por Mark Howells. O OSeMOSYS é um gerador de modelos, ou seja, uma ferramenta que pode ser usada para criar diferentes modelos usando diferentes entradas. Neste slide, estão listadas suas principais características, que são importantes para entender seus principais usos. É uma ferramenta de modelagem de otimização linear. Isso significa que ela realiza uma otimização da configuração do sistema energético usando apenas relações lineares. É muito semelhante a outras ferramentas de otimização de sistemas energéticos, como o MESSAGE e o TIMES. Ao contrário delas, porém, foi criada especificamente para oferecer um recurso totalmente acessível a todos, sem investimentos iniciais. É por isso que ele está disponível gratuitamente on-line para qualquer usuário interessado e tem uma licença de código aberto: Apache 2.0. Como muitas outras ferramentas de modelagem de energia, ela é dinâmica. Na maioria de suas aplicações, ele pressupõe uma previsão perfeita e é determinístico. Determinístico significa que normalmente não é usado para análises estocásticas, mas, em vez disso, assume determinadas entradas e fornece determinados resultados. Entretanto, essas duas características não fazem necessariamente parte do OSeMOSYS: existem aplicações em que são usadas abordagens estocásticas e de previsão não perfeita.

## Slide 10: 3.2 OSeMOSYS
Ele determina a configuração do sistema energético com o custo total descontado mínimo para um domínio de tempo de décadas, limitado por:
Demanda de commodity (por exemplo, eletricidade, aquecimento, resfriamento, km-passageiros, etc.) que precisa ser atendida
Tecnologias disponíveis e suas características técnico-econômicas
Taxações de emissões e metas de geração (por exemplo, renováveis)
Outras restrições (por exemplo, capacidade de aumento de velocidade, disponibilidade de recursos, decisões de investimento etc.)
O que ele faz?
Notes: O OSeMOSYS é uma ferramenta de otimização de sistemas energéticos e, como tal, tem uma função objetiva: encontra o conjunto de investimentos em infraestrutura de energia e o conjunto de usos de energia que podem atender às necessidades futuras de energia com o menor custo. Geralmente, é aplicado a domínios de tempo de décadas, relevantes para o planejamento estratégico de energia. Esse objetivo é alcançado ao mesmo tempo em que são atendidas várias restrições, que podem ser definidas pelo usuário. Essas restrições estão relacionadas a vários aspectos que precisam ser levados em conta no planejamento energético: a necessidade de atender às demandas atuais e futuras de energia; a possibilidade de usar tecnologias que estão tecnicamente disponíveis agora ou que podem se tornar disponíveis no futuro, com suas características técnicas e econômicas; a necessidade de respeitar mandatos de políticas, como limites de emissão, taxações de emissão ou metas de geração para tipos específicos de tecnologias; e, por fim, a necessidade de cumprir outras possíveis restrições, como decisões de investimento, restrições orçamentárias, disponibilidade de recursos, possibilidade de comércio ou restrições técnicas mais específicas.

## Slide 11: 3.2 OSeMOSYS
Os resultados fornecem percepções sobre questões como:
Quais tecnologias estão sendo descontinuadas? Até quando?
Quais são os investimentos ideais em novas tecnologias para atender à demanda no futuro? Qual é o melhor momento para investir?
Quais são as principais tecnologias de geração no mix total de energia?
Quais custos o sistema energético terá?
Interpretação de seus resultados
Notes: Os resultados diretos de uma otimização fornecem ao modelador percepções sobre o futuro do sistema que ele está representando. Esses insights podem dizer, por exemplo, quais tecnologias não são competitivas em termos de custo e serão eliminadas o mais rápido possível; ou fornecem insights sobre o tamanho dos investimentos em novas tecnologias que seriam necessários para atender às futuras demandas de energia e quando; destacam se as principais opções de geração permanecem as mesmas de hoje ou mudam no futuro; apresentam todas as despesas de capital e os custos de operação e combustível que seriam incorridos em todo o sistema se o caminho de menor custo fosse seguido. Todos esses resultados são fornecidos para cada ano do domínio de tempo avaliado no modelo e para um número personalizável de etapas de tempo dentro de cada ano. O escopo e a resolução espacial, tecnológica e temporal também são personalizáveis e dependem do tipo de dados fornecidos pelo modelador.
Os resultados diretos podem ser usados para fornecer insights aos formuladores de políticas ou investidores sobre várias questões de planejamento estratégico de energia ou política energética.

## Slide 12: 3.2 OSeMOSYS
Interpretação de seus resultados
Fonte da imagem: Open Energy system Models, imagem, licença sob CC-BY-SA 4.0
Fornecimento de eletricidade (PJ)
Notes: Esta figura mostra um exemplo simples de como podem ser os resultados do OSeMOSYS. Ela representa um sistema energético simples em que as principais fontes de fornecimento de eletricidade são energia hidrelétrica, eólica, gás natural, carvão e óleo combustível pesado. Nesse modelo simples, espera-se que a demanda por eletricidade cresça no futuro, portanto, é necessário que haja infraestrutura suficiente para atender à crescente demanda. A otimização de custos sugere que a fonte de investimento mais competitiva em termos de custos para atender à crescente demanda é a mini-hidrelétrica. Os investimentos em mini-hidrelétricas começam em 2018 e continuam nos anos seguintes, gradualmente. Portanto, a maior parte da eletricidade é fornecida por hidrelétricas e essa participação aumenta ano após ano. O gás natural (na parte inferior da figura) é menos competitivo do que a hidrelétrica, de acordo com as premissas deste caso, e perde quase totalmente sua participação no fornecimento de eletricidade em 2018, assim que a mini-hidrelétrica se torna parte do mix. Os geradores a diesel (a faixa vermelha no canto superior esquerdo) têm um destino pior, pois não serão mais necessários a partir de 2018. A geração a carvão e a óleo mantém uma certa participação no fornecimento de eletricidade durante todo o período, porque são menos dispendiosas e podem dar suporte à mini-hidrelétrica quando ela não estiver disponível. Essa figura é exemplar e mostra um caso simplificado. Na realidade, muitas outras fontes podem ser analisadas. Além disso, muitos outros tipos de resultados podem ser visualizados, por exemplo, com relação à capacidade instalada anual, às emissões anuais e aos custos anuais incorridos.

## Slide 13: 3.2 OSeMOSYS
Minimizar:
Custo total do sistema
Em um determinado período de tempo (por exemplo, 2020 - 2050)
Sujeito a um conjunto de restrições (por exemplo, requisitos de demanda, limites de recursos)
Uso em modelos CLEWs
Mina de carvão
Campo de gás
Carvão
Gás
Água
Eletricidade
Recursos da terra
Terrenos
Milho
Recursos hídricos
Água potável
Usina termelétrica a Carvão
Usina termelétrica a Gás
Tratamento de Água
Terras agrícolas
Calor
Notes: O OSeMOSYS também pode ser usado para análises que vão além do domínio da energia. Ele também tem sido usado, por exemplo, para modelar os usos da água e da terra e suas ligações com o sistema energético. Esse tipo de aplicativo é chamado de CLEWs, ou seja, análise de sistemas de clima, terra, energia e água. Esse tipo de aplicativo é o objeto deste curso e você será guiado por todos os seus elementos. O que está incluído em um aplicativo desse tipo? O objetivo do modelo não muda: ele ainda calcula uma forma de organizar o sistema que minimiza todos os custos em um período de tempo, geralmente longo, sob várias restrições. Entretanto, desta vez o sistema inclui também os sistemas de água e terra. Por exemplo, conforme mostrado na figura, as aplicações dos CLEWs podem incluir o uso de recursos hídricos para atender a uma demanda de água potável, mas também para fazer com que as usinas elétricas funcionem e para cultivar. Elas também podem incluir o uso de recursos terrestres para o cultivo de lavouras e o atendimento da demanda por alimentos (por exemplo, milho). Além disso, os tipos de restrições usadas na otimização serão mais diversificados e não apenas relacionados ao sistema energético. Por exemplo, podem ser incluídas restrições relacionadas à disponibilidade de recursos hídricos e terrestres. Além disso, podem ser representadas políticas sobre o uso e o preço dos recursos hídricos e terrestres, e assim por diante. A análise mostrada na figura é apenas um exemplo simples para ilustrar o conceito. Os modelos de clima, terra, energia e água geralmente incluem muito mais detalhes e usos de recursos.

## Slide 14: Aula 3.2 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, novembro). Introdução à otimização linear e ao OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1493112
Howells, M., et al., OSeMOSYS: The Open Source Energy Modeling System: An introduction to its ethos, structure and development, Energy Policy, 39(10), 2011, pp- 5850-5870

## Slide 15: 3.3 Aplicativos OSeMOSYS
Onde e quem?
Fonte da imagem: search.creativecommons.org/, imagem, licença CC0 1.0
Desenvolvimento de capacidades
Pesquisa e ensino
Apenas alguns usos principais!
Notes: Desde sua criação em 2008, o OSeMOSYS tem sido amplamente utilizado em todo o mundo por diferentes tipos de instituições. No meio acadêmico, ele tem sido usado para trabalhos de pesquisa, ensino e teses sobre análise de sistemas energéticos, análise de economia de energia, clima, energia terrestre e sistemas hídricos. Sua adoção por professores e pesquisadores foi facilitada principalmente pelo fato de estar disponível gratuitamente. Isso se aplica especialmente aos países em desenvolvimento. Muitas vezes, ele funcionou como um ponto de entrada para pesquisadores no campo da análise de sistemas. Organizações internacionais, como U.N.D.P., U.N.D.E.S.A., U.N.E.C.E., Banco Mundial e outras, promoveram o uso do OSeMOSYS como uma ferramenta de baixo limiar para programas de capacitação técnica em países e regiões em desenvolvimento. Os programas de desenvolvimento de capacidade envolveram o fornecimento de treinamento à equipe técnica dos governos sobre os conceitos por trás da ferramenta, o uso da ferramenta e o desenvolvimento de modelos de energia e CLEWs de propriedade local. Isso levou ao uso direto ou indireto de percepções dos modelos OSeMOSYS na preparação de alguns planos nacionais de energia e clima.

## Slide 16: 3.3 Aplicativos OSeMOSYS
TEMBA - A Base de Modelos de Energia para a África. Link
Grupos de energia africanos da IRENA: Planning and Prospects of Renewable Energy (Planejamento e perspectivas de energia renovável).
IEA WEO 2014 - Perspectiva Energética da África.
Banco Mundial - Aumentando a Resiliência Climática da Infraestrutura Africana. Link
Entre as ferramentas de modelagem da ONU para o desenvolvimento sustentável. Link
Usado pela UNECE para avaliar os benefícios da cooperação entre água e energia em bacias hidrográficas transfronteiriças. Link
Usado pelo PNUD, UNDESA em programas de desenvolvimento de capacidade técnica de CLEWs para atualização de NDCs
O que
Notes: Aqui estão listados alguns exemplos de aplicações do OSeMOSYS para demonstrar o tipo de percepção que a ferramenta oferece. O OSeMOSYS foi usado para desenvolver modelos dos sistemas energéticos de todos os países da África Subsaariana e as relações comerciais entre eles. Esses modelos foram usados para realizar avaliações que serviram de base para uma série de publicações da IRENA sobre as perspectivas de energia renovável nos Grupos de Energia da África. Eles também foram usados para as avaliações de fundo que informam o Africa Energy Outlook de 2014 da Agência Internacional de Energia e um estudo do Grupo do Banco Mundial sobre a resiliência climática na infraestrutura de eletricidade da África. O OSeMOSYS também foi apresentado na plataforma on-line das Nações Unidas chamada "Ferramentas de modelagem para o desenvolvimento sustentável". A plataforma foi usada em workshops de alto nível para informar os ministérios dos países em desenvolvimento sobre o papel das ferramentas de modelagem no apoio às políticas. O OSeMOSYS foi usado em várias outras avaliações técnicas e programas de desenvolvimento de capacidade executados por agências da ONU com foco nas ligações entre clima, terra, energia e água.

## Slide 17: 3.3 Aplicativos OSeMOSYS
Pergunta: vários países do mundo precisam redigir suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (ou seja, as promessas do Acordo de Paris). Eles precisam de uma base científica para definir novas metas de adaptação e mitigação do clima.
Exemplo: políticas de adaptação e mitigação do clima
Fonte da imagem: ONU, 2021, I,
Notes: Dois outros exemplos de aplicações do OSeMOSYS são apresentados no restante desta mini-aula para aprofundar a compreensão do tipo de questões de planejamento estratégico com as quais o OSeMOSYS pode ajudar. A primeira aplicação decorre da necessidade de vários países apoiarem as novas ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas propostas em suas Contribuições Nacionalmente Determinadas com análises baseadas em modelos. Esse caso é motivado por uma demanda específica, encaminhada pelos países aos pontos de contato nacionais do PNUD. A partir dessa necessidade, o PNUD, a U.N.D.E.S.A., a K.T.H. e a Simon Fraser University ofereceram treinamento para funcionários de ministérios e unidades de planejamento de vários países sobre o uso de ferramentas de modelagem para avaliar as ligações entre clima, terra, energia e água. Durante esse treinamento, equipes multidisciplinares dessas instituições foram orientadas na criação independente de modelos CLEWs usando o OSeMOSYS. O uso do OSeMOSYS facilitou especialmente para os instrutores a demonstração de conceitos básicos de energia e planejamento de vários recursos e a garantia de propriedade das aplicações do modelo.

## Slide 18: 3.3 Aplicativos OSeMOSYS
Exemplo: políticas de adaptação e mitigação do clima
Notes: Os treinamentos CLEWs realizados com o OSeMOSYS geralmente são divididos em duas partes. Durante a primeira parte, todas as equipes aprendem os principais conceitos e os aplicam na criação de um aplicativo simples de modelo de clima, terra, energia e água, que é o mesmo para todas as equipes. Durante a segunda parte, cada equipe usa o conhecimento e as ferramentas adquiridas para desenvolver um aplicativo mais avançado, representando questões de clima, terra, energia e água que são relevantes em seu próprio país ou em uma região específica. Em ambas as partes, a estrutura dos modelos usados é mais ou menos parecida com a da figura. A figura é complicada, mas mostra alguns pontos-chave. A infraestrutura que compõe o sistema energético é modelada, como tradicionalmente é feito no OSeMOSYS. Você pode vê-la na parte direita da figura, circulada em azul. Entretanto, juntamente com ela, também são modelados os usos da terra e da água. Eles aparecem na parte central e esquerda da figura, circulados em vermelho. Neste curso, você aprenderá como cada uma dessas partes é modelada, como elas estão conectadas e quais percepções são extraídas do modelo.

## Slide 19: 3.3 Aplicativos OSeMOSYS
Pergunta: a operação coordenada de represas em cascata e usinas hidrelétricas em bacias hidrográficas transfronteiriças pode ajudar a mitigar os extremos climáticos (por exemplo, enchentes) e apoiar a diplomacia de água e energia?
Exemplo: cooperação entre água e energia
Fonte da imagem: Foto de Avi Richards no Unsplash
Notes: O segundo aplicativo trata da dinâmica que ocorre entre o sistema energético e o sistema hídrico. Ela é motivada por desafios na diplomacia da água, em que países vizinhos possuem diferentes partes de infraestrutura de energia hidrelétrica em uma bacia hidrográfica. Nesses casos, se não houver coordenação entre os países no uso da infraestrutura de energia hidrelétrica, há o risco de a água não estar disponível em alguns momentos em partes da bacia hidrográfica. Sem uma operação coordenada, alguns extremos climáticos, como enchentes ou secas, podem representar ameaças à segurança dos cidadãos, à segurança do fornecimento de energia e à infraestrutura. A questão a ser abordada é se a coordenação da operação de represas e usinas hidrelétricas entre países pode trazer benefícios tanto em termos de resiliência da infraestrutura quanto de vendas de eletricidade. A U.N.E.C.E. e a Global Water Partnership conduziram avaliações técnicas dos benefícios da cooperação na gestão de recursos hídricos e energéticos transfronteiriços nos Bálcãs Ocidentais. As avaliações foram realizadas usando várias ferramentas, uma das quais foi o OSeMOSYS.

## Slide 20: Aula 3.3 Referências
Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F., Ramos, E.P., Energy projections for African countries, Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia, 2019
Cervigni, R., Liden, R., Neumann, J.E., Strzepek, K.M., Enhancing the Climate Resilience of Africa's Infrastructure : The Power and Water Sectors, Washington, DC, Banco Mundial, 2015, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21875
UNECE, Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus in the Sava River Basin, 2016
UNDESA, PNUD, Ferramentas de modelagem para o desenvolvimento sustentável, 2016
Almulla, Y., Ramos, E.P., Gardumi, F., Taliotis, C., Lipponen, A., Howells, M., O papel do nexo energia-água para motivar a cooperação transfronteiriça:: Uma análise indicativa da bacia do rio Drina, Revista Internacional de Planejamento e Gestão de Energia Sustentável, 18, 2018, pp. 3-28

## Slide 21: 3.4 Noções básicas do OSeMOSYS
Estrutura
Sets
(Componentes)
  REGIÃO
  ANO
  TIMESLICES
  EMISSÕES
  COMMODITY
  TECNOLOGIA
Dados de entrada
(Parâmetros)
  Capacidade histórica
  Demanda anual
  Carga
  Eficiência
  Custos de capital, fixos e variáveis
  Taxa de atividade de emissão
  Fatores de disponibilidade
Variáveis de saída (resultados)
  Nova capacidade
  Produção anual total por tecnologia
  Emissões anuais
  Custos descontados
  Modelo Custo do período
Notes: Neste curso, você usará o OSeMOSYS para criar modelos de clima, terra, energia e água. Os primeiros passos para usar o OSeMOSYS são entender como ele é estruturado, com quais tipos de objetos o usuário precisa trabalhar, quais entradas precisam ser fornecidas e quais saídas podem ser obtidas. Primeiro, o usuário precisa determinar os componentes do modelo. Esses componentes são chamados de ”Sets". Eles constituirão a estrutura do modelo. Exemplos de Sets são: o conjunto região, que é um vetor que contém os nomes de todas as regiões que o usuário gostaria de modelar; o conjunto ano, que é um vetor que contém todos os anos a serem modelados; Sets importantes são commodity e tecnologia. O conjunto commodity lista todas as commodities a serem incluídas no modelo. O conjunto de tecnologia lista todas as tecnologias e processos a serem incluídos. Eles são descritos em mais detalhes posteriormente neste módulo. A outra parte que o usuário precisará determinar são todos os dados de entrada. O usuário pode fornecer entradas numéricas para vários parâmetros diferentes, como demandas anuais, eficiências de conversão para os diferentes processos, fatores de emissão e, principalmente, todos os custos. Por fim, o usuário receberá dos cálculos do modelo vários outputs ou resultados. Esses resultados estão relacionados, por exemplo, às capacidades recém-instaladas das diferentes tecnologias, ou à produção anual pelas diferentes tecnologias, às emissões anuais e aos custos anuais.

## Slide 22: 3.4 Noções básicas do OSeMOSYS
Uma tecnologia pode ser usada para:
Fornecer ou produzir um recurso
(por exemplo, produção de biomassa, importações de gás natural)
Converter uma mercadoria em outra
(por exemplo, conversão de gás natural em eletricidade, eletricidade em luz)
Uma tecnologia pode representar:
Um único processo/planta ou
Um grupo de processos/plantas com características semelhantes
Set: Tecnologia
Usina termelétrica a Carvão
Usina termelétrica a Gás
Tratamento de Água
Fazenda
Mina de carvão
Campo de gás
Recursos da terra
Recursos hídricos
Notes: Voltemos à definição do conjunto de tecnologia e do conjunto de commodities. Ambos são componentes-chave da OSeMOSYS e merecem atenção especial. "Tecnologia" na OSeMOSYS refere-se a qualquer tipo de processo, planta ou ativo que tenha alguma entrada e/ou saída. Por exemplo, uma tecnologia pode ser o processo de produção de um recurso primário, como uma mina de carvão ou um campo de gás, ou também um recurso terrestre que, por exemplo, fornece terra para a agricultura. Esses recursos são mostrados nas caixas do lado esquerdo da figura. Uma tecnologia também pode ser um processo que converte uma mercadoria em outra. Por exemplo, pode ser uma usina de carvão que converte a energia do carvão em eletricidade ou uma usina de tratamento de água que converte a água da fonte em água potável. Esses processos são representados pelas caixas no lado direito da figura. Nas representações esquemáticas, as tecnologias geralmente são representadas como caixas com alguns produtos de entrada e/ou saída, como na figura. É importante entender que uma tecnologia em um modelo pode representar um processo individual ou uma usina de energia, mas também um grupo de processos ou usinas com características semelhantes.

## Slide 23: 3.4 Noções básicas do OSeMOSYS
As commodities podem ser usadas para representar:
Fluxos entre tecnologias
(por exemplo, eletricidade, gás natural, carvão)
Demandas finais
(por exemplo, demanda por iluminação, resfriamento, calor ou água limpa)
Set: Commodity
Campo de gás
Usina termelétricaa Carvão
Usina termelétrica a Gás
Tratamento de Água
Carvão
Gás
Água
Eletricidade
Terrenos
Fazenda
Milho
Recursos hídricos
Água potável
Mina de carvão
Recursos da terra
Calor
Notes: O conjunto commodity no OSeMOSYS lista qualquer tipo de commodity que entra ou sai de uma tecnologia. Pode representar fluxos entre tecnologias, como o carvão que é produzido pela mineração de carvão e alimenta uma usina de energia a carvão (mostrado no lado esquerdo da figura). Também pode representar demandas finais, como demandas por eletricidade, calor, água potável ou milho (mostrado no lado direito da figura). A flexibilidade na definição de tecnologia e commodity é o que torna o OSeMOSYS adequado não apenas para a representação de sistemas energéticos, mas também para a representação de sistemas de recursos hídricos e terrestres. Em princípio, não há limite para quantas e quais tecnologias e commodities o usuário pode criar. O usuário pode criar a commodity de água na figura simplesmente adicionando um novo item no conjunto de commodities, nomeando-o como "água" e atribuindo-lhe algumas entradas numéricas. Essas entradas podem ser, por exemplo, disponibilidade em anos diferentes, disponibilidade em um ano, custo de produção, processos que produzem água e processos que usam água. Ao longo do curso, você será orientado na representação de muitos desses elementos, com cada vez mais detalhes.

## Slide 24: 3.4 Noções básicas do OSeMOSYS
Estação de energia
Um ativo físico que transforma um combustível de entrada (por exemplo, gás natural) em uma ou várias saídas (por exemplo, eletricidade e calor)
Exemplo nº 1 - Energia
Fonte da imagem: Foto de Jason Blackeye no Unsplash
Usina de energia a gás
Gás natural
Eletricidade
Calor
Notes: Dois exemplos simples mostram quais tecnologias e commodities podem ser representadas na OSeMOSYS. Uma tecnologia típica é uma usina de energia, usada em modelos de sistemas energéticos. Uma usina de energia é um ativo físico que transforma um ou mais combustíveis de entrada (como gás natural) em uma ou mais saídas (como eletricidade e calor). Na figura à esquerda, a tecnologia que representa a usina de energia a gás é a caixa em violeta; a commodity de entrada é o gás natural; as commodities de saída são eletricidade e calor. Se o usuário decidir modelar uma usina combinada de calor e energia que use gás, ele terá de introduzir todos esses elementos nos Sets e, em seguida, definir entradas numéricas para eles. Mais uma vez, é importante observar que a tecnologia da usina de energia a gás mostrada na figura pode representar uma usina individual em um país, bem como todas as usinas de energia a gás do país. A escolha de uma tecnologia representar uma usina ou uma agregação de usinas cabe ao usuário. Depende se o usuário está interessado em encontrar resultados sobre ativos individuais ou sobre os saldos gerais do país. Há uma compensação entre os detalhes do modelo e o esforço computacional necessário para resolvê-lo. Quanto mais tecnologias e commodities o usuário introduzir, mais tempo e recursos serão necessários para resolver o modelo.

## Slide 25: 3.4 Noções básicas do OSeMOSYS
Cultivo de milho
Aplicação de equipamentos físicos e práticas de gerenciamento para transformar uma série de insumos (por exemplo, um recurso de terra, água, energia, fertilizante etc.) em um produto - o milho.
Exemplo nº 2 - Terrenos
Precipitação
Irrigação
Diesel
Terrenos
Águas
subterrâneas
Escoamento
Evapotranspiração
Milho
Terras agrícolas
Notes: Outro exemplo da aplicação do conceito de tecnologia e commodity no OSeMOSYS vem do setor de uso da terra. Com uma escolha específica de commodities e tecnologias, o modelador pode representar o processo de cultivo de milho. A cultura do milho pode ser vista esquematicamente como a aplicação de equipamentos físicos e práticas de gerenciamento para transformar uma série de insumos (como recursos da terra, água, energia, etc.) em um produto: o milho. A figura à direita mostra como o cultivo de milho pode ser representado na OSeMOSYS. Uma tecnologia chamada terra agrícola pode ser introduzida. Ela representa a terra onde o milho será cultivado e é caracterizada por uma determinada extensão. Essa tecnologia recebe como insumos alguma área de terra do total de terras disponíveis na região, diesel para tratores, água de irrigação e também a precipitação que cai naturalmente. Ela fornece como resultado o produto desejado, o milho, e alguns outros subprodutos. Esses são, por exemplo, a água utilizada para o crescimento da planta (veja a saída de evapotranspiração), a água que não foi absorvida pelo solo e que escorre, e a água que foi absorvida pelo solo e recarrega os recursos hídricos subterrâneos. Esse exemplo visa apenas ilustrar como o OSeMOSYS pode ser usado. Mais conceitos sobre o uso da terra e os ciclos da água serão apresentados nas aulas seguintes deste curso.

## Slide 26
Gardumi F., Sridharan V. (KTH), Shivakumar A. (UNDESA), Niet T. (SFU), Ramos E.P. (KTH), Alfstad T. (UNDESA) 2021. aula 3: Ferramentas de modelagem de energia e OSeMOSYS. Versão de lançamento 1.0. [apresentação on-line]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas.
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)