## Slide 1: AULA 4 MODELAGEM DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA
Introdução ao CLEWs

## Slide 2: Resultados de aprendizagem
ILO1: Familiaridade com componentes e processos em um modelo de sistema energético
ILO2: Compreensão conceitual dos parâmetros mais importantes relacionados à representação de tecnologias
ILO3: Compreensão conceitual dos diferentes custos associados às tecnologias de energia
ILO4: Compreensão conceitual do impacto dos custos de tecnologia em sua função no fornecimento de energia
Ao final desta aula, você terá:
Notes: Esta aula se aprofunda em como as tecnologias são modeladas. Os conceitos explicados na aula se aplicam ao OSeMOSYS, mas podem ser vistos como gerais e também aplicáveis a várias outras ferramentas. O foco será a representação de tecnologias de energia, mas conceitos semelhantes também podem ser aplicados à representação de usos da água e da terra. Isso ficará mais claro no decorrer do curso. Ao final desta aula, espera-se que você adquira: familiaridade com os componentes e processos de um modelo de sistema energético; compreensão conceitual dos parâmetros mais importantes para a representação de tecnologias em um modelo de sistema energético; compreensão conceitual dos diferentes custos associados às tecnologias de energia; e, por fim, compreensão conceitual do impacto dos custos de tecnologia sobre a função das tecnologias no fornecimento de energia.

## Slide 3: 4.1 Capacidade e atividade
Uma padaria tem uma máquina de fazer pão.
Se a máquina for carregada com 5 kg de farinha e 4 litros de água, após uma hora ela produzirá 50 baguetes.
Começando com um exemplo
Fonte da imagem: Olga Kudriavtseva, foto de Unsplash; Laura Mitulla, foto, de Unsplash; Frédéric Dupont, foto, de Unsplash; CampusFrance , foto, licenciada sob CC 0
5 kg de farinha
4 l de água
50 baguetes
Notes: O primeiro conceito-chave é o de capacidade e atividade. As definições de capacidade e atividade e a diferença entre os dois são melhor ilustradas com um exemplo. Como os conceitos são aplicáveis não apenas à energia, mas a qualquer tipo de maquinário ou atividade, escolhemos um exemplo não relacionado à energia. Vamos imaginar uma padaria que tenha uma máquina de fazer pão. A máquina está representada no centro da figura. Vamos supor que, quando a máquina estiver carregada com 5 kg de farinha e 4 litros de água, após uma hora ela produzirá 50 baguetes. É claro que a realidade é mais complicada e que também haveria fermento, sal e vários outros estágios envolvidos. Elas são omitidas para simplificar a representação. Dois conceitos importantes estão implícitos na figura. Quando a farinha e a água são fornecidas como insumos, as baguetes são obtidas como resultado. E há uma relação precisa entre entrada e saída. Ao definir a função de uma tecnologia em um modelo, a natureza das entradas, a natureza das saídas relacionados a essas entradas e a proporção entre saídas e entradas sempre terão de ser definidos.

## Slide 4: 4.1 Capacidade e atividade
Capacidade da máquina: o quanto ela pode produzir em uma unidade de tempo (por exemplo, 1 hora)
Atividade da máquina: o quanto ela produz em um determinado momento
Começando com um exemplo
Fonte da imagem: Frédéric Dupont, foto, do Unsplash; CampusFrance , foto, licenciada sob CC 0
CAPACIDADE: 50 baguetes por hora
ATIVIDADE: 150 baguetes nas próximas 3 horas
Notes: O conceito de que a máquina pode produzir 50 baguetes em uma hora é fundamental. Ele ajuda a entender o que são a capacidade e a atividade da máquina. A capacidade é definida como a quantidade de pão que a máquina é capaz de produzir em uma determinada unidade de tempo. Nesse caso, a capacidade é de 50 baguetes por hora. A atividade é definida como a quantidade de pão que a máquina produz em um determinado horizonte de tempo. Por exemplo, se a máquina trabalhar por três horas, ela produzirá 150 baguetes. 150 baguetes é sua atividade. O valor da capacidade não muda. Ele está vinculado à máquina específica que foi comprada pelos proprietários da padaria. O valor da atividade normalmente muda e depende do período de tempo que estamos analisando. Se a máquina continuar funcionando, sua atividade após uma hora será de 50 baguetes, após duas horas, 100 baguetes, após três horas, 150 baguetes e assim por diante. A atividade também pode ser menor do que o máximo que a máquina pode atingir. Por exemplo, se menos farinha e água forem adicionadas, menos baguetes sairão após uma hora.

## Slide 5: 4.1 Capacidade e atividade
Se quisermos mais pão em uma hora, precisaremos aumentar nossa capacidade, ou seja, instalar mais máquinas na padaria
Começando com um exemplo
Fonte da imagem: Frédéric Dupont, foto, do Unsplash; CampusFrance , foto, licenciada sob CC 0
CAPACIDADE: 150 baguetes por hora
ATIVIDADE: 150 baguetes na próxima 1 hora
Notes: O exemplo anterior mostrou que a máquina permite que o padeiro obtenha no máximo 50 baguetes por hora, se estiver totalmente carregada. Isso significa que o padeiro não pode vender mais de 50 baguetes por hora. Imaginemos agora que a padaria está se tornando muito popular e tem um número crescente de clientes. A demanda por pão aumenta e o padeiro percebe que existe a possibilidade de vender mais de 50 baguetes por hora. Como o padeiro poderia vender mais? Aumentando a capacidade da padaria, ou seja, investindo em mais máquinas de fazer pão. Se o padeiro comprar mais duas máquinas do mesmo tipo que a primeira, haverá três máquinas na padaria, cada uma capaz de produzir 50 baguetes por hora. Portanto, a capacidade total da padaria, em outras palavras, o número de baguetes que a padaria pode produzir em uma hora, aumentará para 150. Quando a capacidade for aumentada para 150 baguetes por hora, a atividade em uma hora também poderá aumentar. Agora, esse investimento terá implicações em outras despesas da padaria: por exemplo, provavelmente será necessário contratar mais padeiros para atender a todas as máquinas ao mesmo tempo. Essas implicações serão discutidas mais adiante na aula.

## Slide 6: 4.1 Capacidade e atividade
Aplicação ao sistema energético
Fonte da imagem: oatsy40 , foto, licenciada sob CC BY; Public Domain Photos, foto, licenciada sob CC BY; Bernt Rostad , foto, licenciada sob CC BY
ATIVIDADE: 3000 GJ de carvão em uma hora, 6000 GJ em duas horas, e assim por diante...
ATIVIDADE: 1000 GJ de eletricidade em uma hora, 2000 GJ em duas horas, e assim por diante...
CAPACIDADE: 1000 GJ de eletricidade por hora
= 1000 GJ / 3600 segundos
= 0,2778 Gigawatts (GW)
CAPACIDADE: 0,2278 GW
Notes: Os conceitos de capacidade e atividade são fundamentais para o tipo de modelagem realizada neste curso. Antes de mais nada, eles são importantes no processo de modelagem do sistema energético. Por exemplo, ao analisar o fornecimento de eletricidade, um tipo central de ativo ou tecnologia são as usinas de energia. As usinas de energia também são definidas por sua capacidade e atividade, exatamente da mesma forma que a máquina de fazer pão. A figura deste slide mostra uma usina de energia a carvão. No exemplo, sua capacidade, ou seja, a eletricidade que ela é capaz de fornecer em uma unidade de tempo, é de 1.000 GJ por hora. Com algumas operações, descobrimos que isso significa cerca de 0,23 GJ por segundo, também descrito como 0,23 GW. Se essa for a capacidade, a usina de energia pode fornecer 1.000 GJ de eletricidade em uma hora, ou 2.000 GJ em duas horas, e assim por diante. A usina também pode fornecer menos do que isso, se não operar na medida máxima possível. Mas não pode fornecer mais. O quanto a usina de energia realmente fornece é sua atividade. Ao mesmo tempo, para que a usina possa fornecer essa quantidade de eletricidade, ela precisa ser alimentada com carvão. A entrada de carvão necessária para que a usina elétrica produza 1.000 GJ em uma hora é três vezes maior, ou seja, são necessários 3.000 GJ de carvão por uma hora ou 6.000 GJ por duas horas.

## Slide 7: 4.1 Capacidade e atividade
Define a relação entre capacidade e atividade
A atividade que poderia ser gerada por uma unidade de capacidade funcionando com 100% de carga por 1 ano)
Exemplo: Se a capacidade e a atividade de uma refinaria forem medidas em barris por ano, então a unidade de capacidade por atividade é 1
No entanto, se você usar a capacidade medida em barris por dia e a atividade em barris por ano, a unidade de capacidade por atividade será 365
Capacidade por unidade de atividade (Capacity-to-activity-unit)
Fonte da imagem: Frédéric Dupont, foto, do Unsplash; CampusFrance , foto, licenciada sob CC 0
Notes: No OSeMOSYS, o modelador precisa definir o valor de um parâmetro chamado Capacity-to-activity-unit. Esse parâmetro é necessário devido à forma como o OSeMOSYS está estruturado e é essencial. Ele representa uma relação fixa entre a atividade e a capacidade de uma tecnologia. Especificamente, seu valor é equivalente à atividade que poderia ser gerada por uma unidade de capacidade funcionando na extensão máxima possível durante um ano. O valor depende das unidades que o modelador escolhe para a capacidade e a atividade. Por exemplo, vamos imaginar que uma refinaria seja modelada com capacidade e atividade medidas em barris por ano. Vamos imaginar que a capacidade seja igual a 365 barris por ano. A atividade, que é o número de barris entregues em um ano, será novamente 365. Isso significa que a Capacity-to-activity-Unit, que é a razão entre a atividade em um ano e a capacidade, é igual a 1. Se a capacidade for medida em barris por dia e a atividade ainda for medida em barris por ano, as coisas mudam. Para a mesma refinaria, o valor da capacidade agora é de 1 barril por dia (o que é o mesmo que dizer 365 barris por ano). O valor da atividade ainda é de 365 barris por ano. Isso significa que a unidade de capacidade para atividade é igual a 365. Agora a importância desse parâmetro pode ficar mais clara: se o modelador definir o valor do parâmetro de forma errada, haverá uma representação errada de quanta atividade pode vir de uma unidade de capacidade. Isso pode acarretar resultados de modelagem muito pouco razoáveis.

## Slide 8: Aula 4.1 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, dezembro). Representando o fornecimento de energia primária no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585692

## Slide 9: 4.2 Parâmetros de custo
Os custos são divididos em CapitalCost, FixedCost e VariableCost
Visão geral
Combustível
Outros materiais de consumo (por exemplo, produtos químicos, detergentes, etc.)
Salários
Impostos e seguros
Custos fixos de combustível
Depreciação
Retorno sobre o investimento
Outros encargos fixos não recorrentes
Notes: Outra família de parâmetros de entrada que merece atenção especial é a dos parâmetros de custo. O OSeMOSYS é uma ferramenta de otimização de custos. Ele encontra a combinação de tecnologias que tem o menor custo. Portanto, a aparência da combinação e a função de cada tecnologia na combinação dependerão dos custos de cada tecnologia. Na engenharia de energia, assim como em outros campos da engenharia de produção, as tecnologias ou os ativos físicos normalmente incorrem em duas categorias de custos: custos de capital e custos de operação e manutenção. Os custos de capital consistem principalmente em capital para construir o ativo (empréstimos tomados de bancos ou investimentos de acionistas) e despesas únicas para permissão de construção, avaliações ambientais e assim por diante. Geralmente, são incorridos durante a fase de planejamento e construção, ao longo de alguns anos. Portanto, não dependem do nível de atividade do ativo, mas sim de sua capacidade. Além dos custos de investimento, as taxas de juros também são consideradas. As taxas de juros garantem o retorno dos investimentos para os credores ou investidores.

## Slide 10: 4.2 Parâmetros de custo
Os custos são divididos em CapitalCost, FixedCost e VariableCost
Visão geral
Combustível
Outros materiais de consumo (por exemplo, produtos químicos, detergentes, etc.)
Salários
Impostos e seguros
Custos fixos de combustível
Depreciação
Retorno sobre o investimento
Outros encargos fixos não recorrentes
Notes: Os custos de operação e manutenção são divididos em custos variáveis e custos fixos. Há várias definições para cada um desses tipos de custo. De modo geral, porém, os custos variáveis incluem custos que variam de acordo com o nível de atividade de uma tecnologia. Eles podem ser, por exemplo, despesas com combustível ou outros materiais de consumo. O uso de combustível ou consumíveis é diretamente proporcional ao nível de produção da tecnologia ou, em outras palavras, proporcional à atividade. Os custos fixos geralmente incluem custos incorridos todos os anos, mas eles variam principalmente com a capacidade da tecnologia. Eles incluem, por exemplo, custos de mão de obra e salários. Um exemplo pode ajudar a entender esse item de custo. Quando uma usina de energia é construída e entra em operação, os proprietários precisam contratar funcionários para operar a usina. Embora possa haver algum nível de rotatividade na equipe, mais ou menos o mesmo número de pessoas precisará receber salários todos os meses e todos os anos para operar a usina de energia, independentemente de a usina funcionar mais ou menos em um mês específico. Portanto, os custos salariais podem ser vistos como dependendo mais do tamanho da usina, ou seja, de sua capacidade, do que da atividade.

## Slide 11: 4.2 Parâmetros de custo
Uma tecnologia só incorre em custos de capital quando há um investimento
Dependência de tempo
 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4
CapitalCost [M$/GW] | 2000 | 1900 | 1800 | 1700
SE houver um investimento no ano 2,
então, incorre-se em um custo de milhões de US$ 1900 por unidade de capacidade instalada.
Por exemplo, um investimento de 0,1 GW incorreria em um custo de 1900 M$/GW * 0,1 GW = US$ 190 milhões
Se o mesmo investimento fosse realizado no ano 4, o custo seria de 1.700 M$/GW * 0,1 GW = US$ 170 milhões
Notes: É importante entender mais alguns atributos dos itens de custo descritos nos slides anteriores. Esses atributos são representados no OSeMOSYS e influenciam significativamente a competitividade de custo de diferentes tecnologias. A noção mais importante é que todos os itens de custo dependem do tempo. Em geral, os custos tendem a diminuir com o tempo devido a desenvolvimentos tecnológicos, economias de escala, aumento da competitividade e muitos outros fatores de mercado. Isso é particularmente verdadeiro para os custos de capital. O exemplo mostra custos de capital que diminuem acentuadamente ano após ano. Essa redução tem um grande impacto sobre quando é melhor fazer um investimento. No exemplo, que representa uma tecnologia fictícia de fornecimento de energia, se um investimento for feito no ano 2, o custo de capital incorrido será de 1.900 milhões de dólares americanos por unidade de capacidade (GW). Por exemplo, se for feito um investimento em uma usina de energia de 0,1 GW de capacidade, o custo total do investimento será de 190 milhões de dólares americanos. Se o mesmo investimento for feito dois anos depois, no ano 4, o custo por unidade de capacidade será menor, 1.700 dólares americanos. Nesse caso, o custo total do investimento para uma usina de 0,1 GW seria de 170 milhões de dólares americanos. Pode haver vários motivos para que o investimento ocorra no ano 2 de qualquer forma, apesar do custo mais alto. Entretanto, é importante estar ciente do impacto que as variações de custo podem ter sobre a competitividade das tecnologias.

## Slide 12: 4.2 Parâmetros de custo
Uma tecnologia incorre em custos fixos durante qualquer ano em que haja capacidade instalada
Dependência de tempo
 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4
FixedCost [$/MW] | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65
Por exemplo, uma capacidade de 100 MW incorre em um custo de 50.000 dólares/MW * 100 MW = 5 milhões de dólares no ano 1
SE a capacidade aposentada for aposentada antes do início do enésimo anoº , nenhum custo será incorrido no anoº
Notes: Além disso, os custos fixos de operação e manutenção podem variar com o tempo. Isso pode estar relacionado, por exemplo, às variações anuais dos custos de mão de obra e à reorganização da estrutura de trabalho nos locais de produção. No entanto, nesse caso, a dinâmica gerada pelas variações de custo é um pouco diferente daquela relacionada aos custos de capital. Os custos fixos não são incorridos uma única vez, como os custos de capital. Os custos fixos são incorridos todos os anos e são proporcionais à capacidade instalada. Vamos imaginar um caso em que uma usina de energia de 100 MW tenha sido instalada anteriormente e esteja em funcionamento durante os anos 1, 2 e 3. Durante esses anos, os custos fixos por unidade de capacidade instalada aumentam, de US$ 50.000 por MW para US$ 60.000 por kW. Isso significa que a usina incorrerá em custos fixos crescentes a cada ano. No primeiro ano, os custos fixos serão de 100 vezes 50.000, ou seja, 5 milhões de dólares americanos. Fazendo o mesmo cálculo para os anos 2 e 3, obteremos, respectivamente, US$ 5,5 milhões e US$ 6 milhões. Mesmo que os custos fixos sejam projetados para aumentar novamente no ano 4, nenhum custo será de fato incorrido no ano 4. O motivo é que a usina de energia não estará mais lá no ano 4. Sua capacidade será 0.

## Slide 13: 4.2 Parâmetros de custo
Uma tecnologia incorre em custos variáveis para cada unidade de atividade
Dependência de tempo
 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4
VariableCost [$/GJ] | 2 | 2 | 2 | 2
SE houver atividade em qualquer ano
então, há um custo de 2 M$/PJ
Por exemplo, a atividade de 1 PJ incorreria em um custo de US$ 2 milhões / PJ * 1 PJ = US$ 2 milhões
Se não houver atividade, nenhum custo será incorrido
Notes: Por fim, os custos variáveis de operação e manutenção também variam ao longo do tempo. Essa variação está relacionada às variações dos preços de mercado de todos os consumíveis que a tecnologia usa durante sua operação, por exemplo, substâncias químicas ou combustíveis. O ideal é que haja muitas variações desses custos em um ano. No entanto, muitas vezes os combustíveis e produtos químicos são comprados por um local de produção em grandes estoques, com contratos de longo prazo e de preço fixo. Isso significa que o custo pode ser considerado constante, desde que o contrato não seja renegociado. No OSeMOSYS, existe a possibilidade de alterar os custos variáveis a cada ano. É importante lembrar que os custos variáveis são muito diferentes dos custos fixos ou de capital e afetam a competitividade de uma tecnologia de forma muito diferente. Os custos variáveis não são proporcionais à capacidade instalada, como os custos fixos ou de capital, mas à atividade. No exemplo, supõe-se que uma usina de energia tenha uma atividade e produza uma saída nos anos 1, 2 e 3, mas não no ano 4. O custo por unidade de produção é de 2 milhões de dólares americanos por PJ. A produção anual é de 1 PJ. Portanto, a usina incorre em custos variáveis de US$ 2 milhões todos os anos, do ano 1 ao ano 3. Como a usina não está ativa no ano 4, ela não terá custos variáveis nesse ano. Entretanto, se ainda existir e for instalada, incorrerá em custos fixos no mesmo ano.

## Slide 14: Aula 4.2 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, dezembro). Representando o fornecimento de energia primária no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585692

## Slide 15: 4.3 Impacto das estruturas de custo
Um exemplo simples de sistema energético
Sistema Energético em uma Ilha
Usina de energia a carvão
Usina de energia a gás natural
Fonte da imagem: Public Domain, foto, licenciada sob CC BY; Fonte da imagem: TBoard, foto, licenciada sob CC BY; Fonte da imagem: Hrvoje_Photography, foto, licenciada sob Unsplash
Opções de usinas elétricas | Disponibilidade anual de combustível (PJ) | Custo variável (USD/PJ) | Uso de combustível (PJ de combustível/PJ de eletricidade) | Geração de eletricidade variáveis (PJ)
Carvão | 600 | 350 | 3 | XCL
Gás natural | 300 | 300 | 2 | XGS
Notes: Este módulo explora como os parâmetros de custo discutidos nos slides anteriores podem afetar um problema de otimização matemática relacionado ao planejamento de energia. A discussão se baseia em um exemplo muito simples, representando o sistema energético de uma ilha. Vamos supor que a demanda anual de eletricidade em uma ilha seja de 250 PJ. Basicamente, as pessoas e as indústrias que vivem na ilha consomem 250 PJ em um ano. Há duas usinas de energia que podem ser usadas para atender à demanda anual de eletricidade: uma usina de carvão e outra de gás natural. Na tabela, são apresentadas algumas características das usinas de energia. Primeiro, a eficiência da usina a carvão é menor do que a da usina a gás. Isso significa que a usina a carvão usa mais combustível para obter a mesma produção. Em segundo lugar, o custo variável é maior para a usina a carvão. Em síntese, é mais caro e menos eficiente operar a usina a carvão. Entretanto, a disponibilidade anual de gás natural é menor em comparação com o carvão: há menos gás. O objetivo é estimar a quantidade de eletricidade que deve ser produzida por cada uma das usinas para atender à demanda anual, de modo que o custo total do sistema possa ser minimizado.

## Slide 16: 4.3 Impacto das estruturas de custo
Um exemplo simples de sistema energético
Estrutura e dados do problema
XCL = Variável de geração de eletricidade (em PJ) para usina a carvão
XGS = Variável de geração de eletricidade (em PJ) para usina a gás
Demanda anual total: 250 PJ
Disponibilidade de carvão: 600 PJ/ano
Disponibilidade de gás: 300 PJ/ano
Custo de uso da usina de carvão: 350 * XCL
Custo de uso da usina de carvão: 300 * XGS
Notes: Agora a discussão se torna um pouco mais complicada. No entanto, ela é importante porque mostra os princípios básicos de funcionamento de qualquer ferramenta de modelagem de sistema energético. A primeira etapa para resolver o problema apresentado no slide anterior é dividi-lo em suas partes fundamentais e dados fundamentais e, em seguida, escrever uma formulação matemática para ele. Pode-se começar pelas partes fundamentais. Elas são mostradas no quadrado. Vamos supor que X C.L. seja a variável de geração de eletricidade (em PJ) para a usina a carvão e X G.S. seja a variável de geração de eletricidade (em PJ) para a usina a gás. A demanda total a ser atendida é de 250 PJ. A disponibilidade de carvão e gás é restrita a 600 e 300 PJ por ano, respectivamente. O custo de geração de um PJ de eletricidade a partir de gás e carvão é de 300 e 350 dólares americanos, respectivamente.

## Slide 17: 4.3 Impacto das estruturas de custo
Um exemplo simples de sistema energético
Formulação matemática
Função objetivo: Minimizar o custo total de produção de eletricidade
Minimizar o custo total (Z) = 350 * XCL + 300 * X GS
Restrição de demanda: XCL + XGS ≥ 250
Restrição de disponibilidade de carvão: 3* XCL ≤ 600
Restrição de disponibilidade de gás: 2* XGS ≤ 300
Restrição de produção positiva: XCL ≥ 0, XGS ≥ 0
Notes: Agora, vamos dar uma olhada na formulação matemática. Primeiro, a função objetiva precisa ser escrita. O objetivo é minimizar o custo total de produção de eletricidade. Essa é a soma do custo de produção de eletricidade com as usinas a carvão e a gás. O custo da usina a carvão é igual ao custo unitário, 350, multiplicado pela geração a carvão (que é a variável desconhecida). Da mesma forma, o custo da usina a gás é igual ao custo unitário, 300, multiplicado pela geração a gás. Essa minimização precisa ocorrer respeitando algumas restrições. A primeira restrição é que a demanda deve ser atendida. Ou seja, a soma da geração anual das duas usinas de energia precisa ser pelo menos igual a 250 PJ, a demanda anual. A segunda e a terceira restrições determinam que o uso total de carvão e gás precisa ser menor do que a disponibilidade de carvão e gás. O uso é definido pela geração (X) multiplicada pelo uso de combustível por unidade de geração. Por fim, como a geração é uma quantidade física, presume-se que ela seja maior ou igual a 0.

## Slide 18: 4.3 Impacto das estruturas de custo
Um exemplo simples de sistema energético
XCL ≥ 0, XGS ≥ 0
Restrição de demanda: XCL + XGS ≥ 250
Restrição de disponibilidade de gás: 2* XGS ≤ 300
Restrição de disponibilidade de carvão: 3* XCL ≤ 600
Formulação matemática
Representação gráfica
Notes: Para esse problema simples, o processo de encontrar uma solução pode ser representado graficamente. Encontrar uma solução significa encontrar os valores de X C.L. e X G.S., ou seja, o fornecimento de eletricidade pelas usinas de carvão e gás. No gráfico à direita, é possível representar primeiro as restrições que determinam que X C.L. e X G.S. devem ter valores positivos. Os dois eixos mostram apenas a região de valores positivos. Em segundo lugar, pode-se representar a restrição de demanda. Ela afirma que a produção combinada da usina de carvão deve ser pelo menos igual à demanda, 250 PJ. Relembrando os conceitos de álgebra linear, essa desigualdade é satisfeita por qualquer valor de X C.L. e X G.S. acima da linha azul. Em seguida, pode-se representar a restrição pela qual 2 vezes X G.S. deve ser menor que 300 ou, em outras palavras, X G.S. deve ser menor que 150. Essa restrição é atendida por qualquer valor à esquerda da linha vermelha. O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos valores de X C.L.. Eles devem estar abaixo da linha verde.

## Slide 19: 4.3 Impacto das estruturas de custo
Um exemplo simples de sistema energético
Pool de soluções
Representação gráfica
(150,200)
(150,100)
(50,200)
Minimização de custos
Minimizar z = 300 * XGS + 350 * X CL
Solução ideal
Notes: O par de valores de X C.L. e X G.S. que representa a solução do problema deve obedecer a todas as restrições ao mesmo tempo. Portanto, ele deve estar dentro do triângulo vermelho definido pelas linhas azul, vermelha e verde no gráfico. Sua posição exata é determinada pela função de minimização de custos. O custo da geração a gás é menor do que o custo da geração a carvão. A solução será, então, aquela que usa gás o máximo possível e, em seguida, carvão para cobrir a parte restante da demanda. A solução é, então, o canto inferior direito do triângulo.
Esse exemplo ilustrativo mostra a dinâmica essencial de qualquer problema de otimização do sistema energético. Um aplicativo da OSeMOSYS funciona da mesma forma, exceto pelo fato de que geralmente considera muito mais anos, muito mais tecnologias e commodities, além de demandas potencialmente diferentes e assim por diante. Em geral, um problema OSeMOSYS tem milhares de restrições. Portanto, é difícil encontrar uma solução graficamente e, em vez disso, é necessário usar um software poderoso.

## Slide 20: Aula 4.3 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, dezembro). Representando o fornecimento de energia primária no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585692

## Slide 21: 4.4 Outros parâmetros
Vida operacional (OperationalLife)
Custo de capital de US$ 15.000
Vida operacional de 20 anos
Fonte da imagem: motorblog, foto, licenciada sob CC BY; Prayitno, foto, licenciada sob CC BY
Custo de capital de US$ 10.000
Vida operacional de 10 anos
Notes: As tecnologias têm mais características que afetam sua competitividade. Essas características também são comumente levadas em conta nas ferramentas de modelagem do sistema energético e no OSeMOSYS, de modo que a realidade possa ser representada de forma mais próxima. Este módulo ilustrará as características mais importantes.
Vamos começar com a vida operacional. É de conhecimento geral que um ativo ou uma tecnologia funciona bem por um certo tempo e, depois disso, começa a apresentar muitos problemas devido ao envelhecimento. Nesse momento, pode-se dizer que a vida operacional da tecnologia terminou e que ela precisa ser desativada. Algumas tecnologias são mais robustas e duram mais. Enquanto outras têm vida útil mais curta. Isso afeta sua competitividade, pois afeta o quanto vale a pena investir nelas. O exemplo da figura mostra isso. Imaginemos que o carro da esquerda custe US$ 10.000, enquanto o da direita custa US$ 15.000. O carro da direita custa 1,5 vezes mais do que o da esquerda. Entretanto, o carro da direita vive o dobro do tempo do carro da esquerda, 20 anos. Se você desconsiderar o desempenho por um minuto e quiser apenas garantir um carro pelo maior tempo possível com o menor custo, qual deles você escolheria? Faria sentido escolher o da direita. Para ter um carro por 20 anos, seriam necessários apenas 15.000 dólares nesse caso. No caso da esquerda, seria necessário comprar o carro novamente após 10 anos e a despesa total aumentaria para US$ 20.000.

## Slide 22: 4.4 Outros parâmetros
Fator de Disponibilidade e Fator de Capacidade (AvailabilityFactor e CapacityFactor)
Usado para levar em conta a manutenção/interrupções - quanto de seu máximo teórico a planta pode produzir?
Fonte da imagem: Public Domain Photos, foto, licenciada sob CC BY
Notes: Outros parâmetros que afetam significativamente a competitividade de uma tecnologia são o fator de disponibilidade e o fator de capacidade. Esses parâmetros são muito importantes no OSeMOSYS, mas geralmente são difíceis de determinar. Você fará exercícios para entender o significado deles. O fator de disponibilidade e o fator de capacidade representam, em geral, o quanto uma tecnologia pode realmente produzir, como uma proporção de seu potencial teórico máximo. O fator de disponibilidade leva em conta as horas de manutenção planejada. Ou seja, ele contabiliza o tempo durante o ano em que os proprietários interromperão a produção para realizar atividades regulares de manutenção. Os fatores de capacidade representam as horas de interrupções não planejadas. Ou seja, o tempo em que a tecnologia quebra inesperadamente. A manutenção planejada pode ocorrer a qualquer momento que o proprietário decidir durante o ano. As interrupções não planejadas podem ocorrer a qualquer momento, com uma certa probabilidade. Quanto maior o tempo de inatividade para eventos planejados ou não planejados, menos lucrativa é a tecnologia.
Vejamos o exemplo de uma usina de carvão. Normalmente, ela precisa ser desligada cerca de 1.000 a 2.000 horas por ano para manutenção, dependendo de sua idade. Como o número máximo de horas que ela poderia produzir em um ano é 8.760, isso significa cerca de 15% de tempo de inatividade planejado, ou um fator de disponibilidade de 85%.

## Slide 23: 4.4 Outros parâmetros
Eficiência
Fonte da imagem: oatsy40 , foto, licenciada sob CC BY; Public Domain Photos, foto, licenciada sob CC BY; Bernt Rostad , foto, licenciada sob CC BY
3 PJ de carvão (33% de eficiência)
1 PJ de eletricidade
2 PJ de carvão (50% de eficiência)
Notes: Outra característica que afeta fortemente a competitividade de uma tecnologia é sua eficiência. A eficiência é definida como a relação entre a produção e a entrada. A maneira mais simples de ilustrar o conceito de eficiência é observar uma usina de energia movida a combustível fóssil. Normalmente, ela usa a energia proveniente da combustão de um combustível como entrada e fornece energia na forma de eletricidade como saída. A eficiência é a relação entre a energia de saída e a energia de entrada. Nesse caso, a eficiência é sempre menor que um. Ou seja, devido à lei da termodinâmica, a energia de saída é menor do que a de entrada, porque parte é "perdida" no processo. O melhor caso seria que a eficiência fosse igual a 1, o que significaria que toda a energia de entrada foi transformada em eletricidade e que o maior valor possível foi extraído do combustível. A eficiência afeta fortemente a competitividade das usinas de energia porque afeta a quantidade de combustível que precisará ser comprada para produzir uma determinada quantidade de eletricidade. Imaginemos que duas usinas de carvão estejam disponíveis para fornecer eletricidade a uma região. Uma é mais nova e mais eficiente que a outra. Ambas usam o mesmo tipo de carvão como insumo. Então, em termos de custos, é melhor usar a usina a carvão mais eficiente, pois é necessário usar menos carvão para fornecer a mesma eletricidade. Isso economiza os custos de compra do carvão e as emissões da queima do carvão.

## Slide 24: 4.4 Outros parâmetros
Taxa de desconto (DiscountRate)
A taxa de desconto representa o valor futuro do dinheiro
Se tivermos uma dívida de US$ 15 por ano nos próximos 10 anos, quanto dinheiro precisaremos colocar no banco agora para pagar por isso?
Taxa de desconto | 6% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pagamento | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15
Valor atual | $15.00 | $14.15 | $13.35 | $12.59 | $11.88 | $11.21 | $10.57 | $9.98 | $9.41 | $8.88
Notes: A taxa de desconto é outro parâmetro fundamental, pois está relacionada aos custos. Na versão padrão do OSeMOSYS, ela não está relacionada a uma tecnologia específica, mas se aplica a todas as tecnologias da mesma forma. O entendimento profundo da taxa de desconto exigiria aulas específicas, mas isso também está fora do escopo deste curso. Por enquanto, apenas uma definição está incluída. A economia nos ensina que o valor do dinheiro diminui com o tempo. Ou seja, é mais vantajoso ter uma determinada quantia hoje do que ter a mesma quantia daqui a alguns anos. A taxa de desconto é responsável pela diminuição do valor futuro do dinheiro. Ela reduz o valor em uma determinada porcentagem a cada ano. Ela é decidida pelo usuário e depende, entre outros fatores, da região onde o aplicativo está definido. Imaginemos que uma determinada tecnologia tenha um custo fixo de 15 dólares por ano e que o proprietário queira depositar no banco hoje o dinheiro para pagar os custos fixos pelos próximos 10 anos. Quanto dinheiro o proprietário precisa reservar, se a taxa de desconto anual for de 6%? Para as despesas do primeiro ano, é necessário reservar 15 dólares. No entanto, nos anos seguintes, será necessário reservar valores gradualmente menores. No ano 2, 15 dólares foram reduzidos em 6%, ou seja, 14,15 dólares. No ano 3, 14,15 dólares diminuíram em mais 6%, e assim por diante.
A OSeMOSYS minimiza todos os custos atuais, o que significa que todos os custos que se espera incorrer nos anos seguintes são descontados pela taxa de desconto atribuída.

## Slide 25: 4.4 Outros parâmetros
Limites de capacidade e atividade
Limite mínimo e máximo de capacidade: limita a quantidade de capacidade de uma tecnologia que pode ser implementada a cada ano
Limite mínimo e máximo de investimento em capacidade: limita a quantidade de capacidade de uma tecnologia que pode ser adicionada a cada ano.
Limite de atividade inferior e superior: limita o quanto uma tecnologia pode operar a cada ano
Notes: Vale a pena introduzir mais dois conjuntos de parâmetros: os limites inferior e superior da capacidade e da atividade. O usuário pode (mas não precisa) incluí-los no OSeMOSYS. Eles permitem a representação de metas de investimento ou políticas. Por exemplo, o usuário pode introduzir limites inferiores e superiores de capacidade para uma tecnologia a fim de representar metas de capacidade instalada que um governo possa ter para um determinado ano. Ou o usuário pode introduzir limites de investimento de capacidade inferior e superior para representar projetos comprometidos em anos específicos. Ou, ainda, o usuário pode introduzir limites de atividade inferiores e superiores para representar decisões fortes de fazer com que determinadas tecnologias trabalhem uma quantidade fixa em determinados anos. Os limites de atividade também podem ser usados para restringir o potencial técnico de determinadas tecnologias a valores realistas.
A introdução dessas restrições é como adicionar equações na ilha, como visto em outros módulos. Ela restringe o intervalo de soluções possíveis da otimização e direciona a otimização para uma determinada direção decidida pelo usuário. De certa forma, ela anula os critérios de competitividade de custo. Portanto, se o objetivo de um exercício for realmente encontrar livremente as soluções de menor custo para o futuro fornecimento de energia, o usuário deve ter cuidado para não introduzir muitas dessas restrições.

## Slide 26: Aula 4.4 Referências
Taliotis, Constantinos, Gardumi, Francesco, Shivakumar, Abhishek, Sridharan, Vignesh, Ramos, Eunice, Beltramo, Agnese, ... Howells, Mark. (2018, dezembro). Representando o fornecimento de energia primária no OSeMOSYS. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585692