## Slide 1: AULA 5 TEMPO EM MODELOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS
Introdução ao CLEWs

## Slide 2: Resultados da aprendizagem
ILO1: Refletir sobre a variabilidade das demandas de energia ao longo do tempo e seu efeito no planejamento da infraestrutura de energia
ILO2: Refletir sobre a variabilidade do fornecimento de energia ao longo do tempo e seu efeito no planejamento da infraestrutura energética
ILO3: Descrever como a variabilidade da demanda e do fornecimento de energia pode ser capturada na estrutura de um modelo
ILO4: Descrever os principais parâmetros dependentes do tempo no OSeMOSYS e seu uso
Ao final desta aula, você será capaz de:
Notes: Esta aula descreve o papel do tempo no planejamento de energia e como o tempo pode ser representado em modelos de sistemas energéticos.
Ao final da aula, você será capaz de:
1) Refletir sobre a variabilidade das demandas de energia ao longo do tempo e seu efeito sobre o planejamento da infraestrutura de energia; 2) Refletir sobre a variabilidade do fornecimento de energia ao longo do tempo e seu efeito sobre o planejamento da infraestrutura de energia;
3) Descreva como a variabilidade da demanda e do fornecimento de energia pode ser capturada na estrutura de um modelo;
4) Descreva os principais parâmetros dependentes do tempo no OSeMOSYS e seu uso.

## Slide 3: 5.1 Demanda dependente do tempo
Visão geral
Fornecimento
Demanda
Notes: As aulas anteriores explicaram o que queremos dizer com sistema energético e a descrição das cadeias de suprimento de energia. Dessa forma, elas apresentaram, em sua maioria, imagens estáticas de como são os sistemas energéticos em momentos específicos. Entretanto, o sistema energético evolui continuamente. Há mudanças ocorrendo tanto no lado da oferta quanto no lado da demanda. Este módulo se concentra no último. As mudanças no lado da demanda ocorrem em várias escalas de tempo, em minutos, dias, estações e anos. Um exemplo de mudanças em minutos ou horas é quando um grande número de pessoas volta para casa depois do trabalho todos os dias e começa, em horários semelhantes, a acender as luzes, aquecer ou resfriar, acender fogões, etc. Em questão de minutos, a demanda por energia em uma cidade ou até mesmo em um país pode mudar significativamente. Um exemplo na escala de dias pode ser o fato de que, nos fins de semana, as pessoas ficam em casa e não usam aparelhos que consomem energia nos escritórios. Portanto, a natureza da demanda de energia durante os dias de semana ou nos finais de semana é diferente. E um exemplo na escala de estações é o uso de ar condicionado quando chega a estação quente. Isso pode aumentar significativamente a demanda por eletricidade. Por fim, um exemplo na escala de anos é a mudança na demanda geral de eletricidade devido ao crescimento lento da população e ao tamanho da economia.

## Slide 4: 5.1 Demanda dependente do tempo
Um exemplo da vida cotidiana
Fonte da imagem: search.creativecommons.org, imagem, imagem, imagem, imagem, licenciada sob CC 0 1.0; SimpleIcon, imagem, licenciada sob CC BY 3.0
Notes: A melhor maneira de ilustrar o conceito de variação da demanda de energia em um sistema energético é começar pela menor escala e a mais próxima de nós: o uso de energia em residências. Para as atividades cotidianas nas residências, a energia é frequentemente necessária. Não há um nível constante de uso de energia. Ele depende de quais atividades são realizadas, quando e por quanto tempo. Por exemplo, em alguns momentos do dia, a energia é necessária para cozinhar; em outros momentos, a energia é necessária para produzir água quente; em outros momentos, é necessária para carregar telefones ou para atividades recreativas. Para manter um espaço aquecido durante os invernos frios ou um espaço fresco durante os verões quentes, a energia será necessária de forma constante ao longo do dia. Em outras palavras, cada aparelho ou serviço em uma residência usa energia com um determinado perfil que muda com o tempo. Às vezes, um aparelho não está funcionando e, portanto, não usa energia, às vezes usa pouca energia e, às vezes, usa uma quantidade significativa de energia.

## Slide 5: 5.1 Demanda dependente do tempo
Um exemplo da vida cotidiana
Notes: Aqui são apresentados alguns exemplos de como o uso de energia em uma residência pode mudar durante um dia típico, de acordo com a ativação de diferentes aparelhos. Os perfis de uso mostrados na figura são fictícios, mas representativos da realidade. Na parte superior, é mostrado o uso típico de eletricidade por uma geladeira. Há sempre um certo uso de eletricidade, devido ao fato de que a geladeira precisa estar sempre ativa. O uso é praticamente constante ao longo do dia, com exceção dos momentos em que a geladeira precisa executar processos de descongelamento. No centro, é mostrado o uso de energia por uma máquina de lavar, supondo que ela seja ativada ao voltar do trabalho para casa à noite. O ciclo de uma máquina de lavar dura algumas horas, mas há momentos em que é necessária uma grande quantidade de energia para aquecer a água. Na parte inferior, é mostrado o perfil de uso de energia de uma chaleira, supondo que ela seja ativada pela manhã e depois do jantar para preparar chá. O tempo de uso é muito curto, da ordem de minutos, mas novamente o aquecimento da água pode exigir uma grande quantidade de energia nesses minutos.

## Slide 6: 5.1 Demanda dependente do tempo
Um exemplo da vida cotidiana
Fonte da imagem: Heredia Roberto, imagem, licenciada sob CC BY 4.0
Notes: Padrões de uso de aparelhos e serviços como os mostrados no slide anterior ocorrem em muitas residências em vilarejos, cidades, regiões e países inteiros. A soma dos usos de energia em todas as residências de um país constitui a demanda de energia residencial do país. Como os perfis de uso de energia nas residências variam com o tempo, a demanda total de energia residencial também varia com o tempo. O lado esquerdo da figura mostra um perfil típico de demanda diária de energia no setor residencial, para quatro regiões hipotéticas em um país. Os números são baseados na realidade, mas são fictícios. O perfil mostra o que seria de se esperar considerando as atividades médias em uma residência. Durante a noite, quando a maioria das pessoas está dormindo, o uso de energia é mínimo. Durante o dia, o uso de energia se estabelece em um nível intermediário, com um pequeno pico pela manhã. Por fim, o uso de energia é mais alto à noite, quando a maioria das pessoas volta do trabalho. Da mesma forma, os perfis de uso de energia podem ser construídos para os setores comercial e industrial somando todos os usos comerciais e industriais, respectivamente. Exemplos de perfis são mostrados no centro e no lado direito da figura. O perfil de uso de energia para o setor comercial mostra, por exemplo, que a maior parte da energia é usada durante o dia, quando a maioria das atividades comerciais está aberta.

## Slide 7: 5.1 Demanda dependente do tempo
Em longo prazo
Fonte da imagem: Heredia Roberto, imagem, licenciada sob CC BY 4.0
Notes: Conforme mencionado no início deste módulo, a demanda de energia varia não apenas na escala de tempo de minutos ou horas. Ela também varia ao longo das estações e dos anos. A figura mostra um exemplo, novamente com base em números realistas, mas fictícios. Na figura, as demandas de energia para os setores residencial, comercial e industrial são mostradas novamente, mas, desta vez, ao longo de vários anos. Escolhendo, por exemplo, a linha na parte superior, que representa o setor residencial, é possível observar dois tipos principais de variações. Uma é sazonal, em que a demanda de energia parece ser maior durante o inverno e menor durante o verão, em média. Isso provavelmente se deve à necessidade de energia para aquecimento durante os invernos e à menor necessidade de resfriamento durante os verões. O segundo tipo de variação é uma tendência de aumento acentuado ao longo dos anos. Isso pode ser devido ao aumento da população e da atividade econômica. Tendências semelhantes são observadas nos setores industrial e comercial, embora nesses casos a variabilidade sazonal não seja clara. A variabilidade da demanda ao longo do tempo, tanto a curto quanto a longo prazo, é muito importante para fins de planejamento. O motivo ficará claro nos próximos módulos.

## Slide 8: Aula 5.1 Referências
Taliotis, C., et al., Representação do tempo no OSeMOSYS, 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585695

## Slide 9: 5.2 Fornecimento dependente do tempo
Visão geral
Fornecimento
Demanda
Notes: Este módulo continua a discussão sobre a evolução do sistema energético ao longo do tempo e se concentra nas mudanças no lado da oferta de energia. Assim como no caso da demanda, as mudanças no lado da oferta ocorrem em diferentes escalas de tempo, de segundos a minutos, dias, estações e anos. As mudanças que ocorrem em segundos e minutos podem incluir desequilíbrios entre oferta e demanda que ocorrem nas redes de transmissão e distribuição de eletricidade, que precisam ser corrigidas rapidamente. As mudanças que ocorrem em horas e dias podem estar relacionadas a intervenções de manutenção em usinas de energia, que obrigam as usinas a ficarem desligadas por algum tempo. Uma mudança que ocorre ao longo das estações pode ser, por exemplo, a variação da produção de eletricidade hidrelétrica devido à menor ou maior disponibilidade de água durante o verão. Por fim, um exemplo de mudanças que ocorrem ao longo dos anos pode ser o descomissionamento de usinas antigas ou a construção de novas usinas. Há até mesmo mudanças na escala de tempo de décadas, como o esgotamento de recursos de combustíveis fósseis ou a integração de sistemas energéticos em nível continental.

## Slide 10: 5.2 Fornecimento dependente do tempo
Exemplo: energia solar fotovoltaica
Fonte da imagem: Delphi234, foto, licenciada sob CC 0 1.0, Solargis, foto, licenciada sob CC BY 4.0
Notes: Uma das causas das mudanças nos padrões de fornecimento de energia ao longo de segundos, horas, dias e estações é o fornecimento de eletricidade a partir de tecnologias renováveis variáveis. Isso é cada vez mais importante, pois as energias renováveis variáveis, como a solar fotovoltaica ou a eólica, são responsáveis por parcelas cada vez maiores do fornecimento de eletricidade em todo o mundo, e espera-se que elas forneçam a maior parcela em algumas décadas. A figura à esquerda mostra como a eletricidade fornecida por um painel solar fotovoltaico em um determinado local pode mudar durante um dia e entre dias. À noite, a produção de eletricidade é normalmente zero porque o sol não brilha. Na parte central do dia, a saída é mais alta. No entanto, ela pode mudar significativamente entre os dias e ser mais alta em um dia de verão com céu claro - veja a linha azul -, mais baixa em um dia de inverno com céu claro ou altamente inconstante em um dia de primavera com clima instável. Também deve ser levado em conta que o potencial de fornecimento de eletricidade de um painel fotovoltaico e o perfil de fornecimento de eletricidade também mudam dependendo da localização em uma região e dentro de um país. A figura à direita mostra a alta variabilidade do potencial de fornecimento de eletricidade solar em todo o mundo.

## Slide 11: 5.2 Fornecimento dependente do tempo
Exemplo: vento
Fonte da imagem: Roberto Heredia, imagem, licenciada sob CC BY 4.0
Referências: Staffell, I., Pfenninger, S., Using bias-corrected reanalysis to simulate current and future wind power output, Energy, 2016, pp. 1224-1239
Notes: Este slide mostra outro exemplo da variabilidade do fornecimento de eletricidade, relacionado ao vento. A produção de eletricidade das turbinas eólicas depende de suas características, mas também da disponibilidade e da intensidade do vento. Como vemos todos os dias, a disponibilidade e a intensidade do vento podem mudar significativamente no tempo e no espaço. Essas figuras mostram uma série de valores registrados de fornecimento de eletricidade por várias turbinas em uma região. A figura à esquerda mostra dados brutos, que normalmente abrangem um intervalo, mas têm uma distribuição estatística. As figuras no centro e à esquerda mostram valores médios mensais e horários, com faixas de erro. Surgem diferentes tipos de variações no fornecimento. Há tendências de longo prazo e oscilações de curto prazo. As tendências de longo prazo são, por exemplo, variações mensais, em que o fornecimento é significativamente maior em alguns meses, devido a velocidades de vento mais altas. As variações de curto prazo podem ocorrer de hora em hora, mas também em apenas alguns minutos. Elas são menos previsíveis. As energias solar e eólica não são as únicas opções de fornecimento de energia que dependem do tempo. Outras opções de fornecimento de energia renovável normalmente estão sujeitas a variações, como a energia hidrelétrica ou geotérmica. O fornecimento de eletricidade por usinas de biomassa ou usinas de combustível fóssil geralmente é mais controlável. Entretanto, ele pode variar por motivos diferentes da disponibilidade de insumos. Ele pode variar devido à dinâmica do mercado ou devido a interrupções e manutenção. O mesmo pode ser dito sobre o fornecimento de energia por meio de commodities armazenáveis (como combustíveis para transporte ou gás para aquecimento). Isso é controlável, mas pode variar devido a vários motivos.

## Slide 12: 5.2 Fornecimento dependente do tempo
Agregação ao nível do sistema
Fonte da imagem: Queenwe, imagem, imagem, imagem, imagem, licenciado sob CC BY-SA 4.0
Notes: Assim como a demanda de energia, o fornecimento de energia por todos os ativos em uma cidade, região ou país também pode ser somado. A soma do fornecimento por todos os ativos em um país e as importações líquidas constituem o fornecimento de energia do país. Como o fornecimento de energia pelos ativos individuais é variável, o fornecimento geral de energia na região ou no país considerado também pode variar nas mesmas escalas de tempo, de segundos a anos. As figuras mostram, por exemplo, o fornecimento geral de eletricidade por diferentes fontes nos Estados Unidos, em dois anos de amostragem. Observando os diferentes meses, é possível identificar tendências sazonais claras no fornecimento de energia eólica - na figura superior esquerda - e de energia hidrelétrica - na figura superior direita -. Por outro lado, o fornecimento de usinas geotérmicas e de biomassa - nas figuras inferiores esquerda e direita, respectivamente - parece mais insensível às mudanças sazonais. Se formos analisar as variações ao longo dos dias ou anos, surgirão outras tendências. Em um período de poucos dias, provavelmente surgiriam variações devido à disponibilidade diária de energias renováveis. Ao longo dos anos, provavelmente surgiriam variações devido a novas políticas, desenvolvimentos tecnológicos e mudanças nos preços dos combustíveis.

## Slide 13: 5.2 Fornecimento dependente do tempo
Adequação entre oferta e demanda
Incompatibilidade sazonal entre recursos e demanda
Fonte da imagem: Roberto Heredia, imagem, licenciada sob CC BY 4.0
Notes: Já foi estabelecido que tanto a demanda quanto a oferta de energia mudam com o tempo. Mas por que essas mudanças são importantes? E por que elas devem ser levadas em conta ao modelar o sistema energético? Como vimos nos slides anteriores, a energia é usada para fornecer serviços em diferentes setores da economia. Portanto, a demanda por energia deve ser atendida exatamente quando houver necessidade. Por exemplo, toda vez que apertamos o interruptor para acender as luzes, esperamos e precisamos que as luzes realmente se acendam. Certamente não esperamos que elas se acendam uma hora depois. Entretanto, os recursos energéticos nem sempre estão disponíveis exatamente na medida em que são necessários. Por exemplo, a figura mostra uma incompatibilidade nos perfis sazonais de disponibilidade de água para geração de energia hidrelétrica e demanda de eletricidade. Se a demanda de eletricidade, nesse caso, fosse atendida somente por meio da energia hidrelétrica, surgiriam problemas. Para que as demandas de energia sejam atendidas exatamente quando surgirem, o fornecimento de energia precisa ser planejado cuidadosamente, tanto no curto quanto no longo prazo. No curto prazo, os planejadores precisam garantir que a infraestrutura existente esteja funcionando. A longo prazo, os planejadores precisam garantir que novos investimentos em infraestrutura sejam feitos para atender às demandas futuras (potencialmente crescentes) de energia. Os modeladores podem criar modelos de sistemas energéticos que calculam como é possível combinar as demandas com as opções de fornecimento em todas as escalas de tempo.

## Slide 14: Aula 5.2 Referências
Taliotis, C., et al., Representação do tempo no OSeMOSYS, 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585695
Staffell, I., Pfenninger, S., Using bias-corrected reanalysis to simulate current and future wind power output, Energy, 2016, pp. 1224-1239, https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.08.068

## Slide 15: 5.3 Representação de todas as escalas de tempo
Visão geral
2019
2022
Horizonte do modelo
Anual
Sazonal
Verão
Inverno
Diário
Dia
Noite
Dia
Noite
Notes: Esta aula descreve como os modelos de sistemas energéticos podem ser estruturados para que as mudanças na demanda e no fornecimento de energia ao longo do tempo possam ser representadas. Diferentes ferramentas de modelagem de sistemas energéticos podem analisar diferentes escalas de tempo. Nesse caso, serão abordadas as escalas de tempo relevantes para o OSeMOSYS ou ferramentas semelhantes. Ou seja, escalas de tempo que são relevantes para o planejamento. Portanto, as mudanças no sistema energético que ocorrem ao longo de vários anos, bem como dentro de cada ano, precisam ser representadas. O primeiro item que o usuário deve decidir é o horizonte do modelo. Ou seja, o ano inicial e final do período para o qual a evolução do sistema energético deve ser analisada. Dentro desse horizonte de modelo, as mudanças no sistema energético serão modeladas para cada ano separadamente. Esse tipo de representação que analisa anos consecutivos é chamado de dinâmico. O usuário pode decidir dividir ainda mais cada ano em várias estações. Isso é útil para capturar mudanças sazonais na demanda e na oferta. O exemplo mostra uma separação entre verão e inverno. Isso permitirá, por exemplo, representar a maior demanda por resfriamento durante o verão e a maior demanda por aquecimento durante o inverno. O usuário também pode decidir dividir cada estação em um dia típico, dividido em diurno e noturno. Essa divisão pode permitir que o usuário, por exemplo, represente a indisponibilidade total do recurso solar durante a noite.

## Slide 16: 5.3 Representação de todas as escalas de tempo
Anos
2019
2022
Horizonte do modelo
Anual
Sazonal
Verão
Inverno
Diário
Dia
Noite
Dia
Noite
SETs:
Ano: Anos incluídos no domínio de tempo do modelo
TimeSlice: Períodos de tempo representativos em que cada ano é dividido
Notes: Normalmente, nos modelos de sistemas energéticos, o domínio de tempo do modelo (ou seja, o número de anos) e a resolução do modelo (ou seja, as fatias de tempo intra-anuais ou etapas de tempo) fazem parte da estrutura do modelo. Isso significa que essas são uma das primeiras características decididas pelo modelador e são fixas para um determinado modelo. Diferentes cenários podem ser produzidos com o mesmo modelo, usando diferentes entradas numéricas, mas os anos e as fatias de tempo do modelo permanecem os mesmos. No OSeMOSYS, essas características estruturais e imutáveis de um modelo são fornecidas como conjuntos. Para relembrar o conceito de conjuntos, consulte a aula 3. O modelador precisa fornecer a lista de todos os anos a serem modelados no conjunto chamado 'year'. A decisão de quais anos e fatias de tempo serão modelados influencia todas as etapas seguintes relacionadas à pesquisa de entradas do modelo. Por exemplo, o modelador pode decidir modelar a evolução do sistema energético de 2019 a 2022. Isso implica que o modelador terá de procurar dados numéricos relativos à demanda e ao fornecimento de energia para cada um dos quatro anos, começando em algum momento no passado, neste caso 2019, e criando uma projeção até 2022.

## Slide 17: 5.3 Representação de todas as escalas de tempo
Anos
2019
2022
Horizonte do modelo
Anual
Sazonal
Verão
Inverno
Diariamente
Dia
Noite
Dia
Noite
SETs:
Ano: Anos incluídos no domínio de tempo do modelo
TimeSlice: Períodos de tempo representativos em que cada ano é dividido
Notes: Assim como os anos modelados, as fatias de tempo intra-anuais (ou etapas de tempo) também são decididas logo no início do processo de modelagem e se tornam parte da estrutura imutável do modelo. Os inputs e outputs do modelo serão específicos para cada intervalo de tempo. No OSeMOSYS, o modelador precisa incluir a lista de todos os intervalos de tempo desejados no conjunto chamado TimeSlice. Referindo-se ao caso da figura, o modelador está dividindo cada ano em quatro fatias de tempo: uma que representa um dia típico de verão, uma que representa uma noite típica de verão, uma para um dia de inverno e uma para uma noite de inverno. Aqui entra um dos conceitos mais complicados da modelagem de sistemas energéticos. Esse tipo de representação do tempo não é sequencial. Ou seja, ele não representa momentos em um ano que se sucedem. Ele representa partes do tempo de um ano com características semelhantes de demanda e/ou oferta. Por exemplo, a fatia de tempo que representa os dias de verão agrega todas as horas diurnas de todos os dias de verão, porque elas têm características semelhantes de demanda e oferta. Esse agregado de horas tem a duração de aproximadamente um quarto de um ano.

## Slide 18: 5.3 Representação de todas as escalas de tempo
Cálculo da duração de um intervalo de tempo
Chart: Demanda por hora (TJ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Verão | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 4.0984 | 4.0984
Inverno | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256
Notes: O conceito de TimeSlice pode se tornar mais claro por meio de um exemplo. Você será guiado por todos esses cálculos no material prático e adquirirá mais familiaridade com eles. Vamos imaginar que queremos criar um modelo que capte as variações sazonais médias da demanda de eletricidade em um país. A demanda varia conforme o diagrama. Durante o verão, ela é maior durante o dia devido à necessidade de ar-condicionado. No inverno, é maior durante a noite devido à necessidade de eletricidade. Observando o gráfico, notamos que podemos capturar essas variações dividindo cada ano do domínio de tempo do modelo em quatro TimeSlices: um TimeSlice de Inverno-Noite que vai das 20h às 8h; um TimeSlice de Inverno-Dia que vai das 8h às 20h; um TimeSlice de Verão-Noite que vai das 23h às 7h; um TimeSlice de Verão-Dia que vai das 7h às 23h. O próximo slide descreve como a duração desses TimeSlices pode ser calculada.

## Slide 19: 5.3 Representação de todas as escalas de tempo
Cálculo da duração de um intervalo de tempo
VERÃO |  | INVERNO | 
Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro 8 meses 244 dias |  | Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março 4 meses 121 dias | 
Dia: 7:00 - 23:00 16 horas | Noite: 23:00 - 7:00 8 horas | Dia: 8:00 - 20:00 12 horas | Noite: 20:00 - 8:00 12 horas
= (16 x 244) / 8760 = 0.4457 | = (8 x 244) / 8760 = 0.2228 | = (12 x 121) / 8760 = 0.1657 | = (12 x 121) / 8760 = 0.1657
* Número de horas em um ano: 8760
Notes: A duração de cada TimeSlice pode ser calculada como uma proporção da duração total de um ano. Um ano dura 8.760 horas. A partir do TimeSlice Summer-Day, sabemos que, para cada dia, ele dura das 7h às 23h. Ou seja, dura 16 horas todos os dias. Entretanto, o Summer-Day TimeSlice precisa incluir todos os dias de verão. Supondo que o verão dure de abril a novembro (em um país muito quente!), ele tem 244 dias de duração. O número total de horas agregadas no Summer-Day TimeSlice é calculado multiplicando-se o número de horas diurnas por dia pelo número de dias de verão. Isso significa 16 vezes 244. Se o objetivo for calcular a duração do TimeSlice como uma proporção da duração total de um ano, esse número precisará ser dividido por 8.760 horas. O cálculo é mostrado no canto inferior esquerdo da tabela e fornece 0,4457, ou seja, 44,57% da duração de um ano. Você pode repetir o mesmo cálculo para os outros três TimeSlices. Observe que a soma das quatro frações calculadas é 1. Ou seja, a soma da duração dos quatro TimeSlices precisa ser igual a um ano.

## Slide 20: Aula 5.3 Referências
Taliotis, C., et al., Representação do tempo no OSeMOSYS, 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4585695

## Slide 21: 5.4 Parâmetros dependentes do tempo
Demanda anual acumulada (AccummulatedAnnualDemmand): Um tipo de demanda que é definido para cada ano
Demanda anual especificada (SpecifiedAnnualDemand): Um tipo de demanda que é definido para cada TimeSlice
Perfil de demanda especificada (SpecifiedDemandProfile): Fração da demanda anual especificada de uma commodity em cada TimeSlice
Fator de capacidade (CapacityFactor): Fração da capacidade de uma tecnologia que pode ser utilizada em cada TimeSlice
Demanda anual
Notes: Uma vez definida a estrutura do modelo e decidido o número de anos e as fatias de tempo, o modelador pode passar a preencher os valores de uma série de parâmetros dependentes do tempo. Conforme visto em aulas anteriores, os parâmetros são todas as características para as quais o usuário pode inserir valores numéricos. Quase todos os parâmetros em um modelo de sistema energético de longo prazo dependem do tempo, mas aqui o foco será em alguns deles que precisam ser definidos logo no início. Você se familiarizará com eles nos exercícios práticos. O primeiro parâmetro é a demanda anual. Ela pode ser de dois tipos: demanda acumulada ou demanda especificada. A demanda acumulada é definida para um ano e pode ser atendida a qualquer momento durante esse ano. Normalmente, ela é definida para commodities que podem ser armazenadas e não precisam ser adquiridas em momentos específicos durante o ano. Por exemplo, um país pode ter uma demanda anual por derivados de petróleo. Certamente haverá necessidade desses derivados de petróleo em diferentes quantidades durante o ano. No entanto, desde que haja uma quantidade suficiente deles armazenada em bunkers, não importa quando serão comprados. A demanda especificada é definida para um ano e para cada intervalo de tempo. Normalmente, isso é definido para commodities que não podem ser armazenadas e são necessárias em quantidades diferentes em momentos diferentes do ano. O melhor exemplo disso é a eletricidade. Como visto anteriormente, há um perfil variável no tempo da demanda de eletricidade que precisa ser atendido a cada momento.

## Slide 22: 5.4 Parâmetros dependentes do tempo
Demanda anual acumulada (AccummulatedAnnualDemand): Um tipo de demanda que é definido para cada ano
Demanda anual especificada (SpecifiedAnnualDemand): Um tipo de demanda que é definido para cada TimeSlice
Perfil de demanda especificada (SpecifiedDemandProfile): Fração da demanda anual especificada de uma commodity em cada TimeSlice
Fator de capacidade (CapacityFactor): Fração da capacidade de uma tecnologia que pode ser utilizada em cada TimeSlice
Perfil da demanda
Notes: O perfil de demanda é definido pelo usuário somente para as commodities para as quais foi definida uma demanda anual específica. Ele é definido como a fração da demanda anual especificada para uma commodity que precisa ser atendida em cada intervalo de tempo. A soma de todas as frações em um ano precisa ser 1. Conforme mencionado no slide anterior, isso se aplica bem à eletricidade. No caso da eletricidade, um modelador precisa definir primeiro um valor de demanda anual especificado, que pode variar ano a ano. A demanda anual precisa ser atendida pelo fornecimento anual de eletricidade. Além disso, o modelador precisa definir também o tamanho da parte da demanda anual de eletricidade que virá em diferentes momentos do ano, por meio do perfil de demanda especificado. Por exemplo, quanta demanda poderia ocorrer durante o dia e a noite no inverno e durante o dia e a noite no verão. Pode acontecer que 50% da demanda anual total de eletricidade se concentre durante o dia no verão, devido à alta demanda por ar condicionado. Esse perfil altamente desigual da demanda deve ser levado em conta, pois afetará significativamente a forma como o fornecimento é planejado.

## Slide 23: 5.4 Parâmetros dependentes do tempo
Perfil da demanda
Demanda anual total (TJ) = 164 * N dias de verão + 496 * N dias de inverno = 100.000 TJ
*Observe que os decimais na tabela não são mostrados, portanto os valores são aproximados.
Chart: Demanda por hora (TJ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Verão | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 4.0984 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 4.0984 | 4.0984
Inverno | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 12.3967 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256 | 28.9256
Notes: Definir o perfil da demanda de uma determinada mercadoria não é algo trivial. Em primeiro lugar, requer dados. Geralmente, os valores do consumo anual geral de uma commodity estão disponíveis publicamente para alguns anos no passado, em relatórios que apresentam balanços anuais de energia. No entanto, para entender quando esse consumo ocorreu em um ano, são necessários dados muito mais detalhados, geralmente disponíveis apenas para agências ou serviços públicos relevantes. Em segundo lugar, o cálculo pode parecer um pouco confuso para o modelador, em um primeiro momento. Vejamos o exemplo mostrado na parte 5.3 desta aula. Lá, a demanda por uma mercadoria para cada hora de um dia típico de verão e de um dia típico de inverno estava disponível. Isso é relatado novamente no gráfico na parte superior. Com base nesses dados, o modelador decidiu dividir cada ano em quatro fatias de tempo: dia de verão, noite de verão, dia de inverno e noite de inverno. Na parte 5.3, mostramos como calcular a duração de cada intervalo de tempo. Isso era independente da demanda. Agora, mostramos como calcular a proporção da demanda que ocorre em cada intervalo de tempo. Lembre-se de que essa proporção pode ser muito diferente da duração da fração de tempo. A tabela na parte inferior ajuda no cálculo. Ela apresenta o valor numérico da demanda (em unidades de energia) para cada hora de um dia típico de verão e inverno. À direita, é mostrada a soma de todos esses valores. Na parte inferior, é calculada a demanda anual total em petajoules.

## Slide 24: 5.4 Parâmetros dependentes do tempo
Perfil da demanda
TimeSlice | Cálculo do valor
SD | = (16 * 8,2) * 244 / 100.000 TJ ~ 0,32
SN | = (8 x 4,1) * 244 / 100.000 TJ ~ 0,08
WD | = (12 x 12,4) * 121 / 100.000 TJ ~ 0,18
WN | = (12 x 28,9) * 121 / 100.000 TJ ~ 0,42
Demanda anual total (TJ) = 164 * N dias de verão + 496 * N dias de inverno = 100.000 TJ
*Observe que os decimais na tabela não são mostrados, portanto, os valores são aproximados.
Notes: O perfil da demanda, ou seja, a proporção da demanda que ocorre em cada intervalo de tempo, precisa ser calculado para cada intervalo de tempo. Começando pela fatia de tempo que representa as horas diurnas no verão (denominada SD), primeiro é preciso somar todos os 16 valores em amarelo na tabela. Em seguida, esses valores são multiplicados pelo número de dias de verão (244) e divididos pela demanda total. O resultado é 0,32. Ou seja, 32% da demanda total ocorre durante o dia no verão. O mesmo cálculo pode ser repetido para as outras faixas de horário. Lembre-se de que pode haver uma diferença entre a duração da fatia de tempo e a fração da demanda que ocorre nessa fatia de tempo. Por exemplo, nesse caso, conforme calculado na parte 5.3, a faixa horária diurna de verão ocupa cerca de 45% do tempo em um ano. Entretanto, ela é responsável por apenas 32% da demanda naquele ano. Por outro lado, a faixa horária noturna de inverno ocupa cerca de 17% do tempo em um ano, mas é responsável por 42% da demanda. Isso mostra que, por unidade de tempo, pelo menos nesse exemplo, a demanda durante a noite no inverno é muito maior do que a demanda durante o dia no verão. Outros casos muito diferentes podem ocorrer e, mais uma vez, cada um deles pode ter implicações muito diferentes para o planejamento do fornecimento.

## Slide 25: 5.4 Parâmetros dependentes do tempo
Demanda anual acumulada: Um tipo de demanda que é definido para cada ano
Demanda anual especificada: Um tipo de demanda de demanda que é definido para cada TimeSlice
Perfil de demanda especificada: Fração da demanda anual especificada de uma commodity em cada TimeSlice
Fator de capacidade: Fração da capacidade de uma tecnologia que pode ser utilizada em cada TimeSlice
Fator de capacidade (CapacityFactor)
  Perfil solar nos meses de inverno e verão
Notes: O último parâmetro dependente do tempo que vale a pena mencionar nesta aula é o fator de capacidade. Ele é definido como a fração da capacidade de uma tecnologia que pode ser utilizada em cada intervalo de tempo. Conforme descrito na aula 4, nem toda a capacidade existente de uma tecnologia pode ser usada em cada momento, devido a uma certa frequência de interrupções não planejadas. Se houver 5 gigawatts de usinas de energia a gás em um país, pode acontecer que, em média, durante o mês de janeiro, apenas 4,8 gigawatts possam ser usados, porque 0,2 gigawatt aqui e ali sofrem algumas interrupções durante o mesmo mês. Isso significa que, em média, durante o mês de janeiro, no máximo 96% da capacidade instalada de gás pode ser usada. Pode ser usado menos, mas não mais. Isso é expresso pelo parâmetro fator de capacidade, que pode ser definido para todas as tecnologias em um modelo. O fator de capacidade é particularmente importante para as tecnologias renováveis, mas, nesse caso, ele é usado de uma maneira ligeiramente diferente. Ele não expressa necessariamente quando as tecnologias não estão disponíveis devido a interrupções, mas sim quando elas não estão disponíveis porque o recurso não está disponível. Por exemplo, se o modelador pretende modelar uma usina solar fotovoltaica, ele sabe que o perfil de fornecimento da usina será semelhante ao da figura, que mostra o perfil de fornecimento solar do local. Portanto, a usina não produzirá durante a noite porque não há sol. Portanto, para as fatias de tempo que representam o período noturno, o usuário pode definir o fator de capacidade da tecnologia solar como 0. O cálculo do fator de capacidade não é trivial, especialmente para energias renováveis. Você se familiarizará com isso nos exercícios práticos. Isso conclui a parte do curso sobre o sistema energético. Na próxima aula, você será apresentado ao sistema terrestre.

## Slide 26
Gardumi F. (KTH), Shivakumar A. (UNDESA), Niet T. (SFU), Sridharan V., Ramos E.P. (KTH), Alfstad T., (UNDESA) 2021. Aula 5: Tempo em modelos de sistemas energéticos. Versão de lançamento 1.0. [apresentação on-line]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas.
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)