## Slide 1: AULA 7 O SISTEMA HÍDRICO
Introdução ao CLEWs
Notes: Esta aula tem como objetivo explorar os conceitos básicos do sistema hídrico.

## Slide 2: Resultados da aprendizagem
ILO1: Familiarizar-se com os componentes do ciclo da água e com o estado da disponibilidade de água na Terra
ILO2: Compreender a necessidade de utilização e gerenciamento sustentável dos recursos hídricos
ILO3: Compreender os conceitos básicos do balanço hídrico global
ILO4: Familiarizar-se com o papel da precipitação e da evapotranspiração na manutenção do balanço hídrico
Ao final desta aula, você poderá:
Notes: Esta aula tem quatro resultados de aprendizagem pretendidos. Ao final desta aula, você poderá:
Familiarizar-se com os componentes do ciclo da água e com o estado da disponibilidade de água na Terra.
Compreender a necessidade de utilização e gerenciamento sustentáveis dos recursos hídricos
Compreender os conceitos básicos do balanço hídrico global
Familiarizar-se com o papel da precipitação e da evapotranspiração na manutenção do balanço hídrico

## Slide 3: 7.1 O ciclo da água e os desafios no uso da água
O que queremos dizer com "ciclo da água"?
Fonte da foto: "O Ciclo da Água" por Atmospheric Infrared Sounder está licenciado sob CC BY 2.0
Em que forma a água existe?
Onde existe água?
Como ele muda sua forma?
Como ele se move?
Notes: A água pode ser encontrada em toda a Terra, no oceano, na terra e na atmosfera. O ciclo da água é o caminho que toda a água segue à medida que se move pelo nosso planeta. Para entender o ciclo da água, é importante saber como e onde a água existe. A água existe em três estados principais: água líquida, água sólida na forma de neve e gelo e no estado gasoso como vapor de água. Estamos mais familiarizados com a água em sua forma líquida. Quando a água congela, suas moléculas se afastam, formando o gelo, que é menos denso que a água. Quando a água absorve energia, ela muda do estado líquido para o vapor de água. Em termos de localização, a água existe em diferentes lugares. Em sua forma líquida, nas superfícies, ela é encontrada em oceanos, rios, lagos e córregos. Abaixo do solo, ela existe como água subterrânea em aquíferos e como umidade do solo. Também é encontrado em todos os seres vivos. É um fato bem conhecido que aproximadamente 60% do peso do corpo humano vem da água líquida. Em seu estado sólido, como gelo ou neve, ela existe como geleiras e neve nas montanhas. A água em sua forma gasosa ou de vapor está sempre presente no ar ao nosso redor. Quando falamos sobre o ciclo da água, nos referimos ao movimento da água entre os diferentes locais como resultado da transformação de um estado para outro. Esse movimento é impulsionado principalmente pela energia do sol. O ciclo começa com a evaporação das fontes de água da superfície, como oceanos, córregos e rios, e a transpiração das árvores. O vapor de água forma nuvens, esfria e se condensa para formar neve ou água líquida. Em seguida, essa água flui de volta para os rios e córregos e também se infiltra no subsolo para recarregar os aquíferos, completando o ciclo. Os processos discutidos acima serão revisados durante este módulo.

## Slide 4: 7.1 O ciclo da água e os desafios no uso da água
Onde está a água da Terra?
Fonte da foto: USGS, Earth's water, disponível em domínio público, via Wikimedia Commons
Predominantemente água salgada
As fontes de água doce são escassas
Participação relativamente pequena de produtos frescos
Notes: Onde e de que forma existe água na Terra? Aproximadamente 97% da água da Terra está nos oceanos. E ela existe na forma de água salgada. A água doce, que é essencial para a sobrevivência dos seres vivos, ocupa uma pequena parcela de 2,5%. A maior parte desse recurso de água doce está nas geleiras e calotas polares da Terra. Depois das geleiras, a água doce também é encontrada no subsolo, em aquíferos confinados ou não confinados. Ela também pode ser encontrada na superfície da Terra em rios, lagos, lagoas e pântanos. Também é importante saber que a água também está presente nos seres vivos e na atmosfera como vapor de água. Entretanto, essa parcela é inferior a 1% do total de água doce disponível na Terra.

## Slide 5: 7.1 O ciclo da água e os desafios no uso da água
Quais são os desafios para o uso sustentável da água?
3 em cada 10 pessoas não têm acesso a serviços de água potável gerenciados com segurança
A escassez de água afeta mais de 40% da população global e a projeção é de que aumente
Mais de 1,7 bilhão de pessoas vivem atualmente em bacias hidrográficas onde o uso da água excede a recarga
Mais de 80% das águas residuais resultantes de atividades humanas são despejadas em rios ou no mar sem nenhuma remoção de contaminantes
As enchentes e outros desastres relacionados à água são responsáveis por 70% de todas as mortes relacionadas a desastres naturais
Foto: "Trazendo água de volta usando jarros em Khulna, Bangladesh. Foto de Felix Clay/Duckrabbit." por WorldFish está licenciada sob CC BY-NC-ND 2.0
Foto: "Este campo de água costumava ser um campo de arroz." por IRRI Images está licenciado sob CC BY-NC-SA 2.0
Notes: Quais são os principais desafios quando se trata da utilização sustentável dos escassos recursos hídricos? 3 em cada 10 pessoas não têm acesso a serviços de água potável gerenciados com segurança. A gestão segura refere-se à água não contaminada que pode ser acessada a distâncias razoáveis. A escassez de água afeta mais de 40% da população global e, segundo as projeções, só tende a aumentar. Essa escassez pode ser interpretada de três maneiras. Primeiro, em termos de falta de disponibilidade de água. Segundo, em termos da falta de infraestrutura para fornecer e tratar a água para as massas. Terceiro, em termos de falha de políticas e instituições que levaram à escassez. Mais de 1,7 bilhão de pessoas vivem atualmente em bacias hidrográficas onde o uso da água excede a recarga. Em outras palavras, a água está sendo captada em um ritmo mais rápido do que a taxa de reposição em muitas partes do mundo. Mais de 80% das águas residuais resultantes das atividades humanas são despejadas nos rios ou no mar sem a remoção de nenhum contaminante. Por fim, as enchentes e outros desastres relacionados à água são responsáveis por cerca de 70% de todas as mortes relacionadas a desastres naturais. Os problemas mencionados acima são apenas alguns dos desafios relacionados ao sistema hídrico, resultando efetivamente em estresse hídrico em muitas partes do mundo.

## Slide 6: 7.1 O ciclo da água e os desafios no uso da água
Fonte da foto: "Water Scarcity Index" (Índice de Escassez de Água) por GRIDArendal está licenciado sob CC BY-NC-SA 2.0
Estresse hídrico
Notes: O índice de estresse hídrico, mostrado nesta figura, é um indicador de quão vulneráveis determinados países e regiões são em relação à disponibilidade de água. Esse indicador é a razão entre a quantidade de água extraída e a quantidade de água renovável disponível no mesmo local. O indicador leva em consideração a precipitação local - ou seja, neve e chuva -, a água subterrânea disponível, a água transfronteiriça - entradas e saídas - e todos os tipos de retirada de água no local. O índice começa em zero, onde estão representados os países com o menor estresse hídrico. Os países acima do limite de um são considerados sob estresse severo, pois estão explorando excessivamente seus recursos hídricos naturais. A figura demonstra que vários países da Ásia Central, da América e do Norte da África estão sob estresse hídrico grave. Também devemos ter em mente que esses índices de estresse hídrico podem variar de tempos em tempos com base na precipitação local. No entanto, as estações secas prolongadas em muitas partes do mundo só exacerbarão o estresse. Espera-se que a disponibilidade de água seja um fator crucial nos diálogos e debates geopolíticos no futuro, com possibilidades de conflitos em potencial.

## Slide 7: 7.1 O ciclo da água e os desafios no uso da água
Fonte da foto: "National Water and Sanitation Program brings better water and sanitation services to rural parts of Azerbaijan" by World Bank Photo Collection is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
Metas para o uso sustentável da água
Alcançar o acesso universal e equitativo à água potável segura e acessível para todos
Melhorar a qualidade da água reduzindo a poluição, aumentando o tratamento de águas residuais, a reciclagem e a reutilização segura
Aumentar a eficiência do uso da água em todos os setores e garantir a retirada e o fornecimento sustentáveis de água doce
Proteger e restaurar os ecossistemas relacionados à água, incluindo montanhas, florestas, áreas úmidas, rios, aquíferos e lagos
Implementar o gerenciamento integrado de recursos hídricos em todos os níveis, inclusive por meio de cooperação transfronteiriça, conforme apropriado
Foto: "Waters", de danpalmer, está licenciada sob CC BY-ND 2.0
Notes: O aumento do estresse hídrico em todo o mundo fez soar o alarme e levou à formulação de metas amplas para a retirada e o consumo sustentáveis de água. O SDG6, o sexto objetivo de desenvolvimento sustentável da agenda da ONU para 2030, é dedicado a fornecer água limpa e saneamento para todos. Algumas metas selecionadas do SDG6 relacionadas aos sistemas de água são detalhadas. A primeira meta está relacionada à obtenção de acesso universal e equitativo à água potável segura e acessível para todos. A segunda está relacionada à melhoria da qualidade da água por meio da redução da poluição, do aumento do tratamento de águas residuais e da promoção da reciclagem segura da água. A terceira está relacionada ao aumento da eficiência do uso da água em todos os setores e à garantia de retiradas e fornecimento sustentáveis de água doce. As duas metas finais saem da esfera do SDG 6 e entram em outros SDGs interligados, como o SDG 13 sobre ação climática e o SDG 15 sobre proteção de ecossistemas terrestres. Elas se concentram em Proteger e restaurar os ecossistemas relacionados à água e à terra, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Isso pode ser alcançado com a implementação do gerenciamento integrado de recursos hídricos em todos os níveis, inclusive por meio de cooperação interna e transfronteiriça. É nesse ponto que as metodologias de gestão integrada de recursos, como os CLEWs, são úteis para explorar sinergias e compensações em políticas e decisões relacionadas à gestão da água.

## Slide 8: Aula 7.1 Referências
Narasimhan TN. Hydrological Cycle and Water Budgets (Ciclo Hidrológico e Orçamentos de Água). Em: Likens GE, editor. Encycl. Inland Waters, Oxford: Academic Press; 2009, p. 714-20. https://doi.org/10.1016/B978-012370626-3.00010-7

## Slide 9: 7.2 Bacia hidrográfica e seu gerenciamento
Fonte da foto: "Hola Valley, Norway" por Jon Ragnarsson está licenciado sob CC BY-NC-ND 2.0
O que é uma bacia hidrográfica?
As bacias hidrográficas são sistemas biofísicos que definem a superfície da terra que drena a água para um ponto em um córrego ou rio
Determinado principalmente pela topografia:
  Os contornos de uma bacia hidrográfica são chamados de divisor de águas e, normalmente, são cumes e colinas que separam duas bacias hidrográficas.
  A chuva que cai em um lado do cume é drenada para uma bacia hidrográfica e a que cai no outro lado é drenada para outra
A palavra "bacia hidrográfica" às vezes é usada como sinônimo de bacia de drenagem ou bacia de captação.
Uma bacia hidrográfica geralmente consiste em muitas bacias hidrográficas diferentes
Notes: Uma bacia hidrográfica é a unidade básica com a qual se trabalha quando se trata de gerenciamento de água. As bacias hidrográficas são sistemas biofísicos que definem a superfície da terra que drena a água para um ponto em um córrego ou rio. O fluxo direcional da água é determinado pelo contorno da bacia hidrográfica. O conceito de fluxo de água em uma bacia hidrográfica é semelhante ao de uma banheira. Em uma banheira, toda a água que cai dentro de suas paredes é coletada e flui para o ralo por meio da válvula. Da mesma forma, toda a precipitação dentro de uma bacia hidrográfica é coletada e flui rio abaixo na forma de córregos e rios. As colinas e montanhas que formam os limites de uma bacia hidrográfica são análogas às paredes laterais de uma banheira. A palavra "bacia hidrográfica" às vezes é usada de forma intercambiável com bacia de drenagem ou bacia de captação. Uma bacia hidrográfica é um termo coletivo que consiste em muitas bacias hidrográficas. Por exemplo, a bacia do rio Amazonas é a maior bacia do mundo, com uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Toda a bacia contribui para o fluxo de água do rio Amazonas e de seus afluentes.

## Slide 10: 7.2 Bacia hidrográfica e seu gerenciamento
Fonte da foto: "Real-Time Water Management in the Rockies" (Gerenciamento de Água em Tempo Real nas Montanhas Rochosas) por NASA/Thaddeus Cesari; está licenciado sob CC BY 2.0
O que é um gerenciamento de bacias hidrográficas?
O gerenciamento de bacias hidrográficas é definido como qualquer ação humana destinada a garantir o uso sustentável dos recursos naturais em uma bacia hidrográfica
As origens do gerenciamento de bacias hidrográficas estão intimamente ligadas à silvicultura na década de 1950
  O desmatamento levou a mudanças nos regimes hidrológicos, provocando erosão acelerada e consequências perigosas para as populações a jusante
  O reconhecimento da dinâmica a montante e a jusante levou ao desenvolvimento do gerenciamento de bacias hidrográficas
Em geral, justifica uma ação integrada/combinada em vários setores. Às vezes, isso pode envolver duas ou mais nações
Notes: O gerenciamento de bacias hidrográficas refere-se ao gerenciamento de qualquer atividade que interaja com a água na bacia hidrográfica ou que tenha impacto sobre ela. Isso se refere principalmente às ações e políticas adotadas dentro da bacia hidrográfica e ao impacto sobre a flora e a fauna que dependem da água dentro de seus limites. Por exemplo, o corte de florestas afeta a hidrologia da bacia hidrográfica. Isso afeta o controle de inundações na região, afetando a sedimentação e a erosão do solo. A construção de uma represa afeta o fluxo de água a jusante. A água usada para irrigação em regiões a montante terá um impacto sobre os assentamentos que vivem a jusante. Portanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre a retirada e o consumo de água nas áreas a montante e a jusante de uma bacia hidrográfica. As práticas que promovem esse equilíbrio e regulam o fluxo de água podem ser categorizadas sob a égide do gerenciamento de bacias hidrográficas. Normalmente, essas práticas de gestão justificam uma ação integrada e/ou combinada de vários setores. Às vezes, elas podem envolver duas ou mais nações.

## Slide 11: 7.2 Bacia hidrográfica e seu gerenciamento
Fonte da foto: "Dam" de AstridWestvang está licenciada sob CC BY-NC-ND 2.0
O que é o gerenciamento integrado de bacias hidrográficas?
O gerenciamento sustentável de bacias hidrográficas exige uma visão ampla e integrada das atividades em uma bacia hidrográfica
A hidrologia, a disponibilidade de água, a qualidade da água, as funções do ecossistema, a produtividade da terra, a morfologia do canal do riacho e o uso da terra são partes integrantes do gerenciamento da bacia hidrográfica.
O gerenciamento da bacia hidrográfica não é uma ação de uma única entidade/ator; agências governamentais, entidades e atores municipais, privados e individuais realizam atividades que influenciam a bacia hidrográfica
Ferramentas e ações físicas, regulatórias e econômicas podem ser usadas para gerenciar bacias hidrográficas
Fonte da foto: "Water Users Associations Development Project helps to improve irrigation and drainage in rural Azerbaijan" por World Bank Photo Collection está licenciado sob CC BY-NC-ND 2.0
Notes: O gerenciamento integrado de bacias hidrográficas tem uma visão integrada das atividades dentro de uma bacia hidrográfica ou de uma captação. Isso pode envolver uma série de atividades ou elementos, como segue. A hidrologia e a disponibilidade de água consideram a quantidade de água disponível para retirada e consumo. A qualidade da água refere-se ao atendimento dos padrões de qualidade exigidos para fins de consumo seguro. As funções do ecossistema e a morfologia do canal do córrego incluem atividades que podem variar desde a manutenção de um fluxo mínimo nos rios até a garantia de que os pequenos córregos e suas formas não sofram grandes alterações ao longo do tempo. Os elementos mencionados acima são apenas aspectos selecionados das atividades envolvidas no gerenciamento integrado de bacias hidrográficas. É importante entender que não são as ações de uma única entidade ou ator que gerenciam os elementos mencionados acima. Em vez disso, é uma combinação de órgãos governamentais, municipais, privados e atores e entidades individuais que influenciam a bacia hidrográfica. Os mecanismos usados para gerenciar uma bacia hidrográfica são de diferentes tipos. Eles podem incluir medidas físicas, como a construção de uma represa, o estabelecimento de tubulações para levar água às casas e a infraestrutura de irrigação. As medidas regulatórias podem incluir políticas que impeçam o desmatamento, o estabelecimento de fluxos ambientais mínimos nos rios e assim por diante. As ferramentas econômicas podem incluir mecanismos financeiros, preços e impostos para facilitar o comportamento necessário. Em geral, o objetivo é ter uma gestão eficiente, harmoniosa e equitativa dos recursos para atender às necessidades da população sem causar danos irreparáveis ao meio ambiente.

## Slide 12: 7.2 Bacia hidrográfica e seu gerenciamento
Fonte da foto: "O Ciclo da Água" por NASA/JPL está licenciado sob CC BY 2.0
Qual é a quantidade de água disponível?
Qual é a quantidade de água necessária?
Fonte do diagrama: Interpretação do autor dos dados do FAO Aquastat
Notes: Assim como o sistema energético, o sistema hídrico tem um lado de demanda e outro de oferta. Duas perguntas principais podem ajudar a explorar esses dois componentes do sistema hídrico.
A primeira diz respeito à disponibilidade de água, que se refere ao lado da oferta. A segunda, sobre a quantificação da necessidade de água, refere-se ao lado da demanda. Por um lado, o fornecimento de água depende de muitos processos fisiológicos que envolvem precipitação na forma de chuva, neve ou granizo. Também envolve a formação de águas superficiais na forma de rios, córregos e lagos e a criação de aquíferos subterrâneos. Por outro lado, as ações humanas desempenham um papel fundamental ao afetar o lado da oferta da equação. As figuras apresentadas neste slide fornecem as parcelas de retirada de água em diferentes setores nos diversos continentes. É interessante observar na figura que o setor agrícola é responsável por aproximadamente 70% das retiradas globais de água doce. O setor industrial é responsável por 19%, o que inclui os subsetores de geração de energia e manufatura. As captações municipais de água são responsáveis por cerca de 11%. Paralelamente, também podemos ver os índices de retirada de água em diferentes continentes classificados por setores. Podemos notar que as economias agrárias na Ásia e na África têm uma alta taxa de retirada para o setor agrícola. Por outro lado, o foco está no setor industrial na Europa e nas Américas.

## Slide 13: 7.2 Bacia hidrográfica e seu gerenciamento
Como o balanço hídrico é mantido?
Fonte do diagrama: Interpretação do autor
Bacia hidrográfica
Precipitação (P)
Evapotranspiração (ET)
Escoamento / Run-off (R)
Recarga de água subterrânea (GWR)
P = ET + R + GWR
Notes: No diagrama, os diferentes componentes de um balanço hídrico em uma bacia hidrográfica são apresentados de forma esquemática. Há quatro processos principais que são essenciais para manter esse equilíbrio. São eles: Precipitação, evapotranspiração, escoamento superficial e recarga de água subterrânea. É importante saber que um equilíbrio é sempre mantido no sistema, independentemente da cobertura da terra na respectiva bacia hidrográfica. Também vale a pena nos lembrarmos da importância das ações humanas para afetar esse equilíbrio. As atividades que contribuem para a mudança no uso da terra, como o represamento de rios e o desmatamento, são exemplos de decisões humanas que afetaram significativamente esse equilíbrio.

## Slide 14: Aula 7.2 Referências
Watersheds, Hydrologic Processes, and Pathways (Bacias hidrográficas, processos hidrológicos e caminhos). Hydrol. Manag. Watersheds, John Wiley & Sons, Ltd; 2012, p. 3-5. https://doi.org/10.1002/9781118459751.part1

## Slide 15: 7.3 Precipitação e evapotranspiração
Fonte da foto: Greenmind1980, Precipitation_longterm, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
O que é precipitação?
Notes: O primeiro componente do balanço hídrico é a precipitação. A precipitação é qualquer produto da condensação do vapor de água atmosférico que cai das nuvens sob a ação da gravidade. As formas comuns de precipitação incluem chuva, neve e granizo. Na figura aqui, a precipitação média mensal de longo prazo em todo o mundo é apresentada em milímetros por mês. Podemos observar em um gráfico como a precipitação mensal varia, sendo que a cor mais escura indica mais chuva e vice-versa. Muitos países passam por uma única estação úmida e seca por ano, mas em alguns países podem ocorrer duas estações úmidas e secas por ano, indicando um padrão de precipitação bimodal. De acordo com as informações meteorológicas mais recentes, o lugar mais úmido do planeta é uma pequena cidade chamada Masynram, na Índia, com uma precipitação de aproximadamente 12.000 milímetros por mês. E o lugar mais seco é o deserto de Atacama, no Chile.

## Slide 16
Fonte da foto: Evapotranspiração por M. W. Toews, está licenciada sob CC BY 4.0
O que é evapotranspiração?
É uma combinação de evaporação (das superfícies terrestres) e transpiração (das superfícies das plantas)
É uma função de diferentes fatores meteorológicos
  Radiação solar
  Temperatura do ar
  Umidade do ar
  Velocidade do vento
7.3 Precipitação e evapotranspiração
Notes: O segundo componente é chamado de evapotranspiração. É uma combinação de dois processos: a evaporação das superfícies terrestres e a transpiração das superfícies das plantas.
A evaporação é o processo pelo qual a água líquida é convertida em vapor de água, também chamado de vaporização, e removida de uma superfície, também chamada de remoção de vapor. A água evapora de diversas superfícies, como lagos, rios, pavimentos, solos e vegetação úmida. A transpiração consiste na vaporização da água líquida contida nos tecidos das plantas e na remoção do vapor para a atmosfera. As culturas perdem água predominantemente pelos estômatos. São pequenas aberturas na folha da planta pelas quais passam gases e vapor de água. A evapotranspiração é uma função de muitos fatores meteorológicos. A radiação solar e a temperatura do ar ajudam no processo de absorção de energia pelas superfícies de evaporação. A umidade do ar regula a quantidade de umidade que o ar pode reter. A umidade e a temperatura também estão relacionadas. Quanto mais alta a temperatura do ar, maior a capacidade de umidade do ar, o que acaba resultando em maior evapotranspiração. A velocidade do vento aumenta a taxa de transpiração das superfícies das folhas.

## Slide 17
Fonte da foto: Evapotranspiração por M. W. Toews, está licenciada sob CC BY 4.0
O que afeta a evapotranspiração e seu impacto no rendimento da cultura?
Quanto maior o índice de área foliar (LAI), maior o componente de transpiração na evapotranspiração
A produtividade das culturas pode estar diretamente relacionada ao uso da água, e a evapotranspiração desempenha um papel fundamental nessa relação
Ya & Yx : Rendimento real e máximo da safra
ETa & ETx : Evapotranspiração real e máxima
Ky : Fator de resposta da produtividade da cultura
7.3 Precipitação e evapotranspiração
Notes: Já está estabelecido que o termo evapotranspiração é uma combinação de evaporação e transpiração.
Como a transpiração é a perda de água das folhas das plantas, sua participação só aumenta com o aumento da área foliar da planta, que é medida por um indicador chamado Leaf-Area-Index. O Leaf-Area-Index é um parâmetro sem dimensão que define a relação entre a área da folha da planta e a área do solo que ela ocupa. É importante observar que todas as superfícies evaporam ou transpiram; a proporção varia de acordo com os estágios de crescimento quando a vegetação é considerada. A evapotranspiração desempenha um papel fundamental na relação entre a produtividade das culturas e o uso da água. A relação varia entre as culturas e as estações e não é linear. Essa relação também é regida por um número sem dimensão chamado fator de resposta de rendimento da cultura, que detalha como uma cultura responde ao déficit hídrico. No slide, é fornecida a fórmula usada para estimar os rendimentos reais das culturas. A partir das medições de temperatura na área, os valores de evapotranspiração real e máxima podem ser estimados. O rendimento máximo da cultura também é uma entidade conhecida. Os valores do fator de resposta do rendimento da safra podem ser obtidos no banco de dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.

## Slide 18
Qual é o fator de resposta do rendimento da cultura?
A relação entre a evapotranspiração e a produtividade não é linear e depende do fator de resposta da produtividade da cultura (K )y
    Ky >1: a resposta da cultura é muito sensível ao déficit hídrico
    Ky <1: A cultura é tolerante ao déficit hídrico
    Ky =1: rendimento da safra diretamente proporcional à redução no uso da água
Fator de resposta do rendimento da cultura
7.3 Precipitação e evapotranspiração
Fonte da tabela: Tabela de fatores de resposta de rendimento de culturas, Fonte: Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Reproduzido com permissão.
Notes: Este slide examina o fator de resposta de rendimento da cultura ou (Ky). Esse é um valor empírico de resposta de rendimento usado para integrar as ligações complexas entre a produção agrícola e o uso de água necessário para ela. Esse fator não é um número definido. Ajustes para condições específicas do local seriam necessários para melhorar a precisão das fórmulas. Na tabela, são fornecidos os fatores médios de resposta para algumas culturas comuns. Esses dados foram compilados da publicação número 66 da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (F.A.O.), que se concentra nas respostas de rendimento das culturas à disponibilidade de água. Para culturas com valores de Ky maiores que 1, a resposta da cultura é muito sensível ao déficit hídrico. Para culturas com valores de Ky menores que 1, a cultura é tolerante ao déficit hídrico. Para culturas com valores de Ky iguais a 1, o rendimento da cultura é diretamente proporcional à redução do uso da água. Por exemplo, culturas como sorgo e soja podem lidar melhor com a seca em comparação com culturas como banana e cana-de-açúcar. O slide também destaca a

## Slide 19
Coeficientes de cultura e ciclos de cultura
Os coeficientes de cultura (Kc) dependem da cultura e da estação.
Kc é diretamente proporcional à evapotranspiração total.
7.3 Precipitação e evapotranspiração
Fonte da foto: Coeficientes de cultura (Kc), Fonte: Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Reproduzido com permissão.
Notes: A evapotranspiração nas culturas depende de muitos fatores. Ela varia de cultura para cultura e também depende de seu estágio no ciclo de crescimento. A figura aqui apresenta um número chamado coeficiente de cultura ou Kc, que é diretamente proporcional à evapotranspiração da cultura. O valor do coeficiente é baixo durante o estágio inicial de semeadura. Isso também pode ser parcialmente atribuído ao índice de área foliar que discutimos nas sessões anteriores. À medida que a cultura cresce, o valor de Kc aumenta e atinge o máximo durante a metade da estação e os valores diminuem durante o final da estação, conforme mostrado na figura deste slide. A F.A.O. fornece valores padrão de Kc para culturas em diferentes estágios de seu ciclo de crescimento e também para diferentes regiões do mundo. Esse valor de Kc é então multiplicado por outro padrão chamado evapotranspiração de referência da cultura para chegar ao valor final da evapotranspiração da cultura. A taxa de evapotranspiração de uma superfície de referência, sem falta de água, é chamada de evapotranspiração da cultura de referência ou evapotranspiração de referência. A superfície de referência é uma cultura de referência de grama hipotética com características específicas. Mais informações sobre a evapotranspiração da cultura de referência podem ser obtidas nas referências fornecidas como parte desta seção. Na aula prática, serão fornecidas mais informações sobre a evapotranspiração específica da cultura e seu uso na modelagem do CLEWs.

## Slide 20: Aula 7.3 Referências
Steduto, P.; Hsiao, T.C.; Fereres, E.; Raes, D. Crop Yield Response to Water; FAO: Roma, Itália, 2012.
Allen R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M; FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 Crop Evapotranspiration 1977.

## Slide 21: 7.4 Escoamento e recarga de água subterrânea
Fonte da foto: "Loch Skeen Runoff" por daedmike está licenciado sob CC BY-NC-SA 2.0
O que é Escoamento Superficial (Runoff) ?
O escoamento superficial é a parte da precipitação que chega aos canais dos córregos, lagos ou oceanos como fluxo de superfície.
Fatores meteorológicos que afetam o escoamento
  Tipo de precipitação (chuva, neve, granizo, etc.)
  Intensidade da chuva
  Quantidade de chuva
  Duração da chuva
  Distribuição das chuvas nas bacias hidrográficas
Notes: O escoamento superficial é a parte da precipitação que desce a jusante em uma bacia hidrográfica na forma de canais de córregos, lagos ou oceanos como fluxo de superfície. Ele tem diferentes componentes, desde o escoamento superficial e subsuperficial até o fluxo de base, que é subterrâneo. Um conjunto de fatores meteorológicos determina a quantidade do escoamento. O primeiro é o tipo de precipitação na forma de chuva, neve, granizo etc. A chuva que cai na superfície da terra é transformada em escoamento superficial com base na inclinação e no nível de saturação da umidade do solo na região. A neve que cai no solo permanecerá como neve ou derreterá e se transformará em água para fluir rio abaixo. A intensidade da precipitação afeta o escoamento. A quantidade e a duração de um evento de precipitação podem ter efeitos desastrosos, como inundações repentinas. A distribuição da precipitação varia em uma bacia hidrográfica e, portanto, afeta o escoamento. Em uma grande bacia hidrográfica, há grandes chances de que a precipitação na forma de neve seja mais predominante em altitudes elevadas e na forma de chuva em áreas baixas.

## Slide 22
Fonte da foto: U.S. Environmental Protection Agency, diagramas de cobertura natural e impermeável, domínio público, via Wikimedia Commons
O que é Escoamento Superficial (Runoff) ?
Características físicas que afetam o escoamento
Cobertura da terra
Vegetação
Tipo de solo
Área de drenagem
Elevação
Inclinação
Topografia
7.4 Escoamento e recarga de água subterrânea
Notes: Apesar de os fatores meteorológicos desempenharem um papel importante na determinação do escoamento, fatores físicos como a cobertura da terra desempenham um papel fundamental.
Em particular, as ações humanas, como a construção de infraestrutura urbana, têm um grande impacto sobre o escoamento superficial. Esse é um dos principais aspectos a serem representados nos modelos CLEWs. O gerenciamento da cobertura da terra, como a área total construída, a cobertura de florestas e bosques e a área de irrigação, é fundamental para a qualidade e a quantidade de água que flui a jusante. Na figura, é apresentado um exemplo simples para ilustrar o impacto da cobertura do solo no escoamento superficial. Na figura mais à esquerda, é apresentada uma cobertura natural da terra composta por florestas e pastagens e, à direita, é mostrada uma área construída. É evidente que, devido à construção artificial, a taxa de infiltração de água no subsolo é restrita, aumentando assim o escoamento. Esse é um dos principais fatores que contribuem para as enchentes nas principais cidades do mundo. Há um incentivo para manter as coberturas naturais da terra na região para ajudar a regular o fluxo de água e, assim, aumentar a proteção contra enchentes. Fatores como vegetação, tipo de solo, inclinação e elevação também são igualmente importantes para determinar o escoamento.

## Slide 23
Fonte da foto: Shigeru23, Groundwater licenciado sob CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
O que é água subterrânea?
A água subterrânea é a água presente abaixo da superfície da terra nos espaços porosos do solo e nas fraturas das formações rochosas
30% da água doce global está na forma de água subterrânea. 40% de toda a irrigação do mundo é feita com água subterrânea
Recarga de água subterrânea
1. Aquífero 2. Aquitardo 3. Zona não saturada 4. Lençol freático 5. Aquífero confinado
6. Aquífero não confinado 7. Poço profundo 8. Poço seletivo
9. Poço artesiano
7.4 Escoamento e recarga de água subterrânea
Notes: A água subterrânea é a água presente abaixo da superfície da terra nos espaços porosos do solo e nas fraturas das formações rochosas. Na figura, são mostradas as diferentes camadas abaixo da superfície da terra. Logo abaixo da superfície, há uma zona não saturada no solo através da qual a água se infiltra. O lençol freático começa no ponto em que a zona insaturada termina. Há dois tipos de aquíferos no subsolo. Os aquíferos não confinados são aqueles que não estão confinados por nenhuma camada rochosa impermeável. Os aquíferos confinados são aqueles que estão separados das outras camadas por rochas duras e impermeáveis, também chamadas de aquitardos. Os aquíferos não confinados também são facilmente acessíveis, e nossas bombas de água modernas geralmente extraem água dessa camada. Os aquíferos confinados geralmente requerem poços profundos e artesianos para acessar a água em seu interior. Também é interessante observar que cerca de 30% da água doce global está na forma de água subterrânea. E 40% de toda a irrigação do mundo é proveniente de fontes de água subterrânea. Esses são um dos principais motivos pelos quais estruturas como as CLEWs são usadas para explorar caminhos sustentáveis para usar e gerenciar nossos recursos de água subterrânea.

## Slide 24
O que é recarga de água subterrânea?
A recarga de água subterrânea é um processo hidrológico, no qual a água se move para baixo, da superfície para o subsolo.
Fatores que afetam a recarga
Cobertura da terra, Vegetação, Tipo de solo, Inclinação
Intensidade da chuva, geologia de subsuperfície
Recarga de água subterrânea
1. Aquífero 2. Aquitardo 3. Zona não saturada 4. Lençol freático 5. Aquífero confinado
6. Aquífero não confinado 7. Poço profundo 8. Poço seletivo
9. Poço artesiano
7.4 Escoamento e recarga de água subterrânea
Fonte da foto: Shigeru23, Groundwater licenciado sob CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Notes: A recarga de águas subterrâneas é um processo hidrológico em que a água se move da superfície para o subsolo. A recarga de águas subterrâneas e o escoamento superficial são processos que andam de mãos dadas. Fatores como a cobertura do solo, a vegetação e a inclinação desempenham um papel importante na influência das taxas de recarga. Em geral, as taxas de recarga são menores em um terreno inclinado em comparação com uma superfície plana. A quantidade de umidade do solo afeta a taxa em que a recarga ocorre. Se o solo estiver saturado, nenhuma água extra poderá se infiltrar pela superfície e, portanto, o escoamento superficial aumentará e vice-versa. Os tipos de cobertura do solo, como florestas e pântanos, ajudam a regular o escoamento, absorvendo mais água e, assim, reduzindo a ocorrência de enchentes. A geologia subsuperficial também é um fator que contribui para afetar a recarga das águas subterrâneas. Um aquífero confinado se forma quando a água se acumula, por pressão ou gravidade, entre duas camadas de rocha impermeável e é armazenada por milênios. Algumas regiões do mundo que sofrem com o estresse hídrico dependem exclusivamente desses recursos não renováveis de água subterrânea. Um exemplo proeminente é o sistema aquífero do noroeste do Saara, onde uma grande parte dos países do norte da África depende de um grande aquífero confinado para a maior parte do uso doméstico e agrícola da água. Isso conclui a discussão sobre o balanço hídrico e seus principais componentes.

## Slide 25
Qual é a quantidade de água esperada? (Representação em um modelo CLEWs)
Plantação de cana-de-açúcar
Recursos da terra
/ área cultivada
Açúcar
/ área cultivada
Precipitação (P)
Recarga de água subterrânea (GWR)
Escoamento (R)
Evapotranspiração (ET)
/ área cultivada
/ área cultivada
/ área cultivada
/ área cultivada
P = ET + R + GWR
Fonte da foto: Karen Arnold "Sugar Cane Clipart Illustration" liberada sob a licença CC0 1.0 Public Domain.
7.4 Escoamento e recarga de água subterrânea
Notes: O esquema aqui ilustra a representação do balanço hídrico dentro dos modelos CLEWs. Aqui, é apresentado o exemplo de uma plantação de cana-de-açúcar de sequeiro. Todos os quatro componentes discutidos nos slides anteriores estão representados. Para cada uma das entradas e saídas, serão calculadas as respectivas proporções, específicas para a cultura e a região, e implementadas no modelo CLEWs. Para a opção irrigada, haverá uma entrada extra de água fornecida artificialmente, que incluirá seus próprios requisitos de energia para bombeamento. É importante ter em mente que o balanço hídrico existe para todos os tipos de cobertura de terra. Ele não é específico para terras agrícolas. No modelo, as taxas de recarga de água subterrânea geralmente são mantidas constantes, presumindo-se que uma determinada geologia terá apenas uma taxa de recarga constante. Essa suposição é usada para simplificar a representação da recarga de água subterrânea no modelo de exemplo. Nos modelos em escala nacional, os valores medidos podem ser usados para representar com precisão a taxa de recarga real. Isso conclui a aula sobre a introdução aos sistemas hídricos. A próxima aula se concentrará no sistema climático.

## Slide 26: Aula 7.4 Referências
Steduto, P.; Hsiao, T.C.; Fereres, E.; Raes, D. Crop Yield Response to Water; FAO: Roma, Itália, 2012.
Allen R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M; FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 Crop Evapotranspiration 1977.

## Slide 27
Sridharan V. (KTH), Shivakumar A. (UNDESA), Gardumi F. (KTH), Niet T. (SFU), Ramos E.P. (KTH), Alfstad T. (UNDESA) 2021. Aula 7: O sistema hídrico. Versão de lançamento 1.0. [apresentação on-line]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas.
Cursos do CCG (isso o levará para o link do site http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)