## Slide 1
Modelagem De Sistemas Energéticos Usando o OSeMOSYS
AULA 1
MODELAGEM DE
SISTEMAS ENERGÉTICOS E PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

## Slide 2
2
Resultados de aprendizagem
Ao final desta aula, você será capaz de:
ILO1: Saiba por que o planejamento energético é importante e o papel da modelagem do sistema energético para o planejamento energético
OIT2: Aprender sobre o conceito de SDGs, as fortes interligações entre eles e as agendas climáticas globais
ILO3: Compreender alguns conceitos introdutórios sobre modelos de sistemas energéticos
ILO4: Obtenha uma visão geral deste curso sobre modelagem de sistemas energéticos usando o OSeMOSYS

## Slide 3
3
1.1.1 Por que planejar um sistema energético?
1.1 Por que o planejamento energético é importante?
Segurança energética
Sustentabilidade ambiental
Preço acessível e acessibilidade
Desenvolvimento socioeconômico
Resiliência energética
Fonte: (Pfenninger et al., 2014)
Notes: A energia se tornou mais crucial do que nunca para a humanidade, atingindo todos os aspectos da vida - desde algo tão simples como acender uma lâmpada até a alimentação de indústrias pesadas, como a produção de aço e cimento. Nesse contexto, o planejamento energético é essencial para garantir um fornecimento adequado e contínuo de energia, a qualquer hora e em qualquer lugar. Cinco pontos-chave podem ser destacados:
A segurança energética refere-se a um fornecimento de energia confiável e ininterrupto. Ela inclui a soberania energética, que reduz a dependência de fontes externas ao maximizar os recursos domésticos.
A sustentabilidade ambiental aborda questões que vão desde a poluição local do ar e da água até, principalmente, o combate às mudanças climáticas e ao aquecimento global.
A viabilidade econômica e a acessibilidade são vitais, pois a energia deve ser financeiramente viável e estar disponível para todos os setores da sociedade. Isso também inclui estender o acesso à energia a populações carentes, como mulheres, pessoas com deficiência, minorias étnicas e outras comunidades vulneráveis.
O desenvolvimento socioeconômico envolve a introdução de novas tecnologias no mercado, a criação de indústrias competitivas e o fornecimento de energia sustentável para regiões que dependem da importação de energia. Ele cria oportunidades econômicas ao gerar empregos, reduzir a pobreza, promover a igualdade entre os sexos e fomentar o crescimento econômico.
A resiliência energética é fundamental para proteger os sistemas contra possíveis interrupções, como desastres naturais ou conflitos geopolíticos, permitindo que as nações se recuperem rapidamente e mantenham os suprimentos de energia. Ela também envolve a diversificação das fontes de energia para garantir a estabilidade quando uma fonte é comprometida.

## Slide 4
4
O planejamento energético é o ato de avaliar a capacidade de um sistema regional de fornecer serviços de energia confiáveis em condições de constante mudança.
Métodos e ferramentas analíticos avançados para tomar decisões melhores quando confrontados com decisões complexas.
Identifica a forma mais econômica de fornecer energia ao consumidor final.
As principais barreiras são a falta de dados adequados e a escassez de recursos humanos qualificados.
Dessa forma, as decisões de investimento geralmente se baseiam em metas políticas mal informadas e na necessidade de medidas ad-hoc para evitar o desperdício.
(Rexazin, M., imagem)
Fonte: (Banco Mundial, 2017)
1.1.2 O que é planejamento energético?
1.1 Por que o planejamento energético é importante?
Notes: O planejamento energético é o ato de avaliar a capacidade de um sistema regional de fornecer serviços de energia confiáveis sob condições em constante mudança. Por exemplo, variáveis como o custo de materiais e combustíveis, custos de investimento em tecnologias, níveis de demanda e distribuição podem mudar.
É importante reconhecer que a energia inclui todos os tipos de portadores de energia, desde a produção doméstica até o consumo final. Isso abrange não apenas a eletricidade, mas também as demandas de energia para cozimento, transporte e aquecimento industrial.
Com base no campo da pesquisa operacional, o planejamento de energia aplica métodos e ferramentas analíticos avançados para tomar decisões melhores diante de decisões complexas. Esse processo deve ser feito de forma iterativa devido às rápidas transformações que podem ocorrer em um período muito limitado.
Os modelos de planejamento de energia permitem a maneira mais econômica de fornecer energia ao consumidor final. Obviamente, a maneira mais econômica de fornecer energia muda em diferentes partes do mundo. No entanto, a modelagem quantitativa de energia oferece uma ferramenta promissora para melhorar a tomada de decisões sob incerteza.
As principais barreiras para os países em desenvolvimento são a falta de dados adequados e a escassez de recursos humanos qualificados para realizar a análise. Portanto, as decisões de investimento geralmente se baseiam em metas políticas mal informadas e na necessidade de medidas pontuais. Essas medidas, portanto, tendem a se concentrar em tecnologias baratas e de rápida construção, o que pode resultar em custos ambientais e operacionais mais altos. Como essas ações atendem às deficiências de fornecimento dos consumidores já conectados, o aumento do acesso raramente faz parte da estratégia.

## Slide 5
5
01
Questionamento sobre política energética (declaração do problema)
02
  Formulação de cenários e coleta de dados (envolvimento das partes interessadas)
.
03
Avaliação quantitative / qualitativa (modelagem de energia)
04
Análise de resultados (envolvimento das partes interessadas)
05
Elaboração de políticas energéticas (planos de ação)
1.1.3 O que é o processo de planejamento energético?
1.1 Por que o planejamento energético é importante?
Fonte: Adaptado de (Carvajal et al., 2022)
Notes: O processo de planejamento energético começa com a identificação de uma questão clara de política ou declaração de problema, que define o cenário para abordar os principais desafios energéticos, como segurança, sustentabilidade ou acessibilidade. Em seguida, no projeto de cenários e na coleta de dados, são desenvolvidos diferentes cenários energéticos e são coletados dados abrangentes por meio do envolvimento ativo das partes interessadas. Isso garante que os planos de energia reflitam as diversas necessidades e sejam baseados em suposições realistas.
Em seguida, são realizadas avaliações quantitativas e qualitativas usando modelagem de energia para analisar os impactos de vários cenários. Os resultados são então analisados e discutidos com as partes interessadas na fase de análise de resultados, garantindo o alinhamento com suas necessidades e metas. É importante ressaltar que esse processo é flexível, com possíveis loops entre os estágios de concepção de cenários, coleta de dados e análise de resultados. Se surgirem novas percepções ou dados durante a análise, o processo pode revisitar as etapas anteriores para refinar os cenários e melhorar a precisão do modelo. Por fim, o processo é concluído com a elaboração de políticas de energia, em que medidas acionáveis são desenvolvidas para abordar a questão da política original.

## Slide 6
6
1.1.4 Estrutura de dados para negociação
1.1 Por que o planejamento energético é importante?
Fonte: (CCG, 2024)
Mais informações podem ser encontradas em https://climatecompatiblegrowth.com/data-to-deal/
Notes: A estrutura "Data-to-Deal" (D2D) é inspirada na abordagem bem-sucedida da Costa Rica, onde o país garantiu mais de US$ 2,4 bilhões em financiamento climático por meio de um processo estruturado de análise técnica e envolvimento das partes interessadas. Essa iniciativa, que custou aproximadamente US$ 200.000 e se estendeu por três anos, demonstra o poder do planejamento sistemático. O termo "Data-to-Deal" refere-se a um pipeline abrangente que inclui coleta de dados, modelagem de sistemas e planejamento de desenvolvimento, levando a estratégias nacionais de financiamento e acordos de financiamento de projetos. Todo o processo é sustentado por um forte envolvimento das partes interessadas. O pipeline D2D engloba sete elementos principais:
Política: Obtenção de apoio de alto nível para a descarbonização e o crescimento inclusivo.
Preparação: Estabelecer as bases da capacidade institucional.
Visão: Alinhamento dos objetivos de mudança climática com metas de desenvolvimento mais amplas.
Modelagem: Conduzindo a quantificação deliberativa de cenários.
Consulta: Envolvimento inclusivo de todos os grupos de partes interessadas.
Operacionalização: Aprimoramento da política e da estrutura regulatória.
Finanças: Desenvolvimento de planos de investimento e estratégias de financiamento.
Para obter mais informações, acesse https://climatecompatiblegrowth.com/data-to-deal/

## Slide 7
7
Os modelos quantificados de sistemas complexos ajudam os tomadores de decisão de várias maneiras.
Permitir que os analistas comparem diferentes configurações de sistemas sem os custos de construí-los.
Mitigação da incerteza.
Facilitar o projeto de sistemas que levem em conta os recursos, as demandas e as restrições locais.
Garantir a minimização das contas de eletricidade dos consumidores.
Desenvolvimento de cenários para compromisso político não partidário.
Pequenas melhorias no sistema podem ter retornos econômicos e ambientais positivos desproporcionalmente altos.
(Segerst, imagem)
Fonte: (Banco Mundial, 2017)
1.1.5 Benefícios dos modelos de sistemas energéticos
1.1 Por que o planejamento energético é importante?
Notes: Os modelos quantificados de sistemas complexos podem ajudar os tomadores de decisão de várias maneiras. De uma perspectiva técnica, eles permitem que os analistas comparem diferentes configurações de sistemas sem incorrer nos custos iniciais de sua construção. Isso permite a mitigação da incerteza.
Do ponto de vista prático, eles facilitam o projeto de sistemas de forma a levar em conta os recursos locais, as demandas e as restrições impostas aos sistemas de eletricidade da vida real. Isso possibilita a minimização das contas de eletricidade dos consumidores, permitindo que as instituições governamentais estruturem as tarifas de forma otimizada.
O desenvolvimento de cenários pode servir como uma ferramenta de comunicação eficaz para o compromisso político não partidário, o que ajudará a reunir e mobilizar o apoio do setor privado e a solicitar a concordância da sociedade em geral.
Para os países em desenvolvimento, o impacto de até mesmo pequenas melhorias no sistema muitas vezes pode ter retornos econômicos e ambientais positivos desproporcionalmente altos.

## Slide 8
8
Aula 1.1 Referências
1. Carvajal, P. E., Miketa, A., Goussous, N., & Fulcheri, P. (2022). Best Practice in Government Use and Development of Long-Term Energy Transition Scenarios (Melhores práticas no uso e desenvolvimento governamental de cenários de transição energética de longo prazo). Em Energies (Vol. 15, Edição 6). MDPI. https://doi.org/10.3390/en15062180
2. CCG. (2024). DATA-TO-DEAL (D2D): UMA ABORDAGEM EMERGENTE E EFICAZ PARA FINANCIAR A TRANSIÇÃO CLIMÁTICA. https://climatecompatiblegrowth.com/data-to-deal/
3. Howells M, Rogner H.H, Mentis D, Broad O. SEAR Energy Access and Electricity Planning Special Feature, Banco Mundial, 2017.
4. Pfenninger, S., Hawkes, A., & Keirstead, J. (2014). Energy systems modeling for twenty-first century energy challenges (Modelagem de sistemas energéticos para os desafios energéticos do século XXI). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 33, 74-86. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.02.003

## Slide 9
9
1.2.1 Visão geral dos SDGs
1.2 SDGs e Agenda de Ação Climática
(Kim et al. (2018), imagem, licenciada sob CC BY 4.0)
Notes: As metas de desenvolvimento sustentável (ou S.D.Gs, na sigla em inglês) são um conjunto de metas universais para todos os países com foco no fim da pobreza, na melhoria da qualidade de vida e na proteção do meio ambiente. Essas metas foram acordadas em 2015, com 2030 como o ano-alvo para alcançá-las. Os objetivos de desenvolvimento sustentável visam abordar várias questões, com metas baseadas na pobreza, saúde, igualdade de gênero, proteção ambiental, ação climática, justiça e muito mais. As metas foram projetadas para serem pensadas em conjunto, e não isoladamente, e há muitas ligações entre as diferentes metas, que discutiremos em slides posteriores. Também analisaremos o progresso global e veremos que é essencial considerar essas metas no planejamento e na modelagem nacional.

## Slide 10
10
1.2.2 SDG7
1.2 SDGs e Agenda de Ação Climática
(UN Women Europe and Central Asia, imagem, licenciada sob CC BY NC 2.0)
Metas do SDG7 para 2030:
Acesso universal a serviços de energia acessíveis, confiáveis, e modernos serviços de energia.
Aumento substancial da participação de energias renováveis.
Dobrar a taxa global de melhoria na eficiência energética.
Melhoria do acesso à pesquisa e à tecnologia de energia limpa para promover o investimento.
Expansão e melhoria da infraestrutura de energia moderna nos países em desenvolvimento.
Fonte: (IEA, IRENA, UNSD, Banco Mundial, OMS (2020))
Notes: O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ou S.D.G. 7, para abreviar) concentra-se especificamente no setor de energia. A primeira meta estabelecida no S.D.G. 7 é o acesso universal a serviços de energia acessíveis, confiáveis e modernos. Isso inclui o acesso à eletricidade e à cozinha limpa. Em segundo lugar, o S.D.G. 7 exige um aumento substancial da participação de energias renováveis para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a sustentabilidade do fornecimento de energia. Outro elemento importante para melhorar a sustentabilidade do setor energético é a eficiência energética, portanto, o S.D.G. 7 tem como meta dobrar a taxa de melhoria global da eficiência energética. Além disso, esse S.D.G. visa melhorar a cooperação para aumentar o acesso à pesquisa e à tecnologia de energia limpa e promover investimentos, bem como expandir e melhorar a infraestrutura de energia moderna nos países em desenvolvimento. Todas essas metas são estabelecidas com o objetivo de reduzir a pobreza e aumentar a sustentabilidade. Embora o S.D.G. 7 se concentre explicitamente no setor de energia, veremos mais adiante que todas as metas estão fortemente interligadas e que a energia é importante para várias outras metas.

## Slide 11
11
1.2.3 Progresso no SDG7: Acesso à eletricidade e cozinha limpa
1.2 SDGs e Agenda de Ação Climática
(IEA, IRENA, UNSD, Banco Mundial, OMS (2020), imagem, licenciada sob CC BY NC 3.0 IGO)
90% da população tinha acesso à eletricidade em 2018, em comparação com 83% em 2010.
No entanto, a taxa anual de eletrificação não é alta o suficiente para alcançar o acesso universal até 2030.
63% da população tinha acesso a cozinha limpa em 2018, em comparação com 56% em 2010.
O progresso anual é atualmente inferior a 1/3 do que é necessário para alcançar o acesso universal a cozinhas limpas até 2030.
Acesso global à eletricidade
Fonte: (IEA, IRENA, UNSD, Banco Mundial, OMS (2020))
Notes: De acordo com o relatório Tracking S.D.G. 7, houve progresso na melhoria do acesso à eletricidade e à cozinha limpa nos últimos anos. Esse relatório afirma que o acesso à eletricidade aumentou de 83% em 2010 para 90% em 2018, enquanto o acesso à cozinha limpa aumentou de 56% para 63%. No entanto, a análise do relatório também conclui que as taxas atuais de progresso são insuficientes para atingir as metas estabelecidas pelo S.D.G. 7 até 2030. Há também regiões importantes em que o progresso tem sido mais lento. Por exemplo, a população sem acesso à eletricidade está concentrada na África Subsaariana, que tem uma taxa de acesso geral de 47%. As ferramentas de modelagem de energia podem ser usadas para apoiar a formulação de políticas para aumentar o acesso à eletricidade e à cozinha limpa de várias maneiras. Isso inclui o uso de modelagem de eletrificação geoespacial para avaliar quais soluções de acesso são mais econômicas para diferentes regiões. Também inclui o planejamento da expansão da capacidade para avaliar como o fornecimento pode ser aumentado com impactos econômicos e ambientais minimizados.

## Slide 12
12
1.2.4 Progresso no SDG7: Energia renovável e eficiência energética
1.2 SDGs e Agenda de Ação Climática
(IEA, IRENA, UNSD, Banco Mundial, OMS (2020), imagem, licenciada sob CC BY NC 3.0 IGO)
Notes: Este gráfico mostra a parcela das demandas de eletricidade, aquecimento e transporte atendidas por energias renováveis em todo o mundo. Podemos ver que houve algum progresso no aumento da participação de renováveis nos setores de eletricidade e transporte, e também no setor de aquecimento quando o uso tradicional de biomassa é excluído. De modo geral, de acordo com o Relatório de Acompanhamento do SDG 7, a participação da energia renovável no consumo total de energia final atingiu 17,3% em 2017, em comparação com 16,3% em 2010. O maior progresso foi feito no setor de energia, o que é amplamente atribuído ao crescimento da energia solar fotovoltaica e eólica. No entanto, para alcançar o SDG 7, é necessário mais progresso, com a maioria dos cenários exigindo a descarbonização dos setores de uso final. Isso inclui a eletrificação do transporte e do aquecimento, onde o progresso tem sido relativamente lento.
Em relação à eficiência energética, as reduções globais na intensidade de energia primária infelizmente desaceleraram nos últimos anos, apesar de o progresso ainda ser maior do que no período anterior a 2010. A análise do Relatório de Rastreamento do SDG 7 mostra que o setor de transportes teve um aumento na melhoria da intensidade energética desde 2010, enquanto outros setores tiveram uma redução. Também há diferenças por região, com a África Subsaariana tendo a maior intensidade energética, enquanto a América Latina e o Caribe têm a menor. Para que a meta do SDG 7 de dobrar a taxa de melhoria global da eficiência energética até 2030 seja atingida, as medidas de eficiência energética devem ser priorizadas na elaboração de políticas e no planejamento de investimentos.

## Slide 13
13
1.2.5 Vínculos entre os SDGs?
1.2 SDGs e Agenda de Ação Climática
Os SDGs são altamente interligados, com sinergias e compensações entre diferentes metas.
De um total de 169 metas, pelo menos 113 são identificadas como exigindo ações para mudar os sistemas energéticos.
Portanto, o planejamento energético deve ir além do SDG7 e considerar as ligações com outros sistemas, metas e áreas de políticas.
Avaliações integradas e elaboração de políticas serão essenciais para maximizar as sinergias entre as metas e realizar todos os SDGs.
Fonte: (Nerini, Tomei e To et al. (2018))
Notes: As metas de desenvolvimento sustentável foram projetadas para serem vistas como um grupo e muitos estudos descobriram um grande número de sinergias e compensações entre diferentes metas. É importante que essas interações sejam compreendidas para que os formuladores de políticas possam fazer planos para maximizar as sinergias e minimizar as compensações. As ferramentas de modelagem têm um papel fundamental na compreensão dessas interações, pois podem ser usadas para desenvolver cenários intersetoriais e explorar seus impactos. Há muitas ligações, muitas vezes complexas, entre os sistemas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Como exemplo, vamos pensar nas ligações entre o sistema energético e as metas do S.D.G.. Nerini et al. (2018) descobriram que pelo menos 113 das 169 metas do S.D.G. exigem mudanças nos sistemas energéticos. Os exemplos incluem as metas do S.D.G. 13, que se concentram na ação contra a mudança climática, exigindo a descarbonização do sistema energético, e as metas do S.D.G. 1, que se concentram em acabar com a pobreza, exigindo a melhoria da infraestrutura energética para aumentar o acesso à energia moderna. Há muito mais sinergias e compensações que não temos tempo para explorar em mais detalhes; no entanto, está claro que os formuladores de políticas precisam entender essas interações para apoiar o progresso em direção aos S.D.Gs. Nerini et al. destacam que não podemos pensar em silos e devemos usar abordagens de planejamento integrado com uma perspectiva de longo prazo. As ferramentas de modelagem de energia são um facilitador fundamental para essas abordagens.

## Slide 14
14
14
Aula 1.2 Referências
Kim, R.C. A Criação de Valor Compartilhado (CSV) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODSs) podem colaborar para um mundo melhor? Insights do Leste Asiático. Sustainability 2018, 10, 4128. https://doi.org/10.3390/su10114128
IEA, IRENA, UNSD, Banco Mundial, OMS. 2020. Tracking SDG 7: The Energy Progress Report. Banco Mundial, Washington DC. © Banco Mundial. Licença: Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 IGO (CC BY-NC 3.0 IGO).
Fuso Nerini, F., Tomei, J., To, L.S. et al. Mapping synergies and trade-offs between energy and the Sustainable Development Goals (Mapeamento de sinergias e compensações entre energia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Nat Energy 3, 10-15 (2018). https://doi.org/10.1038/s41560-017-0036-5

## Slide 15
15
Modelos de sistemas energéticos
Modelos de otimização
Cenários normativos
Modelos de simulação
Avaliação analítica
Raciocínio quantitativo
Avaliação qualitativa
Modelos do setor de energia
Previsões e Projeções
Dinâmica operacional - Despacho
Mercado de energia
Fonte: Adaptado de (Pfenninger et al., 2014)
1.3.1 Modelos de sistemas energéticos
1.3 Conceitos básicos na modelagem do sistema energético
Notes: Um modelo de sistema energético é uma representação matemática de um sistema energético usado para analisar a geração, a transformação, a distribuição e o consumo de energia em várias formas, como eletricidade, calor e combustível. Esses modelos ajudam os formuladores de políticas, pesquisadores e partes interessadas do setor a entender o comportamento dos sistemas energéticos e auxiliam na tomada de decisões relacionadas ao planejamento energético, à implantação de tecnologias e ao desenvolvimento de políticas. Esses modelos podem ser categorizados em quatro grupos principais, cada um servindo a um propósito específico na análise e no gerenciamento de sistemas energéticos:
Modelos de otimização: Esses modelos se concentram em determinar os melhores resultados ou soluções sob determinadas restrições, como minimizar os custos ou maximizar a eficiência do sistema. Normalmente, são usados para desenvolver Cenários Normativos, que descrevem o que deve acontecer com base em metas ou resultados futuros desejados.
Modelos de simulação: Esses modelos são projetados para imitar o comportamento dos sistemas energéticos sob diferentes condições. Seu principal uso é na previsão preditiva, em que ajudam a antecipar o comportamento futuro do sistema com base em dados históricos e tendências projetadas.
Modelos do setor de energia: Voltados especificamente para o setor elétrico, esses modelos simulam a dinâmica operacional, por exemplo, como a eletricidade é despachada e comercializada no mercado de energia. Eles são essenciais para a compreensão de questões operacionais de curto prazo, incluindo a otimização de despacho e a dinâmica do mercado.
Avaliação qualitativa: Esses são modelos mais interpretativos usados para avaliação analítica e raciocínio quantitativo. Eles geralmente complementam os outros modelos oferecendo percepções que vão além dos números, abordando fatores como implicações políticas, aceitação social ou outras considerações qualitativas.

## Slide 16
16
1.3.2 Pipeline de modelagem do sistema energético
1.3 Conceitos básicos na modelagem do sistema energético
Fonte: Adaptado de (DeCarolis et al., 2017)
Notes: Esta figura apresenta o pipeline de modelagem do sistema energético, ilustrando as principais etapas envolvidas na realização de uma análise abrangente do sistema energético. Em geral, o processo envolve os seguintes estágios:
Formular perguntas sobre políticas ou pesquisas: A primeira etapa envolve a definição das metas e dos objetivos da análise. Isso pode incluir a identificação de questões políticas específicas ou objetivos de pesquisa, como a investigação da integração de energia renovável, a redução de emissões ou a melhoria da segurança energética.
Defina os limites espaço-temporais: Depois de definir as perguntas de pesquisa, a próxima etapa é definir o escopo geográfico (espacial) e temporal do modelo. Isso inclui a seleção da(s) região(ões) ou país(es) a ser(em) estudado(s), bem como o cronograma (ou seja, divisão intra-anual e número de anos).
Considerar os recursos do modelo: Nesta etapa, são determinados os recursos e elementos necessários do modelo. Isso inclui a especificação de quais tecnologias, fontes de energia e setores (por exemplo, eletricidade, transporte) serão modelados, bem como o nível de detalhe necessário para responder às perguntas da pesquisa.
Conduzir e refinar a análise: Esta etapa envolve a execução de simulações ou otimizações com base nos dados e na configuração do modelo. Os analistas podem refinar o modelo e realizar várias iterações para melhorar a precisão e garantir que os resultados sejam robustos e significativos.
Quantificar a incerteza: Como os cenários futuros de energia são inerentemente incertos, esta etapa envolve a quantificação da incerteza dos resultados do modelo. Análises de sensibilidade e abordagens probabilísticas são frequentemente usadas para levar em conta variações nas suposições, como preços de combustíveis, crescimento da demanda e custos de tecnologia.
Comunicar os insights: Por fim, os resultados da análise são comunicados aos tomadores de decisão, às partes interessadas ou ao público em geral. Isso envolve a tradução de resultados de modelos complexos em percepções acionáveis, recomendações de políticas ou outras formas de orientação para apoiar a tomada de decisões informadas.

## Slide 17
17
1.3.2 Resultados de um modelo de sistema energético
1.3 Conceitos básicos na modelagem do sistema energético
Que tipos de tecnologias de geração são necessários?
Qual deve ser a capacidade da nova usina de geração?
Onde as plantas devem ser instaladas?
Quando as plantas devem ser instaladas?
Fonte: (Tovar-Facio et al., 2021)
Notes: Essa figura destaca quatro resultados principais ou áreas de decisão derivadas de modelos de sistemas energéticos. Esses resultados abordam questões essenciais para o planejamento e a otimização da infraestrutura de geração de energia:
Que tipos de tecnologias de geração são necessários? Esse resultado ajuda a determinar quais tecnologias de geração de energia devem ser implementadas, como solar, eólica, nuclear, carvão ou gás natural. A escolha depende de fatores como disponibilidade de recursos, custo, impacto ambiental e maturidade da tecnologia.
Qual deve ser a capacidade da nova usina de geração? Os modelos de sistemas energéticos informam as decisões sobre a capacidade ideal das novas usinas de energia, garantindo que o fornecimento atenda à demanda de energia projetada e, ao mesmo tempo, equilibre a eficiência, os custos e a estabilidade da rede.
Onde as usinas devem ser instaladas? A localização é fundamental para maximizar a eficiência e minimizar as perdas de transmissão. O modelo pode sugerir locais ideais com base em fatores como proximidade de recursos, infraestrutura, centros de demanda e considerações ambientais.
Quando as usinas devem ser instaladas? O tempo é essencial para atender às necessidades futuras de energia. Esse resultado indica quando a nova capacidade de geração deve entrar em operação para evitar déficits de energia e garantir uma integração tranquila à rede existente, levando em conta a prontidão da tecnologia e os requisitos da política.

## Slide 18
18
O U4RIA amplia as práticas recomendadas e avança na transparência por meio de um conjunto de diretrizes:
  Ubuntu - a modelagem deve envolver as comunidades.
  Recuperabilidade - os dados devem ser fáceis de encontrar e acessar.
  Reutilização - deve ser reutilizável.
  Repetibilidade - deve ser repetível e fácil de usar.
  Reconstrução - deve incluir instruções sobre como reconstruir os elementos de modelagem de energia.
  Interoperabilidade - deve permitir que os cenários sejam testados por outros modelos ou abordagens e sua compatibilidade com o subsetor ou com uma integração mais ampla.
  Auditabilidade - deve fornecer responsabilidade direta ao financiador da modelagem de energia para apoio à política, bem como à sociedade de forma mais ampla.
1.3.4 Metas do U4RIA
1.3 Conceitos básicos na modelagem do sistema energético
Notes: A modelagem de energia para políticas energéticas apresenta vários desafios, incluindo análises opacas, falta de cooperação da comunidade com atores socioeconômicos e responsabilidade inadequada. Para atenuar esses problemas, são propostos os seguintes princípios de governança:
Ubuntu. Esse é um conceito emprestado da filosofia africana sobre nossa humanidade compartilhada. Aqui, ele se refere ao fato de que as comunidades devem estar envolvidas na modelagem de energia.
Recuperabilidade. Em geral, é difícil encontrar dados. No entanto, os dados devem ser facilmente acessados e encontrados.
Reutilização. O modelo deve ser reutilizável, independentemente da quantidade de vezes que for licenciado.
Repetibilidade. O modelo deve ser repetível e fácil de usar em um fluxo de trabalho digital.
Reconstrução. Isso amplia o conceito de repetibilidade para incluir as instruções de como reconstruir os elementos de modelagem de energia. Por exemplo, dados de entrada, relações de modelos e cenários resultantes.
Interoperabilidade. Isso permite que os cenários sejam testados por outros modelos ou abordagens e se integrem a outros subsetores e de forma mais ampla em geral.
Auditabilidade. Isso significa que deve haver responsabilidade direta para com os financiadores internos ou externos da modelagem de energia para suporte de políticas, bem como para a sociedade de forma mais ampla.

## Slide 19
19
1.3.5 Exemplo do estado da arte - Costa Rica
A Costa Rica tem uma meta de Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) compatível com um caminho de 2°C.
Para desenvolver um Plano Nacional de Descarbonização (NDP), o governo da Costa Rica reconheceu que uma estrutura requer métodos qualitativos e quantitativos.
Medidas tomadas:
  Envolver as partes interessadas com o governo, o setor privado, o meio acadêmico e a sociedade.
  Workshops: cenário de negócios como de costume (BAU) e de descarbonização profunda.
  Cenários criados com o modelo OSeMOSYS.
  Resultados revisados pelas partes interessadas em um processo participativo de back-casting
  Levou a um NDP
Esse trabalho introduziu uma estrutura que pode orientar a política nacional de energia de acordo com os princípios que regem o U4RIA.
1.3 Conceitos básicos na modelagem do sistema energético
Notes: Veremos agora um breve exemplo de como os princípios do U4RIA podem ser aplicados.
A Costa Rica tem uma meta de Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) compatível com um caminho de dois graus.
Para ajudar no desenvolvimento do plano nacional de descarbonização, ou PND, o governo da Costa Rica reconheceu que uma estrutura exigia métodos qualitativos e quantitativos. A primeira etapa realizada foi envolver as partes interessadas com atores governamentais de alto nível, como o presidente e os ministros, e com o setor privado, o meio acadêmico e a sociedade em geral. A segunda etapa foi uma série de workshops, em que surgiram dois cenários: um cenário de negócios como de costume e um cenário de descarbonização profunda. Esses cenários foram então construídos com o modelo OSeMOSYS. Os resultados foram revisados pelas partes interessadas em um processo participativo de back-casting, que levou a um N. D. P. final.
O trabalho introduziu uma estrutura que pode orientar a política nacional de energia de acordo com os princípios que regem o U4RIA.
Especificamente, o engajamento das partes interessadas envolveu a comunidade (ou seja, o Ubuntu) e os dados e o código do modelo OSeMOSYS são publicados abertamente no GitHub para recuperação, reutilização e repetição.

## Slide 20
20
Aula 1.3 Referências
DeCarolis, J., Daly, H., Dodds, P., Keppo, I., Li, F., McDowall, W., Pye, S., Strachan, N., Trutnevyte, E., Usher, W., Winning, M., Yeh, S., & Zeyringer, M. (2017). Formalizing best practice for energy system optimization modelling (Formalização de práticas recomendadas para modelagem de otimização de sistemas energéticos). Applied Energy, 194, 184-198 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.03.001
Howells, M., Quiros-Tortos, J., Morrison, R., Rogner, H., Blyth, W., Godínez, G., Victor, L. F., Angulo, J., Bock, F., Ramos, E., Gardumi, F., Hülk, L., Institut, R. L., & Peteves, E. (2021). Análise do sistema energético e boa governança - metas U4RIA de modelagem de energia para apoio a políticas. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-311311/v1
Pfenninger, S., Hawkes, A., & Keirstead, J. (2014). Energy systems modeling for twenty-first century energy challenges (Modelagem de sistemas energéticos para os desafios energéticos do século XXI). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 33, 74-86. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.02.003
Tovar-Facio, J., Martín, M., & Ponce-Ortega, J. M. (2021). Transição de energia sustentável: modelagem e otimização. Current Opinion in Chemical Engineering, 31. https://doi.org/10.1016/j.coche.2020.100661

## Slide 21
21
1.4.1 Foco do curso
1.4 Esboço do curso
OSeMOSYS
Sistema de modelagem de energia de código aberto
Planejamento de expansão de capacidade
Este curso apresentará a modelagem do sistema energético e seu uso para apoiar a formulação de políticas. O curso se concentrará no OSeMOSYS.
Notes: Até agora, nesta aula, discutimos a importância do planejamento energético para o desenvolvimento sustentável e o papel que a modelagem energética pode desempenhar no apoio à formulação de políticas. Este curso enfoca os conceitos de modelagem do sistema energético e como eles podem ser integrados ao processo de políticas. Começaremos apresentando as ferramentas de modelagem de energia e suas aplicações. Das aulas 3 a 15, o curso se concentrará em explorar como os modelos OSeMOSYS são desenvolvidos e em abordar os principais conceitos teóricos do planejamento da expansão da capacidade. Além disso, o curso inclui exercícios práticos em que você aprenderá a desenvolver seus próprios modelos e análises e explorará como essas habilidades podem ser aplicadas a análises específicas do país para apoiar a elaboração de políticas futuras.

## Slide 22
22
1.4.2 Resultados de aprendizagem do OSeMOSYS
1.4 Esboço do curso
Objetivos do curso:
Compreender os principais processos de conversão de energia em termos de necessidades de recursos, custos, desempenho e impactos ambientais
Analisar como as configurações de sistemas energéticos alternativa se relacionam com a sustentabilidade e interagem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a segurança energética
Aprenda a desenvolver um modelo OSeMOSYS e cenários alternativos, trabalhando com exemplos
Notes: Neste curso, você terá uma compreensão dos principais processos dos sistemas energéticos. Analisaremos esses processos com relação a seu desempenho, custos, necessidades de recursos e impactos ambientais, considerando-os como parte de todo o sistema energético. Esse conhecimento será aplicado para explorar como as diferentes configurações do sistema energético afetam a mitigação da mudança climática e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tanto nas aulas teóricas quanto nos exercícios práticos, você aprenderá a desenvolver seu próprio modelo usando o OSeMOSYS. Isso pode servir de base para fazer sua própria análise em nível de país, e haverá um foco em como o conhecimento adquirido neste curso pode ser aplicado em trabalhos futuros e na elaboração de políticas.

## Slide 23
23
1.4.3 Visão geral da OSeMOSYS
1.4 Esboço do curso
(Adaptado de Loffler et al. (2017), imagem, licenciado sob CC BY 4.0)
Implementação básica do OSeMOSYS
Objetivo
Custos
Armazenamento
Adequação da capacidade
Balanço de energia
Restrições
Emissões
Custos totais descontados
Custos operacionais
Custos de capital
Valor de recuperação
Adequação do intervalo de tempo
Adequação anual
Balanço de energia em fatias de tempo
Balanço energético anual
Capacidade total
Nova capacidade
Atividade total
Atividade anual
Notes: OSeMOSYS é a sigla de Open Source Energy Modelling System (Sistema de Modelagem de Energia de Código Aberto). O OSeMOSYS é um modelo de sistema energético de otimização linear que minimiza os custos totais do sistema e atende às demandas de energia sob determinadas restrições. Ele aloca recursos energéticos, tecnologias e investimentos de forma otimizada ao longo do tempo para apoiar o planejamento energético de longo prazo e a análise de políticas.
O OSeMOSYS se destaca de muitas outras ferramentas de modelagem por ser totalmente de código aberto, de livre acesso e transparente. Isso significa que o OSeMOSYS é amplamente utilizado para treinamento e capacitação. Além disso, é possível aprender a usar o OSeMOSYS em um período de tempo relativamente curto, especialmente em comparação com ferramentas de modelagem menos acessíveis. Em geral, essas características-chave significam que o OSeMOSYS está bem posicionado para ser usado em uma série de ambientes, desde desenvolvedores a acadêmicos e formuladores de políticas. Como o sistema não requer investimento financeiro inicial, pode ser usado por governos e instituições com recursos limitados. O OSeMOSYS é usado para desenvolver análises de longo prazo do setor de energia em várias escalas, incluindo estudos em nível continental, nacional e regional. O OSeMOSYS tem sido usado para uma grande variedade de aplicações, desde a avaliação de caminhos de eletrificação até a compreensão das implicações ambientais e econômicas dos cenários de descarbonização. Você aprenderá mais sobre o OSeMOSYS e suas aplicações à medida que avança neste curso.

## Slide 24
24
1.4.3 Principais resultados da OSeMOSYS
1.4 Esboço do curso
Expansão da capacidade
Trajetória de emissões
Análise de custos
Fonte: (Plazas-Niño et al., 2023)
Notes: A figura apresenta alguns exemplos dos principais resultados do uso da modelagem OSeMOSYS para o planejamento energético de longo prazo. A análise da expansão da capacidade é um dos principais resultados, ajudando a determinar a combinação e a escala ideais das tecnologias de geração de energia necessárias para atender às futuras demandas de energia. Isso inclui a especificação de quando e onde novas usinas de energia devem ser construídas, garantindo que o sistema possa atender de forma confiável às necessidades de energia ao longo do tempo. Além disso, a trajetória de emissões oferece uma visão do impacto ambiental de diferentes caminhos energéticos, acompanhando as emissões de gases de efeito estufa em todos os cenários e identificando as opções mais sustentáveis para descarbonizar o setor de energia. Por fim, a análise de custos oferece uma avaliação abrangente dos custos totais associados a diferentes estratégias de energia, incluindo investimentos de capital, despesas operacionais e custos de combustível, permitindo que os tomadores de decisão avaliem as compensações entre acessibilidade, sustentabilidade e segurança energética.

## Slide 25
25
Aula 1.4 Referências
Löffler, K.; Hainsch, K.; Burandt, T.; Oei, P.-Y.; Kemfert, C.; Von Hirschhausen, C. Designing a Model for the Global Energy System-GENeSYS-MOD: An Application of the Open-Source Energy Modeling System (OSeMOSYS). Energies 2017, 10, 1468. https://doi.org/10.3390/en10101468
Plazas-Niño, F. A., Yeganyan, R., Cannone, C., Howells, M., & Quirós-Tortós, J. (2023). Informando a política de energia sustentável nos países em desenvolvimento: An assessment of decarbonization pathways in Colombia using open energy system optimization modelling. Energy Strategy Reviews, 50, 101226. https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101226

## Slide 26: Obrigado
www.climatecompatiblegrowth.com